建设项目环境影响报告表

项目名称：    年产20万吨节能环保型沥青搅拌站项目

建设单位（盖章）：     沭阳正通建筑材料有限公司

编制日期：2020年9月

江苏省生态环境厅

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万吨节能环保型沥青搅拌站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳正通建筑材料有限公司 |
| 法人代表 | 陈剑 | 联系人 | 吴彪 |
| 通讯地址 | 宿迁市沭阳县贤官镇秦安大道北侧变电站东侧 |
| 联系电话 | 15857950160 | 传真 | — | 邮政编码 | 223800 |
| 建设地点 | 宿迁市沭阳县贤官镇秦安大道北侧变电站东侧 |
| 立项审批部门 | 宿迁沭阳县发改局 | 批准文号 | 沭发改备〔2020〕83号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [C3039]其他建筑材料制造 |
| 占地面积（m2） | 25993.26 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资（万元） | 11387 | 其中：环保投资（万元） | 50 | 环保投资占总投资比例 | 0.44% |
| 评价经费（万元） | — | 投产日期 | 2021年2月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 15643 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（度/年） | 60万 | 天然气（万立方米/年） | 20 |
| 燃煤（吨/年） | — | 导热油（t/10年） | 7 |
| 废水（工业废水、生活废水 √ ）排水量及排放去向 项目厂区实施“雨污分流”。雨水经过雨水管网收集后排入附近河流；项目车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，生活污水经化粪池处理后进入地埋式污水处理设施，达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中城市绿化水质标准后用于项目厂区绿化，不外排。 |
| 放射性同位素和伴有地磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 原辅材料及主要设备 1、原辅材料 项目原辅材料详见表1-1。 表1-1 建设项目原辅材料清单 序号 原料名称 重要组份、规格 年用量（t/a） 储存方式 备注 1 碎石 - 187000 室内堆场 汽运、外购 2 矿粉 - 6700 罐仓 汽运、外购 3 低温沥青 沥青质、芳香分等 8000 储罐 汽运、外购 2、原辅材料理化性质 项目原辅材料理化性质详见表1-2。 表1-2 项目主要原辅料理化特性、毒理毒性 主要物质 理化性质 易燃易爆性 毒理性 沥青 由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，呈液态，表面呈黑色，可溶于二硫化碳，不溶于水，密度：1.15-1.25g/cm³。 易燃 中毒 导热油 用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品。琥珀色室温下液体，具有矿物油特性，沸点：>280°C，闪点：216°C，密度：890kg/m3（20°C），自燃温度：>320°C。 / / 3、主要设备 建设项目主要设备见表1-3。 表1-3 主要设备一览表 序号 名称 型号 数量 备注 1 沥青拌合楼 德基机械DGRE4000D型，额定工况320t/h 1套 外购 2 骨料供给系统 骨料仓：12.5m3 4只 倾斜皮带机：B=800mm，工作能力500t/h 2套 集料皮带机：B=800mm，工作能力500t/h 1套 RAP皮带机：B=600mm，工作能力310t/h 1套 3 烘干加热提升系统 烘干滚筒Ø2800mm×12m，工作能力380t/h 1套 RAP烘干滚筒Ø2200mm×11m，工作能力160t/h 1套 主燃烧器：CBSMBROL-2500PV油气两用燃烧器 1套 RAP燃烧器：CBS MBROL-1000PV油气两用燃烧器 1套 热石料提升机，工作能力260t/h 1套 4 筛分计量系统 振动筛，倾斜五级配，工作能力260t/h 1套 热骨料仓，容积75m3 7套 骨料计量，称重能力5500kg 1套 粉料计量，称重能力700kg 1套 沥青计量，承重能力500kg 1套 5 矿粉储存供给系统 螺旋输送机，额定产量30t/h 1套 粉料提升机，额定产量30t/h 1套 矿粉储存罐，有效容积100m3 1套 矿粉计量螺旋输送机 1套 6 搅拌系统 5500kg/批次，循环周期45~60s，拌合功率2×75kw，搅拌能力440t/h 1套 7 除尘系统 脉冲布袋除尘器，过滤面积1080m2，除尘效率约为95% 1套 螺旋输送机，额定产量30t/h 1套 引风机，流量43000m3/h，全压 4518Pa 1套 8 导热油加热系统 导热油炉低氮燃烧器，额定热功率1000kw 1套 沥青高温罐，卧式，岩棉保温，存储容量60m3 4套 沥青输送泵：4QGB80×2-46，输送流量35m3/h 2台 导油罐，卧式，有效容积10m3 1个 10 沥青储罐 30t 4个 11 矿粉储罐 100t 2个 |
| 工程内容及规模 1、项目概况 沭阳正通建筑材料有限公司位于宿迁市沭阳县贤官镇秦安大道北侧变电站东侧，主要从事沥青混合料的生产。公司拟投资11387万元，于沭阳县贤官镇工业园购买工业性质39亩土地自建厂房，总建筑面积为25993.26平方米，新建钢结构厂房及附属配套设施共计15312.1平方米，拟建设年产20万吨节能环保型沥青搅拌站项目。建设项目预计于2021年2月建成投产，建成投产后可形成年产20万吨沥青混合料的生产能力。目前本项目已取得沭阳县发改局备案文件（沭发改备【2020】83号），企业暂为筹备阶段，地块内未开工建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》等有关规定，江苏圣泰环境科技股份有限公司受沭阳正通建筑材料有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后即组织进行现场调查、踏勘、相关资料收集，按国家相关环境法律、法规及环境影响评价技术导则等要求编写本项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目实施和管理提供依据。 2、产业政策 本项目属于[C3039]其他建筑材料制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）中限制类或淘汰类项目，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》中禁止类或限制类，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类。项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制类项目，也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制类和禁止类。 表1-4 产业政策相符性分析 《产业结构调整、指导目录》淘汰类 （落后工艺设备：建材类） 本项目 500万平方米/年以下的改性沥青类防水卷材生产线； 500万平方米/年以下沥青复合胎柔性防水卷材生产线； 100万卷/年以下沥青纸胎油毡生产线； 本项目为沥青混凝上拌合站,用碎石、矿粉、沥青加热搅拌制成的沥青混凝土 S11580-3000双轴、单轴制砖搅拌机 本项目用德基机械DGRE4000D型一套沥青混凝土拌和机 综上所述，项目的建设符合地方相关产业政策的要求。 3、与区域规划相符性 本项目建设地位于沭阳县贤官镇工业园区，该园区总体规划环评沭环审[2019]37号文件的要求；其产业定位家具制造、绿色板材新能源（不含光伏产业上游企业的单晶、多晶硅棒生产和铅蓄电池及极板生产等）、新材料（不涉及化工工序的化学新材料）、装备制造（不含线路板生产和电镀）、电子科技、纺织服装（不含印染）生产和销售等。本项目位于宿迁市沭阳县贤官镇秦安大道北侧变电站东侧，用地性质为工业用地，符合贤官镇用地规划要求，本项目为配合当地市政道路建设而建，且区域地理位置优越，交通便利，园区内现已完成道路、给排水、电力、电信、宽带等基础设施建设，具有良好的投资和发展前景。因而项目建设与规划是相容的。 4、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 ①与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）在江苏省共划定8大类407块生态保护红线区域，总面积8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%，具体为自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域8大类。对照《江苏省生态保护红线分布图》，建设项目不在生态保护红线范围内，因此，项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。 ②与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）相符性 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。与本项目距离最近的生态功能保护区是西侧1120km处的淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区。具体情况见表1-4及附图4。 表1-4 项目地附近红线生态区域情况表 生态保护目标名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 距厂区最近距离 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区 水源水质保护 / 淮沭新河及堤外两侧各100米以内区域，含淮沭新河第一、第二饮用水源二级保护区和准保护区，其中二级保护区为一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，准保护区为二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围，以及二级和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。不含淮沭新河第一、第二饮用水源一级保护区 / 32.83 32.83 / 1120m （2）环境质量底线 根据《2019年沭阳县环境质量报告书》中公开的监测数据，项目所在地仅PM2.5、PM10略有超标，其他因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 （4）环境准入负面清单 （1）对照《关于发布宿迁市生态红线区域环保转入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号），本项目不在生态红线区域内，符合宿环委发[2015]19号文的要求；对照《市政府办公室关于印发宿迁市乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（宿政办发[2014]209号），建设项目不属于《市政府办公室关于印发宿迁市乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（宿政办发[2014]209号）中禁止和限制类发展产业。 （2）根据《宿迁市绿色工业项目建设条件》，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）限制类、淘汰类的落后技术、落后工艺和落后装备。不属于《环境保护名录》（2013年版）的高污染、高排放和高环境风险的项目。符合文件中的技术、环保、资源利用等要求，因此本项目符合《宿迁市绿色工业项目建设条件》。 （3）对照《宿迁市商品混凝土企业扬尘污染专项整治方案》（宿环发[2018]21号）及《沭阳县人民政府关于印发沭阳县“十三五”环境保护和生态建设规划的通知》（宿区政发[2017]63号），分析如下： 表1-5 与宿环发[2018]52号文相符性分析 文件要求 本项目情况 相符性 建立扬尘污染防治管理制度，企业组建管理机构，配备专职环保工作人员，明确职责分工和目标要求，完善环境管理台账，确保扬尘污染防治措施落实到位。企业应选择低噪声、低能耗、低排放等技术先进的生产、运输、泵送、试验等仪器设备，严禁使用国家明令禁止的淘汰设备。每年委托有资质监测机构对粉尘、噪声、生产污水排放进行监测，监测结果应符合国家和省相关标准要求。 企业已建立扬尘污染防治管理制度，组建了管理机构，配备了专职环保工作人员，明确职责分工和目标要求，完善环境管理台账，确保扬尘污染防治措施落实到位。企业选择低噪声、低能耗、低排放等技术先进的生产、运输、泵送、试验等仪器设备，未使用国家明令禁止的淘汰设备。每年将委托有资质监测机构对粉尘、噪声、生产污水排放进行监测。 相符 砂石、砂土、水泥等不同材料应分仓堆放贮存，物料堆场、配料仓应当予以封闭，确因法律法规有明确规定、技术条件等限制不能封闭的，外围要设置高于堆存物料的围墙、防风抑尘墙、挡风屏等围挡设施。骨料仓应进行空气净化处理，配置强制除尘设备，物料装卸作业采用静音装载机。堆场内应根据物料类别配备覆盖、喷淋、雾炮等防风抑尘设施，避免作业起尘和风蚀起尘。 企业级配石料等不同材料分仓堆放贮存，物料堆场、配料仓予以封闭。配置强制除尘设备，物料装卸作业采用静音装载机。堆场内根据物料类别配备喷淋、雾炮等防风抑尘设施，避免作业起尘和风蚀起尘。 相符 搅拌楼（站）一层应采用混凝土等结构进行封闭，上料、配料、输送廊道、搅拌等生产过程实行封闭运行。搅拌、称量层平台应设有冲洗设施，冲洗废水与生产废水处理系统连接；搅拌主机卸料口应采用防止混凝土喷溅的设施，应设置水幕，保持地面清洁；粉料筒仓应封闭，有料位控制系统，吹灰管应采用硬式密闭接口，不得泄露。搅拌主机、粉料筒仓配置的集尘除尘设施，要做到定期检查、更换易损装置并建立管理台账，确保正常运转；对其他无法安装集尘除尘设施的扬尘点，必须配置自动喷淋降尘设施。 企业搅拌站一层将采用混凝土等结构进行封闭，上料、配料、输送廊道、搅拌等生产过程实行封闭运行。搅拌主机卸料口采用防止物料喷溅的设施，保持地面清洁；储罐封闭，有料位控制系统，吹灰管采用硬式密闭接口，不得泄露。定期对搅拌主机、粉料筒仓配置的集尘除尘设施检查、更换易损装置并建立管理台账，确保正常运转；对其他无法安装集尘除尘设施的扬尘点，配置自动喷淋降尘设施。 相符 厂区道路、生产作业区地面面层必进行硬化。厂区内未硬化的空地应进行绿化。厂区内定时洒水抑尘，保持地面和道路整洁。 厂区道路、生产作业区地面面层必须进行硬化。厂区内未硬化的空地应进行绿化。厂区内定时洒水抑尘，保持地面和道路整洁。 相符 在出口处设置适合重型车辆的清洗专用场地和设施，配套防溢、导流、收集、三级沉淀等清洗水循环利用设施，严禁未经沉淀处理的废水以及处理未达标的污水排入市政管网或外排。车辆离场前应进行清洗，保持车体整洁，不得带泥带灰上路。运输过程中粉煤灰、水泥、石灰等粉料必须采取密闭运输;砂石料、砂土必须有效篷盖运输，严禁敞开式运输，防止沿途抛洒、风蚀造成扬尘污染。运输预拌混凝土采取相应的防漏措施，做到不沿途洒漏。运输车辆统一安装GPS定位系统，并与环保部门联网。 在出口处设置了适合重型车辆的清洗专用场地和设施，配套建设三级沉淀等清洗水循环利用设施。车辆离场前进行清洗，保持车体整洁，不得带泥带灰上路。运输过程中水泥粉料采取密闭运输；砂石料必需有效篷盖运输。运输预拌混凝土采取相应的防漏措施，做到不沿途洒漏。运输车辆统一安装GPS定位系统，并与环保部门联网。 相符 按技术规范要求，安装扬尘在线监控系统并与环保部门联网。 安装扬尘在线监控系统并与环保部门联网。 相符 表1-6 与宿区政发[2017]63号的相符性分析 文件要求 本项目情况 相符性 治理货物堆场扬尘，城区范围内渣土、黄沙、石子等易扬尘的货物堆场、料场、码头、装卸点要按照“三有一规范”标准进行集中整治，出入运输易扬尘货物车辆要做到“三个一律”，即：“车身不洁净、货物未严密覆盖、车厢有滴漏一律不得上路运输”；控制城市道路扬尘，全面建立“保洁全覆盖”的清扫保洁机制，不断提高道路机械化清扫率，严格落实定期冲洗去污和定时洒水降尘的道路保洁制度。 本项目设原料仓库，按规范要求进行建设；车厢密闭，车辆和场地均按要求进行清洗和清扫。 相符 （4）与《宿迁市人民政府办公室关于印发宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实 施方案的通知》（宿政办发【2018】98号）相符性分析 “主要工作举措：一、调整优化产业结构，推进产业绿色发展；二、加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；三、积极调整运输结构，发展绿色交通体系；四、优化调整用地结构，推进面源污染治理九、加强基础能力建设，严格环境执法督察，十、明确落实各方责任，动员全社会广泛参与。” 本项目属于[C3039]其他建筑材料制造，不属于“钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色、平板玻璃”等重污染企业，项目产生的粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后达标排放，原料及产品仓库设置自动水喷淋除尘、增加原料的湿润度、加盖毡布防尘、加强厂区绿化等措施进行降尘处理，符合《宿迁市人民政府办公室关于印发宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》中的要求。 （5）与《关于印发<宿迁市绿色工业项目建设条件>的通知》（宿经信发[2017]124号）相符性分析 表1-7 与《关于印发<宿迁市绿色工业项目建设条件>的通知》（宿经信发[2017]124号）相符性分析 项目 条件要求 本项目概况 相符性 一、技术要求 （二）不得采用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》限制类、淘汰类的落后技术、落后工艺和落后设备。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类、淘汰类项目，为允许类。 符合 二、环保要求 （二）不得引进列入《环境保护名录》（2013年版）的高污染、高排放和高环境风险的目乡镇工业园区只承接适用于环评登记表的工业项目。 本项目不属于“三高”项目。项目选址位于沭阳县贤官镇工业园。 符合 三、资源利用要求 （一）优先选用可再生能源、天然气、电力等清洁能源 项目主要使用电力等清洁能源 符合 （二）项目须采取高效、可靠的水处理技术工艺，提高循环利用率，工业固体废弃物处置利用率、单位产品废水排放量达到省内同行业先进水平。 本项目不产生工艺废水，主要废水为生活污水。项目固体废弃物全面得到安全有效处置，零排放。 符合 （三）3.除了乡镇和化工园区承载的项目，其他工业项目原则上都要进各开发区、工业园区或产业集聚区。未达到上述条件的工业项目鼓励其进入标准厂房或者采 取租赁方式供地。市、县及以上生态功能区、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区和主要河流、湖泊等规定范围内原则上不承接工业项目。 本项目位于沭阳县贤官镇工业园，本项目不涉及生态功能区、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区和主要河流、湖泊等区域。 符合 对照关于印发《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》的通知（苏长江办发〈2019〉136号），本项目产品不在其“高污染、高环境风险”产品名录中，符合苏长江办发〈2019〉136号环境保护综合名录（2017）的要求。 综上，本项目符合区域环境准入要求，未列入宿迁市环境准入负面清单。 表1-8 项目相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订 项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 3 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号） 项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》中的限制、淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 4 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中 5 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中 6 《关于发布宿迁市生态红线区域环保转入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）、《市政府办公室关于印发宿迁市乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（宿政办发[2014]209号） 经查，与《关于发布宿迁市生态红线区域环保转入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）、《市政府办公室关于印发宿迁市乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（宿政办发[2014]209号）相符 7 《市场准入负面清单（2019年版）》 经查《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中 8 关于印发《〈长江经济带发展负面清单 指南〉江苏省实施细则（试行）》的通 知（苏长江办发〈2019〉136号） 本项目位于沭阳县贤官镇工业园，属于 《〈长江经济带发展负面清单指南〉江 苏省实施细则（试行）》中的合规园区， 符合该文件的要求 9 《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号） 本项目为沥青搅拌站项目，位于沭阳县贤官镇工业园，符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）中江苏省省域生态环境管控及江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控的要求。 （5）对照《县政府办公室关于印发沭阳县乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（沭政办发[2018]141号），本项目不属于其中所列禁止或限制类名录。 5、工程规模及建设规模 建设项目位于沭阳县贤官镇工业园，新建钢结构厂房及附属配套设施共计15312.1平方米，建设年产20万吨节能环保型沥青搅拌站项目，本项目主体工程及产品方案见表1-9。 表1-9 主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间或生产线） 产品名称及规格 年产量(万吨/a) 年运行时数（h/a） 1 沥青混合料循环利用生产线 沥青混合料 20 1600 6、公用工程 （1）给排水 建设项目自来水用量为15643t/a，来自市政自来水管网。本项目为沥青混凝土生产项目，其中沥青混凝土由购进成品石油沥青，混合砂石等做物理搅拌而成，沥青混凝土搅拌过程中要求绝对干燥，工艺前端需要对骨料等进行充分烘干，因此沥青混凝土生产线不用水，建成后无生产废水产生。 ①生活用水 建设项目职工定员26人，用水标准参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）的工业企业职工生活用水定额计算，平均每人每班用水50L，年工作天数200天，因此建设项目职工生活用水量为260t/a。产污系数按照0.8计算，则生活污水产生量为208t/a，主要污染物及浓度分别为COD 350mg/L、SS 300mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L。生活污水经化粪池处理后进入地埋式污水处理设施，达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中城市绿化水质标准后用于项目厂区绿化，不外排。 ②生产用水 a、车辆冲洗用水 项目建成后，为了防治车辆出场带来的扬尘污染，在厂区出入口处设置车辆喷淋区，对每天进出运输车辆外部进行冲洗，根据建设单位提供，项目日运输次数约80次，车辆冲洗用量按0.2m2/辆.次，整个冲洗用水量约为16m3/d,产生冲洗废水约为12.8m2/d。冲洗废水通过汇流沟汇入三级沉淀池(总容量为15m3)，沉淀后循环使用，不外排。 b、原料堆放区洒水降尘用水 石料露天堆放于原料堆放区，采用蓬布覆盖，并适时洒水抑尘。项目设固定式旋转喷雾对砂石料进行降尘，洒水降尘量按3L/t原料。项目用石料187000t/a(935t/d)，则年洒水降尘量为561m3/a(2.8m3/d)。洒水降尘水全部挥发，没有废水产生。 c、加湿用水 根据建设单位提供资料，混合料搅拌过程中需加入水，用水量约为0.06m3/t产品，则年搅拌用水量为11622m3/a(58.11m3/d)，搅拌用水全部进入产品中，不产生废水。 建设项目采取“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后就近排入就近水体。建设项目无工艺废水排放，生活污水产生量为208t/a，产生的生活污水经化粪池处理后进入地埋式污水处理设施，达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中城市绿化水质标准用于项目厂区绿化，不外排。 （2）供电 本工程电源引自市政电网，年耗量为60万kWh/a。 （3）储运 本项目原材料及产品进出厂均使用汽车运输，原辅材料存储设置专门堆放区域及储罐。 建设项目公用及辅助工程见表1-10。 表1-10 建设项目主要工程内容 项目工程 建设名称 设计能力 备注 主体工程 封闭式厂房 14693.85m2 沥青混凝土生产线：德基机械DGRE4000D型沥青混凝土搅拌楼一座，包括冷骨料料供给系统、烘干加热提升系统、筛分计量系统、矿粉储存供给系统、搅拌系统、除尘系统、导热油加热系统、气路控制系统、PLC控制系统。年生产20万t/a沥青混凝土。 贮运工程 原料运输 - 碎石采用汽车运输、 矿粉采用专用罐车运输 产品运输 - 采用专用沥青混凝土罐车运输 原料堆放区 - 位于厂房东部，占地面积约4000m2，高度1.5m，可满足在正常生产时3天砂石(约3000吨)堆放。采用蓬布覆盖，并适时洒水抑尘。 矿粉罐仓 - 2个，位于封闭厂房东部，有效容积100m3 导油罐 - 1个，位于封闭厂房东部，有效容积10m3 沥青储罐 - 4个，位于封闭厂房东部，有效容积30m3 公用工程 综合楼 1848m2 四层，每层三米，用于办公 门卫室 36m2 一间一层 地磅房 36m2 一间一层 变配电室 50m2 一间一层 给水 15643t/a 来自市政自来水管网 排水 208t/a 生活污水经化粪池处理后进入地埋式污水处理设施，达标后用于项目厂区绿化，不外排 供电 60万kWh/a 市政电网提供 供热 - 导热油炉低氮燃烧器 绿化 - 绿化率10% 环保工程 废气治理 P1排气筒 粉尘 脉冲式除尘器+加湿系统+15m排气筒 满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准 P2排气筒 VOCs（沥青烟）、苯并[a]芘 冷凝+电捕焦油+两级活性炭吸附+30m排气筒 P3排气筒 烟尘、SO2、NOX 15m高排气筒 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值；NOX根据《宿迁市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求 车间 粉尘、VOCs（沥青烟） 密闭车间 满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准 废水治理 生活污水 化粪池 1座，2.5m3/d 经化粪池处理后接入地埋式污水处理设施，达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中城市绿化水质标准用于项目厂区绿化，不外排 地埋式污水处理设施 1座，2.5t/d 车辆冲洗废水 沉淀池 15m3 沉淀后循环使用 噪声治理 隔声、消声、减振 降噪量≥25dB（A） 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废堆场 一般固废堆场 10m2 安全暂存 危废堆场 65m2 7、职工人数和工作制度 建设项目劳动定员26人，实行单班8小时工作制，年运行200天，年工作时数1600小时。 8、建设项目周边概况 建设项目位于宿迁市沭阳县贤官镇秦安大道北侧变电站东侧，具体位置详见附图1。 该地块属于贤官镇工业园内工业用地，项目北侧为闲置空地；南侧为秦安大道，隔路为沭阳县鸿瑞木制品厂；东侧为工业企业；西侧为变电站，距项目最近环境保护目标为项目北侧约294m处的陈圩居民点。项目周边概况详见附图2。 9、平面布置情况及合理性分析 本项目车间内布置了生产区、储罐区。车间内功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；生产物流顺畅，运费能耗最小；符合各种防护间距，确保生产安全。各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，车间平面布置较合理。本项目车间平面布置图见附图3。 平面布置合理性分析：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；生产物流顺畅，运费能耗最小；符合各种防护间距，确保生产安全；根据当地的自然条件，做到因地制宜。各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，厂区平面布置较合理。 10、与“两减六治三提升”专项行动实施方案相符性分析 根据苏政办发[2017]30号文，项目不属于文中所列重点控制产业类型，项目加热过程沥青烟和苯并[a]芘由一套“冷凝+电捕焦油+两级活性炭吸附”收集处理后经20m排气筒（P3）排放，收集效率99%，该套装置对沥青烟气的处理效率将达到97%以上，因此，项目与《江苏省“两减、六治、三提升”专项行动实施方案》相符。 11、与《关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知》（苏环办[2014]128号）相符性分析 《关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知》（苏环办[2014]128号）中要求：所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放，项目主要产污工序为加热过程，不属于化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、表面涂装、包装印刷业等行业，项目加热过程汇总产生的有机废气经冷凝+电捕焦油+两级活性炭吸附处理后达标排放。因此，项目建设符合《关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知》（苏环办[2014]128号）中相关规定。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，企业自筹资金购买39亩土地建设本项目，地块内现状为空地，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 本项目位于沭阳县贤官镇秦安大道北侧变电站东侧。 1.地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2.气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.3m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.3mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE00.71% 3.水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为25km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为2500m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山，横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4.生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2019年，沭阳县实现地区生产总值950.17亿元、一般公共预算收入47.9亿元、全体居民人均可支配收入24633元，完成社会消费品零售总额248.61亿元。 第一产业 2019年，沭阳县成功创建省级畜牧业绿色发展示范县，入选苏北地区唯一全国农村一二三产业融合发展先导区创建名单，沭阳县现代农业产业园入选国家现代农业产业园创建名单。粮食生产实现“十六连丰”，超级稻栽培刷新全省水稻实收测产纪录，最高亩产1089.7公斤。建成高标准农田15万亩，共有“两品一标”认证农产品64个，省级农业农头企业16家，“桑墟榆叶梅”“潼阳西瓜”“高墟碱米”获批国家农产品地理标志登记产品，“沭阳地柏”“沭阳月季”通过国家地理标志商标认定。“互联网+农业”加快发展，农产品网店达3.4万家。 2020年8月，入选农业农村部“互联网+”农产品出村进城工程试点县名单。 第二产业 2019年，沭阳县新签约亿元项目84个、新开工亿元项目75个、新竣工亿元项目72个、实际利用外资1.08亿美元。全年工业销售收入884.76亿元、工业税收25.17亿元、工业用电量39.52亿千瓦时，同比分别增长18.97%、10.56%、12.30%。机电装备、家居制造、纺织服装产业能级达到360亿、270亿、180亿。全县现有开票销售收入超亿元企业154家、超10亿元企业9家、超百亿元企业1家。 第三产业 2019年，沭阳县社会消费品零售总额达到248.6亿元。中央商场、万达广场、乐之地商业广场等开业运营。物流产业、枢纽经济开始运营。2019年，沭阳县快递发货总量达到2.91亿件，占全市69%，公路货物运输量、货物周转量分别占全市45.5%、45.3%。全域旅游建设加快，中闽花海田园综合体、沂河淌油菜花基地、旅游公路等旅游项目正在建设。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、沭阳县贤官镇社会环境简况： 贤官镇位于沭阳县城以北14公里，245省道穿境而过，镇域面积47.3平方公里，下辖13个行政村，户籍人口5.1万人，是全国重点镇、江苏省重点中心镇、省级文明镇，也是宿迁市重点打造的九个“小城市”之一。近年来，特别是“贤官新城”挂牌以来，贤官镇坚持“镇当城建”的发展理念，按照“一年打基础、二年快推进、三年见成效”的工作要求，围绕规划建设、项目推进、产业打造的思路，已初步建成一座民营经济活力迸发、现代农业极具规模、商贸流通日益繁荣、古韵人文特色鲜明、人民生活富裕安康的新型城镇。 1、历史沿革 贤官的镇名出自于明万历年该镇境内修建的贤官亭，后来毁于战火。1993年春，当时的贤官乡又重建了由前国防部长张爱萍将军亲笔题词的"贤官亭"，蕴含着人民对公仆的殷切期盼。具有500年历史的白果树，记载着贤官人民自强不息的奋斗历程，纯朴的民风展示贤官人民热情坦荡的胸襟。 2、交通运输 贤官镇交通十分便利，境内有沭海路(省245)、沭新河航道南北穿镇而过，新沭灌路也在贤官镇贤北村境内与沭海路交汇。镇政府离京沪高速出口处6公里，离白塔埠机场45公里。至2010年底先后铺设水泥路11条，计52公里，实现镇村交通全覆盖。境内沭新河上有禅武、红旗、文集、东风等4座生产生活大桥，友谊河上有驻丘、张吕庄农场、马湖十一队、后马湖等4座便桥，新沭灌路上有万公河公路桥。 3、经济发展 近年来，贤官镇始终坚持“工业领先才是真正领先”理念，高举“工业强镇”大旗，积极引导企业转型，全力加快工业发展，重点围绕企业品牌创建、提质扩能、科技创新等方面，大力实施招商引资、“工业再造”和“小微企业上规模、规模企业上台阶”工程，竭力推动本土企业转型升级。围绕“适度超前、功能配套、生态环保、集中集约”的工业园区建设目标，先后投入300余万元对工业园区配套基础设施进行完善，工业园区道路、管网、水电、天然气等配套基础设施均已建设完成，入园亿元以上企业达6家，规模企业13家，产业集聚效应逐渐显现，先后被认定为“江苏省中小企业集聚示范区”和“江苏省中小企业创业示范基地”。 4、工业 贤官是沭阳县重要的工业、经济重点城镇，也是宿迁市十大重点乡镇之一。素有"文化名镇、板材之乡"的美誉，陆续建成了赵集、贤官、蒋园、沙河寺等4个工业园区。至2003年，全镇工业企业共164个，累计投入3亿元，贤官镇产品有中密度板、细木工板、贴面板、刨花板、多层板、单型板、农药、胶、甲醛、鞋跟、玩具、钢材、铝制品、钢窗、面粉、精米等5大类、16个品种，形成了以民营经济为主体、木材加工业为龙头的工业经济，全镇工业总产值4.25亿元，销售收入4.15亿元，利润1037万元，同年被市评为工业先进单位。2011年赵集工业园区被省中小企业局认定为江苏省中小企业产业集聚示范区。2012年贤官镇工业集中区规划面积4500亩，建设标准化厂房40万平方米。全镇共有工业企业378家，其中木材加工企业282家，市级以上名牌企业20家，省级以上名牌企业5家，通过ISO9000认证企业46家，工人20585人，技术人员1586人，镇规模以上工业企业50多家。实现销售收入46亿元、利税7.8亿元。近年来新建多层厂房28幢(32万平方米)，用于鼓励和吸引县外客商来贤投资兴业，并专门制定优惠政策。所有厂房均坐落在交通便利的245省道两侧，水、电、路设施齐全，更有工作人员专门负责帮办，厂房底层高4.5米以上，宽度20米以上，多层厂房单体面积从4000平方米---40000平方米不等，两证(土地使用正、房屋所有权证)手续齐全，厂房可购买或租赁，为投资创业提供优秀的环境。 5、农业 贤官镇农业以粮食生产为主，耕地面积3394公顷，但随着农业结构调整逐步深入，经济作物种植面积不断扩大，目前已流转土地1.4万亩，一年可助民增收1.5亿元，主要从事水产养殖、花木栽培等产业。先后建成以禅武村为龙头的大葱种植基地，贤北村干理想大根、牛蒡等种植基地，官宜村高科技农业示范区，赵集村水果生产基地。2009年，通过争取脱贫攻坚资金、自筹资金等方式，建成了市级高效农业示范园区--宿迁兴盛现代农业示范园，项目占地1500亩，集龙虾、泥鳅等水产品养殖、繁育，2010年扩建2000亩二期特种养殖项目，以孔雀、鸵鸟、白狐、紫貂等特种养殖为主。 6、第三产业 贤官镇创建于50年代的供销社、双代店直到1983年仍发挥统购统销的主渠道作用。随着改革开放的逐步深入，到1987年，贤官、文集、官庄农贸市场初现繁荣，个人经营的固定店铺、浴室、理发部等服务行业逐渐多了起来，形成集体、私营、个体并举的第三产业发展新格局。90年代，供销社、食品站相继改制由个体经营。1998年随着连云港客商李正龙兴办的亿豪宾馆的引进，文集、官庄、贤官三条街道的拓宽、延长，沙西路、苏鲁路两大原木市场的建成，第三产业规模不断扩大。2003年全镇拥有固定店铺达450多个，临时摊点1000多个，从业人员3000余人。全镇商业营业额1.8亿元，比1987年增长61.3倍，市场成交额4.1亿元，比1987年增长77.5倍。建筑业起步于70年代，年均建筑面积5万多平方米。全镇第三产业增加值3520万元，占国内生产总值19820万元的18%，比1993年提高2.9个百分点。 7、教育发展 1995年贤官镇通过了实施初级中等义务教育验收，取得"普九"合格乡称号，贤官初中被评为淮阴市"文明单位"。1997年该乡被评为省"教育先进乡"。2000年通过了无流生乡镇验收。贤官初中被评为宿迁市"文明单位"。2001年贤官初中获省教育现代化示范学校荣誉称号。全镇先后投入780万元用于改善办学条件。2003年该镇共有1所中心幼儿园，23个幼儿班点(民办)，在园幼儿716人，教师35人，经费自收自支。有初级中学1所，中心小学1所，村办小学12所，教学点3个，民办学校4所，教职员工4 贤官镇26人，219个班，在校生9883名。适龄儿童入学率达100%，小学毕业生升学率100%，初中毕业生升学率85%。小学教师学历达标率达65%，初中教师学历达标率达80%。镇建有成人中心校1所,技术培训中心校1所，进行技术培训、文化学习。2003年培训7650人。全镇非文盲率达99.99%。 8、城镇建设 贤官镇是宿迁市"九个小城市建设乡镇"之一，也是宿迁市"扩权强镇"试点镇，近年来，该镇立足木材加工特色产业优势，着力打造文化名镇，板材之乡，目前，镇区建成区面积已达2.2平方公里，人口2.3万人，规划2015年镇区面积达10平方公里，人口达5万人。 镇区改造升级工程是该镇"为民办实事项目"之一，工程采取"住户自筹资金，政府配套亮化和绿化"的方式，改造风格以明清仿徽派建筑为主，植入现代元素，包括墙体改造、外立面粉刷，门窗装饰、绿化、硬化、亮化等6项工作，目前，一期工程已改造农户181户，新栽花木300棵，安装太阳能路灯100杆，铺设水泥地坪10000平方米，初步实现了沿线房屋古典化，街区整洁化和门牌统一化，既提升了城镇品位，又彰显了贤官文化名镇的内涵。 9、贤官镇工业园区 本项目建设地位于沭阳县贤官镇工业园区（东区），根据贤官镇工业园区（东区）规划环境影响报告书环评沭环审[2019]37号文件可知： 贤官镇工业园区工业集中区规划面积4500亩，范围为北至将星路，南至淀湖路，西至工业路，东至青年路。共有工业企业528家，其中木材加工企业282家，市级以上名牌企业20家，省级以上名牌企业5家，通过ISO9000认证企业46家，工人20585人，技术人员1586人，镇规模以上工业企业46家。 产业发展规划 贤官镇工业园区（东区）规划产业定位为：板材、家具制造、电子、装备制造、新能源、新材料、纺织服装生产和销售等。 土地利用规划 贤官镇工业园区（东区）规划总面积2.66462平方千米（266.462公顷），建设用地面积174.0213公顷。其中工业用地146.45公顷，占总面积84.16%；行政与公共服务设施用地1.72公顷，占总面积0.90%；绿地5.269公顷，占总面积3.03%；商业服务业用地1.66公顷，占总面积0.8%；市政设施用地3.15公顷，占总面积1.65%；仓储物流用地4.6公顷，占总面积2.41%；道路交通用地12.1573公顷，占总面积6.99%。 贤官镇工业园区（东区）规划中农林用地总面积89.7007公顷，其中基本农田89.7007公顷。 空间布局规划 结合园区现状规划形成“一心、两轴、五片区”的空间结构。 一心：综合服务中心。沿将星路与环城路交叉口东侧为整个园区的公共服务中心。 两轴：一纵（245省道）和一横（赵集路）十字型号发展轴线。245省道交通轴：为工业集中区重要对外交通轴，联系贤官新城城区、扎下镇、龙庙镇、沭阳县区及周边高速；赵集路发展轴：为工业集中区发展轴，园区各功能片区主要沿赵集路和环城路分布。 五片区：结合主要道路工业集中区分为五个功能分区。 板材、家具制造区：将星路以南、赵集路以北，西起环城路、东至新二五四省道； 纺织服装加工区：贤园路以北、赵集路以南，西起环城路、东至衡水路； 新材料区：贤园路以北、赵集路以南，西起衡水路、东至天水路； 电子、装备制造区：贤园路以北、赵集路以南，西起天水路、东至245省道的区域； 新能源区：赵集工业集中区的东南角。 基础设施规划 园区基础设施规划主要包括给水工程、排水工程、固废处置工程等规划，重点环保基础设施介绍如下。 表2-2 园区基础设施建设一览表 类别 名称 位置 规划规模 建设现状 给水 庙头水厂 区外 近期：1万立方米/天（已建） 远期：1.37万立方米/天（规划） 已建 (近期建设) 排水 贤官镇污水处理厂 区内 近期：0.5万立方米/天（规划） 远期：2万立方米/天（规划） 已建 (近期建设) 燃气 沭阳县城 区外 近期：CNG储配站50万立方米/年 远期：西气东输300万立方米/年 已建 (近期建设)

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 根据《2019年沭阳县环境质量报告书》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、O3、CO四项基本污染物达标，PM10、PM2.5两项基本污染物不达标，因此判定项目所在大气环境质量不达标。TVOC环境现状监测参考距本项目所处贤官镇工业园区（东区）规划环境影响报告书2018年12月5日~2018年12月11日大气补充监测数据。2019年沭阳县环境空气质量现状见表3-1，TVOC环境现状监测见表3-2。 表3-1 2019年沭阳县环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 17 60 28.3 达标 NO2 33 40 82.5 达标 PM10 104 70 148.6 不达标 PM2.5 44 35 125.71 不达标 O3 日最大8小时平均浓度 120 160 75 达标 CO 24小时平均浓度 827 4000 20.7 达标 表3-2 大气环境质量现状监测数据汇总表 监测项目 监测点 小时值 最小值 最大值 最大单因子指数 超标率（%） TVOC G1 0.0151 0.0241 0.04 0 G2 0.014 0.213 0.36 0 G3 0.0134 0.029 0.05 0 G4 0.0165 0.029 0.05 0 G5 0.0151 0.0278 0.05 0 G6 0.0168 0.0298 0.05 0 注： “ND”表示未检出，污染物浓度低于检出限的按达标评价。 为改善和保护城区环境质量提出以下整改措施： （1）继续扩大城区的绿化植被面积，提高绿化覆盖率，减少扬尘的产生及对有毒有害气体的吸附。 （2）加强对城区碴土运输车的管理力度，采取相应措施保持道路的清洁，有效地减少二次扬尘的产生。在主城区建立洒水车洒水制度。 （3）加大对城区工业锅炉及第三产业锅炉的管理力度，做好烟尘控制达标验收的后续工作，巩固达标成果；规范中小饭店的油烟排放。 （4）提高能源利用率，减少污染物的产生。 （5）强化对机动车辆的尾气管理，对超标排放尾气车辆的处罚力度。 2、地表水环境质量现状 项目所在地附近主要河流为淮沭河（沭新河）。根据《2019年沭阳县环境质量报告书》新沂河、淮沭河、沂南河、沭河、古泊善后河五条河流的水质进行了取样监测。根据监测结果，项目所在地附近的淮沭河（沭新河）（沭城闸北水源地、沭城闸南水源地）2个断面各项分析指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量现状 项目所在地为宿迁市沭阳县贤官镇工业园，项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。根据宿迁市城区噪声环境区域规划，建设项目所在地区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。根据《2018年宿迁市环境状况报告》，该项目所在地声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，昼间≤65dB(A)，夜间不生产。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，拟建项目周围环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标一览表（大气） 序号 名称 坐标 保护对象 保护内容 距离 （m） 方位 环境功能区 X Y 1 陈圩 612494.92 3737896.63 居民 人群健康 294 N 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 2 兴庄村 661828.10 3792277.11 居民 人群健康 2430 NW 3 八集村 662769.41 3792502.40 居民 人群健康 2300 NW 4 咸圩 663132.43 3792103.89 居民 人群健康 1800 NW 5 贤官村 662098.87 3791259.17 居民 人群健康 1610 NW 6 沙河寺村 662742.98 3791070.10 居民 人群健康 760 NW 7 胡庄 663617.02 3791322.18 居民 人群健康 730 NW 8 马庄村 662890.17 3790797.39 居民 人群健康 750 NW 9 卢庄 662109.28 3790205.04 居民 人群健康 1530 W 10 蒋园村 662337.87 3790480.57 居民 人群健康 1260 W 11 贤官镇 662585.69 3790107.33 居民 人群健康 630 W 12 姜圈 661405.67 3789500.25 居民 人群健康 2000 SW 13 赵集村 662622.13 3789832.58 居民 人群健康 900 SW 14 马圩 663303.78 3789321.70 居民 人群健康 1020 SW 15 吕圩果园村 661827.81 3789330.56 居民 人群健康 2040 SW 16 下臧庄 662481.85 3789027.39 居民 人群健康 1440 SW 17 任庄村 662177.87 3788534.03 居民 人群健康 1960 SW 18 官庄村 661376.86 3788193.39 居民 人群健康 3050 SW 19 林庄村 661765.78 3787889.28 居民 人群健康 2900 SW 20 官宜村 661383.11 3787831.46 居民 人群健康 3350 SW 21 淀湖庄 664097.57 3787852.95 居民 人群健康 2300 SE 22 于圩庄 665693.99 3789855.06 居民 人群健康 1880 SE 23 唐圩 666249.26 3789818.75 居民 人群健康 2460 SE 表3-4 建设项目环境保护目标表（其他） 环境要素 环境保护对象 方位 距离（m） 规模或性质 环境功能 水环境 淮沭新河 W 1120 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 声环境 陈圩 N 294 约50户/120人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 厂界 - 1-200 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 生态 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区 W 1120 — 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》

# 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 评价区为二类功能区，空气质量执行二级标准。SO2、NO2、PM10以及苯并[a]芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 苯并[a]芘 年平均 0.001μg/m3 24小时平均 0.0025μg/m3 TVOC 8小时平均 600μg/m3 《环境影响评价技术导则大气 环境》（TJ2.2-2018） 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，淮沭新河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级水标准作为参考标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH COD BOD5 氨氮 SS 总磷（以P计） 石油类 III 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤30 ≤0.2 ≤0.05 3、声环境质量标准 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，周边环境保护目标声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，详见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（单位：dB(A)） 类别 昼间 夜间 3 ≤65 ≤55 2 ≤60 ≤50 4、土壤环境质量标准 项目区域为建设用地中的工业用地，应执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地标准。 表4-4土壤环境质量标准 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值 管制值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 20① 60① 120 140 2 镉 7440-43-9 20 65 47 172 3 铬（六价） 18540-29-9 3.0 5.7 30 78 4 铜 7440-50-8 2000 18000 8000 36000 5 铅 7439-92-1 400 800 800 2500 6 汞 7439-97-6 8 38 33 82 7 镍 7440-02-0 150 900 600 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 0.9 2.8 9 36 9 氯仿 67-66-3 0.3 0.9 5 10 10 氯甲烷 74-87-3 12 37 21 120 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 3 9 20 100 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 0.52 5 6 21 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 12 66 40 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 66 596 200 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 10 54 31 163 16 二氯甲烷 75-09-2 94 616 300 2000 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 1 5 5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 2.6 10 26 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 1.6 6.8 14 50 20 四氯乙烯 127-18-4 11 53 34 183 21 1,1,1,-三氯乙烷 71-55-6 701 840 840 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 0.6 2.8 5 15 23 三氯乙烯 79-01-6 0.7 2.8 7 20 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.05 0.5 0.5 5 25 氯乙烯 75-01-4 0.12 0.43 1.2 4.3 26 苯 71-43-2 1 4 10 40 27 氯苯 108-90-7 68 270 200 1000 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 560 560 560 29 1,4二氯苯 106-46-7 5.6 20 56 200 30 乙苯 100-41-4 7.2 28 72 280 31 苯乙烯 100-42-5 1290 1290 1290 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 1200 1200 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3,106-42-3 163 570 500 570 34 邻二甲苯 95-47-6 222 640 640 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 34 76 190 760 36 苯胺 63-53-3 92 260 211 663 37 2-氯酚 95-57-8 250 2256 500 4500 38 苯并【a】蒽 56-55-3 5.5 15 55 151 39 苯并【a】芘 50-32-8 0.55 1.5 5.5 15 40 苯并【b】荧蒽 205-99-2 5.5 15 55 151 41 苯并【k】荧蒽 207-08-9 55 151 550 1500 42 䓛 218-01-9 490 1293 4900 12900 43 二苯并【a,h】蒽 53-70-3 0.55 1.5 5.5 15 44 茚并【1,2,3-cd】芘 193-39-5 5.5 15 55 151 45 萘 91-20-3 25 70 255 700 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 建设项目矿粉罐仓呼吸仓产生的粉尘颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放综合标准》（GB4915-2013）中表1相关标准，其他工序产生的粉尘颗粒物、沥青烟气中产生的苯并[a]芘执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准，VOCs（沥青烟）执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs有组织排放浓度限值，厂界外无组织排放参照（DB12524-2014）表5 VOCs无组织排放浓度限值，厂区内厂房外无组织有机废气VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A表A.1中VOCs特别排放限值；锅炉废气中的颗粒物、SO2参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值，氮氧化物根据《宿迁市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求，排放浓度限值不高于50毫克/立方米。具体标准见表4-4、4-5。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 VOCs （沥青烟） 80 15 2.0 2.0 10 15 1.5 6.0 （1小时均值） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A表A.1 苯并[a]芘 0.30×10-3 15 0.05×10-3 周界外浓度最高点 0.008μg/m3 表4-5 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）单位：mg/m3 污染物项目 限值 污染物排放 监控位置 燃气锅炉 颗粒物 20 烟囱或烟道 SO2 50 氮氧化物 50 烟气黑度（格林曼黑度，级） ≤ 1 烟囱排放口 表4-6 《水泥工业大气污染物排放综合标准》（GB4915-2013）单位：mg/m3 生产过程 生产设备 颗粒物 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备 20 2、水污染物排放标准 建设项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后进入地埋式污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中城市绿化水质标准，回用于项目厂区绿化，不外排。具体标准见表4-7。 表4-7 城市绿化水质标准 污染物名称 水质标准（mg/L） 依据 pH 6~9 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010） 氨氮 ≤20 色（度） ≤30 五日生化需氧量（BOD5） ≤20 3、噪声排放标准 建设项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体标准值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准（等效声级：dB（A）） 类别 昼间 夜间 3 65 55 表4-9 建筑施工场界噪声标准（等效声级：dB（A）） 昼间 夜间 70 55 4、固废贮存标准 建设项目一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府38号令）要求，该项目建设必须实施污染物排放总量控制，在取得排污指标后方可建设。 本项目投产后，污染物排放总量见表4-10。 表4-10 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废气 有组织 烟粉尘 36.948 36.79 — 0.158 VOCs（沥青烟） 13.86 13.444 — 0.416 苯并[a]芘 0.000792 0.000768 — 0.000024 SO2 0.04 0 — 0.04 NOX 0.1 0 — 0.1 无组织 粉尘 0.394 0 — 0.394 VOCs（沥青烟） 0.14 0 — 0.14 苯并[a]芘 0.000008 0 — 0.000008 废水 车辆冲洗废水 废水量m3/a 2560 2560 0 0 SS 2.56 2.56 0 0 生活废水 废水量m3/a 208 208 0 0 COD 0.073 0.073 0 0 SS 0.0624 0.0624 0 0 NH3-N 0.0052 0.0052 0 0 TP 0.00062 0.00062 0 0 固废 一般固废 44.42 44.42 0 0 危险废物 49.2 49.2 0 0 生活垃圾 2.6 2.6 0 0 根据对建设项目污染物的核算，确定主要污染物排放总量控制指标： 废水：本项目车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环使用；职工生活废水经预处理后用于项目厂区绿化，不外排，不申请总量。 废气：根据“达标排放”及“污染物总量区域平衡”的原则，提出本项目的废气污染物排放总量建议值为：烟粉尘≤0.192t/a；VOCs（沥青烟）≤0.416t/a；苯并[a]芘≤0.000024t/a；SO2≤ 0.04t/a；NOX≤ 0.1t/a。 固废：项目固体废弃物得到合理的处置，无外排。 |

# 五、建设项目工程分析

施工期工程分析： 工艺流程 本项目施工期工艺流程及污染物产生点位图见图5-1。 ①基础工程 建设项目基础工程主要为场地的填土和夯实。建筑工人利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 ②主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 ③装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 ④设备安装 包括道路、化粪池等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 主要污染源分析 1、废气 （1）施工扬尘 项目施工时大面积平整会使地表裸露，在风力的作用之下会产生大量扬尘。施工机械车辆在场区作业或者进出场地也会引起扬尘。 施工场地内的扬尘大致分为以下三个大方面：Ⅰ、进出物料运输产生的道路运输扬尘；Ⅱ、施工场内施工搬运、装卸产生的施工扬尘；Ⅲ、粉质建筑材料或建筑垃圾堆场产生的堆场风蚀扬尘。在各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘影响最大。具体分别定量叙述如下： Ⅰ、材料运输扬尘 在完全干燥的情况下，车辆在行驶过程中产生的扬尘，可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/ km·辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 根据项目施工平面布置情况、施工道路布置情况以及《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T-393-2007）的要求，场内汽车速度按15km/h、汽车载重量按5t、场内施工道路0.16km、场内道路粉尘量按0.5kg/m2计，场内道路运输扬尘量为0.284kg/km·辆。场内道路车辆经过时运输扬尘产生量平均为3.69g/s。施工期间，通过在场地内的施工道路铺设用焦渣、细石材料，并辅以洒水后，可有效抑制施工道路80%的扬尘，采取措施后，场内道路车辆经过时扬尘产生量为0.74g/s。 Ⅱ、施工作业扬尘 建筑施工过程中，建筑材料的搬运、装卸也会产生部分扬尘。尘土在空气紊动力的作用下能够较长时间在空气中飘浮，或者由于重力的作用产生降尘作用。扬尘扩散到附近空气中，增加空气中总悬浮颗粒物（TSP）的含量。 III、堆场风蚀扬尘 由于施工需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q = 2.1 ( V50 – V0 )3e-1.023w 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50米处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水量，%。 V0与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表5-1。 表5-1不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(微米) 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度(m/s) 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径(微米) 80 90 100 150 200 250 300 沉降速度(m/s) 0.58 0.170 0.10 0.239 0.804 0.815 0.829 粒径(微米) 500 550 650 750 850 950 1050 沉降速度(m/s) 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.2 4.624 由表5-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场气候的情况不同，其影响范围也有所不同。 （2）施工机械尾气 各种施工机械排放少量的尾气，使局部范围的CO、NO2、SO2、CnHm等浓度有所增加。 2、废水 建设期水污染源主要为施工过程的施工废水、施工队伍的生活污水等。施工废水主要来源于石料等建筑材料的冲洗及混凝土的养护产生的冲洗废水，主要污染物为SS。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS等。 （1）施工废水 拟建项目总建筑面积12000m2，建筑用水量参照执行《江苏省服务业和生活用水定额（2014年修订）》中其他土木工程建筑用水定额：商品砼为0.35m3/m2，则拟建项目建设期施工用水总量估计为4200吨，用作沙浆制备和混凝土养护，其中约有80%蒸发或进入物料，则建设期施工废水的产生量为840吨。此类废水中COD浓度一般低于50mg/l，SS浓度一般为400mg/l。拟建项目产生的施工废水如果直接进入周边水系将会造成水中的悬浮物增加，因此，项目施工方应在施工场地内修建一+些简易的沟渠，将建筑施工废水引入沉淀池，经沉淀处理后，用于场地洒水抑尘，不外排。采取上述措施后，拟建项目产生的施工废水对周边水系的影响将降至最小，并随着建设期的结束而结束。 （2）生活污水 拟建项目在施工期间，项目动工时预计平均工作人数为20人，每人每天的用水量按50L算，则施工人员每天的用水量为1.0t，污水排放系数取0.8，则建设期施工人员每天排放的生活污水为0.8t，施工期为60天，建设期产生的生活污水总量为48t。生活污水中主要污染物为化学需氧量、悬浮物和氨氮，经类比分析，此类污水中COD、SS、NH3-N的浓度一般为300mg/l、200mg/l和30mg/l。 3、噪声 施工过程中的噪声可以分为基础施工阶段噪声、结构施工阶段噪声和装修施工阶段噪声。基础施工阶段噪声：挖掘机、运输车辆噪声；结构施工阶段噪声：振捣机、切割机、振捣器等噪声；装修施工阶段噪声：升降机、电钻、电锯等噪声；建筑施工中的某些噪声具有突发性、冲击性、不连续性等特点，会对周围环境产生一定影响。 各施工阶段物料运输时不同运输车辆噪声及声级见表5-2，各施工阶段的主要噪声源及声级见表5-3。 表5-2不同运输车辆噪声级一览表 施工阶段 运输内容 车辆类型 声级〔dB(A)〕 基础阶段 商品混凝土 载重汽车 90 结构阶段 钢筋、商品混凝土 商品砼罐车、载重机 80～85 装修、安装阶段 各种装修材料及必要的设施 轻型载重卡车 75 表5-3各施工阶段的主要噪声源一览表 施工阶段 声源 型号规格 噪声源强dB(A) 基础阶段 装载机 / 95 挖掘机 A12-201 95 结构阶段 钢筋调直机 SP150 90 钢筋弯曲机 GU-5 85 电焊机 QL150 60 模板调机 DT-120 90 石料切割机 LK50 95 机械振捣器 HZB50 75 电锯 / 85 装修阶段 电锯 / 85 电刨 / 85 套丝切管机 / 75 多功能木工刨 / 95 各施工阶段物料运输时不同运输车辆噪声范围为75~90dB(A)，施工机械噪声范围为60~95dB(A)，该项目施工噪声会对周围环境产生一定不利的影响。 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： （1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。 （2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 （3）施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。 （4）在高噪声设备周围设置掩蔽物。 （5）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。 除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 4、固体废物 建设期固体废物污染源主要为施工过程的建筑垃圾和施工队伍的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建设期平整场地、工程建设产生水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝、废材料等施工垃圾，建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系。根据《中国城市建筑垃圾产量计算及预测方法》(陆宁，2008)，在10000m2建筑面积的施工过程中，可废弃砖和水泥块等建筑废渣的产生量为500～600t，本次评价取每万平方米建筑面积产生500t建筑垃圾。项目总建筑面积12000m2，则项目建设期建筑垃圾产生总量约为600t。 （2）生活垃圾 拟建项目施工时平均约有施工人员20人，施工人员日常生活中产生的生活垃圾按每人0.5kg/d，项目工期约为60天，建设期总共产生的生活垃圾为0.6t。 5、生态影响 拟建项目区内自身植被稀少，覆盖度低。项目建设期对生态环境的影响主要是对区域内植被的影响和可能产生的水土流失影响。 拟建项目工程规模不大，施工场地相对集中，因此在施工过程中，合理安排施工进度，尽量避免雨季进行土石方开挖等易产生水土流失的施工工程，同时在施工过程中对施工现场的地面按照实际施工进度进行边施工边硬化，采取以上措施后能够有效减少对水土流失的不利影响。 另外，本项目所在区域为人工农业生态，自身植被稀少，覆盖度低，且无珍稀动植物资源，故项目施工对当地植被的影响较小。 工艺流程简述（图示）： 建设项目具体工艺流程如下： 图5-2 沥青混合料生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 沥青混合料由沥青、级配合料和矿石粉混合拌制而成。其一般流程分为沥青预处理工序、级配石料预处理工序和搅拌混合工序。此生产线的设备均为密闭设备，天然气燃烧废气随物料加热时产生的粉尘经处理后一并由排气筒排放。 沥青预处理工序： （1）加热：原料沥青由专用运输车将沥青通过密闭沥青管道送至厂区内沥青储罐。利用天然气导热油炉使沥青储罐中的沥青加热至130℃-150℃左右，再经沥青泵输送至沥青计量器，按一定的配比计量后通过专门管道送入沥青拌合楼的搅拌缸内与级配石料和矿石粉混合。此工序会产生G1沥青烟气、G2燃烧废气、N噪声。 级配石料预处理工序： （2）上料：项目外购的级配石料，由汽车运入厂区后堆放在车间内，然后送入冷料仓内待用。此工序会产生G3粉尘颗粒物、N噪声。 （3）加热：为使沥青混合料不至于因过快冷却而带来运输的不便，级配石料在上沥青前需要经过加热处理。由皮带输送入烘干滚筒内，烘干滚筒采用天然气燃烧加热。此工序会产生G4燃烧废气、G5粉尘颗粒物、N噪声。 （4）筛分：达到温度后的石料经过筛分后通过提升机送入热储存料仓和称重料仓。此工序会产生G6粉尘颗粒物、S1废石料、N噪声。 搅拌混合工序： 称量、配料：称重料仓设有计量装置，经过计量装置计量后送入沥青混合料搅拌楼的搅拌缸内。此工序会产生G7粉尘颗粒物、G8沥青烟气、N噪声。 搅拌混合：进入搅拌缸的级配石料以及矿石粉与经沥青泵输送的热沥青经一定时间的拌合搅拌过程为全封闭进行。此工序会产生G9粉尘颗粒物、G10沥青烟气、S2搅拌残渣、N噪声。 检查：拌合后的沥青混凝土通过检验即可得成品。 卸料成品：成品出料直接装入运输车送出，生产出料过程为间断式。此工序会产生G11沥青烟气、N噪声。 建设项目产污环节及污染因子汇总详见表5-4。 表5-4 建设项目产污环节及污染因子一览表 污染类型 产污环节 主要污染因子 废气 加热（沥青） VOCs（沥青烟气）、烃类混合污染物（以苯并[a]芘计）、恶臭气体 上料 粉尘 加热（级配石料） （烟）粉尘、二氧化硫、氮氧化物 筛分 粉尘 称量、配料 粉尘、VOCs（沥青烟气）、烃类混合污染物（以苯并[a]芘计）、恶臭气体 搅拌混合 粉尘、VOCs（沥青烟气）、烃类混合污染物（以苯并[a]芘计）、恶臭气体 卸料成品 VOCs（沥青烟气）、烃类混合污染物（以苯并[a]芘计）、恶臭气体 废水 运输 车辆冲洗废水 职工办公、生活 生活污水 噪声 生产过程 噪声 固废 除尘器收尘 粉尘 筛分 废石料 沥青输送、搅拌混合 滴漏沥青、拌合残渣 三级沉淀池 泥砂 职工办公、生活 生活垃圾 废气处理 废活性炭 除尘器加湿系统 泥浆 沥青烟处理 废导热油 主要污染工序 1、废气 建设项目废气主要为物料储存、运输、装卸、堆放过程产生的粉尘；上料、加热（除沥青外其他原料）、筛分工序产生的粉尘；沥青加热、搅拌混合、卸料工序产生的沥青烟气；天然气燃烧废气。 （1）物料储存、运输、装卸、堆放过程产生的粉尘 项目外购物料在运输、装卸、堆放过程中受扰动及风力影响，易产生风力扬尘，其排放属间歇性无组织排放，类比同类项目，项目运输、装卸、堆放过程中粉尘产生系数约为0.01kg/t原料（参考《逸散性工业粉尘控制技术》），项目物料用量共19.37万吨，则项目在运输、装卸过程中产生的粉尘量约为1.937t/a。 由于本项目物料堆放至车间内，可以较大程度的减少风蚀产生的粉尘。生产车间均密闭，产生的粉尘由脉冲式除尘器收集处理后经15m高排气筒（P1）排放，收集效率约98%，除尘器处理的效率约95%，风机风量30000m3/h，年工作时间1600h。经计算，有组织排放量为0.095t/a，排放浓度为1.977mg/m3；无组织排放量为0.04t/a。 （2）上料、加热（不含沥青）、筛分工序产生的粉尘 项目在生产过程中上料、加热（除沥青外其他原料）、筛分工序均会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，项目搅拌楼运行时，级配石料产尘量按每1t产生粉尘10g计，粉料产尘量按原料的0.5%计。则项目粉尘产生量为35.37t，项目生产线和生产设备均密闭，产生的粉尘由脉冲式除尘器收集处理后经16m高排气筒（P2）排放，收集效率约99%，粉尘收集到除尘器后先经加湿系统处理，除尘效率约90%，再经除尘器处理的效率约99%，风机风量130000m3/h，年工作时间1600h。经计算，有组织排放量为0.035t/a，排放浓度为0.168mg/m3；无组织排放量为0.354t/a。 （3）沥青加热、搅拌、卸料工序产生的VOCs（沥青烟气） 沥青烟气是含多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，含多环芳烃类物质。项目购进沥青为已加热到80℃的液体，使用过程中用导热油炉对储罐进行加热，使温度保持在80℃，生产过程中沥青加热温度约为130℃-150℃，废气影响因子主要为VOCs（沥青烟）、烃类混合污染物（以苯并[a]芘计）。 根据工艺流程分析，项目VOCs（沥青烟）主要产生环节为沥青储罐呼吸、拌缸搅拌混合以及出料工序。根据《石油沥青稳定性及其影响因素》中的实验结果，石油沥青加热到130℃时，75分钟情况下，沥青烟的挥发量为0.15%，加热到150℃时，75分钟情况下，沥青烟的挥发量为0.20%。本项目使用的基质沥青为石油沥青，用量共8000吨，生产过程从160℃加热升温至180℃，本次环评取平均值0.175%，则生产过程中沥青烟产生量为14t/a。参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社。1978年12月出版）及《有机化合物染污化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中产生苯并[a]芘气体约0.10g。本项目沥青使用量为8000吨，则投产后产生的苯并[a]芘为0.0008t/a。 沥青烟和苯并[a]芘由一套“冷凝+电捕焦油+两级活性炭吸附”收集处理后经20m排气筒（P3）排放，收集效率99%，该套装置对沥青烟气的处理效率将达到97%以上，风机风量20000m3/h。另外有1%未被收集的沥青烟、苯并[a]芘无组织排放，经计算，有组织沥青烟排放量为0.416t/a，排放浓度为12.99mg/m3；有组织苯并[a]芘排放量为0.000024t/a，排放浓度为0.00074mg/m3；无组织排放的沥青烟0.14t/a、苯并[a]芘0.000008t/a。 （4）天然气燃烧废气 项目天然气导热油炉采用天然气作为燃料，加热导热油后间接加热沥青，本项目天然气年用量约为20万m3/a，根据《污染源普查产排污系数手册》中统计，10000m3天然气燃烧产生的烟气量为136259.17Nm3、SO2为0.01Skg，本项目使用低氮燃烧器，可将氮氧化物排放浓度降低至50mg/m3。根据环评工程师社会区域类登记培训教材P123表4-12中数据，燃烧10000m3的天然气，产生1.4kg烟尘。本项目烘干炉天然气年用量20万Nm3/a，据此核算烟气产生量为272.52万m3/a，NOX、SO2、烟尘产生量分别为0.t/a、0.04t/a、0.028t/a。烟气直接经15米高排气筒（P4）排放。 （5）恶臭气体 项目所用原料之一为石油沥青，它是石油气工厂热裂解石油气原料时得到的副产品，平时储存在密闭的储罐中，生产时使用导热油将其加热至150℃~180℃，然后用沥青泵送至搅拌楼与砂石进行拌和，拌和好的成品温度约为150℃。根据沥青特性，当温度达到80℃左右时，便会挥发出异味。由于沥青从输送到拌和全部在密闭管道和设施中进行；因此，生产过程主要是在放料敞开口处才会散发出沥青烟恶臭。 治理措施：将放料口散逸沥青烟气进行收集后，采用二级活性炭吸附法对沥青烟气进行吸附处理，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993）表1二级新建标准。 （6）矿粉罐仓呼吸口粉尘 项目矿粉采用罐仓储存。粉料采用气力输送的方式从罐车输送至罐仓，气力输送过程中罐仓通过呼吸孔排气时将带走大量的粉尘，属间断排放。罐仓呼吸粉尘产生量与水泥厂水泥筒库相同，产生粉尘约为项目原料的0.05%。项目矿粉使用量约为6700t/a，呼吸口粉尘产生量3.35t/a。本项目共有两个矿粉罐仓，平均每个罐仓呼吸口粉尘产生量1.675t/a，工作时间为每天工作4小时，每年工作200天。 每台罐仓顶呼吸孔仓顶布袋除尘器设计风量为2000m3/h，除尘效率为99%以上。罐仓呼吸口颗粒物产生浓度达1046.88mg/m3，净化后废气通过15m高P5、P6排气筒排放。则有组织废气排放浓度为10.47mg/m3，排放量为0.017t/a，低于《水泥工业大气污染物排放综合标准》（GB4915-2013）限值：颗粒物≤20mg/m3，达标排放。 建设项目有组织废气产生及排放情况见表5-5。无组织废气排放情况见表5-6。 表5-5 建设项目有组织废气产生及排放情况表 工序 污染物名称 废气量Nm3/h 产生情况 处理方式 处理效率% 排放情况 排放去向 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 物料储存、运输、装卸、堆放 粉尘 30000 39.55 1.19 1.9 脉冲式除尘器 95 1.977 0.059 0.095 15m高排气筒（P1） 上料、加热（除沥青外其他原料）、筛分 粉尘 130000 168.35 21.89 35.02 脉冲式除尘器+加湿系统 90+99 0.168 0.022 0.035 16m高排气筒（P2） 沥青加热、搅拌、卸料 VOCs（沥青烟） 20000 433.13 8.66 13.86 冷凝+电捕焦油+两级活性炭吸附 97 13.99 0.26 0.416 20m高排气筒（P3） 苯并[a]芘 0.0165 0.000495 0.000792 97 0.000743 0.000015 0.000024 天然气燃烧废气 烟尘 1703 10.27 0.0175 0.028 低氮燃烧器 0 10.27 0.0175 0.028 15m高排气筒（P4） SO2 14.68 0.025 0.04 0 14.68 0.025 0.04 NOX 36.69 0.0625 0.1 0 36.69 0.0625 0.1 恶臭气体 / / / 少量 两级活性炭吸附 / / / 少量 20m高排气筒（P3） 矿粉罐仓呼吸口粉尘 2000 1046.88 2.09 1.675 仓顶布袋除尘器 99 10.47 0.021 0.017 15m高排气筒（P5） 2000 1046.88 2.09 1.675 99 10.47 0.021 0.017 15m高排气筒（P6） 表5-6 建设项目大气污染物无组织排放情况表 污染源位置 污染物名称 污染物排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 物料储存、运输、装卸、堆放 粉尘 0.04 0.242 14693.85 10 上料、加热（除沥青外其他原料）、筛分 粉尘 0.354 0.221 沥青加热、搅拌、卸料 VOCs（沥青烟） 0.14 0.088 苯并[a]芘 0.000008 0.000005 2、废水 本项目洗涤塔洗涤用水循环使用，全部损耗；除尘器加湿系统用水混合粉尘形成泥浆，回用于生产过程中；喷淋除尘用水全部损耗。因此，项目废水主要为车辆冲洗废水和生活污水。 （1）车辆冲洗废水 项目建成后，运输车辆进出厂区需要保持车辆的清洁，以减少扬尘的产生量。因此为了防治车辆出场带来的扬尘污染，在厂区出入口设置车辆喷淋区，每天对开出运输车辆外部进行冲洗，根据建设单位提供，项目每天运输次数约80次/d，车辆冲洗废水约12.8m3/d。废水中主要污染物为SS，浓度约为1000mg/L。 （2）生活污水 建设项目职工定员26人，用水标准参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）的工业企业职工生活用水定额计算，平均每人每班用水50L，年工作天数200天，因此建设项目职工生活用水量为260t/a，产污系数按照0.8计算，则生活污水产生量为208t/a，主要污染物及浓度分别为COD 350mg/L、SS 300mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L。生活污水经预处理后用于项目厂区绿化，不外排。 建设项目生产车间不使用自来水冲洗，平时仅作简单保洁，无地面清洗废水产生。 表5-7 水污染物产生状况表 种类 污水量 （m3/a） 污染物 名称 污染物产生量 治理 措施 污染物排放量 排放方式与去向 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 消减量(t/a) 排放量(t/a) 车辆冲洗废水 2560 SS 1000 2.56 三级沉淀池 2.56 0 三级沉淀池处理后循环使用，不外排 生活污水 208 COD 350 0.073 化粪池处理后进入地埋式污水处理设施 0.073 0 经化粪池处理后进入地埋式污水处理设施，达标后用于项目厂区绿化，不外排。 SS 300 0.0624 0.0624 0 氨氮 25 0.0052 0.0052 0 总磷 3 0.00062 0.00062 0 注：年工作时间为200天 建设项目用排水平衡见图5-2。 图5-3 建设项目用排水平衡图（t/a） 3、噪声 建设项目噪声主要为生产设备、沥青拌合楼及配套设备运行时产生的噪声，其声值在80-90（dB(A)）。 表5-8 项目高噪声设备一览表（单位：dB(A)） 序号 设备名称 声级 数量（台/套） 与最近厂界距离 治理措施 降噪效果 1 沥青拌合楼 90 1 北侧约15m 基础减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 25dB（A） 2 骨料供给系统 90 1 东侧约20m 基础减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 25dB（A） 3 烘干加热提升系统 80 1 北侧约25m 基础减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 25dB（A） 4 筛分计量系统 75 1 南侧约25m 基础减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 25dB（A） 5 矿粉储存供给系统 80 1 东侧约15m 基础减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 25dB（A） 6 搅拌系统 85 1 北侧约10m 基础减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 25dB（A） 7 除尘系统 85 1 东侧约10m 基础减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 25dB（A） 8 导热油加热系统 75 1 西侧约35m 基础减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 25dB（A） 4、固废污染分析 建设项目固废主要为除尘器收集的粉尘、筛分废石料、沥青输送及搅拌混合产生的滴漏沥青及拌合残渣、沉淀池泥砂、废活性炭、除尘器加湿系统用水混合粉尘形成的泥浆、生活垃圾以及废导热油。 （1）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘主要是脉冲式除尘器收集的粉尘，收集粉尘量约为5.27t/a，定期收集后回用于生产过程中。 （2）筛分废石料 烘干后的碎石料进入振动筛筛分，不合格废石料（粒径过大）则不能进入生产线。根据建设单位经验，产生的废石料量约5t/a。该废石料暂存废石料区，由碎石料供应单位回收，不外排。 （3）滴漏沥青及拌合残渣 滴漏的沥青、拌和残碴属于在生产过程中泄漏的原材料和产品。根据企业提供资料，生产过程中滴漏沥青产生量约为0.08t/a。对于滴漏沥青和拌和残碴，首先应加强生产管理水平，定期对沥青输送管道和储罐进行检查、维护，降低此类固体废物的产生量，其次对此类固体废物加以充分回收利用，指定专人在沥青滴漏处和拌和残碴泄漏处用专用的容器接装，将其回收利用。 （4）沉淀池泥砂 项目车辆喷淋区设三级沉淀池，沉淀池中沉砂池内产生的一定泥渣，主要成分为泥浆、砂粒。根据业主提供的资料，项目泥渣产生量为2.56t/a。定期清掏，送往厂区生产线作原料。 （5）废活性炭 根据《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007年第27卷第5期）中内容，挥发性有机物活性炭饱和吸附量约为200~300mg/g，本报告有机废气活性炭饱和吸附量以200mg/g计，本项目需处理的废气量约为13.44t/a，经活性炭吸附的量约占65%，则活性炭使用量约为41.23t/a，则废活性炭产生量约为48.5t/a。 （6）除尘器加湿系统用水混合粉尘形成的泥浆 建设项目在除尘器加湿系统用水会混合粉尘形成泥浆，其产生量约为31.51t/a，直接回用于生产过程中。 （7）生活垃圾 建设项目定员26人，年工作200天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量约2.6t/a。 （8）废导热油 项目沥青混凝土生产线所用导热油循环使用，约10年更换一次，废导热油产生量约0.7t/a(7t/10a)。对照《国家危险固体废物名录（2016年本）》，沥青烟处理过程中产生的废导热油属危险固体废物，其编号为HW08。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-9。 表5-9 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物 名称 产生 工序 形态 主要 成分 预测产生量（吨/年） 种类判断* 利用途径 固体 废物 副 产品 判定依据 1 除尘器收集的粉尘 废气处理 固 石料 5.27 √ -- 《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017） 回用生产 2 筛分废石料 筛分 固 石料 5 √ -- 回用生产 3 滴漏沥青及拌合残渣 沥青输送、搅拌混合 固 沥青、石料 0.08 √ -- 回用生产 4 沉淀池泥砂 冲洗车辆 固 水、石料 2.56 √ -- 回用生产 5 废活性炭 废气处理 固 活性炭、VOCs 48.5 √ -- 委托有资质单位安全处置 6 除尘器加湿系统用水混合粉尘形成的泥浆 废气处理 固 水、石料 31.51 √ -- 回用生产 7 生活垃圾 生活 固 果皮纸屑 2.6 √ -- 环卫清运 8 废导热油 沥青处理 液 导热油 0.7 √ -- 委托有资质单位安全处置 根据《国家危险废物名录》（2016版）以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-10。 表5-10 固体废物属性判定表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 估算产生量（吨/年） 1 除尘器收集的粉尘 一般固废 废气处理 固 石料 《国家危险废物名录》（2016年） - 79 - 5.27 2 筛分废石料 一般固废 筛分 固 石料 - 79 - 5 3 滴漏沥青及拌合残渣 一般固废 沥青输送、搅拌混合 固 沥青、石料 - 79 - 0.08 4 沉淀池泥砂 一般固废 冲洗车辆 固 水、石料 - 79 - 2.56 5 废活性炭 危险废物 废气处理 固 活性炭、VOCs T/In HW49 900-041-49 48.5 6 除尘器加湿系统用水混合粉尘形成的泥浆 一般固废 废气处理 固 水、石料 - 79 - 31.51 7 生活垃圾 一般固废 生活 固 果皮纸屑 - 99 - 2.6 8 废导热油 危险废物 沥青处理 液 导热油 T，I HW08 900-249-08 0.7 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告第43号）的要求，本项目危废汇总表见表5-11。 表5-11 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 48.5 废气处理 固 活性炭、VOCs VOCs 三个月 T/In 交由资质单位处置 2 废导热油 HW08 900-249-08 0.7 沥青处理 液 导热油 导热油 10年 T，I

# 六、本项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） | 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | P1排气筒 | 物料储存、运输、装卸、堆放粉尘 | 39.55 | 1.9 | 1.977 | 0.059 | 0.095 | 经处理后达标排放至周边大气 |
|  | P2排气筒 | 上料、加热（除沥青外其他原料）、筛分粉尘 | 168.35 | 35.02 | 0.168 | 0.022 | 0.035 |  |
|  | P3排气筒 | VOCs（沥青烟） | 433.13 | 13.86 | 13.99 | 0.26 | 0.416 |  |
|  |  | 苯并[a]芘 | 0.0165 | 0.000792 | 0.000743 | 0.000015 | 0.000024 |  |
|  |  | 恶臭气体 | / | 少量 | / | / | 少量 |  |
|  | P4排气筒 | 烟尘 | 10.27 | 0.028 | 10.27 | 0.0175 | 0.028 |  |
|  |  | SO2 | 14.68 | 0.04 | 14.68 | 0.025 | 0.04 |  |
|  |  | NOX | 36.69 | 0.1 | 36.69 | 0.0625 | 0.1 |  |
|  | P5排气筒 | 矿粉罐仓呼吸口粉尘 | 1046.88 | 1.675 | 10.47 | 0.021 | 0.017 |  |
|  | P6排气筒 | 矿粉罐仓呼吸口粉尘 | 1046.88 | 1.675 | 10.47 | 0.021 | 0.017 |  |
|  | 生产车间 | 物料储存、运输、装卸、堆放粉尘 | - | 0.04 | - | 0.242 | 0.04 | 大气环境 |
|  |  | 上料、加热（除沥青外其他原料）、筛分粉尘 | - | 0.354 | - | 0.221 | 0.354 |  |
|  |  | VOCs（沥青烟） | - | 0.14 | - | 0.088 | 0.14 |  |
|  |  | 苯并[a]芘 | - | 8×10-6 | - | 5×10-6 | 8×10-6 |  |
| 水 污 染 物 | 污染物名称 | 废水量(t/a) | 产生浓度(mg/l) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/l) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 2560 | 1000 | 2.56 | / | 0 | 三级沉淀池处理后循环使用 |
|  | 生活污水 | COD | 208 | 350 | 0.073 | / | 0 | 经预处理达标后用于厂区绿化，不外排。 |
|  |  | SS |  | 300 | 0.0624 | / | 0 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25 | 0.0052 | / | 0 |  |
|  |  | 总磷 |  | 3 | 0.00062 | / | 0 |  |
| 固体废物 | 类别 | 产生量(t/a) | 处理处置量(t/a) | 综合利用量(t/a) | 外排量(t/a) | 备注 |
|  | 一般工业固废 | 除尘器收集的粉尘 | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 | 回用生产 |
|  |  | 筛分废石料 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  |  | 滴漏沥青及拌合残渣 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  |
|  |  | 沉淀池泥砂 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 |  |
|  |  | 除尘器加湿系统用水混合粉尘形成的泥浆 | 31.51 | 31.51 | 0 | 0 |  |
|  | 危险固废 | 废活性炭 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | 委托处置 |
|  |  | 废导热油 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |  |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 环卫清运 |
| 噪 声 | 建设项目噪声主要为生产设备、沥青拌合楼及配套设备运行时产生的噪声，噪声值在80-90dB(A)左右，经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 建设项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘。 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据模拟调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3） 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.35 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要措施有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。本项目施工期较长，通过洒水抑尘、封闭施工、保持施工场地路面清洁等措施，预计施工产生的粉尘对周围环境影响不大。 因此，在严格落实各项粉尘防护、控制措施后，将对本项目相邻敏感点影响不大。 2、水环境影响分析 现场施工时建筑排水（包括雨水冲刷工地形成的废水）和施工人员产生的生活污水是建设期的主要水污染物来源。施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工工地的道路冲洗、扬尘抑制，禁止施工废水未处理直接排放。生活废水经临时化粪池处理排出，用作周边农田灌溉。施工期间防止水环境污染的主要措施为： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）施工现场因地制宜，建造沉淀池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经隔油池和沉淀池处理后回用，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 （4）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 （5）施工人员生活废水经隔油池、化粪池处理后进行堆肥处理。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。 3、固体废物环境影响分析 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。住房装修阶段，将产生装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。 另外，施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 4、噪声环境影响分析 施工期噪声源主要为施工机械和交通车辆，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，表7-2列出了主要施工设备噪声的距离衰减情况。 表7-2 施工机械噪声衰减距离（单位：m） 序号 施工机械 声级（dB） 55dB 60dB 65dB 70dB 75dB 85dB 1 挖掘机 190 120 75 40 22 -- 2 混凝土搅拌机 190 120 75 42 25 -- 3 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 -- 4 升降机 80 44 25 14 10 -- 由上表可知，施工作业噪声达标距离昼间约为200米，夜间约为300-400米，建设项目距离最近的环境保护目标210米。为减小施工期间噪声对周围环境影响，应严格执行《建筑施工噪声管理办法》；打桩机采用静压式，减少对居民的影响；夜间禁止施工，以防发生噪声扰民现象。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 为了减轻本建设项目施工期对周围的环境影响，必须采取以下控制措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准限值，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 （2）施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。 （3）精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。夜间不得进行打桩作业。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 （5）夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 根据工程分析可知，建设项目废气主要为物料储存、运输、装卸、堆放过程产生的粉尘；上料、加热（除沥青外其他原料）、筛分工序产生的粉尘；沥青加热、搅拌混合、卸料工序产生的沥青烟气；天然气燃烧废气。 ①物料储存、运输、装卸、堆放过程产生的粉尘 由于本项目物料堆放至车间内，可以较大程度的减少风蚀产生的粉尘。生产车间均密闭，产生的粉尘由脉冲式除尘器收集处理后经15m高排气筒（P1）排放，收集效率约98%，除尘器处理的效率约95%，风机风量30000m3/h，年工作时间1600h。经计算，有组织排放量为0.095t/a，排放浓度为1.977mg/m3；无组织排放量为0.04t/a。 建设单位拟对物料运输、装卸、堆放工段采取安装固定旋转喷雾逸尘装置，喷雾范围覆盖整个堆场，同时在装卸过程中降低卸料落差，运输、堆放过程中在物料表面覆盖防尘网或篷布并定期洒水抑尘，保证堆场原料表面含水率在20%左右，通过采取以上措施，预计可大幅降低粉尘的排放量。粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，对周边环境影响较小。粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，对周边环境影响较小。 ②上料、加热（除沥青外其他原料）、筛分工序产生的粉尘 项目在生产过程中上料、加热（除沥青外其他原料）、筛分工序均会产生粉尘，类别同类项目，项目搅拌楼运行时，级配石料产尘量按每1t产生粉尘10g计，粉料产尘量按原料的0.5%计。则项目粉尘产生量为21.89t，项目生产线和生产设备均密闭，产生的粉尘由脉冲式除尘器收集处理后经16m高排气筒（P2）排放，收集效率约99%，粉尘收集到除尘器后先经加湿系统处理，除尘效率约90%，再经除尘器处理的效率约99%，风机风量130000m3/h，年工作时间1600h。经计算，有组织排放量为0.035t/a，排放浓度为0.168mg/m3；无组织排放量为0.354t/a。粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，对周边环境影响较小。 ③沥青加热、搅拌、卸料工序产生的VOCs（沥青烟气） 根据《石油沥青稳定性及其影响因素》中的实验结果，石油沥青加热到160℃时，75分钟情况下，沥青烟的挥发量为0.15%，加热到180℃时，75分钟情况下，沥青烟的挥发量为0.20%。本项目使用的基质沥青为石油沥青，用量共8000吨，生产过程从160℃加热升温至180℃，本次环评取平均值0.175%，则生产过程中沥青烟产生量为14t/a。参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社。1978年12月出版）及《有机化合物染污化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中产生苯并[a]芘气体约0.10g。本项目沥青使用量为8000吨，则投产后产生的苯并[a]芘为0.0008t/a。 沥青烟和苯并[a]芘由一套“冷凝+电捕焦油+两级活性炭吸附”收集处理后经20m排气筒（P3）排放，收集效率99%，该套装置对沥青烟气的处理效率将达到97%以上，风机风量20000m3/h。另外有1%未被收集的沥青烟、苯并[a]芘无组织排放，经计算，有组织沥青烟排放量为0.416t/a，排放浓度为12.99mg/m3；有组织苯并[a]芘排放量为0.000024t/a，排放浓度为0.00074mg/m3；无组织排放的沥青烟0.14t/a、苯并[a]芘0.000008t/a。沥青烟、苯并[a]芘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，对周边环境影响较小。 沥青烟主要的处理方法有燃烧法、电捕法、吸收法、吸附法。沥青烟气的特点是易粘附，在一定温度之上易燃烧。在沥青烟收集、输送及消烟过程中，极易粘着管道设备表面形成液态至固体沥青，固结后的沥青很难清除掉，而影响系统的正常运行。 另外，沥青烟的主要成份是芳烃及杂环类化合物，会对环境造成严重污染。查相关资料沥青、沥青烟气的有关性能如下： 沥青是由不同分子量的烃类及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，常温下呈半固体或高粘度液体状态。 完全融化温度点485℃，沸点<470℃。 闪点204.4℃，爆炸下限30g\m³，最大爆炸压力0.32MPa。 沥青不溶于水，溶于二硫化碳等非极性溶剂或若极性溶剂。 密度（1.15~1.25）g\cm³ 沥青的流动性如下表： 混合物含尘比例\% 9.0\3 13.0\4 16.6\7 17.8\1 18.9\2 20 23.0\3 25 33\3 夜状温度\℃ 110 110 140 147 152 154 23.0\4 \ \ 干糊温度\℃ \ \ \ \ \ \ \ 160 170 能流动温度\℃ 76 80 80 96 97 97 98 \ \ 根据以上有关数据和沥青烟特性，其设计要点为： （1）沥青烟捕集器的最佳温度为60℃-80℃，低于50℃，沥青易粘结。 （2）防止烟道内附着沥青燃烧，明火、暗火进入沥青烟捕集器； （3）降低烟气中煤尘，提高沥青烟捕集器煤焦油沥青的流动性； （4）青烟捕集器设防爆装置。 本项目沥青储罐为密闭式，仅在换气时有少量挥发出的沥青烟；沥青搅拌缸为密闭式，仅在卸料时有少量挥发的沥青烟。因此本项目沥青烟产生量及产生浓度均很小，燃烧法投资大，运行成本高，不适用于处理少量的沥青烟，因此不适用于本项目的沥青烟处理。吸收法存在二次污染，净化效率不高，因此没有得到比较广泛的应用，不适用于本项目的沥青烟处理。综合考虑本项目的沥青烟产生情况、治理设施工艺适用性、投资、运行成本，本项目沥青烟处理拟采用以下工艺： 图7-1 沥青烟处理工艺 ④天然气燃烧废气 项目天然气导热油炉采用天然气作为燃料，加热导热油后间接加热沥青，根据《污染源普查产排污系数手册》中统计，10000m3天然气燃烧产生的烟气量为136259.17Nm3、SO2为0.02Skg（本项目S取100mg/m3）、NOX为18.71kg。根据环评工程师社会区域类登记培训教材P123表4-12中数据，燃烧10000m3的天然气，产生1.4kg烟尘。本项目烘干炉天然气年用量20万Nm3/a，据此核算烟气产生量为272.52万m3/a，NOX、SO2、烟尘产生量分别为0.t/a、0.04t/a、0.028t/a。烟气直接经15米高排气筒（P4）排放。NOX、SO2、烟尘的排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值。 ⑤恶臭气体影响分析 项目所用原料之一为石油沥青，根据沥青特性，当温度达到80℃左右时，便会挥发出异味，沥青在整个生产过程中虽然温度始终保持在150℃左右，但由于沥青从输送到拌和全部在密闭管道和设施中进行；因此，生产过程主要是在出料敞开口处才会散发出沥青烟恶臭污染物。根据同类型沥青搅拌站厂家臭气类比调查结果，项目在距边界下风向约80m处感觉不到臭味。根据恶臭强度分级标准，厂界臭气强度定位2级。恶臭污染物浓度较小，且间断性。 表7-3 恶臭污染物臭气强度分析标准 臭气强度 0级 1级 2级 3级 4级 5级 嗅觉感受 感觉不到臭味 勉强可感到臭味 易感到微弱臭味 感到明显臭味 感到较强臭味 感到强烈臭味 项目周围297m内无居民点，因此沥青恶臭对周围环境敏感点及周围大气环境影响很小。 ⑥矿粉罐仓呼吸口粉尘影响分析 项目矿粉罐仓呼吸孔粉尘通过仓项布袋除尘器净化处理，除尘效率99%以上，项目两个罐仓有组织粉尘排放排气筒共2个，分别为P5、P6，排气筒高度15m，排放量都为0.017t/a、排放浓度为10.47mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表1排放限值要求，对区域大气环境影响小。 本项目有组织废气排放情况见下表7-4，无组织废气产排情况见表7-5。 7-4 建设项目有组织废气排放情况一览表 产生环节 污染物 防治措施 有组织排放情况 风量(m3/h) 排放标准 达标情况 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 浓度(mg/m3) 物料储存、运输、装卸、堆放 粉尘 脉冲式除尘器 0.095 0.059 1.977 30000 3.5 120 达标 上料、加热（除沥青外其他原料）、筛分 粉尘 脉冲式除尘器+加湿系统 0.035 0.022 0.168 130000 3.5 120 达标 沥青加热、搅拌、卸料 VOCs（沥青烟） 冷凝+电捕焦油+两级活性炭吸附 0.416 0.26 13.99 20000 1.3 75 达标 苯并[a]芘 0.000024 0.000015 0.000743 0.05×10-3 0.30×10-3 天然气燃烧废气 烟尘 低氮燃烧器 0.028 0.0175 10.27 1703 - 20 达标 SO2 0.04 0.025 14.68 - 50 NOX 0.1 0.0625 36.69 - 150 矿粉罐仓呼吸口粉尘 仓顶布袋除尘器 0.017 0.021 10.47 2000 - 30 达标 0.017 0.021 10.47 2000 - 30 表7-5 无组织大气污染物产生情况表 废气来源 污染物名称 工作时长（h/a） 面源面积（m2） 排放源强（t/a） 执行标准（mg/m3） 达标情况 生产车间 粉尘 1600 14693.85 0.04 1.0 达标 粉尘 1600 0.354 达标 VOCs （沥青烟） 1600 0.14 - 达标 苯并[a]芘 1600 8×10-6 0.008μg/m3 达标 根据上表分析，项目生产车间排放的污染物均能够达到《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准以及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值。 二、环境影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境(HJ2.2-2018)》中推荐的估算模式进行计算。 （1）评价等级判定 ①评价因子和评价标准筛选 本项目评价因子和评价标准见下表。 表7-6 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 颗粒物 小时平均 900 《环境空气质量标准(GB3095-2012)》二级标准中日均浓度限值的三倍值 SO2 小时平均 500 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 NOX 小时平均 250 苯并[a]芘 小时平均 0.0075 《环境空气质量标准(GB3095-2012)》二级标准中日均浓度限值的三倍值 VOCs（沥青烟） 小时平均 1200 《环境影响评价技术导则大气 环境》（TJ2.2-2018）附录D ②估算模型参数 本项目估算模型参数见下表。 表7-7 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 6000000 最高环境温度/℃ 40.5 最低环境温度/℃ -16 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 是否√ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是否√ 岸线距离/km / 岸线方向/° / （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ci—采用估算模型计算的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； c0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 大气评价工作等级判定表如表7-8所示。 表7-8 大气环境评价工作等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 表7-9 污染源估算模型计算结果表 污染源位置 污染物 Pi D10% (m) 下风向最大浓度(mg/m3) 占标率(%) 下风向距离(m) 排气筒（P1） 粉尘 0.00357 0.40 57 / 排气筒（P2） 粉尘 0.00113 0.13 50 / 排气筒（P3） VOCs（沥青烟） 0.0118 0.99 90 / 苯并[a]芘 0.000000682 9.1 90 / 排气筒（P4） 烟尘 0.000368 0.08 29 / SO2 0.000526 0.11 29 / NOX 0.00131 0.53 29 / 排气筒（P5） 粉尘 0.00264 0.29 16 / 排气筒（P6） 粉尘 0.00264 0.29 16 / 无组织废气 生产 车间 粉尘 0.068 7.55 75 / 粉尘 0.0744 8.27 75 VOCs（沥青烟） 0.00000061 2.25 75 / 苯并[a]芘 1.179E-7 8.14 75 / 经估算模式预测，建设项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级为二级。 综上，本项目大气环境影响评级等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 三、污染物排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算见表7-10，本项目大气污染物无组织排放量核算见表7-11，本项目大气污染物年排放量核算见表7-12。 表7-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 P1 粉尘 1.977 0.059 0.095 2 P2 粉尘 0.168 0.022 0.035 3 P3 VOCs（沥青烟） 13.99 0.26 0.416 苯并[a]芘 0.000743 0.000015 0.000024 4 P4 烟尘 10.27 0.0175 0.028 SO2 14.68 0.025 0.04 NOX 36.69 0.0625 0.1 5 P5 粉尘 10.47 0.021 0.017 6 P6 粉尘 10.47 0.021 0.017 有组织排放总计 烟（粉）尘 0.192 VOCs（沥青烟） 0.416 苯并[a]芘 0.000024 SO2 0.04 NOX 0.1 表7-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 生产车间 物料储存、运输、装卸、堆放 粉尘 遮盖、喷淋、密闭车间 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准 1.0 0.04 2 上料、加热（除沥青外其他原料）、筛分 粉尘 密闭车间 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准 1.0 0.354 3 上料、加热（除沥青外其他原料）、筛分 VOCs（沥青烟） 密闭车间 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准 - 0.14 4 苯并[a]芘 密闭车间 0.008μg/m3 8×10-6 无组织排放总计 粉尘 0.4119 VOCs（沥青烟） 0.133 苯并[a]芘 7.6×10-6 表7-12 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 烟（粉）尘 0.586 2 VOCs（沥青烟） 0.556 3 苯并[a]芘 0.000032 4 SO2 0.04 5 NOX 0.1 表7-13 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km 边长5~50km☑ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOX排放量 ≥20000t/a□ 500~2000t/a□ 小于500t/a☑ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准( 附录D☑ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 ☑ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km☑ 预测因子 预测因子（颗粒物、VOCs、苯并[a]芘、SO2、NOX） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%☑ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%☑ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（/）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、VOCs、苯并[a]芘、SO2、NOX） 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ 无监测□ 环境质量检测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测☑ 评价 结论 环境影响 可以接受☑不可接受□ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2：（0.04）t/a NOX：（0.1） 颗粒物：（0.552）t/a VOCs（沥青烟）：（0.556）t/a 苯并[a]芘：（0.000032）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 四、大气环境防护距离 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2018）确定大气环境防护距离，经计算，本项目无超标点，因此不需要设置大气环境防护距离。 五、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： Cm ——标准浓度限值（mg/m3） Qc ——可以达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r ——排放源所在生产单元的等效半径（m） L ——卫生防护距离（m） 卫生防护距离计算各参数的取值见表7-14。 表7-14 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470* 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021* 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85* 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84* 0.84 0.76 注：*为本项目计算取值。 经计算，建设项目卫生防护距离见表7-15。 表7-15 大气污染物卫生防护距离计算值 序号 污染源位置 污染源名称 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 1 生产车间 颗粒物 4.682 100 2 颗粒物 4.203 3 VOCs（沥青烟） 0.997 4 苯并[a]芘 0.890 根据《有害气体无组织排放控制与工业企业环境防护距离标准的制定方法》的规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m，但当两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。 综上，确定建设项目卫生防护距离为以车间为执行边界的100m包络线范围，具体范围界限见附图2。目前此卫生防护距离范围内主要为工业企业，无居民点、学校、医院等环境敏感目标，以后亦不得在此范围内新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。 2、水环境影响分析 （1）评价等级判定分析 根据《环境影响评价技术导则--地表水环境》（HJ2.3-2018），间接排放建设项目评价等级为三级B。 表 7-16 水污染影响建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — （2）废水排放情况 本项目废水包括车辆冲洗废水和生活污水。 车辆冲洗废水：废水产生量2560m3/a，主要含有泥浆、砂粒等，SS浓度约为1000mg/L。 项目设置15m3三级沉淀池对其进行沉淀处理。生产废水首先进入15m3沉淀池，泥浆、砂粒通过重力沉降沉淀下来，沉淀池底部呈斜度，便于泥渣清掏。沉淀后的废水进入澄清池，澄清池上清液进入清水池，通过泵加压后循环使用。沉淀池内泥渣，存在一定的利用价值，项目泥渣定期清掏，作水泥稳定层生产线原料。 三级沉淀池中沉淀池(有效容量为15m3)，生产废水停留时间在24小时以上，项目生产废水处理方式可行。 生活污水：208t/a。 建设项目所在地目前尚未铺设污水管网，项目共计员工26人，生活污水208t/a，水量较小，水质较简单，化粪池处理后进入地埋式污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准，回用于厂区绿化。 （3）废水处理方式 建设项目生活污水经化粪池处理后接入地埋式污水处理设施，达标后用于项目厂区绿化，不外排。 化粪池： 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫等，主要污染物及浓度分别为COD 350mg/L、SS 300mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。 地埋式污水处理设施： 地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点，使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。 厌氧生物滤池简介 a、厌氧生物滤池的作用原理 1）、过滤作用：填料截留过滤进水中的大的颗粒物和悬浮物； 2）、水解作用：厌氧微生物可以将大分子的不溶性的物质水解转化为小分子的可溶性的物质； 3）、吸收作用：厌氧微生物吸附、吸收水中的有机污染物，一部分用于自身的生长繁殖，一部分以沼气的形式通过U型水封出； 4）、脱氮作用：将接触氧化床出水回流至厌氧滤池，厌氧微生物中的反硝化菌可以利用回流水中的硝态氮并将其转化为氮气，以去除污水中的氮物质。 农村污水经厌氧滤池处理后，降低了悬浮物、有机污染物以及氮的浓度，也降低了后续的接触氧化床的负荷。 b、接触氧化床的作用原理 1）、吸附作用：好氧微生物在填料上生长繁殖过程中相互部结形成表面积较大的、浓度较高的生物膜，可以大量吸附水中大部分的有机污染物，使污染物浓度降低； 2）、摄取、分解作用：在向反应器内不断通空气的情况下，好氧微生物可以将吸附的有机污染物作为营养物质摄体内，进行代谢，一部分用于自身的生长繁殖，一部分转化为二氧化碳和水。 接触氧化床使农村污水中的有机污染物浓度进一步降低，出水CODcr、BOD5去除率达到80%以上，可以达到国家污水排放二级标准。 c、沉淀池的工作原理 1）、利用重力作用使接触氧化床出水中比重大于水的悬浮污泥下沉至池底，从而使之从水中去除，保证较好的出水水质； 2）、沉降至底部的污泥并自动返回至接触氧化床，以维持接触氧化床的污泥浓度。 4、消毒池 通过采用固体氯对出水进行消毒，可有效杀死水中的细菌、大肠杆菌、病毒等致病微生物，处理后的水清亮透明，无臭味，细菌数和大肠杆菌数均可符合国家污水排放标准。 （4）污水处理效果 参考一般生活污水各污染物产生浓度，确定本项目生活污水处理系统进水浓度；生活污水经化粪池预处理后进入地埋式污水处理设施处理，出水水质达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准，处理效果如下表。 表7-17 污水处理效果一览表 污染因子 处理效果 pH （-） COD （mg/L） BOD5 （mg/L） SS （mg/L） NH3-N （mg/L） TP （mg/L） 进水水质 6~9 350 240 300 25 3 地埋式污水处理设施出水水质 6~9 60 20 50 15 0.5 污染物去除效率 / 82.86% 91.67% 83.33% 40% 83.33% 排放标准值 6~9 - ≤20 - ≤20 - 是否达标排放 是 是 是 是 是 是 本项目产生的生活废水出水水质达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准，废水产生量为208t/a，项目厂区绿化面积较多，废水可全部用于项目周边绿化，对周边地表水基本无影响，可满足环境管理要求。 表7-18 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响 识别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境 保护目标 饮用水水源保护区(；饮用水取水口(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(； 涉水的风景名胜区(；其他(； 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放(；间接排放(；其他( 水温(；径流(；水域面积( 影响因子 持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染(；富营养化(；其他( 水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他( 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级(；二级(；三级A(；三级B( 一级(；二级(；三级( 现状 调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建(；在建(； 拟建(；其他( 拟替代的污染源 排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入污排放口数据(；其他( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季( 生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他( 区域水资源开发利用 状况 未开发(；开发量40%以下(；开发量40%以上( 调查时期 数据来源 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期春季(；夏季(；秋季(；冬季( 生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他( 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季( 监测因子（ ） 监测断面或点位个数（）个 现状评价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：（）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河(：Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类(；Ⅴ类( 近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类( 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期(；平水期(；枯水期(； 冰封期：春季(；夏季(；秋季(；冬季( 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标(；不达标(水环境控制单元或断面水质达标状况：达标(；不达( 水环境保护目标质量状况：达标(；不达标(；对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标(；不达标(；底泥污染评价(； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价(；水环境质量回顾评价(；流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况(； 达标区(；不达标区(； 影响预测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：（）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(春季(； 夏季(；秋季(；冬季(；设计水文条件(； 预测情景 建设期(；生产运行期(；服务期满后(正常工况(；非正常工况( 污染控制和减缓措施方案(；区（流）域环境质量改善目标要求情景( 预测方法 数值解(；解析解(；其他( 导则推荐模式(；其他( 影响 评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标(；替代消减源( 水环境 影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求(；水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标(；满足水环境保护目标水域水环境质量要求(；水环境控制单元或断面水质达标(；满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足减量或等量替代要求(； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求(；水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价(；对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放(的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价(；满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求(； 污染源 排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD SS NH3-N TP 0 0 0 0 / / / / 替代源 排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量 确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（）m3/s生态流量：一般水位（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（）m3/s 防 治 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障设施(；区域削减(；依托其他工程(；其他( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动(；自动(；无监测( 手动(；自动(；无监测( 监测点位 （ ） （污水排放(） 监测因子 （ ） COD SS NH3-N TP 污染物 排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受( 注：“”为勾选项，可√；“( )”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 3、声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： 式中：－距声源r处的A声级，dB（A）； ―参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： 各声源在预测点产生的声级的合成： 厂界声源预测结果详见表7-19： 表7-19 厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 测点编号与测点位置 贡献值 执行标准 是否达标 昼 夜 昼 东厂界 52.5 65 55 达标 西厂界 47.1 65 55 达标 南厂界 48.8 65 55 达标 北厂界 46.9 65 55 达标 主要采用基础减震、建筑隔声、设置隔声罩等措施，声环境保护具体对策措施如下： （1）采购设备时对供应商提出噪音控制要求，尽可能选用低噪音的设备； （2）提高机械装配精度，减少机械振动和摩擦噪声，防止共振； （3）在总图设计上科学规划，合理布局，将噪声设备集中布置、集中管理、远离办公生活区，并加强厂区绿化，厂界周边以绿化带防护，充分利用距离衰减和草丛、树木的吸声作用降噪，减小对外环境的影响。 除上述措施外，项目噪声通过树木绿化、地形屏障、距离衰减等亦可得到一定程度的降低。采取上述措施后，项目噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 综上所述，项目噪声排放对周围环境影响较小，不会降低项目所在地原有声环境功能级别，保证厂界噪声达标。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目固废主要为除尘器收集的粉尘、筛分废石料、沥青输送及搅拌混合产生的滴漏沥青及拌合残渣、沉淀池泥砂、废活性炭、除尘器加湿系统用水混合粉尘形成的泥浆、生活垃圾以及废导热油。其中除尘器收集的粉尘、筛分废石料、沥青输送及搅拌混合产生的滴漏沥青及拌合残渣、沉淀池泥砂、除尘器加湿系统用水混合粉尘形成的泥浆收集后回用处置；废活性炭以及废导热油收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由当地环卫部门收集后统一处置。 （1）一般固废环境影响分析 为避免本项目产生的一般工业固废对环境造成的影响，主要是做好固废的收集、转运等环节。一般固废暂存场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时贮存房渗透系数达1.0×10-7厘米/秒，其后定期处置。因此，本项目的一般工业固体废物和生活垃圾基本不会对建设项目周围环境造成明显的不良影响。 （2）危险固废环境影响分析 ①生产过程影响分析 本项目运营期产生的危险废物主要为废活性炭以及废导热油，其主要产生环节为废气处理和沥青处理。废活性炭通过收集由专用的密闭胶桶贮存于厂区的危废堆场，定期委托有资质单位安全处置，废导热油10年更换一次，更换时联系有资质单位安全处置。运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。且本项目仅在运营期产生此类废物并按照要求及时有效处理，服务期满后对无影响。 ②暂存过程影响分析 本项目危废堆场占地面积65m2，危废堆场所在区域往来人员较少，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，危险废物暂存场渗透系数达1.0×10-10厘米/秒。 本项目拟采用200kg塑料桶储存危废，每只桶占地面积约为0.5m2。本项目废活性炭48.5t/a，三个月最大储存量约为12.125t，共需61只桶，按照单层考虑，所需暂存面积约为31m2；本项目废导热油10年更换一次，更换时联系有资质单位安全处置，不占用危废暂存区。因此，危废暂存最多需要31m2，本次项目设置的65m2危废暂存区可以满足贮存需求。 危废收集后必须用桶密封储存，单独存放；同时作好危险废物情况的记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ③运输过程影响分析 本项目危废采用密闭桶贮存和运输，在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。当发生散落时，可能情况有：①桶整个掉落，但桶未破损，运输人员发现后，及时返回将桶放回车上，由于桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②桶整个掉落，但桶由于重力作用，掉落在地上，导致桶破损或盖子打开，废抹布散落一地，由于废活性炭掉落在地上，基本不产生粉尘和泄露，运输人员发现后，及时采用清扫等措施，将废抹布收集后包装，对周边环境影响较小。因此本项目的危废在运输过程中对周边环境影响较小。 建设项目危险废物暂存场所设置情况见表7-20。 表7-20 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废 物代码 位置 占地面积 贮存 方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存处 废活性炭 HW49 900-041-49 厂区东南侧 65m2 桶装后存放于暂存处 48.5 三个月 建设项目固体废物利用处置方式评价见表7-21。 表7-21 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 废物代码 估算产生量（吨/年） 利用处置方式 1 除尘器收集的粉尘 一般固废 废气处理 固 79 5.27 收集回用 2 筛分废石料 一般固废 筛分 固 79 5 收集回用 滴漏沥青及拌合残渣 一般固废 沥青输送、搅拌混合 固 79 0.08 收集回用 沉淀池泥砂 一般固废 冲洗车辆 固 79 2.56 收集回用 3 除尘器加湿系统用水混合粉尘形成的泥浆 一般固废 废气处理 固 79 31.51 收集回用 4 废活性炭 危险废物 废气处理 固 HW49（900-041-49） 48.5 委托有资质单位安全处置 废导热油 危险废物 沥青处理 液 HW08（900-249-08） 0.7 委托有资质单位安全处置 4 生活垃圾 一般固废 办公、生活 固 99 2.6 环卫清运 综上，本项目固废均得到合理处置，外排量为零。本项目所产生的固体废弃物对环境影响较小。 5、环境风险分析 根据拟建项目的工艺分析，拟建项目主要危险物料为沥青。 沥青特性及判定见表7-22。 表7-22 沥青危险特性及安全技术说明 标识 中文名 沥青 英文名 bitumen 理化性质 密度（g/cm3） 1.026和1.028 熔点，℃ 无固定熔点 沸点，℃ ＜470 软化点，℃ 47.3℃和45.4℃ 针入度（25℃，100g，5g） 74mm和86mm 溶解性 溶于二硫化碳、四氯化碳等 稳定性 稳定 外观形状 黑色液体、半固体或固体 燃爆特性 闪点，℃ 326和354 爆炸下限 30（g/cm3） 引燃温度，℃ 485 最大爆炸压力，MPa 危险特性 遇明火、高热可燃，燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。 用途 用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等 灭火 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、沙土 毒性及健康危害 毒性毒理 LD50（mg/kg大鼠经口） / LC50（mg/m3，大鼠吸入） 健康危害 沥青及其烟气对皮肤黏膜具有刺激性，有光毒作用和致肿瘤作用。我国三种主要沥青的毒性：煤焦沥青＞页岩沥青＞石油沥青，前二者有致癌性。沥青的主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，呈片状，呈褐-深褐-褐黑色；职业性痤疮；疣状赘生物及事故引起的热烧伤。此外，尚有头昏、头胀、头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身症状和眼、鼻、咽部的刺激症状。 防护处理 皮肤接触：立即脱去染污的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐，洗胃，就医。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是液体，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 储存运输注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损害。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 （1）风险评价等级判定 本项目建设后，项目不涉及危险化学品及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的环境风险物质。对照HJ/T169－2018附录C，对项目Q按下式进行计算： 式中：q1, q2, ...,qn--每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ...,Qn--每种环境风险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1） 1≤Q＜10；（2） 10≤Q＜100；（3） Q≥100。 项目风险物质Q 值判别见表7-23。 表7-23 Q值判别表 序号 物质名称 临界值(t) 最大储存量(t) Q值 1 沥青 / 120 / 合计 / 经计算，本项目风险潜势较小参照I级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ 169-2018），环境风险潜势为I进行简单分析。 （2）环境风险影响分析 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A，本项目环境风险影响分析见表7-24。 表7-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产20万吨节能环保型沥青搅拌站项目 建设地点 宿迁市沭阳县贤官镇秦安大道北侧变电站东侧 地理坐标 经度 118.784201 纬度 34.239178 主要危险物质及分布 / 环境影响途径及危害后果 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 中的环境风险物质对比，本项目无环境风险物质的使用、产生。但项目中使用的沥青具有一定可燃性，在生产过程中存在一定燃烧风险，燃烧过程会引燃其他物质造成火灾事故。 风险防范措施 1）沥青储罐设置隔离，存储车间必须安装消防措施，加强通风，同时仓储驻地严禁烟火。 2）废料等贮存地点存放位置妥善保存。 3）加强原料管理。 4）企业需制定环境风险应急预案，建立应急组织机构，负责应急突发性事件的组织、指挥、抢修、控制、协调等应急响应行动。 5）建立隐患排查制度，规范操纵规程，车间内张贴警示标志，贴制安全标签以及工艺图等，各车间严禁烟火。 6）配备配套消防设备、火灾报警装置、消防器材、应急处置物资以及通讯工具必须放于固定位置，并定期做好检查和药品的更换，以防在紧急事故下的应急处置。 建设单位应设立应急预案，加强措施，防止事故发生。 环境风险：建设项目风险物质主要是木方，q/Q＜1风险潜势为Ⅰ简单分析，项目环境风险主要为遇明火引起的火灾次生伴生影响；企业应按环保及安全要求生产建立应急预案等，尽量防止事故发生。在严格履行各项措施的基础上，项目环境风险可防控。 （3）事故池合理性分析： 本项目沥青主要贮存于生产车间内部，属于可燃物质，一旦发生火灾危害性较大。项目设立事故应急池，有效容积100m3，确保在事故情况下，消防废水可以得到有效的收集，以防消防废水外溢，进入雨水管道，造成水环境污染。 V1—收集系统范围内发生事故的一个储罐或一套装置的物料量； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； q—降雨强度，mm；按平均日降雨量： qa—年平均降雨量，mm； n—年平均降雨日数； F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 V1 为收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，本项目无储罐，故V1=120m3； V2 为发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；本项目消防栓用水设计量为20L/s，一次火灾延续时间按30min计，一次灭火用水量为36m3，即V2=36m3。 V3 为发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量， 本项目暂无其他可以储存或传输消防废水区域，V3=0m3。 V4 为发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，本项目无生产废水，故V4=0 m3； V5 为发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。事故雨水按一次降雨量进行计算，根据统计资料，宿迁市近年来降雨量为988.4mm，年平均下雨125天，则全厂1500m2收集降雨量为11.9m3。则一次降雨污染水量V5=11.9m3。 V1=120m3，V2=36m3，V3=0m3，V4=0 m3，V5=11.9m3，可计算V总=167.9m3，项目设置200m3事故池，因此，事故池容积设置合理。 （4）建设单位应设立应急预案，加强措施，防止事故发生。 环境风险：建设项目风险物质主要是木方，q/Q＜1风险潜势为Ⅰ简单分析，项目环境风险主要为遇明火引起的火灾次生伴生影响；企业应按环保及安全要求生产建立应急预案等，尽量防止事故发生。在严格履行各项措施的基础上，项目环境风险可防控。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业”中的“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中“其他”类别，为土壤环境影响评价Ⅲ类项目，项目占地规模为小型（≤5hm2），项目位于贤官镇工业园，用地类型为工业用地，项目北侧为闲置空地；南侧为秦安大道，隔路为沭阳县鸿瑞木制品厂；东侧为工业企业；西侧为变电站，距项目最近环境保护目标为项目北侧约294m处的陈圩居民点，土壤环境敏感程度为不敏感，根据项目类别、占地规模及敏感程度划分，本项目属于Ⅲ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。具体评价等级划分详见表7-26： 表7-25 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 不敏感 其他情况 表7-26 污染影响评价型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 二级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目由主要负责人统一负责环境管理工作，配备1名兼职人员，负责日常环境管理工作。具体为：营运期的管理工作重点是各项环保措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。根据全厂制定的环境保护目标考核计划，结合日常运营各个环节对环境的不同要求进行考核，并把资源、能源消耗、资源回收、污染物排放量等环保指标纳入考核的范围内。提高员工的环保意识，加强环保知识教育和技术培训。 （2）环境监测计划 环境监测计划包括“污染源监测计划”和“环境质量监测计划”。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中规定：“二级评价项目按照HJ819的要求，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划”。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，提出营运期污染源监测计划见表7-27。 表7-27 项目污染源监测方案表 类别 监测点位 监测指标 监测次数 执行标准 废气 有组织 P1 颗粒物 每年1次 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准 P2 颗粒物 每年1次 P3 VOCs（沥青烟） 每年1次 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs有组织排放浓度限值 苯并[a]芘 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准 P4 颗粒物 每年1次 颗粒物、SO2参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值，氮氧化物执行《宿迁市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求 SO2 每年1次 氮氧化物 每年1次 P5 颗粒物 每年1次 《水泥工业大气污染物排放综合标准》（GB4915-2013）中表1相关标准 P6 颗粒物 每年1次 无组织 厂界（下风向） 颗粒物、VOCs（沥青烟）、苯并[a]芘、 每年1次 颗粒物、苯并[a]芘执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准；厂界外无组织排放参照（DB12524-2014）表5 VOCs无组织排放浓度限值，厂区内厂房外无组织有机废气VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A表A.1中VOCs特别排放限值 噪声 四周厂界 等效连续 A声级 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 8、“三同时”验收情况 项目“三同时”一览表见表7-28。 表7-28 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废气 P1排气筒 粉尘 脉冲式除尘器 颗粒物、苯并[a]芘执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准；VOCs（沥青烟）执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs有组织排放浓度限值 40 与主体工程同步实施，同步完成，同时投入使用 P2排气筒 粉尘 脉冲式除尘器+加湿系统 P3排气筒 VOCs(沥青烟)、苯并[a]芘、恶臭 冷凝+电捕焦油+两级活性炭吸附 P4排气筒 烟尘、SO2、NOX - 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值 P5排气筒 粉尘 仓顶布袋除尘器 《水泥工业大气污染物排放综合标准》（GB4915-2013）中表1相关标准 P6排气筒 粉尘 仓顶布袋除尘器 《水泥工业大气污染物排放综合标准》（GB4915-2013）中表1相关标准 车间 粉尘、VOCs(沥青烟) 密闭车间 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准 废水 车辆冲洗废水 SS 三级沉淀池 循环使用，沉淀污泥回用于生产 4 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷 化粪池+地埋式污水处理设施 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010） 噪声 车间 生产设备 厂房隔声、减振 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 1 固废 生产 一般工业固废 一般固废堆场10m2 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 2 危险固废 危废堆场65m2 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求 生活过程 生活垃圾 垃圾桶、垃圾池 - 绿化 - 绿化率10% 2 雨污分流、清污分流 雨水排口、污水排口各1个 0.5 规范设置 废气、废水排污标志牌、说明 规范化设置、满足环境管理要求 0.5 卫生防护距离 建设项目不设置大气环境防护距离，设置以车间为执行边界的100m包络线范围为卫生防护距离 — 总量控制 建设项目有组织排放大气污染物总量为颗粒物≤0.192t/a；VOCs（沥青烟）≤0.416t/a；苯并[a]芘≤0.000024t/a；SO2≤ 0.04t/a；NOX≤ 0.1t/a，在宿迁市沭阳县范围内平衡；建设项目无生产废水；车辆冲洗废水循环使用，职工生活废水经预处理达标后用于项目厂区绿化，不外排，不申请总量；固废均得到有效处置。 — 环保投资合计 50 —

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | P1排气筒 | 粉尘 | 脉冲式除尘器 | 颗粒物、苯并[a]芘满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准；VOCs（沥青烟）满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs有组织排放浓度限值 |
|  | P2排气筒 | 粉尘 | 脉冲式除尘器+加湿系统 |  |
|  | P3排气筒 | VOCs(沥青烟)、苯并[a]芘、恶臭 | 冷凝+电捕焦油+两级活性炭吸附 |  |
|  | P4排气筒 | 烟尘、SO2、NOX | - | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值 |
|  | P5排气筒 | 粉尘 | 仓顶布袋除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放综合标准》（GB4915-2013）中表1相关标准 |
|  | P6排气筒 | 粉尘 | 仓顶布袋除尘器 |  |
| 水污染物 | 车辆冲洗废水 | SS | 三级沉淀池 | 循环使用，沉淀污泥回用于生产 |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 化粪池+地埋式设备处理 | 经预处理达标后用于项目厂区绿化，不外排 |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 生产 | 除尘器收集的粉尘 | 收集回用 | 有效处置 |
|  |  | 筛分废石料 |  |  |
|  |  | 滴漏沥青及拌合残渣 |  |  |
|  |  | 沉淀池泥砂 |  |  |
|  |  | 除尘器加湿系统用水混合粉尘形成的泥浆 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托处置 |  |
|  | 沥青处理 | 废导热油 |  |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪声 | 设备运行噪声，噪声源强约75-90dB（A） | 合理布局、厂房隔声、减振 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 其他 | — |
| 主要生态影响 无。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 沭阳正通建筑材料有限公司位于宿迁市沭阳县贤官镇工业园区，主要从事沥青混合料的生产，公司拟投资11387万元，项目购买土地39亩，自建厂房，建设年产20万吨节能环保型沥青搅拌站项目。建设项目预计于2021年2月建成投产，投产后可形成年产20万吨沥青混合料的生产能力。 2、产业政策 本项目属于[C3039]其他建筑材料制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）中限制类或淘汰类项目，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》中禁止类或限制类，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类。项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制类项目，也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制类和禁止类。综上所述，项目的建设符合地方相关产业政策的要求。 3、与规划相符性分析 本项目位于宿迁市沭阳县贤官镇秦安大道北侧变电站东侧，根据贤官镇工业园总体规划环评沭环审[2019]37号文件的要求；其产业定位家具制造、绿色板材新能源（不含光伏产业上游企业的单晶、多晶硅棒生产和铅蓄电池及极板生产等）、新材料（不涉及化工工序的化学新材料）、装备制造（不含线路板生产和电镀）、电子科技、纺织服装（不含印染）生产和销售等。本项目位于宿迁市沭阳县贤官镇秦安大道北侧变电站东侧，用地性质为工业用地，符合贤官镇用地规划要求。因此，项目与贤官镇工业园用地相符。 4、环境质量 根据《2019年沭阳县环境质量报告书》所述，项目所在地仅PM2.5、PM10略有超标，其他因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 5、环境影响评价分析 本项目针对污染物产生特性，分别采取了相应防治措施，使得各污染物均能做到达标排放。 （1）废气 建设项目物料储存、运输、装卸、堆放粉尘经脉冲式除尘器收集处理后经15m高排气筒（P1）排放，收集效率约98%，除尘器处理的效率约95%，未被捕捉到的有机废气为无组织排放；上料、加热（不含沥青）、筛分工序产生的粉尘经脉冲式除尘器收集处理后经15m高排气筒（P2）排放。收集效率约99%，粉尘收集到除尘器后先经加湿系统处理，除尘效率约90%，再经除尘器处理的效率约99%，未被捕捉到的有机废气为无组织排放；沥青加热、搅拌、卸料工序产生的沥青烟气、臭气由一套“冷凝+电捕焦油+两级活性炭吸附”收集处理后经30m排气筒（P3）排放，收集效率99%，该套装置对沥青烟气的处理效率将达到97%以上；项目共有两个罐仓储存矿粉，每台罐仓顶呼吸孔仓顶布袋除尘器设计风量为2000m3/h，除尘效率为99%以上，净化后废气通过15m高排气筒（P5、P6）排放。 经计算，建设项目不设置大气环境防护距离，设置以车间为执行边界的100m包络线范围为卫生防护距离，该范围内无环境敏感目标，建设项目无组织排放废气对周围的大气环境影响较小。企业必须严格做好废气收集处理工作，做到达标排放，不得扰民。 （2）废水 建设项目无工艺废水产生，生活污水208t/a经化粪池处理后进入地埋式污水处理设施，达标后用于项目厂区绿化，不外排。 （3）固废 建设项目产生的除尘器收集的粉尘、筛分废石料、沥青输送及搅拌混合产生的滴漏沥青及拌合残渣、沉淀池泥砂、除尘器加湿系统用水混合粉尘形成的泥浆收集后回用处置；废活性炭以及废导热油收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由当地环卫部门收集后统一处置。各类固废均得到有效处置。 （4）噪声 本项目噪声源主要为生产设备、沥青拌合楼及配套设备运行时产生的噪声等，类比同类行业，其噪声源强约75-90dB（A），优先选择低噪声设施，各类设施均设置于建筑物内；再经厂房围墙隔声、减震、距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 6、污染物总量控制 废水：本项目车辆冲洗废水循环使用，不外排；职工生活废水经化粪池处理后进入地埋式污水处理设施，达标后用于项目厂区绿化，不外排，不申请总量。 废气：根据“达标排放”及“污染物总量区域平衡”的原则，提出本项目的废气污染物排放总量建议值为：颗粒物≤0.192t/a；VOCs（沥青烟）≤0.416t/a；苯并[a]芘≤0.000024t/a；SO2≤ 0.04t/a；NOX≤ 0.1t/a。 固废：项目固体废弃物得到合理的处置，无外排。 本项目建设符合国家及地方相关产业政策，选址合理可行；项目采用的各项环保设施合理、可靠、有效，能保证各类污染物稳定达标排放或综合处置利用；污染物排放总量可在宿迁市沭阳县范围内平衡；各类污染物正常排放对评价区域环境质量影响较小，区域环境质量仍可控制在现有相应功能要求之内。 因此，从环保角度而言，在确切落实本报告提出的各项环保措施的前提下，本项目建设营运可行。 二、建议 1、严格按“三同时”的要求建设项目，切实做到污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环保设施的完好率和运转率。 2、加强设备监管。 3、加强环保意识，以营造良好的工作环境。 4、对三级沉淀池及时清理，确保冲洗废水有效利用。

项目所在地环境保护行政部门审批意见：

公 章 经办人： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附图、附件： 附件1 备案证 附件2 营业执照 附件3 园区协议 附件4 委托书 附件5 信用承诺书 附件6 危废承诺书 附件7 建设项目环评审批基础信息表 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边概况图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 项目与生态红线位置关系图 附图5 贤官镇工业园用地规划图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

工程验收

运行使用

噪声、扬尘

噪声、固废

噪声、废气

施工废水、建筑垃圾

废水、固废

图5-1  项目施工期工艺流程及产污节点图

加热

称量、配料

G1沥青烟气

G2燃烧废气

N

沥青

卸料成品

检查

搅拌混合

G9粉尘

G10沥青烟气

S2搅拌残渣

N

上料

加热

级配石料

G3粉尘

N

G4燃烧废气

G5粉尘

N

筛分

G6粉尘、S1废石料、N

矿石粉

沥青预处理

级配石料预处理

G：废气  W：废水  S：固废  N：噪声

G11沥青烟气

N

G7粉尘

G8沥青烟气

N

生活用水

自来水

260

损耗52

208

达标后后用于项目周边绿化，不外排

搅拌用水

降尘用水

车辆冲洗用水

自来水

11622

自来水

561

自来水

3200

进入产品11622

蒸发损耗561

蒸发损耗640

自来水

15643

2560

三级沉淀池

化粪池

地埋式污水处理设施

208

208

循环使用2560

沥青储罐

沥青烟

两级活性炭吸附

电捕焦油

20m排气筒

冷凝

沥青搅拌混合