# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5400万包湿巾项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大王（南通）生活用品有限公司 |
| 法人代表 | 柏原隆久 | 联系人 | 汤向东 |
| 通讯地址 | 南通市经济技术开发区通盛大道77号现有厂区内 |
| 联系电话 | 18706293525 | 传真 | — | 邮政编码 | 226000 |
| 建设地点 | 南通市经济技术开发区通盛大道77号现有厂区内 |
| 立项审批部门 | 南通市经济技术开发区行政审批局 | 批准文号 | 通开发行审备[2020]167号 2020-320671-22-03-548024 |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别 及代码 | C2239其他纸制品制造 |
| 占地面积 | 1830m2 | 绿化面积 | 11006m2（厂区内既有） |
| 总投资 | 5500万元 | 其中：环保投资 | 90万元 | 环保投资占总投资比例 | 1.6% |
| 评价经费 | — | 预期投产日期 | 2020年11月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料：本项目新增原辅材料详见表1-1。 主要设施：本项目新增生产设备名称及规格见表1-3。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 29162.2 | 柴油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 560 | 燃气（立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（立方米/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 厂区采用“雨污分流”方式。本项目新增废水943t/a，其中工艺废水688t/a、生活污水255t/a。工艺废水经污水处理装置处理，食堂废水经隔油池预处理后与经化粪池预处理的其余生活污水一起排入南通市经济开发区通盛排水有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江；厂区雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 本项目原辅材料如下表所示。 表1-1 本项目原辅材料一览表 序号 原材料 名称 年用量 主要成分 储存场所 包装形式 最大存储量（t） 来源及运输 1 水刺无纺布 3580t 人造纤维50%、聚对苯二甲酸乙二醇酯50% 原辅材料仓库 （制品仓库） 卷装 450t 外购、汽车 2 软包用包装袋 831t 聚丙烯 卷装 105t 外购、汽车 3 中包用包装袋 120t 聚乙烯 卷装 1.5t 外购、汽车 4 纸箱 185万只 纸浆 捆装 23万只 外购、汽车 5 塑料盖 2270万个 塑料 箱装 283万个 外购、汽车 6 EID纯水 12988t 水 纯水箱 罐装 12t 外购、汽车 7 柠檬酸 18.4t 酸味成分 调药室 （车间一层东北角） 袋装 2.3t 外购、汽车 8 苯甲酸钠 28.5t 苯甲酸钠 袋装 3.6t 外购、汽车 9 聚氨丙基双胍 13.5t 多胺 塑料容器 1.7t 外购、汽车 10 氢化蓖麻油 4.4t 酯化合物 塑料容器 0.55t 外购、汽车 11 75%~90%乙醇 420t 乙醇/酒精 罐装 23t 外购、汽车 12 PG保湿剂 5.2t 酸化丙烯 罐装 0.65t 外购、汽车 13 抑菌防腐剂 2.5t 苯乙醇 罐装 0.32t 外购、汽车 14 甘油 4.9t 三元醇 塑料容器 0.62t 外购、汽车 15 污水处理站 10%硫酸 0.15 硫酸 污水处理站 桶装 0.05 外购、汽车 16 25%NaOH 0.05 NaOH 桶装 0.005 外购、汽车 17 7.9%双氧水 45 双氧水 储罐 4.5 外购、槽车 18 氧化剂 1.2 氧化剂 袋装 0.12 外购、汽车 19 絮凝剂 0.1 絮凝剂 袋装 0.01 外购、汽车 20 助凝剂 0.525 助凝剂 袋装 0.002 外购、汽车 21 消泡剂 2.5 消泡剂 桶装 0.25 外购、汽车 主要原辅材料的理化性质： 表1-2 主要原辅材料的理化性质和毒性 名称 理化性质 危险性 毒理毒性 柠檬酸 C6H8O7 分子量192.13，无色晶体，无臭，有很强的酸味，易溶于水。熔点153℃，沸点175℃，密度1.542g/cm3。 / / 苯甲酸钠 C7H5NaO2 分子量144.12，白色颗粒状，无臭或微带安息香气味，味微甜，有收敛味，易溶于水。熔点122.4℃，沸点249℃，闪点121~123℃。 / / 聚氨丙基双胍 (C5H14N6)x 因其末端胍基会与生物中的基团和元素相互作用，从而产生破坏效果，所以经常被应用与消毒、杀菌。 / / 氢化蓖麻油 白色至淡黄色的粉末、块状物或片状物的化学物质，本品在制剂中起增稠、增硬和缓释等作用，故用作增稠剂、增硬剂和缓释剂，用于制备半固体制剂和固体制剂，如软膏剂、栓剂、丸剂、片剂等。熔点83~88℃。 远离火源与氧化物 / 乙醇 C2H5OH 分子量46.07，易燃、易挥发的无色透明液体。熔点-114℃，沸点78℃，闪点12℃（开口），爆炸极限3.3%~19%，密度789kg/m3。能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。 易燃 急性毒性：LD50：7060mg/kg（大鼠经口），7340mg/kg（兔经皮） 抑菌防腐剂 （苯乙醇） 无色粘稠液体，沸点219℃，相对密度1.023，具有清甜的玫瑰样花香，应用在蜂蜜、面包、苹果、玫瑰花等香型香精中。 / / 氢氧化钠 NaOH 分子量40，无色透明晶体，熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度2.13，易溶于水、乙醇、甘油。 强碱性、强腐蚀性 / 甘油 无色、无臭、有甜味的粘稠油状的液体，熔点18.17℃，沸点290℃（分解），闪点（开杯）177℃，密度1.261g/cm3，折射率nD（20℃）1.474。与水和乙醇混溶，水溶液为中性，溶于11倍的乙酸乙酯，约500倍的乙醚。不溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚、油类。 / / 硫酸 H2SO4 无色油状液体，有强烈的腐蚀性和氧化性。分子量98.078，熔点10.371℃，沸点337℃，密度1.8305g/cm3，易溶于水。 与金属发生反应后会释出易燃的氢气，有机会导致爆炸。 LD50：2140mg/kg(大鼠经口)；LC50：510mg/m³，2小时(大鼠吸入)；320mg/m³，2小时(小鼠吸入) 双氧水 H2O2 蓝色粘稠状液体，分子量34.01，熔点-0.43℃，沸点158℃，密度1.13g/mL，溶于水、醇、乙醚、不溶于苯、石油醚。 能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸 LD50：4060mg/kg(大鼠经皮)；LC50：2000mg/m³，4小时(大鼠吸入) 本项目生产设备见表1-3。 表1-3 本项目生产设备清单一览表 序号 设备名称 规格、型号 数量 备注 1 纯水制备装置 5t/h 1套 水处理室内，纯水制备 2 纯水罐 12m3 1个 3 室外乙醇罐 20m3 1个 乙醇储存 4 乙醇缓存罐 5m3 1个 调药室内，乙醇缓存 5 调配罐（有酒精） 6m3 2个 调药室内，调配罐 6 调配罐（无酒精） 6m3 2个 7 添加剂调配罐（有酒精） 0.5m3 1个 8 添加剂调配罐（有酒精） 0.4m3 3个 9 含浸液罐（有酒精） 6m3 1个 调药室内，含浸 10 含浸液罐（无酒精） 6m3 1个 11 中间罐 0.6m3 1个 储存、缓冲 （连抽式湿巾） 12 生产用料罐 0.6m3 1个 13 生产用料罐 0.03m3 1个 14 中间罐 0.6m3 1个 储存、缓冲 （携带式湿巾） 17 生产用料罐 0.6m3 1个 18 生产用料罐 0.03m3 1个 19 连抽式湿巾用折叠机 IF-W1500 1台 折叠加工 20 携带式湿巾用折叠机 / 1台 21 金属检测装置 / 2台 金属检测 22 连抽式湿巾用个包机 2台 个包 23 携带式湿巾用个包机 1台 24 连抽式湿巾用中包机 2台 中包 25 连抽式湿巾用装箱机 2台 装箱 26 携带式湿巾用装箱机 1台 27 画像检测装置 2台 画像检测 28 连抽式湿巾用机械臂 1台 产品堆叠、装箱 29 携带式湿巾用机械臂 1台 30 温水罐 12m3 1 调药室内，罐体冲洗用 31 组合式滤筒除尘器 / 2套 粉尘处理 32 水处理设备 68t/d 1套 水处理 本项目设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类设备。 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目由来 日本大王制纸株式会社创立于1943年，至今已有60余年历史，拥有子公司近70家，主要从事纸、板纸、家庭纸制品的制造、销售及相关原材料的植林、采购、物流等。该公司从1975年开始生产家庭用纸制品—面巾纸、卫生纸、婴儿用纸尿裤、成人用纸尿裤、高档湿巾、高档化妆棉、高档卸妆棉及高档面巾纸等，至今已有31年历史，已成为日本规模最大纸业生产商之一。旗下品牌GOO.N（大王）牌婴儿用纸尿裤，在柔软性、渗透性和舒适性等方面均达到最高的标准，成为在日本性价比最高的婴儿用纸尿裤品牌之一。该公司于2012年12月18日在南通经济技术开发区注册成立了大王（南通）生活用品有限公司，主要用于婴儿用纸尿裤及卷纸生产。目前公司设有两个厂区，地址分别位于南通市经济技术开发区通盛大道66号（第一工厂）和通盛大道77号（第二工厂）。 为满足市场对湿巾需求量的不断增长需要，大王（南通）生活用品有限公司拟投资5500万元在江苏省南通市经济技术开发区通盛大道77号生产车间二层闲置区域新增1条连抽式湿巾生产线及1条携带式湿巾生产线，本项目生产车间占地1830平方米，引进连抽式湿巾用折叠机、连抽式湿巾用个包机、连抽式湿巾用中包机、携带式湿巾用折叠机、携带式湿巾用个包机等设备，新增年产5400万包湿巾的生产能力。本项目拟于2020年11月建成。 目前，该项目已在南通市经济技术开发区行政审批局登记备案，备案证号：通开发行审备[2020]167号，项目代码：2020-320671-22-03-548024。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目属于名录中的十一、造纸和纸制品业29 纸制品制造，有化学处理工艺的”，应编制环境影响评价报告表，为此，大王（南通）生活用品有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行统计的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），项目所在区域生态红线保护区详见表1-4，本项目生态红线图见附图1。 表1-4 本项目与江苏省生态红线位置关系一览表 名称 主导生态功能 范围 方位 距本项目厂界 总面积 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 老洪港湿地公园 湿地生态系统保护 / 北至景兴路，南至江韵路，东至东方大道，西至长江，包含老洪港应急备用水源区域 S 550m 6.63km2 老洪港应急水源保护区 水源水质保护 一级保护区：云湖水库和星湖水库正常水位线以下的全部水域范围；云湖水库正常水位线至库区外100米范围内的陆域，星湖水库正常水位线向北外延70米，距长洪河20米；向东至通盛南路；向西、向南外延100米范围内的陆域。二级保护区：云湖水库一级保护区域外，北至景兴路，向西、南、东外延200米范围内的陆域，及星湖水库一级保护区陆域外，向北、南、西外延200米，向东至通盛南路范围内的陆域 / SE 950m 1.16 km2 长江洪港饮用水水源保护区 水源水质保护 一级保护区：取水口上游500m至下游500m、向对岸500m至本岸背水坡之间的水域范围，和一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100m之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯1500m、下延500m范围内的水域，和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000m、下延1000m范围内的水域，和准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 / W 2300m 4.1km2 由上表可知，本项目距离最近的老洪港湿地公园生态空间管控区域约550m，不在其生态红线管控区范围内，项目选址符合《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2019年南通市环境状况公报》，项目所在地SO2、NO2、PM10、CO、O3均达到二级标准，PM2.5劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区，针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》（通政发[2018]63号），综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。长江干流南通段总体水质符合Ⅱ~Ⅲ标准，水质优良。本项目周边噪声背景值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准。本项目建成后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目能源、水、土地等资源消耗均较低，因此符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①与国家及地方产业政策相符性分析 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》进行说明，具体见表1-5。 表1-5 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。 5 《市场准入负面清单（2019年版）》 经查《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 ②与《南通市经济技术开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2016]97号），本项目与该报告书及审查意见的相符性分析 表1-6 与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书及审查意见相符性一览表 序号 相关要求 项目相符性 做好规划与《南通市城市总体规划》等规划的衔接与协调。严格落实生态红线管理要求，以确保区域环境质量改善为目标，统筹优化各片区功能定位和产业结构。通过土地用途调整、产业转型升级、现有企业提标改造、生态空间管控等，优化开发区内空间布局、产业结构和产业定位，促进开发区内人居生态环境质量改善和提升。 本项目位于现有厂区内，厂区地块用地性质为二类工业用地，距最近的生态红线区域边界550米，满足用地规划和生态红线管理要求。 1 严禁新建涉及重点重金属排放的项目以及制浆、造纸类项目；严格控制排放挥发性有机物（VOCs）、恶臭物质的项目及包含酸洗、电镀、油漆等工艺的项目建设。 本项目不涉及重点重金属，无恶臭产生，无酸洗、电镀、油漆等工艺，产生的有机废气经密闭收集后采用二级活性炭吸附装置处理，尾气由15米高排气筒排放，严格控制了VOCs的排放。 2 进一步优化开发区布局，统筹划定生产、生活、生态空间，加强对集中居住区等环节敏感目标的保护。保留完整的老洪港生态岸线，尽快将裤子港-营船港段粮油码头岸线调整为生态生活岸线，置换码头后方工业用地；通过搬迁、用地置换、空间隔离以及优化光电子产业园和医药产业园布局等措施减缓工业发展低于相关集中居住区等的不利影响。采取有效措施将金属制品等分散布局企业逐步向开发区工业集聚区内整合。做好精细化工集中区与居住区之间的规划控制，控制区内不得新建居民住宅等环境敏感目标。 本项目厂区位于规范的医药健康产业园内，卫生防护距离内目前无居民点、学校、医院等敏感保护目标，且卫生防护距离内的用地均为工业用地。 3 严格开发区环境准入管理。港口工业一区不得新建化工项目，现代纺织园不得新建含印染工艺的项目；港口工业三区不得新建医药、农药、染料及其中间体的项目；光电子产业园和健康医药产业园不得引进芯片制造、原料药及中间体生产等高污染项目。开发区引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平，积极推进现有产业的技术进步和园区的循环化改造，提升产业绿色发展水平。 本项目不属于审查意见中禁止建设项目。 ③与《江苏省有机废气污染防治管理办法》（江苏省人民政府令 第119号）的相符性分析 表1-7 与《江苏省有机废气污染防治管理办法》相符性分析 序号 文件内容 对照情况 1 第十三条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易得。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号令及2018年修订单），本项目应该编制环评报告表。大王（南通）生活用品有限公司委托我单位开展该项目环境影响评价工作 2 第十五条 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。 本项目将根据相关标准及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术（二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒排放），确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准 3 第十七条 挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开 本项目须制定监测计划并委托有资质监测单位进行监测 4 第二十一条 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置 本项目乙醇调配产生的VOCs经密闭收集后采用二级活性炭吸附装置净化后经排气筒排放，乙醇储存在密闭罐内，不会敞口或露天放置。 ④与《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办 [2014]128号）相符性分析 表1-8 与《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》相符性分析 序号 文件内容 对照情况 1 （二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90% 。 本项目乙醇调配产生的VOCs经密闭收集后采用二级活性炭吸附装置净化后经排气筒排放，废气收集效率可达99%，处理率达到90%。 ⑤对照《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》 根据《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》，本项目为其他纸制品制造项目，不在自然保护区、饮用水水源保护区、生态红线范围内，不在长江干支流1公里范围内，位于规划中的医药健康产业园内，符合园区产业定位及规划要求，不在《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则》中禁止建设的范围内。 ⑥对照《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号） 表1-9 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 序号 文件内容 对照情况 1 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。 本项目乙醇使用罐装密闭储存，储存于调药室内，生产过程采用设备自动投加，投加过程均为密闭环境，产生的VOCs经密闭收集后经二级活性炭吸附装置处理。 2 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。 本项目乙醇在生产过程采用设备自动投加，调配过程产生的VOCs经密闭收集后经二级活性炭吸附装置处理。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 产业政策相符性 本项目不属于《外商投资产业指导目录》（2017修定）中规定的限制及禁止类项目，为国家允许类项目，不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 4、规划相符性分析 本项目位于南通市经济技术开发区通盛大道77号（第二工厂）生产车间二层闲置区域，该厂区位于南通市经济技术开发区医药健康产业园内，为既有企业，符合该区产业功能定位。厂区具体地理位置见附图2，所在区域规划详见附图3。 5、项目选址及周边概况 大王（南通）生活用品有限公司位于南通市经济技术开发区医药健康产业园通盛大道77号，厂区东侧为广贤路，过路为南通梦烨食品有限公司；南侧为宽约20米的常兴路，过路为丽固日用品有限公司及永芳驾校；西侧为宽约50米的通盛大道，通盛大道西侧为大王（南通）生活用品有限公司第一工厂；厂区北侧为空地。厂区周边状况详见附图4。 6、工程内容及规模 本项目主体工程内容是：在南通市经济技术开发区通盛大道77号第二工厂生产车间二层闲置区域新增1条连抽式湿巾生产线及1条携带式湿巾生产线，本项目生产车间占地1830平方米，引进连抽式湿巾用折叠机、连抽式湿巾用个包机、连抽式湿巾用中包机、携带式湿巾用折叠机、携带式湿巾用个包机等设备，新增年产5400万包湿巾的生产能力。本项目产品方案见表1-10。厂区平面布置图见附图5。 表1-10 本项目产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 产品规格 设计能力 （万包/年） 用途 年运行时数 连抽式湿巾生产线 天使湿巾 60片/包 1400 婴儿用 6000h 维生素E湿巾 80片/包 694.4 全棉湿巾 60片/包 286.4 酒精湿巾 60片/包 206 杀菌用（对人） 除菌湿巾 60片/包 125.6 杀菌用（对人、物） 无酒精湿巾 60片/包 165.2 杀菌用（对人） 厨房清洁湿巾 60片/包 105.2 厨房清洁 携带式湿巾生产线 维生素E湿巾 20片/包 995.6 婴儿用 酒精湿巾 20片/包 591.2 杀菌用（对人） 无酒精湿巾 20片/包 473.2 杀菌用（对人） 除菌湿巾 20片/包 357.2 杀菌用（对人、物） 合计 5400 本项目建成后全厂（包含第一厂区、第二厂区）产品方案见表1-11。 表1-11 全厂产品方案 序号 产品名称 产品规格 设计能力 运行时数 现有 本次新增 建成后全厂 1 抽纸 普通抽纸 3502.8t/年 / 3502.8t/年 6000h/a 棉柔巾 97.2t/年 / 97.2t/年 2 环贴式纸尿裤 环贴式纸尿裤 9.45亿片/年 / 9.45亿片/年 3 短裤式纸尿裤 短裤式纸尿裤 4.4亿片/年 / 4.4亿片/年 4 卷纸 卷纸 20000t/年 / 2万t/年 5 湿巾 连抽式 / 2982.8万包/年 5400万包/年 携带式 2417.2万包/年 表1-12 本项目各产品特性一览表 产品名称 产品特性 天使湿巾、维生素E湿巾 ①采用优质水刺无纺布制成，纯棉质感，柔厚亲肤，适合皮肤各个部位使用； ②采用多重水质净化技术，手口可用，亲和不刺激； ③添加维他命E成份，柔软亲肤； ④湿度适中，洁净不潮湿，既能轻松擦拭干净又不让肌肤太潮湿，感受洁净舒爽； ⑤增厚加大设计，尺寸和手掌大小契合，轻松擦拭不易沾手。 除菌、酒精、无酒精、厨房清洁湿巾 ①采用优质水刺无纺布制成，纯棉质感； ②采用多重水质净化技术，原料达到纯净水质量要求； ③含有芦荟精华，具有解除硬化、角化、改善伤痕的作用，还能保持皮肤湿润、娇嫩； ④含有医用酒精成份，具有强大的消毒杀菌功能，提供360°防护； ⑤含有去污因子，快速清除厨房用品表面油污； ⑥增厚加大设计，尺寸和手掌大小契合，轻松擦拭不易沾手。 图1-1 湿巾产品示意图 7、项目公用工程及辅助工程 （1）给排水 给水：大王（南通）生活用品有限公司位于南通经济技术开发区，生产生活用水均由南通市自来水公司供给，市政自来水管分两路引入厂区，由洪港水厂（60万立方米/日）和市狼山水厂（60万立方米/日）双水源供水，进水管均为DN150，供水压力0.4Mpa，可满足本项目年新增用水量29162.2t的需求。 排水：厂区实行“雨污分流、清污分流”，本项目新增废水943t/a，其中工艺废水688t/a、生活污水255t/a。工艺废水经污水处理装置（地埋式）处理，食堂废水经隔油池预处理后与经化粪池预处理的其余生活污水一起排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江；厂区雨水收集后排入市政雨水管网。 （2）供电 本项目用电量为560万度/年，来自市政电网。 本项目公用及辅助工程均依托厂内现有。 表1-13 第二工厂公用及辅助工程一览表 类别 名称 设计能力 现有项目（年产3600吨抽纸项目） 本项目 备注 主体及辅助工程 生产车间 占地面积15974.64m2 占地面积2626m2 占地面积1830m2 依托现有，建设中 制品仓库 占地面积9112.76m2 占地面积9112.76m2 — 建设中 办公楼（包含食堂） 占地面积1214.32m2 占地面积1214.32m2 — 建设中 废弃物置场 占地面积160m2 占地面积160m2 — 建设中 电气室 占地面积571.6m2 占地面积571.6m2 — 建设中 门卫1、地下消防水槽 占地面积64.47m2 占地面积64.47m2 — 建设中 门卫2 占地面积56.7m2 占地面积56.7m2 — 建设中 门卫3 占地面积297.12m2 占地面积297.12m2 — 建设中 贮运 工程 原辅材料仓库 占地面积247m2 — 占地面积247m2 依托现有，建设中，位于生产车间二层东侧 制品仓库 占地面积9112.76m2 占地面积9112.76m2 — 建设中，位于厂区北侧 乙醇罐 20m3 — 20m3，1个 本次新增，位于厂区东侧 公用 工程 给水 / 3706t/a 29162.2t/a 引自市政自来水管网 排水 / 3150t/a 943t/a 经污水管网排至开发区通盛排水有限公司处理 纯水制备 5t/h / 2.16t/h 本次新增 绿化 11006m2 11006m2 — 依托现有 供电 / 300万度/年 5500万度/年 引自市政电网 空压系统 / 1台 1台 不新增，依托现有 环保 工程 工艺废气处理装置 / 滚筒除尘器二次过滤装置1套 二级活性炭装置1套、组合式滤筒除尘器有2套、15米高排气筒2根 本次新增，达标排放 食堂油烟 / 油烟净化器1套 依托现有 达标排放 化粪池 1个 12.6t/d 1.0t/d 依托现有，生活污水经化粪池预处理后排至开发区通盛排水有限公司处理 污水处理装置 处理能力68t/d — 工艺废水2.75t/d，处理工艺：调节+厌氧+水解酸化+生物流动床+MBR；生活污水1.02t/d，化粪池处理 本次新增污水处理装置（地埋式），位于厂区东侧，经处理后排至开发区通盛排水有限公司处理 噪声处理 / 厂房隔声、减振 厂房隔声、减振 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准要求 一般固废仓库 占地面积80m2 40m2 40m2 依托现有，位于生产车间室外北侧 危险固废仓库 占地面积80m2 40m2 40m2 依托现有，位于厂区东侧 8、环保工程 本项目环保投资约90万元，占总投资的1.6%。具体环保投资见表1-14： 表1-14 项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资 （万元） 设计能力 处理效果 废气 负压吸风管道吸附+组合式滤筒除尘器+15米高排气筒Q1排放 50 处理能力4380m3/h 达标排放 二级活性炭吸附装置+15米高排气筒Q2 10 处理能力5000m3/h 达标排放 油烟净化器1套 / / 达标排放 废水 化粪池、隔油池 / 各1个 达标排放 污水处理装置：调节+厌氧+水解酸化+生物流动床+MBR 20 地埋式，处理能力68t/d 达标排放 噪声 隔声、减振 5 / 减小对周边环境影响 固废 固废暂存、处理 5 / 零排放 合计 90 9、绿化方案 本项目位于大王（南通）生活用品有限公司第二工厂现有厂区内，无新增工业用地，绿化设施依托厂区现有。 10、职工人数及工作制度 本次新增12人，全年生产250天，实行三班制，每班工作8h，有食堂（依托现有）。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目概况 大王（南通）生活用品有限公司成立于2012年12月18日，目前公司设有两个厂区，地址分别位于南通市经济技术开发区通盛大道66号和通盛大道77号，本项目位于通盛大道77号的第二工厂内，大王（南通）生活用品有限公司现有项目环境影响评价制度执行情况详见下表。 表1-15 现有项目环境影响评价制度执行情况一览表 序号 厂区 项目名称 环评批复 时间及文号 审批部门 竣工验收文号 备注 1 第一工厂 一期 年产纸尿裤3.7亿片项目 通开发环复（表）2012188号 南通市开发区环保局 通环开验[2014]026号 已建成 年产3.7亿片纸尿裤项目环境影响评价修编报告 通开发环复（表）2013041号 南通市开发区环保局 2 二期：年产1.35亿片纸尿裤扩产项目 通开发环复（表）2014010号 南通市开发区环保局 通开发环验[2015]026号 已建成 3 三期：年产2.7亿片纸尿裤扩产项目 通开发环复（表）2015008号 南通市开发区环保局 通开环验[2016]069号 已建成 4 四期：年产1亿片纸尿裤扩产项目 通开发环复（表）2016022号 南通市开发区环保局 通开环验[2017]083号 已建成 5 五期：年产1.2亿片纸尿裤扩产项目 通开发环复（表）2017067号 南通市开发区环保局 通开环验[2019]029号 已建成 6 六期：年产1.35亿片纸尿裤扩产项目 通开发环复（表）2019035号 南通市开发区环保局 通开环验[2020]40号 已建成 7 七期：年产10000吨卷纸项目 通开发环复（表）2019036号 南通市开发区环保局 通开环验[2020]41号 已建成 8 八期：年产 1.2 亿片短裤式纸尿裤、1.35 亿片环贴式纸尿裤扩产项目 通开发环复（表）2020025号 南通经济技术开发区生态环境局 / 试生产中 9 第二工厂 年产1万吨卷纸（第二工厂一期）项目 通开发环复（表）2019010号 南通市开发区环保局 / 建设中 10 年产3600吨抽纸项目 / / / 报批中 2、现有项目工艺流程 大王（南通）生活用品有限公司产品主要为三类：短裤式纸尿裤、环贴式纸尿裤、卷纸及抽纸。 （1）第一工厂：年产纸尿裤3.7亿片项目（一期） “年产纸尿裤3.7亿片项目”建有2条环贴式纸尿裤生产线和1条短裤式纸尿裤生产线。环贴式纸尿裤生产工艺流程图见图1-2，短裤式纸尿裤生产工艺流程见图1-3。 图1-2 一期环贴式纸尿裤生产工艺流程图 图1-3 一期短裤式纸尿裤生产工艺流程图 （2）第一工厂：年产1.35亿片纸尿裤扩产项目工艺流程（二期） 年产 1.35 亿片纸尿裤扩产项目主要生产环贴式纸尿裤，其生产工艺和图1-2工艺相同。 （3）第一工厂：年产2.7亿片纸尿裤扩产项目工艺流程（三期） 图1-4 三期环贴式纸尿裤生产工艺流程图 第一工厂：年产1亿片纸尿裤扩产项目工艺流程（四期） 第一工厂厂区四期工程“年产1亿片纸尿裤扩产项目”主要生产短裤式纸尿裤，生产工艺和图1-3生产工艺相同。 （5）第一工厂：年产1.2亿片纸尿裤扩产项目工艺流程（五期） 图1-5 五期短裤式纸尿裤生产工艺流程图 （6）第一工厂：年产1.35亿片纸尿裤扩产项目工艺流程（六期） 图1-6 六期环贴式纸尿裤生产工艺流程图 （7）第一工厂：年产10000吨卷纸项目工艺流程（七期） 图1-7 七期卷纸生产工艺流程图 （8）第一工厂：年产 1.2 亿片短裤式纸尿裤、1.35 亿片环贴式纸尿裤扩产项目工艺流程（八期） 在第一工厂五期工程已建的生产车间内新增一条年产 1.2 亿片短裤式纸尿裤生产线及一条年产 1.35 亿片环贴式纸尿裤生产线，短裤式纸尿裤生产工艺和图1-5相同;环贴式纸尿裤生产工艺和图1-6相同。 （9）第二工厂：年产1万吨卷纸（第二工厂一期）项目工艺流程（一期） 新建第二工厂，建设卷纸生产线1条，第二工厂与一工厂相隔通盛大道，无依托关系，主要生产工艺和图1-7相同。 （10）第二工厂：年产3600吨抽纸项目工艺流程（二期） 图1-7 抽纸项目生产工艺流程图 3、现有项目污染源及防治措施 （1）废气 根据现有项目验收监测报告，有组织废气排放情况见表1-16。 表1-16 有组织废气监测结果 项目 污染源 污染物 流量 (Nm3/h) 排放浓度 (mg/m3) 排放速率(kg/h) 执行标准 达标情况 排放浓度(mg/m3) 一期 排气筒 1# 颗粒物 15862 2.0 0.03 120 达标 排气筒 2# 17638 2.1 0.04 120 达标 排气筒 3# 20526 1.7 0.04 120 达标 二期 排气筒 4# 颗粒物 21600 1.8 0.039 120 达标 三期 排气筒 5# 颗粒物 17877 1.73 0.031 120 达标 排气筒 6# 18855 1.56 0.029 120 达标 四期 排气筒 7# 颗粒物 20828 2.20 0.046 120 达标 五期 排气筒 8# 颗粒物 30354 10.1 0.307 120 达标 油烟 排气筒 9# 油烟 6716 0.22 / 2 达标 六期 排气筒 10# 颗粒物 20173 4.6 0.093 120 达标 七期 排气筒 11# 颗粒物 21947 4.5 0.11 120 达标 排气筒 12# 非甲烷总烃 100 7.02 7.0×10-4 120 达标 根据2019年8月15日、2019年8月16日江苏康达检测技术股份有限公司对企业的检测报告数据，厂界无组织废气排放情况见表 1-17。 表 1-17 厂界无组织废气监测情况一览表 监测日期 监测项目 监测点位 监测结果（mg/m3） 标准限值 判定 1 2 3 最大值 排放浓度 （mg/m3） 2019. 8.15 颗粒物 厂界外东侧偏南1 0.336 0.413 0.470 0.489 1.0 达标 厂界外东南侧2 0.374 0.432 0.489 厂界外南侧偏东3 0.393 0.450 0.357 非甲烷总烃 厂界外东侧偏南1 1.38 0.99 1.50 2.61 4.0 达标 厂界外东南侧2 1.68 1.25 1.49 厂界外南侧偏东3 1.76 2.61 2.52 2019. 8.16 颗粒物 厂界外东侧偏南1 0.353 0.413 0.377 0.491 1.0 达标 厂界外东南侧2 0.393 0.450 0.491 厂界外南侧偏东3 0.431 0.469 0.340 非甲烷总烃 厂界外东侧偏南1 1.42 1.38 1.24 1.42 4.0 达标 厂界外东南侧2 1.12 1.07 0.87 厂界外南侧偏东3 1.33 1.16 1.10 综上所述，项目废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中二级标准限值，达标排放。 （2）废水 根据2019年9月13日、2019年9月14日江苏康达检测技术股份有限公司对企业的检测报告数据，企业污水总排口废水排放情况见表1-18。 表 1-18项目废水排放情一览表 检测点位 检测日期 检测项目 检测结果（mg/L） 标准限值 达标情况 1# 2# 3# 接管口 2019.9.13 pH 7.40 7.41 7.43 6-9 达标 SS 11 14 14 400 达标 COD 14 18 16 500 达标 NH3-N 4.70 5.99 5.86 45 达标 TP 0.42 0.57 0.58 8 达标 总氮 6.23 6.72 7.00 70 达标 动植物油 ND 0.10 0.08 100 达标 2019.9.14 pH 7.41 7.40 7.43 6-9 达标 SS 11 13 15 400 达标 COD 14 12 11 500 达标 NH3-N 3.84 4.04 4.11 45 达标 TP 0.44 0.45 0.44 8 达标 总氮 5.50 5.69 5.53 70 达标 动植物油 0.07 0.06 0.06 100 达标 由上表可知，厂区现有污水总排口所排废水中 pH、SS、COD、动植物油的检测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4三级标准的限值要求，氨氮、总磷、总氮的监测结果均符合《污水排入城镇下水道水直标准》（GB/T31962-2015）表 1中B等级标准的限值要求。 （3）噪声 根据2019年8月15日、2019年8月16日江苏康达检测技术有限股份公司对企业的检测报告数据，厂界噪声排放情况见表1-19。 表 1-19 项目厂界噪声监测情况一览表 单位：dB(A) 测点位置 2019.8.15 2019.8.16 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东外 1m 处 51.8 45.6 53.6 43.6 厂界南外 1m 处 51.1 45.5 52.3 46.0 厂界西外 1m 处 55.7 43.8 54.5 46.5 厂界北外 1m 处 53.1 44.7 52.6 44.2 标准限值 65 55 65 55 判定 达标 达标 达标 达标 由上表可知，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中3类标准。 （4）固废 现有项目固废处置情况如下：生活垃圾委托环卫部门清运，废石英砂委托处理；废包装袋（纸卷包装）、除尘器粉尘、不合格产品、废边角料、废纸箱、废活性炭（制备软水纯水）、废RO膜收集后外售；废油墨、废包装容器（喷码、配制维生素液）、废浆糊、废矿物油、废树脂、废活性炭（废气处理装置）作危废委托有资质单位处置。现有固废均得到妥善处置。 5、现有项目污染物排放量汇总 厂区现有项目污染物排放量汇总情况如表1-20所示。 表1-20 全厂污染物排放情况表 单位：t/a 类别 污染物 第一工厂厂区 第二工厂厂区 全厂 原环评核算总量 t/a 实际排放总量 t/a 原环评核算总量 t/a *实际排放总量 t/a 现有项目排放核算总量 t/a 实际排放总量 t/a 废气 有组织 颗粒物 4.944 3.028 8.11 / 13.054 3.028 非甲烷总烃 0.0054 0.00336 0.0054 / 0.0108 0.00336 无组织 颗粒物 3.364 / 0.814 / 4.178 / 非甲烷总烃 0.006 / 0.006 / 0.012 / 废水 废水量 16317 15465 3150 / 19467 15465 COD 5.9574 5.3029 1.2684 / 7.2258 5.3029 SS 2.8098 2.4355 0.648 / 3.4578 2.4355 氨氮 0.3659 0.3319 0.0856 / 0.4515 0.3319 总磷 0.4607 0.4548 0.01204 / 0.47274 0.4548 动植物油 0.1059 0.0787 0.14 / 0.2459 0.0787 固废 0 0 0 0 / 0 0 注：*第二工厂目前一期项目——年产1万吨卷纸项目建设中，二期项目——年产3600吨抽纸项目目前环评报告报批中，故第二工厂厂区目前无实际排放量。 6、主要环保问题及解决措施 表1-21 公司目前存在的问题及改进措施见表 序号 存在的问题 改进措施 1 厂内危废仓库识别标识、照明设施、消防设施、视频监控设施等未按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求设置 危废仓库须按照相关要求规范识别标识、照明设施、消防设施、视频监控等设施 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 南通市是江苏省省辖市，位于长江三角洲东部，长江入海口的北岸，东经120°12′～121°55′，北纬31°41′～32°43′，滨江临海，地理位置优越，隔江与上海市相望，背靠江淮腹地，辖区内已形成了航空、铁路、公路、海运的交通格局，交通运输十分方便。 （2）地质、地貌 本区域属长江三角洲冲积平原，地势平坦宽广，从西北略向东南倾斜，西北部地面高程为海拔（黄海标高）4.5～5米。东南部高程约3.2米。 （3）气候、气象 本区域属于北亚热带海洋性季风气候区，温和湿润，四季分明，雨水充沛，“梅雨”，“台风”等地区性气候明显。冬季盛行偏北风，夏季盛行海洋来的东南风，全年以偏东风为最多。据南通气象台1951～2002年气象观测资料：本区域年平均气温15.3℃，年降水量1089.7mm，日最大降雨量287.1mm。年平均风速3.0m/s，年最大风速26.3m/s(N)。大气层结稳定度以中性状态为主，2002年D类稳定度出现频率约占46%。 （4）水文 本区处于长江潮流界内，长江是我市及市经济技术开发区工农业、交通航运、水产养殖和生活用水的主要水源。长江流经我市西南缘，市区段岸线长约22公里，水量丰富，江面宽阔，年均径流量9793亿m3，平均流量3.1万m3/s。根据狼山港水文站实测资料，涨潮和落潮的表面平均流速分别为1.03m/s和0.88m/s，涨潮历时约4小时，落潮历时约8小时，以落潮流为主。长江水流速快，流量大，不但提供了人民生活、农田灌溉和工业所需的丰富水源，同时对沿江排放的工业废水和生活污水有较大的稀释和自净能力。 （5）植被、生物多样性 土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于人类多年的开发活动，除人工绿化外，天然植被覆盖面已基本消失。野生动物有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，无大型野生哺乳动物，无珍稀物种。水体动物有鱼、鳝、虾、蟹、螺、蚌等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、南通市概况 南通市是我国首批对外开放的14个沿海城市之一，现辖4市1县及崇川区、港闸区、南通经济技术开发区、通州区，总面积8544km2。现有国家经济技术开发区1个，省级经济技术开发区6个，省级农业技术开发区2个。 2018年末，南通市常住人口731万人，比2017年末增加0.5万人。从人口自然变动情况看，常住人口出生率为8.1‰，死亡率为8.98‰，自然增长率为-0.88‰。从人口年龄构成情况看，0-14岁人口80.05万人，占常住人口比重为10.95%；15-64岁人口497.23万人，占比为68.02%；65岁及以上人口153.72万人，占比为21.03%。 2018年，全市实现地区生产总值8427亿元，增长7.2%，位列全省第3；实现一般公共预算收入606.2亿元，增长2.6%；工业应税销售收入10086.5亿元，增长20.3%；固定资产投资增长8.8%；社会消费品零售总额3088.8亿元，增长9%；进出口总值2542.9亿元，增长7.7%；城镇、农村居民人均可支配收入分别达到46321和22369元，增长8.3%和9.3％；居民消费价格增长2.3％；城镇登记失业率1.78％；万元地区生产总值能耗下降6.8%；主要污染物减排完成省下达任务。 2018年全市居民人均可支配收入增长9.3%，增幅位列全省第2。其中，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长8.3%、9.3%，分别位列全省第6、第1。城乡居民收入比为2.07:1，同比缩小0.02。居民消费升级特征更加突出。全市通过公共网络实现零售额增长87.2%，增幅比上年提高52.1个百分点；随着传统消费热点商品需求步入阶段性饱和，消费热点逐步向服务消费领域倾斜。全市生活性服务业营业收入增长16.6%，快于全部服务业10.3个百分点。就业形势平稳向好。全市城镇登记失业率1.78%，比上年下降0.04个百分点。全年新增城镇就业10.4万人，比上年增加1.8万人。 2、南通经济技术开发区规划 （1）规划范围 规划范围：南通开发区行政区划范围，毗邻市区，东至新江海河，南至长江，北至啬园路，西至裤子港河，面积约146.98平方公里。 （2）规划布局 南通市经济技术开发区成立于1984年12月，是中国最早设立的14个国家级开发区之一，是跨国公司眼中最具投资价值的开发区前十强，是国家环保总局授予的“IS014000”国家示范区，也是江苏省委、省政府命名的“社会治安安全区”。 根据《南通市经济开发区片区分区规划》，按照产业类型将开发区范围内的用地分为六大工业园区：传统特色、出口加工、纺织纤维、港口工业、船舶配套、表面处理等工业园区。根据《南通市经济开发区“5+3”控制性详细规划》（2012年），开发区高起点规划建设“5+3+1”特色园区，“5”即电子信息产业园、装备制造产业园、精密机械产业园、医药健康产业园、新材料产业园等5个先进制造业园区；“3”即能达商务区、综合保税区、城郊型商业集聚区等三个现代性服务业集聚区；“1”即苏通科技产业园。 出口加工区：位于纬二路以北，通启运河以东、以南，通洋公路西侧区域，面积5.96km2，其中起步区为2.12km2。整个区域四周具有明显的自然界限，路、水、电等基础设施配套完善，特别是该区域可以充分依托开发区外向型经济基础及港口功能，建设出口加工区的条件十分优越。以出口加工为主的项目主体在这个小区内建设。 高新技术产业区：位于天星横河北侧、通启运河两岸，是一个面向新世纪的高标准配套小区，着重发展高新技术项目。 港口工业一区：位于营船港河以东、通兴路以南、长江岸线以北。该区域目前已初具规模，精细化工项目重点在此区域分布。 港口工业二区：位于新大港储码头北侧、裤子港河以东、营船港河以西、疏港路以南。重点发展食品、粮油工业，特别是大运输吞吐量的食品加工工业。 港口工业三区：位于中心区南侧、江海港区后沿，总规划面积9.2km2，可以充分利用开发区港口优势、基础设施和化工产品的储运能力，发展各类化工项目。 纺织工业区：以现有东丽、帝人等企业为基础，向疏港路以东区域拓展，重点摆布现代纺织工业项目。 南、中心服务区：立足于中心区域，以通州路以东，富民港河以西，天星横河以南和振兴路以北范围以内，通过进一步完善规划，综合整治，建成开发区行政、金融、文化、娱乐、服务中心。 电子信息产业园：位于南通市经济技术开发区东北部，西侧为能达商务区，紧邻东方大道、星湖大道，规划面积为429.57hm2。交通及区位优势明显，同时地理环境相对独立完整。该产业园的定位为：领先的LED产业基地，高端光电子示范基地。 装备制造产业园：位于南通市经济技术开发区南部，东临苏通科技产业园，南接长江。规划范围西至通达路东至东方大道，北至海堡路南至长江围垦线，交通及区位优势明显，规划面积为245.12hm2。未来将该产业园打造成为长三角重要的临港装备制造基地。 精密机械产业园：位于南通市经济技术开发区中部，紧邻老洪港风景区，西至龙腾路东至竹林路，北至瑞兴路南至景兴路，交通及区位优势明显，规划面积553.35hm2。未来将该产业园打造成为长三角重要的以高精密IT机械、纺织机械、智能仪器仪表、关键精密零部件、节能环保设备、新能源设备为特色的高端精密机械制造和研发基地。 医药健康产业园：位于南通市经济技术开发区中部，南侧紧临老洪港风景区，紧邻重要交通干道，通盛大道、新兴路，交通及区位优势明显，同时地理环境相对独立完整，规划面积182.09hm2。该产业园为长三角地区重要的医药健康产业制造基地和科技成果产业化基地。 新材料产业园：位于南通市经济技术开发区南部，东部为苏通科技产业园，规划范围西至通达路东至东方大道，北至江河路南至海堡路，交通及区位优势明显，规划面积188.47hm2。未来将该产业园打造成为长三角重要的高分子新材料制造基地、新型合成材料科研中心和生态型循环产业示范区。 能达商务区：位于南通市经济技术开发区通吕运河南侧，通盛大道两侧，为商务中心，商业集聚区。 综合保税区：综合保税区B区位于南通市经济技术开发区东南部，西北部为苏通科技产业园，南部为通海港区，东部为海门市，规划面积379.19hm2。为提升江苏沿海地区进一步对外开放水平，把南通综合保税区打造成为长三角地区先进制造业基地，长三角北翼物流巾心，中国重要的船舶海工产业配套研发、设计、配件供应、展示、交易基地，江苏创新驱动发展的新平台，新兴服务贸易外包和金融贸易后台服务实验区，推动长三角一体化发展的新引擎和江苏沿海开放新格局的增长极。 城郊型商业集聚区：位于南通市经济技术开发区西北部，紧邻南通市崇川区，西至通富北路、东至兴富路，北至啬园路、南至源兴路，规划面积207.63hm2。本次规划将该区定位为集休闲购物、仓储式商场、专业市场、配送中心、仓储、展览、物流信息服务于一体的现代商贸物流集聚区，实现商品集中采购、集中储各和统一配送。未来建设成为以南通市区为主，辐射全市范围，运转效率高、服务辐射能力强的城郊商贸物流综合体，南通经济技术开发区重要的现代服务业发展载体。 苏通科技产业园：位于南通经济技术开发区，沿海高速公路出入口两侧，规划总占地面积50.68km2。 大王（南通）生活用品有限公司位于南通经济技术开发区医药健康产业园。 （3）区域基础设施规划及现状 供水：南通地区自来水实行区域统一供给，市区目前共有狼山水厂、洪港水厂、崇海水厂三家水厂，均取用长江水作为水源，长江水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，满足饮用水源地水质要求，水质达标率100%。 雨水、污水排放：项目所在区域排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网，生活污水经预处理后接管至南通市经济开发区通盛排水有限公司处理。 供电：项目所在区域用电，由国家电网公司配备电线铺设。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1.大气环境质量状况 本项目所在地环境空气质量功能为二类，根据《2019年南通市环境状况公报》，2019年，南通市PM2.5年平均浓度为37μg/m3，未达到标准，属于不达标区。 表3-1 区域环境质量现状评价表 评价因子 时段 现状浓度 标准限值 占标率/% 达标情况 μg/m3 μg/m3 SO2 年平均浓度 10 60 16.7 达标 NO2 年平均浓度 32 40 80 达标 PM10 年平均浓度 55 70 78.6 达标 PM2.5 年平均浓度 37 35 105.7 超标 CO 24小时平均第95百分位数 1400 4000 35.0 达标 O3 8小时平均第90百分位数 157 160 98.1 达标 PM2.5超标原因受发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、 烹调过程中燃煤或燃油排放的油烟以及汽车尾气综合影响。 针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，采取调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气；健全法律法规体系，完善环境经济政策；加强基础能力建设，严格环境执法督查等多项措施，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；在提前完成“十三五”约束性目标（PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到73.7%）基础上，PM2.5浓度控制在38微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到76%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 2.水环境质量状况 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通开发区段为Ⅲ类水体，根据《2019年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ类~Ⅲ类之间，水质优良。 3.声环境质量状况 本项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。评价期间委托无锡市中证检测技术有限公司在本项目所在厂区周边设置测点4个（见附图4），进行了环境噪声的昼间监测，监测时间为2020年9月3日，监测结果列于下表。 表3-2 本项目厂界环境噪声背景值昼间测量 测点位 噪声标准（dB） 测量值（dB） 点 号 位 名 类 别 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 1 项目东侧 4a 70 55 57.7 47.6 2 项目南侧 4a 70 55 58.0 47.5 3 项目西侧 3 65 55 57.6 46.6 4 项目北侧 3 65 55 57.9 45.8 监测结果表明：本项目厂界西侧、北侧噪声背景值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，东侧、南侧符合4a类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围的主要环境敏感保护目标为： 表3-3 环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境 功能 相对厂址 方位方位 相对厂界距离 X Y 星湖春天花园 305618.77 3532443.79 居民 约4000人 环境空气质量二级 NW 1800m 通盛花苑 306010.88 3532295.02 居民 约3000人 N 1700m 星润花园 306405.27 3531894.55 居民 约2500人 N 1700m 星盛花园 306515.11 3532351.94 居民 约2500人 N 2000m 万和家园 306828.41 3532110.78 居民 约1800人 NE 2000m 表3-4 声环境、地表水、地下水、生态环境敏感保护目标 环境 要素 环境保护 对象名称 方位 距厂界 规模 环境功能 地表水 长江开发区段 W 2300m 大河 Ⅲ类水体，中泓为II类 洪港水厂取水口一级保护区 上游 到取水口陆域距离2100m 水厂供水能力为 60万t/d Ⅱ类（取水口上游500m，下游500m，向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m） 洪港水厂取水口二级保护区 Ⅲ类（一级保护区以外上溯1500m、下延500m） 声环境 本项目所在 厂区边界 - 200m - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 生态 老洪港湿地公园 S 550m 6.63km2 湿地生态系统保护区 老洪港应急水源保护区 SE 950m 1.16km2 水源水质保护区 长江洪港饮用水水源保护区 W 2300m 4.1km2 水源水质保护区

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境质量标准 项目所在地环境空气质量属于二类区，SO2、PM2.5、PM10、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，具体标准见下表： 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称 标准限值 单位 执行标准 1h平均浓度 24h平均浓度 年均 SO2 0.5 0.15 0.06 mg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 NO2 0.2 0.08 0.04 PM10 — 0.15 0.07 PM2.5 — 0.075 0.035 CO 10 4 — 臭氧 0.2 0.16（日最大8h平均） TSP — 0.3 0.2 TVOC 600（8小时平均） μg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D 2.水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江中泓水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，长江近岸带水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准，具体标准见下表。 表4-2 地表水环境质量评价标准 单位：mg/L 序号 污染因子 水质Ⅱ类标准 水质Ⅲ类标准 1 pH（无量纲） 6～9 6～9 2 COD ≤15 ≤20 3 BOD5 ≤3 ≤4 4 TP ≤0.1 ≤0.2 5 NH3-N ≤0.5 ≤1.0 6 石油类 ≤0.05 ≤0.05 3.环境噪声质量标准 本项目评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，厂界东侧、南侧分别位于次干路广贤路、常兴路20米范围内，因此项目东侧、南侧执行4a类标准，西侧、北侧执行3类标准，具体标准值见下表： 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3 65 55 4a 70 55 4.地下水质量标准 地下水按《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）分类，见表4-4。 表4-4 地下水质量标准 单位：mg/L 序号 评价因子 标准值 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 1 pH（无量纲） 6.5-8.5 5.5-6.5，8.5-9 ＜5.5，＞9 2 耗氧量（CODMn法） ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 ＞10 3 氨氮 ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 ＞1.5 4 硝酸盐氮 ≤2 ≤5 ≤20 ≤30 ＞30 5 总硬度 ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 ＞650 6 氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 7 亚硝酸盐氮 ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 ≤4.8 ＞4.8 8 硫酸盐 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 9 挥发性酚类 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 ＞0.01 10 氰化物 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 11 氟化物 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ＞2.0 12 砷 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ＞0.05 13 铅 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.1 ＞0.1 14 镉 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.01 ＞0.01 15 铁 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2 ＞2 16 锰 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.5 ＞1.5 17 溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 ＞2000 18 铬（六价） ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 19 汞 ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.002 ＞0.002 5.土壤质量标准 项目所在地区域环境土壤质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的筛选值第二类用地标准，见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值（第二类用地） 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 60 2 镉 7440-43-9 65 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 4 铜 7440-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-97-6 38 7 镍 7440-02-0 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 20 四氯乙烯 127-18-4 53 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 30 乙苯 100-41-4 28 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3, 106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 76 36 苯胺 62-53-3 260 37 2-氯酚 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 42 䓛 218-01-9 1293 43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 15 45 萘 91-20-3 70 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气污染物排放标准 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准，VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业的标准与表5中厂界监控点浓度限值，厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的限值，详见表4-6。 表4-6 废气污染物排放标准 （单位：mg/m3） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 3.5（15m） 厂界 0.2 VOCs 80 2.0（15m） 厂界 2.0 厂内 6（1h平均浓度值） 20（任意一次浓度值） 本项目利用现有食堂，其油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准，见表4-7： 表4-7 饮食业油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） ≥1.67，＜5.00 ≥5.00，＜10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，＜3.3 ≥3.3，＜6.6 ≥6.6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 60 75 85 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。 2、水环境污染物排放标准 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准；南通市经济技术开发区通盛排水有限公司废水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放浓度》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准。具体排放标准见下表： 表4-8 污水综合排放标准 污染物 三级标准限值 污水处理厂排放标准一级A pH 6～9 6～9 COD 500mg/L 50mg/L BOD5 300mg/L 10mg/L NH3-N* 45mg/L 5（8）mg/L SS 400 mg/L 10 mg/L TP* 8 mg/L 0.5 mg/L 石油类 20mg/L 1mg/L 动植物油 100mg/L 1mg/L LAS 20mg/L 0.5mg/L 注：*参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级标准；括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目所在地为3类声环境功能区，厂界东侧、南侧分别位于次干路广贤路、常兴路20米范围内，营运期厂界东侧、南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，厂界西侧、北侧执行3类标准，具体标准值见表4-9。 表4-9 工业企业厂界噪声排放标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3类 65 55 4类 70 55 4、固体废弃物 一般固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表4-8 本项目建成后第二工厂污染物产生及排放一览表 单位：t/a 类 别 污染物 名称 第二工厂原环评核算量 第二工厂目前实际排放量* 本项目 以新带老 削减量 本项目建成后第二工厂排放量 变化量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） 颗粒物 8.11 / 10.65 10.639 0.011 0 8.121 +0.011 VOCs 0.0054 / 1.87 1.68 0.19 0 0.1954 +0.19 废气（无组织） 颗粒物 0.814 / 0.086 0 0.086 0 0.9 +0.086 VOCs 0.006 / 0.02 0 0.02 0 0.026 +0.02 废水 废水量 3150 / 943 0 943 0 4093 +943 COD 1.2684 / 3.542 3.322 0.22 0 1.4884 +0.22 SS 0.648 / 0.777 0.555 0.222 0 0.87 +0.222 氨氮 0.0856 / 0.0306 0.0106 0.02 0 0.1056 +0.02 总磷 0.01204 / 0.0013 0 0.0013 0 0.01334 +0.0013 动植物油 0.14 / 0.02 0.01 0.01 0 0.15 +0.01 LAS / / 0.01 0.003 0.007 0 0.007 +0.007 石油类 / / 0.01 0.003 0.007 0 0.007 +0.007 固体废物 一般工业固废 / / 48.639 48.639 0 0 0 0 危险废物 / / 9.4 9.4 0 0 0 0 生活垃圾 / / 1.5 1.5 0 0 0 0 注：*第二工厂目前一期项目——年产1万吨卷纸项目建设中，二期项目——年产3600吨抽纸项目目前环评报告报批中，故第二工厂厂区目前无实际排放量。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 废水污染物：废水接管量为943t/a，总量控制因子为COD、氨氮、总磷，接管量分别为COD0.22t/a、氨氮0.02t/a、总磷0.0013t/a，总量考核因子为SS、动植物油、LAS、石油类，接管量分别为SS0.222t/a、0.01t/a、0.007t/a、0.007t/a； 大气污染物：本项目运行投产后，有组织排放颗粒物0.011t/a、VOCs0.19t/a； 固废排放量为零，不申请总量。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“十七、造纸和纸制品业22”中“38纸制品制造223，有工业废水或者废气排放的”，属于实施简化管理的行业。根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），本项目排放口对应为一般排放口，因此，不需要核定排污总量。 根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办【2019】8号）中“按照排污许可证核发技术规范不需要核定排污总量的新（改、扩）建设项目，暂不实施总量指标审核及排污权交易”，因此，本项目无需进行排污权交易。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工程分析 本项目利用原有生产厂房完成设备安装调试，无需再进行建筑施工。 二、营运期工程分析 1、连抽式湿巾生产工艺流程见图5-1： 图5-1 连抽式湿巾生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程说明： 纯水制备：本项目设置纯水制备装置1套，制备工艺“过滤器+活性炭+5μm过滤器+软水处理+1次RO膜+2次RO膜+EDI处理+UV杀菌+精密过滤器”后制得纯水，制备率45%，制备能力5t/h，纯水用于调配罐的调配用水及各罐体的清洗用水，纯水制备浓水作为清下水排放。 添加剂调配：柠檬酸、苯甲酸钠、保湿剂等原辅材料采用人工直接投料进入添加剂调配罐，投料过程产生少量粉尘G1。纯水密闭泵入该添加剂调配罐进行调配。添加剂调配罐需定时清洗，使用纯水进行清洗，清洗温度为20~80℃（电加热），每个月清洗4次，产生的清洗废水W1进入废水处理装置处理。 调配：75%~90%的乙醇经管道密闭输送至乙醇缓存罐，然后密闭泵入调配罐，调配过程均密闭进行，调配间位于生产车间一层东北角，添加剂经调配后泵入调配罐，根据生产需要泵入一定量的纯水，讲乙醇浓度调配至20%、50%或75%，调配浓度根据产品需求进行改变。乙醇缓存罐定期产生废液W2，乙醇在调配过程有少量废气G2产生，密闭收集后采用二级活性炭吸附装置处理，尾气由15米高排气筒排放。调配罐需定时清洗，使用纯水进行清洗，清洗温度为20~80℃（电加热），每个月清洗4次，产生的清洗废水W3进入废水处理装置处理。 含浸、折叠、切刀：将无纺布固定在折叠机自带的放卷装置上（该放卷装置可同时放置4卷无纺布）进行放卷，喷涂含浸液，送折叠单元切成规定长度，折叠成宽1500mm的一包量湿巾垛。无纺布放卷过程产生粉尘G3，含浸液罐需定时清洗，使用纯水进行清洗，清洗温度为20~80℃（电加热），每个月清洗4次，产生的清洗废水W3进入废水处理装置处理。中间罐储存、切刀过程产生药剂损耗废液W4、W5、W6，进入废水处理装置处理，切刀过程产生废边角料S1及噪声N1。 金属检测、个包：利用金属检测器自动检测半成品中是否含有金属物质，该过程产生不合格品S2，然后采用个包机将切割成规定长度的湿巾垛进行包装。 安装塑料盖、画像检测：将塑料盖安装至个包湿巾上，包装机出口配置有画像处理装置，检查包装袋的花纹和热封状况，该过程产生不合格品S3。检测后的一部分半成品进入中包工序，另一部分半成品直接进入装箱工序。 中包、金属检测：采用中包机将个包产品进行包装，然后利用金属检测器自动检测产品中是否含有金属物质，该过程产生不合格品S4。 装箱：进行中包后的产品与画像检测后的部分产品在这里根据产品的特性、堆叠状态，放入个数进行装箱封口，箱体经重量检测后通过机械臂将产品堆叠在货盘上，机械臂配置有自动缠绕膜的功能。 2、携带式湿巾生产工艺流程见图5-2： 图5-2 携带式湿巾生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程说明： （1）纯水制备：本项目设置纯水制备装置1套，制备工艺“过滤器+活性炭+5μm过滤器+软水处理+1次RO膜+2次RO膜+EDI处理+UV杀菌+精密过滤器”后制得纯水，制备率45%，制备能力5t/h，纯水用于调配罐的调配用水及各罐体的清洗用水，纯水制备浓水作为清下水排放。 （2）添加剂调配：柠檬酸、苯甲酸钠、保湿剂等原辅材料采用人工直接投料进入添加剂调配罐，投料过程产生少量粉尘G4。纯水密闭泵入该添加剂调配罐进行调配。添加剂调配罐需定时清洗，使用纯水进行清洗，清洗温度为20~80℃（电加热），每个月清洗4次，产生的清洗废水W7进入废水处理装置处理。 （3）调配：75%~90%的乙醇经管道密闭输送至乙醇缓存罐，然后密闭泵入调配罐，调配过程均密闭进行，调配间位于生产车间一层东北角，添加剂经调配后泵入调配罐，根据生产需要泵入一定量的纯水，讲乙醇浓度调配至20%、50%或75%，调配浓度根据产品需求进行改变。乙醇缓存罐定期产生废液W8，乙醇在调配过程有少量废气G5产生，密闭收集后采用二级活性炭吸附装置处理，尾气由15米高排气筒排放。调配罐需定时清洗，使用纯水进行清洗，清洗温度为20~80℃（电加热），每个月清洗4次，产生的清洗废水W9进入废水处理装置处理。 （4）含浸、折叠、切刀：将无纺布固定在折叠机自带的放卷装置上（该放卷装置可同时放置4卷无纺布）进行放卷，喷涂含浸液，送折叠单元切成规定长度，折叠成宽1500mm的一包量湿巾垛。无纺布放卷过程产生粉尘G6，含浸液罐需定时清洗，使用纯水进行清洗，清洗温度为20~80℃（电加热），每个月清洗4次，产生的清洗废水W10进入废水处理装置处理。中间罐储存、切刀过程产生药剂损耗废液W11、W12，进入废水处理装置处理，切刀过程产生废边角料S5及噪声N2。 （5）金属检测、个包：利用金属检测器自动检测半成品中是否含有金属物质，该过程产生不合格品S6，然后采用个包机将切割成规定长度的湿巾垛进行包装。 （6）画像检测：包装机出口配置有画像处理装置，检查包装袋的花纹和热封状况，该过程产生不合格品S7。 （7）安装塑料盖：将塑料盖安装至个包湿巾上。 （8）金属检测：利用金属检测器自动检测产品中是否含有金属物质，该过程产生不合格品S8。 （9）装箱：进行中包后的产品与画像检测后的部分产品在这里根据产品的特性、堆叠状态，放入个数进行装箱封口，箱体经重量检测后通过机械臂将产品堆叠在货盘上，机械臂配置有自动缠绕膜的功能。 表5-1 建设项目营运期产污环节及排污特征 类别 编号 产生环节 污染因子 产生特征 去向 废气 G1、G4 投料 粉尘 连续 车间通风 G2、G5 调配罐 VOCs 连续 二级活性炭吸附装置+15米高排气筒Q2 G3 无纺布放卷 粉尘 连续 负压吸风管道吸附+组合式滤筒除尘器+15米高排气筒Q1 G6 无纺布放卷 粉尘 连续 废水 W1、W3、W4、W7、W9、W10 设备清洗 COD、SS、氨氮、LAS、石油类 间歇 污水处理站处理后进入通盛排水有限公司，尾水排入长江 W2、W8 乙醇缓存 COD、SS 间歇 W5、W11 中间罐 COD、SS、氨氮、LAS、石油类 间歇 W6、W12 切刀 COD、SS、氨氮、LAS、石油类 间歇 — 职工生活 COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 间歇 经化粪池、隔油池预处理后进入通盛排水有限公司，尾水排入长江 固废 S1、S5 切刀 废边角料 间歇 出售 S2~S4、S6~S8 检测 不合格品 间歇 出售 — 除尘器 收集的粉尘 间歇 出售 — 二级活性炭吸附装置 废活性炭 间歇 委托有资质单位处置 — 污水处理站 污泥 间歇 委托有能力的单位处置 — 原辅材料使用 废包装桶 间歇 委托有资质单位处置 — 纯水制备 废活性炭 间歇 出售 — 纯水制备 废RO膜 间歇 出售 — 职工生活 生活垃圾 间歇 环卫清运

主要污染工序 一、施工期排污分析 本项目利用原有生产厂房完成设备安装调试，无需再进行建筑施工，因此本环评不对施工期排污进行详细分析、评价。 二、营运期排污分析 项目营运期间产生的污染情况如下： 1、大气污染物 （1）工艺废气 ①有组织废气 本项目无纺布放卷过程中会产生粉尘（G3、G6），类比现有已建项目及同类型纸制品制造行业，粉尘产生量约为原料使用量的0.1%-0.5%，本环评取0.3%，项目无纺布使用量为 3580t/a，则粉尘产生量为10.7t/a，为保持车间清洁，建设单位在每条生产线（共2条生产线）旁边都安装了风压吸附管道，吸附生产过程中产生的粉尘，吸附效率为99.5%（吸附量10.65t/a），吸附后进入集尘室，分别进入组合式滤筒除尘器进行过滤（处理效率99.9%，处理量10.639t/a），连抽式湿巾生产线、便携式湿巾生产线产生的粉尘经处理后废气通过1根15m高排气筒（Q1）排放，排放量0.011t/a。 本项目乙醇调配过程产生废气VOCs（G2、G5），类比同类行业，乙醇调配过程废气产生量约为原料使用量的0.5%，项目75%~90%乙醇使用量为420t/a，则VOCs产生量为1.89t/a，密闭收集，收集率为99%（吸附量1.87t/a），收集后使用二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%，处理量1.68t/a），处理后废气通过15m高排气筒（Q2）排放，排放量0.19t/a。 表5-2 本项目有组织废气产生与排放情况一览表 污染源 废气量m3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 去除效率% 排放状况 工作时间（h） 排放去向 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 放卷 6000 粉尘 295.8 1.775 10.65 组合式滤筒除尘器 99.9 0.33 0.002 0.011 6000 排气筒Q1（15m） 调配 5000 VOCs 62.4 0.312 1.87 二级活性炭吸附 90 6.24 0.031 0.19 6000 排气筒Q2（15m） ②无组织废气 粉末状原辅材料在投料过程中产生少量粉尘，该类原辅材料用量共3.57t/a，类比同行业，粉尘产生系数为1%，则粉尘产生量共0.036t/a，在车间无组织排放。 本项目无纺布放卷有少量粉尘未被收集，乙醇调配有少量有机废气未被收集，均在车间无组织排放，无组织产生量为粉尘0.05t/a、VOCs0.02t/a。 项目无组织排放废气的产生情况见表5-3。 表5-3 本项目无组织废气排放情况 污染源 污染物 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 生产车间 粉尘 0.086 0.014 1830 6 VOCs 0.02 0.003 （2）食堂油烟 根据《城镇生活源产排污系数手册》和类比调查，目前居民食用油用量约为0.03kg/人·天，本项目新增员工12人，食用油用量则为0.09t/a。根据对餐饮业的调查，一般油烟挥发量约占总用油量的2%，油烟去除率按小型规模的最低去除率60%计，烟气量为3000m3/h，一天工作3h，年均工作250天，则烟气产生量为225万m3/a。据此计算：油烟产生量为0.0018t/a，0.8mg/m3，油烟排放量为0.0007t/a，排放浓度0.32mg/m3。食堂排放的油烟废气经油烟净化器处理后，由专用烟道在食堂楼顶的烟囱排放。 2、水污染物 （1）废水产生 ①生活污水 本项目新增员工12人，有食堂，无住宿，年工作日为250天。根据《江苏省城市生活与公用用水定额》（2012年修订）苏南及沿江城市居民用水定额160L/人·天，本项目以100L/（人·天）计，则用水量为300t/a，产污系数取0.85，生活污水产量为1.0m3/d（255t/a）。其中主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷、动植物油，产生浓度分别为400mg/L、350mg/L、40mg/L、5mg/L、80mg/L，产生量分别为0.102t/a、0.089t/a、0.01t/a、0.0013t/a、0.02t/a，食堂废水经隔油池处理后与其余经化粪池预处理的生活污水排入市政污水管网。 ②设备清洗废水 本项目调配罐、含浸液罐需定时清洗，清洗罐底的残余物料，使用纯水清洗，水洗温度为20~80℃（电加热），每个月清洗4次，每次需使用6t纯水，则年使用量为288t。清洗时产生清洗废水，废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、LAS、石油类，产生浓度分别为5000mg/L、1000mg/L、30mg/L、15mg/L、15mg/L，产生量分别为1.44t/a、0.288t/a、0.0086t/a、0.004t/a、0.004t/a，经污水处理装置处理达标后排入市政污水管网。 ③乙醇缓存、中间罐、切刀废液 乙醇缓存、中间罐、切刀过程均产生药剂损耗废液，损耗废液共400t/a，废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、LAS、石油类，产生浓度分别为5000mg/L、1000mg/L、30mg/L、15mg/L、15mg/L，产生量分别为2.0t/a、0.4t/a、0.012t/a、0.006t/a、0.006t/a，经污水处理装置处理达标后排入市政污水管网。 ④纯水制备弃水 本项目设纯水制备装置1套，制备工艺“过滤器+活性炭+5μm过滤器+软水处理+1次RO膜+2次RO膜+EDI处理+UV杀菌+精密过滤器”后制得纯水，制备率45%，制备能力5t/h，本项目乙醇、药剂调配及罐体清洗均需使用纯水，其中调配使用量12700t/a，罐体清洗使用288t/a，纯水使用量共12988t/a，则需自来水28862.2t/a，产生制备弃水15874.2t/a，纯水制备弃水作为清下水排放。 水平衡见图5-3： 图5-3 本项目水平衡图 （单位：t/a） （2）处理能力 本项目污水处理设施设计处理能力为68m3/d，工艺废水产生量约为2.75m3/d，因此污水处理设施设计规模能够满足本项目需求。 污水处理设施主要工艺流程图见图5-4。 图5-4 污水处理设施主要工艺流程图 工艺流程说明： ①调节池：调匀水量、水质。 ②厌氧塔：在无分子氧条件下通过厌氧生物（包括兼氧生物）的作用，将废水中的各种复杂有机物分子转化成甲烷、二氧化碳等物质的过程。 ③水解酸化池：在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。 ④生物流动床：先将对废水中主要污染物有降解作用的微生物，通过一定的方式固定在一定粒度的载体上；空气和待处理的废水从反应器底部同向进入，通过控制气、液两相的流速，使流化床反应器内载有生物体的载体呈流化状态；废水中的污染物与生长在载体上的微生物接触反应，从而将其从废水中降解、去除。在反应器顶部，通过分离装置实现三相分离，澄清的废水从溢流槽排出。 ⑤MBR池：通过在反应池中添加一定数量的悬浮填料来提高反应池中的生物量和生物物种，从而提高反应池的处理效率，由于填料密度接近水，在曝气过程中与水完全混合，微生物生长的环境为气体、液体和固体。载体在水中的碰撞和剪切使气泡细化，提高了氧的利用率。另外，每种载体内外都有不同的生物物种，一些厌氧或兼性细菌在内部生长，好氧细菌在外部生长，使每个载体都是一个微反应器，使硝化和反硝化同时存在，从而提高了处理效果。 （3）处理效率 本项目废水的产生和处理排放情况见下表。 表5-4 项目废水产生、治理及排放情况一览表 类别 废水量(m3/a) 污染物 产生情况 治理 措施 去除率% 排放情况 排放 去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度 mg/L 排放量t/a 生活污水 255 COD 400 0.102 隔油池、化粪池 20 320 0.082 通盛排水有限公司 SS 350 0.089 20 280 0.071 氨氮 40 0.01 0 40 0.01 TP 5 0.0013 0 5 0.0013 动植物油 80 0.02 50 40 0.01 罐体清洗废水 288 COD 5000 1.44 调节+厌氧+水解酸化+生物床+MBR 96 200 0.138 SS 1000 0.288 78 220 0.151 氨氮 30 0.0086 50.6 15 0.01 LAS 15 0.004 32 10 0.007 石油类 15 0.004 32 10 0.007 含浸、切刀废水 400 COD 5000 2.0 SS 1000 0.4 氨氮 30 0.012 LAS 15 0.006 石油类 15 0.006 3、噪声 本项目噪声设备为抛丸机，具体噪声值见下表： 表5-5 高噪声源强一览表 （单位：dB(A)） 序号 设备名称 设备数量 （台） 单机声级值dB(A) 所在车间名称 距最近厂界 距离（m） 主要防治措施 降噪 效果 1 折叠机 2 80 生产车间 南厂界，100米 隔声减振，距离衰减，绿化吸声 20 2 除尘器 2 80 集尘室 南厂界，90米 4、固废 （1）固废属性判定 ①一般固废 废边角料（S1、S5）：类比现有项目，项目切刀工序产生的废边角料量约为原材料的5%，本项目使用无纺布为450t/a，则边角料产生量22t/a，收集后出售。 不合格品（S2~S4、S6~S8）：项目生产检测等过程中产生约1%的不良品，使用无纺布共计450t/a，则不良品产生量为4.5t/a，收集后出售。 收集的粉尘：本项目无纺布放卷过程产生粉尘，吸附后进入集尘室，使用圆筒形过滤器进行一次过滤，用高性能过滤器进行二次过滤，粉尘收集量为10.639t/a，收集后出售。 废活性炭（纯水制备装置）：根据建设单位提供的数据，本项目纯水制备过程废活性炭产生量约为1t/a，收集后出售。 废RO膜：根据建设单位提供的数据，本项目纯水制备过程废RO膜产生量约为0.5t/a，收集后出售。 污泥：厂区污水处理站产生的污泥属于一般固废，产生量约为10t/a，委托有能力的单位处理。 生活垃圾：生活垃圾人均产生量以0.5kg/d计，则本项目生活垃圾产生量为1.5t/a。 ②危险废物 废活性炭（废气处理）：根据《挥发性有机物的物化性质与活性饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007年第27卷第5期），挥发性有机物活性炭饱和吸附量约为200~300mg/g，即每吨活性炭吸附挥发性有机物的量为0.25t。根据本项目需要处理的有机物的量1.68t/a，需要的活性炭量约6.72t/a，则废活性炭的量为8.4t/a。本项目活性炭吸附装置一次可以装入500kg活性炭，活性炭更换频次约为18天。根据《国家危险废物名录》（2016 修订版），废活性炭属HW49非特定行业中900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，委托有资质单位安全处置。 废包装桶：氢化蓖麻油、氢氧化钠等原辅材料使用过程中产生废原料包装物，产生量为1t/a，委托有资质单位处置。 表5-6 本项目副产物产生情况一览表 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 有害成分 预测产生量(t/a) 废边角料 切刀 固 无纺布 / 22 不合格品 检测 固 无纺布 / 4.5 收集的粉尘 粉尘处理设施 固 粉尘 / 10.639 废活性炭 纯水制备 固 活性炭 / 1 废RO膜 纯水制备 固 RO膜 / 0.5 污泥 废水处理 半固 污泥 / 10 废包装桶 原辅材料使用 固 氢化蓖麻油、氢氧化钠等 氢化蓖麻油、氢氧化钠等 1 废活性炭 二级活性炭吸附装置 固 活性炭 有机物 8.4 生活垃圾 办公、生活 固 / / 1.5 （2）副产物属性判定 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表 5-7。 表5-7 固废属性判定表 名称 产生工序 形态 主要成分 是否 固废 判定依据 废边角料 切刀 固 无纺布 是 丧失原有使用价值的物质 不合格品 检测 固 无纺布 是 丧失原有使用价值的物质 收集的粉尘 粉尘处理设施 固 粉尘 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 废活性炭 纯水制备 固 活性炭 是 丧失原有使用价值的物质 废RO膜 纯水制备 固 RO膜 是 丧失原有使用价值的物质 污泥 废水处理 半固 污泥 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 废包装桶 原辅材料使用 固 氢化蓖麻油、氢氧化钠等 是 丧失原有使用价值的物质 废活性炭 二级活性炭吸附装置 固 活性炭 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 生活垃圾 办公、生活 固 / 是 / ② 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-8。 表5-8 危险废物属性判定表 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物类别 废边角料 切刀 否 - 不合格品 检测 否 - 收集的粉尘 粉尘处理设施 否 - 废活性炭 纯水制备 否 - 废RO膜 纯水制备 否 - 污泥 废水处理 否 - 生活垃圾 办公、生活 否 - 废包装桶 原辅材料使用 是 HW49 废活性炭 二级活性炭吸附装置 是 HW49 （2） 污染防治措施 本项目固体废物汇总表见表5-9。 表5-9 本项目固体废物汇总表 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废边角料 / / 22 切刀 固 无纺布 / 每天 / 出售 不合格品 / / 4.5 检测 固 无纺布 / 每天 / 出售 收集的粉尘 / / 10.639 粉尘处理设施 固 粉尘 / 每天 / 出售 废活性炭 / / 1 纯水制备 固 活性炭 / 定期 / 出售 废RO膜 / / 0.5 纯水制备 固 RO膜 / 定期 / 出售 污泥 / / 10 废水处理 半固 污泥 / 定期 / 委托有能力单位处理 废包装桶 HW49 900-041-49 1 原辅材料使用 固 氢化蓖麻油、氢氧化钠等 氢化蓖麻油、氢氧化钠等 定期 T/In 委托有资质单位处置 废活性炭 HW49 900-041-49 8.4 二级活性炭吸附装置 固 活性炭 有机物 30天 T/In 委托有资质单位处置 生活垃圾 / / 1.5 办公、生活 固 / / 每天 / 环卫清运 5、本项目污染物产生及排放汇总 表5-10 本项目建成后全厂污染物排放量汇总表 类 别 污染物 名称 第二工厂原环评核算量 第二工厂目前实际排放量* 本项目 以新带老 削减量 本项目建成后第二工厂排放量 变化量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） 颗粒物 8.11 / 10.65 10.639 0.011 0 8.121 +0.011 VOCs 0.0054 / 1.87 1.68 0.19 0 0.1954 +0.19 废气（无组织） 颗粒物 0.814 / 0.086 0 0.086 0 0.9 +0.086 VOCs 0.006 / 0.02 0 0.02 0 0.026 +0.02 废水 废水量 3150 / 943 0 943 0 4093 +943 COD 1.2684 / 3.542 3.322 0.22 0 1.4884 +0.22 SS 0.648 / 0.777 0.555 0.222 0 0.87 +0.222 氨氮 0.0856 / 0.0306 0.0106 0.02 0 0.1056 +0.02 总磷 0.01204 / 0.0013 0 0.0013 0 0.01334 +0.0013 动植物油 0.14 / 0.02 0.01 0.01 0 0.15 +0.01 LAS / / 0.01 0.003 0.007 0 0.007 +0.007 石油类 / / 0.01 0.003 0.007 0 0.007 +0.007 固体废物 一般工业固废 / / 48.639 48.639 0 0 0 0 危险废物 / / 9.4 9.4 0 0 0 0 生活垃圾 / / 1.5 1.5 0 0 0 0 注：*第二工厂目前一期项目——年产1万吨卷纸项目建设中，二期项目——年产3600吨抽纸项目目前环评报告报批中，故第二工厂厂区目前无实际排放量。

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒Q1 | 粉尘 | 295.8 | 10.65 | 0.33 | 0.002 | 0.011 | 大气 |
|  | 排气筒Q2 | VOCs | 62.4 | 1.87 | 6.24 | 0.031 | 0.19 |  |
|  | 无组织 | 粉尘 | — | 0.086 | — | 0.014 | 0.086 | 大气 |
|  |  | VOCs | — | 0.02 | — | 0.003 | 0.02 |  |
| 废 水 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | 废水量 | — | 255 | — | 255 | 经市政污水管网排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理，达标排入长江 |
|  |  | COD | 400 | 0.102 | 320 | 0.082 |  |
|  |  | SS | 350 | 0.089 | 280 | 0.071 |  |
|  |  | 氨氮 | 40 | 0.01 | 40 | 0.01 |  |
|  |  | 总磷 | 5 | 0.0013 | 5 | 0.0013 |  |
|  |  | 动植物油 | 80 | 0.02 | 40 | 0.01 |  |
|  | 罐体清洗废水、含浸及切刀废水 | 废水量 | — | 688 | — | 688 |  |
|  |  | COD | 5000 | 3.44 | 200 | 0.138 |  |
|  |  | SS | 1000 | 0.688 | 220 | 0.151 |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.0206 | 15 | 0.01 |  |
|  |  | LAS | 15 | 0.01 | 10 | 0.007 |  |
|  |  | 石油类 | 15 | 0.01 | 10 | 0.007 |  |
| 固 体 废 物 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 废边角料 | 22 | 0 | 22 | 0 | 出售 |
|  | 不合格品 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 |  |
|  | 收集的粉尘 | 10.639 | 0 | 10.639 | 0 |  |
|  | 废活性炭 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 废RO膜 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |
|  | 污泥 | 10 | 10 | 0 | 0 | 委托有能力单位处理 |
|  | 废包装桶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 废活性炭 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 环卫清运 |
| 噪声 | 设备名称 | 设备数量 （台） | 单台设备等效声级dB（A） | 所在车间 （工段）名称 | 距最近厂界距离 （m） |
|  | 折叠机 | 2 | 80 | 生产车间 | 南厂界，100米 |
|  | 除尘器 | 2 | 80 | 集尘室 | 南厂界，90米 |
| 主要生态影响： 本项目拟建于公司现有生产车间内，对产生的废气、废水、噪声、固废均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 本项目利用原有生产厂房完成设备安装调试，无需再进行建筑施工，因此本环评不对施工期排污进行详细分析、评价。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1 大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中规定，采用AERSCREEN模型进行初步预测及评价等级判定，估算模型参数见表7-1。 表7-1 大气环境影响评价估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 25万 最高环境温度/℃ 39.5 最低环境温度/℃ -9.4 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m -- 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km -- 岸线方向/° -- 表7-2 大气环境影响评价估算模型计算结果（有组织） 有组织排放源下风向距离（m） 粉尘 VOCs 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 2.72E-04 0.0302 4.21E-03 0.351 100 4.91E-04 0.0546 7.62E-03 0.635 200 4.27E-04 0.0474 6.63E-03 0.552 300 3.13E-04 0.0348 4.85E-03 0.404 400 2.34E-04 0.0260 3.63E-03 0.302 500 1.83E-04 0.0203 2.83E-03 0.236 600 1.49E-04 0.0166 2.31E-03 0.192 700 1.28E-04 0.0142 1.98E-03 0.165 800 1.11E-04 0.0123 1.72E-03 0.143 900 9.73E-05 0.0108 1.51E-03 0.126 1000 8.64E-05 0.0096 1.34E-03 0.112 1200 6.98E-05 0.0078 1.08E-03 0.09 1400 5.73E-05 0.0064 8.89E-04 0.0741 1600 4.87E-05 0.0054 7.55E-04 0.0629 1800 4.19E-05 0.0047 6.49E-04 0.0541 2000 3.68E-05 0.0041 5.71E-04 0.0476 2500 2.73E-05 0.0030 4.23E-04 0.0353 最大落地浓度（mg/m3） 4.92E-04 0.0547 7.63E-03 0.636 最大浓度出现距离（m） 104 104 表7-3 大气环境影响评价估算模型计算结果（无组织） 无组织排放源下风向距离（m） 粉尘 VOCs 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 6.24E-03 0.693 1.34E-03 0.112 100 6.02E-03 0.669 1.29E-03 0.107 200 4.19E-03 0.466 8.97E-04 0.0748 300 3.00E-03 0.333 6.43E-04 0.0536 400 2.26E-03 0.251 4.85E-04 0.0404 500 1.78E-03 0.198 3.81E-04 0.0318 600 1.46E-03 0.162 3.14E-04 0.0262 700 1.22E-03 0.136 2.61E-04 0.0218 800 1.03E-03 0.114 2.21E-04 0.0184 900 8.91E-04 0.099 1.91E-04 0.0159 1000 7.81E-04 0.0868 1.67E-04 0.0139 1200 6.18E-04 0.0687 1.33E-04 0.0111 1400 5.07E-04 0.0563 1.09E-04 0.0091 1600 4.26E-04 0.0473 9.12E-05 0.0076 1800 3.65E-04 0.0406 7.82E-05 0.0065 2000 3.18E-04 0.0353 6.80E-05 0.0057 2500 2.36E-04 0.0262 5.06E-05 0.0042 最大落地浓度（mg/m3） 6.48E-03 0.72 1.39E-03 0.116 最大浓度出现距离（m） 68 68 （1）有组织废气 本项目无纺布放卷过程中产生的粉尘经吸附管道负压收集后进入集尘室，使用组合式滤筒除尘器进行处理，最后通过15米高排气筒Q1排放，排气筒Q1粉尘年排放量0.011t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.33mg/m3；乙醇调配工段会产生少量有机废气VOCs，废气经密闭负压收集（收集效率99%）后采用二级活性炭吸附处理，最后通过15米高排气筒Q2排放，VOCs年排放量0.19t/a，排放速率为0.031kg/h，排放浓度为6.24mg/m3，粉尘排放速率及排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值，VOCs排放速率及排放浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的排放标准。 （2）无组织废气 本项目无纺布放卷有少量粉尘未被收集，乙醇调配有少量有机废气未被收集，均在车间无组织排放，无组织产生量为粉尘0.086t/a、VOCs0.02t/a，经扩散后粉尘浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的厂界大气污染物监控点浓度限值，VOCs厂区内浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的限值。 表7-4 大气环境影响评价估算模型计算结果 污染物名称 Pmax/% D10% 有组织 排气筒Q1 颗粒物 0.0547 / 排气筒Q2 VOCs 0.636 / 无组织 颗粒物 0.72 / VOCs 0.116 / 根据本项目估算模式计算结果，Pmax=0.72%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目环境空气质量评价工作等级确定为三级，不需设置大气环境影响评价范围。 （3）大气环境防护距离 本项目排放的大气污染物贡献值较小，粉尘无组织排放最大浓度为0.00648mg/m3，最大占标率0.72%<10%，VOCs无组织排放最大浓度为0.00139mg/m3，最大占标率0.116%<10%，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 （4）大气环境影响评价自查表 表7-5 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级☑ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a☑ 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3）☑ 包括二次PM2.5□ 其他污染物（VOCs） 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准☑ 附录D☑ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ （不适用） 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%☑ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （/）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（VOCs） 有组织废气监测☑ 无监测□ 无组织废气监测☑ 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受□  不可以接受 ☑ 大气环境防护距离 距（ )厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0 )t/a 颗粒物:(0.097)t/a VOCs:(0.21)t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 7.2.2 地表水环境影响分析 本项目产生废水主要是生活污水、工艺废水。 本项目生活污水产生量为255t/a，经隔油池、化粪池处理达标后送至南通市经济技术开发区通盛排水有限公司，尾水排入长江；罐体清洗废水288t/a、含浸及切刀废水400t/a，经污水处理装置采用“调节+厌氧+水解酸化+生物床+MBR”工艺处理达标后排入市政污水管网。 （1）废水污染物排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表7-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 生活污水、罐体清洗废水、调配废水 COD SS 氨氮 总磷 动植物油 LAS 石油类 接管至南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理 连续排放流量不稳定 污水排口1# 污水处理站 调节+厌氧+水解酸化+生物床+MBR 污水排口1# 是 企业总排 本项目所依托的南通市经济技术开发区通盛排水有限公司废水间接排放口基本情况见下表。 表7-7 废水间接排放口基本情况 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） 污水排口1# 303375.31 3534031.94 0.0943 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司 连续排放流量不稳定 / 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司 COD 50 SS 10 氨氮 5 总磷 0.5 动植物油 1 LAS 0.5 石油类 1 本项目废水污染物排放执行标准见下表。 表7-8 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 污水排口1# COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准 500 2 SS 400 3 动植物油 100 4 LAS 20 5 石油类 20 6 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级标准 45 7 总磷 8 本项目废水污染物排放信息见下表。 表7-9 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 新增日排放量（kg/d） 全厂日排放量（kg/d） 新增年排放量（t/a） 全厂年排放量（t/a） 1 污水排口1# COD 233 0.88 5.95 0.22 1.4884 2 SS 235 0.888 3.48 0.222 0.87 3 氨氮 21.2 0.08 0.422 0.02 0.1056 4 总磷 1.38 0.0052 0.053 0.0013 0.01334 5 动植物油 10.6 0.04 0.6 0.01 0.15 6 LAS 7.4 0.028 0.028 0.007 0.007 7 石油类 7.4 0.028 0.028 0.007 0.007 全厂排放口合计 COD 0.22 1.4884 SS 0.222 0.87 氨氮 0.02 0.1056 总磷 0.0013 0.01334 动植物油 0.01 0.15 LAS 0.007 0.007 石油类 0.007 0.007 （2）污水处理可行性分析 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司（原开发区第二污水处理厂）目前一期工程2.5万吨/日已经建成运行，已趋满负荷运行。一期工程采用水解＋氧化沟处理工艺对废水进行处理，尾水排入长江，工程于2005年12月建成，2008年10月通过了环保验收。污水厂二期工程2.5万吨/日已通过环保审批，采用水解酸化+四槽式氧化沟+混凝沉淀工艺，于2010年底建成并调试，已经投入运行，根据污水厂介绍，正常情况下，全厂进水量约40000t/d左右，目前二期已经趋于满负荷运行。本项目废水（943t/a）排入通盛排水有限公司三期扩建工程（4.8万吨/日），采用水解酸化+厌氧-缺氧-好氧生物处理工艺。 本项目废水排入污水处理厂处理的可行性分析如下： A.污水管网建设情况分析 本项目位于南通市经济技术开发区通盛大道77号，南通市经济技术开发区通盛排水有限公司的污水管网已铺设至此地，本项目产生的废水可通过污水管网排入开发区污水处理厂进行处理。 B.废水量可行性分析 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司目前的日处理量约9.8万吨，尚有余量接纳本项目废水，本项目废水产生量为943t/a，且排放的废水进入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司后不会对污水处理厂的生化处理工艺的正常运行产生影响。 C.水质的可行性分析 本项目废水中各污染物浓度均满足南通市经济技术开发区通盛排水有限公司的接纳废水水质的接管要求。本项目废水中无有毒有害物质，不会对污水处理厂生化处理工序造成影响。因此，从废水水质来看，开发区污水处理厂是可以接纳本项目废水的。 表7-10 本项目废水最终排放情况 来源 废水量 m3/a 污染物 排入环境 排放去向 *浓度mg/L 排入环境的量t/a 生活污水、罐体清洗废水、调配废水 943 COD 50 0.047 长江 SS 10 0.0094 氨氮 5 0.0047 总磷 0.5 0.0005 动植物油 1 0.0009 LAS 0.5 0.0005 石油类 1 0.0009 注：*为污水处理厂尾水排放标准。 （3）地表水环境影响评价自查表 表7-11 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 ☑；其他□ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ☑ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源□ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 (；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （） 监测断面或点位个数 （）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标□ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区□ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 水量 943 / COD 0.22 233 SS 0.222 235 氨氮 0.02 21.2 TP 0.0013 1.38 动植物油 0.01 10.6 LAS 0.007 7.4 石油类 0.007 7.4 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 ☑；自动 □；无监测 □ 监测点位 （） （废水总排放口） 监测因子 （） （CODcr、SS、氨氮、总磷、动植物油、LAS、石油类） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 7.2.3 噪声环境影响分析 本项目新增的噪声设备为折叠机、除尘器，均置于室内，并采取隔声、减振等措施。噪声影响计算中主要考虑建筑物及围墙的隔声及距离衰减因素，预测正常生产条件下的生产噪声在厂界上的各预测值。对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 计算公式如下： ①噪声预测公式： 式中：Lr — 距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）； L0 — 距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）； r — 关心点距噪声源距离，m； r0 — 距噪声源距离，以1米计； △L— 噪声衰减值，dB（A）。 ②噪声叠加公式采用： 式中：Li —第i个噪声源的声级； n—声源个数 设备拟采取的隔声、减振措施的隔声量约20dB。具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界的贡献值，然后预测厂界噪声值。预测结果见表7-12。 表7-12 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 贡献值 背景值 预测值 排放标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 36.2 57.7 47.6 57.7 47.9 70 55 达标 2 36.6 58.0 47.5 58.0 47.8 70 55 达标 3 30.3 57.6 46.6 57.6 46.7 65 55 达标 4 30.1 57.9 45.8 57.9 45.9 65 55 达标 根据计算结果和背景值叠加可知，本项目建成后西侧、北侧厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准，东侧、南侧厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的4类标准。根据预测结果，本项目噪声经距离衰减、空气衰减和隔声减振后，与背景值基本相同，不会改变声环境质量功能。 7.2.4 固体废弃物影响分析 本项目产生的一般工业固废包括废边角料22t/a、不合格品4.5t/a、收集的粉尘10.639t/a、纯水制备产生的废活性炭1t/a、废RO膜0.5t/a、污泥10t/a，其中，污泥委托有能力的单位处理，其余均出售处理；危险废物包括废包装桶1t/a、废活性炭8.4t/a，均委托有资质单位处置；生活垃圾产生量为1.5t/a，由当地环卫部门清运并进行卫生填埋处置。 (1)一般固废环境影响分析 本项目在车间内设置了一个占地面积为80m2的一般固废仓库，目前还有40m2的预留面积，并且按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中要求进行设计，因此本项目一般固废可以实现零排放，对周围环境影响较小。 (2)危险废物环境影响分析 本项目危险固废为废气处理产生的废活性炭、废包装桶，固体废物的处理处置应遵循分类收集和综合利用的原则，具体处置方式如下： 危险固废：核对《国家危险废物名录》（2016年版），本项目主要产生HW49类危险废物，需委托有资质单位进行处置。 (3)贮存场所环境影响分析 表7-13 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废仓库 废包装桶 HW49 900-041-49 车间内 5m2 堆放 0.25t 3个月 2 废活性炭 HW49 900-041-49 35m2 袋装 0.67t 1个月 表7-13 本项目危废“三同时”一览表 类别 产生工序及装置 污染物名称 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 危废 原辅材料使用 废油包装袋（桶） 委托有资质单位处置 零排放 5 与主体工程同时建设同时投产使用 危废 二级活性炭吸附装置 废活性炭 委托有资质单位处置 零排放 本项目设置了1个80m2的危废仓库，位于车间内，目前还有40m2的预留空间，用于本项目危险废物的暂存。 企业设置的危废贮存场所需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环保保护部公告2013 年第36 号）以及《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办【2019】104 号）、《江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案（苏环办[2019]149号）》、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）》和《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知（通环办【2020】1号）》要求处置，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。本项目危险废物的贮存、处置及防渗有如下几点要求： ①危险废物的贮存容器 a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物，所有危废需密封加盖存放，严格控制废气等二次污染。 b.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 c.装载危险废物的容器必须完好无损。 d.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)。 e.液体危险废物可注入开孔直径不超过70 毫米并有放气孔的桶中。 ②危险废物的堆放 a.基础必须防渗，防渗层为至少1 米厚粘土层(渗透系数≤10-7 厘米/秒) ，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数渗<10-10 厘米/秒。 b.危险废物堆要防风、防雨、防晒。 c.产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 d.不相容的危险废物不能堆放在一起。 e.总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30 毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 ③危险废物贮存设施的运行与管理 a.盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 b.危险废物贮存设施都必须按GB15562.2 的规定设置警示标志，配备照明及通讯设备，出入口、设施内部等关键位置布设监控装置。 c.不得将不相容的废物混合或合并存放。 d.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留。危废转移需严格执行转移联单制度，规范填写，加强管理。 e.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④危险废物贮存设施的安全防护 a.各类危废分类存放，按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)中的要求做好标识。 b.危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 c.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 d.危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 (4)危险废物内部收集、转运、外部运输要求 严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目产生的危废委托有资质单位处置，并按照危废转移要求，危废转移前先在危废网上申报系统中申报，待处置单位同意接收后再转移，同时危废装卸、运输应委托有资质单位进行，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏。 本项目与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）对照分析情况如下表 7-14。 表7-14 本项目与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》 （苏环办[2019]327号）相符性分析 文件要求 本项目危废管理要求 规范涉危项目环评管理 （三）加强涉危项目环评管理。各地生态环境部门要督促 建设单位及技术单位贯彻落实《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017年第43号）等相关要求，对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。要依法开展环评文件审批工作，不得擅自降低审批标准。对危险废物数量、种类、属性、贮存设施阐述不清的，无合理利用处置方案的，无环境风险防范措施的建设项目，不予批准其环评文件。 本项目环评对照《建设项目危险废物环境影响评价指南》对项目产生的危险废物种类、数量、处置方式、环境影响以及环境风险进行了分析，危废在厂内危废仓库暂存期间应执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其修改单的要求。 加强危险废物申报管理 （五）强化危险废物申报登记。危险废物产生单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在江苏省危险废物动态管理信息系统中备案。属地生态环境部门对企业提交的异常数据修改申请应严格审核把关，必要时结合系统申报存在的问题，对企业开展现场检查，督促企业落实整改，并对企业整改情况开展后督察。管理计划如需调整变更的，应重新在系统中申请备案。危险废物产生企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在江苏 省危险废物动态管理信息系统中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。属地生态环境部门应充分发挥系统的数据分析功能，对区域内危险废物产生、贮存、利用处置情况进行评估，分析区域危险废物污染形势，查摆问题并提出有针对性的解决措施，逐步化解危险废物环境风险。对不按照规定申报登记危险废物或者在申报登记时弄虚作假的，严格按照相关法律规定限期整改并依法惩处，对构成犯罪的依法移送公安机关追究刑事责任。 本项目建成后须按照要求建立危废台账，对危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、处置等信息进行记录，并在江苏省危险废物动态管理信息系统对危废的产生、贮存、转移、处置信息进行备案，并制定危废年度管理计划。 落实信息公开制度。 加大企业危险废物信息公开力度，纳入重点排污单位的涉危企业应每年定期向社会发布企业年度环境报告。各地生态环境部门应督促危险废物产生单位和经营单位按照相关要求在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况。 本项目建成后须在厂区门口位置设置危险废物信息公开栏，公开项目危险废物产生、利用处置等情况。 规范危险废物贮存设施。 各地生态环境部门应督促企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮 存规范化管理专项整治动方案的通知》（苏环办〔2019〕 149 号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬 散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按 易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制 定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。对不满足识别标识设置规范（危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签）、未完成关键位置视频监控布设的企业，属地生态环境部门要责令其自本意见印发之日起三个月内完成整改，逾期未完成的，依法依规进行处理。 本项目危废仓库必须按照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149 号）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）、《危险废物识别标识设置规范》等文件要求，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。本项目建成后，应进一步对照要求设置视频监控等装置。 五、强化危险废物转移管理 （十）严格危险废物转移环境监管。危险废物跨省转移全面推行电子联单，联合交通运输部门加快扩大运输电子运 单和转移电子联单对接试点，实时共享危险废物产生、运输、利用处置企业基础信息与运输轨迹信息。危险废物产生、经营企业在省内转移时要选择有资质并能利用―电子运单管理系统进行信息比对的危险货物道路运输企业承运危险 废物，生态环境部门要督促危险废物产生、经营企业、 建立和执行危险废物发货、装载和接收的查验、登记、核 准制度，对未实行电子运单而发货、装载或接收的单位， 要督促其限期整改。加强危险废物流向监控，建立电子档案，严厉打击危险废物转移过程中的环境违法行为。 本项目危废必须执行电子联单管理要求并委托有资质单位处置。 通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低。 (5)综合利用、处理、处置的环境影响分析 本项目危废委托有资质单位安全处置，确保项目危废的有效处置，因此对周围环境基本无影响。 Ⅰ、综合利用，合理处置 危险废物委托相应有资质单位处置，一般性固废则通过出售或环卫清运处理。 Ⅱ、厂内暂堆场影响 各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 (6)建立危险废物监管联动机制 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）， 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业应切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废气危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。公司需针对生产过程中产生的危险废物制定相应的管理计划并及时报南通经济技术开发区生态环境局备案。 (7)项目固废产生及处理处置情况 营运期固体废物分析结果见表7-15。 表7-15 本项目固体废物汇总表 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废边角料 / / 22 切刀 固 无纺布 / 每天 / 出售 不合格品 / / 4.5 检测 固 无纺布 / 每天 / 出售 收集的粉尘 / / 10.639 粉尘处理设施 固 粉尘 / 每天 / 出售 废活性炭 / / 1 纯水制备 固 活性炭 / 定期 / 出售 废RO膜 / / 0.5 纯水制备 固 RO膜 / 定期 / 出售 污泥 / / 10 废水处理 半固 污泥 / 定期 / 委托有能力单位处理 废包装桶 HW49 900-041-49 1 原辅材料使用 固 氢化蓖麻油、氢氧化钠等 氢化蓖麻油、氢氧化钠等 定期 T/In 委托有资质单位处置 废活性炭 HW49 900-041-49 8.4 二级活性炭吸附装置 固 活性炭 有机物 30天 T/In 委托有资质单位处置 生活垃圾 / / 1.5 办公、生活 固 / / 每天 / 环卫清运 7.2.5 土壤分析 本项目属于其他纸制品制造项目，为污染影响型项目。按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018) “第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表7-17。 表7-16 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-17 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / / 注：“/”表示可不开展土壤环境影响评价工作 经查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)中附录A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”， 本项目属于“制造业”中的“造纸和纸制品”—“其他”，为Ⅲ类项目。项目在现有车间内，占地规模为小型；本项目位于南通市经济技术开发区通盛大道77号，厂区东临广贤路，过路为南通梦烨食品有限公司；南侧为常兴路，过路为丽固日用品有限公司及永芳驾校；西侧为通盛大道，通盛大道西侧为大王（南通）生活用品有限公司第一工厂；厂区北侧为空地，属于不敏感。因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7.2.6 环境风险评价 （1）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+···+qn/Qn（C.1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的主要危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目各物质的临界量计算如下： 表7-18 建设项目涉及的主要危险物质的最大储存量和辨识情况 序号 名称 CAS号 最大储存量（t） 临界量（t） 该种危险物质Q值 1 乙醇 / 23 100 0.23 2 氢化蓖麻油 / 0.55 2500 0.0002 3 氢氧化钠 / 0.205 100 0.002 4 硫酸 7664-93-9 0.05 10 0.005 5 双氧水 / 4.5 100 0.045 6 废活性炭 / 0.67 100 0.0067 7 废包装桶 / 0.25 100 0.0025 合计 0.2914 由于Q=0.2914<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此仅开展简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析，本项目周围敏感目标分布情况见表3-3。 （3）环境风险识别 本项目主要危险物质环境风险识别见下表： 表7-19 建设项目涉及的主要危险物质环境风险识别 风险单元 涉及风险物质 可能影响的环境途径 调药室 氢化蓖麻油、氢氧化钠、乙醇 泄漏、火灾 危废仓库 废包装桶、污泥 泄漏 （4）环境风险分析 经识别，本项目涉及的主要风险物质为氢化蓖麻油、氢氧化钠、乙醇、硫酸、双氧水等，氢化蓖麻油、乙醇如遇明火，火花则可能发生火灾事故，同时燃烧产生CO、SO2、NOx等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入附近水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。项目重点防渗区为原料仓库，已采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 （5）环境风险防范应急措施 为减少危险物质可能造成的环境风险，宜采取以下风险防范及应急措施：①从生产管理、危险物质贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。②本项目使用的氢化蓖麻油、氢氧化钠均为桶装，乙醇为罐装，需定期检查其包装的完整性，加强风险源监控。③项目需设有足够的灭火设施。这些设施包括灭火系统、消火栓系统等，一旦发生火灾，能保证企业有足够的灭火装置，将火灾损失降到最低。④项目需设有足够的防泄漏物质，如黄沙、吸附棉等，用来吸附泄漏物。 （6）风险管理 对照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）， 企业涉及六类环境治理设施中的有机废气治理，需对该项环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： ①严格按照防火规范进行平面布置。 ②定期检查、维护原料仓库危险品储存区设施、设备，以确保正常运行。三废治理设施应纳入生产系统进行管理，加强日常维护保养，确保设备设施处于正常状态。建立健全三废治理设施相关的各项规章制度，以及运行、维护和操作规程。组织开展专业技术人员岗位培训，建立岗位责任、操作技术规程、运行信息公开、事故预防和应急管理制度，建立和落实定期维修制度，制定合理的检修计划，落实维修资金，定期储备易损设备、配件和通用材料，确保三废治理设施的正常运行。 ③企业不得违章擅自拆除、闲置、关闭污染防治设施，要确保污染防治设施稳定运行、达标排放。事故状态或设备维修等原因造成废气治理设施停止运行时，企业应立即采取紧急措施并及时停止生产，同时报告当地环境保护主管部门。企业应配备发生废气泄漏时的应急处置和防护材料、装备，并定期检查，定期开展应急演练。 ④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 ⑤在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 ⑥设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 ⑦采取相应的火灾事故的预防措施。⑧加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。⑨危险物质储存仓库按照规定设置安全警示标志，配备相应的干粉、泡沫等消防器材。 （7）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。本项目环境风险简单分析内容见下表。 表7-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产5400万包湿巾项目 建设地点 南通市经济技术开发区通盛大道77号现有厂区内 地理坐标 北纬N31°53′20.01′′ 东经E120°57′06.76′′ 主要危险物质及分布 本项目使用的氢化蓖麻油、氢氧化钠、乙醇主要存在调药室，废包装桶、废活性炭主要暂存在危废仓库 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 本项目涉及的主要风险物质为氢化蓖麻油、氢氧化钠、乙醇、双氧水、硫酸等，氢化蓖麻油、乙醇发生泄漏，如遇明火，火花则可能发生火灾事故，同时燃烧产生CO、SO2、NOx等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入附近 水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。项目重点防渗区生产车间已采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 风险防范措施要求 为了防范事故和减少危害，项目从生产管理、原辅材料贮存、工艺技术设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统、防泄漏物质等方面制定相应的环境风险防范措施。 分析结论：在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 7.2.7 环境管理与自行监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 ②建立环境报告制度 在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 （2）自行监测计划 ①污染源监测 表7-21 项目污染源监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 有组织（排气筒Q1） 废气进口及出口 颗粒物 一年一次 有组织（排气筒Q2） 废气进口及出口 VOCs 一年一次 无组织 厂界上风向1个点位、下风向2~3个点位 颗粒物、VOCs 一年一次 厂区内生产车间外设1个监测点 VOCs 一年一次，监测1小时平均浓度、任意一次浓度 废水 废水总排口 水量、COD、氨氮、总磷、SS、动植物油、LAS、石油类 一季度一次 雨水排口 pH、COD、氨氮、总磷、SS、动植物油、LAS、石油类 一年一次 噪声 厂界 等效声级Leq(A) 一季度一次 ②应急监测计划 项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： 大气环境监测监测因子：颗粒物、VOCs。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 （3）环保验收监测计划 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： 各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。 按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 在厂界下风向布设厂界无组织监控点。 监测因子为：颗粒物、VOCs。 废气有组织排放口采样监测。监测因子为：Q1排气筒：颗粒物，Q2排气筒：VOCs。监测项目为废气量、各装置进出口浓度、尾气排放最终浓度。 厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。 是否实现“雨污分流”。 固体废物处理情况。 大气环境防护距离的核实，确定。 是否有风险应急预案和应急计划。 污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内。 检查各排污口是否设置规范化。 针对本项目排污情况，制定详细监测计划表。 表7-22 本项目验收监测项目统计表 环境要素 监测位置 监测项目 监测频次 废气 排气筒Q1：废气进口及出口 颗粒物 连续2天，每天3次 排气筒Q2：废气进口及出口 VOCs 厂界上风向1个点位、下风向2~3个点位 颗粒物、VOCs 厂区内车间外设1个监测点 VOCs 废水 废水外排口 水量、COD、氨氮、总磷、SS、动植物油、LAS、石油类 连续2天，每天4次 雨水 雨水排口 pH、COD、氨氮、总磷、SS、动植物油、LAS、石油类 噪声 厂界 Leq(A) 连续2天，每天2次（昼、夜各一次） 7.2.8 本项目环保“三同时” 表7-23 本项目“三同时”一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 废气 无纺布放卷 颗粒物 负压吸风管道吸附+组合式滤筒除尘器+15米高排气筒Q1排放 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准 50 与主体工程同时建设同时施工 乙醇调配 VOCs 二级活性炭吸附装置+15米高排气筒Q2 达《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的标准 10 食堂 油烟 油烟净化器1套 达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准 / 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 隔油池、化粪池 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准 / 工艺废水 COD、SS、氨氮、LAS、石油类 调节+厌氧+水解酸化+生物流动床+MBR 20 噪声 折叠机、除尘器 噪声 隔声、减振 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准 5 固废 工业固废 废边角料22t/a 暂存面积14m2，出售 零排放 5 不合格品4.5t/a 暂存面积3m2，出售 收集的粉尘10.639t/a 暂存面积12m2，出售 废活性炭1t/a 暂存面积2m2，出售 废RO膜0.5t/a 暂存面积2m2，出售 污泥10t/a 暂存面积7m2，委托有能力单位处理 危险废物 废包装桶1t/a 暂存面积5m2，委托有资质单位处置 废活性炭8.4t/a 暂存面积35m2，委托有资质单位处置 职工生活 生活垃圾1.5t/a 环卫清运1.5t/a 绿化 依托厂内现有绿化 / / 事故应急措施 / / / 雨污分流，排污口规范化设置 厂区已实行雨污分流，废水排口、雨水排口均已经设置标志牌等。 可满足管理要求 / “以新带老”措施 / / 总量平衡具体方案 暂不实施总量指标审核及排污权交易 / 区域解决问题 / / 卫生防护距离设置 / / 总计 90

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类 型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒Q1 | 粉尘 | 组合式滤筒除尘器，15米高排气筒 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准 |
|  | 排气筒Q2 | VOCs | 二级活性炭吸附，15米高排气筒 | 达《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置 | 达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 | 厂区隔油池、化粪池 | 符合污水处理厂接管要求 |
|  | 工艺废水 | COD、SS、氨氮、LAS、石油类 | 污水处理站：调节+厌氧+水解酸化+生物床+MBR |  |
| 噪声 | 折叠机、除尘器 | 噪声 | 隔声、减振 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准 |
| 固体 废物 | 生产 | 废边角料 | 出售 | “零”排放，对周边环境无影响 |
|  |  | 不合格品 | 出售 |  |
|  |  | 收集的粉尘 | 出售 |  |
|  |  | 废活性炭 | 出售 |  |
|  |  | 废RO膜 | 出售 |  |
|  |  | 污泥 | 委托有能力单位处理 |  |
|  |  | 废包装桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 电磁 辐射 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目对产生的废气、废水、噪声、固废均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 |

九、结论与建议

一、结 论 1、项目概况 日本大王制纸株式会社创立于1943年，至今已有60余年历史，拥有子公司近70家，主要从事纸、板纸、家庭纸制品的制造、销售及相关原材料的植林、采购、物流等。该公司从1975年开始生产家庭用纸制品—面巾纸、卫生纸、婴儿用纸尿裤、成人用纸尿裤、高档湿巾、高档化妆棉、高档卸妆棉及高档面巾纸等，至今已有31年历史，已成为日本规模最大纸业生产商之一。旗下品牌GOO.N（大王）牌婴儿用纸尿裤，在柔软性、渗透性和舒适性等方面均达到最高的标准，成为在日本性价比最高的婴儿用纸尿裤品牌之一。该公司于2012年12月18日在南通经济技术开发区注册成立了大王（南通）生活用品有限公司，主要用于婴儿用纸尿裤及卷纸生产。目前公司设有两个厂区，地址分别位于南通市经济技术开发区通盛大道66号（第一工厂）和通盛大道77号（第二工厂）。 为满足市场对湿巾需求量的不断增长需要，大王（南通）生活用品有限公司拟投资5500万元在江苏省南通市经济技术开发区通盛大道77号生产车间二层闲置区域新增1条连抽式湿巾生产线及1条携带式湿巾生产线，本项目生产车间占地1830平方米，引进连抽式湿巾用折叠机、连抽式湿巾用个包机、连抽式湿巾用中包机、携带式湿巾用折叠机、携带式湿巾用个包机等设备，新增年产5400万包湿巾的生产能力。本项目拟于2020年11月建成。 2、产业政策相符性结论 本项目不属于《外商投资产业指导目录》（2017修定）中规定的限制及禁止类项目，为国家允许类项目，不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 3、项目选址可行性结论 大王（南通）生活用品有限公司位于南通市经济技术开发区医药健康产业园通盛大道77号，厂区东侧为广贤路，过路为南通梦烨食品有限公司；南侧为宽约20米的常兴路，过路为丽固日用品有限公司及永芳驾校；西侧为宽约50米的通盛大道，通盛大道西侧为大王（南通）生活用品有限公司第一工厂；厂区北侧为空地，该地块为工业用地，不在《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）规定的红线区域范围内，选址可行。 4、清洁生产结论 本项目在建设和运营过程中采取了相应的污染防治措施，可以做到达标排放，废弃物做到了综合治理及无害化处理，符合清洁生产要求。 5、项目周围环境质量现状评价结论 (1) 长江干流南通段总体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类~Ⅲ类标准，水质优良； (2) 项目所在地环境空气质量良好，SO2、NO2、PM10、CO、O3均达到二级标准，PM2.5劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区； (3) 项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类、4a类标准。 6、污染防治措施及环境影响 （1）废水 本项目建成营运后，生活废水经隔油池、化粪池预处理后排入市政污水管网，工艺废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，经南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理达标后排入长江，措施可行，对地表水环境影响较小。 （2）废气 本项目无纺布放卷过程中产生的粉尘经吸附管道负压收集后进入集尘室，使用组合式滤筒除尘器处理，最后通过15米高排气筒Q1排放，排气筒Q1粉尘排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.33mg/m3，乙醇调配工段产生的VOCs经密闭收集后采用二级活性炭吸附处理，最后通过15米高排气筒Q2排放，VOCs排放速率为0.031kg/h，排放浓度为6.24mg/m3，粉尘排放速率及排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值，VOCs排放速率及排放浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的排放标准，因此本项目废气污染防治措施可行。 （3）固体废物 本项目产生的固体废物为废边角料、不合格品、收集的粉尘、废活性炭（纯水制备装置）、废RO膜、污泥，均属于一般固废，污泥委托有能力的单位处理，其余出售处理；废活性炭（废气处理）、废包装桶属于危险废物，均委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫统一清运，不会对环境产生不良影响，方法可行。 （4）噪声 本项目新增噪声源为折叠机、除尘器，通过设备布局合理减振、墙体的隔声作用和距离衰减作用后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准，方法可行。 7、污染物排放总量 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表9-1 本项目建成后全厂污染物产生及排放一览表 单位：t/a 类 别 污染物 名称 第二工厂原环评核算量 第二工厂目前实际排放量* 本项目 以新带老 削减量 本项目建成后第二工厂排放量 变化量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） 颗粒物 8.11 / 10.65 10.639 0.011 0 8.121 +0.011 VOCs 0.0054 / 1.87 1.68 0.19 0 0.1954 +0.19 废气（无组织） 颗粒物 0.814 / 0.086 0 0.086 0 0.9 +0.086 VOCs 0.006 / 0.02 0 0.02 0 0.026 +0.02 废水 废水量 3150 / 943 0 943 0 4093 +943 COD 1.2684 / 3.542 3.322 0.22 0 1.4884 +0.22 SS 0.648 / 0.777 0.555 0.222 0 0.87 +0.222 氨氮 0.0856 / 0.0306 0.0106 0.02 0 0.1056 +0.02 总磷 0.01204 / 0.0013 0 0.0013 0 0.01334 +0.0013 动植物油 0.14 / 0.02 0.01 0.01 0 0.15 +0.01 LAS / / 0.01 0.003 0.007 0 0.007 +0.007 石油类 / / 0.01 0.003 0.007 0 0.007 +0.007 固体废物 一般工业固废 / / 48.639 48.639 0 0 0 0 危险废物 / / 9.4 9.4 0 0 0 0 生活垃圾 / / 1.5 1.5 0 0 0 0 综上所述，大王（南通）生活用品有限公司年产5400万包湿巾项目符合国家、地方产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废气、废水、噪声、固废等的排放或处置均能满足环境保护要求，对周围环境影响较小，项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，各项污染治理工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。 2、加强宣传教育，增强全体员工及顾客的环保意识和安全意识。 3、项目建好后须经环保部门检验合格后方可进行正式营运。 附图： 附图1、生态红线图； 附图2、地理位置图 附图3、区域规划图； 附图4、项目周边300米状况图； 附图5、厂区平面布置图。 附件： 备案； 营业执照； 土地证； 现有项目环评、验收批复； 5、噪声监测数据； 6、技术服务委托书； 7、企业承诺书。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

# Text boxes

纯水制备

纯水

调配罐

乙醇缓存罐

乙醇

乙醇罐

柠檬酸、苯甲酸钠、保湿剂等

含浸液罐

无纺布

折叠加工

切刀

金属检测

分配装置

接下页

温水清洗

G1、W1

W6、S1、N1

S2

G2、W3

放卷

G3

添加剂调配罐

纯水

中间罐

温水清洗

W4

W2

W5

温水清洗

接上页

个包

安装塑料盖

塑料盖

包装袋

画像检测

包装袋

中包

金属检测

S3

S4

装箱机

纸箱

重量检测机

入库

纯水制备

纯水

调配罐

乙醇缓存罐

乙醇

乙醇罐

柠檬酸、苯甲酸钠、保湿剂等

含浸液罐

无纺布

折叠加工

切刀

金属检测

分配装置

接下页

温水清洗

G4、W7

W12、S5、N2

S6

G5、W9

放卷

G6

添加剂调配罐

纯水

中间罐

温水清洗

W10

W8

W11

个包

包装袋

画像检测

S7

安装塑料盖

塑料盖

温水清洗

装箱机

重量检测机

入库

接上页

金属检测器

S8

新鲜水

29162.2

经污水管道送通盛排水有限公司处理排入长江

生活用水

隔油池+化粪池

255

45

300

纯水制备

28862.2

罐体清洗

288

255

污水处理站

作为清下水排放

乙醇、物料调配

12700

288

15874.2

进入产品

物料带入

43.5

400

12343.5

688

943

综合调节池

厌氧塔

水解酸化槽

生物流动床

MBR槽

水槽

排放