建设项目环境影响报告表

项  目  名  称： 环保自动化设备及智能检测系统制造项目

建设单位（盖章）：     江苏显赫智能装备有限公司

编制日期：2020年9月

江苏省生态环境厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 环保自动化设备及智能检测系统制造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏显赫智能装备有限公司 |
| 法人代表 | *** | 联系人 | *** |
| 通讯地址 | 南通市海安市城东镇立发大道169号 |
| 联系电话 | ***** | 传真 | -- | 邮政编码 | 226600 |
| 建设地点 | 海安经济技术开发区新生中小企业聚集区内 新富路路北、南通海陵肥料厂东侧2号地块 |
| 立项审批部门 | 海安市行政审批局 | 批准文号 | 海行审备[2020]458号 |
|  |  | 项目代码 | 2020-320621-35-03-531884 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [C3591]环境保护专用设备制造 |
| 占地面积 | 16048m2 | 绿化面积 | 1380m2 |
| 总投资 (万元) | 12000 | 其中：环保投资 (万元) | 75 | 环保投资占 总投资比例 | 0.625% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产 日期 | 2021.10 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括导热油炉、发电机等) 主要原辅材料见P2表1-1， 主要设施：见P3表1-4。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1620.0456 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 80万 | 燃气（Nm3/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 生物质（吨/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向： 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入北侧新伍河。项目建成投产后，不产生生产废水，生活污水960t/a经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安恒泽水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 本项目产品原辅材料消耗情况 序号 名称 规格、成份 来源 消耗量 1 不锈钢板 5-20mm 外购 5700吨/年 2 钢板 外购 2850吨/年 3 圆钢、型材 -- 外购 2500吨/年 4 水性醇酸底漆 水性醇酸树脂、氧化铁红、硫酸钡、去离子水、滑石粉等；挥发性有机物含量195g/L；桶装，20kg/桶 外购 18.56吨/年 5 水性醇酸面漆 水性醇酸树脂、乙二醇单丁醚、硫酸钡粉、钛白粉；挥发性有机物含量122g/L；桶装，20kg/桶 外购 17.487吨/年 6 电焊条 二氧化碳气体保护焊无铅碳钢类实芯焊条 外购 23吨/年 7 石英砂 SiO2，粒径1-2mm，硬度7级 外购 5吨/年 8 阀门等外购 标准件 -- 外购 50套/年 9 电气系统 -- 外购 400套/年 10 液压油 液体/桶装，20kg/桶 外购 0.5吨/年 11 切削液 液体/桶装，20kg/桶 外购 0.22吨/年 12 润滑油 液体/桶装，20kg/桶 外购 0.5吨/年 13 氧气 气体/灌装，40L/瓶 外购 120瓶/年 14 二氧化碳 气体/灌装，40L/瓶 外购 150瓶/年 15 工业用乙炔 分子式C2H2；俗称风煤、电石气，是炔烃化合物系列中体积最小的一员，主要作工业用途，特别是烧焊金属方面。乙炔在室温下是一种无色、极易燃的气体。气体/灌装，40L/瓶 外购 80瓶/年 根据企业提供的资料，本项目使用的水性漆成分见表1-2，所含物质理化性质、毒理性见表1-3： 表1-2 本项目水性漆、固化剂成分表 序号 名称 组分 百分含量 备注 1 水性醇酸底漆 固体 52% 根据检验报告，水性醇酸底漆挥发性有机物含量195g/L 密度约1.2kg/L，计算的挥发份含量约16.25% 挥发 16.25%* 水份 31.75% 2 水性醇酸面漆 固体份 43% 根据检验报告，水性醇酸面漆挥发性有机物含量122g/L 密度约1.2kg/L，计算的挥发份含量约10.17% 挥发份 10.17%* 水份 46.83% 表1-3 本项目水性漆中主要成分理化性质表 名称 CAS号 理化特性 燃烧爆炸性 毒理毒性 醇酸树脂 63148-69-6 黄褐色粘稠液体，由多元醇、邻苯二甲酸酐和脂肪酸或油（甘油三脂肪酸酯）缩合聚合而成的油改性聚酯树脂。沸点：144.4℃，闪点30℃。能溶于酮类、脂类、苯类、醚类等有机溶剂，不溶于水。 易燃，遇高温、明火、氧化剂有引起燃烧危险 树脂的热解 产污有毒 乙二醇 单丁醚 203-905-0 无色易燃液体，具有中等程度醚味，凝固点-40°C沸点171°C，相对密度0.901g/ml，折射率1.4198自燃点472°C。溶于大多数有机溶剂及矿物油。与石油烃具有较高的稀释比。 遇明火、高热 可燃 LD50：1.48g/kg 硫酸钡 13462-86-7 无臭、无味粉沫。溶于热浓硫酸，几户不溶于水、稀酸、醇。水悬浮溶液对石蕊试纸呈中性。密度4.25-4.5，熔点1580°C，沸点330°C，分解温度＞1600°C 不可燃 / 滑石粉 14807-96-6 主要成分为滑石含水的硅酸镁，白色粉末，具有润滑性、抗黏、助流、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性。常用于塑料类、纸类产品的填料，橡胶填料和橡胶制品防黏剂，高级油漆涂料等。 不可燃 / 钛白粉 13463-67-7 白色固体或粉末状的两性氧化物，分子量79.9，是一种白色无机颜料，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度。 不可燃 无毒 切削液：切削液是一种用在金属切、削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体。切削液由多种超强功能助剂复合配制而成（具体组分：基础油20%、石油磺酸盐10%、脂肪酸8%、三乙醇胺5%、脂肪醇酸5%、氯化石蜡3%、硫化异丁烯3%、亚硝酸钠5%、多元醇6%、有色金属防锈剂0.5%、防霉剂1%、消泡剂1%、水32.5%），同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于金属的切削及磨加工。 液压油：液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。本项目所用的HL液压油属于矿油型液压油，主要用于对润滑油无特殊要求，环境温度在0℃以上的各类机床的轴承箱、低压循环系统或类似机械设备循环系统的润滑。 润滑油：润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦、保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。 表1-4 本项目主要设备表 序号 设备名称 规格 能源利用方式 数量（台/套） 1 光纤激光切割机 3000×8000MM 电力消耗 2 2 数控火焰等离子切割机 3000×12000MM 电力消耗 2 3 剪板机 QC12Y-8×4000 电力消耗 2 4 带锯床 -- 电力消耗 2 5 数控折弯机 WE67K-160/4000 电力消耗 2 WE67K-400/4000 电力消耗 2 6 液压式卷板机 W11Y 电力消耗 4 7 波形板轧制线 1120型 电力消耗 1 8 普通车床 CA6130 电力消耗 2 9 摇臂钻床 -- 电力消耗 4 10 数控自动冲压机 JF21-40 电力消耗 1 11 压力机 400T 电力消耗 1 12 气力输送溜槽轧制线 YMCK型 电力消耗 4 13 智能机器人焊接装置 -- 电力消耗 8 14 多功能焊机 AXL-200W 电力消耗 5 15 二氧化碳保护焊机 KC-500 电力消耗 5 16 氩弧焊机 WSE-160 电力消耗 5 17 密闭干式喷漆晾干房 10m×8m×3m / 1 18 密闭喷砂房 8m×4m×3m / 1 19 行车 -- 电力消耗 12 20 测试系统 -- 电力消耗 2 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目概况 近年来，随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，治理环境污染越来越被人们所重视。在中央政府安排专项资金直接用于污染防治重点工程，有关部门出台一系列有利于环保产业发展政策措施的基础上，我国还加强了环境税费制度，对实施清洁生产工艺、生产环境友好产品的企业实行一定的税收优惠政策。由此环保产业快速崛起，成为新兴的“朝阳产业”。鉴于良好的市场前景，江苏显赫智能装备有限公司拟投资1.2亿元，征用海安市海安经济技术开发区新生中小企业集聚区（D区）工业用地16048平方米，新建生产厂房、组装测试车间、综合办公楼等主要建筑物建筑面积17673.04平方米，购置光纤激光切割机、数控火焰等离子切割机、数控折弯机、液压式卷板机、普通车床、摇臂钻床、密闭干式喷漆晾干房、密闭喷砂房等主要设备68台套，新上环保自动化设备及智能检测系统制造项目。本项目预计2021年10月建成投产，正式投产后具有年生产脱硫除尘器、长袋脉冲除尘器10000吨、智能检测设备300套的生产能力。 本项目已于2020年5月取得海安市行政审批局备案（备案证号：海行审备[2020]458号，项目代码：2020-320621-35-03-531884）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）以及生态环境部《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》(生态环境部令1号）等环境保护有关规定，本项目属于“二十四、专用设备制造业”中“70 专用设备制造及维修”中“其它”，应当编制环境影响报告表。江苏显赫智能装备有限公司委托我单位编制其“环保自动化设备及智能检测系统制造项目”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关资料的基础上，根据所在区域的环境特征，结合工程污染特性等因素，编制本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，提出环境污染控制措施，阐明本项目对周围环境影响的程度和范围，为项目的工程设计和环境管理提供依据，报请审批主管部门审批。 2、项目选址及平面布置 （1）与海安市城市总体规划相符性 根据《海安市城市总体规划（2012-2030）》及海安市项目落户建设预审意见（附件2），本项目用地为工业用地，并且本项目用地规划平面图已通过海安市国土资源局审批，符合海安市用地规划及其他相关规划要求。 （2）与海安经济技术开发区总体规划相符性分析 本项目位于海安经济技术开发区新生中小企业集聚区，经查阅相关资料，本项目所在区域不在海安经济技术开发区规划范围内，但本项目所在的海安新生中小企业集聚区隶属于海安经济技术开发区，海安市规划部门已将该区域规划为工业用地。故本项目符合海安经济技术开发区总体规划。 （3）四周环境概况 本项目位于海安经济技术开发区新生中小企业集聚区（D区），新富路路北、南通海陵肥料厂东侧2号地块，项目东侧、南侧、西侧均为规划预留用地，项目北侧10米处为新伍河，河北侧约65米处为农林村二十五组居民。本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。项目四周环境现状见下图： 项目北侧 项目东侧 项目南侧 项目西侧 （4）总平面布置 本项目位于海安经济技术开发区新生中小企业集聚区（D区），厂区呈矩形，设置一个主出入口，位于厂区南部。厂区西南部设置一幢四层的办公综合楼，综合办公楼北侧设有三层的组装测试车间，主要用途为人工组装、测试及成品仓库；厂区东南部设有三层的原料仓库；厂区北部设有一层的生产车间，车间内设置切割下料、精加工、焊接区域；生产车间东南角设有密闭喷漆晾干房、密闭喷砂房。车间内部设备布置根据产品生产工艺流程、物流等需要合理布局，既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便。厂区平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅，交通运输顺畅，生产区均相对集中布置。车间布置还考虑到安全布局，使其符合防火、环保、卫生和安全等规范要求，以利于保障生命财产的安全和改善职工劳动条件。因此，从总体来看项目总平面布置合理。项目厂区平面布置详见附图3。 3、产业政策 本项目产品为脱硫除尘器、长袋脉冲除尘器和智能检测设备，属于国民经济行业分类中的 [C3591]环境保护专用设备制造，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、“淘汰类”、“能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 4、“三线一单”相符性 （1）生态空间管控区域 国家级生态保护红线：对照《江苏省国家级生态保护红线规划（2018）》，距本项目最近的江苏省国家级生态红线保护区域为新通扬运河（海安）饮用水源保护区，该保护区具体情况见表1-5： 表1-5 本项目周边涉及的国家级生态红线区域 地区 生态红线保护区域名称 类型 生态保护红线范围 区域面积 海安市 新通扬运河（海安） 饮用水源保护区 饮用水水源保护区 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡水域范围，和一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米范围内的水域，和二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域，和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 1.4km2 本项目距离国家级生态保护红线新通扬运河（海安）饮用水源保护区10.4km，不在生态保护红线范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划（2018）》相关要求。 省级生态空间管控区域：根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照江苏省生态空间保护区域分布图（见附图4），海安市共有生态空间管控区域总面积238.31平方公里。距本项目最近的江苏省生态空间管控区域为西北侧新通扬-通榆运河清水通道维护区，该管控区域具体情况见表1-6： 表1-6 本项目周边涉及的江苏省生态空间管控区域 地区 生态空间 保护区域名称 主导生态功能 生态空间管控区域范围 区域面积 海安市 新通扬-通榆运河清水通道维护区 水源水质保护 海安市境内新通扬、通榆运河及两岸各1000米 58.81km2 本项目距离新通扬-通榆运河清水通道维护区边界5.7km，选址不在生态空间管控区域范围内，不会导致海安市生态空间管控区域生态服务功能下降，符合江苏省生态空间管控区域保护规划。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据《南通市环境状况公报（2019）》，2019年海安市PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。南通市2019年区域空气常规因子质量现状评价见表3-2，基础数据为2019年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台。特征因子非甲烷总烃引用项目所在地附近的实测数据。根据中国空气质量在线监测分析平台中项目所在地常规因子现状数据分析以及引用项目所在地附近的实测数据，SO2、NO2、PM10、CO、O3相关指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求，但PM2.5的年均浓度和日均值第 95 百分位数浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，因此判定本区域为不达标区。为了打好蓝天保卫战，海安市人民政府持续深入开展大气污染治理。严格煤炭消费总量控制，2020年全市非电行业工业企业煤炭消费比2016年减少250万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。加快机动车（机）结构升级，全市推广新能源汽车2400辆以上标准车，力争淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车1500辆，尽快淘汰国三及以下排放标准的柴油环卫车。实施锅炉综合整治，将高污染燃料禁燃区纳入“网格化”监管范围，严肃查处违反禁燃区管理要求的行为，优先利用热电联产等方式替代燃煤锅炉。开展工业炉窑综合治理，对照《南通市工业炉窑大气污染综合治理方案》要求，按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，年底前实现工业炉窑全面达标排放。采取上述措施后，海安市大气环境质量状况可以得到进一步改善。纳污河流老通扬运河监测断面监测指标不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，为确保年度水污染防治工作任务顺利完成，实现水环境质量改善目标，根据《南通市2018年地表水污染防治工作计划》地表水污染物目标分解计划主要包括：1、推进主要水污染物总量减排，完成年度减排任务。2、全面落实河长制，市、县、镇、村四级河道河长全覆盖。3、全面推行园区内企业废水和水污染物纳管总量双轨控制，重行业企业废水实行“分类收集、分质处理、一企一管”。4、划定畜禽禁养区，推进关闭畜禽养殖场，取缔“十小”企业。5、开展重点断面水质专项提升行动，一河一策，减控污染，消灭劣五类断面。6、开展黑臭河道整治、污水管网建设及污水处理厂提标改造。7、开展饮用水源地专项整治。采取上述措施后，老通扬运河水质可以得到进一步改善。项目所在地声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区要求。本项目建成投产后采取相应的污染防治措施，各类污染物均能实行达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，不会降低当地的气、水、土壤的环境功能类别。 因此，本项目符合环境质量底线的相关要求。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》对照分析 对照“《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）”中的要求，本项目符合“《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）”中的管控要求。具体管控要求及对照分析见表1-7： 表1-7 与“《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）”相符性分析 文件相关内容 相符性分析 《长江经济带发展负面 清单指南》 江苏省实施细则（试行） 1、禁止建设不符合国家、省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范图内投资建设旅游和生产经营项目，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目，禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 4、禁止在国家、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 5、禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 6、禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 7、禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马河、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 8、禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 9、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。 10、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 11、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。 12、禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。 13、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 14、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 15、禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等新增产能项目。 16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染色中间体化工项目。 17、禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化炭、氟化氢、轮胎等项目。 18、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 20、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 | 本项目为环保自动化设备及智能检测系统制造项目，不在沿江及长江干流附近，不在饮用水源保护区、水质种质资源保护区、自然保护区、风景名胜区、太湖流域、生态保护红线、永久基本农田管控范围内，不涉及港口建设，不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色化工原料等高污染行业及严重过剩产能行业，因此符合“《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）”的相关要求 ②与《海安县工业项目投资负面清单》对照分析 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，对照《海安县工业项目投资负面清单》，本项目工艺、产品、设备均不涉及负面清单所列项目。经查阅相关资料并与海安经济技术开发区管委会核实，本项目不属于海安经济技术开发区和新生中小企业集聚区限制和禁止引入类项目。 （5）与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目位于海安市海安经济技术开发区新生中小企业集聚区（D区），属于重点管控单元，重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和产业园区。全省划分重点管控单元2041个，占全省国土面积的18.47%。重点管控单位主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制的环境风险防控，解决突出生态环境问题。本项目部分产品表面喷砂处理工序在密闭喷砂房内进行，喷砂粉尘经密闭喷砂房顶部吸风管路系统负压收集后进入布袋除尘装置吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-1）达标排放；底漆、面漆喷漆晾干工序均在密闭干式喷漆晾干房内进行，喷漆晾干过程中产生的有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）经“干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置”吸收处理后经20米高排气筒（FQ-2）达标排放；火焰切割、激光切割工序产生的切割烟尘分别经移动式粉尘净化装置、布袋除尘装置吸收处理；焊接工序产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化装置吸收处理。本项目不产生生产废水，生活污水经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安恒泽水务有限公司集中处理。设备运行噪声经采取厂房隔声、设备减振、加强管理等措施后，厂界噪声能够满足相应排放标准，对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。各类固体废物均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。综上所述，本项目建成投产后，采取相应的污染防治措施，各类污染物的排放均不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相关要求。 5、与控制挥发性有机物相关文件相符性分析 （1）《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性 对照《中共南通市委南通市人民政府关于〈南通市“两减、六治、三提升”专项行动实施方案〉的通知》（通委发[2017]6号文）中“挥发性有机物污染治理实施方案”相关要求，“（四）推进重点工业行业VOCs治理。4、强化其他行业VOCs综合治理”。 本项目为环保自动化设备及智能检测系统制造项目，生产过程有喷漆工序，但使用的是低VOCs含量的水性漆，且在密闭干式喷漆晾干房内进行人工喷漆、晾干，产生的有机废气能实现有效收集，拟通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理，可有效控制有机废气的排放，最终实现达标排放，因此符合《“两减六治三提升”专项行动方案》中“治理挥发性有机物污染”要求。 （2）与苏环办[2014]128号文及《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）要求：“一、总体要求（二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%。二、行业VOCs排放控制指南（二）表面涂装行业、喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，原则上禁止露天和敞开式喷涂作业。若工艺有特殊要求，不能实现封闭作业，应报环保部门批准。4、烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。5、喷漆废气应先采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业也可采用蜂窝二级活性炭吸附装置、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放”。本项目生产过程中有喷漆工序，拟在在密闭干式喷漆晾干房内进行人工喷漆、晾干，喷漆晾干过程中产生的有机废气经吸风装置收集后进入一套二级活性炭吸附装置吸收处理，收集效率、处理效率均达到90%，符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的要求。 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）中对“工程机械制造行业”的要求：推广使用高固份、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到30%以上；试点进行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强废气收集与治理，有机废气收集效率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实行达标排放。本项目生产过程中使用水性醇酸底漆、水性醇酸面漆进行人工喷漆，且在密闭干式喷漆晾干房内进行，有机废气经吸风装置收集进入一套二级活性炭吸附装置进行处理，收集效率、处理效率均达到90%，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 （3）与“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”相符性分析 对照“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）”相关要求，（三）工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固份涂料。加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。本项目生产过程中使用水性醇酸底漆、水性醇酸面漆进行人工喷漆、晾干，且在密闭干式喷漆晾干房内进行，有机废气经吸风装置收集进入一套二级活性炭吸附装置进行处理，收集效率、处理效率均达到90%，符合“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”的相关要求。 （4）《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）相符性 对照《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）“新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。”本项目已进行环境影响评价，项目建成投产后，喷漆、晾干工序在密闭干式喷漆晾干房内进行，产生的有机废气有效收集后通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理，最终达标排放，减少了挥发性有机物排放量，符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）相关要求。 （5）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性 对照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）中“新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”、“因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理”相关要求。本项目使用低VOCs含量的水性漆，且在密闭干式喷漆晾干房内进行喷漆、晾干，产生的有机废气能实现有效收集，拟通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理，可实现达标排放，可有效控制有机废气排放，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 （6）《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性 对照《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发（2018）122号文）中“深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放”、“深化VOCs治理专项行动，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加强工业企业VOCs无组织排放管理”相关要求，本项目使用低VOCs含量的水性醇酸底漆、水性醇酸面漆在密闭干式喷漆晾干房内进行人工喷漆、晾干，产生的有机废气能实现有效收集，收集后拟通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理，可有效控制有机废气的排放，最终实现达标排放，故符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的要求。 （7）《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018～2020年）》相符性 对照《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018～2020年）》中“严禁建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集”相关要求，本项目使用低VOCs含量的水性漆在密闭干式喷漆晾干房内进行人工喷漆、晾干，产生的有机废气能实现有效收集，并通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理，可有效控制有机废气的排放，最终实现达标排放，故符合《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018～2020年）》的要求。 （8）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性 对照《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）中“一、大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。二、强化无组织排放控制。含VOCs物料储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或采用局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附装置等通过加盖、密闭等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。三、提升综合治理效率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。企业新建治污设施或采取其他替代措施，应根据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按照设计要求满足添加、及时更换。”本项目喷漆工序使用的是低VOCs含量的水性醇酸底漆、水性醇酸面漆，非即用状态下密闭存储于油漆桶中，并设置专门的原料仓库，企业拟做好水性漆采购量、使用量、库存量的台账管理记录。本项目喷漆晾干工序在密闭干式喷漆晾干房内进行人工喷漆晾干，产生的有机废气经有效收集后拟通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理。在喷漆工序开始前启动废气收集治理设置，可有效控制有机废气的排放，最终实现达标排放。本项目每一级活性炭吸附箱体内活性炭碘值均大于800mg/g，装填量为2.5t、每季度更换一次，产生的废活性炭经密封塑胶桶储存，暂存于专门的危废暂存仓库内，并及时委托有资质的单位处理。故本项目符合2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）的相关要求。 （9）与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）相符性 本项目生产过程中需使用水性醇酸底漆、水性醇酸面漆进行人工喷漆，根据厂方提供的油漆检测报告，本项目所使用的水性底漆、水性面漆挥发性有机物含量分别为195g/L、122g/L，低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表1中“工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）底漆≤250g/L、面漆≤300g/L”的限值要求。 （10）与《江苏省涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）相符性 本项目生产过程中需使用水性醇酸底漆、水性醇酸面漆进行人工喷漆，根据厂方提供的油漆检测报告，本项目所使用的水性底漆、水性面漆挥发性有机物含量分别为195g/L、122g/L，低于《江苏省涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）表6中“底漆550g/L、面漆590g/L”的限值要求。 6、与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性 根据《江苏省通榆河水污染防治条例》（2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，2018年修正），通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及其两岸各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。根据该条例五十四条，主要供水河道包括蔷薇河、三阳河、卤汀河、泰东河、新通扬运河、引江河、如泰运河、如海运河。 本项目位于海安经济技术开发区新生中小企业集聚区（D区），距离通榆河约6.5km、距离通榆河主要供水河道新通扬运河约6.6km、距离如海运河约7.4km，故本项目不在通榆河一级、二级、三级保护区范围内，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》的相关要求。 7、工程内容及规模 本项目主要建设内容见表1-9： 表1-9 本项目主要建设内容 类别 建设名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 4799.52m2 拟建，1F，钢混结构，长99m×宽48.48m×高12.6m 组装测试车间 4029m2 拟建，3F，钢架结构，长55m×宽24m×高13m 原料仓库 4761m2 拟建，3F，钢架结构，长52m×宽30m×高13m 辅助工程 综合办公楼 3810m2 拟建，4F，钢混结构，长52m×宽18m×高14.8m 门卫、配电房 78.52m2 拟建，1F，砖混结构 车库 195m2 拟建，1F，砖混结构 合计 17673.04m2 -- 本项目运行投产后，主体工程及产品方案见表1-10： 表1-10 本项目主体工程及产品方案表 工程名称 产品名称 规格 设计能力 年运行时数 环保自动化设备生产线 脱硫除尘器 长袋脉冲除尘器 根据定制要求 10000吨/年 （喷涂面积2.23m2/吨） 2400h 智能检测系统生产线 智能检测设备 根据定制要求 300套/年 （喷涂面积6m2/套） 8、公用工程 （1）供水 本项目用水量为1620.0456t/a，用水为职工生活用水、调漆用水、喷枪清洗用水、切削液配比用水和厂区绿化用水，均来自市政自来水管网。 （2）排水 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入北侧新伍河。项目建成投产后，不产生生产废水，生活污水960t/a经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安恒泽水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河。 （3）供电 本项目用电量为80万千瓦时/年，由当地电网提供。 （4）消防系统 ① 总图消防 本项目建筑物与围墙的间距均满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）所规定的防火间距要求，道路布置采用环绕式布局，主厂房四周道路环通，厂房内设有多个消防疏散通道。 ② 消防给水 本项目建筑物内均设有室内消火栓系统，消火栓设置间距保证两股水柱能到达室内任意部位，室外消防管网与生产生活共用一套管网，管网成环状布置，主干管DN200mm，在主干管上每隔80~120米设置室外消火栓一座。 ③ 应急设置 在生产厂房走道及重要站房设置应急照明，在疏散通道、出入口、公共走廊、楼梯间等地设置疏散标志灯。 ④ 消防排烟 本项目生产厂房采用无动力风机与可开启的高侧排烟窗相结合的方式自然排烟。自然排烟口面积不小于该场所建筑面积的2%，且自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离小于30m。 （5）储运工程 本项目设备材料在生产车间内存储，采用汽车运输。 （6）绿化 本项目厂区总占地面积为16048m2，绿化面积为1380m2，绿化覆盖率为8.6%。 本项目公用工程一览见表1-11： 表1-11 本项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 1620.0456t/a 来自当地自来水管网 排水 960t/a 经厂内化粪池预处理后通过市政污水管网排入海安恒泽水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河 供电 80万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 运输 -- 汽车运输 绿化 1380m2 绿化覆盖率8.6% 8、环保工程 本项目环保投资75万元，占总投资的0.625%，具体投资见表1-12： 表1-12 本项目环保投资一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准 或拟达要求 废气 有组织 表面喷砂处理工序 喷砂粉尘 密闭喷砂房+吸风装置收集+布袋除尘装置+20m高排气筒（FQ-1）排放 15 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中二级标准 喷漆晾干 工序 有机废气 （非甲烷总烃） 漆雾废气（染料尘） 密闭喷漆晾干房+干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒（FQ-2）排放 30 无组织 火焰切割激光切割工序 切割烟尘 设置移动式粉尘净化装置、布袋除尘装置、移动式焊烟净化装置分别对切割烟尘、焊接烟尘吸收处理，设置排风扇，加强车间自然通风及机械排风 5 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放要求及《挥发性有机废气无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准 焊接工序 焊接烟尘 喷漆晾干 工序 有机废气 （非甲烷总烃） 漆雾废气（染料尘） 废水 生活污水 COD、SS 氨氮、总氮、总磷 20m3化粪池 5 达到海安恒泽水务有限公司接管要求 噪声 噪声设备 噪声 厂房隔声 减振隔声设施 10 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 一般固废 钢材边角料、金属碎屑 焊渣、废砂料、除尘装置吸收的除尘灰 设置30m2的一般固废堆放场所，回收出售处理 5 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求 生活垃圾 设置垃圾桶若干 环卫部门清运处理 危险废物 废劳保用品、废切削液、废包装桶、漆渣、废液压油、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭 设置60m2的危废暂存仓库，密封容器存储，及时委托有资质的单位处理 5 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求 清污分流、排污口 规范化设置 排污口规范化设置 雨污分流、清污分流管网铺设 -- --- 合计 75 9、职工人数及工作制度 本项目职工定员80人，年工作日300天，白班制，每天工作8小时，年工作时间2400小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于海安经济技术开发区新生中小企业集聚区（D区），新富路路北、南通海陵肥料厂东侧2号地块，经现场勘查，项目拟建地为空地，无遗留污染情况及环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 海安市地处江苏省中南部，地理位置为北纬32°34′，东经120°27′，坐落于长江三角洲东北翼，西接姜堰市，东临南黄海，北接东台市，南与泰兴市、如皋市、如东县毗连，地理位置优越。204国道、328国道和202省道贯穿全境，通扬运河和通榆运河畅流其间，新长铁路（江苏新沂至浙江长兴）和宁启铁路（南京至启东）在此交汇，建设中的通盐高速公路和规划中的扬州至海安高速公路在此连接。海安火车站集客运站、货运站、机务段、编组站为一体，是苏中地区最大的二级编组站。区内交通十分发达，是苏中东部地区重要的交通枢纽。 地形地貌 海安市全市均为平原地带，地形坦荡，河道稠密。栟茶运河、串场河以东为河东地区，是苏北滨海平原的最高处，为海相沉积物盐碱地区，海拔3.6～5m，最早成陆距今4600年历史，愈往海边成陆愈晚。原北凌乡海拔3.54m，老坝港东部在3.5m以下。栟茶运河以南以西地区为河南地区，是长江冲积平原的一部分（古代长江口在扬州一带）。平均海拔4~5m。串场河以西、栟茶运河以北为河北地区，属里下河低洼圩田平原区，北部南莫、白甸、墩头、仇湖、吉庆海拔1.6～3.5m，南部章郭、双楼、胡集、海安镇北部、古贲等海拔在4米左右，该地区土地肥沃。 气象特征 海安市位于北亚热带海洋季风性湿润气候区，四季分明。 多年平均气温为14.6℃。1月最冷，月平均1.5℃。7、8月最热，平均气温27.2℃。年最高平均气温19.5℃，年最低平均气温10.6℃，年极端最低气温-12℃（1969年），年极端最高气温39.4℃（1959年）。年平均蒸发量为1360mm。无霜期一般为222.6天，年降水量平均1021.9mm，年雨日平均117天，年日照平均时数2176.4小时，年平均日照率为49％。 常年主导风向为东南风，风频9％。4～8月主导风向为东南风，2~3月和9~10月主导风向为东北风，11月至翌年1月为北风和西北风，年平均风速2.6m/s，最大风速13.4m/s。 4、水文 （1）地表水 海安市西向来水来自姜黄河各支流及新通扬河等，南向来水来自长江引水。 海安市地处江淮平原、滨江平原和长江三角洲交汇之处。全县河道以通扬公路、通榆公路为界，划分长江和淮河两大水系。因县境地势平坦，高差甚小，河道之间又相互贯通，两大水系之间并无截然分界，现为了保护长江水北调输水管道通榆河和新通扬运河，由涵闸控制，使新、老通扬河分开，城内河道正常流向均为自南向北，自西向东。 地下水 海安市地下水资源分布均匀，由地表向下依次有潜水、第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ承压水四个主要的含水层。潜水可作为分散居民的饮用水；第Ⅰ承压水主要作为工厂夏季降温用水；第Ⅱ承压水水量甚微，一般无开采价值，仅可作为分散居民用水；第Ⅲ承压水水量较大，一般为淡水，部分地区可开发作为矿泉水。境内地下水开采深度在50～430mm之间，主要开采第Ⅲ承压水。单井涌水量多则2500m3/d，少则500m3/d。按开采能力计算，年开采量可达1.33亿m3。第Ⅲ承压水当静水头下降1m时，年采水量为0.15亿m3。境内年平均承压层地下水资源量为2.6～3.2 亿m3。 5、土壤与植被 全市主要分布有里下河水稻土、沿江潮土、沿海潮盐土三大类土壤，较肥沃。无生长较好的自然植被区系，仅在河滨路边等荒地中长有少量野生植物；境内生产的大多数植物为人工栽种，境内碱性土壤有利于柏树生长，县城郊区西南部高沙土区适于种植桑树、花卉和开辟苗圃，西北部为水稻田分布区，东部为粮棉垦区，城郊四周都适于发展蔬菜。 全市动植物种类较丰富。竹木植物主要有：扶桑、银杏、马尾松、五针松、雪松、针叶松、金钱松、黑松、刺松、柳杉、水杉、侧柏、圆柏、刺柏、龙柏、白杨、旱柳、河柳、枫杨、白榆、无花果、檀树、广玉兰、悬铃木、腊梅、桃、李、苹果、梨、梅、杏、枇杷、月季花、玫瑰、刺槐、合欢、黄杨、冬青、三角枫、五角枫、梧桐、槐花、泡桐、棕榈、猕猴桃、山茶花、观音柳、木槿、紫薇、石榴、罗汉松等。

社会环境简况： 1、行政区划及人口状况 海安市位于江苏省东部的苏中地区，隶属江苏省南通市，总面积1180平方公里，是中国著名的教育之乡、建筑之乡、茧丝绸之乡、河豚之乡、纺织之乡、花鼓之乡、紫菜之乡和长寿之乡。 海安市现辖3个区，10个镇：高新区（海安镇）、老坝港滨海新区（角斜镇）、李堡镇、大公镇、开发区（城东镇）、雅周镇、曲塘镇、南莫镇、白甸镇、墩头镇。 2019年末海安市户籍总人口940104人，常住人口86.63万人。 社会经济 2019年海安市实现地区生产总值1100亿元，增长7％。在减税降费12.98亿元的基础上，一般公共预算收入62.66亿元，增长1.5%；固定资产投资486亿元，增长8.6%，其中工业投资291亿元，增长7.9%；社会消费品零售总额345亿元，增长6.2%；城乡居民人均可支配收入47862元、23320元，分别增长8.5%、8.6%。全国中小城市综合实力百强榜、最具投资潜力中小城市百强榜排名分别列第28位、第7位。全国工业、制造业百强县市排名分别列第25位、第12位。在全国创新百强县市中，列第14位。 交通运输 海安市交通便捷。海安在汉代就有“三十六盐场咽喉，数十州县要道”之称，2006年被确认为全省农村公路管养示范县。县域等级公路里程由“九五”期末的308公里增加到1590公里，密度从每平方公里0.29公里提升到1.5公里，实现了农村公里“村村通”。形成了两条铁路、两条高速、两条国道、两条省道和两大运河交叉组合式的综合交通发展格局和农村公路网络，使海安成为沿江开发辐射北部、沿海开发辐射西部的枢纽之一，与昆山市并列为两大省级交通枢纽，有“南昆北海”之称。宁启铁路、新长铁路复线电气化改造，海洋铁路、沪通铁路、221省道、临海高等级公路加快建设和连申线航道升级改造，海安的公铁水“三位一体”立体交通网络更为完善。 环境保护 2019年海安市实现全县范围内区域供水全覆盖，完成镇村供水管网建设792公里，户表改造28620户、安全供水3925万吨。完成天然气管网建设156公里，新增居民用户20297户，工商业用户78户。完成16个生态停车场建设，新增停车位1675个。完成城北污水处理厂、新华河两岸、老通扬河、红光河、洋港河、翻身河、东海大道污水管道及提升泵站、凤山北路污水管网、高庄路污水管道及永安路污水管道等十个“清水工程”建设。建成污水管网30公里。全年实施减排项目19个，削减氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别为61吨、1743吨、1423吨。建成农村污水管网40.8公里。审批各类建设项目350个。实施清水工程，全县96.6％的河道达到整洁河标准，90％的村通过达标村验收。 5、海安经济技术开发区新生中小企业聚集区概况 经查阅相关资料并与海安经济技术开发区管委会核实，海安新生中小企业集聚区是海安县规划部门近期规划的一片接纳中小型企业的工业园区，目前入驻的主要企业有：祥茂电子、尔泰胶合板、盈德机电、银华纸业、三盛电子、海陵肥料厂等企业，目前该区域以待拆迁居民和空地为主。目前该区域已建和规划引进项目主要为轻工、机械制造类和新材料行业项目，重点引入节能型、环保型、自动化、智能化、数控化高的企业。本项目建设用地属于工业用地，为机械制造类项目，符合海安新生中小企业集聚区规划定位要求。海安新生中小企业集聚区基础设施规划及建设情况如下： （1）一般基础设施 目前，海安新生中小企业集聚区通讯、供电等设施完善，可以满足入驻企业需求，项目建设施工用电和营运期用电由海安经济技术开发区供电所统一供给，能满足入驻企业要求。区域自来水供水管网完善，生活用水来自区域自来水管网；通讯、宽带网和有线电视电缆由市政设施提供。 （2）排水及污水处理设施 目前海安新生中小企业集聚区污水管网已铺设到位，入驻企业建成投产前可以完成接管，废水接管至海安恒泽水务有限公司集中处理。海安恒泽水务有限公司位于江苏海安经济开发区精细化工园化工大道（北侧），其前身为南通祥源污水处理有限公司，一期工程设计污水处理能力为8000m3/d，二期工程设计污水处理能力为12000m3/d，服务面积528公顷。采用“水解＋BAS曝气+二氧化氯消毒”的处理工艺，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，以岸边排放的形式排往老通扬运河。 （3）供热 海安新生中小企业集聚区已经具备基础的天然气供气管道，目前园区暂时没有规划集体供热设施。本项目无供热需求，无规划集体供热设施对本项目无影响。 （4）园区存在的主要问题 ①海安新生中小企业集聚区尚未进行相关的规划环评工作，考虑到园区后期发展需求，建议开展规划环评。 ②拆迁工作正在进行中，目前尚有部分居民未拆迁完毕，建议海安经济技术开发区加快拆迁进度，尽快完成拆迁工作。

三、环境质量状况

| 本项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标情况判断 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论。根据《南通市环境状况公报（2019）》，2019年海安主要空气污染物指标监测结果见表3-1： 表3-1 2019年海安主要空气污染物指标监测结果 污染物 年评价指标 现状浓度（μg /m3） 标准值（μg /m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量 浓度 12 60 20 达标 NO2 22 40 55 达标 PM10 65 70 92.86 达标 PM2.5 41 35 117.14 不达标 根据监测结果，2019年海安空气环境质量PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 南通市2019年区域空气质量现状基础数据为2019年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台，具体监测结果及评价结果见表3-2： 表3-2 2019年南通市区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率 （%） 超标频率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 10 60 16.67 0 达标 24小时平均第98百分位数 20 150 13.33 0 达标 NO2 年平均质量浓度 32 40 80 0 达标 24小时平均第98百分位数 20 80 25 0 达标 PM10 年平均质量浓度 55 70 78.57 0 达标 24小时平均第95百分位数 120 150 | 80 0 达标 PM2.5 年平均质量浓度 37 35 105.71 40.82 不达标 24小时平均第95百分位数 89 75 118.67 8.77 不达标 CO 年平均质量浓度 1.1 -- -- -- -- 24小时平均第95百分位数 1 4mg/m3 25 0 达标 O3 年平均质量浓度 -- -- -- -- -- 8小时平均第90百分位数 157 160 98.13 0 达标 根据检测结果及评价结果，南通市2019年空气环境质量中SO2、NO2、PM10、CO、O3相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。因此判定项目所在区域属于不达标区。为了打好蓝天保卫战，海安市人民政府持续深入开展大气污染治理。严格煤炭消费总量控制，2020年全市非电行业工业企业煤炭消费比2016年减少250万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。加快机动车（机）结构升级，全市推广新能源汽车2400辆以上标准车，力争淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车1500辆，尽快淘汰国三及以下排放标准的柴油环卫车。实施锅炉综合整治，将高污染燃料禁燃区纳入“网格化”监管范围，严肃查处违反禁燃区管理要求的行为，优先利用热电联产等方式替代燃煤锅炉。开展工业炉窑综合治理，对照《南通市工业炉窑大气污染综合治理方案》要求，按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，年底前实现工业炉窑全面达标排放。采取上述措施后，海安市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目所在地其他污染物大气环境质量现状数据引用《南通昕智新材料有限公司再生砂、覆膜砂、制芯生产项目环境影响报告书》中的监测数据，G2监测点双鱼一组位于本项目西侧约550m，监测时间为2020年4月1日～4月7日。监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，且监测点在本项目评价范围内，数据有效可引用。具体监测结果见表3-3： 表3-3 其他污染物环境质量现状表 单位mg/m3 监测点位 监测点经纬度坐标 污染物 平均 时间 评价标准 （µg/m3） 监测浓度范围（µg/m3） 最大浓度占标率（%） 超标率 （%） 达标 情况 X Y G2（双鱼一组） 120.5122 32.5095 非甲烷总烃 1h 2000 580-1600 80 0 达标 监测结果表明，大气监测点中非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，因此本项目所在区域其他污染物环境空气质量较好。 2、水环境质量状况 本项目生活污水经厂内化粪池预处理后，接管至海安恒泽水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河。老通扬运河水环境质量现状引用《海安三盛电子有限公司橡塑模具及橡塑制品项目环境影响报告书》中对老通扬运河的监测数据，监测时间为2018年4月11日～4月13日，监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，数据有效可引用。具体监测结果见下表： 表3-4 本项目纳污河流水质监测断面 序号 断面位置 监测项目 取样频率 W1 海安恒泽水务有限公司排污口上游500m pH、COD、SS、氨氮、总磷 石油类及其他有关水文要素 监测3天 每天监测2 次 W2 海安恒泽水务有限公司排污口下游500m W3 海安恒泽水务有限公司排污口下游1500m 表3-5 本项目纳污河流水质监测结果表（除pH外mg/L） 断面 项目 pH SS 石油类 TP 氨氮 COD W1 最大值 7.22 19 0.39 0.29 1.47 24 最小值 7.20 17 0.36 0.27 1.37 21 平均值 7.21 18 0.375 0.28 1.42 22.5 最大污染指数 0.044 0.63 7.8 1.45 1.47 1.2 超标率% 0 0 100 100 100 100 W2 最大值 7.28 20 0.43 0.27 1.48 29 最小值 7.25 17 0.42 0.28 1.37 28 平均值 7.26 18.7 0.425 0.275 1.425 28.5 最大污染指数 0.14 0.67 8.6 1.4 1.48 1.45 超标率% 0 0 100 100 100 100 W3 最大值 7.24 20 0.41 0.17 0.284 26 最小值 7.23 16 0.40 0.16 0.234 25 平均值 7.24 18 0.405 0.165 0.259 25.5 最大污染指数 0.12 0.67 8.2 0.85 0.284 1.3 超标率% 0 0 100 0 0 100 Ⅲ类水体标准 6~9 ≤30 ≤0.05 ≤0.2 ≤1.0 ≤20 根据上表的统计结果分析，各监测断面监测因子中pH满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求、SS 满足水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准的要求，COD、氨氮、总磷、石油类均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。分析超标原因主要为上游劣质来水、两边的农业面源排放、畜禽粪便排放以及各支流劣质水汇流等因素。为确保年度水污染防治工作任务顺利完成，实现水环境质量改善目标，根据《南通市2018年地表水污染防治工作计划》地表水污染物目标分解计划主要包括：1、推进主要水污染物总量减排，完成年度减排任务。2、全面落实河长制，市、县、镇、村四级河道河长全覆盖。3、全面推行园区内企业废水和水污染物纳管总量双轨控制，重行业企业废水实行“分类收集、分质处理、一企一管”。4、划定畜禽禁养区，推进关闭畜禽养殖场，取缔“十小”企业。5、开展重点断面水质专项提升行动，一河一策，减控污染，消灭劣五类断面。6、开展黑臭河道整治、污水管网建设及污水处理厂提标改造。7、开展饮用水源地专项整治。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次环评委托泰科检测科技江苏有限公司于2020年6月12日对项目厂界及周围敏感点声环境进行监测，具体监测结果见表3-6： 表3-6 噪声监测结果一览表 单位：Leq dB（A） 日期 点位 2020年6月12日 昼间 夜间 N1北厂界 53.4 44.7 N2西厂界 52.9 45.2 N3南厂界 52.5 44.8 N4东厂界 53.1 45.2 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准值 60 50 N5北侧居民点 51.6 42.8 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准值 55 45 根据监测数据，项目所在地声环境质量较好，监测期间厂界4个噪声监测点昼夜间等效声级Leq（A）达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求，北侧居民点昼夜间等效声级Leq（A）达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类区标准要求。 主要环境保护目标： 根据现场勘查，项目周围环境保护目标见表3-7、3-8，周围大气环境保护目标分布图见附图6： 表3-7 本项目周围环境空气保护目标表 名称 经纬度坐标（°） 保护对象 保护内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 大气 120.5175 32.5107 农林村24组居民 约15户/50人 二类区 N 70m 120.5130 32.5138 银杏村居民 约20户/70人 N 480m 120.5110 32.5241 谢家庄村居民 约20户/70人 N 1700m 120.5236 32.5191 丁池花苑小区 约50户/180人 N 1000m 120.5206 32.5241 丁祠花苑小区 约200户/700人 N 1400m 120.5272 32.5112 农林村25组居民 约15户/50人 E 420m 120.5374 32.5093 农林村4组居民 约15户/50人 E 1600m 120.5441 325269 洋蛮河花苑小区 约1000户/3500人 EN 2800m 120.5155 32.5050 葛家桥8组居民 约15户/50人 S 440m 120.5279 32.5021 民侨花苑小区 约400户/1400人 S 890m 120.5168 32.4931 葛家桥花苑小区 约200户/700人 S 1700m 120.5237 32.4930 民侨村20组居民 约15户/50人 S 1500m 120.5362 32.5015 民侨村6组居民 约15户/50人 ES 1800m 120.5337 32.4975 民侨村11组居民 约20户/70人 ES 1800m 120.5372 32.4910 民侨村9组居民 约15户/50人 ES 2700m 120.5113 32.5092 双鱼村1组居民 | 约20户/70人 W 850m 120.4965 32.5055 南阳村14组、15组居民 约50户/180人 W 2100m 120.4979 32.5165 银杏花苑 约400户/1400人 WN 1600m 120.4940 32.5139 南阳村24组居民 约40户/140人 WN 2000m 120.4884 32.5176 开屏村15组居民 约20户/70人 WN 2300m 120.4963 32.5217 开屏村4组居民 约50户/180人 WN 2300m 120.4946 32.5262 开屏村2组居民 约30户/100人 WN 2600m 120.4906 32.5309 开屏村15组居民 约100户/360人 WN 3200m 120.5008 32.4982 葛家桥14组居民 约15户/50人 WS 2000m 120.4931 32.4895 葛家桥19组居民 约20户/70人 WS 2800m 表3-8 本项目周围其他环境保护目标表 类别 保护目标名称 方位 距离 规模 保护目标说明 水 环境 新伍河 N 30m | 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 老通扬运河 W 300m 小型 东升河 WN 550m 小型 新生河 S 650m 小型 栟茶运河 N 1650m 小型 声 环境 农林村24组居民 N 70m 约15户/50人 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准 生态 环境 新通扬运河（海安） 饮用水源保护区 西北侧 10.4km 区域面积1.4km2 国家级生态红线 水源水质保护 新通扬-通榆运河 清水通道维护区 西北侧 5.7km 管控区域面积58.81km2 江苏省生态空间管控区域 水源水质保护 |
| --- | --- | --- | --- |

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气环境质量标准 本项目所在地区域环境空气中的SO2、PM10、PM2.5、TSP、NO2、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司编制）推算的一次浓度值执行，具体数值见表4-1： 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 O3 8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 非甲烷总烃 最大一次值 2 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 根据2003年3月《省政府关于江苏省地表水环境功能区划的批复》(江苏省人民政府，苏政复［2003］29号)和《江苏省地表水（环境）功能区划》的要求，评价范围内新伍河、新生河、东升河、老通扬运河、栟茶运河水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-49）三级标准执行。具体见表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 地表水 类别 pH COD SS BOD5 总磷 氨氮 新伍河、新生河、东升河老通扬运河、栟茶运河 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤30 ≤4 ≤0.2 ≤1 依据 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-49）三级标准执行 3、 声环境质量标准： 本项目位于海安经济技术开发区新生中小企业集聚区（D区），根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，其中村庄原则上执行1类声功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求。 因此本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，周边居民执行1类标准，具体标准限值见表4-3： 表4-3 声环境质量标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 55 45 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 60 50 1、废气排放标准 本项目喷漆晾干工序产生的有机废气非甲烷总烃，切割、焊接、喷砂处理工序产生的颗粒物均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及“周界外浓度最高点限值”，其中喷漆工序漆雾颗粒执行染料尘对应标准；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机废气无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准，具体标准见表4-4： 表4-4 本项目废气污染物排放标准 执行标准 污染物 名称 最高允许排放 浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 （kg/h） 无组织排放监控 浓度限值 排气筒 （m） 二级 监控点 浓度mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 颗粒物 120 20 5.9 周界外浓度 最高点 1.0 颗粒物 （染料尘） 18 20 0.85 肉眼 不可见 非甲烷总烃 120 20 17 4 《挥发性有机废气无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷总烃 / / / 在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值 6 2、废水排放标准 本项目生活污水经厂内化粪池预处理后经市政污水管网排入海安恒泽水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河。污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准，同时达到海安恒泽水务有限公司设计进水标准要求。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准，具体标准限值见表4-5： 表4-5 项目水污染物排放标准 序号 污染物名称 标准值 执行标准 接管标准 1 pH 6~9 海安恒泽水务有限公司 接管要求 2 COD ≤500mg/L 3 SS ≤400mg/L 4 NH3-N ≤45mg/L 5 TN ≤70mg/L 6 TP ≤8mg/L 7 石油类 ≤20mg/L 8 阴离子表面活性剂（LAS） ≤20mg/L 污水处理厂 尾水排放标准 1 pH 6~9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准 2 COD ≤50mg/L 3 SS ≤10mg/L 4 NH3-N ≤5（8）mg/L 5 TN ≤15mg/L 6 TP ≤0.5mg/L 7 石油类 ≤1mg/L 8 阴离子表面活性剂（LAS） ≤0.5mg/L 注*：括号外数值水温＞12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值分别见表4-6、4-7： 表4-6 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 4、固废 本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36 号）中要求。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建成投产后，污染物排放总量见表4-8： 表4-8 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废气 有组织 颗粒物 15.5476 14.4337 -- 1.1139 VOCs（非甲烷总烃） 4.699 4.2291 -- 0.4699 无组织 颗粒物 5.7098 5.3637 -- 0.3461 VOCs（非甲烷总烃） 0.0959 0 -- 0.0959 废水 废水量 960 0 960 960 COD 0.384 0.096 0.288 0.048 SS 0.288 0.096 0.192 0.0096 氨氮 0.024 0 0.024 0.0048 TN 0.0336 0 0.0336 0.0144 TP 0.0038 0 0.0038 0.0005 固废 一般工业固废 钢材边角料 552.5 552.5 0 0 金属碎屑 53.3023 53.3023 0 0 焊渣 3.011 3.011 0 0 废砂料 2.5 2.5 0 0 除尘装置吸收的除尘灰 12.925 12.925 0 0 危险 废物 废劳保用品 3 3 0 0 废切削液 0.64 0.64 0 0 废包装桶 2.796 2.796 0 0 沉降在地面的漆渣 1.717 1.717 0 0 废液压油 0.4 0.4 0 0 废纸质过滤器 13.1951 13.1951 0 0 废过滤棉 2.4 2.4 0 0 废活性炭 24.2291 24.2291 0 0 生活垃圾 12 12 0 0 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 根据南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号），本项目总量控制因子为COD、NH3-N、TN、TP、颗粒物及挥发性有机物。 大气污染物：本项目运行投产后，有组织废气污染物排放量颗粒物：1.1139t/a、VOCs（非甲烷总烃）：0.4699t/a，在海安市范围内平衡。 水污染物：本项目运行投产后，产生生活污水960t/a，经厂内化粪池预处理后各污染物接管考核量为COD：0.288t/a、SS：0.192t/a、氨氮：0.024t/a、TN：0.0336t/a、TP：0.0038t/a，经市政污水管网排入海安恒泽水务有限公司集中处理，最终外排环境量为COD：0.048t/a、SS：0.0096t/a、氨氮：0.0048t/a、TN：0.0144t/a、TP：0.0005t/a，在海安市范围内平衡。 固废排放量为零，不申请总量。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于[C3591]环境保护专用设备制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），属于“三十、专用设备制造业 35”中“环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359”，实行简化管理。 根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号）及排污许可证核发技术规范，本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）中简化管理行业，暂不实施总量指标审核及排污权交易。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 5.1、施工期工程分析 本项目新征用地16048m2,新建生产厂房、组装测试车间、综合办公楼等建筑物共计17673.04m2，项目施工建设流程及产污环节见下图5-1： 图5-1 建设项目施工建设流程及产污环节 （1）施工期工艺流程简述： ① 土方工程：土方工程包括一切土的挖掘、填筑和运输等过程以及排水、降水、土壁支撑等准备和辅助工程，通常有：场地平整、基坑（槽）开挖、地坪填土、路基填筑及基坑回填土等。 ② 基础工程：本项目采用深基础中常用的桩基础，施工拟采用回填、深层搅拌桩、静力压桩，利用无振动、无噪声的静压力将钢筋混凝土预制桩压入土中。 ③ 混凝土（结构）工程：混凝土（结构）工程在建筑施工中占主导地位。拟建项目主要采用现浇混凝土（结构）工程，其主要内容有混凝土制备、运输、浇筑捣实和养护。 ④ 砌筑工程：砌筑工程是指各种砖、石块等砌块的施工，包括砂浆制备、材料运输、脚手架搭设和墙体砌筑等。 （2）施工期主要污染工序： 本项目在土方开挖回填、打桩、砌筑、配套设施等过程中会产生建筑粉尘、道路扬尘、运输车辆汽车尾气、施工废水、施工期噪声和施工期生活垃圾及建筑垃圾，这些污染存在于整个施工过程中。 ① 大气污染分析 A、粉尘与扬尘 粉尘、扬尘的影响范围较大，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，目前还没有用于计算建筑施工粉尘排放量的经验公式，其排放量难以定量估算。参照相关工程的现场模拟数据，在距平整土地场地50m处，产生的扬尘（TSP）可降至1.00mg/m3。施工场地主要抑制措施有喷洒水、围栏、密封运输等，采用这些措施扬尘的去除率可达60%。 B、机动车尾气 尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆。排放的主要污染物为NO2、CO和烃类物等。 ② 水污染分析 施工期废水主要为施工人员的生活污水和建筑施工废水。 A、生活污水 施工期施工人员平均按20人计，施工人员生活用水量按50L人·天计，施工期以360天计，则生活用水量为360t。生活污水的排放量按用水量的80％计，则产生的生活污水量为288t。生活污水的主要污染因子有COD、SS、NH3-N、总磷等。 B、施工废水 项目施工废水主要有地基挖掘时的地下水和浇注混凝土的冲洗水。地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注混凝土的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子有SS，其排放量均难以估算，该污水要进行截流后集中处理，否则将会把施工区块的泥沙带到水体环境中。 ③ 噪声污染分析： 项目施工过程中，将使用大量的施工机械和运输车辆。根据施工作业性质的不同，施工全过程一般可分为以下几个阶段：a清理场地阶段：包括拆除、清理垃圾等；b土石方阶段：挖土石方等；c基础工程阶段：打桩、砌筑基础等。不同的时光阶段，所产生的噪声源类型不同。从噪声源产生角度分析，大致可分为四个阶段：土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声源分布较广，不同阶段又各具独立的噪声特性。土石方工程阶段施工噪声没有明显的指向性，主要噪声源为挖掘机、推土机、装卸机和运输车辆等，噪声源强为78～95dB（A）；基础施工阶段主要噪声源为打桩机，噪声源强为85～110dB（A），属于周期脉冲性声源，具有明显的指向性。次要噪声源有风镐、吊车、平地机等，噪声源强为80～95dB（A）；结构施工阶段施工周期较长，使用的设备种类较多。主要噪声源有运输车辆、汽车吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等。其中最主要的噪声源是振捣棒，源强在100～110dB（A）之间；装修阶段声源数量较少，主要有砂轮机、电钻、电锤、吊车等，噪声源强在90～115dB（A）之间。施工过程中产生的噪声强度较大，数量较多，其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。 为减少施工期噪声对区域环境的影响，施工单位将采用施工期简易声屏蔽设施，建设单位将做好施工管理，合理安排施工时间，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 ④ 固体废弃物污染分析： 施工期固废主要为建筑垃圾和生活垃圾两部分，本项目施工过程产生的建筑垃圾按100m2建筑面积2.0t计，则将产生建筑垃圾约353.5t。建筑垃圾部分用于场地回填，其余送至渣土场统一处置。 根据本项目的性质和施工规模，类比同类工程的情况，每天约需20个工人，每个施工人员产生的生活垃圾以1Kg/d·人计，施工期以360天计，则产生生活垃圾约7.2t，这部分生活垃圾将由环卫部门统一清运处理。 5.2、营运期工程分析： 1、生产工艺流程及说明： （1）脱硫除尘器生产工艺流程： 图5-2 本项目脱硫除尘器生产工艺工艺流程及产污环节图

工艺流程说明： 本项目脱硫除尘器主体部分基本用不锈钢材料制成，主要由气体均布器、气体动力发生器、净化过滤器、脱水除雾器和集液斗等部件组成，各部件在厂内完成生产加工后，最终在现场完成安装、调试。厂内具体生产工艺流程如下： ①激光切割、火焰切割、折弯：首先按照图纸尺寸要求，将外购的不锈钢板分别通过激光切割机、火焰切割机切割成所需要的规格形状，下料待用。下料后的各工件再通过数控折弯机、液压式卷板机、波形板轧制线折弯成型。本项目激光切割机以氧气为助燃气体，火焰切割机以氧气作为助燃气体、工业用乙炔为燃料，均为外购的罐装气体。激光切割机、火焰切割机均不使用切削液、乳化液等，仅补充少量润滑油，无废切削液、废机油产生。该工序产生切割烟尘G1-1、钢材边角料S1-1、废劳保用品S1-2和设备噪声N1-1。 ②锯床切割：将外购的圆钢、型材经过带锯床按照图纸尺寸要求进行锯切下料。本项目带锯床在工作工位配有切削液喷头，机械工作过程中切削液喷头将切削液喷在工作部件表面，起到润滑、降温的作用。所用切削液是由切削液原液与水按照1:20的配比制得，在机械外部循环使用，每年设备停产时更换一次。带锯床均自带过滤装置，可实现金属边角料和切削液的自动分离。该工序产生钢材边角料S1-3、废劳保用品S1-4和设备噪声N1-2。 ③车、钻精加工：下料后的各工件经过普通车床进一步精细加工，并通过摇臂钻床在特定部位钻孔，使其成为合格的零部件。该工序产生金属碎屑S1-5、废切削液S1-6、废劳保用品S1-7和设备噪声N1-3。 ④焊接成型：将精加工好的各工件通过多功能焊机、二氧化碳焊机、氩弧焊机焊接成各工件。本项目二氧化碳气体保护焊使用氧气作为助燃气体、CO2作为保护气体，氩弧焊采用氩气作为保护气体。焊接时采用的焊材均为无铅碳钢类实芯焊丝，其成分组成为C：0.06～0.15%、Mn：1.40～1.85%、Si：0.80～1.15%、P≤0.025%、S≤0.035%、Cu≤0.50%、其它元素总量≤0.50%，不含重金属。该工序产生焊接烟尘G1-2、焊渣S1-8和设备噪声N1-4。 ⑤初步组装：人工安装上阀门等外购标准件，完成初步组装。 ⑥调底漆喷漆晾干、调面漆喷漆晾干：初步组装后的半成品需在其表面涂装处理，以达到防锈、防腐、美观的目的。厂方拟在生产车间东南角单独隔出22.8m×18m×9.6m的喷漆喷砂区域，该区域内设置一座8m×4m×3m的密闭喷砂房、10m×8m×3m的密闭干式喷漆晾干房各一座（具体位置见附图4），底漆、面漆均在此喷漆晾干房内喷漆晾干。喷漆作业前需在密闭喷漆晾干房内将水性醇酸底漆、水性醇酸面漆分别和水按照10：1的比例进行人工调配。每批工件进入喷漆房后，喷漆房门关闭。喷涂方式为平面喷涂，操作者手持喷枪把涂料喷涂到工件的表面，形成涂层。本项目喷漆房配备两把喷枪（一用一备），喷枪不作业时浸泡在水中，每天工作结束后清洗喷枪，产生的喷枪清洗水用作调漆用水，不对外排放。底漆、面漆喷漆完成后，半成品在喷漆晾干房内静置自然晾干，单批工件底漆平均晾干时间为4h、面漆平均晾干时间为6h。根据厂方介绍，脱硫除尘器底漆喷两遍、面漆喷两遍。底漆、面漆喷漆晾干过程中会产生调漆废气G1-3、G1-7、喷漆废气G1-4、G1-8、漆雾废气G1-5、G1-9、晾干废气G1-6、G1-10、废包装桶S1-9、S1-12、沉降在地面的漆渣S1-10、S1-13、废劳保用品S1-11、S1-14。 ⑦现场安装、测试：表面涂装处理后的半成品运往现场，在现场完成最后的总装并进行调试。 （2）长袋脉冲除尘器生产工艺流程： 图5-3 本项目长袋脉冲除尘器生产工艺工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 本项目长袋脉冲除尘器主体部分基本由钢板制成，主要由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部件组成，各部件在厂内完成生产加工后，最终在现场安装外购滤袋、电气系统，并进行调试。厂内具体生产工艺流程如下： ①激光切割、火焰切割、折弯：首先按照图纸尺寸要求，将外购的钢板分别通过激光切割机、火焰切割机切割成所需要的规格形状，下料待用。下料后的各工件再通过数控折弯机、液压式卷板机、波形板轧制线折弯成型。本项目激光切割机以氧气为助燃气体，火焰切割机以氧气作为助燃气体、工业用乙炔为燃料，均为外购的罐装气体。激光切割机、火焰切割机均不使用切削液、乳化液等，仅补充少量润滑油，无废切削液、废机油产生。该工序产生切割烟尘G2-1、钢材边角料S2-1、废劳保用品S2-2和设备噪声N2-1。 ②锯床切割：将外购的圆钢、型材经过带锯床按照图纸尺寸要求进行锯切下料。本项目带锯床在工作工位配有切削液喷头，机械工作过程中切削液喷头将切削液喷在工作部件表面，起到润滑、降温的作用。所用切削液是由切削液原液与水按照1:20的配比制得，在机械外部循环使用，每年设备停产时更换一次。带锯床均自带过滤装置，可实现金属边角料和切削液的自动分离。该工序产生钢材边角料S2-3、废劳保用品S2-4和设备噪声N2-2。 ③车、钻精加工：下料后的各工件经过普通车床进一步精细加工，并通过摇臂钻床在特定部位钻孔，使其成为合格的零部件。该工序产生金属碎屑S2-5、废切削液S2-6、废劳保用品S2-7和设备噪声N2-3。 ④焊接成型：将精加工好的各工件通过多功能焊机、二氧化碳焊机、氩弧焊机焊接成各工件。本项目二氧化碳气体保护焊使用氧气作为助燃气体、CO2作为保护气体，氩弧焊采用氩气作为保护气体。焊接时采用的焊材均为无铅碳钢类实芯焊丝，其成分组成为C：0.06～0.15%、Mn：1.40～1.85%、Si：0.80～1.15%、P≤0.025%、S≤0.035%、Cu≤0.50%、其它元素总量≤0.50%，不含重金属。该工序产生焊接烟尘G2-2、焊渣S2-8和设备噪声N2-4。 ⑤表面喷砂处理：本项目拟在生产车间东南角喷漆喷砂区域设置一座8m×4m×3m的密闭喷砂房（具体位置见附图4），人工穿戴防护服和头盔进入喷砂房，喷砂房门关闭，手持高速喷枪将砂料喷射到半成品表面。机械表面喷砂是利用高速砂流的冲击作用清理和粗化基体表面的过程，采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料高速喷射到需要处理的工件表面，使工件表面的外表面外表或形状发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰。密闭喷砂房底部设有格栅板，喷击后的砂料经底部格栅板收集后重复利用，最终产生无法使用的废砂料。此工序会产生喷砂粉尘G2-3、废砂料S2-9和设备噪声N2-5。 ⑥初步组装：人工安装上阀门等外购标准件，完成初步组装。 ⑦调底漆喷漆晾干、调面漆喷漆晾干：初步组装后的半成品需在其表面涂装处理，以达到防锈、防腐、美观的目的。长袋脉冲除尘器和脱硫除尘器在同一密闭干式喷漆晾干房内进行。喷漆作业前需在密闭喷漆晾干房内将水性醇酸底漆、水性醇酸面漆分别和水按照10：1的比例进行人工调配。每批工件进入喷漆房后，喷漆房门关闭。喷涂方式为平面喷涂，操作者手持喷枪把涂料喷涂到工件的表面，形成涂层。本项目喷漆房配备两把喷枪（一用一备），喷枪不作业时浸泡在水中，每天工作结束后清洗喷枪，产生的喷枪清洗水用作调漆用水，不对外排放。底漆、面漆喷漆完成后，半成品在喷漆晾干房内静置自然晾干，单批工件底漆平均晾干时间为4h、面漆平均晾干时间为6h。根据厂方介绍，长袋脉冲除尘器底漆喷两遍、面漆喷两遍。底漆、面漆喷漆晾干过程中会产生调漆废气G2-4、G2-8、喷漆废气G2-5、G2-9、漆雾废气G2-6、G2-10、晾干废气G2-7、G2-11、废包装桶S2-10、S2-13、沉降在地面的漆渣S2-11、S2-14、废劳保用品S2-12、S2-15。 ⑦现场安装、测试：表面涂装处理后的半成品运往现场，在现场安装外购滤袋、电气系统，并进行调试。 （3）智能检测设备生产工艺流程： 图5-4 本项目智能检测设备生产工艺工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 本项目智能检测设备主要是环保设备上的电气检测控制柜，具体生产工艺流程如下： ①剪板机切割、折弯：首先按照图纸尺寸要求，将外购的不锈钢板通过剪板机切割成所需要的规格形状，下料待用。下料后的各工件再通过数控折弯机折弯成型。剪板机不使用切削液、液压油等，仅补充少量润滑油，故无废切削液、废液压油产生，该工序产生钢材边角料S3-1、废劳保用品S3-2和设备噪声N3-1。 ②钻孔：下料后的各工件通过摇臂钻床在特定部位钻孔，便于后续电气系统的安装。该工序产生金属碎屑S3-3、废切削液S3-4、废劳保用品S3-5和设备噪声N3-2。 ③焊接成型：将钻孔后的各工件通过二氧化碳焊机焊接成控制柜箱体。本项目二氧化碳气体保护焊使用氧气作为助燃气体、CO2作为保护气体。焊接时采用的焊材均为无铅碳钢类实芯焊丝，其成分组成为C：0.06～0.15%、Mn：1.40～1.85%、Si：0.80～1.15%、P≤0.025%、S≤0.035%、Cu≤0.50%、其它元素总量≤0.50%，不含重金属。该工序产生焊接烟尘G3-1、焊渣S3-6和设备噪声N3-3。 ④调底漆喷漆晾干、调面漆喷漆晾干：焊接成型后的半成品箱体需在其表面涂装处理，以达到防锈、防腐、美观的目的。控制柜箱体和除尘环保设备在同一密闭干式喷漆晾干房内进行。喷漆作业前需在密闭喷漆晾干房内将水性醇酸底漆、水性醇酸面漆分别和水按照10：1的比例进行人工调配。每批工件进入喷漆房后，喷漆房门关闭。喷涂方式为平面喷涂，操作者手持喷枪把涂料喷涂到工件的表面，形成涂层。本项目喷漆房配备两把喷枪（一用一备），喷枪不作业时浸泡在水中，每天工作结束后清洗喷枪，产生的喷枪清洗水用作调漆用水，不对外排放。底漆、面漆喷漆完成后，半成品在喷漆晾干房内静置自然晾干，单批工件底漆平均晾干时间为4h、面漆平均晾干时间为6h。根据厂方介绍，智能检测设备底漆喷一遍、面漆喷两遍。底漆、面漆喷漆晾干过程中会产生调漆废气G3-2、G3-6、喷漆废气G3-3、G3-7、漆雾废气G3-4、G3-8、晾干废气G3-5、G3-9、废包装桶S3-7、S3-10、沉降在地面的漆渣S3-8、S3-11、废劳保用品S3-9、S3-12。 ⑤人工组装、成品：表面涂装处理后的控制柜箱体经人工安装电气系统后即为成品，发货出售。 2、本项目主要污染物产生环节汇总见表5-1： 表5-1 污染物产生环节汇总表 类别 编号 产生工序 主要污染物 产生 特征 处理措施 废气 G1-1、G2-1 火焰切割工序 切割烟尘 间断 移动式粉尘净化装置吸收处理后 无组织排放于生产车间内 激光切割工序 切割烟尘 间断 全包围密闭收集装置+布袋除尘装置 吸收处理后无组织排放于生产车间内 G1-2、G2-2、G3-1 焊接成型工序 焊接烟尘 间断 移动式焊烟净化装置吸收处理后 无组织排放于生产车间内 G2-3 表面喷砂处理工序 喷砂粉尘 间断 密闭喷砂房+吸风装置收集+布袋除尘 装置+20米高排气筒（FQ-1）排放 G1-3～G1-10 G2-4～G2-11 G3-2～G3-9 底漆面漆 调漆、喷漆 晾干工序 喷漆废气（非甲烷总烃） 漆雾废气（染料尘） 晾干废气（非甲烷总烃） 间断 密闭干式喷漆晾干房+干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒排放（FQ-2） 废水 — 职工生活 生活污水 间断 化粪池预处理 噪声 N1-1～N1-4 N2-1～N2-5 N3-1～N3-3 生产过程 Leq 间断 设备减震、厂房隔声 固废 S1-1、S1-3、S2-1 S2-3、S3-1 切割下料工序 钢材边角料 间断 经厂方收集后出售处理 S1-2、S1-4、S1-7 S1-11、S1-14、S2-2 S2-4、S2-7、S2-12 S2-15、S3-2 生产过程 废劳保用品 间断 委托有资质单位处理 S1-5、S2-5、S3-3 车、钻精加工 工序 金属碎屑 间断 经厂方收集后出售处理 S1-6、S2-6、S3-4 废切削液 委托有资质单位处理 S1-8、S2-8、S3-6 焊接工序 焊渣 经厂方收集后出售处理 S2-9 喷砂处理工序 废砂料 经厂方收集后出售处理 S1-9、S1-12 S2-10、S2-13 S3-7、S3-10 原料使用过程 废包装桶 委托有资质单位处理 S1-10、S1-13 S2-11、S2-14 S3-8、S3-11 喷漆工序 沉降在地面的漆渣 委托有资质单位处理 -- 切割烟尘、焊接烟尘 喷砂粉尘吸收装置 除尘装置吸收的除尘灰 经厂方收集后出售处理 -- 机械设备维修保养过程 废液压油 委托有资质单位处理 -- 喷漆晾干废气 处理装置 废纸质过滤器 委托有资质单位处理 废过滤棉 委托有资质单位处理 废活性炭 委托有资质单位处理 -- 职工生活 生活垃圾 经厂方收集后出售处理 3、喷涂工序物料平衡： 本项目喷喷工序参数见表5-2： 表5-2 本项目喷漆工序参数表 涂层 喷涂面积 （m2/a） 漆膜厚度 （μm） 漆膜密度 （t/m3） 漆膜重量 （t/a） 上漆率 （%） 固含量（%） 漆用量（t/a） 水性醇酸底漆* 46400 80±5 1.3 4.8256 50 47.27 20.417 水性醇酸面漆* 48200 60±5 1.3 3.7596 50 39.09 19.2356 *注：本项目所使用的水性漆在喷漆前需加水进行调配，上表中的底漆、面漆均指调配后的油漆。 物料平衡依据为： ①本项目脱硫除尘器、长袋脉冲除尘器厂内生产的均为散件，需在现场完成总装调试。根据钢板、不锈钢板密度7.85t/m3、平均厚度20mm折算，平均每吨脱硫除尘器、长袋脉冲除尘器总表面积约为6.37m2。根据厂方介绍，脱硫除尘器、长袋脉冲除尘器需喷涂的面积约为总表面积的35%左右，故平均每吨脱硫除尘器、长袋脉冲除尘器喷涂面积约2.23m2，底漆、面漆均喷两遍；智能检测设备平均每套喷涂面积约6m2，底漆喷一遍，面漆喷两遍。故本项目总喷涂面积为底漆46400m2、面漆48200m2，单遍底漆漆膜厚度约80µm左右，单遍面漆漆膜厚度约60µm左右。 ②本项目所用的水性醇酸底漆、水性醇酸面漆均为单组份的水性漆，调漆方式为将底漆/面漆、水按照10：1的比例倒入调漆桶中，由人工搅拌混合均匀，该过程分别在密闭干式底漆喷漆晾干房、密闭干式面漆晾干房内进行。根据涂料成分组分（如表1-2所示）以及底漆、面漆的检测报告（见附件4），配比前水性醇酸底漆挥发分含量约16.25%、固体份含量约52%、水份含量约31.75%；水性醇酸面漆挥发份含量约10.17%，固体份含量约43%、水份含量约46.83%。确定调配后底漆挥发份含量约14.77%、固体份含量约47.27%、水份含量约37.96%；调配后面漆挥发分含量约9.25%、固体份含量约39.09%、水份含量约51.66%。由于调漆时间较短，挥发产生的有机废气少且并入喷漆房配套的废气处理装置一并处理，为简化分析，将调漆物料平衡并入喷漆物料平衡。 ③喷漆过程固体组分附着率为50%形成漆膜，10%沉降在地面形成漆渣，40%的固体组分形成漆雾。漆雾废气中98%收集装置吸收处理，2%为无组织排放；有机废气约50%在喷漆过程中挥发，其余50%在晾干过程中挥发；水分在喷涂过程中挥发量按50%计，晾干过程中挥发量按50%计。 ④粘附在喷枪上的漆料损耗、包装桶中残留的漆料损耗及其他不可预知的漆料损耗量较小，本次评价不予考虑。 本项目底漆、面漆喷漆过程物料平衡表、有机废气物料平衡表分别见表5-3~表5-5，物料平衡图分别见图5-5~图5-7： 表5-3 本项目水性醇酸底漆喷漆过程物料平衡表（单位：t/a） 原料 去向 水性醇酸底漆18.56t 水1.857t 挥发份14.77% 3.0156 98%吸风装置收集：2.9553 处理装置去除：2.6598 有组织排放：0.2955 2%无组织排放：0.0603 固体份47.27% 9.6511 50%附着于工件4.8256 40%漆雾 3.8604 98%干式过滤器收集 3.7832 干式过滤器吸收：3.4049 有组织排放：0.3783 2%无组织排放：0.0772 10%沉降在地面成为漆渣：0.9651 水份37.96% 7.7503 80%挥发损耗：6.2002 20%进入纸质过滤器：1.5501 合计 20.417 20.417 表5-4 本项目水性醇酸面漆喷涂过程物料平衡表（单位：t/a） 原料 去向 水性醇酸面漆17.487t 水1.7486t 挥发份 9.25% 1.7793 98%吸风装置收集：1.7437 处理装置去除：1.5693 有组织排放：0.1744 2%无组织排放：0.0356 固体份39.09% 7.5192 50%附着于工件：3.7596 40%漆雾 3.0077 98%干式过滤器收集 2.9475 干式过滤器吸收：2.6527 有组织排放：0.2948 2%无组织排放：0.0602 10%沉降在地面成为漆渣：0.7519 水份51.66% 9.9371 80%挥发损耗：7.9497 20%进入纸质过滤器：1.9874 合计 19.2356 19.2356 表5-5 本项目底漆、面漆喷漆、晾干过程中有机废气物料平衡表 进方（t/a） 出方（t/a） 名称 数量 类别 名称或编号 数量 水性醇酸底漆 3.0156 废气 处理装置去除 4.2291 水性醇酸面漆 1.7793 有组织排放 0.4699 -- -- 无组织排放 0.0959 合计 4.7949 / / 4.7949 污染源强分析： 1、废气 本项目建成投产后，产生的废气污染物主要为火焰切割、激光切割工序产生的切割烟尘，焊接成型工序产生的焊接烟尘，表面喷砂处理工序产生的喷砂粉尘，底漆、面漆喷漆晾干过程中产生的喷漆、晾干废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）。 （1）火焰切割、激光切割工序产生的切割烟尘 本项目生产车间内设有两台数控火焰等离子切割机、两台光纤激光切割机，根据钢板、不锈钢板不同厚度分别进行切割下料。火焰切割是钢板粗加工的一种常用方式，是利用燃气（乙炔）并配氧气进行金属材料切割的一种切割设备，利用氧化铁燃烧过程中产生的高温来切割碳钢，主要用于厚碳钢板材的切割，切割过程中会产生一定量的切割烟尘。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中“3230钢压延加工行业无组织排放主要污染物排放系数”，火焰切割切割烟尘排放系数为0.1-0.6kg/t-钢，本评价取中间值，按0.3kg/t-钢计算。激光切割是利用激光作为预热热源，用氧气等活性气体作为切割气体，喷吹出的气体一方面与切割金属作用，发生氧化反应，放出大量的氧化热；另一方面把熔融的氧化物和熔化物从反应区吹出，从而实现切割的方法。该过程中也会产生少量切割烟尘，依据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“废气污染物估算及治理措施”中分析，切割烟尘产生量按原材料使用量的0.1%计算。根据企业介绍，本项目钢板、不锈钢板用量共计8550t/a，其中制作智能检测设备的不锈钢板500t/a通过剪板机切割下料，需火焰切割的钢板、不锈钢板用量为4025t/a、需激光切割的钢板、不锈钢板用量为4025t/a，则火焰切割切割烟尘产生量为1.2075t/a、激光切割切割烟尘产生量为4.025t/a。考虑到本项目数控火焰等离子切割机为敞开式的工作平台、数控光纤激光切割机自带全包围密闭收集装置，本项目拟对火焰切割机设置移动式粉尘净化装置吸收处理，对激光切割切割烟尘经全包围密闭收集装置吸收处理后通过布袋除尘装置吸收处理。移动式粉尘净化装置收集效率可达80%，处理效率可达85%，则未被捕集的火焰切割烟尘量为0.3864t/a，其中85%由于自身重力沉降在地面，剩余15%约0.058t/a逸散在空气中。激光切割全包围密闭收集装置收集效率可达95%，布袋除尘装置粉尘吸收效率可达95%，则未被捕集的激光切割烟尘量为0.3924t/a，其中85%由于自身重力沉降在地面，剩余15%约0.0589t/a逸散在空气中。本项目火焰切割、激光切割工段上方均有行车通过，从安全角度考虑，吸收处理后的切割烟尘均以无组织形式排放于生产车间内。根据厂方介绍，火焰切割工序以平均每天4h计，年工作时间1200h；激光切割工序以平均每天6h计，年工作时间1800h，则火焰切割烟尘无组织排放速率为0.0483kg/h、激光切割烟尘无组织排放速率为0.0327kg/h。 （2）焊接工序产生的焊接烟尘 本项目在生产车间内设置专门的区域进行焊接，采用二氧化炭气体保护焊和氩弧焊进行焊接，采用非固定工位焊接，焊接过程中均有焊接烟尘产生，主要是由金属及非金属物质在过热条件下产生的经氧化、冷凝而形成的颗粒物。依据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“废气污染物估算及治理措施”，各焊接方法产尘量见下表： 表5-6 各焊接方法的产尘量 焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量（mg/min） 焊接材料的发尘量（g/kg） 手工电弧焊 低氢型焊条（结507，直径4mm） 350～450 11～16 低钙型焊条（结422，直径4mm） 200～280 6～8 自然保护焊 药芯焊丝（直径3.2mm） 2000～3500 20～25 二氧化炭气体 保护焊 实芯焊丝（直径1.6mm） 450～650 5～8 药芯焊丝（直径1.6mm） 700～900 7～10 氩弧焊 实芯焊丝（直径1.6mm） 100～200 2～5 埋弧焊 实芯焊丝（直径5mm） 10～40 0.1～0.3 氧-乙炔焊 -- 40～80 -- 根据厂方提供的资料，本项目二氧化碳气体保护焊实芯焊丝、氩弧焊实芯焊丝使用量分别为15t/a和8t/a，分别按最大产尘量8g/kg和5g/kg计，则焊接烟尘产生量分别为0.12t/a和0.04t/a。厂方拟设置移动式焊烟净化装置吸收处理后通过车间排风扇无组织排放，该净化器捕集效率以70%计，除尘效率以85%计，则净化装置吸收量为0.0952t/a，焊接烟尘无组织排放量约为0.0486t/a和0.0162t/a。根据各自施焊时最大发尘速率650mg/min、200mg/min，三台二氧化碳保护焊机、三台氩弧焊机同时工作计算，各自施焊工作时间为1026h、1111h，则排放速率分别为0.0474kg/h、0.0146kg/h。 （3）表面喷砂处理工序产生的喷砂粉尘 本项目长袋脉冲除尘器主要原材料为钢板，半成品表面涂装前需进行喷砂处理。考虑到生产车间北侧75米处有居民，厂方拟在生产车间东南角单独隔出22.8m×18m×9.6m的喷漆喷砂区域，在该区域内设置一座8m×4m×3m的密闭喷砂房，人工穿戴防护服、头盔进入喷砂房，喷砂房门关闭，手持高速喷枪将砂料喷射到半成品表面，采用压缩空气为动力，利用高速砂流的冲击作用清理粗化基体表面，使工件表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，不仅工件表面的机械性能得到改善，提高了工件的抗疲劳性，而且增加了和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性。表面喷砂处理工程中会产生喷砂粉尘。根据《工业卫生与职业病》（鞍山钢铁集团公司主办，2000年第26卷），喷砂处理过程中粉尘量约为1.2-2.4kg/t钢（处理量），本评价按2.4kg/t钢计算，需喷砂处理的工件重量约2707t/a，则粉尘产生量为6.4968t/a。另外喷砂过程中所使用的石英砂部分以粉尘的形式在使用过程中损耗，损耗量约为50%，本项目喷砂过程中每年需使用5t新石英砂，则石英砂损耗的粉尘产生量为2.5t/a，故喷砂处理过程中粉尘产生总量为8.9968t/a。根据厂方介绍，待喷砂半成品工件依次逐批进入密闭喷砂房进行喷砂处理，单批工件重量约3t，平均喷砂时间2h，则抛喷砂工序全年工作时间1805h。厂方拟在该密闭喷砂房屋顶设置吸风装置，采用强制换风的方式吸收喷砂粉尘，设计风量按照密闭区域的容积×换气次数考虑，按每分钟换气2次设计，考虑风量损耗，则该密闭喷砂房设计的排风量为12000m3/h。喷砂粉尘经密闭喷砂房顶部吸风管路系统负压收集后进入布袋除尘装置吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-1）排放。本项目喷砂房为全密闭，仅在开关门时有少量粉尘逸散，故吸风装置粉尘收集效率按98%计，布袋除尘装置处理效率可达95%，其余2%未被收集的粉尘中85%由于粉尘粒径较大，因自身重力沉降在地面，剩余15%以无组织形式排放于喷漆喷砂区域内。 （4）喷漆、晾干工程中产生的有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘） 本项目建成投产后，拟在生产车间东南角单独隔出22.8m×18m×9.6m的喷漆喷砂区域，在该区域内设置一座10m×8m×3m的密闭干式喷漆晾干房，脱硫除尘器、长袋脉冲除尘器、智能检测设备半成品工件在同一个密闭干式喷漆晾干房内完成底漆喷漆晾干、面漆喷漆晾干，喷漆、晾干过程中产生有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）。 ①有机废气（非甲烷总烃）：本项目底漆、面漆喷漆、晾干过程中，涂料中的有机成分会挥发出来形成有机废气。本项目调配后的水性醇酸底漆挥发份为14.77%，挥发份含量为3.0156t/a；水性醇酸面漆挥发份为9.25%，挥发份含量为1.7793t/a。按最不利情况考虑，涂料中挥发份在喷漆、晾干过程中全部挥发形成有机废气。本项目喷漆晾干房为密闭设置，待喷工件进入喷漆房后，喷漆房门关闭，进行喷涂工作，喷漆完成后静置自然晾干。喷漆晾干房采用上送风、下抽风的收集方式，保持微正压，收集率以98%计。喷漆晾干房收集的有机废气进入一套二级活性炭吸附装置（处理效率以90%计）处理后最终通过20m高排气筒（FQ-2）排放。其余2%未能收集的有机废气为无组织排放，则无组织有机废气排放量为0.0959t/a。 ②漆雾废气（染料尘）：本项目表面喷涂过程中底漆、面漆喷漆时喷枪与工件的喷涂距离为15～20cm，喷涂过程中会有未附着于工件表面的漆雾颗粒产生，以染料尘计。根据本项目各工件的喷涂面积、油漆使用情况核算，水性醇酸底漆用量为20.417t/a、水性醇酸面漆用量为19.2356t/a。根据厂方提供的水性醇酸底漆、水性醇酸面漆检测报告及调配比例核算，水性醇酸底漆固含量为9.6511t/a、水性醇酸面漆中固含量为7.5192t/a。根据同类行业类比及本项目待喷工件比表面积不大等方面综合考虑，本项目喷涂涂料附着率以50%计，10%沉降在地面形成漆渣，因此喷漆过程中约有40%的固份形成漆雾颗粒，则底漆喷漆、面漆喷漆过程中漆雾产生量为6.8681t/a。 本项目干式喷漆晾干房为密闭设置，采用上送风、侧抽风的收集方式，保持微正压，收集率以98%计。拟对底漆、面漆喷漆过程中收集的漆雾颗粒经“干式漆雾过滤器+过滤棉”（处理效率以90%计）处理后，最终通过20m高排气筒（FQ-2）排放。其余2%未能收集的漆雾无组织排放，则底漆、面漆喷漆晾干房无组织排放量为0.1374t/a。 设计风量估算： 喷漆房风量：参考《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）8.2 条，喷漆房的控制风速取值范围为 0.38~0.67m/s，本项目喷漆晾干房横截面积为24m2，则喷漆晾干房送风风量Q计算为：喷漆晾干房送风量：Q=控制风速×横截面面积=（0.38~0.67）m/s×24m2×3600s=32832~57888m3/h。喷漆室的排风量一般略低于供风量，使喷漆室内略处于微正压，以避免喷漆室外未经净化空气串入喷漆室内。则本项目喷漆晾干房设计排风量为35000m3/h。 工作时间估算：本项目密闭干式喷漆晾干房喷漆工序设置2个工位（人工喷漆），设置4把喷枪（两用两备），喷枪口径1.5mm，喷漆量约120ml/min。经计算，底漆、面漆喷漆工作时间共计2295h/a。根据厂方介绍，晾干时间为6h/d、1800h/a。 表5-7 本项目密闭干式喷漆晾干房设计参数一览表 设计参数 密闭干式喷漆晾干房 尺寸（m） 10×8×3 设计风量（m3/h） 35000 工作时间（h） 2295+1800=4095

本项目建成投产后，有组织废气产生、排放情况见表5-8：

表5-8  本项目有组织废气污染物产生及排放状况

| 排放源 | 污染源 产生工序 | 污染物 名称 | 排气量 m3/h | 产生状况 | 收集方式 | 收集 效率% | 治理措施 | 处理 效率 % | 排放状况 | 排放 时间 | 排放源 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |
| FQ-1 | 喷砂处理 工序 | 喷砂粉尘 | 12000 | 407.06 | 4.8847 | 8.8169 | 密闭喷砂房 +吸风装置 收集 | 98 | 布袋除尘装置+20米高排气筒（FQ-1） | 95 | 20.35 | 0.2442 | 0.4408 | 1805 | H=20m ∅=0.55m T=25℃ |
| FQ-2 | 喷漆晾干 工序 | 非甲烷总烃 | 35000 | 32.786 | 1.1475 | 4.699 | 密闭喷漆晾干房+吸风装置收集 | 98 | 干式过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20米高排气筒（FQ-2） | 90 | 3.28 | 0.1147 | 0.4699 | 4095h | H=20m ∅=0.9m T=25℃ |
|  |  | 染料尘 |  | 83.794 | 2.9328 | 6.7307 |  |  |  |  | 8.38 | 0.2933 | 0.6731 | 2295h |  |

本项目建成投产后，无组织废气污染物产生、排放情况见表5-9：

表5-9  本项目无组织废气污染物产生及排放情况表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） | 排放时间 （h/a） | 排放速率 （kg/h） | 面源参数（m） | 周界浓度限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 | 宽度 | 高度 |  |
| 生产车间 | 火焰切割烟尘 | 0.058 | 1200 | 0.0483 | 99 | 48.48 | 12.6 | 1.0 |
|  | 激光切割烟尘 | 0.0589 | 1800 | 0.0327 |  |  |  | 1.0 |
|  | 二保焊焊接烟尘 | 0.0486 | 1026 | 0.0474 |  |  |  | 1.0 |
|  | 氩弧焊焊接烟尘 | 0.0162 | 1111 | 0.0146 |  |  |  | 1.0 |
| 喷漆喷砂区域 | 喷砂粉尘 | 0.027 | 1805 | 0.0149 | 22.8 | 18 | 9.6 | 1.0 |
|  | 喷漆晾干房 | 非甲烷总烃 | 0.0959 | 4095 | 0.0234 |  |  |  | 4.0 |
|  |  | 染料尘 | 0.1374 | 2295 | 0.0599 |  |  |  | / |

表5-10 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（µg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | FQ-1 | 颗粒物 | 20350 | 0.2442 | 0.4408 |
| 2 | FQ-2 | 非甲烷总烃 | 3280 | 0.1147 | 0.4699 |
|  |  | 颗粒物 | 8380 | 0.2933 | 0.6731 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 | 1.1139 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.4699 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 1.1139 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.4699 |

表5-11  大气污染物无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（µg/m3） |  |
| 生产车间 | 火焰切割工序 | 切割烟尘 | 设置排风扇 加强车间自然通风及机械排风 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） | 1000 | 0.058 |
|  | 激光切割工序 | 切割烟尘 |  |  | 1000 | 0.0589 |
|  | 二保焊焊接工序 | 焊接烟尘 |  |  | 1000 | 0.0486 |
|  | 氩弧焊焊接工序 | 焊接烟尘 |  |  | 1000 | 0.0162 |
| 喷漆喷砂 区域 | 喷砂处理工序 | 喷砂粉尘 |  |  | 1000 | 0.027 |
|  | 喷漆晾干工序 | 非甲烷总烃 |  |  | 4000 | 0.0959 |
|  |  | 染料尘 |  |  | / | 0.1374 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 0.3461 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0959 |

表5-12   大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.46 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.5658 |

2、废水 本项目密闭喷漆房为干式喷漆房，故全厂用水主要为切削液配比用水、喷枪清洗用水、调漆用水、职工生活用水和厂区绿化用水。排水仅为职工生活污水，经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安恒泽水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河。 （1）生活用水 本项目定员80人，年工作日300天，一班制，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），本项目人均用水按50L/d计算，结合职工在厂的工作生活时间，将生活用水确定如下：50升/人·天×80人×300天＝1200m3/a，排放系数取0.8，则生活废水产生量为960m3/a。生活废水中主要污染物为：COD：400mg/L、SS：300mg/L、氨氮：25mg/L、TN：35mg/L、TP：4mg/L，则生活废水的污染物产生量为COD：0.384t/a、SS：0.288t/a、NH3-N：0.024t/a、TN：0.0336t/a、TP：0.0038t/a。 （2）喷枪清洗用水 根据企业介绍，每天喷漆工作结束后，需对喷枪进行清洗，每把喷枪的清洗用水量为2L/次，本项目密闭干式喷漆晾干房设置2个喷漆工位，喷枪清洗用水量为1.2t/a。喷枪清洗废水产生量为清洗用水量的95%，则喷枪清洗废液产生量为1.14t/a，全部作为调漆用水，不对外排放。 （3）调漆用水 本项目建成投产后，厂方拟使用水性醇酸底漆、水性醇酸面漆对半成品进行表面喷漆，水性漆以自来水作为稀释剂，水性漆与水调配比例为10:1，调漆总用水约为3.6056t/a，部分在喷漆晾干过程中挥发损耗，部分被纸质过滤器吸收。 （4）切削液配比用水 ①本项目精加工设备普通车床、摇臂钻床均配有切削液水箱，所用切削液是切削液原液用水稀释5倍后使用，位于设备内部，用于精加工设备的润滑与冷却。根据企业提供资料，平均每台精加工设备切削液水箱大小为50L，共6台设备，切削液每半年更换一次，则该部分切削液用量共计0.6t/a，其中切削液原液0.12t/a，配比用水0.48t/a。 ②本项目带锯床在工作工位旁均配有切削液喷头，机械工作过程中切削液喷头将切削液喷在工作部件表面，起到润滑、降温的作用，经每台设备自带的过滤分离器将金属碎屑分离后循环使用。根据企业提供资料，该部分切削液使用前需用水稀释20倍后使用。该部分切削液位于设备外部，与待加工工件直接接触，损耗较大，每季度需补充一次，每年设备停产时更换一次。带锯床平均每台设备切削液水箱大小约200L，共2台设备，则该部分切削液用量共计2t/a，其中切削液原液0.1t/a，配比用水1.9t/a。 （5）厂区绿化用水 本项目厂区绿化面积约1380m2，绿化用水量按照1.5L/m2·d计，用水时间按200天计，则全年绿化用水约需414t。 （6）厂区地面采用移动式吸尘设施定期清理地面，故不考虑地面冲洗水。 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入北侧新伍河。 本项目水平衡见图5-5： 本项目水污染物产生及排放情况见表5-13： 表5-13 本项目水污染物产生及排放情况 污水排放量（t/a） 污染 因子 产生情况 治理 措施 处理后情况 排放方式及去向 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 960 COD 400 0.384 化粪池预处理 300 0.288 经市政污水管网排入海安恒泽水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河 SS 300 0.288 200 0.192 NH3-N 25 0.024 25 0.024 TN 35 0.0336 35 0.0336 TP 4 0.0038 4 0.0038 3、噪声 本项目噪声来源于光纤激光切割机、数控火焰等离子切割机、剪板机、带锯床、数控折弯机、液压式卷板机、波形板轧制线、普通车床、摇臂钻床、数控自动冲压机、压力机、气力输送溜槽轧制线、智能机器人焊接装置、多功能焊机、二氧化碳保护焊机、氩弧焊机、喷砂设备、行车、废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～100dB（A）。项目主要噪声设备情况见表5-14： 表5-14 本项目噪声设备一览表 序号 高噪声设备名称 数量 （台/套） 单台噪声值dB（A） 所处位置 治理措施 降噪效果 dB（A） 1 光纤激光切割机 2 80～83 生产车间 厂房隔声 减振垫 ≥20 2 数控火焰等离子切割机 2 80～83 3 剪板机 2 85～88 4 带锯床 2 80～83 5 数控折弯机 4 80～83 6 液压式卷板机 4 80～83 7 波形板轧制线 1 80～83 8 普通车床 2 85～88 9 摇臂钻床 4 85～88 10 数控自动冲压机 1 95～98 11 压力机 1 95～98 12 气力输送溜槽轧制线 4 85～88 13 废气处理装置引风机 2 85～88 14 智能机器人焊接装置 8 75～78 厂房隔声 ≥10 15 二氧化碳保护焊机 5 75～78 16 氩弧焊机 5 75～78 17 喷砂设备 1 90～93 18 行车 12 80～83 4、固体废物 本项目建成投产后，产生的固废为切割下料工序产生的钢材边角料，生产过程中产生的含油抹布、手套等废劳保用品，车钻精加工工序产生的金属碎屑和切割、喷砂处理工序沉降在地面的金属碎屑，精加工工序产生的废切削液，焊接工序产生的焊渣，喷砂处理工序产生的废砂料，油漆、液压油、切削液等原材料使用过程中产生的废包装桶，喷漆工序沉降在地面的漆渣，除尘装置吸收的除尘灰，机械设备维修保养过程中产生的废液压油，喷漆晾干废气处理装置产生的废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭以及厂内职工产生的生活垃圾。 钢材边角料：本项目切割下料过程中会产生少量钢材边角料，根据企业提供的资料，废边角料产生量以原料用量的5%计，则产生量约为552.5t/a，经厂方收集后出售处理。 废劳保用品：根据企业介绍及同行业类比调查，本项目生产过程中预计产生含油抹布、手套等废劳保用品约3t/a，属于危险废物，编号为HW49（900-041-49）。依据《固体废物污染环境防治法（2020年修订）》第三章第36条中“禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物”，不再执行《国家危险废物名录》（2016年）豁免清单管理要求，委托有资质的单位处理。 金属碎屑：本项目精加工工序利用车床、钻床对下料后的工件进行车、钻精加工，会产生少量金属碎屑积聚在操作台附近。根据企业介绍，金属碎屑产生量以金属加工量的5‰考虑，则金属碎屑产生量约为52.4875t/a。火焰切割、激光切割、喷砂处理工序未被收集的烟粉尘中85%由于自身重力沉降在地面，经收集后为金属碎屑，该部分金属碎屑产生量为0.8148t/a。故本项目生产过程中产生的金属碎屑共计53.3023t/a，经厂方收集后出售处理。 废切削液：本项目精加工设备内部均需要使用一定量的切削液，切削液中含有易于变质的成分，长期使用后需进行更换。根据企业介绍，普通车床、摇臂钻床内部的切削液平均每半年更换一次，废切削液以使用量的40%计，预计产生废切削液量约为0.24t/a；带锯床内部的切削液在设备停产时需进行更换，平均每年更换一次，产生量为两台设备水箱的总容量，约0.4t/a。故本项目共计产生废切削液约0.64t/a，废切削液被列为国家危险废物名录，编号为HW09（900-006-09），委托有资质的单位处理。 焊渣：本项目焊接工序焊丝夹持部分使用后的废弃物和清理焊缝后产生的废弃物均为焊渣，产生量依据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“固体废物产生量的估算”，为焊丝使用量的1/11+4%。本项目焊材使用量为23t/a，则焊渣产生量约为3.011t/a，经厂方收集后出售处理。 废砂料：本项目喷砂过程中石英砂粒径逐渐变小从而丧失使用功能，会产生损耗，根据企业提供的资料，每年约补充5t新砂，其中50%以粉尘形式损耗，剩余50%为粒径较小、丧失使用功能的废砂料，则废砂料产生量约为2.5t/a，经厂方收集后出售处理。 废包装桶：本项目液压油、润滑油、切削液、水性漆使用过程中均会产生废包装桶，根据使用量以及包装规格计算，预计产生废包装桶1864个/a，平均每个为1.5kg，则产生废包装桶约2.796t/a。该废包装桶属于危险固废，编号为HW49（900-041-49），经厂方收集后委托有资质的单位处理。 沉降在地面的漆渣：本项目底漆、面漆喷漆过程中会有少量油漆沉降在地面成为漆渣，产生量约为底漆、面漆固份含量的10%，根据物料平衡，漆渣产生量为1.717t/a，属于危险固废，编号为HW12（900-252-12），经厂方收集后委托有资质的单位处理。 除尘装置吸收的除尘灰：本项目拟设置移动式粉尘净化装置对火焰切割烟尘吸收处理、设置布袋除尘装置对激光切割烟尘吸收处理、设置移动式焊接烟尘净化装置对焊接烟尘收集处理、设置布袋除尘装置对喷砂粉尘吸收处理，根据各台除尘装置的收集效率、吸收效率分析可知，吸收的除尘灰共计12.925t/a，经厂方收集后出售处理。 废液压油：本项目机械设备维修保养过程中会产生少量废液压油。根据同行业类比分析，本项目废液压油的产生量约为0.4t/a。废液压油属于危险废物，编号为HW08（900-218-08），委托有资质的单位处理。 废纸质过滤器：本项目密闭干式喷漆晾干房喷涂废气处理装置设有干式漆雾过滤器，干式过滤器中的迷宫式纸质过滤器吸附达饱和状态后需进行更换，干式漆雾过滤器迷宫式纸质过滤器使用量为600kg，每两个月更换一次，则吸附污染物后全厂废纸质过滤器产生量约为13.1951t/a（含吸附的漆渣6.0576t/a、水份3.5375t/a），属于危险固废，编号为HW49（900-041-49），经厂方收集后委托有资质的单位处理。 废过滤棉：本项目二级活性炭吸附装置前设置过滤棉进一步去除漆雾颗粒，主要用于去除大颗粒物质，防止活性炭堵塞，过滤棉吸附达饱和状态后需进行更换，根据企业介绍，本项目废气处理装置中过滤棉装填量为0.2t，每月更换一次，则本项目废过滤棉的产生量约为2.4t/a，属于危险废物，编号为HW49（900-041-49）。 废活性炭：本项目喷漆、晾干工序收集的有机废气共4.699t/a，拟采用一套二级活性炭吸附装置吸收处理，活性炭一旦不能满足吸附要求即进行更换。根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭，经计算本项目活性炭最少使用量为19.58t/a。为了保证活性炭箱体的吸收效果，本项目每级活性炭箱体的填充量均为2.5t，每季度更换一次，则废活性炭的产生量约为24.2291t/a（含吸附的有机废气4.2291t/a）。属于危险废物，编号为HW49（900-041-49），委托有资质的单位处理。 生活垃圾：本项目定员80人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量约12t/a，由当地环卫部门统一清运。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，首先需对本项目产生的副产物是否属于固体废物进行判定，判定依据（《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2017））及结果见表5-15： 表5-15 副产物产生情况汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产量（t/a） 种类判断 固废 副产品 依据 1 钢材边角料 切割下料工序 固态 钢材 552.5 √ -- 《固体废物鉴别标准通则》 2 废劳保用品 生产过程 固态 棉纱 3 √ -- 3 金属碎屑 精加工工序、切割下料工序、喷砂处理工序 固态 金属屑 53.3023 √ -- 4 废切削液 精加工工序 液态 有机化合物 表面活性剂、水 0.64 √ -- 5 焊渣 焊接工序 固态 金属氧化物 3.011 √ -- 6 废砂料 喷砂处理工序 固态 石英砂 2.5 √ -- 7 废包装桶 原料使用过程 固态 塑料 2.796 √ -- 8 沉降在地面的 漆渣 喷漆工段 固态 油漆 1.717 √ -- 9 除尘装置吸收 的除尘灰 移动式粉尘净化装置移动式焊烟净化装置布袋除尘装置 固态 颗粒物 12.925 √ -- 10 废液压油 机械设备维修 保养过程 液体 有机化合物、水 0.4 √ -- 11 废纸质过滤器 喷漆晾干废气 处理装置 固态 牛皮纸 13.1951 √ -- 12 废过滤棉 固态 纤维 2.4 √ -- 13 废活性炭 固态 活性炭 24.2291 √ -- 14 生活垃圾 职工生活 半固态 废塑料、废包装纸 12 √ -- 本项目固体废物产生及排放情况见表5-16： 表5-16 本项目固废产生及排放情况表 序号 废物来源 名称 性状 产生量 （t/a） 废物 类别 废物代码 拟采取的处理方式 1 切割下料工序 钢材边角料 固态 552.5 85 -- 厂方收集后出售处理 2 生产过程 废劳保用品 固态 3 HW49 900-041-49 环卫部门清运处理 3 精加工工序 切割下料工序 抛丸处理工序 金属碎屑 固态 53.3023 99 -- 厂方收集后出售处理 4 精加工工序 废切削液 液态 0.64 HW09 900-006-09 委托有资质单位处理 5 焊接工序 焊渣 固态 3.011 86 -- 厂方收集后出售处理 6 喷砂处理工序 废砂料 固态 2.5 99 -- 厂方收集后出售处理 7 原料使用过程 废包装桶 固态 2.796 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 8 喷漆工序 沉降在地面的漆渣 固态 1.717 HW12 900-252-12 委托有资质单位处理 9 移动式粉尘净化装置、移动式焊烟净化装置、布袋除尘装置 除尘装置吸收的除尘灰 固态 12.925 84 -- 厂方收集后出售处理 10 设备维修保养过程 废液压油 液态 0.4 HW08 900-218-08 委托有资质单位处理 11 喷漆晾干废气 处理装置 废纸质过滤器 固态 13.1951 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 12 废过滤棉 固态 2.4 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 13 废活性炭 固态 24.2291 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 14 职工生活 生活垃圾 半固态 12 99 -- 环卫部门清运处理

表5-17    本项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物 名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序 及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防治 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废劳保用品 | HW49 | 900-041-49 | 3 | 生产过程 | 固态 | 棉纱 | -- | 每天 | T、In | 密闭暂存于危废仓库 委托有资质的单位处理 |
| 2 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 0.64 | 精加工工序 | 液态 | 有机化合物 表面活性剂 水 | 有机化合物 表面活性剂 | 每半年 /每年 | T |  |
| 3 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 2.796 | 原料使用过程 | 固态 | 有机化合物 塑料 | 有机化合物 | 每天 | T |  |
| 4 | 沉降在地面的漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 1.717 | 喷漆工序 | 固态 | 油漆 | 油漆 | 每天 | T、In |  |
| 5 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 0.4 | 设备维修保养过程 | 液态 | 有机化合物 水 | 有机化合物 | 每月 | T、In |  |
| 6 | 废纸质过滤器 | HW49 | 900-041-49 | 13.1951 | 喷漆晾干废气处理装置 | 固态 | 牛皮纸、油漆 | 油漆 | 每季度 | T、In |  |
| 7 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 2.4 |  | 固态 | 纤维、有机物 | 有机物 | 每月 | T、In |  |
| 8 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 24.2291 |  | 固态 | 有机化合物 活性炭 | 有机化合物 | 每半年 | T |  |

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | FQ-1 | 喷砂处理 工序 | 喷砂粉尘 | 407.06mg/m3，8.8169t/a | 20.35mg/m3，0.4408t/a |
|  |  | FQ-2 | 喷漆晾干工序 | 非甲烷总烃 | 32.786mg/m3，4.699t/a | 3.28mg/m3，0.4699t/a |
|  |  |  |  | 染料尘 | 83.794mg/m3，6.7307t/a | 8.38mg/m3，0.6731t/a |
|  | 无组织 | 生产 车间 | 火焰切割 工序 | 切割烟尘 | -，1.2075t/a | -，0.058t/a |
|  |  |  | 激光切割工序 | 切割烟尘 | -，4.025t/a | -，0.0589t/a |
|  |  |  | 二保焊 焊接工序 | 焊接烟尘 | -，0.12t/a | -，0.0486t/a |
|  |  |  | 氩弧焊 焊接工序 | 焊接烟尘 | -，0.04t/a | -，0.0162t/a |
|  |  | 喷漆喷砂区域 | 喷砂处理 工序 | 喷砂粉尘 | -，0.1799t/a | -，0.027t/a |
|  |  |  | 喷漆晾干 工序 | 非甲烷总烃 | -，0.0959t/a | -，0.0959t/a |
|  |  |  |  | 染料尘 | -，0.1374t/a | -，0.1374t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 960t/a | COD | 400mg/l，0.384t/a | 300mg/l，0.288t/a |
|  |  | SS | 300mg/l，0.288t/a | 200mg/l，0.192t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/l，0.024t/a | 25mg/l，0.024t/a |
|  |  | TN | 35mg/l，0.0336t/a | 35mg/l，0.0336t/a |
|  |  | TP | 4mg/l，0.0038t/a | 4mg/l，0.0038t/a |
| 电离辐射电磁辐射 | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 切割下料工序 | 钢材边角料 | 552.5t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 生产过程 | 废劳保用品 | 3t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 精加工工序 切割下料工序 喷砂处理工序 | 金属碎屑 | 53.3023t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 精加工工序 | 废切削液 | 0.64t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 焊接工序 | 焊渣 | 3.011t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 喷砂处理工序 | 废砂料 | 2.5t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 原料使用过程 | 废包装桶 | 2.796t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 喷漆工序 | 沉降在地面的漆渣 | 1.717t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 移动式粉尘净化装置 移动式旱烟净化装置 布袋除尘装置 | 除尘装置吸收的除尘灰 | 12.925t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 设备维修保养过程 | 废液压油 | 0.4t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 喷漆废气处理装置 | 废纸质过滤器 | 13.1951t/a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废过滤棉 | 2.4t/a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废活性炭 | 24.2291t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 12t/a | 环卫部门清运处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声来源于光纤激光切割机、数控火焰等离子切割机、剪板机、带锯床、数控折弯机、液压式卷板机、波形板轧制线、普通车床、摇臂钻床、数控自动冲压机、压力机、气力输送溜槽轧制线、智能机器人焊接装置、多功能焊机、二氧化碳保护焊机、氩弧焊机、喷砂设备、行车、废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～100dB（A）。高噪声设备产生的噪声经过设备减震、厂房隔声后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在建筑施工过程中会对环境产生影响，主要对大气环境、声环境、振动等有一定影响，应加以控制，减少对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 1、大气环境 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、CH等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。 此外还有地面扬尘，根据类似的施工情况，扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm，易于在飞扬过程中沉降；其浓度可达30mg/m3以上，将超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 上述废气对周围大气环境的污染，以扬尘较为严重。为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位必须采取以下措施： （1）施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，缩小扬尘和尾气扩散范围。根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成的影响距离粉尘可减少40%，汽车尾气可减少30%。 （2）装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘。 （3）本项目采用商品混凝土进行浇制，只在进行砖墙砌筑时要使用搅拌机搅拌水泥砂浆，减小了对环境的影响。搅拌水泥砂浆应在临时工棚内进行，加袋装水泥时，尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，以减少水泥粉尘外溢。 （4）运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。故施工现场运输车辆和部分施工机械一方面应控制车速，使之小于40km/h，以减少行使过程中产生的道路扬尘；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。 （5）燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油。 （6）建议对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 （7）在较大风速时，应停止施工。 （8）湿作业（如胶水和涂料喷刷）时，织物面板、顶棚饰面和可移动隔墙等可能成为挥发性有机物的“吸收器”，因此应按序施工，将湿作业安排在安装“吸收器”之前，若在室内作业，应对建筑物进行强制性通风。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。 2、水环境 施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污。还有施工人员的生活污水。施工期间防止水环境污染的主要措施为： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）施工现场因地制宜，建造沉淀池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 （4）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。 3、声环境 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、打桩机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值见下表： 表7-1 施工机械设备噪声值一览表 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB（A） 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB（A） 1 挖掘机 82 5 起重机 82 2 推土机 76 6 卡车 85 3 搅拌机 84 7 电锯 84 4 夯土机 83 8 打桩机 105 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。施工噪声对周边声环境的影响采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）进行评价。 表7-2 施工噪声限值 单位：dB（A） 时间 类别 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 施工场界噪声 70 55 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 根据点声源距离衰减公式：△L=20lg(r/r0) 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值 r——监测点距声源的距离 r0——参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。得出噪声衰减的结果见下表： 表7-3 施工噪声值随距离衰减的关系 距离（m） 1 10 50 60 100 150 200 250 400 ΔL[dB（A）] 0 20 34 35 40 43 46 48 52 施工机械挖掘机、搅拌机、打桩机的施工噪声随距离衰减后的见下表： 表7-4 施工噪声随距离衰减后的情况 距离（m） 10 50 60 100 150 200 250 300 400 500 打桩机的影响值[dB（A）] 105 91 90 85 80 79 77 76 73 70 挖掘机的影响值[dB（A）] 82 68 67 62 59 56 54 53 50 47 搅拌机的影响值[dB（A）] 84 70 69 64 61 58 56 55 52 49 由上表可见，昼间距打桩机100m以内为施工机械超标范围，夜间打桩机禁止施工，其他施工机械昼间必须在50米以外才能达标，夜间在300m以外才能达到作业噪声限值。另外，各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。 施工噪声是暂时的，但它对环境影响较大，敏感目标均将受到施工机械噪声的影响，尤其是夜间的影响较重。 由此可见，工程施工时，施工噪声昼间将会产生扰民影响，夜间对居民影响很大。根据以上分析，要求建设单位在施工期与受影响居民相邻处设置隔音壁（墙），并采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工机械放置在远离居民点的位置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，加装减振、消声、吸声设备。 （3）精心安排，减少昼间施工噪声影响时间，禁止夜间施工。如需夜间施工，需按国家有关规定到环境保护行政主管部门及时办理夜间施工许可手续，并张贴安民告示。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。对施工运输车辆安装消声器。 4、振动 预制桩施工对环境效应主要表现在挤土问题及打桩的振动等对周围环境、邻近建筑物及地下管线的不利影响。 （1）在沉桩区域周围设置防挤、防渗墙壁可有效地限制沉桩引起的变位及超孔隙水压力对邻近建筑物的影响。 （2）为了缩短沉桩振动影响时间和减少振动影响程度，可在沉桩施工中采用特殊缓冲垫材或缓冲器，合理选择低振动强度和高施工频率的桩锤，采取桩身涂覆减少摩阻力的材料以及与预钻孔法、掘削法、水冲法、静压法相结合的沉桩施工工艺，控制沉桩施工顺序等防护措施。 5、固体废弃物 施工期垃圾主要为建筑垃圾及施工队伍产生的生活垃圾。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾由环卫所统一清运，以减少对周围环境的影响。 6、弃土 来源：地基开挖、场地清理等原因将产生许多弃土，这些弃土会造成晴天尘土飞扬、雨天满地泥泞的状况，严重影响交通运输和附近居民和过路行人的呼吸健康，也影响市容和景观。 措施：注意对施工现场进行及时清扫和洒水防止扬尘；弃土及时外运，并全部外卖用于新建企业场地平整或垫路，车辆运输弃土时，应为车辆配备篷布，防止运输过程中的风吹扬尘。同时由于管线施工中土石方的挖掘和堆场扬尘随施工路段不同而异，影响局部环境，属短期影响，其影响随施工结束而消失。通过采取以上措施扬尘对周围环境影响不大。 7、对生态的影响分析 由于施工道路基本全部硬化，只要加强施工管理，不刻意破坏路两边的树木和花草，项目施工对生态的影响较小。 8、水土流失 在施工及暂存过程应注意以下几点： ①建设项目土石方开挖时，要求至上而下、分层开挖，土石分区堆放，以便回填利用：开挖渣料临时堆放时，要求将易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用； ②对于易流失地段，可采用编制袋装料砌挡墙临时拦挡。弃渣堆放时，应先拦后弃。 ③加强施工管理：要求工程开挖渣料临时堆放时需采取必要拦挡及排水措施，严禁开挖渣料乱堆乱放或是直接弃于沟渠内。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目建成投产后，产生的废气污染物主要为火焰切割、激光切割工序产生的切割烟尘，焊接成型工序产生的焊接烟尘，表面喷砂处理工序产生的喷砂粉尘，底漆、面漆喷漆晾干过程中产生的喷漆、晾干废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）。 （1）废气治理措施分析： ①火焰切割、激光切割工序产生的切割烟尘 本项目原材料钢板、不锈钢根据不同厚度通过数控火焰等离子切割机、数控光纤激光切割机进行切割下料，切割过程中均会有切割烟尘产生。根据工程分析，火焰切割烟尘产生量为1.2075t/a、激光切割烟尘产生量为4.025t/a。由于数控火焰等离子切割机为敞开式的工作平台、数控光纤激光切割机自带全包围密闭收集装置，本项目拟对火焰切割机设置移动式粉尘净化装置吸收处理，对激光切割切割烟尘经全包围密闭收集装置吸收处理后通过布袋除尘装置吸收处理。移动式粉尘净化装置收集效率可达80%，处理效率可达85%，则未被捕集的烟尘量为0.3864t/a，其中85%由于自身重力沉降在地面，剩余15%约0.058t/a以无组织形式排放于生产车间内。火焰切割工序每天作业按4小时计，排放速率为0.0483kg/h；激光切割全包围密闭收集装置收集效率可达95%，布袋除尘装置粉尘吸收效率可达95%，则未被捕集的激光切割烟尘量为0.3924t/a，其中85%由于自身重力沉降在地面，剩余15%约0.0589t/a以无组织形式排放于生产车间内。激光切割工序每天作业按6小时计，排放速率为0.0327kg/h。 移动式粉尘净化器工作原理：移动式粉尘净化器主要用于焊接、切割等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等，可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。通过风机引力作用，切割烟尘经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流进行分离。首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，之后经出风口达标排出。通常情况下对颗粒物的净化效率约85%以上，本项目取85%。 ②焊接工序产生的焊接烟尘 本项目生产车间设有焊接区域，利用二保焊机、氩弧焊机以非固定工位的方式对各工件进行焊接，焊接过程中会有焊接烟尘产生，主要污染物为颗粒物。根据工程分析，二保焊焊接烟尘产生量为0.12t/a、焊接时间为1026h/a，氩弧焊焊接烟尘产生量为0.04t/a、焊接时间为1111h/a，则颗粒物产生速率分别为0.117kg/h和0.036kg/h。厂方拟对二保焊焊接烟尘、氩弧焊焊接烟尘均配置移动式焊烟净化装置吸收处理，该净化器废气捕集效率以70%计，除尘效率以85%计，则未被捕集的焊接烟尘为0.0486t/a和0.0162t/a，无组织排放于生产车间内，排放速率分别为0.0474kg/h、0.0146kg/h。 移动式焊接烟尘净化装置除尘流程为：焊接烟尘→吸气臂→软管→支管→总管→滤筒除尘器→防火阀→排风机。烟尘除尘系统由烟尘收集装置、排风管、滤桶净化器、排风机、控制系统等组成。 A、风管 软管：以进口尼龙布被覆，内以螺旋钢丝支撑，尼龙布热压粘接钢丝之上、下层，以强化附着粘力及拉力。高伸缩弯曲性，施工容易，抗老化，使用时间长。 风管：进风管道及排风管采用镀锌板制作，各风管接头之间采用公母结构配合，接口部分带有密封材料。 B、吸气臂 长度4米，管径160mm，入口带防火网、调节阀。伸缩式吸气臂空间占用率小，非常适合狭小的区域使用。伸缩式吸气臂的骨架采用大小两节金属管，可伸缩，而上部吸气臂固定的位置和下吸气罩的部位为万向节设计。整根吸气臂使用灵活，空间占用率小。每个焊接工位对应1套吸气臂。 C、滤筒净化器 采用美国唐纳森结构，维护简单。滤筒净化器有壳体、过滤单元、贮气包、电磁脉冲阀，脉冲控制仪，集灰斗等组成。 滤筒净化器工作原理：含尘气流由下部风口进入气箱，通过导流挡板将气流均匀分配至过滤元件。在过滤元件的作用下，粉尘被吸附在过滤元件表面，洁净的空气通过出口管道排出，脉冲阀在控制仪的控制下对过滤元件进行轮流清灰。过滤零件采用垂直安装方式，可以保证良好的清灰效果。 净化器滤材的清洁通过由脉冲控制仪控制的喷吹装置实现。当净化器运行一段时间以后，细微的粉尘吸附在滤材表面，使得滤材的透气性降低。每隔一定时间由脉冲控制仪发出信号，控制电磁阀，洁净的压缩空气由阀口喷出，滤材表面吸附的微尘在气流作用下被清除，落在室体下部的集成斗中。脉冲喷吹需0.4-0.6MPa的洁净压缩空气，运行中需保持连续且恒定不变的供气量。 D、排风系统机 排风系统由排风机，排风管道等组成。每套装置风机吸收风量为2000～3000m3/h。 图7-1 焊接烟尘净化系统示意图 ③表面喷砂处理工序产生的喷砂粉尘 本项目建成投产后，厂方拟在生产车间东南角单独隔出22.8m×18m×9.6m的喷漆喷砂区域，在该区域内设置一座8m×4m×3m的密闭喷砂房，长袋脉冲除尘器半成品表面涂装前需在此密闭喷砂房内进行表面喷砂处理，表面喷砂处理过程中会有粉尘产生。根据工程分析，表面喷砂处理工序粉尘产生量为8.9968t/a，工作时间1805h/a。本项目密闭喷砂房顶部设有吸风装置，喷砂粉尘经密闭喷砂房顶部吸风管路系统负压收集后进入布袋除尘装置吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-1）排放。 图7-2 密闭喷砂房粉尘收集系统示意图 布袋除尘器原理：含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后清灰控制器向布袋电磁阀发出信号，随着布袋阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批），布袋除尘器的除尘效率通常可以达到95%以上。 图7-3 布袋除尘装置结构示意图 布袋除尘装置具体参数见表7-5： 表7-5 布袋除尘装置技术参数表 序号 参数名称 参数值 1 设计风量 12000m3/h 2 滤袋个数 240 3 滤袋规格 Φ138×2500 4 过滤面积 250m2 5 过滤风速 0.8m/min 6 滤袋材质 涤纶针刺毡（防静电） 7 清灰方式 离线清灰 8 净化效率 ≥95% 9 烟气温度 25℃ 10 出口浓度 ≤25mg/m3 11 漏风率 ＜3% 12 阻力损失 ＜1500Pa 13 设计耐压等级 -8000Pa 14 清灰工作压力 0.25-0.35MPa 本项目表面喷砂处理工序布袋除尘装置吸收风量为12000m3/h，年工作时间1805小时，顶部吸风装置收集效率为98%，布袋除尘装置吸收效率达95%，则该工序喷砂粉尘经布袋除尘装置吸收处理后排放量为0.4408t/a，排放浓度为20.35mg/m3，排放速率为0.2442kg/h。排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”二级标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 剩余2%吸风装置未收集到的粉尘中85%由于自身重力沉降在地面，15%无组织排放，则喷砂处理工序粉尘无组织排放量约为0.027t/a，排放速率0.0149kg/h，无组织排放于喷漆喷砂区域内。 ④喷漆晾干工序产生的有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘） 本项目建成投产后，拟在生产车间东南角单独隔出22.8m×18m×9.6m的喷漆喷砂区域，在该区域内设置一座10m×8m×3m的密闭干式喷漆晾干房，脱硫除尘器、长袋脉冲除尘器、智能检测设备半成品工件在同一个密闭干式喷漆晾干房内完成底漆喷漆晾干、面漆喷漆晾干，喷漆、晾干过程中产生有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）。根据工程分析，底漆、面漆喷漆晾干过程中产生有机废气（非甲烷总烃）4.7949t/a、漆雾废气（染料尘）6.8681t/a，喷漆有效工作时间2295h、晾干工作时间1800h。厂方拟在该密闭干式喷漆晾干房设置一套“干式漆雾过滤器”，对有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）吸收处理后通过一套“过滤棉+二级活性炭吸收装置”吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-2）高空排放。 干式漆雾过滤（过滤棉）装置工作原理：干式漆雾过滤装置是一种干式处理设备，漆雾经风机负压抽风，第一道先经过V型漆雾过滤纸，V型干式漆雾过滤纸的褶皱结构可有效吸收过喷废气，同时强制改变过喷气流方向流动。比空气重的颗粒便会粘附在纸壁上，不会随气流带走。过喷物从褶里低部填充，直至过滤物完全堵塞便需更换。V型结构深度承载，过滤效率会随饱和度增加而增加，漆雾通过进气口时速度减缓、方向以三维空间的路径加以控制，使漆雾中的漆雾粒子与稀释剂在减速后遭到拦截、碰撞形成惰性分离，把漆雾粒子聚积在V型槽内，空气由出气口排出，细小漆污点从V型过滤逃离再经第二层玻璃纤维漆雾毡，玻璃纤维漆雾毡渐密式的结构特点，具有透风量大、捕捉率高的特点，风阻小，疏密式的滤材，可根据尘埃大小，被阻挡在不同密度的层次，更有效的容纳较多的漆雾尘。对于细小漆雾的颗粒逃离出来，在后再加装初效过滤棉，具有过滤效果好、风阻小等特点，后段还可加设废气活性炭过滤器，活性炭纤维是采用纤维状非织布与活性炭粉经特殊工艺加工制成。由于活性炭高效的吸附、过滤性能，使该产品具有良好的空气净化效果。“干式漆雾过滤器+过滤棉”对漆雾废气的吸收效率可达90%以上。 二级活性炭吸附装置：二级活性炭吸附装置是由两个独立的活性炭吸附箱体串联而成的吸附装置。每级活性炭吸附箱体是由活性炭纤维筒吸附装置、排风管和排风机、排气筒等组成。该装置在系统主风机的作用下，废气从塔体进风口处进入吸附塔体内的各吸附单元，利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力将有机废气分子吸附质吸引附着在吸附剂表面，经吸附后的干净气体透过吸附单元进入塔体内的净气室并汇集至风口排出。随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，所以活性炭在使用过程中性能会逐渐衰减，需定期进行更换。根据《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理 2012 年第37卷第6期）中数据，单级活性炭吸附装置对有机废气去除效率通常可达70%，故二级活性炭吸附装置去除效率可达90%以上。单级处理装置结构示意图见图7-4： 图7-4 活性炭吸附装置结构示意图 本项目活性炭装置主要由稳压箱、活性炭吸附装置、离心机组成，采用耐水蜂窝煤活性炭（100×100×100），比表面积>850m2/g，一次可吸附有机物24%t/t，密度ρ=550g/L，每级装填量均为2.5t，活性炭每季度更换一次。活性炭吸附装置技术参数见表7-6： 表7-6 活性炭吸附装置技术参数一览表 序号 项目 单位 技术指标 1 活性炭类型 — 蜂窝状活性炭 2 活性炭形状 — 10cm方块状 3 密度 kg/m3 0.55 4 比表面积 m2/g 900～1600 5 总孔容积 cm3/g 0.63 6 水分 % ≤5 7 单位面积重 g/m2 200~250 8 着火点 ℃ ＞500 9 吸附阻力 Pa 700 10 碘值 mg/g ≥800 11 结构形式 — 抽屉式 12 填充量 t/次 每级2.5t 13 更换周期 — 每季度 14 气体流速 m/s 0.423 15 停留时间 s 0.473 本项目每一级活性炭吸附装置的设计箱体尺寸为2.7m（长）×2.3m（宽）×1.8m（高），活性炭有效填充长度为2.5m，吸附装置内平铺4层活性炭，单层炭层厚度0.2m，每层活性炭层平均间隔约为0.2m。每一级活性炭吸附装置内活性炭有效容积为2.5×2.3×0.2×4=4.6m3，活性炭密度为0.55g/cm3，则每一级活性炭箱体内活性炭装填量为4.6×0.55=2.53t，与参数表内活性炭装填量相符。本项目活性炭吸附装置的设计风量为35000m3/h=9.722m3/s，过滤风速=9.722/（2.5×2.3×4）=0.423m/s，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ2026-2013）》中“采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s”的要求。停留时间=0.2/0.423=0.473s，符合设计要求。 工作人员应根据计划定期检查、维护和更换必要的部件和材料，维护人员应做好相关记录，废气治理设备的维护应纳入全厂的设备维护计划中。更换下来的活性炭厂内不再生，按照危废暂存要求做好防雨、防渗漏等措施，于厂内暂存后，委托有资质单位外运处置。 本项目密闭干式喷漆晾干房废气处理装置设计风量为35000m3/h，喷漆晾干房为密闭设置，对有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）收集效率可达98%。“干式漆雾过滤器+过滤棉”对漆雾废气（染料尘）处理效率为90%，二级活性炭吸附装置对有机废气（非甲烷总烃）处理效率为90%，则底漆、面漆喷漆晾干过程中有机废气（非甲烷总烃）排放量为0.4699t/a，排放浓度为3.28mg/m3，排放速率为0.1147kg/h，排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内；漆雾废气（染料尘）排放量为0.6731t/a，排放浓度为8.38mg/m3，排放速率为0.2933kg/h，排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“染料尘”二级标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 收集系统未收集到的有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）为无组织排放，有机废气（非甲烷总烃）无组织排放量为0.0959t/a，排放速率为0.0234kg/h；漆雾废气（染料尘）无组织排放量为0.1374t/a，排放速率为0.0599kg/h，直接经车间排风系统排到喷漆喷砂区域外。 图7-5 本项目废气收集、治理流向图 （2）排气筒设置合理性分析： 本项目周围200米范围内最高建筑物均不超过15m，排气筒高度均≥20米，排放高度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的有组织排放相关要求。本项目排气筒直径、排风量、风速等参数见表7-3，排气筒风速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s左右的要求。因此，本项目排气筒的设置是合理的。 （3）环境影响分析： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作等级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行计算。本项目有组织废气、无组织废气具体源强参数详见表7-7、7-8： 表7-7 本项目有组织废气源强一览表 编号 名称 排气筒底部 中心坐标（°） 排气筒底部海拔高度m 排气筒 高度m 排气筒出口内径m 烟气流速（m/s） 烟气温度℃ 污染物排放 速率(kg/h） X Y FQ-1 喷砂粉尘 120.5187 32.5099 5.0 20 0.55 14.04 25 0.2442 FQ-2 非甲烷总烃 120.5187 32.5098 5.0 20 0.9 15.29 25 0.1147 染料尘 0.2933 表7-8 本项目无组织废气源强一览表 污染源名称 面源起点坐标（°） 海拔高度m 矩形面源 污染物排放速率 （kg/h） X Y 长度 宽度 与正北向 夹角° 有效 高度 粉尘 非甲烷总烃 生产车间 120.5184 32.5098 5.0 99 48.48 5 12.6 0.143* / 喷漆喷砂区域 120.5188 32.5098 5.0 22.8 18 5 9.6 0.0748 0.0234 注：生产车间粉尘排放速率按火焰切割、激光切割、二保焊焊接、氩弧焊焊接同时发生时的最大速率进行计算。 估算模式所用参数见表7-9： 表7-9 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) -- 最高环境温度 39.9°C 最低环境温度 -12 °C 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 评级工作等级确定： 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-10 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 点源 FQ-1 PM10 450 12.35 2.74 / FQ-2 非甲烷总烃 2000 5.15 0.26 / PM10 450 13.18 2.93 / 面源 生产车间 TSP 900 63.78 7.09 / 喷漆喷砂区域 TSP 900 77.76 8.64 / 非甲烷总烃 2000 27.03 1.35 / 综合分析，本项目Pmax最大为喷漆喷砂区域产生的无组织颗粒物，Pmax值为8.64%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。各个点源和面源最大Pmax和D10%预测结果见表7-11、7-12： 表7-11 点源最大Pmax和D10%估算结果一览表 污染物 FQ-1 FQ-2 PM10 非甲烷总烃 PM10 距源中心下风向距离D（m） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率 （%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率（%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率（%） 25 3.04 0.68 0.59 0.03 1.51 0.33 50 4.64 1.03 2.21 0.11 5.66 1.26 75 10.43 2.32 4.55 0.23 11.64 2.59 100 11.90 2.64 5.11 0.26 13.07 2.91 125 12.31 2.74 5.15 0.26 13.16 2.92 150 11.75 2.61 5.08 0.25 13.00 2.89 175 10.92 2.43 4.85 0.24 12.41 2.76 200 10.06 2.24 4.66 0.23 11.92 2.65 225 9.97 2.21 4.68 0.23 11.97 2.66 250 9.71 2.16 4.56 0.23 11.66 2.59 275 9.29 2.06 4.36 0.22 11.15 2.48 300 9.82 2.18 4.61 0.23 11.79 2.62 325 10.01 2.22 4.70 0.24 12.02 2.67 350 10.06 2.24 4.73 0.24 12.09 2.69 375 10.01 2.22 4.70 0.24 12.02 2.67 400 9.88 2.20 4.64 0.23 11.87 2.64 425 9.71 2.16 4.56 0.23 11.66 2.59 450 9.49 2.11 4.46 0.22 11.40 2.53 475 9.26 2.06 4.35 0.22 11.12 2.47 500 9.01 2.00 4.23 0.21 10.82 2.41 下风向最大浓度及占标率 12.35 2.74 5.15 0.26 13.18 2.93 最大地面浓度距离（m） 119 130 130 D10%最远距离 / / / 表7-12 面源最大Pmax和D10%估算结果一览表 污染物 生产车间 喷漆喷砂区域 TSP TSP 非甲烷总烃 距源中心下风向距离D（m） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率 （%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率（%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率（%） 25 35.07 3.90 77.12 8.57 26.81 1.34 50 44.98 5.00 58.97 6.55 20.50 1.02 75 52.31 5.81 52.17 5.80 18.14 0.91 100 63.69 7.08 42.25 4.70 14.69 0.73 125 59.98 6.66 34.04 3.78 11.83 0.59 150 53.31 5.92 29.04 3.23 10.10 0.50 175 47.85 5.32 28.66 3.18 8.96 0.45 200 43.72 4.86 26.00 2.89 8.13 0.41 225 40.43 4.49 23.89 2.65 7.47 0.37 250 37.71 4.19 22.16 2.46 6.93 0.35 275 35.37 3.93 20.70 2.30 6.48 0.32 300 33.38 3.71 19.46 2.16 6.09 0.30 325 32.50 3.61 18.39 2.04 5.75 0.29 350 30.82 3.42 17.44 1.94 5.46 0.27 375 29.35 3.26 16.61 1.85 5.20 0.26 400 28.03 3.11 15.87 1.76 4.96 0.25 425 26.85 2.98 15.20 1.69 4.76 0.24 450 25.78 2.86 14.60 1.62 4.57 0.23 475 24.81 2.76 14.05 1.56 4.40 0.22 500 23.92 2.66 13.55 1.51 4.24 0.21 下风向最大浓度及占标率 63.78 7.09 77.76 8.64 27.03 1.35 最大地面浓度距离（m） 102 27 27 D10%最远距离 / / / 由表7-11、7-12可知，本项目建成投产后，有组织、无组织排放的大气污染物颗粒物、非甲烷总烃最大地面浓度占标率均＜10%。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气环境影响评价等级为二级，根据预测结果，上述污染物最大落地浓度所占标准份额较小，远小于标准值，不会改变区域环境空气质量等级，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 （4）大气环境防护距离 大气防护距离不再区分点源和面源，防护距离针对整个企业，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中估算模型进行计算，无组织废气排放无超标点，可不设置大气环境防护距离，对周围大气影响在可控范围内。 3、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m，根据该单元面积S(m2)计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 项目所在地年平均风速为2.6m/s，A、B、C、D参数选取见表7-13： 表7-13 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。本项目的卫生防护距离计算详见表7-14： 表7-14 卫生防护距离计算表 无组织 排放源 污染物名称 卫生防护距离计算系数 S (m2) Qc (kg/a) 卫生防护距离L(m) A B C D L计 L 生产车间 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 4799.52 0.143 10.238 50 喷漆喷砂区域 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 410.4 0.0748 23.379 50 非甲烷总烃 470 0.021 1.85 0.84 0.0234 4.588 50 根据计算，产生有害气体无组织排放单元的卫生防护距离均小于50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91）中的规定，产生有害气体无组织排放单元的防护距离小于100m时，其级差为50m，并且当有两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，则提一级。根据上表的计算结果，根据卫生防护距离的确定原则，最终确定本项目卫生防护距离为以生产车间边界向外50m、喷漆喷砂区域边界向外100m形成的包络线，卫生防护距离包络线见附图2。该项目卫生防护距离内无居民等敏感保护目标，符合卫生防护距离的要求。 综上所述，本项目生产过程中产生的废气可达标排放，对当地的大气环境质量影响较小。 表7-15 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 江苏显赫智能装备有限公司环保自动化设备及智能检测系统制造项目 评价等级 与范围 评价等级 一级 □ 二级 ( 三级 □ 评价范围 边长=50km □ 边长=5～50km □ 边长=5km ( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a □ 500～2000t/a □ ≤500t/a ( 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3）其他污染物（ TSP、非甲烷总烃 ） 包含二次PM2.5 □ 不包含二次PM2.5 ( 评价标准 评价标准 国家标准 ( 地方标准 □ 附录D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区 □ 二类区 ( 一类区和二类区 □ 评价基准年 （ 2019 ）年 环境空气质量现状 调查数据来源 长期例行监测数据 □ 主管部门发布的数据 ( 现状补充监测 □ 现状评价 达标区 □ 不达标区 ( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 □ 现有排放源 □ 拟替代的 污染源 □ 其他在建、拟建项目污染源 □ 区域污染源 □ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF□ 网络模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km □ 边长5～50km □ 边长=5km □ 预测因子 预测因子（ ） 包含二次PM2.5 □ 不包含二次PM2.5 □ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% □ C本项目最大占标率>100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10% □ C本项目最大占标率>10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30% □ C本项目最大占标率>30% □ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率>100% □ 保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加值 C叠加 达标 □ C叠加 不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20% □ k>-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子（颗粒物、非甲烷总烃） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测 □ 环境质量监测 监测因子（ ） 监测点位数（ ） 无监测 ( 评价结论 环境影响 可接受 ( 不可接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ 0 ）m 污染源年排放量 SO2：（ ）t/a NOx：（ ）t/a 颗粒物：（1.46）t/a VOCs：（0.5658）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”； “（ ）”为内容填写项 2、水环境影响分析 （1）本项目废水排放情况 本项目建成投产后产生生活污水960t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，水质简单且浓度较低，经厂内化粪池预处理后经市政污水管网排入海安恒泽水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河，对周围环境的影响在可接受范围内。本项目实施“雨污分流”，污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表7-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放 规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活 污水 pH、COD SS、NH3-N TN、TP 海安恒泽水务有限公司 间歇 TW001 化粪池 / DW001 是 企业 总排 表7-17 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 FW-1 COD 300 0.00096 0.288 SS 200 0.00064 0.192 NH3-N 25 0.00008 0.024 TN 35 0.000112 0.0336 TP 4 0.0000127 0.0038 全厂排放口合计 COD 0.288 SS 0.192 NH3-N 0.024 TN 0.0336 TP 0.0038 表7-18 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理位置 废水 排放量 （万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 FW-1 120.5186 32.5092 0.096 污水 处理厂 间歇 / 海安恒泽水务有限公司 pH 6-9 COD 50 SS 10 NH3-N 5 TN 15 TP 0.5 （2）评价等级 本项目生活污水经化粪池预处理后纳入海安恒泽水务有限公司集中处理，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。 （3）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目生活污水经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安恒泽水务有限公司集中处理，深度处理后排入老通扬运河，对周围环境影响较小。 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后成为污泥被清掏。一般情况下，化粪池对于COD及SS的去除率为30%左右，对其他污染物去除能力较差。生活污水经化粪池预处理后，各污染物排放浓度为COD：300mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L、TN：35mg/L、TP：4mg/L，能够达到海安市白甸镇污水处理厂的接管标准。 （4）海安恒泽水务有限公司概况： 海安恒泽水务有限公司位于江苏海安经济开发区精细化工园化工大道（北侧），其前身为南通祥源污水处理有限公司，一期工程设计污水处理能力为8000m3/d，二期工程设计污水处理能力为12000m3/d，服务面积528公顷。目前，海安恒泽水务有限公司一期工程已进入正常运转阶段，二期待建。采用“水解＋ABS曝气+二氧化氯消毒”的处理工艺，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，排入老通扬运河。 海安恒泽水务有限公司污水处理工艺流程见图7-6： 图7-6 海安恒泽水务有限公司处理工艺流程图 （5）依托污水处理设施的环境可行性评价： ①水量：本项目废水总量为3.2t/d，约占海安恒泽水务有限公司处理能力的 0.04%，从废水水量来说，接纳本项目废水是可行的。 ②水质：本项目废水仅为生活污水，经厂内预处理后水质简单，能够达到污水处理厂接管控制标准，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标处理排放。因此从水质上说，接纳本项目废水是可行的。 ③管网和污水处理厂建设进度：目前海安恒泽水务有限公司基建工程已完成，项目所在地区域污水管网铺设已经到位。 综上所述，本项目废水纳入海安恒泽水务有限公司集中处置可行，废水经海安恒泽水务有限公司处理后达标排放，对周围地表水环境的影响在可接受范围内。 表7-19 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 江苏显赫智能装备有限公司环保自动化设备及智能检测系统制造项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 ( 水文要素影响型 □ 水环境 保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □； 间接排放 (； 其他 □ 水温 □； 径流 □； 水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染□；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □； 在建 □ 拟建 □； 其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体 水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源 开发利用状况 未开发 □； 开发量40%以下 □； 开发量40%以上 □ 水文情势 调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □； 其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（ ）km； 湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ pH、 COD、SS、NH3-N、TP ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 □；不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 □；不达标 ( 水环境保护目标质量状况 (：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区 ( 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □； 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境 影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） （COD） （SS） （氨氮） （TN） （TP） （0.288） （0.192） （0.024） （0.0336） （0.0038） （300） （200） （25） （35） （4） 替代源 排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量 确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m； 鱼类繁殖期（ ）m； 其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (； 其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 ( 手动 □；自动 □；无监测 ( 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 ( 不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，填“√”； “（ ）”为内容填写项 3、声环境影响分析： （1）主要噪声源强的确定 本项目噪声来源于光纤激光切割机、数控火焰等离子切割机、剪板机、带锯床、数控折弯机、液压式卷板机、波形板轧制线、普通车床、摇臂钻床、数控自动冲压机、压力机、气力输送溜槽轧制线、智能机器人焊接装置、多功能焊机、二氧化碳保护焊机、氩弧焊机、喷砂设备、行车、废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～100dB（A）。产噪设备噪声源强见表7-20： 表7-20 主要噪声源强表 序号 声源名称 数量（台） 单台设备 声源强度 dB(A) 所处位置 降噪 效果dB(A) 距离敏感点距离（m） 东侧 南侧 西侧 北侧 北侧 居民 1 光纤激光切割机 2 80～83 生产 车间 ≥20 20 125 90 25 100 2 数控火焰等离子 切割机 2 80～83 20 115 90 35 110 3 剪板机 2 85～88 30 125 80 25 100 4 带锯床 2 80～83 40 125 70 25 100 5 数控折弯机 4 80～83 50 125 60 25 100 6 液压式卷板机 4 80～83 80 100 30 50 125 7 波形板轧制线 1 80～83 80 90 30 80 155 8 普通车床 2 85～88 65 125 45 25 100 9 摇臂钻床 4 85～88 80 125 30 25 100 10 数控自动冲压机 1 95～98 95 125 15 25 100 11 压力机 1 95～98 90 125 10 25 100 12 气力输送溜槽 轧制线 4 85～88 60 90 50 80 155 13 废气处理装置 引风机 2 85～88 15 90 95 80 155 14 智能机器人 焊接装置 8 75～78 ≥10 40 110 70 60 175 15 二氧化碳保护焊机 5 75～78 40 110 70 60 175 16 氩弧焊机 5 75～78 40 110 70 60 175 17 喷砂设备 1 90～93 20 90 100 80 155 18 行车 12 80～83 20 90 20 20 95 （2）噪声控制措施 厂方将主要产噪设备合理布局，根据不同设备采取相应的降噪措施，具体如下： ① 控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号设备，从源头上控制噪声产生。 ②设备减振、隔声 对光纤激光切割机、数控火焰等离子切割机、剪板机、带锯床、数控折弯机、液压式卷板机、波形板轧制线、普通车床、摇臂钻床、数控自动冲压机、压力机、气力输送溜槽轧制线、废气处理装置引风机等设备在机组与地基之间安置减振底座，可以降噪约10dB（A）左右。 ③加强建筑物隔声措施 各类设备均安置在室内，生产时门窗关闭，有效利用了建筑隔声，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施并经距离衰减后，降噪量约10dB（A）左右。 ④强化生产管理 定期对设备进行检查维护，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。 ⑤合理布局 车间布置时尽量将噪声较集中的设备布置在生产车间中部位置，其他噪声源尽可能远离厂界。 （3）噪声预测模式 本项目厂址位于《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类区域，根据《环境影响评价 声环境》（HJ2.4-2009）规定，确定本项目声环境影响评价工作等级定为二级。选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： 声环境影响预测模式： 式中： Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 本项目高噪声设备安置于车间内，生产时门窗关闭，设计隔声达10dB（A）以上。 （4）预测结果 设备噪声对各预测点的影响值见表7-21： 表7-21 本项目主要噪声源强表 序号 声源名称 数量 （台） 单台设备 声源强度dB(A) 降噪效果 dB(A) 距离敏感点距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 北侧 居民 1 光纤激光切割机 2 80～83 ≥20 39.99 24.07 26.93 38.05 33.56 2 数控火焰等离子 切割机 2 80～83 39.99 24.80 26.93 35.13 33.18 3 剪板机 2 85～88 41.47 29.07 32.95 43.05 31.01 4 带锯床 2 80～83 33.97 24.07 29.11 38.05 28.01 5 数控折弯机 4 80～83 35.04 27.08 33.46 41.06 29.02 6 液压式卷板机 4 80～83 30.96 29.02 39.48 35.04 27.08 7 波形板轧制线 1 80～83 24.94 23.92 33.46 24.94 24.19 8 普通车床 4 85～88 34.75 29.07 37.95 43.05 31.01 9 摇臂钻床 4 85～88 35.96 32.08 44.48 46.06 34.02 10 数控自动冲压机 1 95～98 38.45 36.06 54.48 50.04 38.00 11 压力机 1 95～98 38.92 36.06 56.65 50.04 44.00 12 气力输送溜槽 轧制线 4 85～88 38.46 34.94 40.04 35.96 44.21 13 废气处理装置 引风机 2 85～88 47.49 31.93 31.46 32.95 27.20 14 智能机器人 焊接装置 8 75～78 ≥10 44.99 36.20 40.13 41.47 32.17 15 二氧化碳保护焊机 5 75～78 42.95 34.16 38.09 39.43 30.13 16 氩弧焊机 5 75～78 42.95 34.16 38.09 39.43 30.13 17 喷砂设备 1 90～93 54.98 43.92 43.00 44.94 39.19 18 行车 12 80～83 55.77 44.71 56.77 55.77 48.24 总影响值 58.2 47.4 58.2 58.3 51.3 各预测点最终预测结果(已考虑屏障隔声、建筑隔声、绿地隔声及环境因素等因素)见表7-22： 表7-22 厂界各测点声环境影响预测结果 单位：dB（A） 测点位 昼间 点号 位名 背景值 贡献值 预测值 评价结果 1 N1北厂界 53.4 58.3 59.5 达标 2 N2西厂界 52.9 58.2 59.3 达标 3 N3南厂界 52.5 53.7 58.6 达标 4 N4东厂界 53.1 59.4 59.3 达标 5 N5北侧居民点 51.6 51.3 54.5 达标 注：本项目夜间不生产。 由表7-18可知，本项目采取以上噪声控制措施后，厂界噪声昼间贡献值叠加本底值后的最大预测值为59.3dB(A)，厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。本项目运行投产后对北侧居民（距离55m）昼间噪声贡献值叠加本底值后的预测值为53.3dB(A)，能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准要求。因此，本评价认为只要厂方对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及外环境造成较大影响。 图7-5 本项目昼间噪声贡献值等声级线图 4、固体废物环境影响分析 本项目建成投产后，产生的固废为切割下料工序产生的钢材边角料，生产过程中产生的含油抹布、手套等废劳保用品，车钻精加工工序产生的金属碎屑和切割、喷砂处理工序沉降在地面的金属碎屑，精加工工序产生的废切削液，焊接工序产生的焊渣，喷砂处理工序产生的废砂料，油漆、液压油、切削液等原材料使用过程中产生的废包装桶，喷漆工序沉降在地面的漆渣，除尘装置吸收的除尘灰，机械设备维修保养过程中产生的废液压油，喷漆晾干废气处理装置产生的废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭以及厂内职工产生的生活垃圾。 切割下料工序产生的钢材边角料552.5t/a，经厂方收集后出售处理；生产过程中产生的含油抹布、手套等废劳保用品约3t/a，属于危险废物，经厂方收集后委托有资质的单位处理；车钻精加工工序和切割、喷砂处理工序沉降在地面的金属碎屑共计53.3023t/a，经厂方收集后出售处理。精加工工序产生的废切削液0.64t/a，属于危险废物，委托有资质单位处理；焊接工序产生的焊渣3.011t/a，经厂方收集后出售处理；喷砂处理工序产生的废砂料2.5t/a，经厂方收集后出售处理；原料使用过程使用过程中产生的废包装桶2.796t/a，属于危险废物，委托有资质的单位处理；喷漆工序沉降在地面的漆渣1.717t/a，属于危险废物，委托有资质的单位处理；移动式粉尘净化装置、移动式焊烟净化装置、布袋除尘装置收集的除尘灰12.925t/a，经厂方收集后出售处理；机械设备维修保养过程中产生的废液压油0.4t/a，属于危险废物，委托有资质单位处理；喷漆晾干废气处理装置产生的废纸质过滤器13.1951t/a、废过滤棉2.4t/a、废活性炭24.2291t/a，均属于危险废物，委托有资质单位处理；生活垃圾12t/a，由当地环卫部门清运处理。具体处置方式见表7-23： 表7-23 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 废物来源 名称 性状 产生量 （t/a） 废物 类别 废物代码 拟采取的处理方式 1 切割下料工序 钢材边角料 固态 552.5 85 -- 经厂方收集后出售处理 2 生产过程 废劳保用品 固态 3 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 3 精加工工序 切割、喷砂处理工序 金属碎屑 固态 53.3023 99 -- 经厂方收集后出售处理 4 精加工工序 废切削液 液态 0.64 HW09 900-006-09 委托有资质单位处理 5 焊接工序 焊渣 固态 3.011 86 -- 经厂方收集后出售处理 6 喷砂处理工序 废砂料 固态 2.5 99 -- 经厂方收集后出售处理 7 原料使用过程 废包装桶 固态 2.796 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 8 喷漆工序 沉降在地面的漆渣 固态 1.717 HW12 900-252-12 委托有资质单位处理 9 移动式粉尘净化装置、移动式焊烟净化装置、布袋除尘装置 除尘装置吸收的除尘灰 固态 12.925 84 -- 经厂方收集后出售处理 10 设备维修保养过程 废液压油 液态 0.4 HW08 900-218-08 委托有资质单位处理 11 喷漆废气处理装置 废纸质过滤器 固态 13.1951 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 13 废过滤棉 固态 2.4 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 14 废活性炭 固态 24.2291 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 15 职工生活 生活垃圾 半固态 12 99 -- 环卫部门清运处理 （1）一般固废环境影响分析 由工程分析可知，本项目一般固废总产生量为636.2383t/a，其中生活垃圾基本可以做到日产日清，不占用固废堆场。需收集暂存的一般固废为金属边角料、金属碎屑、焊渣、废砂料、除尘装置吸收的除尘灰和抛丸废弃零部件，一般工业固废平均转运周期为2个月，则暂存期内一般工业固废量最多为104.04t，本项目拟在生产车间西南角设置一座30m2一般工业固废堆场，可满足固废贮存的要求。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过环卫清运、外售等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 本项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求，对周围环境影响较小。 （2）危险废物环境影响分析 本项目产生的危险废物为生产过程中产生的废劳保用品、精加工过程产生的废切削液、原料使用过程中产生的废包装桶、喷漆工序沉降在地面的漆渣、机械设备维修保养过程中产生的废液压油、喷漆废气处理装置产生的废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭。 ①危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装卸、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅（苏环控[1997]134号文）《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快送往有资质的危废处理单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： A、贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准及修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容，有符合要求的专用标志。 B、危险废物贮存场所必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》规定设置警示标志。 C、危险废物贮存场所周围应设置围墙或其它防护栅栏。 D、危险废物贮存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，设有应急防护设施。 E、贮存区内禁止混放不相容危险废物。 F、贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 G、贮存区符合消防要求。 H、贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 I、基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 J、存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 按照相关要求，厂方拟在生产车间西北角设置一座10m×6m×4m的危废暂存仓库（具体位置见附图2）。其中废包装桶加盖密封后暂存于废包装桶暂存区域，每只包装桶占地面积约为0.08m2，按照三层暂存、每年运转2次考虑，所需面积为24.88m2；废液压油、废切削液、废活性炭使用具有防腐、防渗功能的专用塑胶桶分别密封盛装，按照每只塑胶桶盛装量100kg、每只塑胶桶的占地面积约0.2m2、按单层暂存、每年运转4次考虑，所需暂存面积为12.6m2；废劳保用品、漆渣、废纸质过滤器、废过滤棉使用密封吨袋分别储存，按照每只吨袋占地面积约为1.5m2、固体危险废物各自产生量、每年运转两次考虑，所需面积约为18m2；共需暂存面积约为55.48m2，本项目设置60m2的危废暂存室可满足危废贮存的要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存场所的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等情况详见表7-24： 表7-24 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存 场所 危废名称 危废 类别 代码 位置 面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存仓库 废劳保用品 HW49 900-041-49 生产车间西北角 60m2 密封吨袋储存 20t 半年 废切削液 HW09 900-006-09 密封塑胶桶贮存 废包装桶 HW49 900-041-49 加盖密封 沉降在地面的漆渣 HW12 900-252-12 密封吨袋储存 废液压油 HW08 900-218-08 密封塑胶桶贮存 废纸质过滤器 HW49 900-041-49 密封吨袋储存 废过滤棉 HW49 900-041-49 密封吨袋储存 废活性炭 HW49 900-041-49 密封塑胶桶贮存 综上所述，本项目运营期产生的危险废物主要为废劳保用品、废切削液、废包装桶、沉降在地面的漆渣、废液压油、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭，分别通过专用的密封塑胶桶、密封吨袋、加盖密封的方式贮存于危废暂存仓库，并移送至有资质单位的危废处置单位进行处理。贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，故本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水产生影响。 ③运输过程影响分析 对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点： A、该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证。负责运输的司机应通过培训，持有有效证件。 B、承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 C、载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 D、组装危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 ④危废处置环境影响分析 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危险废物必须落实利用、处置途径。本项目位于海安经济技术开发区新生中小企业集聚区，周边主要危废处置单位有上海电气南通国海环保科技有限公司、南通九洲环保科技有限公司、江苏东江环境服务有限公司、南通润启环保服务有限公司等，危废处置单位情况见下表： 表7-25 本项目周边危废处置单位情况表 单位名称 许可量（t/a） 公司地址 经营范围 上海电气南通国海环保科技有限公司 10000 老坝港滨海新区滨海东路6号 焚烧处置HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW49等 南通九洲环保科技有限公司 20000 南通市如皋市长江镇规划路1号 焚烧处置医药废物（HW02），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），其他废物（HW49）（不含309-001-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-999-49） 江苏东江环境服务有限公司 13000 南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路 焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17，仅限336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17），废碱（HW35），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49,900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-047-49、900-999-49），废催化剂（HW50,263-013-50、275-009-50、276-006-50、261-151-50） 南通润启环保服务有限公司 25000 南通市启东市滨江精细化工园上海路318号 核准焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），其他废物（HW49）（900-039-49、900-041-49、900-042-49、 900-046-49、900-047-49、900-999-49） 由上表可知，本项目产生的危险废物可委托上述单位进行处置，危废处置可落实，因此对周边环境影响较小。 ⑤危险废物环境风险分析及防范措施 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目危险废物具有有毒有害等危险性，存在泄漏风险，厂方拟在液态危险废物贮存容器下方设置不锈钢托盘，或在危废暂存场所设置地沟等，发生少量泄漏时应将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液态，防止泄漏物料挥发到大气中，同时应在危废贮存间内设置禁火标志，并布置灭火器、沙包等消防物资，防止火灾的发生和蔓延。本项目液态危险废物一旦储存不当导致泄漏，泄漏的废液可能会进入雨、污管网，随雨水进入河流，从而造成地表水的污染。危险废物中含有可燃物质，一旦储存不当或遭遇明火，可能会发生火灾事故，对环境和社会造成不利影响，严重时会引起人员伤亡。厂区如发生火灾事故，燃烧废气中含有一氧化炭等有毒气体，对大气环境产生不利影响。另外厂区发生泄露以及火灾、爆炸事故也可能导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。主要防范措施如下： A、危废暂存场所具有防雨、防漏、防渗措施，同时设置导流沟和收集池，当事故发生时，不会使废液进入厂区雨水系统，对周边地表水产生不良影响。 B、危废暂存仓库应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单要求，进行防腐、防渗，暂存仓库地面铺设等效2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，设置托盘、导流沟和收集池，正常情况下不会泄露至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。 C、本项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，暂存场地地面按控制标准的要求做好防渗漏处理，一旦发生泄露事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控范围内。 D、危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等，在危废仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物）存设施视频监控布设要求”的规定）。 E、“易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存；并设立报警系统，设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位除采用119电话报警外，另设置具有专用线路的火灾报警系统。 ⑥与“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）”相符性分析 表7-26 与苏环办[2019]327号文相符性分析 序号 文件相关内容 拟实施情况 备注 1 对建设项目危险废物种类、数量、属性贮存设施、利用或处置方式进行科学分析 本项目产生的危险废物为废劳保用品（900-041-49）、废切削液（900-006-09）、废包装桶（900-041-49）、漆渣（900-252-12）、废液压油（900-218-08）、废纸质过滤器（900-041-49）、废过滤棉（900-041-49）、废活性炭（900-041-49），分类密封存储于生产车间西北角危废暂存仓库内，委托有资质的单位处理 符合 2 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治措施 ①废活性炭燃烧，导致周边人员中毒，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能能引起燃烧爆炸。废气处理系统出现故障可能导致废气的非正常排放，废气收集管道发生泄露，非甲烷总烃能直接排入空气中。超标排放，对局部空气环境质量造成不良影响。②废气事故排放防治措施：a、建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；b、废气处理设备内拟安装压差计及报警仪，在设备内排风不畅的情况下报警、停机，避免通风不畅引起设备故障。 c、在处理设施出现故障的情况下立即停产，防止因此造成废气的事故性排放。 符合 3 企业应根据危险废物的种类和特性 进行分区、分类贮存 本项目危险废物采用加盖密封、密闭塑胶桶、密封吨袋分别储存，在危废仓库内实行分区、分类贮存。 符合 4 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷 防扬散、防渗漏装置及泄露液体收集装置 危废暂存仓库设置在带有防雷装置的车间内，危废仓库密闭，设置钢筋混凝土导流渠，并对底部进行防渗措施，仓库内设有禁火标志，配置灭火器材（如黄沙、灭火器等） 符合 5 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的 危险废物 符合 6 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防治措施 本项目不涉及废弃剧毒化学品 符合 7 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]14）号）要求，按照《环》保护图形》志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1）95）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物）别标识规划化设置要求”的规定） 本项目厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌 符合 8 危废仓库须配备通讯设备、照明设施 和消防设施 本项目危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器等 符合 9 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放 本项目临时贮存的危险废物为废劳保用品、废切削液、废包装桶、漆渣、废液压油、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭，均密闭贮存，及时委托有资质的单位处理，贮存时间短，基本无废气污染物产生，无需设置气体净化装置。 符合 10 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物）存设施视频监控布设要求”的规定） 本次环评已对危废仓库的建设提出监控要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。 符合 11 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-201）），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。 本项目产生的固体废物均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-201））进行分析，均为固体废物，无副产品产生。 符合 12 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的 危险废物 符合 （3）固体废物贮存场标识标牌设置 根据《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1)95)设置环境保护图形标志。本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表7-27： 表7-27 固废堆放场的环境保护图形标志一览表 排放口名称 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 图形标志 一般固废 暂存场所 提示标志 正方形边框 绿色 白色 厂区门口 提示标志 正方形边框 蓝色 白色 危险废物 暂存场所 警示标志 长方形边框 黄色 黑色 贮存设施内部分区警示标志牌 长方形边框 黄色 黑色 包装识别标签 / 桔黄色 黑色 5、环境风险分析 （1）风险识别及等级判定 风险识别范围包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物向环境转移的途径识别。 ① 风险物质数量与临界量比值Q 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（重点关注的危险物质及临界量）中所列风险物质名单，确定本项目风险物质临界量如下： 表7-28 本项目涉及的危险物质储存量及临界量 原料用量 最大储存量t 临界量 t q/Q 是否重大危险源 切削液、润滑油、液压油 废切削液、废液压油* 2.26 2500 0.000904 否 乙炔 0.000992 10 0.00001 否 合计 / / 0.000914 / *润滑油的临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1中油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）的临界量。 ② 建设项目风险潜势 本项目涉及列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B风险物质名单中的物质仅为切削液、润滑油、液压油、废切削液、废液压油、乙炔，其危险物质数量与临界量比值（Q）为0.000914，即Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），可直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ级，可开展简单分析。 （2）风险分析 表7-29 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 江苏显赫智能装备有限公司环保自动化设备及智能检测系统制造项目 建设地点 江苏省 海安市 （经济技术开发）区 新生中小企业集聚区 地理坐标 经度 120.5185 纬度 32.5097 主要危险物质及分布 原料仓库内切削液、润滑油、液压油、乙炔 以及危废仓库内废切削液、废液压油等 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 地表水、地下水：切削液、润滑油、液压油、废切削液、废液压油发生渗漏，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入地表水、地下水，对地表水、地下水水质造成不同程度污染。 大气：切削液、润滑油、液压油、废切削液、废液压油等原料遇到明火等点火源可引起火灾、爆炸事故，同时造成大气污染，对周围的大气环境、水环境、农田等造成重大的影响。 土壤：切削液、润滑油、液压油、废切削液、废液压油发生渗漏，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入土壤，对土壤环境造成不同程度污染。 风险防范措施要求 见本小节下文 （3）风险防范措施 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ① 贮运工程风险防范措施 a、原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b、划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c、合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ② 粉尘爆炸风险防范措施 a、消除点火源。使用防爆的电气设备；防止静电蓄积；使加热器等保持低温，防止机械由于摩擦、撞击、故障等原因而产生火花或异常的高温。 b、在危险部位设置自动的烟感器或爆炸抑制装置，早期发现并抑制。 c、为避免设备、管道、容器等在发生爆炸时受到严重破坏，设置泄压孔。慎重选择泄压孔位置，采取避免损害扩大的措施。 d、加大设备本身的强度或设置防爆墙，把爆炸封在里面，防止放出火焰和烟伤及其它建筑物、人员或设备。 e、设备启动时应先开除尘设备，后开主机；停机时则正好相反，防止粉尘飞扬。粉尘车间各部位应平滑，尽量避免设置一些其他无关设施。管线等尽量不要穿越粉尘车间，宜在墙内敷设，防止粉尘积聚。 f、易燃粉尘场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，使用不易产生静电、撞击不产生火花的材料，并采取静电接地保护措施。 ③ 废气事故排放防范措施 发生事故的原因主要由以下几个： a、废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b、生产过程中由于设备老化、腐蚀、实务操作等原因造成车间废气浓度超标； c、厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； d、对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a、平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b、建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 表7-30 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 切削液、润滑油、液压油、废切削液、废液压油、乙炔 存储总量/t 2.260992 环境敏感性 大气 500m范围内人口数1000人 5km范围内人口数6万人 每公里管段周边200米范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 □ F2 □ F3 ( 环境敏感目标分级 S1 □ S2 □ S3 ( 地下水 地下水功能敏感性 G1 □ G2 □ G3 ( 包气带防污性能 D1 □ D2 □ D3 ( 物质及工艺系统 危险性 Q值 Q＜1 ( 1≤Q＜10 □ 10≤Q＜100 □ Q＞100 □ M值 M1 □ M2 □ M3 □ M4 ( P值 P1 □ P2 □ P3 □ P4 □ 环境敏感程度 大气 E1 □ E2 ( E3 □ 地表水 E1 □ E2 □ E3 ( 地下水 E1 □ E2 □ E3 ( 环境风险潜势 Ⅳ+ □ Ⅳ □ Ⅲ □ Ⅱ □ Ⅰ ( 评价等级 一级 □ 二级 □ 三级 □ 简单分析 ( 风险识别 物质危险性 有毒有害 ( 易燃易爆 ( 环境风险类型 泄露 ( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ( 影响途径 大气 ( 地表水 ( 地下水 □ 事故情形分析 源强设定方法 计算法 □ 经验估算法 □ 其他估算法 □ 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB □ AFTOX □ 其他 □ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境环境敏感目标 ，到达时间 h 重点风险防范措施 详见上节 评价结论与建议 采取相应措施后，可有效防范环境风险事故的发生，对环境影响较小。 注：“□”为勾选项；“ ”为填写项 6、土壤、地下水环境影响评价 （1）土壤环境影响评价 本项目为环保设备制造行业，使用低VOCs含量的水性醇酸底漆、水性醇酸面漆对产品进行人工喷漆，所用油漆为水性漆，不属于溶剂型涂料。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018），本项目为污染影响型项目。根据2020年4月江苏省生态环境厅部长信箱回复，对照《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018）附录A，判断本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“其他”，为Ⅲ类项目，占地规模为小型。本项目位于海安经济技术开发区中小企业集聚区，项目周围主要为其他企业生产厂房及规划预留地，北侧虽有少量居民，但均为散户居民，不属于集中居民区，且本项目没有大气沉降的影响，土壤影响不到居民，故判断土壤环境敏感程度为较敏感，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018）评价工作等级划分，可不进行土壤环境影响评价。 表7-31 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可以不开展土壤环境影响评价工作 （2）地下水环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分原则，本项目属于“K 机械、电子”中的“71、通用、专用设备制造及维修”，属于Ⅳ类项目，可不进行地下水环境影响评价。 （3）防渗漏措施 针对企业生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对地下水造成污染的途径主要有生产车间、固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。 正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若液体原料发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，本项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将本项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施： ①源头控制：新建项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应加强废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。用于污水处理的化粪池定期进行检查，防止在污水处理的过程中有太多的污水泄漏。 ②末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见表7-32： 表7-32 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号 防治分区 分区位置 防渗要求 1 重点污染 防治区 危废暂存仓库 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒 2 污水输送、收集管道、水池 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。 3 一般污染 防治区 一般固废暂存场所 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层 4 生产车间 7、清洁生产评述 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。参照《涂装行业清洁生产评价指标体系（2016版）》本次评价将从原辅材料消耗情况、生产工艺及设备要求、资源和能源消耗指标、污染物产生指标和环境管理等方面进行分析，说明其是否符合清洁生产要求。 （1）原辅材料消耗情况 本项目所用原料均为无毒物质，喷漆工序使用的底漆、面漆均为底VOCs含量的水性漆（挥发性有机物含量分别为16.25%、10.17%），且在密闭干式喷漆房中人工喷漆，喷漆晾干过程中的有机废气、漆雾废气均能有效收集处理，最终实现达标排放，整个生产过程对人体健康和生态环境影响较小。 （2）生产工艺及设备要求 本项目生产设备先进，生产工艺成熟、简单。部分产品表面喷砂处理工艺在密闭喷砂房内进行，对喷砂粉尘经密闭喷砂房顶部吸风管道收集吸收后经布袋除尘装置吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-1）排放；底漆、面漆喷漆晾干工序均在密闭干式喷漆晾干房内进行，产生的有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）经有效收集后进入一套“干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置”吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-2）排放，非甲烷总烃、染料尘的排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 资源和能耗指标 本项目生产所使用的能源均为电能、用水来自自来水管网，单位面积取水量、单位重量综合能耗指标值均低于标准数值。 （4）污染物产生指标 本项目建成投产后，单位面积挥发性有机物产生量为4.967g/m2，低于标准数值。 （5）环境管理方面 本项目符合国家和地方相关产业政策，不使用国家和地方命令淘汰或禁止的落后工艺和设备，未使用“高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录”中规定的设备，所使用的水性漆均符合国家、地方限值标准的要求。符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准，满足环境影响评价、环保“三同时”制度、总量控制和污染许可证管理要求。本项目建成投产后，拟设置专门的环境管理、清洁生产、能源管理岗位，建立一把手负责的环境管理组织机构，建立并有效运行环境管理体系，符合GB/T24001标准要求。拟建立绿色物流供应链制度，对主要供应商提出环保要求，符合相关法律法规标准要求。本项目一般工业固废贮存按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中相关规定执行，危险废物的贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36 号）中相关规定执行，后续委托有资质的单位处置。本项目建成投产后，拟制定企业环境风险专项应急预案、应急设施、物资齐备，并定期培训演练，并按照《环境信息公开办法（试行）》公开环境信息。 综上所述，本项目工艺较为成熟，污染物排放量较小且能实现达标排放，基本符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 8、环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑥建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（[2019]327号）等相关要求张贴标识。 ⑧企业需根据《环境信息公开办法（实行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》等相关要求向社会公开相关信息，具体包括：基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；防治污染设施的建设和运行情况；建设项目环境影响评价以及其他环境保护行政许可情况；突发环境事件应急预案；其他应当公开的环境信息。此外，企业应通过网站、广播、电视、报纸等便于公众知晓的媒介公开自行监测信息（包括基础信息、自行监测方案、自行监测结果、未开展自行监测的原因和污染源监测年度报告等）。同时，在省、市环保部门统一建立的公布平台上公布自行监测信息，并至少保存一年。 ⑨排污许可管理要求 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于[C3591]环境保护专用设备制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），属于“三十、铁专用设备制造业 35”中“环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359”，实行简化管理。 （2）自行监测计划 ① 大气污染源监测 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）相关要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表7-33 废气污染源监测计划 监测点位 监测指标 监测频率 执行排放标准 有组织 FQ-1 颗粒物 一年一次 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中二级标准 FQ-2 颗粒物 非甲烷总烃 一年一次 无组织 厂界 颗粒物 半年一次 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中无组织排放要求 非甲烷总烃 半年一次 厂区内 非甲烷总烃 一季度一次 满足《挥发性有机废气无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准 信息公开 由环境保护主管部门确定 监测管理 排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责，排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理 ②废水污染物监测 定期对企业污水接管口进行监测，每季度监测一次，并在企业接管口附件醒目处设置环境保护图形标志牌。 表7-34 废水污染源监测计划 监测点位 监测项目 监测频率 执行排放标准 废水外排口 pH、COD、SS、NH3-N TN、TP 每季度一次 海安恒泽水务有限公司接管要求 ③ 噪声污染源监测 定期对厂界及附件敏感点进行噪声监测，每季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表7-35 噪声污染源监测计划 监测点位 监测项目 监测频率 厂界四周外1m处 等效连续A声级 每季度一次 北侧居民点 （3）周边环境质量监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）相关要求，排污单位认为有必要的，可对周边水、土壤、空气环境质量开展监测。结合本项目实际排污情况，周围环境质量监测计划见表7-36： 表7-36 周围环境质量监测计划 环境要素 监测点位 监测指标 监测频率 执行标准 地下水 项目所在地地下水上游、下游和生产车间 附近各设置一个监测点 水位、pH值、耗氧量、氨氮、氟化物、铬（六价）铜、锌、锰、镍等 一年一次 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 土壤 项目所在地生产车间 附近布置一个监测点 pH值、铬、镍、铅、铜 锌、苯、甲苯等 一年一次 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准 （4）应急监测计划 建设单位应根据本项目存在的事故风险，配备应急监测设备及人员防护服装等。在事故发生时启动公司应急监测系统，发生大气污染事故应对下风向不同距离处按照扇形布点原则进行监测，并立即上报监测结果，直至污染事故结束，监测结果符合相应评价标准为止。 ①监测项目 环境空气：根据事故类型和排放物质，本项目的大气事故监测因子主要为颗粒物、非甲烷总烃、一氧化碳。 地表水：根据事故类型和排放物质确定，本项目地表水事故因子主要为pH、COD、NH3-N、TP、石油类、阴离子表面活性剂（LAS）。 事故现场监测因子应根据事故类型和排放物质确定。 ②监测区域 环境空气：本项目周边区域、下风向、敏感点处； 地表水：根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围，主要监测点为雨水排口、污水排口、周边河流。 ③监测频次 环境空气：事故初期，采样1次/30min，随后根据空气中有害物质浓度降低监测频次，按1h、2h等时间间隔采样； 地表水：采样1次/30min。 ④监测报告 事故现场的应急监测机构负责每小时向海安经济技术开发区管委会、南通市海安生态环境局等提供分析报告。 （5）环保竣工验收监测计划 根据《公告2018年第9号建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》制定企业环保竣工验收监测计划，具体监测内容及监测频次如下： 表7-37 本项目环保竣工验收监测内容及频次 类别 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 废气 有组织 FQ-1 颗粒物 连续2天 每天3次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 FQ-2 颗粒物 非甲烷总烃 无组织 厂界 颗粒物 非甲烷总烃 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求 厂内 非甲烷总烃 《挥发性有机废气无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准 废水 排污口 COD、SS、NH3-N TN、TP、石油类 阴离子表面活性剂 连续2天 每天4次 海安恒泽水务有限公司接管要求 噪声 四周厂界 等效连续A声级 连续2天 昼、夜各监测一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 9、污染源排放清单 本项目污染源排放清单见下表：

### 表7-37  污染源排放清单表

| 排污口名称 | 污染物种类 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放总量（t/a） | 拟采取的污染防治措施 | 排污口信息 | 执行标准 | 排放标准浓度（mg/m3） | 环境风险 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | FQ-1 | 颗粒物 | 20.35 | 0.4408 | 密闭喷砂房+吸附装置收集+布袋除尘装置吸收处理+20米高排气筒排放 | 设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；排气筒附件地面醒目处设置环保图形标志牌，在环保图形标志牌上标明排气筒高度、出口内径、污染物排放种类 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及“周界外浓度最高点限值” | 120 | -- |
|  | FQ-2 | 非甲烷总烃 | 3.28 | 0.4699 | 密闭喷漆晾干房+干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20米高排气筒排放 |  |  | 120 | -- |
|  |  | 颗粒物 | 8.38 | 0.6731 |  |  |  | 18 | -- |
| 无组织废气 | 生产 车间 | 颗粒物 | -- | 0.1817 | 设置移动式粉尘净化装置、布袋除尘装置、移动式焊接烟尘净化装置分别对火焰切割烟尘、激光切割烟尘、焊接烟尘吸收处理 |  |  | 1.0 | -- |
|  | 喷漆喷砂区域 | 颗粒物 | -- | 0.1644 | -- |  |  | 1.0 | -- |
|  |  | 非甲烷总烃 | -- | 0.0959 |  |  |  | 4.0 | -- |
| 生活污水 | COD | 300 | 0.288 | 厂内化粪池预处理后接管至海安恒泽水务有限公司集中处理 | 规范化设置 | 海安恒泽水务有限公司接管要求 | 500 | -- |
|  | SS | 200 | 0.192 |  |  |  | 400 | -- |
|  | NH3-N | 25 | 0.024 |  |  |  | 45 | -- |
|  | TN | 35 | 0.0336 |  |  |  | 70 | -- |
|  | TP | 4 | 0.0038 |  |  |  | 8 | -- |
| 噪声 | LeaA声级 | -- | 75～100dB（A） | 厂房隔声、设备减震 | 固定噪声污染源对边界影响最大的应按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定设置环境噪声监测点位，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 | -- | -- |
| 固废 | 一般固废 | 钢材边角料、金属碎屑 焊渣、废砂料、除尘装置吸收的除尘灰 | 30m2一般工业固废堆场 | 按《环境保护图形标志-固体废弃物贮存（处置）场》（GB15562.2）的规定设置警示标志 | -- | -- | 地面防渗、防腐 |
|  | 危险废物 | 废劳保用品、废切削液、废包装桶、漆渣 废液压油、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭 | 60m2危险废物暂存仓库 |  |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶暂存 |  |  |  |  |

10、“三同时”验收 本项目“三同时”验收一览表见表7-38： 表7-38 本项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 （数量、规模） 验收要求 环保投资（万元） 完成 时间 废 气 有组织 表面喷砂处理工序 喷砂粉尘 密闭喷砂房+吸风装置收集+布袋除尘装置+20m高排气筒（FQ-1）排放 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中二级标准 15 与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用 喷漆晾干工序 有机废气 （非甲烷总烃） 漆雾废气 （染料尘） 密闭喷漆晾干房+干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒（FQ-2）排放 30 无组织 火焰切割 激光切割工序 切割烟尘 设置移动式粉尘净化装置、布袋除尘装置、移动式焊烟净化装置分别对火焰切割烟尘、激光切割烟尘、焊接烟尘吸收处理，设置排风扇，加强车间自然通风及机械排风 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中无组织排放要求及《挥发性有机废气无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准 5 焊接工序 焊接烟尘 喷漆晾干工序 有机废气 （非甲烷总烃）漆雾废气 （染料尘） 废水 生活污水 COD、SS 氨氮、TN、TP 20m3化粪池 达到海安恒泽水务有限公司的接管要求 5 噪声 噪声设备 噪声 厂房隔声、减振隔声设施 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 10 固废 一般固废 钢材边角料、金属碎屑 焊渣、废砂料、除尘装置吸收的除尘灰 设置30m2的一般固废堆放场所 回收出售处理 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 修改单要求 5 生活垃圾 设置垃圾桶若干 环卫部门清运处理 危险废物 废劳保用品、废切削液、废包装桶、漆渣、废液压油、废纸质过滤器 废过滤棉、废活性炭 设置60m2危废暂存仓库、密封容器存储，及时委托有资质的单位处理 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及修改单要求 5 绿化 / / / 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 / 清污分流、排污口 规范化设置 排污口规范化设置 雨污分流、清污分流管网铺设 / / “以新带老”措施 / / / 总量平衡方案 本项目有组织废气污染物排放量为颗粒物：1.1139t/a、VOCs（非甲烷总烃）：0.4699t/a，拟在海安市区域范围内平衡；水污染物接管考核量为：废水量960t/a、COD：0.288t/a、SS：0.192t/a、氨氮：0.024t/a、TN：0.0336t/a、TP：0.0038t/a，最终外排环境量为：废水量960t/a、COD：0.048t/a、SS：0.0096t/a、氨氮：0.0048t/a、TN：0.0144t/a、TP：0.0005t/a，在海安市范围内平衡；固废均得到有效处置。 / 大气防护距离设置 本项目不需要设施大气防护距离，卫生防护距离设置为：以生产车间边界向外50m、以喷漆喷砂区域边界向外100m形成的包络线，目前此卫生防护距离内无居民点及其他环境敏感点，今后在此范围内不准建设学校、居民点、医院等环境敏感目标 / 环保投资合计 75

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 有组织 | 表面喷砂处理 工序 | 喷砂粉尘 | 密闭喷砂房+吸风装置收集+布袋除尘装置+20m高排气筒（FQ-1）排放 | 达标排放 对周围大气环境影响较小 |
|  |  | 喷漆晾干 工序 | 有机废气 （非甲烷总烃） 漆雾废气（染料尘） | 密闭喷漆晾干房+干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒（FQ-2）排放 |  |
|  | 无组织 | 火焰切割、激光切割工序 | 切割烟尘 | 设置移动式粉尘净化装置、布袋除尘装置、移动式焊烟净化装置分别对火焰切割烟尘、激光切割烟尘、焊接烟尘 吸收处理，加强自然通风和机械排风 对生产车间设置50m、喷漆喷砂区域设置100m卫生防护距离 |  |
|  |  | 焊接工序 | 焊接烟尘 |  |  |
|  |  | 喷漆晾干工序 | 有机废气 （非甲烷总烃） 漆雾废气（染料尘） |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS 氨氮、总氮、总磷 | 经化粪池预处理后经市政污水管网纳入海安恒泽水务有限公司集中处理最终排入老通扬运河 | 达标排放 对周围水环境影响较小 |
| 电离辐射和电磁辐射 | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 切割下料工序 | 钢材边角料 | 经厂方收集后出售处理 | 固废100% 处置 |
|  | 生产过程 | 废劳保用品 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 精加工工序 切割下料工序 表面喷砂处理工序 | 金属碎屑 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 精加工工序 | 废切削液 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 焊接工序 | 焊渣 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 表面喷砂处理工序 | 废砂料 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 原料使用过程 | 废包装桶 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 喷漆工序 | 沉降在地面的漆渣 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 移动式粉尘净化装置 移动式焊烟净化装置 布袋除尘装置 | 除尘装置吸收的 除尘灰 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 设备维修保养过程 | 废液压油 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 喷漆晾干废气处理装置 | 废纸质过滤器 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废过滤棉 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声来源于光纤激光切割机、数控火焰等离子切割机、剪板机、带锯床、数控折弯机、液压式卷板机、波形板轧制线、普通车床、摇臂钻床、数控自动冲压机、压力机、气力输送溜槽轧制线、智能机器人焊接装置、多功能焊机、二氧化碳保护焊机、氩弧焊机、喷砂设备、行车、废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～100dB（A）。高噪声设备产生的噪声经过设备减震、厂房隔声后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 鉴于良好的市场前景，江苏显赫智能装备有限公司拟投资1.2亿元，征用海安市海安经济技术开发区新生中小企业集聚区（D区）工业用地16048平方米，新建生产厂房、组装测试车间、综合办公楼等主要建筑物建筑面积17673.04平方米，购置光纤激光切割机、数控火焰等离子切割机、数控折弯机、液压式卷板机、普通车床、摇臂钻床、密闭干式喷漆晾干房、密闭喷砂房等主要设备68台套，新上环保自动化设备及智能检测系统制造项目。本项目预计2021年10月建成投产，正式投产后具有年生产脱硫除尘器、长袋脉冲除尘器10000吨、智能检测设备300套的生产能力。 2、符合国家和地方产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、“淘汰类”、“能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、规划相符性和选址可行性 本项目位于海安经济技术开发区新生中小企业集聚区，周围区域以工业企业、工业预留地为主。对照《江苏省国家级生态保护红线规划（2018）》、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）“南通市生态空间管控区域名录”， 本项目距离国家级生态红线新通扬运河（海安）饮用水源保护区边界10.4km、省级生态空间管控区域新通扬-通榆运河清水通道维护区边界5.7km，项目选址不在海安市生态红线管控区范围内。项目周围无国家级、省级重点文物保护单位，水陆交通便利，项目选址可行。 本项目用地属于工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 4、达标排放和污染物控制 （1）废气 本项目建成投产后，产生的废气污染物主要为火焰切割、激光切割工序产生的切割烟尘，焊接成型工序产生的焊接烟尘，表面喷砂处理工序产生的喷砂粉尘，底漆、面漆喷漆晾干过程中产生的喷漆、晾干废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）。 ①本项目脉冲长袋除尘器半成品工件喷漆处理前需进行表面喷砂处理，喷砂处理工序会有喷砂粉尘产生。厂方拟在生产车间东南角单独隔出22.8m×18m×9.6m的喷漆喷砂区域，在该区域内设置一座8m×4m×3m的密闭喷砂房，密闭喷砂房顶部设有吸风装置，喷砂粉尘经密闭喷砂房顶部吸风管路系统负压收集后进入布袋除尘装置吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-1）排放。经吸收处理后的喷砂粉尘排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”二级标准，可满足环境管理要求。 ②本项目建成投产后，拟在生产车间东南角单独隔出22.8m×18m×9.6m的喷漆喷砂区域，在该区域内设置一座10m×8m×3m的密闭干式喷漆晾干房，脱硫除尘器、长袋脉冲除尘器、智能检测设备半成品工件在同一个密闭干式喷漆晾干房内完成底漆喷漆晾干、面漆喷漆晾干，喷漆、晾干过程中产生有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）。厂方拟在该密闭干式喷漆晾干房设置一套“干式漆雾过滤器”，对有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）吸收处理后通过一套“过滤棉+二级活性炭吸收装置”吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-2）高空排放。有机废气、漆雾废气排放浓度、排放速率分别达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，可满足环境管理要求。 本项目建成投产后，产生的无组织废气主要为经移动式粉尘净化装置、布袋除尘装置吸收处理后的切割烟尘、经移动式旱烟净化装置吸收处理后的焊接烟尘以及集气装置未收集到的喷砂粉尘、非甲烷总烃、漆雾废气（染料尘）。无组织废气由于产生量较小，且难以收集，在企业加强车间自然通风和机械排放的基础上，对周围环境的影响在可接受范围内。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的废气浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。根据卫生防护距离计算结果，确定对生产车间设置50m、喷漆喷砂区域设置100m的卫生防护距离。经调查，卫生防护距离范围内无居民点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放，因此本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小。 综上所述，本项目建成投产之后废气可达标排放，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 （2）废水 本项目无生产废水产生，仅为厂内职工生活产生的生活污水960t/a。经厂内化粪池预处理后通过市政污水管网排入海安恒泽水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河。对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 （3）噪声 本项目噪声来源于光纤激光切割机、数控火焰等离子切割机、剪板机、带锯床、数控折弯机、液压式卷板机、波形板轧制线、普通车床、摇臂钻床、数控自动冲压机、压力机、气力输送溜槽轧制线、智能机器人焊接装置、多功能焊机、二氧化碳保护焊机、氩弧焊机、喷砂设备、行车、废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～100dB（A）。经采取厂房隔声、设备减振、加强管理等措施后，可降噪20dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）固废 本项目建成投产后，产生的固废为切割下料工序产生的钢材边角料，生产过程中产生的含油抹布、手套等废劳保用品，车钻精加工工序产生的金属碎屑和切割、喷砂处理工序沉降在地面的金属碎屑，精加工工序产生的废切削液，焊接工序产生的焊渣，喷砂处理工序产生的废砂料，油漆、液压油、切削液等原材料使用过程中产生的废包装桶，喷漆工序沉降在地面的漆渣，除尘装置吸收的除尘灰，机械设备维修保养过程中产生的废液压油，喷漆晾干废气处理装置产生的废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭以及厂内职工产生的生活垃圾。 钢材边角料、金属碎屑、焊渣、废砂料、除尘装置吸收的除尘灰由厂方收集后出售处理，废劳保用品、废切削液、废包装桶、沉降在地面的漆渣、废液压油、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭均属于危险固废，委托有资质的单位处理。生活垃圾由环卫部门统一清运。本项目固废均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 5、总量控制分析 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 根据南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号），本项目总量控制因子为COD、NH3-N、TN、TP、颗粒物及挥发性有机物。 大气污染物：本项目运行投产后，有组织废气污染物排放量颗粒物：1.1139t/a、VOCs（非甲烷总烃）：0.4699t/a，在海安市范围内平衡。 水污染物：本项目运行投产后，产生生活污水960t/a，经厂内化粪池预处理后各污染物接管考核量为COD：0.288t/a、SS：0.192t/a、氨氮：0.024t/a、TN：0.0336t/a、TP：0.0038t/a，经市政污水管网排入海安恒泽水务有限公司集中处理，最终外排环境量为COD：0.048t/a、SS：0.0096t/a、氨氮：0.0048t/a、TN：0.0144t/a、TP：0.0005t/a，在海安市范围内平衡。 固废排放量为零，不申请总量。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于[C3591]环境保护专用设备制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），属于“三十、专用设备制造业 35”中“环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359”，实行简化管理。 根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号）及排污许可证核发技术规范，本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）中简化管理行业，暂不实施总量指标审核及排污权交易。 综合以上各方面分析评价，本项目符合国家产业政策，选址与该区域总体规划相符。经评价分析，该项目运行投产后，在采取严格的科学管理和有效的环保治理手段后，污染物能够做到达标排放，且对周围环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本环评认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施，切实做到“三同时”、营运期内持之以恒加强管理的基础上，从环境保护角度看，本建设项目是可行的。 上述评价结果是根据江苏显赫智能装备有限公司提供的规模、设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得出的，如果设备布局、品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由江苏显赫智能装备有限公司有限公司按照环保部门要求另行申报。 二、建议 1、本项目的建设必须严格执行“三同时”制度，积极落实环保措施，按环评中所涉及到的措施和要求认真落实，确保排放达标和环境质量达标。 2、合理布局噪声设备，高噪声设备远离厂界，加强高噪声设备的管理和维护，落实各项噪声污染防治措施，减轻噪声对环境的影响，确保厂界噪声达标。 3、建议当地政府及规划部门在规划时不得在项目卫生防护距离之内新增医院、学校、居民住户等敏感设施规划。 4、必须严格执行主体工程和环保设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，在专业监测单位对各污染处理设施效果和污染物排放状况进行验收监测后，并经审查验收合格后方可正式投入生产。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 企业投资项目备案通知书 附件二 联合预审意见 附件三 企业营业执照 附件四 企业法人身份证复印件 附件五 规划蓝图 附件六 油漆检测报告 附件七 污水接管承诺书 附件八 危废处置承诺书 附件九 本底噪声检测报告 附件十 环评合同 附件十一 企业项目委托书、承诺书 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境图 附图3 建设项目厂区平面布置图 附图4 建设项目生产车间平面布置图 附图5 建设项目与生态红线关系图 附图6 建设项目周围大气环境保护目标分布图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

### 电焊条

G2-2焊接烟尘、S2-8焊渣

N2-4噪声

车、钻精加工

### 切削液

液压油

规划预留用地

规划预留用地

不锈钢板

水性醇酸底漆水

G1-1切割烟尘、S1-1钢材边角料

S1-2废劳保用品、N1-1噪声

3.6056

3.5375

14.1499

挥发损耗

无组织排放于生产车间内

全包围密闭收集装置+布袋除尘

装置吸收处理

切割烟尘

激光切割工序

S1-5金属碎屑、S1-6废切削液

### S1-7废劳保用品、N1-3噪声

### 乙炔、氧气

### 润滑油

### 液压油

0.24

委托有资质

的单位处理

废切削液

0.24

0.48

切削液0.12

G1-4喷漆废气、G1-5漆雾废气、G1-6晾干废气

S1-10漆渣、S1-11废劳保用品

车、钻精加工

S2-5金属碎屑、S2-6废切削液

### S2-7废劳保用品、N2-3噪声

损耗0.36

激光切割

火焰切割

### 等离子

成  品

S3-7废包装桶

G3-3喷漆废气、G3-4漆雾废气、G3-5晾干废气

S3-8漆渣、S3-9废劳保用品

调 漆

G3-6调漆废气

喷底漆、晾干

### 电焊条

G1-2焊接烟尘、S1-8焊渣

N1-4噪声

水性醇酸底漆水

G3-7喷漆废气、G3-8漆雾废气、G3-9晾干废气

S3-11 漆渣、S3-12废劳保用品

G1-3调漆废气

S1-9废包装桶

喷面漆、晾干

调 漆

S3-10废包装桶

分别执行两遍

执行两遍

水性醇酸面漆水

G3-2调漆废气

人工组装

切削液

### 电气系统

焊接成型

### 电焊条

G3-1焊接烟尘、S3-6焊渣

N3-3噪声

钻  孔

### 切削液

液压油

S3-3金属碎屑、S3-4废切削液

### S3-5废劳保用品、N3-2噪声

折  弯

### 润滑油

### 液压油

焊接成型

### 润滑油

### 液压油

剪板机切割

### 等离子

### 润滑油

### 液压油

S3-1钢材边角料、S3-2废劳保用品N3-1噪声

普通车床、摇臂钻床切削液配比用水

不锈钢板

G2-3喷砂粉尘、S2-9废砂料

N2-5噪声

### 石英砂

水性醇酸底漆水

图5-5  本项目水性醇酸底漆喷漆过程物料平衡图（单位：t/a）

NMHC

3.0156

无组织排放：0.0603

吸风装置收集

2.9553

处理装置去除：2.6598

有组织排放：0.2955

20.417

水份

7.75034

挥发损耗6.2002

固体份

9.6511

50%附于工件表面：4.8256

40%漆雾

3.8604

98%干式过滤器

收集3.7832

无组织排放：0.0772

干式过滤器吸收

3.4049

有组织排放

0.3783

10%沉降在地面成为漆渣：0.9651

水性醇酸面漆水

图5-6  本项目水性醇酸面漆喷漆过程物料平衡图（单位：t/a）

NMHC

1.7793

无组织排放：0.0356

吸风装置收集

1.7437

处理装置去除：1.5693

有组织排放：0.1744

19.2356

水份

9.93711

挥发损耗 7.9497

固体份

7.5192

50%附于工件表面：3.7596

40%漆雾

3.0077

10%沉降在地面成为漆渣：0.7519

98%干式过滤器

收集2.9475

无组织排放：0.0602

干式过滤器吸收

2.6527

有组织排放

0.2948

表面喷砂处理

现场安装、调试

S2-13废包装桶

分别执行两遍

喷面漆、晾干

调 漆

水性醇酸面漆水

G2-9喷漆废气、G2-10漆雾废气、G2-11晾干废气

S2-14 漆渣、S2-15废劳保用品

G2-8调漆废气

S2-10废包装桶

喷底漆、晾干

调 漆

水性醇酸底漆水

水性醇酸面漆中的NMHC：1.7793

有组织排放

0.4699

处理装置去除

4.2291

吸风装置收集

4.699

无组织排放：0.0959

调漆、喷漆、晾干

过程中挥发

图5-4  喷漆晾干过程中有机废气平衡图（单位：t/a）

水性醇酸底漆中的NMHC：3.0156

0.4

委托有资质

的单位处理

0.4

废切削液

414

植物吸收、下渗、蒸发或损耗414

调漆用水

切削液0.1

2.4656

1.14

纸质过滤器吸收

厂区绿化用水

金属边角料带走及蒸发损耗1.6

1.9

喷砂粉尘

G2-5喷漆废气、G2-6漆雾废气、G2-7晾干废气

S2-11漆渣、S2-12废劳保用品

G2-4调漆废气

20米高排气筒（FQ-1）排放（FQ-2）

初步组装

布袋除尘装置吸收处理

屋顶吸风装置收集

无组织排放于喷漆喷砂区域内

循环使用

带锯床切削液配比用水

### 润滑油

### 液压油

### 阀门等外购标准件

1.2

喷枪清洗用水

损耗0.06

960

1200

图5-5  本项目全厂用排水平衡图（t/a）

老通扬运河

海安恒泽水务

有限公司

960

化粪池

表面喷砂处理工序

960

火焰切割工序

移动式粉尘净化装置吸收处理

无组织排放于生产车间内

切割烟尘

无组织排放于生产车间内

移动式焊烟净化装置吸收处理

焊接烟尘

二保焊焊接工序氩弧焊焊接工序

无组织排放于喷漆喷砂区域内

20米高排气筒（FQ-2）排放（FQ-2）

有机废气（非甲烷总烃）

漆雾废气（染料尘）

密闭干式

喷漆晾干房

干式漆雾过滤器收集

过滤棉+二级活性炭

吸附装置

17.6874

进入纸质过滤器1.5501

进入纸质过滤器1.9874

水性醇酸底漆、水性醇酸面漆自带水：14.0818

自来水

1620.0456

生活用水

损耗240

新伍河及农林村二十五组居民

规划预留用地

折  弯

锯床切割

S2-3钢材边角料、S2-4废劳保用品、N2-2噪声

切削液

激光切割

火焰切割

### 等离子

圆钢、型材

G2-1切割烟尘、S2-1钢材边角料

S2-2废劳保用品、N2-1噪声

### 乙炔、氧气

### 润滑油

### 液压油

S1-3钢材边角料、S1-4废劳保用品、N1-2噪声

锯床切割

圆钢、型材

折  弯

粉尘、扬尘

噪声

粉尘、扬尘

结构施工

土石方阶段

粉尘、扬尘

噪声

噪声

粉尘、扬尘

装修及清理现场

基础施工阶段

土石方阶段

焊接成型

### 切削液

液压油

### 阀门等外购标准件

初步组装

喷底漆、晾干

调 漆

喷面漆、晾干

调 漆

G1-7调漆废气

S1-12废包装桶

水性醇酸面漆水

G1-8喷漆废气、G1-9漆雾废气、G1-10晾干废气

S1-13 漆渣、S1-14废劳保用品

钢 板

现场安装、调试