建设项目环境影响报告表

项目名称：          备用生物质锅炉项目

建设单位：       南京喜悦科技股份有限公司

编制日期：2020年10月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 备用生物质锅炉项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南京喜悦科技股份有限公司 |
| 法人代表 | 胡钧 | 联系人 | 陈志云 |
| 通讯地址 | 南京市高淳区经济开发区荆山东路 12 号 |
| 联系电话 | 15951032918 | 传 真 | — | 邮政编码 | 211300 |
| 建设地点 | 南京市高淳区经济开发区荆山东路 12 号 |
| 立项审批部门 | 南京市高淳区行政审批局 | 批准文号 | 项目代码： 2020-320118-84-03-648932 |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别 及代码 | D4430 热力生产和供应 |
| 占地面积（m2） | 100 | 绿化面积（m2） | 依托现有 |
| 总投资（万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） | 17 | 环保投资占 总投资比例 | 17% |
| 评价经费（万元） | — | 投产日期 | 2020年12月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 536 | 生物质燃料（吨/年） | 312.5 |
| 电（度/年） | 10万 | 天然气（万立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 汽油（公斤/年） | — |
| 废水（工业废水√、生活废水√）排水量及排放去向 排放去向：本项目实行“雨污分流、清污分流”制。雨水经收集后排入市政雨水管网；扩建前全厂废水主要为医用洗涤废水87600m3/a、医疗器械清洗废水3600m3/a、生活污水1976m3/a，扩建后全厂新增生活污水28.8t/a，不新增生产废水排水。医用洗涤废水、医疗器械清洗废水以及生活污水经污水处理站处理后接管至高淳新区污水处理厂进一步处理，尾水排放至官溪河。 |
| 放射性同位素和伴有地磁辐射的设施的使用情况： 无 |
| 原辅材料及主要设备 原辅材料 本项目锅炉运行过程中主要原辅材料为生物质燃料312.5t/a，扩建后全厂原辅材料使用情况见表1-1。 表1-1 扩建后全厂原辅材料清单 序号 项目名称 原辅材料名称 主要成分 数量（t/a） 备注 扩建前 扩建后 变化量 1 γ辐照装置技术开发项目（现有） 医疗卫生用品 / 8700 8700 0 汽车运输 2 水产品 / 44910 44910 0 汽车运输 3 中成药保健品 / 38685 38685 0 汽车运输 4 农产品 / 77490 77490 0 汽车运输 5 宠物食品 / 29220 29220 0 汽车运输 6 钴-60 / 200万居里 200万居里 0 汽车运输 1 消毒灭菌中心技术应用改造项目（现有） 无磷洗衣液 表面活性剂 20 20 0 汽车运输 2 无磷洗衣粉 表面活性剂 15 15 0 汽车运输 3 氯漂粉 / 20 20 0 汽车运输 4 各类脏洗涤品 / 10 10 0 汽车运输 5 纽扣 / 2 2 0 汽车运输 6 洗涤中和剂 / 5 5 0 汽车运输 7 洗涤柔软剂 / 5 5 0 汽车运输 8 氧漂剂 / 8 8 0 汽车运输 9 助洗剂 / 8 8 0 汽车运输 10 乳化剂 烷基苯磺酸钠等 8 8 0 汽车运输 1 备用生物质锅炉项目（新建） 生物质燃料 / 0 312.5 +312.5 汽车运输 主要原辅材料理化特性见表1-2。 表1-2 主要原辅材料理化毒理性质 序号 名称 理化特性 燃烧 爆炸性 毒理 毒性 1 冰乙酸 高于14摄氏度以上为液态，在14摄氏度以下，即为固体，有刺激性酸臭味，分子式为：C2H6O2，熔点（℃）：16.7，相对密度（水=1）:1.05，闪点（℃）：39，沸点（℃）：118.1，引燃温度（℃）：463，溶解性：溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。 易燃 LD50：3530mg/kg（大鼠经口），1060mg/kg（免经皮）； LC50：13791mg/m31小时(小鼠吸入) 2 乙醇 无色液体，有酒香，熔点（℃）：-114.1，相对密度（水=1）:0.79，闪点（℃）：12，引燃温度（℃）：363。 易燃 / 3 乙酸铵 乙酸铵是一种有乙酸气味的白色三角晶体，可作为分析试剂和肉类防腐剂。结构简式为CH3COONH4，分子量为77.083。乙酸铵水溶液pH在7左右，显中性。其具有吸水性，易潮解，因此乙酸铵需要干燥保存，取用时应在干燥的环境中进行。熔点：112℃，密度：1.17kg/m3。刺激皮肤、粘膜、眼睛、鼻腔、咽喉，损伤眼睛；高浓度刺激肺，可导致肺积水。 / / 4 无水碳酸钠 白色粉末，无气味。有碱味。化学式：Na2CO3有吸湿性。露置空气中逐渐吸收1mol/L水分(约15%)。400℃时开始失去二氧化碳。遇酸分解并泡腾。溶于水（室温时3.5份，35℃时2.2份）和甘油，不溶于醇。水溶液呈强碱性，pH11.6。熔点：851℃，沸点：1600℃，密度：2.53，分子量：105.99。 / / 5 氯化钠 氯化钠(Sodium chloride)，是一种无机离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。 / / 6 琼脂 条状琼脂呈无色半透明或类白色至淡黄色，表面皱缩，微有光泽，质轻软而韧，不易折，完全干燥后，则脆而易碎；粉状琼脂为白色或淡黄色鳞片状粉末。琼脂无臭，味淡。不溶于冷水，但能徐徐吸水，膨润软化，可以吸收20多倍的水。易分散于沸水成溶胶，溶胶呈中性反应。0.1%～0.6%以P的溶胶于28~42℃下可变成凝胶，并在85℃以下不熔化。熔点85-95℃。琼胶不参与人体代谢，无营养价值。大白鼠经口LD5011g/kg，小白鼠经口LD5016g/kg，ADI不限(No limited，FAO/WHO，1994)。 / / 7 甘氨酸 甘氨酸（Glycine，缩写Gly）又名氨基乙酸其化学式为C2H5NO2。固态的甘氨酸为白色单斜晶系或六方晶系的晶体或白色结晶粉末，无臭，无毒；在水中易溶，在乙醇或乙醚中几乎不溶。沸点：233℃，熔点：240℃(dec.)(lit.)，用于制药工业、生化试验及有机合成，是氨基酸系列中结构最为简单，人体非必需的一种氨基酸，在分子中同时具有酸性和碱性官能团，在水中可电离，具有很强的亲水性，但属于非极性氨基酸，溶于极性溶剂，而难溶于非极性溶剂，而且具有较高的沸点和熔点，通过水溶液酸碱性的调节可以使甘氨酸呈现不同的分子形态。 / / 2、主要设备 本项目主要设备为生物质锅炉、RO纯水机、水泵、风机，扩建后全厂主要设备见表1-3。 表1-3 扩建后全厂主要设备一览表 序号 名称 规格 数量（台/套） 备注 扩建前 扩建后 变化量 1 γ辐照装置 BFT-1V 1 1 0 γ辐照装置技术开发项目（现有） 2 纯水制备系统 1t/h 1 1 0 3 电瓶叉车 / 2 2 0 1 移动真空灭菌器 / 9 9 0 消毒灭菌中心技术应用改造项目（现有） 2 四舱式全自动清洗消毒器 / 9 9 0 3 平移门脉动真空灭菌器 / 3 3 0 4 纯蒸汽发生器 / 9 9 0 5 全自动清洗消毒器 / 9 9 0 6 超声波清洗机 / 3 3 0 7 医用干燥柜 / 3 3 0 8 煮沸消毒器 / 3 3 0 9 低温等离子灭菌器 / 3 3 0 10 快速生物阅读器 / 4 4 0 11 医用封口机 / 4 4 0 12 水处理系统 / 2 2 0 13 污物清洗槽 / 5 5 0 14 清洗喷枪 / 5 5 0 15 污物接收台 / 5 5 0 16 清洗工作台 / 5 5 0 17 自动升降传递窗 / 5 5 0 18 小车清洗机 / 3 3 0 19 密封回收车 / 3 3 0 20 洗眼器 / 3 3 0 21 器械检查打包台 / 8 8 0 22 包布打包台 / 8 8 0 23 干燥物品打包台 / 8 8 0 24 敷料柜 / 8 8 0 25 器械柜 / 8 8 0 26 多功能台 / 5 5 0 27 组合式货架 / 5 5 0 28 消毒供应中心追溯管理系统 / 1 1 0 29 斜坡装载系统 / 1 1 0 30 连续式洗衣龙 / 1 1 0 31 压力脱水机 / 1 1 0 32 往返布草车 / 1 1 0 33 贯穿式烘干机 / 4 4 0 34 烘干控制系统 / 1 1 0 35 通用送进机 / 1 1 0 36 弹性槽双棍平烫机 / 1 1 0 37 折叠机 / 1 1 0 38 堆码机 / 1 1 0 39 天然气锅炉 LJP1.5-1.2-Q 2 2 0 1 生物质锅炉 2t/h 0 1 +1 备用生物质锅炉项目（新建） 2 软水制取设备 RO纯水机 0 1 +1 3 水泵 / 0 1 +1 4 风机 风量15000m3/h 0 1 +1 |
| 工程内容及规模 1、项目概况 南京喜悦科技股份有限公司成立于2001年，前身为南京喜悦辐照科技有限公司。主营非动力核技术辐照技术的应用与开发，包括：对食品、水果、鲜花等的保鲜，对医疗器械、保健用品、药品及包装材料的消毒灭菌、化妆品、毛皮制品、玩具等杀虫灭菌及高分子材料改性等服务。作为南京市唯一一家拥有钴60伽马辐照装置运营资质的民营企业，公司拟以γ辐照灭菌为核心技术优势，改造及完善作为专业的消毒灭菌服务供应商所需的其他技术服务，建设区域化消毒供应中心。 企业于2012年5月委托江苏省辐射环境保护咨询中心编制了《新建74PBq（200万居里）钴-60辐照装置项目环境影响报告书》，并于2012年取得原江苏省环境保护厅批复（苏环审字[2012]163号），详见附件5，该项目于2015年1月3日通过了江苏省辐射中心现场验收，详见附件6；企业于2012年8月委托南京普信环保科技有限公司编制了《γ辐照装置技术开发环境影响报告表》，并于2012年取得原高淳县环境保护局批复（高环审字[2012]66号），详见附件7，该项目于2015年2月3日通过了原高淳县环境保护局预验收，详见附件8；企业于2017年10月编制了《消毒灭菌中心技术应用改造项目环境影响报告表》，并于2017年12月1日取得高淳区生态环境局批复（高环审字[2017]115号），详见附件9，该项目于2018年9月27日通过了专家组现场验收，详见附件10。本项目为扩建项目，该项目总建筑面积约100平方米。购置生物质锅炉、RO纯水机等设备4台套。 本项目已经取得南京市高淳区行政审批局批复（高行审技备[2020]110号），根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，在建设项目可行性研究的同时必须对建设项目实行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令，2017年9月1日起施行）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部第1号令，2018年4月28日起施行），本项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业”中“92热力生产和供应工程”中“其他（电热锅炉除外）”，应当编制环境影响报告表。 江苏圣泰环境科技股份有限公司受南京喜悦科技股份有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作。根据委托方提供的有关资料，在调研、实地踏勘的基础上，依据《江苏省建设项目环境影响报告表主要编制内容要求（试行）》编制出该项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 2、项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：备用生物质锅炉项目； 建设单位：南京喜悦科技股份有限公司； 建设地点：南京市高淳区经济开发区荆山东路12号； 建设性质：扩建； 投资总额：100万元，环保投资17万元，占总投资的17%； 建筑面积：100平方米； 职工人数：本项目新增员工2人； 作业制度：年运行时间500小时（经调查，2017~2019年天然气锅炉停工时间平均每年500h，该时间设定为生物质锅炉运行时间）； 3、产业政策 本项目备用生物质锅炉项目，属于《国民经济行业分类标准（2017年本）》中[D4430]热力生产和供应。 ①本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类项目；同时，本项目不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”。也不属于省政府办公厅《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》部分条目的通知（苏政办发〔2013〕9号）中限制类和淘汰类项目。本项目也不属于省经济和信息化委、省发展改革委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办法[2015]118号文）限制和淘汰类项目。对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），本项目使用的生产设备未涉及国家规定的淘汰限制类。 ②本项目产品不属于环保部发布的《环境保护综合目录（2017年版）》中的“高污染、高环境风险”产品目录，也未采用该目录中的重污染工艺。 ③对照《“两减六治三提升”专项行动方案》分析，本项目无燃煤锅炉，不属于落后化工产业，符合“两减”。本项目不涉及太湖水治理，不含黑臭水体；不属于畜禽养殖业；废气达标排放；符合“六治”。本项目不在“三提升”范围内。故本项目符合“两减六治三提升”的要求。 综上分析，本项目符合国家及江苏省产业政策的有关规定。 4、区域规划 （1）开发区规划形成“一心、两轴、两片”的布局结构形式，“一心”指生活配套区内的城市商业中心，“两轴”指老城区商业中心和行政中心构成城市商务轴以及石固河生态廊道构成生态休闲轴，“两片”指芜太路以南的生活配套区（称为“南区”）和以北的产业区（称为“北区”）。规划工业用地12.11平方公里（全部位于北区）、居住用地6.15平方公里、道路广场用地4.25平方公里、绿化用地4.37平方公里，分别占总建设用地面积的41.12%、20.88%、14.43%和14.84%，其他为市政公用设施用地、交通用地及水域等。 本项目位于江苏省南京市高淳区经济开发区荆山东路12号，该地块属于工业用地，选址有一定的区位优势，符合经济开发区产业结构和环境规划的相关要求。通过对本项目的影响预测分析，项目建成后对周边环境影响较小，不会降低项目区域的环境功能区划，项目选址是合理的。 与规划环评及审查意见相符性分析 《江苏高淳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》已满5年，江苏高淳经济开发区需再次编制江苏高淳经济开发区规划环境影响跟踪评价文件，现跟踪评价正在编制过程中。本项目现依据《江苏高淳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》和《关于江苏高淳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（苏环审【2015】16号）进行相符性分析，具体情况见表1-4。 表1-4 项目与规划环评及审查意见相符性分析一览表 序号 规划环评及审查意见要求 项目情况 相符性 1 以机械电子、新型材料、出口服装、绿色食品加工等为主导产业，以一类工业为主，适当发展二类工业，禁止三类工业和有恶臭污染以及含难降解污染物的项目，例如化工、印染、电镀等。 本项目不属于三类工业和有恶臭污染以及含难降解污染物的项目。 符合 2 开发区规划形成“一心、两轴、两片”的布局结构形式，“一心”指生活配套区内的城市商业中心，“两轴”指老城区商业中心和行政中心构成的城市商务轴和石固河生态廊道构成的生态休闲轴，“两片”指芜太路以南的生活配套区（称为“南区”）和以北的产业区（称为北区”）。规划工业用地12.11 平方公里（全部位于北区）、居住用地6.15 平方公里、道路广场用地4.25平方公里、绿地用地4.37平方公里，分别占总建设用地面积的41.12%、20.88%、14.43%和14.84%，其他为市政公用设施用地、交通用地及水域等 本项目位于江苏省南京市高淳区经济开发区荆山东路12号 符合 3 规划利用高淳污水处理厂集中处理区内废污水，不再另建污水处理厂。区内不设置固废处置中心，危险废物送南京市有资质固体废物处置中心处理 本项目产生的生活污水接管至高淳新区污水处理厂。全厂生活垃圾委托环卫部门统一清运，一般工业固体废物外售处置；危废委托有资质单位处置。 符合 4 健全环境管理制度；新建项目须严格执行环境影响评价制度、落实项目“三同时”制度，推进建设项目竣工保验收进程。 本项目为扩建项目，会严格按照要求进行建设，落实项目“三同时”制度，推进建设项目竣工环保验收进程。 符合 5、“三线一单”相符性分析 （1）与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性 ①根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目距离最近的国家级生态保护红线区为南侧的高淳固城湖水资源县级自然保护区，约4180m，本项目不在该生态保护红线区内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》。 ②根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），本项目距离最近的江苏省生态空间管控区域为石臼湖（高淳区）风景名胜区，约7700m，不在其生态空间管控区域范围内，满足《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）的要求。 本项目与高淳区生态红线保护区的位置关系见附图4，项目附近红线生态区域情况见表1-5。 表1-5 项目附近红线生态区域情况表 生态保护目标名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 距厂区最近距离 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 高淳固城湖水资源县级自然保护区 饮用水水源保护区 包括自然保护区核心区、缓冲区和实验区。自然保护区范围为：东南至固城湖堤，西至永胜圩堤，北至永联圩堤 24.2 / 24.2 4180m 石臼湖（高淳区）风景名胜区 自然与人文景观保护 石臼湖大堤至湖体水域范围 / 28.02 28.02 / 7700m 石臼湖重要湿地（高淳区） 湿地生态系统保护 石臼湖湖体水域 20.73 / 20.73 8100m / 综上，本项目选址符合生态红线保护要求。 （2）环境质量底线相符性 根据《2019年南京市环境状况公报》，项目区域NO2、PM10、PM2.5、O3超标，项目所在区域为不达标区，根据《南京市高淳区大气污染防治行动计划2018年度实施方案》，项目投产运行拟采取相应污染防治措施，在落实大气污染防治措施情况下，符合区域大气环境质量底线的要求。 项目废水排入高淳新区污水处理厂，尾水排入官溪河。根据官溪河高淳新区污水处理厂排污口，上游1500米、下游1500米监测断面各项水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，说明官溪河水质较好。 根据监测数据，项目所在地昼夜间声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准限值要求。 综上，本项目建成后，区域环境质量可以满足相应功能区要求，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线相符性 本项目位于南京市高淳区经济开发区南京喜悦科技股份有限公司现有厂区内，项目所在地块用地性质为工业用地，不占用新的土地资源；项目用水由当地自来水厂统一供应； 项目选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了原料的用量和废物的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。 综上，本项目建设符合资源利用上线的要求。 （4）负面清单相符性 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-6。 表1-6 本项目与国家及地方产业政策《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录》（2019年本） 对照《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合该文件要求。 2 《江苏工业和产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）修正 经查本项目产品、所用设备及工艺均不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》（苏政办发[2013]9号）修正中限制类和禁止类项目，属于允许类项目，符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中，符合该文件的要求。 4 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中，符合该文件的要求。 5 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批） 本项目拟上的设备对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），使用的生产设备未涉及国家规定的淘汰限制类。 6 《市场准入负面清单草案》（2018版） 经查《市场准入负面清单草案》（2018版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，符合该文件的要求。 7 《南京市制造业新增项目禁止和限制目录》（2018年版）（宁委办发[2018]57号）负面清单 本项目不在《南京市制造业新增项目禁止和限制目录》（2018年版）（宁委办发[2018]57号）负面清单中，符合该文件的要求。 8 《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（实行） 本项目为热力生产和供应项目，不属于“高污染、高环境风险”产品名录（2017年版）中的项目，故本项目符合“《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（实行）”中的管控要求。 9 《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号） 本项目为热力生产和供应项目，位于高淳区经济开发区，符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）中江苏省省域生态环境管控及江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控的要求。 综上所述，本项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上线，不在高淳区及当地的环境准入负面清单中。本项目符合“三线一单”的要求。 6、与太湖水污染防治条例的相容性分析 （1）江苏省太湖水污染防治条例 根据《江苏省太湖水污染防治条例》(江苏省第十二届人民代表大会常务委员会公告第71号，江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议于2018年1月24日修订，自2018年5月1日起施行)规定，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。建设项目位于《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》(苏政办发[2012]221号)中规定的太湖流域三级保护区内。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年1月24日第三次修订)，在太湖一、二、三级保护区内禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目属于太湖流域三级保护区，行业类别属于M7461环境保护监测，本项目不设排污口。项目产生的生活污水接管至高淳新区污水处理厂集中处理，不设排污口；固废或回用或委托有资质单位处置或由环卫部门定期清运。通过分析，本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》规定的一级保护区内禁止行为，因此可满足《江苏省太湖水污染防治条例》的要求。 （2）太湖流域管理条例 根据《太湖流域管理条例》(中华人民共和国国务院令第604号)第二十九条、第三十条规定： 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： (一)设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； (二)设置水上餐饮经营设施； (三)新建、扩建高尔夫球场； (四)新建、扩建畜禽养殖场； (五)新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； (六)本条例第二十九条规定的行为。 企业产生的生活污水接管高淳新区污水处理厂，尾水最终进入官溪河。通过分析，本项目不属于《太湖流域管理条例》规定的禁止行为，因此，本项目可满足《太湖流域管理条例》的要求。 7、工程内容及规模 扩建后全厂产品方案见表1-7。 表1-7 扩建后全厂产品方案 编号 工程名称 产品名称 设计能力 年运行时间（h/a） 备注 扩建前 扩建后 变化量 1 清洗消毒车间 医疗器械包的清洗和消毒灭菌 730万套/a 730万套/a 0 2400 为南京各区医院配套服务 2 医院医用布草的清洗消毒灭菌 1825t/a 1825t/a 0 3 辐照处理车间 辐照处理 199005t/a 199005t/a 0 / 本项目仅涉及项目辅助供热工程扩建，锅炉扩建后，项目产品方案不变。 8、项目周围环境及厂区平面布置概况 本项目位于江苏省南京市高淳区经济开发区荆山东路12号，厂址东侧为南京一擎机械制造有限公司，厂址南侧为南京唐田工艺品有限公司，厂址西侧为荆山东路，路西侧为南京富顺塑业有限公司，厂址北侧为荆山东路，路北侧为南京创新机油泵制造有限公司，距离本项目最近的居民点为花园村（NW130m）。 本项目总平面布置原则：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；符合各种防护间距，确保生产安全；根据当地的自然条件，做到因地制宜。根据项目构成和布置原则，结构项目内外制约条件，本项目总图布置如下：厂区总入口设置在厂区北侧，紧邻荆山东路。厂区内靠近北侧为综合楼（办公室、食堂），厂区西侧为1#厂房，南侧为2#、3#、4#厂房，本次扩建项目位于厂区东南角，高噪声设备布设在锅炉房靠近3#厂房位置，远离厂界。纵观总厂区平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，厂房平面布置较合理。 本项目地理位置见附图1，项目环境保护目标见附图2-1、项目周边环境概况见附图2-2，厂区平面布置图见附图3。 9、公用工程 （1）给排水 ①给水 扩建项目年需纯水1000t，通过RO纯水机制备，制备效率为80%，故纯水制备年需新鲜水量1250t，新增2名员工，生活用水量新增36t/a，扩建项目年需新鲜水量共1286t。 扩建项目产生的锅炉排水、蒸汽冷凝水、浓水共750t/a，回用于医用布草洗涤，现有项目年需新鲜用水量减少750t。 扩建前全厂年需新鲜水量123670t，扩建后全厂年需新鲜水量124206t，新增用水量536t/a，均来自市政自来水管网。 ②排水 扩建项目产生的废水主要为生产废水750t/a和生活污水28.8t/a，生产废水回用于医用布草洗涤。扩建前全厂废水主要为医用洗涤废水87600m3/a、医疗器械清洗废水3600m3/a、生活污水1976m3/a，扩建后全厂新增生活污水生活污水28.8t/a。医用洗涤废水、医疗器械清洗废水以及生活污水经污水处理设施处理后接管至高淳新区污水处理厂进一步处理，尾水排放至官溪河。 （2）供电 扩建项目电源引自园区电网，年耗量为10万kWh。扩建前全厂年耗量55万kWh，扩建后全厂年耗量65万kWh。 （3）储运 本项目原材料及产品进出厂均使用汽车运输，原辅材料和产品存储设置专门仓库。 （4）绿化 本项目不新增绿化，厂区绿化主要依托现有绿化。 扩建后全厂公用及辅助工程见表1-8。 表1-8 扩建后全厂公用及辅助工程内容 项目工程 建设名称 设计能力 备注 扩建前 扩建后 变化量 主体工程 锅炉房 0 100m2 +100m2 规格5*20m，高10m； 配置一台2t/h生物质锅炉 4号主体装置厂房 2096m2 2096m2 0 规格30*70m，高8m； 辐照室、操作大厅等 1号L型标准化厂房 4160m2 4160m2 0 L型建筑，共三层； 内含消毒灭菌中心技术应用改造项目生产车间，共1930m2； 本次扩建实验室项目位于2L，共200m2。 辅助工程 综合楼 1878m2 1878m2 0 规格30*63m，共三层； 办公室、职工食堂等 门卫 32m2 32m2 0 / 储运工程 2号标准化厂房 4264m2 4264m2 0 原料、成品存放 3号标准化厂房 4264m2 4264m2 0 原料、成品存放 公用工程 给水 123670m3/a 124206m3/a +536m3/a 市政自来水管网提供 排水 93176m3/a 93204.8m3/a +28.8m3/a 医用洗涤废水、医疗器械清洗废水以及生活污水经污水处理设施处理后接管至高淳新区污水处理厂 供电 55万kWh/a 65万kWh/a +10万kWh/a 市政供电管网提供 供气 57.6万m3/a 57.6万m3/a 0 市政供气管网提供 环保工程 废水 隔油池+化粪池，2t/d 隔油池+化粪池，2t/d 依托现有 生产废水经处理设施处理达标、生活污水经隔油池（食堂）+化粪池处理后接管至高淳新区污水处理厂 污水处理站，400m3/d 污水处理站，400m3/d 依托现有 废气处理 生物质燃烧废气 / 静电除尘+布袋，30m高排气筒一套 新增静电除尘+布袋，30m高排气筒一套 达标排放 辐照废气 23m排气筒 23m排气筒 依托现有 污水处理站恶臭 管道收集+水喷淋处理+15m高排气筒 管道收集+水喷淋处理+15m高排气筒 依托现有 天然气燃烧废气 15m高排气筒 15m高排气筒 依托现有 食堂油烟 油烟净化设施+15m高排气筒，1套 油烟净化设施+15m高排气筒，1套 依托现有 无组织 车间通风设施 车间通风设施 依托现有 噪声治理 隔声、消声、减振 隔声、消声、减振 — 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 固废堆场 / 分类收集：固废堆场10m2 新增固废堆场10m2 生活垃圾交由环卫部门清运，一般固废外售或环卫清运 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目基本概况 南京喜悦科技股份有限公司位于高淳区经济开发区荆山东路12号，主营非动力核技术辐照技术的应用与开发、消毒灭菌技术应用，年辐照产品处理能力约199005t，年消杀灭菌医疗器械730万套、医院医用布草1825t。企业环评及验收情况见表1-9。 表1-9 企业环评及验收情况表 编号 生产线名称 批复文号 审批部门 验收情况 1 新建74PBq（200万居里）钴-60辐照装置项目 苏环审字（2012）163号 原江苏省环境保护厅 2015.1.3江苏省辐射中心现场验收 2 γ辐照装置技术开发项目 高环审字（2012）66号 原高淳县环境保护局 2015.2.3通过高淳区环保局预验收 3 消毒灭菌中心技术应用改造项目 高环审字（2017）115号 高淳区生态环境局 2018.9.27通过专家组验收 2、现有项目产品方案 现有项目具体产品方案见下表。 表1-10 现有项目产品方案表 编号 生产线名称 产品名称 设计能力 年运行时间（h/a） 1 辐照处理车间 辐照处理 199005t/a 2400 2 清洗消毒车间 医疗器械包的清洗和消毒灭菌 730万套/a 医院医用布草的清洗消毒灭菌 1825t/a 3、现有项目产品生产工艺 南京喜悦科技股份有限公司现有产品产能为年辐照产品处理能力约199005t，年消杀灭菌医疗器械730万套、医院医用布草1825t，具体的生产线和生产工艺如下。 （1）年辐照产品处理能力约199005t生产线 图1-1 辐照灭菌生产工艺及产污流程图 工艺流程简述： 产品辐照加工前，应根据预定的剂量参数，确定辐照工艺运行参数，再将需要辐照的产品运至操作大厅装料段，由人工装至输送辊道上的辐照箱内，经由迷道入口，自动输入辐照室进行辐照。辐照箱在过源时自动换面，并通过升降装置自动换层，即下层辐照箱被推箱机推动进入升降装置，触发占位开关，自动提升到上层，由推箱机推进升降装置，触发占位开关自动降至下层，再由推箱机推入过源轨道。自动换面换层使产品均匀受照。产品完成辐照后经由迷道出口输出辐照室，在操作大厅卸料段由人工卸出。辐照完毕的产品需要进行质检、菌检，吸收剂量及吸收剂量的不均匀度符合要求、产品含菌量达到标准的入库，不合格的产品安排补辐照直到合格，另外需在每个产品包装外打上标记，以防止产品漏照或重复照射。 本项目放射源工作室，辐照室内的空气因辐射而产生少量臭氧及二氧化氮等有害气体（G1-1），贮源井使用去离子水由纯水制备系统提供，此过程会产生废水（W1-1），经离子交换树脂水处理系统定期净化后循环使用，该过程同时产生废弃离子交换树脂（S1-1）；质检过程会产生少量不合格产品（S1-2），可回用于生产；风机、运输叉车运行时均会产生噪声（N1-1）。 （2）医疗器械消毒灭菌生产线 图1-2 医疗器械消毒灭菌生产线生产工艺及产污流程图 工艺流程简述： ①拆包分装：污染的医疗器械回收后，根据器械的材质、结构、精密程度和物品的污染程度进行分类和清洗，对于特殊污染的器械，做好标识，以进行必要的特殊处理。 ②清洗：清洗是保障灭菌质量的根本，良好的清洗对于必须消毒的物品是最基本的要求，本项目清洗工序使用纯水，产生清洗废水。 ③干燥：将手工清洁后的医疗器械送入干燥柜进行干燥。 ④包装：医疗器械清洗干燥后尽快包装灭菌。包装时对尖锐或精密器械做好保护措施， 根据器械的形状、规格选择合适的包布。 ⑤消毒及灭菌：消毒是指杀灭或去除消毒对象上的各种病原微生物，达到无害化的过程。本项目使用纯水煮沸消毒。 灭菌是指用于使产品无任何形式的存活微生物的确认过的过程，采用的方式有高压灭菌、高温灭菌、低温等离子灭菌等，高温高压产生的水蒸汽自然蒸发，故无废气产生。 （3）医用布草洗涤消毒灭菌生产工艺 图1-3 医用布草洗涤消毒灭菌生产线生产工艺及产污流程图 工艺流程简述： 洗涤医用布草接收后进行大小分类整理，放入隧道式洗衣机清洗，加入无磷洗衣粉、洗衣液、氯漂粉、中和剂、柔软剂等，清洗后使用压力脱水机脱水，将布草卸载到传送器上进入烘干系统，使用高压蒸汽加热对布草进行烘干，烫平机对布草进行烫平处理，自动折叠后储存待发。 医用布草洗涤消毒灭菌洗地过程中会产生清洗废水。 4、现有项目污染物产生及排放情况 （1）废水 ①纯水制备 现有项目医疗器械在清洗过程中采用纯水清洗，纯水由纯水制备设备制得，纯水制备过程中会产生浓水，根据资料显示，浓水产生量约为原水的25%（原水为自来水），纯水年用量为4500m3/a，则浓水产生量为1500m3/a。浓水除了含盐量较高以外，其浊度、色度、嗅、味、SDI、SS、COD等指标都比自来水好，使用RO纯水机产生的浓水是可利用的，可回用作洗衣、洗菜、洗脸等生活用途。现有项目浓水回用作为洗衣用水。 ②医疗器械清洗废水 现有项目医疗器械在清洗过程中产生清洗废水，清洗采用医用高压水枪、气枪、超声波等方式进行清洗，清洗用水用量为15m3/d（纯水设备能力为1m3/h，每天工作时数15h），产污系数以0.8计，则清洗废水产生量为3600m3/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、粪大肠菌群，经过厂内污水处理站预处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后接入污水管网，由高淳新区污水处理站统一处理。 ③医用布草洗涤 医用布草在清洗及脱水过程产生洗涤废水，现有项目采用无磷洗衣粉、洗衣液及氯漂粉等洗涤剂，因此主要污染成分为表面活性剂、柔软剂、脂肪、动植物油、蛋白质等溶解性有机物和泥土、短纤维及其他非溶解性杂质等。参照《建筑给排水设计规范（2015）》中洗衣房用水定额每kg干衣用水40~80L，按每kg平均值60L计算，医用布草总量为1825t/a，则用水量为109500m3/a（其中1500m3来自纯水制备产生的浓水），在脱水、烘干过程中会有部分水分损耗，废水产污系数以0.8计算，则现有项目洗涤废水产生量为87600m3/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、LAS、粪大肠菌群，经过厂内污水处理站预处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后接入污水管网，由高淳新区污水处理站统一处理。 ④生活污水 现有项目职工生活用水2470t/a，根据项目实际生产情况，废水主要为职工生活污水1976t/a。建设项目生活污水经地埋式污水处理站处理后经污水管网接管高淳新区污水处理厂进行处理后达标排入官溪河。 ⑤蒸汽发生器 现有项目蒸汽发生器用水7200t/a，根据项目实际生产情况，蒸汽用于消毒、烘干、烫平等全部消耗，不外排。 ⑥地埋式污水设施处理工艺 现有项目废水主要为医疗器械清洗废水、医用布草洗涤废水和生活污水，采用一套处理能力400m3/d的地埋式污水处理设施处理，处理后达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准后接入污水管网，由高淳新区污水处理厂处理后达标排入官溪河。地埋式污水设施处理工艺见图1-4。 图1-4 地埋式污水设施处理工艺 现有项目水平衡详见图1-5。 图1-5 现有项目给排水平衡图 t/a 现有项目废水产生及排放情况见表1-11。 表1-11现有项目水污染物产排情况一览表 污水类型 污染物名称 污染物产生量 治理措施 污染物排放量 接管标准 （mg/L） 排放方式与去向 浓度(mg/l) 产生量(t/a) 浓度(mg/l) 排放量(t/a) 医用洗涤废水87600t/a COD 280 24.528 经过污水处理设备处理达预处理标准后接管 50 4.38 140 高淳新区污水处理厂处理后排入官溪河 SS 60 5.256 10 0.876 12 NH3-N 15 1.314 5 0.438 6 LAS 15 1.314 0.5 0.044 5 粪大肠 菌群 1.6×108 个/L 1.4×1013 1000个/L 8.8×107 5000 个/L 总余氯* / / 0.5 0.044 4 医疗器械清洗废水3600t/a COD 300 1.08 50 0.18 150 SS 80 0.288 10 0.036 16 NH3-N 20 0.072 5 0.018 8 粪大肠 菌群 1.6×108 个/L 5.8×1011 1000 个/L 3.6×106 5000 个/L 总余氯* / / 0.5 0.0018 4 生活污水1976t/a COD 400 0.475 隔油池（食堂）+化粪池处理达预处理标准后接管 50 0.3724 140 SS 300 0.27 10 0.1869 0.017 氨氮 30 0.1886 5 0.0238 0.003 TP 5 0.005 0.5 0.00804 0.00144 总余氯 / / 0.5 0.00014 0.0012 动植物油 100 0.012 1 0.0048 20 *注：总余氯为污水处理站消毒过程中产生。 （2）废气 现有项目产生的废气主要来自辐照废气、污水处理站恶臭、天然气燃烧废气和食堂油烟。 ①辐照废气 辐照室内的空气因辐射产生少量臭氧，通过风机由23m排气筒达标排放。 ②污水处理站恶臭 本项目污水处理站处理水量按93176m3/a，COD处理量为25.723t/a，NH3和H2S的产生量分别约为56.48kg/a、2.19kg/a。污水处理设施为地埋式，各出气口可直接连接管道，经过风机引风密闭收集，风机风量100m3/h，原则上废气收集效率100%，废气经管道收集后通过水喷淋处理后经15m高1#排气筒排放，净化效率按60%计，则本项目排放的NH3和H2S的分别约为22.59kg/a、0.876kg/a。 ③天然气燃烧废气 本项目使用2台LJP1.5-1.2-Q型天然气锅炉配套蒸汽发生器提供运行过程中所需的蒸汽，天然气用量为240m3/h，年用量为57.6万m3/a，产生的天然气燃烧废气通过15m高2#排气筒排放。项目天然气燃烧废气产生量见表1-12。 表1-12天然气燃烧废气产生量一览表 序号 污染物名称 废气量万m3/a 污染物产生情况 污染物排放情况 浓度 mg/Nm3 产生速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/Nm3 排放速率 kg/h 排放量 t/a 1 SO2 785 13.2 0.043 0.104 13.2 0.043 0.104 2 NOx 129.2 0.423 1.014 129.2 0.423 1.014 3 烟尘 10.3 0.034 0.081 10.3 0.034 0.081 ④食堂油烟 现有项目有一个食堂，职工在食堂就餐人数为30人。根据类比调查，人均食用油日消耗量为30g，每人每天按一餐计算，则本项目餐饮食用油消耗量为0.23t/a，由于烹饪时温度较高，有少量油类分解、挥发，据类比估计，分解、挥发量按总耗油量的3%计算，则厨房油烟产生量为0.0069t/a，食堂经营以每天4小时计算，产生速率为0.0069kg/h。项目油烟经油烟净化器（处理效率为60%）收集处理，处理经过厨房油烟排放管道至屋顶排放。油烟净化器风量2000m3/h，每天平均运行时间按2h算，油烟排放量为0.0028t/a，油烟排放速率为0.0028kg/h，排放浓度为1.4mg/m3。 表1-13 现有项目废气产排情况一览表 污染源 污染物名称 产生状况 治理措施及去除效率 排放状况 排放去向 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 辐照室 臭氧 4.82 0.32 0.053 1#23m排气筒（DA001） 4.82 0.32 0.053 有组织 污水处理恶臭 H2S / / 0.00219 水喷淋处理+2#15m排气筒（DA002） / 0.0004 0.000876 有组织 NH3 / / 0.05648 / 0.009 0.02259 有组织 天然气锅炉 SO2 13.2 0.043 0.104 3#15m排气筒（DA003） 13.2 0.043 0.104 有组织 NOX 129.2 0.423 1.014 129.2 0.423 1.014 烟尘 10.3 0.034 0.081 10.3 0.034 0.081 食堂 油烟 3.45 0.0069 0.0069 油烟净化器+4#15m排气筒（DA004） 1.4 0.0028 0.0028 有组织 （3）噪声 现有项目噪声设备源强主要来自蒸汽发生器、各类清洗机、脱水机、洗衣机、平烫机、烘干机、风机等运行时的噪声。噪声源强在80~90分贝左右。产生的噪声经距离衰减和厂房隔声后，到东、南、西、北面厂界时贡献值在38.6~46.6dB(A)之间，本项目夜间不生产，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准，即昼间为 65dB(A)。 （4）固废 现有项目生产过程中产生固体废弃物主要是污水处理站污泥、不合格产品、废离子交换树脂、退役钴源、生活垃圾。 污水处理站污泥：根据企业提供的材料，污水处理站污泥量约为15t/a，委托有资质单位处理； 不合格产品：根据企业提供的材料，不合格产品量约为5000t/a，由企业收集后回用于生产； 废离子交换树脂：根据企业提供的材料，废离子交换树脂量约为0.5t/a，委托有资质单位处理； 退役钴源：根据企业提供的材料，退役钴源由生产厂家回收； 生活垃圾：现有项目员工50人，本项目的生活垃圾产生量为10.5t/a，定期由环卫清运。 表1-14 现有项目固废处置情况表 序号 固废名称 属性（危废、一般固废或待鉴别） 产生 工序 危险特性 鉴别方法 危险 特性 废物 代码 产生量 （吨/年） 利用处 置方式及单位 1 污水处理站污泥 危险废物 废气处理 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） In HW01 831-001-01 15 委托有资质单位处理 2 不合格产品 一般固废 质检 / 99 5000 回用于生产 3 废离子交换树脂 危险废物 辐照 In HW13 900-015-13 0.5 委托有资质单位处理 4 退役钴源 危险废物 辐照 / / / 厂家回收 5 生活垃圾 一般固废 日常生活 / 99 10.5 环卫清运 5、原环评中分析的污染物产生及排放情况： 表1-15 原环评中分析的各污染物产生及排放情况汇总表 种类 污染物名称 产生量(t/a) 削减量(t/a) 接管量(t/a) 环境排放量(t/a) 废水 废水量 93176 0 93176 93176 COD 26.081 12.877 13.204 4.9324 SS 5.814 4.508 1.306 1.0989 NH3-N 2.417 1.837 0.58 0.4798 LAS 1.314 0.876 0.438 0.044 粪大肠菌群 1.458×1013 1.458×1013 458000000 91600000 TP 0.005 0 0.005 0.00804 总余氯 0 / 0.3652 0.04594 动植物油 0.012 0.0072 0.0048 0.0048 废气 有组织 1#排气筒 O3 0.053 0 / 0.053 2#排气筒 H2S 0.005648 0.001314 / 0.000876 NH3 0.00219 0.03389 / 0.02259 3#排气筒 SO2 0.104 0 / 0.104 NOX 1.014 0 / 1.014 烟尘 0.081 0 / 0.081 4#排气筒 0.0069 0.0041 / 0.0028 无组织 O3 0.03 0 / 0.03 固废 一般固废 5000 5000 0 0 危险废物 15.5 15.5 0 0 生活垃圾 10.5 10.5 0 0 6、原竣工验收报告中各污染物产生及排放情况： （1）废水监测结果及评价 表1-16 污水监测结果数据统计表（单位：mg/L,pH无量纲） 监测频次（外排口） pH 悬浮物 COD 氨氮 TP LAS 粪大肠菌群 2018.09.06 第一次 7.00 26 136 6.93 2.16 2.23 2.0×103 第二次 7.08 28 139 6.96 2.19 2.21 7.0×103 第三次 7.05 28 141 6.99 2.10 2.14 7.0×103 第四次 7.12 28 138 6.92 2.17 2.16 7.0×103 2018.09.07 第一次 7.06 29 141 6.88 2.22 2.13 8.0×102 第二次 7.06 28 144 6.96 2.08 2.14 1.1×103 第三次 7.01 29 138 6.93 2.16 2.06 9.0×102 第四次 7.02 30 136 6.86 2.10 2.18 1.7×103 进水均值 / 28 139 6.93 2.15 2.12 1.7×103 2018.09.06 第一次 7.18 14 72 2.27 0.62 0.51 50 第二次 7.14 15 67 2.32 0.63 0.53 20 第三次 7.20 14 74 2.29 0.58 0.54 20 第四次 7.14 14 67 2.26 0.62 0.50 0 2018.09.07 第一次 7.20 16 67 2.35 0.64 0.50 0 第二次 7.28 15 70 2.32 0.63 0.43 20 第三次 7.16 15 72 2.37 0.66 0.56 50 第四次 7.22 16 66 2.32 0.64 0.54 20 出水均值 / 15 70 2.31 0.63 0.52 22 评价标准 6-9 60 250 45 8 10 5000 结果 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 从监测结果看，污水外排口的污染物pH值、COD、SS、氨氮、LAS和粪大肠菌群浓度均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和《污水排入城市下水管道水质标准》（CJ343-2010）表1标准。 （2）废气监测结果及评价 表1-17 锅炉有组织废气监测结果数据统计表 检测日期 监测频次 监测点位 标杆流量m3/h SO2浓度mg/m3 SO2排放速率kg/h NOx浓度mg/m3 NOx排放速率kg/h 2018/09/06 第一次 1#排气筒出口 599 ND 0.001 114 0.072 第二次 589 ND 0.001 110 0.068 第三次 594 ND 0.001 108 0.068 第一次 2#排气筒出口 581 ND 0.001 103 0.063 第二次 582 ND 0.001 114 0.070 第三次 629 ND 0.001 114 0.076 2018/09/07 第一次 1#排气筒出口 580 ND 0.001 84 0.051 第二次 576 ND 0.001 110 0.068 第三次 627 ND 0.001 97 0.064 第一次 2#排气筒出口 502 ND 0.001 117 0.062 第二次 588 ND 0.001 114 0.071 第三次 570 ND 0.001 112 0.067 评价标准 / 50 / 200 / 评价结果 / 达标 / 达标 / 表1-18 污水处理站有组织废气监测结果数据统计表 监测日期 监测频次 监测点位 标杆流量m3/h 氨浓度mg/m3 氨排放速率kg/h H2S浓度mg/m3 H2S排放速率kg/h 2018/09/06 第一次 3#排气筒进口 1520 2.01 0.003 0.051 7.8×10-5 第二次 1500 1.94 0.003 0.060 9.0×10-5 第三次 1492 2.06 0.003 0.064 9.5×10-5 第一次 3#排气筒出口 1700 0.99 0.002 0.023 3.9×10-5 第二次 1818 1.00 0.002 0.020 3.6×10-5 第三次 2032 1.02 0.002 0.026 5.3×10-5 2018/09/07 第一次 3#排气筒进口 1483 2.07 0.003 0.052 7.7×10-5 第二次 1463 2.03 0.003 0.031 4.5×10-5 第三次 1488 2.08 0.003 0.043 6.4×10-5 第一次 3#排气筒出口 1426 0.96 0.001 0.020 2.9×10-5 第二次 1469 0.98 0.001 0.016 2.4×10-5 第三次 1514 0.96 0.001 0.021 3.2×10-5 评价标准 / / 4.9 / 0.33 评价结果 / / 达标 / 达标 表1-19 无组织废气监测结果数据统计表 监测日期 监测频次 监测点位 颗粒物mg/m3 氨mg/m3 硫化氢mg/m3 2018/09/06 第一次 1# 0.075 0.23 0.002 2# 0.248 0.37 0.006 3# 0.208 0.35 0.006 4# 0.325 0.36 0.007 第二次 1# 0.134 0.24 0.002 2# 0.354 0.38 0.006 3# 0.330 0.39 0.008 4# 0.431 0.40 0.007 第三次 1# 0.152 0.22 0.004 2# 0.272 0.39 0.006 3# 0.366 0.38 0.006 4# 0.449 0.40 0.005 2018/09/07 第一次 1# 0.055 0.21 0.002 2# 0.167 0.35 0.007 3# 0.222 0.37 0.006 4# 0.201 0.38 0.006 第二次 1# 0.093 0.20 0.003 2# 0.204 0.40 0.0074 3# 0.112 0.40 0.005 4# 0.257 0.41 0.006 第三次 1# 0.093 0.23 0.003 2# 0.298 0.43 0.006 3# 0.205 0.41 0.005 4# 0.312 0.39 0.005 从监测结果看，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢的最高排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GN14544-93）中表1二级标准及表2排放速率和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度排放限值。 （3）噪声监测结果及评价 表1-20 噪声监测结果表 监测日期 监测位置 昼间/夜间 标准限值 达标情况 监测时间段 Leq[dB(A)] Leq[dB(A)] / 2018/09/06 厂界东侧外1米 18：20-18：30 47.7 昼间：≤65 合格 厂界南侧外1米 48.8 厂界西侧外1米 47.6 厂界北侧外1米 47.1 2018/09/07 厂界东侧外1米 50.2 厂界南侧外1米 49.7 厂界西侧外1米 50.6 厂界北侧外1米 54.9 2018/09/06 厂界东侧外1米 22：00-22：10 47.1 夜间：≤55 合格 厂界南侧外1米 41.1 厂界西侧外1米 46.8 厂界北侧外1米 42.9 2018/09/07 厂界东侧外1米 43.3 厂界南侧外1米 44.3 厂界西侧外1米 44.4 厂界北侧外1米 43.5 监测结果表明，项目东、南、西、北厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 （4）固体废物验收调查结果 表1-21 固体废弃物产生及其处置 类别 废弃物名称 状态 预计产生量（t/a） 实际产生量（t/a） 处置处理方式 环评要求 实际处理情况 一般工业固废 生活垃圾 固态 3 2.94 环卫部门清运 环卫部门清运 各类包装袋和废包装桶 固态 / 0.12 供货方回收 供货方回收 危险废物 污水处理站污泥 固态 15 13.7 委托有资质的单位进行处置 委托有资质的单位进行处置 （5）总量核算 根据南京喜悦科技股份有限公司消毒灭菌中心技术应用改造项目竣工环境保护验收报告总量核算，扩建前废水排放量为70016t/a，其中生活污水量为120t/a，计算得COD排放总量为4.9011t/a，悬浮物排放总量为1.0502t/a，氨氮排放总量为0.1617t/a，TP排放总量为0.00008t/a，LAS排放总量为0.0364t/a，粪大肠菌群排放总量为1.5×106t/a。SO2排放总量为0.0048t/a，NOX排放总量为0.3552t/a，氨排放总量为0.0048t/a，硫化氢排放总量为0.000127t/a。 表1-22 原竣工验收各污染物产生及排放量汇总表 污染物名称 预计产生量（t/a） 实际产生量（t/a） 削减量（t/a） 考核量（t/a） 接管排放量（t/a） 废水 废水量 91488 70016 / 91488 70016 COD 25.723 9.7322 4.8311 12.808 4.9011 SS 5.63 1.9604 0.9102 / 1.0502 氨氮 1.395 0.4852 0.3235 0.732 0.1617 TP 0.0014 0.00026 0.00018 0.0014 0.00008 LAS 1.314 0.1484 0.112 0.438 0.0364 废气 SO2 0.104 / / 0.104 0.0048 NOX 1.014 / / 1.014 0.3552 氨 0.05648 0.0072 0.0024 0.02259 0.0048 硫化氢 0.00219 0.000228 0.000101 0.000876 0.000127 固体废物 生活垃圾 3 2.94 2.94 / / 各类包装袋和废包装桶 / 0.12 0.12 / / 污水处理站污泥 15 13.7 13.7 / / 从表1-22统计结果可知，原项目污染物总量排放满足环评批复要求。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 高淳区是承接苏南、辐射皖南的经济枢纽。东临苏、锡、常，西接安徽的芜湖、宣 州、马鞍山，“宁高”高速和“芜太”公路承接“宁杭”高速。高淳距南京禄口国际机场仅有56公里，距南京新生圩港98公里，离南京市区87公里，离安徽芜湖仅60公里。150公里范围内的有镇江、常州、南京、马鞍山、宣州等城市，200公里范围内的主要有苏州、杭州、合肥等城市，离上海300公里左右。水路西进长江黄金水道，东连太湖水网，胥河穿境而过。本项目位于南京市高淳经济开发区荆山东路12号，项目位置见附图一。 地形、地貌、地质 由溧高背斜和湖泊沉积作用及岩性影响的结果，使高淳在地貌上由滨湖地区与胥溪 河流域的平原和自东北斜穿县境至西南部的低山丘陵组成。平原面积约291平方公里， 约占陆地面积的51.37%；低山丘陵和岗地面积约275.5平方公里，占48.63%，故高淳地貌以平原为主。高淳区地形东高西低，分为圩区、半山半圩、山区三大类。水田土壤主要为青泥土、白泥土、黄泥土、马肝土、泥骨土，旱地土壤沙土、黄土、夜潮土等。高淳区东部为茅山、天目山余脉结合部，是蜿蜒起伏的丘陵山区，西部为碧波荡漾的固城湖、石臼湖所环抱，是河网稠密的圩区，总面积约为802平方公里。 气候特征 高淳区气候属北亚热带南部季风气候型。四季分明，寒暑显著，降水丰沛，日照不 足，无霜期长。年降水量1157.0毫米，一般夏季（6-8月）降水量最多，平均460.6毫米，占全年的40%，且大部分集中于梅雨季节（6月中旬-7月上旬）；春季次之，330.2毫米，占全年的29%；冬季（12-2月）最少，128.4毫米，占全年的11%。年平均风速3.2米/秒，年最多风速3.2米/秒，年最多风向 ENE(东北偏东风)，其出现频率16%。常年平均年温15.9℃，年均日照时数2063.1小时，年均蒸发量1444.3毫米，平均降水日129天，平均相对湿度80%。主要气象要素见下表。 表 2-1 主要气象气候特征 气温 多年平均气温 16℃ 极端最高气温 40.7℃ 极端最低气温 -14℃ 湿度 年平均相对湿度 79% 最热月平均相对湿度 85% 最低月平均相对湿度 76% 降水 年平均降水量 1229.7mm 年最小降水量 587.5mm 年最大降水量 2297.6mm 日最大降水量 323.6mm 积雪、冻土深度 最大积雪深度 320mm 多年最大冻土深度 90mm 气压 年平均气压 101.6Kpa 风速 年平均风速 3.2m/s 风向 年主导风向和频率 E、ENE13% 冬季主导风向和频率 ENE14% 日照 平均日照时数 2063.1h 3、水文 高淳区境内河流纵横，西有水阳江穿境而过，中有胥河、官溪河横贯东西、漆桥河沟通南北，加之运粮河、横溪河、港口河、狮树河、砖墙河、石固河、桠溪河等共17条骨干河道。还有一般性河道261条，湖泊2个，中小型水库16座。 高淳区现以定埠镇茅东闸为界，分属长江水阳江和太湖两个水系，茅东闸以东诸水系属太湖水系，境内流域面积172.5km2；茅东闸以西属长江水阳江水系，该水系上承水阳江、青戈江，水流只能从姑溪河和清水河入长江，境内流域面积629.3km2。 高淳新区污水处理厂入河排口设在官溪河，该片属于为青弋江、水阳江流域下游水系。主要有固城湖、石臼湖、水碧桥河、官溪河、运粮河、石固河、漆桥河、胥河等。 青弋江流域面积7100km2，干流长233km。上游由黟县的美溪河入清溪河，经石台、太平边境注入陈村水库，出大坝流经泾县、弋江镇、西河镇、至湾址后，河流分为二支，主流至清水镇同水阳江相汇，穿过芜湖市流入长江，支流由赵家河、青山河经当涂珍珠关入长江。 水阳江流域面积10385km2，干流长273km，上游有东津河、中津河、西津河三大支流在河沥溪附近汇合而成，流经宣城后即进入圩区，经新河庄后进入下游水网地区。水阳江在水阳镇以下西陡门处分成三股，一股从费家咀处继续向北经运粮河、丹阳河至花津后向西称姑溪河，在当涂县珍珠关流入长江；一股在费家咀处往东流入石臼湖及江苏境内；另一股向西经安徽乌溪、黄池等地在清水镇汇入青弋江，青山河从三里埂处由南向北流入姑溪河。由于乌溪、黄池河段河床较高，平均底高程比西陡门以东河段高1.5米左右。致使流入本河段的流量有限，枯水季节水量不足。西陡门附近河段是皖苏两省界河，洪水时“拒水”，枯水时“抢水”，常造成安徽、江苏两省地方群众纠纷，称为“敏感河段”。 固城湖位于南京市南部，为长江下游的青弋江、水阳江流域的调蓄性湖泊之一，水阳江流域面积10385km2，其中南京市境内流域面积1293km2，位于流域下游水网地区，境内水阳江干流河道长22.9km，固城湖水面面积31.99km2。 固城湖是水阳江流域四个调蓄湖泊之一，目前流域入湖河道水碧桥河上水碧桥闸已建成，可控制上游水阳江干流的皖南来水入湖。根据青弋江、水阳江及漳河流域防洪规划安排，水碧桥河有闸控制后，固城湖主要承担区域防洪任务。水碧桥闸在设计洪水以下（20年一遇）不再向固城湖分洪，当出现超标准洪水时，仍需开闸承担分蓄干流洪水任务。固城湖北临石臼湖，东抵太湖湖西地区，西面水阳江流域的平原、圩区，南接水阳江流域所属的皖南山区。汛期皖南山区来水由水阳江干流，经水碧桥河入湖，官溪河出湖，后接运粮河和石臼湖，由姑溪河复归水阳江，于安徽当涂县境入长江干流。湖水位及流量受皖南 山区来水和长江水位影响，季节性变化大，尤以夏季为著，水位高，洪水量大。 石臼湖。石臼湖又名北湖，位于区境北部苏皖交界线上。该湖纳皖南山区水阳江、青弋江和溧水区新桥河、天生桥河等来水，长江汛期时亦有江水倒灌，湖水经三叉河、姑溪河由当涂入长江。原有面积266.7km2，经上世纪70年代临湖各区围垦，湖面缩小。今湖面东西长22km，南北最大宽14km，面积207.6km2。 该湖分属高淳、溧水和当涂三区，高淳境内湖面面积约25km2。 水碧桥河：下段又称港口河。自水碧桥至港口，连接水阳江和固城湖，全长7km。河底高程5.5~6.0m，河底宽10~20m。该河是水阳江进入固城湖的主要通道。 官溪河：南连固城湖，北出杨家湾闸后，接运粮河入石臼湖，全长8.7km，河底高程3.50~4.50m，河底宽15~40m。该河为固城湖主要泄洪通道，也受长江高潮位影响。官溪河两岸均为圩区，属于高淳西部水网圩区，两岸主要分布有联合圩、太安圩、南荡圩、永丰圩等圩区，地面高程大部分在5-7m，两岸泵站有城西排涝站、联合圩二号排涝站、太平泵站、太安泵站等。 石固河：沟通石臼湖和固城湖，是蛇山抽水站的输水河道，全长12.6km，河底高程5.5m，底宽10m，蛇山抽水站设计规模25m3/s。 漆桥河：上接龙头水库和龙墩水库，下接固城湖，全长17.8km，河底高程4.8~6.0m，河底宽5~40m。 胥河：又名胥溪河，西起固城湖湖口，东至高淳与溧阳边境的朱家桥。河道全长30.6km，河底高程3.5~5.0m，河底宽4~15m。1991年建下坝船闸后，该河全程通航，成为连接长江下游与太湖流域的内河航线。 芜申运河：是一条航运历史久远的航线，原称芜太运河，古称胥河又名胥溪河，是沟通长江、水阳江、青弋江与太湖流域的人工运河。该运河位于长江三角洲河网地区，横跨安徽、江苏、上海两省一市，是长江中上游地区及皖江地区通往长三角地区的快捷通道，总长296km。其中安徽段西起芜湖市青弋江入长江口，沿青弋江、水阳江于省界丹农砖瓦厂进入江苏省高淳县境内，长约45.7km；江苏段由高淳县过杨家湾船闸和固城湖，再经溧阳、宜兴两市，在大浦口入太湖，穿太湖经太浦口沿太浦河在吴江市尖田村进入上海市，航道里程255km。芜申运河安徽段由青弋江入江口～荆山河口段、荆山河口～三里埂段和马宣段三段组成，江苏段分为高溧段(高淳至溧阳段)、溧宜段(溧阳至宜兴段)和太湖湖区段三段。芜申运河安徽段目前仍处于自然状态、航道淤浅，仅能局部通航或区间通航，季节性通航300吨级以下船舶。青弋江段自皖苏省界丹农砖瓦厂至芜湖市区青弋江入江口中江塔，由青弋江下段、水阳江组成，全长37.9km，其中：中江塔至清水13.5km为Ⅴ级航道，清水～丹农砖瓦厂24.4km为Ⅵ 级航道；定埠段全长约3.2km，为Ⅶ级航道。 4、生态 本项目区域因人类多年的开发活动，天然植被已大部分转化为人工植被。除住宅、工业和道路用地外，区域土地主要是农业用地，种植稻麦和蔬菜等，此外，居民家前屋后和道路、河道两侧种植有各种林木和花卉。本地区无原始森林，沿江滩地的河塘及洼 地生长有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，无大型野生哺乳动物，无珍稀动物物种。境 内共有野生动物资源13纲292个品种。其中，鱼纲类有刀鱼、河豚、鲫鱼等96种，爬行纲类有龟、鳖、蛇等21种，鸟纲类有野鸡、野鸭、鹰、雀等104种，哺乳纲类有野兔、刺猬、鼠等8种，另有野生无脊椎动物63种。野生植物资源比较丰富，有百余科近500个品种，常见的有24科80个品种，分布在田间、山丘、河边、滩地，可用于农、牧、渔业生产，手工编织及疾病治疗，另有常见绿化植物314种。 5、土壤 高淳区土壤分为7个土类，12个亚类，18个土属，44个土种，其中以水稻土类为主，占土地面积73.4%，其次是黄棕壤土类，占土地面积的17.8%。黄棕、黄红、沼泽、石灰岩、紫色、潮土等8个类型为地带性土壤。圩区主要是灰沙土、乌栅土、青泥土、灰粘等土壤，为中世纪湖泊沉积物所形成，其特点土质粘重僵硬，通气透水性差，地下水位高，渍害普遍严重，丘陵山区主要是黄红、粗骨、中性岩、石灰岩等土壤。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 行政区划和人口概况 高淳区下辖1个省级经济开发区、6个镇、2个街道、134个行政村，总人口43万人，其中：男性22.0万人，女性21.0万人；非农业人口158033人，出生人口4183人，死亡人口3848人。出生率为9.69%，死亡率为8.91%，人口自然增长率为0.78%。2012年，改造提升镇村人口计生“世代服务”机构129家，建成人口文化园19个。出生政策符合率达到98%以上，节育措施落实率为99.7%。 产业经济发展概况 高淳区先后被列为国家商品粮基地区、商品油基地区和江苏省淡水鱼类重点生产基地，是江苏省商贸十强县（市），也是长三角最具投资潜力开发区。根据《江苏高淳经济开发区发展规划》（2018-2035），2019年高淳区地区生产总值630.08亿元，按可比价计算，比上年增长8.2%。其中，第一产业增加值42.18亿元，增长1.9%；第二产业增加值308.44亿元，增长6.6%；第三产业增加值279.45亿元，增长11.1%。三次产业的结构由上年的7.0：49.8：43.2优化调整为6.7：48.9：44.4，第三产业占GDP比重比上年提升1.2个百分点。全年财政收入完成50.30亿元，比上年上升20.6%；公共财政预算收入28.17亿元，上升10.7%；城镇居民人均可支配收入49154元，比上年增长9.1%；农村居民人均可支配收入23042元，增长9.2%。 3、江苏高淳经济开发区概况 江苏高淳经济开发区为省级经济开发区、江苏省省级生态工业园区、江苏省两化融合示范区，2006年5月通过国家发改委审核，列中国开发区管理目录。园区规划总面积90平方公里，按照“产城景”融合发展目标，全力打造一流投资环境。目前，开发面积达40多平方公里。区内“九通一平”设施配套齐全，绿化、路灯等同步配套建设，并建成全国首家国家级创新型中小企业孵化基地、国家级科技企业孵化器—开发区科创中心、中关村北京海淀创业园南京分园、达安创谷•南京创谷产业孵化器、浙江大学南京健康产业研究院等一批创新载体，具备较强的项目承载能力。 在建设一流投资环境的同时，开发区凭借独特的区位优势和产业配套优势，突出先进制造业与现代服务业“双轮齐驱”，成功集聚“红太阳、红宝丽、高陶”三大本土上市公司和美国福特汽车、台湾统一企业、冠盛汽车部件、乐普医疗科技、永合高分子材料、SAP跨境电商平台等700多家产业企业落户，形成高端装备制造、节能环保新材料、生物医药和医疗器械三大主导产业集群，现代服务业加快发展。 高淳经济开发区将紧紧围绕“产业新区、科技新区、品质新区、开放新区”战略定位，坚持项目为王、效率优先，不断优化营商环境，全力推动开发区向现代产业园区转型，努力实现“综合排名更高、贡献支撑更大、平台载体更强、体制机制更优”的目标追求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 本项目满足《江苏高淳经济开发区环境影响评价区域评估报告》的引用条件，项目所在地区域环境质量现状引用《江苏高淳经济开发区环境影响评价区域评估报告》中的评估结论，具体如下： 环境空气质量现状 根据《江苏高淳经济开发区环境影响评价区域评估报告》可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10监测值均达到《环境空气质量标准》中二类区标准，氨气、氯化氢、甲苯、二甲苯、硫化氢、TVOC等监测值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录表D.1中污染物浓度参考值。 另外，根据《2019年南京市环境状况公报》可知，项目所在区域CO的日均浓度第95百分位数能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，达标，PM2.5年平均浓度和O3日最大8小时值未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标。超标原因为区域性环境污染问题。 综上，评价区属于不达标区。对于超标因子，南京市贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和省政府《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，坚持目标导向、靶向发力，通过强化协调联动、实施精准管控、狠抓举措落实，全力打好蓝天保卫战。南京市决定修订《南京市大气污染防治条例》，制定《南京市打赢蓝天保卫战实施方案》及年度工作方案，出台史上最严“治气 攻坚40条措施”，完成151项大气污染防治重点工程项目。 地表水环境质量现状 根据《江苏高淳经济开发区环境影响评价区域评估报告》（2020年），在高淳经济开发区环境影响评价区域评估范围内设置了12个监测断面进行水质监测，监测结果表明：漆桥河、石固河、永联圩、官溪河、石臼湖、胥河各监测断面水质均达到《地表水环境质量》（GB3838-2002）III类，固城湖监测断面水质可达到《地表水环境质量》（GB3838-2002）II类功能区要求。 本项目废水排入高淳新区污水处理厂，尾水排入官溪河。地表水监测数据引用《江苏高淳经济开发区环境影响评价区域评估报告》监测数据中官溪河断面（W6污水处理厂排污口、W7污水处理厂排污口上游1500m和W8污水处理厂排污口下游1500m）的监测数据。监测时间为2019年11月11日~2019年11月17日，满足时效要求。监测结果具体见表3-1。 表3-1 地表水环境质量现状监测结果 河流名称 监测断面 项目 监测因子（单位：mg/L，pH无量纲） pH COD SS NH3-N TP 石油类 官溪河 W6污水处理厂排污口 最小值 7.12 18 17 0.475 0.11 ND 最大值 7.16 19 19 0.835 0.15 0.01 标准值 6-9 20 30 1.0 0.2 0.05 超标率% 0 0 0 0 0 0 W7污水处理厂排污口上游1500m 最小值 7.05 18 16 0.540 0.10 0.01 最大值 7.10 20 18 0.732 0.19 0.01 标准值 6-9 20 30 1.0 0.2 0.05 超标率% 0 0 0 0 0 0 W8污水处理厂排污口下游1500m 最小值 7.02 15 13 0.192 0.09 ND 最大值 7.04 16 15 0.535 0.17 ND 标准值 6-9 20 30 1.0 0.2 0.05 超标率% 0 0 0 0 0 0 3、声环境质量现状 根据《江苏高淳经济开发区环境影响评价区域评估报告》（2020 年），在高淳经济开发区环境影响评价区域评估范围内设置了36个噪声监测点位，根据监测结果，对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的各功能区标准，监测点位噪声值均在标准范围之内，当地声环境总体质量良好。距离本项目较近的监测点：荆山东路，祠伸渡路交叉（NE，1416m）监测结果见表3-2： 表3-2 声环境质量现状监测结果 采样位置 检测结果Leq（dB（A）） 标准限值（dB（A）） 达标情况 昼间 夜间 2019.11.14 2019.11.15 2019.11.14 2019.11.15 荆山东路，祠伸渡路交叉 58 47 44 49 昼间65 夜间55 达标 地下水环境质量 根据《江苏高淳经济开发区环境影响评价区域评估报告》可知，项目所在区域各地下水监测点位中铜、锌、镉、镍、总大肠杆菌均未检出，其余各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。评估结果表明，区域地下水环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围主要环境保护目标详见表3-3和表3-4。 表3-3 环境空气保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 骆村 683000.01 3471970.33 居住区 人群 二类区 NW 3211m 江张村 683960.78 3471922.84 居住区 人群 NW 2545m 湖滨家园 683975.94 3471511.77 居住区 人群 NW 2203 湖滨高级中学 684188.60 3472164.09 学校 人群 NW 2636 花样年花郡 684424.57 3470430.60 居住区 人群 NW 1129 高淳人民医院 684074.95 3471617.95 医院 人群 NW 2236 桃园雅居B区 683990.99 3471207.33 居住区 人群 NW 1972 桃园雅居 684140.69 3471213.76 居住区 人群 NW 1873 万悦城 684411.94 3471432.33 居住区 人群 NW 1910 古柏村 685079.17 3470975.03 居住区 人群 N 1213 古柏中心小学附属幼儿园 684049.77 3471947.61 学校 人群 NW 2512 桃园雅居二期 683683.83 3470824.61 居住区 人群 NW 1965 人才公寓 684647.35 3470623.51 居住区 人群 NW 1087 古柏社区 684159.89 3470905.31 居住区 人群 NW 1633 夏家岩 687100.09 3471777.96 居住区 人群 NE 2652 墙屋里村 686613.93 3470905.93 居住区 人群 NE 1691 赵家村 686491.09 3470431.30 居住区 人群 NE 1314 双湖明珠 683046.00 3469176.96 居住区 人群 SW 2396 双湖星城 683680.66 3469268.48 居住区 人群 W 1747 花园村 685138.69 3469946.05 居住区 人群 NW 130 太水村 685781.04 3469880.22 居住区 人群 E 437 夏家村 682885.88 3468711.63 居住区 人群 SW 2695 高淳特殊教育学校 683453.24 3468721.36 学校 人群 SW 2181 永花村 684991.42 3469433.36 居住区 人群 S 504 檀溪渡村 685786.50 3469573.55 居住区 人群 SE 481 河城村 683494.24 3468621.96 居住区 人群 SW 2195 东边村 683996.44 3468414.64 居住区 人群 SW 1934 驼二新村 684949.65 3468398.61 居住区 人群 S 1465 马坳村 684987.75 3468836.02 居住区 人群 S 1018 马家埂 687016.66 3469166.42 居住区 人群 E 1779 童家墩 686904.28 3468847.82 居住区 人群 SE 1823 窑岗咀 683395.04 3467768.55 居住区 人群 SW 2795 驼头社区 684325.26 3467573.09 居住区 人群 S 2451 天宝埂 685735.72 3467792.02 居住区 人群 S 2045 蒋家墩 686439.53 3468075.93 居住区 人群 SE 2040 禅林村 687505.80 3468287.86 居住区 人群 SE 2622 注：本项目大气环境保护目标坐标采用UTM坐标标记位置，下文均采用此进行标记。 表3-4 本项目主要环境保护目标 类别 保护目标名称 方位 距离 规模 保护目标说明 水体 官溪河 W 8519m 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 噪声 厂界 / 1m / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 生态 高淳固城湖水资源县级自然保护区 S 4180m 24.2 水源水质保护（国家级） 石臼湖（高淳区） 风景名胜区 N 7700m 28.02 自然与人文景观保护（省级） 石臼湖重要湿地 （高淳区） N 8100m 20.73 湿地生态系统保护（省级）

# 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据《江苏高淳经济开发区环境影响评价区域评估报告》，评估区域环境空气为二类区。区域大气SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，H2S、NH3参照执行《大气环境影响评价导则》附录D中标准值，具体标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 NOX 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 TSP 年平均 200 24小时平均 300 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 H2S 1小时平均 10 μg/m3 《大气环境影响评价导则》附录D NH3 1小时平均 200 2、地表水环境质量标准 根据《江苏高淳经济开发区环境影响评价区域评估报告》，项目纳污水体官溪河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，其中SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准执行，具体标准值见下表。 表4-2 地表水环境质量标准中主要项目标准限值 单位：mg/L除pH外 类别 pH COD SS 总磷 总氮 氨氮 石油类 Ⅲ类 6-9 ≤20 ≥30 ≤0.2 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.05 3、声环境质量标准 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3标准，项目周边敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，详见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》 单位： 等效声级Leq[dB(A)] 类别 昼间 夜间 2 ≤60 ≤50 3 ≤65 ≤55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工过程会产生粉尘，施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，具体标准详见表4-4。 表4-4 新污染源废气污染物排放标准 污染源 无组织排放监控限值 周界外浓度最高点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 根据关于《推进全市高污染燃料禁燃区建设工作的通知》（宁环办[2018]176 号）中“使用生物质成型燃料燃用设施的企业进行高效除尘改造后，烟尘排放浓度应低于20毫克/立方米”的要求，本项目生物质燃烧废气中烟尘排放限值取 20mg/m3；生物质燃烧废气中 SO2、NOX、排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉大气污染物特别排放浓度限值要求。本项目生物质锅炉额定蒸发量为2t/h，参考《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 4，本项目生物质锅炉排气筒高度设置为30m合理。具体见表4-5、4-6。 表4-5 生物质燃烧废气中大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物名称 燃煤锅炉限值 燃气锅炉限值 污染物排放监控位置 烟尘 20 20 烟囱或烟道 SO2 200 50 NOX 200 150 烟气黑度（林格曼黑度，级） ≤1 ≤1 烟囱排放口 表4-6 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量 MW ＜0.7 0.7~＜1.4 1.4~＜2.8 2.8~＜7 7~＜14 ≥14 t/h ＜1 1~＜2 2~＜4 4~＜10 10~＜20 ≥20 烟囱最低允许高度 m 20 25 30 35 40 45 2、水污染物排放标准 本项目清洗废水经过预处理后接入污水管网，由高淳新区污水处理厂处理后排入官溪河，废水接管执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准，标准内未列入项目NH3-N、TP（以P计）执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中要求。生活污水经隔油池+化粪池处理达污水处理厂接管标准后接管至高淳新区污水处理厂集中处理，尾水排入官溪河。废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1总A级标准。污水处理厂排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中的“城镇污水处理厂”标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，总余氯执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。详见表4-7。 表4-7 污水处理厂的接管标准和排放标准（单位：mg/L） 序号 项目 污水处理厂接管标准 污水处理厂出水标准 1 pH 6~9 6~9 2 COD 250 50 3 SS 60 10 4 氨氮 35 5（8） 5 动植物油 20 1 6 TP 8 0.5 7 粪大肠菌群数（个/L） 5000 1000 8 总余氯 2~8 0.5 9 LAS 10 0.5 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3标准，具体标准值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别 昼 间（dB(A)） 夜 间（dB(A)） 3 65 55 4、固废贮存标准 项目一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目运营后，总量控制因子及建议指标如下所示： 表4-9 全厂污染物排放总量表 种类 污染物名称 现有项目 扩建项目 “以新带老”削减量 扩建前后变化量 扩建后全厂排放量 排放量 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 93176 528.8 0 528.8 0 +528.8 93704.8 COD 4.658 0.023 0.011 0.0155 0 +0.0155 4.6735 SS 1.076 0.0226 0.009 0.0137 0 +0.0137 1.0897 氨氮 0.465 0.00111 0.0008 0.00055 0 +0.00055 0.46555 TP 0.001 0.00024 0 0.00024 0 +0.00024 0.00124 总氮 0 0.00025 0 0.00025 0 +0.00025 0.00025 总余氯 0.046 0 -0.00012 0.00012 0 +0.00012 0.04612 LAS 0.044 0 0 0 0 0 0.044 粪大肠菌群 8.8×107 0 0 0 0 0 8.8×107 有组织废气 NH3 0.02259 0 0 0 0 0 0.02259 H2S 0.000876 0 0 0 0 0 0.000876 SO2 0.104 0.159 0 0.159 0 +0.159 0.263 NOX 1.014 0.319 0 0.319 0 +0.319 1.333 烟尘 0.081 11.8 11.682 0.118 0 +0.118 0.199 固废 一般固废 0 0 0 0 0 0 0 危险固废 0 0 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 0 （1）废水：扩建项目接管考核量：废水量528.8t/a，COD：0.023t/a、SS：0.0226t/a、NH3-N：0.00111t/a、TP：0.00024t/a、总氮：0.00025t/a，项目排水进入高淳新区污水处理厂处理。 扩建项目最终环境外排量：废水量528.8t/a，COD：0.0155t/a、SS：0.0137t/a、NH3-N：0.00055t/a、TP：0.00024t/a、总氮：0.00025t/a、总余氯：0.00012t/a，水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，不单独核给总量，该项指标为本项目环境外排量。 全厂接管考核量：废水量93704.8t/a，COD：13.103t/a、SS：1.2496t/a、NH3-N：0.57911t/a、TP：0.01024t/a、总氮：0.00025t/a、总余氯：0.372t/a、LAS：0.438t/a、粪大肠菌群4.4×108个，项目排水进入高淳新区污水处理厂处理。 全厂最终环境外排量：废水量93704.8t/a，COD：4.6735t/a、SS：1.0897t/a、NH3-N：0.46555t/a、TP：0.00124t/a、总氮：0.00025t/a、总余氯：0.04612t/a、LAS：0.044t/a、粪大肠菌群8.8×107个，水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，不单独核给总量，该项指标为本项目环境外排量。 （2）废气：本项目产生的废气需申请总量为SO2：0.159t/a、NOx：0.319t/a、烟尘 0.118t/a （3）固体废弃物：建设项目产生的固体废弃物得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期 本次扩建项目在现有厂区内建设，施工期主要为设备安装调试。项目位于工业集中区，设备安装活动时间短，施工期结束后，施工噪声影响随之消失， 因此施工期环境影响很小。 二、运营期 厂区现有两台天然气锅炉，一般情况下使用现有的天然气锅炉进行供热，在天然气断供、天然气锅炉年检时期使用生物质锅炉进行供热，经调查，2017~2019年天然气锅炉停工时间平均每年500h，该时间设定为生物质锅炉运行时间。 项目生产工艺流程及主要排污节点见下图。 本项目生物质燃料通过锅炉燃烧器点燃后将热量传导给锅炉内的纯水，产生的蒸汽供厂区生产车间间接加热。 锅炉补充水为纯水，自来水经RO纯水机制备成纯水。 锅炉运行过程产生天生物质燃烧废气G1、锅炉不定期排水、设备运行噪声N、生物质燃烧产生生物质炉渣S1，生产供热过程中产生蒸汽冷凝水。 本项目排污节点详见下表。 表5-1 项目主要排污节点表 污染类型 序号 产污环节 主要污染物 排放去向 废气 G1 生物质燃烧 SO2、NOX、烟尘 经30m高排气筒DA005排入大气环境 废水 / 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP 化粪池处理后接管 固废 / 废包装袋 包装袋 集中收集后外售 S1 生物质燃烧器 灰渣 S2 除尘器 灰尘 环卫清运 三、运营期污染物产生及排放情况 1、废气 运营期本项目产生的废气主要为生物质燃烧产生的废气。 本项目为备用生物质锅炉，正常生产情况下使用另外两台天然气锅炉，在在天然气断供、天然气锅炉年检等情况下使用生物质锅炉，采用生物质为燃料，实际蒸发量取额定蒸发量的80%。生物质锅炉年运行时间约500h/a，2t/h蒸汽锅炉每小时生物质用量约625kg（2t锅炉相当于150万大卡，项目所用生物质热值为12.565MJ/kg，即3000大卡/kg，考虑到生物质锅炉热效率约80.0%，2t生物质锅炉在最大出力运行时，生物质实际耗量约为625kg/h），则生物质用量约为312.5t/a。 生物质燃烧废气核算过程中，SO2、NOX、烟尘产污系数参考《第一次全国污染源普查：工业污染源产排污系数手册》（2010年修订版）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”中生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等）为燃料的数据估算，其中含硫量S%是指生物质收到基硫分含量， 以质量百分数的形式表示，以0.3%计。 烟气中污染物的产生系数见表 5-2。 表5-2 燃气废气产生系数 类型 污染物指标 原料名称 单位 产污系数 生物质燃烧废气 废气量 生物质 Nm3/t-原料 6240.28 SO2 kg/t-原料 17S NOX kg/t-原料 1.02 烟尘 kg/t-原料 37.6 因此，生物质成型燃料燃烧废气污染物排放量及浓度SO2：0.159t/a、21.250mg/m3；NOx：0.319t/a、42.500mg/m3；烟尘：11.750t/a、1566.667mg/m3，扩建项目燃生物质废气全部采用静电除尘+布袋装置处理（除尘效率99%）后排放，风机风量1500mg/h，经该套装置处理后扩建项目燃生物质废气污染物排放量及浓度分别为SO2：0.159t/a、21.250mg/m3；NOx：0.319t/a、42.500mg/m3；烟尘：11.750t/a、15.667mg/m3，均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3规定。排气筒高度为30m，符合标准要求。烟气中污染物的排放系数和排放量见表5-3。 表5-3 烟气中污染物的排放系数和排放量 类型 生物质燃烧废气 燃料消耗量 312.5t/a 风量（m3/h） 15000 污染物名称 烟尘 SO2 NOX 处理前 产生量（t/a） 11.750 0.159 0.319 产生速率（kg/h） 23.500 0.319 0.638 产生浓度（mg/m3） 1566.667 21.250 42.500 去除效率 99 / / 处理后 排放量（t/a） 0.118 0.159 0.319 排放速率（kg/h） 0.235 0.319 0.638 排放浓度（mg/m3） 15.667 21.250 42.500 排放标准 20 200 200 达标情况 达标 综上所述，项目有组织废气产生排放情况见表5-4。 表5-4 扩建项目废气产生情况表（有组织） 排放源 废气量(m3/h) 污染物 名称 产生状况 治理措施 排放状况 排放 高度 (m) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 产生量(t/a) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量 （t/a） 生物质燃烧废气 15000 烟尘 1566.667 23.500 11.750 静电除尘+布袋 15.667 0.235 0.118 30m高排气筒DA005 SO2 21.250 0.319 0.159 21.250 0.319 0.159 NOX 42.500 0.638 0.319 42.500 0.638 0.319 2、废水 本项目主要产生生活污水，浓水、锅炉排水、蒸汽冷凝水。 本项目新增员工2人，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》中“其他居民服务业 居民住宅”平均用水定额按120L/人·d计，本项目为一班制（8h/班），且不提供住宿，则平均用水定额按60L/人·d，则日用水量为0.12m3/d，年生活用水量为36m3/a（按每年生产300d计)，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为0.096m3/d，即28.8m3/a，经过化粪池预处理后接入污水管网，由高淳新区污水处理站统一处理。 浓水：本项目纯水由纯水制备设备制得，纯水制备过程中会产生浓水，根据资料显示，浓水产生量约为原水的20%（本项目原水为自来水），纯水年用量为1250m3/a，则浓水产生量为250m3/a。浓水除了含盐量较高以外，其浊度、色度、嗅、味、SDI、SS、COD等指标都比自来水好，使用RO纯水机产生的浓水是可利用的，可回用作洗衣、洗菜、洗脸等生活用途。本项目浓水全部回用于医用布草洗涤。 锅炉排水：锅炉需定期排放少量含盐浓度较高的废水，以免锅炉循环水系统的含盐量及杂质含量较高，锅炉排水为间歇排放，锅炉排水按锅炉用水量的5%计，本项目锅炉用水量约为1000t/a，则锅炉排水量约为50t/a。主要污染物为COD、SS，其浓度分别为50mg/L、50mg/L，锅炉排水全部回用于医用布草洗涤。 蒸汽冷凝水：锅炉1000t/a的用水量中，5%为锅炉排水，50%为损耗量，剩余产生蒸汽冷凝水，则损耗量为500t/a，蒸汽冷凝水为450t/a。主要污染物为COD、SS，其浓度分别为20mg/L、20mg/L，全部回用于医用布草洗涤。 本项目废水产生和排放情况见表5-5。 表5-5拟建项目废水产生情况表 来源 废水量 （t/a） 污染物 名称 产生浓度 (mg/l) 产生量 (t/a) 削减量（t/a） 排放浓度(mg/l) 排放量(t/a) 排放方式与去向 生活污水 28.8 COD 400 0.0115 0.0075 140 0.004 接管至高淳新区污水处理厂 SS 300 0.0086 0.0069 60 0.0017 NH3-N 30 0.00086 0.00056 12 0.0003 TP 5 0.000144 0 5 0.000144 总余氯 / / -0.00012 4 0.00012 图5-2 拟建项目给排水平衡图 t/a 图5-3 全厂给排水平衡图 t/a 3、噪声 本项目运营期间的主要噪声源为风机、水泵等设备的运行噪声，噪声声级约90dB(A)。 表5-6 拟建项目主要噪声源源强 序号 设备名称 数量（台/套） 所在位置 单台噪声级dB（A） 治理措施 降噪效果dB（A） 1 风机 1 锅炉房 90 厂房隔声、减振垫、隔声罩 -25 2 水泵 1 锅炉房 90 厂房隔声、减振垫、隔声罩 -25 建设单位主要噪声防治措施如下： （1）设备选型时采用性能先进、高效节能、低噪设备，并加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生； （2）对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声； （3）合理布局，将高噪声设备设置在锅炉房内，并且布置在远离敏感点的一侧。通过厂房隔声和距离衰减，减少对周围环境的影响； （4）本项目新增一台风机，噪声值约为90dB（A），风机位于室内。噪声采用厂房隔声、自带减振底座和距离衰减进行降噪，安装位置具有减振台基础，能有效的降低噪声，降噪效果约25dB（A）。 4、固废 本项目固废主要为废包装袋、收集尘、生物质炉渣、生活垃圾。 （1）废包装袋 本项目原料使用过程中产生少量废包装袋，废包装年产生量约为0.01t/a，集中收集后外售。 （2）收集尘 本项目采用静电除尘+布袋除尘装置处理生物质燃烧过程中产生的烟尘，烟尘处理量为11.632t/a，即收集尘量为11.632t/a，收集后由环卫清运。 （3）生物质炉渣 本项目生物质燃烧过程中产生生物质炉渣，参考同类项目，本项目生物质炉渣产生量约为1t/a，集中收集后外售。 （4）生活垃圾 本项目新增员工2人，按人均产生垃圾0.5kg/d、每年生产300d计，本项目的生活垃圾产生量为0.3t/a，定期由环卫清运。 本项目固废属性判断见表5-7，本项目固废产生及处置情况见表5-8。 表5-7 本项目固废属性判定一览表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（吨/年） 种类判断* 固体废物 副产品 判定依据 1 废包装袋 原料包装 固态 包装袋 0.01 √ - 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 收集尘 废气处理 固态 灰分 11.632 √ - 3 生物质炉渣 生物质燃烧 固态 氧化钙等 1 √ - 4 生活垃圾 生活 固态 塑料、纸等 0.3 √ - 表5-8 建设项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 固废名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 核算方法 产生量 （t/a） 工艺 处置量 （t/a） 原料包装 废包装袋 一般固废 类比法 0.01 外售 0.01 外售 生物质燃烧 生物质炉渣 一般固废 类比法 11.632 填埋 11.632 环卫清运 废气处理 收集尘 一般固废 类比法 1 外售 1 外售 生活办公 生活垃圾 一般固废 类比法 0.3 填埋 0.3 环卫清运 5、全厂污染物“三本账”核算 项目建成后全厂污染物“三本账”核算表见表5-9。 表5-9 全厂污染物“三本账”核算表（单位t/a） 污染物名称 现有项目 本项目 以新带老削减量 增减量 改扩建项目建成后全厂 接管量 排放量 接管量 排放量 接管量 排放量 接管量 排放量 废水 废水量 93176 93176 28.8 28.8 - 28.8 28.8 93204.8 93204.8 COD 13.204 4.9324 0.004 0.00144 - 0.004 0.00144 13.208 4.93384 SS 1.306 1.0989 0.0017 0.000288 - 0.0017 0.000288 1.3077 1.099188 NH3-N 0.58 0.4798 0.0003 0.000144 - 0.0003 0.000144 0.5803 0.479944 LAS 0.438 0.044 - - - - - 0.438 0.044 粪大肠菌群 4.58×108 9.16×107 - - - - - 4.58×108 9.16×107 TP 0.005 0.00804 0.000144 0.0000144 0.000144 0.0000144 0.005144 0.0080544 总余氯 0.3652 0.04594 0.00012 0.0000144 - 0.00012 0.0000144 0.36532 0.0459544 动植物油 0.0048 0.0048 - - - - - 0.0048 0.093176 名称 已建项目 本项目 以新带老削减量 增减量 改扩建项目建成后 全厂排放量 产生量 排放量 产生量 排放量 固废 一般固废 5000 0 12.642 0 - 0 0 危险废物 15.5 0 - 0 - 0 0 生活垃圾 10.5 0 0.3 0 - 0 0 废气 有组织 O3 0.053 0.053 - - - 0 0.053 H2S 0.00219 0.000876 - - - 0 0.000876 NH3 0.05648 0.02259 - - - - 0.02259 SO2 0.104 0.104 0.159 0.159 - 0.159 0.263 NOX 1.014 1.014 0.319 0.319 - 0.319 1.333 烟尘 0.081 0.081 11.750 0.118 - 0.118 0.199 油烟 0.0069 0.0028 - - - - 0.0028 无组织 O3 0.03 0.03 - - - - 0.03

# 六、本项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 排气筒DA005 | 烟尘 | 1566.667mg/m3；11.750t/a | 15.667mg/m3；0.118t/a |
|  |  |  | SO2 | 21.250mg/m3；0.159t/a | 21.250mg/m3；0.159t/a |
|  |  |  | NOX | 42.500mg/m3；0.319t/a | 42.500mg/m3；0.319t/a |
| 水 污 染 物 | 产生量（单位） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
|  | 锅炉排水50t/a | COD | 50mg/L；0.0025t/a | 50mg/L；0.0025t/a |
|  |  | SS | 50mg/L；0.0025t/a | 50mg/L；0.0025t/a |
|  | 蒸汽冷凝水450t/a | COD | 20mg/L；0.009t/a | 20mg/L；0.009t/a |
|  |  | SS | 20mg/L；0.009t/a | 20mg/L；0.009t/a |
|  | 浓水 250t/a | 盐 | / | / |
|  | 生活污水28.8t/a | COD | 400mg/L；0.0115t/a | 140mg/L；0.004t/a |
|  |  | SS | 300mg/L；0.0086t/a | 60mg/L；0.0017t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L；0.00086t/a | 12mg/L；0.0003t/a |
|  |  | TP | 5mg/L；0.000144t/a | 5mg/L；0.000144t/a |
|  |  | 总余氯 | / | 4mg/L；0.00012t/a |
| 电和离电 辐磁射辐射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 0.3t/a | 0 |
|  | 生产 | 废包装袋 | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 收集尘 | 11.632t/a | 0 |
|  |  | 生物质炉渣 | 1t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声设备为生产设备的运行，声源强度值约为90dB（A），高噪声设备产生的噪声经过设备减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目位于南京市高淳区经济开发区荆山东路 12 号，在已经建成的厂区内进行扩建，项目施工期主要进行锅炉房施工和设备安装，施工过程简单，施工期短，故不对其分析。 营运期环境影响分析： 一、水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/2.3-2018），地表水评价等级依据见表7-1。 表7-1 地面水环境影响评价分级判据 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数/（无量纲） 一级 直接排放 Q≧20000或W≧60000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200或W＜6000 三级B 间接排放 — 本项目采取“雨污分流制”，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。本项目生产过程产生的各项废水均回用于医用布草洗涤，生活污水经化粪池预处理纳入市政污水管网，进入高淳新区污水处理厂处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入官溪河。 因此，本次评价对地表水的影响评价工作为三级B，可直接引用高淳新区污水处理厂环评结论。 （1）厂区污水处理设施可行性分析 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。 本项目生活污水产生量为32t/a，其污染物产生浓度为COD：400mg/L、SS：280mg/L、氨氮：30mg/L、TP：4mg/L，动植物油：5mg/L，污染物产生量为COD：0.013t/a、SS：0.009t/a、氨氮：0.001t/a、TP：0.00013t/a、动植物油：0.0016t/a。项目产生生活污水经化粪池预处理后可达高淳新区污水处理厂接管标准，送至高淳新区污水处理厂，尾水排入官溪河。 （2）本项目废水接管可行性分析 ①高淳新区污水处理厂介绍 根据《江苏高淳经济开发区环境影响评价区域评估报告》（2020年），高淳于2002年投资建设了日处理量为20000t/d高淳污水处理厂，2009年对其进行扩建实施了高淳污水处理厂二期扩建工程，使其处理能力达到40000t/d，出水标准提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。高淳污水处理厂二期工程采用多点进水倒置A2/O工艺，具体见图7-1。高淳新区污水处理厂二期工程已于2009年通过竣工环保验收，其收水服务范围包括建成区和开发区（规划4平方公里）、古柏开发区（规划2平方公里）以及漆桥开发区（规划1平方公里）。 图7-1 高淳新区污水处理厂工艺流程图 ②水质接管可行性分析 本项目生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，各污染物因子的接管浓度为：COD：300mg/L、SS：120mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：4mg/L、TN：40mg/L、动植物油：40mg/L，可达高淳新区污水处理厂接管标准。 因此，从水质上来讲，高淳新区污水处理厂有足够的能力接纳本项目废水。 ③水量接管量可行性分析 高淳新区污水处理厂设计污水处理余量为400000m3/d，本次建设项目建成后新增污水量0.096t/d，约占高淳新区污水处理厂处理余量的0.000024%，废水量较少，因此，从处理规模上讲，本项目废水接管排入高淳新区污水处理厂进行集中处理是可行的。 ④管网、位置落实情况及时间对接情况分析 本项目位于南京市高淳区经济开发区荆山东路以南、古津路以北、一众公司以东，建设项目所在地污水管网已铺设到位，因此本次建设项目产生的废水进入高淳新区污水处理厂处理是可行的。 综上，项目废水接管高淳新区污水处理厂可行，污水由高淳新区污水处理厂处理之后排入官溪河对周围水环境影响较小。 二、大气环境影响分析 生物质锅炉燃烧废气经静电除尘+布袋处理后通过锅炉房30m高排气筒排放，烟尘去除效率可达99%以上；生物质燃烧废气中烟尘排放满足《推进全市高污染燃料禁燃区建设工作的通知》（宁环办[2018]176号）中烟尘排放浓度应低于20毫克/立方米的要求，NOX、SO2 排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉大气污染物特别排放浓度限值要求。 排气筒设置合理性分析 排气筒高度设置为30m，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4要求。本项目排气筒直径为0.6m，排风量为15000m3/h，风速为14.74m/s。排气筒风速符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s左右的要求。因此，本项目排气筒的设置是合理的。 （2）大气环境影响评价工作等级的确定 ①建设项目评价因子和评价标准 本项目的评价因子和评价标准见表7-2。 表7-2 建设项目评价因子和评价标准 评价因子 评级时段 浓度限值 单位 标准来源 烟尘 一次值 450 μg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 SO2 1小时平均 500 μg/m3 环境空气质量标准(GB 3095-2012) NOX 1小时平均 250 μg/m3 ②评价等级判定标准 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中大气评价工作分级方法确定评价工作等级，其判据详见表7-3。 表7-3 大气评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： （1） 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准（一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值），mg/m3。 （3）污染源参数 主要污染物排放参数见表7-4。 表7-4 建设项目有组织废气污染源参数一览表（点源） 名称 排气筒底中心坐标 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒高度 排气筒出口内径（m） 烟气流速（m/s） 烟气温度（℃） 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） 锅炉房排气筒 X Y 118.565431 31.205202 27 30 0.6 14.74 120 500 正常 烟尘 0.235 SO2 0.319 NOX 0.638 （4）项目预测参数 表7-5估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 43万 最高环境温度/℃ 40.7 最低环境温度/℃ -14 通用地表类型 城市 通用地表湿度 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 是 否√ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是 否√ 岸线距离/km / 岸线方向/° / （5）评价等级判定标准 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准（μg/m3） Cmax（mg/m3） Pmax（%） D10%（m） 锅炉房排气筒 烟尘 450 1.60E-03 0.36 / SO2 500 2.17E-03 0.43 / NOX 250 4.34E-03 1.74 / 综合分析，本项目 Pmax最大为 1#排气筒有组织排放的 NOx，Pmax值为1.74%， 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。需要列出本项目的污染物排放量核算清单。 （6）污染物排放量核算清单 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率(kg/h) 核算排放量(t/a) 一般排放口 1 锅炉房排气筒 烟尘 15.667 0.236 0.118 SO2 21.250 0.318 0.159 NOX 42.500 0.638 0.319 一般排放口合计 烟尘 0.118 SO2 0.159 NOX 0.319 有组织排放总计 有组织排放总计 烟尘 0.118 SO2 0.159 NOX 0.319 表7-8 建设项目大气污染物排放量核算表 序号 污染物名称 排放量（t/a） 1 烟尘 0.118 2 SO2 0.159 3 NOX 0.319 （7）卫生防护距离 本项目没有无组织废气产生，不需设置卫生防护距离。 三、声环境影响分析 本项目运营期间的主要噪声源为风机、水泵等设备声，噪声声级约 90dB(A)。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi-i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T-预测计算的时间段，s； ti-i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb-预测点的背景值，dB(A)。 点源在预测点的 A 声级 LA(r)： 点声源的几何发散衰减： 室外点声源在预测点的倍频带声压级： 点声源的几何发散衰减： 空气吸收引起的衰减（Aatm）： 屏障引起的衰减 各声源在预测点产生的声级的合成： 声级叠加： 建设项目主要噪声源及其距各预测点的距离见表 7-10，经过对噪设备设置减振垫、隔声等降噪措施，考虑噪声在传播途径上产生衰减。噪声设备对预测点造成的影响情况表7-9、7-10。 表7-9 建设项目主要噪声源及其距各预测点的距离汇总表 序号 设备 数量（台/套） 单台噪声db（A） 降噪效果 离厂界最近距离m 东 南 西 北 西北侧居民点 1 风机 1 90 -25 5 5 120 130 250 2 水泵 1 90 -25 5 5 120 130 250 注：本项目夜间不生产。 表7-10 项目噪声预测结果一览表（单位：dB（A）） 方位 预测值 评价 东厂界 45.98 达标 南厂界 45.98 达标 西厂界 20.33 达标 北厂界 19.68 达标 表7-11 项目周边敏感点噪声预测结果表（单位：dB（A）） 位置 贡献值 评价 西北侧居民点 22.59 达标 由上表可知，项目投产后，厂界噪声预测值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，居民点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此，建设项目对周围声环境影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 本项目固废主要为废包装袋、收集尘、生物质炉渣，废包装袋、生物质炉渣集中收集后外售；收集尘由环卫清运。因此，本项目产生固废均能得到妥善处置，对周边环境影响较小。 本项目一般工业固废产生量为12.642t/a，生活垃圾产生量为0.3t/a，在锅炉房内建设一座建筑面积为10m2的一般固废暂存间，生活垃圾基本可以做到日产日清，基本不占用一般工业固废堆场。其余的一般工业固废垃圾平均转运周期为一个月，则暂存期内一般工业固废量最多为1.05t，本项目一般固废暂存间一次暂存量最大为2.5t，因此本项目设置的20m2一般工业固废堆场可以满足固废贮存的要求。 表7-12 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 属性 产生 工序 形态 主要成分 危险特性 废物 类别 废物代码 产生量（吨/年） 利用处置方式 1 废包装袋 一般固废 原辅材料 固态 包装袋 / 99 / 0.01 外售 2 生物质炉渣 一般固废 生物质燃烧 固态 氧化钙等 / 99 / 1 外售 3 收集尘 一般固废 废气处理 固态 灰分 / 99 / 11.632 环卫清运 4 生活垃圾 一般固废 办公生活 固态 生活垃圾 / 99 / 0.3 环卫清运 一般固废暂存场所要求： 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施； ③为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志； ④一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 环境影响分析： 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成环境影响进行分析： （1）固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 （2）固废的贮存场所地面采用防渗地面，对土壤、地下水产生的影响较小。 （3）固废通过集中收集后外售、委托环卫清运等方式处理，不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 （4）根据省生态环境厅《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办【2019】104 号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办【2019】149 号）要求，本项目不涉及危险废物，无需进行预处理。 因此，企业全厂的固废可得到合理处置，对环境不产生二次污染。 五、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，具体见表7-13。 表7-13 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 环境风险潜势则根据项目所涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度进行判定，判定依据见表7-14。 表7-14 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险。 其中P的分级根据项目所涉及危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）进行判定。 危险物质数量与临界量的比值（Q）计算方法见如下公式： 式中：q1、q2、…qn————每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、…Qn————每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 通过对本项目所涉及的危险物质梳理，本项目不涉及危险物质，因此本项目Q<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 本项目环境风险较低，不涉及风险物质，本项目落实项目各项环保措施、规章制度及在安全生产的条件下，项目的环境风险是可以接受的。 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中4.1一般性原则“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”和附录 A 地下水环境影响评价行业分类表中“U城镇寄出设施及房地产-142、热力生产和供应工程-其他 地下水环境影响评价项目类别 其他报告表Ⅳ类”，本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)要求，本项目属于热力生产和供应，属于附录 A 中的电力热力燃气及水生产和供应业中的其他，属于Ⅳ类项目，项目占地约100平方，属于小型项目；项目位于工业园区，周边环境为不敏感，对照污染影响型评价工作等级划分表，见表7-15。 表7-15 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 从上表可见，本项目土壤环境评价等级为“-”，不计入一级、二级、三级评价等级范畴，本项目不开展土壤影响评价。 八、建设项目“三同时”验收一览表 项目“三同时”一览表见表7-16。 表7-16 本项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废气 生物质燃烧废气 烟尘、SO2、NOX 静电除尘+布袋+30m排气筒 生物质燃烧废气中烟尘排放 执行《推进全市高污染燃料禁燃区建设工作的通知》（宁环办[2018]176 号）中烟尘排放浓度应低于20毫克/立方米的要求，NOX、SO2排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃煤锅炉大气污染物特别排放浓度限值要求 15 与主体工程同时实施，同时完成，同时投入使用 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP 化粪池 污水处理厂接管标准 依托现有 噪声 风机、水泵 - 厂房隔声、减振 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准 1 固废 原料包装 废包装袋 集中收集后外售 安全暂存、有效处置 1 生物质燃烧 生物质炉渣 废气处理 收集尘 环卫清运 绿化 — — 依托现有 雨污分流、清污分流 设置一个雨水排口 依托现有 环境管理（机构、监测能力等） 公司环境管理机构、环境管理体系建立，运营期监测计划和实施 依托现有 规范设置 废气、废水排污标志牌、说明 规范化设置、满足环境管理要求 依托现有 卫生防护距离 / — 合计 17 —

八、环境管理与环境监测

1、环境管理 （一）环境管理机构设置 为了本工程在运营期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对工程施工及运营期产生的污染物进行监测、分析，了解工程对环境的影响状况，南京喜悦科技股份有限公司应设置专职的环境管理人员，配备一名管理人员分管环境保护管理工作，编入一名技术人员参与项目的环保设施“三同时”管理，同时需负责产生污染防治设施运行管理。由于环保工作政策性强，涉及多学科、综合性知识，建议该项目的专职环境管理人员选用具备环保专业知识并有一定工作经验的专业人员担任。 （二）环境管理制度 （1）贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行。 （2）执行排污申报登记：按照国家和地方环境保护规定，应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。 （3）环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。 （4）建立企业环保档案：企业应对废水、废气处理装置等进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。 企业制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证企业各项环保措施以及环境管理与环境监测计划在项目运营期得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业的环境行为，也才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调发展，走可持续发展的道路。 2、环境监测计划 环境监测是环境管理不可缺少的组成部分，通过监测掌握生产装置污染物排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等情况提供依据。 （1）环境监测机构的设置及职责 环境监测计划应有明确的执行实施机构，以便承担建设项目的日常监督监测工作。建议建设单位对专职环保人员进行必要的环境监测和管理工作的培训，以胜任日常的环境监测和管理工作。因厂区不具备污染物样品实验室分析设备及条件，监测任务可委托有资质单位进行。 职责： ①建立严格可行的环境监测计划及质量保证制度； ②定期检查各车间设施运行情况，防止污染事故发生； ③对全厂的废水、废气、噪声污染源进行监测，并对监测数据进行综合分析，掌握污染源控制情况及环境质量状况，为决策部门提供污染防治的依据； ④建立严格可行的监测质量保证制度，建立健全污染源档案。 （2）环境监测计划 环境监测项目一览表见表8-1。 表8-1 全厂环境监测项目一览表 类别 监测点位 监测项目 监测频次 废气 排气筒DA001 O3 O3每年一次 排气筒DA003 SO2、烟尘、NOX SO2、烟尘每年一次，NOX每月一次 排气筒DA005 SO2、烟尘、NOX SO2、烟尘每年一次，NOX每月一次 废水 污水排放口 COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油 一年一次 噪声 厂界外1m 等效声级 每年一次，昼间测量 固废 — 统计全厂固废量 每月统计一次

# 九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生物质燃烧废气 | SO2、NOX、烟尘 | 静电除尘+布袋 +30m 排气筒 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 锅炉排水、浓水、蒸汽冷凝水 | COD、SS、盐 | 回用于医用布草洗涤 | 洗涤废水经污水处理站处理达标后接管至高淳新区污水处理厂 |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、总余氯 | 化粪池 | 接管至高淳新区污水处理厂 |
| 固 废 | 一般固废 | 废包装袋 | 集中收集后外售 | 有限处置不产生二次污染 |
|  |  | 生物质炉渣 |  |  |
|  |  | 收集尘 | 环卫清运 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 本项目运营期间的主要噪声源为风机、水泵等设备的运行噪声，噪声声级约90dB(A)。通过隔声、减振垫、隔声罩、厂房隔声等措施，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期效果：无。 |

# 十、结论与建议

一、结论 1、与产业政策相符 南京喜悦科技股份有限公司辐照灭菌项目成立于2001年，前身为南京喜悦辐照科技有限公司。主营非动力核技术辐照技术的应用于开发，包括：对食品、水果、鲜花等的保鲜，对医疗器械、保健用品、药品及包装材料的消毒灭菌、化妆品、毛皮制品、玩具等杀虫灭菌及高分子材料改性等服务。为满足企业生产需要，公司拟投资100万元，在现有厂区内新建一备用锅炉房，引进一套生物质锅炉。本项目已经取得南京市高淳区行政审批局批复（高行审技备[2020]110号）。本项目仅为锅炉建设项目，不涉及原有项目生产车间内生产工艺及产品方案，原有项目车间内生产工艺及产品生产规模保持不变。 本项目备用生物质锅炉项目，属于《国民经济行业分类标准（2017年本）》中[D4430]热力生产和供应。 ①本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类项目；同时，本项目不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”。也不属于省政府办公厅《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》部分条目的通知（苏政办发〔2013〕9号）中限制类和淘汰类项目。本项目也不属于省经济和信息化委、省发展改革委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办法[2015]118号文）限制和淘汰类项目。对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），本项目使用的生产设备未涉及国家规定的淘汰限制类。 ②本项目产品不属于环保部发布的《环境保护综合目录（2017年版）》中的“高污染、高环境风险”产品目录，也未采用该目录中的重污染工艺。 ③对照《“两减六治三提升”专项行动方案》分析，本项目无燃煤锅炉，不属于落后化工产业，符合“两减”。本项目不涉及太湖水治理，不含黑臭水体；不属于畜禽养殖业；废气达标排放；符合“六治”。本项目不在“三提升”范围内。故本项目符合“两减六治三提升”的要求。 综上分析，本项目符合国家及江苏省产业政策的有关规定。 2、与规划相容 本项目位于南京市高淳区经济开发区荆山东路12号南京喜悦科技股份有限公司现有厂区内，项目所在地块用地性质为工业用地，选址有一定的区位优势，符合工业园区产业结构和环境规划的相关要求。通过对本项目的影响预测分析，项目建成后对周边环境影响较小，不会降低项目区域的环境功能区划，项目选址是合理的。 《江苏高淳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》已满5年，江苏高淳经济开发区需再次编制江苏高淳经济开发区规划环境影响跟踪评价文件，现跟踪评价正在编制过程中。本项目现依据《江苏高淳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》和《关于江苏高淳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（苏环审【2015】16号）进行相符性分析，本项目符合规划环评及审查意见。 3、环境质量 根据《2019年南京市环境状况公报》，项目区域NO2、PM10、PM2.5、O3超标，项目所在区域为不达标区，根据《南京市高淳区大气污染防治行动计划2018年度实施方案》，项目投产运行拟采取相应污染防治措施，在落实大气污染防治措施情况下，符合区域大气环境质量底线的要求。 项目废水排入高淳新区污水处理厂，尾水排入官溪河。根据官溪河高淳新区污水处理厂排污口，上游1500米、下游1500米监测断面各项水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，说明官溪河水质较好。 根据监测数据，项目所在地昼夜间声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准限值要求。 综上，本项目建成后，区域环境质量可以满足相应功能区要求，符合环境质量底线的要求。 4、环保措施及环境影响分析结论 （1）项目采取的废气防治方案可行。 本项目生物质锅炉燃烧废气经静电除尘+布袋处理后通过锅炉房30m高排气筒排放，烟尘去除效率可达99%以上；生物质燃烧废气中烟尘排放满足《推进全市高污染燃料禁燃区建设工作的通知》（宁环办[2018]176号）中烟尘排放浓度应低于20毫克/立方米的要求，NOX、SO2排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉大气污染物特别排放浓度限值要求。 （2）本项目采取的废水防治方案可行。本项目产生的生活污水528.8t/a经化粪池处理后接管至高淳新区污水处理厂深度处理，处理达标后尾水排放至官溪河，不会对周边河流产生影响。 （3）厂区内采取基础减振、厂房隔声以及选用低噪设备型号等措施，项目正常营运期间，厂界噪声可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）本项目固废主要为废包装袋、收集尘、生物质炉渣，废包装袋、生物质炉渣集中收集后外售；收集尘由环卫清运。因此，本项目产生固废均能得到妥善处置，对周边环境影响较小。 5、建设项目不改变环境质量功能 建设项目实施后，各项污染物均可得到妥善处理，不会降低周围大气、地表水、声环境质量的现有功能。 6、污染物总量控制 （1）废水：扩建项目接管考核量：废水量528.8t/a，COD：0.023t/a、SS：0.0226t/a、NH3-N：0.00111t/a、TP：0.00024t/a、总氮：0.00025t/a，项目排水进入高淳新区污水处理厂处理。 扩建项目最终环境外排量：废水量528.8t/a，COD：0.0155t/a、SS：0.0137t/a、NH3-N：0.00055t/a、TP：0.00024t/a、总氮：0.00025t/a、总余氯：0.00012t/a，水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，不单独核给总量，该项指标为本项目环境外排量。 全厂接管考核量：废水量93704.8t/a，COD：13.103t/a、SS：1.2496t/a、NH3-N：0.57911t/a、TP：0.01024t/a、总氮：0.00025t/a、总余氯：0.372t/a、LAS：0.438t/a、粪大肠菌群4.4×108个，项目排水进入高淳新区污水处理厂处理。 全厂最终环境外排量：废水量93704.8t/a，COD：4.6735t/a、SS：1.0897t/a、NH3-N：0.46555t/a、TP：0.00124t/a、总氮：0.00025t/a、总余氯：0.04612t/a、LAS：0.044t/a、粪大肠菌群8.8×107个，水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，不单独核给总量，该项指标为本项目环境外排量。 （2）废气：本项目产生的废气需申请总量为SO2：0.159t/a、NOx：0.319t/a、烟尘 0.118t/a （3）固体废弃物：建设项目产生的固体废弃物得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 总结论： 本项目建设符合国家及地方相关产业政策，选址合理可行；项目采用的各项环保设施合理、可靠、有效，能保证各类污染物稳定达标排放或综合处置利用；各类污染物正常排放对评价区域环境质量影响较小，区域环境质量仍可控制在现有相应功能要求之内。 因此，从环保角度而言，在确切落实本报告提出的各项环保措施的前提下，本项目建设营运可行。 上述评价结果是根据南京喜悦科技股份有限公司提供的有关资料进行评价而得出的，如果建设方生产进行改变，设备布局、品种、规模、工艺流程和排污情况等有所变化，则应由该公司按照环保部门的要求另行申报。 二、建议 1、严格按“三同时”的要求建设项目，切实做到污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环保设施的完好率和运转率。 2、严格按苏环控[1997]122号文《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求，做好排污口设置及规范化整治工作。 3、加强全厂通排风设施，以营造良好的工作环境。

项目所在地环保部门意见：

公 章 经办人： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附图、附件： 附图： 附图1 建设项目地理位置图 附图2-1 建设项目周围环境概况图 附图2-2 项目周边300m概况图图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 江苏省生态空间保护区域分布图 附件： 附件1 项目委托书 附件2 项目备案通知书 附件3 承诺书 附件4 营业执照 附件5 法人身份证 附件6 不动产权证 附件7 过往环评批复及竣工验收文件 附件8 环境影响评价区域评估成果查询申请函 附件9 建设项目环境影响评价区域评估承诺书 附件10 建设项目环评审批基础信息表 附件11 建设项目地表水环境影响评价自查表 附件12 建设项目大气环境影响评价自查表

# Text boxes

确定辐照参数

噪声N2-1

粉尘G2-1

质检

来料临时储存

入库或发送

操作大厅

辐照室

辐照箱换面换层

S1-1、N1-1、

G1-1、W1-1

S1-2

N1-1

注：G-废气

S-固废

N-噪声

W-废水

已照产品区

输送系统

输送系统

卸货

装货

未照产品区

RO纯水机

自来水

图5-1 项目工艺流程及产污节点图

锅炉

蒸汽

生产供热

锅炉排水

G1生物质燃烧废气

N噪声

S1生物质炉渣

S2灰尘

浓水

RO纯水机

锅炉用水

1000

50

1286

锅炉排水

蒸汽冷凝水

污水处理站

450

医用布草洗涤

浓水250

损耗500

1250

生活用水机

36

7.2

28.8

450

50

纯水制备

医疗器械清洗

900

纯水

4500

6000

124206

3600

107250

医疗布草洗涤

浓水1500

21900

87600

2506

生活用水

501.2

2004.8

1250

RO纯水机

1000

锅炉用水

500

锅炉排水

50

浓水 250

7200

蒸汽发生器

消毒、烘干、烫平等

7200

7200

蒸汽

污水处理站

接管网污水处理厂处理

93204.8

93204.8

官溪河

93204.8

蒸汽冷凝水

450

450

50