浙江天能电池（江苏）有限公司

新型动力电池塑壳生产项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：浙江天能电池（江苏）有限公司

二〇二〇年十月

目 录

1概述	5

1.1 项目由来	5

1.2 项目的特点	5

1.3 环境影响评价工作程序	7

1.4 分析判定初筛相关情况	8

1.5 项目主要关注的环境问题	11

1.6 主要结论	11

2总则	13

2.1 编制依据	13

2.2 评价目的及评价工作原则	17

2.3 环境影响评价因子及评价工作重点	18

2.4 评价工作等级确定	21

2.5 评价范围及环境保护目标	29

2.6 评价标准	33

2.7 沭阳经济技术开发区基本情况	40

2.8 项目与地方及行业环保要求相符性分析	45

3 建设项目概况	53

3.1 工程概况	53

3.2 产品方案及生产规模	53

3.3 项目建设内容	58

3.4 公用和辅助工程	59

3.5 厂区总平面布置及周边概况	64

4 建设项目工程分析	65

4.1 生产工艺流程及产污环节	65

4.2原辅材料分析	73

4.3全厂物料平衡	100

4.4污染源分析	102

5建设项目环境现状调查与评价	131

5.1自然环境	131

5.2环境质量现状评价	134

5.3区域污染源现状调查与分析	152

5.4区域企业调查与评价	155

6环境影响预测与评价	156

6.1施工期环境影响分析	156

6.2运营期环境影响分析	160

6.3环境风险评价	189

7 环境保护措施及其可行性论证	196

7.1施工期污染治理措施	196

7.2废气污染防治措施及评述	200

7.3废水污染防治措施及评述	205

7.4 固体废物防治措施及评述	214

7.5 噪声治理措施	219

7.6土壤和地下水环境保护措施	220

7.7 环境风险防范措施	222

7.8 排污口规范化设置	227

8环境影响经济损益分析	229

8.1环境保护措施投资分析	229

8.1.1施工期环保投资分析	229

8.1.2运营期环保投资分析	229

8.2环境影响损失	229

8.2.1资源损失	229

8.2.2环境影响损失	229

8.2.3环境效益分析	230

8.3社会经济效益分析	230

8.3.1国民经济效益	230

8.3.2社会效益	230

8.4小结	231

9环境管理和监测计划	232

9.1污染物排放清单	232

9.2总量控制	235

9.3环境管理	236

9.4环保制度	236

9.5环境监测计划	237

10环境影响评价结论	240

附件

附件1 环评委托书

附件2 宿迁市信用承诺书

附件3 营业执照、法人身份证

附件4 立项文件

附件5 产权证、红线图

附件6 沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告批复

附件7 沭阳经济开发区跟踪评价审查意见

附件8 工业园区环评批复污水处理厂环评批复

附件9

附件10 环境质量现状引用说明及引用监测报告

附件11 关于用地说明

附件12 环境质量现状监测报告

附件13 危废处置协议

附件14

附件15

附件16 技术评审意见及修改清单

附表

附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

附表2 地表水环境影响评价自查表

附表3 环境风险评价自查表

附表4 环境风险简单分析基本内容

附图

图2.6-1 建设项目主要环境保护目标图

图2.5-2 沭阳县生态红线图

图2.7-1 沭阳经济技术开发区用地规划图

图3.5-1 厂区平面布置图

图3.5-2 企业周边概况图

图6.1-1 项目所在地理位置图

图6.1-4 项目所在区域水系及地表水环境质量现状监测点位图

图6.2-1 大气、地下水环境质量监测点位图

图6.2-2 声环境质量现状监测点位图

图8.5-1 厂区分区防渗图

# 1概述

## 1.1 项目由来

随着石油化工和塑料加工业的迅速发展，塑料及其制品大量地进入了日常生活，与此同时，废弃的塑料制品量也急剧增加。塑料的原料主要来自不可再生的煤、石油等化石燃料，因此塑料的再生利用相当于节约石油等战略资源。因此对废弃塑料的再生循环利用，推行可持续生产和消费模式，对减少环境污染、节约自然资源有着极为深远的意义和价值。

浙江天能电池（江苏）有限公司成立于2005年5月，位于沭阳经济开发区天能路1号，经营范围为：蓄电池、极板制造；动力电源技术开发；蓄电池配件（电池外壳、隔板）制造及本公司自产产品的销售；外购电池、极板、电池配件的销售。

为了保障江苏沭阳基地生产蓄电池对塑壳的需求，本次工程拟投资6000万元，新增100台注塑机和10台造粒机，通过外购ABS破碎片料作为原料，建设年产5820万套塑壳生产线，作为新能源电池配套项目。

本次工程建成后，天能集团江苏沭阳基地塑壳产量能够满足蓄电池生产需要。

## 1.2 项目的特点

- 本项目回收利用ABS破碎片料，对废弃塑料再生循环利用，推行可持续生产和消费模式，减少环境污染、节约自然资源。

（2）本项目选用设备先进，能耗低。建设项目设备均选用国内先进设备，装备自动化水平较高，单位产品物耗、能耗低。单位产品水耗低于同行业平均水平。

（3）本项目污染控制水平较高。建设项目从技术、设备、生产及管理出发，通过优化工艺、严格控制、制定合理的环境管理制度等实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，可使项目污染物排放水平降到最低。

（4）本项目不设置锅炉，生产过程中采用电能。建设项目从技术、设备、生产及管理出发，通过优化工艺、严格控制、制定合理的环境管理制度等方法，可以实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，达到“节能、降耗、减污、增效”的目的。

## 1.3 环境影响评价工作程序

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目属于47、塑料制品制造中以再生塑料为原料的项目，建设项目应编制环境影响评价报告书。

表1.3-1  建设项目环境影响评价分类管理名录

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十八、橡胶和塑料制品业 |
| 47、塑料制品制造 | 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的 | 其他 | / |

根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016)等相关技术规范的要求，环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。本次评价过程首先是研究相关文件，包括国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，依据相关规定确定环境影响评价文件类型；在研究相关技术文件和其他文件的基础上，进行了初步工程分析，开展初步的环境状况调查；根据相关要求及项目特点进行了环境影响因素识别与评价因子筛选，明确了评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准，同时制定工作方案；然后进行评价范围内的环境状况调查、监测与评价，建设项目工程分析，之后进行各环境要素环境影响预测与评价、各专题环境影响分析与评价，最后提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论。

本次环评工作原则主要有：

①依法原则，贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理；

②科学评价，规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响；

③突出重点，根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环评影响评价的工作见图1.3-1。

图1.3-1环境影响评价工作程序图

## 1.4 分析判定初筛相关情况

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关文件的规定，评价单位接受委托后，认真研究有关该项目的资料，并进行实地踏勘，对项目进行了初步筛查：

1、产业政策相符性分析

本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目。

2、“三线一单”相符性分析

（1）生态红线相符性

项目选址于沭阳经济技术开发区，距离最近的生态红线区域柴米河（沭阳县）洪水调蓄区1182m，项目评价范围内不涉及江苏省生态红线管控区和江苏省国家级生态红线区，不违背《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态红线规划》要求。表1.4-1  沭阳县生态红线和生态空间管控区域一览表

| 地区 | 红线区域名称 | 主导生态功能 | 生态空间管控区域范围 | 面积（平方公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沭阳县 | 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 新沂河两岸河堤之间的范围 | 68.34 | 位于本项目北侧5344m |
|  | 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 柴米河两岸河堤之间的范围 | 10.73 | 位于本项目南侧1182m |

（2）环境质量底线

根据沭阳县《2019年环境质量报告书》中公开的监测数据判定，沭阳县为不达标区域，目前正在计划制定区域达标规划，根据其他污染物的现状监测数据，硫化氢、氨、TVOC等满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。本项目生产过程废气达标排放；生活污水经化粪池预处理，生产废水经沉淀池处理，上述废水达到园区接管标准及相应标准后，接管园区污水处理厂集中处理；各类固废均达到相应处置；本项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境产生不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。

- 资源利用上线

本项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水。平均较低，符合清洁生产的要求，不超出当地资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类项目，符合国家相关产业政策；同时，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，符合江苏省相关产业政策。

对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发[2015]118号），本项目设备及产品不属于其中的限制类和淘汰类项目。

该项目于2019年在宿迁沭阳县经信局登记（项目代码2019-321359-33-03-558121），已获得沭阳经济技术开发区管理委员会同意，符合宿迁市及沭阳县当地的产业政策。

《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业。

本项目环境可行性初筛预判情况见下表：

表1.4-2  本项目环境可行性初筛预判情况表

| 序号 | 判断类型 | 对照简析 | 是否满足本项目建设要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址选线 | 本项目位于沭阳经济技术开发区北区，不属于重金属重点防控区、重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能达标的区域，，所以本项目符合开发区产业定位。选址符合沭阳经济技术开发区规划要求，符合《关于切实加强园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办[2017]140号）的相关要求 | 是 |
| 2 | 生态保护红线 | 本项目与最近的柴米河（沭阳县）洪水调蓄区约1182m，不在新沂河两岸河堤之间，不会影响柴米河洪水调蓄，不在生态功能保护区范围内 | 是 |
| 3 | 环境质量容量 | 根据现状监测，本项目最终纳污水体水质符合标准要求；根据沭阳县《2019年环境质量报告书》中公开的监测数据判定，沭阳县为不达标区域，目前正在计划制定区域达标规划，其他污染物（非甲烷总烃）的现状监测数据满足相关大气环境质量标准；厂界噪声及最近居民点环境噪声符合标准要求；地下水水质及土壤质量符合相应标准 | 正在计划制定区域达标规划 |
| 4 | 资源能源消耗 | 项目不属于“两高一资”型企业，生产废水处理后达标接管；项目所在地不属于资源、能源紧缺区域 | 是 |
| 5 | 环境准入负面清单 | 本项目未列入环境准入负面清单，本次改建项目经对照分析符合“三线一单”要求 | 是 |

对照产业政策文件，经初步判定，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目；也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)中限制类和淘汰类项目；符合“关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整》(2012年本)部分条目的通知（苏经信产业[2010]183号）”；不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）中规定的落后生产工艺设备和产品。

对照《市场准入负面清单草案（试点版）》，不属于（三）“制造业”中禁止类项目。本项目符合“三线一单”要求及国家和地方相关产业政策。

项目的选址符合沭阳经济技术开发区规划要求，项目建设不涉及生态敏感区，采用的各项设备具备先进自动控制水平，做到节能降耗和资源综合利用。本项目为国家允许类项目，不在环境准入负面清单中。

3、与园区规划及规划环评相符性分析

根据《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：合理规划南区、北区、沂北区产业结构布局，严格环保准入，北区和南区位于沭阳县城区的上风向，且沂南河基本已无水环境容量，应严格控制其发展规模，不得引进大用水量、大排水量、高能耗或排放有毒废气污染物、环境风险大的项目，以减缓对沂南河、沭阳城区环境空气质量的影响和环境风险，应重点发展纺织服装（不含印染）、木材加工、农副产品加工、电子（不含表面处理）、物流等无污染或低污染的劳动密集型项目，现有的化工企业应逐步搬迁到沂北区或转产；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业，限制发展印染、造纸（不含制浆）行业。

根据《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》及批复（苏环管[2008]17号文）同意调整产业定位和《关于江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审[2015]131号），南、北区重点发展纺织服装、木材加工、农副产品加工、电子、物流等无污染或低污染项目。

本项目位属于塑料制品制造项目，符合沭阳经济技术开发区产业定位要求。因此本项目不在园区负面清单范围。

4、与其他法律、法规、条例等相符性分析

（1）对照《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中“（二十五）实施VOCs专项整治方案。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目”，本项目使用的涂层涂料为水溶性低挥发性溶剂含量，产生的挥发性废气经有效收集处理后达标排放，满足《打赢蓝天保卫战三年行动计划》规定。

（2）根据《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》，本项目不位于长江流域、不涉及太湖流域，不属于清单中所列钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业，也不属于清单中所列禁止建设的行业，项目位于沭阳经济技术开发区，属于清单中所列合规园区。因此，本项目符合实施细则要求。

（3）对照《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）、《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本），本项目不属于其中所列禁止或限制类名录。

（4）根据《关于印发宿迁市重点行业准入及污染防治技术导则的通知》宿环发[2017]162号中附件《宿迁市金属制品行业环保准入条件》，本项目的建设符合附件要求。

（5）对照《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》，本项目为塑料制品 行业，不属于“263 行业”中所涉及的重点行业，且本项目生产过程中产生的废气采取合理的废气处理措施，废气得到有效去除，对环境影响较小。因此，本项目符合“二六三”相关行动方案的相关要求。

本项目废气经过有效处理后达标排放；项目工业废水经厂内沉淀池处理达标后，与生活污水、初期雨水一起接入沭阳南方水务有限公司集中处理；固废妥善合理处置；厂界噪声达标，符合园区环保规划要求。

通过初步筛查，建设项目符合国家和地方产业政策，厂址符合区域总体规划、用地规划及环保规划，满足生态保护要求。在此基础上，委托检测单位组织实施了环境质量现状监测，编制完成了本环境影响报告书，报请沭阳经济技术开发区管委会审批，为建设项目的设计、施工和项目建成后的环境管理提供依据。

## 1.5 项目主要关注的环境问题

本项目工程的环境影响评价工作，结合厂址地区环境特点、工程特点，重点分析以下几个方面的问题：

1、项目选址是否符合城市总体规划、开发区规划等相关规划；

2、本项目运行是否能够满足环境功能区划和环境保护规划的要求；

3、本项目采取相应的环保措施后是否能确保污染物稳定达标排放；

4、本项目的建设对周边产生的环境影响，重金属环境风险；

5、本项目投产后是否能够满足污染物排放总量控制的要求。

## 1.6 主要结论

本项目的建设符合产业政策要求，选址符合相关规划，生产过程中采用了清洁的生产工艺，所采用的污染防治措施技术经济可行，基本能保证各种污染物稳定达标排放，污染物的排放符合总量控制的要求，正常排放的污染物对周围环境和环境保护目标的影响较小。

在有效落实本报告提出的各项环保措施要求和确保污染物稳定达标排放、严格执行环保三同时和项目取得周边公众理解和支持、完成卫生防护距离内敏感点拆迁工作前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

# 2总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 国家法律、法规及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年08月29日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017），2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日施行，2016年11月7日修正，2019年6月5日修订草案通过审议）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（7）《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日施行；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日起施行；

（9）《长江经济带发展负面清单指南》；

（10）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，2002年3月）；

（11）《国家危险废物名录》（2016年）；

（12）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

（13）《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规[2012]2号）；

（14）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）；

（15）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），环境保护部，2016年10月26日；

（16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

（17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（18）《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186号）；

（19）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（20）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（21）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（22）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；

（23）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，国发〔2018〕22号，2018年6月27日；

（24）《排污许可管理办法（试行）》，部令第48号，2018年1月10日实施；

（25）《强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》，环环评[2018]11号；

（26）《淮河流域水污染防治暂行条例》（1995年8月8日中华人民共和国国务院令第183号发）；

（27）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；

（28）《大气污染防治行动计划》，国发〔2013〕37号；

（29）《水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17号；

（30）《禁止用地项目目录（2012年本）》国土资源部，国家发展和改革委员会，2012年5月23日；

（31）《限制用地项目目录（2012年本）》国土资源部，国家发展和改革委员会，2012年5月23日。

（32）关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告，环境保护部公告，2017年第43号，2017年10月1日起实施；

（33）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（生态环境部，2019年6月26日。

### 2.1.2 地方法规及规范性文件

- 《江苏省大气污染防治条例》，2018年3月28日修订；

- 《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日修订；

- 《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2018年3月28日修订；

- 《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第91号）；

- 《江苏省环境空气质量功能区划分》，1998年；

- 《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复〔2003〕29号）；

- 《江苏省人民政府关于印发推进环境保护工作的若干政策措施的通知》（苏政发〔2006〕92号，2006年7月）；

- 《中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发〈“两减六治三提升”专项行动方案〉的通知》（苏发〔2016〕47号）；

- 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本及2013修正）》（苏政办发〔2013〕9号及苏经信产业〔2013〕183号）；

- 《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）；

- 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）；

- 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）；

- 《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划起施行方案的通知》（苏政发〔2014〕1号）；

- 《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》（苏环办〔2014〕128号）；

- 《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号）；

- 《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》（苏环办[2016]154号）；

- 《省政府关于印发水污染防治工作方案的通知》（苏政发〔2015〕175号）；

- 《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》（苏政发〔2016〕169号）；

- 《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）；

- 《关于发布实施〈江苏省限制用地项目目录（2013年本）〉和〈江苏省禁止用地项目目录（2013年本）〉的通知》（苏国土资发〔2013〕323号）；

- 《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》（苏水资〔2015〕33号）；

- 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）；

- 《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规〔2012〕2号）及2017年12月15日修订内容；

- 《关于对执行加强危险废物监管工作意见中有关事项的复函》（苏环函〔2013〕84号）；

- 《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）；

- 《关于落实省大气污染防治行动计划起施行方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办〔2014〕104号）；

- 《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办〔2016〕185号）；

- 《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发[2018]91号）；

- 《市政府办公室关于进一步明确市区生态红线保护范围所属行政区域的通知》（宿政办发〔2014〕57号）；

- 《市政府关于印发宿迁市大气污染防治行动计划实施细则的通知》（宿政发〔2014〕86号）；

- 中共宿迁市委 宿迁市人民政府关于印发《宿迁市落实省委省政府“两减六治三提升”专项行动实施方案》的通知（宿发[2016]33号）；

- 《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发〔2017〕162号）；

- 《县政府办公室关于印发沭阳县乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（沭政办发[2018]141号）。

### 2.1.3 评价技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》；

（10）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

（11）《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）；

（12）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）；

（13）《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ377-2019）；

（14）《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ101-2019）。

### 2.1.4 有关文件、资料

建设单位提供的厂区平面图、工艺流程、污染物治理措施方案等其他资料。

## 2.2 评价目的及评价工作原则

### 2.2.1 评价目的

在调查项目所在地环境质量现状的基础上，通过工程分析，识别项目污染因子和环境影响因素，预测项目建成投产后对周围环境的影响范围和程度，论证项目实施的环境可行性，并对项目选址及总体布局的合理性、环保措施的可行性做出评价，提出减轻和防止污染的具体对策及要求，为工程设计、环保决策提供科学依据。

### 2.2.2 评价工作原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要 环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3 环境影响评价因子及评价工作重点

### 2.3.1 项目对周边环境的影响分析

根据HJ2.1-2016，建设项目分为污染影响型和生态影响型，本项目属于污染影响型，项目建设可能对环境造成污染，污染主要是由项目产生的“三废”（废水、废气、废渣）及各种噪声造成的，可分为废水污染、废气污染、废渣污染、噪声污染等，相关污染物进入环境并在环境中发生扩散、迁移、转化，并跟生态系统的诸要素发生作用，使生态系统的结构与功能发生变化，对自然环境和生态环境产生不利影响。其具体影响结果可分为直接和间接两种，具体分析如下。

表2.3-1  项目直接影响和间接影响分析

| 序号 | 影响方式 | 影响内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直接影响 | 1、项目排放废水对沭阳南方水务有限公司及其纳污河流沂南河的污染影响 2、项目排放废气对周边环境空气的污染影响 3、项目排放的噪声对周边声环境的污染影响 4、项目固废委外处置过程对环境的污染影响 5、项目渗漏废水等对周边地下水及土壤环境的污染影响 6、项目建设对周边生态环境的影响 |
| 2 | 间接影响 | 1、项目排放废气经降水作用被带入水体，间接影响水环境 2、项目渗漏废水或处置固废等在与土壤或地下水中其他物质反应或微生物发酵等原因生成新的污染物，进而污染土壤和地下水环境 |

### 2.3.2 环境影响因素识别

根据工程特征及其原辅材料使用和相应的排污特征，对环境影响因素加以识别，识别结果详见表2.3-2。

表2.3-2  环境影响识别表

| 影响受体 影响因素 | 自然环境 | 生态环境 | 社会环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 | 陆域生物 | 水生生物 | 渔业资源 | 主要生态保护区域 | 农业与土地利用 | 居民区 | 特定保护区 | 人群健康 | 环境规划 |
| 建设阶段 | 施工废、污水 | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 施工扬尘 | -SRDIc | / | / | / | / | / | / | / | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 施工噪声 | / | / | / | / | -SRDIc | -SRDIc | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 施工废渣 | / | / | / | -SRDIc | / | / | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
| 生产运行 | 废水排放 | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 废气排放 | -SRDIc | / | / | / | / | / | / | / | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 噪声排放 | / | / | / | / | -SRDIc | -SRDIc | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 固体废物 | / | / | / | -SRDIc | / | / | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 事故风险 | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
| 服务期满后 | 废水排放 | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 废气排放 | -SRDIc | / | / | / | / | / | / | / | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 固体废物 | / | / | / | / | -SRDIc | -SRDIc | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 事故风险 | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |

注：参照评价导则，识别定性时，用“+”、“-”分别表示有利、不利影响；用“L”、“S”表示长期、短期影响；用“R”、“Ir”表示可逆与不可逆影响；用‘D’、‘Id’分别表示直接、间接影响；用“C”、“Ic”表示累积与非累积影响。

### 2.3.3 环境影响评价因子

本项目环境影响评价因子筛选如下：

表 2.3-3  环境影响评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 | 总量考核因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 颗粒物、非甲烷总烃 |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类 | pH、COD、氨氮、TN、TP、SS、石油类 | COD、氨氮、TN、TP、石油类 | 总磷、SS |
| 地下水 | 井口高程、水位埋深、水位高程、井深、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、色(度)、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、镍、锌、铜、溶解性总固体、溶解氧、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | COD、氨氮、总镍、六价铬、总锌、总铜 | — | — |
| 土壤 | GB36600中45项基本因子、石油烃 | — | — | — |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | — | — |
| 固废 | — | — | 固废排放量 |
| 环境风险 | — | 废气处理装置故障、污水处理站故障、厂区防渗措施受到破坏导致重金属泄漏、化学品储罐泄漏或火灾。爆炸、 | — |

### 2.3.4 评价工作重点

本项目属塑料制品加工项目，等，根据项目排污特点及周围地区环境特征，确定本次评价工作重点如下：对照沭阳经济开发区的发展要求上，分析本项目生产工艺、产污环节着重论述本项目废气处理设施达标性分析及对周边环境影响分析，在此基础上分析污染物总量控制等工作。

## 2.4 评价工作等级确定

1、环境空气影响评价等级

使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式AERSCREEN，对本项目有组织和无组织源强进行估算预测。估算模型计算参数见表2.4-1，估算模式计算结果见表2.4-2~2.4-3。大气环境影响评价工作等级判定标准见表2.4-4。

表2.4-1  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 65万 |
| 最高环境温度/℃ | 38 |
| 最低环境温度/℃ | -18 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表2.4-2  有组织估算结果一览表

| 污染源位置 | 污染物 | 排放速率 (kg/h) | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.0037 | 7.95E-05 | 0.021 |
|  | 颗粒物 | 0.043 | 9.54E-04 | 0.05 |
| 2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.01 | 2.25E-04 | 0.01 |
| 3#排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.018 | 3.98E-04 | 0.02 |

表2.4-3  无组织估算结果一览表

| 污染源位置 | 污染物 | 排放速率 (kg/h) | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.040 | 1.38E-02 | 0.69 |
| 2#生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.027 | 5.96E-04 | 0.03 |
|  | 颗粒物 | 0.019 | 8.75E-04 | 0.19 |
| 3#生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.066 | 3.46E-02 | 1.73 |

表2.4-4  大气环境影响评价等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | PMax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤PMax＜10% |
| 三级评价 | PMax＜1% |

由上述附录A 可知，最大地面浓度占标率1.73%，小于10%。根据表2.4-4的大气环境影响评价等级判别依据，确定大气环境影响评价等级为二级。

2、地表水影响评价等级

本项目废水经厂内预处理，通过园区管网进入沭阳南方水务有限公司处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，最终排入沂南河。

根据HJ2.3-2018，本项目废水排放方式为间接排放，评价等级定位三级B，本次评价仅分析本项目污水的接管可行性和污水处理厂对本项目废水的可接纳性及最终达标排放的可行性，并引用沭阳南方水务有限公司环评结论对最终纳污水的影响作简要分析。

3、噪声影响评价等级

项目所在地为规划工业用地，噪声功能区划为3类区，项目建成后环境噪声变化不明显，且受影响人口不大，因此噪声影响评价等级定为三级。

4、地下水评价等级

本项目属于Ⅲ类项目，项目所在地为沭阳经济技术开发区，地下水环境不敏感，地下水环境影响评价工作等级判别依据见表2.4-5。因此地下水评价等级定位三级。

表2.4-5  建设项目地下水评价工作等级分级

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

5、生态影响评价等级

建设单位购买沭阳新天电源材料有限公司现有厂房，同时占地约30370m2，建设沉淀池，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）表1，项目占地面积在2km2~20km2，项目所在区域为一般区域，因此生态影响评价定为三级。

表2.4-6  生态影响评价工作等级分级

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

6、环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，具体见表2.4-7。

表2.4-7  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

环境风险潜势则根据项目所涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度进行判定，判定依据见表2.4-8。

表2.4-8  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

其中P的分级根据项目所涉及危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）进行判定。

危险物质数量与临界量的比值（Q）计算方法见如下公式：

式中：q1、q2、… qn————每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、… Qn————每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

通过对本项目所涉及的危险物质梳理，得出项目Q值见下表：

表2.4-9 环境风险物质情况统计表

| 名称 | 厂内最大存在总量（单位：t） | 临界量Qi | q/Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 润滑油 | 1 | 2500 | 0.0004 |
| 合计 | 0.0004 |

因此，Q=0.0004。

根据表2.4-10，本项目不涉及温度超过300°C或压力超过10.0MPa的高温高压工艺，但涉及危险物质使用、贮存，因此M=5。

根据表2.4-11，本项目危险物质及工艺系统危险性分级为P4。

根据表2.4-12~2.4-13，本项目大气环境敏感度为E2；根据表2.4-14~2.4-16，本项目地表水接管污水处理厂，不直接排放外环境，因此环境敏感度为E3；根据表2.4-17~2.4-19及工勘报告，本项目地下水环境敏感度为E3。

表2.4-10  行业及生产工艺判定

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库），油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |

表2.4-11  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临 界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

表2.4-12  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感程度分级 |
| --- | --- |
| E1 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5 万人，或其他需要特殊保护区域；或周边 500m 范围内人口总数大于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大 于 200 人。 |
| E2 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1 万人，小于 5 万人；或周边 500m 范围内人口总数大于 500 人，小于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 100 人，小于 200 人。 |
| E3 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1 万人；或周边 500m 范围内人口总数小于 500 人；油气、化学品输送 管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数小于 100 人。 |

表2.4-13  项目周边5km范围内人口数统计结果

| 序号 | 敏感目标 | 相对厂界距离（m） | 相对厂址方位 | 规模（人） | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华丽世家 | 503 | NW | 400人 | 居住区 |
| 2 | 南越上东郡 | 728 | NW | 300人 | 居住区 |
| 3 | 沭阳外国语学校 | 1171 | NW | 3000人 | 文化教育 |
| 4 | 奥韵都城 | 1289 | NW | 1400人 | 居住区 |
| 5 | 荣盛鑫城 | 1364 | NW | 200人 | 居住区 |
| 6 | 帝景佳园 | 1572 | NW | 320人 | 居住区 |
| 7 | 迎虞花苑 | 2051 | NW | 360人 | 居住区 |
| 8 | 东方明珠城 | 2279 | NW | 320人 | 居住区 |
| 9 | 东方锦城 | 2293 | NW | 100人 | 居住区 |
| 10 | 虞姬生态园 | 1836 | NW | 300人 | 居住区 |
| 11 | 沭城一品 | 2415 | NW | 540人 | 居住区 |
| 12 | 四季花苑 | 2393 | NW | 200人 | 居住区 |
| 13 | 圣诞苑 | 2464 | NW | 540人 | 居住区 |
| 14 | 昭德小区 | 2743 | NW | 900人 | 居住区 |
| 15 | 东方名郡 | 2885 | NW | 400人 | 居住区 |
| 16 | 府苑小区 | 2775 | NW | 150人 | 居住区 |
| 17 | 天盛小区 | 2889 | NW | 450人 | 居住区 |
| 18 | 沭城天下 | 1373 | NW | 1300人 | 居住区 |
| 19 | 阳光天地 | 1697 | NW | 1800人 | 居住区 |
| 20 | 沭阳县第一实验小学 | 2272 | NW | 200人 | 文化教育 |
| 21 | 实验幼儿园 | 2510 | NW | 400人 | 文化教育 |
| 22 | 富丽花园 | 2548 | NW | 200人 | 居住区 |
| 23 | 国贸花苑 | 2371 | NW | 180人 | 居住区 |
| 24 | 成桂医院 | 2348 | NW | 400人 | 医疗卫生 |
| 25 | 康平雅居 | 2508 | NW | 100人 | 居住区 |
| 26 | 沭阳县妇幼保健院 | 2466 | NW | 200人 | 医疗卫生 |
| 27 | 帝景·华府 | 2582 | NW | 300人 | 居住区 |
| 28 | 沭阳广宇学校 | 1188 | NW | 4000 | 居住区 |
| 29 | 沭阳县碧桂园 | 1464 | NW | 1400人 | 居住区 |
| 30 | 嘉瑞·玫瑰园 | 1693 | NW | 1570人 | 居住区 |
| 31 | 临安小区 | 2187 | NW | 2000人 | 居住区 |
| 32 | 幸福里 | 1351 | SW | 480人 | 居住区 |
| 33 | 金鼎国际 | 1554 | SW | 500人 | 居住区 |
| 34 | 幸福家园 | 1808 | W | 1700人 | 居住区 |
| 35 | 杭州名园 | 1925 | W | 1600人 | 居住区 |
| 36 | 君临天下 | 2238 | W | 400人 | 居住区 |
| 37 | 幸福小区二期 | 1563 | SW | 1500人 | 居住区 |
| 38 | 丽景贵都 | 2071 | SW | 240人 | 居住区 |
| 39 | 梦溪小区四期 | 1847 | SE | 1900人 | 居住区 |
| 40 | 梦溪小区五期 | 2239 | SE | 1800人 | 居住区 |
| 41 | 杭州东路幼儿园 | 2514 | SE | 400人 | 文化教育 |
| 42 | 梦溪小区 | 1409 | SE | 200人 | 居住区 |
| 43 | 沭阳华冲高级中学 | 1558 | SE | 4000人 | 文化教育 |
| 44 | 梦溪植物园 | 2036 | SE | - | 风景名胜 |
| 45 | 汇峰紫苑 | 2209 | SE | 400人 | 居住区 |
| 46 | 梦溪小区东、西区 | 1253 | SE | 2200人 | 居住区 |
| 47 | 天能公寓 | 839 | SE | 200人 | 居住区 |
| 48 | 富园景都 | 2498 | SE | 100人 | 居住区 |
| 49 | 迎宾小区 | 2365 | SE | 328人 | 居住区 |
| 50 | 富园迎宾府 | 2312 | SE | 100人 | 居住区 |
| 51 | 阳光绿洲 | 846 | NE | 150人 | 居住区 |
| ∑5km | 39628 | - |

表2.4-14 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E2 | E3 | E3 |

表2.4-15 地表水功能敏感性分区

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标 |

表2.4-16 地表水环境敏感目标分级

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类及以上，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表2.4-17  地下水功能敏感性分级

| 包气带防污性能 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表2.4-18 地下水功能敏感程度分级

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上敏感分级的环境敏感区a |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

表2.4-19  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土单层厚度。 K：渗透系数。 |

根据表2.4-8，本项目大气环境风险潜势为II，地表水环境风险潜势为I，地下水环境风险潜势为I。综合以上环境要素，结合表2.4-7，本项目的环境风险等级为三级。

7、土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，项目位于沭阳经济技术开发区，周边200m范围内无居民区、学校、医院、耕地、园地、牧草地等敏感目标，周边土壤环境敏感程度为不敏感。

表2.4-20  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.4-21  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

根据HJ964-2018附录A，项目属于I类，项目占地面积属于小型。因此判断本项目土壤评价等级为二级。

本项目各环境要素影响评价等级见表2.4-22。

表2.4-22 环境影响评价等级确定一览表

| 专题 | 等级判据 | 等级确定 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 最大占标率1.73%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2–2018）进行判定，本项目大气环境影响评价等级为二级。 | 二级 |
| 地表水 | 由于本项目产生的废水经厂内水处理站处理达到接管要求后接管沭阳南方水务有限公司进一步处理，属间接排放。 | 三级B |
| 噪声 | 由于本项目位于开发区内，声环境功能要求为3类，项目建设前后声环境变化不大且项目建成后环境噪声变化不明显，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），确定声环境影响评价等级为三级。 | 三级 |
| 土壤 | 项目属于I类，项目占地面积属于小型，项目所在地敏感程度为不敏感。 | 二级 |
| 生态 | 项目占地面积≤2km2，项目所在区域为一般区域。 | 三级 |
| 地下水 | 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于I类项目，建设项目位于开发区内，地下水环境不敏感，确定地下水评价等级为二级。 | 二级 |
| 环境风险 | / | 三级 |

## 2.5 评价标准

### 2.5.1 大气评价标准

1、质量标准

SO2、PM10、NO2、PM2.5、O3、CO、NOx、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃执行HJ2.2-2018附录D参考限值。具体标准值见表2.5-1。

表2.5-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| NOx | 年平均 | 50 |  |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| CO | 1小时平均 | 10000 |  |  |
|  | 24小时平均 | 4000 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 |  | 《大气污染物综合排放标准详解》有关规定 |

2、排放标准

本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值；；非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 及表 9 标准。此外，本项目产生的无组织废气颗粒物、执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应的“监控浓度限值”。具体见表2.5-2。

表2.5-2  大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率 | 无组织排放监控浓度值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放高m | 二级kg/h | 监控点 | 浓度 mg/m3 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 35 | 周界外浓度最高点 | 1 |
| 非甲烷总烃 | 60 | 15 | 10 |  | 6[1] |

注：非甲烷总烃厂区内无组织排放限值取GB37822-2019表A.1中监控点出1h平均浓度特别排放限值。

### 2.5.2 地表水评价标准

1、质量标准

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，沂南河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准，SS参照水利部试用标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）的四级水质标准执行，见表2.5-3。

表2.5-3  地表水环境质量标准（mg/L，pH无量纲）

| 项目 | 标准限值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 《地表水资源质量标准》（SL63-94） |
| COD | ≤30 |  |
| BOD5 | ≤6 |  |
| DO | ≥3 |  |
| SS | ≤60 |  |
| NH3-N | ≤1.5 |  |
| TN | ≤1.5 |  |
| TP | ≤0.3 |  |
| LAS | ≤0.3 |  |
| 高锰酸盐指数 | ≤10 |  |
| 石油类 | ≤0.1 |  |
| 铜 | ≤1.0 |  |
| 氰化物 | ≤0.2 |  |
| 氟化物 | ≤1.5 |  |

2、排放标准

项目废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准和沭阳南方水务有限公司接管标准，接入污水处理厂。污水处理厂处理后的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A级标准。具体执行标准见表2.5-4、2.5-5。

表2.5-4  废水污染物排放执行标准一览表（mg/L，pH除外）

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 企业废水总排口 | 沭阳南方水务有限公司接管要求 |
| 2 | 悬浮物 | 400 |  |  |
| 3 | COD | 500 |  |  |
| 4 | 氨氮 | 35 |  |  |
| 5 | TN | 70 |  |  |
| 6 | 总磷 | 8 |  |  |
| 7 | 石油类 | 20 |  |  |

表2.5-5  污水处理厂尾水排放标准 单位（mg/L）

| 项目 | pH[1] | COD | SS | 氨氮 | TN | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂尾水排放标准 | 6~9 | 50 | 10 | 5（8）[2] | 15 | 0.5 | 1 |

注：[1]pH无量纲；

[2]括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

### 2.5.3 地下水评价标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），具体标准值见表2.5-6。

表 2.5-6  地下水环境质量标准

| 序号 | 评价因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5-8.5 | 5.5-6.5，8.5-9 | ＜5.5，＞9 |
| 2 | 耗氧量（CODMn法） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | ＞10 |
| 3 | 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 4 | 硝酸盐氮 | ≤2 | ≤5 | ≤20 | ≤30 | ＞30 |
| 5 | 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | ＞650 |
| 6 | 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 7 | 亚硝酸盐氮 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.8 | ＞4.8 |
| 8 | 镍 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.02 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 9 | 铜 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 10 | 锌 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | 5.0 |
| 11 | 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 12 | 挥发性酚类 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 13 | 砷 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ＞0.05 |
| 14 | 铅 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 15 | 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 16 | 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2 | ＞2 |
| 17 | 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 18 | 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ＞2000 |
| 19 | 铬（六价） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 20 | 汞 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ＞0.002 |
| 21 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | ＞100 |
| 22 | 细菌总数 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | ＞1000 |

### 2.5.4 土壤评价标准

土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600—2018)中第二类用地筛选值，具体标准值详见表2.5-7。

表2.5-7  土壤环境质量标准（单位：mg/kg）

| 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- |
| 石油烃 | 826 | 4500 |
| 六价铬 | 5.7 | 78 |
| 铜 | 18000 | 36000 |
| 镍 | 900 | 2000 |
| 铅 | 800 | 2500 |
| 镉 | 65 | 172 |
| 砷 | 60 | 140 |
| 汞 | 38 | 82 |
| 挥发性有机物 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
|  | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
|  | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
|  | 氯仿 | 0.9 | 10 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
|  | 顺式 1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
|  | 反式 1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
|  | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
|  | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
|  | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
|  | 苯 | 4 | 40 |
|  | 氯苯 | 270 | 1000 |
|  | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
|  | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
|  | 乙苯 | 28 | 280 |
|  | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
|  | 甲苯 | 1200 | 1200 |
|  | 对/间-二甲苯 | 570 | 570 |
|  | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 | 2-氯苯酚 | 2256 | 4500 |
|  | 硝基苯 | 76 | 760 |
|  | 萘 | 70 | 700 |
|  | 苯并（a）蒽 | 15 | 151 |
|  | 䓛 | 1293 | 12900 |
|  | 苯并（b）荧蒽 | 15 | 151 |
|  | 苯并（k）荧蒽 | 151 | 1500 |
|  | 苯并（a）芘 | 1.5 | 15 |
|  | 茚并（1,2,3-cd）芘 | 15 | 151 |
|  | 二苯并（ah）蒽 | 1.5 | 15 |
|  | 苯胺 | 260 | 663 |

### 2.5.5 噪声评价标准

1、质量标准

建设项目位于开发区，项目及附近用地均为工业用地，项目厂界噪声评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，详见表 2.5-8。

表2.5-8  声环境质量评价标准

| 类别 | 等效声级 Leq dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 3类 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

2、排放标准

项目建筑施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011)，见表2.5.5-2。运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，具体见表2.5-9。

表2.5.5-2  建筑施工场界环境噪声排放限值  等效声级LeqdB(A)

| 标准 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011) | 70 | 55 |

表2.5-10  噪声排放标准

| 评价范围 | 等效声级 Leq dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008） |

### 2.5.6 固废评价标准

固体废物处置依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2016版）和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～5085.7-2007)，来鉴别一般工业废物和危险废物；一般工业固废执行《一般工业固体固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单(公告2013年第36号)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单(公告2013年第36号)。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省关于固体废物污染环境防治的法律法规。

2.6评价工作等级及评价重点

2.6.1评价工作等级

（1）环境空气影响评价工作等级

采用HJ2.2-2018推荐模式清单中的估算模式分别计算；非甲烷总烃、颗粒物、大气污染因子的下风向轴线浓度，并计算相应的浓度占标率，然后采用评价工作分级判断大气评价等级。评价基准年为2018年，坐标采用UTM坐标。

采用估算模式计算结果见表2.6-1、2.6-2，大气评价工作等级判断方法见表2.6-3，估算模型参数见表2.6-4。

表2.6-1 有组织废气预测计算结果表

| 污染物名称 | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 7.95E-05 | 0.021 |
|  | 颗粒物 | 9.54E-04 | 0.05 |
| 2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 2.25E-04 | 0.01 |
| 3#排气筒 | 非甲烷总烃 | 3.98E-04 | 0.02 |

表2.6.1-2  无组织面源预测计算结果表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | 非甲烷总烃 | 1.38E-02 | 0.69 |
| 2#生产车间 | 非甲烷总烃 | 5.96E-04 | 0.03 |
|  | 颗粒物 | 8.75E-04 | 0.19 |
| 3#生产车间 | 非甲烷总烃 | 3.46E-02 | 1.73 |

经计算，各污染物的最大地面浓度占标率P=1.73%，1%≤P＜10%，同时建设项目所从事的行业不属于高耗能行业，项目所在地不属于环境空气敏感区；根据表2.6-3的大气环境影响评价等级判别依据，本项目大气环境影响评价等级为二级。

表2.6-3大气环境影响评价等级判定表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

表2.6-4大气环境影响评价估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 65万 |
| 最高环境温度/℃ | 38.0 |
| 最低环境温度/℃ | -18.0 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是□否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是√否 |
|  | 岸线距离/km | - |
|  | 岸线方向/° | - |

（2）地表水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3- 2018）中的要求，地表水环境影响评价工作等级主要按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目污水排放总量为2056t/a（6.23t/d）。污水经厂内预处理达接管标准后；排入宿豫（城东）污水处理厂处理达标后尾水排入马河。根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-2018）“5.2.2.2间接排放建设项目评价等级为三级B”，本项目对建设项目地表水环境影响评价做三级B评价，评价内容主要为（a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；（b）依托污水处理设施的环境可行性评价。

（3）声环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）判定本项目声环境评价工作等级：

①建设项目所在声环境功能区划适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区域；

②建设项目建成后，建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下；

③建设项目建成后，受影响的噪声人口分布变化不大；

等级划分见表2.6-5-：

表2.6-5  声环境影响评价工作级别判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 0类声环境功能区；对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标；建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB（A）以上（不含5dB（A））；受噪声影响人口数量显著增多 |
| 二级 | 1类、2类声环境功能区；建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）~5dB（A）（含5dB（A））；受噪声影响人口数增加较多 |
| 三级 | 3类、4类声环境功能区；建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大 |

项目所在地为的工业用地，项目所在地及厂区四周噪声功能区划为3类区，项目建成后环境噪声变化小于3dB(A)，评价区内受影响人口较少，按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）中规定，确定本项目声环境影响评价等级为三级。

（4）环境风险评价工作等级

本项目生产所用的主要原辅材料中无风险物质。

环境风险潜势则根据项目所涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度进行判定，判定依据见表2.6-6。

表2.6-6  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

其中P的分级根据项目所涉及危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）进行判定。

危险物质数量与临界量的比值（Q）计算方法见如下公式：

式中：q1、q2、… qn————每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、… Qn————每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，本项目Q<1，按照下表确定本项目评价工作等级为简单分析。

表2.6-7  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。 |

（5）地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为116塑料制品制造（报告书），属于Ⅱ类项目，项目场地地下水敏感程度为不敏感，因此项目地下水环境评价工作等级为三级，仅做简单的分析说明。

判定依据详见表2.6-8和表2.6-9。

表2.6-8  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分布式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

表2.6-9  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（6）土壤环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为Ⅲ类项目，占地面积小于5hm2，敏感程度为不敏感。

表2.6-10  污染影响型敏感程度分级表

| 分级 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

表2.6-11  土壤污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |

*注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

根据HJ964-2018附录A，项目属于Ⅲ类，项目占地面积属于中型。综上，本项目可不开展土壤环境评价工作。

（7）生态环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），生态环境影响评价依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级。本项目永久占地24000m2（0.024km2）≤2km2，且本项目建设位于经济开发区，用地性质为工业用地，该区域的自然生态已为人工生态代替。人工植被以作物栽培为主，主要作物有水稻、小麦、玉米、蔬菜以及人工绿化等。项目区内无珍稀动植物及其它国家野生保护动物无重要生态敏感区，故本项目全线生态环境影响评价工作等级为三级。生态影响评价工作等级判定依据见表2.6-12。

表2.6-12  本项目生态环境影响评价工作等级判定依据

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

2.6.2评价重点

评价重点：根据评价导则及项目特点，确定本次评价重点为：建设项目工程分析、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证，环境影响经济损益和环境管理与监测计划。

评价时段：施工期和运营期，重点评价运营期。

2.6.3评价范围

（1）大气环境影响评价范围

根据导则HJ2.2-2018中的规定，考虑到本项目的规模、空气污染物排放特点、气象条件等因素，确定环境空气评价的范围为：以建设项目为厂界外扩2.5km的范围。

（2）地表水环境影响评价范围

地表水现状及影响评价范围涉及宿迁高新技术产业开发区及其周边的河道，主要为马河：园区污水处理厂排口上游0.5km至下游1.5km河段。

（3）地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的规定，确定本项目地下水环境评价范围为建设项目周边面积6km2的范围。

（4）噪声影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境评价范围为建设项目厂区边界外200m的范围。

（5）生态影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），本项目生态环境评价范围为建设项目边界1km内区域。

（6）风险评价范围

大气环境风险评价范围为距离项目边界3km区域；地表水环境由于是接管污水处理厂，不直接对地表水环境造成风险，因此仅分析废水事故排放对污水处理厂的影响；地下水环境风险评价范围同地下水评价范围。

本项目各环境要素的评价范围汇总于表2.6-13。

表2.6-13  评价范围

| 评价项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以项目厂界外扩2.5km矩形区域范围 |
| 地表水 | 沭阳南方水务有限公司排污口上游500m至下游1500m |
| 地下水 | 6km2范围 |
| 声环境 | 建设项目厂界外200米 |
| 风险评价 | 以拟建项目为源点半径为3km的范围 |
| 生态环境 | 项目边界1km内区域 |
| 土壤 | / |

2.6.4环境敏感目标

控制目标：按照功能分区的要求，大气环境保持在《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；地表水马河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）；项目所在地地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。项目周边主要环境保护目标见表2.6-14和图2.6-1。

表2.6-14  大气环境保护目标一览表

| 环境要素 | 坐标 | 保护对象 | 距离 （m） | 方位 | 规模 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 667434.36 | 3775408.04 | 华丽世家 | 503 | NW | 400人 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 |
|  | 666965.02 | 3775521.15 | 南越上东郡 | 728 | NW | 300人 |  |
|  | 666614.36 | 3775736.20 | 沭阳外国语学校 | 1171 | NW | 3000人 |  |
|  | 666568.86 | 3776059.64 | 奥韵都城 | 1289 | NW | 1400人 |  |
|  | 666981.46 | 3776223.03 | 荣盛鑫城 | 1364 | NW | 200人 |  |
|  | 666741.08 | 3776433.39 | 帝景佳园 | 1572 | NW | 320人 |  |
|  | 666395.76 | 3776672.56 | 迎虞花苑 | 2051 | NW | 360人 |  |
|  | 666114.96 | 3776810.36 | 东方明珠城 | 2279 | NW | 320人 |  |
|  | 666429.34 | 3776932.19 | 东方锦城 | 2293 | NW | 100人 |  |
|  | 665992.36 | 3776424.24 | 虞姬生态园 | 1836 | NW | 300人 |  |
|  | 665475.96 | 3776155.94 | 沭城一品 | 2415 | NW | 540人 |  |
|  | 665535.15 | 3776379.16 | 四季花苑 | 2393 | NW | 200人 |  |
|  | 665551.40 | 3776589.96 | 圣诞苑 | 2464 | NW | 540人 |  |
|  | 665297.27 | 3776782.59 | 昭德小区 | 2743 | NW | 900人 |  |
|  | 665426.45 | 3776996.97 | 东方名郡 | 2885 | NW | 400人 |  |
|  | 665339.33 | 3776441.05 | 府苑小区 | 2775 | NW | 150人 |  |
|  | 665232.41 | 3776450.92 | 天盛小区 | 2889 | NW | 450人 |  |
|  | 666191.12 | 3775499.62 | 沭城天下 | 1373 | NW | 1300人 |  |
|  | 665787.21 | 3775547.47 | 阳光天地 | 1697 | NW | 1800人 |  |
|  | 665280.93 | 3775534.39 | 沭阳县第一实验小学 | 2272 | NW | 200人 |  |
|  | 665119.73 | 3775439.18 | 实验幼儿园 | 2510 | NW | 400人 |  |
|  | 665124.27 | 3775604.96 | 富丽花园 | 2548 | NW | 200人 |  |
|  | 665370.64 | 3775769.55 | 国贸花苑 | 2371 | NW | 180人 |  |
|  | 665250.97 | 3775771.73 | 成桂医院 | 2348 | NW | 400人 |  |
|  | 665298.59 | 3775851.21 | 康平雅居 | 2508 | NW | 100人 |  |
|  | 665385.14 | 3775936.36 | 沭阳县妇幼保健院 | 2466 | NW | 200人 |  |
|  | 665081.02 | 3775841.34 | 帝景·华府 | 2582 | NW | 300人 |  |
|  | 666237.22 | 3774872.68 | 沭阳广宇学校 | 1188 | NW | 4000 |  |
|  | 665995.96 | 3774917.63 | 沭阳县碧桂园 | 1464 | NW | 1400人 |  |
|  | 665741.92 | 3775110.55 | 嘉瑞·玫瑰园 | 1693 | NW | 1570人 |  |
|  | 665250.80 | 3775081.49 | 临安小区 | 2187 | NW | 2000人 |  |
|  | 666063.68 | 3774476.80 | 幸福里 | 1351 | SW | 480人 |  |
|  | 665876.17 | 3774569.96 | 金鼎国际 | 1554 | SW | 500人 |  |
|  | 665555.23 | 3774599.55 | 幸福家园 | 1808 | W | 1700人 |  |
|  | 665464.13 | 3774311.13 | 杭州名园 | 1925 | W | 1600人 |  |
|  | 665162.72 | 3774710.63 | 君临天下 | 2238 | W | 400人 |  |
|  | 665857.94 | 3774204.90 | 幸福小区二期 | 1563 | SW | 1500人 |  |
|  | 665441.34 | 3774012.41 | 丽景贵都 | 2071 | SW | 240人 |  |
|  | 668766.81 | 3772907.13 | 梦溪小区四期 | 1847 | SE | 1900人 |  |
|  | 669426.86 | 3772988.62 | 梦溪小区五期 | 2239 | SE | 1800人 |  |
|  | 669666.73 | 3773257.13 | 杭州东路幼儿园 | 2514 | SE | 400人 |  |
|  | 668894.06 | 3773923.07 | 梦溪小区 | 1409 | SE | 200人 |  |
|  | 669185.42 | 3774038.61 | 沭阳华冲高级中学 | 1558 | SE | 4000人 |  |
|  | 669601.37 | 3774091.16 | 梦溪植物园 | 2036 | SE | - |  |
|  | 669810.30 | 3773984.32 | 汇峰紫苑 | 2209 | SE | 400人 |  |
|  | 668958.81 | 3774530.11 | 梦溪小区东、西区 | 1253 | SE | 2200人 |  |
|  | 667946.95 | 3773696.44 | 天能公寓 | 839 | SE | 200人 |  |
|  | 670054.84 | 3774456.80 | 富园景都 | 2498 | SE | 100人 |  |
|  | 669997.66 | 3774546.93 | 迎宾小区 | 2365 | SE | 328人 |  |
|  | 669695.95 | 3774543.09 | 富园迎宾府 | 2312 | SE | 100人 |  |
|  | 667802.32 | 3775630.29 | 阳光绿洲 | 846 | NE | 150人 |  |

表2.6-15  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 距离（m） | 方位 | 规模 | 环境质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 沂南河 | 5554 | N | 小河 | 《地表水环境质量标准》(GB8978-2002)Ⅳ类 |
| 噪声 | 项目厂界外 | 《声环境质量标准》 （GB3096—2008）3类 |
| 地下水 | 项目周边6km2范围 | - |
| 生态环境 | 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 | 5344 | N | - | 清水通道维护区 |
|  | 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 | 1182 | S | - |  |

## 2.7 沭阳经济技术开发区基本情况

### 2.7.1 沭阳经济技术开发区规划概况

沭阳经济技术开发区（原名：江苏沭阳经济技术开发区、沭阳县工业园区）成立于2001年6月。

2006年江苏省人民政府正式批准将“沭阳县工业园区”升级为省级开发区，同时更名为“江苏沭阳经济技术开发区”。同年6月，江苏省环保厅对《沭阳县工业园区环境影响报告书》进行了正式批复（苏环管[2006]81号文）。江苏沭阳经济技术开发区核准规划面积24.5km2，其中南区和北区面积21.5km2，沂北区面积为3.0km2。南区和北区四至范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路以东、南至柴沂干渠、东至官西大沟，南区和北区以迎宾大道为分界线；沂北区四至范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。

2008年1月，江苏沭阳经济技术开发区管委会在保持开发区规划面积24.5km2不变基础上，调整产业发展定位，增加了电镀和印染产业，并编制了《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》，获得了江苏省环保厅的批复意见（苏环管[2008]17号文）。

2013年底，经国务院批准，江苏沭阳经济技术开发区升格为国家级经济技术开发区，成为苏北地区第一家县域国家级开发区，定名为沭阳经济技术开发区。

2.7.2 开发区产业定位

沭阳经济技术开发区位于沭阳县城北部新区，规划面积24.5km2，2001年8月开始启动建设。沭阳经济技术开发区包括南区、北区和沂北区。本项目位于沭阳经济技术开发区北区。

《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：沭阳经济技术开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。

根据《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》及批复（苏环管[2008]17号文）同意调整产业定位和《关于江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审[2015]131号），南、北区重点发展纺织服装、木材加工、农副产品加工、电子、物流等无污染或低污染项目。本项目属于低污染项目，符合园区规划要求。

### 2.7.3 开发区总体规划布局

沭阳经济技术开发区的规划范围为24.5km2，规划用地面积为24.5km2，其中：

（1）南区和北区规划用地面积为14.3km2，远景规划用地7.2km2，总计规划用地面积为21.5km2。

（2）沂北区规划建设用面积为3.0km2，总规划用地面积为3.0km2。

本项目在沭阳经济技术开发区北区的工业用地上，因此符合用地规划。见图2.7-1。

### 2.7.4 开发区基础设施规划及建设现状

开发区实行集中供气、供水、供电，污水集中处理，主要基础设施建设规划如下。

1、给排水规划

给水：工业园南区和北区的用水全部由规划建设的沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。

排水：规划采用“雨污分流、清污分流”的排水体制。

沭阳经济技术开发区共有4个污水处理厂，为沭阳县污水处理有限公司、沭阳凌志水务有限公司、沭阳县集源环保有限公司、沭阳南方水务有限公司。本项目废水接管沭阳南方水务有限公司。

沭阳南方水务有限公司：

沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及沭阳经济技术开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约 47.6km2。

该污水处理厂处理工艺采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准排入沂南河；污泥处理采用机械浓缩、脱水后外运处置。

本项目位于江苏省沭阳经济技术开发区长兴路西侧，待管网敷设到位后废水经预处理达标接管进入沭阳南方水务有限公司统一处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入沂南河。

2、供热规划及现状

目前沭阳经济开发区内建成的集中供热企业为江苏新动力（沭阳）热电有限公司及沂北区的江苏益州热力有限公司。江苏新动力（沭阳）热电有限公司位于开发区南区杭州路和玉环路的交界处，目前厂内有3台75t/h循环流化床锅炉投入使用，3台锅炉2用1备；江苏益州热力有限公司设有三台75t/h循环流化床锅炉，两用一备。本项目热源均采用电加热，不使用蒸汽。

### 2.7.5 开发区环境功能区划

建设项目所在地区域水、气、声环境功能类别划分见表2.7-1。

表2.7-1  区域水、气、声环境功能类别

| 环境要素 | 功能 | 质量目标 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二类区 | 二级（GB3095—2012） |
| 水环境（沂南河） | 工业用水、农业用水 | Ⅳ类（GB3838—2002） |
| 声环境 3类 | 工业区 | （GB3096—2008） |

### 2.7.6 开发区对苏环管[2008]17号文的落实情况

与本项目有关的苏环管[2008]17号文对开发区意见如下：

1、拟增加的印染和电镀产业仅作为区内企业自身的配套设施，不得建设纯印染、纯电镀项目。开发区引进的项目不含纯印染、纯电镀项目。

2、加快北区污水处理厂一期工程（3万t/d）建设进度，加紧筹建北区污水处理厂二期工程（3万t/d）。

3、沭阳县水利局应加大调水量，确保淮沭河常年调入沂南河的水量大于5m3/s。

针对上述苏环管[2008]17号文对开发区提出的意见，开发区落实对照情况如下：目前开发区所引进的含电镀、印染等企业都只作为其自身的配套设施，无纯电镀、纯印染的企业进入；目前北区沭阳县污水处理有限公司和沭阳南方水务有限公司已稳定运行，其中凌志水务处理规模为7.9万t/d、并正在扩建三期工程。同时严格控制电镀及印染废水排放总量控制在2万t/d，电镀业排水量不超过3000t/d。

为改善沂南河水环境，沭阳经济技术开发区、沭阳县水务局、沭阳县环保局对沂南河提出了系统的治理措施：

1、沭阳县环保局关停了部分水污染严重的企业，并要求在区所有企业污水及生活污水接入污水管网，对沂南河上游的污水排放量较大的中富酿酒企业要求建立污水处理设施处理达标排放，同时减少产量。

2、沭阳经济技术开发区、沭阳县水务局定期对沂南河进行清淤疏浚，同时从淮沭河定期调水，并保证水量大于5m3/s，由此增加了沂南河流量。2010年9月，由县水务局牵头，出资1.4亿元人民币，对沭阳境内32km长的沂南河进行全面疏浚整治，沂南河通过疏浚整治后，河底宽达35～40m，河口宽达55～60m，河堤宽10m，经过整治、补充绿化，将沂南河建成生态景观带。

### 2.7.7 沭阳经济技术开发区环境影响跟踪评价情况

沭阳经济技术开发区管委会对省环保厅批复的沭阳经济技术开发区（核准面积为24.5km2）进行了跟踪评价。通过跟踪评价，对沭阳经济技术开发区开发现状进行调查、对环境问题进行分析，进一步了解沭阳经济技术开发区总体规划与环评及批复要求的执行情况，掌握开发区的环境质量及变化趋势，排查沭阳经济技术开发区存在的主要环境问题及经济建设与项目引进所带来的矛盾，提出了缓解及解决问题的措施方案，通过调整、改进、完善开发区总体发展规划，使开发区建设与环境保护协调发展。沭阳经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书得出以下结论：

开发区按照其产业定位和国家地方产业政策引进项目，符合区域规划要求，清洁生产及进区项目控制条件明确；但区内部分居住小区和三类企业未按照规划布局，主要集中供热基础设施配套尚不完善，污染控制措施有待进一步加强；园区环境风险防范措施和应急预案有待进一步加强。本次环评通过分析沭阳经济技术开发区污染源、环保基础设施建设情况，及环境质量现状和变化趋势，分析制约发展因素、列出存在问题，并提出了相应的解决方案和规划调整建议，评价认为，在切实解决跟踪评价报告提出的问题，进一步优化调整的基础上，沭阳经济技术开发区可实现持续发展，其建设基本可行。

沭阳经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书已经通过江苏省环保厅技术评审。目前，报告书内各项要求和整改措施已落实完毕，江苏省环保厅已出具沭阳经济技术开发区环境影响跟踪评价审查意见（苏环审[2015]131号），见附件。

## 2.8 项目与地方及行业环保要求相符性分析

### 2.8.1 与《宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单》相符性分析

对照《宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单》，本项目位于沭阳经济技术开发区，不在生态红线区域内，符合环保准入和环保负面清单规定要求。

### 2.8.2 与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》相符性分析

对照《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》，本项目不位于长江流域、不涉及太湖流域，不属于清单中所列钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业，也不属于清单中所列禁止建设的行业，项目位于沭阳经济技术开发区，属于清单中所列合规园区。因此，本项目符合实施细则要求。

### 2.8.3 与《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》相符性分析

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，沭阳县国家级生态保护红线为淮沭河第一饮用水水源保护区和淮沭河第二饮用水水源保护区，本项目距离最近的国家级生态保护红线11.99km；对照《江苏省生态空间管控区域规划》，距离本项目最近的生态空间管控区域是新沂河（沭阳县）洪水调蓄区和柴米河（沭阳县）洪水调蓄区，分别相距3.519km和3.841km。

因此，本项目不在国家级生态保护红线和生态空间管控区域内。

### 2.8.4 与《县政府办公室关于印发沭阳县乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（沭政办发[2018]141号）

对照《县政府办公室关于印发沭阳县乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（沭政办发[2018]141号）中规定：本项目位于沭阳经济技术开发区内，不涉及江苏省国家级生态红线区域和江苏省生态空间管控区域，园区环保手续齐全、污水处理及集中供热设施完善；项目属于低污染项目，符合园区产业定位要求；项目排放的废气、废水均有效收集后处理达标排放或接管；项目在开展环境影响评价过程中，建设单位按照相应的办法同步开展公众参与，并对公参结果负责。

因此，本项目符合沭政办发[2018]141号要求。

### 2.8.5与“两减六治三提升”专项行动方案相符性分析

为落实《“两减六治三提升”专项行动方案》，采取更加系统、精准、严格的挥发性有机物治理措施，减少挥发性有机物排放总量，确保在实现“十三五”生态环境保护目标的基础上，更大幅度地改善环境空气质量，结合本省实际，制定了江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案。

结合本项目生产特点，分析对照《“两减六治三提升”专项行动方案》，进行“两减六治三提升”相符性分析，具体见表2.8-1。

表2.8-1  拟建项目“两减六治三提升”相符性分析

| 政策文 件 | 相关要求 | 本项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三减六治三提升 | 两减 | 削减煤炭消费总量 | 本项目无燃烧熔炉，不使用煤炭 | 是 |
|  |  | 减少落后化工产能 | 本项目不属于化工行业 | / |
|  | 六治 | 治理两湖水环境 （骆马湖和洪泽湖） | 本项目离骆马湖和洪泽湖较远 |  |
|  |  | 治理生活垃圾 | 本项目生活垃圾由环卫部门统一管理 |  |
|  |  | 治理黑臭水体治理 | 本项目不含黑臭水体 |  |
|  |  | 治理畜禽养殖污染 | 本项目不属于畜禽养殖业 |  |
|  |  | 治理挥发性有机物污染治理 | 本项目注塑等工序产生的非甲烷总烃废气采取有效措施治理，尽量减少有机废气排放。 | 是 |
|  |  | 治理环境隐患治理 | 本项目不含环境隐患 |  |
|  | 三提升 | 提升生态保护水平 | 本项目不在“三提升”范围内 | / |
|  |  | 提升环境经济政策调控水平 |  |  |
|  |  | 提升环境执法监管水平 |  |  |

综上所述，本项目符合该要求的规定。

### 2.8.6与苏环办[2014]128号文和苏环办[2015]19号文相符性分析

本项目建设与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）和《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》（苏环办[2015]19号）相符性分析详见下表。

表2.8-2  项目建设相符性分析一览表

| 序号 | 文号 | 发文要求 | 项目相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏环办[2014]128号文 | 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。 | 相符，项目采用环保型原辅料、生产工艺和装备，烘箱等产生有机废气场所进行密闭。 |
| 2 | 苏环办[2015]19号文 | 新、改、扩建VOCs排放项目在设计和建设中应使用低毒、低臭、低挥发性的原辅料、选用先进的清洁生产和密闭化工艺，实现设备、装置、管线、采样等密闭化，从源头减少VOCs泄漏环节。 | 相符，本项目在设计和建设中优先采用低毒、低臭、低挥发性的原辅料，选用较先进的清洁生产和密闭工艺，，实现设备、装置、管线等密闭化，从源头减少有机废气的泄露。 |

### 2.8.7与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析

《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》文件要求：

（1）严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

本项目属于塑料制品制造项目，生产过程中会产生少量VOCs，属于涉VOCs项目。本项目选址于江苏省沭阳经济技术开发区长兴路，项目用地为工业用地，项目选址符合“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”的要求。

### 2.8.8与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）对照分析

根据《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号），“第二十一条　产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。”

本项目拟按照要求，对生产过程中产生的有机废气进行有效收集处理，减少挥发性有机物排放。因此符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》要求。

# 3 建设项目概况

## 3.1 工程概况

项目名称：新型动力电池塑壳生产项目；

建设单位：浙江天能电池（江苏）有限公司；

项目性质：新建

行业分类：C2926塑料包装箱及容器制造

建设地点：沭阳经济技术开发区长兴路

项目代码：沭开经备[2020]93号

投资总额及环保投资：总投资为6000万元人民币，环保总投资500万元，占项目总投资的8.33%。

占地面积：34600m2。

建设期：建设期1个月。

职工总人数：定员130人。

工作时数：二班制，每班12小时，年工作日330天，年运行7920小时。

【说明】

## 3.2 产品方案及生产规模

1、产品方案

项目在用地红线内建设，主要产品为新型动力电池塑壳，产品方案见表3.2-1。

表3.2-1  本项目产品方案一览表

| 序号 | 工程名称 | 产品名称 | 设计能力 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑生产线 | 蓄电池塑壳 | 5820万套/年 | 7920h |

根据 《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》及批复（苏环管[2008]17号文）同意调整产业定位和《关于江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审[2015]131号），南、北区重点发展纺织服装、木材加工、农副产品加工、电子、物流等无污染或低污染项目。本项目生产蓄电池塑壳，属于低污染项目，符合园区规划要求。

## 3.3 项目建设内容

本项目主体、公用及辅助工程组成见表3.3-1。

表3.3-1  公用及辅助工程组成表

| 项目 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#生产车间 | 3360m2 | 依托现有 |
|  | 2#生产车间 | 714m2 | 依托现有 |
|  | 3#生产车间 | 6590m2 | 依托现有 |
|  | 综合楼 | 23955m2 | 依托现有 |
| 公用工程 | 给水 | 6750m3/a | 自来水管网 |
|  | 排水 | 2056m3/a | 新建排口 |
|  | 用电 | 100万kWh/a | 园区供电官网 |
| 环保工程 | 废气 | 有组织废气 废气收集处理系统 | 干式过滤器+静电除油+二级活性炭、 集气罩+布袋除尘器+1#排气筒（15m），风量33000m3/h | 新建 |
|  |  |  | 集气罩+除油+除水雾+碳纤维吸附+RCO+ 2#排气筒（15m），风量40000m3/h | 新建 |
|  |  |  | 干式过滤器+静电除油+二级活性炭、 集气罩+除油+除水雾+碳纤维吸附+RCO+3#排气筒（15m），风量30000m3/h | 新建 |
|  |  | 无组织废气 | / | 加强车间密闭管理 |
|  | 固废 | 一般固废间 | 10m2 | 依托现有 |
|  |  | 危废暂存间 | 10m2 | 依托现有，位于综合楼一楼 |
|  | 风险 | 事故池 | 400m3 | 新建 |
|  |  | 生活废水处理系统 | 8m3/d | 依托现有 |
|  |  | 初期雨水池 | 100m3 | 依托新建事故池 |
| 贮运工程 | 仓库 | 1008m2 | 依托现有 |

## 3.4 公用和辅助工程

### 3.4.1供电

本项目用电量100万kWh/a，由当地电网提供。

### 3.4.2给排水

1、给水系统

本项目给水系统包括生活用水和生产用水。厂房给排水图见图3.4-1。

（1）生活用水

本项目新增员工130人，三班制，每班8小时，全年工作330天。根据《建筑给水排水设计规范(GB50015-2019)》可知，员工生活用水定额为30-50L/人·班，本项目取50L/人·班，则计算生活用水量为：6.5m3/d、2145m3/a。

（2）生产用水

①冷却用水分析

本项目冷却用水包括冷却塔用水和水槽冷却用水。根据企业提供资料,冷却塔用水属于循环用水，损耗率约为10%，该项目需要冷却水约10t/d，工作300d/a，则年冷却水消耗量约为3000t/a；水槽冷却用水补充水量约为5t/d，损耗率约为10%，则年冷却用水消耗量约为1500 t/a。

②拖把冲洗用水

车间地面冲洗废水中污染物主要为COD、SS和石油类，其中污染物浓度约为COD100mg/L、SS500mg/L、石油类20mg/L。车间冲洗用水量约为1 m3/d，年冲洗用水量约为300 m3/a，损耗20%，剩余240 m3/a进入沉淀池。

本项目用水量详见表3.4-1。

表3.4-1  本项目用水情况一览表

| 用水类型 | 用水量（m3/a） |
| --- | --- |
| 生活用水 | 2145 |
| 工艺用水 | 冷却塔用水 | 3000 |
|  | 水槽冷却用水 | 1500 |
| 拖把冲洗水 | 300 |

2、排水量

1、生活污水

生活污水产污量按用水量的0.8计，则生活污水产生量为1716t/a。

2、工艺废水

本项目综合废水包括生产废水和初期雨水，综合废水量为340t/d。

（1）生产用水

①冷却用水分析

本项目冷却用水包括冷却塔用水和水槽冷却用水。根据企业提供资料，冷却塔用水属于循环用水，损耗率约为10%，该项目需要冷却水约10t/d，工作300d/a，则年冷却水消耗量约为3000t/a；水槽冷却用水补充水量约为5t/d，损耗率约为10%，则年冷却用水消耗量约为1500 t/a。

②车间地面冲洗用水

车间地面冲洗废水中污染物主要为COD、SS和石油类，其中污染物浓度约为COD100mg/L、SS500mg/L、石油类20mg/L。车间冲洗用水量约为1m3/d，年冲洗用水量约为300 m3/a，损耗20%，剩余240m3/a进入沉淀池。

（2）初期雨水

初期雨水计算公式：Q=iFΨT

其中：Q—初期雨水排放量

q—暴雨强度（升/秒·公顷）

F—汇水面积（公顷）

Ψ—为径流系数（0.4~0.9，取0.7）

T—取15分钟

暴雨强度采用南京市建筑设计院计算公式，如下。

Q=166.67i

其中：T—重现期，取2年

t—降雨历时，取120分钟。

据此计算本项目年初期雨水量约为：100m3。污染物浓度约为C0D30mg/L、SS50mg/L、石油类3mg/L，进入初期雨水收集池，初期雨水池定为100m3。

3、排水系统

本项目实行雨污分流制，雨水通过厂区雨水管网排入开发区管网，生活污水近化粪池处理后与沉淀池综合排水一起接管至沭阳南方水务有限公司，尾水达标排放至沂南河。

### 3.4.3储运

（1）储存

本项目分别对原料、成品、一般工业固废、危废设置储存设施：

厂区仓库合计占地约1028m2。用于分区储存原料、成品、一般工业固废、危废。

（2）运输

本项目所用原辅料、产品、生产产生的固废主要通过汽车运输。

### 3.4.4消防

根据消防设计规范，室内外消防用水量为20L/s，同时发生火灾数为一次，火灾延续时间为二小时。消防供水由综合水泵房内消防泵组供给。一次消防灭火用水量为：144m3。室外消防给水系统与生活、生产给水系统合用。给水管网在厂区内成环状布置，沿消防车道布置室外消火栓，消火栓按间距不大于120m，保证任何部位都有两股水柱同时到达。满足厂区消防水量要求。

按《建筑灭火器配置设计规范》要求，在厂区各生产车间室内、各操作室、低压配电室等布置适量手提式灭火器和推车式灭火器。

## 3.5 厂区总平面布置及周边概况

1、厂区平面布置

纵观本项目总厂区平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，厂区平面布置较合理。

厂区平面布置图见图3.5-1。

2、项目周边概况

本项目位于沭阳经济技术开发区长兴路西侧。

项目周边环境概况见图3.5-2。

# 4 建设项目工程分析

## 4.1 生产工艺流程及产污环节

### 4.1.1生产工艺流程

#### 4.1.1.1塑化生产工艺流程

图4.1-1  塑化生产工艺流程图

（1）干燥：利用干燥机对塑料粒子进行干燥，此工序会产生水蒸气G1和机械噪声N1。

（2）注塑：将塑料原料加入注塑机台料筒加热熔化，将熔化后的原料射入模具中，此工序会产生有机废气（以非甲烷总烃计）G2与机械噪声N2。

（3）冷却：冷却塔利用水作为循环冷却剂，使注塑产品达到冷却的效果，此工序不会产生污染物。

（4）脱模：待模具冷却后取出成型产品，此工序会产生有机废气（以非甲烷总烃计）G3。

（5）修边：将产品多余的边角部分修剪掉，此过程会产生不合格品S1。

（6）检验：对产品进行检验，合格后包装入库，此工序会产生不合格品S2。

（7）粉碎、搅拌：将修边、检验产生的不合格品投入粉碎机、搅拌机，进行粉碎、搅拌，粉碎、搅拌后作为原料继续加工，此工序会产生塑料粉尘G4与机械噪声N3。

（8）包装入库：将合格品由人工装袋，周转入库。

#### 4.1.1.2造粒生产工艺流程

图4.1-2  造粒生产工艺流程图

（1）自动上料：利用磁铁输送带将盛料容器中破碎料投入主机塑化。

（2）主机塑化：将破碎料加入主机炮筒加热融化，通过螺杆转动将融化料挤入模头过滤，流入副机。本工序有有机废气G5和噪声N4产生。

（3）副机挤出：副机炮筒加热融化，通过螺杆转动将融化料挤入模头过滤，流入水槽。本工序有有机废气G6和噪声N5产生。

（4）水槽冷却：利用水作为循环冷却剂，冷却融化料。

（5）风干：冷却后ABS塑胶条进入吹干风机进行风干，本工序有噪声N6产生。

（6）切粒：风干后的ABS塑胶条进入切粒机自动切成颗粒，流入料斗。本工序有噪声N7产生。

（7）上料：颗粒流入料斗后，通过高压风机风力送入中转料筒。

（8）装袋：将送入中转料筒的ABS颗粒由人工装袋，周转入库。

表4.1-1  主要生产设备一览表

| 编号 | 设备名称 | 规格/型号（mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造粒机 | 150 | 台 | 2 |
| 2 | 造粒机 | 750-150 | 台 | 8 |
| 3 | 注塑机 | 600T | 台 | 12 |
| 4 | 注塑机 | 500T | 台 | 1 |
| 5 | 注塑机 | 480T | 台 | 2 |
| 6 | 注塑机 | 400T | 台 | 37 |
| 7 | 注塑机 | 380T | 台 | 2 |
| 8 | 注塑机 | 280T | 台 | 32 |
| 9 | 注塑机 | 220T | 台 | 4 |
| 10 | 注塑机 | 160T | 台 | 10 |
| 11 | 粉碎机 | - | 台 | 9 |
| 12 | 水泵 | - | 台 | 6 |
| 13 | 冷却塔 | - | 台 | 5 |
| 14 | 机械手 | - | 台 | 91 |
| 15 | 干燥机 | - | 台 | 102 |
| 16 | 拌料机 | - | 台 | 15 |
| 17 | 弹跳机 | - | 台 | 1 |

本项目共设置8种型号的注塑机，2种型号的造粒机。根据企业提供资料，10台造粒机生产能力基本一致，总生产能力为3.5万吨/a，本项目所需造粒的原料为3万吨/a，因此造粒机可满足生产需要。根据企业提供资料100台注塑机的总生产能力为7000万套/a，本项目计划生产塑壳5820万套/a，因此注塑机可满足生产需要。根据企业提供资料，1#注塑车间含有36台注塑机，每天消耗原料约36t/d，2#注塑车间含有64台注塑机，每天消耗原料约52t/d。

## 4.2原辅材料分析

### 4.2.1原辅材料用量

根据建设单位提供的资料，本项目使用的原辅材料名称及用量详见表4.2-1。

表4.2-1	  主要原辅材料使用情况

| 序号 | 名称 | 规格 | 消耗量（t/a） | 最大储存量（t） | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABS破碎片料 | - | 30000 | 300 | 袋装 | 外购，再生料 |

### 4.3.2能源消耗情况汇总

本项目主要能源消耗汇总见表4.2-2。

表4.2-2   能源消耗情况汇总

| 序号 | 名称 | 年用量 | 来源及运输 | 贮存方式 | 最大贮存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 6750 m3 | 开发区供水管网输送 | / | / |
| 2 | 电 | 100万kWh | 开发区供电线路输送 | / | / |

### 4.3.3原辅材料理化性质

本项目主要原辅料、产品及中间产物的理化特性、燃烧爆炸性、毒理毒性见表4.2-3。

表4.2-3   主要原辅材料理化性质表

| 物料名称 | 分子式 | 危规号 | 理化特性 | 燃烧爆炸等 危险特性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS颗粒料 | — | — | 具有高强度、低重量的特点。不透明的，外观呈浅象牙色、无毒、无味，兼有韧、硬、刚的特性，燃烧缓慢，火焰呈黄色，有黑烟，燃烧后塑料软化、烧焦，发出特殊的肉桂气味，但无熔融滴落现象，是常用的一种工程塑料。比重：1.05克/立方厘米、成型收缩率：0.4-0.7%、成型温度：200-240℃、干燥条件：80-90℃/2小时。 | — | — |

## 4.3全厂物料平衡

（1）ABS物料平衡

本项目生产使用ABS颗粒料和ABS破碎片料。生产过程中主要产生的废物为废气，包括造粒和注塑过程中产生的VOCs，详细见下表。

表 4.3-1  物料平衡表

| 生 产 线 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 用量（t/a） | 去向 | 重量（t/a） |
|  | ABS破碎片料 | 30000 | 蓄电池塑壳 | 29679 |
|  | — | — | 废气 | 21 |
|  | — | — | 粉尘 | 3 |
|  | — | — | 再利用材料 | 297 |
|  | 合计 | 30000 | 合计 | 30000 |

图4.3-1  物料平衡图 单位t/a

## 4.4污染源分析

### 4.4.1全厂水平衡

建设项目投产后新鲜水用量6945m3/a，废水排放量为2056m3/a（其中生活污水1716m3/a，生产废水：240m3/a，初期雨水100m3/a），生活污水经厂区内化粪池处理；生产废水经沉淀池处理；初期雨水经初期雨水池收集后，经开发区污水管网排入沭阳南方水务有限公司深度处理，尾水排入沂南河。建设项目全厂水平衡见图4.4-1。

图4.4-1  全厂水平衡图 单位m3/a

### 4.4.2施工期污染源分析

建设项目购买现有厂房，在园区内进行设备安装和调试，施工期较为简单，本次环评不进行分析评价。

### 4.4.3大气污染源分析

#### 4.4.3.1废气处置设施设置情况

本项目废气处置设施及排气筒设置情况见表4.4-1：

表4.4-1  本项目废气处置设施及排气筒设置情况表

| 车间名称 | 主要工序 | 废气处理装置设置 | 排气筒设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | 注塑 | 干式过滤器+静电除油+二级活性炭 | 1#排气筒 |
| 2#生产车间 | 粉碎 | 集气罩+布袋除尘器 |  |
|  | 造粒 | 集气罩+除油+除水雾+活性炭吸附+催化燃烧 | 2#排气筒 |
| 3#生产车间 | 注塑 | 干式过滤器+静电除油+二级活性炭 |  |
|  | 造粒 | 集气罩+除油+除水雾+活性炭吸附+催化燃烧 | 3#排气筒 |

#### 4.4.3.1粉碎粉尘

根据《年产3500万套新型动力电池塑壳项目》和企业经验，一般粉尘的产生量约为投料量的1%，本项目不合格品粉碎量为300t/a，估算粉尘的产生量为3t/a，为确保粉尘达标排放，采用集气罩收集后使用布袋除尘器（净化效率以 99%计算）进行处理，设备风机风量为3000m3/h，处理后 15m 排气筒（1#）高空排放。集气罩收集率以 95%计，处理效率以 95%计，少量无法收集的含尘废气散逸于车间。

#### 4.4.3.2非甲烷总烃废气

①注塑

在注塑过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计），根据《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（美国国家环保局）挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生系数约为 0.35kg/t，原料用量为30000t/a，则废气产生量约为10.5 t/a。项目投产后，共设置10条产量相同的注塑，1#生产车间含有36台注塑机，2#注塑车间含有64台注塑机。针对产生的挥发性有机废气，本项目1#注塑车间处理风量为20000m3/h，2#生产车间处理风量为30000m3/h，有机废气总收集效率按95%计，处理效率分别按按90，90%计，处理后的有机废气分别通过15m 高排气筒（2#）和15m 高排气筒（1#）高空排放。其余废气车间无组织排放。

②造粒

造粒过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计），根据《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（美国国家环保局）挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生系数约为 0.35kg/t，原料用量为30000t/a，则废气产生量约为10.5 t/a。针对产生的挥发性有机废气，本项目设置集气罩+除油+除水雾+活性炭吸附+催化燃烧进行吸收处理，处理达标后通过15m 高排气筒（2#）和15m 高排气筒（3#）高空排放。设备处理风量为2#生产车间20000m3/h和3#生产车间30000m3/h，收集效率达 95%，处理效率达98%，其余废气车间无组织排放在车间内无组织排放。

本项目废气产生及排放情况见下表。

表4.4-2  本项目有组织废气产生及排放情况

| 排放源 | 污染物名称 | 产生状况 | 治理措施 | 风量（m3/h） | 去除率(%) | 执行排放标准mg/Nm3 | 排放状况 | 年排放小时数（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 产生量(t/a) |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) |  |
| 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 22.899 | 0.756 | 5.985 | 干式过滤器+静电除油+二级活性炭 | 33000 | 99 | 60 | 0.115 | 0.0037 | 0.03 | 7920 |
|  | 粉尘 | 26.1719 | 0.864 | 2.85 | 集气罩+布袋除尘器 |  | 95 | 120 | 1.309 | 0.043 | 0.1425 | 3300 |
| 2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 22.041 | 0.882 | 6.9825 | 集气罩+除油+除水雾+碳纤维吸附+RCO | 40000 | 98 | 60 | 0.253 | 0.010 | 0.08 | 7920 |
|  |  |  |  |  | 干式过滤器+静电除油+二级活性炭 |  | 99 |  | 0.189 | 0.008 | 0.06 |  |
| 3#排气筒 | 非甲烷总烃 | 29.388 | 0.882 | 6.9825 | 集气罩+除油+除水雾+碳纤维吸附+RCO | 30000 | 98 | 60 | 0.589 | 0.018 | 0.14 | 7920 |

表4.4-3  本项目无组织废气产生及排放情况

| 污染源位置 | 污染物 | 排放速率(kg/h) | 排放量（t/a） | 措施 | 面源面积 | 面源高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#生产车间（面源） | 粉尘 | 0.040 | 0.15 | 加强通风 | 713 | 10 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.027 | 0.21 |  | 713 | 10 |
| 1#生产车间（面源） | 非甲烷总烃 | 0.019 | 0.315 |  | 3360 | 10 |
| 3#生产车间（面源） | 非甲烷总烃 | 0.066 | 0.525 |  | 6590 | 10 |

表4.4-4  非正常排放大气污染源强产生及排放一览表

| 污染源 | 主要污染因子 | 排气量 Nm3/h | 产生浓度 mg/Nm3 | 产生速率 kg/h | 治理措施 | 污染物去除率 | 执行排放标准mg/Nm3 | 最终排放浓度mg/Nm3 | 最终排放速率kg/h | 排放方式及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 33000 | 22.899 | 0.756 | 干式过滤器+静电除油+二级活性炭 | 50% | 60 | 11.450 | 0.379 | 1#排气筒，H: 15m、ф:0.5m |
|  | 粉尘 |  | 26.1719 | 0.864 | 集气罩+布袋除尘器 | 50% | 120 | 13.085 | 0.432 | 2#排气筒，H: 15m、ф:0.5m |
| 2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 40000 | 22.041 | 0.882 | 集气罩+除油+除水雾+碳纤维吸附+RCO | 50% | 60 | 11.020 | 0.441 |  |
| 3#排气筒 | 非甲烷总烃 | 30000 | 29.388 | 0.882 | 干式过滤器+静电除油+二级活性炭 | 50% | 60 | 14.694 | 0.441 | 3#排气筒，H: 15m、ф:0.5m |

### 4.4.4水污染源分析

根据项目工程分析，项目用水主要为生活污水、生产废水和初期雨水。

#### 4.4.4.1废水处置设施设置情况

生活污水经过化粪池处置达到沭阳南方水务有限公司接管标准后排入市政污水管网，生产废水经收集，装在密闭的塑料桶内，运输到东厂区污水处理站处理，处理达到沭阳南方水务有限公司接管标准后，排入污水管网，进入沭阳南方水务有限公司集中处理。

#### 4.4.4.2生活污水

本项目新增员工130人，二班制，每班12小时，全年工作330天。根据《建筑给水排水设计规范(GB50015-2019)》（可知，员工生活用水定额为30-50L/人·d，本项目取50L/人·d，则计算生活用水量为：6.5m3/d、3145m3/a。。生活污水量按用水量的80％计算，则生活污水量为1716m3/a。生活污水中主要污染物和浓度分别为COD350mg/L、SS250mg/L、NH3-N30 mg/L、总磷3mg/L、总氮50mg/L，污染物产生量为COD 0.546t/a、SS 0.39t/a、NH3-N 0.0468t/a、总磷0.00468t/a、总氮0.0156t/a。生活污水经厂内化粪池预处理达接管标准后，通过污水管网进入沭阳南方水务有限公司集中处理。

#### 4.4.4.3生产废水

（1）冷却用水分析

本项目冷却用水包括冷却塔用水和水槽冷却用水。根据企业提供资料,冷却塔用水属于循环用水，损耗率约为10%，该项目需要冷却水约10t/d，工作300d/a，则年冷却水消耗量约为3000t/a；水槽冷却用水补充水量约为5t/d，损耗率约为10%，则年冷却用水消耗量约为1500 t/a。

（2）拖把冲洗用水

拖把冲洗废水中污染物主要为COD、SS和石油类，其中污染物浓度约为COD100mg/L、SS500mg/L、石油类20mg/L。车间冲洗用水量约为1 m3/d，年冲洗用水量约为3000m3/a，损耗20%，剩余240m3/a进入沉淀池预处理。

#### 4.4.4.4初期雨水

初期雨水计算公式：Q=qFΨT

其中：Q—初期雨水排放量

q—暴雨强度（升/秒·公顷）

F—汇水面积（公顷）

Ψ—为径流系数（0.4~0.9，取0.7）

T—取15分钟

暴雨强度采用南京市建筑设计院计算公式，如下。

Q=166.67i

其中：P—重现期，取2年

t—降雨历时，取120分钟。

据此计算本项目初期雨水量约为：100m3。建设100m3初期雨水池。

建设项目废水排放情况见表4.4-5。

表4.4-5  废水排放情况表

| 废水种类 | 废水量 （m3/a） | 污染物产生量 | 治理措施 | 污染物排放量 | 全厂出水浓度(mg/L) | 全厂出水总量（t/a） | 标准限值 （mg/L） | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物名称 | 浓度 mg/L | 产生量 t/a |  | 浓度 mg/L | 排放量 t/a |  |  |  |  |
| 一般工业废水 | 拖把冲洗用水 | 240 | COD | 100 | 0.024 | 沉淀 | 100 | 0.024 | COD 180.06、 SS97.57、 氨氮13.35、 总磷3.34、 总氮25.14、 石油类2.48 | 水量2056、COD0.3702、 SS0.2006、 氨氮0.0275、总磷0.0069、总氮0.0515、 石油类0.0051 | COD500、 SS400、 氨氮35、总磷8、 总氮70、 石油类20 | 进入沭阳南方水务有限公司 |
|  |  |  | SS | 500 | 0.12 |  | 100 | 0.024 |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 20 | 0.0048 |  | 20 | 0.0408 |  |  |  |  |
| 生活废水 | 1716 | COD | 350 | 0.601 | 化粪池 | 200 | 0.343 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 250 | 0.429 |  | 100 | 0.172 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.034 |  | 16 | 0.027 |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 4 | 0.0069 |  | 4 | 0.0069 |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 | 50 | 0.086 |  | 30 | 0.051 |  |  |  |  |
| 初期雨水 | 初期雨水 | 100 | COD | 30 | 0.003 | 初期雨水池 | 30 | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 50 | 0.005 |  | 50 | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 3 | 0.0003 |  | 3 | 0.0003 |  |  |  |  |

### 4.4.5噪声源强

本项目产生高噪声的主要设备有主要高噪设备有：粉碎机、拌料机、干燥机、造粒机、注塑机等。这些高噪声设备的声级大多在75～90dB(A)。对这类高噪声设备，除采取设置减震基础、安装消声装置等措施外，还分别将其置于建筑物内，利用建筑隔声来减轻其对外环境的影响。主要产噪设备及控制措施见表4.4-6。

表4.4-6  本项目噪声产生及治理情况

| 名称 | 数量 （台） | 声压级 dB(A) | 运转特征 | 治理措施 | 降噪目标dB(A) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造粒机150 | 2 | 75 | 连续 | 购置低噪声设备、隔声减振 | ≤65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 造粒机750-150 | 8 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 注塑机600T | 12 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 注塑机500T | 1 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 注塑机480T | 2 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 注塑机400T | 37 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 注塑机380T | 2 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 注塑机280T | 32 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 注塑机220T | 4 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 注塑机160T | 10 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 粉碎机 | 9 | 90 | 连续 |  |  |  |
| 水泵 | 6 | 85 | 连续 |  |  |  |
| 冷却塔 | 5 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 机械手 | 91 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 干燥机 | 102 | 80 | 连续 |  |  |  |
| 拌料机 | 15 | 80 | 连续 |  |  |  |
| 弹跳机 | 1 | 80 | 连续 |  |  |  |

### 4.4.6固废源强

#### 4.4.6.1污染物源强分析

根据建设单位提供的资料及工程分析，本项目产生的固体废物有粉尘、废包装材料、沉淀池污泥、废过滤材料、废活性炭、废机油、生活垃圾和化粪池污泥。

（1）收集粉尘

一般粉尘的产生量约为投料量的 1%，本项目不合格品量约为300 t/a，估算粉尘的产生量为 3 t/a，为确保粉尘达标排放，采用集气罩收集后使用布袋除尘器（净化效率以95%计算），则收集粉尘量为2.71t/a。属于一般工业固废，回用于生产。

（2）废包装材料

本项目包装材料产生量约2 t/a。属于一般工业固废，由环卫清运。

（3）沉淀池污泥

本项目沉淀池污泥烘干后，污泥含水率约为40%，总产生量约为0.5t/a。属于一般工业固废，由环卫清运。

（4）废机油

本项目废机油产生量约为1t/a，收集后拟由有资质单位处置。

（5）废过滤材料

根据估算，经活性炭吸附的有机废气总共约1t/a。活性炭平均吸附量取0.3g有机废气/g活性炭，活性炭利用效率考虑以90%计，则活性炭用量约3.3t/a，废活性炭产生量约4.7t/a。经废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW49类，类别代码为900-041-49，交由危废资质单位处置。根据企业提供资料，过滤材料年使用量约为3t/a，废过滤材料在过滤过程中可能沾染部分有机废气，属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW49类，类别代码为900-041-49，交由危废资质单位处置。

（6）生活垃圾

本项目职工人数约130人，生活垃圾产生按照每人每天1.0kg计，则年产生生活垃圾约为39 t/a。统一收集后的生活垃圾委托环卫部门定期清运处理。

（7）化粪池污泥

本项目在化粪池预处理生活污水会产生污泥，根据化粪池标准图集号92S213中的规定，实际使用人数按40%计，污泥量按0.4L/(人·天)计，则本项目估算其污泥总量约为6.24t/a，由环卫部门定期清运。

#### 4.4.6.2固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）》的规定，对建设项目固体废物的判断，汇总见表4.4-7。

表4.4-7  建设项目运营期固体废物属性判定一览表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 收集粉尘 | 废气处理 | 固态 | 粉尘 | 2.71 | √ | - | 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） |
| 2 | 废包装材料 | 上料 | 固态 | 塑料等 | 2 | √ | - |  |
| 3 | 沉淀池污泥 | 废水处理 | 半固态 | SS | 0.5 | √ | - |  |
| 4 | 废机油 | 机械维修 | 液态 | 废机油 | 1 | √ | - |  |
| 5 | 废过滤材料 | 废气处理 | 固态 | 废过滤材料 | 7.7 | √ | - |  |
| 6 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 生活垃圾 | 39 | √ | - |  |
| 7 | 化粪池污泥 | 废水处理 | 半固态 | 有机质、总磷、总氮等 | 6.24 | √ | - |  |

#### 4.4.6.3固体废物产生情况汇总

一、固体废物属性判定

根据《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准，对本项目产生的固体废物危险性进行判定，项目营运期固体废物产生情况汇总见表4.4-8。

二、危险废物汇总

项目危废汇总见下表4.4-9。

表4.4-8  本项目固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集粉尘 | 一般工业固体废物 | 废气处理 | 固态 | 粉尘 | 国家危险固废名录（2016） | - | - | - | 2.71 |
| 2 | 废包装材料 | 一般工业固体废物 | 上料 | 固态 | 塑料等 |  | - | - | - | 2 |
| 3 | 沉淀池污泥 | 一般工业固体废物 | 废水处理 | 半固态 | SS |  | - | - | - | 0.5 |
| 4 | 废机油 | 危险废物 | 机械维修 | 液态 | 废机油 |  | T，I | HW08 | 900-214-08 | 1 |
| 5 | 废过滤材料 | 危险废物 | 废气处理 | 固态 | 废过滤材料 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 7.7 |
| 6 | 生活垃圾 | - | 固态 | 固态 | 生活垃圾 |  | - | - | - | 39 |
| 7 | 化粪池污泥 | - | 半固态 | 半固态 | 有机质、总磷、总氮等 |  | - | - | - | 6.24 |

表4.4-9  危险废物汇总表

| 序号 | 危废名称 | 类别 | 代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 1 | 机械维修 | 液态 | 废机油 | 废机油 | 180d | T，I | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 废过滤材料 | HW49 | 900-041-49 | 7.7 | 废气处理 | 固态 | 过滤材料、水、吸附有机废气 | 吸附有机废气 | 30d | T/In |  |

本项目危废暂存场位于综合楼1楼北侧，面积约10m2，用于贮存本项目产生的危废。各类危险废物收集后必须用容器密封储存，单独存放，并在容器显著位置张贴危险废物的标识；危险废物暂存场所必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，必须设置防渗、防漏、防雨、防火等措施。

### 4.4.7污染物“三本账”核算

建设项目污染物“三本帐”核算情况见表4.4-10。

表4.4-10  建设项目污染物“三本帐”核算情况表单位t/a

| 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 最终外排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量m3/a | 2056 | 0 | 2056 | 2056 |
|  | COD | 0.6276 | 0.2574 | 0.3702 | 0.1028 |
|  | SS | 0.554 | 0.3534 | 0.2006 | 0.0206 |
|  | 氨氮 | 0.0515 | 0.0240 | 0.0275 | 0.0103 |
|  | 总磷 | 0.0069 | 0 | 0.0069 | 0.0010 |
|  | 总氮 | 0.0858 | 0.0343 | 0.0515 | 0.0308 |
|  | 石油类 | 0.0051 | 0 | 0.0051 | 0.0021 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 2.85 | 2.71 | 0.14 | 0.14 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 19.95 | 19.70 | 0.25 | 0.25 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 |
|  |  | 粉尘 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 |
| 固废 | 危险固废 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 |
|  | 一般固废 | 5.21 | 5.21 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 45.24 | 45.24 | 0 | 0 |

## 4.5各类污染物排放清洁生产可达性分析

5、清洁生产管理指标

企业推行清洁生产工艺也是解决环境问题的重要手段之一。采用清洁生产工艺又是衡量企业可持续发展的标志。清洁生产是将污染预防战略持续地应用于生产全过程，通过不断的改善管理和推进技术进步，提高资源利用率，减少污染物的排放，以降低对环境和人类的危害。实现清洁生产的主要途径有：完善生产设计、实行原材料替代、改进生产工艺和更新改造设备、实现资源循环利用和综合利用、加强运行管理等，从生产源头上控制，减少污染物的产生量。

如何衡量企业是否达到清洁生产的要求，必须从项目生产活动的源头到产品最终处置与利用进行全面分析与评价。基于上述原则，可以认为，对于本项目实行清洁生产工艺应能符合下列要求：

（1）采用先进生产技术工艺与设备，

使用科技含量高的新工艺、新设备。

（2）生产中节能、降耗，资源利用率高

在生产中最大程度的节约水资源使用量。在能耗方面，使用清洁性能源，能耗小。

（3）污染物排放得到有效控制

在生产工艺中采取先进生产技术手段的基础上，还要在末端治理方面采用成熟、先进的污染防治措施，保证项目在生产中少排放、或不排放各类污染物。采用清洁原材料，从源头上控制污染源。

（4）环境管理要求

符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准总量控制和排污许可证管理要求。

由于目前国家没有相关生产清洁生产水平评价指标，本次清洁生产水平主要从生产工艺和装备的先进性、原材料和产品的清洁性、能源清洁性对项目整体清洁生产水平进行分析。

表4.4-11 企业清洁生产水平分析评价一览表

| 评价指标 | 详细内容 | 技术水平 |
| --- | --- | --- |
| 生产工艺和装备 | 工艺水平 | 造粒+注塑，注塑设备全封闭，过程温控180℃ |
|  | 设备自动化 | 采用自动色选机进行分选；注塑自动化，使用机械手进行操作 |
| 原材料指标 | 环境友好性 | ABS塑料，使用片状或颗粒原料，不使用粉料，产生颗粒污染物较少 |
| 产品指标 | 合格率 | 合格率97%，不合格品返工再生产 |
| 管理指标 | 环境管理制度、环境监测计划、环境风险应急措施 | 制定环境管理体系，成立环境管理小组；制定企业例行监测计划；编制应急预案，配备应急物资。 |
| 能源 | 水 | 自来水管网 |
|  | 电 | 园区供电官网 |

# 5建设项目环境现状调查与评价

## 5.1自然环境

### 5.1.1地理位置

沭阳县地处江苏北部，隶属地级宿迁市，辖35个乡镇（场），县域面积2298平方公里，耕地204万亩，人口176万，是全省人口最多、陆域面积最大的县。县域介于北纬33°53′12″-34°25′、东经118°30′-119°10′之间，东西60公里，南北55公里。东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四市结合部。沭阳交通发达，京沪高速公路、新长铁路、205国道、245、324、326省道在县城交汇。东去连云港白塔埠机场40分钟，西到徐州观音机场1个小时。沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省20大内河港口之一沭阳港，年吞吐量在300万吨以上，过淮沭河与长江联接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。

建设项目位于江苏省沭阳经济技术开发区慈溪路。开发区位于沭阳县城东部新区，紧临京沪调整公路和324省道，地理位置优越。经济开发区北区位于沭阳县城东约2.5公里，属于沭阳经济开发区规划范围内的单独一部分。北至沂南河；西至台州路-京沪高速-昆山路以东；南至柴沂干渠；东至桃园大沟。面积规划大小为18.69平方公里。

建设项目地理位置详见图5.1-1。项目周边环境概况见图2.4-1。

### 5.1.2地形地貌

沭阳地处江苏北部，沭沂泗水下游，属鲁南丘陵与江淮平原过渡带。全县地形呈不规则方形，地势西高东低，大部分地面高程在7-4.5米。县内最高峰韩山海拔70米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平衍，河网密布。沂北区所在区域内地势低平，平原广阔。地势由南向北略有倾斜，西南部属岗岭地带，最高处海拔22.70米，东北部地势低洼，最低处海拔1.5m。地形呈不规则方形，境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土16％，碱土9％，岗土和淤土55％，其他占10％。地震烈度7度。

### 5.1.3气候气象特征

建设项目所在区域地处亚热带向暖温带过渡地区，具有较明显的季风性、过渡性和不稳定性等特征。全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量充沛。受近海区季风环流和台风的影响，冷暖空气交汇频繁，洪涝等自然灾害经常发生。其气象特征参数如表5.1-1所示。风频玫瑰图见5.1-1，由该图可见：常年主导风向为ESE风，频率为11％，次主导风向为NE，频率为10％，静风频率为9％。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。

表5.1-1  区域气象特征参数表

| 编号 | 项目 | 数值及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 年平均气温 | 13.8℃ |
|  |  | 极端最高温 | 38℃ |
|  |  | 极端最低温度 | -18℃ |
| 2 | 风速 | 年平均风速 | 2.39m/s |
| 3 | 气压 | 年平均大气压 | 1015.9mbar |
| 4 | 空气湿度 | 年平均相对湿度 | 75% |
|  |  | 最热月平均相对湿度 | 76% |
| 5 | 降雨量 | 年最大降雨量 | 1580.3mm |
|  |  | 年最小降雨量 | 458.7mm |
|  |  | 年均降雨量 | 937mm |
| 6 | 降雪量 | 最大积雪深度 | 42cm |
|  |  | 平均积雪厚度 | 1cm |
|  |  | 全年平均积雪日数 | 8 |
| 7 | 风向、频率 | 年主导风向 | SE10.71% |

图5.1-1 沭阳县全年风频玫瑰图

### 5.1.4水文情况

沭阳县地处淮、沂、沭、泗河下游，地势低洼，过境水量大。境内河网密布，有新沂河、淮沭新河等29条河流纵横境内。

新沂河：发源于山东省境内，其流向在山东省境内自北向南，进入江苏后则转为偏东方向，流经沭阳县合沟镇、瓦窑镇、草桥镇、港头镇、棋盘镇后注入骆马湖，在骆马湖东新店镇出湖，向东入海。新沂河在入湖前有华沂漫水闸，出湖有嶂山闸。为保持骆马湖和京杭运河的水位，嶂山闸只在汛期泄洪时开启，开时闸前后水位相差5m以上，闸下基本无水流，河床裸露。

新沂河是沭阳最大河流，属于沂沭水系，它由颜集入境，横穿沭阳中部，经灌南、灌云入海，流经沭阳县境内全长60多公里，是泄洪、排涝、送水灌溉的主要河流渠道，年流量59.14亿立方米，河宽1100米至1400米，流域面积70多平方公里，设计流量为6000立方米/秒，汛期最大泄洪量7000立方米/秒。最高水位10.76米，最低水位4.25米。流经沭阳县境内后分南北偏泓两支流，其中北偏泓水质执行Ⅳ类标准；上游新沂、山东等地造纸厂等生产废水经新沂河流经扎下王庄节水闸流入北偏泓。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。

淮沭河：淮沭河上游源于洪泽湖，途径淮阴、泗阳、沭阳、东海县，在连云港汇入东海。河道宽1400米，分东偏泓、西偏泓两股水道，中间为高漫滩，河两岸无大的污染源，该河建于1961年，是一条灌溉、排洪的人工河道，同时担负着城市供水的任务，连云港就取用该河的水。河道设计流量3000立方米/秒，6级航道，最高水位11.81米，最低水位6.51米，水质良好，水量充沛。以前沭河段的王庄闸放水时，曾出现过新沂河西段污水倒灌沭河现象，因此在新沂河上新建拦污闸，以确保新沂河污水不进入淮沭河。

岔流河：岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。经监测其水质达Ⅲ类水标准。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。

沂南河：沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经沭城、汤涧、李恒等乡镇，经灌南、灌云等县流入黄海，是县内主要排污河流，全长75公里。水源为淮沭河，平时淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿立方米。沂南河是沭阳县城区以及工业园南区和北区输送污水的唯一排海通道，目前基本上接纳了城区的全部污水。

### 5.1.5生态环境概况

沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

（1）陆地生态

沭阳县城区和工业园周围的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主；道路和河道两边以及村民宅前屋后种植的树木有槐、杉、柳和杨等树种；野生植物有灌木和草类等。

工园区所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。

（2）水域生态

沭阳县境内的河流和湖泊有一定的水产资源，城区附近河段由于人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的影响，河中水生生物种类已受到很大影响。

## 5.2环境质量现状评价

### 5.2.1大气环境质量现状评价

#### 5.2.1.1大气环境质量现状监测

1、项目所在区域环境质量达标情况

根据沭阳县《2019年环境质量报告书》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、O3、CO 4项基本污染物达标，PM10、PM2.5 2项基本污染物不达标，因此判定项目所在区域环境质量不达标。

表5.2-1  2019年沭阳县环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 17 | 60 | 28.3 | 达标 |
| NO2 |  | 33 | 40 | 82.5 | 达标 |
| PM10 |  | 104 | 70 | 148.6 | 不达标 |
| PM2.5 |  | 44 | 35 | 125.71 | 不达标 |
| O3 | 日最大8小时平均浓度 | 120 | 160 | 75 | 达标 |
| CO | 24小时平均浓度 | 827 | 4000 | 20.7 | 达标 |

2、其他污染物环境质量现状

本项目大气环境现状监测由  进行监测，

（1）监测范围及布点

根据本项目所在地的大气环境功能区划以及本项目废气污染物的特征，在项目所在地和华丽世家分别设1个大气监测点，监测点方位及距离见表5.2-2、图5.2-1。

表5.2-2  空气环境现状监测点位表

| 序号 | 测点名称 | 方位 | 距离（m） | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目所在地 | - | - | 非甲烷总烃、及风向、风速、气压、气温、风频等常规气象要素 |
| G2 | 华丽世家 | NW | 503 |  |

（2）监测时段与采样频率

现场监测由江苏安诺检测技术有限公司于2020年10月9日-2020年10月15日连续监测7天。非甲烷总烃一次浓度每次采样45min，采样时段为每天的02:00、08:00、14:00和20:00，四个时段各检测一次。

（3）现状监测期间的气象资料

监测期间的气象条件见表5.2-3和表5.2-4。

表5.2-3  项目所在地监测点监测期间气象条件

| 项目 参数 日期 | 时间 | 气温 （℃） | 气压 （kpa） | 风向 | 风速（m/s） | 相对 湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.10.09 | 02:00 | 20.5 | 101.2 | 东 | 2.7 | 58.2 |
|  | 08:00 | 23.6 | 101.1 | 东 | 2.5 | 54. 3 |
|  | 14:00 | 26.7 | 100.8 | 东 | 2.4 | 52.5 |
|  | 20:00 | 21.6 | 101.1 | 东 | 2.6 | 54.6 |
| 2020.10.10 | 02:00 | 21.5 | 101.1 | 东 | 2.6 | 57.2 |
|  | 08:00 | 22.4 | 101.0 | 东 | 2.5 | 54.1 |
|  | 14:00 | 25.6 | 100.8 | 东 | 2.3 | 52.3 |
|  | 20:00 | 23.4 | 100.9 | 东 | 2.4 | 53.4 |
| 2020.10.11 | 02:00 | 19.8 | 101.4 | 东 | 2.7 | 58.1 |
|  | 08:00 | 21.3 | 101.2 | 东 | 2.5 | 54.7 |
|  | 14:00 | 25.7 | 100.9 | 东 | 2.2 | 52.3 |
|  | 20:00 | 24.1 | 100.9 | 东 | 2.3 | 53. 6 |
| 2020.10.12 | 02:00 | 21.3 | 101.2 | 东 | 2.5 | 58.8 |
|  | 08:00 | 23.7 | 101.0 | 东 | 2.3 | 57.6 |
|  | 14:00 | 26.8 | 100.9 | 东 | 2.2 | 55.8 |
|  | 20:00 | 22.5 | 101.11 | 东 | 2.4 | 58.1 |
| 2020.10.13 | 02:00 | 19.6 | 101.3 | 东 | 2.6 | 58.3 |
|  | 08:00 | 22.3 | 101.2 | 东 | 2.5 | 54.2 |
|  | 14:00 | 27.3 | 100.9 | 东 | 2. 2 | 51.2 |
|  | 20:00 | 23.5 | 101.0 | 东 | 2.4 | 52.4 |
| 2020.10.14 | 02:00 | 21.7 | 101.4 | 东 | 2.6 | 58.5 |
|  | 08:00 | 23.8 | 101.3 | 东 | 2.5 | 56.2 |
|  | 14:00 | 27.3 | 100.9 | 东 | 2.3 | 54.7 |
|  | 20:00 | 23.1 | 101.3 | 东 | 2.5 | 56.4 |
| 2020.10.15 | 02:00 | 19.7 | 101.3 | 东 | 2.7 | 59.4 |
|  | 08:00 | 22.5 | 101.1 | 东 | 2.5 | 58.2 |
|  | 14:00 | 26.7 | 100.7 | 东 | 2.2 | 56.3 |
|  | 20:00 | 23.4 | 100.8 | 东 | 2.4 | 57.7 |

表5.2-4  华丽世家小区监测点监测期间气象条件

| 项目 参数 日期 | 时间 | 气温 （℃） | 气压 （kpa） | 风向 | 风速（m/s） | 相对 湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.10.09 | 02:00 | 20.5 | 101.2 | 东 | 2.7 | 58.2 |
|  | 08:00 | 23.6 | 101.1 | 东 | 2.5 | 54.3 |
|  | 14:00 | 21.7 | 100.8 | 东 | 2.4 | 52.5 |
|  | 20:00 | 21.6 | 101.1 | 东 | 2.6 | 54.6 |
| 2020.10.10 | 02:00 | 21.5 | 101.1 | 东 | 2.6 | 57.2 |
|  | 08:00 | 22.4 | 101.0 | 东 | 2.5 | 54.1 |
|  | 14:00 | 25.6 | 100.8 | 东 | 2.3 | 52.3 |
|  | 20:00 | 23.4 | 100.9 | 东 | 2.4 | 53.4 |
| 2020.10.11 | 02:00 | 19.8 | 101.4 | 东 | 2.8 | 59.7 |
|  | 08:00 | 21.3 | 101.2 | 东 | 2.5 | 55.4 |
|  | 14:00 | 25.7 | 100.9 | 东 | 2.1 | 56.3 |
|  | 20:00 | 24.1 | 101.0 | 东 | 2.3 | 54.2 |
| 2020.10.12 | 02:00 | 21.3 | 101.2 | 东 | 2.5 | 58.8 |
|  | 08:00 | 23.7 | 101.0 | 东 | 2.3 | 57.6 |
|  | 14:00 | 26.8 | 100.9 | 东 | 2.2 | 55.8 |
|  | 20:00 | 22.5 | 101.1 | 东 | 2.4 | 58.1 |
| 2020.10.13 | 02:00 | 19.6 | 101.3 | 东 | 2.6 | 58.3 |
|  | 08:00 | 22.3 | 101.2 | 东 | 2.5 | 54.2 |
|  | 14:00 | 27.3 | 100.9 | 东 | 2.2 | 51.2 |
|  | 20:00 | 23.5 | 101.0 | 东 | 2.4 | 52.4 |
| 2020.10.14 | 02:00 | 21.7 | 101.4 | 东 | 2.6 | 58.5 |
|  | 08:00 | 23.8 | 101.3 | 东 | 2.5 | 56.2 |
|  | 14:00 | 27.3 | 100.9 | 东 | 2.3 | 54.7 |
|  | 20:00 | 23.1 | 101.3 | 东 | 2.5 | 56.4 |
| 2020.10.15 | 02:00 | 19.7 | 101.3 | 东 | 2.7 | 59.4 |
|  | 08:00 | 22.5 | 101.1 | 东 | 2.5 | 58.2 |
|  | 14:00 | 26.7 | 100.7 | 东 | 2.2 | 56.3 |
|  | 20:00 | 23.4 | 100.8 | 东 | 2.4 | 57.7 |

（4）样品分析方法

采样及分析方法按《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》及《环境空气质量标准》（GB3095－2012）执行。按国家监测总站、省监测站有关技术规定，进行监测工作全过程质量控制。

（5）监测结果分析

表5.2-5  监测结果统计汇总（浓度单位：mg/m3）

| 点位 | 监测点 | 监测项目 | 1小时平均浓度监测结果 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度范围 | 一次标准浓度限值 | 超标率（%） |  |
| G1 | 项目所在地 | 非甲烷总烃 | 0.52~0.74 | 2.0 | 0 | 达标 |
| G2 | 华丽世家 | 非甲烷总烃 | 0.56~0.77 | 2.0 | 0 | 达标 |

非甲烷总烃检出限为0.07mg/m3。

#### 5.2.1.2大气环境质量现状评价

（1）评价方法

大气质量现状采用单项标准指数法，即：

Iij=Cij/Csj

式中：Iij——第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij——第i种污染物在第j点的监测值，mg/m3；

CSj——第i种污染物的评价标准，mg/m3。

- 评价结果

- 使用评价因子24小时浓度计算的平均I值见表5.2-6。

表5.2-6  单项环境质量指数计算结果

| 项目所在地 | 监测项目 | 单项指数 |
| --- | --- | --- |
| 项目所在地 | 非甲烷总烃 | 0.308 |
| 华丽世家 | 非甲烷总烃 | 0.323 |

（3）小结

通过监测结果的统计分析可知，非甲烷总烃满足HJ2.2-2018附录D参考限值标准。总体而言，本区大气环境现状质量较好。

### 5.2.2地表水环境现状评价

#### 5.2.2.1地表水环境现状监测

根据评价区内水文特征、排污口分布，结合本项目废水排入沭阳南方水务有限公司的实际情况，本次评价对本项目的纳污河流进行水质现状评价。本项目引用沭阳县《2019年环境质量报告书》中进行现状监测所得的数据。该项数据目前仍处有效期内，且数据采样点与本项目地表水环境现状评价断面相同，具有时效性和代表性，可以作为评价本项目地表水环境现状的依据。

（1）监测断面的布设

根据建设项目的排污特点以及当地水文水系情况，共设2个水质监测断面。具体见表5.2-7。

表5.2-7  地表水环境监测断面具体位置表

| 断面名称 | 河流名称 | 位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 沂南河 | 王庄断面 | pH、溶解氧、COD、六价铬、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、TP、SS、石油类、挥发酚、氯化物、氟化物、硫化物、铜、锌、铅、镍及其它有关水文要素 |
| W2 |  | 东环桥断面 |  |

（2）监测项目

监测项目：pH、溶解氧、COD、六价铬、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、TP、SS、石油类、挥发酚、氯化物、硫化物、铜、锌、铅、镍及其它有关水文要素。

（3）监测时间、频率、采样及分析方法

现场监测每月进行一次，一年共监测12次。具体的采样及分析方法按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）执行。

（4）水质监测结果

地表水环境质量现状监测结果见表5.2-8。

表5.2-8  地表水现状监测结果 （mg/l,pH无纲量）

| 水体 | 断面 | 项目 | PH | 溶解氧 | 高锰酸盐 | 化学需氧 | 生化需氧 | 氨氮 | 总磷 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 石油类 | 阴离子洗涤剂 | 硫化物 | 粪大肠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沂南河 | W1 | 最大值 | 7.84 | 11.1 | 6.3 | 23 | 2.9 | 1.42 | 0.29 | 0.0020 | 0.004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.008 | 0.002L | 0.05 | 0.150 | 0.009 | 950 |
|  |  | 最小值 | 6.75 | 3.84 | 4.0 | 15 | 2.5 | 0.85 | 0.12 | 0.0011 | 0.004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.03 | 0.05L | 0.005L | 760 |
|  |  | 平均值 | 7.31 | 6.52 | 5.1 | 20 | 2.8 | 1.32 | 0.21 | 0.0016 | 0.004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.006 | 0.002L | 0.04 | 0.093 | 0.007 | 895 |
|  |  | 标准值 | 6～9 | 3 | 30 | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | 0.01 | 60 | 0.1 | 0.001 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 200000 |
|  |  | 污染指数 | - | - | 0.47 | 0.88 | 0.70 | 0.16 | 0.02 | 0.45 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.31 | 0.01 | 0.045 | 0.51 | 0.67 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | W2 | 最大值 | 7.78 | 12.2 | 6.0 | 22 | 2.5 | 1.44 | 0.28 | 0.0019 | 0.004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.008 | 0.002L | 0.04 | 0.11 | 0.008 | 950 |
|  |  | 最小值 | 6.51 | 3.67 | 4.1 | 16 | 2.2 | 0.48 | 0.09 | 0.0015 | 0.004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004 | 0.002L | 0.03 | 0.05L | 0.005L | 840 |
|  |  | 平均值 | 7.21 | 6.90 | 4.7 | 20 | 2.4 | 1.14 | 0.18 | 0.0017 | 0.004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.005 | 0.002L | 0.04 | 0.08 | 0.006 | 910 |
|  |  | 标准值 | 6～9 | 3 | 30 | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | 0.01 | 60 | 0.1 | 0.001 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 200000 |
|  |  | 污染指数 | - | - | 0.47 | 0.67 | 0.40 | 0.76 | 0.60 | 0.17 | 0.02 | 0.002 | 0.4 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.27 | 0.01 | 0.046 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：未检出数据用用“ND”表示。

#### 5.2.2.2地表水环境质量现状评价

（1）评价方法

采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。单因子污染指数计算公式为：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij——第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij——第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

Csj——第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L。

pH为：

pHj≤7.0

pHj>7.0

式中：SpH——为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj——为j点的pH值；

pHsu——为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd——为地表水水质标准中规定的pH值下限。

（2）评价结果

由结果分析可知，监测期间，各水质断面pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、高锰酸盐指数、石油类、LAS、六价铬、氟化物等因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及《地表水资源质量标准》（SL63-94）中Ⅳ类标准要求。

### 5.2.3声环境质量现状评价

#### 5.2.3.1声环境质量现状监测

（1）监测布点

根据声源位置和周围情况，厂区外设5个监测点，具体位置见图5.2-2。

- 监测时间及频次：现场监测由中证检测技术有限公司于2020年4月2日- 3日连续监测2天，每天昼夜各监测一次。

#### 5.2.3.2声环境质量现状评价

（1）评价方法

用监测结果与评价标准比对评价区声环境质量进行评价。

（2）评价标准

N1-N4监测点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，N5监测点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（3）监测结果与评价

噪声监测结果见表5.2-9。

表5.2-9 噪声环境质量监测结果  单位：dB（A）

| 监测日期 | 监测位置 | 执行标准 | 昼间 | 达标状况 | 夜间 | 达标状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年10月9日 | N1 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 56.7 | 达标 | 46.2 | 达标 |
|  | N2 |  | 54.6 | 达标 | 44.1 | 达标 |
|  | N3 |  | 53.4 | 达标 | 42.9 | 达标 |
|  | N4 |  | 55.8 | 达标 | 45.3 | 达标 |
|  | N5 |  | 52.9 | 达标 | 42.4 | 达标 |
| 2020年10月11日 | N1 |  | 56.8 | 达标 | 46.3 | 达标 |
|  | N2 |  | 54.7 | 达标 | 44.4 | 达标 |
|  | N3 |  | 53.5 | 达标 | 43.1 | 达标 |
|  | N4 |  | 55.7 | 达标 | 45.2 | 达标 |
|  | N5 |  | 52.8 | 达标 | 42.5 | 达标 |

由上表可以看出：所有测点的噪声现状监测值（昼、夜）能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准的要求。

### 5.2.4地下水环境质量现状评价

#### 5.2.4.1地下水环境质量现状监测

（1）测点布设与监测因子

监测因子：①八大离子：K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；②基本水质因子及项目特征因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群；③地下水位监测。

监测时间和频次：现场监测由江苏安诺检测技术有限公司于2020年10月9日采样监测一次。

测点布设：在项目建地及周边共设置6个地下水监测点。具体见表5.2-10及图5.2-1。

表5.2-10  地下水环境质量监测点位布置

| 监测点位 | 经纬度 | 方位 | 距离(m) | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| W1 | 项目所在地 | 667548.54 | 3774668.19 | / | / | 井口高程、水位埋深、水位高程、井深、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、色(度)、氨氮、硝酸盐、氰化物、亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、镍、锌、铜、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 |
| W2 | 华丽世家 | 667434.36 | 3775408.04 | NW | 503 |  |
| W3 | 天能公寓 | 667946.95 | 3773696.44 | SE | 837 |  |
| W4 | 徐庄小区 | 666801.68 | 3773510.26 | SW | 1289 | 井口高程、水位埋深、水位高程、井深 |
| W5 | 开发区蓝领公寓 | 668046.04 | 3775090.03 | NE | 454 |  |
| W6 | 沭阳广宇学校 | 666237.22 | 3774872.68 | NW | 1132 |  |

（2）监测分析方法

地下水环境质量现状监测按照国家标准《生活饮用水标准检验方法》（GB5750）及其他相关规范要求进行。

#### 5.2.4.2地下水环境质量现状评价

监测结果详见表5.2-11。

表5.2-11  地下水环境质量监测结果汇总表 （mg/l,pH无纲量）

| 监测 断面 | 项目 | pH | 氨氮 | 耗氧量（CODMn法） | 溶解性总固体 | 挥发酚 | 氰化物 | 氟化物 | 氯化物 | 亚硝酸盐氮 | 硝酸盐 | 硫酸根 | 六价铬 | 总硬度 | 总大群菌群（MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 监测值 | 7.43 | 0.178 | 1.4 | 522 | ND | ND | 0.508 | 46.2 | 0.003 | 1.46 | 53.6 | ND | 409 | ND |
|  | III类标准值 | 6.5～8.5 | ≤0.5 | ≤3.0 | ≤1000 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.02 | ≤20 | ≤250 | ≤0.05 | ≤450 | ≤3.0 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D2 | 监测值 | 7.45 | 0.232 | 1.3 | 511 | ND | ND | 0.421 | 46.6 | ND | 1.42 | 55.3 | ND | 424 | ND |
|  | III类标准值 | 6.5～8.5 | ≤0.5 | ≤3.0 | ≤1000 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.02 | ≤20 | ≤250 | ≤0.05 | ≤450 | ≤3.0 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D3 | 监测值 | 7.36 | 0.268 | 2.6 | 320 | ND | ND | 0.422 | 44.2 | ND | 0.445 | 35.4 | ND | 178 | ND |
|  | III类标准值 | 6.5～8.5 | ≤0.5 | ≤3.0 | ≤1000 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.02 | ≤20 | ≤250 | ≤0.05 | ≤450 | ≤3.0 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

注：未检出用“ND”表示。

续表5.2-11 地下水环境质量监测结果汇总表 （mg/l,pH无纲量）

| 监测 断面 | 项目 | 铁 | 锰 | 镉 | 铅 | 砷 | 汞 | 钾 | 钙 | 钠 | 镁 | 碳酸盐（mol/L） | 碳酸氢盐（mol/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.42×10-4 | 0.810 | 77.1 | 35.4 | 44.2 | 0 | 411 |
|  | III类标准值 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.001 | — | — | — | — | — | — |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D2 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.40 | 82.5 | 27.1 | 44.2 | 0 | 417 |
|  | III类标准值 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.001 | — | — | — | — | — | — |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D3 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.65 | 32.3 | 23.4 | 15.1 | 0 | 130 |
|  | III类标准值 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.001 | — | — | — | — | — | — |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

表5.2-12  地下水水位

| 监测点位 | 采样日期 | 水位高程（m） |
| --- | --- | --- |
| D1 | 10.9 | 2.3 |
| D2 | 10.9 | 1.8 |
| D3 | 10.9 | 2.1 |
| SJ1 | 10.9 | 2.4 |
| SJ2 | 10.9 | 2.1 |
| SJ3 | 10.9 | 2.7 |

由上表可知，建设项目所在地周边地下水环境可达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，地下水环境质量较好。

### 5.2.5生态环境影响分析

该项目用地没有占用基本农业用地和林地，符合现行的土地使用政策。本项目所在地周围均为工业企业，评价范围内没有人文景观、文物古迹。项目厂房是在厂区用地红线内建设，项目不存在征地、就业安置及其社会重组如处理不当也具有一定的不利社会影响。

本项目对人群健康的不利影响主要是排放的废气和噪声。项目废气在正常情况下排放，对周围大气环境影响不大。项目没有噪声级别大的设备，对噪声设备采用了降噪措施，对附近声环境不会造成不良的影响。说明项目采取的环境保护措施可有效地降低项目对周围人群的不利影响。为了进一步减轻本项目对周围环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。

### 5.2.6环境风险影响分析

#### 5.2.6.1风险评价工作等级及范围

根据前文分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），大气环境风险评价范围为建设项目厂界外5km范围内，本项目周围5km范围内大气环境风险保护目标见表5.2-13。地表水环境由于是接管污水处理厂，不直接对地表水环境造成风险，因此仅分析废水事故排放对污水处理厂的影响。

表5.2-13 环境保护目标表

| 名称 | 序号 | 敏感目标名称 | 距离/m | 相对方位 | 人口数/人 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 华丽世家 | 503 | NW | 400人 | 居住区 |
|  | 2 | 南越上东郡 | 728 | NW | 300人 | 居住区 |
|  | 3 | 沭阳外国语学校 | 1171 | NW | 3000人 | 文化教育 |
|  | 4 | 奥韵都城 | 1289 | NW | 1400人 | 居住区 |
|  | 5 | 荣盛鑫城 | 1364 | NW | 200人 | 居住区 |
|  | 6 | 帝景佳园 | 1572 | NW | 320人 | 居住区 |
|  | 7 | 迎虞花苑 | 2051 | NW | 360人 | 居住区 |
|  | 8 | 东方明珠城 | 2279 | NW | 320人 | 居住区 |
|  | 9 | 东方锦城 | 2293 | NW | 100人 | 居住区 |
|  | 10 | 虞姬生态园 | 1836 | NW | 300人 | 居住区 |
|  | 11 | 沭城一品 | 2415 | NW | 540人 | 居住区 |
|  | 12 | 四季花苑 | 2393 | NW | 200人 | 居住区 |
|  | 13 | 圣诞苑 | 2464 | NW | 540人 | 居住区 |
|  | 14 | 昭德小区 | 2743 | NW | 900人 | 居住区 |
|  | 15 | 东方名郡 | 2885 | NW | 400人 | 居住区 |
|  | 16 | 府苑小区 | 2775 | NW | 150人 | 居住区 |
|  | 17 | 天盛小区 | 2889 | NW | 450人 | 居住区 |
|  | 18 | 沭城天下 | 1373 | NW | 1300人 | 居住区 |
|  | 19 | 阳光天地 | 1697 | NW | 1800人 | 居住区 |
|  | 20 | 沭阳县第一实验小学 | 2272 | NW | 200人 | 文化教育 |
|  | 21 | 实验幼儿园 | 2510 | NW | 400人 | 文化教育 |
|  | 22 | 富丽花园 | 2548 | NW | 200人 | 居住区 |
|  | 23 | 国贸花苑 | 2371 | NW | 180人 | 居住区 |
|  | 24 | 成桂医院 | 2348 | NW | 400人 | 医疗卫生 |
|  | 25 | 康平雅居 | 2508 | NW | 100人 | 居住区 |
|  | 26 | 沭阳县妇幼保健院 | 2466 | NW | 200人 | 医疗卫生 |
|  | 27 | 帝景·华府 | 2582 | NW | 300人 | 居住区 |
|  | 28 | 沭阳广宇学校 | 1188 | NW | 4000 | 居住区 |
|  | 29 | 沭阳县碧桂园 | 1464 | NW | 1400人 | 居住区 |
|  | 30 | 嘉瑞·玫瑰园 | 1693 | NW | 1570人 | 居住区 |
|  | 31 | 临安小区 | 2187 | NW | 2000人 | 居住区 |
|  | 32 | 幸福里 | 1351 | SW | 480人 | 居住区 |
|  | 33 | 金鼎国际 | 1554 | SW | 500人 | 居住区 |
|  | 34 | 幸福家园 | 1808 | W | 1700人 | 居住区 |
|  | 35 | 杭州名园 | 1925 | W | 1600人 | 居住区 |
|  | 36 | 君临天下 | 2238 | W | 400人 | 居住区 |
|  | 37 | 幸福小区二期 | 1563 | SW | 1500人 | 居住区 |
|  | 38 | 丽景贵都 | 2071 | SW | 240人 | 居住区 |
|  | 39 | 梦溪小区四期 | 1847 | SE | 1900人 | 居住区 |
|  | 40 | 梦溪小区五期 | 2239 | SE | 1800人 | 居住区 |
|  | 41 | 杭州东路幼儿园 | 2514 | SE | 400人 | 文化教育 |
|  | 42 | 梦溪小区 | 1409 | SE | 200人 | 居住区 |
|  | 43 | 沭阳华冲高级中学 | 1558 | SE | 4000人 | 文化教育 |
|  | 44 | 梦溪植物园 | 2036 | SE | - | 风景名胜 |
|  | 45 | 汇峰紫苑 | 2209 | SE | 400人 | 居住区 |
|  | 46 | 梦溪小区东、西区 | 1253 | SE | 2200人 | 居住区 |
|  | 47 | 天能公寓 | 839 | SE | 200人 | 居住区 |
|  | 48 | 富园景都 | 2498 | SE | 100人 | 居住区 |
|  | 49 | 迎宾小区 | 2365 | SE | 328人 | 居住区 |
|  | 50 | 富园迎宾府 | 2312 | SE | 100人 | 居住区 |
|  | 51 | 阳光绿洲 | 846 | NE | 150人 | 居住区 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 | 0人 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 | 39628人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 | E2 |
| 地表水 | 受纳水体 |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 | 24h内流经范围/km |
|  | 1 | 沂南河 | Ⅳ类 | / |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |
|  | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点距离/m |
|  | 1 | / | / | / | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | / | / | / | / | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 | E3 |

# 6环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响分析

建设项目购买现有厂房，在园区内进行设备安装和调试，施工期较为简单，本次环评不进行分析评价。

## 6.2运营期环境影响分析

### 6.2.1大气环境影响预测评价

#### 6.2.1.1预测、评价内容及范围

据估算，本次大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）及本项目特征，本次大气环境影响评价采用估算模式进行预测，评价内容主要为：预测主要特征污染物PM10、非甲烷总烃等有组织排放的最大地面浓度及其对周围环境的影响，尤其是对周围环境敏感目标的影响；预测PM10、非甲烷总烃等无组织排放源强，确定大气环境防护距离、卫生防护距离等。

评价范围：以项目厂区为中心区域，自厂界外延，边长为5km矩形范围。

估算模型参数表见表6.2-1。

表6.2-1  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 65万 |
| 最高环境温度/℃ | 38 |
| 最低环境温度/℃ | -18 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

大气环境影响预测因子为：PM10、非甲烷总烃。

主要预测内容如下：

a.下风向污染物预测浓度及占标率；

b.下风向最大落地浓度、浓度占标率及距点源距离；

c.对敏感保护目标的影响分析。

#### 6.2.1.2有组织废气环境影响预测评价

本项目大气环境影响采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式来预测（年工作时间以7200h计），其有组织污染源参数见表6.2-2，有组织废气估算结果见表6.2-3；无组织污染源参数见表6.2-4，无组织废气估算结果见表6.2-5：

表6.2-2  有组织废气污染源参数一览表

| 污染源 | 排气筒底部中心坐标(m) | 排气筒 底部海拔 高度(m) | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率 (kg/h) | 最大浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) |  |  |  |
| 1#排气筒 | 667569.36 | 3774724.77 | 5 | 15 | 1 | 20 | 颗粒物 | 0.043 | 0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0037 | 0.001 |
| 2#排气筒 | 667529.62 | 3774699.84 | 5 | 15 | 1 | 20 | 非甲烷总烃 | 0.01 | 0.01 |
| 3#排气筒 | 667502.92 | 3774639.20 | 5 | 15 | 1 | 20 | 非甲烷总烃 | 0.018 | 0.02 |

表 6.2-3  有组织废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离 D/m | 1#排气筒 | 2#排气筒 | 3#排气筒 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率 p（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率 p（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率 p（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率 p（%） |
| 100 | 6.60E-04 | 0.15 | 7.92E-03 | 0.4 | 2.22E-04 | 0.01 | 3.92E-04 | 0.02 |
| 200 | 2.08E-04 | 0.05 | 2.50E-03 | 0.13 | 1.86E-04 | 0.01 | 3.30E-04 | 0.02 |
| 300 | 1.15E-04 | 0.03 | 1.38E-03 | 0.07 | 1.31E-04 | 0.01 | 2.31E-04 | 0.01 |
| 400 | 7.61E-05 | 0.02 | 9.13E-04 | 0.05 | 9.51E-05 | 0 | 1.68E-04 | 0.01 |
| 500 | 5.56E-05 | 0.01 | 6.67E-04 | 0.03 | 7.26E-05 | 0 | 1.28E-04 | 0.01 |
| 600 | 4.31E-05 | 0.01 | 5.17E-04 | 0.03 | 5.76E-05 | 0 | 1.02E-04 | 0.01 |
| 700 | 3.47E-05 | 0.01 | 4.17E-04 | 0.02 | 4.72E-05 | 0 | 8.32E-05 | 0 |
| 800 | 2.89E-05 | 0.01 | 3.46E-04 | 0.02 | 3.95E-05 | 0 | 6.97E-05 | 0 |
| 900 | 2.45E-05 | 0.01 | 2.94E-04 | 0.01 | 3.38E-05 | 0 | 5.96E-05 | 0 |
| 1000 | 2.12E-05 | 0 | 2.55E-04 | 0.01 | 2.93E-05 | 0 | 5.17E-05 | 0 |
| 1100 | 1.86E-05 | 0 | 2.23E-04 | 0.01 | 2.58E-05 | 0 | 4.54E-05 | 0 |
| 1200 | 1.65E-05 | 0 | 1.98E-04 | 0.01 | 2.37E-05 | 0 | 4.20E-05 | 0 |
| 1300 | 1.48E-05 | 0 | 1.77E-04 | 0.01 | 2.25E-05 | 0 | 3.99E-05 | 0 |
| 1400 | 1.34E-05 | 0 | 1.60E-04 | 0.01 | 2.14E-05 | 0 | 3.79E-05 | 0 |
| 1500 | 1.21E-05 | 0 | 1.46E-04 | 0.01 | 2.03E-05 | 0 | 3.59E-05 | 0 |
| 1600 | 1.11E-05 | 0 | 1.33E-04 | 0.01 | 1.92E-05 | 0 | 3.41E-05 | 0 |
| 1700 | 1.02E-05 | 0 | 1.23E-04 | 0.01 | 1.83E-05 | 0 | 3.24E-05 | 0 |
| 1800 | 9.46E-06 | 0 | 1.13E-04 | 0.01 | 1.74E-05 | 0 | 3.08E-05 | 0 |
| 1900 | 8.78E-06 | 0 | 1.05E-04 | 0.01 | 1.65E-05 | 0 | 2.93E-05 | 0 |
| 2000 | 8.19E-06 | 0 | 9.82E-05 | 0 | 1.57E-05 | 0 | 2.79E-05 | 0 |
| 2100 | 7.66E-06 | 0 | 9.19E-05 | 0 | 1.50E-05 | 0 | 2.66E-05 | 0 |
| 2200 | 7.18E-06 | 0 | 8.62E-05 | 0 | 1.43E-05 | 0 | 2.54E-05 | 0 |
| 2300 | 6.76E-06 | 0 | 8.11E-05 | 0 | 1.37E-05 | 0 | 2.43E-05 | 0 |
| 2400 | 6.37E-06 | 0 | 7.65E-05 | 0 | 1.31E-05 | 0 | 2.32E-05 | 0 |
| 2500 | 6.03E-06 | 0 | 7.23E-05 | 0 | 1.25E-05 | 0 | 2.22E-05 | 0 |

表6.2-4  无组织废气预测计算结果表

| 污染源位置 | 污染物 | 排放速率(kg/h) | 面积 | 面源高度 | 最大浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.019 | 713 | 10 | 0.69 |
| 2#生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.027 | 713 | 10 | 0.03 |
|  | 颗粒物 | 0.040 | 3360 | 10 | 0.19 |
| 3#生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.066 | 6590 | 10 | 1.73 |

表 6.2-5  无组织废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离 D/m | 1#生产车间 | 2#生产车间 | 3#生产车间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率 p（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率 p（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率 p（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率 p（%） |
| 100 | 3.50E-03 | 0.17 | 8.63E-04 | 0.19 | 5.88E-04 | 0.03 | 1.05E-02 | 0.52 |
| 200 | 1.10E-03 | 0.06 | 7.25E-04 | 0.16 | 4.94E-04 | 0.02 | 3.67E-03 | 0.18 |
| 300 | 6.07E-04 | 0.03 | 5.08E-04 | 0.11 | 3.46E-04 | 0.02 | 2.06E-03 | 0.1 |
| 400 | 4.03E-04 | 0.02 | 3.69E-04 | 0.08 | 2.52E-04 | 0.01 | 1.38E-03 | 0.07 |
| 500 | 2.94E-04 | 0.01 | 2.82E-04 | 0.06 | 1.92E-04 | 0.01 | 1.01E-03 | 0.05 |
| 600 | 2.28E-04 | 0.01 | 2.24E-04 | 0.05 | 1.53E-04 | 0.01 | 7.84E-04 | 0.04 |
| 700 | 1.84E-04 | 0.01 | 1.83E-04 | 0.04 | 1.25E-04 | 0.01 | 6.33E-04 | 0.03 |
| 800 | 1.53E-04 | 0.01 | 1.53E-04 | 0.03 | 1.05E-04 | 0.01 | 5.27E-04 | 0.03 |
| 900 | 1.30E-04 | 0.01 | 1.31E-04 | 0.03 | 8.94E-05 | 0 | 4.48E-04 | 0.02 |
| 1000 | 1.12E-04 | 0.01 | 1.14E-04 | 0.03 | 7.75E-05 | 0 | 3.87E-04 | 0.02 |
| 1100 | 9.86E-05 | 0 | 9.99E-05 | 0.02 | 6.81E-05 | 0 | 3.40E-04 | 0.02 |
| 1200 | 8.75E-05 | 0 | 9.23E-05 | 0.02 | 6.30E-05 | 0 | 3.02E-04 | 0.02 |
| 1300 | 7.84E-05 | 0 | 8.78E-05 | 0.02 | 5.98E-05 | 0 | 2.71E-04 | 0.01 |
| 1400 | 7.08E-05 | 0 | 8.33E-05 | 0.02 | 5.68E-05 | 0 | 2.44E-04 | 0.01 |
| 1500 | 6.44E-05 | 0 | 7.91E-05 | 0.02 | 5.39E-05 | 0 | 2.22E-04 | 0.01 |
| 1600 | 5.89E-05 | 0 | 7.51E-05 | 0.02 | 5.12E-05 | 0 | 2.03E-04 | 0.01 |
| 1700 | 5.42E-05 | 0 | 7.13E-05 | 0.02 | 4.86E-05 | 0 | 1.87E-04 | 0.01 |
| 1800 | 5.01E-05 | 0 | 6.78E-05 | 0.02 | 4.62E-05 | 0 | 1.73E-04 | 0.01 |
| 1900 | 4.65E-05 | 0 | 6.45E-05 | 0.01 | 4.40E-05 | 0 | 1.61E-04 | 0.01 |
| 2000 | 4.34E-05 | 0 | 6.14E-05 | 0.01 | 4.19E-05 | 0 | 1.50E-04 | 0.01 |
| 2100 | 4.06E-05 | 0 | 5.85E-05 | 0.01 | 3.99E-05 | 0 | 1.40E-04 | 0.01 |
| 2200 | 3.81E-05 | 0 | 5.59E-05 | 0.01 | 3.81E-05 | 0 | 1.31E-04 | 0.01 |
| 2300 | 3.58E-05 | 0 | 5.34E-05 | 0.01 | 3.64E-05 | 0 | 1.24E-04 | 0.01 |
| 2400 | 3.38E-05 | 0 | 5.11E-05 | 0.01 | 3.48E-05 | 0 | 1.17E-04 | 0.01 |
| 2500 | 3.19E-05 | 0 | 4.89E-05 | 0.01 | 3.34E-05 | 0 | 1.10E-04 | 0.01 |

根据表6.2-2和表6.2-4可知，本项目区域最大浓度点的大气污染物浓度预测结果占标率为1.73%，不超过10%。因此本项目建成后，排放的污染物对周围的环境影响较小，不会降低该地区现有的环境功能。

#### 6.2.1.5大气环境防护距离

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的污染物浓度均在厂界能实现达标排放，无需设置大气环境防护距离。

#### 6.2.1.6卫生防护距离

（1）计算公式

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）；

Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）；

r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）；

L--为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（米）；

A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

（2）参数选取

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。

该地区的平均风速为2.6m/s，A、B、C、D值的选取见表6.2-6；卫生防护距离按照建设项目建成后全厂无组织废气排放量计算，计算结果见表6.2-7。

表6.2-6  卫生防护距离计算系数表

| 计 算 系 数 | 5年平均风速 m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

表6.2-7  卫生防护距离计算结果

| 污染源位置 | 污染物 | 排放量 (kg/h) | 面源面积 (m2) | 面源高度(m) | 卫生防护距离计算值m | 设定卫生防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.040 | 3360 | 7 | 0.11 | 100 |
| 2#生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.027 | 714 | 7 | 0.57 |  |
|  | 颗粒物 | 0.019 |  | 7 | 3.36 |  |
| 3#生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.066 | 6590 | 7 | 0.05 |  |

根据以上的计算分析确定本项目建成投产后的卫生防护距离为：

1、厂区1#注塑车间边界外100m，粉碎车间边界外100m，注塑、造粒车间边界外100m范围的包络线。

经踏勘，项目卫生防护距离内没有居民等敏感点。本项目大气卫生防护距离包络线见附图3.5-1。

#### 6.2.1.7污染物排放量核算

本项目大气污染物排放量核算见表6.2-8、6.2-9、6.2-10。

表6.2-8  大气污染物有组织排放核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.25 |
| 2 | 颗粒物 | 0.143 |

表6.2-9  大气污染物无组织排放核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.15 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 1.05 |

表6.2-10  项目大气污染物年排放量核算

| 序号 | 污染物 | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.293 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 1.30 |

### 6.2.2地表水环境影响

#### 6.2.2.1本项目尾水水质特点

建设项目废水水质比较简单，主要以COD、SS主，装在密闭的塑料桶内，运输到东厂区污水处理站处理，处理达到沭阳南方水务有限公司接管标准后，排入污水管网，进入沭阳南方水务有限公司集中处理。

建设项目厂区废水总排放量为2056m3/a。接管废水中COD 180.06mg/L、SS 97.57mg/L、氨氮13.35mg/L、总磷3.34mg/L、总氮25.14mg/L、石油类2.48mg/L、。各污染物的浓度均满足园区污水处理厂接管浓度要求。

全厂废水类别、污染物及污染治理设施信息见表6.2-11。

表6.2-11  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物 种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号（f） | 排放口设置是否符合要求（g） | 排放口 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施 编号 | 污染治理设施 名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 一般工业废水 | COD SS 石油类 | 进入沭阳 南方水务 有限公司， 最终排 入沂南河 | 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 | - | 沉淀池 | 物理沉淀法处理技术 | 1# | ■是 □否 | ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP TN | 进入沭阳 南方水务 有限公司， 最终排 入沂南河 | 间断排放，流量不稳定，但有周期性规律 | - | 化粪池 | 化粪池 |  |  |  |

区域污水处理厂废水处理工艺：

沭阳南方水务有限公司采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30-50%的进水和50-150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。尾水排放稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，尾水处理达标后排入沂南河。目前沭阳南方水务有限公司已运行。

#### 6.2.2.2废水接管可行性分析

沭阳南方水务有限公司废水接管标准执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。具体见表6.2-12。

表6.2-12  本项目废水达标接管可行性分析

| 污染物 | pH值 | COD | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 接管标准 | 6~9 | 500 | 400 | 35 | 70 | 8 | 100 |
| 本项目废水 接管水质 | 6~9 | 178.43 | 97.37 | 13.14 | 24.63 | 2.46 | 2.68 |

由表表6.2-15可知，建设项目废水总排放口处的各污染物浓度远远低于接管标准浓度，污水处理厂后对厂内设备正常运行影响不大。

#### 6.2.2.3废水接管废水量可行性分析

沭阳南方水务有限公司位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，总面积 100 亩，总规模 6 万 m3 /d，一期规模 3 万 m3 /d，采用改良型A2 /O 处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表 1 的一级 A 标准，尾水排入沂南河。

沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及沭阳经济技术开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约 47.6km2。

沭阳南方水务有限公司采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30-50%的进水和50-150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。

沭阳南方水务有限公司具体工艺见图6.2-1。

图6.2-1  沭阳南方水务有限公司污水处理工艺流程图

沭阳南方水务有限公司工艺流程简述：

①预处理阶段

预处理单元主要包括粗格栅、细格栅和旋流沉砂池。粗、细格栅主要是去除污水中的不溶性颗粒物、悬浮物，为后续生化处理提供稳定的、良好的水质条件。旋流沉砂池主要是分离水中的细小砂粒以及粘附在砂粒上的有机物，能够去除部分污水中的COD。

②生化阶段

生化处理单元主要包括水解酸化池和倒置A2/O一体化氧化沟。水解酸化环节主要用于提高污水的可生化性，有利于后续生物脱氮除磷系统的稳定高效。主体生物处理单元采用倒置A2/O一体化工艺，利用生物脱氮除磷的原理去除污水中的N、P元素以及大部分的COD。在生化处理单元，污水中的大部分COD、N被去除。

③深度处理阶段

深度处理单元主要包括化学除磷、滤布滤池以及紫外消毒设备。经过生化处理后，污水中的大部分COD和氮被去除，还有少量的磷残留，为了达到要求的出水水质标准，有必要增设化学除磷单元，进一步去除污水中的磷。在滤布滤池前设混合反应区，除磷药剂在此充分混合，形成含磷絮体，含磷絮体以及污水中的悬浮颗粒（SS）被滤池截留。经过深度处理单元，污水中的SS和磷被大大降低，能够达到要求的出水SS和磷排放标准。滤池出水进入紫外消毒设备，紫外线能够有效杀灭水中的有害微生物，出水达标排放。

④污泥处理单元

本工艺产生的固体废弃物主要包括：格栅截留的栅渣、旋流沉沙池沉淀下来的砂粒以及水解酸化池和倒置A2/O一体化氧化沟产生的剩余污泥。其中，水解酸化池和倒置A2/O一体化氧化沟产生的剩余污泥排入污泥贮池，经带式污泥浓缩脱水机脱水后委托有资质单位集中处置；栅渣与砂粒直接外运处置。

本项目选址位于沭阳南方水务有限公司污水处理厂的服务范围，截污管网已铺设到位，项目废水可以通过市政截污管网排入该污水处理厂处理。

项目废水经预处理后水质较为简单，不含难降解有机物，因此不会对污水处理厂工艺造成冲击，符合污水处理厂进水水质指标，可以满足沭阳南方水务有限公司污水处理厂接管标准。综上，从水质、水量、管网等方面分析，本项目废水经厂内沉淀池和化粪池处理后排入沭阳南方水务有限公司处理是可行的。

因此，项目投产后，在污水处理装置正常运行状况下，排放的水污染物对水环境质量影响较小，不会造成这些区域地表水环境质量超标现象。

### 6.2.3地下水环境影响

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

#### 6.2.3.1水文地质概况

依据含水介质空隙类型的不同，全区地下水可分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两大类。

1、松散岩类孔隙水

根据沉积物的时代、成因、地质结构及水文地质特征，区内含水层可分为潜水、微承压水(第Ⅰ承压水)和第Ⅱ、第Ⅲ承压水含水层。

(1) 全新统(Q4)粉砂、粉质粘土孔隙潜水

该含水岩组含水砂层组合类型各地不一，河漫滩、自然堤近侧，粉质砂土、粉土裸露；远离河道由粉质粘土与粉土互层，厚度一般为2-10m，最大为19.55m。据钻孔抽水资料反映，含水贫乏，出水量小于100m3/d。含水层大面积裸露，受降水直接补给，水位埋深一般为2-3m，滩地可达5m左右。

(2)上更新统(Q3)粉土、粗砂层孔隙弱承压水(第Ⅰ承压水)

发育在含钙质结核粉土的中段。据钻孔资料：沿河漫滩、自然堤近侧一带厚度较大，底板最大埋深40 余米，水位埋深一般为1-3m，水量中等，局部富集，水质良好。

(3) 第Ⅱ承压水

时代相当于中、下更新统和上第三纪宿迁组。

中、下更新统砂性土层较发育，两者间经常以砂砾层直接相触，构成统一的孔隙承压含水岩组，一般厚度16-19.5m，最大厚度34.9 m，顶板埋深30.3-49.3 m。

含水砂砾皆为河流冲积而成。砂砾层厚度与地层总厚比多在70％以上，富水性受砂层厚度的控制；构造凹陷区含水砂层发育，水量较丰富，反之则非。

2、基岩裂隙水

白垩纪砂页岩、侏罗纪火山岩及下元古界的片麻岩，以垅岗、残丘的形态出露于重岗山、赤山、马陵山与韩山等地。含有微弱的构造裂隙水，单井涌水量小于10-100m3/d。局部构造裂隙发育在低洼的地形条件下，有利于裂隙水的补给，单井涌水量大于100 m3/d。测区内基岩裂隙水无供水价值。

沭阳县水文地质图见图6.2-2和图6.2-3，水文地质剖面示意图见图6.2-4和图6.2-5。

图6.2-4  I-I水文地质剖面图

图6.2-5  II-II水文地质剖面图

3、地下水补给、径流和排泄条件

(1) 第I含水岩组

浅层水第I 含水岩组，为全新统(Q4)和上更新统(Q3)潜水和微承压水(第Ⅰ承压水)，主要接受大气降水补给，其次是农田灌溉及河渠入渗补给，地下水和降水有着密切关系，雨季水位上升，旱季水位变化幅度大，一般为2-2.5m，从6月份雨季水位开始恢复，9月份结束后逐渐下降，一般地说最高水位滞后于最大降水期一个月。表层亚砂、粉砂的分布为降水入渗提供了良好途径，含钙核亚粘土的砂层水具微承压性，接受上部垂向渗入补给的强弱，取决于上覆亚粘土钙核的含量。

潜水位随地貌不同而异。潜水由于地形平坦，含水层岩性又为粉砂、亚砂土、亚粘土，所以径流条件差。水力坡度、地下水流向与地形坡度、地表水汇集方向密切吻合。潜水、微承压水的排泄主要是垂向蒸发，另一排泄途径是人工开采。

(2) 第Ⅱ承压水含水层

该层地下水水位变化较大，年变幅0.5-1.2m。水位上升一般在雨季或雨后期，表明区域地下水位形成有一定量的大气降水参与，另从第Ⅰ含水层某些薄弱的隔水层向下越流补给。沭阳县范围内第Ⅱ承压水作为主要开采层，地下水位大幅度下降。地下径流来自西北、西南沂沭、淮河流域，向东北、东南排泄。

#### 6.2.3.2地下水环境影响评价等级

本项目建成后用水由自来水厂供给，项目不对区域地下水进行开采，不会引起地下水流场或地下水水位变化；项目建成投产后，生产及生活废水经厂内沉淀池和化粪池处理达标后经污水管网排入沭阳南方水务有限公司处理，对地下水的影响主要为废水的渗漏对地下水水质的影响。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的有关规定，建设项目地下水环境影响评价类别确定为Ⅲ类。

本项目场地周围无集中式饮用水源地、也无温泉等特殊地下水资源保护区，地下水环境为不敏感，据此判定本项目地下水评价工作等级为三级。

#### 6.2.3.3工况分析

⑴正常工况下，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，对地下水无渗漏，基本无污染。

⑵非正常工况下，若排污设备出现故障，出现开裂、渗漏等现象，在这几种情况下，污水将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中进行运移。

#### 6.2.3.4主要评价因子

主要污染因子考虑为COD。虽然COD在地表含量较高，但实验数据显示进入地下水后含量极低，基本被沿途生物消耗掉，因此我们用高锰酸盐指数替代，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。因此，模和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，用高锰酸盐指数代替COD。多年的数据积累表明高锰酸盐指数一般来说是COD的40%～50%。因此模预测时厂区高锰酸盐指数浓度为200mg/L。

#### 6.2.3.5预测模型

将污染源视为连续稳定释放的点源，通过对污染物源强的分析，筛选出具有代表性的污染因子进行正向推算。分别计算100天，1000天，10年，20年后的污染物的超标距离。

本项目厂区周边的潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，可通过解析法预测地下水环境影响。本项目废水处理设施主要为综合废水处理系统和含铬废水处理系统，综合废水处理系统浸润湿透面积按照100m2计根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008），钢筋混凝土结构水池渗水量不的得超过2L/（m2 d）。因此正常工况下，最大渗滤量按200L/d计。

（1）根据建项目污染源的具体情况，排放形式可以概化为点源；排放规律可以概化为连续恒定排放。正常工况下源强见下表。

表6.2-13  正常工况下的预测源强

| 工况 | 废水来源 | 污染物 | 污染物浓度 （mg/L） | 废水泄漏量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常工况 | 综合废水 | CODMn | 200 | 0.2 |

对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t 时刻x 处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc( )—余误差函数。

（2）非正常工况下，主要的考虑因素是污水处理区的渗漏对地下水可能造成的影响。非正常状况按照正常工况下污染源强的10倍，100倍分别预测因此泄漏量按2620L/d，26200L/d计。非正常工况，泄漏按照此状况发生10天后被发现，采取控制措施停止泄露。非正常工况CODMn的源强见下表。

表6.2-14  非正常工况下的预测源强

| 工况 | 废水来源 | 污染物 | 污染物浓度（mg/L） | 废水泄漏量（m3/d） | 泄漏源强（g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常工况10倍 | 综合废水 | CODMn | 200 | 2 | 400 |
| 正常工况100倍 | 综合废水 | CODMn | 200 | 2 | 4000 |

对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入。其解析解为：

#### 6.2.3.6水文地质参数

（1）渗透系数

渗透系数取值参数参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录B表B.1的经验值表，结合本项目区域地质概况，本项目区的渗透系数平均值及水力坡度见表6.2-15。

表6.2-15  渗透系数及水力坡度

| 经验值 | 渗透系数（m/d） | 水力坡度（‰） |
| --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 0.015 | 2.2 |

（2）孔隙度的确定

根据区域地质资料，计该区域的土壤孔隙度取得平均值为0.455，有效孔隙度按0.22计。

（3）弥散度的确定

D. S. Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象（图6.2-5）。根据室内弥散试验以及我们在野外弥散试验的试验结果，并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比。

对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取20m，横向弥散度取2m。

图6.2-6 不同岩性的纵向弥散度与研究区域尺度的关系

表6.2-16 含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U＝K×I／n；DL＝aL×Um；DT＝aT×Um

其中：U—地下水实际流速，m/d；K—渗透系数，m/d；I—水力坡度；n—孔隙度；m—指数；DL—纵向弥散系数，m2/d；DT—横向弥散系数，m2/d；aL—纵向弥散度；aT—横向弥散度。

计算参数结果见表6.2-17。

表6.2-17  计算参数一览表

| 参数 含水层 | 水流速度U（m/d） | 纵向弥散系数 （㎡/d） | 污染源强C0（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODMn |
| 含水层 | 1.6×10-4 | 1.7×10-3 | 250 |

#### 6.2.3.7预测结果

（1）正常情况下，厂区地下水污染物运移范围计算分别见表6.2-18

表6.2-18  高锰酸盐污染物运移范围预测结果表

| 时间 | 距离（m） | 8 | 26 | 51 | 73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 6.090×10-41 |  |  |  |
|  | 污染指数 | 2.03×10-41 |  |  |  |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 1.176×10-4 | 2.242×10-43 |  |  |
|  | 污染指数 | 3.921×10-5 | 7.473×10-44 |  |  |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 5.657×10-2 | 2.581×10-12 | 1.401×10-45 |  |
|  | 污染指数 | 1.886×10-2 | 8.603×10-13 | 4.67×10-46 |  |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 0.1432 | 1.478×10-6 | 6.902×10-23 | 4.204×10-45 |
|  | 污染指数 | 4.775×10-2 | 4.927×10-7 | 2.301×10-24 | 1.401×10-45 |

注：污染指数标准参照《地下水环境质量标准》（GB/T4848-2017）中Ш 类水标准。

（2）非正常工况下，当污水处理池出现局部防渗失效，废水以点源从失效位置泄漏进入地下水。非正常状况污染物运移范围计算分别见表6.2-18~6.2-19。

表6.2-19  高锰酸盐污染物运移范围预测结果表（10倍）

| 时间 | 距离（m） | 8 | 27 | 51 | 73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 6.090×10-40 | - | - | - |
|  | 污染指数 | 2.03×10-40 | - | - | - |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 1.176×10-3 | 1.401×10-45 | - | - |
|  | 污染指数 | 3.92×10-4 | 4.67×10-46 | - | - |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 0.5657 | 3.198×10-12 | 1.682×10-44 | - |
|  | 污染指数 | 0.1886 | 1.066×10-12 | 5.601×10-45 | - |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 1.432 | 5.325×10-6 | 6.902×10-22 | 2.803×10-45 |
|  | 污染指数 | 0.4773 | 1.775×10-6 | 2.301×10-22 | 9.343×10-46 |

注：污染指数标准参照《地下水环境质量标准》（GB/T4848-2017）中Ш 类水标准。

表6.2-20  高锰酸盐污染物运移范围预测结果表（100倍）

| 时间 | 距离（m） | 8 | 27 | 52 | 74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 6.090×10-39 | - | - | - |
|  | 污染指数 | 2.03×10-39 | - | - | - |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 1.176×10-2 | 9.809×10-45 | - | - |
|  | 污染指数 | 3.92×10-3 | 3.27×10-45 | - | - |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 4.318 | 3.198×10-11 | 2.803×10-45 | - |
|  | 污染指数 | 1.44 | 1.066×10-11 | 9.343×10-46 | - |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 10.87 | 5.325×10-5 | 9.083×10-22 | 1.401×10-45 |
|  | 污染指数 | 3.645 | 1.775×10-5 | 3.028×10-22 | 4.68×10-46 |

注：污染指数标准参照《地下水环境质量标准》（GB/T4848-2017）中Ш 类水标准。

本项目综合废水处理系统距离厂界约10m。

- 从上表中可以看出，正常工况下，项目厂界地下水环境质量不会超标。

②从上表中可以看出，非正常工况下，按照正常工况下污染源强的100倍预测，项目地下水中高锰酸盐迁移10年浓度为4.318mg/L，不满足《地下水环境质量标准》（GB/T4848-2017）中Ш 类水标准。

③对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。区内第I、第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

#### 6.2.3.8评价结论

项目主要地下水污染源正常工况下，厂界地下水环境质量不会超标。项目所在地附近居民生活用水已由自来水管网供给，污染物扩散不会对其产生明显影响。因此，本项目地下水对区域地下水影响范围较小，不会对敏感目标造成影响。

项目主要地下水污染源非正常工况下，若本项目渗滤液在无防渗条件下渗，厂区对周围地下水会产生一定的影响。

在建设项目采取相应的地下水污染防护措施后，能够阻止厂界内小范围超标区域的污染，可满足《地下水环境质量标准》（GB/T4848-2017）相关标准要求。

#### 6.2.3.9地下水跟踪监测计划

项目建成后，厂内应定期进行地下水环境根据监测，可委托当地有监测能力的环境监测部门进行监测。环境质量监测具体见表6.2-21。

表6.2-21  本项目地下水跟踪监测计划一览表

| 类别 | 监测位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 厂区内 | 1 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮 | 每年度监测一次 |

#### 6.2.3.10地下水污染预防措施

本项目在储运、废气处理和设备维修过程中涉及到有毒有害物质，这些污染物的滴、漏、跑、冒有可能污染地下水及土壤。因此，本项目建设过程中必须考虑地下水和土壤的保护问题，对生产车间、污水处理设施等场地必须采取防渗措施，建设防渗地坪。防渗地坪主要是三层，从下面起第一层为土石混合料，第二层为二灰土结石，第三层也就是最上面为混凝土。采取以上措施能有效防止污染物下渗污染地下水和土壤。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

### 6.2.4声环境质量影响评价

#### 6.2.4.1噪声源情况

建设项目主要噪声源位于车间内，主要高噪设备有：粉碎机、注塑机、造粒机、风机等，源强为70-85dB（A）。项目噪声产生、排放情况及治理措施等详见表4.4-29。

#### 6.2.4.2声环境影响预测

（1）预测模式

根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。

①室外点声源在预测点的倍频带声压级

a.某个点源在预测点的倍频带声压级

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

Aoct bar=

Aoct atm=α（r-r0）/100；

Aexc=5lg（r-r0）；

b.如果已知声源的倍频带声功率级Lwcot，且声源可看作是位于地面上的，则：

Lcot=Lwcot-20lgr0-8

c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA：

式中ΔLi为A计权网络修正值。

d.各声源在预测点产生的声级的合成

②室内点声源的预测

a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；

R为房间常数；

Q为方向性因子。

b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

c.室外靠近围护结构处的总的声压级：

Loct,1（T）=L0ct,1（T）-（Tloct+6）

d.室外声压级换算成等效的室外声源：

Lwoct=Loct,2（T）+10lgS

式中：S为透声面积。

e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（2）评价标准

本项目位于《声环境质量标准》（GB3096—2008）规定的3类区，执行3类标准，因此建设项目噪声排放标准按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间应达到65dB（A）、夜间应达到55dB（A）的标准限制。

（3）预测结果

为充分估算声源对周围环境的影响，考虑建设项目对声环境的影响，预测结果见表6.2-22。

表6.2-22  声环境影响预测结果 dB（A）

| 测点位置 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
|  | 背景值* | 新增值 | 预测值 | 评价 结果 | 背景值* | 新增值 | 预测值 | 评价 结果 |
| N1 | 56.8 | 41.3 | 59.1 | 达标 | 46.3 | 46.3 | 49.1 | 达标 |
| N2 | 54.7 | 37.7 | 56.6 | 达标 | 44.4 | 44.4 | 47.9 | 达标 |
| N3 | 53.5 | 38.2 | 58.4 | 达标 | 43.1 | 43.1 | 47.1 | 达标 |
| N4 | 55.8 | 41.4 | 58.3 | 达标 | 45.3 | 45.3 | 48.3 | 达标 |

*注：背景值取每个监测点的监测最大值。

（3）评价结果

从表6.2-22可知，建设项目厂界各预测点的昼间、夜间噪声预测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准的要求。

### 6.2.5固体废物环境影响分析

本项目固体废物产生情况见表4.4-7。固体废弃物包括一般工业固废、危险固废及生活垃圾。建设项目固体废物的利用处置方案汇总见表6.2-23。

表6.2-23  建设项目固体废物的利用处置方案汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集粉尘 | 一般工业固体废物 | 废气处理 | 固态 | 粉尘 | 国家危险固废名录（2016） | - | - | - | 2.71 | 回用于生产 |
| 2 | 废包装材料 | 一般工业固体废物 | 上料 | 固态 | 塑料等 |  | - | - | - | 2 | 环卫清运 |
| 3 | 沉淀池污泥 | 一般工业固体废物 | 废水处理 | 半固态 | SS |  | - | - | - | 0.5 |  |
| 4 | 废机油 | 危险废物 | 机械维修 | 液态 | 废机油 |  | T，I | HW08 | 900-214-08 | 1 | 委托有资质单位处置 |
| 5 | 废过滤材料 | 危险废物 | 废气处理 | 固态 | 废过滤材料 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 7.7 |  |
| 6 | 生活垃圾 | - | 固态 | 固态 | 生活垃圾 |  | - | - | - | 39 | 环卫清运 |
| 7 | 化粪池污泥 | - | 半固态 | 半固态 | 有机质、总磷、总氮等 |  | - | - | - | 6.24 |  |

由上表可知，本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响，固废管理过程可能造成的环境影响如下：

（1）固体废物的分类收集、贮存，危险废物与一般工业固体废物生活垃圾的混放对环境的影响

本项目危险废物中含有毒物质，若与一般工业固体废物或生活垃圾混放，会对其造成污染；若误将危险固废当作一般工业固体废物或生活垃圾进行处理，会对大气环境、水环境阻及土壤造成污染；此外，危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾的混放会加大发生火灾事故的风险，从而造成对大气环境、水环境以及及土壤的污染。

（2）包装、运输过程中散落、泄漏的环境影响

本项目危险废物在厂内包装、运输过程中发生散落、泄露时，若接触土壤或进入水体，则会对泄露处的水环境和土壤造成污染；本项目危险固废中含有大量有毒、易燃性物质，散落、泄露事故发生后，若未及时处置或在种种外力作用下发生火灾，会造成次生、伴生的环境污染。

危险固废的暂存方案：建设单位收集危险固废后，放置在厂内的危废暂存库（位于综合楼1楼）。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

危废厂内运输过程的环境影响分析：废过滤材料采用袋装，废润滑油暂存在塑料桶中。运输过程中，考虑到实际情况：①废过滤材料袋子整个掉落，但袋子未破损，司机发现后，及时返回将袋子放回车上，由于袋子未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；胶桶整个掉落，但胶桶未破损，司机发现后，及时返回将胶桶放回车上，由于胶桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②袋子整个掉落，但由于重力作用，掉落在地上，导致破损，废过滤材料散落一地。由于废过滤材料颗粒较大，掉落在地上，基本不产生粉尘，司机发现后，及时采用清扫等措施，将废过滤材料收集后包装，对周边环境影响较小；③塑料桶破损，导致废润滑油泄漏。由于运输过程中，设置有围挡，致使泄漏出的废润滑油散落在车上，不会向周边环境飞散；或者胶桶整个掉落，但胶桶由于重力作用，掉落在地上，导致胶桶破损或盖子打开，如废活性炭类危废散落一地，基本不产生粉尘和泄露，司机发现后，及时采用清扫等措施，将废活性炭收集后包装，对周边环境影响较小。④运输车发生交通事故，但包装桶未破损，没有废润滑油泄漏出来，对周边环境基本无影响；⑤运输车发生交通事故，包装桶受力破损，及时发现后，通过加装堵漏或者倒罐，防止润滑油泄漏，对周边环境影响较小。

（3）堆放、贮存场所的环境影响

本项目危险废物呈固态、半固态以及液态，其中含有有毒物质。若是堆放、贮存场所未按照要求严格做到防火、防雨、防扬散、防渗漏或堆场内的危险固废未得到及时清运，可能会造成泄露、火灾等环境事故，从而造成对大气环境、水环境以及土壤的污染。

（4）综合利用、处理、处置的环境影响

本项目危险废物均委托有资质单位处置。各种危险废物若未做好分类收集、有效处理，可能会对大气、土壤和水环境造成二次污染。

（5）危废堆场设置要求

危险废物应尽快送往委托资质单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，满足防雨、防渗、防漏和防嗮要求。

②贮存区内禁止混放不相容危险废物。

③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。

④贮存区符合消防要求。

⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。

⑥基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

⑦存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。

因此，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。但必须指出的是，固体废物综合利用、处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。

（6）危废堆场选址可行性分析

本项目在综合楼1楼北侧设置10m2的危废堆场。危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置，应做到防漏、防渗。

厂区危废堆场设计选址可行性分析：

（1）沭阳经济技术开发区地质结构稳定，地震频度低，强度弱，地震烈度在6度以下；

（2）根据沭阳县水务局2016年地下水水位监测数据，项目所在地地下水埋深在4~25m，低于危废贮存设施底部；

（3）本地区不属于易遭受严重自然灾害影响的地区；

（4）本区域全年主导风向为东南风，居民区位于其下风向；

（5）采取了防渗措施，已建设防渗地坪，防渗层为1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）。

因此，项目危废堆场选址合理。

综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。但必须指出的是，固体废物综合利用、处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。

6.2.6土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）的规定可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。因此，仅定性分析本项目对土壤的环境影响。根据本项目的特性分析，本项目可能对土壤造成污染的途径主要有：沉淀池、固废堆场地等污水下渗对土壤造成的污染。

本项目表层填土相对松散，渗透系数较大，填土层下面为黏土或淤泥，渗透系数很小，本项目场地内粉质黏土垂直渗透系数为2.5*10-6~3.0*10-6，污染物渗透主要影响到表面填土层（层厚0.4~1.0m），下面的黏土层和淤泥层起到隔水层的作用，能有效防止废液下渗而对周边底部及周边土壤的影响。

（2）现状土壤环境质量监测结果表明：本项目各监测点土壤监测指标均不超标，低于GB36600-2018第二类建设用地筛选值，项目区域土壤现状环境质量良好。

（3）本项目在事故状态下废水通过地面漫流的形式渗入周边土壤，可能会造成土壤环境影响。

（4）项目采取的土壤、地下水防治措施

根据地下水污染防治措施，以上重点污染防治区均按相应标准设计、施工并做好防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。

此外，建设单位在项目运行期还应充分重视其自身环保行为，讲从源头控制、防控和跟踪监测方面进一步加强对土壤环境的保护措施。

源头控制:在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄露和污染土壤环境的隐患。

过程防控:厂区内生产车间、危化品仓库、危险废物临时堆场、废水处理设施和厂区内各类污水管线等通过分区防渗和严格管理，地面防渗措施满足《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规定的防渗要求。

跟踪监测:企业应定期进行各生产车间、沉淀池和化粪池、危废暂存间等区域的上下游动态监测，保证项目建设不对土壤和地下水造成污染。废水管线均明管敷设，此外，企业还加强了对防渗地坪的维护，保证防渗效果。

综上，本项目厂区各监测点土壤监测指标均不超标，低于GB36600-2018第二类建设用地筛选值。本项目设置有完善的废水收集系统，新建废水管网采用明管铺设形式，生产车间、危化品仓库、危险废物临时堆场、废水处理设施和厂区内各类污水管线，均采取有效的防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。本项目在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可接受。

## 6.3环境风险评价

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据2.4章节评价等级判定内容，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。

### 6.3.1大气风险预测评价

- 事故源项分析

本项目建成后，当废气处理设施失效时，处理效率按0计，有可能导致污染物浓度瞬间增加，甚至超标排放，从而对周边环境产生较大的影响。

（2）风险防范措施

为防止发生装置故障等原因引起的次生环境污染，企业应采取以下风险防范措施：

①在车间内安装了排气扇装置起到通风的作用；

②定时检查各种生产设施和废水处理设施能否正常使用。

本项目建成后，一旦出现事故情况应立即全厂停工进行检修，待处理设施能正常运行时方允许开工。综上所述，本项目大气环境风险较小。

### 6.3.2地表水风险预测评价

#### 6.3.2.1废水事故排放的风险评价

本项目建成后，若污水处理设施发生故障，本项目综合废水未经处理直接排入污水处理厂，将会对污水处理厂造成一定的影响。

以本项目废水产生总量6m3/d计，设置合理容量的废水事故池，将事故发生或产生事故后对污水处理厂的影响降至最低。

事故池的容量：事故应急池有效容积应按《水体环境风险防控要点》(试行)中公式计算：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

V1---收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）；

V2---发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3 ---发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4 ---发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3;

V5 ---发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q---降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa---年平均降雨量，mm，根据沭阳县多年气象资料取1082.7；

n---年平均降雨日数，根据沭阳市多年气象资料取110。

F---必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha，取2.9。

V1、V3、V4取0。

V2根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第八章第二节建筑物的室外消火栓用水量不应小于30L/s、以一次事故消防灭火所需时间为1.5h计算，发生事故时产生消防废水量为108m3。

V5 =10qF=10*9.84*2.9=285.4m3；

V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5＝108+0+285.4≈393.4m3。

综上所述，本项目应设置事故池容积为393.4m3。因此本项目厂区设置400m3的事故池，满足风险应急要求。

#### 6.3.2.2地表水风险预测评价

本项目建成后，一旦出现事故情况应立即全厂停工进行检修，待污水处理设施能正常运行时方允许开工。将暂存在事故废水贮水池中的废水限流送入沉淀池，达相关标准后方可排放。

同时在采取措施后，设置400m3的事故池，将事故发生或产生事故后对污水处理厂的影响降至最低。本项目事故废水不会进入到厂外环境，因此事故发生时不会对周围水环境产生影响。综上所述，本项目地表水环境风险较小。

### 6.3.3地下水风险预测

主要考虑沉淀池出现裂缝，在出现事故10天后发现并采取控制措施停止泄露，预测其对地下水的影响。非正常工况下，主要的考虑因素是污水处理区的渗漏对地下水可能造成的影响。非正常状况按照正常工况下污染源强的10倍，100倍分别预测因此泄漏量按2400L/d，24000L/d计。非正常工况，泄漏按照此状况发生10天后被发现，采取控制措施停止泄露。

详见章节6.2.3地下水环境影响预测。

### 6.3.4环境风险分析结论

综合以上分析，本项目的风险评价结论如下：

1、根据对本项目生产、运输、贮存及污染治理等过程涉及的化学物质的分析，判定本项目不构成重大危险源，结合导则判定本项目环境风险评价为最低等级二级，评价范围为以项目为中心半径3km圆形区域。

2、根据对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定本项目的主要风险类别为废水及废气处理设施运行故障、等，并分别预测了这几种风险情况的后果，同时通过加强项目风险防范措施，泄漏发生概率很小，环境风险属于可接受范围。

3、为防范事故和减少危害，建设项目从总图布置、化学品储运、工艺技术设计、消防等方面提出防范措施。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取了措施予以防范，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。通过采取以上提及的环境风险防范措施，本项目在建成后将能有效的防止泄漏、火灾等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。综上所述，本项目完工后，在确保环境风险防范措施落实的条件下，风险水平可接受。

# 7 环境保护措施及其可行性论证

## 7.1施工期污染治理措施

建设项目购买现有厂房，在园区内进行设备的安装和调试污，施工期较为简单，本次环评不进行分析评价。

## 7.2废气污染防治措施及评述

### 7.2.1 有组织废气污染防治措施评述

本项目有组织废气主要有颗粒物和有机废气。

1、颗粒物处理装置可行性分析

①布袋除尘器

袋式除尘工作原理：含尘气体由下部敞开式法兰进入过滤室较粗颗粒直接落入含尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于袋表，净气经袋口到净气室由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加，程控开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，赋予袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰仓粉尘由卸灰阀排出。含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内实现清灰。当控制信号停止后电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。袋式除尘装置构造图见下图7.2-5。

图7.2-5  袋式除尘器构造图

袋式除尘是一种干式除尘装置，适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。袋式除尘具有以下优点：

①除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率可达99%；

②使用灵活，处理风量范围大；

③结构比较简单，运行比较稳定，对比电除尘器初投资少，维护方便。

袋式除尘器对于含尘气体有着优良的处理效果，在机械加工行业应用较为广泛，对比一般的橡胶、轮胎工艺使用效果，除尘效率可达到99%以上，因此本项目使用袋式除尘装置，在技术上是可行的。本项目机加工车间内除尘效率取90%。

②干式过滤箱

通过设置不同性能的过滤器，除去废气中的粉尘，也即通过滤料将粉尘捕集截留下来，以保证送入风量的洁净度要求。它所用的滤料为较细直径的纤维，既能使气流顺利通过，也能有效地捕集尘埃粒子。每级过滤器上装置压降测量计，以便提醒操作人员更换过滤器。

1、初效过滤器（G4）

一级过滤器采用的是初效过滤器，主要用于过滤 5μm 以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。本项目采用为纯白棉折叠式制作，对于 5μm 以上颗粒的去除效率可以达到 95%以上。

2、中效过滤器（F7）

袋式中效过滤器以其独特的袋式结构，确保气流均衡地充满整个袋子。独特的热熔技术可以防止袋子之间过于挤压或出现渗漏，这样降低了阻力并使容尘量达到最大。起加固作用的“袋子支撑格栅”可以防止过滤器在极差的工作环境下收缩或弯曲变形。对≥1.0μm 颗粒的过滤效率在 65%。

2、有机废气处理装置的可行性分析

目前，有机废气污染物废气治理技术，常用或已有实际应用的处理方法有：燃烧法、催化燃烧法、吸附法、冷凝法，各有机废气处理方法优缺点归纳比较见表7.2-1。

表7.2-1 常用有机废气处理方法比较

| 废气处理方案 | 燃烧法RTO | 催化燃烧RCO | 吸附法 | 吸收法 | 冷凝法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原理 | 利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将混合气体加热到一定温度（700-800℃），使可燃气体燃烧。该法工艺简单、设备投资少，但能耗大、运行成本高 | 在氧化催化剂的作用下，将碳氢化合物氧化成二氧化碳和水，温度范围在200~300℃。该法能耗低、净化率高、无二次污染、工艺简单操作方便。 | 用适当的吸附剂对废气中有机组分进行物理吸附，温度范围为常温 | 适当的吸附剂对废气中有机组分进行物理吸收，温度范围常温 | 采用低温，使有有机组分冷却至露点一下，液化回收。通常作为高浓度废气的预处理措施。 |
| 适用范围 | 中、高浓度废气净化 | 适用各种废气净化 | 低浓度废气净化 | 颗粒物、溶于水的污染物 | 高浓度废气 |
| 操作温度 | 700-800℃ | 300℃ | ＜60℃ | 常温或低低温 | 常温或低低温 |
| 优点 | 简单易行 | 应用广泛，净化彻底 | 脱除效率高，能耗低 | 技术成熟，适应性强 | 投资运行费用低 |
| 缺点 | 废气中含卤素、氮元素、硫元素，燃烧极易产生二次污染物，成本高 | 投资和运行成本高 | 吸附剂需再生，流程复杂 | 吸附容量有限 | 效率低，设备庞大 |

①催化燃烧装置可行性分析

本项目有机废气选择催化燃烧处理工艺。催化燃烧技术根据废气预热方式及富集方式可分为三种流程：（1）预热式：进入反应器前需在预热室加热升温，燃烧净化后气体在热交换器内与未处理废气进行热交换，以回收部分热量，该工艺采用煤气或电加热升温至催化反应所需起燃温度；（2）自身热平衡式：有机废气排出温度高于起燃温度且有机物含量较高，热交换器回收部分净化气体产生热量，正常操作下能够维持热平衡，无需补充热量，只需在催化燃烧反应器中设置电加热器供起燃时使用；（3）吸附-催化燃烧：当废气量大、浓度低、温度低，可采用吸附手段将有机废气吸附于吸附剂上进行浓缩，通过热空气吹扫，使有机废气脱附成高浓度有机废气，再催化燃烧，不需补充热源。

本项目综合考虑选择吸附-催化燃烧技术，用于处理本项目产生有机废气，本项目将固定床的吸附净化与催化燃烧相结合，集吸附浓缩、脱附再生和催化燃烧于一体，该技术治理、节能效果好，无二次污染，可实现全过程的自动控制。

图7.2-1  吸附-催化燃烧技术图

根据资料《活性炭纤维吸附-催化燃烧法处理大风量低浓度VOCs废气》（[工业技术]2009.NO18）净化效率达97%以上，《利用吸附-催化燃烧法处理喷漆产生的有机气体》（[广州化工]2009年第37卷第1期）吸附时进气浓度150mg/m3时实际去除率可达98%以上，进气浓度900-1500mg/m3时实际去除率可达98%以上。

德州奥深节能环保技术有限公司设计的东莞澳中涂布废气处理装置R-RCO，选用催化剂型号为中科院过程所合作的耐高温氧化型催化剂，稀土材料制备，净化效率高达98%以上，催化剂使用寿命长，且可以再生，气流通畅，阻力小。系统可以按照RCO运行也可以按照RCO运行，避免氧化积碳造成催化剂中毒现象，也可超低成本再生。

开普洛克（苏州）材料科技有限公司15000m3/h蓄热式有机废气催化净化工程。废气为乙酸丁酯、二甲苯、丙酮、丁酮的混合物，乙酸乙酯占比90%，少量二甲苯，其它为丙酮和丁酮，混合气体挥发量＜2.5kg/min。废气中乙酸乙酯浓度＜2000mg/m3，二甲苯浓度＜600mg/m3。经处理后乙酸乙酯浓度5.28mg/m3，VOCs浓度＜5mg/m3，治理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。主要工艺运行和控制参数：催化剂空速15000h-1，实际运行空速12500h-1，在不高于235℃条件下乙酸乙酯转化率达到99%，设备运行温度≥280℃。

故本项目采用吸附-催化燃烧技术处理有机废气的处置方案可行。

②工业油烟净化器装置可行性分析

7.2-2  油烟净化器工作原理示意图

工作原理：油烟净化器为二级式静电吸附型，用来去除细微粒径的碳氢化合物和其它空气中的杂粒。二级式是指电离区与吸附区，每个电离区由一系列钨钢线组成，安装在一系列接地板中间，并通给高压直流电。大气中的微粒在通过电离器的强力静电场时，被电离并带有正或负电荷。每个吸附区由很多数量的平行板组成，通以高压直流电（极性与电离器一致，但电压减半）以形成电场，带电微粒被接地板吸引的同时也受到带电板的驱赶。正因如此，当气流中含有带电微粒时，可以被高效去除。

③活性炭吸附装置可行性分析

活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。

活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相重的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。这个吸附过程是在固相一气相间界面发生的物理过程。空气净化就是利用活性碳对空气中有毒气体具有高强吸附能力的原理（1克空气净化专用活性碳的微孔展开面积可达近 300-1000 平方米，活性炭的吸附容量为自身重量30%的化学有机气体和异味，但实际运行时,为确保有机废气经过活性碳层后达标排放，二级活性炭的吸附容量取 15%）通过强迫废气经过净化器内部活性碳滤层，对废气和异味进行有效的吸附，从而达到净化废气的目的。

图7-2-3  活性炭吸附装置吸附原理图

### 7.2.2 无组织废气污染防治措施评述

车间未收集的废气通过无组织形式排放。对于车间产生的工艺废气尽可能通过加强车间密闭管理来减少无组织逸散，来减缓无组织废气排放对周边环境的影响。

因此，通过合理布局，加强生产过程管理，尽量确保设备密封性能，加强车间密闭管理，减少无组织排放；加强对操作工的培训和管理，减少人为造成的无组织废气排放。

本项目废气“三同时”一览表见表7.2-2。

表7.2-2  本项目废气“三同时”一览表

| 类别 | 产生工序 | 治理措施 | 排气筒设置 | 处理效果 | 投资(万元) | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 注塑 | 干式过滤器+静电除油+二级活性炭 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 标准 | 25 | 与建设项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行 |
|  | 粉碎 | 集气罩+布袋除尘器 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |  |  |
|  | 注塑 | 干式过滤器+静电除油+二级活性炭 | 2#排气筒 | 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 标准 | 23 |  |
|  | 造粒 | 集气罩+除油+除水雾+碳纤维吸附+RCO |  |  | 50 |  |
|  | 造粒 | 集气罩+除油+除水雾+碳纤维吸附+RCO | 3#排气筒 |  |  |  |
| 无组织废气 | 粉碎 | 加强车间密闭管理 | / | 达标排放 | 2 |  |
|  | 造粒、注塑 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |

## 7.3废水污染防治措施及评述

### 7.3.1 预处理达标可行性

1、生产废水处理

本项目生产废水水质较为简单，主要污染物为COD、SS，装在密闭的塑料桶内，运输到东厂区污水处理站处理，在东厂区污水处理站处理后，即可达到沭阳南方水务有限公司接管标准。

沉淀池原理及特点：

根据浅池原理，在沉淀池有效容积一定的条件下。沉淀池面积越大，沉淀池的沉淀效率就越高，与沉淀时间没有关系；沉淀池越浅，沉淀时间就越短。常用的沉淀池为斜管填料式沉淀池。斜管填料式沉淀池的沉淀区是由一系列平行的斜板或斜管把水流分隔成薄层，体现了浅池。

2、生活污水处理

厂区化粪池处理情况如下：

本项目生活污水经化粪池处理，设计处理能力为8m3/d。化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是： 经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层的固化物（粪便渣等）进一步水解， 最后作为污泥被清掏。生活污水 B/C 值比较高，可生化性好。采用化粪池对生活污水进行过滤沉淀，在正常运行状态下可以满足沭阳南方水务有限公司接管标准。处理效率见表7.3-1。

表7.3-1  本项目生活污水处理效率一览表  单位mg/L

| 污染物 | COD | SS | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前浓度 | 350 | 250 | 20 | 4 | 50 |
| 处理效率（%） | 42.86 | 60 | 20 | 0 | 40 |
| 处理后浓度 | 200 | 100 | 16 | 4 | 30 |

### 7.3.2 废水接管可行性

1、污水处理厂废水处理工艺

沭阳南方水务有限公司位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，总面积100亩，总规模6万m3/d，一期规模3万m3/d，采用改良型A2/O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准，尾水排入沂南河。

沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及沭阳经济技术开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。

沭阳南方水务有限公司采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30~50%的进水和50~150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。

沭阳南方水务有限公司具体工艺见图7.3-1。

2、废水接管及污水处理厂尾水排放的可行性分析

沭阳南方水务有限公司接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，本项目废水经沉淀池预处理后，各污染物浓度能够满足接管标准，符合污水处理厂进水要求。建设项目排放的废水经沭阳南方水务有限公司处理后达标排入沂南河，对周围水环境影响较小。

综上，本项目废水接管至沭阳南方水务有限公司集中处理是可行的。

## 7.4 固体废物防治措施及评述

### 7.4.1 固废产生情况

本项目产生的固废有废水污泥、废机油、废包装材料、袋式除尘器收集粉尘、生活垃圾和化粪池污泥。

本项目危废“三同时”一览表见表7.4-1。

表7.4-1  本项目危废“三同时”一览表

| 类别 | 产生工序及装置 | 污染物名称 | 治理措施 | 处理效果 | 投资 (万元) | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废 | 机械维修 | 废机油 | 厂内建设危废仓库10m2，定期委托有资质单位处置 | 零排放 | 2 | 与主体工程同时建设、同时投产使用 |
|  | 废气处理 | 废过滤材料 |  |  |  |  |
| 总计 | 2 |  |

### 7.4.2 贮存场所（设施）污染防治措施

项目在综合楼1楼北侧设置了危废仓库，做到固废分类存放。生产过程产生的危废及时分类收集、汇总，桶装后在厂内暂存。

废机油采用200kg不锈钢桶装，共需5个桶，每个桶占地面积约0.8m2计，按双层暂存考虑，每180天转移处置一次，则一次最大所需暂存面积2m2。

废过滤材料采用1t不锈钢桶装，共需9个桶，每个桶占地面积1.2m2，按单层暂存考虑，每30天转移处置一次，则一次最大所需暂存面积1.2m2。

本项目危险废物临时贮存暂存场地须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计和建设：

（1）贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》规定设置警示标志；

（2）贮存设施具备防渗、防雨、防漏等防范措施；

（3）贮存设施配备了通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

（4）贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；

通过以上的分析，本项目固体废物的临时贮存和委托处置方案可行，可实现各类废物的零排放。

表7.4-2  本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力（t/a） | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 综合楼1楼北侧 | 10 | 不锈钢桶 | 8.7t/a | 180d |
| 2 |  | 废过滤材料 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 不锈钢桶 |  | 30d |

1、危险废物必须及时运送至有资质的单位处置，在厂内暂存不得超过1年，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求；

2、应当严格驾驶员和押运员等从业人员的专业素质考核，加强其自身的安全意识，尽量避免出现危险状况，而一旦发生危险时应该能够及时辨识，并采取有效措施，第一时间处理现场；

3、加强对车辆及罐体质量的检查监管，使其行业规范化，选择路面状况良好、交通标志齐全、非人口密集的快捷路径，以保证运输安全；

4、严格审查企业的运营资质，加大监管力度和频度，尤其是跨区域运输过程的监控；严格制定相关法规条例，并逐步加以完善与落实，同时加大对危规违法行为的处罚力度。

5、交接、运输途中注意事项

（1）装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。运送人员在接收危险废物时，应外观检查危废是否按规定进行包装、标识，不得打开包装袋取出危险废物。对包装破损、包装外表污染的危险废物，运送人员应当要求建设单位重新包装、标识。

（2）建设单位应按要求做好危险废物转移联单管理。

此外，危废的收集是否完善彻底、是否分类是危废处理处置的关键。根据危险废物的形态可分为：

- 固态，如废活性炭等；

- 半固态，如污泥等；

- 液态，如废机油等。

固态危废盛装容器可用桶装，也可用袋装收集；半固态或液态危废则必须使用防泄漏桶装。

### 7.4.4 固废处置方式可行性分析

1、废物处置方案

本项目产生的固废主要有不合格产品、污泥、废活性炭、废过滤材料、废机油、袋式除尘器粉尘、化粪池污泥和生活垃圾。

一般固废外卖或回收综合利用；危险废物委托有资质单位委托处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理，措施可行。固废处理率达到100%，不会造成二次污染。

厂区固废堆场、危废仓库占地面积分别为10m2、10m2，根据前文计算，项目设置的堆场面积可堆放本项目产生的固废。

2、废物处置可行性分析

企业承诺在投产前落实危废处置单位，并签订委托协议，确保危废合法、有效、安全处置。

### 7.4.5 危险废物管理要求

1、危险废物收集后必须用容器密封储存，分类存放，并在容器显著位置张贴危险废物的标识。

2、危险废物暂存场所必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，必须设置防渗、防漏、防雨、防火等措施。

3、危险废物必须及时运送至有资质的单位处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求。

4、危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及江苏省对危险废物转运的相关规定。

## 7.5 噪声治理措施

建设项目主要高噪声源是冲压工段的机械加工设备、空压机、风机、污水处理站各类泵。为确保建设项目建成运营后厂界噪声稳定达标，采取以下噪声污染防治措施：

（1）控制设备噪声

①生产设备

设备选型时尽量选用低噪声设备，将噪声较高的设备安装在车间中部，并安装减振底座，通过车间的隔声和安装减振底座等措施后，可降低噪声源强。

②风机

风机设置在废气处理装置旁引风，安装在室内。采用密闭隔声墙等隔声措施、安装减振底座，采用以上降噪措施，以降低噪声源强，消声量不低于25dB(A)。

③各类泵

泵安装于地下泵房，通过泵房的隔声和安装减振底座等措施后，可降低噪声源强，消声量不低于15dB(A)。

（2）合理布局

在厂区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将高噪声设备放置在厂区中间、集中管理、远离办公生活区，并加强厂区绿化，同时企业应考虑在厂界种植高大树木，利用树木等吸声作用降低对外环境的影响。充分利用距离衰减和树木的吸声作用降噪，减小对外环境的影响（园区内现有绿化布设合理）。

通过采取上述治理措施后，可确保厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。噪声治理措施容易实施，所需费用较少，在经济上是可行的，其防治措施可行。

## 7.6土壤和地下水环境保护措施

项目投产后，如企业管理不当或防止措施未到位的情况下，项目所产生的废水和固废会通过不同途径进入到地下水和土壤中，从而污染到地下水和土壤环境。

1、防治措施

从地下水现状监测与评价结果看，项目所在区域地下水水质较好，能满足相应的水质要求。虽然地下水水质较好，但本项目仍需要加强地下水保护，采取相应的污染防治措施。

（1）排水管道的管材选择关系到投资的安全性及今后维修工作量的大小。管材性能必须可靠，有足够的强度和刚度，有较好的耐腐能力，使用年限较长，便于维修。

（2）对全厂及各装置设施采取严格的防渗措施。防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。本项目厂区应划分为非污染区和污染区，污染区分为重点污染区、一般污染区、简单防渗区。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。建设项目防渗分区划分及防渗等级见表7.6-1，本项目设计采取的各项防渗措施具体见表7.6-2，厂区分区防渗图见图7.6-1。

表7.6-1  本项目污染区划分及防渗等级一览表

| 分区 | 厂内分区 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- |
| 非污染区 | 办公区等 | 不需设置防渗等级 |
| 污染区 | 重点防渗区 | 污水处理站、应急事故池、危废仓库、污水管道或沟槽等 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 一般防渗区 | 仓库、一般固废暂存区等 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 简单防渗区 | 综合楼 | 一般地面硬化 |

表7.6-2  本项目设计采取的防渗处理措施一览表

| 序号 | 主要环节 | 防渗处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水收集池 | ①池体采用高标号的防水混凝土，并按照水压计算，严格按照建筑防渗设计规范，采用足够厚度的钢筋混凝土结构；对池体内壁作严格的防渗处理；②采用防水混凝土并结合防水砂浆构建建筑主体，施小缝采用外贴式止水带和外涂防水涂料结合使用，作好防渗措施。 |
| 2 | 管线 | ①对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品；②在工艺条件允许的情况下，管道置于在地上或架空，如出现渗漏问题及时解决；③对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专门防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池。 |
| 3 | 危废仓库、污水处理站、应急事故池、危化品仓库、等 | ①对各环节要进行特殊防渗处理。借鉴国家《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）中的防渗设计要求，进行天然基础层、复合衬层或双人工衬层设计建设，采取高标准的防渗处理措施。 ②污水处理系统各池体采用高标号的防水混凝土，并按照水压计算，严格按照建筑防渗设计规范，采用足够厚度的钢筋混凝土结构；对池体内壁作严格的防渗处理；严格按照施工规范施工，保证施工质量，保证无废水渗漏。 |

2、地下水污染监控措施

建立项目区的地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

根据HJ610-2016，本项目地下水评级等级为三级，应至少在建设项目场地下游布设1个地下水跟踪监测点开展监测工作，每年监测一次。监测层位：潜水含水层；采样深度：水位以下1.0m之内；监测因子：镍、铁、铜、锌、钛、铬、三价铬等。

3、应急处置措施

（1）当发生异常情况，需要马上采取紧急措施。

（2）当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。

（3）组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。

（4）对事故现场进行调查，监测，处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散，扩大，并制定防止类似事件发生的措施。

（5）如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。

## 7.7 环境风险防范措施

### 7.7.1 组建环保管理机构

企业应在项目建设完成前，组建安全环保管理机构，明确责任人员，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。

### 7.7.2 选址、总图布置和建筑安全防范措施

1、选址、总图布置

在厂区总平面布置方面，将会严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止发生火灾时相互影响；严格按有关规定对厂区进行区域划分；按《安全标志》规定设置有关的安全标志。

2、建筑安全防范

主要生产设备均布置在车间厂房内，对人身可能造成危险的运转设备配备安全罩。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，各建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。工作人员配备必要的个人防护用品。

### 7.7.3物料管理、储存、使用、运输中的防范措施

本项目使用的物料主要为ABS颗粒料和ABS破碎片料，属于易燃品。

1、储存和使用

建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；原辅材储存区附近应配置充足合格的防护器材、消防器材；厂区所有车间均应严禁明火。

2、采购和运输

采购时，应要求提供技术说明书及相关技术资料；定期检查运输车辆，防止出现意外；运输车辆应随车配备充足合格的应急防护器材。

### 7.7.4消防应急措施

1、消防及火灾报警系统

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）的要求。厂区消防用水与厂内生产、生活用水管网系统合并，在厂内按照规范要求配置消火栓及消防水炮。厂内不设消防站，由当地消防中队负责消防工作。

火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至当地消防中队。

2、消防废水事故池的设置

在发生火灾时，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水也会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。企业应配备一定容量的消防废水事故池，以接纳事故情况下排放的消防废水，保证事故情况下不向外环境排放污水。

### 7.7.5 工艺和设备、装置方面安全防范措施

所有设施必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志。

进入厂区人员应穿戴好个人安全防护用品。同时工作服要达到“三紧”，女职工的长发要束在安全帽内，以防意外事故的发生。生产时，必须为高温岗位提供相应的劳动防护用品，并建立职工健康档案，定期对职工进行体检。

### 7.7.6 自动控制设计安全防范措施

在车间内设置火灾报警及消防联动系统，以对厂内重点场所的火灾情况进行监控。在污水排放出厂前（输送泵提升前）设置在线监测仪，用于监测所排废水的流量、pH、COD、氨氮指标。

### 7.7.7 环保治理设施的风险防范措施

废气处理装置故障时，应立即组织技术人员检修，如果检修时间较长，则应暂停生产，待设备排除故障恢复正常运行时方可继续生产。

废水事故排放的风险防范正常运行过程中，在废水总排口设置监测点，每天监测pH、COD、总磷、总氮等指标，如发现异常，应立即通知公司相关人员；设置一座应急事故池，事故废水收集系统完善，能保证事故废水（包括消防废水）迅速、安全地收集到事故应急池贮存。

### 7.7.8 应急预案

建设单位应当在本项目验收之前按规范编制突发环境事件应急预案，报主管部门进行备案。应急预案应包含以下内容：

1、建立救援指挥决策系统

事故救援指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。

（1）组织体系

成立应急救援指挥部及应急救援小组，专人负责防护器材的配给和现场救援。各职能部门对危险品管理、事故急救，各负其责。

（2）通讯联络

应保证通讯信息畅通无阻。在制订的预案中应明确负责人及联络电话。对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护总站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。

通讯联络不仅在白天和正常工作日快速畅通，而且要做到深夜和节假日都能快速联络。

（3）安全管理

保卫部门负责做好厂区内日常消防安全管理工作。贯彻执行消防法规，制定公司消防管理及厂区车辆交通、消毒管理制度。做好对火源的控制。并负责消防安全教育。组织培训厂内消防人员。

2、应急措施

事故的应急计划是根据工程风险源风险分析，制定的防止事故发生和减少事故发生的损失的措施。因此制定本项目的事故应急措施是十分必要的。

（1）对火灾、爆炸等事故应急预案

由于其危险性、危害性，平时必须加强管理，消除各种隐患，同时也应建立一套事故发生应急救援行动计划，配备精良的灭火器材。为最大限度地保护周围人员和环境，建设单位必须做如下预案。

①事故发生后，立即采取措施，对明火点采用泡沫灭火剂或消防沙灭火，并把产生的流质引入事故池。并切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间，同时汇报环保部门进行应急监测。

②通知消防单位，立即切断火源，最大程度上避免火势蔓延到其它装置，减少对环境的冲击。

③应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。

④事故发生后应立即报告当地环境保护部门、自来水公司等市政部门，协同事故救援与监控，最大限度地减轻事故对环境的危害。

⑤建立专门的风险管理机构，负责企业的风险管理工作。

⑥建立一整套风险防范制度。包括风险预防制度（生产安全制度、财务安全制度）、风险控制制度（各种灾害事故应急预案）、风险转移制度（规定某些事项必须办理风险转移，包括保险转移和非保险转移）等。其中风险预防制度的作用是预防损失发生；风险控制制度的作用是发生事故后有一套办法可以把损失控制在最小范围内，防止事故蔓延扩大。

2、废水事故排放的风险

应急预案在发生预处理后废水达不到接管标准时，废水通过管网输送到园区污水处理厂，会影响污水处理厂设施的正常运行，主要体现在COD浓度较大，使处理后的尾水达不到排放标准的要求。因此需采取以下措施：

（1）污水处理设施在正常运行过程中，在废水总排口设置自动监测仪器，监测流量、pH、COD、总磷、总氮等指标，如发现异常，应立即通知公司相关人员；

（2）达不到接管标准时应及时关闭排放闸，将未达标的废水转入事故池；待污水处理设施恢复正常后，再将事故池中的废水进行处理，达标后接管至园区污水厂；

（3）如一个生产周期内无法解决时应停产整顿。同时进行废水水质监测，监测项目：pH、COD、总磷、总氮等，监测一天一次。

3、环境风险应急预案与开发区环境风险应急预案进行联动

目前开发区有完善的环境风险应急预案，主要包括了预案的指导思想、执行的组织指挥机构、组织机构的相关工作职责、应急预案的具体工作程序、事件的善后处理、应急预案执行的保障工作、加强突发性环境污染事故应对能力、建立环境纠纷信息档案、相关支持文件等。本项目环境风险应急预案应与开发区环境风险应急预案进行联动。

4、应急监测计划

针对工程的特点以及可能出现的风险，首先需要采取有针对性的预防措施，避免以上事故发生。各种预防措施必须建立责任制，落实到部门(单位)和个人。一旦发生环境污染事故，按应急预案采取措施，控制污染源，使污染程度和范围减至最小。在发生废水处理后尾水达不到排放标准时，废水应贮存在事故池中，待处理设施正常运行后，进行处理后排放。

在污水出水池设置废水监测点，监测废水水质，达不到排放标准时应及时停产、整改。监测因子为：pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮。

当发生火灾等事故时会向空气中释放大量有害物质，应进行大气环境应急监测，根据事故范围选择适当的监测因子，本项目选择SO2、TSP为监测因子。监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。

一般情况下SO2、TSP每小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

5、保障措施

为了能在事故发生后，迅速、准确、有效地进行处理，做好应急的各项准备工作，需对全厂职工进行经常性的应急常识教育，落实岗位责任制和各项规章制度。同时还应建立以下相应制度：

（1）值班制度：建立专职24小时值班制度，夜间由行政值班和生产调度负责，遇到问题及时处理。

（2）检查制度：每月由企业应急指挥领导小组结合生产安全工作，检查应急救援工作情况，发现问题及时整改。

（3）例会制度：每季度由事故应急指挥领导小组组织召开一次指挥组成员会议，检查上季度工作，并针对存在的问题，积极采取有效措施，加以改进。

（4）如果发生上述事故，建设单位应立即启动应急预案，报告当地环保部门，同时提出有针对性的处理措施。

## 7.8 排污口规范化设置

按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控（1997）122号〕要求对建设项目废水排放口、废气排气筒、以及固体废物贮存（处置）场所进行规范化整治。

（1）废水排放口规范化整治

项目建成后，在污水排口附近醒目处设置环保图形标志牌。生产废水排放口安装主要污染物（pH、COD、总磷、总氮）的在线监控设备，雨水排放口设pH在线监控设备。

（2）废气排放口规范化整治

各排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。无组织排放源应加装引风装置，并进行收集、处理，改为有组织排放。在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。

（3）固体废弃物暂存场所

产生的固体废弃物，应当设置贮存或堆放场所、堆放场地或贮存设施，必须有防扬撒、防流失、防渗漏等措施，贮存（堆放）处进出路口应设置标志牌。

按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表7.8-1。

表7.8-1  各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水接管口 | WS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 雨水排口 | WS-02 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 排气筒 | FQ-01.. | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | ZS-01... | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 固废暂堆场所 | GF-01 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。

# 8环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析即是针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境作出总体评价。环境影响经济损益分析的重点，是对项目的主要环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算（即费用）和经济效益、环境效益和社会效益（即效益）以及项目环境影响费用—效益总体分析评价。

## 8.1环境保护措施投资分析

### 8.1.1施工期环保投资分析

施工期的环境保护措施主要是水土流失的防治和建筑固废的处置两个方面，类比当地相当规模建设工程的施工环保投资，预计本项目在施工期的环保措施投资约为200万，主要包括污水收集处理措施、雨水排洪设施、建筑固废的运输处置等方面的费用。

### 8.1.2运营期环保投资分析

（1）环境保护设施建设费用

本项目的环保直接投资主要是废水、废气、噪声治理和固废处理处置等方面，此外还包括人员教育培训等费用。由前章分析可知，其环保直接投资估算约500万元，占项目总投资的8.33%。

（2）环境保护设施运转费用

项目营运期间的环保运转费用主要是废水、废气治理方面。根据目前同类工程措施的运行费用情况，本项目环保设施运转费用在120万元左右。

（3）环境补偿性损失

环境补偿性损失主要包括排污费、污染赔偿费、事故处理费和罚款等。

## 8.2环境影响损失

### 8.2.1资源损失

本项目的资源损失主要是土地资源、原材料、能源等方面的损耗。

### 8.2.2环境影响损失

（1）施工期环境影响损失

在采取严格的措施进行环境保护后，本项目施工期的环境影响损失不大。

（2）正常运营环境影响损失

本项目建设后营运期间的环境影响主要有以下几个方面：污水处理厂纳污水体水质、项目所在地的大气环境和声环境。从本评价的环境影响预测评价的结果可知，在各项治污措施正常运行的情况下，项目对区域各主要环境要素影响较小。

### 8.2.3环境效益分析

本项目将建设严格的污水处理设施，废水经有效处理达标后再接入区域污水处理厂，正常排放情况对纳污水体的影响比较小。

虽然本项目的建设对项目所在地的水、声和大气环境会产生一定程度的影响，但只要严格采取本报告提出的污染防治措施，可将项目建设带来的环境影响控制在区域环境量可接受的范围内。

## 8.3社会经济效益分析

### 8.3.1国民经济效益

根据本项目建设单位提供的相关资料，本项目的主要技术经济指标见表8.3-1。

表8.3-1  建设项目主要技术经济指标

| 序号 | 名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目总投资 | 6000 |
| 2 | 投产后年产值 | 2950 |
| 3 | 税后利润预测 | 1750 |

由表8.3-1可知，本项目计划总投资额为6000万元人民币，投产后年产值约2950万元人民币，预计税后利润1750万元人民币，投资回收期3.4年。从国民经济效益看，各项效益指标均满足要求，从经济角度出发，该项目的是可行的。

### 8.3.2社会效益

项目建成投产后，将给本地区的居民带来新的就业机会，对维护社会稳定、繁荣当地的经济有一定的贡献，有利于地区经济的持续发展。

另外，本项目采用的生产工艺、设备等均属国内先进工艺和生产设备，可为当地同类企业起到示范作用，对促进地区经济持续、健康的发展有重要的意义。 总之，本项目的建设具有良好的发展前景和社会经济效益。

## 8.4小结

本项目建成投产后，对项目所在地水、声和大气环境的负面影响较小，采取有效的防控措施后，完全可以控制在当地环境容量可以接受的范围内。社会经济效益显著，对促进地区经济持续、健康的发展有重要的意义。总之，从环境和社会经济方面来看，该项目具有良好的综合效益，其建设是可行的。

# 9环境管理和监测计划

## 9.1污染物排放清单

### 9.1.1项目的工程组成

浙江天能电池（江苏）有限公司在沭阳经济技术开发区建设新型动力电池塑壳生产项目，产品方案如下：

项目产品方案见表9.1-1。

表9.1-1  全厂产品方案

| 产品名称 | 设计产能（万套/a） | 原料种类 | 消耗量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新型动力电池塑壳 | 5820 | ABS破碎片料 | 30000 | 外购 |

### 9.1.2原辅材料组分要求

表9.1-2 原辅材料消耗量一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 消耗量（t/a） | 最大储存量（t） | 储存方式 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABS破碎片料 | - | 30000 | 300 | / | 国内、汽运 |

本项目排污口信息如下：

表9.1-3  污染物防治措施清单表

| 序号 | 名称 | 具体位置 | 数量 （个） | 排放因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水排放口 | 厂区南侧 | 1 | / | 厂区 |
| 2 | 污水接管口 | 厂区北侧 | 1 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮 |  |
| 3 | 废气排气筒 | 各车间 | 3 | 颗粒物、非甲烷总烃 |  |

本项目环境风险防范措施如下：

表9.1-4  环境风险防范措施清单表

| 序号 | 名称 | 具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事故次生伴生影响 | 应急事故池及阀门切换装置，并标识化，编制操作流程并培训、演练，确保事故废水、废液不出厂 |
| 2 | 消防 | 按消防、安全要求设置灭火器、黄沙箱等物资，定期维护，确保有效、便捷 |
| 3 | 应急指挥机构 | 建立应急事件指挥机构，做好人员变动的调整工作，联系方式畅通 |
| 4 | 编制 | 《突发环境事件应急预案》（含突发环境事件风险评估、应急资源调查），并按要求整改、备案 |
| 5 | 培训、演练 | 加强火灾事故培训、演练；做好应急疏散指示及应急灯，定期总结并学习、提高 |

## 9.2总量控制

建设项目污染物“三本帐”核算情况见表9.2-7。

表9.2-1  全厂污染物“三本帐”核算表 单位t/a

| 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 最终外排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量m3/a | 2056 | 0 | 2056 | 2056 |
|  | COD | 0.6276 | 0.2574 | 0.3702 | 0.1028 |
|  | SS | 0.554 | 0.3534 | 0.2006 | 0.0206 |
|  | 氨氮 | 0.0515 | 0.0240 | 0.0275 | 0.0103 |
|  | 总磷 | 0.0069 | 0 | 0.0069 | 0.0010 |
|  | 总氮 | 0.0858 | 0.0343 | 0.0515 | 0.0308 |
|  | 石油类 | 0.0051 | 0 | 0.0051 | 0.0021 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 2.85 | 2.71 | 0.14 | 0.14 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 19.95 | 19.70 | 0.25 | 0.25 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 |
| 固废 | 危险固废 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 |
|  | 一般固废 | 5.21 | 5.21 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 45.24 | 45.24 | 0 | 0 |

项目符合总量控制要求：

（1）废水

本项目建成后全厂废水接管量2056m3/a，总量控制因子包括COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油、石油类。接管量：废水量2056m3/a、COD0.3702t/a、SS0.2006t/a、氨氮0.0275t/a、总磷0.0069t/a、总氮0.0515t/a、石油类0.0051t/a。外排环境量：废水量2056m3/a、COD0.1028t/a、SS0.0206t/a、氨氮0.0103t/a、总磷0.0010t/a、总氮0.0308t/a、石油类0.0021t/a废水及污染物总量指标纳入沭阳南方水务有限公司总量指标内。

（2）废气

项目建设排气筒3个，废气总量控制因子为：颗粒物0.14t/a、非甲烷总烃 0.25t/a。

（3）固废

全厂固体废物均采取了妥善的处置措施，排放量为0，不申请总量排放指标。

## 9.3环境管理

根据该项目的建设规模和环境管理的任务，建设期项目筹建处应设1名环保专职或兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作；工程建成后应在公司设专职环境监督人员2-3名，负责公司的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理工作，污染源监测可委托当地环境监测站或监测机构承担。

## 9.4环保制度

（1）建立公司专门的环保设施档案，记录环保设施的运转及检修情况，以便督促有关人员加强对环保设施的管理和及时维修，保证治理设施的正常运行。

（2）建立污染源监测数据档案，定期编写环保通报，便于政府环保部门和公司管理部门及时了解污染动态，以便于采取相应的对策措施。

（3）制定环保奖惩条例。对于爱护环保设施、节能降耗、改善环境人员实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理、造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费人员一律予以重罚。

## 9.5环境监测计划

按照排污许可证制度，在核发排污许可证时，应参照相应的自行监测技术指南对企业自行监测提出明确要求，并在排污许可证中进行载明，依托排污许可制度进行实施。

### 9.5.1监测机构的建立

项目应建立专职环保监测机构，配备专业环保技术人员，按各类监测分析方法的有关规定配备所需监测仪器，若建设项目自身监测设备不能满足需要时，大气和水质部分因子的监测可委托有资质检测单位进行监测。

### 9.5.2环境质量监测计划

企业未制定环境监测计划，本评价针对建设项目制定了环境监测计划如下：

（1）污染源监测

建设项目运营期污染源监测计划一览表见表9.5-1。

表9.5-1  建设项目建成后污染源监测计划表

| 分类 | 监测位置 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 废气 | 取样监测 | 1#排气筒 | 1个 | 非甲烷总烃 | 半年 |
|  |  |  | 2#排气筒 | 1个 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 半年 |
|  |  |  | 3#排气筒 | 1个 | 非甲烷总烃 | 半年 |
|  |  |  | 厂界 | 4个 | 非甲烷总烃、颗粒物、H2S、NH3 | 1年 |
|  |  |  | 废水总排口 | 1 | 流量、pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN | 半年 |
|  |  |  | 雨水排口 | 1个 | pH、SS、水温 | 半年 |
|  | 噪声 | 厂界周围 | 4个 | Leq（A） | 1次/季度 |
|  | 地下水 | 项目所在地地下水 | 1个 | pH、高锰酸盐指数 | 年 |

注：监测的频次、采样时间等要求，按有关环境监测管理规定和技术规范的要求执行。

上述污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质监测检测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。自行监测企业应按照HJ879-2017规定做好信息记录和报告。

### 9.5.3应急监测计划

建设方应根据建设项目可能存在的事故风险，以及在事故发生时可能排放的有毒物质，配备应急监测设备及人员防护服装、防毒面具等。在事故发生时启动公司应急监测系统，对下风向不同距离处按照扇形布点原则进行监测，及时准确发现事故灾害，并对事故性质、参数预后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

事故应急监测主要针对1#排气筒、2#排气筒、3#排气筒事故情况进行监测。

### 9.5.4排污口规范化整治

按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控（1997）122号〕要求对建设项目废水排放口、废气排气筒、以及固体废物贮存（处置）场所进行规范化整治。

（1）废水排放口规范化整治

项目建成后，在污水排口排口附近醒目处设置环保图形标志牌。生产废水排放口安装主要污染物（pH、COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类）的在线监控设备，雨水排放口设pH在线监控设备。

（2）废气排放口规范化整治

各排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。无组织排放源应加装引风装置，并进行收集、处理，改为有组织排放。在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。

（3）固体废弃物暂存场所

产生的固体废弃物，应当设置贮存或堆放场所、堆放场地或贮存设施，必须有防扬撒、防流失、防渗漏等措施，贮存（堆放）处进出路口应设置标志牌。

按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表9.5-3。

表9.5-2  各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水接管口 | WS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 雨水排口 | WS-02 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 排气筒 | FQ-01… | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | ZS-01… | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 固废暂堆场所 | GF-01 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。

# 10环境影响评价结论

浙江天能电池（江苏）有限公司在沭阳经济技术开发区建设新型动力电池塑壳生产项目，选址于沭阳经济技术开发区，项目厂区总占地面积34600m2，总投资6000万元人民币，其中环保投资为500万元。项目建成后年产5280万套新型动力电池塑壳的生产规模。

1、产业政策、选址及与相关规划相符性

项目选址于沭阳经济技术开发区北区工业用地范围内，符合相关的产业政策，并且与园区的产业发展规划、功能布局、环保规划相符。同时沭阳经济技术开发区具有良好的基础设施条件，区域环境质量较好，从环保角度分析，建设项目选址可行。

2、环境质量现状

根据沭阳县《2019年环境质量报告书》中公开的监测数据判定，沭阳县大气环境为不达标区域，目前正在计划制定区域达标规划，其他污染物（硫酸雾、铬酸雾、氟化物、氯化氢）的现状监测数据满足相关大气环境质量标准；根据环境监测结果可知，建设项目周边地表水、地下水、噪声及土壤环境质量均可达到相应标准要求，环境质量总体较好。

3、污染物达标排放与污染控制

本项目建成后废水接管量2056m3/a，各项废水经处理后，水质可达到《污染物排放标准》（GB21900-2008）标准，满足沭阳南方水务有限公司接管标准，接管进入沭阳南方水务有限公司，最终排入沂南河，对环境影响较小。

本项目有组织废气集中收集，有机废气采取静电除油+二级活性炭吸附、RCO等措施，颗粒物采取袋式除尘器等处理措施后，高空排放，可做到达标排放。无组织废气通过加强收集，减少无组织排放等措施后，可做到达标排放。

本项目固体废弃物产生种类较多、数量较大，其中危险固废约8.7t/a，生活垃圾约45.24t/a、一般工业固废5.21t/a。危险固废委托有资质单位处置。一般工业固废综合利用。生活垃圾由环卫部门负责清运。

项目建成后产生的各类噪声通过隔声降噪措施后能保证厂界达标，对周围环境的影响较小。

因此，本项目建成后，各类污染物排放对周边影响较小，不会造成其功能类别降低。

4、项目主要环境影响

影响预测结果表明：正常工况下，项目有组织、无组织排放的大气污染物对周围大气环境、环境敏感目标影响较小，环境功能不会下降；根据大气环境防护距离计算模式软件计算结果，本项目无需设置大气环境防护距离；根据工业企业卫生防护距离计算方法计算，确定本项目建成投产后，全厂的卫生防护距离为：

厂区1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间和污水处理站边界外100m范围的包络线。

根据现场踏勘，本项目卫生防护距离内无学校、医院、居民点等环境敏感目标。在此卫生防护距离内，任何单位、个人不得建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

项目工业废水、生活污水经预处理后达标接入沭阳南方水务有限公司集中处理，对周围地表水体影响较小；各噪声源设备按照远离厂界的位置布局，并采用相应的噪声污染防治治理措施后，叠加背景噪声后，各边界噪声预测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼夜间值要求，对周围声环境影响较小。本项目噪声对周围环境敏感目标影响较小，且项目周围200米范围内无学校、医院、居民点等环境敏感目标，不会造成噪声的扰民影响。

在完善厂内危险固废堆场和一般工业固体废物堆场，规范化完善防雨、防扬散、防流失措施，污水处理污泥堆场完善地面及墙角防腐、防渗，渗滤液收集措施后，固体废物做到完全收集、妥善暂存、综合利用的情况下，固体废物不产生二次污染，对周围环境影响较小。

5、项目公众意见采纳情况

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，浙江天能电池（江苏）有限公司于2020年7月委托江苏圣泰环境科技股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作。

建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的有关规定，在委托环评单位编制期间，建设单位于2020年8月19日~2019年8月30日在江苏圣泰环境科技股份有限公司官网（l）进行第一次公示，于2008年10月23日~2020年10月29日在江苏圣泰环境科技股份有限公司官网（ ）进行了第二次公示，于 年 月 日、 年 月 日在《今日沭阳》进行了公示，同时，在当地进行了现场张贴公告公示，并提供了环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径。

两次公示期间，建设单位未收到公众对本项目在环境影响方面的反对意见。

本项目建设方通过网上公示、公众参与问卷调查的方式，征求了项目附近环境敏感目标对本项目建设的意见和建议；大部分的受访者或单位对本项目的建设表示理解和支持，建设单位对群众的意见和要求十分重视，公众的合理建议已被建设单位采纳。建设方承诺针对项目产生的工业废水、工艺废气、噪声、固废等，均采取相应的治理措施，并将严格按环保要求，加强生产及环保设施的管理和维护，确保污染治理效果。

6、环境影响经济损益分析

本项目采用的废水、废气污染物处理设施后，有效的降低了本项目对环境的负面影响，各项污染物防治措施的经济投入小于污染物防治措施实施后产生的直接和间接正向环境效益，故从经济角度分析，本项目采用的各项污染防治措施是合理、可行的。

7、环境管理与监测计划

项目建设过程中应按照环保要求落实各项污染物防治措施及日常管理计划，定期对污染物防治措施进行检查、维护，对污染物排放达标情况、污染物防治措施处理效率进行检测，了解污染物浓度、总量达标情况。

厂内建立环保组织机构、落实管理台账，定期按照污染源检测计划及环境质量检测计划进行检测。

8、项目符合总量控制要求

（1）废水

本项目建成后全厂废水接管量2056m3/a，总量控制因子包括COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类。接管量：废水量2056m3/a、COD0.3702t/a、SS0.2006t/a、氨氮0.0275t/a、总磷0.0069t/a、总氮0.0515t/a、石油类0.0051t/a。外排环境量：废水量2056m3/a、COD0.1028t/a、SS0.0206t/a、氨氮0.0103t/a、总磷0.0010t/a、总氮0.0308t/a、石油类0.0021t/a。废水及污染物总量指标纳入沭阳南方水务有限公司总量指标内。

（2）废气

项目新增排气筒3个，废气总量控制因子为：颗粒物0.14t/a、VOCs 0.25/a。

（3）固废

全厂固体废物均采取了妥善的处置措施，排放量为0，不申请总量排放指标。

9、综合结论

综上所述，浙江天能电池（江苏）有限公司在沭阳经济技术开发区建设新型动力电池塑壳生产项目新符合国家和地方的相关产业政策，选址合理，所采用的污染防治措施合理可行，污染物的排放符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，采取有效风险防范措施和应急预案的前提下，其环境风险值在可接受的水平内，项目的建设得到了被调查公众的普遍支持（引自建设单位完成的项目公众参与说明）。

因此，在落实本报告书提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目的建设具备环境可行性。

建议

（1）加强原料储运管理，对可能出现的隐患进行定期检查。

（2）落实生产运行中环境治理设施管理工作及本项目所采取的“三废”污染源的治理措施。

（3）加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理。固体废物在厂内暂存期间应加强管理，堆放场地应有防渗、防流失措施，外运过程应防治抛洒泄漏。

（4）加强管道和设备保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。

（5）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求，同时强化企业职工自身的环保意识，杜绝各类事故情况的发生。

（6）建议建设单位进一步加大技术创新和管理力度，切实降低生产成本，减少“三废”产生，确保在环境和经济两方面取得显著成绩，达到进一步清洁生产的目的。

# Text boxes

非甲烷总烃10.5

ABS破碎片料30000

ABS颗粒料30000

粉尘3

再利用材料297

非甲烷总烃10.5

成品29679 59668.5

造粒

注塑

不合格品300

粉碎、搅拌

水槽用水

损耗1500

损耗60

240

1716

30000

冷却塔用水

拖把冲洗用水

化粪池

生活用水

损耗429

2145

1716

进入沭阳南方水务有限公司处理

300

240

新鲜水6945

沉淀

损耗3000

3000

1500

100

图7.3-1  沭阳南方水务有限公司工艺流程图