江苏昊杨新能源科技有限公司

新型动力电池塑壳生产项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：江苏昊杨新能源科技有限公司

二〇二〇年十二月

目 录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目初筛	1

1.3项目的特点	6

1.4环境影响评价工作程序	7

1.5项目主要关注的环境问题	9

1.6主要结论	9

2总则	10

2.1编制依据	10

2.2评价目的及评价工作原则	14

2.3环境影响评价因子及评价工作重点	14

2.4评价工作等级确定	18

2.5评价范围及环境保护目标	23

2.6评价标准	28

2.7沭阳经济技术开发区基本情况	33

2.8项目与地方及行业环保要求相符性分析	37

3建设项目工程分析	41

3.1建设项目概况	41

3.2工程分析	49

3.3风险识别	56

3.4污染源分析	57

4建设项目环境现状调查与评价	72

4.1自然环境	72

4.2环境质量现状评价	75

4.3区域污染源调查与分析	86

5环境影响预测与评价	91

5.1施工期环境影响分析	91

5.2运营期环境影响分析	91

5.3环境风险简单分析	118

6环境保护措施及其可行性论证	121

6.1施工期污染治理措施	121

6.2废气污染防治措施及评述	121

6.3废水污染防治措施及评述	130

6.4 固体废物防治措施及评述	133

6.5 噪声治理措施	137

6.6土壤和地下水环境保护措施	138

6.7环境风险防范措施	139

6.8排污口规范化设置	146

6.9厂区绿化方案	147

6.10环保投资及“三同时”	148

7环境影响经济损益分析	151

7.1环境保护措施投资分析	151

7.2环境影响损失	152

7.3环境经济损益分析	152

7.4社会经济效益分析	154

7.5小结	155

8环境管理和监测计划	156

8.1环境管理	156

8.2环境监测计划	169

9环境影响评价结论	176

9.1项目概况	176

9.2本项目建设相关产业政策分析	176

9.3项目选址与规划相符性分析	176

9.4污染防治措施与污染物达标排放分析	177

9.5环境现状与环境影响分析	178

9.6污染物排放清单	178

9.7公众意见采纳情况	179

9.8环境影响经济损益分析	179

9.9环境管理与监测计划	179

9.10结论	180

附件

附件1 环评委托书

附件2 宿迁市信用承诺书

附件3 环评报告确认单

附件4 营业执照

附件5 法人身份证

附件6 项目用地和厂房租赁合同（含用地红线图和产权证）

附件7 本项目备案证书

附件8 《关于对沭阳县工业园环境影响报告书的批复》

附件9 沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告批复

附件10 沭阳经济开发区跟踪评价审查意见

附件11 项目所在地环境现状检测报告

附件12 环评合同

附件13 本项目ABS破碎片料来源证明

附件14 危废处置承诺书

附表

附表1 建设项目环评审批基础信息表

附表2 建设项目大气环境影响评价自查表

附表3 地表水环境影响评价自查表

附图

图2.5-1 建设项目主要环境保护目标图

图2.5-2 建设项目与所在地生态红线关系图

图2.7-1 沭阳经济技术开发区用地规划图

图3.1.5-1 厂区平面布置图

图3.1.5-2 企业周边概况图

图4.1-1 项目所在地理位置图

图4.1-3 项目所在区域水系图

图4.2-1 大气、地下水环境质量监测点位图

图4.2-2 声环境质量现状监测点位图

图6.6-1 厂区分区防渗图

# 1概述

## 1.1项目由来

随着石油化工和塑料加工业的迅速发展，塑料及其制品大量地进入了日常生活，与此同时，废弃的塑料制品量也急剧增加。塑料的原料主要来自不可再生的煤、石油等化石燃料，因此塑料的再生利用相当于节约石油等战略资源。因此，对废弃塑料的再生循环利用，推行可持续生产和消费模式，对减少环境污染、节约自然资源有着极为深远的意义和价值。

江苏昊杨新能源科技有限公司成立于2020年10月，位于沭阳经济开发区长兴路西侧，项目租用浙江天能电池（江苏）有限公司土地（占地面积30433.5m2）和厂房（建筑面积36029.6 m2），经营范围为：塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维销售；新能源原动设备销售；新材料技术研发等。为了保障江苏沭阳天能电池基地生产蓄电池对塑壳的需求，本项目拟投资6200万元，购置注塑机、造粒机、配套环保设备、粉碎机和干燥机等设备，利用ABS破碎片料（再生料）生产电池塑壳，项目建成后将形成年产6850万套新型动力电池塑壳的生产规模。本项目已通过沭阳经济技术开发区管委会备案（沭开经备[2020]225号），项目号：2020-321359-29-03-573693。本项目的建设有助于推动废弃塑料的再生循环利用及可持续发展，有助于减少区域环境污染，同时促进区域资源循环利用。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件的规定，建设项目应当在开工建设前进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53、塑料制品制造292”类别中“以再生塑料为原料生产的”，本项目涉及再生塑料，应编制环境影响报告书。受江苏昊杨新能源科技有限公司委托，江苏圣泰环境科技股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、资料收集和同类项目调研的基础上，编制了本项目环境影响报告书，以便为项目决策和环境管理提供科学的依据。

1.2项目初筛

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关文件的规定，评价单位接受委托后，认真研究有关该项目的资料，并进行实地踏勘，对项目进行了初步筛查：

1、产业政策相符性分析

（1）本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目；也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)中限制类和淘汰类项目；符合“关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整》(2012年本)部分条目的通知（苏经信产业[2010]183号）”；不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）中规定的落后生产工艺设备和产品；对照《市场准入负面清单草案（试点版）》，不属于（三）“制造业”中禁止类项目，因此，项目的建设符合地方相关产业政策的要求。

（2）项目拟建地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定。

（3）本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号文件）规定中限制类和淘汰类中所列条款，符合国家及地方用地规划及环保规划要求。

（4）根据《沭阳县城市总体规划(2014-2030)》、《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》及批复（苏环管[2008]17号文）同意调整产业定位和《关于江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审[2015]131号），本项目所在地为沭阳县经济开发区工业用地，不属于沭阳县经济开发区限制和禁止引入的行业类型，本项目的建设符合地方规划要求。

2、与环保政策相符性分析

①与环办[2014]30号和苏环办[2014]148号文的相符性

根据《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号)、《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148)要求：“石化、有机化工、表面涂装、包装印刷、原油成品油码头、储油库、加油站项目，必须采取严格的挥发性有机物排放控制措施。”

本项目虽不属上述所列行业类别，但建设单位严格自我要求，对厂内产生的有机废气VOCS使用废气净化处理装置处理，最大程度的降低生产对周边环境的影响。经预测，项目尾气经处理后通过排气筒能实现达标排放。

②与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》苏环办[2014]128号文件的相符性

根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》要求：“鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适用的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%。”

本项目有机废气VOCS采用负压、密闭收集，收集率不低于90%，采用二级活性炭或RCO催化燃烧处置，处理效率不低于90%，因此本项目建设符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》苏环办[2014]128号文的要求。

③与《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）的相符性

《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）中“七、治理挥发性有机物污染到2020年，全省挥发性有机物（VOCs）排放总量消减20%，重点工业行业VOCs排放总量消减30%以上。

本项目为塑料制品行业，不属于“263行业”中所涉及的重点行业，且本项目生产过程中产生的废气采取合理的废气处理措施，有机废气处置工艺较为先进，具有较高的去除率，可大大减少有机废气的排放废气得到有效去除，对环境影响较小。因此，本项目符合“二六三”相关行动方案的相关要求

④与《宿迁市“两减六治三提升”专项行动2018年度工作计划》的相符性

根据《宿迁市“两减六治三提升”专项行动2018年度工作计划》，（七）治理挥发性有机物污染：2、全面推进重点行业VOCs综合治理。加大制药、农药、治理力度；3、强化清洁原辅材料和产品的推广和使用。切实加强集装箱、汽车、木制家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材、交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs排放控制，强制替代使用水性漆、高固体分涂料，推进自动喷涂、无气喷涂和自动辊涂技术，全面禁止和取缔空气喷涂或露头敞开式喷涂。

本项目为塑料制品制造，有机废气VOCS采用负压、密闭收集，收集率不低于90%，采用二级活性炭或RCO催化燃烧处置，处理效率不低于90%，符合《宿迁市“两减六治三提升”专项行动2018年度工作计划》文件要求。

⑤与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）相符性分析

根据《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号），“第二十一条产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。”

本项目拟按照要求，对生产过程中产生的有机废气采用负压、密闭收集，减少无组织有机废气的产生，收集的有机废气采用二级活性炭或RCO催化燃烧处置，处理效率不低于90%。因此符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》要求。

⑥与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析

对照《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中“（二十五）实施VOCs专项整治方案。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目”，本项目不使用涂料、油墨、粘结剂，本项目产生的挥发性有机废气经有效收集处理后达标排放，满足《打赢蓝天保卫战三年行动计划》规定。

⑦与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》相符性分析

根据《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》，本项目不在长江流域，不涉及太湖流域，不属于清单中所列钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业，也不属于清单中所列禁止建设的行业，本项目位于沭阳经济技术开发区，属于清单中所列合规园区。因此，本项目符合实施细则要求。

3、“三线一单”相符性分析

①环境质量底线

根据沭阳县《2019年环境质量报告书》中公开的监测数据判定，沭阳县为不达标区域，目前正在计划制定区域达标规划，根据其他污染物的现状监测数据，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐标准；纳入污河流沂南河满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。本项目生产过程废气达标排放；生活污水经化粪池预处理，生产废水经过厂区污水处理设施预处理，上述废水达到园区接管标准及相应标准后，接管园区污水处理厂集中处理；各类固废均妥善处置，零排放；本项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境产生不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。

②符合生态红线要求

本项目选址于沭阳经济技术开发区，距离最近的生态红线区域柴米河（沭阳县）洪水调蓄区2960m，项目评价范围内不涉及江苏省生态红线管控区和江苏省国家级生态红线区，不违背《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态红线规划》要求。

③资源利用上线相符性

本项目主要能源需求类型为水、电、蒸汽等，新鲜水由城市自来水厂供应，电力依托园区市政电网，可满足本项目能源需求。沭阳县经济开发区周边基础设施配套较完善，总体看各类能源供应满足本项目的生产需求。

④环境准入负面清单

根据《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》及批复（苏环管[2008]17号文）同意调整产业定位和《关于江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审[2015]131号），南、北区重点发展纺织服装、木材加工、农副产品加工、电子、物流等无污染或低污染项目，纺织业以发展集约化、专业化、年印染纤维达1万吨以上的大型纺织企业为主，有效地发展为区内纺织服装和机械电子配套的印染、电镀业，不建设纯印染、纯电镀项目。本项目为开发区内天能电池塑壳配套项目，属于低污染的电子类项目，符合沭阳经济技术开发区产业定位要求。本项目不涉及纯电镀、印染，本项目不在园区负面清单范围。

对照《市政府办公室关于印发宿迁市乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》、《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162 号），《县政府办公室关于印发沭阳县乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（沭政办发[2018]141 号），《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19 号），本项目不属于限制类和禁止类，符合区域环境准入要求，未列入宿迁市环境准入负面清单，本项目已在江苏省投资项目在线平台进行了备案，已获得沭阳经济技术开发区管理委员会同意，符合宿迁市及沭阳县当地的产业政策。

本项目环境可行性初筛预判情况见下表：

表1.2-1  本项目环境可行性初筛预判情况表

| 序号 | 判断类型 | 对照简析 | 是否满足本项目建设要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址选线 | 本项目位于沭阳经济技术开发区南区，不属于重金属重点防控区、重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能达标的区域，所以本项目符合开发区产业定位。选址符合沭阳经济技术开发区规划要求，符合《关于切实加强园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办[2017]140号）的相关要求。 | 是 |
| 2 | 生态保护红线 | 与本项目距离最近的生态功能保护区为柴米河（沭阳县）洪水调蓄区，距离约2960m，本项目不在生态功能保护区范围内。 | 是 |
| 3 | 环境质量容量 | 根据沭阳县《2019年环境质量报告书》中公开的监测数据判定，沭阳县为不达标区域，目前正在计划制定区域达标规划，非甲烷总烃的现状监测数据满足相关大气环境质量标准；纳入污河流沂南河满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求；厂界噪声及最近居民点环境噪声符合标准要求；地下水水质及土壤质量符合相应标准。 | 正在计划制定区域达标规划 |
| 4 | 资源能源消耗 | 项目不属于“两高一资”型企业，生产废水处理后达标接管；项目所在地不属于资源、能源紧缺区域。 | 是 |
| 5 | 环境准入负面清单 | 本项目未列入环境准入负面清单，本项目经对照分析符合“三线一单”要求。 | 是 |

综上所述，本项目符合“三线一单”要求。

4、清洁生产分析

本项目产品主要为蓄电池塑壳，采用国内先进、成熟的生产技术，同时聘用生产管理经验丰富的高级技术人员进行生产；本项目主要生产设备自动化控制程度较高，设备运转时能耗低、噪音小，运行经济可靠，提高了劳动生产率，生产出的产品精度和成品合格率较高，污染工段设备配有废气收集和处理装置，减少了污染物的排放量；项目原辅料单耗较低，且使用的能源主要为清洁的能源电能，不涉及燃煤等高污染能源。相比起同类产品，本项目产品质量稳定，杂质含量低，在使用过程中对环境影响较小。类比国内先进企业，本项目符合相关清洁生产的相关要求。

## 1.3项目的特点

- 本项目回收利用ABS破碎片料，对废弃塑料再生循环利用，推行可持续生产和消费模式，减少环境污染、节约自然资源。

（2）本项目选用设备先进，能耗低。建设项目设备均选用国内先进设备，装备自动化水平较高，单位产品物耗、能耗低。单位产品水耗低于同行业平均水平。

（3）本项目污染控制水平较高。建设项目从技术、设备、生产及管理出发，通过优化工艺、严格控制、制定合理的环境管理制度等实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，可使项目污染物排放水平降到最低。

（4）本项目注塑和造粒产生的VOCS废气经过负压、密闭收集后分别通过二级活性炭和RCO催化燃烧处置，项目废水经过厂区预处理后接管，项目噪声源均安装在车间或设备间内，经隔声、减震等措施处理，项目三废防治措施合理有效，可确保达标排放，对周边环境影响较小。

## 1.4环境影响评价工作程序

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53、塑料制品制造292”类别中“以再生塑料为原料生产的”，本项目涉及再生塑料，应编制环境影响报告书。

表1.4-1  建设项目环境影响评价分类管理名录

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十六、橡胶和塑料制品业29 |
| 53、塑料制品制造292 | 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 | 其他 | / |

根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016)等相关技术规范的要求，环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。本次评价过程首先是研究相关文件，包括国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，依据相关规定确定环境影响评价文件类型；在研究相关技术文件和其他文件的基础上，进行了初步工程分析，开展初步的环境状况调查；根据相关要求及项目特点进行了环境影响因素识别与评价因子筛选，明确了评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准，同时制定工作方案；然后进行评价范围内的环境状况调查、监测与评价，建设项目工程分析，之后进行各环境要素环境影响预测与评价、各专题环境影响分析与评价，最后提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论。

本次环评工作原则主要有：

①依法原则，贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理；

②科学评价，规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响；

③突出重点，根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环评影响评价的工作见图1.4-1。

图1.4-1  环境影响评价工作程序图

## 1.5项目主要关注的环境问题

本次环境影响评价工作的重点是：建设项目工程分析、环境保护措施及其可行性论证、风险评价。针对建设项目的工程特点和项目周围的环境特点，建设项目关注的主要环境问题是：

（1）本项目营运期排放的工艺废气VOCS和颗粒物对周围大气及居民的影响；

（2）本项目生活污水和冲洗水经过厂区预处理后接管沭阳南方水务有限公司的可行性；

（3）本项目生产过程中的噪声对周边声环境的影响；

（4）本项目危废产生、暂存问题及委托处置可行性；

（5）本项目生产过程中对项目地下水及土壤环境的影响；

（6）本项目运营期存在的环境风险问题。

## 1.6主要结论

本次环境影响报告书的主要结论：本项目的建设符合国家产业政策，选址符合相关规划；本项目选用较为先进的技术和设备，清洁生产可达国内先进水平，营运过程中充分体现了循环经济的理念；污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放或安全处置，对大气环境、声环境、地表水、地下水及土壤环境的影响较小；具有一定的环境经济效益，总量能够实现区域内平衡；被调查公众大多数人对项目持有条件赞成的态度，要求建设单位注重环保工作，保证废水、废气和噪声达标排放，防止污染事故发生，严格执行环保“三同时”制度。因此，建设单位在严格落实各项污染防治措施和各项环境保护对策建议的前提下，从环保角度出发，本项目在拟建地建设是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年08月29日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017），2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（7）《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日施行；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，2021年1月1日起施行；

（9）《长江经济带发展负面清单指南》；

（10）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，2002年3月）；

（11）《国家危险废物名录》（2020年）；

（12）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

（13）《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规[2012]2号）；

（14）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）；

（15）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），环境保护部，2016年10月26日；

（16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

（17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（18）《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186号）；

（19）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（20）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（21）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（22）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；

（23）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，国发〔2018〕22号，2018年6月27日；

（24）《排污许可管理办法（试行）》，部令第48号，2018年1月10日实施；

（25）《强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》，环环评[2018]11号；

（26）《淮河流域水污染防治暂行条例》（1995年8月8日中华人民共和国国务院令第183号发）；

（27）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；

（28）《大气污染防治行动计划》，国发〔2013〕37号；

（29）《水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17号；

（30）《禁止用地项目目录（2012年本）》国土资源部，国家发展和改革委员会，2012年5月23日；

（31）《限制用地项目目录（2012年本）》国土资源部，国家发展和改革委员会，2012年5月23日。

（32）关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告，环境保护部公告，2017年第43号，2017年10月1日起实施；

（33）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（生态环境部，2019年6月26日。

### 2.1.2地方法规及规范性文件

（1）《江苏省大气污染防治条例》，2018年3月28日修订；

（2）《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日修订；

（3）《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2018年3月28日修订；

（4）《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第91号）；

（5）《江苏省环境空气质量功能区划分》，1998年；

（6）《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复〔2003〕29号）；

（7）《江苏省人民政府关于印发推进环境保护工作的若干政策措施的通知》（苏政发〔2006〕92号，2006年7月）；

（8）《中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发〈“两减六治三提升”专项行动方案〉的通知》（苏发〔2016〕47号）；

（9）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本及2013修正）》（苏政办发〔2013〕9号及苏经信产业〔2013〕183号）；

（10）《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）；

（11）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）；

（12）《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）；

（13）《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划起施行方案的通知》（苏政发〔2014〕1号）；

（14）《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》（苏环办〔2014〕128号）；

（15）《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号）；

（16）《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》（苏环办[2016]154号）；

（17）《省政府关于印发水污染防治工作方案的通知》（苏政发〔2015〕175号）；

（18）《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》（苏政发〔2016〕169号）；

（19）《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）；

（20）《关于发布实施〈江苏省限制用地项目目录（2013年本）〉和〈江苏省禁止用地项目目录（2013年本）〉的通知》（苏国土资发〔2013〕323号）；

（21）《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》（苏水资〔2015〕33号）；

（22）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）；

（23）《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规〔2012〕2号）及2017年12月15日修订内容；

（24）《关于对执行加强危险废物监管工作意见中有关事项的复函》（苏环函〔2013〕84号）；

（25）《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）；

（26）《关于落实省大气污染防治行动计划起施行方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办〔2014〕104号）；

（27）《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办〔2016〕185号）；

（28）《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发[2018]91号）；

（29）《市政府办公室关于进一步明确市区生态红线保护范围所属行政区域的通知》（宿政办发〔2014〕57号）；

（30）《市政府关于印发宿迁市大气污染防治行动计划实施细则的通知》（宿政发〔2014〕86号）；

（31）中共宿迁市委 宿迁市人民政府关于印发《宿迁市落实省委省政府“两减六治三提升”专项行动实施方案》的通知（宿发[2016]33号）；

（32）《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发〔2017〕162号）；

（33）《宿迁市绿色工业项目建设条件》（宿经信发[2017]124号）；

（34）《宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》；

（35）《县政府办公室关于印发沭阳县乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（沭政办发[2018]141号）。

### 2.1.3评价技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》；

（10）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

（11）《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》，环境保护部，（HJ2026—2013）；

（12）《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）；

（13）《危险废物鉴别标准》（GB5085.7-2019）；

（14）《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（15）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

（16）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（17）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）。

### 2.1.4有关文件、资料

（1）建设项目发改委备案文件；

（2）委托方提供的有关技术资料。

## 2.2评价目的及评价工作原则

### 2.2.1评价目的

在调查项目所在地环境质量现状的基础上，通过工程分析，识别项目污染因子和环境影响因素，预测项目建成投产后对周围环境的影响范围和程度，论证项目实施的环境可行性，并对项目选址及总体布局的合理性、环保措施的可行性做出评价，提出减轻和防止污染的具体对策及要求，为工程设计、环保决策提供科学依据。

### 2.2.2评价工作原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要 环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3环境影响评价因子及评价工作重点

### 2.3.1项目对周边环境的影响分析

根据HJ2.1-2016，建设项目分为污染影响型和生态影响型，本项目属于污染影响型，项目建设可能对环境造成污染，污染主要是由项目产生的“三废”（废水、废气、废渣）及各种噪声造成的，可分为废水污染、废气污染、废渣污染、噪声污染等，相关污染物进入环境并在环境中发生扩散、迁移、转化，并跟生态系统的诸要素发生作用，使生态系统的结构与功能发生变化，对自然环境和生态环境产生不利影响。其具体影响结果可分为直接和间接两种，具体分析如下。

表2.3-1  项目直接影响和间接影响分析

| 序号 | 影响方式 | 影响内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直接影响 | 1、项目排放废水对沭阳南方水务有限公司及其纳污河流沂南河的污染影响 2、项目排放废气对周边环境空气的污染影响 3、项目排放的噪声对周边声环境的污染影响 4、项目固废委外处置过程对环境的污染影响 5、项目渗漏废水等对周边地下水及土壤环境的污染影响 6、项目建设对周边生态环境的影响 |
| 2 | 间接影响 | 1、项目排放废气经降水作用被带入水体，间接影响水环境 2、项目渗漏废水或处置固废等在与土壤或地下水中其他物质反应或微生物发酵等原因生成新的污染物，进而污染土壤和地下水环境 |

### 2.3.2环境影响因素识别

根据工程特征及其原辅材料使用和相应的排污特征，对环境影响因素加以识别，识别结果详见表2.3-2。

表2.3-2  环境影响识别表

| 影响受体 影响因素 | 自然环境 | 生态环境 | 社会环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 | 陆域生物 | 水生生物 | 渔业资源 | 主要生态保护区域 | 农业与土地利用 | 居民区 | 特定保护区 | 人群健康 | 环境规划 |
| 建设阶段 | 施工废、污水 | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 施工扬尘 | -SRDIc | / | / | / | / | / | / | / | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 施工噪声 | / | / | / | / | -SRDIc | -SRDIc | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 施工废渣 | / | / | / | -SRDIc | / | / | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
| 生产运行 | 废水排放 | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 废气排放 | -SRDIc | / | / | / | / | / | / | / | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 噪声排放 | / | / | / | / | -SRDIc | -SRDIc | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 固体废物 | / | / | / | -SRDIc | / | / | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 事故风险 | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
| 服务期满后 | 废水排放 | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 废气排放 | -SRDIc | / | / | / | / | / | / | / | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 固体废物 | / | / | / | / | -SRDIc | -SRDIc | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 事故风险 | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |

注：参照评价导则，识别定性时，用“+”、“-”分别表示有利、不利影响；用“L”、“S”表示长期、短期影响；用“R”、“Ir”表示可逆与不可逆影响；用‘D’、‘Id’分别表示直接、间接影响；用“C”、“Ic”表示累积与非累积影响。

表2.3-3  评价因子筛选矩阵

| 类别 | 污染因子 | 施工期 | 生产期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 运输 | 储存 | 生产单元 | 生活排放 |
| 废气 | VOCs | - | - | - | ▲ | - |
|  | 颗粒物 | △ | △ | - | ▲ | - |
| 废水 | COD | △ | - | - | ▲ | △ |
|  | SS | △ | - | - | ▲ | △ |
|  | 氨氮 | △ | - | - | - | △ |
|  | 总磷 | △ | - | - | - | △ |
|  | 总氮 | △ | - | - | - | △ |
|  | 石油类 | △ | - | - | ▲ | - |
| 噪声 | 噪声 | △ | △ | - | ▲ | - |
| 固废 | 固废 | △ | - | - | ▲ | △ |
| 土壤 | pH、45项基本项目 | △ | - | - | △ | - |

注：▲显著影响，△一般影响。

### 2.3.3环境影响评价因子

根据对项目进行工程分析、结合所使用原辅材料的理化性质，同时兼顾所在地的环境状况，本项目环境影响评价因子筛选见表2.3-4。

表2.3-4  环境影响评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 | 总量考核因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃 | 颗粒物、VOCS | 颗粒物、VOCS | — |
| 地表水 | PH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧、生化需氧、氨氮、总磷、挥发酚、氰化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、石油类、阴离子洗涤剂、硫化物、粪大肠菌群 | pH、COD、氨氮、TN、TP、SS、石油类 | COD、氨氮、TN、TP | SS和石油类 |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、色(度)、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、镍、锌、铜、溶解性总固体、溶解氧、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群 | CODMn | — | — |
| 土壤 | 不开展土壤现状调查 | — | — | — |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | — | — |
| 固废 | — | — | 固废排放量 |
| 生态 | 植被、水土流失、水生生物 | 植被、水土流失 | — |
| 环境风险 | — | 废气处理装置故障、污水处理工程防渗措施受到破坏导致废水泄漏、物料遇明火产生火灾 | — |

### 2.3.4评价工作重点

本项目属塑料制品加工项目，根据项目排污特点及周围地区环境特征，确定本次评价工作重点如下：根据沭阳经济开发区的发展要求，分析本项目生产工艺和产污环节，着重论述本项目废气处理设施达标性分析及对周边环境影响分析，在此基础上分析污染物总量控制。

## 2.4评价工作等级确定

1、环境空气影响评价等级

使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式AERSCREEN，对本项目有组织和无组织源强进行估算预测。估算模型计算参数见表2.4-1，估算模式计算结果见表2.4-2~2.4-3，大气环境影响评价工作等级判定标准见表2.4-4。

表2.4-1  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 65万 |
| 最高环境温度/℃ | 38 |
| 最低环境温度/℃ | -18 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表2.4-2  有组织估算结果一览表

| 污染源位置 | 污染物 | 排放速率 (kg/h) | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | PM10 | 0.0075 | 1.32 E-03 | 0.29 |
| 2#排气筒 | VOCS | 0.0793 | 5.43 E-04 | 0.05 |
| 3#排气筒 | VOCS | 0.0795 | 1.40 E-02 | 1.16 |

表2.4-3  无组织估算结果一览表

| 污染源位置 | 污染物 | 排放速率 (kg/h) | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | PM10 | 0.0076 | 1.24E-02 | 2.76 |
| 2#生产车间 | VOCS | 0.0183 | 1.15E-02 | 0.96 |
| 3#生产车间 | VOCS | 0.0077 | 7.55 E-03 | 0.63 |

表2.4-4  大气环境影响评价等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | PMax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤PMax＜10% |
| 三级评价 | PMax＜1% |

由上述附录A 可知，最大地面浓度占标率2.76%，小于10%。根据表2.4-4的大气环境影响评价等级判别依据，确定大气环境影响评价等级为二级。

2、地表水影响评价等级

本项目废水经厂内预处理，通过园区管网进入沭阳南方水务有限公司处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，最终排入沂南河。

根据HJ2.3-2018，本项目废水排放方式为间接排放，评价等级定位三级B，本次评价仅分析a)水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b)依托污水处理设施的环境可行性评价。

3、噪声影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）判定本项目声环境评价工作等级：

①建设项目所在声环境功能区划适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区域；②建设项目建成后，建设前后评价范围南侧敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下；③建设项目建成后，受影响的噪声人口分布变化不大。

声环境影响评价等级划分见表2.4-5：

表2.4-5  声环境影响评价工作级别判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 0类声环境功能区；对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标；建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB（A）以上（不含5dB（A））；受噪声影响人口数量显著增多 |
| 二级 | 1类、2类声环境功能区；建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）~5dB（A）（含5dB（A））；受噪声影响人口数增加较多 |
| 三级 | 3类、4类声环境功能区；建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大 |

项目所在地为的工业用地，项目所在地及厂区四周噪声功能区划为3类区，项目建成后环境噪声变化小于3dB(A)，评价区内受影响人口较少，按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）中规定，确定本项目声环境影响评价等级为三级。

4、地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为116塑料制品制造（报告书），属于Ⅱ类项目，项目场地地下水敏感程度为不敏感，因此项目地下水环境评价工作等级为三级。

地下水环境影响评价工作等级判别依据见表2.4-6。

表2.4-6  建设项目地下水评价工作等级分级

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

5、生态影响评价等级

项目占地约30433.5m2，建设沉淀池，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）表1，项目占地面积在2km2~20km2，项目所在区域为一般区域，因此生态影响评价定为三级。

表2.4-7  生态影响评价工作等级分级

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

6、环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，具体见表2.4-8。

表2.4-8  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

环境风险潜势则根据项目所涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度进行判定，判定依据见表2.4-9。

表2.4-9  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

其中P的分级根据项目所涉及危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）进行判定。

危险物质数量与临界量的比值（Q）计算方法见如下公式：

式中：q1、q2、… qn————每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、… Qn————每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

通过对本项目所涉及的环境风险物质梳理，得出项目Q值见下表：

表2.4-10  环境风险物质情况统计表

| 序号 | 环境风险物质名称 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 环境风险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油、液压油、废机油、废液压油 | 2.4 | 2500 | 0.000096 |
| 项目Q值Σ | 0.000096 |

因此，Q=0.000096。

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，本项目Q<1，按照表2.4-8确定本项目评价工作等级为简单分析。

7、土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。

本项目各环境要素影响评价等级见表2.4-11。

表2.4-11  环境影响评价等级确定一览表

| 专题 | 等级判据 | 等级确定 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 最大占标率2.76%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2–2018）进行判定，本项目大气环境影响评价等级为二级。 | 二级 |
| 地表水 | 本项目产生的废水经厂内水处理站处理达到接管要求后接管沭阳南方水务有限公司进一步处理，属间接排放。 | 三级B |
| 噪声 | 由于本项目位于开发区内，声环境功能要求为3类，项目建设前后声环境变化不大且项目建成后环境噪声变化不明显，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），确定声环境影响评价等级为三级。 | 三级 |
| 土壤 | 本项目属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 | —— |
| 生态 | 项目占地面积≤2km2，项目所在区域为一般区域。 | 三级 |
| 地下水 | 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目行业类别为116塑料制品制造（报告书），属于Ⅱ类项目，项目场地地下水敏感程度为不敏感，因此项目地下水环境评价工作等级为三级。 | 三级 |
| 环境风险 | 本项目Q<1，按照表2.4-8确定本项目评价工作等级为简单分析。 | 简单分析 |

2.5评价范围及环境保护目标

2.5.1评价范围

（1）大气环境影响评价范围

根据导则HJ2.2-2018中的规定，考虑到本项目的规模、空气污染物排放特点、气象条件等因素，确定环境空气评价的范围为：以建设项目为厂界外扩2.5km的范围。

（2）地表水环境影响评价范围

本项目废水经预处理后接管至沭阳南方水务有限公司处理，重点评价项目依托沭阳南方水务有限公司环境可行性。

（3）地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的规定，确定本项目地下水环境评价范围为建设项目周边面积6km2的范围。

（4）噪声影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境评价范围为建设项目厂区边界外200m的范围。

（5）生态影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），本项目生态环境评价范围为建设项目边界1km内区域。

（6）风险评价范围

本项目环境风险评价等级为简单分析，仅对项目潜在的环境风险进行定性分析。

2.5.2环境敏感目标

1、大气、地表水、噪声和地下水敏感目标

控制目标：按照功能分区的要求，大气环境保持在《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；地表水沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）；项目所在地地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。项目周边主要环境保护目标见表2.5-1~2和图2.5-1。

表2.5-1  大气环境保护目标一览表

| 环境要素 | 坐标 | 保护对象 | 距离 （m） | 方位 | 规模 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 667434.36 | 3775408.04 | 华丽世家 | 503 | NW | 400人 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 |
|  | 666965.02 | 3775521.15 | 南越上东郡 | 728 | NW | 300人 |  |
|  | 666614.36 | 3775736.20 | 沭阳外国语学校 | 1171 | NW | 3000人 |  |
|  | 666568.86 | 3776059.64 | 奥韵都城 | 1289 | NW | 1400人 |  |
|  | 666981.46 | 3776223.03 | 荣盛鑫城 | 1364 | NW | 200人 |  |
|  | 666741.08 | 3776433.39 | 帝景佳园 | 1572 | NW | 320人 |  |
|  | 666395.76 | 3776672.56 | 迎虞花苑 | 2051 | NW | 360人 |  |
|  | 666114.96 | 3776810.36 | 东方明珠城 | 2279 | NW | 320人 |  |
|  | 666429.34 | 3776932.19 | 东方锦城 | 2293 | NW | 100人 |  |
|  | 665992.36 | 3776424.24 | 虞姬生态园 | 1836 | NW | 300人 |  |
|  | 665475.96 | 3776155.94 | 沭城一品 | 2415 | NW | 540人 |  |
|  | 665535.15 | 3776379.16 | 四季花苑 | 2393 | NW | 200人 |  |
|  | 665551.40 | 3776589.96 | 圣诞苑 | 2464 | NW | 540人 |  |
|  | 665297.27 | 3776782.59 | 昭德小区 | 2743 | NW | 900人 |  |
|  | 665426.45 | 3776996.97 | 东方名郡 | 2885 | NW | 400人 |  |
|  | 665339.33 | 3776441.05 | 府苑小区 | 2775 | NW | 150人 |  |
|  | 665232.41 | 3776450.92 | 天盛小区 | 2889 | NW | 450人 |  |
|  | 666191.12 | 3775499.62 | 沭城天下 | 1373 | NW | 1300人 |  |
|  | 665787.21 | 3775547.47 | 阳光天地 | 1697 | NW | 1800人 |  |
|  | 665280.93 | 3775534.39 | 沭阳县第一实验小学 | 2272 | NW | 200人 |  |
|  | 665119.73 | 3775439.18 | 实验幼儿园 | 2510 | NW | 400人 |  |
|  | 665124.27 | 3775604.96 | 富丽花园 | 2548 | NW | 200人 |  |
|  | 665370.64 | 3775769.55 | 国贸花苑 | 2371 | NW | 180人 |  |
|  | 665250.97 | 3775771.73 | 成桂医院 | 2348 | NW | 400人 |  |
|  | 665298.59 | 3775851.21 | 康平雅居 | 2508 | NW | 100人 |  |
|  | 665385.14 | 3775936.36 | 沭阳县妇幼保健院 | 2466 | NW | 200人 |  |
|  | 665081.02 | 3775841.34 | 帝景·华府 | 2582 | NW | 300人 |  |
|  | 666237.22 | 3774872.68 | 沭阳广宇学校 | 1188 | NW | 4000 |  |
|  | 665995.96 | 3774917.63 | 沭阳县碧桂园 | 1464 | NW | 1400人 |  |
|  | 665741.92 | 3775110.55 | 嘉瑞·玫瑰园 | 1693 | NW | 1570人 |  |
|  | 665250.80 | 3775081.49 | 临安小区 | 2187 | NW | 2000人 |  |
|  | 666063.68 | 3774476.80 | 幸福里 | 1351 | SW | 480人 |  |
|  | 665876.17 | 3774569.96 | 金鼎国际 | 1554 | SW | 500人 |  |
|  | 665555.23 | 3774599.55 | 幸福家园 | 1808 | W | 1700人 |  |
|  | 665464.13 | 3774311.13 | 杭州名园 | 1925 | W | 1600人 |  |
|  | 665162.72 | 3774710.63 | 君临天下 | 2238 | W | 400人 |  |
|  | 665857.94 | 3774204.90 | 幸福小区二期 | 1563 | SW | 1500人 |  |
|  | 665441.34 | 3774012.41 | 丽景贵都 | 2071 | SW | 240人 |  |
|  | 668766.81 | 3772907.13 | 梦溪小区四期 | 1847 | SE | 1900人 |  |
|  | 669426.86 | 3772988.62 | 梦溪小区五期 | 2239 | SE | 1800人 |  |
|  | 669666.73 | 3773257.13 | 杭州东路幼儿园 | 2514 | SE | 400人 |  |
|  | 668894.06 | 3773923.07 | 梦溪小区 | 1409 | SE | 200人 |  |
|  | 669185.42 | 3774038.61 | 沭阳华冲高级中学 | 1558 | SE | 4000人 |  |
|  | 669601.37 | 3774091.16 | 梦溪植物园 | 2036 | SE | - |  |
|  | 669810.30 | 3773984.32 | 汇峰紫苑 | 2209 | SE | 400人 |  |
|  | 668958.81 | 3774530.11 | 梦溪小区东、西区 | 1253 | SE | 2200人 |  |
|  | 667946.95 | 3773696.44 | 天能公寓 | 839 | SE | 200人 |  |
|  | 670054.84 | 3774456.80 | 富园景都 | 2498 | SE | 100人 |  |
|  | 669997.66 | 3774546.93 | 迎宾小区 | 2365 | SE | 328人 |  |
|  | 669695.95 | 3774543.09 | 富园迎宾府 | 2312 | SE | 100人 |  |
|  | 667802.32 | 3775630.29 | 阳光绿洲 | 846 | NE | 150人 |  |

表2.5-2  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 距离（m） | 方位 | 规模 | 环境质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 沂南河 | 5344 | N | 小河 | 《地表水环境质量标准》(GB8978-2002)Ⅳ类 |
|  | 柴沂干渠 | 1220 | N | 小河 |  |
| 噪声 | 项目厂界外 | 《声环境质量标准》 （GB3096—2008）3类 |
| 地下水 | 项目周边6km2范围 | - |

2、生态环境保护目标

根据《江苏省生态空间管控区域规划》，与本项目距离最近的生态功能保护区为柴米河（沭阳县）洪水调蓄区，距离约2960m，本项目不在生态功能保护区范围内，本项目周边的重要生态保护目标见表2.5-3。生态保护目标实行分级管理：国家级生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态空间管控区域以生态保护为重点，原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。实施分类管理:对 15种不同类型和保护对象，实行共同与差别化的管控措施。在国家级生态保护红线范围内的，按国家和省相关规定管控。若同一生态保护空间兼具2种以上类别，按最严格的要求落实监管措施。在规划没有明确管控措施的，按相关法律法规执行。本项目与沭阳县生态红线相对位置关系见图2.5-2。

根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）可知距离本项目最近的生态保护红线为淮沭河第一饮用水水源保护区（20.64km），本项目不在生态红线保护区范围内，因此本项目符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）管控要求。

表2.5-4  沭阳县范围内的生态红线保护区

| 序号 | 红线区域名称 | 主导生态功能 | 范围 | 面积（平方公里） | 相对本项目方位/距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家级生态红线保护范围 | 生态空间管控范围 | 总面积 | 国家级生态红线保护范围 | 生态空间管控范围 |  |
| 1 | 淮沭河 第一饮 用水水 源保护 区 | 水源水质保护 | 取水口坐标：118°43′39″，34°04′21″。 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | / | 10.14 | 10.14 | / | 20.64km/SW |
| 2 | 淮沭河 第二饮 用水水 源保护 区 | 水源水质保护 | 取水口坐标：118°43′2″，34°03′40″。 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | / | 11.40 | 11.40 | / | 25.5km/SW |
| 3 | 六塘河（沭阳县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | / | 六塘河两岸河堤之间的范围 | 12.01 | / | 12.01 | 23.5 km/SE |
| 4 | 古泊河（沭阳县）清水通道维护区 | 水源水质保护 | / | 古泊河及两岸各100米范围 | 7.33 | / | 7.33 | 21.4km/N |
| 5 | 古栗林种质资源保护区 | 种质资源保护 | / | 位于颜集镇、新河镇、庙头镇、扎下镇 | 74.83 | / | 74.83 | 10.2 km/NW |
| 6 | 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | / | 柴米河两岸河堤之间的范围 | 10.73 | / | 10.73 | 2.96km/S |
| 7 | 岔留新开河洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | / | 岔流新开河两岸河堤之间的范围 | 7.16 | / | 7.16 | 11.6 km/NW |
| 8 | 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | / | 新沂河两岸河堤之间的范围 | 68.34 | / | 68.34 | 5.6 km/N |
| 9 | 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区 | 水源水质保护 | / | 淮沭新河及堤外两侧各100m以内区域，含淮沭新河第一、第二饮用水源二级保护区和准保护区 护区，其中二级保护区为一级保护区以外上溯 2000米、下延500米的水域范围，准保护区为二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围，以及二级和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100 米之间的范围。不含淮沭新河第一、第二饮用水源一级保护区 | 32.83 | / | 32.83 | 9.25km/N |

## 2.6评价标准

### 2.6.1大气评价标准

1、质量标准

SO2、PM10、NO2、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值，VOCS参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》中推荐的附录D中TVOC标准，具体标准值见表2.6-1。

表2.6-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| CO | 1小时平均 | 10000 |  |  |
|  | 24小时平均 | 4000 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 |  | 参照《大气污染物综合排放标准详解》 |
| VOCS* | 8小时平均 | 600 |  | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018） |

2、排放标准

本项目颗粒物、VOCs（标准中非甲烷总烃按VOCs计，全文同）有组织排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 中相关限值，颗粒物和VOCs无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 中相关限值，具体见表2.6-2。厂区内无组织VOCS监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），将表2.6-3。

表2.6-2  大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 排气筒高度 （m） | 排放浓度限值（mg/m3） | 允许排放速率（kg/h） | 无组织排放厂界监控点浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 15 | 20 | / | 1.0 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9 |
| 2 | VOCS* | 15 | 60 | / | 4.0 |  |
| 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定的单位产品非甲烷总烃排放量限值为0.3kg/t产品。 |

注：标准中非甲烷总烃按VOCS计。

表2.6-3  本项目厂区内VOCS无组织排放限值

| 污染物项目 | 排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

### 2.6.2地表水评价标准

1、质量标准

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，沂南河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准，SS参照水利部试用标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）的四级水质标准执行，见表2.6-4。

表2.6-4  地表水环境质量标准（mg/L，pH无量纲）

| 项目 | 标准限值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 《地表水资源质量标准》（SL63-94） |
| COD | ≤30 |  |
| BOD5 | ≤6 |  |
| DO | ≥3 |  |
| SS | ≤60 |  |
| NH3-N | ≤1.5 |  |
| TN | ≤1.5 |  |
| TP | ≤0.3 |  |
| LAS | ≤0.3 |  |
| 高锰酸盐指数 | ≤10 |  |
| 石油类 | ≤0.1 |  |
| 氰化物 | ≤0.2 |  |
| 砷 | ≤0.1 |  |
| 六价铬 | ≤0.05 |  |
| 硫化物 | ≤0.5 |  |
| 汞 | ≤0.001 |  |
| 铅 | ≤0.05 |  |
| 镉 | ≤0.005 |  |
| 粪大肠菌群 | ≤20000 |  |

2、排放标准

本项目废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准和沭阳南方水务有限公司接管标准，接入污水处理厂。污水处理厂处理后的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A级标准。具体执行标准见表2.6-5、2.6-6。

表2.6-5  废水污染物排放执行标准一览表（mg/L，pH除外）

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 企业废水总排口 | 沭阳南方水务有限公司接管要求 |
| 2 | SS | 400 |  |  |
| 3 | COD | 500 |  |  |
| 4 | 氨氮 | 35 |  |  |
| 5 | TN | 70 |  |  |
| 6 | 总磷 | 8 |  |  |
| 7 | 石油类 | 20 |  |  |

表2.6-6  污水处理厂尾水排放标准 单位（mg/L）

| 项目 | pH[1] | COD | SS | 氨氮 | TN | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂尾水排放标准 | 6~9 | 50 | 10 | 5（8）[2] | 15 | 0.5 | 1 |

注：[1]pH无量纲；[2]括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

### 2.6.3地下水评价标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），具体标准值见表2.6-7。

表2.6-7  地下水环境质量标准

| 序号 | 评价因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5-8.5 | 5.5-6.5，8.5-9 | ＜5.5，＞9 |
| 2 | 耗氧量（CODMn法） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | ＞10 |
| 3 | 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 4 | 硝酸盐氮 | ≤2 | ≤5 | ≤20 | ≤30 | ＞30 |
| 5 | 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | ＞650 |
| 6 | 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 7 | 亚硝酸盐氮 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.8 | ＞4.8 |
| 8 | 镍 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.02 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 9 | 铜 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 10 | 锌 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | 5.0 |
| 11 | 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 12 | 挥发性酚类 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 13 | 砷 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ＞0.05 |
| 14 | 铅 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 15 | 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 16 | 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2 | ＞2 |
| 17 | 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 18 | 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ＞2000 |
| 19 | 铬（六价） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 20 | 汞 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ＞0.002 |
| 21 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | ＞100 |
| 22 | 细菌总数 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | ＞1000 |

### 2.6.4土壤评价标准

土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600—2018)中第二类用地筛选值，具体标准值详见表2.6-8。

表2.6-8  土壤环境质量标准（单位：mg/kg）

| 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- |
| 六价铬 | 5.7 | 78 |
| 铜 | 18000 | 36000 |
| 镍 | 900 | 2000 |
| 铅 | 800 | 2500 |
| 镉 | 65 | 172 |
| 砷 | 60 | 140 |
| 汞 | 38 | 82 |
| 挥发性有机物 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
|  | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
|  | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
|  | 氯仿 | 0.9 | 10 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
|  | 顺式 1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
|  | 反式 1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
|  | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
|  | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
|  | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
|  | 苯 | 4 | 40 |
|  | 氯苯 | 270 | 1000 |
|  | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
|  | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
|  | 乙苯 | 28 | 280 |
|  | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
|  | 甲苯 | 1200 | 1200 |
|  | 对/间-二甲苯 | 570 | 570 |
|  | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 | 2-氯苯酚 | 2256 | 4500 |
|  | 硝基苯 | 76 | 760 |
|  | 萘 | 70 | 700 |
|  | 苯并（a）蒽 | 15 | 151 |
|  | 䓛 | 1293 | 12900 |
|  | 苯并（b）荧蒽 | 15 | 151 |
|  | 苯并（k）荧蒽 | 151 | 1500 |
|  | 苯并（a）芘 | 1.5 | 15 |
|  | 茚并（1,2,3-cd）芘 | 15 | 151 |
|  | 二苯并（ah）蒽 | 1.5 | 15 |
|  | 苯胺 | 260 | 663 |

### 2.6.5噪声评价标准

1、质量标准

建设项目位于沭阳经济技术开发区，拟建厂址用地性质为工业用地，噪声功能区划属于3类区，项目厂界噪声评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，详见表 2.6-9。

表2.6-9  声环境质量评价标准

| 类别 | 等效声级 Leq dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 3类 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

2、排放标准

项目建筑施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011)，见表2.6-10。运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，具体见表2.6-11。

表2.6-10  建筑施工场界环境噪声排放限值  等效声级LeqdB(A)

| 标准 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011) | 70 | 55 |

表2.6-11  噪声排放标准

| 评价范围 | 等效声级 Leq dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

### 2.6.6固废评价标准

固体废物处置依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2020版）和《危险废物鉴别标准》(GB5085.7-2019)，来鉴别一般工业废物和危险废物；一般工业固废执行《一般工业固体固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单(公告2013年第36号)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单(公告2013年第36号)。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省关于固体废物污染环境防治的法律法规。

## 2.7沭阳经济技术开发区基本情况

### 2.7.1沭阳经济技术开发区规划概况

沭阳经济技术开发区（原名：江苏沭阳经济技术开发区、沭阳县工业园区）成立于2001年6月。2006年江苏省人民政府正式批准将“沭阳县工业园区”升级为省级开发区，同时更名为“江苏沭阳经济技术开发区”。同年6月，江苏省环保厅对《沭阳县工业园区环境影响报告书》进行了正式批复（苏环管[2006]81号文）。江苏沭阳经济技术开发区核准规划面积24.5km2，其中南区和北区面积21.5km2，沂北区面积为3.0km2。南区和北区四至范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路以东、南至柴沂干渠、东至官西大沟，南区和北区以迎宾大道为分界线；沂北区四至范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。

2008年1月，江苏沭阳经济技术开发区管委会在保持开发区规划面积24.5km2不变基础上，调整产业发展定位，增加了电镀和印染产业，并编制了《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》，获得了江苏省环保厅的批复意见（苏环管[2008]17号文）。

2013年底，经国务院批准，江苏沭阳经济技术开发区升格为国家级经济技术开发区，成为苏北地区第一家县域国家级开发区，定名为沭阳经济技术开发区。

### 2.7.2开发区产业定位

沭阳经济技术开发区位于沭阳县城北部新区，规划面积24.5km2，2001年8月开始启动建设。沭阳经济技术开发区包括南区、北区和沂北区。本项目位于沭阳经济技术开发区南区。

《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：沭阳经济技术开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。

根据《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》及批复（苏环管[2008]17号文）同意调整产业定位和《关于江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审[2015]131号），南、北区重点发展纺织服装、木材加工、农副产品加工、电子、物流等无污染或低污染项目。本项目属于低污染项目，符合园区规划要求。

### 2.7.3开发区总体规划布局

沭阳经济技术开发区的规划范围为24.5km2，规划用地面积为24.5km2，其中：

（1）南区和北区规划用地面积为14.3km2，远景规划用地7.2km2，总计规划用地面积为21.5km2。

（2）沂北区规划建设用地面积为3.0km2，总规划用地面积为3.0km2。

本项目在沭阳经济技术开发区南区的工业用地上，因此符合用地规划。见图2.7-1。

### 2.7.4开发区基础设施规划及建设现状

开发区实行集中供气、供水、供电，污水集中处理，主要基础设施建设规划如下。

1、给排水规划

给水：工业园南区和北区的用水全部由规划建设的沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。

排水：规划采用“雨污分流、清污分流”的排水体制。

沭阳经济技术开发区共有4个污水处理厂，为沭阳县污水处理有限公司、沭阳凌志水务有限公司、沭阳县集源环保有限公司、沭阳南方水务有限公司。本项目废水接管沭阳南方水务有限公司。

沭阳南方水务有限公司：

沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及沭阳经济技术开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约 47.6km2。

该污水处理厂处理工艺采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准排入沂南河；污泥处理采用机械浓缩、脱水后外运处置。

本项目位于江苏省沭阳经济技术开发区长兴路西侧，废水经预处理达标接管进入沭阳南方水务有限公司统一处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入沂南河。

2、供热规划及现状

目前沭阳经济开发区内建成的集中供热企业为江苏新动力（沭阳）热电有限公司及沂北区的江苏益州热力有限公司。江苏新动力（沭阳）热电有限公司位于开发区南区杭州路和玉环路的交界处，目前厂内有3台75t/h循环流化床锅炉投入使用，3台锅炉2用1备；江苏益州热力有限公司设有三台75t/h循环流化床锅炉，两用一备。本项目热源均采用电加热，不使用蒸汽。

### 2.7.5开发区环境功能区划

建设项目所在地区域水、气、声环境功能类别划分见表2.7-1。

表2.7-1  区域水、气、声环境功能类别

| 环境要素 | 功能 | 质量目标 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二类区 | 二级（GB3095—2012） |
| 水环境（沂南河） | 工业用水、农业用水 | Ⅳ类（GB3838—2002） |
| 声环境 3类 | 工业区 | （GB3096—2008） |

### 2.7.6开发区对苏环管[2008]17号文的落实情况

与本项目有关的苏环管[2008]17号文对开发区意见如下：

1、拟增加的印染和电镀产业仅作为区内企业自身的配套设施，不得建设纯印染、纯电镀项目。开发区引进的项目不含纯印染、纯电镀项目。

2、加快北区污水处理厂一期工程（3万t/d）建设进度，加紧筹建北区污水处理厂二期工程（3万t/d）。

3、沭阳县水利局应加大调水量，确保淮沭河常年调入沂南河的水量大于5m3/s。

针对上述苏环管[2008]17号文对开发区提出的意见，开发区落实对照情况如下：目前开发区所引进的含电镀、印染等企业都只作为其自身的配套设施，无纯电镀、纯印染的企业进入；目前北区沭阳县污水处理有限公司和沭阳南方水务有限公司已稳定运行，其中凌志水务处理规模为7.9万t/d、并正在扩建三期工程。同时严格控制电镀及印染废水排放总量控制在2万t/d，电镀业排水量不超过3000t/d。

为改善沂南河水环境，沭阳经济技术开发区、沭阳县水务局、沭阳县环保局对沂南河提出了系统的治理措施：

1、沭阳县环保局关停了部分水污染严重的企业，并要求在区所有企业污水及生活污水接入污水管网，对沂南河上游的污水排放量较大的中富酿酒企业要求建立污水处理设施处理达标排放，同时减少产量。

2、沭阳经济技术开发区、沭阳县水务局定期对沂南河进行清淤疏浚，同时从淮沭河定期调水，并保证水量大于5m3/s，由此增加了沂南河流量。2010年9月，由县水务局牵头，出资1.4亿元人民币，对沭阳境内32km长的沂南河进行全面疏浚整治，沂南河通过疏浚整治后，河底宽达35～40m，河口宽达55～60m，河堤宽10m，经过整治、补充绿化，将沂南河建成生态景观带。

### 2.7.7沭阳经济技术开发区环境影响跟踪评价情况

沭阳经济技术开发区管委会对省环保厅批复的沭阳经济技术开发区（核准面积为24.5km2）进行了跟踪评价。通过跟踪评价，对沭阳经济技术开发区开发现状进行调查、对环境问题进行分析，进一步了解沭阳经济技术开发区总体规划与环评及批复要求的执行情况，掌握开发区的环境质量及变化趋势，排查沭阳经济技术开发区存在的主要环境问题及经济建设与项目引进所带来的矛盾，提出了缓解及解决问题的措施方案，通过调整、改进、完善开发区总体发展规划，使开发区建设与环境保护协调发展。沭阳经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书得出以下结论：

开发区按照其产业定位和国家地方产业政策引进项目，符合区域规划要求，清洁生产及进区项目控制条件明确；但区内部分居住小区和三类企业未按照规划布局，主要集中供热基础设施配套尚不完善，污染控制措施有待进一步加强；园区环境风险防范措施和应急预案有待进一步加强。本次环评通过分析沭阳经济技术开发区污染源、环保基础设施建设情况，及环境质量现状和变化趋势，分析制约发展因素、列出存在问题，并提出了相应的解决方案和规划调整建议，评价认为，在切实解决跟踪评价报告提出的问题，进一步优化调整的基础上，沭阳经济技术开发区可实现持续发展，其建设基本可行。

沭阳经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书已经通过江苏省环保厅技术评审。目前，报告书内各项要求和整改措施已落实完毕，江苏省环保厅已出具沭阳经济技术开发区环境影响跟踪评价审查意见（苏环审[2015]131号），见附件。

## 2.8项目与地方及行业环保要求相符性分析

### 2.8.1与《宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单》相符性分析

对照《宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单》，本项目位于沭阳经济技术开发区，不在生态红线区域内，符合环保准入和环保负面清单规定要求。

### 2.8.2与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》相符性分析

对照《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》，本项目不位于长江流域、不涉及太湖流域，不属于清单中所列钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业，也不属于清单中所列禁止建设的行业，项目位于沭阳经济技术开发区，属于清单中所列合规园区。因此，本项目符合实施细则要求。

### 2.8.3与《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》相符性分析

根据《江苏省生态空间管控区域规划》，与本项目距离最近的生态功能保护区为柴米河（沭阳县）洪水调蓄区，距离约2960m，本项目不在生态功能保护区范围内。根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）可知距离本项目最近的生态保护红线为淮沭河第一饮用水水源保护区（20.64km），本项目不在生态红线保护区范围内，因此本项目符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）管控要求。

### 2.8.4与《县政府办公室关于印发沭阳县乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（沭政办发[2018]141号）

对照《县政府办公室关于印发沭阳县乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（沭政办发[2018]141号）中规定：本项目位于沭阳经济技术开发区内，不涉及江苏省国家级生态红线区域和江苏省生态空间管控区域，园区环保手续齐全、污水处理及集中供热设施完善；项目属于低污染项目，符合园区产业定位要求；项目排放的废气、废水均有效收集后处理达标排放或接管；项目在开展环境影响评价过程中，建设单位按照相应的办法同步开展公众参与，并对公参结果负责。

因此，本项目符合沭政办发[2018]141号要求。

### 2.8.5与“两减六治三提升”专项行动方案相符性分析

为落实《“两减六治三提升”专项行动方案》，采取更加系统、精准、严格的挥发性有机物治理措施，减少挥发性有机物排放总量，确保在实现“十三五”生态环境保护目标的基础上，更大幅度地改善环境空气质量，结合本省实际，制定了江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案。

结合本项目生产特点，分析对照《“两减六治三提升”专项行动方案》，进行“两减六治三提升”相符性分析，具体见表2.8-1。

表2.8-1  拟建项目“两减六治三提升”相符性分析

| 政策文 件 | 相关要求 | 本项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三减六治三提升 | 两减 | 削减煤炭消费总量 | 本项目无燃烧熔炉，不使用煤炭 | 是 |
|  |  | 减少落后化工产能 | 本项目不属于化工行业 | / |
|  | 六治 | 治理两湖水环境 （骆马湖和洪泽湖） | 本项目离骆马湖和洪泽湖较远 |  |
|  |  | 治理生活垃圾 | 本项目生活垃圾由环卫部门统一管理 |  |
|  |  | 治理黑臭水体治理 | 本项目不含黑臭水体 |  |
|  |  | 治理畜禽养殖污染 | 本项目不属于畜禽养殖业 |  |
|  |  | 治理挥发性有机物污染治理 | 本项目注塑等工序产生的VOCS采取有效措施治理，达标排放。 | 是 |
|  |  | 治理环境隐患治理 | 本项目不含环境隐患 |  |
|  | 三提升 | 提升生态保护水平 | 本项目不在“三提升”范围内 | / |
|  |  | 提升环境经济政策调控水平 |  |  |
|  |  | 提升环境执法监管水平 |  |  |

综上所述，本项目符合该要求的规定。

### 2.8.6与苏环办[2014]128号文和苏环办[2015]19号文相符性分析

本项目建设与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）和《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》（苏环办[2015]19号）相符性分析详见下表。

表2.8-2  项目建设相符性分析一览表

| 序号 | 文号 | 发文要求 | 项目相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏环办[2014]128号文 | 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。 | 相符，项目采用环保型原辅料、生产工艺和装备，项目产生的有机废气场所进行密闭、负压收集后处理，减少无组织废气排放。 |
| 2 | 苏环办[2015]19号文 | 新、改、扩建VOCs排放项目在设计和建设中应使用低毒、低臭、低挥发性的原辅料、选用先进的清洁生产和密闭化工艺，实现设备、装置、管线、采样等密闭化，从源头减少VOCs泄漏环节。 | 相符，本项目在设计和建设中优先采用低毒、低臭、低挥发性的原辅料，选用较先进的清洁生产和密闭工艺，，实现设备、装置、管线等密闭化，从源头减少有机废气的泄露。 |

### 2.8.7与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析

《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》文件要求：

（1）严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

本项目属于塑料制品制造项目，生产过程中会产生VOCs，属于涉VOCs项目。本项目选址于江苏省沭阳经济技术开发区长兴路，项目用地为工业用地，项目选址符合“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”的要求。

### 2.8.8与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）对照分析

根据《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号），“第二十一条　产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。”

本项目拟按照要求，对生产过程中产生的有机废气进行密闭、负压收集处理，减少挥发性有机物排放。因此符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》要求。

### 2.8.9与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）对照分析

1、废塑料的回收应按原料树脂类别进行分类收集，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用医疗废物和危险废物的废塑料。江苏昊杨新能源科技有限公司新型动力电池塑壳生产项目原料（ABS破碎片料）供应商均来自国内企业，非进口，本项目使用的ABS破碎片料均为塑料加工废边角料，不涉及危废废物。

2、贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。本项目ABS破碎片料原料仓库为封闭型厂房，设有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。

3、废塑料采用破碎宜采用干法破碎技术，并应配有防治粉尘和噪声污染的设备。本项目废塑料粉碎采用干法破碎技术，粉碎粉尘采用密闭、负压收集后通过布袋除尘器进行收集处理，粉碎机采用低噪声设备，并进行厂房隔声。

4、废塑料应按照直接再生、改性再生、能量回收的优先顺序进行再生利用。本项目废塑料回收为直接再生，为最优的再生利用方式。

5、新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他敏感区内。本项目位于沭阳经济技术开发区长兴路西侧，不涉及敏感目标。

6、再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区，生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。各功能区应有明显的界线和标志。所有功能区必须有封闭或半封闭设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道。本项目按要求划分功能区，各个功能区划分明确，并设置防风、防雨、防渗、防火等措施，符合上述要求。

7、严格执行环境影响评价和“三同时”制度。未获得环保审批的企业或个人不得从事废塑料的处理和加工。本项目严格执行环境影响评价和“三同时”制度。

8、加强管理，建立、健全环境保护管理责任制度，加强人员培训，建立废塑料回收和再生利用情况记录制度，建立环境保护监测制度，建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度，认真执行排污申报制度。本项目将在项目建设完成后建立环境保护管理责任制度，加强人员培训，建立废塑料回收和再生利用情况记录制度，建立环境保护监测制度，建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度，认真执行排污申报制度。

综上所述，本项目的建设符合 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007） 中相关要求。

# 3建设项目工程分析

## 3.1建设项目概况

### 3.1.1建设项目基本情况

项目名称：新型动力电池塑壳生产项目

建设单位：江苏昊杨新能源科技有限公司

项目性质：新建

行业分类：C2926塑料包装箱及容器制造

建设地点：沭阳经济技术开发区长兴路西侧

项目代码：2020-321359-29-03-573693

投资总额及环保投资：总投资为6200万元人民币，环保总投资200万元，占项目总投资的3.2%

占地面积：30433.5m2

建设期：建设期1个月

职工总人数：定员130人

工作时数：三班制，每班8小时，年工作日330天，年运行7920小时

### 3.1.2产品方案及生产规模

1、产品方案

项目在用地红线内建设，主要产品为新型动力电池塑壳，产品方案见表3.1.2-1。

表3.1.2-1  本项目产品方案一览表

| 序号 | 工程名称 | 产品名称 | 设计能力 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑生产线 | 新型动力电池塑壳 | 6850万套/年 | 7920h |

### 3.1.3工程项目建设内容

项目工程内容主要包括主体工程、贮运工程、公用辅助工程以及环保工程等，本项目主体、公用及辅助工程组成见表3.1.3-1。

表3.1.3-1  公用及辅助工程组成表

| 项目 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#生产车间 | 建筑面积725.67m2 | 粉碎车间，1层 |
|  | 2#生产车间 | 建筑面积3365.92m2 | 造粒、注塑车间，1层 |
|  | 3#生产车间 | 建筑面积6614.57m2 | 注塑车间，1层 |
|  | 综合楼 | 建筑面积24307.11m2 | 7层，主要综合办公用途 |
| 公用工程 | 给水 | 11265m3/a | 自来水管网 |
|  | 排水 | 5728m3/a | 接管园区污水管网 |
|  | 软水制备系统 | 设置4 m3/h软水机1台 | 采用离子交换树脂法制造软水用于项目循环冷却水制备 |
|  | 循环冷却水系统 | 循环冷却水量为50m3/h | 用于造粒、注塑过程的冷却 |
|  | 用电 | 100万kWh/a | 园区供电管网 |
|  | 绿化 | 绿化面积约4500m2 | 绿化率约15% |
| 环保工程 | 废气 | 有组织废气 收集及净化工程 | 粉碎粉尘 | 密闭、负压收集+1套布袋除尘器+15m高1#排气筒 | 新建，达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5特别排放标准限值的达标排放 |
|  |  |  | 造粒有机废气 | 密闭、负压收集+ 1套碳纤维吸附浓缩+RCO装置+15m高2#排气筒 |  |
|  |  |  | 注塑有机废气 | 密闭、负压收集+2套“换热器+二级活性炭”+15m高2#、3#排气筒 |  |
|  |  | 无组织废气治理工程 | / | 加强车间密闭管理和厂区绿化 |
|  | 废水 | 生活污水 | 化粪池：8m3/d | 依托现有 |
|  |  | 拖把冲洗废水 | 沉淀池：2m3/d | 新建 |
|  | 固废 | 一般固废堆场 | 10m2 | 依托现有 |
|  |  | 危废堆场 | 40m2 | 改造，位于综合楼一楼 |
|  | 风险 | 事故池 | 400m3 | 新建，兼初期雨水池 |
| 贮运工程 | 原料、成品仓库 | 建筑面积1016.33m2 | 1层 |

#### 3.1.3.1主要生产设备

（1）主要生产设备

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批）以及《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修订版），本工程设施及设备均不违反国家产业政策。

拟建项目生产设备见表3.1.3-2。

表3.1.3-2  主要生产设备一览表

| 编号 | 设备名称 | 规格/型号（mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造粒机 | 150 | 台 | 2 |
| 2 | 造粒机 | 750-150 | 台 | 8 |
| 3 | 注塑机 | 600T | 台 | 13 |
| 4 | 注塑机 | 500T | 台 | 1 |
| 5 | 注塑机 | 480T | 台 | 2 |
| 6 | 注塑机 | 400T | 台 | 40 |
| 7 | 注塑机 | 380T | 台 | 2 |
| 8 | 注塑机 | 280T | 台 | 34 |
| 9 | 注塑机 | 220T | 台 | 4 |
| 10 | 注塑机 | 160T | 台 | 11 |
| 11 | 粉碎机 | - | 台 | 9 |
| 12 | 水泵 | - | 台 | 6 |
| 13 | 冷却塔 | - | 台 | 5 |
| 14 | 机械手 | - | 台 | 107 |
| 15 | 干燥机 | - | 台 | 102 |
| 16 | 拌料机 | - | 台 | 15 |
| 17 | 弹跳机 | - | 台 | 1 |
| 18 | 空压机 | GA55 | 台 | 2 |
| 19 | 空压机 | WDS-75A | 台 | 1 |
| 20 | 软水机 | F67P1；4t/h | 台 | 1 |
| 21 | 模具 | - | 套 | 251套 |

（2）产能匹配性分析

本项目产品产能为年产6850万套电池塑壳，根据企业提供资料，10台造粒机生产能力基本一致，总生产能力为3.5万吨/a，本项目所需造粒的原料为3万吨/a，因此造粒机可满足生产需要。根据企业提供资料107台注塑机的总生产能力为7500万套/a，本项目计划生产塑壳6850万套/a，因此注塑机可满足生产需要。综上所述，产能与设备是匹配的。

（3）生产设备先进性分析

本项目配置自动化机械手、高性能注塑机等自动化程度较高设备，可以基本实现所需的各种原物料的自动输送、加工等工艺过程的自动化控制。据此提高系统运转的稳定性以及产品的均一性，进而提高产品质量。本项目配备高自动化程度设备不但可以大幅降低建筑成本、减少设备投资、节约人力成本，提高生产效率，而且还可降低能耗，减少劳动强度，使生产区域内减少粉尘污染，改善员工工作环境，生产出的产品精度和成品合格率较高，废品少，返工减少，污染工段设备配有废气收集和处理装置，减少了污染物的排放量。

#### 3.1.3.2主要原辅材料

- 新建项目主要原辅材料消耗情况见表3.1.3-3。

表3.1.3-3  项目主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格指标 | 年用量 （t/a） | 最大贮存量 （t） | 包装方式 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABS破碎片料 | - | 30000 | 300 | 100kg袋装 | 外购，再生料 |
| 2 | 液压油 | 矿物油 | 5 | 0.2 | 50kg桶装 | 外购 |

（2）原料来源及清洁性分析

江苏昊杨新能源科技有限公司新型动力电池塑壳生产项目原料（ABS破碎片料）供应商均来自国内企业，非进口，本项目使用的ABS破碎片料均为塑料加工废边角料，不涉及危废废物。

供应商信息如下：

1、公司名称：山西亿晨环保科技有限公司

地址：大同市广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园

2、公司名称：浙江天能电源材料有限公司

地址： 浙江省长兴县经济开发区城南工业功能区（吴山乡）

表3.1.3-4  新型动力电池塑壳生产项目ABS破碎片料供应表

| 序号 | 来源 | 塑料类型 | 数量（万t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西亿晨环保科技有限公司 | ABS破碎片料 | 1 |
| 2 | 浙江天能电源材料有限公司 | ABS破碎片料 | 2 |

本项目采用的原材料ABS破碎片料属于再生料，无毒无味，无需事先精制、提纯，可直接用于本项目生产，本项目产品在使用过程中对人体健康和环境影响较小，使用寿命长，报废后可回收利用。

#### 3.1.3.3主要原材料理化性质、毒性毒理

项目主要原辅材料理化性质、毒性毒理见表3.1.3-5。

表3.1.3-5  主要原辅材料理化特性、毒性毒理表

| 名称 | 主要成分 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS破碎片料 | — | 丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）三种单体共聚物。一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构；微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04~1.06 g/cm3。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。 | 不易燃 | 低毒化学品 |

#### 3.1.3.4能源消耗情况汇总

本项目主要能源消耗汇总见表3.1.3-6。

表3.1.3-6  能源消耗情况汇总

| 序号 | 名称 | 年用量 | 来源及运输 | 贮存方式 | 最大贮存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 11265m3 | 开发区供水管网输送 | / | / |
| 2 | 电 | 100万kWh | 开发区供电线路输送 | / | / |

### 3.1.4公用和辅助工程

#### 3.1.4.1供电

本项目用电量约100万kWh/a，由沭阳经济技术开发区电网提供。

#### 3.1.4.2给排水

1、给水系统

（1）生活用水

本项目定员130人，全年工作330天，根据《建筑给水排水设计规范(GB50015-2019)》可知，员工生活用水定额为30-50L/人·班，本项目取50L/人·d，则计算生活用水量为：6.5m3/d、2145m3/a。

（2）生产用水

①循环冷却用水

本项目冷却水系统为循环系统，经过冷却塔降温后的冷却水用于注塑过程中的产品冷却，项目设有6台冷却塔。

本项目循环量计算参考《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014）。

其中：Qe——蒸发损失量，KZF，蒸发损失系数，以0.0015计，温差为8摄氏度；

Qw——风吹损失量，Pw，风吹损失率，按0.1计算；

Qb——排污量，N，浓缩倍数，按照5倍计算；

Qm——补水量；

本项目循环水量为396000m3/a（50m3/h，7920h/a），经计算蒸发损失量为4752m3/a，风吹损失量为396 m3/a，循环冷却水排放量为792 m3/a，本项目冷却水使用软水，则软水补充量为5940 m3/a。

②软化水制备用水

根据企业提供资料，本项目冷却用水使用软水，采用离子交换树脂法生产软水，软化生产率约75%，本项目软水年用量为5940m3/a，则使用的自来水总量约7920m3/a。

③拖把冲洗用水

本项目使用的原辅材料比较清洁，生产车间地面无需冲洗，仅需要每日使用拖把进行地面清洁，脏拖把需要使用自来水进行冲洗。根据企业提供资料，拖把冲洗用水约1 m3/次，企业进行拖把冲洗约300次/年，则拖把冲洗用水量约300 m3/a，损耗约20%，剩余240 m3/a进入沉淀池进行处理后接管至沭阳南方水务有限公司。

（3）绿化用水

项目绿化面积为4500m2，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），绿化用水量按2.0L/m2·d计，年用水天数以100d计，则绿化用水量为900t/a。

本项目用水量详见表3.1.4-1。

表3.1.4-1  本项目用水情况一览表

| 序号 | 用水类型 | 用水量（m3/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 2145 |
| 2 | 软化水制备用水 | 7920 |
| 3 | 拖把冲洗用水 | 300 |
| 4 | 绿化用水 | 900 |
| 5 | 项目总用水量（自来水） | 11265 |

2、排水系统

（1）生活污水

本项目生活用水量为2145 m3/a，生活污水量按用水量的80％计算，则生活污水量为1716m3/a。生活污水中主要污染物和浓度分别为COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 20 mg/L、总氮50mg/L、总磷4mg/L，污染物产生量为COD 0.601t/a、SS 0.429t/a、NH3-N 0.034t/a、总氮0.0858t/a、总磷0.0069t/a。生活污水经厂内化粪池预处理达接管标准后，通过污水管网进入沭阳南方水务有限公司集中处理。

（2）冷却塔排水

根据前文计算，本项目冷却塔排水约792 m3/a，本项目冷却塔主要污染物及源强引用青岛兴胜隆和塑业有限公司年产750t塑料颗粒项目冷却塔排水检测（2017.7.5），污染物COD 约130mg/L、SS约110mg/L、石油类约0.15mg/L，通过污水管网进入沭阳南方水务有限公司集中处理。

（3）软水制备浓排水

根据前文计算，本项目冷却用水使用软水，采用离子交换树脂法生产软水，软化生产率约75%，本项目软水年用量为5940m3/a，则使用的自来水总量约7920m3/a，同时产生浓排水约1980m3/a，参照江苏扬子催化剂有限公司软水制备浓排水污染物排放情况及咨询专家意见，主要污染物COD 100mg/L、SS 80 mg/L。

（4）拖把冲洗废水

根据企业提供资料，拖把冲洗用水约1 m3/次，企业进行拖把冲洗约300次/年，则拖把冲洗用水量约300 m3/a，损耗约20%，剩余240 m3/a进入沉淀池进行处理后接管至沭阳南方水务有限公司。拖把冲洗废水中污染物主要为COD、SS和石油类，根据天台县、三门县橡胶制品行业产污系数应用研究，其中污染物浓度约为COD 100mg/L、SS 500mg/L、石油类 20mg/L。

（5）初期雨水

初期雨水计算公式：Q=iFΨT

其中：Q—初期雨水排放量

q—暴雨强度（升/秒·公顷）

F—汇水面积（公顷）

Ψ—为径流系数（0.4~0.9，取0.7）

T—取15分钟

暴雨强度采用南京市建筑设计院计算公式，如下。

Q=166.67i

其中：T—重现期，取2年

t—降雨历时，取120分钟。

本项目汇水面积按照厂区总面积扣除绿化、办公、仓库等所占地面积计，约1公顷，1次暴雨收集的初期雨水约100m3，年暴雨降雨次数按照10次计算，本项目初期雨水约1000m3/a，设置一座400m3的初期雨水收集池可以满足本项目初期雨水的收集要求。

（5）排水系统

本项目厂区实行雨污分流制，雨水通过厂区雨水管网排入开发区管网，生活污水、拖把冲洗废水分别经过化粪池和沉淀池处理后与初期雨水、冷却塔排水、软水制备浓排水一起接管至沭阳南方水务有限公司，尾水达标排放至沂南河。

#### 3.1.4.3储运

（1）原料和成品的储存

厂区设置一座面积约1016.33m2，用于储存原料和成品。

（2）运输

本项目所用原辅料、产品主要通过汽车运输。

#### 3.1.4.4消防

根据消防设计规范，室内外消防用水量为20L/s，同时发生火灾数为一次，火灾延续时间为二小时。消防供水由综合水泵房内消防泵组供给。一次消防灭火用水量为：144m3。室外消防给水系统与生活、生产给水系统合用。给水管网在厂区内呈环状布置，沿消防车道布置室外消火栓，消火栓按间距不大于120m，保证任何部位都有两股水柱同时到达。满足厂区消防水量要求。

按《建筑灭火器配置设计规范》要求，在厂区各生产车间室内、各操作室、低压配电室等布置适量手提式灭火器和推车式灭火器。

### 3.1.5厂区总平面布置及周边概况

1、厂区平面布置

建设项目总平面布置原则：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；符合各种防护间距，确保生产安全；办公区位于厂区东南侧，生产厂房位于厂区西北侧；厂区的道路布置充分考虑装置的施工、设备的运输、安装检修及消防通道；布置时力争使管线长度最短，节省投资；场地设计标高时考虑土方平衡及与厂外道路协调统一。

纵观建设项目的平面布置，本项目生产区、办公区和“三废”处置区分区设置，布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，同时便于“三废”统一治理，厂区平面布置较合理。

厂区平面布置图见图3.1.5-1。

2、项目周边概况

本项目位于沭阳经济技术开发区长兴路西侧，项目北侧和东侧为瑞声科技（沭阳）有限公司厂房，南侧为空地，西侧为沭阳天协服饰有限公司和江苏恩威联合消防器材制造有限公司。

项目周边环境概况见图3.1.5-2。

## 3.2工程分析

### 3.2.1施工期工程分析

本项目租用现有厂房进行生产，施工期基本不涉及土建，施工期主要涉及生产及配套设备的安装和调试等，对环境的影响不大，可忽略不分析。

### 3.2.2运营期工程分析

#### 3.2.2.1生产工艺流程及产污环节

新型动力电池塑壳生产项目利用ABS破碎片料（再生料）生产电池塑壳，项目建成后将形成年产6850万套新型动力电池塑壳的生产规模，生产工艺主要为造粒工段和塑化成型工段。

1、造粒生产工艺流程

新型动力电池塑壳生产首先利用ABS破碎片料制成ABS颗粒，便于进行下一步电池塑壳的注塑成型，造粒生产工艺见图3.2.2-1。

图3.2.2-1  造粒生产工艺流程图

造粒生产工艺流程及产污环节：

（1）自动上料：利用磁铁输送带将ABS破碎片料投入造粒机，该处产生输送、投料噪声，由于物料为块状，基本不产生粉尘。

（2）加热挤出：将ABS破碎片料加入造粒机中加热至200~230℃（采用电加热方式），然后通过螺杆高速运转，将加热后成可塑状物料强制挤出输送至出料口，物料挤出后成条状，立刻通过自带输送装置进行水槽冷却。加热挤出工段ABS加热温度低于分解温度，该工序产生少量有机废气G1（以VOCS计）、废液压油S1和噪声N。

（3）水槽冷却：挤出成型的塑料条通过输送装置迅速进入冷却水槽直接冷却，冷却水不外排，损失水分用自来水补充。

（4）风干：冷却后ABS塑胶条进入干燥机在常温下进行风干，该工序产生干燥机运行噪声N。

（5）切粒：风干后的ABS塑胶条进入造粒机自动切成颗粒，流入料斗，该工序产生切粒噪声N。

（6）上料：颗粒流入料斗后，通过高压风机风力送入中转料筒，该工序产生风机噪声N。

（7）装袋：将送入中转料筒的ABS颗粒进行装袋，有待进入下一步塑化成型生产工序。

注：本项目造粒机为一体化设备，兼具加热、挤出、切粒等功能。

2、塑化成型生产工艺流程

ABS破碎片料经过造粒后进入塑化成型工段，经过该工段的加工，ABS塑料粒子注塑成为新型动力电池塑壳，塑化成型生产工艺见图3.2.2-2。

图3.2.2-2  塑化成型生产工艺流程图

塑化成型生产工艺流程及产污环节：

（1）干燥：利用干燥机对ABS塑料粒子在常温下进行干燥，此工序产生机械噪声N。

（2）注塑：将ABS塑料粒子加入注塑机料筒中加热熔化（加热至200~230℃，采用电加热方式），将熔化后的原料射入模具中，此工序会产生有机废气（以VOCS计）G2、废液压油S2和机械噪声N。

（3）冷却：注塑过程模具使用冷却水系统间接冷却，冷却水循环使用，不外排，此工序不会产生污染物。

（4）脱模：待模具冷却后取出成型产品，此工序会产生有机废气（以VOCS计）G3、废模具S3和噪声N。

（5）修边：将产品多余的边角部分修剪掉，此过程会产生不合格品S4。

（6）检验：对产品进行检验，合格后包装入库，此工序会产生不合格品S5。

（7）粉碎、搅拌：将修边、检验产生的不合格品投入粉碎机、搅拌机，进行粉碎、搅拌，粉碎、搅拌后作为原料继续重新开始注塑成型工序，此工序会产生塑料粉尘G4与机械噪声N。

（8）包装入库：将合格品由人工装袋，周转入库。

#### 3.2.2.2全厂水平衡

建设项目投产后新鲜水用量11265m3/a，废水排放量为5728m3/a（其中生活污水1716m3/a，拖把冲洗废水240m3/a，冷却塔排水792 m3/a，初期雨水1000m3/a、软水制备浓排水1980 m3/a），生活污水、拖把冲洗废水分别经过化粪池和沉淀池处理后与初期雨水、冷却塔排水和软水制备浓排水一起接管至沭阳南方水务有限公司，尾水达标排放至沂南河。

建设项目全厂水平衡见图3.2.2-3。

图3.2.2-3  全厂水平衡图 单位m3/a

#### 3.2.2.3全厂物料平衡

（1）ABS破碎片料物料平衡

本项目使用ABS破碎片料经过造粒、塑化成型制造电池塑壳，生产过程ABS破碎片料基本全部进入产品，只产生少量的粉碎塑料粉尘和加热挤出、注塑VOCS废物，本项目ABS破碎片料物料平衡详细见下表 3.2.2-1和图3.2.2-4。

表 3.2.2-1  本项目物料平衡表

| 生 产 线 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 用量（t/a） | 去向 | 重量（t/a） |
|  | ABS破碎片料 | 30000 | 电池塑壳 | 29978.8393 |
|  | — | — | 废气 | 21.101 |
|  | — | — | 有组织粉尘排放量 | 0.0297 |
|  |  |  | 无组织粉尘排放量 | 0.03 |
|  | 合计 | 30000 | 合计 | 30000 |

图3.2.2-4  本项目物料平衡图

## 3.3风险识别

风险识别范围包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物向环境转移的途径识别。

3.3.1建设项目危险物质及风险潜势

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境风险物质为机油、液压油。

表3.3-1  本项目Q值确定表

| 序号 | 环境风险物质名称 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质 Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油、液压油、废机油、废液压油 | 2.4 | 2500 | 0.000096 |
| 项目Q值Σ | 0.000096 |

经计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.000096，Q＜1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

3.3.2建设项目风险识别汇总

表3.3-2  建设项目环境风险识别表

| 功能单元 | 区域 | 主要风险事故 | 伴生/次生事故 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮存 | 原料仓库 | 发生火灾事故 | 火灾产生的有毒气体污染、烟气污染事故、消防尾水、中毒、连锁火灾事故 |
| 环保 | 废气处理装置 | 废气处理装置发生故障，造成废气处理未达标排放的事故 | — |
|  | 危废暂存场所 | 危险废物发生泄漏、火灾事故 | 火灾产生的烟气污染事故、消防尾水 |
| 运输 | 运输 | 运输过程中液压油泄露 | 泄露的液压油污染土壤和地下水 |
| 其他 | 其他辅助设施 | 烫伤、砸伤事故 | / |

## 3.4污染源分析

### 3.4.1施工期污染源分析

本项目租用现有厂房进行生产，施工期基本不涉及土建，施工期主要涉及生产及配套设备的安装和调试等，对环境的影响不大，可忽略不分析。

### 3.4.2运营期污染源强核算

#### 3.4.2.1大气污染源分析

1、废气处置设施设置情况

本项目废气处置设施及排气筒设置情况见表3.4.2-1。

表3.4.2-1  本项目废气处置设施及排气筒设置情况表

| 车间名称 | 主要工序 | 污染物 | 废气处理装置 | 排气筒设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | 粉碎 | 粉尘 | 密闭、负压收集+布袋除尘器+15m高排气筒 | 1#排气筒 |
| 2#生产车间 | 造粒 | VOCS | 密闭、负压收集+碳纤维吸附浓缩+RCO装置+15m高排气筒 | 2#排气筒 |
|  | 注塑 | VOCS | 密闭、负压收集+换热器+二级活性炭+15m高排气筒 |  |
| 3#生产车间 | 注塑 | VOCS | 密闭、负压收集+换热器+二级活性炭+15m高排气筒 | 3#排气筒 |

（1）粉碎粉尘

根据《废塑料预处理行业环境影响评价中常见污染物源强估计及污染防治》（李飞，中国资源综合利用[J].2019（01）：125~128），塑料粉碎粉尘的产生量按照塑料粉碎量的1%进行计算。本项目不合格品粉碎量为300t/a，估算粉尘的产生量为3t/a。本项目粉碎机产生的粉尘采用密闭、负压收集，收集效率不低于99%，收集后的粉尘通过布袋除尘器（净化效率以 99%计算）进行处理，设备风机风量为3000m3/h，处理后的粉尘通过 15m高1#排气筒高空排放。通过计算，粉碎粉尘有组织废气产生量为2.97t/a，产生速率为0.75kg/h（运行时间为3960h/a），产生浓度为250mg/m3，排放量为0.0297t/a，排放速率为0.0075kg/h，排放浓度为2.5mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中粉尘特别排放标准。无组织粉尘排放量0.03t/a，排放速率0.0076kg/h，在1#生产车间无组织排放。

（2）有机废气

①造粒（加热挤出）

本项目使用ABS破碎片料造粒过程中会产生有机废气，ABS破碎片料加热挤出温度200℃-230℃，达不到聚合物断链温度270℃，理论上不会产生苯乙烯等单体废气，但由于在加热挤压作用下，少量分子间发生断链、分解、降解，产生微量游离单体废气，本项造粒产生的有机废气以VOCS计。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式和本项目建成后物料的实际使用量计算VOCS排放量，造粒过程的VOCS的排放系数按0.35kg/t原料计。本项目造粒的ABS破碎片料用量为30000t/a，则VOCS产生量约为10.5 t/a。企业将造粒工位用软帘围成密闭空间，对VOCS进行密闭、负压收集，收集后的有机废气经过“碳纤维吸附浓缩+RCO”装置进行处理，系统总风量为20000m3/h，考虑废气的跑冒，有机废气总收集效率按99%计。本项目RCO催化燃烧系统处理效率按98%计，处理后的有机废气VOCS通过15m高2#排气筒高空排放。通过计算，造粒工序有组织废气产生量为10.395t/a，产生速率为1.313kg/h（运行时间为7920h/a），产生浓度为65.6mg/m3，排放量为0.208t/a，排放速率为0.026kg/h，排放浓度为1.31mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放标准。无组织VOCS排放量0.105t/a，排放速率0.0133kg/h，在2#生产车间无组织排放。

②注塑、脱模

在注塑、脱模过程中会产生有机废气，ABS树脂粒子注塑温度200℃-230℃，达不到聚合物断链温度270℃，理论上不会产生苯乙烯等单体废气，但由于在加热挤压作用下，少量分子间发生断链、分解、降解，产生微量游离单体废气，本项注塑、脱模过程产生的有机废气以VOCS计。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式和本项目建成后物料的实际使用量计算VOCS排放量，注塑、脱模过程的VOCS的排放系数按0.35kg/t原料计。ABS树脂粒子用量约30289.4t/a（含ABS注塑后不合格品重新注塑量），则VOCS产生量约为10.601t/a。本项目2#生产车间安装43台注塑机，3#注塑车间安装63台注塑机，2#生产车间和3#注塑车间注塑生产利用的原料比约2:3，则2#生产车间注塑VOCS产生量4.24t/a，3#生产车间注塑VOCS产生量6.361t/a。企业将注塑、脱模工位用软帘围成密闭空间，对VOCS进行密闭、负压收集，收集后的有机废气经过“换热器+二级活性炭” 装置进行处理。

2#生产车间注塑机有机废气收集系统总风量为20000m3/h，考虑废气的跑冒，有机废气总收集效率按99%计，本项目二级活性炭装置处理效率按90%计，处理后的有机废气VOCS通过15m高2#排气筒高空排放。通过计算，2#生产车间注塑工序有组织VOCS产生量为4.2t/a，产生速率为0.53kg/h（运行时间为7920h/a），产生浓度为26.52mg/m3，排放量为0.42t/a，排放速率为0.053kg/h，排放浓度为2.65mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放标准。无组织VOCS排放量0.04t/a，排放速率0.005kg/h，在2#生产车间无组织排放。

3#生产车间注塑机有机废气收集系统总风量为30000m3/h，考虑废气的跑冒，有机废气总收集效率按99%计，本项目二级活性炭装置处理效率按90%计，处理后的有机废气VOCS通过15m高3#排气筒高空排放。通过计算，3#生产车间注塑工序有组织VOCS产生量为6.3t/a，产生速率为0.795kg/h（运行时间为7920h/a），产生浓度为26.52mg/m3，排放量为0.63t/a，排放速率为0.0795kg/h，排放浓度为2.65mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放标准。无组织VOCS排放量0.061t/a，排放速率0.0077kg/h，在3#生产车间无组织排放。

本项目有组织、无组织废气产生及排放情况见下表3.4.2-2~3。非正常排放情况及参数表分别见表3.4.2-4~5。

表3.4.2-2  本项目有组织废气产生及排放情况

| 污染源名称 | 产生状况 | 治理 措施 | 去除率 (%) | 排放状况 | 执行标准 | 排放源参数 | 排气筒编号及排放方式 | 排放时间（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气量 （m3/h） | 污染物 名称 | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  |  | 废气量 （m3/h） | 污染物名称 | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 高度 (m) | 直径 (m) | 温度 (℃) |  |  |
| 粉碎粉尘 | 3000 | 粉尘 | 250 | 0.75 | 2.97 | 布袋除尘器 | 99 | 3000 | 粉尘 | 2.5 | 0.0075 | 0.0297 | 20 | / | 15 | 0.3 | 25 | 1#连续 | 3960 |
| 造粒有机废气 | 20000 | VOCS | 65.6 | 1.313 | 10.395 | 碳纤维吸附浓缩+RCO装置 | 98 | 40000 | VOCS | 3.96 | 0.0793 | 0.628 | 60 | / | 15 | 0.5 | 50 | 2#连续 | 7920 |
| 2#生产车间注塑有机废气 | 20000 | VOCS | 26.52 | 0.53 | 4.2 | 换热器+二级活性炭 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#生产车间注塑有机废气 | 30000 | VOCS | 26.52 | 0.795 | 6.3 | 换热器+二级活性炭 | 90 | 30000 | VOCS | 2.65 | 0.0795 | 0.63 | 60 | / | 15 | 0.5 | 25 | 3#连续 | 7920 |

注：本项目单位产品排放的VOCS为0.041kg/t，低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中限值0.3kg/t产品。

表3.4.2-3  本项目无组织废气产生及排放情况

| 污染源位置 | 污染物 | 排放速率(kg/h) | 排放量（t/a） | 污染源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 面源高度（m） | 面源面积（m*m） |
| 1#生产车间（面源） | 粉尘 | 0.0076 | 0.03 | 8 | 30*24 |
| 2#生产车间（面源） | VOCS | 0.0183 | 0.145 | 8 | 100*66 |
| 3#生产车间（面源） | VOCS | 0.0077 | 0.061 | 8 | 116*29 |

表3.4.2-4  非正常排放大气污染源强产生及排放一览表

| 生产工艺 | 排气筒编号 | 排气量（m3/h） | 污染物 | 治理措施 | 去除率（%） | 排放情况 | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |  |
| 粉碎粉尘 | 1#排气筒 | 10000 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 0 | 250 | 0.75 | 30min |
| 造粒有机废气 | 2#排气筒 | 40000 | VOCS | 碳纤维吸附浓缩+RCO装置 | 0 | 92.12 | 1.843 | 30min |
| 2#生产车间注塑有机废气 |  |  | VOCS | 换热器+二级活性炭 | 0 |  |  |  |
| 3#生产车间注塑有机废气 | 3#排气筒 | 30000 | VOCS | 换热器+二级活性炭 | 0 | 26.52 | 0.795 | 30min |

表3.4.2-5  污染源非正常排放大气污染物参数表

| 序号 | 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物名称 | 非正常排放浓度/（mg/m3） | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间h/次 | 年发生频次/a | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#排气筒 | 开、停车、检修 | 粉尘 | 250 | 0.75 | 0.5 | 5 | 无 |
| 2 | 2#排气筒 |  | VOCS | 92.12 | 1.843 | 0.5 | 5 | 无 |
|  |  |  | VOCS |  |  |  |  |  |
| 3 | 3#排气筒 |  | VOCS | 26.52 | 0.795 | 0.5 | 5 | 无 |

#### 3.4.2.2水污染源分析

根据水平衡，废水排放量为5728m3/a（其中生活污水1716m3/a，拖把冲洗废水240m3/a，冷却塔排水792 m3/a，初期雨水1000m3/a、软水制备浓排水1980 m3/a），生活污水、拖把冲洗废水分别经过化粪池和沉淀池处理后与初期雨水、冷却塔排水和软水制备浓排水一起接管至沭阳南方水务有限公司，尾水达标排放至沂南河。

（1）生活污水

本项目生活用水量为2145 m3/a，生活污水量按用水量的80％计算，则生活污水量为1716m3/a。生活污水中主要污染物和浓度分别为COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 20 mg/L、总氮50mg/L、总磷4mg/L，污染物产生量为COD 0.601t/a、SS 0.429t/a、NH3-N 0.034t/a、总氮0.0858t/a、总磷0.0069t/a。生活污水经厂内化粪池预处理达接管标准后，通过污水管网进入沭阳南方水务有限公司集中处理。

（2）冷却塔排水

根据前文计算，本项目冷却塔排水约792 m3/a，本项目冷却塔主要污染物及源强引用青岛兴胜隆和塑业有限公司年产750t塑料颗粒项目冷却塔排水检测（2017.7.5），污染物COD 约130mg/L、SS约110mg/L、石油类约0.15mg/L，通过污水管网进入沭阳南方水务有限公司集中处理。

（3）软水制备浓排水

根据前文计算，本项目冷却用水使用软水，采用离子交换树脂法生产软水，软化生产率约75%，本项目软水年用量为5940m3/a，则使用的自来水总量约7920m3/a，同时产生浓排水约1980m3/a，参照江苏扬子催化剂有限公司软水制备浓排水污染物排放情况及咨询专家意见，主要污染物COD 100mg/L、SS 80 mg/L。

（4）拖把冲洗废水

根据企业提供资料，拖把冲洗用水约1 m3/次，企业进行拖把冲洗约300次/年，则拖把冲洗用水量约300 m3/a，损耗约20%，剩余240 m3/a进入沉淀池进行处理后接管至沭阳南方水务有限公司。拖把冲洗废水中污染物主要为COD、SS和石油类，根据天台县、三门县橡胶制品行业产污系数应用研究及咨询专家意见，其中污染物浓度约为COD 100mg/L、SS 500mg/L、石油类 20mg/L。

（5）初期雨水

根据水平衡计算，本项目初期雨水产生量约1000m3/a，主要污染物COD100mg/L、SS200 mg/L和石油类10mg/L。

建设项目废水排放情况见表3.4.2-6。

表3.4.2-6  废水排放情况表

| 废水种类 | 废水量 （m3/a） | 污染物产生量 | 治理措施 | 污染物去除率 | 污染物排放量 | 全厂排放浓度(mg/L) | 全厂接管总量（t/a） | 接管标准限值 （mg/L） | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物名称 | 浓度 mg/L | 产生量 t/a |  |  | 浓度 mg/L | 排放量 t/a |  |  |  |  |
| 拖把冲洗废水 | 240 | COD | 100 | 0.024 | 沉淀池 | / | 100 | 0.024 | COD 164.1、 SS 134.2、 氨氮5.8、 总磷1.2、 总氮14.5、 石油类2.6 | 废水量5728、 COD 0.94、 SS 0.769、 氨氮0.033、总磷0.0069、总氮0.083、 石油类0.0149 | COD500、 SS400、 氨氮35、总磷8、 总氮70、 石油类20 | 进入沭阳南方水务有限公司 |
|  |  | SS | 500 | 0.12 |  | 80% | 100 | 0.024 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 20 | 0.0048 |  | / | 20 | 0.0048 |  |  |  |  |
| 生活废水 | 1716 | COD | 350 | 0.601 | 化粪池 | 15% | 300 | 0.515 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 250 | 0.429 |  | 30% | 175 | 0.3 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.034 |  | 3% | 19.4 | 0.033 |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 4 | 0.0069 |  | / | 4 | 0.0069 |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 | 50 | 0.0858 |  | 3% | 48.5 | 0.083 |  |  |  |  |
| 冷却塔排水 | 792 | COD | 130 | 0.103 | 直排 | / | 130 | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 110 | 0.087 |  | / | 110 | 0.087 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 0.15 | 0.0001 |  | / | 0.15 | 0.0001 |  |  |  |  |
| 软水制备浓排水 | 1980 | COD | 100 | 0.198 | 直排 | / | 100 | 0.198 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 80 | 0.158 |  | / | 80 | 0.158 |  |  |  |  |
| 初期雨水 | 1000 | COD | 100 | 0.1 | 初期雨水池 | / | 100 | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.2 |  | / | 200 | 0.2 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 10 | 0.01 |  | / | 10 | 0.01 |  |  |  |  |

#### 3.4.2.3噪声源强

本项目产生高噪声的主要设备有：粉碎机、拌料机、干燥机、造粒机、注塑机等。这些高噪声设备的声级大多在75～90dB(A)。对这类高噪声设备，除采取设置减震基础、安装消声装置等措施外，还分别将其置于建筑物内，利用建筑隔声来减轻其对外环境的影响。主要产噪设备及控制措施见表3.4.2-7。

表3.4.2-7  本项目噪声产生及治理情况

| 名称 | 数量 （台） | 声压级 dB(A) | 运转特征 | 治理措施 | 降噪目标dB(A) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造粒机150 | 2 | 75 | 连续 | 购置低噪声设备、隔声减振 | ≤65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 造粒机750-150 | 8 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 注塑机600T | 13 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 注塑机500T | 1 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 注塑机480T | 2 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 注塑机400T | 40 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 注塑机380T | 2 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 注塑机280T | 34 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 注塑机220T | 4 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 注塑机160T | 11 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 粉碎机 | 9 | 90 | 连续 |  |  |  |
| 水泵 | 6 | 85 | 连续 |  |  |  |
| 冷却塔 | 5 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 机械手 | 91 | 75 | 连续 |  |  |  |
| 干燥机 | 102 | 80 | 连续 |  |  |  |
| 拌料机 | 15 | 80 | 连续 |  |  |  |
| 弹跳机 | 1 | 80 | 连续 |  |  |  |
| 空压机 | 3 | 85 | 连续 |  |  |  |
| 风机 | 6 | 85 | 连续 |  |  |  |

#### 3.4.2.4固废源强

1、污染物源强分析

根据建设单位提供的资料及工程分析，本项目产生的固体废物有不合格品、收集粉尘、废包装材料、沉淀池污泥、废活性炭、废机油、废液压油、废油桶、废模具、废离子交换树脂、生活垃圾和化粪池污泥。

（1）不合格品

根据物料平衡，本项目产生的不合格品约300t/a，全部回用于生产。

（2）收集粉尘

根据物料平衡，本项目不合格品经过粉碎后回用于生产，粉碎粉尘产生量约3t/a，经过密闭收集后通过布袋除尘器处理，收集的粉尘量约2.94 t/a，属于一般工业固废，企业收集后回用于生产。

（3）废包装材料

根据企业提供资料，本项目ABS破碎片料原料使用及成品包装产生的废包装材料约2 t/a，属于一般工业固废，主要成分为塑料编织袋及废纸箱，企业收集后外售综合利用。

（4）沉淀池污泥

本项目沉淀池去除的SS约0.1t/a，污泥含水率约为60%，沉淀池污泥产生量约为0.25t/a，属于一般工业固废，由环卫清运。

（5）废活性炭

根据物料平衡计算，经活性炭吸附的有机废气总共约9.45t/a。活性炭平均吸附量取0.3g有机废气/g活性炭（参考《工业通风》, 孙一坚主编第四版），活性炭利用效率考虑以90%计，则活性炭用量约31.5t/a，废活性炭产生量约41t/a，属于《国家危险废物名录》（2020年）中HW49类，类别代码为900-041-49，委托有资质单位处置。

（6）废机油

根据企业提供资料，本项目废机油产生量约为1t/a，属于《国家危险废物名录》（2020年）中HW08类，类别代码为900-214-08，委托有资质单位处置。

（7）废液压油

根据企业提供资料，本项目注塑使用的液压油循环使用，每年更换的废液压油约1t/a，属于《国家危险废物名录》（2020年）中HW08类，类别代码为900-218-08，委托有资质单位处置。

（8）废油桶

本项目废机油和废液压油使用产生的废油桶约0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2020年）中HW49类，类别代码为900-041-49，委托有资质单位处置。

（9）废模具

根据企业提供资料，本项目每年产生的废模具约5t/a，主要成分为钢铁等，属于一般工业固废，企业外售综合利用。

（10）废离子交换树脂

根据企业提供资料，本项目冷却水使用软化水，采用离子交换树脂法进行制备，每五年更换一次离子交换树脂，产生的废离子交换树脂约2t/次，属于《国家危险废物名录》（2020年）中HW13类，类别代码为900-015-13，委托有资质单位处置。

（11）生活垃圾

本项目职工人数约130人，生活垃圾产生按照每人每天1.0kg计，年工作330天，则年产生生活垃圾约为42.9t/a，统一收集后的生活垃圾委托环卫部门定期清运处理。

（12）化粪池污泥

本项目在化粪池预处理生活污水会产生污泥，根据化粪池标准图集号92S213中的规定，实际使用人数按40%计，污泥量按0.4L/(人·天)计（污泥密度约1L/kg），则本项目估算其污泥总量约为6.86t/a，由环卫部门定期清运。

2、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）》的规定，对建设项目固体废物的判断，汇总见表3.4.2-8。

表3.4.2-8  建设项目运营期固体废物属性判定一览表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 不合格品 | 修编、检验 | 固态 | ABS废塑料 | 300 | √ | - | 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） |
| 2 | 收集粉尘 | 废气治理 | 固态 | 塑料粉尘 | 2.94 | √ | - |  |
| 3 | 废包装材料 | 包装 | 固态 | 塑料袋、废纸箱等 | 2 | √ | - |  |
| 4 | 沉淀池污泥 | 废水处理 | 半固态 | 沉渣 | 0.25 | √ | - |  |
| 5 | 废活性炭 | 废气治理 | 固态 | 活性炭、有机废气 | 41 | √ | - |  |
| 6 | 废机油 | 机械维修 | 液态 | 废矿物油 | 1 | √ | - |  |
| 7 | 废液压油 | 注塑 | 液态 | 废矿物油 | 1 | √ | - |  |
| 8 | 废油桶 | 物料存储 | 半固态 | 废铁桶、废矿物油 | 0.5 | √ | - |  |
| 9 | 废模具 | 注塑 | 固态 | 钢铁等 | 5 | √ | - |  |
| 10 | 废离子交换树脂 | 软水制备 | 固态 | 废树脂、盐等 | 2t/5a | √ | - |  |
| 11 | 生活垃圾 | 生活 | 固态 | 纸、塑料、果皮等 | 42.9 | √ | - |  |
| 12 | 化粪池污泥 | 废水处理 | 半固态 | 有机质、总磷、总氮等 | 6.86 | √ | - |  |

3、固体废物产生情况汇总

一、固体废物属性判定

根据《国家危险废物名录》（2020年）以及危险废物鉴别标准，对本项目产生的固体废物危险性进行判定，项目营运期固体废物产生情况汇总见表3.4.2-9。

二、危险废物汇总

本项目危废汇总见下表3.4.2-10。

表3.4.2-9  本项目固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性（一般固废、一般工业固体废物或待鉴别） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格品 | 一般固废 | 修编、检验 | 固态 | ABS废塑料 | 国家危险固废名录（2020） | / | 废塑料制品 | 06 | 300 |
| 2 | 收集粉尘 | 一般固废 | 废气治理 | 固态 | 塑料粉尘 |  | / | 工业粉尘 | 66 | 2.94 |
| 3 | 废包装材料 | 一般固废 | 包装 | 固态 | 塑料袋、废纸箱等 |  | / | 其他废物 | 99 | 2 |
| 4 | 沉淀池污泥 | 一般固废 | 废水处理 | 半固态 | 沉渣 |  | / | 无机废水污泥 | 61 | 0.25 |
| 5 | 废活性炭 | 危险废物 | 废气治理 | 固态 | 活性炭、有机废气 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 41 |
| 6 | 废机油 | 危险废物 | 机械维修 | 液态 | 废矿物油 |  | T/I | HW08 | 900-214-08 | 1 |
| 7 | 废液压油 | 危险废物 | 注塑 | 液态 | 废矿物油 |  | T/I | HW08 | 900-218-08 | 1 |
| 8 | 废油桶 | 危险废物 | 物料存储 | 半固态 | 废铁桶、废矿物油 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.5 |
| 9 | 废模具 | 一般固废 | 注塑 | 固态 | 钢铁等 |  | / | 废钢铁 | 09 | 5 |
| 10 | 废离子交换树脂 | 危险废物 | 软水制备 | 固态 | 废树脂、盐等 |  | T | HW13 | 900-015-13 | 2t/5a |
| 11 | 生活垃圾 | 一般固废 | 生活 | 固态 | 纸、塑料、果皮等 |  | / | 其他废物 | 99 | 42.9 |
| 12 | 化粪池污泥 | 一般固废 | 废水处理 | 半固态 | 有机质、总磷、总氮等 |  | / | 其他废物 | 99 | 6.86 |

表3.4.2-10  危险废物汇总表

| 序号 | 危废名称 | 类别 | 代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 41 | 废气治理 | 固态 | 活性炭、有机废气 | 有机废气 | 90d | T/In | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 1 | 机械维修 | 液态 | 废矿物油 | 废矿物油 | 90d | T/I |  |
| 3 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 1 | 注塑 | 液态 | 废矿物油 | 废矿物油 | 30d | T/I |  |
| 4 | 废油桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 物料存储 | 半固态 | 废铁桶、废矿物油 | 废矿物油 | 30d | T/In |  |
| 5 | 废离子交换树脂 | HW13 | 900-015-13 | 2t/5a | 软水制备 | 固态 | 废树脂、盐等 | 废树脂、盐 | 5a | T |  |

本项目危废暂存库设置综合楼1楼北侧，面积约40m2，用于贮存本项目产生的危废。各类危险废物收集后必须用容器密封储存，单独存放，并在容器显著位置张贴危险废物的标识；危险废物暂存场所必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，必须设置防渗、防漏、防雨、防火等措施。

#### 3.4.2.5污染物“三本账”核算

建设项目污染物“三本帐”核算情况见表3.4.2-11。

表3.4.2-11  建设项目污染物“三本帐”核算表   单位t/a

| 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 最终外排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 5728 | 0 | 5728 | 5728 |
|  | COD | 1.026 | 0.086 | 0.94 | 0.286 |
|  | SS | 0.994 | 0.225 | 0.769 | 0.057 |
|  | 氨氮 | 0.034 | 0.001 | 0.033 | 0.029 |
|  | 总磷 | 0.0069 | 0 | 0.0069 | 0.0029 |
|  | 总氮 | 0.0858 | 0.0028 | 0.083 | 0.083 |
|  | 石油类 | 0.0149 | 0 | 0.0149 | 0.0057 |
| 废气 | 有组织 | 粉尘 | 2.97 | 2.9403 | / | 0.0297 |
|  |  | VOCS | 20.895 | 19.637 | / | 1.258 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.03 | 0 | / | 0.03 |
|  |  | VOCS | 0.206 | 0 | / | 0.206 |
| 固废 | 危险固废 | 45.5 | 45.5 | 0 | 0 |
|  | 一般固废 | 317.5 | 317.5 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 42.9 | 42.9 | 0 | 0 |

# 4建设项目环境现状调查与评价

## 4.1自然环境

### 4.1.1地理位置

沭阳县地处江苏北部，隶属地级宿迁市，辖35个乡镇（场），县域面积2298平方公里，耕地204万亩，人口176万，是全省人口最多、陆域面积最大的县。县域介于北纬33°53′12″-34°25′、东经118°30′-119°10′之间，东西60公里，南北55公里。东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四市结合部。沭阳交通发达，京沪高速公路、新长铁路、205国道、245、324、326省道在县城交汇。东去连云港白塔埠机场40分钟，西到徐州观音机场1个小时。沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省20大内河港口之一沭阳港，年吞吐量在300万吨以上，过淮沭河与长江连接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。

沭阳经济技术开发区位于沭阳县城东部新区，紧临京沪调整公路和324省道。本项目位于建设项目位于沭阳经济技术开发区长兴路西侧。建设项目地理位置详见图4.1-1。

### 4.1.2地形地貌

沭阳地处江苏北部，沭沂泗水下游，属鲁南丘陵与江淮平原过渡带。全县地形呈不规则方形，地势西高东低，大部分地面高程在7-4.5米。县内最高峰韩山海拔70米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平坦，河网密布。沂北区所在区域内地势低平，平原广阔。地势由南向北略有倾斜，西南部属岗岭地带，最高处海拔22.70米，东北部地势低洼，最低处海拔1.5m。地形呈不规则方形，境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土16％，碱土9％，岗土和淤土55％，其他占10％。地震烈度7度。

### 4.1.3气候气象特征

建设项目所在区域地处亚热带向暖温带过渡地区，具有较明显的季风性、过渡性和不稳定性等特征。全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量充沛。受近海区季风环流和台风的影响，冷暖空气交汇频繁，洪涝等自然灾害经常发生。其气象特征参数如表4.1-1所示。风频玫瑰图见4.1-2，由该图可见：常年主导风向为ESE风，频率为11％，次主导风向为NE，频率为10％，静风频率为9％。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。

表4.1-1  区域气象特征参数表

| 编号 | 项目 | 数值及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 年平均气温 | 13.8℃ |
|  |  | 极端最高温 | 38℃ |
|  |  | 极端最低温度 | -18℃ |
| 2 | 风速 | 年平均风速 | 2.39m/s |
| 3 | 气压 | 年平均大气压 | 1015.9mbar |
| 4 | 空气湿度 | 年平均相对湿度 | 75% |
|  |  | 最热月平均相对湿度 | 76% |
| 5 | 降雨量 | 年最大降雨量 | 1580.3mm |
|  |  | 年最小降雨量 | 458.7mm |
|  |  | 年均降雨量 | 937mm |
| 6 | 降雪量 | 最大积雪深度 | 42cm |
|  |  | 平均积雪厚度 | 1cm |
|  |  | 全年平均积雪日数 | 8 |
| 7 | 风向、频率 | 年主导风向 | SE10.71% |

图4.1-2 沭阳县全年风频玫瑰图

### 4.1.4水文情况

沭阳县地处淮、沂、沭、泗河下游，地势低洼，过境水量大。境内河网密布，有新沂河、淮沭新河等29条河流纵横境内。

新沂河：发源于山东省境内，其流向在山东省境内自北向南，进入江苏后则转为偏东方向，流经沭阳县合沟镇、瓦窑镇、草桥镇、港头镇、棋盘镇后注入骆马湖，在骆马湖东新店镇出湖，向东入海。新沂河在入湖前有华沂漫水闸，出湖有嶂山闸。为保持骆马湖和京杭运河的水位，嶂山闸只在汛期泄洪时开启，开时闸前后水位相差5m以上，闸下基本无水流，河床裸露。

新沂河是沭阳最大河流，属于沂沭水系，它由颜集入境，横穿沭阳中部，经灌南、灌云入海，流经沭阳县境内全长60多公里，是泄洪、排涝、送水灌溉的主要河流渠道，年流量59.14亿立方米，河宽1100米至1400米，流域面积70多平方公里，设计流量为6000立方米/秒，汛期最大泄洪量7000立方米/秒。最高水位10.76米，最低水位4.25米。流经沭阳县境内后分南北偏泓两支流，其中北偏泓水质执行Ⅳ类标准；上游新沂、山东等地造纸厂等生产废水经新沂河流经扎下王庄节水闸流入北偏泓。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。

淮沭河：淮沭河上游源于洪泽湖，途经淮阴、泗阳、沭阳、东海县，在连云港汇入东海。河道宽1400米，分东偏泓、西偏泓两股水道，中间为高漫滩，河两岸无大的污染源，该河建于1961年，是一条灌溉、排洪的人工河道，同时担负着城市供水的任务，连云港就取用该河的水。河道设计流量3000立方米/秒，6级航道，最高水位11.81米，最低水位6.51米，水质良好，水量充沛。以前沭河段的王庄闸放水时，曾出现过新沂河西段污水倒灌沭河现象，因此在新沂河上新建拦污闸，以确保新沂河污水不进入淮沭河。

岔流河：岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。经检测其水质达Ⅲ类水标准。沭新河属于新沂河的一个支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。

沂南河：沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经沭城、汤涧、李恒等乡镇，经灌南、灌云等县流入黄海，是县内主要排污河流，全长75公里。水源为淮沭河，平时淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿立方米。沂南河是沭阳县城区以及工业园南区和北区输送污水的唯一排海通道，目前基本上接纳了城区的全部污水。

建设项目所在地区域水系及水环境概况具体见图4.1-3。

### 4.1.5生态环境概况

沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

（1）陆地生态

沭阳县城区和工业园周围的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主；道路和河道两边以及村民宅前屋后种植的树木有槐、杉、柳和杨等树种；野生植物有灌木和草类等。

工园区所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。

（2）水域生态

沭阳县境内的河流和湖泊有一定的水产资源，城区附近河段由于人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的影响，河中水生生物种类已受到很大影响。

## 4.2环境质量现状评价

### 4.2.1大气环境质量现状评价

#### 4.2.1.1大气环境质量现状监测

1、项目所在区域环境质量达标情况

根据沭阳县《2019年环境质量报告书》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、O3、CO 4项基本污染物达标，PM10、PM2.5 2项基本污染物不达标，因此判定项目所在区域环境质量不达标。

表4.2-1  2019年沭阳县环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 17 | 60 | 28.3 | 达标 |
| NO2 |  | 33 | 40 | 82.5 | 达标 |
| PM10 |  | 104 | 70 | 148.6 | 不达标 |
| PM2.5 |  | 44 | 35 | 125.71 | 不达标 |
| O3 | 日最大8小时平均浓度 | 120 | 160 | 75 | 达标 |
| CO | 24小时平均浓度 | 827 | 4000 | 20.7 | 达标 |

2、其他污染物环境质量现状

（1）监测范围及布点

根据本项目所在地的大气环境功能区划以及本项目废气污染物的特征，在项目所在地和华丽世家分别设1个大气监测点，监测点方位及距离见表4.2-2、图4.2-1。

表4.2-2  空气环境现状监测点位表

| 序号 | 测点名称 | 方位 | 距离（m） | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目所在地 | - | - | 非甲烷总烃及风向、风速、气压、气温、风频等常规气象要素 |
| G2 | 华丽世家 | NW | 503 |  |

（2）监测时段与采样频率

本项目补充监测由江苏安诺检测技术有限公司于2020年10月9日-2020年10月15日连续监测7天。非甲烷总烃一次浓度每次采样45min，采样时段为每天的02:00、08:00、14:00和20:00，四个时段各检测一次。

（3）本项目补充监测期间的气象资料

监测期间的气象条件见表4.2-3和表4.2-4。

表4.2-3  项目所在地监测点监测期间气象条件

| 项目 参数 日期 | 时间 | 气温 （℃） | 气压 （kpa） | 风向 | 风速（m/s） | 相对 湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.10.09 | 02:00 | 20.5 | 101.2 | 东 | 2.7 | 58.2 |
|  | 08:00 | 23.6 | 101.1 | 东 | 2.5 | 54. 3 |
|  | 14:00 | 26.7 | 100.8 | 东 | 2.4 | 52.5 |
|  | 20:00 | 21.6 | 101.1 | 东 | 2.6 | 54.6 |
| 2020.10.10 | 02:00 | 21.5 | 101.1 | 东 | 2.6 | 57.2 |
|  | 08:00 | 22.4 | 101.0 | 东 | 2.5 | 54.1 |
|  | 14:00 | 25.6 | 100.8 | 东 | 2.3 | 52.3 |
|  | 20:00 | 23.4 | 100.9 | 东 | 2.4 | 53.4 |
| 2020.10.11 | 02:00 | 19.8 | 101.4 | 东 | 2.7 | 58.1 |
|  | 08:00 | 21.3 | 101.2 | 东 | 2.5 | 54.7 |
|  | 14:00 | 25.7 | 100.9 | 东 | 2.2 | 52.3 |
|  | 20:00 | 24.1 | 100.9 | 东 | 2.3 | 53. 6 |
| 2020.10.12 | 02:00 | 21.3 | 101.2 | 东 | 2.5 | 58.8 |
|  | 08:00 | 23.7 | 101.0 | 东 | 2.3 | 57.6 |
|  | 14:00 | 26.8 | 100.9 | 东 | 2.2 | 55.8 |
|  | 20:00 | 22.5 | 101.11 | 东 | 2.4 | 58.1 |
| 2020.10.13 | 02:00 | 19.6 | 101.3 | 东 | 2.6 | 58.3 |
|  | 08:00 | 22.3 | 101.2 | 东 | 2.5 | 54.2 |
|  | 14:00 | 27.3 | 100.9 | 东 | 2. 2 | 51.2 |
|  | 20:00 | 23.5 | 101.0 | 东 | 2.4 | 52.4 |
| 2020.10.14 | 02:00 | 21.7 | 101.4 | 东 | 2.6 | 58.5 |
|  | 08:00 | 23.8 | 101.3 | 东 | 2.5 | 56.2 |
|  | 14:00 | 27.3 | 100.9 | 东 | 2.3 | 54.7 |
|  | 20:00 | 23.1 | 101.3 | 东 | 2.5 | 56.4 |
| 2020.10.15 | 02:00 | 19.7 | 101.3 | 东 | 2.7 | 59.4 |
|  | 08:00 | 22.5 | 101.1 | 东 | 2.5 | 58.2 |
|  | 14:00 | 26.7 | 100.7 | 东 | 2.2 | 56.3 |
|  | 20:00 | 23.4 | 100.8 | 东 | 2.4 | 57.7 |

表4.2-4  华丽世家小区监测点监测期间气象条件

| 项目 参数 日期 | 时间 | 气温 （℃） | 气压 （kpa） | 风向 | 风速（m/s） | 相对 湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.10.09 | 02:00 | 20.5 | 101.2 | 东 | 2.7 | 58.2 |
|  | 08:00 | 23.6 | 101.1 | 东 | 2.5 | 54.3 |
|  | 14:00 | 21.7 | 100.8 | 东 | 2.4 | 52.5 |
|  | 20:00 | 21.6 | 101.1 | 东 | 2.6 | 54.6 |
| 2020.10.10 | 02:00 | 21.5 | 101.1 | 东 | 2.6 | 57.2 |
|  | 08:00 | 22.4 | 101.0 | 东 | 2.5 | 54.1 |
|  | 14:00 | 25.6 | 100.8 | 东 | 2.3 | 52.3 |
|  | 20:00 | 23.4 | 100.9 | 东 | 2.4 | 53.4 |
| 2020.10.11 | 02:00 | 19.8 | 101.4 | 东 | 2.8 | 59.7 |
|  | 08:00 | 21.3 | 101.2 | 东 | 2.5 | 55.4 |
|  | 14:00 | 25.7 | 100.9 | 东 | 2.1 | 56.3 |
|  | 20:00 | 24.1 | 101.0 | 东 | 2.3 | 54.2 |
| 2020.10.12 | 02:00 | 21.3 | 101.2 | 东 | 2.5 | 58.8 |
|  | 08:00 | 23.7 | 101.0 | 东 | 2.3 | 57.6 |
|  | 14:00 | 26.8 | 100.9 | 东 | 2.2 | 55.8 |
|  | 20:00 | 22.5 | 101.1 | 东 | 2.4 | 58.1 |
| 2020.10.13 | 02:00 | 19.6 | 101.3 | 东 | 2.6 | 58.3 |
|  | 08:00 | 22.3 | 101.2 | 东 | 2.5 | 54.2 |
|  | 14:00 | 27.3 | 100.9 | 东 | 2.2 | 51.2 |
|  | 20:00 | 23.5 | 101.0 | 东 | 2.4 | 52.4 |
| 2020.10.14 | 02:00 | 21.7 | 101.4 | 东 | 2.6 | 58.5 |
|  | 08:00 | 23.8 | 101.3 | 东 | 2.5 | 56.2 |
|  | 14:00 | 27.3 | 100.9 | 东 | 2.3 | 54.7 |
|  | 20:00 | 23.1 | 101.3 | 东 | 2.5 | 56.4 |
| 2020.10.15 | 02:00 | 19.7 | 101.3 | 东 | 2.7 | 59.4 |
|  | 08:00 | 22.5 | 101.1 | 东 | 2.5 | 58.2 |
|  | 14:00 | 26.7 | 100.7 | 东 | 2.2 | 56.3 |
|  | 20:00 | 23.4 | 100.8 | 东 | 2.4 | 57.7 |

（4）样品分析方法

采样及分析方法按《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》及《环境空气质量标准》（GB3095－2012）执行。按国家监测总站、省监测站有关技术规定，进行监测工作全过程质量控制。

（5）监测结果分析

表4.2-5  监测结果统计汇总（浓度单位：mg/m3）

| 点位 | 监测点 | 监测项目 | 1小时平均浓度监测结果 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度范围 | 一次标准浓度限值 | 超标率（%） |  |
| G1 | 项目所在地 | 非甲烷总烃 | 0.52~0.74 | 2.0 | 0 | 达标 |
| G2 | 华丽世家 | 非甲烷总烃 | 0.56~0.77 | 2.0 | 0 | 达标 |

备注：*非甲烷总烃检出限为0.07mg/m3。

#### 4.2.1.2大气环境质量现状评价

（1）评价方法

大气质量现状采用单项标准指数法，即：

Iij=Cij/Csj

式中：Iij——第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij——第i种污染物在第j点的监测值，mg/m3；

CSj——第i种污染物的评价标准，mg/m3。

（2）评价结果

（3）使用评价因子24小时浓度计算的平均I值见表4.2-6。

表4.2-6  单项环境质量指数计算结果

| 项目所在地 | 监测项目 | 单项指数 |
| --- | --- | --- |
| 项目所在地 | 非甲烷总烃 | 0.308 |
| 华丽世家 | 非甲烷总烃 | 0.323 |

（4）小结

通过监测结果的统计分析可知，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值标准。

### 4.2.2地表水环境现状评价

#### 4.2.2.1地表水环境现状监测

本项目引用沭阳县《2019年环境质量报告书》中沂南河现状监测数据。该项数据处于有效期时间内，且数据采样点与本项目地表水环境现状评价断面相同，具有时效性和代表性，可以作为评价本项目地表水环境现状的依据。

（1）监测断面的布设

本项目地表水环境质量引用沭阳县2019年环境质量报告书中公开的监测数据，具体见表4.2-7。

表4.2-7  地表水环境监测断面具体位置表

| 断面名称 | 河流名称 | 位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 沂南河 | 王庄断面 | PH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧、生化需氧、氨氮、总磷、挥发酚、氰化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、石油类、阴离子洗涤剂、硫化物、粪大肠菌群及其它有关水文要素 |
| W2 |  | 东环桥断面 |  |

（2）监测项目

监测项目：PH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧、生化需氧、氨氮、总磷、挥发酚、氰化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、石油类、阴离子洗涤剂、硫化物、粪大肠菌群及其它有关水文要素。

（3）监测时间、频率、采样及分析方法

每月进行一次，一年共监测12次。具体的采样及分析方法按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）执行。

（4）水质监测结果

地表水环境质量现状监测结果见表4.2-8。

表4.2-8  地表水现状监测结果 （mg/l,pH无纲量）

| 水体 | 断面 | 项目 | PH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧 | 生化需氧 | 氨氮 | 总磷 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 石油类 | 阴离子洗涤剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沂南河 | W1 | 最大值 | 7.84 | 11.1 | 6.3 | 23 | 2.9 | 1.42 | 0.29 | 0.0020 | 0.004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.008 | 0.002L | 0.05 | 0.150 | 0.009 | 950 |
|  |  | 最小值 | 6.75 | 3.84 | 4.0 | 15 | 2.5 | 0.85 | 0.12 | 0.0011 | 0.004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.03 | 0.05L | 0.005L | 760 |
|  |  | 平均值 | 7.31 | 6.52 | 5.1 | 20 | 2.8 | 1.32 | 0.21 | 0.0016 | 0.004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.006 | 0.002L | 0.04 | 0.093 | 0.007 | 895 |
|  |  | 标准值 | 6～9 | 3 | 30 | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | 0.01 | 60 | 0.1 | 0.001 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 200000 |
|  |  | 污染指数 | - | - | 0.47 | 0.88 | 0.70 | 0.16 | 0.02 | 0.45 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.31 | 0.01 | 0.045 | 0.51 | 0.67 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | W2 | 最大值 | 7.78 | 12.2 | 6.0 | 22 | 2.5 | 1.44 | 0.28 | 0.0019 | 0.004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.008 | 0.002L | 0.04 | 0.11 | 0.008 | 950 |
|  |  | 最小值 | 6.51 | 3.67 | 4.1 | 16 | 2.2 | 0.48 | 0.09 | 0.0015 | 0.004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004 | 0.002L | 0.03 | 0.05L | 0.005L | 840 |
|  |  | 平均值 | 7.21 | 6.90 | 4.7 | 20 | 2.4 | 1.14 | 0.18 | 0.0017 | 0.004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.005 | 0.002L | 0.04 | 0.08 | 0.006 | 910 |
|  |  | 标准值 | 6～9 | 3 | 30 | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | 0.01 | 60 | 0.1 | 0.001 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 200000 |
|  |  | 污染指数 | - | - | 0.47 | 0.67 | 0.40 | 0.76 | 0.60 | 0.17 | 0.02 | 0.002 | 0.4 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.27 | 0.01 | 0.046 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：未检出数据用“ND”表示。

#### 4.2.2.2地表水环境质量现状评价

（1）评价方法

采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。单因子污染指数计算公式为：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij——第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij——第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

Csj——第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L。

pH为：

pHj≤7.0

pHj>7.0

式中：SpH——为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj——为j点的pH值；

pHsu——为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd——为地表水水质标准中规定的pH值下限。

（2）评价结果

由结果分析可知，监测期间，各水质断面PH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧、生化需氧、氨氮、总磷、挥发酚、氰化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、石油类、阴离子洗涤剂、硫化物、粪大肠菌群等因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及《地表水资源质量标准》（SL63-94）中Ⅳ类标准要求。

### 4.2.3声环境质量现状评价

#### 4.2.3.1声环境质量现状监测

（1）监测布点

根据声源位置和周围情况，本项目在厂界设置4个声环境质量检测点，在附近敏感目标设置1个监测点，具体位置见图4.2-2。

（2）监测时间及频次：声环境质量现状检测于2020年10月9日-11日连续监测2天，每天昼夜各监测一次。

#### 4.2.3.2声环境质量现状评价

（1）评价方法

用监测结果与评价标准比对评价区声环境质量进行评价。

（2）评价标准

N1-N4监测点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，N5监测点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（3）监测结果与评价

结果见表4.2-9。

表4.2-9  声环境质量监测结果  单位：dB（A）

| 监测日期 | 监测位置 | 执行标准 | 昼间 | 达标状况 | 夜间 | 达标状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年10月9日 | N1北 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 | 56.7 | 达标 | 46.2 | 达标 |
|  | N2西 |  | 54.6 | 达标 | 44.1 | 达标 |
|  | N3南 |  | 53.4 | 达标 | 42.9 | 达标 |
|  | N4东 |  | 55.8 | 达标 | 45.3 | 达标 |
|  | N5 | 2类标准 | 52.9 | 达标 | 42.4 | 达标 |
| 2020年10月11日 | N1北 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 | 56.8 | 达标 | 46.3 | 达标 |
|  | N2西 |  | 54.7 | 达标 | 44.4 | 达标 |
|  | N3南 |  | 53.5 | 达标 | 43.1 | 达标 |
|  | N4东 |  | 55.7 | 达标 | 45.2 | 达标 |
|  | N5 | 2类标准 | 52.8 | 达标 | 42.5 | 达标 |

备注:N5为项目西北侧503m敏感目标华丽世家。

由上表可以看出：所有测点的声环境现状监测值（昼、夜）能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准的要求。

### 4.2.4地下水环境质量现状评价

#### 4.2.4.1地下水环境质量现状监测

（1）测点布设与监测因子

监测因子：①八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；②基本水质因子及项目特征因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群；③地下水位监测。

监测时间和频次：现场监测由江苏安诺检测技术有限公司于2020年10月9日采样监测一次。

测点布设：在项目建地及周边共设置6个地下水监测点。具体见表4.2-10及图4.2-1。

表4.2-10  地下水环境质量监测点位布置

| 监测点位 | 经纬度 | 方位 | 距离(m) | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| W1 | 项目所在地 | 667548.54 | 3774668.19 | / | / | 井口高程、水位埋深、水位高程、井深、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、色(度)、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、镍、锌、铜、溶解性总固体、溶解氧、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群 |
| W2 | 华丽世家 | 667434.36 | 3775408.04 | NW | 503 |  |
| W3 | 天能公寓 | 667946.95 | 3773696.44 | SE | 837 |  |
| W4 | 徐庄小区 | 666801.68 | 3773510.26 | SW | 1289 | 井口高程、水位埋深、水位高程、井深 |
| W5 | 开发区蓝领公寓 | 668046.04 | 3775090.03 | NE | 454 |  |
| W6 | 沭阳广宇学校 | 666237.22 | 3774872.68 | NW | 1132 |  |

（2）监测分析方法

地下水环境质量现状监测按照国家标准《生活饮用水标准检验方法》（GB5750）及其他相关规范要求进行。

#### 4.2.4.2地下水环境质量现状评价

监测结果详见表4.2-11。

表4.2-11  地下水环境质量监测结果汇总表 （mg/l,pH无纲量）

| 监测 断面 | 项目 | pH | 氨氮 | 耗氧量（CODMn法） | 溶解性总固体 | 挥发酚 | 氰化物 | 氟化物 | 氯化物 | 亚硝酸盐氮 | 硝酸盐 | 硫酸根 | 六价铬 | 总硬度 | 总大群菌群（MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 监测值 | 7.43 | 0.178 | 1.4 | 522 | ND | ND | 0.508 | 46.2 | 0.003 | 1.46 | 53.6 | ND | 409 | ND |
|  | III类标准值 | 6.5～8.5 | ≤0.5 | ≤3.0 | ≤1000 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.02 | ≤20 | ≤250 | ≤0.05 | ≤450 | ≤3.0 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D2 | 监测值 | 7.45 | 0.232 | 1.3 | 511 | ND | ND | 0.421 | 46.6 | ND | 1.42 | 55.3 | ND | 424 | ND |
|  | III类标准值 | 6.5～8.5 | ≤0.5 | ≤3.0 | ≤1000 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.02 | ≤20 | ≤250 | ≤0.05 | ≤450 | ≤3.0 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D3 | 监测值 | 7.36 | 0.268 | 2.6 | 320 | ND | ND | 0.422 | 44.2 | ND | 0.445 | 35.4 | ND | 178 | ND |
|  | III类标准值 | 6.5～8.5 | ≤0.5 | ≤3.0 | ≤1000 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.02 | ≤20 | ≤250 | ≤0.05 | ≤450 | ≤3.0 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

注：未检出用“ND”表示。

续表4.2-11 地下水环境质量监测结果汇总表 （mg/l,pH无纲量）

| 监测 断面 | 项目 | 铁 | 锰 | 镉 | 铅 | 砷 | 汞 | 钾 | 钙 | 钠 | 镁 | 碳酸盐（mol/L） | 碳酸氢盐（mol/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.42×10-4 | 0.810 | 77.1 | 35.4 | 44.2 | 0 | 411 |
|  | III类标准值 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.001 | — | — | — | — | — | — |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D2 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.40 | 82.5 | 27.1 | 44.2 | 0 | 417 |
|  | III类标准值 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.001 | — | — | — | — | — | — |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D3 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.65 | 32.3 | 23.4 | 15.1 | 0 | 130 |
|  | III类标准值 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.001 | — | — | — | — | — | — |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

表4.2-12  地下水水位

| 监测点位 | 采样日期 | 水位高程（m） |
| --- | --- | --- |
| D1 | 10.9 | 2.3 |
| D2 | 10.9 | 1.8 |
| D3 | 10.9 | 2.1 |
| SJ1 | 10.9 | 2.4 |
| SJ2 | 10.9 | 2.1 |
| SJ3 | 10.9 | 2.7 |

由上表可知，建设项目所在地周边地下水环境可达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，地下水环境质量较好。

### 4.2.5生态环境影响分析

该项目用地没有占用基本农业用地和林地，符合现行的土地使用政策。本项目所在地周围均为工业企业，评价范围内没有人文景观、文物古迹。项目厂房是在厂区用地红线内建设，项目不存在征地、就业安置及其社会重组如处理不当也具有一定的不利社会影响。

本项目对人群健康的不利影响主要是排放的废气和噪声。项目废气在正常情况下排放，对周围大气环境影响不大。本项目对噪声设备采用了降噪措施，对附近声环境不会造成不良的影响。说明项目采取的环境保护措施可有效地降低项目对周围人群的不利影响。为了进一步减轻本项目对周围环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。

## 4.3区域污染源调查与分析

本次污染源调以评价范围内的主要企业为主。数据主要来源于现场调查，并结合企业环保验收数据，不足部分采用企业排污申报资料、环评数据。

废气或废水中污染物等标污染负荷计算公式为：

Pi=Qi/C0i

式中：为污染物等标污染负荷（m3/a）；

为污染物评价标准（mg/m3）；

为污染物的绝对排放量（t/a）。

### 4.3.1大气污染源调查

评价区域范围内主要的工业大气排放企业以及污染排放源强见表4.3-1，各污染源等标污染负荷及污染负荷比见表4.3-2。

表4.3-1  评价区域范围内主要的工业大气污染源（单位t/a）

| 序号 | 污染源名称 | 污染物排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 烟（粉）尘 | SO2 | NOx |
| 1 | 江苏新动力热电有限公司 | 15.62 | 55.04 | 71.75 |
| 2 | 江苏新东旭纺织科技 | 5.21 |  |  |
| 3 | 江苏福跃再生资源利用有限公司 | 18.24 |  |  |
| 4 | 江苏白羊线业有限公司 | 9 |  |  |
| 5 | 红柳纺织科技沭阳有限公司 | 13.54 | 55.08 | 36.72 |
| 合计 | 61.61 | 110.12 | 108.47 |

表4.3-2  评价区大气污染源的等标污染负荷及污染负荷比

| 序号 | 污染源名称 | 污染负荷 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P烟（粉）尘 | PSO2 | PNOx | Pn | Kn |
| 1 | 江苏新动力热电有限公司 | 34.711 | 110.08 | 287 | 431.791 | 54.59% |
| 2 | 江苏新东旭纺织科技 | 11.578 | 0 | 0 | 11.578 | 1.46% |
| 3 | 江苏福跃再生资源利用有限公司 | 40.533 | 0 | 0 | 40.533 | 5.12% |
| 4 | 江苏白羊线业有限公司 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 2.53% |
| 5 | 红柳纺织科技沭阳有限公司 | 30.089 | 110.16 | 146.88 | 287.129 | 36.30% |
| 合计 | 136.911 | 220.24 | 433.88 | 791.031 | 100.00% |

由上表可见，评价区内主要大气污染源主要为江苏新动力热电有限公司，排放的污染物主要为烟尘、氮氧化物和SO2。

### 4.3.2水污染源调查

区域主要企业以及源强见表4.3-3，主要污染源评价见表4.3-4。

表4.3-3  区域主要企业及水污染源强统计表

| 序号 | 企业名称 | 废水（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 废水量 | COD | 氨氮 |
| 1 | 商业肉联厂 | 16800 | 1.7 | 0.255 |
| 2 | 绿苑食品有限公司 | 89309.5 | 35.64 | 3.12 |
| 3 | 盈天纺织有限公司 | 50000.000 | 4.000 | 0.460 |
| 4 | 天能电池 | 176660 | 52.56 | 6.18 |
| 5 | 宝娜斯针织 | 330000.000 | 66.000 | 6.600 |
| 6 | 奥光工艺品 | 90000 | 27 | 0.22 |
| 7 | 江苏新动力热电有限公司 | 50000.000 | 0.357 | 0.000 |
| 8 | 江苏双金纺织品有限公司 | 233450.000 | 12.240 | 1.220 |
| 9 | 景晟纺织沭阳有限公司 | 237600.000 | 24.660 | 3.940 |
| 10 | 华愉毛纺织 | 60000 | 12 | 0.4 |
| 11 | 宿迁星辰生物技术有限公司 | 53000.000 | 2.120 | / |
| 12 | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 | 12270.000 | 1.423 | / |
| 13 | 江苏恒顺沭阳调味品有限公司 | 43000 | 21.5 | 1.29 |
| 14 | 江苏家和万事兴实业有限公司 | 16782 | 3.3564 | 0.459 |
| 15 | 宿迁市南泰衣都锦纺织服饰 | 51880 | 1.4 | 0.17 |
| 16 | 沭阳凤凰画材有限公司 | 1452 | 0.058 | 0.18 |
| 17 | 东昊橡胶 | 3201 | 0.32 | 0.048 |
| 18 | 新东旭纺织有限公司 | 1039500 | 207.9 | 2.36 |
| 19 | 江苏创维纺织印染有限公司 | 300000.000 | 66.000 | 6.600 |
| 20 | 红柳纺织科技沭阳有限公司 | 1494000 | 298.8 | 7.76 |
| 21 | 江苏福莱居家纺科技有限公司 | 361655 | 72.331 | 7.233 |
| 22 | 江苏白羊线业有限公司 | 492600 | 98.52 | 1.981 |
| 23 | 江苏陈氏伟业纺织科技有限公司 | 285456 | 62.58 | 0.91 |
| 24 | 沭阳翔盛纺织有限公司 | 63928.35 | 3.196 | 0.32 |
| 25 | 江苏三一织物有限公司 | 149828.36 | 29.965 | 2.918 |
| 26 | 江苏恒春家纺有限公司 | 90000 | 18 | 1.8 |
| 27 | 江苏欧曼纺织科技有限公司 | 90000 | 18 | 0.027 |
| 28 | 江苏舒雅纺织科技有限公司 | 90000 | 18 | 0.027 |
| 29 | 沭阳瑞泰科技有限公司 | 5317200 | 2111.28 | 1.56 |
| 30 | 江苏派德欣橡胶有限公司 | 1515 | 0.378 | 0.032 |
| 31 | 江苏凯盛纸业有限公司 | 617207.8 | 201.24 | 11.743 |
| 32 | 新动力污泥综合利用沭阳有限公司 | 3775.2 | 1.687 | 0.047 |
| 33 | 沭阳双鲸科技有限公司 | 3440 | 0.172 | 0.0172 |
| 34 | 苏州伟康医疗器械有限公司沭阳分公司 | 2880 | 0.706 | 0.058 |
| 35 | 江苏伟康丽洁医疗器械有限公司 | 3384 | 0.8291 | 0.11844 |
| 36 | 江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司 | 3168 | 0.776 | 0.11088 |
| 37 | 沭阳美洁纺织有限公司 | 1728 | 0.415 | 0.043 |
| 38 | 沭阳宝连成装饰艺术品有限公司 | 3456 | 1.229 | 0.053 |
| 39 | 沭阳军顺智能针织有限公司 | 10315 | 1.22 | 0.016 |
| 40 | 江苏科创机器人有限公司 | 1094.4 | 0.3283 | 0.0274 |
| 41 | 鸿康服饰沭阳有限公司 | 3950 | 0.466 | 0.006 |
| 42 | 江苏金樽实业有限公司 | 2640 | 0.792 | 0.06 |
| 43 | 江苏谦尔乐实业有限公司 | 4556 | 1.3486 | 0.1008 |
| 44 | 江苏七耀新能源科技有限公司 | 14400 | 3.456 | 0.288 |
| 45 | 江苏益客羽绒制品有限公司 | 241920 | 15.552 | 2.5056 |
| 46 | 江苏明浩科教设备有限公司 | 1152 | 0.363 | 0.04 |
| 47 | 江苏京果生物科技有限公司 | 2800 | 0.686 | 0.016 |
| 48 | 江苏凡泰纸业有限公司 | 2420090.4 | 1197.9 | 0.44 |
| 49 | 江苏鸿滨食品有限公司 | 1855 | 0.493 | 0.036 |
| 50 | 江苏久富金属制品有限公司 | 10680 | 4.2896 | 0.336 |
| 51 | 江苏勤丰管业有限公司 | 499.2 | 0.125 | 0.015 |
| 52 | 江苏豪悦实业有限公司 | 24180 | 3.841 | 0.2496 |
| 53 | 江苏可颂服饰有限公司 | 1800 | 0.45 | 0.045 |
| 54 | 江苏福庆新材料有限公司 | 3600 | 0.9 | 0.09 |
| 55 | 江苏上善纸业有限公司 | 2037212 | 101.86 | 10.19 |
| 56 | 东方文体用品 | 1152 | 0.16 | 0.024 |
| 57 | 瑞声精密电子沭阳有限公司 | 1800 | 0.536 | 0.061 |
| 58 | 正虹集团(宿迁)农业发展有限公司 | 3200 | 0.24 | / |
| 59 | 江苏蒙欣家私有限公司 | 43800 | 2.94 | 0.326 |
| 60 | 江苏美雅特装饰材料 | 5760 | 1.35 | 0.19 |
| 61 | 江苏苏讯新材料科技有限公司（东厂区） | 19167 | 1.301 | 0.043 |
| 62 | 江苏苏讯新材料科技有限公司（西厂区） | 9700 | 0.876 | 0.036 |
| 63 | 南区、北区生活污水 | 7730000 | 3092 | 61.84 |
| 合计 | 24527449.21 | 7911.812 | 147.242 |

表4.3-4  评价区域内废水污染源等标污染负荷及污染负荷比

| 序号 | 企业名称 | 废水 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PCOD | P氨氮 | Pn | Kn |
| 1 | 商业肉联厂 | 0.057 | 0.170 | 0.227 | 0.06% |
| 2 | 绿苑食品有限公司 | 1.188 | 2.080 | 3.268 | 0.90% |
| 3 | 盈天纺织有限公司 | 0.133 | 0.307 | 0.440 | 0.12% |
| 4 | 天能电池 | 1.752 | 4.120 | 5.872 | 1.62% |
| 5 | 宝娜斯针织 | 2.200 | 4.400 | 6.600 | 1.82% |
| 6 | 奥光工艺品 | 0.900 | 0.147 | 1.047 | 0.29% |
| 7 | 江苏新动力热电有限公司 | 0.012 | 0.000 | 0.012 | 0.00% |
| 8 | 江苏双金纺织品有限公司 | 0.408 | 0.813 | 1.221 | 0.34% |
| 9 | 景晟纺织沭阳有限公司 | 0.822 | 2.627 | 3.449 | 0.95% |
| 10 | 华愉毛纺织 | 0.400 | 0.267 | 0.667 | 0.18% |
| 11 | 宿迁星辰生物技术有限公司 | 0.071 | / | 0.071 | 0.02% |
| 12 | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 | 0.047 | / | 0.047 | 0.01% |
| 13 | 江苏恒顺沭阳调味品有限公司 | 0.717 | 0.860 | 1.577 | 0.44% |
| 14 | 江苏家和万事兴实业有限公司 | 0.112 | 0.306 | 0.418 | 0.12% |
| 15 | 宿迁市南泰衣都锦纺织服饰 | 0.047 | 0.113 | 0.160 | 0.04% |
| 16 | 沭阳凤凰画材有限公司 | 0.002 | 0.12 | 0.122 | 0.03% |
| 17 | 东昊橡胶 | 0.011 | 0.032 | 0.043 | 0.01% |
| 18 | 新东旭纺织有限公司 | 6.930 | 1.573 | 8.503 | 2.35% |
| 19 | 江苏创维纺织印染有限公司 | 2.200 | 4.400 | 6.600 | 1.82% |
| 20 | 红柳纺织科技沭阳有限公司 | 9.960 | 5.173 | 15.133 | 4.18% |
| 21 | 江苏福莱居家纺科技有限公司 | 2.411 | 4.822 | 7.233 | 2.00% |
| 22 | 江苏白羊线业有限公司 | 3.284 | 1.321 | 4.605 | 1.27% |
| 23 | 江苏陈氏伟业纺织科技有限公司 | 2.086 | 0.607 | 2.693 | 0.74% |
| 24 | 沭阳翔盛纺织有限公司 | 0.107 | 0.213 | 0.320 | 0.09% |
| 25 | 江苏三一织物有限公司 | 0.999 | 1.945 | 2.944 | 0.81% |
| 26 | 江苏恒春家纺有限公司 | 0.600 | 1.200 | 1.800 | 0.50% |
| 27 | 江苏欧曼纺织科技有限公司 | 0.600 | 0.018 | 0.618 | 0.17% |
| 28 | 江苏舒雅纺织科技有限公司 | 0.600 | 0.018 | 0.618 | 0.17% |
| 29 | 沭阳瑞泰科技有限公司 | 70.376 | 1.040 | 71.416 | 19.73% |
| 30 | 江苏派德欣橡胶有限公司 | 0.013 | 0.021 | 0.034 | 0.01% |
| 31 | 江苏凯盛纸业有限公司 | 6.708 | 7.829 | 14.537 | 4.02% |
| 32 | 新动力污泥综合利用沭阳有限公司 | 0.056 | 0.031 | 0.088 | 0.02% |
| 33 | 沭阳双鲸科技有限公司 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.00% |
| 34 | 苏州伟康医疗器械有限公司沭阳分公司 | 0.024 | 0.039 | 0.062 | 0.02% |
| 35 | 江苏伟康丽洁医疗器械有限公司 | 0.028 | 0.079 | 0.107 | 0.03% |
| 36 | 江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司 | 0.026 | 0.074 | 0.100 | 0.03% |
| 37 | 沭阳美洁纺织有限公司 | 0.014 | 0.029 | 0.043 | 0.01% |
| 38 | 沭阳宝连成装饰艺术品有限公司 | 0.041 | 0.035 | 0.076 | 0.02% |
| 39 | 沭阳军顺智能针织有限公司 | 0.041 | 0.011 | 0.051 | 0.01% |
| 40 | 江苏科创机器人有限公司 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.01% |
| 41 | 鸿康服饰沭阳有限公司 | 0.016 | 0.004 | 0.020 | 0.01% |
| 42 | 江苏金樽实业有限公司 | 0.026 | 0.040 | 0.066 | 0.02% |
| 43 | 江苏谦尔乐实业有限公司 | 0.045 | 0.067 | 0.112 | 0.03% |
| 44 | 江苏七耀新能源科技有限公司 | 0.115 | 0.192 | 0.307 | 0.08% |
| 45 | 江苏益客羽绒制品有限公司 | 0.518 | 1.670 | 2.189 | 0.60% |
| 46 | 江苏明浩科教设备有限公司 | 0.012 | 0.027 | 0.039 | 0.01% |
| 47 | 江苏京果生物科技有限公司 | 0.023 | 0.011 | 0.034 | 0.01% |
| 48 | 江苏凡泰纸业有限公司 | 39.930 | 0.293 | 40.223 | 11.11% |
| 49 | 江苏鸿滨食品有限公司 | 0.016 | 0.024 | 0.040 | 0.01% |
| 50 | 江苏久富金属制品有限公司 | 0.143 | 0.224 | 0.367 | 0.10% |
| 51 | 江苏勤丰管业有限公司 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.00% |
| 52 | 江苏豪悦实业有限公司 | 0.128 | 0.166 | 0.294 | 0.08% |
| 53 | 江苏可颂服饰有限公司 | 0.015 | 0.030 | 0.045 | 0.01% |
| 54 | 江苏福庆新材料有限公司 | 0.030 | 0.060 | 0.090 | 0.02% |
| 55 | 江苏上善纸业有限公司 | 3.395 | 6.793 | 10.189 | 2.82% |
| 56 | 东方文体用品 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.01% |
| 57 | 瑞声精密电子沭阳有限公司 | 0.018 | 0.041 | 0.059 | 0.02% |
| 58 | 正虹集团(宿迁)农业发展有限公司 | 0.008 | / | 0.008 | 0.00% |
| 59 | 江苏蒙欣家私有限公司 | 0.098 | 0.217 | 0.315 | 0.09% |
| 60 | 江苏美雅特装饰材料 | 0.045 | 0.127 | 0.172 | 0.05% |
| 61 | 江苏苏讯新材料科技有限公司（东厂区） | 0.043 | 0.029 | 0.072 | 0.02% |
| 62 | 江苏苏讯新材料科技有限公司（西厂区） | 0.029 | 0.024 | 0.053 | 0.01% |
| 63 | 南区、北区生活污水 | 103.067 | 41.227 | 144.293 | 39.87% |
| 合计 | 263.727 | 98.161 | 361.888 | 100.00% |

从表4.3-4可见，评价区内主要水污染源为南区、北区及周边城镇生活污水，污染负荷比分别为66.99%，其排放的污染物主要为氨氮和COD。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

建设项目租用现有厂房进行生产，施工期主要为在园区内进行设备安装和调试，施工期较为简单，本次环评不进行分析评价。

## 5.2运营期环境影响分析

### 5.2.1大气环境影响预测评价

#### 5.2.1.1预测、评价内容及范围

（1）预测因子

根据本项目废气排放特点，环境空气预测因子为颗粒物、VOCS。

（2）预测工况

对污染源正常工况和非正常工况的排污情况进行预测。

（3）预测范围

评价范围：以项目厂区为中心区域，自厂界外延，边长为5km矩形范围。

（4）预测内容

使用导则推荐估算模式ARESCREEN对废气排放正常工况下，下风向2.5km范围内的环境质量进行预测。

估算模型参数表见表5.2.1-1，评价标准见表2.6-1（PM10为0.45mg/h，VOCS为1.2mg/h）。

表5.2.1-1  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 65万 |
| 最高环境温度/℃ | 38 |
| 最低环境温度/℃ | -18 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

主要预测内容如下：

a.下风向污染物预测浓度及占标率；

b.下风向最大落地浓度、浓度占标率及距点源距离；

c.对敏感保护目标的影响分析。

#### 5.2.1.2预测源强

正常工况下有组织排放的废气源强见5.2.1-2，无组织排放的废气源强见表5.2.1-3。非正常工况下有组织排放的废气源强见5.2.1-4。

表5.2.1-2  本项目有组织废气排放源强参数一览表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标/m) | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒参数 | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 高度 /m | 内径 /m | 温度 (℃) | 流量 (m3/h) |  |  |  |
| 1#排气筒 | 667569 | 3774724 | 5 | 15 | 0.3 | 25 | 3000 | PM10 | 0.0075 | kg/h |
| 2#排气筒 | 667502 | 3774639 | 5 | 15 | 0.5 | 50 | 40000 | VOCS | 0.0793 | kg/h |
| 3#排气筒 | 667529 | 3774699 | 5 | 15 | 0.5 | 25 | 30000 | VOCS | 0.0795 | kg/h |

备注：坐标采用UTM坐标。

表5.2.1-3  本项目无组织废气排放源强参数一览表（正常工况）

| 序号 | 污染源名称 | 面源起点坐标/m | 海拔高度/m | 矩形面源参数 | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | 长度 /m | 宽度 /m | 与正北方夹角/ ° | 有效高度/m |  |  |
| 1 | 1#生产车间 | 667530 | 3774730 | 5 | 30 | 24 | 60 | 8 | 粉尘 | 0.0076 |
| 2 | 2#生产车间 | 667497 | 3774684 | 5 | 100 | 66 | 60 | 8 | VOCS | 0.0183 |
| 3 | 3#生产车间 | 667604 | 3774694 | 5 | 116 | 29 | 60 | 8 | VOCS | 0.0077 |

备注：坐标采用UTM坐标。

表5.2.1-4  本项目非正常工况有组织废气排放源强参数一览表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标/m) | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒参数 | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 高度 /m | 内径 /m | 温度 (℃) | 流量 (m3/h) |  |  |  |
| 1#排气筒 | 667569 | 3774724 | 5 | 15 | 0.3 | 25 | 3000 | PM10 | 0.75 | kg/h |
| 2#排气筒 | 667502 | 3774639 | 5 | 15 | 0.5 | 50 | 40000 | VOCS | 1.843 | kg/h |
| 3#排气筒 | 667529 | 3774699 | 5 | 15 | 0.5 | 25 | 30000 | VOCS | 0.795 | kg/h |

备注：坐标采用UTM坐标。

#### 5.2.1.3预测结果

（1）正常工况下预测

本项目大气环境影响采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式来预测，其污染源参数见表5.2.1-2~4。

根据预测结果，本项目有组织、无组织废气各污染物下风向最大落地浓度及占标率见表5.2.1-5。

表5.2.1-5  本项目废气预测计算结果表

| 污染源位置 | 污染物 | 排放量 (kg/h) | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 |
| 1#排气筒 | PM10 | 0.0075 | 1.32 E-03 | 0.29 |
| 2#排气筒 | VOCS | 0.0793 | 5.43 E-04 | 0.05 |
| 3#排气筒 | VOCS | 0.0795 | 1.40 E-02 | 1.16 |
| 无组织废气 |
| 1#生产车间 | PM10 | 0.0076 | 1.24E-02 | 2.76 |
| 2#生产车间 | VOCS | 0.0183 | 1.15E-02 | 0.96 |
| 3#生产车间 | VOCS | 0.0077 | 7.55 E-03 | 0.63 |

根据表5.2.1-5可知，本项目区域最大浓度点的大气污染物浓度预测结果占标率为1#生产车间无组织粉尘，其占标率为2.76%，不超过10%，确定本项目评价等级为二级，只对污染物排放量进行核算。因此本项目建成后，排放的污染物对周围的环境影响较小，不会降低该地区现有的环境功能。

（2）非正常工况下预测

表5.2.1-6  本项目非正常工况有组织废气预测计算结果表

| 污染源位置 | 污染物 | 排放量 (kg/h) | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | PM10 | 0.75 | 0.132 | 29 |
| 2#排气筒 | VOCS | 1.843 | 0.01262 | 1.16 |
| 3#排气筒 | VOCS | 0.795 | 0.14 | 11.6 |

由上表可知，当发生非正常工况时，污染物排放的最大落地浓度大于正常工况下排放落地浓度，但不超标排放，因此建设单位需加强管理，避免非正常工况发生。

#### 5.2.1.4大气环境防护距离

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的污染物浓度均在厂界能实现达标排放，无需设置大气环境防护距离。

#### 5.2.1.5卫生防护距离

（1）计算公式

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）；

Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）；

r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）；

L--为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（米）；

A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

（2）参数选取

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。

该地区的平均风速为2.6m/s，A、B、C、D值的选取见表5.2.1-7；卫生防护距离按照建设项目建成后全厂无组织废气排放量计算，计算结果见表5.2.1-8。

表5.2.1-7  卫生防护距离计算系数表

| 计 算 系 数 | 5年平均风速 m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

表5.2.1-8  卫生防护距离计算结果

| 污染源位置 | 污染物 | 排放量 (kg/h) | 面源面积 (m2) | 面源高度(m) | 卫生防护距离计算值m | 设定卫生防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | 颗粒物 | 0.0076 | 726 | 8 | 0.11 | 50 |
| 2#生产车间 | VOCS | 0.0183 | 3366 | 8 | 0.57 |  |
| 3#生产车间 | VOCS | 0.0077 | 6615 | 8 | 0.05 |  |

根据以上的计算分析确定本项目建成投产后的卫生防护距离为：厂区1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间边界外50m范围的包络线。经踏勘，本项目卫生防护距离内没有居民等敏感点，本项目卫生防护距离包络线见图3.1.5-2。

#### 5.2.1.6污染物排放量核算

本项目大气污染物排放量核算见表5.2.1-9~11。

表5.2.1-9  本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | 1#排气筒 | 粉尘 | 2.5 | 0.0075 | 0.0297 |
| 2 | 2#排气筒 | VOCs | 3.96 | 0.0793 | 0.628 |
| 3 | 3#排气筒 | VOCs | 2.65 | 0.0795 | 0.63 |
| 一般排放口合计 | 粉尘 | 0.0297 |
|  | VOCs | 1.258 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 粉尘 | 0.0297 |
|  | VOCs | 1.258 |

表5.2.1-10  本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（µg/m3） |  |
| 1 | 1#生产车间 | 粉碎 | 粉尘 | 加强收集和绿化措施，减少无组织排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放标准 | 1.0 | 0.03 |
| 2 | 2#生产车间 | 造粒、注塑 | VOCs |  |  | 4.0 | 0.145 |
| 3 | 3#生产车间 | 注塑 | VOCs |  |  | 4.0 | 0.061 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 粉尘 | 0.03 |
|  | VOCs | 0.206 |

表5.2.1-11  本项目大气污染物排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 0.0597 |
| 2 | VOCs | 1.464 |

### 5.2.2地表水环境影响

#### 5.2.2.1本项目尾水水质特点

本项目废水排放量为5728m3/a（其中生活污水1716m3/a，拖把冲洗废水240m3/a，冷却塔排水792 m3/a，初期雨水1000m3/a、软水制备浓排水1980m3/a），生活污水、拖把冲洗废水分别经过化粪池和沉淀池处理后与初期雨水、冷却塔排水和软水制备浓排水一起接管至沭阳南方水务有限公司，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A级标准后排放至沂南河。本项目废水水质比较简单，主要以COD、SS主。建设项目厂区废水总排放量为5728m3/a，接管废水中COD 164.1mg/L、SS 134.2 mg/L、氨氮5.8 mg/L、总磷1.2 mg/L、总氮14.5 mg/L、石油类2.6 mg/L，各污染物的浓度均满足沭阳南方水务有限公司接管浓度要求。

#### 5.2.2.2本项目废水接管可行性分析

1、接管污水处理厂介绍

沭阳南方水务有限公司位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，总面积100亩，总规模6万m3 /d，采用改良型A2 /O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表 1 的一级A标准，尾水排入沂南河。 沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及沭阳经济技术开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约 47.6km2。

沭阳南方水务有限公司采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30-50%的进水和50-150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。

沭阳南方水务有限公司具体工艺见图5.2-1。

图5.2-1  沭阳南方水务有限公司污水处理工艺流程图

沭阳南方水务有限公司工艺流程简述：

①预处理阶段

预处理单元主要包括粗格栅、细格栅和旋流沉砂池。粗、细格栅主要是去除污水中的不溶性颗粒物、悬浮物，为后续生化处理提供稳定的、良好的水质条件。旋流沉砂池主要是分离水中的细小砂粒以及粘附在砂粒上的有机物，能够去除部分污水中的COD。

②生化阶段

生化处理单元主要包括水解酸化池和倒置A2/O一体化氧化沟。水解酸化环节主要用于提高污水的可生化性，有利于后续生物脱氮除磷系统的稳定高效。主体生物处理单元采用倒置A2/O一体化工艺，利用生物脱氮除磷的原理去除污水中的N、P元素以及大部分的COD。在生化处理单元，污水中的大部分COD、N被去除。

③深度处理阶段

深度处理单元主要包括化学除磷、滤布滤池以及紫外消毒设备。经过生化处理后，污水中的大部分COD和氮被去除，还有少量的磷残留，为了达到要求的出水水质标准，有必要增设化学除磷单元，进一步去除污水中的磷。在滤布滤池前设混合反应区，除磷药剂在此充分混合，形成含磷絮体，含磷絮体以及污水中的悬浮颗粒（SS）被滤池截留。经过深度处理单元，污水中的SS和磷被大大降低，能够达到要求的出水SS和磷排放标准。滤池出水进入紫外消毒设备，紫外线能够有效杀灭水中的有害微生物，出水达标排放。

④污泥处理单元

本工艺产生的固体废弃物主要包括：格栅截留的栅渣、旋流沉沙池沉淀下来的砂粒以及水解酸化池和倒置A2/O一体化氧化沟产生的剩余污泥。其中，水解酸化池和倒置A2/O一体化氧化沟产生的剩余污泥排入污泥贮池，经带式污泥浓缩脱水机脱水后委托有资质单位集中处置；栅渣与砂粒直接外运处置。

2、污水水质接管可行性

沭阳南方水务有限公司废水接管标准执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，具体见表5.2.2-1。

表5.2.2-1  本项目接管可行性分析

| 污染物 | pH值 | COD | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 接管标准 | 6~9 | 500 | 400 | 35 | 70 | 8 | 20 |
| 本项目废水 接管水质 | 6~9 | 164.1 | 134.2 | 5.8 | 14.5 | 1.2 | 2.6 |

由表5.2.2-1可知，建设项目废水总排放口处的各污染物浓度远远低于接管标准浓度，本项目接管沭阳南方水务有限公司可行。

3、污水管网接管可行性分析

本项目选址位于沭阳南方水务有限公司污水处理厂的服务范围，截污管网已铺设到位，项目废水可以通过市政污水管网排入该污水处理厂处理。

4、污水水量接管可行性分析

沭阳南方水务有限公司污水处理余量约500m3/d，本项目污水排放量为17.4m3/a，仅占接管总量的3.48%，从污水水量角度，本项目废水可以接管沭阳南方水务有限公司。

本项目废水经预处理后水质较为简单，满足沭阳南方水务有限公司污水处理厂接管标准。综上，从水质、水量、管网等方面分析，本项目废水经厂内沉淀池、化粪池处理后排入沭阳南方水务有限公司处理是可行的。

因此，项目投产后，本项目废水接管沭阳南方水务有限公司，排放的水污染物对水环境质量影响较小，不会造成这些区域地表水环境质量超标现象。

本项目全厂废水类别、污染物及污染治理设施信息见表5.2.2-2，全厂废水排放口基本情况见表5.2.2-3，废水污染物排放执行标准见表5.2.2-4，废水污染物排放信息见表5.2.2-5。

表5.2.2-2  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物 种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号（f） | 排放口设置是否符合要求（g） | 排放口 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施 编号 | 污染治理设施 名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 拖把冲洗废水 | COD SS 石油类 | 接管沭阳南方水务有限公司， 最终排 入沂南河 | 间断排放，流量不稳定，但有周期性规律 | - | 沉淀池 | 物理沉淀法处理技术 | 1# | ■是 □否 | ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP TN |  |  | - | 化粪池 | 化粪池 |  |  |  |
| 3 | 初期雨水 | COD SS 石油类 |  |  | - | 直排 | - |  |  |  |
| 4 | 冷却塔排水 | COD SS 石油类 |  |  | - | 直排 | - |  |  |  |
| 5 | 纯水制备浓排水 | COD SS |  |  | - | 直排 | - |  |  |  |

表5.2.3-3  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口 编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量/ （万t/a） | 排放 去向 | 排放 规律 | 间歇排放 时段 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L) |
| 1 | 企业排口 | E 118.823023° | N 34.097959° | 0.5728 | 接管 | 间断排放，流量不稳定，但有周期性规律 | / | 沭阳南方水务有限公司 | COD SS TP NH3-N TN 石油类 | 50 10 0.5 5 15 1 |

表5.2.2-4  废水污染物排放执行标准表（接管）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/(mg/L) |
| 1 | 污水排放口1# | COD | 沭阳南方水务有限公司 | 500 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | 氨氮 |  | 35 |
|  |  | TN |  | 70 |
|  |  | 总磷 |  | 8 |
|  |  | 石油类 |  | 20 |

表5.2.2-5  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水排放口1# | COD | 164.1 | 0.0028 | 0.94 |
|  |  | SS | 134.2 | 0.0023 | 0.769 |
|  |  | NH3-N | 5.8 | 0.0001 | 0.033 |
|  |  | TN | 14.5 | 0.00025 | 0.083 |
|  |  | TP | 1.2 | 2.09E-05 | 0.0069 |
|  |  | 石油类 | 2.6 | 4.52E-05 | 0.0149 |
| 厂区排放口合计 | COD | 0.94 |
|  | SS | 0.769 |
|  | NH3-N | 0.033 |
|  | TN | 0.083 |
|  | TP | 0.0069 |
|  | 石油类 | 0.0149 |

### 5.2.3地下水环境影响

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

#### 5.2.3.1水文地质概况

依据含水介质空隙类型的不同，全区地下水可分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两大类。

1、松散岩类孔隙水

根据沉积物的时代、成因、地质结构及水文地质特征，区内含水层可分为潜水、微承压水(第Ⅰ承压水)和第Ⅱ、第Ⅲ承压水含水层。

(1) 全新统(Q4)粉砂、粉质粘土孔隙潜水

该含水岩组含水砂层组合类型各地不一，河漫滩、自然堤近侧，粉质砂土、粉土裸露；远离河道由粉质粘土与粉土互层，厚度一般为2-10m，最大为19.55m。据钻孔抽水资料反映，含水贫乏，出水量小于100m3/d。含水层大面积裸露，受降水直接补给，水位埋深一般为2-3m，滩地可达5m左右。

(2)上更新统(Q3)粉土、粗砂层孔隙弱承压水(第Ⅰ承压水)

发育在含钙质结核粉土的中段。据钻孔资料：沿河漫滩、自然堤近侧一带厚度较大，底板最大埋深40 余米，水位埋深一般为1-3m，水量中等，局部富集，水质良好。

(3) 第Ⅱ承压水

时代相当于中、下更新统和上第三纪宿迁组。

中、下更新统砂性土层较发育，两者间经常以砂砾层直接相触，构成统一的孔隙承压含水岩组，一般厚度16-19.5m，最大厚度34.9 m，顶板埋深30.3-49.3 m。

含水砂砾皆为河流冲积而成。砂砾层厚度与地层总厚比多在70％以上，富水性受砂层厚度的控制；构造凹陷区含水砂层发育，水量较丰富，反之则非。

2、基岩裂隙水

白垩纪砂页岩、侏罗纪火山岩及下元古界的片麻岩，以垅岗、残丘的形态出露于重岗山、赤山、马陵山与韩山等地。含有微弱的构造裂隙水，单井涌水量小于10-100m3/d。局部构造裂隙发育在低洼的地形条件下，有利于裂隙水的补给，单井涌水量大于100 m3/d。测区内基岩裂隙水无供水价值。

沭阳县水文地质图见图5.2-2和图5.2-3，水文地质剖面示意图见图5.2-4和图5.2-5。

图5.2-2  沭阳主城区浅层水文地质图

图5.2-3  沭阳主城区深层水文地质图

图5.2-4  I-I水文地质剖面图

图5.2-5  II-II水文地质剖面图

3、地下水补给、径流和排泄条件

(1) 第I含水岩组

浅层水第I 含水岩组，为全新统(Q4)和上更新统(Q3)潜水和微承压水(第Ⅰ承压水)，主要接受大气降水补给，其次是农田灌溉及河渠入渗补给，地下水和降水有着密切关系，雨季水位上升，旱季水位变化幅度大，一般为2-2.5m，从6月份雨季水位开始恢复，9月份结束后逐渐下降，一般地说最高水位滞后于最大降水期一个月。表层亚砂、粉砂的分布为降水入渗提供了良好途径，含钙核亚粘土的砂层水具微承压性，接受上部垂向渗入补给的强弱，取决于上覆亚粘土钙核的含量。

潜水位随地貌不同而异。潜水由于地形平坦，含水层岩性又为粉砂、亚砂土、亚粘土，所以径流条件差。水力坡度、地下水流向与地形坡度、地表水汇集方向密切吻合。潜水、微承压水的排泄主要是垂向蒸发，另一排泄途径是人工开采。

(2) 第Ⅱ承压水含水层

该层地下水水位变化较大，年变幅0.5-1.2m。水位上升一般在雨季或雨后期，表明区域地下水位形成有一定量的大气降水参与，另从第Ⅰ含水层某些薄弱的隔水层向下越流补给。沭阳县范围内第Ⅱ承压水作为主要开采层，地下水位大幅度下降。地下径流来自西北、西南沂沭、淮河流域，向东北、东南排泄。

#### 5.2.3.2地下水环境影响评价等级

本项目建成后用水由自来水厂供给，项目不对区域地下水进行开采，不会引起地下水流场或地下水水位变化；项目建成投产后，生活污水、拖把冲洗废水分别经过化粪池和沉淀池处理后与初期雨水、冷却塔排水和软水制备浓排水一起接管至沭阳南方水务有限公司，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A级标准后排放至沂南河，对地下水的影响主要为废水的渗漏对地下水水质的影响。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的有关规定，建设项目地下水环境影响评价类别确定为Ⅲ类。本项目场地周围无集中式饮用水源地、也无温泉等特殊地下水资源保护区，地下水环境为不敏感，据此判定本项目地下水评价工作等级为三级。

#### 5.2.3.3工况分析

⑴正常工况下，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，对地下水无渗漏，基本无污染。

⑵非正常工况下，若排污设备出现故障，出现开裂、渗漏等现象，在这几种情况下，污水将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中进行运移。

#### 5.2.3.4主要评价因子

主要污染因子考虑为COD。虽然COD在地表含量较高，但实验数据显示进入地下水后含量极低，基本被沿途生物消耗掉，因此我们用高锰酸盐指数替代，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。因此，模和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，用高锰酸盐指数代替COD。多年的数据积累表明高锰酸盐指数一般来说是COD的40%～50%。因此，模预测时厂区高锰酸盐指数浓度为200mg/L。

#### 5.2.3.5预测模型

（1）项目厂区周边的潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，可通过解析法预测地下水环境影响。项目废水处理设施主要为地埋式污水处理设施，浸润湿透面积按照4m2计，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2d）。因此正常工况下，最大渗滤量按28L/d计。根据拟建项目污染源的具体情况，排放形式可以概化为点源；排放规律可以概化为连续恒定排放。正常工况CODMn的源强见下表。

表5.2.3-1  正常工况下的预测源强

| 工况 | 废水来源 | 污染物 | 污染物浓度 （mg/L） | 废水泄漏量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常工况 | 生活污水等 | CODMn | 150 | 0.028 |

对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc()—余误差函数。

（2）非正常工况下，主要的考虑因素是污水处理区的渗漏对地下水可能造成的影响。非正常状况按照正常工况下污染源强的10倍，100倍分别预测因此泄漏量按80L/d，800L/d计。非正常工况，泄漏按照此状况发生10天后被发现，采取控制措施停止泄露。非正常工况CODMn的源强见下表。

表5.2.3-2  非正常工况下的预测源强

| 工况 | 废水来源 | 污染物 | 污染物浓度 （mg/L） | 废水泄漏量 （m3/d） | 泄漏源强（g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10天非正常工况 | 生活污水 | CODMn | 150 | 0.28 | 42 |
| 100天非正常工况 | 生活污水 | CODMn | 150 | 2.8 | 420 |

对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入。其解析解为：

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc()—余误差函数。

#### 5.2.3.6水文地质参数

（1）渗透系数

渗透系数取值参数参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录B表B.1的经验值表，结合本项目区域地质概况，本项目区的渗透系数平均值及水力坡度见表5.2.3-3。

表5.2.3-3  渗透系数及水力坡度

| 经验值 | 渗透系数（m/d） | 水力坡度（‰） |
| --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 0.015 | 2.2 |

（2）孔隙度的确定

根据区域地质资料，计该区域的土壤孔隙度取得平均值为0.455，有效孔隙度按0.22计。

（3）弥散度的确定

D. S. Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象（图5.2-6）。根据室内弥散试验以及我们在野外弥散试验的试验结果，并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比。

对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取20m，横向弥散度取2m。

图5.2-6 不同岩性的纵向弥散度与研究区域尺度的关系

表5.2.3-4  含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U＝K×I／n；DL＝aL×Um；DT＝aT×Um

其中：U—地下水实际流速，m/d；K—渗透系数，m/d；I—水力坡度；n—孔隙度；m—指数；DL—纵向弥散系数，m2/d；DT—横向弥散系数，m2/d；aL—纵向弥散度；aT—横向弥散度。

计算参数结果见表5.2.3-5。

表5.2.3-5 计算参数一览表

| 参数 含水层 | 水流速度U（m/d） | 纵向弥散系数 （㎡/d） | 污染源强C0（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODMn |
| 含水层 | 1.6×10-4 | 1.7×10-3 | 250 |

#### 5.2.3.7预测结果

（1）正常情况下，厂区地下水污染物运移范围计算见表5.2.3-6。

表5.2.3-6  高锰酸盐污染物运移范围预测结果表

| 时间 | 距离（m） | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 46.0 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 15.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 125.0 | 33.9 | 2.2 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 41.7 | 11.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 150.3 | 75.2 | 14.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 50.1 | 25.1 | 4.9 | 0.3 | 0.3 |

注：污染指数标准参照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中Ш类水标准。

（2）非正常工况下，当污水处理设施出现局部防渗失效，废水以点源从失效位置泄漏进入地下水。非正常状况污染物运移范围计算分别见表5.2.3-7、表5.2.3-8。

表5.2.3-7  高锰酸盐污染物运移范围预测结果表（10倍）

| 时间 | 距离（m） | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 24.7 | 1.1 | 3.3 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 8.2 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 19.7 | 7.1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 6.6 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 15.1 | 9.9 | 3.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 5.0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |

注：污染指数标准参照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中Ш类水标准。

表5.2.3-8 高锰酸盐污染物运移范围预测结果表（100倍）

| 时间 | 距离（m） | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 4.6 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 45.8 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 15.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 129.5 | 63.9 | 6.5 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 43.2 | 21.3 | 2.2 | 0.3 | 0.3 |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 124.6 | 91.7 | 31.0 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 41.5 | 30.6 | 10.3 | 0.3 | 0.3 |

注：污染指数标准参照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中Ш类水标准。

本项目主要地下水污染源（化粪池）距离厂界约50m。

- 从上表中可以看出，正常工况下，项目厂界地下水环境质量不会超标。

- 从上表中可以看出，非正常工况下，按照正常工况下污染源强的10倍，100倍分别预测，项目厂界地下水环境质量不会超标。

- 对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。区内第I、第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

#### 5.2.3.8评价结论

项目主要地下水污染源正常和非正常工况下，均不会使厂界地下水环境质量不会超标。污染物扩散不会对其产生明显影响。若本项目废水在无防渗条件下渗，20年内对周围地下水影响范围较小。

项目在建设的各个不同阶段，除厂界内小范围以外地区，均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）相关标准要求。

在建设项目采取环保措施后，能够阻止厂界内小范围超标区域的污染，可满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）相关标准要求。

#### 5.2.3.9地下水跟踪监测计划

项目建成后，厂内应定期进行地下水环境根据监测，可委托当地有监测能力的环境监测部门进行监测。环境质量监测具体见表5.2.3-9。

表5.2.3-9  本项目地下水跟踪监测计划一览表

| 类别 | 监测位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 厂区下游 | 1 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮 | 每年度监测一次 |

#### 5.2.3.10地下水污染预防措施

本项目在储运、废气处理和设备维修过程中涉及到有毒有害物质，这些污染物的滴、漏、跑、冒有可能污染地下水及土壤。因此，本项目建设过程中必须考虑地下水和土壤的保护问题，对生产车间、污水处理设施等场地必须采取防渗措施，建设防渗地坪。防渗地坪主要是三层，从下面起第一层为土石混合料，第二层为二灰土结石，第三层也就是最上面为混凝土。采取以上措施能有效防止污染物下渗污染地下水和土壤。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

### 5.2.4声环境质量影响评价

#### 5.2.4.1噪声源情况

建设项目主要噪声源位于车间内，主要高噪设备有：粉碎机、注塑机、造粒机、风机等，源强为70-85dB（A）。项目噪声产生、排放情况及治理措施等详见表3.4.2-7。

#### 5.2.4.2声环境影响预测

（1）预测模式

根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。

①室外点声源在预测点的倍频带声压级

a.某个点源在预测点的倍频带声压级

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

Aoct bar=

Aoct atm=α（r-r0）/100；

Aexc=5lg（r-r0）；

b.如果已知声源的倍频带声功率级Lwcot，且声源可看作是位于地面上的，则：

Lcot=Lwcot-20lgr0-8

c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA：

式中ΔLi为A计权网络修正值。

d.各声源在预测点产生的声级的合成

②室内点声源的预测

a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；

R为房间常数；

Q为方向性因子。

b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

c.室外靠近围护结构处的总的声压级：

Loct,1（T）=L0ct,1（T）-（Tloct+6）

d.室外声压级换算成等效的室外声源：

Lwoct=Loct,2（T）+10lgS

式中：S为透声面积。

e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（2）评价标准

本项目位于《声环境质量标准》（GB3096—2008）规定的3类区，执行3类标准，因此建设项目噪声排放标准按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间应达到65dB（A）、夜间应达到55dB（A）的标准限制。

（3）预测结果

为充分估算声源对周围环境的影响，考虑建设项目对声环境的影响，预测结果见表5.2.4-1。

表5.2.4-1  声环境影响预测结果 dB（A）

| 测点位置 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
|  | 背景值* | 新增值 | 预测值 | 评价 结果 | 背景值* | 新增值 | 预测值 | 评价 结果 |
| N1 | 56.8 | 41.3 | 59.1 | 达标 | 46.3 | 46.3 | 49.1 | 达标 |
| N2 | 54.7 | 37.7 | 56.6 | 达标 | 44.4 | 44.4 | 47.9 | 达标 |
| N3 | 53.5 | 38.2 | 58.4 | 达标 | 43.1 | 43.1 | 47.1 | 达标 |
| N4 | 55.8 | 41.4 | 58.3 | 达标 | 45.3 | 45.3 | 48.3 | 达标 |

*注：背景值取每个监测点的监测最大值。

（3）评价结果

从表5.2.4-1可知，建设项目厂界各预测点的昼间、夜间噪声预测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准的要求。

### 5.2.5固体废物环境影响分析

根据建设单位提供的资料及工程分析，本项目产生的固体废物有不合格品、收集粉尘、废包装材料、沉淀池污泥、废活性炭、废机油、废液压油、废油桶、废模具、废离子交换树脂、生活垃圾和化粪池污泥。建设项目固体废物的利用处置方案汇总见表5.2.5-1。

表5.2.5-1  建设项目固体废物的利用处置方案汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性（一般固废、一般工业固体废物或待鉴别） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格品 | 一般固废 | 修编、检验 | 固态 | ABS废塑料 | 国家危险固废名录（2020） | / | 废塑料制品 | 06 | 300 | 回用于生产 |
| 2 | 收集粉尘 | 一般固废 | 废气治理 | 固态 | 塑料粉尘 |  | / | 工业粉尘 | 66 | 2.94 | 回用于生产 |
| 3 | 废包装材料 | 一般固废 | 包装 | 固态 | 塑料袋、废纸箱等 |  | / | 其他废物 | 99 | 2 | 外售综合利用 |
| 4 | 沉淀池污泥 | 一般固废 | 废水处理 | 半固态 | 沉渣 |  | / | 无机废水污泥 | 61 | 0.25 | 环卫清运 |
| 5 | 废活性炭 | 危险废物 | 废气治理 | 固态 | 活性炭、有机废气 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 41 | 委托有资质单位处置 |
| 6 | 废机油 | 危险废物 | 机械维修 | 液态 | 废矿物油 |  | T/I | HW08 | 900-214-08 | 1 |  |
| 7 | 废液压油 | 危险废物 | 注塑 | 液态 | 废矿物油 |  | T/I | HW08 | 900-218-08 | 1 |  |
| 8 | 废油桶 | 危险废物 | 物料存储 | 半固态 | 废铁桶、废矿物油 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.5 |  |
| 9 | 废模具 | 一般固废 | 注塑 | 固态 | 钢铁等 |  | / | 废钢铁 | 09 | 5 | 外售综合利用 |
| 10 | 废离子交换树脂 | 危险废物 | 软水制备 | 固态 | 废树脂、盐等 |  | T | HW13 | 900-015-13 | 2t/5a | 委托有资质单位处置 |
| 11 | 生活垃圾 | 一般固废 | 生活 | 固态 | 纸、塑料、果皮等 |  | / | 其他废物 | 99 | 42.9 | 环卫清运 |
| 12 | 化粪池污泥 | 一般固废 | 废水处理 | 半固态 | 有机质、总磷、总氮等 |  | / | 其他废物 | 99 | 6.86 | 环卫清运 |

由上表可知，本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响，固废管理过程可能造成的环境影响如下：

（1）固体废物堆放场所环境影响分析

项目所产生的固体废物在厂区堆放、厂内外运输过程中会产生一定的扬尘污染空气，也会因为下雨而随雨水流入附近水域或渗入地下污染地下水，因此必须做好掩盖、喷淋保湿及防渗防漏的工作。

建设项目建设一座总面积约10m2的一般固废堆场；同时设有40m2的危废暂存场所，并按危废储存场所要求进行防渗、防漏处理，要求符合危险废物的暂时储存要求。本项目产生的危险固废在厂内暂存期间不会造成二次污染。

（2）危险固体废物影响分析

①包装、运输过程中散落、泄漏的环境影响

本项目危险废物在厂内包装、运输过程中发生散落、泄露时，若接触土壤或进入水体，则会对泄露处的水环境和土壤造成污染；本项目危险固废中含有大量有毒、易燃性物质，散落、泄漏事故发生后，若未及时处置或在种种外力作用下发生火灾，会造成次生、伴生的环境污染。

危险固废的暂存方案：建设单位收集危险固废后，放置在厂内的危废暂存库（位于综合楼1楼）。同时做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

危废厂内运输过程的环境影响分析：废活性炭、废离子交换树脂采用袋装，废机油、废液压油暂存在塑料桶中。运输过程中，考虑到实际情况：①废活性炭整个掉落，但袋子未破损，司机发现后，及时返回将袋子放回车上，由于袋子未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；胶桶整个掉落，但胶桶未破损，司机发现后，及时返回将胶桶放回车上，由于胶桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②袋子整个掉落，但由于重力作用，掉落在地上，导致破损，废活性炭散落一地。由于废活性炭颗粒较大，掉落在地上，基本不产生粉尘，司机发现后，及时采用清扫等措施，将废活性炭收集后包装，对周边环境影响较小；③胶桶整个掉落，但胶桶由于重力作用，掉落在地上，导致胶桶破损或盖子打开，如废机油散落后，液体泄露出来后形成液池，运输路线基本为硬化路面，经过水泥硬化处理，且硬化厚度达100mm以上。运输司机发现后，利用车上配备的围截材料进行围堵，防治液体进一步扩散，同时利用车上的收集桶将泄露的液体尽可能的收集，通过以上措施后残留在地面的危废量较小。④运输车发生交通事故，但包装桶未破损，没有废机油泄漏出来，对周边环境基本无影响；⑤运输车发生交通事故，包装桶受力破损，及时发现后，通过加装堵漏或者倒罐，防止物料泄漏，对周边环境影响较小。

②堆放、贮存场所的环境影响

本项目危险废物呈固态、半固态以及液态，其中含有有毒物质。若是堆放、贮存场所未按照要求严格做到防火、防雨、防扩散、防渗漏或堆场内的危险固废未得到及时清运，可能会造成泄露、火灾等环境事故，从而造成对大气环境、水环境以及土壤的污染。

③综合利用、处理、处置的环境影响

本项目危险废物均委托有资质单位处置。各种危险废物若未做好分类收集、有效处理，可能会对大气、土壤和水环境造成二次污染。

④危废堆场设置要求

危险废物应尽快送往委托资质单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

1、贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，满足防雨、防渗、防漏和防嗮要求。

2、贮存区内禁止混放不相容危险废物。

3、贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。

4、贮存区符合消防要求。

5、贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。

6、基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

7、存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。

（3）危废堆场选址可行性分析

本项目在综合楼1楼北侧设置40m2的危废堆场。危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置，应做到防漏、防渗。

厂区危废堆场设计选址可行性分析：

（1）沭阳经济技术开发区地质结构稳定，地震频度低，强度弱，地震烈度在6度以下；

（2）根据沭阳县水务局2016年地下水水位监测数据，项目所在地地下水埋深在4~25m，低于危废贮存设施底部；

（3）本地区不属于易遭受严重自然灾害影响的地区；

（4）本区域全年主导风向为东南风，居民区位于其下风向；

（5）采取了防渗措施，已建设防渗地坪，防渗层为1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）。

因此，项目危废堆场选址合理。

综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。但必须指出的是，固体废物综合利用、处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。

## 5.3环境风险简单分析

1、火灾事故环境影响分析

本项目原料库存有ABS废塑料和矿物油，属于风险物质，原料仓库遇明火将引起仓库火灾事故，严重威胁社会经济发展和人民财产安全。本项目在生产车间和仓库设置火灾报警器，并且派专人24小时值班，同时按照相关标准设置生产车间和原料仓库，通过以上措施可以将火灾事故扼杀在萌芽状态。

2、次生、伴生环境影响分析

本项目可能产生的次生/伴生环境风险主要有：原料仓库、生产车间ABS废塑料、矿物油等发生泄露，遇到明火造成火灾引发的有毒气体污染、烟气污染、消防尾水、中毒、连锁火灾等次生、伴生事故。建设单位应加强厂区及车间内消防安全管理，严禁吸烟、禁止明火，建设并完善厂区事故应急管道和车间导流沟，特别是原料仓库及危废仓库，确保一旦发生物料泄漏，无论是物料本身还是稀释冲洗废水都能进行有效收集进入事故应急池。

3、本项目生产过程中产生的粉尘及有机废气处置装置保持日常检修，可以将项目废气事故性排放降到最低，确保本项目废气达标排放。

建设项目废水排放主要潜在的事故情况是厂区发生火灾事故产生的消防废水；发生此类情况时，建设项目排放的事故废水会对附近水体造成较大的冲击。因此建设项目拟设置一座400m3事故应急池，消防废水将导入事故池内，待处理达标再排放；如果在规定的时间内（事故池满时）废水处理设施仍不能恢复正常运行，将暂时停产。

本项目建成后，若污水处理设施发生故障，本项目废水未经处理直接排入污水处理厂，将会对污水处理厂造成一定的影响。以本项目废水产生总量17.4m3/d计，设置合理容量的废水事故池，将事故发生或产生事故后对污水处理厂的影响降至最低。

事故池的容量：事故应急池有效容积应按《水体环境风险防控要点》(试行)中公式计算：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

V1---收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）；

V2---发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3 ---发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4 ---发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3;

V5 ---发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q---降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa---年平均降雨量，mm，根据沭阳县多年气象资料取937；

n---年平均降雨日数，根据沭阳市多年气象资料取110。

F---必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha，取1。

V1、V3取0。

V2根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第八章第二节建筑物的室外消火栓用水量不应小于30L/s、以一次事故消防灭火所需时间为2h计算，发生事故时产生消防废水量为216m3。

V5 =10qF=10*9.84*1=98.4m3；

V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5＝216+0+98.4+17.4≈331.8m3。

本项目应设置事故池容积为331.8m3。因此本项目厂区设置400m3的事故池，满足风险应急要求。

综合以上分析，本项目的风险评价结论如下：

1、根据对本项目生产、运输、贮存及污染治理等过程涉及的化学物质的分析，结合导则判定本项目环境风险评价为进行环境风险简单分析。

2、根据对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定本项目的主要风险类别为废气处理设施运行故障、物料泄漏、火灾等，并对这几种风险情况的后果简单分析，通过加强项目风险防范措施，泄漏发生概率很小，环境风险属于可接受范围。

3、为防范事故和减少危害，建设项目从总图布置、化学品储运、工艺技术设计、自动控制设计、电气电讯、消防等方面提出防范措施。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取了措施予以防范，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。通过采取以上提及的环境风险防范措施，本项目在建成后将能有效的防止泄漏、火灾等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。综上所述，本项目完工后，在确保环境风险防范措施落实的条件下，风险水平可接受。

# 6环境保护措施及其可行性论证

## 6.1施工期污染治理措施

本项目租用已建厂房进行生产，施工期主要活动为设备安装和调试，施工期对周围环境影响极小，本项目施工期污染防治措施基本可以忽略。

## 6.2废气污染防治措施及评述

### 6.2.1有组织废气污染防治措施评述

项目废气的产生、收集、处理和排放系统见图6.2.1-1。

本项目对1#生产车间塑料粉碎产生的粉尘采用设备密闭、负压收集，收集效率不低于99%，收集的粉尘进入一套布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放标准后通过一根15m高1#排气筒高空排放；本项目对2#生产车间造粒、注塑工位VOCS用软帘围成密闭空间进行负压收集，收集效率不低于99%，造粒产生的VOCS经过收集后进入一套“碳纤维吸附浓缩+RCO装置”装置进行处理，处理效率不低于98%，注塑产生的VOCS经过收集后进入一套“换热器+二级活性炭”装置进行处理，处理效率不低于90%，处理后的VOCS达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放标准后通过一根15m高2#排气筒高空排放；对3#生产车间注塑工位VOCS用软帘围成密闭空间进行负压收集，收集效率不低于99%，注塑产生的VOCS经过收集后进入一套“换热器+二级活性炭”装置进行处理，处理效率不低于90%，处理后的VOCS达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放标准后通过一根15m高3#排气筒高空排放。

### 6.2.2无组织废气污染防治措施评述

本项目无组织废气主要来源于未捕集到的废气。主要污染物为粉尘和VOCS。

为减少废气污染物的排放量，特别是无组织废气的排放量，本项目特别注意无组织废气的防治。减少无组织废气排放的关键是建立密闭生产体系、加强密封和防止泄漏，而且具体的措施往往体现在一些微小的细节处理上。本项目建成后，为了防止和减少有害废气的无组织排放，采取以下有效措施对无组织产生的废气进行收集处置：

（1）尽可能的密闭收集废气，严格控制无组织废气的排放；

（2）密封不仅关系到无组织排放，而且事关安全生产，必须高度重视。应加强密封材料选型和密封施工质量；

（3）设排气扇等通风装置，加强车间内通风；

（4）检查车间排风口，避免排风口堵塞，影响排风；

（5）加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放；

（6）做好职工的健康安全防护工作，配备口罩、橡胶手套等防护用具；

（7）加强厂区和厂界的绿化工作，减少无组织废气对周围环境的影响；

（8）危险废物暂存室按照《危险废物贮存污染控制标准》设置气体导出口。

为实现上述目的，要求企业在硬件上加强技术，企业在引进技术时要加强设备保证，同时还需加强密封管理。密封管理制度应体现全过程管理，从设计、选型、制造、采购、安装、交付使用、维修、改造直至报废全过程，都应有明确的规定。

认真落实以上措施后，本项目厂界VOCS、颗粒物无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准限值，厂区内无组织VOCS浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准。

6.2.3废气收集措施可行性分析

本项目废气收集系统设置如下：

本项目对1#生产车间塑料粉碎产生的粉尘采用设备密闭、负压收集，收集效率不低于99%；本项目对2#生产车间造粒、注塑工位VOCS用软帘围成密闭空间进行负压收集，收集效率不低于99%；对3#生产车间注塑工位VOCS用软帘围成密闭空间进行负压收集，收集效率不低于99%。

本项目废气收集的效率和程度主要取决于管道、软帘等的设计好坏和安装位置，本工程设计基本按照以下原则：

①管道连接紧密，并设计安装气阀，根据生产实际情况调节气量；

②软帘尽可能的把污染源全部覆盖起来，使污染物的扩散在最小范围内，以便防止横风气流干扰而减少抽气量；抽气方向尽可能与污染源的气流方向运动一致，充分利用污染源的气流的初始动能；尽量减少软帘的围成面积，以减少抽气量。

综上，本项目采用设备密闭收集、软帘密闭收集从技术角度来说是可行的。

6.2.4废气治理措施可行性分析

（1）粉尘治理措施可行性分析

①布袋除尘器原理

含尘气体由下部敞开式法兰进入过滤室较粗颗粒直接落入含尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于袋表，净气经袋口到净气室由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加，程控开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，赋予袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰仓粉尘由卸灰阀排出。含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内实现清灰。当控制信号停止后电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。袋式除尘装置构造图见下图6.2.4-1。

图6.2.4-1  袋式除尘器构造图

②袋式除尘具有以下优点：

1、除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率可达99%；

2、使用灵活，处理风量范围大；

3、结构比较简单，运行比较稳定，对比电除尘器初投资少，维护方便。

袋式除尘器对于含尘气体有着优良的处理效果，在机械加工行业应用较为广泛，对比一般的橡胶、塑料工艺使用效果，除尘效率可达到99%以上。

类比江苏圣彼德机电股份有限公司，该公司生产时产生的粉尘处理措施也采取了布袋除尘器，运行良好，污染物可达标排放，且项目的环保设备已经通过环保验收。

因此，本项目对1#生产车间塑料粉碎产生的粉尘采用设备密闭、负压收集，收集效率不低于99%，收集的粉尘进入一套布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放标准后通过一根15m高1#排气筒高空排放，在技术上是可行的。

（2）有机废气VOCS治理措施可行性分析

目前，有机废气污染物废气治理技术，常用或已有实际应用的处理方法有：燃烧法、催化燃烧法、吸附法、冷凝法， 各有机废气处理方法优缺点归纳比较见表6.2.4-1。

表6.2.4-1  常用有机废气处理方法比较

| 废气处理方案 | 燃烧法RTO | 催化燃烧RCO | 吸附法 | 吸收法 | 冷凝法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原理 | 利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将混合气体加热到一定温度（700-800℃），使可燃气体燃烧。该法工艺简单、设备投资少，但能耗大、运行成本高 | 在氧化催化剂的作用下，将碳氢化合物氧化成二氧化碳和水，温度范围在200~300℃。该法能耗低、净化率高、无二次污染、工艺简单操作方便。 | 用适当的吸附剂对废气中有机组分进行物理吸附，温度范围为常温 | 适当的吸附剂对废气中有机组分进行物理吸收，温度范围常温 | 采用低温，使有有机组分冷却至露点一下，液化回收。通常作为高浓度废气的预处理措施。 |
| 适用范围 | 中、高浓度废气净化 | 适用各种废气净化 | 低浓度废气净化 | 颗粒物、溶于水的污染物 | 高浓度废气 |
| 操作温度 | 700-800℃ | 300℃ | ＜60℃ | 常温或低低温 | 常温或低低温 |
| 优点 | 简单易行 | 应用广泛，净化彻底 | 脱除效率高，能耗低 | 技术成熟，适应性强 | 投资运行费用低 |
| 缺点 | 废气中含卤素、氮元素、硫元素，燃烧极易产生二次污染物，成本高 | 投资和运行成本高 | 吸附剂需再生，流程复杂 | 吸附容量有限 | 效率低，设备庞大 |

①造粒有机废气治理措施可行性分析

本项目造粒有机废气选择催化燃烧处理工艺。

催化燃烧技术根据废气预热方式及富集方式可分为三种流程：1）预热式：进入反应器前需在预热室加热升温，燃烧净化后气体在热交换器内与未处理废气进行热交换，以回收部分热量，该工艺采用煤气或电加热升温至催化反应所需起燃温度；2）自身热平衡式：有机废气排出温度高于起燃温度且有机物含量较高，热交换器回收部分净化气体产生热量，正常操作下能够维持热平衡，无需补充热量，只需在催化燃烧反应器中设置电加热器供起燃时使用；3）吸附-催化燃烧：当废气量大、浓度低、温度低，可采用吸附手段将有机废气吸附于吸附剂上进行浓缩，通过热空气吹扫，使有机废气脱附成高浓度有机废气，再催化燃烧，不需补充热源。

本项目将固定床的吸附净化与催化燃烧相结合，集吸附浓缩、脱附再生和催化燃烧于一体，该技术治理、节能效果好，无二次污染，可实现全过程的自动控制。

图6.2.4-1  吸附-催化燃烧技术图

参考《活性炭纤维吸附-催化燃烧法处理大风量低浓度VOCs废气》（[工业技术]2009.NO18）和《利用吸附-催化燃烧法处理喷漆产生的有机气体》（[广州化工]2009年第37卷第1期），吸附时进气浓度150mg/m3时，实际去除率可达98%以上，进气浓度900-1500mg/m3时，实际去除率可达98%以上。

德州奥深节能环保技术有限公司设计的东莞澳中涂布废气处理装置R-RCO，选用催化剂型号为中科院过程所合作的耐高温氧化型催化剂，稀土材料制备，净化效率高达98%以上，催化剂使用寿命长，且可以再生，气流通畅，阻力小。开普洛克（苏州）材料科技有限公司15000m3/h蓄热式有机废气催化净化工程，废气为乙酸丁酯、二甲苯、丙酮、丁酮的混合物，乙酸乙酯占比90%，少量二甲苯，其它为丙酮和丁酮，混合气体挥发量＜2.5kg/min。废气中乙酸乙酯浓度＜2000mg/m3，二甲苯浓度＜600mg/m3。经处理后乙酸乙酯浓度5.28mg/m3，VOCs浓度＜5mg/m3，治理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。主要工艺运行和控制参数：催化剂空速15000h-1，实际运行空速12500h-1，在不高于235℃条件下乙酸乙酯转化率达到99%，设备运行温度≥280℃。

故本项目造粒有机废气VOCS采用吸附-催化燃烧处置技术方案可行。

（2）注塑有机废气治理措施可行性分析

本项目注塑有机废气VOCS采用二级活性炭吸附装置进行吸附处置，处理效果如下：

表6.2.4-2  废气处理装置设计处理效果

| 处理装置 | 处理因子 | 设计效率 |
| --- | --- | --- |
| 二级活性炭吸附 | VOCs | ≥90% |

活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，是一个物理过程。流程图见图6.2.4-2。

图6.2.4-2  活性炭吸附装置工作原理图

活性炭吸附装置净化效率与活性炭的吸附量有关，加入新活性炭使用初期（吸附量≤10%），净化效率达99%以上；使用中期（吸附量为10%-25%），净化效率为90%-99%；使用末期（吸附量为24%-45%），净化效率为80%-90%。随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，当指示压力表的示值大于1000Pa时须进行更换。

为了加大对有机气体的吸附效率，按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》，项目拟采用二级活性碳吸附装置，即在一级吸附的基础上再加一级活性炭吸附装置。其主要工作原理是：当一级活性炭吸附趋于饱和时，原一级吸附变更为一级吸附，并且更新的吸附装置重新添加新活性炭作为二级吸附，这样可确保废气最大量的吸收，同时也降低事故排放的风险。经过二级活性炭吸附装置后，项目有机废气的吸附效率可达90%以上，本项目活性炭吸附装置主要参数见表6.2.4-3。

表6.2.4-3  三级活性炭吸附装置主要参数表

| 名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 活性炭型号 | 新化X-16型 |
| 堆积密度 | ≤500g/l |
| 孔体积 | 0.63m3/g |
| 更换周期 | 约每季度更换一次 |
| 结构形式 | 蜂窝式 |
| 截面流速 | 1.5m/s |
| 单丝直径(μm) | 8～9 |
| 滤层(g/cm2) | 33～330 |
| 松密度(g/cm2) | 1～10 |
| 风压 | 4000 Pa |
| 功率 | 2.2kw |
| 单级装置外形尺寸 | 2.0*1.6*2m |
| 活性炭容量 | 2t |

在运行过程中由于活性炭会逐步吸附饱和，活性炭吸附装置的吸附效率会逐步降低，为保证活性炭的吸附效果，要求企业对活性炭每一个季度更换一次。根据《国家危险废物名录》（2020年），废活性炭属于HW49其他废物，其危废代码为900-041-49，由公司收集后交由有资质单位处置。

另外，参考《江苏扬力坚城锻压机床有限公司扩建喷漆房项目》，该企业有机废气VOCS采用二级活性炭吸附处理，该项目运行良好，且项目的环保设备已经通过环保验收，最终排放尾气，各污染物均可达标排放。

故本项目注塑有机废气VOCS采用二级活性炭处置技术方案可行。

6.2.5排气筒设置可行性分析

本项目有组织废气处理措施排气筒的设置情况如下：

①考虑同类污染物的相容性，项目对同类型污染物尽量合并，以减少厂区排气筒数量，方便监管；

②便于环境监管；

③在排气筒前设置风机，使整个排气总管、排气支管均处于负压状态，保证废气完全抽出；

④厂区周围没有高于15m的建筑物，且排气筒高度高于周围200m半径范围内建筑物5m以上，排气筒高度设置合理；

⑤建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/(A+B)，式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m。

项目排气筒具体设置情况见下表：

表6.2.5-1  项目排气筒设置情况一览表

| 序号 | 车间 | 排气筒 | 排放源参数 | 排放污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高度（m） | 内径（m） |  |
| 1 | 1#生产车间 | 1#排气筒 | 15 | 0.3 | 粉尘 |
| 2 | 2#生产车间 | 2#排气筒 | 15 | 0.5 | VOCS |
| 3 | 3#生产车间 | 3#排气筒 | 15 | 0.5 | VOCS |

综上，本项目有组织废气处理措施排气筒的设置技术可行。

6.2.6非正常排放控制措施可行性分析

建设项目非正常排放情况主要是废气处理装置出现故障或处理效率降低时废气排放量突然增大的情况，建设项目拟采取以下处理措施进行处理：

①提高设备自动控制水平，生产线上尽量采用自动监控、报警装置；并加强废气处理装置的管理，防止废气处理装置饱和而造成非正常排放的情况；

②加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理；

③开车过程中应先运行废气处理装置、后运行生产装置；

④停车过程中应先停止生产装置、后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置；

⑤检修过程中应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后排放；

⑥停电过程中应立即手动关闭原料的进料阀，停止向反应装置中供应原料；立即启用备用电源，在备用电源启用后，应先将废气送至废气处理装置处理后排放，然后再运行反应装置；

⑦加强废气处理装置的管理和维修，确保废气处理装置的正常运行；

通过以上处理措施处理后，建设项目的非正常排放废气可得到有效的控制。

6.2.7废气治理方案经济可行性分析

建设项目废气治理运行所增加的费用主要包括电费、水费、设备折旧维修费、药剂费、人员工资等，具体情况见表6.2.7-1。

表6.2.7-1  建设项目废气治理运行费用一览表

| 类别 | 年消耗量 | 单价 | 年费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电费 | 4万kWh | 0.8元/kWh | 3.2 |
| 碳活性炭 | 31.5吨 | 4000元/吨 | 12.6 |
| 设备折旧维修费 | 按直接投资的4%计 | 1.4 |
| 人工费 | 1人 | 18000元 | 1.8 |
| 其他费用 | / | / | / |
| 合计 | / | / | 19 |

由上表可知，建设项目废气治理措施年运行费用共约19万元/a，在建设单位经济承受范围内；因此从经济角度分析，建设单位完全能够做到废气污染物长期稳定达标排放，符合可持续发展的要求。

根据以上分析可知，从技术、经济角度上来看，建设项目各项废气治理设施能够保证稳定运行，尾气能够做到达标排放；因此可认为本项目废气治理方案可行。

## 6.3废水污染防治措施及评述

### 6.3.1废水产生及排放情况

本项目废水排放量为5728m3/a（其中生活污水1716m3/a，拖把冲洗废水240m3/a，冷却塔排水792m3/a，初期雨水1000m3/a、软水制备浓排水1980m3/a），生活污水、拖把冲洗废水分别经过化粪池和沉淀池处理后与初期雨水、冷却塔排水和软水制备浓排水一起接管至沭阳南方水务有限公司，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A级标准后排放至沂南河。

图6.3.1-1  废水处理示意图

### 6.3.2厂内污水处理措施评述

1、生产废水处理

本项目生产废水水质较为简单，主要污染物为COD、SS和石油类。拖把冲洗废水采用沉淀池处理，主要去除SS，去除率可达80%。初期雨水经过初期雨水池收集，冷却塔排水和软水制备浓排水直接接管，根据工程分析，本项目生产废水经过厂区预处理后可以满足接管要求。

2、生活污水处理

本项目生活污水经化粪池处理，设计处理能力为8m3/d。化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层的固化物（粪便渣等）进一步水解，最后作为污泥被清掏。生活污水B/C 值比较高，可生化性好。采用化粪池对生活污水进行过滤沉淀，在正常运行状态下可以满足沭阳南方水务有限公司接管标准。

类比江苏烨华气球有限公司废水处理工程，其废水种类、废水处理工艺与本项目类似，其污水处理设施运行稳定、效果较好，因此本项目产生的废水经相应预处理后，能够做到达标排放，废水防治措施可行。本项目生产废水和生活废水处理效率见表6.3.1-1。

表6.3.1-1  本项目生产废水和生活污水处理效率一览表

| 废水种类 | 污染物名称 | 进水浓度 mg/L | 治理措施 | 污染物去除率 | 排放浓度 mg/L | 接管标准（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拖把冲洗废水 | COD | 100 | 沉淀池 | / | 100 | 500 |
|  | SS | 500 |  | 80% | 100 | 400 |
|  | 石油类 | 20 |  | / | 20 | 20 |
| 生活废水 | COD | 350 | 化粪池 | 15% | 300 | 500 |
|  | SS | 250 |  | 30% | 175 | 400 |
|  | 氨氮 | 20 |  | 3% | 19.4 | 35 |
|  | 总磷 | 4 |  | / | 4 | 8 |
|  | 总氮 | 50 |  | 3% | 48.5 | 70 |
| 冷却塔排水 | COD | 130 | 直排 | / | 130 | 500 |
|  | SS | 110 |  | / | 110 | 400 |
|  | 石油类 | 0.15 |  | / | 0.15 | 20 |
| 软水制备浓排水 | COD | 100 | 直排 | / | 100 | 500 |
|  | SS | 80 |  | / | 80 | 400 |
| 初期雨水 | COD | 100 | 初期雨水池 | / | 100 | 500 |
|  | SS | 200 |  | / | 200 | 400 |
|  | 石油类 | 10 |  | / | 10 | 20 |

### 6.3.3废水接管可行性

1、污水处理厂废水处理工艺

沭阳南方水务有限公司位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，总面积100亩，总规模6万m3/d，采用改良型A2/O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准，尾水排入沂南河。

沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及沭阳经济技术开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。

沭阳南方水务有限公司采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30~50%的进水和50~150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。

沭阳南方水务有限公司具体工艺见图6.3.3-1。

2、废水接管及污水处理厂尾水排放的可行性分析

接管范围：本项目在沭阳南方水务有限公司接管范围内，项目废水可直接接入污水主管。

废水水量和水质接管可行性：沭阳南方水务有限公司污水处理余量约500m3/d，本项目污水排放量为17.4m3/a，仅占接管总量的3.48%，从污水水量角度，本项目废水可以接管沭阳南方水务有限公司。本项目废水主要污染物为COD和SS，污染物成分和程度简单，本项目废水在水量和水质两方面均满足园区污水处理厂接管要求。

综上：沭阳南方水务有限公司接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，本项目废水经厂区污水预处理后，各污染物浓度能够满足接管标准，符合污水处理厂进水要求，因此，本项目生产废水和生活污水厂区预处理设施处理后接管沭阳南方水务有限公司可行。

## 6.4 固体废物防治措施及评述

### 6.4.1 固废产生情况

根据建设单位提供的资料及工程分析，本项目产生的固体废物有不合格品、收集粉尘、废包装材料、沉淀池污泥、废活性炭、废机油、废液压油、废油桶、废模具、废离子交换树脂、生活垃圾和化粪池污泥。

本项目危废“三同时”一览表见表6.4.1-1。

表6.4.1-1  本项目危废“三同时”一览表

| 类别 | 产生工序及装置 | 污染物名称 | 治理措施 | 处理效果 | 投资 (万元) | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废 | 废气治理 | 废活性炭 | 厂内建设危废堆场40m2，定期委托有资质单位处置 | 零排放 | 2 | 与主体工程同时建设、同时投产使用 |
|  | 机械维修 | 废机油 |  |  |  |  |
|  | 注塑 | 废液压油 |  |  |  |  |
|  | 物料存储 | 废油桶 |  |  |  |  |
|  | 软水制备 | 废离子交换树脂 |  |  |  |  |
| 总计 | 2 |  |

### 6.4.2 贮存场所（设施）污染防治措施

项目在综合楼1楼北侧设置了危废堆场，做到固废分类存放。生产过程产生的危废及时分类收集、汇总、暂存。

本项目废机油采用200kg不锈钢桶装（每年1t），共需5个桶，每个桶占地面积约0.8m2计，按单层暂存考虑，每90天转移处置一次，则一次最大所需暂存面积1.6m2。

本项目废液压油采用200kg不锈钢桶装（每年1t），共需5个桶，每个桶占地面积约0.8m2计，按单层暂存考虑，每30天转移处置一次，则一次最大所需暂存面积0.8m2。

本项目每年约产生10个废油桶，每个桶占地面积约0.8m2，计按单层暂存考虑，每30天转移处置一次，则一次最大所需暂存面积0.8m2。

本项目软水制备的离子交换树脂5a更换一次，每次更换产生2t废离子交换树脂，采用袋装，每个袋子200kg，地面积约0.8m2，计按单层暂存考虑，每30天转移处置一次，则一次最大所需暂存面积8m2。

本项目废活性炭产生量为41t/a，采用200kg袋装，共需205个袋子，每个袋子占地面积约0.8m2计，按双层暂存考虑，每90天转移处置一次，则一次最大所需暂存面积20.5m2。

综上所述：本项目危废堆场最小占地面积为31.6m2，因此本项目设置一座40 m2可以满足项目危废暂存要求。

本项目危险废物临时贮存暂存场地须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计和建设：

（1）贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》规定设置警示标志；

（2）贮存设施具备防渗、防雨、防漏等防范措施；

（3）贮存设施配备了通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

（4）贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；

通过以上的分析，本项目固体废物的临时贮存和委托处置方案可行，可实现各类废物的零排放。

表6.4.2-1  本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所 | 产生环节 | 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力t/a | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废堆场 | 废气治理 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 综合楼1楼北侧 | 40m2 | 袋装 | 10.25 | 90d |
| 2 |  | 机械维修 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 |  |  | 桶装 | 0.25 | 90d |
| 3 |  | 注塑 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 |  |  | 桶装 | 0.1 | 30d |
| 4 |  | 物料存储 | 废油桶 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 | 0.1 | 30d |
| 5 |  | 软水制备 | 废离子交换树脂 | HW13 | 900-015-13 |  |  | 袋装 | 2 | 5a |

1、危险废物必须及时运送至有资质的单位处置，在厂内暂存不得超过1年，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求；

2、应当严格驾驶员和押运员等从业人员的专业素质考核，加强其自身的安全意识，尽量避免出现危险状况，而一旦发生危险时应该能够及时辨识，并采取有效措施，第一时间处理现场；

3、加强对车辆及罐体质量的检查监管，使其行业规范化，选择路面状况良好、交通标志齐全、非人口密集的快捷路径，以保证运输安全；

4、严格审查企业的运营资质，加大监管力度和频度，尤其是跨区域运输过程的监控；严格制定相关法规条例，并逐步加以完善与落实，同时加大对危规违法行为的处罚力度。

5、交接、运输途中注意事项

（1）装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。运送人员在接收危险废物时，应外观检查危废是否按规定进行包装、标识，不得打开包装袋取出危险废物。对包装破损、包装外表污染的危险废物，运送人员应当要求建设单位重新包装、标识。

（2）建设单位应按要求做好危险废物转移联单管理。

此外，危废的收集是否完善彻底、是否分类是危废处理处置的关键。根据危险废物的形态可分为：①固态，如废活性炭等；②半固态，如污泥等；③液态，如废机油等。固态危废盛装容器可用桶装，也可用袋装收集；半固态或液态危废则必须使用防泄漏桶装。

### 6.4.4 固废处置方式可行性分析

1、废物处置方案

本项目产生的固体废物有不合格品、收集粉尘、废包装材料、沉淀池污泥、废活性炭、废机油、废液压油、废油桶、废模具、废离子交换树脂、生活垃圾和化粪池污泥。

一般固废外卖或回收综合利用；危险废物委托有资质单位委托处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理，措施可行。固废处理率达到100%，不会造成二次污染。

厂区一般固废堆场、危废仓库占地面积分别为10m2、40m2，根据前文计算，项目设置的堆场面积可以满足本项目产生的固废暂存需求。

2、废物处置可行性分析

本项目承诺本项目产生的危废均委托有资质单位处置，确保危废合法、有效、安全处置。本项目危废委外处置以5000元/吨计，项目建成后全厂危废处置成本约22.7万元，占投资额比重较低，在可接受的范围之内，因此厂区的固废处置措施从经济上来说是可行的。

### 6.4.5 危险废物管理要求

1、危险废物收集后必须用容器密封储存，分类存放，并在容器显著位置张贴危险废物的标识。

2、危险废物暂存场所必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，必须设置防渗、防漏、防雨、防火等措施。

3、危险废物必须及时运送至有资质的单位处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求。

4、危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及江苏省对危险废物转运的相关规定。

## 6.5 噪声治理措施

建设项目主要噪声源位于车间内，主要高噪设备有：粉碎机、注塑机、造粒机、风机等。为确保建设项目建成运营后厂界噪声稳定达标，采取以下噪声污染防治措施：

（1）生产设备噪声控制措施

①建设项目噪声源较多，在采购设备时尽可能选用低噪音设备；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振；

②高噪声生产设备设置在密闭厂房内，底座均采用钢砼减振基座，通过设备减振、厂房隔声等措施能较好地降低噪声向外环境的辐射量，降噪效果可达到25dB（A）以上；

③保持设备处于良好的运转状态，因设备运转不正常时噪声往往增大，要经常进行保养，加润滑油，减少磨擦力，降低噪声；

④风机设置隔声罩，安装消音器，底座采用钢砼减振基座，管道、阀门采取缓动及减振的挠性接口，并将风机设置在车间的远离厂界一侧，可有效降低风机噪声对厂界影响，降噪效果可达到25dB（A）以上；

⑤根据生产工艺和操作等特点，采用隔声墙壁、隔声窗等措施隔离噪音，主要高噪声生产设备均置于室内操作，利用建筑物隔声屏蔽；隔声墙壁、隔声窗等建筑隔声量可达6-8dB（A）。

（2）工程管理措施

建设项目建成投产后建设方需加强生产过程中原辅材料及工件搬运过程的管理，要求工人搬运时轻拿轻放（尤其是厂内运输操作），防止突发噪声对周边环境的影响，夜间突发噪声不得超过标准值上限10dB。

（3）合理布局

建设项目在厂区总图设计上科学规划、合理布局，尽可能将新增噪声设备集中布置、集中管理、远离办公区域和厂界；并在厂区周围设置绿化带进行吸声，尽量减少噪声对周边环境敏感点的影响。

通过采取上述治理措施后，可确保厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。噪声治理措施容易实施且所需费用较少，在经济上是可行的。

## 6.6土壤和地下水环境保护措施

项目投产后，如企业管理不当或防止措施未到位的情况下，项目所产生的废水和固废会通过不同途径进入到地下水和土壤中，从而污染到地下水和土壤环境。

1、防治措施

从地下水现状监测与评价结果看，项目所在区域地下水水质较好，能满足相应的水质要求。虽然地下水水质较好，但本项目仍需要加强地下水保护，采取相应的污染防治措施。

（1）排水管道的管材选择关系到投资的安全性及今后维修工作量的大小。管材性能必须可靠，有足够的强度和刚度，有较好的耐腐能力，使用年限较长，便于维修。

（2）对全厂及各装置设施采取严格的防渗措施。防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。本项目厂区应划分为非污染区和污染区，污染区分为重点污染区、一般污染区、简单防渗区。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。建设项目防渗分区划分及防渗等级见表6.6-1，本项目设计采取的各项防渗措施具体见表6.6-2，厂区分区防渗图见图6.6-1。

表6.6-1  本项目污染区划分及防渗等级一览表

| 分区 | 厂内分区 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- |
| 非污染区 | 综合楼 | 不需设置防渗等级 |
| 污染区 | 重点防渗区 | 化粪池、沉淀池、应急事故池、危废堆场、污水管道或沟槽等 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 一般防渗区 | 生产车间 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 简单防渗区 | 综合楼、仓库、一般固废暂存区等 | 一般地面硬化 |

表6.6-2  本项目设计采取的防渗处理措施一览表

| 序号 | 主要环节 | 防渗处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管线 | ①对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品；②在工艺条件允许的情况下，管道置于在地上或架空，如出现渗漏问题及时解决；③对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专门防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池。 |
| 2 | 化粪池、沉淀池、危废堆场、应急事故池等 | ①对各环节要进行特殊防渗处理。借鉴国家《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）中的防渗设计要求，进行天然基础层、复合衬层或双人工衬层设计建设，采取高标准的防渗处理措施。 ②污水处理系统各池体采用高标号的防水混凝土，并按照水压计算，严格按照建筑防渗设计规范，采用足够厚度的钢筋混凝土结构；对池体内壁作严格的防渗处理；严格按照施工规范施工，保证施工质量，保证无废水渗漏。 |

2、地下水污染监控措施

建立项目区的地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

根据HJ610-2016，本项目地下水评级等级为三级，应至少在建设项目场地下游布设1个地下水跟踪监测点开展监测工作，每年监测一次。监测层位：潜水含水层；采样深度：水位以下1.0m之内；监测因子：pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮等。

3、应急处置措施

（1）当发生异常情况，需要马上采取紧急措施。

（2）当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。

（3）组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。

（4）对事故现场进行调查，监测，处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散，扩大，并制定防止类似事件发生的措施。

（5）如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。

## 6.7环境风险防范措施

### 6.7.1组建环保管理机构

企业应在项目建设完成前，组建安全环保管理机构，明确责任人员，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。

### 6.7.2选址、总图布置和建筑安全防范措施

1、选址、总图布置

在厂区总平面布置方面，将会严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止发生火灾时相互影响；严格按有关规定对厂区进行区域划分；按《安全标志》规定设置有关的安全标志。

2、建筑安全防范

主要生产设备均布置在车间厂房内，对人身可能造成危险的运转设备配备安全罩。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，各建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。工作人员配备必要的个人防护用品。

### 6.7.3物料管理、储存、使用、运输中的防范措施

本项目可燃物料主要为ABS破碎片料、液压油、机油等。

1、储存和使用

建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；原辅材储存区附近应配置充足合格的防护器材、消防器材；厂区所有车间均应严禁明火。

2、采购和运输

采购时，应要求提供技术说明书及相关技术资料；定期检查运输车辆，防止出现意外；运输车辆应随车配备充足合格的应急防护器材。

### 6.7.4消防及火灾安全防范措施

1、消防及火灾报警系统

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）的要求。厂区消防用水与厂内生产、生活用水管网系统合并，在厂内按照规范要求配置消火栓及消防水炮。厂内不设消防站，由当地消防中队负责消防工作。

火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至当地消防中队。

2、消防废水事故池的设置

在发生火灾时，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水也会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。企业应配备一定容量的消防废水事故池，以接纳事故情况下排放的消防废水，保证事故情况下不向外环境排放污水。

### 6.7.5工艺和设备、装置方面安全防范措施

所有设施必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志。

进入厂区人员应穿戴好个人安全防护用品。同时工作服要达到“三紧”，女职工的长发要束在安全帽内，以防意外事故的发生。生产时，必须为高温岗位提供相应的劳动防护用品，并建立职工健康档案，定期对职工进行体检。

### 6.7.6自动控制设计安全防范措施

在车间内设置火灾报警及消防联动系统，以对厂内重点场所的火灾情况进行监控。在污水排放出厂前（输送泵提升前）设置在线监测仪，用于监测所排废水的流量、pH、COD等指标。

### 6.7.7环保治理设施的风险防范措施

废气处理装置故障时，应立即组织技术人员检修，如果检修时间较长，则应暂停生产，待设备排除故障恢复正常运行时方可继续生产。

废水事故排放的风险防范正常运行过程中，在废水总排口设置监测点，每天监测pH、COD等指标，如发现异常，应立即通知公司相关人员；设置一座应急事故池，事故废水收集系统完善，能保证事故废水（包括消防废水）迅速、安全地收集到事故应急池贮存。

### 6.7.8应急预案

建设单位应当在本项目验收之前按规范编制突发环境事件应急预案，报主管部门进行备案。应急预案应包含以下内容：

1、建立救援指挥决策系统

事故救援指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。

（1）组织体系

成立应急救援指挥部及应急救援小组，专人负责防护器材的配给和现场救援。各职能部门对危险品管理、事故急救，各负其责。

（2）通讯联络

应保证通讯信息畅通无阻。在制订的预案中应明确负责人及联络电话。对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护总站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。

通讯联络不仅在白天和正常工作日快速畅通，而且要做到深夜和节假日都能快速联络。

（3）安全管理

保卫部门负责做好厂区内日常消防安全管理工作。贯彻执行消防法规，制定公司消防管理及厂区车辆交通、消毒管理制度。做好对火源的控制。并负责消防安全教育。组织培训厂内消防人员。

2、应急措施

事故的应急计划是根据工程风险源风险分析，制定的防止事故发生和减少事故发生的损失的措施。因此制定本项目的事故应急措施是十分必要的。

（1）对火灾等事故应急预案

由于其危险性、危害性，平时必须加强管理，消除各种隐患，同时也应建立一套事故发生应急救援行动计划，配备精良的灭火器材。为最大限度地保护周围人员和环境，建设单位必须做如下预案。

①事故发生后，立即采取措施，对明火点采用泡沫灭火剂或消防沙灭火，并把产生的流质引入事故池。并切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间，同时汇报环保部门进行应急监测。

②通知消防单位，立即切断火源，最大程度上避免火势蔓延到其它装置，减少对环境的冲击。

③应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。

④事故发生后应立即报告当地环境保护部门、自来水公司等市政部门，协同事故救援与监控，最大限度地减轻事故对环境的危害。

⑤建立专门的风险管理机构，负责企业的风险管理工作。

⑥建立一整套风险防范制度。包括风险预防制度（生产安全制度、财务安全制度）、风险控制制度（各种灾害事故应急预案）、风险转移制度（规定某些事项必须办理风险转移，包括保险转移和非保险转移）等。其中风险预防制度的作用是预防损失发生；风险控制制度的作用是发生事故后有一套办法可以把损失控制在最小范围内，防止事故蔓延扩大。

2、废水事故排放的风险

应急预案在发生预处理后废水达不到接管标准时，废水通过管网输送到园区污水处理厂，会影响污水处理厂设施的正常运行，主要体现在COD浓度较大，使处理后的尾水达不到排放标准的要求。因此需采取以下措施：

（1）污水处理设施在正常运行过程中，在废水总排口设置自动监测仪器，监测流量、pH、COD等指标，如发现异常，应立即通知公司相关人员；

（2）达不到接管标准时应及时关闭排放闸，将未达标的废水转入事故池；待污水处理设施恢复正常后，再将事故池中的废水进行处理，达标后接管至园区污水厂；

（3）如一个生产周期内无法解决时应停产整顿。同时进行废水水质监测，监测项目：pH、COD、总磷、总氮等，监测一天一次。

3、环境风险应急预案与开发区环境风险应急预案进行联动

目前开发区有完善的环境风险应急预案，主要包括了预案的指导思想、执行的组织指挥机构、组织机构的相关工作职责、应急预案的具体工作程序、事件的善后处理、应急预案执行的保障工作、加强突发性环境污染事故应对能力、建立环境纠纷信息档案、相关支持文件等。本项目环境风险应急预案应与开发区环境风险应急预案进行联动。

4、应急监测计划

针对工程的特点以及可能出现的风险，首先需要采取有针对性的预防措施，避免以上事故发生。各种预防措施必须建立责任制，落实到部门(单位)和个人。一旦发生环境污染事故，按应急预案采取措施，控制污染源，使污染程度和范围减至最小。在发生废水处理后尾水达不到排放标准时，废水应贮存在事故池中，待处理设施正常运行后，进行处理后排放。

在污水出水池设置废水监测点，监测废水水质，达不到排放标准时应及时停产、整改。监测因子为：pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类。

当发生火灾等事故时会向空气中释放大量有害物质，应进行大气环境应急监测，根据事故范围选择适当的监测因子，本项目选择SO2、TSP为监测因子。监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。

一般情况下SO2、TSP每小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

5、保障措施

为了能在事故发生后，迅速、准确、有效地进行处理，做好应急的各项准备工作，需对全厂职工进行经常性的应急常识教育，落实岗位责任制和各项规章制度。同时还应建立以下相应制度：

（1）值班制度：建立专职24小时值班制度，夜间由行政值班和生产调度负责，遇到问题及时处理。

（2）检查制度：每月由企业应急指挥领导小组结合生产安全工作，检查应急救援工作情况，发现问题及时整改。

（3）例会制度：每季度由事故应急指挥领导小组组织召开一次指挥组成员会议，检查上季度工作，并针对存在的问题，积极采取有效措施，加以改进。

（4）如果发生上述事故，建设单位应立即启动应急预案，报告当地环保部门，同时提出有针对性的处理措施。

### 6.7.9事故风险应急处置措施

#### 6.7.9.1火灾事故应急处理

火灾是建设项目可能发生的最严重的事故形式，一般自身无法完全应对，必须向社会力量求援。应急步骤在遵循一般方案的要求下，应按照以下具体要求实施。

A、最早发现者应立即向单位领导、119消防部门、120医疗急救部门电话报警，现场指挥人员应当立即组织自救，主要自救方式为使用消防器材，如使用灭火器、灭火栓取水等方法进行灭火，在可能的情况下，采取有效措施切断易燃或可燃物的泄漏源，并转移有可能引燃的物料。

B、单位领导接到报警后，应迅速通知有关部门和人员，下达按应急救援预案处置的指令，同时发出警报，召集安全领导小组展开应急救援工作，并通知义务消防队进入现场进行事故应急救援工作。

C、由安全领导小组副组长迅速将事故的简要情况向消防、安监、公安、环保、卫生等部门报告。

①门卫和保安人员接到报警后应立即封锁周围的可能进入危险区的通道，阻止周围不相关人员或车辆进入危险区。

②凡能经切断物料或用自有灭火器材扑灭火灾而消除事故的，则以自救为主。如泄漏部位自身不能控制的，应向安全领导小组报告事故的具体情况及严重性。

③办公室文员接到报警后立即赶往事故现场查明有无受伤人员，以最快速度将受伤或中毒者脱离现场，轻者可自行在安全区内抢救，严重者尽快送医院抢救。

④若自身无法控制事故的发展，特别是发生爆炸性事故时，安全领导小组应当立即向各部门发布紧急疏散的指令，办公室文员接到指令后应当立即组织本单位人员按照本预案提供的安全疏散通道进行疏散撤离，在事故影响有可能波及临近单位或居民时，应向周围企事业单位发出警报，报告事故发生情况，并派人协助对方进行应急处理或疏散撤离。

⑤消防队到达事故现场后，现场应急救援指挥交由消防部门统一指挥。

⑥医疗救护部门到达现场后，办公室文员应与之配合，立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的急救措施，对伤员进行清洗包扎或输氧急救，重伤员及时送往医院抢救。

⑦抢修危险队到达后，应戴自给正压式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服（完全隔离），对中毒人员展开搜救，并使用消防砂灭火、清除渗漏液、进行局部空间清洗等。

⑧事故监测队到达现场后，应会同厂方相关工程技术人员，了解事故发生原因、源强，并根据风向，查明污染物排放浓度和扩散情况，对事故影响的范围及程度进行分析预测，并向事故现场指挥部报告监测情况。

⑨当事故得到控制，立即成立二个专门工作小组。在安全领导小组组长的指挥下组成事故调查小组，调查事故发生原因和研究制定防范措施。在安全领导小组指挥下，由生产部人员、仓库管理人员、维修人员组成抢修小组，研究制定抢修方案并立即组织抢修，尽早恢复生产。

⑩在灭火时应注意不同物料引起的火灾，选取不同的灭火器材，在本公司可能发生的火灾危险中，应当尽量使用砂土、干粉等，切勿直接用水喷射，防止发生沸溅。

#### 6.7.9.2中毒窒息事故应急处理

当个体发生中毒事故时一般不需要启动全公司性的应急救援程序，吸入中毒者应当迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。由于建设单位不具备医疗条件，因此不建议就地处理，应当立即转送医院救治。

当仓库区发生大量泄漏造成多人、大范围中毒事故或环境污染时，应当立即启动全公司性的应急救援程序。处理程序与火灾爆炸类似，但在撤离时要注意向上风向疏散，并注重人员的救护，应急处理人员应当佩戴防毒面具或空气呼吸器，戴化学防护眼睛，穿防静电工作服，戴橡胶手套。

#### 6.7.9.3废气事故排放应急处理

当发生废气事故性排放时，应立即查找事故原因，如是生产过程中发生异常，应立即停止生产，对设备进行检修，排除故障；如是废气处理装置出现故障，应立即启用备用处理装置，将废气切换至备用处理装置进行处理，并迅速清除废气处理设施的故障；如废气处理装置未备用处理装置，应立即停产，待事故解除后方可生产。

结合开发区应急管理体系，公司要全面深入开展隐患自查自纠，强化安全生产措施，落实责任，健全制度，彻底排除重大安全隐患，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，为安全平稳发展奠定基础。公司要根据自身实际制定应急预案，开展突发事件处置、疏散、救援等演练，有效保证应急救援体系。

表6.7.9-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 新型动力电池塑壳生产项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （江苏）省 | （宿迁）市 | （沭阳）县 | 沭阳经济技术开发区 |
| 地理坐标 | 经度 | 118.823023° | 纬度 | 34.097959 ° |
| 主要危险物质及分布 | ABS破碎片料、液压油、机油：原料仓库和生产车间 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | （1）原料仓库、生产车间ABS破碎片料、液压油、机油等发生泄露，遇到明火造成火灾事故，以及火灾产生的有毒气体污染、烟气污染、消防尾水、中毒、连锁火灾等次生、半生事故，污染大气、地表水和地下水。 （2）当废气处理设施失效时，有可能导致污染物浓度瞬间增加，从而对周边环境产生较大的影响。 （3）危废堆场危废泄露，遇到明火发生火灾事故，火灾产生的烟气污染和消防尾水污染大气及地表水。 （4）事故应急池发生泄漏，事故废水对土壤、地下水环境造成影响。 |
| 风险防范措施要求 | 1、建立健全完善的设备检查维护工作制度，尽可能减少设备及污染防治设施非正常或事故运行，从源头减少事故风险排放。 2、设专人管理原料仓库和危废仓库，切实落实巡检制度，有效监控危险物质的使用、贮存。 3、设置400m3事故应急池1座，确保在突发情况下事故废水能够有效收集和暂存，不进入外环境。 4、及时编制突发环境事件应急预案，并在环保主管部门备案。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据HJ169-2018计算本项目Q<1，项目环境风险潜势判定为I，评价等级为简单分析。 通过环境风险识别，本项目涉及主要风险物质为ABS破碎片料、液压油、机油。 从选址、总图布置、物料管理、消防应急措施、事故源切断与阻隔系统、工艺设备与装置、环保治理设施风险防范、应急预案等方面对建设单位提出环境风险防控措施要求。 |

## 6.8排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定，废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表6.8-1。

表6.8-1  各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水接管口 | WS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 雨水排口 | WS-02 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 排气筒 | FQ-01.. | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | ZS-01... | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 固废暂堆场所 | GF-01 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

- 全厂排水管网应严格地执行清污分流和雨污分流的要求。在不同排水口设置相应环保图形标志牌，便于管理、维修以及更新。

- ）排气筒均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。

- 在固定噪声污染源对边界影响最大处设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

（4）建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。

6.9厂区绿化方案

为了使厂内环境更加美观、空气更加清新，给员工一个更好的工作环境，厂内应种植一定面积的花草树木。在绿化方面建设单位需注重点、线、面的结合，采用“乔、灌、花、草”相结合的多层次复合绿化系统，合理分配高大与低矮植物的布设，对绿化树种进行筛选，优良的防污绿化植物应该具备下列条件：①具有较强的抗污染能力；②具有净化空气的能力；③具有对当地自然条件的适应能力；④容易繁殖、移栽和管理；⑤有较好的绿化、美化效果。

厂区绿化按照《江苏省城市居住区和单位绿化标准》（DB32/139-95）的要求合理设计：在办公区前设置草坪和种植观赏植物（如：柏树、美人蕉等），厂区干道两旁设置绿化隔离带（如：冬青、夹竹桃等），在车间周围种植吸声和吸附有害气体能力强的高大植物（如：杨树、夹竹桃、洋槐等）。

6.10环保投资及“三同时”

建设项目总投资6200万元，环保投资约200万元，约占总投资的3.2%。具体环保投资估算及“三同时”验收一览详见表6.10-1。

表6.10-1  建设项目环保投资估算及“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 投资 （万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 1#排气筒 | 粉尘 | 密闭、负压收集+布袋除尘器 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放标准限值 | 10 | 主体工程同时设计、同时施工、同时投产运营 |
|  |  | 2#排气筒 | 造粒VOCS | 密闭、负压收集+碳纤维吸附+RCO |  | 40 |  |
|  |  |  | 2#生产车间注塑VOCS | 密闭、负压收集+二级活性炭 |  | 15 |  |
|  |  | 3#排气筒 | 3#生产车间注塑VOCS | 密闭、负压收集+二级活性炭 |  | 15 |  |
|  | 无组织废气 | VOCS | 加强车间密闭管理和厂区绿化 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》表 9 无组织排放限值 | 5 |  |
|  |  | 粉尘 |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、石油类 | 1座化粪池（8m3/d） | 达污水处理厂接管标准 | 5 |  |
|  | 生产废水 | COD、SS、石油类 | 沉淀池（2m3/d） |  | 5 |  |
| 噪声 | 噪声 | 设备噪声 （声源控制） | 高噪声设备安装时加装减振垫、废气处理装置采取基座固定、减振等 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 | 15 |  |
|  |  | 设备噪声 （声传播途径控制） | 生产设备在厂房内合理布局，强噪声设备远离厂界设置；空风机加设消声设施 |  |  |  |
|  |  | 人为噪声 | 建立设备定期维护、保养的管理制度；生产、装卸过程做到轻拿轻放，防止人为噪声 |  |  |  |
| 固废 | 生产 | 危险固废 | 设置一座危废堆场，占地面积40m2。 | 危废赌场按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及修改单的要求设置、一般固废堆场满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 | 25 |  |
|  |  | 一般固废 | 一般固废堆场20m2 |  |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 垃圾箱10个 | 环卫清运 |  |  |
| 土壤及地下水 | — | — | 分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区对厂区采取土壤及地下水污染防治，设置一般防渗区（生产车间），重点防渗区（化粪池、沉淀池、应急事故池、危废堆场、污水管道或沟槽等）。 | 渗透系数小于1×10-7cm/s | 30 |  |
| 环境风险防范措施 | 应急预案编制、演练、备案， 设置1座400m3事故应急池，分区进行防渗，设管网切换及切断装置，雨水管网、事故污水管网经闸阀连通，保障事故状态下雨水、消防水、事故污水可自流至事故应急池；雨水、污水总排口设置控制总阀。 | 满足要求 | 28 |  |
|  | 消防系统 |  |  |  |
| 排污口设置 | 规范化设置排污口，设置在线监测仪，合理设置雨污切换阀、截止阀 | 按照《江苏省污染源排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置，废水满足接管要求 | 4 |  |
| 环境管理 | 制定各项安全及环保制度、设置安全及环保专员等 | 按要求设置 | 3 |  |
| 合计 | / | / | 200 |  |

# 7环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析即是针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境作出总体评价。环境影响经济损益分析的重点，是对项目的主要环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算（即费用）和经济效益、环境效益和社会效益（即效益）以及项目环境影响费用—效益总体分析评价。

## 7.1环境保护措施投资分析

### 7.1.1国民经济效益

根据本项目建设单位提供的相关资料，本项目的主要技术经济指标见表7.1-1。

表7.1-1  建设项目主要技术经济指标

| 序号 | 名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目总投资 | 6200 |
| 2 | 投产后年产值 | 2950 |
| 3 | 税后利润预测 | 1750 |

由表7.1-1可知，本项目计划总投资额为6200万元人民币，投产后年产值约2950万元人民币，预计税后利润1750万元人民币，投资回收期3.4年。从国民经济效益看，各项效益指标均满足要求，从经济角度出发，该项目的是可行的。

### 7.1.2社会效益

项目建成投产后，将给本地区的居民带来新的就业机会，对维护社会稳定、繁荣当地的经济有一定的贡献，有利于地区经济的持续发展。

另外，本项目采用的生产工艺、设备等均属国内先进工艺和生产设备，可为当地同类企业起到示范作用，对促进地区经济持续、健康的发展有重要的意义。 总之，本项目的建设具有良好的发展前景和社会经济效益。

### 7.1.3运营期环保投资分析

（1）环境保护设施建设费用

本项目的环保直接投资主要是废水、废气、噪声治理和固废处理处置等方面，此外还包括人员教育培训等费用。由前章分析可知，其环保直接投资估算约200万元，占项目总投资的3.2%。

（2）环境保护设施运转费用

项目营运期间的环保运转费用主要是废水、废气治理方面。根据目前同类工程措施的运行费用情况，本项目环保设施运转费用在20万元左右。

（3）环境补偿性损失

环境补偿性损失主要包括排污费、污染赔偿费、事故处理费和罚款等。

## 7.2环境影响损失

### 7.2.1资源损失

本项目的资源损失主要是土地资源、原材料、能源等方面的损耗。

### 7.2.2环境影响损失

（1）施工期环境影响损失

在采取严格的措施进行环境保护后，本项目施工期的环境影响损失不大。

（2）正常运营环境影响损失

本项目建设后营运期间的环境影响主要有以下几个方面：本项目运行产生的废水、废气和噪声对周围环境的影响。从本评价的环境影响预测评价的结果可知，在各项治污措施正常运行的情况下，项目对区域各主要环境要素影响较小。

## 7.3环境经济损益分析

7.3.1分析方法

本项目环境经济损益分析方法采用指标计算方法。

指标计算方法是把项目对环境经济产生的损益，首先分解成各项经济指标，包括环保费用指标、污染损失指标和环境效益指标，得出项目环保投资的年净效益、环保治理费用的经济效益与费用比例等各项参数。

年净效益是指环保投资的直接经济效益，扣除污染控制费用。

环保污染治理费用的经济效益等于环保效益指标与污染控制费用(年运行费用)之比。当比值大于等于1时，可以认为项目的环保治理方案在经济上是可行的，否则是不可行的。

环保效益与费用比是在对项目污染控制投资进行分析时，当比值大于或等于1时，认为环保费用投资在环保经济效益上是可行的，否则是不可行的。

7.3.2基础数据

（1）环保工程建设及投资费用

本项目用于环境保护方面的投资约需200万元，占项目总投资的3.2%。

（2）环保设施年运行费用

参照国内其他企业的有关资料，环保设施的年运行费用，按环保投资的8~15％计算。

（3）环保辅助费用

环保辅助费用主要包括相关管理部门的办公费、监测费、技术咨询、学习交流及环境机构所需的资金和人员工资等，根据本项目的实际情况，一般按环保投资的0.5~0.8％计。

（4）设备折旧年限

本项目有效生产年限10年计。

7.3.3环保经济指标确定

（1）环保费用指标

环保费用指标是指项目污染治理费用的各项投资费用，包括污染治理的投资费用，污染控制运行费用和其他辅助费用构成。

环保费用指标按下式计算：

式中：C－环保费用指标；

C1－环保投资费用，本工程为200万元；

C2－环保年运行费用，本工程为20万元；

C3－环保辅助费用，本工程为1万元；

η－为设备折旧年限，以有效生产年限10年计；

β－为固定资产形成率，以环保投资费用的90％计。

（2）污染损失指标

污染损失指标是指建设项目产生的污染与破坏对环境造成的损失最终以经济形式的表述。主要包括资源和能源流失的损失，各类污染物对生产、生活造成的损失，以及各种环境补偿性损失。

污染损失指标由下式计算：

（2）

式中：L－污染损失指标；

L1－资源和能源流失造成的损失；

L2－各类污染物对生产造成的损失；

L3－各类污染物对生活造成的损失；

L4－污染物对人体健康和劳动力的损失；

L5－各种补偿性损失；

根据工程分析及环境影响预测，项目建成后对周围环境质量无明显影响，可认为本项目产生的污染物对环境造成的损失很少。

## 7.4社会经济效益分析

### 7.4.1环境效益分析

环境效益指标包括直接经济效益和间接经济效益。直接经济效益主要是清洁生产工艺带来的环境效益，间接经济效益指环保项目实施后的社会经济效益。

#### 7.4.1.1分析方法

（3）

式中：R1－环境效益指标。

Ni－能源利用的经济效益；包括清洁生产工艺带来的各种动力、原材料利用率提高后产生的环境经济效益。

Mi－减少排污的经济效应。

Si－固体废物综合利用的经济效益。

i－分别为各项效益的种类。

#### 7.4.1.2直接环境经济效益

物料回收循环利用产生的经济效益：

本项目建成达产后，由于采用先进生产工艺，减少了生产中原材料的使用（与国内平均水平相比），增加产品产量，节约了资源，增加了效益。全年节约原材料200t，约费用90万元。

根据上述分析，由环保效益指标计算式(3)，计算得到本工程环境经济效益指标为90万元。

#### 7.4.1.3环境年净效益

环境年净效益指环境直接经济效益(本项目即为效益指标)扣除环境费用指标后所得到的经济效益。即：

年净效益＝环境效益指标－环境费用指标

根据前面计算本项目的环境效益指标为90万元，扣除环境费用指标39万元，得到年净效益为51万元。

#### 7.4.1.4环保治理费用的经济效益

（4）

环境效益与年运行费用比，一般认为比值大于或者等于1时，该项目的环境控制方案在技术上是可行的，否则认为是不合理的。根据前面计算得到环境效益指标与年运行费用比为51/39=1.31。

由此可见，本项目具有节能降耗和先进的清洁生产工艺特点，通过有效的降低能源和原材料的消耗，减少了污染物的排放量，项目建设投资和环保投资在环境污染控制方面取得一定的经济效益。因此，本项目工程投资及环境污染控制措施在技术上是先进的，在经济上是合理的，并能获得一定的环境经济效益。

#### 7.4.1.5环境效益与费用比

根据计算，得到本项目的环境效益指标与环保费用比90/39=2.31，环境效益是环保费用的2.31倍。

综上所述，本项目的环境经济的静态分析结果表明：

①建设项目的年净效益为90万元；

环境效益是污染控制运行费用的1.31倍。

环境效益费用比为2.31。

## 7.5小结

本项目建成投产后，对项目所在地水、声和大气环境的负面影响较小，采取有效的防控措施后，完全可以控制在当地环境容量可以接受的范围内。社会经济效益显著，对促进地区经济持续、健康的发展有重要的意义。总之，从环境和社会经济方面来看，该项目具有良好的综合效益，其建设是可行的。

# 8环境管理和监测计划

根据前述分析和评价，本项目建成后将对周围环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便了解对环境造成影响的情况，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保目标落到实处，以尽可能降低项目对环境的影响。环境管理

## 8.1环境管理

根据该项目的建设规模和环境管理的任务，建设期项目筹建处应设1名环保专职或兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作；工程建成后应在公司设专职环境监督人员2-3名，负责公司的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理工作，污染源监测可委托当地环境监测站或监测机构承担。

8.1.1环境管理基本原则

项目环境管理应同时执行国家有关的法律、规章和企业管理的有关要求，针对本项目的特点并结合企业特点贯彻执行，应遵守以下基本原则：

（1）正确处理发展生产和环境保护的关系，既要保护环境，又要促进生产的发展，把环境效益和经济效益统一起来；

（2）企业环境管理是企业管理的一个组成部分，环境管理要贯穿到生产建设全过程，企业环境管理指标要纳入企业计划指标。同时下达、同时进行考核，并作为企业经济责任制的内容进行检查；

（3）对照组织的环境方针、目标和指标，评价环境表现（行为），并在适当时寻求改进；

（4）加强全公司员工环境保护意识，专业管理和群众管理相结合；

（5）控制污染要以预防为主，管治结合，综合治理，以取得最佳的环境效益。

8.1.2环境管理计划

本项目施工期主要安装生产设备，运营期为6850万套新型动力电池塑壳项目运行，因此主要针对项目生产运行阶段制定环境管理计划，见表8.1.2-1。

表8.1.2-1  环境管理计划

| 环境影响 | 管理措施 | 实施 机构 | 负责 机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 |
| 1 | 大气污染 | 加强管理，定期检查维修废气处理装置，保证废气处理装置稳定运行 | 建设单位 | 建设 单位 | 当地环境保护主管部门 |
| 2 | 水污染 | 加强管理，保证污水预处理达标 |  |  |  |
| 3 | 噪声污染 | 加强管理，对高噪声设备采取添加减震垫，厂区周边绿化等措施，降低噪声污染 |  |  |  |
| 4 | 环境监测 | 按照环境监测技术规范及相关监测标准方法执行 | 委托监测机构 | 建设 单位 | 当地环境保护主管部门 |

8.1.3施工期环境管理

本项目总占地面积30433.5m2，项目施工期较短，影响较小。施工期主要产生量为噪声和生活垃圾等。建设单位应合理安排施工作业时间，降低噪声对周围环境的影响。对生活垃圾要进行专门收集，定期由环卫部门清运，严禁乱堆乱放，防止产生二次污染。

8.1.4运营期环境管理

8.1.4.1环境管理机构及其职责

根据该项目的建设规模和环境管理的任务，项目建成后，企业应设置相应的环境管理机构，并设专职环境监督人员2-3名，负责公司的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理工作。其职责如下：

（1）保持与环境保护主管部门的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管部门反映与项目有关污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管部门的批示意见；

（2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识；

（3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议；

（4）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查；

（5）按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

#### 8.1.4.2环境管理制度

（1）制度管理

（1）定期报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

（2）污染处理设施的管理制度。

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。在可能的情况下早日通过ISOl4000的认证工作。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

（4）制定各类环保规章制度

制定了全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：

①环境保护职责管理条例；

②建设项目“三同时”管理制度；

③污水排放管理制度；

④排污情况报告制度；

⑤污染事故处理制度；

⑥地下排水管网管理制度；

⑦环保教育制度；

⑧固体废弃物的管理与处置制度；

⑨排污许可证申报制度。

本项目属于塑料制品业生产制造，根据国家环保部第45号令《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业”，本项目为塑料包装箱及容器制造项目，属于实施简化管理的行业。

（二）现场管理

（1）标识化管理。为切实加强污染防治设施的运行，提高设施运行效率及管理水平，公司参照《关于开展治理设施全流程标识化管理工作的通知》（常环监察〔2012〕13号）要求，对各处理单位、制度及记录进行标识化管理。

（2）排污口规范管理。各排放口设置必须符合《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环管[1997]122号）等文件要求。

（3）固废规范管理。公司为固体废物污染防治的责任主体，应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》等要求，建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。同时，应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度，需对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行环境监管。

（4）环保验收管理。公司环保验收应根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》和宿迁市生态环境局相关要求进行对大气、地表水、噪声防治措施自行验收，应依法由环境保护部门对建设项目固体废物污染防治设施进行验收，验收标准不降低，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假，建设单位不得做出验收合格的验收意见。

#### 8.1.4.3环境监控职责

（1）制定环境监测年度计划和实施方案，并建立各项规章制度加以落实；

（2）按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作；

（3）在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作；

（4）负责做好监测仪器的维护、保养和检验工作，确保监控工作的顺利进行；

（5）组织并监督环境监测计划的实施；

（6）在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。

#### 8.1.4.4环境保护设施和措施的建议、运行及维护费用保障计划

本项目工程建设时应保证环保投资落实到位，使各项环保设施达到设计规定的效率和要求。本项目环保设施和措施的建设投资为200万元人民币，详见表7.10-1。

在本项目建设的过程中应严格执行环保“三同时”制度，确保本项目环保设施和措施的设计、施工及运行与主体工程同时进行。本项目设置专人对环评提出的环保设施、措施的建设、运行和维护进行管理，确保本项目环评提出的各项环保投资均能落实到位。本项目应设置专门费用于废水处理及固废处置，确保相关环保设施正常运行，将污染物非正常排放的可能性降至最低。

#### 8.1.4.5污染物排放清单

1、项目的工程组成

江苏昊杨新能源科技有限公司在沭阳经济技术开发区建设新型动力电池塑壳生产项目，项目产品方案见表8.1.4-1。

表8.1.4-1  全厂产品方案

| 序号 | 工程名称 | 产品名称 | 设计能力 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑生产线 | 新型动力电池塑壳 | 6850万套/年 | 7920h |

项目主体工程见下表。

表8.1.4-2  项目工程组成一览表

| 项目 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#生产车间 | 建筑面积725.67m2 | 粉碎车间，1层 |
|  | 2#生产车间 | 建筑面积3365.92m2 | 造粒、注塑车间，1层 |
|  | 3#生产车间 | 建筑面积6614.57m2 | 注塑车间，1层 |
|  | 综合楼 | 建筑面积24307.11m2 | 7层，主要综合办公用途 |
| 公用工程 | 给水 | 11265m3/a | 自来水管网 |
|  | 排水 | 5728m3/a | 接管园区污水管网 |
|  | 软水制备系统 | 设置4 m3/h软水机1台 | 采用离子交换树脂法制造软水用于项目循环冷却水制备 |
|  | 循环冷却水系统 | 循环冷却水量为50m3/h | 用于造粒、注塑过程的冷却 |
|  | 用电 | 100万kWh/a | 园区供电管网 |
|  | 绿化 | 绿化面积约4500m2 | 绿化率约15% |
| 环保工程 | 废气 | 有组织废气 收集及净化工程 | 粉碎粉尘 | 密闭、负压收集+1套布袋除尘器+15m高1#排气筒 | 新建，达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5特别排放标准限值的达标排放 |
|  |  |  | 造粒有机废气 | 密闭、负压收集+ 1套碳纤维吸附浓缩+RCO装置+15m高2#排气筒 |  |
|  |  |  | 注塑有机废气 | 密闭、负压收集+2套“换热器+二级活性炭”+15m高2#、3#排气筒 |  |
|  |  | 无组织废气治理工程 | / | 加强车间密闭管理和厂区绿化 |
|  | 废水 | 生活污水 | 化粪池：8m3/d | 依托现有 |
|  |  | 拖把冲洗废水 | 沉淀池：2m3/d | 新建 |
|  | 固废 | 一般固废堆场 | 10m2 | 依托现有 |
|  |  | 危废堆场 | 40m2 | 改造，位于综合楼一楼 |
|  | 风险 | 事故池 | 400m3 | 新建，兼初期雨水池 |
| 贮运工程 | 原料、成品仓库 | 建筑面积1016.33m2 | 1层 |

表8.1.4-3  原辅材料消耗量一览表

| 序号 | 名称 | 规格指标 | 年用量 （t/a） | 最大贮存量 （t） | 包装方式 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABS破碎片料 | - | 30000 | 300 | 100kg袋装 | 外购，再生料 |
| 2 | 液压油 | 矿物油 | 5 | 0.2 | 50kg桶装 | 外购 |

表8.1.4-4  主要生产设备一览表

| 编号 | 设备名称 | 规格/型号（mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造粒机 | 150 | 台 | 2 |
| 2 | 造粒机 | 750-150 | 台 | 8 |
| 3 | 注塑机 | 600T | 台 | 13 |
| 4 | 注塑机 | 500T | 台 | 1 |
| 5 | 注塑机 | 480T | 台 | 2 |
| 6 | 注塑机 | 400T | 台 | 40 |
| 7 | 注塑机 | 380T | 台 | 2 |
| 8 | 注塑机 | 280T | 台 | 34 |
| 9 | 注塑机 | 220T | 台 | 4 |
| 10 | 注塑机 | 160T | 台 | 11 |
| 11 | 粉碎机 | - | 台 | 9 |
| 12 | 水泵 | - | 台 | 6 |
| 13 | 冷却塔 | - | 台 | 5 |
| 14 | 机械手 | - | 台 | 107 |
| 15 | 干燥机 | - | 台 | 102 |
| 16 | 拌料机 | - | 台 | 15 |
| 17 | 弹跳机 | - | 台 | 1 |
| 18 | 空压机 | GA55 | 台 | 2 |
| 19 | 空压机 | WDS-75A | 台 | 1 |
| 20 | 软水机 | F67P1；4t/h | 台 | 1 |
| 21 | 模具 | - | 套 | 251套 |

2、项目排放的污染物种类、排放浓度

（1）废气

表8.1.4-5  有组织废气排放情况一览表

| 污染源名称 | 产生状况 | 治理 措施 | 去除率 (%) | 排放状况 | 执行标准 | 排放源参数 | 排气筒编号及排放方式 | 排放时间（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气量 （m3/h） | 污染物 名称 | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  |  | 废气量 （m3/h） | 污染物名称 | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 高度 (m) | 直径 (m) | 温度 (℃) |  |  |
| 粉碎粉尘 | 3000 | 粉尘 | 250 | 0.75 | 2.97 | 布袋除尘器 | 99 | 3000 | 粉尘 | 2.5 | 0.0075 | 0.0297 | 20 | / | 15 | 0.3 | 25 | 1#连续 | 3960 |
| 造粒有机废气 | 20000 | VOCS | 65.6 | 1.313 | 10.395 | 碳纤维吸附浓缩+RCO装置 | 98 | 40000 | VOCS | 3.96 | 0.0793 | 0.628 | 60 | / | 15 | 0.5 | 50 | 2#连续 | 7920 |
| 2#生产车间注塑有机废气 | 20000 | VOCS | 26.52 | 0.53 | 4.2 | 换热器+二级活性炭 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#生产车间注塑有机废气 | 30000 | VOCS | 26.52 | 0.795 | 6.3 | 换热器+二级活性炭 | 90 | 30000 | VOCS | 2.65 | 0.0795 | 0.63 | 60 | / | 15 | 0.5 | 25 | 3#连续 | 7920 |

注：本项目单位产品排放的VOCS为0.041kg/t，低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中限值0.3kg/t产品。

（2）废水

表8.1.4-6  废水排放情况一览表

| 废水种类 | 废水量 （m3/a） | 污染物产生量 | 治理措施 | 污染物去除率 | 污染物排放量 | 全厂排放浓度(mg/L) | 全厂接管总量（t/a） | 接管标准限值 （mg/L） | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物名称 | 浓度 mg/L | 产生量 t/a |  |  | 浓度 mg/L | 排放量 t/a |  |  |  |  |
| 拖把冲洗废水 | 240 | COD | 100 | 0.024 | 沉淀池 | / | 100 | 0.024 | COD 164.1、 SS 134.2、 氨氮5.8、 总磷1.2、 总氮14.5、 石油类2.6 | 废水量5728、 COD 0.94、 SS 0.769、 氨氮0.033、总磷0.0069、总氮0.083、 石油类0.0149 | COD500、 SS400、 氨氮35、总磷8、 总氮70、 石油类20 | 进入沭阳南方水务有限公司 |
|  |  | SS | 500 | 0.12 |  | 80% | 100 | 0.024 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 20 | 0.0048 |  | / | 20 | 0.0048 |  |  |  |  |
| 生活废水 | 1716 | COD | 350 | 0.601 | 化粪池 | 15% | 300 | 0.515 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 250 | 0.429 |  | 30% | 175 | 0.3 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.034 |  | 3% | 19.4 | 0.033 |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 4 | 0.0069 |  | / | 4 | 0.0069 |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 | 50 | 0.0858 |  | 3% | 48.5 | 0.083 |  |  |  |  |
| 冷却塔排水 | 792 | COD | 130 | 0.103 | 直排 | / | 130 | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 110 | 0.087 |  | / | 110 | 0.087 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 0.15 | 0.0001 |  | / | 0.15 | 0.0001 |  |  |  |  |
| 软水制备浓排水 | 1980 | COD | 100 | 0.198 | 直排 | / | 100 | 0.198 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 80 | 0.158 |  | / | 80 | 0.158 |  |  |  |  |
| 初期雨水 | 1000 | COD | 100 | 0.1 | 初期雨水池 | / | 100 | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.2 |  | / | 200 | 0.2 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 10 | 0.01 |  | / | 10 | 0.01 |  |  |  |  |

（3）固废

表8.1.4-7  固体废物处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性（一般固废、一般工业固体废物或待鉴别） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格品 | 一般固废 | 修编、检验 | 固态 | ABS废塑料 | 国家危险固废名录（2020） | / | 废塑料制品 | 06 | 300 | 回用于生产 |
| 2 | 收集粉尘 | 一般固废 | 废气治理 | 固态 | 塑料粉尘 |  | / | 工业粉尘 | 66 | 2.94 | 回用于生产 |
| 3 | 废包装材料 | 一般固废 | 包装 | 固态 | 塑料袋、废纸箱等 |  | / | 其他废物 | 99 | 2 | 外售综合利用 |
| 4 | 沉淀池污泥 | 一般固废 | 废水处理 | 半固态 | 沉渣 |  | / | 无机废水污泥 | 61 | 0.25 | 环卫清运 |
| 5 | 废活性炭 | 危险废物 | 废气治理 | 固态 | 活性炭、有机废气 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 41 | 委托有资质单位处置 |
| 6 | 废机油 | 危险废物 | 机械维修 | 液态 | 废矿物油 |  | T/I | HW08 | 900-214-08 | 1 |  |
| 7 | 废液压油 | 危险废物 | 注塑 | 液态 | 废矿物油 |  | T/I | HW08 | 900-218-08 | 1 |  |
| 8 | 废油桶 | 危险废物 | 物料存储 | 半固态 | 废铁桶、废矿物油 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.5 |  |
| 9 | 废模具 | 一般固废 | 注塑 | 固态 | 钢铁等 |  | / | 废钢铁 | 09 | 5 | 外售综合利用 |
| 10 | 废离子交换树脂 | 危险废物 | 软水制备 | 固态 | 废树脂、盐等 |  | T | HW13 | 900-015-13 | 2t/5a | 委托有资质单位处置 |
| 11 | 生活垃圾 | 一般固废 | 生活 | 固态 | 纸、塑料、果皮等 |  | / | 其他废物 | 99 | 42.9 | 环卫清运 |
| 12 | 化粪池污泥 | 一般固废 | 废水处理 | 半固态 | 有机质、总磷、总氮等 |  | / | 其他废物 | 99 | 6.86 | 环卫清运 |

3、本项目排污口信息如下：

表8.1.4-8  污染物防治措施清单表

| 序号 | 名称 | 具体位置 | 数量 （个） | 排放因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水排放口 | 厂区南侧 | 1 | / | 厂区 |
| 2 | 污水接管口 | 厂区北侧 | 1 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类 |  |
| 3 | 废气排气筒 | 各车间 | 3 | 颗粒物、VOCS |  |

4、本项目环境风险防范措施如下：

表8.1.4-9  环境风险防范措施清单表

| 序号 | 名称 | 具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事故次生伴生影响 | 应急事故池及阀门切换装置，并标识化，编制操作流程并培训、演练，确保事故废水、废液不出厂 |
| 2 | 消防 | 按消防、安全要求设置灭火器、黄沙箱等物资，定期维护，确保有效、便捷 |
| 3 | 应急指挥机构 | 建立应急事件指挥机构，做好人员变动的调整工作，联系方式畅通 |
| 4 | 编制 | 《突发环境事件应急预案》（含突发环境事件风险评估、应急资源调查），并按要求整改、备案 |
| 5 | 培训、演练 | 加强火灾事故培训、演练；做好应急疏散指示及应急灯，定期总结并学习、提高 |

#### 8.1.4.6污染物排放管理要求

（1）加强污染物收集、处理、排放、暂存装置的管理和维护，定期进行检查，确保各设施正常运行。

（2）定期对污染物防治措施进出口进行检测，了解污染物防治措施处理效果，确保污染物浓度、速率、总量均达标排放。

（3）如发生污染物收集、处理、排放设施损坏、不能正常运行的情况，应及时安排相关污染工序停产，并及时进行维修、抢修，在恢复正常运行前不得超标排放。

（4）日常应对设备的维护、检修、监测情况进行台帐记录。

（5）每年应安排足够的环保预算，确保环保投入不打折。

（6）污染物接管口应按照《江苏排污口设置及规范化整治管理办法》的相关规定设置污染物排放检测设施。

#### 8.1.4.7总量控制

建设项目污染物“三本帐”核算情况见表8.1.4-10。

表8.1.4-10  全厂污染物“三本帐”核算表 单位t/a

| 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 最终外排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 5728 | 0 | 5728 | 5728 |
|  | COD | 1.026 | 0.086 | 0.94 | 0.286 |
|  | SS | 0.994 | 0.225 | 0.769 | 0.057 |
|  | 氨氮 | 0.034 | 0.001 | 0.033 | 0.029 |
|  | 总磷 | 0.0069 | 0 | 0.0069 | 0.0029 |
|  | 总氮 | 0.0858 | 0.0028 | 0.083 | 0.083 |
|  | 石油类 | 0.0149 | 0 | 0.0149 | 0.0057 |
| 废气 | 有组织 | 粉尘 | 2.97 | 2.9403 | / | 0.0297 |
|  |  | VOCS | 20.895 | 19.637 | / | 1.258 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.03 | 0 | / | 0.03 |
|  |  | VOCS | 0.206 | 0 | / | 0.206 |
| 固废 | 危险固废 | 45.5 | 45.5 | 0 | 0 |
|  | 一般固废 | 317.5 | 317.5 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 42.9 | 42.9 | 0 | 0 |

总量平衡途径

通常情况下可从以下几方面考虑总量控制途径：1、采用区域污染集中治理的工程方案，如区域集中供热、污水处理站和区域性固体废物处理处置设施。2、进行排污交易，代为其它单位处理污染物。3、申请环保行政主管部门进行协调，解决该项目污染物排放量。对本项目而言，项目符合总量控制要求：

（1）废水

本项目废水经预处理达接管标准后排入沭阳南方水务有限公司。

本项目建成后全厂废水接管量5728m3/a，总量控制因子包括COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类。接管量：废水量5728m3/a、COD 0.94t/a、SS 0.769t/a、氨氮0.033t/a、总磷0.0069t/a、总氮0.083t/a、石油类0.0149t/a。最终外排环境量：废水量5728m3/a、COD 0.286t/a、SS 0.057t/a、氨氮0.029t/a、总磷0.0029t/a、总氮0.083t/a、石油类0.0057t/a。废水及污染物总量指标纳入沭阳南方水务有限公司总量指标内。

（2）废气

根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）要求：“新、改、建设排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代；新增排污指标原则上在项目所在市、县（市、区）范围内替代。

项目建设排气筒3个，废气总量控制因子为：颗粒物0.0297t/a、VOCS 0.206t/a。需向沭阳县生态环境局申请，在沭阳县范围内平衡。

（3）固废

全厂固体废物均采取了妥善的处置措施，排放量为0，不申请总量排放指标。

#### 8.1.4.8应向社会公开内容

建设方应向社会公开的内容主要包括以下几个方面。

（一）建设项目名称及概要；

（二）建设项目建设单位名称及联系方式；

（三）建设项目具体情况简述；

（四）建设项目对环境可能造成影响的概述；

（五）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点。

（六）建设项目污染源监测、环境质量监测结果；

（七）建设项目发生重大变动时的变动内容。

#### 8.1.4.9环境管理机构、制度及环保设施运维费用保障方案

为保障本项目环境管理机构、制度及环保设施的运维，建设单位制定了相应的环保费用保障计划。

（1）制定原则

环境保护专项费用（简称“环保费用”）是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于环保设施运维和改善企业环保管理的资金。环保费用的投入提取和使用按照“预算管理、确保需要、规范使用”的原则进行财务管理，并纳入企业年度预算。环保费用在当年度成本中预算，列入重点编制项目，以保证年度生产符合国家及地方对环境保护的要求。

（2）资金管理制度

①企业总经理对环保费用全面领导。审批环保费用当年预算提取、环保费用投入计划、环保费用使用报告签呈、环保费用提取和使用年度报告。

②财务部对负责对环保费用统一进行管理预算，审核提取、投入计划、使用进度等，根据年度生产计划，做好环保资金的投入落实，负责建立环保费用台帐，确保环保投入及时使用。

③环保工作领导小组负责审核、汇总并编制本公司环保投入计划，审核全公司环保投入报告，监督检查环保投入计划的落实情况，汇总并建立全公司环保投入台帐，编制年度环保经费提取和投入情况报告。

④环保费用应按规定范围和用途进行安排使用，不得挪用和他用。年度未实施的环保计划，预算转入下年度使用，环保费用预算经费不足的，超出部分按正常成本费用列支。

⑤采购部门应确保采购的环保设施及相关物资等合格有效，符合环保标准或相关要求。

⑥各部门在环保资金使用时应做到“三到位”，即：“责任到位、措施到位、资金到位”，在具体项目实施上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。

（4）资金使用范围

①完善、改造和维护环境保护设备；

②环境保护相关的评估和整改；

③环保工程建设和维护保养的人员投入；

④环境保护教育培训；

⑤环保管理人员正常开展工作的办公投入、补贴、津贴等；

⑥环保设备设施性能检测检验；

⑦应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；

⑧对环保生产先进个人的奖励；

⑨事故处理费用，包括：对伤亡职工的救治和赔偿费用、环境污染处罚与治理费用、事故发生导致企业停产的损失；

⑩其他与环境保护直接相关的物品或活动的支出。

（5）实施程序

①全公司环保费用按照“预算管理、确保需要、规范使用”的原则进行。

②环保领导小组根据环保费用的预算使用范围、全公司环保设施运行情况、及年度环保生产现状进行环保费用预算。

③年度环保费用预算报送公司总经理进行审批。

④财务部按照年度环保费用预算列支环保资金，纳入年度财务预算决算。财务部建立环保费用科目，按时入账，并建立《环保费用使用台帐》，每月进行记录。环保费用超出预算的部分，需做出说明，超出部分按正常生产成本费用列支。

⑤环保费用的使用，各部门在预算基础资金上，进行资金使用的计划报告申请，按照程序进行签呈企业内部的审核或集团公司的审批。

（6）检查企业领导、环保领导小组负责人每季度必须检查一次环保费用使用情况，并总结执行情况。环保领导小组对执行情况进行检查，每月向总经理汇报执行情况。重大环保措施及项目要按主管部门的要求，以企业名义汇报执行情况。

## 8.2环境监测计划

《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）对建设单位的监测要求如下：

1、制定监测方案

新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自信监测方案的编制及相关准备工作。

2、设置和维护监测实施

排污单位应按照规定设施满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员安全。

废水排放量大于100吨/天的，应安装自动监测设施并开展流量自动自行监测。

3、开展自行监测

排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的监测机构代其开展自行监测。

4、做好监测质量保证与质量控制

排污单位应建立自建监测质量管理制度，按照相关技术规范做好监测质量保证与质量控制。

5、记录和保存监测数据

排污单位应做好与监测相关的记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

### 8.2.1监测机构的建立

项目应建立专职环保监测机构，配备专业环保技术人员，按各类监测分析方法的有关规定配备所需监测仪器，若建设项目自身监测设备不能满足需要时，大气和水质部分因子的监测可委托有资质检测单位进行监测。

### 8.2.2监测计划

8.2.2.1污染物排放监测

一、废气监测

有组织废气监测：

（1）监测点位

（a）外排口监测点位：点位设置应满足GB/T16157、HJ75等技术规范的要求。应在排气筒烟道上设置监测点位；净烟气直接排放的，应在废气道上设置监测点位，有旁路的旁路也应设置监测点位。

（b）内部监测点位设置：当污染物排放标准中有污染物处理效果要求时，应在进入相应污染物处理设施单元的进出口设置监测点位。当环境管理文件有要求，或排污单位认为有必要的，可设置开展相应监测内容的内部监测点位。

（2）监测指标

①各外排口监测点位的监测指标应至少包括所执行的国家或地方污染物排放（控制）标准、环境影响评价文件及其批复、排污许可证等相关管理规定明确要求的污染物指标。排污单位还应根据生产过程的原辅用料、生产工艺、中间及最终产品，确定是否排放纳入相关有毒有害或优先控制污染物名录中的污染物指标，或其它有毒污染物指标，这些指标也应纳入监测指标。

对于主要排放口监测点位的监测指标，符合以下条件的为主要监测指标：

（a）颗粒物（或烟尘/粉尘）、挥发性有机物中排放量较大的污染物指标；

（b）能在环境或动植物体内积蓄对人类产生长远不良影响的有毒污染物指标（存在有毒有害或优先控制污染物相关名录的，以名录中的污染物指标为准）；

（c）排污单位所在区域环境质量超标的污染物指标。

内部监测点位的监测指标根据点位设置的主要目的确定。

（3）确定监测频次的基本原则

排污单位应在满足本标准要求的基础上，遵循以下原则确定各监测点位不同监测指标的监测频次：

（a）不应低于国家或地方发布的标准、规范性文件、规划、环境影响评价文件及其批复等明确规定的监测频次；

（b）主要排放口的监测频次高于非主要排放口；

（c）主要监测指标的监测频次高于其他监测指标；

（d）排向敏感地区的应适当增加监测频次；

（e）排放状况波动大的，应适当增加监测频次；

（f）历史稳定达标状况较差的需增加监测频次，达标状况良好的可以适当降低监测频次；

（g）监测成本应与排污企业自身能力相一致，尽量避免重复监测。

（h）原则上，外排口监测点位最低监测频次按照表8.2.2-1执行。废气烟气参数和污染物浓度应同步监测。

表8.2.2-1  废气监测指标的最低监测频次

| 排污单位级别 | 主要排放口 | 其他排放口的监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 主要监测指标 | 其他监测指标 |  |
| 重点排污单位 | 月—季度 | 半年—年 | 半年—年 |
| 非重点排污单位 | 半年—年 | 年 | 年 |
| 注：为最低监测频次的范围，分行业排污单位自行监测技术指南中依据此原则确定各监测指标的最低监测频次。 |

本项目属于非重点排污单位，本项目有组织废气：在各个工艺废气净化装置排放口定期委托有资质单位进行监测。

（i）内部监测点位的监测频次根据该监测点位设置目的、结果评价的需要、补充监测结果的需要等进行确定。

②无组织废气监测：

（1）监测点位

存在废气无组织排放源的，应设置无组织排放监测点位，具体要求按相关污染物排放标准及HJ/T55、HJ733等执行。

（2）监测指标

按本标准有组织进行执行。

（3）监测频次

无组织废气排放的污染源1年至少开展一次监测。

所以本项目无组织废气定期委托当地环境监测站进行监测：在无组织排放源上下风向的厂界外10米处设置3个监控点，同时在上风向的厂界外10米处设置1个参照点进行定期监测，每年测1次，每次连续测2天，每天4次，监测因子为PM10、非甲烷总烃。

二、废水监测

（1）确定监测频次的基本原则

排污单位应在满足本标准要求的基础上，遵循以下原则确定各监测点位不同监测指标的监测频次：不应低于国家或地方发布的标准、规范性文件、规划、环境影响评价文件及其批复等明确规定的监测频次；原则上，外排口监测点位最低监测频次按照表8.2.2-2执行。各排放口废水流量和污染物浓度同步监测。

表8.2.2-2  废水监测指标的最低监测频次

| 排污单位级别 | 主要监测指标 | 其他监测指标 |
| --- | --- | --- |
| 重点排污单位 | 日~月 | 季度~半年 |
| 非重点排污单位 | 季度 | 年 |
| 注：为最低监测频次的范围，在行业排污单位自行监测技术指南中依据此原则确定各监测指标的最低监测频次。 |

本项目属于非重点排污单位，所以本项目废水总排放口设置水质采样口，定期委托第三方进行监测，每年1次，监测项目有水量、COD、SS、TN、氨氮、总磷、石油类。根据排污口规范化设置要求，待项目所在地污水管网接通后，对建设项目的污水排放口进行规范化设置，在排放口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。

（2）内部监测点位监测频次

排向敏感地区的应适当增加监测频次。

三、噪声监测

（1）噪声布点应遵循以下原则：

（a）根据厂内主要噪声源距厂界位置布点；

（b）根据厂界周围敏感目标布点；

（c）“厂中厂”是否需要监测根据内部和外围排污单位协商确定；

（d）面临海洋、大江、大河的厂界原则上不布点；

（e）厂界紧邻交通干线不布点；

（f）厂界紧邻另一排污单位的，在临近另一排污单位侧是否布点由排污单位协商确定。

（2）监测频次

厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。

本项目定期委托当地环境监测站在厂界四周布设4个点，每季度监测一天，每次连续监测2天，昼、夜各测1次。监测因子为连续等效声级Ld(A)。

四、固体废物（危险废物）产生与处理状况

记录监测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。

上述污染源监测和环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托当地有监测能力的环境监测部门进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。综上所述，项目建成投入运营后常规环境监测内容包括废水、废气和噪声等；监测方式为取样监测；企业未制定环境监测计划，本评价针对建设项目制定了环境监测计划如下：

（1）污染源监测

建设项目运营期污染源监测计划一览表见表8.2.2-3。

表8.2.2-3  建设项目建成后污染源监测计划表

| 分类 | 监测位置 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 废气 | 取样监测 | 1#排气筒 | 1个 | 颗粒物 | 1年 |
|  |  |  | 2#排气筒 | 1个 | VOCS | 1年 |
|  |  |  | 3#排气筒 | 1个 | VOCS | 1年 |
|  |  |  | 厂界 | 4个 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 1年 |
|  | 废水 | 取样监测 | 废水总排口 | 1 | 流量、pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN | 1年 |
|  |  |  | 雨水排口 | 1个 | pH、SS、水温 | 1年 |
|  | 噪声 | 厂界周围 | 4个 | Leq（A） | 1次/季度 |
|  | 地下水 | 项目所在地地下水 | 1个 | pH、CODMn | 1年 |

注：监测的频次、采样时间等要求，按有关环境监测管理规定和技术规范的要求执行。

上述污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质监测检测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。自行监测企业应按照HJ879-2017规定做好信息记录和报告。

8.2.2.2应急监测

建设方应根据建设项目可能存在的事故风险，以及在事故发生时可能排放的有毒物质，配备应急监测设备及人员防护服装、防毒面具等。在事故发生时启动公司应急监测系统，对下风向不同距离处按照扇形布点原则进行监测，及时准确发现事故灾害，并对事故性质、参数预后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

项目生产过程中，若发生废气、废水处理装置故障，或发生泄漏、火灾事故，应进行应急监测，以判断事故情况对周边环境的影响程度，并采取相应的应急措施。

大气质量监测：在厂区下风向华丽世家设1个监测点，监测因子为PM10、VOCS。

地表水质量监测：厂区污水排口设1个监测点，监测因子为pH、COD、SS、TN、NH3-N、TP。

地下水质量监测：在项目场地内污水处理装置旁布设1个地下水监测点，监测因子为CODMn、氨氮和水位等。

表8.2.2-4  应急监测计划表

| 类别 | 监测位置 | 测点数 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 华丽世家 | 1 | PM10、VOCs |
| 废水 | 厂区污水排口 | 1 | 废水量、pH、COD、SS、TN、NH3-N、TP、石油类 |
| 地下水 | 厂区东南角 | 1 | 水位、CODMn、氨氮 |

上述污染物排放监测、周边环境质量影响监测及应急监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

8.2.3监测管理

建设单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责，并积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。

### 8.2.4排污口规范化整治

按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控（1997）122号〕要求对建设项目废水排放口、废气排气筒、以及固体废物贮存（处置）场所进行规范化整治。

（1）废水排放口规范化整治

项目建成后，在污水排口排口附近醒目处设置环保图形标志牌。厂区水管网应严格地执行清污分流和雨污分流的要求。在不同排水口设置相应环保图形标志牌，便于管理、维修以及更新，根据《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规[2011]1号），排污单位日均外排废水量100吨以上、COD 30公斤以上的安装COD自动监测仪。本项目COD排放量超过30公斤每年，因此厂内废水经处理后废水出口需安装流量计、COD在线自动监测装置等相关水质在线监测仪器，为了方便管理，本项目在进入排口前设置截流阀和监测井。

（2）废气排放口规范化整治

各排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。无组织排放源应加装引风装置，并进行收集、处理，改为有组织排放。在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。

（3）固定噪声排放源

按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）固体废弃物暂存场所

产生的固体废弃物，应当设置贮存或堆放场所、堆放场地或贮存设施，必须有防扬撒、防流失、防渗漏等措施，贮存（堆放）处进出路口应设置标志牌。

（5）设置标志牌要求

排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。

按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表8.2.2-5。

表8.2.2-5  各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水接管口 | WS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 雨水排口 | WS-02 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 排气筒 | FQ-01… | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | ZS-01… | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 固废暂堆场所 | GF-01 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。

# 9环境影响评价结论

9.1项目概况

江苏昊杨新能源科技有限公司成立于2020年10月，位于沭阳经济开发区长兴路西侧，项目租用浙江天能电池（江苏）有限公司土地（占地面积30433.5m2）和厂房（建筑面积36029.6 m2），经营范围为：塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维销售；新能源原动设备销售；新材料技术研发等。为了保障江苏沭阳天能电池基地生产蓄电池对塑壳的需求，本项目拟投资6200万元，购置注塑机、造粒机、配套环保设备、粉碎机和干燥机等设备，利用ABS破碎片料（再生料）生产电池塑壳，项目建成后将形成年产6850万套新型动力电池塑壳的生产规模。本项目已通过沭阳经济技术开发区管委会备案（沭开经备[2020]225号），项目号：2020-321359-29-03-573693。本项目的建设有助于推动废弃塑料的再生循环利用及可持续发展，有助于减少区域环境污染，同时促进区域资源循环利用。

9.2本项目建设相关产业政策分析

本项目属塑料制品加工项目，根据国务院批准颁发的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的鼓励类、限制类、淘汰类项目，经对照，本项目与不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类、淘汰类项目，项目的建设符合国家相关产业政策的要求。项目也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》中禁止类或限制类，因此，项目的建设符合地方相关产业政策的要求。本项目符合国家及江苏省相关产业政策。

9.3项目选址与规划相符性分析

本项目拟建地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定。本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号文件）规定中限制类和淘汰类中所列条款，符合国家及地方用地规划及环保规划要求。根据《沭阳县城市总体规划(2014-2030)》、《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》及批复（苏环管[2008]17号文）同意调整产业定位和《关于江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审[2015]131号），本项目所在地为沭阳县经济开发区工业用地，不属于沭阳县经济开发区限制和禁止引入的行业类型，本项目的建设符合地方规划要求。

因此，本项目选址合理且符合沭阳经济技术开发区规划要求。

9.4污染防治措施与污染物达标排放分析

（1）废气

本项目对1#生产车间塑料粉碎产生的粉尘采用设备密闭、负压收集，收集效率不低于99%，收集的粉尘进入一套布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放标准后通过一根15m高1#排气筒高空排放；本项目对2#生产车间造粒、注塑工位VOCS用软帘围成密闭空间进行负压收集，收集效率不低于99%，造粒产生的VOCS经过收集后进入一套“碳纤维吸附浓缩+RCO装置”装置进行处理，处理效率不低于98%，注塑产生的VOCS经过收集后进入一套“换热器+二级活性炭”装置进行处理，处理效率不低于90%，处理后的VOCS达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放标准后通过一根15m高2#排气筒高空排放；对3#生产车间注塑工位VOCS用软帘围成密闭空间进行负压收集，收集效率不低于99%，注塑产生的VOCS经过收集后进入一套“换热器+二级活性炭”装置进行处理，处理效率不低于90%，处理后的VOCS达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放标准后通过一根15m高3#排气筒高空排放。

根据卫生防护距离计算结果，确定卫生防护距离为厂区1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间边界外50m范围的包络线。

本项目废气在严格落实环保措施后，可以得到有效的控制，对周围大气环境影响较小。

（2）废水

本项目实行雨污分流、清污分流制，本项目废水排放量为5728m3/a（其中生活污水1716m3/a，拖把冲洗废水240m3/a，冷却塔排水792m3/a，初期雨水1000m3/a、软水制备浓排水1980m3/a），生活污水、拖把冲洗废水分别经过化粪池和沉淀池处理后与初期雨水、冷却塔排水和软水制备浓排水一起接管至沭阳南方水务有限公司，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A级标准后排放至沂南河，对环境影响较小。

（3）噪声

本项目通过采取减震，选用低噪音设备，利用建筑物隔声屏蔽，加强操作管理和维护，合理布局等噪声控制治理措施后，能有效地降低主要噪声源对外环境的影响，确保各厂界噪声贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应3类标准的要求。

（4）固废

本项目对产生的固体废弃物妥善处理、处置和利用后，对周围环境及人体不会产生影响，也不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行、可靠的。

9.5环境现状与环境影响分析

根据沭阳县《2019年环境质量报告书》中公开的监测数据判定，沭阳县为不达标区域，目前正在计划制定区域达标规划，根据其他污染物的现状监测数据，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐值；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，建设项目所在地周边地下水环境可达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。生活污水、拖把冲洗废水分别经过化粪池和沉淀池处理后与初期雨水、冷却塔排水和软水制备浓排水一起接管至沭阳南方水务有限公司，尾水达标排放至沂南河；各类固废均达到相应处置；本项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境产生不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。

9.6污染物排放清单

1、废水污染物总量控制途径

本项目废水经预处理达接管标准后排入沭阳南方水务有限公司。

本项目建成后全厂废水接管量5728m3/a，总量控制因子包括COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类。接管量：废水量5728m3/a、COD 0.94t/a、SS 0.769t/a、氨氮0.033t/a、总磷0.0069t/a、总氮0.083t/a、石油类0.0149t/a。最终外排环境量：废水量5728m3/a、COD 0.286t/a、SS 0.057t/a、氨氮0.029t/a、总磷0.0029t/a、总氮0.083t/a、石油类0.0057t/a。废水及污染物总量指标纳入沭阳南方水务有限公司总量指标内。

2、废气污染物总量控制途径

根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）要求：“新、改、建设排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代；新增排污指标原则上在项目所在市、县（市、区）范围内替代。

项目建设排气筒3个，废气总量控制因子为：颗粒物0.0297t/a、VOCS 0.206t/a。需向沭阳县生态环境局申请，在沭阳县范围内平衡。

3、固体废物的总量控制方案

全厂固体废物均采取了妥善的处置措施，排放量为0，不申请总量排放指标。

9.7公众意见采纳情况

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，江苏昊杨新能源科技有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作。

本项目建设方通过网上公示、公众参与问卷调查的方式，征求了项目附近环境敏感目标对本项目建设的意见和建议；大部分的受访者或单位对本项目的建设表示理解和支持，建设单位对群众的意见和要求十分重视，公众的合理建议已被建设单位采纳。建设方承诺针对项目产生的工业废水、工艺废气、噪声、固废等，均采取相应的治理措施，并将严格按环保要求，加强生产及环保设施的管理和维护，确保污染治理效果。

9.8环境影响经济损益分析

本项目在建设中投入一定比例的环保费用，采取必要的措施对水、气、噪声、固废的污染进行有效的控制，对减轻拟建区域的环境污染、保护环境质量起到了重要的作用。

9.9环境管理与监测计划

本项目将按相关要求建立健全企业环境管理制度，加强环境管理，并定期进行环境监测，以便了解对环境造成影响的情况，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处。

## 9.10结论

综上所述，江苏昊杨新能源科技有限公司在沭阳经济技术开发区建设新型动力电池塑壳生产项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合相关规划；本项目选用较为先进的技术和设备，清洁生产可达国内先进水平，污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，处理达标后的各项污染物对大气环境、声环境、地表水、地下水及土壤环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，采取有效风险防范措施和应急预案的前提下，其环境风险值在可接受的水平内；本项目具有一定的环境经济效益，总量能够实现区域内平衡。本项目的建设公众表示支持、无反对意见。从环境保护角度分析，在建设单位落实各项环境保护措施的基础上，本项目的建设是可行的。

因此，在落实本报告书提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目的建设具备环境可行性。

# Text boxes

300

软水制备

2145

损耗429

拖把冲洗用水

900

冷却塔用水

损耗900

化粪池

生活用水

损耗5148

损耗60

绿化用水

进入沭阳南方水务有限公司处理

792

初期雨水

1000

沉淀

11265

240

1716

396000

损耗2

29999.5

上料

水槽冷却

风干

G1有机废气

VOCS10.5

切粒

加热挤出

ABS破碎片料30000

图6.3.3-1  沭阳南方水务有限公司工艺流程图

39万元                 （1）

ABS破碎片料

加热挤出

水槽冷却

风干

切粒

上料

ABS颗粒（袋装）

）

G1有机废气、S1废液压油、N

N

N

自动上料

N

N

废料S5

N

干燥

废料S4

G3有机废气、S3废模具

G2有机废气、

S2废液压油、N

包装入库

检验

修编

脱模

冷却

注塑

ABS颗粒

粉碎、搅拌

G4粉尘、N

240

1716

5728

29989.5

自动上料

水直接冷却792

30000

干燥

注塑

冷却

脱模

修编、检验

包装入库

损耗782

损耗8

29991.5

29991.5

29991.5

30289.4403

30279.9903

30279.9903

30278.8393

29978.8393

G2有机废气

VOCS9.54

G3有机废气

VOCS1.061

废料

300

粉碎、搅拌

300

G4粉尘3

297

布袋收集

2.9403

排放的粉尘0.0597

299.9403

7920

5940

1980

3#排气筒

换热器+二级活性炭装置

换热器+二级活性炭装置

2#排气筒

布袋除尘器

设备密闭、负压收集

软帘密闭、负压收集

图6.2.1-1  废气的产生、收集、处理和排放系统示意图

软帘密闭、负压收集

3#生产车间

注塑有机废气

1#排气筒

碳纤维吸附浓缩+RCO装置

2#生产车间

造粒有机废气

粉碎粉尘

生活污水

软帘密闭、负压收集

化粪池

2#生产车间

注塑有机废气

沉淀池

拖把冲洗废水

园区污水管网

沭阳南方水务有限公司

沂南河

冷却塔排水

软水制备浓排水

初期雨水

初期雨水池