建设项目环境影响报告表

项  目  名  称  ：    年产775万米超细轻量高档织物坯布

技术改造项目

建设单位（盖章）：           南通帝人有限公司

编制日期：2020年12月10日

# 江苏省环境保护厅制

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产775万米超细轻量高档织物坯布技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通帝人有限公司 |
| 法人代表 | 东政宏 | 联系人 | 孙雪锋 |
| 通讯地址 | 南通经济技术开发区中央路19号 |
| 联系电话 | 18962808098 | 传真 | 51009178 | 邮政编码 | 226009 |
| 建设地点 | 南通经济技术开发区中央路19号 |
| 立项审批部门 | 南通市经济技术开发区行政审批局 | 批准文号 | 通开发行审备【2020】259号 2020-320671-17-03-674376 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | 化纤织造加工（C1751） |
| 占地面积 （平方米） | 利用现有织一车间 占地15975 | 绿化面积 （平方米） | 48000（既有） |
| 总投资 | 1377.6万元 | 其中：环保投资 (万元) | 20 | 环保投资占总投资比例 | 1.45% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2021年2月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料：详见表1-1主要原辅材料一览表。 主要设施：详见表1-2主要生产设备一览表。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 74400 | 柴油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 236 | 燃气（千克/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | 3157 |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 本项目无废水新增，织造工场现有废水经污水处理站进行气浮处理后排入南通市经济技术开发区富民港排水有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |

原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 技改项目主要原辅材料一览表见表1-1。 表1-1 技改项目主要原辅材料表 产品名称 原料名称 现有项目用量t/a 本项目新增/减少用量t/a 技改后总用量t/a 来源及运输 超细轻量高档织物面料 超细、弹性原丝 2520 +868 3388 外购、汽车 丙烯浆料 444 +153 597 外购、汽车 矿物油 9 +3.1 12.1 外购、汽车 石蜡 4.8 +1.7 6.5 外购、汽车 涤纶坯布 普通原丝 2770 -1430 1340 外购、汽车 丙烯浆料 584 -153 431 外购、汽车 矿物油 11.8 -3 8.8 外购、汽车 石蜡 6.4 -1.6 4.8 外购、汽车 2、主要设备 技改项目主要生产设备及规格见表1-2。 表1-2 设备清单一览表 类型 名称 型号 现有数量（台） 淘汰（台） 新增（台） 总量（台） 生产设备 捻丝机 － 11 0 0 11 倒筒机 － 1 0 0 1 卷纬机 － 1 0 0 1 整经机 － 6 0 0 6 上浆机 KSH300 4 0 0 6 TSE10F 1 0 0 TSE30F 1 0 0 并轴机 － 3 0 0 3 自动穿棕机车架 - 2 0 0 2 自动穿棕机 S30 1 0 0 1 喷水织机 HW系列 0 0 122 122 喷水织机 JW882 0 0 2 2 喷水织机 ZW508 138 0 0 138 喷水织机 ZW8100 6 0 0 6 喷水织机 ZW403 RDP 80 80 0 0 喷水织机 ZW405 ECS 19 19 0 0 喷水织机 ZW405 DBY 25 25 0 0 喷水织机 ZW8100 106 0 0 106 喷水织机 ZW408 SDP 8 0 0 8 喷水织机 ZW408 RDP 56 0 0 56 喷水织机 ZW408 DBY 16 0 0 16 喷水织机 ZW508 DBY 32 0 0 32 多臂机 S2700.4 42 0 0 42 史陶比尔多臂机 S2861 24 0 0 24 多臂机 S3061 24 24 史陶比尔多臂机 S2658 32 0 0 32 国产凸轮机 NPW400C 114 0 0 114 干燥机 - 3 0 0 3 检反机 － 9 0 0 9 本项目主要投资购置先进的喷水织机124台(均为国产)，新增设备不属于《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》中的限制类设备。 与原有喷水织机相比，本项目新增喷水织机先进性如下表所示： 淘汰的124台喷水织机 本次购置的124台喷水织机 织造技术 机械式送经、卷取 电子式送经、卷取 加工范围 中厚型织物、低密织物 从轻薄型织物到中厚型织物，低密织物到高密织物。 耗水量 74400t/a 74400t/a 产能 775万m/a涤纶坯布 775万m/a超细轻量高档织物面料 稳定性 高速时振动较大，不能保证织物高速稳定性；引纬角较小 ①双侧箱型机架使其结构更加坚固，大大增加了机架大梁的刚度，使高速时振动减小，使引纬和打纬更稳定，保证织物具有高速稳定性； ②改进了引纬曲线，引纬角得以加大，使引纬更稳定，提高了织物的附加值，即使在开口不稳定或经纱松弛的情况下，织造过程也会得以改善 由上表可知，本次新购置的喷水织机较淘汰织机在织造技术、加工范围、设备稳定性均有所改善，新增的喷水织机可对轻薄型织物进行加工，从而获得质量较高的超细轻量高档织物面料，而淘汰的喷水织机由于技术的局限性无法生产超细轻量高档织物面料。 由于本项目生产的产品为超细轻量高档织物面料，必须使用新型喷水织机生产，因此本次购置最先进的喷水织机，替换原有性能落后的喷水织机，调整前后124台的喷水织机产能不变，仍为775万m/a。

工程内容及规模：(不够时可附另页) 项目由来 南通帝人有限公司成立于1994年，位于南通经济技术开发区中央路19号，占地面积346000平方米，从事高档服装面料，里料的纺织和印染的深度加工，投资总额达116亿日元。本次技改项目在南通帝人有限公司织一工场内，织一工场原属于南通帝人第三有限公司，因企业整体发展，2001年南通帝人第三有限公司与南通帝人第二有限公司合并进入南通帝人有限公司。 随着我国纺织行业逐步与国际接轨，纺织印染行业发展的机遇大大增加，尤其是超薄高档功能面料成为发展重点，并且现在织一工场原有部分设备出现老化、运行效率低等问题，无法生产超薄高档功能面料。鉴于超薄高档功能面料良好的市场走势，为了增加企业效益，企业决定拟投资1377.6万元，购置最先进的喷水织机124台(均为国产)，替换现有124台性能落后的喷水织机，建设年产775万米超细轻量高档织物坯布技术改造项目。 本项目全部利用现有厂房、仓库、公用工程设施等，不另新建土建工程。厂区现有超细轻量高档织物面料产能为2250万m/a、涤纶坯布产能为1500万m/a，本次技术改造项目投产后，织布生产线中超细轻量高档织物面料增加775万m/a，最终规模为3025万m/a；涤纶坯布减少775万m，最终规模为725万m/a，该项目预计2021年2月建成投产。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的有关规定，本项目属于名录中的十四、纺织业17——化纤织造及印染精加工175，有喷水织造工艺的”，应编制环境影响评价报告表，为此，南通帝人有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行统计的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），项目所在区域生态红线保护区详见表1-3，本项目生态红线图见附图1。 表1-3 本项目与江苏省生态红线位置关系一览表 名称 主导生态功能 范围 方位 距本项目厂界 总面积 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 通启运河（主城区）清水通道维护区 水源水质保护 / 南通经济技术开发区通启运河及两岸各500米 W 1400m 11.14km2 老洪港湿地公园 湿地生态系统保护 / 北至景兴路，南至江韵路，东至东方大道，西至长江，包含老洪港应急备用水源区域 SE 3100m 6.63km2 老洪港应急水源保护区 水源水质保护 一级保护区：云湖水库和星湖水库正常水位线以下的全部水域范围；云湖水库正常水位线至库区外100米范围内的陆域，星湖水库正常水位线向北外延70米，距长洪河20米；向东至通盛南路；向西、向南外延100米范围内的陆域。二级保护区：云湖水库一级保护区域外，北至景兴路，向西、南、东外延200米范围内的陆域，及星湖水库一级保护区陆域外，向北、南、西外延200米，向东至通盛南路范围内的陆域 / SE 4500m 1.16 km2 长江洪港饮用水水源保护区 水源水质保护 一级保护区：取水口上游500m至下游500m、向对岸500m至本岸背水坡之间的水域范围，和一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100m之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯1500m、下延500m范围内的水域，和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000m、下延1000m范围内的水域，和准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 / SW 1400m 4.1km2 由上表可知，本项目距离最近的通启运河（主城区）清水通道维护区、长江洪港饮用水水源保护区生态空间管控区域约1400m，不在其生态红线管控区范围内，项目选址符合《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2019年南通市环境状况公报》，项目所在地SO2、NO2、PM10、CO、O3均达到二级标准，PM2.5劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区，针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》（通政发[2018]63号），综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。长江干流南通段总体水质符合Ⅱ~Ⅲ标准，水质优良。本项目周边噪声背景值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准。本项目建成后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目能源、水、土地等资源消耗均较低，因此符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①与国家及地方产业政策相符性分析 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2020年版）》进行说明，具体见表1-4。 表1-4 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2020年版）》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 2 《外商投资产业指导目录（2017年修订）》 本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中“限制类、禁止类”范围之内，属于允许生产类别。 3 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 4 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 5 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。 6 《市场准入负面清单（2020年版）》 经查《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 ②与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书相符性分析 表1-5 与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书相符性一览表 序号 相关要求 本项目相符性 1 开发区现有产业结构以装备制造、精细化工、纺织、轻工食品为主，未来通过“5+3”产业园的发展，预计未来南通经济技术开发区产业结构转变为以装备制造、精密机械、高分子新材料、电子信息、生物医药五大产业为主。 本项目位于南通经济开发区富民港单元内，项目产品为高档织物，属于富民港单元定位中的工业制造，符合南通经济开发区的产业定位。 2 园区禁止在港口工业三区表面处理中心以外新建涉及铅、汞、铬、镉、砷五种重点控制的重金属产生和排放的项目。 本项目不排放五类重点重金属污染物 3 严格控制使用及产生挥发性有机物、恶臭物质的新建项目。严格控制新上对金属表面进行酸洗、电镀、油漆等工艺处理的项目。 本项目不涉及重点重金属，无恶臭、挥发性有机物（VOCs）产生，无酸洗、电镀、油漆等工艺。 ③对照《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》 本项目为纺织品制造项目，根据《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》，不在自然保护区、饮用水水源保护区、生态红线范围内，不在长江干流1公里范围内，位于规划的富民港单元内，符合园区产业定位及规划要求，不在《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则》中禁止建设的范围内。 ④与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）相符性分析 表1-6 与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》 （苏环办〔2020〕101号）》相符性分析 序号 相关要求 本项目相符性 1 企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。 本项目无危废产生。 2 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨别管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设置，确保环境治理设置安全、稳定、有效运行。 本项目无废气产生，不新增废水， 企业已制定相关运行和管理责任制度，此外，还必须开展环保措施安全专项评价，确保环境治理设置安全、稳定、有效运行。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 3、产业政策相符性 本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中“限制类、禁止类”范围之内，属于允许生产类别，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013] 9 号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目，因此不属于环境准入负面清单内项目。 4、规划相符性分析 本项目位于富民港单元，该单元功能定位是以工业为主。本项目地块位于民兴路北、中央路东，该地块为划定的二类工业用地，符合用地规划要求；本项目产品为超细轻量高档织物面料，符合该区产业功能定位。 本项目所在的富民港单元规划图见附图2。 5、项目选址及周边概况 本项目位于南通经济技术开发区中央路19号南通帝人有限公司南厂区现有织一工场内，厂区东侧为富民港路，路宽约20米；南侧民兴路，路南侧为南通帝人有限公司南厂区；西侧为中央路，路宽约15米；北侧为振兴路，路宽约20米，路北侧为中兴花苑。具体地理位置见附图3，周边状况详见附图4。 6、工程内容及规模 本项目利用现有织一工场进行技改，生产的775万m/a超细轻量高档织物面料均由本次新增的124台先进的喷水织机生产，项目工程建设内容主要为生产设备的安装。本项目主体工程及产品方案如表1-7所示。 表1-7 技改项目工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 及规格 设计能力（万m/a） 布重（t/a） 年运行时数（h） 技改前 技改后 新增 技改前 技改后 增量 织布生产线 超细轻量高档织物面料 2250 3025 +775 2475 3327.5 +852.5 8400 涤纶坯布 1500 725 -775 2720 1314.7 -1405.3 7、项目公用工程及辅助工程见下表。 （1）供水 水源：由市政自来水管网统一供给。 给水系统：技改项目新增用水量为74400t/a，削减用水量74400t/a，由开发区自来水供水管网接入，主要提供上浆、织布用水。 （2）排水 排水系统：采用“雨污分流”方式，本项目无废水新增，现有废水由污水处理站处理后排入污水管道，排至南通市经济技术开发区富民港排水有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江；基地内形成雨水管网，雨水收集后排入富民港河。 （3）供电 本项目用电量为236万度/年。 （4）贮运 该项目原辅材料进出厂使用汽车运输，产品及原辅料均贮存于仓库内。 表1-8 公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 现有项目用量 本项目 技改后全厂 备 注 超细轻量高档织物面料增加量 涤纶坯布削减量 公用工程 给水 — 4242400 t/a 74400t/a 74400t/a 4242400 t/a 由开发区市政自来水管网提供 排水 — 3248989t/a 66960t/a 66960t/a 3248989t/a 采用“雨污分流”排水方式 绿化 48000m2 48000m2 — — 48000m2 依托现有 供电 10/0.4KV 269.24万度/年 236万度/年 236万度/年 269.24万度/年 依托现有，由城市电网供给 消防 — — — — — 依托现有，消防给水系统 贮运工程 原丝库房 900m2 750m2 150m2 150m2 900m2 依托现有 厂外运输 — — — — — 主要依托南通华洋码头采用集装箱运输，少量物料采用汽车陆路运输 厂内运输 — — — — — 厂内自备叉车、利用现有 环保工程 废水处理 11880m3/d 3248989t/a（9282m3/d） 191.3m3/d 191.3m3/d 9282m3/d 现有废水经厂内现有污水处理设施处理后排入南通市经济技术开发区富民港排水有限公司处理 噪声处理 — 厂房隔声、减振 厂房隔声、减振 — 厂房隔声、减振 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准要求 一般固废仓库 216m2 166m2 50m2 50m2 216m2 依托现有，废布料出售 危废暂存 染1危废仓库 50m2 — — 50m2 本次不产生危废 染2危废仓库 125m2 — — 125m2 涂层危废仓库 48m2 — — 48m2 白泥仓库 30m2 — — 30m2 DMF贮存 30m³ — — 30m³ 本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价的范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 环保工程 本项目环保投资20万元，占总投资的1.45%。具体环保投资见表1-9： 表1-9 技改项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资 （万元） 处理效果 备注 废气 - - - 本次无废气产生 废水 污水处理站：气浮 - 达标排放 依托现有，达标排放 固废 固废堆场 - - 本次无固废产生 噪声 隔声、减振 20 厂界噪声达标 减小对周边环境影响 合计 20 9、绿化方案 厂区现有绿化面积达到48000m2，绿化覆盖率为30%。 10、职工人数及工作制度 技改项目不新增员工，由现有项目调配，全厂定额1300人，织布工场年工作天数350天，工作制度实行三班制，单班工作8小时。

与拟建项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目概况 （1）项目现址：南通市经济技术开发区中央路19号。 （2） 现状产能：聚酯坯布织造加工能力4220万m/a、染色及后整理加工能力10200万m/a。 （3）占地面积：160000m2，绿化面积48000 m2，绿化率30%。 （4） 职工人数：全厂现有员工人数约1300人。 （5）工作制度：织造工段全年开工350天，实行三班制生产，年工作时数8400小时；染色工段全年开工350天，三班制生产，年工作时数8400小时。 （6） 环境影响评价制度执行情况：南通帝人有限公司成立于1994年，2001年由南通帝人有限公司、南通帝人第二有限公司以及南通帝人第三有限公司合并成为新的南通帝人有限公司，后经历次扩建，均执行了环境影响评价制度，下达了污染物排放总量指标。现有项目环境影响评价制度执行情况详见下表。 表1-10 现有项目环境影响评价制度执行情况一览表 序号 项目名称 环评批复 时间及文号 审批部门 竣工验收 时间及文号 验收部门 1 南通帝人有限公司涤纶印染工程项目 1994年6月6日 南通市环保局 1996年5月27日 南通市环保局 2 南通帝人有限公司扩产工程项目 1996年11月20日 南通市环保局 1997年7月23日 南通市环保局 3 南通帝人第二有限公司新建项目 通政环[1995]183号 南通市环保局 1998年10月13日 南通市环保局 4 南通帝人第三有限公司新建项目 通政环[1995]184号 南通市环保局 1998年10月13日 南通市环保局 5 南通帝人有限公司新建涂布车间项目 2002年4月15日 南通市环保局 2008年8月5日 南通市环保局 6 南通帝人有限公司年产2100万米聚酯纤维织物染色及后整理加工增资扩产项目 通环管[2008]137号2008年3月5日 南通市环保局 2010.8.10 南通市环保局 7 南通帝人有限公司增加涂布贴合机技改项目 通开发环复（表）2010032号 2010年4月9日 南通市环保局开发区分局 通环开验2013040 南通市环保局 8 年产1500万米高档面料项目 苏环审[2011]101号2011年 6月27日 江苏省环境保护厅 苏环验﹝2015﹞144号2015年10月15日 江苏省生态环境厅 9 南通帝人有限公司年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 通开发环复（表）2012131号 2012年9月3日 南通市环保局 通环开验2013039 南通市环保局 10 南通帝人有限公司染色第一工场污水处理提标改造项目 通开发环复（表）2013172号 2013年12月2日 南通市环保局 通环开验[2014]055 南通市环保局 11 南通帝人有限公司年产100万米复合型功能面料技术改造项目 通开发环复（表）2014034号 2014年4月2日 南通市开发区环保局 通开环验[2016]087号2016年10月18日 南通市开发区环保局 12 南通帝人有限公司年产100万米高档时尚织物面料技术改造项目（技改） 通开发环复（表）2015013号 2015年2月15日 南通市开发区环保局 通环开验[2015]050号2015年8月20日 南通市开发区环保局 13 南通帝人有限公司年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 通开发环复（表）2015076号 2015年9月22日 南通市开发区环保局 通开环验[2016]085号2016年10月18日 南通市开发区环保局 14 年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 通开发环复（表）2016139号 2016年12月28日 南通市开发区环保局 通开环验[2017]087号 南通市开发区环保局 15 年产375万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 通开发环复（表）2018049号 2018年6月6日 南通市开发区环保局 通开环验[2018]064号2018年12月21日 南通市开发区环保局 16 年产8200万米高档织物面料技术改造项目 通开发环复（书）2018074号2018年8月27日 南通市开发区环保局 第一期自主验收完成 通开环验[2020]007号 17 水处理废气收集治理项目 20193206000100000162 登记表 项目完成 18 年产100万米高档时尚织物面料技术改造项目 通开发环复（表）2019025号2019年1月18日 南通市开发区环保局 自主验收完成 19 年产375万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 通开发环复（表）2019030号2019年1月25日 南通市开发区环保局 自主验收完成 20 2#废气处理设备提档升级改造项目 通开发环复（表）2019148号2019年12月5日 南通经济技术开发区生态环境局 待验收 21 污水处理池扩建项目 20193206000100000180 登记表 项目完成 22 高档时尚织物坯布技术改造项目 通开发环复（表）2020031号2020年4月24日 南通经济技术开发区生态环境局 第一期自主验收完成 23 后整理VOCs治理设施增设改造项目 20203206000100000072 登记表 项目完成 24 化学品仓库增设项目 通开发环复（表）2020108号2020年10月10日 南通经济技术开发区生态环境局 待验收 表1-11 现状的产品方案及建设情况 序号 项目名称 建设地点 主要建设内容 1 南通帝人有限公司涤纶印染工程 染1工场 年产2100万m坯布染色加工 2 南通帝人有限公司扩产工程 染1工场 年产1500万m坯布染色加工 3 南通帝人第二有限公司新建项目 染2工场 年产3000万m坯布染色加工 织2工场 年产420万m坯布织造 4 南通帝人第三有限公司新建项目 织1工场 年产3750万m坯布织造 5 南通帝人有限公司新建涂布车间项目 染2工场 年涂布加工300万m染色布 6 南通帝人有限公司年产2100万米聚酯纤维织物染色及后整理加工增资扩产项目 染1工场 染2工场 年产2100万m聚酯纤维织物染色及后整理加工 7 南通帝人有限公司增加涂布贴合机技改项目 染2工场 年涂布加工180万m染色布 8 年产1500万米高档面料项目 染1工场 年产各类涤纶高档面料1500万米 9 南通帝人有限公司年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 织1工场 500万米/年涤纶坯布生产线替换为500万米/年超细轻量高档织物面料生产线 10 南通帝人有限公司染色第一工场污水处理提标改造项目 染1工场废水处理装置 新增气浮池、水解酸化池、接触氧化池、二沉池及配套设施，改造工艺流程，增加处理能力 11 南通帝人有限公司年产100万米复合型功能面料技术改造项目 染2工场 技改，新增年产100万米复合型功能面料生产能力 12 年产100万米高档时尚织物面料技术改造项目（技改） 织2工场 技改，同时增加50万m/a织布能力 13 南通帝人有限公司年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 织1工场 技术改造，织布生产线中超细轻量面料增加500万m/a，最终规模为1000万m/a；涤纶坯布减少500万m，最终规模为2750万m/a 14 年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 织1工场 技术改造，织布生产线中超细轻量面料增加500万m/a，最终规模为1500万m/a；涤纶坯布减少500万m，最终规模为2250万m/a 15 年产375万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 织1工场 技术改造，织布生产线中超细轻量面料增加375万m/a，最终规模为1875万m/a；涤纶坯布减少375万m，最终规模为1875万m/a 16 年产8200万米高档织物面料技术改造项目 染1工场 染2工场 技术改造，染色生产线现有涤纶面料减少8200万m/a，高档织物面料增加8200万m/a 17 水处理废气收集治理项目 水处理 水处理废气收集治理 18 年产100万米高档时尚织物面料技术改造项目 织2工场 技改，同时增加50万m/a织布能力 19 年产375万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 织1工场 技术改造，织布生产线中超细轻量面料增加375万m/a，最终规模为2250万m/a；涤纶坯布减少375万m，最终规模为1500万m/a 20 2#废气处理设备提档升级改造项目 染2工场 技术改造，新增1套洗涤塔装置，对涂液缸和涂布干燥机加工过程产生的废气进行洗涤吸收后再采用催化燃烧装置处理，DMF废气排放量可削减2t/a，丁酮年排放量可削减0.001t/a。 21 污水处理池扩建项目 水处理 新建4000m³/d生化系统 22 高档时尚织物坯布技术改造项目 织2工场 技术改造，织布生产线中高档时尚织物坯布增加400万m/a，最终规模为600万m/a；涤纶坯布减少200万m，最终规模为120万m/a 23 后整理VOCs治理设施增设改造项目 涂层 增设2台定型废气治理设施 24 化学品仓库增设项目 北厂区 扩建一共用于储存乙酸乙酯、醋酸、洗净剂、有机酸、制电剂等物料的化学品仓库，占地面积235m2 2、南通帝人有限公司整个厂区现有项目排放的主要污染物 废气 现有项目产生的大气污染主要是直燃式定型机（燃料为天然气）产生的颗粒物、SO2、NOx，染整油烟及非甲烷总烃，涂层车间生产过程中产生的甲苯、二甲苯、二甲基甲酰胺、非甲烷总烃，以及废水处理站产生的氨、硫化氢。其中，定型机产生的颗粒物、染整油烟、非甲烷总烃以及涂层车间废气均监测数据参考（（2020）化监（环境）字第（297）号），其余废气监测数据参考例行监测报告（（2020）化监（环境）字第（100）号），具体排放情况见表1-12。 表1-12 现有项目大气污染物产生及排放情况 检测点位 污染物名称 排放情况 治理措施和排放去向 排放标准 达标情况 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 D1-FQ1 SO2 <0.00271 <0.32 收集后由15m高排气筒排放 2.6 550 达标 NOx 0.0814 9.7 0.77 240 达标 颗粒物 0.0342 4.8 / 15 达标 染整油烟 0.00143 0.25 / / / 非甲烷总烃 0.148 20.8 / 40 达标 食堂油烟 0.00761 0.90 / / / D1-FQ2 SO2 <0.00472 <0.32 收集后由15m高排气筒排放 2.6 550 达标 NOx 0.118 8.3 0.77 240 达标 颗粒物 0.106 7.3 / 15 达标 染整油烟 0.00829 0.65 / / / 非甲烷总烃 0.368 25.3 / 40 达标 食堂油烟 0.115 7.83 / / / D2-FQ1 SO2 <0.00972 <0.32 收集后由15m高排气筒排放 2.6 550 达标 NOx 0.0911 3.0 0.77 240 达标 颗粒物 0.108 5.9 / 15 达标 染整油烟 0.0367 1.76 / / / 非甲烷总烃 0.383 20.9 / 40 达标 食堂油烟 0.113 3.72 / / / D2-FQ2 SO2 <0.00965 <0.32 收集后由15m高排气筒排放 2.6 550 达标 NOx 0.0603 2.0 0.77 240 达标 颗粒物 0.0886 4.5 / 15 达标 染整油烟 0.0294 1.57 / / / 非甲烷总烃 0.451 22.9 / 40 达标 食堂油烟 0.0579 1.92 / / / D2-FQ3 SO2 <0.0083 <0.32 收集后由15m高排气筒排放 2.6 550 达标 NOx 0.0804 3.1 0.77 240 达标 颗粒物 0.151 6.5 / 15 达标 染整油烟 0.0216 0.91 / / / 非甲烷总烃 0.531 22.8 / 40 达标 食堂油烟 0.127 4.88 / / / D1-WSFQ1 硫化氢 0.000227 0.14 光催化氧化装置+15m高排气筒排放 0.33 / 达标 氨 0.000698 0.43 4.9 / 达标 臭气浓度 / 97（无量纲） 2000（无量纲） / 达标 D2-WSFQ1 硫化氢 0.00383 0.88 光催化氧化装置+15m高排气筒排放 0.33 / 达标 氨 0.00527 1.21 4.9 / 达标 臭气浓度 / 97（无量纲） 2000（无量纲） / 达标 D2-WSFQ2 硫化氢 0.0253 15.3 光催化氧化装置+15m高排气筒排放 0.33 / 达标 氨 0.00127 0.77 4.9 / 达标 臭气浓度 / 130（无量纲） 2000（无量纲） / 达标 FQ-511201 甲苯 0.0147 2.01 催化燃烧+20m高排气筒排放 3.1 40 达标 二甲苯 0.0187 2.56 1.0 70 达标 二甲基甲酰胺 <0.00731 <1.0 / 20 达标 非甲烷总烃 0.157 21.5 / 80 达标 （2）废水 现有项目废水主要包括精炼废水、染色废水、设备清洗废水、地面清洗废水、生活污水，总废水量为3248989t/a。 帝人公司染1工场和染2工场现有3套废水处理设施处理能力分别为2400m3/d、5080m3/d和2000m3/d，此外织造工场配套建设气浮池的处理能力为2400 m3/d，总废水处理能力为11880m3/d。 此外，染2工场废水处理站还建有1套中水回用设施，该装置以废水处理站生化处理系统的二沉池出水为原水，处理工艺为“气浮+砂滤+超滤+反渗透”工艺，设计中水回用制备能力为1200m3/d，制备的中水供织1工场和染2工场使用。 其中，2400m3/d的污水处理设施专供染1工场使用，7080m3/d的污水处理设施专供染2工场使用，2400m3/d的污气浮机专供织1工场和织2工场共同使用。现有污水处理设施接纳废水的对应情况见表1-13。 表1-13 现有项目废水处理工艺 名称 废水构成 污染因子 废水处理工艺 排放去向 织造工场气浮机 织造废水 COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS 气浮 经南通市经济技术开发区富民港排水有限公司处理后排入长江 染1工场废水处理站 染1工场废水 COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS 调节+气浮/混凝+物化沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉+气浮 染2工场废水处理站 染2工场废水、设备冲洗废水、地面冲洗废水、初期雨水、生活污水、软化废水、中水回用尾水 COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS 碱减量废水：酸析+板框压滤（预处理） 精练废水：气浮预处理 综合废水处理工艺①：调节+气浮/混凝+水解酸化+活性污泥+二沉+预沉淀； 综合废水处理工艺②：调节+混凝沉淀+水解酸化+活性污泥+二沉+预沉淀 中水回用系统 染2工场废水处理站出水为水源 COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS 气浮+砂滤+超滤+反渗透 根据南通化学环境监测站有限公司检测报告（ (2019)化监（环境）字第438号）中的废水监测结果，监测期间废水中pH、COD、色度、氨氮等污染物排放浓度见表1-14。 表1-14 厂区废水污染物产生及排放情况统计 （pH无纲量） 监测位置 污染物 名称 排放浓度mg/L 标准浓度限值mg/L 达标情况 废水总排口 pH 7.42 6-9（无量纲） 达标 色度 32 80（倍数） COD 75 200 氨氮 0.753 20 总氮 2.76 30 SS 36.4 100 总磷 0.01 1.5 苯胺类 0.04 1.0 硫化物 0.005 0.5 铬（六价） 0.004 / 锑 0.0028 0.1 二氧化氯 0.27 0.5 BOD5 16.6 50 可吸附有机卤素 0.492 12 （3）噪声 根据南通化学环境监测站有限公司检测报告（2020）化监（环境）字第（100）号）中的噪声监测结果，监测期间厂界测点昼夜间噪声监测值见表1-15。 表1-15 厂界噪声监测结果与评价 （单位：dB(A)） 监测点位 2019年3月18日 昼间 夜间 厂界 东厂界 62.1 52.1 南厂界 59.9 51.4 西厂界 58.9 51.5 北厂界 58.1 50.8 标准限值 65 55 达标情况 达标 达标 由监测结果可知，监测期间厂界各噪声监测点连续等效声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 表1-16 现有项目固体废物产生及处置情况一览表 固废名称 属性 形态 主要成分 类别 代码 产生量（t/a） 处置途径 白泥 危险废物 固态 对苯二甲酸 HW49 900-046-49 20 南通升达废料 处理有限公司 废有机 溶剂 危险废物 液体 甲苯、丁酮 HW06 900-403-06 20 溶剂沾染物 危险废物 固体 甲苯、丁酮沾染物 HW49 900-041-49 40 废纸箱 危险废物 固态 纤维类 HW49 900-041-49 25 助剂等包装桶 危险固废 固态 助剂等残液 HW49 900-041-49 7500（只） 南通海之阳环保 工程技术有限公司 含汞灯管 危险固废 固态 汞类 HW29 900-023-29 0.3 宜兴苏南固废 处理有限公司 废油 危险废物 液态 油脂 HW08 900-249-08 44.4 委托南通喆瑞油品有限公司处置 DMF废液 危险废物 液体 DMF HW06 900-404-06 200 委托南通万顺化工科技有限公司处置 污水处理污泥 一般固废 固态 水处理污泥 / / 7500 委托海门市慧杰新型建材有限公司处理 废丝废布 一般固废 固态 纤维类 / / 100 外售 生活垃圾 一般固废 固态 / / / 420 环卫部门 厂内产生的白泥、废有机溶剂、溶剂沾染物、助剂等包装桶、含汞灯管、废纸箱、废油均属于危险固废，委托有资质单位处置。 3、现有项目污染物总量核准情况 表1-17 现有项目污染物总量核准情况 种类 项目 原环评批复量t/a 实际排放量t/a 符合总量情况 废水 废水量 3248989 3248989 符合 COD 649.798 649.798 符合 BOD5 162.449 162.449 符合 SS 324.899 324.899 符合 NH3-N 64.98 64.98 符合 总氮 97.47 97.47 符合 总磷 4.873 4.873 符合 LAS 64.98 64.98 符合 废气 有组织 SO2 0.138 0.138 符合 烟尘 3.38 3.38 符合 NOx 9.02 9.02 符合 甲苯 0.038 0.038 符合 丁酮 0.042 0.042 符合 DMF 0.52 0.52 符合 非甲烷总烃 4.833 4.833 符合 固废 危险 固废 — — 符合 一般 固废 — — 符合 4、现有项目存在的主要环境问题和“以新带老”措施 （1）现有项目存在的主要环境问题 公司目前未开展丁酮的自行监测。 （2）“以新带老”措施 委托有资质监测单位开展丁酮的自行检测，参照作业环境的检测方法，出具数据以供企业参考。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 南通市位于江苏省东南部，长江入海口北翼，东临黄海，南滨长江，与上海、苏州隔江相望，西和泰州市毗连，北与苏北腹地路河相连成辐射之势，是中国政府首批批准对外开放的沿海港口城市之一。其地理坐标为东径120011'47''至121054'33''，北纬32042'44''至3401'06''。 南通经济技术开发区设立于1984年12月19日，是中国政府批准设立的首批14个国家级开发区之一。地处中国黄金海岸线中部、长江入海口北岸，与上海隔江相望，是长江三角洲和长江流域的重要门户，具有水、陆、空交通的综合优势。具有东西沟通，南北兼顾，内外交接的良好运输条件和地理位置。 南通经济技术开发区东北方向分别与海门市、通州市相邻，西北与南通新区和狼山风景区紧密相连，西南方向为长江，辖“三镇四场一街道”即小海镇、竹行镇、新开镇、南通农场、东方红农场、良种场、种畜场和中兴街道。开发区规划建设出口加工区、功能服务区、行政事业区、高新技术区、现代纺织工业区、港口工业区等；现有企业基本进驻在港口工业一区、港口工业二区、港口工业三区和出口加工区。 南通市位于江海交汇处，正当长江入海口，是由长江北岸的古沙嘴不断发育、合并若干沙洲而成，属长江下游冲击平原。南通市地处长江口入海北侧，除狼山地区出露不足1km2的基岩外，其余全为第四纪积层和水域覆盖。全境地势低平，地表起伏甚微，高程一般在2.0-6.5m，自西北向东南略有倾斜。 开发区境内地势平坦，高程在2.8m以下，自西北向东南略有倾斜。拟建厂址所在地域属长江冲积平原地区，地势比较平坦，高程在2.7m左右（黄海高程）。 2、气象特征 南通市属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，雨水充沛，海洋性气候明显。 年平均温度15.1℃，极端最低气温为-10.5℃；年平均降水量1066mm，降水日数为126天；年平均湿度为79%；年平均风速2.98m/s，极大风速为26.3m/s（N），常年主导风向为偏东风，大气层结稳定度以中性状态为主，2002年D类稳定度出现频率约占46%。 （1） 地面风向 南通市属亚热带湿润季风气候，冬夏季季风尤为明显，受北方冷空气南下影响，冬季盛行西北风或东北风。夏季则以东、南方向的海洋季风为主。春秋季为季风过渡期，以偏东风为主。 从全年情况看，主导风向为东南东风（10%）和东风（10%），其次为东北东风（8%）及东北风（8%）。以上四种偏东风，共计出现频率达到36%。 从各季情况看，冬季最多风向为北北西风和北北东风；夏季以南风、东南东风为主，东风和南南东风也较多；春季主导风向为东南东风；秋季主导风向为东北风。 （2）地面风速 统计分析结果表明，评价区全年平均风速2.98m/s。春季风速较大（3.13m/s），秋季风速最小(2.74m/s)。西北西风（3.5m/s）和南南东风（3.3m/s）的平均风速最大，西南风（2.4m/s）的平均风速最小。 3、水文 长江流经南通市南缘，与该区域的内河相连。长江水量丰富，多年平均径流量为9793亿m3，平均流量为3.1万m3/s，最大流量为9.26万m3/s，枯水年的最小流量也达4600m3/s。年均水温17.6℃，最高水温31℃，最低水温为5.0℃。长江南通段处于潮流界内，受径流和潮汐双向影响，水流呈不规则半日周期潮往复运动。南通市开发区内河流众多，水系发达，南北向主要有裤子港河、营船港河、富民港河、中心河及新开港河；东西向主要有通启运河、天星横河等。 内河的水源补给除地面径流外，主要有通过营船港河的五门闸引进长江水；农灌用水高峰期间裤子港闸、富民港闸和新开港闸也引进部分长江水。 4、土壤与植被 本地域属亚热带绿落叶、阔叶混交林带，绿化树木以水杉、榆树、槐树等落叶树为主，种植业以粮油、蔬菜、瓜果为主。水域面积较大，河网密布，有丰富的淡水和养殖资源，盛产鱼、虾、螃蟹等水产品，南通江段还有刀鱼、凤尾鱼等名贵鱼种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 地南通市经济技术开发区是1984年由国务院批准建立的首批国家级开发区之一，全区行政区划面积146.98 km2，规划面积35km2，目前已形成功能开发和成片开发的格局，已实现通路、通自来水、通下水、通电、通电讯、通蒸汽、通污水处理、通港口、通工业用气和土地平整。目前开发区内已建成1座22万伏、5座11万伏输变电站、日处理10.3万吨污水处理厂、1座三炉两机热电厂、7座万吨级码头、3座千吨级码头、道路总长度140公里。此外，新通常汽渡连接线、东方大道以及港口工业三区日处理5万吨开发区第二污水处理污水厂、氯碱厂、热电厂等重大基础设施均已建设投入运行。 按照省委、省政府主要领导对园区“国际一流产业园、全国一流新城区”的定位要求，作为2009年全省开放型经济工作的重中之重，苏通科技产业园的开发建设，对于苏南产业向苏中、苏北地区梯度转移，对于全省战略结构调整，对于国家沿海开发战略和江苏沿江开发战略的实施，必将起到积极的推动作用。园区一期基础设施项目开工仪式举行以来，开发建设工作正如火如荼地开展，年内将分5批完成10亿元投入，拉开一期基础设施框架，开发建设的前景十分美好。综合分析苏通科技产业园，可概括为“区位独特，规划一流，开发科学，产业先进，生态优先”五个特点： 根据《南通经济技术开发区控制性详细规划（2016-2020年）》，规划范围包括新城区07、新城区08、开发区中心区、竹行、医药健康产业园、精密机械产业园、光电子产业园、富民港、江海港区01、江海港区02、金属工业园区、综合保税区B区单元共十二个单元，面积约134.08平方公里。 各单元规划布局及功能定位见表2-1。 表2-1 南通市开发区各单元范围及功能定位 单元名称 规划范围 功能定位 新城区07单元 通盛大道以东、通沪大道以南、东方大道以西、通启运河以北。 以居住为主，兼历史文化、休闲娱乐等。 新城区08单元 源兴路以南、裤子港河以西、通启运河以西，南至长江。 以高品质居住为主，间距商贸、商务等功能，包括有通富南路、星湖大道、振兴路划分的2个居住片区、2个工业片区和1个弹性发展片区。 富民港单元 西至通启运河、南至长江、东至新开路—景兴路—常兴路、北至通启运河。 以工业为主，兼居住、商业等功能，由星湖大道、中央路和宏兴路分隔为3个工业片区和1个居住片区。 开发区中心区单元 新开路以东、瑞兴路以北、东方大道以西、通启运河以南，以及东方大道以东、长桥村中心横河以北、吉顺路以西、驰行路以南。 集商业办公、商业服务、科教研发、文化休闲和生态居住等功能于一体的功能复合型城市副中心。 竹行单元 长桥村中心横河以南、东方大道以东、新兴路以北、沈海高速以西。 以安居为主、集居住、产业研发等功能于一体，配套完善的城市居住片区。 医药健康产业园 瑞兴路以南、新开路以东、景兴路以北、龙腾路以西。 长三角地区重要的医药健康产业制造基地和科技成果产业化基地。 精密机械产业园 瑞兴路-新兴路以南、龙腾路以东、景兴路以北、竹林路以东。 以精密机械及研发为主的产业园区。 光电子产业园 通启运河以南、东方大道以东、驰行路以北、沈海高速以西。 国内领先的LED产业基地，高端光电子示范基地与数据中心。 金属工业园 景兴路以南、张江公路以西、纬三路以北、经三路以东。 以金属工业产业为主导的特色产业园。 江海港区01单元 东至东方大道、西至长江、北至江韵路、南至沿江大道。 以化工、船舶配套、机械加工等产业为主的现代化工业园区。 江海港区02单元 沿江大道以南、东方大道以西的沿江区域。 以港口物流和临港制造业为主导产业的现代化工业区，包括能源物流产业片区和化工产业片区。 综合保税区B单元 位于南通市经济技术开发区东南部，西北部为苏通科技产业园，南部为通海港区，东部为海门市。 以出口加工为基础，以保税物流为重点，以国际贸易为导向，以服务贸易和商品展示位补充，产业项目集聚，基础设施齐全，配套服务完善的综合保税区。 本项目位于富民港单元，该单元功能定位是以工业为主，兼居住、商业等功能，该区域内道路、港口、供水通讯、污水处理厂等基础设施已基本建立完善，用地符合规划要求。 文物保护： 本项目周边无文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1.大气环境质量状况 本项目所在地环境空气质量功能为二类，根据《2019年南通市环境状况公报》，2019年，南通市PM2.5年平均浓度为37μg/m3，未达到标准，属于不达标区。 表3-1 区域环境质量现状评价表 评价因子 时段 现状浓度 标准限值 占标率/% 达标情况 μg/m3 μg/m3 SO2 年平均浓度 10 60 16.7 达标 NO2 年平均浓度 32 40 80 达标 PM10 年平均浓度 55 70 78.6 达标 PM2.5 年平均浓度 37 35 105.7 超标 CO 24小时平均第95百分位数 1400 4000 35.0 达标 O3 8小时平均第90百分位数 157 160 98.1 达标 PM2.5超标原因受发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、 烹调过程中燃煤或燃油排放的油烟以及汽车尾气综合影响。 针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，采取调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气；健全法律法规体系，完善环境经济政策；加强基础能力建设，严格环境执法督查等多项措施，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；在提前完成“十三五”约束性目标（PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到73.7%）基础上，PM2.5浓度控制在38微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到76%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 2.水环境质量状况 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通段为Ⅲ类水体，根据《2019年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ~Ⅲ类之间，水质优良。 3.声环境质量状况 本项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，厂界南侧、北侧分别位于民兴路（次干路）、振兴路（主干路）20米范围内，因此执行4a类标准。根据声环境现状监测报告（WXERD190810113021CS），监测时间为2019年8月16日，监测结果列于下表（监测报告见附件）。 表3-2 本项目厂界环境噪声背景值昼间测量 测点位 噪声标准（dB） 测量值（dB） 点 号 位 名 类 别 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 1 项目东侧 3 65 55 58.8 46.9 2 项目南侧偏东 4a 70 55 59.8 46.3 3 项目南侧偏西 4a 70 55 60.3 46.9 4 项目西侧 3 65 55 59.1 47.7 5 项目北侧偏西 4a 70 55 59.9 46.3 6 项目北侧偏东 4a 70 55 60.4 47.0 监测结果表明：本项目厂界东侧、西侧噪声背景值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，南侧、北侧符合4a类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围的主要环境敏感保护目标为： 表3-3 环境空气保护目标 环境保护 对象名称 UTM坐标（m） 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离（m） X Y 南通开发区实验小学 304318.07 3533457.06 学生 2000人 二类区 E 130 富新社区 304505.41 3533291.54 居民 8000人 E 225 紫荆花园 304946.25 3533246.01 居民 1000人 E 730 德诚嘉园 304860.34 3532989.15 居民 2000 E 800 星海花园 305094.25 3532717.53 居民 10000人 E 940 星湖春天花园 305604.35 3532484.51 居民 8000人 E 1500 军山花园 302216.76 3534905.60 居民 8000人 W 2000 炜建花苑 303529.57 3533776.26 居民 3500人 NW 150 汇园 303622.37 3533964.31 居民 2000人 NW 360 富民新村 304074.91 3533672.20 居民 2500人 N 100 富安新居 304189.47 3533940.60 居民 2000人 N 530 万科翡翠心湖 304351.99 3533961.51 居民 3500人 N 560 中兴花苑 303867.17 3533619.87 居民 2500人 N 60 星湖花园 305050.09 3534448.09 居民 8000人 N 1300 景瑞望府 305464.94 3534536.35 居民 8000人 NE 1500 爱玛花苑 304750.57 3533823.94 居民 10000人 NE 560 富民花苑 304426.56 3533620.51 居民 1500人 NE 350 明珠花园 305018.78 3533438.48 居民 8000人 NE 850 表3-4 声环境、地表水、地下水、生态环境敏感保护目标 环境要素 环境保护 目标名称 方位 距厂界距离（m） 规模 环境功能及保护级别 水环境 富民港河 E 60 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准 长江近岸带 SW 1500 大型 长江洪港水厂取水口 S 1900 / 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅱ类标准 声环境 项目厂界 四周 1~200 / 达到《声环境质量标准》（GB3096 -2008）3类标准 南通开发区实验小学 E 130 2000人 《声环境质量标准》（GB3096 -2008）2类标准 炜建花苑 NW 150 3500人 富民新村 N 100 2500人 中兴花苑 N 60 2500人 生态环境 通启运河（南通市区）清水通道维护区 W 1400 11.14km2 水源水质保护 老洪港湿地公园 SE 3100 6.63km2 湿地生态系统保护 老洪港应急水库饮用水水源保护区 SE 4500 1.16 km2 水源水质保护 长江洪港饮用水水源保护区 SW 1400 4.6km2 水源水质保护

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境质量标准 项目所在地环境空气质量属于二类区，SO2、PM2.5、PM10、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准见下表： 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 二氧化硫 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/m3 可吸入颗粒 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 可吸入颗粒 PM10 年平均 24小时平均 70 150 二氧化氮 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 一氧化碳 CO 24小时平均 1小时平均 4000 10000 臭氧 O3 日最大8小时 1小时平均 160 200 总悬浮颗粒物 TSP 年平均 24小时平均 200 300 2.水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江近岸带水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准，通启运河执行Ⅲ类标准，富民港河执行Ⅲ类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量评价标准 单位：mg/L 序号 污染因子 水质Ⅲ类标准 1 pH（无量纲） 6～9 2 COD ≤20 3 NH3-N ≤1.0 4 BOD5 ≤4 5 TP ≤0.2 6 TN ≤1.0 7 LAS ≤0.2 3.环境噪声质量标准 评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，厂界南侧、北侧分别位于民兴路（次干路）、振兴路（主干路）20米范围内，因此厂界南侧、北侧执行4a类标准，东侧、西侧执行3类标准，具体标准见下表。 表4-3 声环境质量标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3 65 55 4a 70 55 4.地下水质量标准 地下水按《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）分类，见表4-4。 表4-4 地下水质量标准 单位：mg/L 序号 评价因子 标准值 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 1 pH（无量纲） 6.5-8.5 5.5-6.5，8.5-9 ＜5.5，＞9 2 耗氧量（CODMn法） ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 ＞10 3 氨氮 ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 ＞1.5 4 硝酸盐氮 ≤2 ≤5 ≤20 ≤30 ＞30 5 总硬度 ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 ＞650 6 氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 7 亚硝酸盐氮 ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 ≤4.8 ＞4.8 8 硫酸盐 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 9 挥发性酚类 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 ＞0.01 10 氰化物 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 11 氟化物 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ＞2.0 12 砷 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ＞0.05 13 铅 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.1 ＞0.1 14 镉 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.01 ＞0.01 15 铁 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2 ＞2 16 锰 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.5 ＞1.5 17 溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 ＞2000 18 铬（六价） ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 19 汞 ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.002 ＞0.002 5.土壤质量标准 项目所在地区域环境土壤质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的筛选值第二类用地标准，见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值（第二类用地） 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 60 2 镉 7440-43-9 65 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 4 铜 7440-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-97-6 38 7 镍 7440-02-0 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 20 四氯乙烯 127-18-4 53 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 30 乙苯 100-41-4 28 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3, 106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 76 36 苯胺 62-53-3 260 37 2-氯酚 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 42 䓛 218-01-9 1293 43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 15 45 萘 91-20-3 70 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 本公司接管废水中pH值及COD、BOD5、SS、色度、氨氮、总氮、总磷、可吸附有机卤素、单位产品基准排水量执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放标准，苯胺类和六价铬排放根据《关于调整<纺织染整工业水污染物排放标准>（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告》（公告2015年第41号），执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1标准，总锑执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）修改单要求，LAS执行《污水综合排放标准》（8978-1996）中的三级标准。具体标准限值见表4-6： 表4-6 废水排放标准 单位：mg/L, pH无量纲 种类 污染物 标准值 依据标准 废水 pH 6～9 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放标准 CODCr 200 BOD5 50 SS 100 色度 80（倍数） 氨氮 20 总氮 30 总磷 1.5 二氧化氯 0.5 可吸附有机卤素（AOX） 12 硫化物 0.5 单位产品基准排水量 （m3/t标准品） 140 苯胺类 1.0 关于调整《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告(公告 2015年 第41号) 六价铬 0.5 总锑 0.10 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）修改单 LAS 20 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 南通市经济技术开发区富民港排水有限公司废水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放浓度》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准。具体排放标准见下表： 表4-7 污水处理厂排放标准 污染物 污水处理厂排放标准一级A pH 6～9 COD 50mg/L SS 10mg/L NH3-N 5（8）mg/L* 总氮 15mg/L TP 0.5mg/L 石油类 1mg/L 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、噪声 本项目所在地为3类声环境功能区，营运期项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，项目南侧、北侧分别位于民兴路（次干路）、振兴路（主干路）20米范围内，执行4类标准，东侧、西侧执行3类标准。厂界噪声执行标准见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准值 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3 65 55 4 70 55 3、固体废弃物贮存标准 一般固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 技改项目投产后，全厂污染物排放总量见表4-7。 表4-7 技改项目污染物产生及排放情况统计 单位：t/a 类 别 污染物 名称 全厂现有排放量 本项目 以新带老 削减量 全厂排放量 变化量 原环评批复量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） SO2 0.138 0 0 0 0 0.138 0 0.138 颗粒物 3.38 0 0 0 0 3.38 0 3.38 NOx 9.02 0 0 0 0 9.02 0 9.02 甲苯 0.038 0 0 0 0 0.038 0 0.038 丁酮 0.042 0 0 0 0 0.042 0 0.042 DMF 0.52 0 0 0 0 0.52 0 0.52 非甲烷总烃 4.833 0 0 0 0 4.833 0 4.833 VOCs 5.433 0 0 0 0 5.433 0 5.433 废气（无组织） 颗粒物 0.17 0 0 0 0 0.17 0 0.17 甲苯 0.06 0 0 0 0 0.06 0 0.06 丁酮 0.08 0 0 0 0 0.08 0 0.08 DMF 0.7 0 0 0 0 0.7 0 0.7 非甲烷总烃 0.85 0 0 0 0 0.85 0 0.85 VOCs 1.737 0 0 0 0 1.737 0 1.737 废水 废水量 3248989 66960 0 66960 66960 3248989 0 3248989 COD 649.798 13.392 9.709 3.683 3.683 649.798 0 649.798 BOD5 162.449 0 0 0 0 162.449 0 162.449 氨氮 64.98 0.474 0.023 0.451 0.451 64.98 0 64.98 总氮 97.47 0.79 0.121 0.669 0.669 97.47 0 97.47 SS 324.899 0 0 0 0 324.899 0 324.899 总磷 4.873 0.04 0.003 0.037 0.037 4.873 0 4.873 LAS 64.98 0 0 0 0 64.98 0 64.98 固体废物 0 0 0 0 0 0 0 0 技改项目完成后，全厂不新增废水、废气、固体废物，故均不用申请总量。 |
| --- | --- |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目生产工艺 图5-1 技改项目生产工艺流程图 技改项目生产工艺流程简介： 超细轻量高档织物面料、涤纶坯布均由该生产线生产，区别在于超细轻量高档织物面料采用先进的喷水织机织造而成，涤纶坯布由现有性能较落后的喷水织机织造。 （1）退卷、捻丝：部分经纱和纬纱进行加捻，提高丝线的强力和耐磨性，减少丝线的起毛或断头捻丝，此过程产生一定量的废丝S1。 （2）热定型：经加捻好的丝线进入真空定型机，通过管道蒸汽加热，将具备织造条件的连续丝线合并、定型，即在一定压力，温度下稳定捻度，获得均衡的不扭缩的丝线。 （3）络筒：将纬纱在络筒机上加工成符合一定要求的筒子，提高了纱线的平均强度。 （4）整经浆纱、并轴：定型后部分丝线与未处理的经纱经整经机转换成经纱一起并轴。 （5）上浆、分绞：将整经完后的经纱挂在浆纱机的纱架上，将原纱的纤毛经过浆液的压缩，使纤毛伏贴不致于在喷水织机上因摩擦起球，提高其可织性的工艺过程，便于后续织造工艺，本项目浆料主要成分为聚丙烯酸酯，纤维上浆率为6～8％。在喷水织造过程中，产生浆纱废水W1和噪声N2。 （6）分绞：将经纱进行分层，便于穿棕，保证经纱平整、清晰。 （7）穿经：经纱经自动穿经机穿过停经片、综丝及钢筘等附属配件以便于织造。 （8）织造：所有准备工作均已完成后，将已穿好的经纱于喷水织机上配合纬纱的输入及织布机的运转来进行织造。织造过程产生一定量的织造废水W2和噪声N3。 （9）干燥检验：织造好的布料通过干燥机蒸汽加热干燥，检验过程中产生一定量的废布S2，检验合格后出厂。

主要污染工序 一、施工期排污分析 本项目位于现有厂房内，施工期主要环境影响为设备安装过程中产生的噪声，以及产生的安装垃圾。由于安装过程环境影响较小，本环评不进行详细分析、评价。 二、营运期排污分析 项目营运期间产生的污染情况如下： 1、大气污染物 本次技改部分为织布工段，喷水织机是采用喷射水柱牵引纬纱穿越梭口的无梭织机，蒸汽为开发区供热管网直接接入，因此无废气产生。 2、水污染物 本次无员工变动，因此生活污水不发生变化。 由于本次新增的124台先进的喷水织机生产用于生产超细轻量高档织物，技改后超细轻量高档织物产能增加，相应的涤纶坯布产能减少，总产能不变化生产工艺及原辅料种类也不发生变化，因此技改前后上浆废水、织造废水总量不发生变化。 设备调整前后废水排放情况见下表。 表5-1 设备调整前后废水产生及排放情况一览表 废水产生量 污染物名称 产生浓度 产生量 处理工艺 排放浓度 排放量 66960 （技改前） COD 200 13.392 气浮 55 3.683 氨氮 7.08 0.474 6.74 0.451 总氮 11.8 0.79 10.0 0.669 总磷 0.6 0.04 0.55 0.037 66960 （技改后） COD 200 13.392 55 3.683 氨氮 7.08 0.474 6.74 0.451 总氮 11.8 0.79 10.0 0.669 总磷 0.6 0.04 0.55 0.037 由上表可知，技改前后，废水量及各污染物排放总量不发生变化。 本项目水平衡见图5-2： 图5-3 技改项目水平衡图 （单位：t/a） 3、噪声 技改项目噪声主要来源于喷水织机。详细源强见表5-2。 表5-2 主要生产设备噪声源强一览表 （单位：dB(A)） 序号 设备名称 设备数量 （台） 单机声级值 dB(A) 所在车间名称 距最近厂界距离（m） 主要防治措施 降噪效果 1 喷水织机 124 90 织一工场 60 隔声减振，距离衰减，绿化吸声 20-30 4、固废 本项目仅对织布工段进行技改，该工段无固废产生，且技改后，原丝总用量较技改前减少，因此，本项目不新增固废。 5、本项目污染物产生及排放汇总 表5-3 技改项目污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 类 别 污染物 名称 全厂现有排放量 本项目 以新带老 削减量 全厂排放量 变化量 原环评批复量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） SO2 0.138 0 0 0 0 0.138 0 0.138 颗粒物 3.38 0 0 0 0 3.38 0 3.38 NOx 9.02 0 0 0 0 9.02 0 9.02 甲苯 0.038 0 0 0 0 0.038 0 0.038 丁酮 0.042 0 0 0 0 0.042 0 0.042 DMF 0.52 0 0 0 0 0.52 0 0.52 非甲烷总烃 4.833 0 0 0 0 4.833 0 4.833 VOCs 5.433 0 0 0 0 5.433 0 5.433 废气（无组织） 颗粒物 0.17 0 0 0 0 0.17 0 0.17 甲苯 0.06 0 0 0 0 0.06 0 0.06 丁酮 0.08 0 0 0 0 0.08 0 0.08 DMF 0.7 0 0 0 0 0.7 0 0.7 非甲烷总烃 0.85 0 0 0 0 0.85 0 0.85 VOCs 1.737 0 0 0 0 1.737 0 1.737 废水 废水量 3248989 66960 0 66960 66960 3248989 0 3248989 COD 649.798 13.392 9.709 3.683 3.683 649.798 0 649.798 BOD5 162.449 0 0 0 0 162.449 0 162.449 氨氮 64.98 0.474 0.023 0.451 0.451 64.98 0 64.98 总氮 97.47 0.79 0.121 0.669 0.669 97.47 0 97.47 SS 324.899 0 0 0 0 324.899 0 324.899 总磷 4.873 0.04 0.003 0.037 0.037 4.873 0 4.873 LAS 64.98 0 0 0 0 64.98 0 64.98 固体废物 0 0 0 0 0 0 0 0

项目主要污染物产生及排放情况

| 种类 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 水污染物 |  | 污染物 名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 工艺废水 | COD | 66960 | 200 | 13.392 | 55 | 3.683 | 污水管网，经污水处理厂处理后排入长江 |
|  |  | NH3-N |  | 7.08 | 0.474 | 6.74 | 0.451 |  |
|  |  | 总氮 |  | 11.8 | 0.79 | 10.0 | 0.669 |  |
|  |  | 总磷 |  | 0.6 | 0.04 | 0.55 | 0.037 |  |
| 固体废物 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量 | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | — | — | — | — | — | — |
| 噪声 | 名称 | 数量（台） | 单台噪声源强dB（A） | 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） |
|  | 喷水织机 | 124 | 90 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目无废气、固废产生，产生的废水、噪声经过合理处置后，对生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目位于现有厂房内，施工期主要环境影响为设备安装过程中产生的噪声，以及产生的安装垃圾。由于安装过程环境影响较小，本环评不进行详细分析、评价。 营运期环境影响分析： 1、大气影响分析 技改项目生产过程无工艺废气产生，对周围环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 本项目新增的超细轻量高档织物面料775万m/a，布重852.5t/a，产生的废水量为66960t/a，同时削减涤纶坯布775万m/a，布重1405.3t/a，其产生的废水量为66960t/a。因此本项目建成后全厂总废水量不发生变化，仍为3248989t/a，经厂区污水处理站处理后排入开发区污水管网后由开发区富民港排水有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准中的A标准，各污染因子COD、NH3-N、总磷、总氮排放浓度为50mg/L、5mg/L、0.5 mg/L、15mg/L，排放量分别为162.45t/a、16.24t/a、1.62t/a、48.73t/a，不会明显增加收纳水体长江的污染负荷。 3、声环境影响分析 技改项目新增的高噪声设备主要是124台喷水织机，同时淘汰现有的124台喷水织机，两种类型的喷水织机噪声源强一样，且安放位置保持不变，建设单位依托现有的设备减振措施，并且更换车间的吸音板，故技改项目完成后全厂声环境质量不变，对周边环境影响较小。 4、固体废弃物 本项目无固废产生。 南通帝人有限公司现有固体废物主要有白泥、废有机溶剂、溶剂沾染物、助剂等包装桶、含汞灯管、废纸箱、废丝、废布、水处理污泥、废油和生活垃圾。白泥、废有机溶剂、溶剂沾染物、废纸箱由南通升达废料处理有限公司处置，助剂等包装桶由南通海之阳环保工程技术有限公司处置，含汞灯管由宜兴苏南固废处理有限公司处置，废油由南通喆瑞油品有限公司处置，污泥由海门市慧杰新型建材有限公司处置，DMF废液委托南通万顺化工科技有限公司处置，废丝、废布出售，生活垃圾由环卫清运。 表7-1 全厂危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 白泥仓库 白泥 HW49 900-046-49 水处理控制室西侧 30m2 塑料桶 20t 3个月 2 涂层危废仓库 废有机 溶剂 HW06 900-403-06 涂层车间北侧 48m2 铁桶 30t 3个月 3 溶剂沾染物 HW49 900-041-49 铁桶 30t 3个月 4 染2危废仓库 助剂等包装桶 HW49 900-041-49 染2工厂东北侧 125m2 / 200只 2个月 5 含汞灯管 HW29 900-023-29 铁桶 0.2t 11个月 6 废包装袋及纸箱 HW49 900-041-49 袋装 3t 3个月 7 废油 HW08 00-249-08 铁桶、塑料桶 5t 4个月 8 染1危废仓库 废油 HW08 900-249-08 染1工厂南侧 50m2 塑料桶、铁桶 2t 3个月 9 废包装袋及纸箱 HW49 900-041-49 袋装 2t 3个月 10 助剂等包装桶 HW49 900-041-49 / 200只 2个月 11 DMF贮存 废DMF水溶液 HW06 900-404-06 涂层车间北侧 30m³ 储罐 30t 3个月

5、清洁生产与循环经济 （1）生产工艺的清洁性 技改项目生产工艺采用成熟简单的生产工艺，原料利用率高，更换的设备采用先进的喷水织机设备，在高速性、高品位、通用性、操作性方面具有突出优势，属于清洁生产工艺。 （2）原材料和产品的清洁性 技改项目所用的原材料均为无毒或低毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小；产品为无毒无害产品，在使用过程中对人健康和生态环境影响较小，属于清洁产品。 （3）污染物产生量指标的清洁性 技改项目无废气产生及排放；不新增废水、固废。 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，技改项目的生产工艺较成熟，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6、土壤分析 本项目属于化纤织造加工项目，为污染影响型项目。按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018) “第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表7-3。 表7-2 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-3 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / / 注：“/”表示可不开展土壤环境影响评价工作 经查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)中附录A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于Ⅲ类项目。项目利用现有织一车间，占地面积1.59hm2<5hm2，占地规模为小型；本项目位于南通经济技术开发区中央路19号，厂区东侧为富民港路，南侧民兴路，西侧为中央路，北侧为振兴路，属于不敏感。因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、 环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物。 排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 （2）污染源监测计划 表7-4 污染源监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废水 废水总排口 水量、COD、氨氮、总氮、总磷、SS、LAS 一季度一次 雨水 雨水排口 pH、COD 一年一次 噪声 厂界 等效声级Leq(A) 一季度一次 （3）环保验收监测计划 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： 各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。 按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。 固体废物处理情况。 是否有风险应急预案和应急计划。 污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内。 检查各排污口是否设置规范化。 针对本项目所排污情况，制定详细监测计划表。 表7-5 本项目验收监测项目统计表 环境要素 监测位置 监测项目 监测频次 备注 废水 废水外排口 水量、COD、氨氮、总磷、SS、总氮、LAS 连续2天，每天4次 委托有监测能力的单位实施监测 雨水 雨水排口 pH、COD 噪声 厂界 Leq(A) 一季度一次 8、本项目“三同时” 表7-6 技改项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 废气 / / / / / 与主体工程同时建设同时施工 废水 废水 COD、 氨氮、总氮、总磷 与厂区其他废水一起排入厂区污水处理站预处理再排入市政污水管网 / 噪声 生产 喷水织机 隔声、减振 厂界达标 20 固废 / / / / / 绿化 绿化48000m2 / / 事故应急措施 / / / 雨污分流，排污口规范化设置 厂区实行了雨污分流，废水排口、雨水排口设置了标志牌等 可满足管理要求 / “以新带老”措施 / / 总量平衡具体方案 无需申请总量 / 区域解决问题 / / 卫生防护距离设置 以染1、染2工场污水处理设施为执行边界的100米范围设为卫生防护距离 / 总计 / 20

建设项目采取的防治措施及治理效果

| 类 型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | — | — | — | — |
| 水 污 染 物 | 工艺废水 | COD、NH3-N、总氮、总磷 | 经污水处理站处理后排入污水管网 | 达标排放 |
| 噪 声 | 喷水织机 | 噪声 | 隔声减振 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | — | — | — | — |
| 电 磁 辐 射 | 无 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 污水排入市政统一排污管网，接南通市开发区富民港排水有限公司处理；噪声源设置在室内，采取了有效的隔声降噪措施。在各项环保措施认真落实的情况下，对生态影响较小。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 南通帝人有限公司成立于1994年，位于南通经济技术开发区中央路19号，占地面积346000平方米，从事高档服装面料，里料的纺织和印染的深度加工。 由于织一工场原有部分设备出现老化、运行效率低等问题，为了提高工作效率，增加企业效益，企业决定拟投资1377.6万元，引进先进喷水织机124台，替换现有124台性能落后的喷水织机，建设年产775万米超细轻量高档织物坯布技术改造项目。本项目全部利用现有厂房、仓库、公用工程设施等，不另新建土建工程。厂区现有超细轻量高档织物面料产能为2250万m/a、涤纶坯布产能为1500万m/a，本次技术改造项目投产后，织布生产线中超细轻量高档织物面料增加775万m/a，最终规模为3025万m/a；涤纶坯布减少775万m，最终规模为725万m/a，该项目预计2021年2月建成投产。 2、产业政策相符性结论 本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中“限制类、禁止类”范围之内，属于允许生产类别，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013] 9 号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目，因此不属于环境准入负面清单内项目。 3、项目选址可行性结论 本项目位于南通经济技术开发区中央路19号南通帝人有限公司南厂区现有织一工场内，厂区东侧为富民港路，路宽约20米；南侧民兴路，路南侧为南通帝人有限公司南厂区；西侧为中央路，路宽约15米；北侧为振兴路，路宽约20米，路北侧为中兴花苑。本项目位于富民港单元，该区域紧邻重要交通干道，具有明显的交通及区位优势。区内道路、供水、通讯、污水处理厂等基础设施已建立完善，用地符合规划要求，选址可行。 4、清洁生产结论 项目在建设、运营过程中使用清洁能源，采取相应的污染防治措施，可以做到达标排放，废弃物做到了综合治理及无害化处理，符合清洁生产要求。 5、项目周围环境质量现状评价结论 (1) 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通段为Ⅲ类水体，根据《2019年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ~Ⅲ类之间，水质优良； (2) 项目所在地环境空气质量良好，SO2、NO2、PM10、CO、O3的监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5超标； (3) 项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类、4a类标准。 6、 污染防治措施可行性结论 ⑴废 水 技改前后原辅料及生产工艺未发生变化，废水总量不发生变化，无需申请废水排放总量。本项目利用厂区现有污水管网，接管至南通经济技术开发区富民港排水有限公司集中处理达标后排放，尾水最终纳入长江。 ⑵废 气 本项目无工艺废气产生。 ⑶固体废物 本项目无固废产生。 ⑷噪 声 项目生产设备布局合理，经过减振、墙体的隔声作用和距离衰减作用后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，不会对环境产生影响，方法可行。 7、总量控制指标 污染物排放总量控制指标（单位：t/a）： 类 别 污染物 名称 全厂现有排放量 本项目 以新带老 削减量 全厂排放量 变化量 原环评批复量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） SO2 0.138 0 0 0 0 0.138 0 0.138 颗粒物 3.38 0 0 0 0 3.38 0 3.38 NOx 9.02 0 0 0 0 9.02 0 9.02 甲苯 0.038 0 0 0 0 0.038 0 0.038 丁酮 0.042 0 0 0 0 0.042 0 0.042 DMF 0.52 0 0 0 0 0.52 0 0.52 非甲烷总烃 4.833 0 0 0 0 4.833 0 4.833 VOCs 5.433 0 0 0 0 5.433 0 5.433 废气（无组织） 颗粒物 0.17 0 0 0 0 0.17 0 0.17 甲苯 0.06 0 0 0 0 0.06 0 0.06 丁酮 0.08 0 0 0 0 0.08 0 0.08 DMF 0.7 0 0 0 0 0.7 0 0.7 非甲烷总烃 0.85 0 0 0 0 0.85 0 0.85 VOCs 1.737 0 0 0 0 1.737 0 1.737 废水 废水量 3248989 66960 0 66960 66960 3248989 0 3248989 COD 649.798 13.392 9.709 3.683 3.683 649.798 0 649.798 BOD5 162.449 0 0 0 0 162.449 0 162.449 氨氮 64.98 0.474 0.023 0.451 0.451 64.98 0 64.98 总氮 97.47 0.79 0.121 0.669 0.669 97.47 0 97.47 SS 324.899 0 0 0 0 324.899 0 324.899 总磷 4.873 0.04 0.003 0.037 0.037 4.873 0 4.873 LAS 64.98 0 0 0 0 64.98 0 64.98 固体废物 0 0 0 0 0 0 0 0 技改项目完成后，全厂不新增废水、废气、固废，故均不用申请总量。 综上所述，南通帝人有限公司年产775万米超细轻量高档织物坯布技术改造项目符合国家产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废水、噪声等的排放均能满足环境保护要求，对周围环境影响较小，项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、加强噪声防治工作，尽量降低厂界噪声。 2、项目建好后须经环保部门检验合格后方可进行正式运营。

附图： 附图1、生态红线图； 附图2、富民港单元规划图； 附图3、地理位置图； 附图4、项目周边300米状况图； 附图5、厂区平面布置图。 附件： 备案登记信息表； 现有项目批复； 危废处置协议； 例行监测报告； 噪声监测报告； 帝人营业执照； 委托书； 承诺书。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

# Text boxes

经纱

纬纱

退卷

捻丝

热定型

整经浆纱

并轴

上浆、分绞

穿经

络筒

织布

干燥

检验

出厂

浆料、软水、

矿物油、石蜡

软水

蒸汽

N1噪声

W2织造废水

N3噪声

此次技改部分，更换喷水织机。

S2废布

图例：

S1废丝

蒸汽

W1浆纱废水

N2噪声

新鲜水

74400

上浆用水

12400

1240

62000

6200

织布用水

经污水管网送开发区富民港排水有限公司处理排入长江

66960

污水处理站

66960

11160

55800