# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 5G通信用软电缆智能化项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中天科技装备电缆有限公司 |
| 法人代表 | 薛驰 | 联系人 | 徐烨龙 |
| 通讯地址 | 南通市经济技术开发区新开南路19号 |
| 联系电话 | 18021651918 | 传真 | — | 邮政编码 | 226000 |
| 建设地点 | 南通市经济技术开发区新开南路19号现有厂区内 |
| 立项审批部门 | 南通市经济技术开发区行政审批局 | 批准文号 | 通开发行审备[2020]283号 2012-320671-89-02-530830 |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别 及代码 | C3831电线、电缆制造 |
| 占地面积 | 10000m2 | 绿化面积 | 39824m2（厂区内既有） |
| 总投资 | 6000万元 | 其中：环保投资 | 40万元 | 环保投资占总投资比例 | 0.67% |
| 评价经费 | — | 预期投产日期 | 2021年2月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料：本项目原辅材料详见表1-1。 主要设施：本项目生产设备名称及规格见表1-3。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 6319 | 柴油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 731 | 燃气（立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 厂区采用“雨污分流”方式。厂区现有废水3315t/a，本项目新增废水3872t/a，为生活污水，经化粪池处理，经处理后的废水排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江；厂区雨水经雨水管道收集后排入南侧和兴河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 本项目原辅材料如下表所示。 表1-1 本项目原辅材料一览表 序号 原材料 名称 年用量（t） 主要成分 储存场所 包装形式 最大存储量（t） 来源及运输 1 无氧铜杆 10000 铜 仓库 塑料袋 11600 外购、汽车 2 冷却润滑液 6 拉丝油、水、烧钝液 桶装 10 外购、汽车 3 拉丝油 2.364 基础油、太古油、甘油等 桶装 2 外购、汽车 4 酒精 0.073 乙醇 瓶装 0.1 外购、汽车 5 锡锭 15 锡 / 10 外购、汽车 6 绝缘料 2500 聚氯乙烯 塑料袋 2000 外购、汽车 7 无纺布带 99 纤维 塑料袋 120 外购、汽车 8 护套料 4769 聚氯乙烯 塑料袋 4800 外购、汽车 9 PP绳 1128 聚丙烯 塑料袋 1200 外购、汽车 10 CPP带 88 聚丙烯 塑料袋 100 外购、汽车 11 白云母带 49 云母 塑料袋 60 外购、汽车 12 PE黑带 178 聚乙烯 塑料袋 190 外购、汽车 13 镀锌钢带 624 锌层、钢带 塑料袋 650 外购、汽车 14 镀锡铜丝 20 铜 / 10 外购、汽车 15 喷码添加剂 0.5 甲基乙基酮、丙酮 生产车间防爆柜 瓶装 100L 外购、汽车 16 油墨 0.1 甲基乙基酮 瓶装 20L 外购、汽车 17 喷码机清洗剂 0.2688 甲基乙基酮、丙酮 瓶装 100L 外购、汽车 主要原辅材料的理化性质： 表1-2 主要原辅材料的理化性质和毒性 名称 理化性质 危险性 毒理毒性 拉丝油 主要成分为基础油、太古油、甘油、三乙醇胺、司盘、消泡剂等，褐色液体，有轻微碱味，沸点165℃，密度0.69~1.0， / 可能刺激眼睛、皮肤及呼吸系统。 乙醇 C2H5OH 分子量46.07，易燃、易挥发的无色透明液体。熔点-114℃，沸点78℃，闪点12℃（开口），爆炸极限3.3%~19%，密度789kg/m3。能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。 易燃 急性毒性：LD50：7060mg/kg（大鼠经口），7340mg/kg（兔经皮） 喷码添加剂 主要成分：甲基乙基酮90%、丙酮10%，熔点-85℃，沸点55℃，闪点-16℃，引燃温度500℃，爆炸上限%（v/v）13.0，爆炸下限%（v/v）1.8。 易燃 可能造成皮肤刺激 油墨 主要成分：甲基乙基酮70%，熔点-65℃，沸点>75℃，相对密度（水=1）0.95，闪点>-9℃，引燃温度200℃，爆炸上限%（v/v）12.0，爆炸下限%（v/v）0.6。 易燃 / 喷码机清洗剂 主要成分：甲基乙基酮90%、丙酮10%，无色液体，熔点-85℃，沸点55℃，相对密度（水=1）0.8，闪点-16℃，引燃温度500℃，爆炸上限%（v/v）13.0，爆炸下限%（v/v）1.8。 易燃 可能造成皮肤刺激 本项目生产设备见表1-3。 表1-3 本项目生产设备清单一览表 序号 设备名称 规格、型号 数量（台） 工段 备注 1 多头拉丝机 / 2 拉丝 本次新增 2 管式退火炉 / 1 退火 本次新增 3 锡炉 / 5 热浸镀锡 本次新增 4 多头束丝机 / 6 导体绞合 本次新增 5 笼绞机 2 本次新增 6 挤出机 / 12 挤出 本次新增 7 挤塑冷却循环系统 0.8m3/h 2 本次新增 8 挤塑集中供料系统 / 1 本次新增 9 绕包机 / 2 成缆 本次新增 10 单绞机 / 4 本次新增 11 盘绞机 / 3 本次新增 12 铠装机 / 3 铠装 本次新增 13 编织机 / 3 编织屏蔽 本次新增 14 斑马标签打印机 / 6 喷印 本次新增1台，其余5台依托现有 15 智能流转系统 / 9 / 本次新增 16 AGV小车 / 4 / 本次新增 17 拉力试验机 / 1 检测 本次新增 18 热老化试验箱 / 1 本次新增 19 空气弹氧气弹试验仪 / 1 本次新增 20 便携式直流电阻测试仪 / 2 本次新增 21 光谱测试仪 / 1 本次新增 22 直流电阻测试仪 / 2 本次新增 23 交流耐压试验仪 / 2 本次新增 24 影像测量仪 / 1 本次新增 25 电阻测试仪 / 1 本次新增 26 伸长率测试仪 / 2 本次新增 27 氟含量测试仪 / 1 本次新增 28 耐压水池及平台 / 1 本次新增 29 成束燃烧试验设备 / 1 本次新增 30 分析天平 / 1 本次新增 31 冲片机 / 2 性能试验 本次新增 32 刨片机 / 2 本次新增 本项目设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类设备。 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目由来 中天科技装备电缆有限公司系上市公司江苏中天科技股份有限公司的全资子公司, 成立于2010年1月, 地址位于江苏省南通经济技术开发区新开南路19号，占地面积158000平方米，公司注册资金4.38亿元人民币，总投资5亿元人民币，系国家高新技术企业。中天科技装备电缆有限公司从开发轨道交通车辆用电缆、通信电源软电缆、全系列船用电缆、光伏电缆和矿用电缆开始，紧接着生产低压电力电缆、控制电缆、铝合金电缆和风能电缆，逐步研发充电枪连接器组件、风能电缆线束、水密电缆、消磁电缆以及舰船电缆，适应市场需求，不断拓展产品类型，多元化经营，摸索并定型产品方向，最终形成轨道交通车辆用电缆、船用电缆、风能电缆以及通信电源软电缆并驾齐驱的四大主营产品。 随着中天科技在通信软电缆市场占有率不断提高，同时伴随5G通信技术的快速发展，未来对通信软电缆的需求会逐年成倍增长，现有软电缆产能、规模以及智能化制造能力已无法满足日益增长的订单需求。为此，中天科技装备电缆有限公司拟投资6000万元在南通市经济技术开发区新开南路19号厂区现有一车间，建设5G通信用软电缆智能化项目；同时，本次拟对厂区现有项目中的产品——船用电缆、风能电缆生产工艺进行改造，在原生产工艺的基础上新增“热浸镀锡”工艺，其余工艺不变，工艺变更后产品产能不变，本项目拟于2021年2月建成。 目前，该项目已在南通市经济技术开发区行政审批局登记备案，备案证号：通开发行审备[2020]283号，项目代码：2012-320671-89-02-530830。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的有关规定，本项目属于名录中的“三十五、电气机械和器材制造业38 电线、电缆、光缆及电工器材制造383，其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响评价报告表，为此，中天科技装备电缆有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行统计的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），项目所在区域生态红线保护区详见表1-4，本项目生态红线图见附图1。 表1-4 本项目与江苏省生态红线位置关系一览表 名称 主导生态功能 范围 方位 距本项目厂界 总面积 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 老洪港湿地公园 湿地生态系统保护 / 北至景兴路，南至江韵路，东至东方大道，西至长江，包含老洪港应急备用水源区域 S 900m 6.63km2 老洪港应急水源保护区 水源水质保护 一级保护区：云湖水库和星湖水库正常水位线以下的全部水域范围；云湖水库正常水位线至库区外100米范围内的陆域，星湖水库正常水位线向北外延70米，距长洪河20米；向东至通盛南路；向西、向南外延100米范围内的陆域。二级保护区：云湖水库一级保护区域外，北至景兴路，向西、南、东外延200米范围内的陆域，及星湖水库一级保护区陆域外，向北、南、西外延200米，向东至通盛南路范围内的陆域 / SE 2400m 1.16 km2 长江洪港饮用水水源保护区 水源水质保护 一级保护区：取水口上游500m至下游500m、向对岸500m至本岸背水坡之间的水域范围，和一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100m之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯1500m、下延500m范围内的水域，和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000m、下延1000m范围内的水域，和准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 / W 1300m 4.1km2 由上表可知，本项目距离最近的老洪港湿地公园生态空间管控区域约900m，不在其生态红线管控区范围内，项目选址符合《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2019年南通市环境状况公报》，项目所在地SO2、NO2、PM10、CO、O3均达到二级标准，PM2.5劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区，针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》（通政发[2018]63号），综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。长江干流南通段总体水质符合Ⅱ~Ⅲ标准，水质优良。本项目周边噪声背景值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准。本项目建成后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目能源、水、土地等资源消耗均较低，因此符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①与国家及地方产业政策相符性分析 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2020年版）》进行说明，具体见表1-5。 表1-5 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2020年版）》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。 5 《市场准入负面清单（2020年版）》 经查《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 ②与《南通市经济技术开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2016]97号），本项目与该报告书及审查意见的相符性分析 表1-6 与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书及审查意见相符性一览表 序号 相关要求 项目相符性 1 做好规划与《南通市城市总体规划》等规划的衔接与协调。严格落实生态红线管理要求，以确保区域环境质量改善为目标，统筹优化各片区功能定位和产业结构。通过土地用途调整、产业转型升级、现有企业提标改造、生态空间管控等，优化开发区内空间布局、产业结构和产业定位，促进开发区内人居生态环境质量改善和提升。 本项目位于现有厂区内，厂区地块用地性质为二类工业用地，距最近的生态红线区域边界900米，满足用地规划和生态红线管理要求。 2 严禁新建涉及重点重金属排放的项目以及制浆、造纸类项目；严格控制排放挥发性有机物（VOCs）、恶臭物质的项目及包含酸洗、电镀、油漆等工艺的项目建设。 本项目不涉及重点重金属，无酸洗、电镀、油漆等工艺。挤出、喷印产生的有机废气由排气筒高空排放。 3 进一步优化开发区布局，统筹划定生产、生活、生态空间，加强对集中居住区等环节敏感目标的保护。保留完整的老洪港生态岸线，尽快将裤子港-营船港段粮油码头岸线调整为生态生活岸线，置换码头后方工业用地；通过搬迁、用地置换、空间隔离以及优化光电子产业园和医药产业园布局等措施减缓工业发展低于相关集中居住区等的不利影响。采取有效措施将金属制品等分散布局企业逐步向开发区工业集聚区内整合。做好精细化工集中区与居住区之间的规划控制，控制区内不得新建居民住宅等环境敏感目标。 本项目厂区位于规范的医药健康产业园内，卫生防护距离内目前无居民点、学校、医院等敏感保护目标，且卫生防护距离内的用地均为工业用地。 4 严格开发区环境准入管理。港口工业一区不得新建化工项目，现代纺织园不得新建含印染工艺的项目；港口工业三区不得新建医药、农药、染料及其中间体的项目；光电子产业园和健康医药产业园不得引进芯片制造、原料药及中间体生产等高污染项目。开发区引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平，积极推进现有产业的技术进步和园区的循环化改造，提升产业绿色发展水平。 本项目不属于审查意见中禁止建设项目。 ③对照《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》 根据《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》，本项目为营养食品制造项目，不在自然保护区、饮用水水源保护区、生态红线范围内，不在长江干支流1公里范围内，位于规划的医药健康产业园内，符合园区产业定位及规划要求，不在《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则》中禁止建设的范围内。 ④与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》，（苏环办[2019]327号）相符性分析 表1-7 与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》 相符性分析 序号 相关要求 本项目相符性 1 危险废物产生单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。 项目建成后，企业应按规定申报，并在“江 苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。 2 危险废物产生企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 项目建成后，企业应按规定建立危险废物台账，企业产生的污泥应在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中如实申报。 3 在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况。 项目建成后，企业需在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏。 4 规范化设置危废库外贮存设施警示标志牌（设置位置、规格参数及公开内容）和危废库内部分区警示标志牌（设置位置、规格参数及公开内容）。 项目建成后，企业需规范化危废暂存场所，并设置规范化标志牌。 5 危险废物包装识别标签记录批次和数量。 项目建成后，企业需在危险废物包装标识 上记录批次和数量。 6 按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放。 项目建成后，企业需按照规定规范化危险废物暂存场所。 7 危废库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 项目建成后，企业需按照规范要求建设视 频监控及联网设施。 8 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 企业已建设危险废物暂存间，并在项目建 成后设置规范化“防雨、防火、防雷、防 扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置”。 ⑤与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）相符性分析》见下表： 表1-8 与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》 （苏环办〔2020〕101号）》相符性分析 序号 相关要求 本项目相符性 1 企业要切实履行好从危险废物产生、收 集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。 企业必须履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；必须制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。 2 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨别管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设置，确保环境治理设置安全、稳定、有效运行。 本项目不涉及挥发性有机物回收，本项目产生的锡及其化合物收集后采用水喷淋装置进行处理，处理后高空排放；项目废水为生活污水。企业已制定相关运行和管理责任制度，此外，还必须开展环保措施安全专项评价，确保环境治理设置安全、稳定、有效运行。 ⑥与《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知》（通环办〔2020〕1号）相符性分析 根据《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知》（通环办〔2020〕1号）中的意见——（一）危险废物贮存设施及危险废物自建利用处置设施排查：补充核查危险废物贮存设施及危险废物自建利用处置设施是否履行立项、规划选址、用地、建设、特种设备、职业健康以及防雷等相关手续。 企业必须明确危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责，公司需针对生产过程中产生的危险废物制定相应的管理计划并及时报南通经济技术开发区生态环境局备案；本项目已完成立项；本项目位于南通市经济技术开发区新开南路19号现有厂区内，该地块为划定的二类工业用地，能够满足相关规划、用地要求。因此本项目能够满足《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知》（通环办〔2020〕1号）中的相关要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 产业政策相符性 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 4、规划相符性分析 本项目位于南通市经济技术开发区新开南路19号现有厂区内，该厂区位于南通市经济技术开发区医药健康产业园内，为既有企业，符合该区产业功能定位。厂区具体地理位置见附图2，所在区域规划详见附图3。 5、项目选址及周边概况 中天科技装备电缆有限公司位于南通市经济技术开发区医药健康产业园新开南路19号，厂区东侧为南通星湖化工有限公司；南侧为和兴路，路南侧为瑞祥新材料有限公司；西侧为新开南路，路西侧为东丽高新聚化（南通）有限公司；厂区北侧为远吉织染。厂区周边状况详见附图4。 6、工程内容及规模 本项目主体工程内容是：在南通市经济技术开发区新开南路19号厂区现有一车间，年生产5G通信用软电缆6万公里。厂区平面布置图见附图5。 表1-9 本项目产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 产品规格 设计能力 （公里/年） 年运行时数（h） 5G通信用软电缆生产线 5G通信用软电缆 ZA-RV、ZA-RVV、ZA-RVV22、WDZCN-RYY 60000 7488 本项目建成后全厂产品方案见表1-10。 表1-10 全厂产品方案 序号 产品名称 产品规格 设计能力（千米/年） 运行时数 现有 本次新增 建成后全厂 1 船用电缆 CEF/DA、CEF82/SA CEFR/DA、CEFP82/SA CJV/DA、CJPJ85/NC CHJV/DA、CKJPJ85/SC等 18000 / 18000 7488h/a 2 机车车辆用电缆、 轨道交通电缆 WDZ-DCEFR1500V、 WDZ-DCEFR1500V、 WDZ-DCEFR1500V 10800 / 10800 3 风能电缆、矿用电缆等 MCPT-1.9/3.3kV 、YBJ MCPJB-0.66/1.14kV、 WQEE10 1.8/3V MC-0.38/0.66 1410 / 1410 4 核能电缆 YJYK3、YJY23K3、YJYJK1、YJYJ23K1、KYJYK3、KYJY23K3、KYJYJK1、KYJYJ23K1 910 / 910 5 电力电缆 — 1739 / 1739 6 5G通信用软电缆 ZA-RV、ZA-RVV、ZA-RVV22、WDZCN-RYY / 60000 60000 合计 32859 60000 92859 7、项目公用工程及辅助工程 （1）给排水 给水：中天科技装备电缆有限公司位于南通经济技术开发区，生产生活用水均由南通市自来水公司供给，由洪港水厂（60万立方米/日）供水，进水管为DN150，供水压力0.3Mpa，可满足本项目年新增用水量6319t的需求。 排水：厂区实行“雨污分流、清污分流”，本项目新增废水3872t/a，为生活污水。废水经污水处理装置处理后排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江；厂区雨水收集后排入厂区南侧和兴河。 （2）供电 本项目用电量为731万度/年，来自市政电网。 表1-11 公用及辅助工程一览表 类别 名称 现有项目设计情况 本项目 备注 主体及辅助工程 车间1 占地面积22014.8m2 10000m2 已建 车间2 占地面积19280.5m2 — 已建 辅助用房 占地面积1952.8m2 — 已建 办公楼 占地面积978.3m2 — 已建 食堂 占地面积1152m2 — 已建 门卫1 占地面积90m2 — 已建 门卫2 占地面积90m2 — 已建 贮运 工程 库房 占地面积3519.6m2 — 已建，依托现有 公用 工程 给水 6375t/a 6319t/a 引自市政自来水管网 排水 3315t/a 3872t/a 经污水管网排至南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理 供热 蒸汽用量5500t/a — 美亚热电厂提供 绿化 39824m2 — 依托现有 供电 400万度/年 731万度/年 引自市政电网 空压系统 6台空压机 — 依托现有 环保 工程 废气处理装置 食堂 高效油烟净化器处理 — 依托现有，达到《饮食业废气排放标准》中的排放标准 工艺废气 炼胶废气：袋式除尘器，PQ1，风量2500m3/h； 加料废气：袋式除尘器，PQ2，风量700m3/h； 机车电缆挤出废气：PQ3，风量6000m3/h 锡炉废气：水喷淋，PQ4，风量20000m3/h； 挤出、喷印、清洗废气：PQ5~PQ7，风量4000m3/h 本次新增，达标排放 污水处理装置 化粪池 — 依托现有，经处理后排至南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理 噪声处理 厂房隔声、减振 厂房隔声、减振 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类、4类标准要求 一般固废仓库 占地面积200m2 — 依托现有，位于厂区东侧 废铜仓库 占地面积30m2 — 依托现有，位于厂区北侧 危险固废仓库 占地面积200m2 — 依托现有，位于厂区北侧 8、环保工程 本项目环保投资约40万元，占总投资的0.66%。具体环保投资见表1-12： 表1-12 项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资 （万元） 设计能力 处理效果 废气 水喷淋+15米高排气筒PQ4 15 风量20000m3/h 达标排放 15米高排气筒PQ5、PQ6、PQ7 15 风量4000m3/h 达标排放 废水 化粪池 / / 达标排放 噪声 隔声、减振 5 / 减小对周边环境影响 固废 固废暂存、处理 5 / 零排放 合计 40 9、绿化方案 本项目位于中天科技装备电缆有限公司现有厂区内，无新增工业用地，绿化设施依托厂区现有。 10、职工人数及工作制度 本次新增职员工146人，全年生产312天，实行三班制（8小时/班），有食堂、无宿舍。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目概况 中天科技装备电缆有限公司成立于2010年，厂区总占地面积156973m2，建筑占地面积为68590.6m2，总建筑面积为79441.3m2。公司现有项目环境影响评价制度执行情况详见下表。 表1-13 现有项目环境影响评价制度执行情况一览表 序号 项目名称 环评批复 时间及文号 审批部门 竣工验收文号 备注 1 31120公里装备电缆项目 通环表复[2010]061号 南通市环保局 通环开验[2014]017号 已建成 2 通信电源用电力电缆项目 通开发环复（表）2015023号 南通市开发区环保局 通开环验[2016]056号 已建成 2、现有项目工艺流程 现有项目共有5大类产品，分别为船用电缆、机车电缆、风能电缆、核能电缆、电力电缆，各自的生产工艺流程如下： （1）船用电缆工艺流程 图1-1 船用电缆生产工艺流程图 （2）机车电缆 图1-2 机车电缆生产工艺流程图 （3）风能电缆工艺流程 图1-3 风能电缆生产工艺流程图 （4）核能电缆工艺流程 图1-4 核能电缆生产工艺流程图 核能电缆由于市场原因目前未生产。 （5）电力电缆工艺流程 图1-5 电力电缆生产工艺流程图 为适应不同使用环境的需要，需对橡胶进行硫化、炼胶、辐照特殊工艺处理。 （6）硫化工序 橡皮绝缘或护套挤出→（通过高温、高压）交联→冷却→收线 （7）炼胶工序 原胶→切胶→称量（配制）→塑炼→混炼→翻胶→滤胶→开炼 ↓ 叠片←涂隔离剂←冷却←出片←打卷 （8）辐照工序 塑料绝缘或护套挤出→（通过电子加速器）辐照→冷却→收线 3、现有项目污染源及防治措施 （1）废气 现有项目产生的废气为炼胶加料时的颗粒物、炼胶中的颗粒物及非甲烷总烃、机车电缆挤出、护套时产生的非甲烷总烃。废气处理措施如下： 图1-6 废气处理流程图 根据2020年7月江苏泰洁检测技术股份有限公司例行监测报告（泰洁环检(2020)0553号），有组织废气排放情况见表1-14。 表1-14 现有项目有组织废气监测结果 污染源 污染物 流量 (Nm3/h) 排放浓度 (mg/m3) 排放速率(kg/h) 执行标准 达标情况 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) PQ1 颗粒物 7059 ND <0.00727 120 5.9 达标 非甲烷总烃 1.89 0.012 120 17 达标 PQ2 颗粒物 839 ND <0.000601 120 3.5 达标 厂界无组织废气排放情况见表1-15。 表 1-15 厂界无组织废气监测情况一览表 监测项目 监测点位 监测结果（mg/m3） 标准限值 判定 排放浓度 （mg/m3） 颗粒物 监测点1（厂区上风向） 0.10 1.0 达标 监测点2（厂区下风向） 0.11 达标 监测点3（厂区下风向） 0.13 达标 监测点4（厂区下风向） 0.12 达标 非甲烷总烃 监测点1（厂区上风向） 1.23 4.0 达标 监测点2（厂区下风向） 1.27 达标 监测点3（厂区下风向） 1.23 达标 监测点4（厂区下风向） 1.38 达标 监测结果表明，现有项目产生的非甲烷总烃、颗粒物的排放浓度、排放速率均符合《大气污染物总排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；厂界颗粒物、非甲烷总烃最高浓度均符合《大气污染物总排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 （2）废水 现有项目无工艺废水，产生的废水为生活污水。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池预处理后，经市政污水管网排放南通市开发区通盛排水有限公司处理达标后排入长江。根据2020年7月江苏泰洁检测技术股份有限公司例行监测报告（泰洁环检(2020)0553号），企业污水总排口废水排放情况见表1-16。 表 1-16 现有项目废水排放情一览表 检测点位 检测项目 检测结果（mg/L） 标准限值 达标情况 排放口 pH 7.75 6-9 达标 COD 82 500 达标 SS 20 400 达标 TP 2.23 8 达标 NH3-N 31.5 45 达标 动植物油 0.52 100 达标 由上表可知，厂区现有污水总排口所排废水中pH、COD、SS、动植物油的检测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4三级标准的限值要求，氨氮、总磷的监测结果均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中B等级标准的限值要求。 （3）噪声 根据2020年江苏泰洁检测技术股份有限公司例行监测报告（泰洁环检(2020)0553号），厂界噪声排放情况见表1-17。 表 1-17 厂界噪声监测情况一览表 单位：dB(A) 测点位置 2020.8.13 昼间 夜间 东厂界北外 1m 处 57.4 50.6 东厂界南外 1m 处 58.3 50.0 西厂界北外 1m 处 58.0 50.1 西厂界南外 1m 处 58.2 50.0 南厂界东外 1m 处 58.5 49.6 南厂界西外 1m 处 59.1 50.1 北厂界东外 1m 处 57.7 49.8 北厂界西外 1m 处 58.5 49.7 标准限值 65 55 判定 达标 达标 由上表可知，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中3类标准。 （4）固废 现有项目产生的固废为废铜、废塑料、废油桶、其他危险化学品废包装桶等。 表1-18 现有项目危废产生及处置情况 序号 固废名称 分类编号 固废代码 产生量 (t/a) 性状 主要成份 处置方式 1 废铜 一般废物 - 450 固 铜 出售 2 废塑料 一般废物 - 479 固 塑料 3 废油桶 HW49 900-041-49 60个/年 固 拉丝油、烧钝液 委托有资质单位处置 4 其他危险化学品废包装桶 HW49 900-041-49 4900个/年 固 油墨、添加剂、乙醇等 5 废拉丝油（含废冷却液） HW08 900-249-08 1（每3年换一次） 液 基础油、太古油、甘油、烧钝液 6 废机油 HW08 900-214-08 1.8 液 矿物油 7 废油墨（含废添加剂、清洗剂） HW06 900-402-06 0.2 液 甲基乙基酮、丙酮、二甲苯、异丙醇等 8 废抹布 HW49 900-041-49 0.2 固 矿物油 环卫收集 9 生活垃圾 一般废物 - 69 固 - 环卫收集 5、现有项目污染物排放量汇总 厂区现有项目污染物排放量汇总情况如表1-19所示。 表1-19 全厂污染物排放情况表 单位：t/a 类别 污染物 原环评批复总量 t/a 实际排放总量 t/a 符合总量情况 废气 有组织 颗粒物 0.015 0.015 符合 非甲烷总烃 0.045 0.02148 符合 废水 废水量 3315 3120 符合 COD 0.994 0.312 符合 SS 0.497 0.112 符合 氨氮 0.099 0.040 符合 总磷 0.016 0.005 符合 动植物油 0.099 0.00003 符合 6、主要环保问题及解决措施 表1-20 公司目前存在的问题及改进措施见表 序号 存在的问题 改进措施 1 厂内危废仓库识别标识、照明设施、消防设施、视频监控设施等未按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求设置 危废仓库须按照相关要求规范识别标识、照明设施、消防设施、视频监控等设施 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 南通市是江苏省省辖市，位于长江三角洲东部，长江入海口的北岸，东经120°12′～121°55′，北纬31°41′～32°43′，滨江临海，地理位置优越，隔江与上海市相望，背靠江淮腹地，辖区内已形成了航空、铁路、公路、海运的交通格局，交通运输十分方便。 （2）地质、地貌 本区域属长江三角洲冲积平原，地势平坦宽广，从西北略向东南倾斜，西北部地面高程为海拔（黄海标高）4.5～5米。东南部高程约3.2米。 （3）气候、气象 本区域属于北亚热带海洋性季风气候区，温和湿润，四季分明，雨水充沛，“梅雨”，“台风”等地区性气候明显。冬季盛行偏北风，夏季盛行海洋来的东南风，全年以偏东风为最多。据南通气象台1951～2002年气象观测资料：本区域年平均气温15.3℃，年降水量1089.7mm，日最大降雨量287.1mm。年平均风速3.0m/s，年最大风速26.3m/s(N)。大气层结稳定度以中性状态为主，2002年D类稳定度出现频率约占46%。 （4）水文 本区处于长江潮流界内，长江是我市及市经济技术开发区工农业、交通航运、水产养殖和生活用水的主要水源。长江流经我市西南缘，市区段岸线长约22公里，水量丰富，江面宽阔，年均径流量9793亿m3，平均流量3.1万m3/s。根据狼山港水文站实测资料，涨潮和落潮的表面平均流速分别为1.03m/s和0.88m/s，涨潮历时约4小时，落潮历时约8小时，以落潮流为主。长江水流速快，流量大，不但提供了人民生活、农田灌溉和工业所需的丰富水源，同时对沿江排放的工业废水和生活污水有较大的稀释和自净能力。 （5）植被、生物多样性 土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于人类多年的开发活动，除人工绿化外，天然植被覆盖面已基本消失。野生动物有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，无大型野生哺乳动物，无珍稀物种。水体动物有鱼、鳝、虾、蟹、螺、蚌等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、南通市概况 南通市是我国首批对外开放的14个沿海城市之一，现辖3个区（崇川区、通州区、海门区）、1个县（如东县）、代管3个县级市（启东市、如皋市、海安市）。总面积8001km2，常住人口731.8万人，城镇人口498.4万人。 2018年末，南通市常住人口731万人，比2017年末增加0.5万人。从人口自然变动情况看，常住人口出生率为8.1‰，死亡率为8.98‰，自然增长率为-0.88‰。从人口年龄构成情况看，0-14岁人口80.05万人，占常住人口比重为10.95%；15-64岁人口497.23万人，占比为68.02%；65岁及以上人口153.72万人，占比为21.03%。 2018年，全市实现地区生产总值8427亿元，增长7.2%，位列全省第3；实现一般公共预算收入606.2亿元，增长2.6%；工业应税销售收入10086.5亿元，增长20.3%；固定资产投资增长8.8%；社会消费品零售总额3088.8亿元，增长9%；进出口总值2542.9亿元，增长7.7%；城镇、农村居民人均可支配收入分别达到46321和22369元，增长8.3%和9.3％；居民消费价格增长2.3％；城镇登记失业率1.78％；万元地区生产总值能耗下降6.8%；主要污染物减排完成省下达任务。 2018年全市居民人均可支配收入增长9.3%，增幅位列全省第2。其中，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长8.3%、9.3%，分别位列全省第6、第1。城乡居民收入比为2.07:1，同比缩小0.02。居民消费升级特征更加突出。全市通过公共网络实现零售额增长87.2%，增幅比上年提高52.1个百分点；随着传统消费热点商品需求步入阶段性饱和，消费热点逐步向服务消费领域倾斜。全市生活性服务业营业收入增长16.6%，快于全部服务业10.3个百分点。就业形势平稳向好。全市城镇登记失业率1.78%，比上年下降0.04个百分点。全年新增城镇就业10.4万人，比上年增加1.8万人。 2、南通经济技术开发区规划 （1）规划范围 规划范围：南通开发区行政区划范围，毗邻市区，东至新江海河，南至长江，北至啬园路，西至裤子港河，面积约146.98平方公里。 （2）规划布局 南通市经济技术开发区成立于1984年12月，是中国最早设立的14个国家级开发区之一，是跨国公司眼中最具投资价值的开发区前十强，是国家环保总局授予的“IS014000”国家示范区，也是江苏省委、省政府命名的“社会治安安全区”。 根据《南通市经济开发区片区分区规划》，按照产业类型将开发区范围内的用地分为六大工业园区：传统特色、出口加工、纺织纤维、港口工业、船舶配套、表面处理等工业园区。根据《南通市经济开发区“5+3”控制性详细规划》（2012年），开发区高起点规划建设“5+3+1”特色园区，“5”即电子信息产业园、装备制造产业园、精密机械产业园、医药健康产业园、新材料产业园等5个先进制造业园区；“3”即能达商务区、综合保税区、城郊型商业集聚区等三个现代性服务业集聚区；“1”即苏通科技产业园。 出口加工区：位于纬二路以北，通启运河以东、以南，通洋公路西侧区域，面积5.96km2，其中起步区为2.12km2。整个区域四周具有明显的自然界限，路、水、电等基础设施配套完善，特别是该区域可以充分依托开发区外向型经济基础及港口功能，建设出口加工区的条件十分优越。以出口加工为主的项目主体在这个小区内建设。 高新技术产业区：位于天星横河北侧、通启运河两岸，是一个面向新世纪的高标准配套小区，着重发展高新技术项目。 港口工业一区：位于营船港河以东、通兴路以南、长江岸线以北。该区域目前已初具规模，精细化工项目重点在此区域分布。 港口工业二区：位于新大港储码头北侧、裤子港河以东、营船港河以西、疏港路以南。重点发展食品、粮油工业，特别是大运输吞吐量的食品加工工业。 港口工业三区：位于中心区南侧、江海港区后沿，总规划面积9.2km2，可以充分利用开发区港口优势、基础设施和化工产品的储运能力，发展各类化工项目。 纺织工业区：以现有东丽、帝人等企业为基础，向疏港路以东区域拓展，重点摆布现代纺织工业项目。 南、中心服务区：立足于中心区域，以通州路以东，富民港河以西，天星横河以南和振兴路以北范围以内，通过进一步完善规划，综合整治，建成开发区行政、金融、文化、娱乐、服务中心。 电子信息产业园：位于南通市经济技术开发区东北部，西侧为能达商务区，紧邻东方大道、星湖大道，规划面积为429.57hm2。交通及区位优势明显，同时地理环境相对独立完整。该产业园的定位为：领先的LED产业基地，高端光电子示范基地。 装备制造产业园：位于南通市经济技术开发区南部，东临苏通科技产业园，南接长江。规划范围西至通达路东至东方大道，北至海堡路南至长江围垦线，交通及区位优势明显，规划面积为245.12hm2。未来将该产业园打造成为长三角重要的临港装备制造基地。 精密机械产业园：位于南通市经济技术开发区中部，紧邻老洪港风景区，西至龙腾路东至竹林路，北至瑞兴路南至景兴路，交通及区位优势明显，规划面积553.35hm2。未来将该产业园打造成为长三角重要的以高精密IT机械、纺织机械、智能仪器仪表、关键精密零部件、节能环保设备、新能源设备为特色的高端精密机械制造和研发基地。 医药健康产业园：位于南通市经济技术开发区中部，南侧紧临老洪港风景区，紧邻重要交通干道，通盛大道、新兴路，交通及区位优势明显，同时地理环境相对独立完整，规划面积182.09hm2。该产业园为长三角地区重要的医药健康产业制造基地和科技成果产业化基地。 新材料产业园：位于南通市经济技术开发区南部，东部为苏通科技产业园，规划范围西至通达路东至东方大道，北至江河路南至海堡路，交通及区位优势明显，规划面积188.47hm2。未来将该产业园打造成为长三角重要的高分子新材料制造基地、新型合成材料科研中心和生态型循环产业示范区。 能达商务区：位于南通市经济技术开发区通吕运河南侧，通盛大道两侧，为商务中心，商业集聚区。 综合保税区：综合保税区B区位于南通市经济技术开发区东南部，西北部为苏通科技产业园，南部为通海港区，东部为海门市，规划面积379.19hm2。为提升江苏沿海地区进一步对外开放水平，把南通综合保税区打造成为长三角地区先进制造业基地，长三角北翼物流巾心，中国重要的船舶海工产业配套研发、设计、配件供应、展示、交易基地，江苏创新驱动发展的新平台，新兴服务贸易外包和金融贸易后台服务实验区，推动长三角一体化发展的新引擎和江苏沿海开放新格局的增长极。 城郊型商业集聚区：位于南通市经济技术开发区西北部，紧邻南通市崇川区，西至通富北路、东至兴富路，北至啬园路、南至源兴路，规划面积207.63hm2。本次规划将该区定位为集休闲购物、仓储式商场、专业市场、配送中心、仓储、展览、物流信息服务于一体的现代商贸物流集聚区，实现商品集中采购、集中储各和统一配送。未来建设成为以南通市区为主，辐射全市范围，运转效率高、服务辐射能力强的城郊商贸物流综合体，南通经济技术开发区重要的现代服务业发展载体。 苏通科技产业园：位于南通经济技术开发区，沿海高速公路出入口两侧，规划总占地面积50.68km2。 中天科技装备电缆有限公司位于南通经济技术开发区医药健康产业园。 （3）区域基础设施规划及现状 供水：南通地区自来水实行区域统一供给，市区目前共有狼山水厂、洪港水厂、崇海水厂三家水厂，均取用长江水作为水源，长江水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，满足饮用水源地水质要求，水质达标率100%。 雨水、污水排放：项目所在区域排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排入厂区南侧和兴河，生活污水经预处理后接管至南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理。 供电：项目所在区域用电，由国家电网公司配备电线铺设。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1.大气环境质量状况 本项目所在地环境空气质量功能为二类，根据《2019年南通市环境状况公报》，2019年，南通市PM2.5年平均浓度为37μg/m3，未达到标准，属于不达标区。 表3-1 区域环境质量现状评价表 评价因子 时段 现状浓度 标准限值 占标率/% 达标情况 μg/m3 μg/m3 SO2 年平均浓度 10 60 16.7 达标 NO2 年平均浓度 32 40 80 达标 PM10 年平均浓度 55 70 78.6 达标 PM2.5 年平均浓度 37 35 105.7 超标 CO 24小时平均第95百分位数 1400 4000 35.0 达标 O3 8小时平均第90百分位数 157 160 98.1 达标 PM2.5超标原因受发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、 烹调过程中燃煤或燃油排放的油烟以及汽车尾气综合影响。 针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，采取调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气；健全法律法规体系，完善环境经济政策；加强基础能力建设，严格环境执法督查等多项措施，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；在提前完成“十三五”约束性目标（PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到73.7%）基础上，PM2.5浓度控制在38微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到76%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 2.水环境质量状况 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通开发区段为Ⅲ类水体，根据《2019年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ类~Ⅲ类之间，水质优良。 3.声环境质量状况 本项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，厂界南侧、西侧分别位于城市次干道和兴路、主干道新开南路20米范围内，因此，南侧、西侧厂界执行4a类标准。评价期间委托无锡市中证检测技术有限公司在本项目所在厂区周边设置测点4个（见附图4），进行了环境噪声的昼间监测，监测时间为2020年8月19日，监测结果列于下表。 表3-2 本项目厂界环境噪声背景值 测点位 噪声标准（dB） 测量值（dB） 点 号 位 名 类 别 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 1 项目东侧 3 65 55 59.5 50.7 2 项目南侧 4 70 55 64.4 52.0 3 项目西侧 4 70 55 60.6 54.3 4 项目北侧 3 65 55 61.0 49.8 监测结果表明：本项目东厂界噪、北厂界声背景值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，南厂界、西厂界声背景值符合4a类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围的主要环境敏感保护目标为： 表3-3 环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境 功能 相对厂址 方位方位 相对厂界距离 X Y 星海花园 305088.38 3532658.63 居民 约4000人 环境空气质量二级 N 1100m 星湖春天花园 305618.77 3532443.79 居民 约4000人 NE 1200m 优山美地名邸 305788.82 3532994.33 居民 约1500人 NE 1900m 新开苑 305339.70 3533197.63 居民 约4000人 N 1900m 通盛花苑 306010.88 3532295.02 居民 约3000人 NE 1400m 星润花园 306405.27 3531894.55 居民 约2500人 NE 1700m 星盛花园 306515.11 3532351.94 居民 约2500人 NE 2000m 表3-4 声环境、地表水、地下水、生态环境敏感保护目标 环境 要素 环境保护 对象名称 方位 距厂界 规模 环境功能 地表水 新开河 E 245m 小河 Ⅲ类水体 和兴河 S 20m 小河 Ⅲ类水体 长江开发区段 W 1300m 大河 Ⅲ类水体，中泓为Ⅱ类 洪港水厂取水口一级保护区 上游 到取水口陆域距离2500m 水厂供水能力为 60万t/d Ⅱ类（取水口上游500m，下游500m，向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m） 洪港水厂取水口二级保护区 Ⅲ类（一级保护区以外上溯1500m、下延500m） 声环境 本项目所在 厂区边界 - 200m - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类 生态 老洪港湿地公园 S 900m 6.63km2 湿地生态系统保护区 老洪港应急水源保护区 SE 2400m 1.16km2 水源水质保护区 长江洪港饮用水水源保护区 W 1300m 4.1km2 水源水质保护区

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境质量标准 项目所在地环境空气质量属于二类区，SO2、PM2.5、PM10、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准见下表： 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 二氧化硫 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/m3 可吸入颗粒 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 可吸入颗粒 PM10 年平均 24小时平均 70 150 二氧化氮 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 一氧化碳 CO 24小时平均 1小时平均 4000 10000 臭氧 O3 日最大8小时 1小时平均 160 200 非甲烷总烃 2.0① mg/m3 锡及其化合物 0.06② 注：①根据国家环保局科技标准司制定的《大气污染物综合排放标准详解》中的说明，我国在制定《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中非甲烷总烃排放最大允许排放速率时，其环境质量浓度是选用2.0mg/m3作为计算依据的，故本项目所在区域非甲烷总烃环境质量标准按2.0mg/m3执行，锡及其化合物环境质量标准按0.06mg/m3执行。 2.水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江中泓水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，长江近岸带水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准，具体标准见下表。 表4-2 地表水环境质量评价标准 单位：mg/L 序号 污染因子 水质Ⅱ类标准 水质Ⅲ类标准 1 pH（无量纲） 6～9 6～9 2 COD ≤15 ≤20 3 BOD5 ≤3 ≤4 4 TP ≤0.1 ≤0.2 5 NH3-N ≤0.5 ≤1.0 6 石油类 ≤0.05 ≤0.05 3.环境噪声质量标准 根据《南通市主城区声环境功能区划分规定》（2019年修订版），本项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，厂界南侧、西侧分别位于城市次干道和兴路、主干道新开南路20米范围内，因此，南侧、西侧厂界执行4a类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3 65 55 4a 70 55 4.地下水质量标准 地下水按《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）分类，见表4-4。 表4-4 地下水质量标准 单位：mg/L 序号 评价因子 标准值 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 1 pH（无量纲） 6.5-8.5 5.5-6.5，8.5-9 ＜5.5，＞9 2 耗氧量（CODMn法） ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 ＞10 3 氨氮 ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 ＞1.5 4 硝酸盐氮 ≤2 ≤5 ≤20 ≤30 ＞30 5 总硬度 ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 ＞650 6 氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 7 亚硝酸盐氮 ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 ≤4.8 ＞4.8 8 硫酸盐 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 9 挥发性酚类 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 ＞0.01 10 氰化物 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 11 氟化物 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ＞2.0 12 砷 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ＞0.05 13 铅 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.1 ＞0.1 14 镉 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.01 ＞0.01 15 铁 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2 ＞2 16 锰 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.5 ＞1.5 17 溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 ＞2000 18 铬（六价） ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 19 汞 ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.002 ＞0.002 5.土壤质量标准 项目所在地区域环境土壤质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的筛选值第二类用地标准，见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值（第二类用地） 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 60 2 镉 7440-43-9 65 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 4 铜 7440-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-97-6 38 7 镍 7440-02-0 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 20 四氯乙烯 127-18-4 53 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 30 乙苯 100-41-4 28 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3, 106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 76 36 苯胺 62-53-3 260 37 2-氯酚 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 42 䓛 218-01-9 1293 43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 15 45 萘 91-20-3 70 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气污染物排放标准 锡及其化合物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准，详见表4-6。 表4-6 废气污染物排放标准 （单位：mg/m3） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 锡及其化合物 8.5 0.31（15m） 厂界 0.24 非甲烷总烃 120 10（15m） 厂界 4.0 2、水环境污染物排放标准 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准；南通市经济技术开发区通盛排水有限公司废水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放浓度》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准。具体排放标准见下表： 表4-7 污水综合排放标准 污染物 三级标准限值 污水处理厂排放标准一级A pH 6～9 6～9 COD 500mg/L 50mg/L BOD5 300mg/L 10mg/L NH3-N* 45mg/L 5（8）mg/L 总氮* 70mg/L 15mg/L SS 400 mg/L 10 mg/L TP* 8 mg/L 0.5 mg/L 动植物油 100mg/L 1mg/L 注：*参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级标准；括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目所在地为3类声环境功能区，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，厂界南侧、西侧分别位于城市次干道和兴路、主干道新开南路20米范围内，因此，南侧、西侧厂界执行4类标准。具体标准值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界噪声排放标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3类 65 55 4类 70 55 4、固体废弃物 一般固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表4-9 本项目建成后全厂污染物产生及排放一览表 单位：t/a 类 别 污染物 名称 原环评批复量 目前实际排放量 本项目 以新带老 削减量 本项目建成后全厂排放量 变化量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） 颗粒物 0.015 0.015 0 0 0 0 0.015 0 锡及其化合物 / / 0.143 0.1287 0.0143 0 0.0143 +0.0143 非甲烷总烃 0.045 0.02148 1.2 0 1.2 0 1.245 +1.2 废气（无组织） 颗粒物 / 0.075 0 0 0 0 0.075 0 锡及其化合物 / / 0.007 0 0.007 0 0.007 +0.007 非甲烷总烃 / 0.001 0.0638 0 0.0638 0 0.0648 +0.0638 废水 废水量 3315 3120 3872 0 3872 0 7187 +3872 COD 0.994 0.312 1.549 0.31 1.239 0 2.233 +1.239 SS 0.497 0.112 1.355 0.271 1.084 0 1.581 +1.084 氨氮 0.099 0.040 0.155 0 0.155 0 0.254 +0.155 总磷 0.016 0.005 0.019 0 0.019 0 0.035 +0.019 动植物油 0.099 0.00003 0.31 0 0.31 0 0.409 +0.31 固体废物 一般工业固废 / / 40 40 0 0 0 0 危险废物 废拉丝油（含废冷却液） / / 1（每3年产生一次） 1（每3年产生一次） 0 0 0 0 废机油 / / 0.2 0.2 0 0 0 0 废油墨（含废添加剂、废清洗剂） / / 0.2 0.2 0 0 0 0 废油桶 / / 14个/年 14个/年 0 0 0 0 其他危险化学品废包装桶 / / 1000个/年 1000个/年 0 0 0 0 废抹布 / / 0.1 0.1 0 0 0 0 生活垃圾 / / 22.8 22.8 0 0 0 0 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 废水污染物：废水接管量为3872t/a，总量控制因子为COD、氨氮、总磷，接管量分别为COD1.239t/a、氨氮0.155t/a、总磷0.019t/a，总量考核因子为SS、动植物油，接管量分别为1.084t/a、0.31t/a； 大气污染物：本项目运行投产后，有组织排放锡及其化合物0.007t/a、非甲烷总烃1.2t/a； 固废排放量为零，不申请总量。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十三、电气机械和器材制造业38”中“87电线、电缆、光缆及电工器材制造383，涉及通用工序简化管理的”，属于简化管理的行业。 根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办【2019】8号）：自2019年3 月1日起，未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》管理的建设项目，暂不实施总量指标审核及排污权交易，各级环评审批部门应做好此类项目环评报告中各主要污染物指标的登记汇总工作，每季度将项目名称及各类污染物排污总量报送至同级生态环境部门。因此，本项目暂不实施总量指标审核及排污权交易。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、5G通信用软电缆生产工艺流程见图5-1： 图5-1 5G通信用软电缆生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程说明： 拉丝：使用数字化多功能拉丝线将铜杆施以牵引力使之通过多道工艺配模摸孔，发生塑性变形，截面减小，获得相应尺寸的铜单线。经过各道中拉、小拉工序逐步拉伸，配合一定的模具选择，达到产品需要的单丝尺寸，拉丝时使用拉丝油，该过程产生废拉丝油S1-1、废铜料S1-2。 在金属拉伸过程中，由于线材和模壁发生摩擦，产生急剧的摩擦热，被拉伸金属有可能与拉线模孔发生粘着现象，从而破坏了拉伸过程，造成拉伸力急剧增加，使线材表面起槽。因此，必须在拉伸金属和模孔间注入冷却润滑液，冷却液温度不超过60℃，该过程产生废冷却液。 退火：铜丝经拉丝后产生硬化现象，单线的强度较高，电阻率较高，断裂伸长率较低，该状态的铜线并不能用于后续导体的绞合工序，需采用管式退火炉对导体进行软化处理，以使导体的断裂伸长率增加，电阻率下降。退火炉可以一次退火40根铜线，并采用进线端酒精除氧，出线端水封隔氧方式，铜线出水封后经毛毡将铜线上的水除尽，防止导体发生氧化现象。退火炉的温度为430-590℃。 热浸镀锡：退火后铜单丝从锡炉中通过，锡锭在锡炉中经高温熔融成液态，采用电加热，工作温度为260℃，铜丝经锡炉中穿过，在表面热镀上一层均匀的锡层，生产速度达到 95m/min。该过程产生锡及其化合物G1-1。 导体绞合：依据导体规格的不同，将不同根数的软铜单线以一定的节距和绞合方向形成软结构导电体。导体分为一次绞合和多次绞合，一次绞合通常采用高速双节距束丝机绞合，二次绞合通常先采用束绞再采用笼绞机复绞。 绝缘挤出：绞合导体通过挤出机在其表面挤包一层绝缘层，起到防止电流径向扩散的作用，从而保护设备和人员安全。绝缘过程采用电加热，控制温度为170℃左右。该过程中绝缘料受热产生少量的有机废气G1-2，以非甲烷总烃表示。 影像测量：挤出后需使用影像测量仪测量其厚度，该过程产生不合格品S1-3。 成缆：多芯电缆成缆是将个绝缘线芯绞合在一起，并通过填充将其填充圆整。填充的主要作用是使成缆后电缆外形圆整，不易变形，对填充材料（无纺布带、护套料等）技术性能要求是不吸湿且和绝缘材料的工作温度相匹配。成缆时同时伴随着绕包，一般是重叠绕包，重叠率不小于带宽的15％。CPP带、白云母带等的作用把绞合成形的缆芯扎紧，防止其松散。 铠装：成缆后在铠装机上进行铠装，即在产品的最外面加装一层金属（镀锌钢带）保护，以免内层在运输和安装时受到损坏。 护套挤出、喷印：屏蔽后的缆芯需要在起表面挤包一层护套，对电缆内部进行保护。外护套挤出过程采用电加热，控制温度为170℃左右，挤出的同时进行相应的标识喷印，达到产品信息识别的作用，挤出、喷印过程产生非甲烷总烃废气G1-3。 影像测量：挤出、喷印后需使用影像测量仪测量其厚度，该过程产生不合格品S1-4。 编织屏蔽：编织屏蔽在编织机进行，屏蔽材料镀锡铜丝，可以抗外界电磁波干扰。 成品检测：对成品进行检测，使用的检测仪有交流耐压试验仪、直流电阻测试仪等，该过程产生不合格品S1-5。 2、现有项目生产工艺改造情况 （1）船用电缆工艺流程 图5-2 现有船用电缆生产工艺流程及产污节点图 （2）风能电缆工艺流程 图5-3 现有风能电缆生产工艺流程及产污节点图 由图5-2、图5-3可知，现有项目产品中的船用电缆、风能电缆生产工艺在“退火”后新增了“热浸镀锡”，退火后铜单丝从锡炉中通过，锡锭在锡炉中经高温熔融成液态，采用电加热，工作温度为260℃，铜丝经锡炉中穿过，在表面热浸镀上一层均匀的锡层，生产速度达到 95m/min。该过程产生废气锡及其化合物G2-1、G3-1。该工艺所用设备为锡炉，共4台，与本次5G通信用软电缆共用。 热浸镀锡产生的锡及其化合物G2-1、G3-1与5G通信用软电缆生产时产生的锡及其化合物G1-1分别经集气罩收集后由一套水喷淋装置处理后经15米高排气筒PQ4排放。 表5-1 建设项目营运期产污环节及排污特征 类别 编号 产生环节 污染因子 产生特征 去向 废气 G1-1、G2-1、G3-1 热浸镀锡 锡及其化合物 连续 集气罩收集+水喷淋+15m高排气筒PQ4 G1-2、G1-3 挤出、喷印、清洗 非甲烷总烃 连续 集气罩+15m高排气筒PQ5、PQ6、PQ7 废水 — 职工生活 COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 间歇 化粪池处理后进入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司，尾水排入长江 固废 S1-1 拉丝 废拉丝油（含废冷却液） 间歇 委托有资质单位处置 S1-2 拉丝 废铜料 间歇 出售 S1-3、S1-4、S1-5 检测 不合格品（废塑料、废铜料） 间歇 出售 — 职工生活 生活垃圾 间歇 环卫清运 — 设备维修、保养 废抹布 间歇 环卫清运 — 设备维修、保养 废机油 间歇 委托有资质单位处置 — 拉丝 废油桶 间歇 委托有资质单位处置 — 喷印、退火 其他危险化学品废包装桶 间歇 委托有资质单位处置 — 喷印、喷码机清洗 废油墨（含废添加剂、废清洗剂） 间歇 委托有资质单位处置 3、物料平衡 表5-2 生产物料平衡表 （t/a） 投入 产出 名称 投入量 名称 产品 废水 废气 固废 合计 无氧铜杆 10000 无氧铜杆 9980 0 0 20 10000 冷却润滑液 6 冷却润滑液 0 0 5.8（水汽） 0.2 6 拉丝油 2.364 拉丝油 2.234 0 0 0.13 2.364 酒精 0.073 酒精 0 0 0.073 0 0.073 锡锭 15 锡锭 14.85 0 0.15 0 15 绝缘料 2500 绝缘料 2491.775 0 0.625 7.6 2500 无纺布带 99 无纺布带 99 0 0 0 99 护套料 4769 护套料 4756.6 0 0 12.4 4769 PP绳 1128 PP绳 1128 0 0 0 1128 CPP带 88 CPP带 88 0 0 0 88 白云母带 49 白云母带 49 0 0 0 49 PE黑带 178 PE黑带 178 0 0 0 178 镀锌钢带 624 镀锌钢带 624 0 0 0 624 镀锡铜丝 20 镀锡铜丝 20 0 0 0 20 喷码添加剂 0.5 喷码添加剂 0 0 0.42 0.08 0.5 油墨 0.1 油墨 0.03 0 0.05 0.02 0.1 喷码机清洗剂 0.2688 喷码机清洗剂 0 0 0.1688 0.1 0.2688 合计 19479.3058 19431.489 0 7.2868 40.53 19479.3058

主要污染工序 一、施工期排污分析 本项目利用中天科技装备电缆有限公司厂内现有一车间，该车间已建成，本环评不对施工期排污进行详细分析、评价。 二、营运期排污分析 项目营运期间产生的污染情况如下： 1、大气污染物 （1）有组织废气 ①热浸镀锡废气G1-1、G2-1、G3-1 本项目锡炉使用电加热，所用锡锭不含铅，锡锭受热熔融时产生一定量的热浸锡废气，主要污染物为锡及其化合物，类比同行业，废气产生量约为原料使用量的1%，项目锡锭使用量共15t/a（包含现有项目中船用电缆、风能电缆生产时锡锭的用量），则锡及其化合物产生量共为0.15t/a，锡尘经集气罩负压收集后进入水喷淋装置（处理效率90%，处理量0.1287t/a），收集效率为95%，处理后废气通过1根15m高排气筒（PQ4）排放，排放量0.0143t/a。 ②挤出废气G1-2、G1-3 挤出废气是由于绝缘料受热产生的，主要污染物为非甲烷总烃，废气产生量通过参考我国《塑料加工手册》及美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，有机废气产生量基本在原料量0.01%~0.04%之间。本项目取中间值，为0.025%，本项目共使用绝缘料（聚氯乙烯）2500t/a，则废气产生量为0.625t/a，本项目共设12台挤出机，每4台挤出机产生的废气由1根排气筒排放，因此，废气经集气罩收集后（收集效率95%）分别由15米高排气筒PQ5、PQ6、PQ7排放。 ③喷印废气G1-3 挤出的同时进行相应的标识喷印，喷码添加剂年用量0.5t/a，主要成分甲基乙基酮90%、丙酮10%，油墨年用量0.1t/a，主要成分甲基乙基酮70%，按照有机物全部挥发，则产生非甲烷总烃废气G1-3共0.47t/a，产生固废（废油墨、废添加剂）0.1t/a。 喷码机清洗时使用清洗剂进行清洗，清洗剂年使用量为0.2688t/a，主要成分为甲基乙基酮90%、丙酮10%，废气产生量约0.1688t/a，产生固废（废清洗剂0.1t/a）。喷印、清洗产生的废气经集气罩收集后（收集效率95%）分别由15米高排气筒PQ5、PQ6、PQ7排放。 表5-2 本项目有组织废气产生与排放情况一览表 污染源 废气量m3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 去除效率% 排放状况 工作时间（h） 排放去向 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 热浸镀锡 20000 锡及其化合物 0.95 0.019 0.143 水喷淋 90 0.095 0.0019 0.0143 7488 排气筒PQ4（15m） 挤出、喷印、清洗 4000 非甲烷总烃 13.2 0.053 0.4 / / 13.2 0.053 0.4 排气筒PQ5*（15m） 4000 非甲烷总烃 13.2 0.053 0.4 / / 13.2 0.053 0.4 排气筒PQ6*（15m） 4000 非甲烷总烃 13.2 0.053 0.4 / / 13.2 0.053 0.4 排气筒PQ7*（15m） 注：*本项目建成后排气筒PQ5、PQ6、PQ7任意2根排气筒间距均超过30米。 （2）无组织废气 本项目热浸镀锡、挤出、喷印、清洗过程有少量废气未被收集，均在车间无组织排放，锡及其化合物无组织产生量为0.007t/a，非甲烷总烃无组织产生量为0.0638t/a。 项目无组织排放废气的产生情况见表5-3。 表5-3 本项目无组织废气排放情况 污染源 污染物 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 一车间 锡及其化合物 0.007 0.0009 22000 6 非甲烷总烃 0.0638 0.0085 2、水污染物 （1）废水产生 ①生活污水 本项目新增员工146人，有食堂，无住宿，年工作日为312天。根据《江苏省城市生活与公用用水定额》（2012年修订）苏南及沿江城市居民用水定额160L/人·天，本项目以100L/（人·天）计，则用水量为4555t/a，产污系数取0.85，生活污水产量为12.4m3/d（3872t/a）。其中主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷、动植物油，产生浓度分别为400mg/L、350mg/L、40mg/L、5mg/L、80mg/L，产生量分别为1.549t/a、1.355t/a、0.155t/a、0.019t/a、0.31t/a，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 ②废气处理用水 本项目热浸镀锡产生的锡及其化合物采用水喷淋装置处理，用水量约为10t/a（0.032m3/d），损耗量4t/a，其余6t/a回用，不外排，年补充量为4t/a。 ③挤出冷却用水 本项目挤出时需使用冷却水进行冷却，本项目设2台挤塑冷却循环系统，冷却水循环量为0.8m3/h（19.2m3/d），损耗量为5m3/d，补充水量为5m3/d（1560t/a）。 ④退火炉用水 退火炉出线端采用水封隔氧方式，对铜线进行冷却，年用水量约200t。 水平衡见图5-2： 图5-3 本项目水平衡图 （单位：t/a） （2）处理效率 本项目废水的产生和处理排放情况见下表。 表5-4 项目废水产生、治理及排放情况一览表 类别 废水量(m3/a) 污染物 产生情况 治理 措施 去除率% 排放情况 排放 去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度 mg/L 排放量t/a 生活污水 3872 COD 400 1.549 化粪池 20 320 1.239 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司 SS 350 1.355 20 280 1.084 氨氮 40 0.155 0 40 0.155 TP 5 0.019 0 5 0.019 动植物油 80 0.31 0 80 0.31 3、噪声 本项目噪声设备为拉丝机、束丝机、笼绞机，具体噪声值见下表： 表5-5 高噪声源强一览表 （单位：dB(A)） 序号 设备名称 设备数量 （台） 单机声级值dB(A) 所在车间名称 距最近厂界 距离（m） 主要防治措施 降噪 效果 1 拉丝机 2 80 一车间 南厂界，50 隔声减振，距离衰减，绿化吸声 20 2 多头束丝机 6 75 南厂界，60 3 笼绞机 2 75 南厂界，55 4、固废 （1）固废属性判定 ①一般固废 废铜料S1-2、S1-4、S1-5、S1-6：铜杆拉丝过程会产生废铜丝，产生量约为10t/a，产品检测产生不合格品，不合格品中含有废铜料，产生量10t/a，收集后外售。 废塑料S1-4、S1-5、S1-6：产品检测过程产生不合格品，其中含有废塑料，产生量约为20t/a，收集后外售。 生活垃圾：生活垃圾人均产生量以0.5kg/d计，则本项目生活垃圾产生量为22.8t/a。 ②危险废物 废拉丝油（含废冷却液）S1-1、S1-3：拉丝时使用拉丝油，产生废油（含废冷却液）约1t（每3年更换一次），属于危险废物，委托有资质单位处置。 废机油：设备维修、保养时产生废机油，产生量为0.2t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 废油墨（含废添加剂、废清洗剂）：喷码时产生废油墨、废添加剂，同时喷码机定期清洗，使用清洗剂进行清洗，不使用水，产生清洗废液，产生量共为0.2t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 废油桶：拉丝时使用拉丝油，使用过程产生废油桶，产生量约14个/年，属于危险废物，委托有资质单位处置。 其他危险化学品废包装桶：喷印过程使用的油墨、添加剂等产生废包装桶，退火时使用酒精，产生废酒精瓶，产生量共1000个/年，属于危险废物，委托有资质单位处置。 废抹布：本项目设备保养时产生的废抹布，类比同行业，废抹布及手套产生量为0.1t/a。 表5-6 本项目副产物产生情况一览表 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 有害成分 预测产生量(t/a) 废铜料 拉丝、检测 固 铜 / 20 废塑料 检测 固 塑料 / 20 废拉丝油（含废冷却液） 拉丝 液 基础油、太古油、甘油、烧钝液 基础油、太古油、甘油等 1t（每3年更换一次） 废机油 设备维修、保养 液 矿物油 矿物油 0.2 废油墨（含废添加剂、废清洗剂） 喷印、喷码机清洗 液 甲基乙基酮、丙酮、二甲苯、异丙醇等 甲基乙基酮、丙酮、二甲苯、异丙醇等 0.2 废油桶 拉丝 固 拉丝油、烧钝液 拉丝油、烧钝液 14个/年 其他危险化学品废包装桶 喷印、退火原辅材料使用 固 油墨、添加剂、乙醇等 油墨、添加剂、乙醇等 1000个/年 废抹布 设备维修、保养 固 抹布、矿物油 矿物油 0.1 生活垃圾 办公、生活 固 / / 22.8 （2）副产物属性判定 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-7。 表5-7 固废属性判定表 名称 产生工序 形态 主要成分 是否 固废 判定依据 废铜料 拉丝、检测 固 铜 是 丧失原有使用价值的物质 废塑料 检测 固 塑料 是 丧失原有使用价值的物质 废拉丝油（含废冷却液） 拉丝 液 基础油、太古油、甘油、烧钝液 是 丧失原有使用价值的物质 废机油 设备维修、保养 液 矿物油 是 丧失原有使用价值的物质 废油墨（含废添加剂、废清洗剂） 喷印、喷码机清洗 液 甲基乙基酮、丙酮、二甲苯、异丙醇等 是 丧失原有使用价值的物质 废油桶 拉丝 固 拉丝油、烧钝液 是 丧失原有使用价值的物质 其他危险化学品废包装桶 喷印、退火原辅材料使用 固 油墨、添加剂、乙醇等 是 丧失原有使用价值的物质 废抹布 设备维修、保养 固 抹布、矿物油 是 丧失原有使用价值的物质 生活垃圾 办公、生活 固 / 是 / ② 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-8。 表5-8 危险废物属性判定表 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物类别 废铜料 拉丝、检测 否 - 废塑料 检测 否 - 废拉丝油（含废冷却液） 拉丝 是 HW08 废机油 设备维修、保养 是 HW08 废油墨（含废添加剂、废清洗剂） 喷印、喷码机清洗 是 HW06 废油桶 拉丝 是 HW49 其他危险化学品废包装桶 喷印、退火原辅材料使用 是 HW49 废抹布 设备维修、保养 是 HW49 生活垃圾 办公、生活 否 - （2） 污染防治措施 本项目固体废物汇总表见表5-9。 表5-9 本项目固体废物汇总表 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废铜料 / / 20 拉丝、检测 固 铜 / 每天 / 出售 废塑料 / / 20 检测 固 塑料 / 每天 / 出售 废拉丝油（含废冷却液） HW08 900-249-08 1（每3年产生一次） 拉丝 液 基础油、太古油、甘油、烧钝液 基础油、太古油、甘油、烧钝液 每天 T,I 委托有资质单位处置 废机油 HW08 900-214-08 0.2 设备维修、保养 液 矿物油 矿物油 定期 T,I 废油墨（含废添加剂、废清洗剂） HW06 900-402-06 0.2 喷印、喷码机清洗 液 甲基乙基酮、丙酮、二甲苯、异丙醇等 甲基乙基酮、丙酮、二甲苯、异丙醇等 定期 T,I,R 废油桶 HW49 900-041-49 14个/年 拉丝原辅材料使用 固 拉丝油、烧钝液 拉丝油、烧钝液 定期 T/In 其他危险化学品废包装桶 HW49 900-041-49 1000个/年 喷印、退火原辅材料使用 固 油墨、添加剂、乙醇等 油墨、添加剂、乙醇等 定期 T/In 废抹布 HW49 900-041-49 0.1 设备维修、保养 固 抹布、矿物油 矿物油 定期 T/In 环卫清运 生活垃圾 / / 22.8 办公、生活 固 / / 每天 / 5、本项目污染物产生及排放汇总 表5-10 本项目建成后全厂污染物排放量汇总表 类 别 污染物 名称 原环评批复量 目前实际排放量 本项目 以新带老 削减量 本项目建成后全厂排放量 变化量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） 颗粒物 0.015 0.015 0 0 0 0 0.015 0 锡及其化合物 / / 0.143 0.1287 0.0143 0 0.0143 +0.0143 非甲烷总烃 0.045 0.02148 1.2 0 1.2 0 1.245 +1.2 废气（无组织） 颗粒物 / 0.075 0 0 0 0 0.075 0 锡及其化合物 / / 0.007 0 0.007 0 0.007 +0.007 非甲烷总烃 / 0.001 0.0638 0 0.0638 0 0.0648 +0.0638 废水 废水量 3315 3120 3872 0 3872 0 7187 +3872 COD 0.994 0.312 1.549 0.31 1.239 0 2.233 +1.239 SS 0.497 0.112 1.355 0.271 1.084 0 1.581 +1.084 氨氮 0.099 0.040 0.155 0 0.155 0 0.254 +0.155 总磷 0.016 0.005 0.019 0 0.019 0 0.035 +0.019 动植物油 0.099 0.00003 0.31 0 0.31 0 0.409 +0.31 固体废物 一般工业固废 / / 40 40 0 0 0 0 危险废物 废拉丝油（含废冷却液） / / 1（每3年产生一次） 1（每3年产生一次） 0 0 0 0 废机油 / / 0.2 0.2 0 0 0 0 废油墨（含废添加剂、废清洗剂） / / 0.2 0.2 0 0 0 0 废油桶 / / 14个/年 14个/年 0 0 0 0 其他危险化学品废包装桶 / / 1000个/年 1000个/年 0 0 0 0 废抹布 / / 0.1 0.1 0 0 0 0 生活垃圾 / / 22.8 22.8 0 0 0 0

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒PQ4 | 锡及其化合物 | 0.95 | 0.143 | 0.095 | 0.0019 | 0.0143 | 大气 |
|  | 排气筒PQ5 | 非甲烷总烃 | 13.2 | 0.4 | 13.2 | 0.053 | 0.4 |  |
|  | 排气筒PQ6 | 非甲烷总烃 | 13.2 | 0.4 | 13.2 | 0.053 | 0.4 |  |
|  | 排气筒PQ7 | 非甲烷总烃 | 13.2 | 0.4 | 13.2 | 0.053 | 0.4 |  |
|  | 无组织 | 锡及其化合物 | — | 0.007 | — | 0.007 | 0.007 | 大气 |
|  |  | 非甲烷总烃 | — | 0.0638 | — | 0.0085 | 0.0638 |  |
| 废 水 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | 废水量 | — | 3872 | — | 3872 | 经市政污水管网排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理，达标排入长江 |
|  |  | COD | 400 | 1.549 | 320 | 1.239 |  |
|  |  | SS | 350 | 1.355 | 280 | 1.084 |  |
|  |  | 氨氮 | 40 | 0.155 | 40 | 0.155 |  |
|  |  | 总磷 | 5 | 0.019 | 5 | 0.019 |  |
|  |  | 动植物油 | 400 | 1.549 | 80 | 0.31 |  |
| 固 体 废 物 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 废铜料 | 20 | 0 | 20 | 0 | 出售 |
|  | 废塑料 | 20 | 0 | 20 | 0 |  |
|  | 废拉丝油（含废冷却液） | 1（每3年产生一次） | 1（每3年处置一次） | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 废机油 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |
|  | 废油墨（含废添加剂、废清洗剂） | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |
|  | 废油桶 | 14个/年 | 14个/年 | 0 | 0 |  |
|  | 其他危险化学品废包装桶 | 1000个/年 | 1000个/年 | 0 | 0 |  |
|  | 废抹布 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  | 生活垃圾 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 设备名称 | 设备数量 （台） | 单台设备等效声级dB（A） | 所在车间 （工段）名称 | 距最近厂界距离 （m） |
|  | 拉丝机 | 2 | 80 | 一车间 | 南厂界，50 |
|  | 多头束丝机 | 6 | 75 |  | 南厂界，60 |
|  | 笼绞机 | 2 | 75 |  | 南厂界，55 |
| 主要生态影响： 本项目拟建于公司现有预留空地，对产生的废气、废水、噪声、固废均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 本项目利用中天科技装备电缆有限公司厂内现有一车间，该车间已建成，本环评不对施工期排污进行详细分析、评价。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1 大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中规定，采用AERSCREEN模型进行初步预测及评价等级判定，估算模型参数见表7-3。 表7-1 大气环境影响评价估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 25万 最高环境温度/℃ 39.5 最低环境温度/℃ -9.4 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m -- 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km -- 岸线方向/° -- 表7-2 大气环境影响评价估算模型计算结果（有组织） 有组织排放源下风向距离（m） 锡及其化合物 非甲烷总烃 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 2.58E-04 0.430 0.0072 0.360 100 4.67E-04 0.778 0.013 0.650 200 4.06E-04 0.677 0.0113 0.565 300 2.97E-04 0.495 0.00829 0.414 400 2.22E-04 0.370 0.0062 0.310 500 1.73E-04 0.288 0.00484 0.242 600 1.42E-04 0.237 0.00395 0.197 700 1.22E-04 0.203 0.00339 0.169 800 1.06E-04 0.177 0.00295 0.147 900 9.24E-05 0.154 0.00258 0.129 1000 8.21E-05 0.137 0.00229 0.114 1200 6.63E-05 0.110 0.00185 0.0925 1400 5.45E-05 0.0908 0.00152 0.0760 1600 4.63E-05 0.0772 0.00129 0.0645 1800 3.98E-05 0.0663 0.00111 0.0555 2000 3.50E-05 0.0583 0.000976 0.0488 2500 2.59E-05 0.0432 0.000723 0.0362 最大落地浓度（mg/m3） 4.68E-04 0.780 0.013 0.650 最大浓度出现距离（m） 104 100 表7-3 大气环境影响评价估算模型计算结果（无组织） 有组织排放源下风向距离（m） 锡及其化合物 非甲烷总烃 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 3.23E-04 0.538 3.05E-03 0.152 100 3.87E-04 0.645 3.66E-03 0.183 200 2.68E-04 0.447 2.53E-03 0.126 300 1.95E-04 0.325 1.84E-03 0.0920 400 1.54E-04 0.257 1.46E-03 0.0730 500 1.26E-04 0.210 1.19E-03 0.0595 600 1.05E-04 0.175 9.90E-04 0.0495 700 8.90E-05 0.148 8.40E-04 0.0420 800 7.67E-05 0.128 7.25E-04 0.0363 900 6.71E-05 0.112 6.33E-04 0.0317 1000 5.93E-05 0.0988 5.60E-04 0.0280 1200 4.76E-05 0.0793 4.50E-04 0.0225 1400 3.94E-05 0.0657 3.72E-04 0.0186 1600 3.33E-05 0.0555 3.14E-04 0.0157 1800 2.87E-05 0.0478 2.71E-04 0.0136 2000 2.50E-05 0.0417 2.36E-04 0.0118 2500 1.95E-05 0.0325 1.84E-04 0.0092 最大落地浓度（mg/m3） 3.89E-04 0.648 3.67E-03 0.183 最大浓度出现距离（m） 103 103 （1）有组织废气 本项目热浸镀锡产生的锡及其化合物经水喷淋装置处理，最后通过15米高排气筒PQ4排放，年排放量0.0143t/a，排放速率为0.0019kg/h，排放浓度为0.095mg/m3；挤出、喷印、清洗产生的非甲烷总烃通过15米高排气筒PQ5、PQ6、PQ7排放，单根排气筒年排放量0.4t/a，排放速率为0.053kg/h，排放浓度为13.2mg/m3，锡及其化合物、非甲烷总烃排放速率及排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值。 （2）无组织废气 本项目有少量废气未被收集，在车间无组织排放，无组织产生量为锡及其化合物0.007t/a、非甲烷总烃0.0638t/a，经扩散后锡及其化合物、非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的厂界大气污染物监控点浓度限值。 表7-4 大气环境影响评价估算模型计算结果 污染物名称 Pmax/% D10% 有组织 排气筒PQ4 锡及其化合物 0.780 / 排气筒PQ5 非甲烷总烃 0.650 / 无组织 锡及其化合物 0.648 / 非甲烷总烃 0.183 / 根据本项目估算模式计算结果，Pmax=0.780%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目环境空气质量评价工作等级确定为三级，不需设置大气环境影响评价范围。 （3）大气环境防护距离 本项目排放的大气污染物贡献值较小，锡及其化合物无组织排放最大浓度为0.000389mg/m3，最大占标率0.648%<10%，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.00367mg/m3，最大占标率0.183%<10%，项目厂界浓度均满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 （4）大气环境影响评价自查表 表7-5 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级☑ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a☑ 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3）☑ 包括二次PM2.5□ 其他污染物（锡及其化合物、非甲烷总烃） 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准□ 附录D□ 其他标准☑ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ （不适用） 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%☑ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （/）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（锡及其化合物、非甲烷总烃） 有组织废气监测☑ 无监测□ 无组织废气监测☑ 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受☑  不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ )厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0 )t/a 颗粒物:(0)t/a VOCs:(1.2638)t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 7.2.2 地表水环境影响分析 本项目产生废水是生活污水。 本项目生活污水产生量为3872t/a，经化粪池预处理达标后排入市政污水管网。 （1）废水污染物排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表7-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 生活污水 COD SS 氨氮 总磷 动植物油 接管至南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理 连续排放流量不稳定 污水排口1# 化粪池 沉淀 污水排口1# 是 企业总排 本项目所依托的南通市经济技术开发区通盛排水有限公司废水间接排放口基本情况见下表。 表7-9 废水间接排放口基本情况 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） 污水排口1# 305188.63 3531336.30 0.3872 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司 连续排放流量不稳定 / 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司 COD 50 SS 10 氨氮 5 总磷 0.5 动植物油 1 本项目废水污染物排放执行标准见下表。 表7-10 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 污水排口1# COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准 500 2 SS 400 3 动植物油 100 4 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级标准 45 5 总磷 8 本项目废水污染物排放信息见下表。 表7-11 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 新增日排放量（kg/d） 全厂日排放量（kg/d） 新增年排放量（t/a） 全厂年排放量（t/a） 1 污水排口1# COD 320 3.97 4.97 1.239 1.551 2 SS 280 3.47 3.83 1.084 1.196 3 氨氮 40 0.497 0.625 0.155 0.195 4 总磷 5 0.061 0.077 0.019 0.024 5 动植物油 80 0.993 0.994 0.31 0.31003 全厂排放口合计 COD 1.239 1.551 SS 1.084 1.196 氨氮 0.155 0.195 总磷 0.019 0.024 动植物油 0.31 0.31003 （2）污水处理可行性分析 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司（原开发区第二污水处理厂）目前一期工程2.5万吨/日已经建成运行，已趋满负荷运行。一期工程采用水解＋氧化沟处理工艺对废水进行处理，尾水排入长江，工程于2005年12月建成，2008年10月通过了环保验收。污水厂二期工程2.5万吨/日已通过环保审批，采用水解酸化+四槽式氧化沟+混凝沉淀工艺，于2010年底建成并调试，已经投入运行，根据污水厂介绍，正常情况下，全厂进水量约40000t/d左右，目前二期已经趋于满负荷运行。本项目废水（3872t/a）排入开发区污水处理厂三期扩建工程（4.8万吨/日），采用水解酸化+厌氧-缺氧-好氧生物处理工艺。 本项目废水排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理的可行性分析如下： A.污水管网建设情况分析 本项目位于南通市经济技术开发区新开南路19号，南通市经济技术开发区通盛排水有限公司的污水管网已铺设至此地，本项目产生的废水可通过污水管网排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司进行处理。 B.废水量可行性分析 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司目前的日处理量约9.8万吨，尚有余量接纳本项目废水，本项目废水产生量为3872t/a，且排放的废水进入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司后不会对南通市经济技术开发区通盛排水有限公司的生化处理工艺的正常运行产生影响。 C.水质的可行性分析 本项目废水中各污染物浓度均满足南通市经济技术开发区通盛排水有限公司的接纳废水水质的接管要求。本项目废水经预处理后达标排放，不会对南通市经济技术开发区通盛排水有限公司生化处理工序造成影响。因此，从废水水质来看，南通市经济技术开发区通盛排水有限公司是可以接纳本项目废水的。 表7-12 本项目废水最终排放情况 来源 废水量 m3/a 污染物 排入环境 排放去向 *浓度mg/L 排入环境的量t/a 生活污水 3872 COD 50 0.194 长江 SS 10 0.039 氨氮 5 0.019 总磷 0.5 0.0019 动植物油 1 0.004 注：*为污水处理厂尾水排放标准。 （3）地表水环境影响评价自查表 表7-13 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 ☑；其他□ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ☑ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源□ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 (；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （） 监测断面或点位个数 （）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标□ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区□ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 水量 3872 / COD 1.239 320 SS 1.084 280 氨氮 0.155 40 TP 0.019 5 动植物油 0.31 80 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 ☑；自动 □；无监测 □ 监测点位 （） （废水总排放口） 监测因子 （） （CODcr、SS、氨氮、总磷、动植物油） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 7.2.3 噪声环境影响分析 本项目新增的噪声设备为拉丝机、束丝机、笼绞机，均置于室内，并采取隔声、减振等措施。噪声影响计算中主要考虑建筑物及围墙的隔声及距离衰减因素，预测正常生产条件下的生产噪声在厂界上的各预测值。对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 计算公式如下： ①噪声预测公式： 式中：Lr — 距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）； L0 — 距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）； r — 关心点距噪声源距离，m； r0 — 距噪声源距离，以1米计； △L— 噪声衰减值，dB（A）。 ②噪声叠加公式采用： 式中：Li —第i个噪声源的声级； n—声源个数 设备拟采取的隔声、减振措施的隔声量约20dB。具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界的贡献值，然后预测厂界噪声值。预测结果见表7-14。 表7-14 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 贡献值 背景值 预测值 排放标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 34.2 59.5 50.7 59.5 50.8 65 55 达标 2 36.6 64.4 52.0 64.4 52.1 70 55 达标 3 32.3 60.6 54.3 60.6 54.4 70 55 达标 4 30.1 61.0 49.8 61.0 49.9 65 55 达标 根据计算结果和背景值叠加可知，本项目建成后东厂界、北厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准，南厂界、西厂界噪声值达到4类标准。根据预测结果，本项目噪声经距离衰减、空气衰减和隔声减振后，与背景值基本相同，不会改变声环境质量功能。 7.2.4 固体废弃物影响分析 本项目产生的一般工业固废包括废铜料20t/a、废塑料20t/a，均出售处理；危险废物为废拉丝油（含废冷却液）1t（每3年产生一次）、废机油0.2t/a、废油墨（含废添加剂、清洗剂）0.2t/a、废油桶14个/年、其他危险化学品废包装桶1000个/年，委托有资质单位处置；废抹布0.1t/a、生活垃圾产生量为22.8t/a，由当地环卫部门清运并进行卫生填埋处置。 (1)一般固废环境影响分析 厂区东侧、北侧分别有一个占地面积为200m2、30m2的一般固废仓库，目前还有100m2的预留面积，并且已按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中要求进行设计，因此本项目一般固废可以实现零排放，对周围环境影响较小。 (2)危险废物环境影响分析 本项目危险固废为废拉丝油（含废冷却液）、废机油、废油墨（含废添加剂、清洗剂）、废油桶、其他危险化学品废包装桶、废抹布，固体废物的处理处置应遵循分类收集和综合利用的原则，具体处置方式如下： 危险固废：核对《国家危险废物名录》（2021年版），本项目主要产生HW06、HW08、HW49类危险废物，根据危险废物豁免管理清单，本项目产生的废抹布豁免条件为：未分类收集，豁免内容：全过程不按危险废物管理，其余危废均需委托有资质单位进行处置。 (3)贮存场所环境影响分析 表7-15 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废仓库 废油墨（含废添加剂、废清洗剂） HW06 900-402-06 厂区北侧 10m2 桶装 0.1t 6个月 2 废拉丝油（含废冷却液） HW08 900-249-08 15m2 桶装 0.5 6个月 3 废机油 HW08 900-214-08 25m2 桶装 1.5 1个月 4 废油桶 HW49 900-041-49 50m2 / 0.2 2个月 5 其他危险化学品废包装桶 HW49 900-041-49 / 0.01 表7-16 本项目危废“三同时”一览表 类别 产生工序及装置 污染物名称 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 危废 拉丝 废拉丝油（含废冷却液） 委托有资质单位处置 零排放 5 与主体工程同时建设同时投产使用 设备维修、保养 废机油 委托有资质单位处置 零排放 喷印、喷码机清洗 废油墨（含废添加剂、废清洗剂） 委托有资质单位处置 零排放 拉丝原辅材料使用 废油桶 委托有资质单位处置 零排放 喷印、退火原辅材料使用 其他危险化学品废包装桶 委托有资质单位处置 零排放 厂区北侧现有1个200m2的危废仓库，目前还有100m2的预留空间，用于本项目危险废物的暂存。 企业设置的危废贮存场所需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环保保护部公告2013 年第36 号）以及《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办【2019】104 号）、《江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案（苏环办[2019]149号）》、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）》和《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知（通环办【2020】1号）》要求处置，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。本项目危险废物的贮存、处置及防渗有如下几点要求： ①危险废物的贮存容器 a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物，所有危废需密封加盖存放，严格控制废气等二次污染。 b.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 c.装载危险废物的容器必须完好无损。 d.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)。 e.液体危险废物可注入开孔直径不超过70 毫米并有放气孔的桶中。 ②危险废物的堆放 a.基础必须防渗，防渗层为至少1 米厚粘土层(渗透系数≤10-7 厘米/秒) ，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数渗<10-10 厘米/秒。 b.危险废物堆要防风、防雨、防晒。 c.产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 d.不相容的危险废物不能堆放在一起。 e.总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30 毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 ③危险废物贮存设施的运行与管理 a.盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 b.危险废物贮存设施都必须按GB15562.2 的规定设置警示标志，配备照明及通讯设备，出入口、设施内部等关键位置布设监控装置。 c.不得将不相容的废物混合或合并存放。 d.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留。危废转移需严格执行转移联单制度，规范填写，加强管理。 e.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④危险废物贮存设施的安全防护 a.各类危废分类存放，按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)中的要求做好标识。 b.危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 c.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 d.危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 (4)危险废物内部收集、转运、外部运输要求 严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目产生的危废委托有资质单位处置，并按照危废转移要求，危废转移前先在危废网上申报系统中申报，待处置单位同意接收后再转移，同时危废装卸、运输应委托有资质单位进行，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏。 本项目与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）对照分析情况如下表 7-17。 表7-17 本项目与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》 （苏环办[2019]327号）相符性分析 文件要求 本项目危废管理要求 规范涉危项目环评管理 （三）加强涉危项目环评管理。各地生态环境部门要督促建设单位及技术单位贯彻落实《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017年第43号）等相关要求，对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。要依法开展环评文件审批工作，不得擅自降低审批标准。对危险废物数量、种类、属性、贮存设施阐述不清的，无合理利用处置方案的，无环境风险防范措施的建设项目，不予批准其环评文件。 本项目环评对照《建设项目危险废物环境影响评价指南》对项目产生的危险废物种类、数量、处置方式、环境影响以及环境风险进行了分析，危废在厂内危废仓库暂存期间应执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其修改单的要求。 加强危险废物申报管理 （五）强化危险废物申报登记。危险废物产生单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在江苏省危险废物动态管理信息系统中备案。属地生态环境部门对企业提交的异常数据修改申请应严格审核把关，必要时结合系统申报存在的问题，对企业开展现场检查，督促企业落实整改，并对企业整改情况开展后督察。管理计划如需调整变更的，应重新在系统中申请备案。危险废物产生企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在江苏 省危险废物动态管理信息系统中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。属地生态环境部门应充分发挥系统的数据分析功能，对区域内危险废物产生、贮存、利用处置情况进行评估，分析区域危险废物污染形势，查摆问题并提出有针对性的解决措施，逐步化解危险废物环境风险。对不按照规定申报登记危险废物或者在申报登记时弄虚作假的，严格按照相关法律规定限期整改并依法惩处，对构成犯罪的依法移送公安机关追究刑事责任。 本项目建成后须按照要求建立危废台账，对危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、处置等信息进行记录，并在江苏省危险废物动态管理信息系统对危废的产生、贮存、转移、处置信息进行备案，并制定危废年度管理计划。 落实信息公开制度。 加大企业危险废物信息公开力度，纳入重点排污单位的涉危企业应每年定期向社会发布企业年度环境报告。各地生态环境部门应督促危险废物产生单位和经营单位按照相关要求在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况。 本项目建成后须在厂区门口位置设置危险废物信息公开栏，公开项目危险废物产生、利用处置等情况。 规范危险废物贮存设施。 各地生态环境部门应督促企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮 存规范化管理专项整治动方案的通知》（苏环办〔2019〕 149 号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬 散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按 易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制 定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。对不满足识别标识设置规范（危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签）、未完成关键位置视频监控布设的企业，属地生态环境部门要责令其自本意见印发之日起三个月内完成整改，逾期未完成的，依法依规进行处理。 本项目危废仓库必须按照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149 号）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）、《危险废物识别标识设置规范》等文件要求，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。本项目建成后，应进一步对照要求设置视频监控等装置。 五、强化危险废物转移管理 （十）严格危险废物转移环境监管。危险废物跨省转移全面推行电子联单，联合交通运输部门加快扩大运输电子运 单和转移电子联单对接试点，实时共享危险废物产生、运输、利用处置企业基础信息与运输轨迹信息。危险废物产生、经营企业在省内转移时要选择有资质并能利用―电子运单管理系统进行信息比对的危险货物道路运输企业承运危险 废物，生态环境部门要督促危险废物产生、经营企业、 建立和执行危险废物发货、装载和接收的查验、登记、核 准制度，对未实行电子运单而发货、装载或接收的单位， 要督促其限期整改。加强危险废物流向监控，建立电子档案，严厉打击危险废物转移过程中的环境违法行为。 本项目危废必须执行电子联单管理要求并委托有资质单位处置。 通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低。 (5)综合利用、处理、处置的环境影响分析 本项目危废委托有资质单位安全处置，确保项目危废的有效处置，因此对周围环境基本无影响。 Ⅰ、综合利用，合理处置 危险废物委托相应有资质单位处置，一般性固废则通过出售或环卫清运处理。 Ⅱ、厂内暂堆场影响 各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 (6)建立危险废物监管联动机制 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）， 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业应切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。公司需针对生产过程中产生的危险废物制定相应的管理计划并及时报南通经济技术开发区生态环境局备案。 (7)项目固废产生及处理处置情况 营运期固体废物分析结果见表7-18。 表7-18 本项目固体废物汇总表 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废铜料 / / 20 拉丝 固 铜 / 每天 / 出售 废塑料 / / 20 检测 固 铜 / 每天 / 出售 废拉丝油（含废冷却液） HW08 900-249-08 1（每3年产生一次） 拉丝 液 基础油、太古油、甘油、烧钝液 基础油、太古油、甘油、烧钝液 每天 T,I 委托有资质单位处置 废机油 HW08 900-214-08 0.2 设备维修、保养 液 矿物油 矿物油 定期 T,I 废油墨（含废添加剂、废清洗剂） HW06 900-402-06 0.2 喷印、喷码机清洗 液 甲基乙基酮、丙酮、二甲苯、异丙醇等 甲基乙基酮、丙酮、二甲苯、异丙醇等 定期 T,I,R 废油桶 HW49 900-041-49 14个/年 拉丝原辅材料使用 固 拉丝油、烧钝液 拉丝油、烧钝液 定期 T/In 其他危险化学品废包装桶 HW49 900-041-49 1000个/年 喷印、退火原辅材料使用 固 油墨、添加剂、乙醇等 油墨、添加剂、乙醇等 定期 T/In 废抹布 HW49 900-041-49 0.1 设备维修、保养 固 抹布、矿物油 矿物油 定期 T/In 环卫清运 生活垃圾 / / 22.8 办公、生活 固 / / 每天 / 7.2.5 土壤分析 本项目属于电线、电缆制造项目，为污染影响型项目。按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018) “第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表7-20。 表7-19 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-20 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / / 注：“/”表示可不开展土壤环境影响评价工作 本项目属于营养食品制造行业，经查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)中附录A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”， 本项目类别不在本表内，因此需根据土壤环境影响源、影响途径、影响因子的识别结果，可参照相近或相似项目类别确定。本项目参照本表中的“制造业”—“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，为Ⅲ类项目。项目在现有厂区内，占地规模为小型；本项目位于南通市经济技术开发区新开南路19号，厂区东侧为南通星湖化工有限公司，南侧为和兴路，西侧为新开南路，厂区北侧为远吉织染。属于不敏感。因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7.2.6 环境风险评价 （1）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+···+qn/Qn（C.1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的主要危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目各物质的临界量计算如下： 表7-21 建设项目涉及的主要危险物质的最大储存量和辨识情况 序号 名称 CAS号 最大储存量（t） 临界量（t） 该种危险物质Q值 1 酒精（乙醇） 64-17-5 0.1 100 0.001 2 拉丝油 / 2 2500 0.0008 3 喷码添加剂 / 0.1 100 0.001 4 油墨 / 0.02 100 0.0002 5 喷码机清洗剂 / 0.1 100 0.001 6 废拉丝油（含废冷却液） / 0.5 2500 0.0002 7 废机油 / 1.5 100 0.015 8 废油墨（含废添加剂、废清洗剂） / 0.1 100 0.001 9 废油桶 / 0.2 100 0.002 10 其他危险化学品废包装桶 / 0.01 100 0.0001 合计 0.0223 由于Q=0.0223<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此仅开展简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析，本项目周围敏感目标分布情况见表3-3。 （3）环境风险识别 本项目主要危险物质环境风险识别见下表： 表7-22 建设项目涉及的主要危险物质环境风险识别 风险单元 涉及风险物质 可能影响的环境途径 危险品库 酒精（乙醇）、喷码添加剂、油墨、喷码机清洗剂、 泄漏、火灾 危废仓库 废拉丝油（含废冷却液）、废机油等 泄漏 （4）环境风险分析 经识别，本项目涉及的主要风险物质为乙醇、喷码添加剂、油墨、喷码机清洗剂等，乙醇如遇明火，火花则可能发生火灾事故，同时燃烧产生CO、SO2、NOx等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入附近水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。项目重点防渗区为原料仓库，已采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 （5）环境风险防范应急措施 为减少危险物质可能造成的环境风险，宜采取以下风险防范及应急措施：①从生产管理、危险物质贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。②本项目使用的乙醇、喷码机添加剂、喷码机油墨、喷码机清洗剂等为瓶装，需定期检查其包装的完整性，加强风险源监控。③项目需设有足够的灭火设施。这些设施包括灭火系统、消火栓系统等，一旦发生火灾，能保证企业有足够的灭火装置，将火灾损失降到最低。④项目需设有足够的防泄漏物质，如黄沙、吸附棉等，用来吸附泄漏物。 （6）风险管理 对照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）， 企业涉及六类环境治理设施中的有机废气治理，需对该项环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： ①严格按照防火规范进行平面布置。 ②定期检查、维护原料仓库危险品储存区设施、设备，以确保正常运行。三废治理设施应纳入生产系统进行管理，加强日常维护保养，确保设备设施处于正常状态。建立健全三废治理设施相关的各项规章制度，以及运行、维护和操作规程。组织开展专业技术人员岗位培训，建立岗位责任、操作技术规程、运行信息公开、事故预防和应急管理制度，建立和落实定期维修制度，制定合理的检修计划，落实维修资金，定期储备易损设备、配件和通用材料，确保三废治理设施的正常运行。 ③企业不得违章擅自拆除、闲置、关闭污染防治设施，要确保污染防治设施稳定运行、达标排放。事故状态或设备维修等原因造成废气治理设施停止运行时，企业应立即采取紧急措施并及时停止生产，同时报告当地环境保护主管部门。企业应配备发生废气泄漏时的应急处置和防护材料、装备，并定期检查，定期开展应急演练。 ④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 ⑤在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 ⑥设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 ⑦采取相应的火灾事故的预防措施。⑧加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。⑨危险物质储存仓库按照规定设置安全警示标志，配备相应的干粉、泡沫等消防器材。 （7）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。本项目环境风险简单分析内容见下表。 表7-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 5G通信用软电缆智能化项目 建设地点 南通市经济技术开发区新开南路19号现有厂区内 地理坐标 北纬N31°53′49.39′′ 东经E120°56′06.12′′ 主要危险物质及分布 本项目使用的乙醇主要存放在仓库内，喷码添加剂、油墨、喷码机清洗剂等存放在生产车间防爆柜内，废拉丝油（含废冷却液）、废机油等主要暂存在危废仓库 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 本项目涉及的主要风险物质为乙醇、喷码添加剂、油墨、喷码机清洗剂等，发生泄漏，如遇明火，火花则可能发生火灾事故，同时燃烧产生CO、SO2、NOx等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入附近 水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。项目重点防渗区生产车间已采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 风险防范措施要求 为了防范事故和减少危害，项目从生产管理、原辅材料贮存、工艺技术设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统、防泄漏物质等方面制定相应的环境风险防范措施。 分析结论：在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 7.2.7 环境管理与自行监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 ②建立环境报告制度 在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 （2）自行监测计划 ①污染源监测 表7-24 项目污染源监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 有组织（排气筒PQ4） 废气进口及出口 锡及其化合物 一年一次 有组织（排气筒PQ5） 废气进口及出口 非甲烷总烃 一年一次 有组织（排气筒PQ6） 废气进口及出口 非甲烷总烃 一年一次 有组织（排气筒PQ7） 废气进口及出口 非甲烷总烃 一年一次 无组织 厂界上风向1个点位、下风向2~3个点位 锡及其化合物、非甲烷总烃 一年一次 厂区内一车间外设1个监测点 非甲烷总烃 一年一次，监测1小时平均浓度、任意一次浓度 废水 废水总排口 水量、COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 一季度一次 雨水排口 pH、COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 一年一次 噪声 厂界 等效声级Leq(A) 一季度一次 ②应急监测计划 项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： 大气环境监测监测因子：锡及其化合物、非甲烷总烃。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 （3）环保验收监测计划 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： 各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。 按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 在厂界下风向布设厂界无组织监控点。 监测因子为：锡及其化合物、非甲烷总烃。 废气有组织排放口采样监测。监测因子为：PQ4排气筒：锡及其化合物，PQ5排气筒：非甲烷总烃，PQ6排气筒：非甲烷总烃，PQ7排气筒：非甲烷总烃，监测项目为废气量、各装置进出口浓度、尾气排放最终浓度。 厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。 是否实现“雨污分流”。 固体废物处理情况。 大气环境防护距离的核实，确定。 是否有风险应急预案和应急计划。 污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内。 检查各排污口是否设置规范化。 针对本项目排污情况，制定详细监测计划表。 表7-25 本项目验收监测项目统计表 环境要素 监测位置 监测项目 监测频次 废气 排气筒PQ4：废气进口及出口 锡及其化合物 连续2天，每天3次 排气筒PQ5：废气进口及出口 非甲烷总烃 排气筒PQ6：废气进口及出口 非甲烷总烃 排气筒PQ7：废气进口及出口 非甲烷总烃 厂界上风向1个点位、下风向2~3个点位 锡及其化合物、非甲烷总烃 厂区内一车间外设1个监测点 非甲烷总烃 废水 废水外排口 水量、COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 连续2天，每天4次 雨水 雨水排口 pH、COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 噪声 厂界 Leq(A) 连续2天，每天2次（昼、夜各一次） 7.2.8 本项目环保“三同时” 表7-26 本项目“三同时”一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 废气 热浸镀锡 锡及其化合物 水喷淋+15m高排气筒PQ4 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准 15 与主体工程同时建设同时施工 挤出、喷印、清洗 非甲烷总烃 15m高排气筒PQ5、PQ6、PQ7 15 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 化粪池 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准 / 噪声 拉丝机、束丝机、笼绞机 噪声 隔声、减振 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准 5 固废 工业固废 废铜料40t/a 出售 零排放 5 废塑料21.42t/a 出售 危险废物 废拉丝油（含废冷却液）1t（每3年产生一次） 委托有资质单位处置 废机油0.2t/a 废油墨（含废添加剂、废清洗剂）0.2t/a 废油桶14个/年 其他危险化学品废包装桶1000个/年 废抹布0.1t/a 环卫清运 职工生活 生活垃圾22.8t/a 环卫清运 绿化 依托厂内现有绿化 / / 事故应急措施 / / / 雨污分流，排污口规范化设置 厂区已实行雨污分流，废水排口、雨水排口均已经设置标志牌等。 可满足管理要求 / “以新带老”措施 / / 总量平衡具体方案 （1）废水：本项目废水排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡； （2）废气：本项目新增的废气污染物为锡及其化合物、非甲烷总烃，在区域内平衡； （3）固废：实现“零排放”。 / 区域解决问题 / / 卫生防护距离设置 / / 总计 40

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类 型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒PQ4 | 锡及其化合物 | 水喷淋，15米高排气筒 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准 |
|  | 排气筒PQ5 | 非甲烷总烃 | 15米高排气筒 |  |
|  | 排气筒PQ6 | 非甲烷总烃 | 15米高排气筒 |  |
|  | 排气筒PQ7 | 非甲烷总烃 | 15米高排气筒 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 | 化粪池 | 符合南通市经济技术开发区通盛排水有限公司接管要求 |
| 噪声 | 拉丝机、束丝机、笼绞机 | 噪声 | 隔声、减振 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准 |
| 固体 废物 | 生产 | 废铜料 | 出售 | “零”排放，对周边环境无影响 |
|  |  | 废塑料 | 出售 |  |
|  |  | 废拉丝油（含废冷却液） | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 废油墨（含废添加剂、废清洗剂） |  |  |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  | 其他危险化学品废包装桶 |  |  |
|  |  | 废抹布 | 环卫清运 |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 电磁 辐射 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目对产生的废气、废水、噪声、固废均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 |

九、结论与建议

一、结 论 1、项目概况 中天科技装备电缆有限公司系上市公司江苏中天科技股份有限公司的全资子公司, 成立于2010年1月, 地址位于江苏省南通经济技术开发区新开南路19号，占地面积158000平方米，公司注册资金4.38亿元人民币，总投资5亿元人民币，系国家高新技术企业。中天科技装备电缆有限公司从开发轨道交通车辆用电缆、通信电源软电缆、全系列船用电缆、光伏电缆和矿用电缆开始，紧接着生产低压电力电缆、控制电缆、铝合金电缆和风能电缆，逐步研发充电枪连接器组件、风能电缆线束、水密电缆、消磁电缆以及舰船电缆，适应市场需求，不断拓展产品类型，多元化经营，摸索并定型产品方向，最终形成轨道交通车辆用电缆、船用电缆、风能电缆以及通信电源软电缆并驾齐驱的四大主营产品。 随着中天科技在通信软电缆市场占有率不断提高，同时伴随5G通信技术的快速发展，未来对通信软电缆的需求会逐年成倍增长，现有软电缆产能、规模以及智能化制造能力已无法满足日益增长的订单需求。为此，中天科技装备电缆有限公司拟投资6000万元在南通市经济技术开发区新开南路19号厂区现有一车间，建设5G通信用软电缆智能化项目；同时，本次拟对厂区现有项目中的产品——船用电缆、风能电缆生产工艺进行改造，在原生产工艺的基础上新增“热浸镀锡”工艺，其余工艺不变，工艺变更后产品产能不变，本项目拟于2021年2月建成。 2、产业政策相符性结论 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 3、项目选址可行性结论 中天科技装备电缆有限公司位于南通市经济技术开发区医药健康产业园新开南路19号，厂区东侧为南通星湖化工有限公司；南侧为和兴路，路南侧为瑞祥新材料有限公司；西侧为新开南路，路西侧为东丽高新聚化（南通）有限公司；厂区北侧为远吉织染。该地块为工业用地，不在《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）规定的红线区域范围内，选址可行。 4、清洁生产结论 本项目在建设和运营过程中拟采取相应的污染防治措施，可以做到达标排放，废弃物做到了综合治理及无害化处理，符合清洁生产要求。 5、项目周围环境质量现状评价结论 (1) 长江干流南通段总体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类~Ⅲ类标准，水质优良； (2) 项目所在地环境空气质量良好，SO2、NO2、PM10、CO、O3均达到二级标准，PM2.5劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区； (3) 项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类、4a类标准。 6、污染防治措施及环境影响 （1）废水 本项目建成营运后，生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，经南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理达标后排入长江，措施可行，对地表水环境影响较小。 （2）废气 本项目产生的锡及其化合物经水喷淋装置处理，最后通过15米高排气筒PQ4排放，非甲烷总烃通过15米高排气筒PQ5、PQ6、PQ7排放，锡及其化合物、非甲烷总烃排放速率、排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值，因此本项目废气污染防治措施可行。 （3）固体废物 本项目产生的固体废物为废铜料、废塑料均属于一般固废，出售处理；废拉丝油（含废冷却液）、废机油、废油墨（含废添加剂、废清洗剂）、废油桶、其他危险化学品废包装桶均属于危险废物，委托有资质单位处置；废抹布、生活垃圾由环卫统一清运，不会对环境产生不良影响，方法可行。 （4）噪声 本项目新增噪声源为拉丝机、束丝机、笼绞机，通过设备布局合理减振、墙体的隔声作用和距离衰减作用后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准，方法可行。 7、污染物排放总量 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表9-1 本项目建成后全厂污染物产生及排放一览表 单位：t/a 类 别 污染物 名称 原环评批复量 目前实际排放量 本项目 以新带老 削减量 本项目建成后全厂排放量 变化量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） 颗粒物 0.015 0.015 0 0 0 0 0.015 0 锡及其化合物 / / 0.143 0.1287 0.0143 0 0.0143 +0.0143 非甲烷总烃 0.045 0.02148 1.2 0 1.2 0 1.245 +1.2 废气（无组织） 颗粒物 / 0.075 0 0 0 0 0.075 0 锡及其化合物 / / 0.007 0 0.007 0 0.007 +0.007 非甲烷总烃 / 0.001 0.0638 0 0.0638 0 0.0648 +0.0638 废水 废水量 3315 3120 3872 0 3872 0 7187 +3872 COD 0.994 0.312 1.549 0.31 1.239 0 2.233 +1.239 SS 0.497 0.112 1.355 0.271 1.084 0 1.581 +1.084 氨氮 0.099 0.040 0.155 0 0.155 0 0.254 +0.155 总磷 0.016 0.005 0.019 0 0.019 0 0.035 +0.019 动植物油 0.099 0.00003 0.31 0 0.31 0 0.409 +0.31 固体废物 一般工业固废 / / 40 40 0 0 0 0 危险废物 废拉丝油（含废冷却液） / / 1（每3年产生一次） 1（每3年产生一次） 0 0 0 0 废机油 / / 0.2 0.2 0 0 0 0 废油墨（含废添加剂、废清洗剂） / / 0.2 0.2 0 0 0 0 废油桶 / / 14个/年 14个/年 0 0 0 0 其他危险化学品废包装桶 / / 1000个/年 1000个/年 0 0 0 0 废抹布 / / 0.1 0.1 0 0 0 0 生活垃圾 / / 22.8 22.8 0 0 0 0 综上所述，中天科技装备电缆有限公司5G通信用软电缆智能化项目符合国家、地方产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废气、废水、噪声、固废等的排放或处置均能满足环境保护要求，对周围环境影响较小，项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，各项污染治理工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。 2、加强宣传教育，增强全体员工及顾客的环保意识和安全意识。 3、项目建好后须经环保部门检验合格后方可进行正式营运。 附图： 附图1、生态红线图； 附图2、地理位置图 附图3、区域规划图； 附图4、项目周边300米状况图； 附图5、厂区平面布置图。 附件： 1、备案； 2、营业执照； 3、排污许可证； 4、现有项目监测报告； 5、声环境监测报告； 6、现有项目环评、验收批复； 7、委托书； 8、企业承诺书。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

# Text boxes

导体（铜）

拉丝

退火

包带

绝缘

线芯绞合

包带

编织

护套

成品检测

拼盘

成品

电加热

S1

S4

G3

S3

S—固废

G—废气

G2

S2

G1

导体

三层共挤

水压检测

绕包半导电绝缘屏蔽

金属编织

绕包隔离带

护套

成品检测

拼盘

成品

G4

G5

S7

S5

S—固废

G—废气

S6

导体

绝缘

火花电压

成缆

护套

成品检测

拼盘

成品

拉丝

退火

电加热

S8

G6

S9

G7

G8

S11

S10

S—固废

G—废气

导体

拉丝

退火

辐照交联内绝缘

辐照交联外绝缘

无卤低烟填充条

无卤阻燃隔氧层

无卤阻燃包带

无卤低烟外护套

成品检测

成品

电加热

S12

S13

G9

S14

S—固废

G—废气

导体

（铜）

绝缘挤出

成缆

铠装

护套

成品检测

拼盘

成品

复绞

G10

G11

S14

S—固废

G—废气

N—噪声

镀锌钢带

热塑性阻燃材料

热塑性阻燃材料

连续硫化

蒸汽

N1

N2

N3

N4

粉尘、非甲烷总烃、恶臭

炼胶工序废气

（颗粒物、非甲烷总烃）

炼胶加料口1废气

（颗粒物）

炼胶加料口2废气

（颗粒物）

袋式除尘器

经15米高排气筒PQ2排放

脉冲袋式

除尘器

活性炭吸附

经20米高排气筒PQ1排放

机车电缆挤出、护套废气

（非甲烷总烃）

经15米高排气筒PQ3排放

拉丝

无氧铜杆、冷却润滑液、拉丝油

S1-1废拉丝油（含废冷却液）

S1-2废铜料

N1-1

退火

热浸镀锡

导体绞合

绝缘挤出

绝缘料

G1-2非甲烷总烃

成缆

无纺布带、护套料、PP绳、CPP带、白云母带、PE黑带

铠装

镀锌钢带

接下页

锡锭

酒精

G1-1锡及其化合物

N1-2

影像测量

S1-3不合格品

接上页

护套挤出、喷印

绝缘料、添加剂、油墨

G1-3非甲烷总烃

成品检测

S1-5不合格品

成品

影像测量

S1-4不合格品

编织屏蔽

镀锡铜丝

导体（铜）

拉丝

退火

包带

绝缘

线芯绞合

包带

编织

护套

成品检测

拼盘

成品

电加热

热浸镀锡

G2-1锡及其化合物

新增的工段

锡锭

导体

绝缘

火花电压

成缆

护套

成品检测

拼盘

成品

拉丝

退火

电加热

热浸镀锡

G3-1锡及其化合物

新增的工段

锡锭

新鲜水

6319

经污水管道送南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理排入长江

生活用水

化粪池预处理

3872

683

3872

4555

水喷淋装置

4

4

挤出冷却

1560

1560

0.8m3/h

0.032m3/d

退火炉

200

200