# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新增烤漆房项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通德立汽车销售服务有限公司 |
| 法人代表 | 许新跃 | 联系人 | *** |
| 通讯地址 | 南通市经济技术开发区驰远路28号 |
| 联系电话 | 0513-8919**** | 传真 | — | 邮政编码 | 226000 |
| 建设地点 | 南通市经济技术开发区驰远路28号 |
| 立项审批部门 | 南通市经济技术开发区行政审批局 | 批准文号 | 通开发行审备[2020]305号 2012-320671-89-05-296728 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | O8111汽车修理与维护 |
| 占地面积 | 40m2 | 绿化面积 | 1500m2 |
| 总投资 | 6万元 | 其中：环保投资 | 4万元 | 环保投资占总投资比例 | 66% |
| 评价经费 | — | 预期投产日期 | 2021年4月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料：本项目新增原辅材料详见表1-1。 主要设施：本项目新增生产设备名称及规格见表1-7。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | / | 柴油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 0.2 | 燃气（立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（立方米/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 本项目不新增职工生活污水，本次无废水产生。现有项目废水产生量共为1614.6t/a，其中生活污水产生量765t/a、清洗废水产生量849.6t/a，现有项目清洗废水经隔油+沉淀处理后与经隔油+化粪池预处理后的生活污水达《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中间接排放标准限值后排入市政污水管道，经南通市经济技术开发区通盛排水有限公司集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入长江；厂区雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 1、原辅材料 （1）本项目原辅材料如下表所示 表1-1 本项目原辅材料一览表 序号 原辅材料名称 厂区现有项目用量（t/a） 本次新增用量 （t/a） 建设后 全厂用量 （t/a） 包装 方式 储存位置 最大存储量（t） 来源及运输 1 水性色漆（底漆） 0.12 0.12 0.24 瓶装 油漆仓库 0.12 外购、汽车 2 中涂底漆 0.25 0.25 0.5 桶装 0.25 外购、汽车 3 清漆（面漆） 0.18 0.18 0.36 桶装 0.18 外购、汽车 4 天那水 0.36 0.24 0.6 桶装 0.12 外购、汽车 5 CO2保护焊丝 0.015 0 0.015 盒装 库房 0.015 外购、汽车 6 机油 15000升 0 15000升 桶装 配件仓库 14 外购、汽车 7 防冻液 1000升 0 1000升 桶装 2000升 外购、汽车 8 汽车零配件 2万套 0 2万套 / 3 外购、汽车 主要原辅材料的理化性质： 表1-2 主要原辅材料的理化性质和毒性 名称 理化性质 危险性 毒理毒性 水性漆（底漆） pH为7.9，主要成分为2-丁氧基乙醇2%、二乙二醇单甲醚6%、1-丙氧基-2-丙醇2%、1-甲氧基-2-丙醇5%、硅胶2%、水65%、颜料18%。 易燃 / 中涂底漆 密度1.3g/cm3，主要成分乙酸正丁酯15%、方英石25%、二甲苯异构体混合物5%、轻芳烃溶剂石脑油5%、1,2,4-三甲基苯5%、颜料45%。 易燃 / 清漆（面漆） 密度1.3g/cm3，乙酸正丁酯10%、二甲苯异构体混合物10%、甲苯5%、2-丁酮5%、乙苯5%，其他65%。 易燃 / 天那水 乙酸异戊酯，无色透明液体，主要成分乙酸正丁酯20%、二甲苯10%、乙醇40%、丙酮30%，熔点5.51℃，沸点80.1℃，相对密度（水=1）0.8794，闪点25℃，不溶于水。 易燃 / 车辆涂料中有害物质限量分析 对照《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020），本项目建成后全厂涂料中VOC含量分析见下表。 表1-3 项目涂料中VOC限量值分析一览表 涂料类别 产品类型 涂料年用量（L/a） 涂料中VOC含量（g/a） 涂料中VOC含量（g/L） VOC限量值/（g/L） 溶剂型涂料 中涂 0.5/1.3*1000=385 0.5*30%*106=150000 150000/423=390 ≤560 清漆 0.36/1.3*1000=277 0.36*35%*106=126000 126000/277=455 ≤480 水性涂料 底色漆 根据检验报告（TT686-170083）（见附件），快得来水性底色漆VOC含量为86g/L，其余未检出。 ≤420 经过计算及检验报告结果，本项目使用的涂料中的VOC含量均符合《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）中的相关限量值要求。 表1-4 其他有害物质含量的限量值分析一览表 涂料 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量/% 限量值/% 中涂底漆 5 ≤30 清漆（面漆） 20 ≤30 由上表可知，本项目使用的溶剂型涂料中甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量均小于《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）中的相关限量值要求30%。 （3）用漆量核算 ①所需喷漆情况 本项目新增的喷漆车辆约1000辆/年，需喷底漆、中漆、面漆，喷3次漆，单次喷漆面积共为0.857m2/辆×1000辆=857m2，本项目涂料使用计算参数见下表。 表1-5 用漆量计算参数一览表 名称 水性漆密度ρ g/cm3 涂层厚度δ μm 固体份NV% 附着率ε% 用漆量t/a 水性漆 0.7 30 20 75 0.12 中涂底漆 1.3 118 70 75 0.25 清漆（面漆） 1.3 79 65 75 0.18 ②用漆量计算公式 用漆量采用以下公式计算： m=ρδs×10-6/（NV·ε） 其中：m——油漆总用量（t/a）； ρ——油漆密度（g/cm3）； δ——涂层厚度（μm）； s——涂装总面积（m2/年）； NV——油漆中的固体份（%）； ε——附着率。 本项目车辆需喷2遍底漆、1遍面漆，由此核算可知，项目用漆量消耗情况见下表。 表1-6 用漆量一览表 原料名称 单位 年用量（t/a） 备注 水性底漆 t/a 0.24 液态，1L/瓶 中涂底漆 t/a 0.55 液态，5L/桶 清漆（面漆） t/a 0.55 液态，5L/桶 2、本项目生产设备一览表 表1-7 本项目生产设备清单一览表 序号 设备名称 规格型号 现有数量（台） 淘汰（台） 新增（台/个） 总量（台） 1 烤漆房 / 1 0 1 2 2 喷枪 / 1 0 1 2 3 空压机 VAP/BLT-15A- 1.6M3/8KG 1 0 0 1 4 二保焊机 飞鹰3000 1 0 0 1 5 动平衡机 9588R 1 0 0 1 6 四轮定位仪 VAG1995K 1 0 0 1 7 汽车举升机 QJY35M 11 0 0 11 8 发动机检测设备 VAS6150E 1 0 0 1 9 燃油压力表 VAS1318 1 0 0 1 10 刹车油更换机 VAS5234 1 0 0 1 11 总成吊装机 10-22A 1 0 0 1 12 介子机 飞鹰 1 0 0 1 13 车身清洗设备 黑猫 1 0 0 1 14 打磨抛光设备 德伟 1 0 0 1 15 除尘除垢设备 30L 1 0 0 1 16 汽缸压力表 VAG1763 1 0 0 1 17 空压机 VAP/BLT-15A- 1.6M3/8KG 1 0 0 1 合计 27 0 2 29 本项目设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类设备。 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目由来 南通德立汽车销售服务有限公司成立于2010年7月，位于南通市经济技术开发区驰远路28号，经营范围为volkswagen(进口大众）品牌汽车销售；汽车配件销售、汽车用品、装饰品的销售；二手车销售等。于2015年5月购置南通市经济技术开发区驰远路28号1栋两层厂房，占地面积为9187平方米。南通德立汽车开发区汽车城一号地块新建大众4S店项目，该项目已于2012年3月取得环评批复（通开发环复(表)2012036），2015年12月完成验收（通开环验[2015]077号）。 为了提升公司的服务质量，公司拟购置1个烤漆房、1个喷枪、1套过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附设备，增加补漆、烤漆服务。目前，该项目已在南通市经济技术开发区行政审批局登记备案，备案证号：通开发行审备[2020]305号，项目代码：2012-320671-89-05-296728。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的有关规定，本项目属于名录中的“五十、社会事业与服务业”中“121、汽车、摩托车维修场所”类别，营业面积5000平方米及以上且使用溶剂型涂料的，故需编制环境影响报告表。为此，南通德立汽车销售服务有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行统计的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），项目所在区域生态红线保护区详见表1-8，本项目生态红线图见附图1。 表1-8 本项目与江苏省生态红线位置关系一览表 名称 主导生态功能 范围 方位 距本项目厂界 总面积 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 老洪港湿地公园 湿地生态系统保护 / 北至景兴路，南至江韵路，东至东方大道，西至长江，包含老洪港应急备用水源区域 SW 4600m 6.63km2 老洪港应急水源保护区 水源水质保护 一级保护区：云湖水库和星湖水库正常水位线以下的全部水域范围；云湖水库正常水位线至库区外100米范围内的陆域，星湖水库正常水位线向北外延70米，距长洪河20米；向东至通盛南路；向西、向南外延100米范围内的陆域。二级保护区：云湖水库一级保护区域外，北至景兴路，向西、南、东外延200米范围内的陆域，及星湖水库一级保护区陆域外，向北、南、西外延200米，向东至通盛南路范围内的陆域 / SW 4700m 1.16 km2 通启运河（南通市区）清水通道维护区 水源水质保护 / 南通经济技术开发区通启运河及两岸各500米 N 3100m 11.14km2 通启运河（通州区）清水通道维护区 水源水质保护 / 通州区境内通启运河及两岸各500米 NE 3500m 8.3km2 由上表可知，本项目距离最近的通启运河（南通市区）清水通道维护区生态空间管控区域约3100m，不在其生态红线管控区范围内，项目选址符合《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2019年南通市环境状况公报》，项目所在地SO2、NO2、PM10、CO、O3均达到二级标准，PM2.5劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区，针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》（通政发[2018]63号），综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。长江干流南通段总体水质符合Ⅱ~Ⅲ标准，水质优良。本项目周边噪声背景值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。本项目建成后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目能源、水、土地等资源消耗均较低，因此符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①与国家及地方产业政策相符性分析 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2020年版）》进行说明，具体见表1-9。 表1-9 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2020年版）》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。 5 《市场准入负面清单（2020年版）》 经查《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 ②与《南通市经济技术开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2016]97号），本项目与该报告书及审查意见的相符性分析 表1-10 与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书及审查意见相符性一览表 序号 相关要求 项目相符性 1 做好规划与《南通市城市总体规划》等规划的衔接与协调。严格落实生态红线管理要求，以确保区域环境质量改善为目标，统筹优化各片区功能定位和产业结构。通过土地用途调整、产业转型升级、现有企业提标改造、生态空间管控等，优化开发区内空间布局、产业结构和产业定位，促进开发区内人居生态环境质量改善和提升。 本项目位于现有厂区内，厂区地块用地性质为其他服务设施用地，距最近的生态红线区域边界3100米，满足用地规划和生态红线管理要求。 2 严禁新建涉及重点重金属排放的项目以及制浆、造纸类项目；严格控制排放挥发性有机物（VOCs）、恶臭物质的项目及包含酸洗、电镀、油漆等工艺的项目建设。 本项目不涉及重点重金属，无恶臭产生，无酸洗、电镀等工艺，产生的有机废气经密闭收集后采用光催化氧化+活性炭吸附装置处理，尾气由15米高排气筒排放，严格控制了VOCs的排放。 3 严格开发区环境准入管理。港口工业一区不得新建化工项目，现代纺织园不得新建含印染工艺的项目；港口工业三区不得新建医药、农药、染料及其中间体的项目；光电子产业园和健康医药产业园不得引进芯片制造、原料药及中间体生产等高污染项目。开发区引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平，积极推进现有产业的技术进步和园区的循环化改造，提升产业绿色发展水平。 本项目不属于审查意见中禁止建设项目。 ③与《江苏省有机废气污染防治管理办法》（江苏省人民政府令 第119号）的相符性分析 表1-11 与《江苏省有机废气污染防治管理办法》相符性分析 序号 文件内容 对照情况 1 第十三条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易得。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目应该编制环评报告表。南通德立汽车销售服务有限公司委托我单位开展该项目环境影响评价工作。 2 第十五条 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。 本项目将根据相关标准及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术（光催化氧化+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒排放），确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。 3 第十七条 挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开 本项目须制定监测计划并委托有资质监测单位进行监测。 4 第二十一条 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置 本项目喷漆、烤漆产生的VOCs经密闭收集后采用光催化氧化+活性炭吸附装置净化后经排气筒排放，油漆、天那水储存在油漆仓库内，不会敞口或露天放置。 ④与《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办 [2014]128号）相符性分析 表1-12 与《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》相符性分析 序号 文件内容 对照情况 1 （二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90% 。 本项目喷漆、烤漆产生的VOCs经密闭收集后采用光催化氧化+活性炭吸附装置净化后经排气筒排放，废气收集效率可达98%，处理率达到90%。 ⑤对照《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》 根据《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》，本项目为汽车修理与维护项目，不属于化工项目，不在自然保护区、饮用水水源保护区、生态红线范围内，不在长江干流1公里范围内，位于规划的开发区中心区单元内，符合园区产业定位及规划要求，不在《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则》中禁止建设的范围内。 ⑥对照《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号） 表1-13 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 序号 文件内容 对照情况 1 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。 本项目油漆、天那水储存在油漆仓库内，喷漆、烤漆均为密闭环境，产生的VOCs经密闭收集后经光催化氧化+活性炭吸附装置处理。 2 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。 本项目喷漆、烤漆均在密闭的喷漆房内进行，产生的VOCs经密闭收集后经光催化氧化+活性炭吸附装置处理。 ⑦与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》，（苏环办[2019]327号）相符性分析 表1-14 与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》 相符性分析 序号 相关要求 本项目相符性 1 危险废物产生单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。 项目建成后，企业应按规定申报，并在“江 苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。 2 危险废物产生企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 项目建成后，企业应按规定建立危险废物台账，企业产生的废包装桶、废活性炭等应在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中如实申报。 3 在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况。 项目建成后，企业需在公司门口显著位置设置危险废物信息公开栏。 4 规范化设置危废库外贮存设施警示标志牌（设置位置、规格参数及公开内容）和危废库内部分区警示标志牌（设置位置、规格参数及公开内容）。 项目建成后，企业需规范化危废暂存场所，并设置规范化标志牌。 5 危险废物包装识别标签记录批次和数量。 项目建成后，企业需在危险废物包装标识 上记录批次和数量。 6 按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放。 项目建成后，企业需按照规定规范化危险废物暂存场所。 7 危废库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 项目建成后，企业需按照规范要求建设视 频监控及联网设施。 8 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 企业将建设危险废物暂存间，并在项目建 成后设置规范化“防雨、防火、防雷、防 扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置”。 ⑨与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）相符性分析》见下表： 表1-15 与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》 （苏环办〔2020〕101号）》相符性分析 序号 相关要求 本项目相符性 1 企业要切实履行好从危险废物产生、收 集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。 企业必须履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；必须制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。 2 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨别管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设置，确保环境治理设置安全、稳定、有效运行。 本项目不涉及挥发性有机物回收，本项目不新增废水。企业已制定相关运行和管理责任制度，此外，还必须开展环保措施安全专项评价，确保环境治理设置安全、稳定、有效运行。 ⑩与《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知》（通环办〔2020〕1号）相符性分析 根据《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知》（通环办〔2020〕1号）中的意见——（一）危险废物贮存设施及危险废物自建利用处置设施排查：补充核查危险废物贮存设施及危险废物自建利用处置设施是否履行立项、规划选址、用地、建设、特种设备、职业健康以及防雷等相关手续。 企业必须明确危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责，公司需针对生产过程中产生的危险废物制定相应的管理计划并及时报南通经济技术开发区生态环境局备案；本项目已完成立项；本项目位于南通市经济技术开发区驰远路28号，已取得不动产权证——（通开国用(2015)第030400007号），该地块为划定的其他服务设施用地，能够满足相关规划、用地要求。因此本项目能够满足《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知》（通环办〔2020〕1号）中的相关要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 产业政策相符性 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 4、规划相符性分析 本项目位于南通市经济技术开发区驰远路28号，该厂区位于南通市经济技术开发区中心区单元内，为既有企业，符合该区产业功能定位。厂区具体地理位置见附图2，所在区域规划详见附图3。 5、项目选址及周边概况 南通德立汽车销售服务有限公司位于南通市经济技术开发区中心区单元驰远路28号，厂区东侧为南通明都林肯中心；南侧为宽约20米的驰远路，过路为小河；西侧为宽约50米的齐心路，路西侧为待建空地；厂区北侧为星湖大道汽车城。厂区周边状况详见附图4。 6、工程内容及规模 公司总占地面积为9187平方米，共一栋楼，分为两层，一层为维修区、洗车区、备件库、展厅区等，二层为烤漆房、油漆库、调漆间、餐厅等。本项目不新建厂房，在现有基础上新增烤漆房、喷枪、过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附设备。项目平面布置情况见附图4，工程及产品方案见表1-16。 表1-16 本项目主体工程和主要产品方案一览表 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 设计能力（辆/年） 年运行时数（h） 建设前 建设后 增量 1 展厅 车辆销售 600 600 0 2400 2 烤漆间 喷漆、烤漆 1000 2000 +1000 表1-17 项目布局规模一览表 工程类别 工程内容 占地面积m2 位置 主体工程 展厅区 4240 一层 洗车区 1000 一层 配件库 1200 一层 维修接待 1200 一层 维修区 2000 一层、二层 烤漆房（2个） 80 二层 绿化 1500 一层 辅助工程 办公区 1200 二层 餐厅 300 二层 卫生间 400 一层、二层 停车场 1000 一层 环保工程 一般固废仓库 10 二层 危废仓库 10 厂区北侧 7、项目公用工程及辅助工程 （1）给水 水源：由市政自来水管网统一供给。 给水系统：由南通市开发区自来水供水管网接入，主要提供汽车清洗用水、生活用水。厂区现有用水量为1844t/a，本次不新增用水。 （2）排水 排水系统：采用“雨污分流”方式，本次不新增废水，现有清洗废水经隔油+沉淀池预处理后与经隔油池+化粪池预处理的生活污水一起排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江；厂区雨水经雨水管道收集后排入雨水管网。 （3）供电 现有项目用电量为0.5万度/年，本次新增0.5万度/年，来自市政电网。 （4）空压系统 厂区现有1台1.6m3/min空气压缩机，位于一层洗车区北侧，本次不新增空压机。 （5）贮运 项目原辅材料进出厂使用汽车运输，贮存于库房内。 表1-18 公用及辅助工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备 注 建设前 建设后 增量 公用工程 给 水 1844t/a 1844t/a 0 由市政自来水管网提供 排 水 1614.6t/a 1614.6t/a 0 采用“雨污分流”排水方式 供电 0.5万kwh 0.7万kwh 0.2万kwh 由城市电网供给 压缩空气系统 1台，单台供气能力为1.6m3/min 1台，单台供气能力为1.6m3/min 0 — 贮运工程 油漆库 20m2 20m2 0 依托现有，油漆、天那水存放 库房 20m2 20m2 0 依托现有，焊丝存放 配件仓库 1200m2 1200m2 0 依托现有，机油、防冻液等存放 环保工程 废水处理 1614.6t/a 1614.6t/a 0 依托现有，清洗废水经隔油+沉淀处理后排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理 废气处理 1套，风量为14000m3/h 2套，14000m3/h、13000m3/h 1套，风量为13000m3/h 本次新增，喷漆、烤漆废气密闭收集后经过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15米排气筒排放。 噪声处理 厂房隔声、减振 厂房隔声、减振 / 依托现有，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类、4类标准要求 固废堆场 一般工业固废暂存区面积10m2 一般工业固废暂存区面积10m2 0 依托现有，位于二层南侧，用于储存废旧汽车零部件 危废仓库10m2 危废仓库10m2 0 依托现有，位于厂区北侧 8、环保工程 本项目环保投资约4万元，占总投资的66%。具体环保投资见表1-19： 表1-19 项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资 （万元） 设计能力 处理效果 废气 过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置1套 3 处理能力13000Nm3/h 达标排放 排气筒1根 1 15米 达标排放 废水 隔油池2个 / 15m3 达标排放 沉淀池1个 / 15m3 达标排放 化粪池1个 / 15m3 达标排放 雨污分流 / / — 噪声 隔声、减振 / / 减小对周边环境影响 固废 固废暂存、处理 / / 零排放 合计 4 9、绿化方案 本项目位于南通德立汽车销售服务有限公司现有车间内，无新增用地，绿化设施依托厂区现有。 10、职工人数及工作制度 厂区现有员工30人，一班制（8小时/班）生产，年工作300天，有餐厅，无宿舍。本项目职工从公司内部员工中调剂，不新增职工。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目概况 南通德立汽车销售服务有限公司南通市经济技术开发区驰远路28号，南通德立汽车开发区汽车城一号地块新建大众4S店项目已于2012年3月取得环评批复（通开发环复(表)2012036），2015年12月完成验收（通开环验[2015]077号）。 2、现有项目生产工艺流程、主要污染物排放及治理情况 （1）工艺流程简介 图1-1 现有项目车辆维修工艺流程图 （2）主要污染物排放及治理情况 ①废气 A.喷漆、烤漆废气 厂区现有1座专用密闭烤漆房，配1个喷枪，调漆、喷漆、烤漆、喷枪清洗产生的废气（漆雾、非甲烷总烃）采用过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后由15米高排气筒Q1排放，漆雾排放量0.008t/a，非甲烷总烃排放量0.0122t/a。 B.焊接烟尘 现有项目采用CO2气体保护焊机对车体断裂或破损的钢材进行焊接，焊接操作在专用装焊平台上进行，焊料采用直径为1.6mm的实芯焊丝（主要成分为MnO2、Fe2O3），根据同类工厂焊条使用情况，CO2气体保护焊烟尘系数为8kg/t，年用焊丝约0.015t，焊接烟尘产生量极少，产生量约0.0001t/a，对环境影响较小。另外，由于CO2气体保护焊属于闪光焊，因此操作时车间工人需按要求配备滤光镜，防止闪光对工人眼睛的伤害。 现有项目采用CO2气体保护焊，焊接过程无焊渣、废焊丝产生。 ②废水 现有项目产生的废水主要为员工生活污水和清洗废水。 a、生活污水 现有员工30人，年工作300天，以100L/（人·天）计，则用水量为900t/a，产污系数取0.85，生活污水产量为2.55m3/d（765t/a）。其中主要污染因子为COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油，产生浓度分别为350mg/L、120mg/L、22mg/L、28mg/L、2.5mg/L、20mg/L，生活污水经隔油池+化粪池预处理后排入市政污水管网。 b、洗车废水 现有项目不对外承接洗车业务，但需对维修车辆进行清洗，产生清洗废水。洗车用水根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中表3.1-13“汽车冲洗水用量定额”按40L/辆计算，现有项目维修保养车辆为8000辆/年，则年洗车用水量约320t/a。根据同行业类比数据，汽车清洗过程中产生的污染物为COD300mg/L、SS300mg/L、氨氮22.4mg/L、总氮28mg/L、石油类12mg/L、LAS8mg/L、总磷2.5mg/L。废水产生量按生产用水的90%计，则生产废水量为288t/a，车辆清洗废水经隔油+沉淀处理后排入市政污水管网。 c、地面清洗废水 现有项目维修区地面需定时冲洗，维修区占地面积为2000m2，参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中“停车库地面冲洗水量2-3L/m2·次”（本项目按3L/m2·次计），每周冲洗两次，一年共冲洗104次，则年车间地面冲洗用水量为624t/a。根据同行业类比数据，地面清洗过程中产生的污水水质指标为COD300mg/L、SS300mg/L、氨氮22.4mg/L、总氮28mg/L、石油类12mg/L、LAS8mg/L、总磷2.5mg/L。生产废水总产生量按生产用水的90%计，则生产废水量为561.6t/a。 维修地面清洗废水、车辆清洗废水经隔油+沉淀处理后与经预处理后的生活污水一起排入市政污水管网进南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理。 表1-21 现有项目废水产生、治理及排放情况一览表 类别 废水量(m3/a) 污染物 产生情况 治理 措施 去除率% 排放情况 排放 去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度 mg/L 排放量t/a 生活污水 765 COD 350 0.268 隔油+化粪池 20 280 0.214 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司 SS 120 0.092 20 96 0.073 NH3-N 22 0.017 0 22 0.017 TN 28 0.021 0 28 0.021 TP 2.5 0.002 0 2.5 0.002 动植物油 20 0.015 80 3.9 0.003 车辆清洗废水 288 COD 300 0.0864 隔油+沉淀 5 285 0.242 SS 300 0.0864 70 89.8 0.0763 NH3-N 22.4 0.0064 0 22.4 0.019 TN 28 0.008 0 28 0.024 石油类 12 0.0035 80 2.3 0.002 LAS 8 0.0023 0 8.0 0.0068 TP 2.5 0.0007 0 2.5 0.0021 维修地面清洗废水 561.6 COD 300 0.168 SS 300 0.168 NH3-N 22.4 0.0126 TN 28 0.016 石油类 12 0.0067 LAS 8 0.0045 TP 2.5 0.0014 ③噪声 现有工程正常运行时，产生的噪声主要为设备噪声，设备均在室内，通过车间隔声、减振等措施后厂界噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类、4类标准。 ④固废 现有项目工业固废主要来自保养过程产生的废旧汽车零部件、废机油、废滤芯S1；维修产生的废旧零部件、报废安全气囊、废轮胎、废机油、废机油瓶、废制动液、废制动液瓶、废自动变箱油、废自动变箱油瓶、废防冻液、废防冻液瓶、废齿轮油、废齿轮油瓶、废助力油、废助力油瓶、废电池、废遮蔽纸、废油漆桶、废抹布S2；废气处理产生的废过滤棉、废活性炭；生活垃圾。 现有项目固废产生及处理情况详见表1-22。 表1-22 固体废物汇总表 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废旧汽车零部件 — — 1.2 维修 固 金属 — 每天 — 出售 报废安全气囊 — — 0.1 事故维修 固 安全气囊 — 每天 — 废轮胎 — — 1000个 维修 固 轮胎 — 每天 — 废防冻液 HW09 900-007-09 0.6 保养、维修 半固 防冻液 防冻液 每天 T 委托有资质单位处置 废机油、废制动液、废变速箱油、废齿轮油、废助力油 HW08 900-214-08 14 保养、维修 半固 矿物油 矿物油 每天 T,I 废电池 HW31 900-052-31 1.5 维修 固 铅、硫酸溶液 铅、硫酸溶液 每天 T,C 废机油瓶、废制动液瓶、废变速箱油瓶、废防冻液瓶、废齿轮油瓶、废助力油瓶 HW49 900-041-49 2 保养、维修 固 矿物油 矿物油 每天 T/In 废滤芯 HW49 900-041-49 3 保养、维修 固 油脂、灰尘 油脂 每天 T/In 废尾气净化催化器 HW50 900-049-50 0.1 维修 固 金属铂、铑、钯 铂、铑、钯 每天 T 废电子器件 HW49 900-045-49 0.1 维修 固 电路板 电路板 每天 T 废遮蔽纸 HW12 900-252-12 0.1 喷漆 固 有机物 有机物 每天 T,I 废有机溶剂 HW06 900-402-06 0.3 喷漆、清洗 液 有机物 有机物 每天 T,I,R 废油漆桶 HW49 900-041-49 0.25 喷漆 固 有机物 有机物 每天 T/In 废过滤棉 HW49 900-041-49 0.3 废气处理 固 有机物 有机物 定期 T/In 废活性炭 HW49 900-039-49 0.2 废气处理 固 有机物 有机物 1年 T 废抹布 HW49 900-041-49 0.5 维修、保养 固 布 矿物油 每天 T/In 环卫清运 生活垃圾 — — 4.5 办公、生活 固 — — 每天 — 6、现有项目污染物排放总量 现有项目污染物产生、削减、排放情况如下： 表1-23 现有项目污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 污染源 污染因子 产生量 削减量 排放量 批复量 废水 废水量 1614.6 0 1614.6 1625.6 COD 0.5224 0.0664 0.456 0.58694 SS 0.3464 0.1971 0.1493 0.3145 氨氮 0.036 0 0.036 0.03623 总氮 0.045 0 0.045 0.0553 总磷 0.0041 0 0.0041 0.00561 动植物油 0.015 0.012 0.003 0.00307 石油类 0.0102 0.0082 0.002 0.00384 LAS 0.004 0 0.004 — 废气（有组织） 颗粒物 0.08 0.072 0.008 0.1312* 非甲烷总烃 0.122 0.1098 0.0122 0.0122112 废气（无组织） 颗粒物 0.0017 0 0.0017 — 非甲烷总烃 0.0025 0 0.0025 — 固废 一般工业固废 1.3 1.3 — — 危险固废 22.95 22.95 — — 生活垃圾 4.5 4.5 — — 注：*现有项目颗粒物批复量为0.1312t/a，包含了喷漆产生的漆雾及燃油炉产生的烟尘，目前燃油炉已停用。 7、主要环保问题及解决措施 表1-24 公司目前存在的问题及改进措施见表 序号 存在的问题 改进措施 1 厂内危废仓库识别标识、照明设施、消防设施、视频监控设施等未按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求设置 危废仓库须按照相关要求规范识别标识、照明设施、消防设施、视频监控等设施 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 南通市是江苏省省辖市，位于长江三角洲东部，长江入海口的北岸，东经120°12′～121°55′，北纬31°41′～32°43′，滨江临海，地理位置优越，隔江与上海市相望，背靠江淮腹地，辖区内已形成了航空、铁路、公路、海运的交通格局，交通运输十分方便。 （2）地质、地貌 本区域属长江三角洲冲积平原，地势平坦宽广，从西北略向东南倾斜，西北部地面高程为海拔（黄海标高）4.5～5米。东南部高程约3.2米。 （3）气候、气象 本区域属于北亚热带海洋性季风气候区，温和湿润，四季分明，雨水充沛，“梅雨”，“台风”等地区性气候明显。冬季盛行偏北风，夏季盛行海洋来的东南风，全年以偏东风为最多。据南通气象台1951～2002年气象观测资料：本区域年平均气温15.3℃，年降水量1089.7mm，日最大降雨量287.1mm。年平均风速3.0m/s，年最大风速26.3m/s(N)。大气层结稳定度以中性状态为主，2002年D类稳定度出现频率约占46%。 （4）水文 本区处于长江潮流界内，长江是我市及市经济技术开发区工农业、交通航运、水产养殖和生活用水的主要水源。长江流经我市西南缘，市区段岸线长约22公里，水量丰富，江面宽阔，年均径流量9793亿m3，平均流量3.1万m3/s。根据狼山港水文站实测资料，涨潮和落潮的表面平均流速分别为1.03m/s和0.88m/s，涨潮历时约4小时，落潮历时约8小时，以落潮流为主。长江水流速快，流量大，不但提供了人民生活、农田灌溉和工业所需的丰富水源，同时对沿江排放的工业废水和生活污水有较大的稀释和自净能力。 （5）植被、生物多样性 土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于人类多年的开发活动，除人工绿化外，天然植被覆盖面已基本消失。野生动物有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，无大型野生哺乳动物，无珍稀物种。水体动物有鱼、鳝、虾、蟹、螺、蚌等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、南通市概况 南通市是我国首批对外开放的14个沿海城市之一，现辖3个区（崇川区、通州区、海门区）、1个县（如东县）、代管3个县级市（启东市、如皋市、海安市）。总面积8001km2，常住人口731.8万人，城镇人口498.4万人。 2019年末，南通全市常住人口731.8万人，其中，城镇人口498.4万人，增长1.6%，城镇化率达68.1%，比上年提高1个百分点；年末户籍人口759.8万人，比上年减少2.7万人。全市人口出生率5.85‰，人口死亡率8.60‰，人口自然增长率-2.75‰。 2019年南通实现地区生产总值9383.4亿元，按可比价格计算，比上年增长6.2%。其中，第一产业增加值428.8亿元，增长2.7%；第二产业增加值4602.1亿元，增长6.9%；第三产业增加值亿元4352.5，增长5.7%。全市三次产业结构为4.6：49.0：46.4。“两新”产业保持增长，高新技术产业产值增长4.1%，占全部规模工业的比重为40.3%；新兴产业产值增长1.6%，占全部规模工业的比重为30.8%。高新技术产业投资增长22.9%，占全部固定资产投资的比重为21.9%；限额以上批发零售企业网络零售额增长30.9%，占限额以上零售额的比重为3.2%；高技术产品出口增长9.9%，占全部出口比重为14.3%。人均GDP达到128295元，增长6.1%，按2019年平均汇率计算，人均GDP为18598美元。 城乡居民收入稳步增加。全体居民人均可支配收入40320元，比上年增长8.8%，按常住地分，城镇居民人均可支配收入50217元，增长8.4%；农村居民人均可支配收入24303元，增长8.6%。全体居民人均消费支出24956元，比上年增长6.7%，按常住地分，城镇居民人均消费支出29964元，增长6.0%；农村居民人均消费支出16849元，增长7.8%。 全市农林牧渔业总产值789.3亿元，按可比价计算，增长3.6%。其中，农业产值335.3亿元，增长0.7%；林业产值3.5亿元，增长0.9%；牧业产值144.4亿元，增长8.4%；渔业产值212.1亿元，增长2.7%；农林牧渔服务业产值94.0亿元，增长9.6%。 全年粮食种植面积801.0万亩，下降0.3%；棉花种植面积8.2万亩，下降22.8%；油料种植面积105.7万亩，增长7.1%；蔬菜种植面积207.1万亩，增长0.4%。全市粮食总产量338.8万吨，增产1.9万吨、增长0.6%。其中，夏粮产量119.2万吨，增产0.9万吨、增长0.7%；秋粮产量219.5万吨，增产1.0万吨、增长0.5%。 2、南通经济技术开发区规划 （1）规划范围 规划范围：南通开发区行政区划范围，毗邻市区，东至新江海河，南至长江，北至啬园路，西至裤子港河，面积约146.98平方公里。 （2）规划布局 南通市经济技术开发区成立于1984年12月，是中国最早设立的14个国家级开发区之一，是跨国公司眼中最具投资价值的开发区前十强，是国家环保总局授予的“IS014000”国家示范区，也是江苏省委、省政府命名的“社会治安安全区”。 根据《南通市经济开发区片区分区规划》，按照产业类型将开发区范围内的用地分为六大工业园区：传统特色、出口加工、纺织纤维、港口工业、船舶配套、表面处理等工业园区。根据《南通市经济开发区“5+3”控制性详细规划》（2012年），开发区高起点规划建设“5+3+1”特色园区，“5”即电子信息产业园、装备制造产业园、精密机械产业园、医药健康产业园、新材料产业园等5个先进制造业园区；“3”即能达商务区、综合保税区、城郊型商业集聚区等三个现代性服务业集聚区；“1”即苏通科技产业园。 出口加工区：位于纬二路以北，通启运河以东、以南，通洋公路西侧区域，面积5.96km2，其中起步区为2.12km2。整个区域四周具有明显的自然界限，路、水、电等基础设施配套完善，特别是该区域可以充分依托开发区外向型经济基础及港口功能，建设出口加工区的条件十分优越。以出口加工为主的项目主体在这个小区内建设。 高新技术产业区：位于天星横河北侧、通启运河两岸，是一个面向新世纪的高标准配套小区，着重发展高新技术项目。 港口工业一区：位于营船港河以东、通兴路以南、长江岸线以北。该区域目前已初具规模，精细化工项目重点在此区域分布。 港口工业二区：位于新大港储码头北侧、裤子港河以东、营船港河以西、疏港路以南。重点发展食品、粮油工业，特别是大运输吞吐量的食品加工工业。 港口工业三区：位于中心区南侧、江海港区后沿，总规划面积9.2km2，可以充分利用开发区港口优势、基础设施和化工产品的储运能力，发展各类化工项目。 纺织工业区：以现有东丽、帝人等企业为基础，向疏港路以东区域拓展，重点摆布现代纺织工业项目。 南、中心服务区：立足于中心区域，以通州路以东，富民港河以西，天星横河以南和振兴路以北范围以内，通过进一步完善规划，综合整治，建成开发区行政、金融、文化、娱乐、服务中心。 电子信息产业园：位于南通市经济技术开发区东北部，西侧为能达商务区，紧邻东方大道、星湖大道，规划面积为429.57hm2。交通及区位优势明显，同时地理环境相对独立完整。该产业园的定位为：领先的LED产业基地，高端光电子示范基地。 装备制造产业园：位于南通市经济技术开发区南部，东临苏通科技产业园，南接长江。规划范围西至通达路东至东方大道，北至海堡路南至长江围垦线，交通及区位优势明显，规划面积为245.12hm2。未来将该产业园打造成为长三角重要的临港装备制造基地。 精密机械产业园：位于南通市经济技术开发区中部，紧邻老洪港风景区，西至龙腾路东至竹林路，北至瑞兴路南至景兴路，交通及区位优势明显，规划面积553.35hm2。未来将该产业园打造成为长三角重要的以高精密IT机械、纺织机械、智能仪器仪表、关键精密零部件、节能环保设备、新能源设备为特色的高端精密机械制造和研发基地。 医药健康产业园：位于南通市经济技术开发区中部，南侧紧临老洪港风景区，紧邻重要交通干道，通盛大道、新兴路，交通及区位优势明显，同时地理环境相对独立完整，规划面积182.09hm2。该产业园为长三角地区重要的医药健康产业制造基地和科技成果产业化基地。 新材料产业园：位于南通市经济技术开发区南部，东部为苏通科技产业园，规划范围西至通达路东至东方大道，北至江河路南至海堡路，交通及区位优势明显，规划面积188.47hm2。未来将该产业园打造成为长三角重要的高分子新材料制造基地、新型合成材料科研中心和生态型循环产业示范区。 能达商务区：位于南通市经济技术开发区通吕运河南侧，通盛大道两侧，为商务中心，商业集聚区。 综合保税区：综合保税区B区位于南通市经济技术开发区东南部，西北部为苏通科技产业园，南部为通海港区，东部为海门市，规划面积379.19hm2。为提升江苏沿海地区进一步对外开放水平，把南通综合保税区打造成为长三角地区先进制造业基地，长三角北翼物流巾心，中国重要的船舶海工产业配套研发、设计、配件供应、展示、交易基地，江苏创新驱动发展的新平台，新兴服务贸易外包和金融贸易后台服务实验区，推动长三角一体化发展的新引擎和江苏沿海开放新格局的增长极。 城郊型商业集聚区：位于南通市经济技术开发区西北部，紧邻南通市崇川区，西至通富北路、东至兴富路，北至啬园路、南至源兴路，规划面积207.63hm2。本次规划将该区定位为集休闲购物、仓储式商场、专业市场、配送中心、仓储、展览、物流信息服务于一体的现代商贸物流集聚区，实现商品集中采购、集中储各和统一配送。未来建设成为以南通市区为主，辐射全市范围，运转效率高、服务辐射能力强的城郊商贸物流综合体，南通经济技术开发区重要的现代服务业发展载体。 苏通科技产业园：位于南通经济技术开发区，沿海高速公路出入口两侧，规划总占地面积50.68km2。 （3）区域基础设施规划及现状 供水：南通地区自来水实行区域统一供给，市区目前共有狼山水厂、洪港水厂、崇海水厂三家水厂，均取用长江水作为水源，长江水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，满足饮用水源地水质要求，水质达标率100%。 雨水、污水排放：项目所在区域排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网，生活污水经预处理后接管至南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理。 供电：项目所在区域用电，由国家电网公司配备电线铺设。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1.大气环境质量状况 本项目所在地环境空气质量功能为二类，根据《2019年南通市环境状况公报》，2019年，南通市PM2.5年平均浓度为37μg/m3，未达到标准，属于不达标区。 表3-1 区域环境质量现状评价表 评价因子 时段 现状浓度 标准限值 占标率/% 达标情况 μg/m3 μg/m3 SO2 年平均浓度 10 60 16.7 达标 NO2 年平均浓度 32 40 80 达标 PM10 年平均浓度 55 70 78.6 达标 PM2.5 年平均浓度 37 35 105.7 超标 CO 24小时平均第95百分位数 1400 4000 35.0 达标 O3 8小时平均第90百分位数 157 160 98.1 达标 PM2.5超标原因受发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、 烹调过程中燃煤或燃油排放的油烟以及汽车尾气综合影响。 针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，采取调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气；健全法律法规体系，完善环境经济政策；加强基础能力建设，严格环境执法督查等多项措施，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；在提前完成“十三五”约束性目标（PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到73.7%）基础上，PM2.5浓度控制在38微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到76%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 2.水环境质量状况 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通开发区段为Ⅲ类水体，根据《2019年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ类~Ⅲ类之间，水质优良。 3.声环境质量状况 本项目所在地为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，厂界西侧为齐心路，属于城市次干道，并且厂界西侧位于齐心路35米范围内，因此执行4a类标准。评价期间委托无锡市中证检测技术有限公司在本项目所在厂区周边设置测点4个（见附图4），进行了环境噪声的昼间监测，监测时间为2021年1月25日，监测结果列于下表。 表3-2 本项目厂界环境噪声背景值昼间测量 测点位 噪声标准（dB） 测量值（dB） 点 号 位 名 类 别 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 1 项目东侧 2 60 50 57.7 47.6 2 项目南侧 2 60 50 58.0 47.5 3 项目西侧 4a 70 55 57.6 46.6 4 项目北侧 2 60 50 57.9 45.8 监测结果表明：本项目厂界东侧、南侧、北侧噪声背景值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，西侧符合4a类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围的主要环境敏感保护目标为： 表3-3 环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境 功能 相对厂址 方位方位 相对厂界距离 X Y 星河家园 310873.03 3533614.40 居民 约4000人 环境空气质量二级 NE 1600m 世家花园 309398.43 3532341.57 居民 约4000人 SE 650m 龙田花苑 308501.67 3532417.89 居民 约3000人 S 740m 星怡花园 308490.56 3532038.21 居民 约2500人 S 1300m 南通师范高等专科学校 307890.34 3532835.43 学生 约15000人 SW 900m 江苏省南通卫生高等职业技术学校 307801.51 3532413.00 学生 约10000人 SW 1300m 表3-4 声环境、地表水、地下水、生态环境敏感保护目标 环境 要素 环境保护 对象名称 方位 距厂界 规模 环境功能 地表水 小河 S 50m 小河 Ⅲ类水体 长江开发区段 W 7000m 大河 Ⅲ类水体，中泓为II类 洪港水厂取水口一级保护区 上游 到取水口陆域距离2100m 水厂供水能力为 60万t/d Ⅱ类（取水口上游500m，下游500m，向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m） 洪港水厂取水口二级保护区 Ⅲ类（一级保护区以外上溯1500m、下延500m） 声环境 项目东侧、南侧、北侧边界 - 200m - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 项目西侧边界 - 200m - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类 生态 老洪港湿地公园 SW 4600m 6.63km2 湿地生态系统保护区 老洪港应急水源保护区 SW 4700m 1.16km2 水源水质保护区 通启运河（南通市区）清水通道维护区 N 3100m 11.14km2 水源水质保护 通启运河（通州区）清水通道维护区 NE 3500m 8.3km2 水源水质保护

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境质量标准 项目所在地环境空气质量属于二类区，SO2、PM2.5、PM10、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准见下表： 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称 标准限值 单位 执行标准 1h平均浓度 24h平均浓度 年均 SO2 0.5 0.15 0.06 mg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 NO2 0.2 0.08 0.04 PM10 — 0.15 0.07 PM2.5 — 0.075 0.035 CO 10 4 — 臭氧 0.2 0.16（日最大8h平均） TSP — 0.3 0.2 非甲烷总烃 2.0① mg/m3 注：①根据国家环保局科技标准司制定的《大气污染物综合排放标准详解》中的说明，我国在制定《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中非甲烷总烃排放最大允许排放速率时，其环境质量浓度是选用2.0mg/m3作为计算依据的，故本项目所在区域非甲烷总烃环境质量标准按2.0mg/m3执行。 2.水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江中泓水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，长江近岸带、项目南侧小河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准，具体标准见下表。 表4-2 地表水环境质量评价标准 单位：mg/L 序号 污染因子 水质Ⅱ类标准 水质Ⅲ类标准 1 pH（无量纲） 6～9 6～9 2 COD ≤15 ≤20 3 BOD5 ≤3 ≤4 4 TP ≤0.1 ≤0.2 5 NH3-N ≤0.5 ≤1.0 6 石油类 ≤0.05 ≤0.05 7 LAS ≤0.2 ≤0.2 3.环境噪声质量标准 根据《南通市主城区声环境功能区划分规定》（2019年修订版），本项目所在地为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，厂界西侧位于次干路齐心路35米范围内，因此项目厂界西侧执行4a类标准，具体标准值见下表： 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 2 60 50 4a 70 55 4.地下水质量标准 地下水按《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）分类，见表4-4。 表4-4 地下水质量标准 单位：mg/L 序号 评价因子 标准值 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 1 pH（无量纲） 6.5-8.5 5.5-6.5，8.5-9 ＜5.5，＞9 2 总硬度 ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 ＞650 3 溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 ＞2000 4 硫酸盐 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 5 氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 6 铁 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2 ＞2 7 锰 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.5 ＞1.5 8 铜 ≤0.01 ≤0.05 ≤1.00 ≤1.50 ＞1.50 9 锌 ≤0.05 ≤0.5 ≤1.00 ≤5.00 ＞5.00 10 铝 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.20 ≤0.50 ＞0.50 11 挥发性酚类 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 ＞0.01 12 阴离子表面活性剂 不得检出 ≤0.1 ≤0.3 ≤0.3 ＞0.3 13 耗氧量（CODMn法） ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 ＞10 14 氨氮 ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 ＞1.5 15 硫化物 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.02 ≤0.10 ＞0.10 16 钠 ≤100 ≤150 ≤200 ≤400 ＞400 17 总大肠菌群（MPNb/100mL） ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤100 ＞100 18 菌落总数/（CFU/mL） ≤100 ≤100 ≤100 ≤1000 ＞1000 19 亚硝酸盐氮 ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 ≤4.8 ＞4.8 20 硝酸盐氮 ≤2 ≤5 ≤20 ≤30 ＞30 21 氰化物 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 22 氟化物 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ＞2.0 23 碘化物 ≤0.04 ≤0.04 ≤0.08 ≤0.50 ＞0.50 24 汞 ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.002 ＞0.002 25 砷 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ＞0.05 26 硒 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1 ＞0.1 27 镉 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.01 ＞0.01 28 铬（六价） ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 29 铅 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.1 ＞0.1 30 三氯甲烷 ≤0.5 ≤6 ≤60 ≤300 ＞300 31 四氯化碳 ≤0.5 ≤0.5 ≤2.0 ≤50 ＞50 32 苯 ≤0.5 ≤1.0 ≤10.0 ≤120 ＞120 33 甲苯 ≤0.5 ≤140 ≤700 ≤1400 ＞1400 34 总α放射性/（Bq/L） ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5 ＞0.5 ＞0.5 35 总β放射性/（Bq/L） ≤0.1 ≤1.0 ≤1.0 ＞1.0 ＞1.0 5.土壤质量标准 项目所在地区域环境土壤质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的筛选值第二类用地标准，见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值（第二类用地） 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 60 2 镉 7440-43-9 65 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 4 铜 7440-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-97-6 38 7 镍 7440-02-0 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 20 四氯乙烯 127-18-4 53 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 30 乙苯 100-41-4 28 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3, 106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 76 36 苯胺 62-53-3 260 37 2-氯酚 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 42 䓛 218-01-9 1293 43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 15 45 萘 91-20-3 70 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气污染物排放标准 本项目喷漆过程产生漆雾、挥发性有机物，其中，挥发性有机物以非甲烷总烃计，漆雾、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的限值，详见表4-6。 表4-6 废气污染物排放标准 （单位：mg/m3） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 3.5（15m） 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 120 10（15m） 周界外浓度最高点 4.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 厂内 6（1h平均浓度值） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 20（任意一次浓度值） 2、水环境污染物排放标准 现有项目废水执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中间接排放标准限值；南通市经济技术开发区通盛排水有限公司废水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放浓度》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准。具体排放标准见下表： 表4-7 污水排放标准 污染物 间接排放浓度限值 污水处理厂排放标准一级A pH 6～9 6～9 COD 300mg/L 50mg/L NH3-N 25mg/L 5（8）mg/L① 总氮 30mg/L 15mg/L SS 100 mg/L 10 mg/L TP 3mg/L 0.5 mg/L 石油类 10mg/L 1mg/L LAS 10mg/L 0.5mg/L 动植物油 100mg/L② 1mg/L 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； ②动植物油参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准。 3、噪声排放标准 本项目所在地为2类声环境功能区，厂界西侧位于次干路齐心路35米范围内，营运期厂界西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，厂界东侧、南侧、北侧执行2类标准，具体标准值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界噪声排放标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 2类 60 50 4类 70 55 4、固体废弃物 一般固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表4-9 本项目污染物产生及排放一览表 单位：t/a 污染源 污染因子 现有项目 本项目 以新带老削减量 本项目建成后全厂排放量 建设前后变化量 实际排放量 批复总量 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 1614.6 1625.6 0 0 0 0 1625.6 0 COD 0.456 0.58694 0 0 0 0 0.58694 0 SS 0.1493 0.3145 0 0 0 0 0.3145 0 氨氮 0.036 0.03623 0 0 0 0 0.03623 0 总氮 0.045 0.0553 0 0 0 0 0.0553 0 总磷 0.0041 0.00561 0 0 0 0 0.00561 0 动植物油 0.003 0.00307 0 0 0 0 0.00307 0 石油类 0.002 0.00384 0 0 0 0 0.00384 0 LAS 0.004 — 0 0 0 0 0.004 0 废气（有组织） 颗粒物 0.008 0.1312 0.0774 0.0697 0.0077 0 0.1389 +0.0077 非甲烷总烃 0.0122 0.0122112 0.1921 0.1729 0.0192 0 0.0314112 +0.0192 废气（无组织） 颗粒物 0.0017 / 0.0016 0 0.0016 0 0.0033 +0.0016 非甲烷总烃 0.0025 / 0.0039 0 0.0039 0 0.0064 +0.0039 固废 一般固废 0 0 0 0 0 0 0 0 危险固废 0 0 0.951 0.951 0 0 0 0 生活固废 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 大气污染物：本项目运行投产后，有组织排放颗粒物0.0077t/a、非甲烷总烃0.0192t/a； 固废排放量为零，不申请总量。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十八、机动车、电子产品和日用品修理业81”中“106 汽车、摩托车等修理与维护811，营业面积5000平方米及以上且有涂装工序的”，属于实施简化管理的行业。根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），本项目排放口对应为一般排放口，因此，不需要核定排污总量。 根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办【2019】8号）中“按照排污许可证核发技术规范不需要核定排污总量的新（改、扩）建设项目，暂不实施总量指标审核及排污权交易”，因此，本项目无需进行排污权交易。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）——附录A表面处理（涂装）排污单位，本项目不属于重点管理排污单位，因此本项目废气排口为一般排放口，废水排口为一般排放口，无需申请许可排放量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工程分析 本项目利用现有车间完成设备安装调试，无需再进行建筑施工。 二、营运期工程分析 本项目主要在车辆维修工艺中增加喷漆、烤漆等工序，其具体生产工艺流程见图5-1。 图5-1 本项目维修保养工艺流程图 工艺流程： ①调漆：本项目新增1座专用密闭烤漆房，配1个喷枪，并配备红外线烤灯。根据不同车辆需求选择不同颜色油漆进行处理，喷漆前需调漆，调漆工序在烤漆房内密闭进行，该过程产生有机废气G1。 ②喷漆、烤漆：调漆后进行喷漆，根据车身掉漆部位需进行补漆操作，需喷底漆、中漆、面漆，共喷3次漆。喷漆采用人工喷漆的方式，喷完之后采用红外线烤灯进行加热（电加热），加热温度为60℃，喷漆及烤漆均在密闭烤漆房内进行，喷漆过程产生漆雾、有机废气G2，烤漆时产生有机废气G3。 ③喷枪清洗：喷枪喷完需清洗干净，采用天那水进行清洗，该过程在密闭烤漆房内进行，清洗过程产生有机废气G4。 调漆、喷漆、烤漆、清洗产生的废气经烤漆房整体抽风收集后经过新增的1套过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理，此过程产生废过滤棉、废有机溶剂、废油漆桶、废遮蔽纸（含漆渣）、废活性炭S1，均属于危废，均委托有资质单位处置。 表5-1 建设项目营运期产污环节及排污特征 类别 编号 产生环节 污染因子 产生特征 去向 废气 G1 调漆 非甲烷总烃 连续 密闭收集后经1套过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15米排气筒Q2排放 G2 喷漆 漆雾、非甲烷总烃 连续 G3 烤漆 非甲烷总烃 连续 G4 喷枪清洗 非甲烷总烃 连续 废水 — — — — — 固废 S1 喷漆、烤漆、清洗、废气处理 废有机溶剂、废油漆桶、废遮蔽纸（含漆渣）、废过滤棉、废活性炭 间歇 委托有资质单位处置

主要污染工序 一、施工期排污分析 本项目利用现有厂房完成设备安装调试，无需再进行建筑施工，因此本环评不对施工期排污进行详细分析、评价。 二、营运期排污分析 项目营运期间产生的污染情况如下： 1、大气污染物 本项目营运期产生的废气主要有：调漆废气G1、补漆过程产生的漆雾及有机废气G2、烤漆废气G3、喷枪清洗废气G4，主要污染物有颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃。 （1）有组织排放 本项目新增1个烤漆房，配一个喷枪，调漆、喷漆、烤漆、喷枪清洗均在专用密闭的烤漆房内进行，本项目喷漆为每天2.5小时，烤漆时间为每天2.5小时，烤漆热源由电加热炉将过滤后的空气直接加热提供，温度控制在60℃左右。喷漆房为全封闭，整体抽风后经过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒排放，集气率以98%计，过滤棉吸附率为90%、光催化氧化+活性炭吸附装置处理效率为90%，未被捕集的废气在车间以无组织形式排放。 各油漆及天那水主要成分、去向见下表。 表5-2 各原辅材料主要成分、污染物产生情况一览表 原辅材料名称 用量（t/a） 有机成分% 固体成分% 水% 上漆率% 废气 固废 漆雾（t/a） 有机废气（t/a） 有机溶剂（t/a） 水性色漆（底漆） 0.12 15 20 65 75 0.006 0.018 0 中涂底漆 0.25 30 70 0 75 0.044 0.075 0 清漆（面漆） 0.18 35 65 0 75 0.029 0.063 0 天那水 0.24 100 0 0 0 0 0.04 0.2 合计 0.79 0.079 0.196 0.2 本项目喷漆物料平衡图见表5-3，非甲烷总烃物料平衡图见图5-4。 表5-3 喷漆工序投入产出一览表 序号 投入 产出 物料名称 数量（t/a） 类别 名称 数量（t/a） 1 水性色漆（底漆）0.12t/a 固体份（硅胶、颜料） 0.024 进入产品 方英石、硅胶、颜料 0.237 2 挥发份（2-丁氧基乙醇、二乙二醇单甲醚等） 0.018 过滤棉 漆雾 0.0697 光催化氧化+活性炭 非甲烷总烃 0.1729 3 水 0.078 有组织废气 漆雾 0.0077 非甲烷总烃 0.0192 4 中涂底漆0.25t/a 固体份（方英石、颜料） 0.175 无组织废气 漆雾 0.0016 5 挥发份（乙酸正丁酯、二甲苯异构体混合物等） 0.075 非甲烷总烃 0.0039 6 清漆（面漆）0.18t/a 固体份 0.117 水蒸发 水分 0.078 7 挥发份（乙酸正丁酯、二甲苯异构体混合物等） 0.063 固废 废有机溶剂 0.2 8 天那水0.24t/a 挥发份 0.24 合计 0.79 合计 0.79 图5-2 本项目非甲烷总烃物料平衡图 单位：t/a 表5-4 有组织废气产生及排放情况 工段 污染物 废气量 (m3/h) 产生情况 治理措施 排放情况 执行标准 排放高度（m） 排放时间（h） 浓度 (mg/ m3) 速率 (kg/h) 产生量 (t/a) 浓度 (mg/ m3) 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 浓度 (mg/ m3) 速率 (kg/h) 调漆、喷漆、烤漆、清洗 漆雾 13000 7.7 0.1 0.0774 过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附，去除率90% 0.77 0.01 0.0077 120 3.5 Q2:15 750 非甲烷总烃 19.7 0.256 0.1921 1.97 0.0256 0.0192 120 10 （2）无组织排放 本项目烤漆房有10%废气未被收集而以无组织形式排放，共产生非甲烷总烃0.0039t/a、漆雾0.0016t/a。 项目无组织排放废气的产生情况见表5-5。 表5-5 本项目无组织废气排放情况 污染源 污染物 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 车间 漆雾 0.0016 0.0021 2000 6 非甲烷总烃 0.0039 0.0052 2、水污染物 本项目不新增员工，因此无废水新增。 本项目建成后全厂水平衡见图5-3： 图5-3 全厂水平衡图 （单位：t/a） 3、噪声 本项目营运期间产生的噪声主要为风机产生的噪声，具体噪声值见下表： 表5-6 高噪声源强一览表 （单位：dB(A)） 序号 设备名称 设备数量 （台） 单机声级值dB(A) 所在车间名称 距最近厂界 距离（m） 主要防治措施 降噪 效果 1 风机 1 85 烤漆房 西厂界，10米 隔声减振，距离衰减，绿化吸声 20 4、固废 （1）固废属性判定 废遮蔽纸（含漆渣）：该部分固废来自于喷漆过程，产生量为0.1t/a，委托有资质单位处置。 废有机溶剂：本项目喷枪清洗时产生废有机溶剂，产生量为0.2t/a，委托有资质单位处置。 废油漆桶：本项目油漆使用后产生原料空桶0.25t/a，委托有资质单位处置。 废过滤棉：项目采用的过滤棉重量为600g/m2，容尘量为300g/m2，项目进入过滤棉的漆雾量为0.0697t/a，则过滤棉使用量为232m2，则废过滤棉产生量约为0.209t/a。 废活性炭：根据《挥发性有机物的物化性质与活性饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007年第27卷第5期），挥发性有机物活性炭饱和吸附量约为200~300mg/g，即每吨活性炭吸附挥发性有机物的量为0.25t。根据本项目需要处理的有机物的量0.0384t/a，需要的活性炭量约0.1536t/a，则废活性炭的量为0.192t/a。本项目活性炭吸附装置一次可以装入250kg活性炭，活性炭更换频次约为1年。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属HW49非特定行业中900-039-49“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，委托有资质单位安全处置。 表5-7 本项目副产物产生情况一览表 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 有害成分 预测产生量(t/a) 废遮蔽纸（含漆渣） 喷漆 固 漆雾、有机物 漆雾、有机物 0.1 废有机溶剂 喷枪清洗 液 有机溶剂 有机溶剂 0.2 废油漆桶 喷漆 固 空桶、有机物 有机物 0.25 废过滤棉 废气处理 固 过滤棉、漆雾 漆雾 0.209 废活性炭 活性炭吸附装置 固 活性炭 有机物 0.192 （2）副产物属性判定 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表 5-8。 表5-8 固废属性判定表 名称 产生工序 形态 主要成分 是否 固废 判定依据 废遮蔽纸（含漆渣） 喷漆 固 漆雾、有机物 是 丧失原有使用价值的物质 废有机溶剂 喷枪清洗 液 有机溶剂 是 丧失原有使用价值的物质 废油漆桶 喷漆 固 空桶、有机物 是 丧失原有使用价值的物质 废过滤棉 废气处理 固 过滤棉、漆雾 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 废活性炭 活性炭吸附装置 固 活性炭 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 ② 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-9。 表5-9 危险废物属性判定表 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物类别 废遮蔽纸（含漆渣） 喷漆 是 HW12 废有机溶剂 喷枪清洗 是 HW06 废油漆桶 喷漆 是 HW49 废过滤棉 废气处理 是 HW49 废活性炭 活性炭吸附装置 是 HW49 （2） 污染防治措施 本项目固体废物汇总表见表5-10。 表5-10 本项目固体废物汇总表 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废遮蔽纸（含漆渣） HW12 900-252-12 0.1 喷漆 固 漆雾、有机物 漆雾、有机物 每天 T,I 委托有资质单位处置 废有机溶剂 HW06 900-402-06 0.2 喷枪清洗 液 有机溶剂 有机溶剂 每天 T,I,R 委托有资质单位处置 废油漆桶 HW49 900-041-49 0.25 喷漆 固 空桶、有机物 有机物 每天 T/In 委托有资质单位处置 废过滤棉 HW49 900-041-49 0.209 废气处理 固 过滤棉、漆雾 漆雾 定期 T/In 委托有资质单位处置 废活性炭 HW49 900-039-49 0.192 活性炭吸附装置 固 活性炭 有机物 1年 T/In 委托有资质单位处置 5、本项目污染物产生及排放汇总 表5-11 本项目建成后全厂污染物排放量汇总表 污染源 污染因子 现有项目 本项目 以新带老削减量 本项目建成后全厂排放量 建设前后变化量 实际排放量 批复总量 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 1614.6 1625.6 0 0 0 0 1625.6 0 COD 0.456 0.58694 0 0 0 0 0.58694 0 SS 0.1493 0.3145 0 0 0 0 0.3145 0 氨氮 0.036 0.03623 0 0 0 0 0.03623 0 总氮 0.045 0.0553 0 0 0 0 0.0553 0 总磷 0.0041 0.00561 0 0 0 0 0.00561 0 动植物油 0.003 0.00307 0 0 0 0 0.00307 0 石油类 0.002 0.00384 0 0 0 0 0.00384 0 LAS 0.004 — 0 0 0 0 0.004 0 废气（有组织） 颗粒物 0.008 0.1312 0.0774 0.0697 0.0077 0 0.1389 +0.0077 非甲烷总烃 0.0122 0.0122112 0.1921 0.1729 0.0192 0 0.0314112 +0.0192 废气（无组织） 颗粒物 0.0017 / 0.0016 0 0.0016 0 0.0033 +0.0016 非甲烷总烃 0.0025 / 0.0039 0 0.0039 0 0.0064 +0.0039 固废 一般固废 0 0 0 0 0 0 0 0 危险固废 0 0 0.951 0.951 0 0 0 0 生活固废 0 0 0 0 0 0 0 0

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒Q2 | 漆雾 | 7.7 | 0.0774 | 0.77 | 0.01 | 0.0077 | 大气 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 19.7 | 0.1921 | 1.97 | 0.0256 | 0.0192 |  |
|  | 无组织 | 漆雾 | — | 0.0016 | — | 0.0021 | 0.0016 | 大气 |
|  |  | 非甲烷总烃 | — | 0.0039 | — | 0.0052 | 0.0039 |  |
| 废 水 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | / | / | / | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 废遮蔽纸（含漆渣） | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 废有机溶剂 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |
|  | 废油漆桶 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |  |
|  | 废过滤棉 | 0.209 | 0.209 | 0 | 0 |  |
|  | 废活性炭 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 设备名称 | 设备数量 （台） | 单台设备等效声级dB（A） | 所在车间 （工段）名称 | 距最近厂界距离 （m） |
|  | 风机 | 1 | 85 | 烤漆房 | 西厂界，10米 |
| 主要生态影响： 本项目拟建于公司现有生产车间内，对产生的废气、噪声、固废均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 本项目利用现有车间完成设备安装调试，无需再进行建筑施工，因此本环评不对施工期排污进行详细分析、评价。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1 大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中规定，采用AERSCREEN模型进行初步预测及评价等级判定，估算模型参数见表7-1。 表7-1 大气环境影响评价估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 25万 最高环境温度/℃ 39.5 最低环境温度/℃ -9.4 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m -- 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km -- 岸线方向/° -- 表7-2 大气环境影响评价估算模型计算结果（有组织） 有组织排放源下风向距离（m） 漆雾 非甲烷总烃 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 1.36E-03 0.151 3.48E-03 0.174 100 2.46E-03 0.273 6.29E-03 0.315 200 2.14E-03 0.238 5.47E-03 0.274 300 1.56E-03 0.173 4.00E-03 0.200 400 1.17E-03 0.130 3.00E-03 0.150 500 9.13E-04 0.101 2.34E-03 0.117 600 7.46E-04 0.083 1.91E-03 0.096 700 6.40E-04 0.071 1.64E-03 0.082 800 5.56E-04 0.062 1.42E-03 0.071 900 4.86E-04 0.054 1.25E-03 0.063 1000 4.32E-04 0.048 1.11E-03 0.056 1200 3.49E-04 0.039 8.93E-04 0.045 1400 2.87E-04 0.032 7.34E-04 0.037 1600 2.44E-04 0.027 6.24E-04 0.031 1800 2.09E-04 0.023 5.36E-04 0.027 2000 1.87E-04 0.021 4.79E-04 0.024 2500 1.36E-04 0.015 3.49E-04 0.017 最大落地浓度（mg/m3） 2.46E-03 0.273 6.30E-03 0.315 最大浓度出现距离（m） 104 104 表7-3 大气环境影响评价估算模型计算结果（无组织） 无组织排放源下风向距离（m） 漆雾 非甲烷总烃 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 3.31E-03 0.368 8.19E-03 0.410 100 2.12E-03 0.236 5.25E-03 0.263 200 1.14E-03 0.127 2.83E-03 0.142 300 7.23E-04 0.080 1.79E-03 0.090 400 5.09E-04 0.057 1.26E-03 0.063 500 3.84E-04 0.043 9.52E-04 0.048 600 3.04E-04 0.034 7.53E-04 0.038 700 2.56E-04 0.028 6.35E-04 0.032 800 2.14E-04 0.024 5.30E-04 0.027 900 1.82E-04 0.020 4.52E-04 0.023 1000 1.58E-04 0.018 3.92E-04 0.020 1200 1.23E-04 0.014 3.06E-04 0.015 1400 1.00E-04 0.011 2.48E-04 0.012 1600 8.35E-05 0.009 2.07E-04 0.010 1800 7.11E-05 0.008 1.76E-04 0.009 2000 6.16E-05 0.007 1.52E-04 0.008 2500 4.54E-05 0.005 1.12E-04 0.006 最大落地浓度（mg/m3） 3.31E-03 0.368 8.19E-03 0.410 最大浓度出现距离（m） 50 50 （1）有组织废气 本项目调漆、喷漆、烤漆、喷枪清洗产生的废气经烤漆房整体抽风收集后经过1套过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理，最后通过15米高排气筒Q2排放，漆雾年排放量0.0077t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度为0.77mg/m3，非甲烷总烃年排放量0.0192t/a，排放速率为0.0256kg/h，排放浓度为1.97mg/m3，漆雾、非甲烷总烃排放速率及排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值。 （2）无组织废气 本项目烤漆房有10%废气未被收集而以无组织形式排放，共产生非甲烷总烃0.0039t/a、漆雾0.0016t/a，经扩散后漆雾、非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的厂界大气污染物监控点浓度限值，非甲烷总烃厂区内浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的限值。 表7-4 大气环境影响评价估算模型计算结果 污染物名称 Pmax/% D10% 有组织 排气筒Q2 漆雾 0.273 / 非甲烷总烃 0.315 / 无组织 漆雾 0.368 / 非甲烷总烃 0.410 / 根据本项目估算模式计算结果，Pmax=0.410%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目环境空气质量评价工作等级确定为三级，不需设置大气环境影响评价范围。 （3）大气环境防护距离 本项目排放的大气污染物贡献值较小，漆雾无组织排放最大浓度为0.00331mg/m3，最大占标率0.368%<10%，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.00819mg/m3，最大占标率0.410%<10%，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 （4）大气环境影响评价自查表 表7-5 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级☑ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a☑ 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3）☑ 包括二次PM2.5□ 其他污染物（非甲烷总烃） 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准□ 附录D☑ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ （不适用） 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%☑ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （/）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（非甲烷总烃） 有组织废气监测☑ 无监测□ 无组织废气监测☑ 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受☑  不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ )厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0 )t/a 颗粒物:(0.0093)t/a VOCs:(0.0231)t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 7.2.2 地表水环境影响分析 本项目无废水新增，因此不进行分析。 7.2.3 噪声环境影响分析 本项目新增的噪声设备为风机，置于室内，并采取隔声、减振等措施。噪声影响计算中主要考虑建筑物及围墙的隔声及距离衰减因素，预测正常生产条件下的生产噪声在厂界上的各预测值。对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 计算公式如下： ①噪声预测公式： 式中：Lr — 距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）； L0 — 距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）； r — 关心点距噪声源距离，m； r0 — 距噪声源距离，以1米计； △L— 噪声衰减值，dB（A）。 ②噪声叠加公式采用： 式中：Li —第i个噪声源的声级； n—声源个数 设备拟采取的隔声、减振措施的隔声量约20dB。具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界的贡献值，然后预测厂界噪声值。预测结果见表7-6。 表7-6 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 贡献值 背景值 预测值 排放标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 36.2 57.7 47.6 57.7 47.9 60 50 达标 2 36.6 58.0 47.5 58.0 47.8 60 50 达标 3 30.3 57.6 46.6 57.6 46.7 70 55 达标 4 30.1 57.9 45.8 57.9 45.9 60 50 达标 根据计算结果和背景值叠加可知，本项目建成后东侧、南侧、北侧厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类标准，西侧厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的4类标准。根据预测结果，本项目噪声经距离衰减、空气衰减和隔声减振后，与背景值基本相同，不会改变声环境质量功能。 7.2.4 固体废弃物影响分析 本项目产生的固体废物包括废遮蔽纸（含漆渣）0.1t/a、废有机溶剂0.2t/a、废油漆桶0.25t/a、废过滤棉0.209t/a、废活性炭0.192t/a，均委托有资质单位处置。 (1)一般固废环境影响分析 本项目不产生一般固废。 (2)危险废物环境影响分析 本项目危险固废为废遮蔽纸（含漆渣）、废有机溶剂、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭，固体废物的处理处置应遵循分类收集和综合利用的原则，具体处置方式如下： 危险固废：核对《国家危险废物名录》（2021年版），本项目主要产生HW06、HW12、HW49类危险废物，需委托有资质单位进行处置。 (3)贮存场所环境影响分析 表7-7 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废仓库 废有机溶剂 HW06 900-402-06 厂区北侧 1m2 桶装 0.05t 6个月 2 废遮蔽纸（含漆渣） HW12 900-252-12 1m2 袋装 0.05t 3个月 3 废油漆桶 HW49 900-041-49 3m2 堆放 0.07t 3个月 4 废过滤棉 HW49 900-041-49 袋装 0.06t 3个月 5 废活性炭 HW49 900-039-49 袋装 0.05t 3个月 表7-8 本项目危废“三同时”一览表 类别 产生工序及装置 污染物名称 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 危废 喷漆 废遮蔽纸（含漆渣） 委托有资质单位处置 零排放 / 与主体工程同时建设同时投产使用 喷枪清洗 废有机溶剂 委托有资质单位处置 零排放 喷漆 废油漆桶 委托有资质单位处置 零排放 废气处理 废过滤棉 委托有资质单位处置 零排放 活性炭吸附装置 废活性炭 委托有资质单位处置 零排放 厂区北侧现有1个10m2的危废仓库，目前还有5m2的预留空间，用于本项目危险废物的暂存。 企业设置的危废贮存场所需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环保保护部公告2013 年第36 号）以及《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办【2019】104 号）、《江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案（苏环办[2019]149号）》、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）》和《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知（通环办【2020】1号）》要求处置，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。本项目危险废物的贮存、处置及防渗有如下几点要求： ①危险废物的贮存容器 a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物，所有危废需密封加盖存放，严格控制废气等二次污染。 b.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 c.装载危险废物的容器必须完好无损。 d.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)。 e.液体危险废物可注入开孔直径不超过70 毫米并有放气孔的桶中。 ②危险废物的堆放 a.基础必须防渗，防渗层为至少1 米厚粘土层(渗透系数≤10-7 厘米/秒) ，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数渗<10-10 厘米/秒。 b.危险废物堆要防风、防雨、防晒。 c.产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 d.不相容的危险废物不能堆放在一起。 e.总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30 毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 ③危险废物贮存设施的运行与管理 a.盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 b.危险废物贮存设施都必须按GB15562.2 的规定设置警示标志，配备照明及通讯设备，出入口、设施内部等关键位置布设监控装置。 c.不得将不相容的废物混合或合并存放。 d.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留。危废转移需严格执行转移联单制度，规范填写，加强管理。 e.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④危险废物贮存设施的安全防护 a.各类危废分类存放，按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)中的要求做好标识。 b.危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 c.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 d.危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 (4)危险废物内部收集、转运、外部运输要求 严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目产生的危废委托有资质单位处置，并按照危废转移要求，危废转移前先在危废网上申报系统中申报，待处置单位同意接收后再转移，同时危废装卸、运输应委托有资质单位进行，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏。 本项目与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）对照分析情况如下表 7-9。 表7-9 本项目与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》 （苏环办[2019]327号）相符性分析 文件要求 本项目危废管理要求 规范涉危项目环评管理 （三）加强涉危项目环评管理。各地生态环境部门要督促 建设单位及技术单位贯彻落实《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017年第43号）等相关要求，对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。要依法开展环评文件审批工作，不得擅自降低审批标准。对危险废物数量、种类、属性、贮存设施阐述不清的，无合理利用处置方案的，无环境风险防范措施的建设项目，不予批准其环评文件。 本项目环评对照《建设项目危险废物环境影响评价指南》对项目产生的危险废物种类、数量、处置方式、环境影响以及环境风险进行了分析，危废在厂内危废仓库暂存期间应执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其修改单的要求。 加强危险废物申报管理 （五）强化危险废物申报登记。危险废物产生单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在江苏省危险废物动态管理信息系统中备案。属地生态环境部门对企业提交的异常数据修改申请应严格审核把关，必要时结合系统申报存在的问题，对企业开展现场检查，督促企业落实整改，并对企业整改情况开展后督察。管理计划如需调整变更的，应重新在系统中申请备案。危险废物产生企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在江苏 省危险废物动态管理信息系统中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。属地生态环境部门应充分发挥系统的数据分析功能，对区域内危险废物产生、贮存、利用处置情况进行评估，分析区域危险废物污染形势，查摆问题并提出有针对性的解决措施，逐步化解危险废物环境风险。对不按照规定申报登记危险废物或者在申报登记时弄虚作假的，严格按照相关法律规定限期整改并依法惩处，对构成犯罪的依法移送公安机关追究刑事责任。 本项目建成后须按照要求建立危废台账，对危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、处置等信息进行记录，并在江苏省危险废物动态管理信息系统对危废的产生、贮存、转移、处置信息进行备案，并制定危废年度管理计划。 落实信息公开制度。 加大企业危险废物信息公开力度，纳入重点排污单位的涉危企业应每年定期向社会发布企业年度环境报告。各地生态环境部门应督促危险废物产生单位和经营单位按照相关要求在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况。 本项目建成后须在厂区门口位置设置危险废物信息公开栏，公开项目危险废物产生、利用处置等情况。 规范危险废物贮存设施。 各地生态环境部门应督促企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮 存规范化管理专项整治动方案的通知》（苏环办〔2019〕 149 号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬 散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按 易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制 定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。对不满足识别标识设置规范（危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签）、未完成关键位置视频监控布设的企业，属地生态环境部门要责令其自本意见印发之日起三个月内完成整改，逾期未完成的，依法依规进行处理。 本项目危废仓库必须按照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149 号）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）、《危险废物识别标识设置规范》等文件要求，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。本项目建成后，应进一步对照要求设置视频监控等装置。 五、强化危险废物转移管理 （十）严格危险废物转移环境监管。危险废物跨省转移全面推行电子联单，联合交通运输部门加快扩大运输电子运 单和转移电子联单对接试点，实时共享危险废物产生、运输、利用处置企业基础信息与运输轨迹信息。危险废物产生、经营企业在省内转移时要选择有资质并能利用―电子运单管理系统进行信息比对的危险货物道路运输企业承运危险 废物，生态环境部门要督促危险废物产生、经营企业、 建立和执行危险废物发货、装载和接收的查验、登记、核 准制度，对未实行电子运单而发货、装载或接收的单位， 要督促其限期整改。加强危险废物流向监控，建立电子档案，严厉打击危险废物转移过程中的环境违法行为。 本项目危废必须执行电子联单管理要求并委托有资质单位处置。 通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低。 (5)综合利用、处理、处置的环境影响分析 本项目危废委托有资质单位安全处置，确保项目危废的有效处置，因此对周围环境基本无影响。 Ⅰ、综合利用，合理处置 危险废物委托相应有资质单位处置，一般性固废则通过出售或环卫清运处理。 Ⅱ、厂内暂堆场影响 各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 (6)建立危险废物监管联动机制 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）， 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业应切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。公司需针对生产过程中产生的危险废物制定相应的管理计划并及时报南通经济技术开发区生态环境局备案。 (7)项目固废产生及处理处置情况 营运期固体废物分析结果见表7-10。 表7-10 本项目固体废物汇总表 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废遮蔽纸（含漆渣） HW12 900-252-12 0.1 喷漆 固 漆雾、有机物 漆雾、有机物 每天 T,I 委托有资质单位处置 废有机溶剂 HW06 900-402-06 0.2 喷枪清洗 液 有机溶剂 有机溶剂 每天 T,I,R 委托有资质单位处置 废油漆桶 HW49 900-041-49 0.25 喷漆 固 空桶、有机物 有机物 每天 T/In 委托有资质单位处置 废过滤棉 HW49 900-041-49 0.209 废气处理 固 过滤棉、漆雾 漆雾 定期 T/In 委托有资质单位处置 废活性炭 HW49 900-039-49 0.192 活性炭吸附装置 固 活性炭 有机物 1年 T/In 委托有资质单位处置 7.2.5 土壤分析 本项目属于汽车修理与维护项目，为污染影响型项目。按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018) “第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表7-12。 表7-11 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-12 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / / 注：“/”表示可不开展土壤环境影响评价工作 经查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)中附录A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”， 本项目属于“社会事业与服务业”中的“其他”，为Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7.2.6 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中附录A——地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“Ⅴ社会事业与服务业：184、汽车、摩托车维修场所，为Ⅲ类建设项目，本项目不开采地下水，周边围工业企业和居民饮用以城市自来水为水源，本项目所处的地下水敏感程度为不敏感，无废水新增，主要地下水污染源为现有项目的生活污水及清洗废水。根据现有项目特点，厂区进行分区并对不同分区采取相应的防渗措施。 重点污染防治区 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现、处理和影响较大的区域或部位。本项目重点污染防治区为油漆仓库、危废仓库，其地基强夯处理，需采用200mm的混凝土进行防渗处理，表层采用2mm的环氧地坪漆进行防渗处理。需设置隔离、防雨设施，地面与裙角用兼顾防渗的材料建造，建造材料必须与危险废物相容，耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。对危险废物贮存容器进行保养、维护，防止因泄露对地下水造成影响。 一般防治区 厂区生活区、办公区等其他地面采取地面硬化，精沙水泥处理。厂区内合理布设雨污管道，定期维修、检查，避免发送堵塞、破裂和接头处破损，杜绝污水泄漏。 经过上面这些有效应急措施后，可有效减少对周围地下水的影响。 7.2.7 环境风险评价 （1）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+···+qn/Qn（C.1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的主要危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目各物质的临界量计算如下： 表7-13 建设项目涉及的主要危险物质的最大储存量和辨识情况 序号 名称 CAS号 最大储存量（t） 临界量（t） 该种危险物质Q值 1 水性色漆（底漆） / 0.12 100 0.0012 2 中涂底漆 / 0.25 100 0.0025 3 清漆（面漆） / 0.18 100 0.0018 4 天那水 / 0.12 100 0.0012 5 废遮蔽纸（含漆渣） / 0.05 100 0.0005 6 废有机溶剂 / 0.05 100 0.0005 7 废油漆桶 / 0.07 100 0.0007 8 废过滤棉 / 0.06 100 0.0006 9 废活性炭 / 0.05 100 0.0005 合计 0.0095 由于Q=0.0095<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此仅开展简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析，本项目周围敏感目标分布情况见表3-3。 （3）环境风险识别 本项目主要危险物质环境风险识别见下表： 表7-14 建设项目涉及的主要危险物质环境风险识别 风险单元 涉及风险物质 可能影响的环境途径 油漆仓库 水性色漆、中涂底漆、清漆、天那水 泄漏、火灾 危废仓库 废遮蔽纸（含漆渣）、废有机溶剂、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭 泄漏、火灾 （4）环境风险分析 经识别，本项目涉及的主要风险物质为水性色漆、中涂底漆、清漆、天那水等，中涂底漆、清漆、天那水如遇明火，火花则可能发生火灾事故，同时燃烧产生CO、SO2、NOx等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入附近水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。项目重点防渗区为油漆仓库、危废仓库，已采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 活性炭吸附装置可能存在的环境风险为：①装置未及时更换活性炭、导致废气未经有效而排放；②由于高温或明火，可能引起活性炭火灾事故。本项目废气产生浓度低于允许排放标准，若未及时更换活性炭、导致废气未经有效而排放时，会对大气环境产生一定影响；当发生火灾事故时，废气及活性炭燃烧产生CO2等废气，会对大气环境产生影响，活性炭吸附装置采取的风险防范措施如下： ①按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）建设，对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行； ②根据废气的成分和性质设置合理的废气处理装置，如易燃易爆废气的处理应设置必要的阻燃器和火灾爆炸警报器等设施，防止发生燃爆事故。 （5）环境风险防范应急措施 为减少危险物质可能造成的环境风险，宜采取以下风险防范及应急措施：①从生产管理、危险物质贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。②本项目使用的氢化蓖麻油、氢氧化钠均为桶装，乙醇为罐装，需定期检查其包装的完整性，加强风险源监控。③项目需设有足够的灭火设施。这些设施包括灭火系统、消火栓系统等，一旦发生火灾，能保证企业有足够的灭火装置，将火灾损失降到最低。④项目需设有足够的防泄漏物质，如黄沙、吸附棉等，用来吸附泄漏物。 （6）风险管理 对照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）， 企业涉及六类环境治理设施中的有机废气治理，需对该项环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： ①严格按照防火规范进行平面布置。 ②定期检查、维护原料仓库危险品储存区设施、设备，以确保正常运行。三废治理设施应纳入生产系统进行管理，加强日常维护保养，确保设备设施处于正常状态。建立健全三废治理设施相关的各项规章制度，以及运行、维护和操作规程。组织开展专业技术人员岗位培训，建立岗位责任、操作技术规程、运行信息公开、事故预防和应急管理制度，建立和落实定期维修制度，制定合理的检修计划，落实维修资金，定期储备易损设备、配件和通用材料，确保三废治理设施的正常运行。 ③企业不得违章擅自拆除、闲置、关闭污染防治设施，要确保污染防治设施稳定运行、达标排放。事故状态或设备维修等原因造成废气治理设施停止运行时，企业应立即采取紧急措施并及时停止生产，同时报告当地环境保护主管部门。企业应配备发生废气泄漏时的应急处置和防护材料、装备，并定期检查，定期开展应急演练。 ④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 ⑤在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 ⑥设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 ⑦采取相应的火灾事故的预防措施。⑧加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。⑨危险物质储存仓库按照规定设置安全警示标志，配备相应的干粉、泡沫等消防器材。 （7）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。本项目环境风险简单分析内容见下表。 表7-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 新增烤漆房项目 建设地点 南通市经济技术开发区驰远路28号 地理坐标 北纬N31°55′03.62′′ 东经E120°58′58.61′′ 主要危险物质及分布 本项目使用的水性色漆、中涂底漆、清漆、天那水存放在油漆仓库，废遮蔽纸（含漆渣）、废有机溶剂、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭主要暂存在危废仓库 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 本项目涉及的主要风险物质为水性色漆、中涂底漆、清漆、天那水等，中涂底漆、清漆、天那水发生泄漏，如遇明火，火花则可能发生火灾事故，同时燃烧产生CO、SO2、NOx等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入附近 水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。项目重点防渗区生产车间已采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 风险防范措施要求 为了防范事故和减少危害，项目从生产管理、原辅材料贮存、工艺技术设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统、防泄漏物质等方面制定相应的环境风险防范措施。 分析结论：在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 7.2.8 环境管理与自行监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 ②建立环境报告制度 在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 （2）自行监测计划 ①污染源监测 表7-16 项目污染源监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 有组织（排气筒Q2） 废气进口及出口 颗粒物、非甲烷总烃 一年一次 无组织 厂界上风向1个点位、下风向2~3个点位 颗粒物、非甲烷总烃 一年一次 厂区内车间外设1个监测点 非甲烷总烃 一年一次，监测1小时平均浓度、任意一次浓度 噪声 厂界 等效声级Leq(A) 一季度一次 ②应急监测计划 项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： 大气环境监测监测因子：颗粒物、非甲烷总烃。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 （3）环保验收监测计划 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： 各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。 按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 在厂界下风向布设厂界无组织监控点。 监测因子为：颗粒物、非甲烷总烃。 废气有组织排放口采样监测。监测因子为：Q2排气筒：颗粒物、非甲烷总烃。监测项目为废气量、各装置进出口浓度、尾气排放最终浓度。 厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。 是否实现“雨污分流”。 固体废物处理情况。 大气环境防护距离的核实，确定。 是否有风险应急预案和应急计划。 污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内。 检查各排污口是否设置规范化。 针对本项目排污情况，制定详细监测计划表。 表7-17 本项目验收监测项目统计表 环境要素 监测位置 监测项目 监测频次 废气 排气筒Q2：废气进口及出口 颗粒物、非甲烷总烃 连续2天，每天3次 厂界上风向1个点位、下风向2~3个点位 颗粒物、非甲烷总烃 厂区内车间外设1个监测点 非甲烷总烃 噪声 厂界 Leq(A) 连续2天，每天2次（昼、夜各一次） 7.2.9 本项目环保“三同时” 表7-18 本项目“三同时”一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 废气 调漆、喷漆、烤漆、清洗 漆雾、非甲烷总烃 过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置+15米高排气筒Q2排放 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准 4 与主体工程同时建设同时施工 废水 / / / / / 噪声 风机 噪声 隔声、减振 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准 / 固废 危险废物 废有机溶剂0.1t/a 暂存面积1m2，委托有资质单位处置 零排放 / 废遮蔽纸（含漆渣）0.2t/a 暂存面积1m2，委托有资质单位处置 废油漆桶0.25t/a 暂存面积3m2，委托有资质单位处置 废过滤棉0.209t/a 废活性炭0.192t/a 绿化 依托厂内现有绿化 / / 事故应急措施 / / / 雨污分流，排污口规范化设置 厂区已实行雨污分流，废水排口、雨水排口需设置标志牌。 可满足管理要求 / “以新带老”措施 / / 总量平衡具体方案 （1）废水：本项目无废水新增； （2）废气：本项目新增的废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃，在区域内平衡； （3）固废：实现“零排放”。 / 区域解决问题 / / 卫生防护距离设置 / / 总计 4

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类 型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒Q2 | 漆雾、非甲烷总烃 | 过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附，15米高排气筒 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准 |
| 废水 | / | / | / | / |
| 噪声 | 风机 | 噪声 | 隔声、减振 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准 |
| 固体 废物 | 喷漆、烤漆 | 废遮蔽纸（含漆渣） | 委托有资质单位处置 | “零”排放，对周边环境无影响 |
|  |  | 废有机溶剂 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废油漆桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废过滤棉 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
| 电磁 辐射 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目对产生的废气、噪声、固废均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 |

九、结论与建议

一、结 论 1、项目概况 南通德立汽车销售服务有限公司成立于2010年7月，位于南通市经济技术开发区驰远路28号，经营范围为volkswagen(进口大众）品牌汽车销售；汽车配件销售、汽车用品、装饰品的销售；二手车销售等。为了提升公司的服务质量，公司拟购置1个烤漆房、1个喷枪、1套过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附设备，增加补漆、烤漆服务。本项目拟于2021年4月建成。 2、产业政策相符性结论 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 3、项目选址可行性结论 南通德立汽车销售服务有限公司位于南通市经济技术开发区中心区单元驰远路28号，厂区东侧为南通明都林肯中心；南侧为宽约20米的驰远路，过路为小河；西侧为宽约50米的齐心路，路西侧为待建空地；厂区北侧为星湖大道汽车城。该地块为划定的其他服务设施用地，不在《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）规定的红线区域范围内，选址可行。 4、清洁生产结论 本项目在建设和运营过程中拟采取相应的污染防治措施，可以做到达标排放，废弃物做到了综合治理及无害化处理，符合清洁生产要求。 5、项目周围环境质量现状评价结论 (1) 长江干流南通段总体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类~Ⅲ类标准，水质优良； (2) 项目所在地环境空气质量良好，SO2、NO2、PM10、CO、O3均达到二级标准，PM2.5劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区； (3) 项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准。 6、污染防治措施及环境影响 （1）废水 本项目无废水新增。 （2）废气 本项目调漆、喷漆、烤漆、喷枪清洗产生的废气经烤漆房整体抽风收集后经过1套过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理，最后通过15米高排气筒Q2排放，漆雾年排放量0.0077t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度为0.77mg/m3，非甲烷总烃年排放量0.0192t/a，排放速率为0.0256kg/h，排放浓度为1.97mg/m3，漆雾、非甲烷总烃排放速率及排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值，因此本项目废气污染防治措施可行。 （3）固体废物 本项目产生的固体废物为废遮蔽纸（含漆渣）、废有机溶剂、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭，均属于危险废物，均委托有资质单位处置，不会对环境产生不良影响，方法可行。 （4）噪声 本项目新增噪声源为风机，通过设备布局合理减振、墙体的隔声作用和距离衰减作用后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准，方法可行。 7、污染物排放总量 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表9-1 本项目建成后全厂污染物产生及排放一览表 单位：t/a 污染源 污染因子 现有项目 本项目 以新带老削减量 本项目建成后全厂排放量 建设前后变化量 实际排放量 批复总量 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 1614.6 1625.6 0 0 0 0 1625.6 0 COD 0.456 0.58694 0 0 0 0 0.58694 0 SS 0.1493 0.3145 0 0 0 0 0.3145 0 氨氮 0.036 0.03623 0 0 0 0 0.03623 0 总氮 0.045 0.0553 0 0 0 0 0.0553 0 总磷 0.0041 0.00561 0 0 0 0 0.00561 0 动植物油 0.003 0.00307 0 0 0 0 0.00307 0 石油类 0.002 0.00384 0 0 0 0 0.00384 0 LAS 0.004 — 0 0 0 0 0.004 0 废气（有组织） 颗粒物 0.008 0.1312 0.0774 0.0697 0.0077 0 0.1389 +0.0077 非甲烷总烃 0.0122 0.0122112 0.1921 0.1729 0.0192 0 0.0314112 +0.0192 废气（无组织） 颗粒物 0.0017 / 0.0016 0 0.0016 0 0.0033 +0.0016 非甲烷总烃 0.0025 / 0.0039 0 0.0039 0 0.0064 +0.0039 固废 一般固废 0 0 0 0 0 0 0 0 危险固废 0 0 0.951 0.951 0 0 0 0 生活固废 0 0 0 0 0 0 0 0 综上所述，南通德立汽车销售服务有限公司新增烤漆房项目符合国家、地方产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废气、噪声、固废等的排放或处置均能满足环境保护要求，对周围环境影响较小，项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，各项污染治理工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。 2、加强宣传教育，增强全体员工及顾客的环保意识和安全意识。 3、项目建好后须经环保部门检验合格后方可进行正式营运。 附图： 附图1、生态红线图； 附图2、地理位置图 附图3、区域规划图； 附图4、项目周边300米状况图； 附图5、厂区平面布置图。 附件： 备案； 营业执照； 土地证； 现有项目环评、验收批复； 5、噪声监测数据； 6、技术服务委托书； 7、企业承诺书。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

# Text boxes

待维修车辆

车辆初检

初步保养

汽车零部件、汽车用油、滤芯

S1

车体修复

零部件修复

精修

焊接

G3

S3、W1

G1

N1

检验试车

清洗

W2

出厂

拉伸校正

焊接

喷漆、烤漆（密闭）

G2、S2

待维修车辆

车辆初检

初步保养

汽车零部件、汽车用油、滤芯

车体修复

零部件修复

拉伸校正

焊接

喷漆、烤漆（密闭）

精修

焊接

G1~G4、S1

检验试车

清洗

出厂

本次新增

调漆、喷漆、烤漆、清洗

油漆、天那水含

非甲烷总烃0.396

废气处理装置

0.1921

0.0192排气筒排放

0.1729

分解或吸附

0.0039

无组织排放

0.2

作为危废处置

新鲜水

1844

生活用水

900

135

经市政污水管网送南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理后排入长江

隔油+化粪池

765

849.6

765

隔油+沉淀

849.6

洗车、清洗用水

944

94.4

1614.6