建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       电缆支架生产线项目

建设单位（盖章）：南京天骏电气成套设备有限公司

编制日期：           2021年4月

江苏省生态环境厅制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 电缆支架生产线项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2102-320117-89-01-659376 |
| 建设单位联系人 | 葛少龙 | 联系方式 | 13913385366 |
| 建设地点 | 江苏省 （自治区） 南京 市 溧水 县（区） 柘塘 乡（街道） 柘宁东路307 号 |
| 地理坐标 | 经度： 118 度 56 分 12.700 秒，纬度： 31 度 44 分 52.627 秒 |
| 国民经济 行业类别 | 金属结构制造 [C3311] | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33 “66 结构性金属制品制造 331；金属工具制造 332；集装箱及金属包 装容器制造 333；金属丝绳及其制品制造 334；建筑、安全用金属制品制造 335；搪瓷制品制造 337；金属制日用品制造 338”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 南京溧水区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 溧审批投备【2021】77号 |
| 总投资（万元） | 8500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.59 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《溧水区城乡总体规划（2015-2030）》 审批机关：南京市人民政府 审批文件名称：《市政府关于溧水区城乡总体规划（2015-2030）的批复》 审批文件文号：宁政复【2015】95号 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《南京溧水经济开发区航空产业园（一期）跟踪环境影响报告书》 审查机关：南京市溧水区环境保护局 审批文件名称：《关于南京溧水经济开发区航空产业园（一期）跟踪环境影响报告书的审查意见》 审批文件文号：溧环规【2016】3号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 《溧水区城乡总体规划（2015-2030）》中确定的“环境优先、工业立区、三产兴区、科教强区”的目标集约利用土地，注重历史文化资源的保护和利用，突出山水城林融为一体，优化公共设施和市政设施布局，提升城乡环境品质。本项目为金属结构制造项目，与《溧水区城乡总体规划（2015-2030）》中产业发展方向相一致。 详见附件14市政府关于溧水区城乡总体规划（2015-2030）的批复。 2、规划环评符合性分析 南京溧水经济开发区航空产业园（一期）规划范围为：西至秦淮河、南至秦淮一干河（曹吕村-乌山镇-东庄里一线）、东至二十四号路、北至五号路，总用地面积为18.45平方公里。开发区主要功能为传统制造业、航空制造业、航空物流业以及相应的配套服务。产业定位以机电、汽车配件、轻纺及现代物流为主导。本项目主要为金属结构制造项目，属于传统制造业，与规划相符。详见附件15关于南京溧水经济开发区航空产业园（一期）跟踪环境影响报告书的审查意见环评审查意见。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为电缆支架生产线项目，对照中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展改革委令第29号，2019年10月30日发布）中的鼓励类、限制类或淘汰类项目，拟建项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目，可视为允许类；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号），拟建项目不属于目录中的限制类和淘汰类；拟建项目亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）中限制及淘汰类；拟建项目不属于《限制用地项目目录(2012年本)》、《禁止用地项目目录(2012年本)》、《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中的建设项目，不属于《南京市制造业新增项目禁止和限制目录(2018年版)》（宁委办发[2018]57号）中的限制类和禁止类项目。对照《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号），拟建项目符合南京市建设项目环境准入暂行规定的要求。 本项目于2021年2月22日通过南京溧水区行政审批局备案（项目代码：2102-320117-89-01-659376）。详见附件2江苏省投资项目备案证。 因此，本项目的建设符合国家及地方的相关产业政策。 2、用地符合性分析 本项目选址位于江苏省南京市溧水区柘塘街道柘宁东路307号。根据建设单位提供的土地证（宁溧国用2014第00473号）及南京溧水经济开发区航空产业园土地利用规划，本项目用地属于工业用地，项目选址符合南京溧水经济开发区航空产业园土地利用规划要求。详见附图5溧水经济开发区航空产业园土地利用规划图。 3、选址环境相容性分析 项目位于江苏省南京市溧水区柘塘街道柘宁东路307号，北侧为科浪机械制造有限公司，东侧为空地，南侧为南京天力驾驶员培训学校，西侧为江苏中特防火门有限公司。厂区周围无特别需要保护的敏感点。因此，本项目的选址与周边环境是相容的。详见附图1项目地理位置图和附图2建设项目周边概况图。 4、项目“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 ①根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发 [2018]74 号），本项目不在生态红线范围内，项目5km 范围内无江苏省生态保护红线区域，无江苏省国家级生态保护红线区域。本项目与江苏省生态空间管控区域关系图见附图4。 ②根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），本项目最近的江苏省国家级生态红线保护区域为方便水库饮用水水源保护区，距离为2.4km。本项目不在该生态保护红线区内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）。 ③根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目不占用基本农田，不属于化工项目、焦化项目，符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》长江流域及一般管控单元的管控要求。 ④根据《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目位于溧水区东屏街道，属于一般管控单元，本项目的建设符合南京市一般管控单元生态环境准入清单的要求。 （2）环境质量底线相符性 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据《南京市环境质量状况》（2020年上半年），2020年上半年南京市环境空气中仅O3不达标，项目所在区域为城市环境空气质量不达标区。南京市已制定有效的大气污染防治措施，按要求开展限期达标规划，待规划实施后，大气环境质量状况可以得到进一步改善。项目纳污水体二干河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准，最终排入的水体长江满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。通过采取有效措施后能有效改善项目周边的大气、水环境质量，具有一定的环境容量，本项目废气，废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，综上所述，本项目的建设符合环境质量底线标准，项目建设具有可行性。 （3）资源利用上线相符性 本项目营运过程中消耗一定量的电能、液化气等能源以及水源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，同时，本项目以外购的瓶装液化气进行管道支架及吊挂件系统、电缆桥架、抗震支架的生产，符合资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单相符性分析 项目位于江苏省南京市溧水区柘宁东路307号，为金属结构制造项目，本次环评对照国家及地方产业政策和《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251）进行说明，具体见表1-1。 表1-1 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录》（2019年本） 经查《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2019年）》限制及淘汰类，符合该文件的要求。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（修订），项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（201年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 4 《江苏省限制用地项目目录(2013 年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》 项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。 5 《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251） 建设项目符合其准入条件。 6 《南京市制造业新增项目禁止和限制目录》（2018年版） 建设项目不在《南京市制造业新增项目禁止和限制目录》（2018 年版）中 7 《市场准入负面清单（2019年）》 建设项目不在《市场准入负面清单（2019年）》禁止或许可事项中 8 《南京溧水经济开发区航空产业园（一期）跟踪环境影响报告书》 开发区主要功能为传统制造业、航空制造业、航空物流业以及相应的配套服务。产业定位以机电、汽车配件、轻纺及现代物流为主导。本项目主要为金属结构制造项目，属于传统制造业，与规划相符。 9 《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行） 对照《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行），本项目不涉及国家确定的生态保护红线和河段利用与岸线开发，不占用基本农田，不属于化工类项目，不属于过剩产能行业的项目，不在国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目的范围内。 综上，本项目符合“三线一单”的相关要求。 5、与地方及行业环保管理要求的相符性分析 （1）与江苏省“两减六治三提升”专项行动方案（苏发〔2016〕47号）相符性分析 对照《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发两减六治三提升专项行动方案的通知》（苏发[2016]47号），“两减”即减少煤炭消费总量，减少落后化工产能；“六治”即治理太湖及长江流域水环境、治理生活垃圾、治理黑丑水体、治理畜禽养殖污染、治理挥发性有机物、治理环境隐患；“三提升”即提升生态环境保护水平、提升环境经济政策调控水平、提升环境执法监管水平。 本项目不使用煤炭，不属于落后化工企业，不在“两减”范围之内；根据《关于南京市申请调整太湖流域综合治理范围的复函》（苏太办[2019]7号），调整后溧水区属于太湖流域范围的区域只有溧水区晶桥镇孔家村，本项目位于南京溧水经济开发区航空产业园，不在太湖流域范围，生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理后，经污水管网接管至柘塘镇污水处理厂集中处理，达标尾水排入二干河；本项目生活垃圾无害化处理率达100%，满足“治理生活垃圾”相关要求，且本项目不涉及黑臭水体、畜禽养殖、环境隐患，项目使用低VOCs含量的塑粉，生产过程产生的颗粒物和有机废气经处理后达标排放，对大气环境影响较小，符合“六治”要求。 综上所述，本项目符合“两减六治三提升”环保专项行动方案的要求。 （2）与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 对照《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发【2018】22号）相关要求：实施VOCs专项整治方案，重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。建设项目使用低VOCs含量的塑粉，符合该项要求。 对照《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发〔2018〕122号）相关要求，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。建设项目使用低VOCs含量的塑粉，符合该项要求。 本项目位于江苏省南京市溧水区，属于划定的重点区域（长三角地区）范围内。本项目为[C3311]金属结构制造，不属于高能耗、高污染行业；项目使用低VOCs含量的塑粉；项目不属于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单中明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录；项目产生的颗粒物和有机废气进行收集并处理后，各污染因子满足相应的排放标准。综上，本项目符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发【2018】22号）相关要求。 （3）与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 本项目为电缆支架生产线项目，不属于过剩产能和落后淘汰产能。建设项目使用低VOCs含量的喷塑塑粉，从源头减少了VOCs的排放。同时对产生VOCs采用两道活性炭吸附处理，减少VOCs的排放。因此，本项目符合《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。 （4）与《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》（苏环办〔2015〕19号）相符性分析 本项目电缆支架生产线项目，项目使用低VOCs含量的喷塑塑粉，从源头减少了VOCs的排放；密闭烘箱收集效率99%，对产生VOCs采用两道活性炭吸附处理，去除率90%。因此，本项目符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》（苏环办〔2015〕19号）。 （5）与《关于印发＜江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南＞的通知》（苏环办[2014]128号文）相符性分析 本项目电缆支架生产线项目，项目使用低VOCs含量的喷塑塑粉，从源头减少了VOCs的排放；密闭烘箱收集效率99%，对产生VOCs采用两道活性炭吸附处理，去除率90%。因此，本项目符合《关于印发＜江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南＞的通知》（苏环办[2014]128号文）。 （6）与《关于印发＜重点行业挥发性有机物综合治理方案＞的通知》（环大气[2019]53号）相符性分析 本项目电缆支架生产线项目，项目使用低VOCs含量的喷塑塑粉，从源头减少了VOCs的排放；密闭烘箱收集效率99%，对产生VOCs采用两道活性炭吸附处理，去除率90%。项目使用的活性炭定期更换，废活性炭委托有资质单位处置。本项目含VOCs物料塑粉使用过程采用密闭设备，全面加强无组织VOCs的排放控制。因此，本项目符合《关于印发＜重点行业挥发性有机物综合治理方案＞的通知》（环大气[2019]53号）。 （7）与《关于印发＜2020年挥发性有机物治理攻坚方案＞的通知》（环大气[2020]33号）相符性分析 本项目电缆支架生产线项目，项目使用低VOCs含量的喷塑塑粉，从源头减少了VOCs的排放；密闭烘箱收集效率99%，对产生VOCs采用两道活性炭吸附处理，去除率90%。项目使用的过滤材料和活性炭定期更换，废过滤材料和废活性炭委托有资质单位处置。项目使用的活性炭定期更换，废活性炭委托有资质单位处置。本项目含VOCs物料塑粉使用过程采用密闭设备，全面加强无组织VOCs的排放控制。因此，本项目符合《关于印发＜2020年挥发性有机物治理攻坚方案＞的通知》（环大气[2020]33号）。 综上，本项目的建设与地方及行业环保管理的要求是相符的，项目的建设是可行的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 南京天骏电气成套设备有限公司拟投资8500万元，租用南京金全农业生态科技发展有限公司闲置厂房1800m2，建设管道支架及吊挂件系统、电缆支架、抗震支架生产线。项目建成后，可形成年产10万米各类支架的生产能力。项目占地面积1800m2，建筑面积1800m2。项目劳动定员15人，年工作300天，单班制，工作9小时。项目已于2021年2月22日在南京溧水区行政审批局备案，项目代码：2102-320117-89-01-659376。现场踏勘图见附件6，本次新建项目未进行建设，建设单位承诺说明见附件7。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号）等法律法规文件规，受南京天骏电气成套设备有限公司的委托，江苏圣泰环境科技股份有限公司承担本项目的环境影响评价工作，详见附件9委托书。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定，本项目的项目类别属于三十、金属制品业 33“66 结构性金属制品制造 331；金属工具制造 332；集装箱及金属包装容器制造 333；金属丝绳及其制品制造 334；建筑、安全用金属制品制造 335；搪瓷制品制造 337；金属制日用品制造 338”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类，环评类别属于“报告表（全部）”。因此，本项目应编制建设项目环境影响报告表。 江苏圣泰环境科技股份有限公司接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境情况，对工程环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上，编制了本项目的环境影响报告表，现呈报环境保护主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、项目建设内容及规模 本项目建设内容及规模为：项目租用厂房1800平方米，新建管道支架及吊挂件系统、电缆桥架、抗震支架生产线。项目建成后，可形成年产10万米各类支架的生产能力。 本项目的主要建设内容见项目组成如下表： 表2-1 项目主要建设工程内容及规模一览表 工程 类别 单项工程名称 主要工程内容及规模 主体 工程 生产车间 位于项目厂区中部，建筑面积约为1800m2，安装有管道支架及吊挂件系统、电缆支架、抗震支架生产线及其配套的原辅料暂存区、成品区，主要用作支架的生产，涉及的生产工艺有裁剪、冲压、焊接、喷塑、烘干等，年产各类支架10万米。 储运 工程 原料仓库 位于生产车间内，75m2 成品库 位于生产车间内，75m2 公用 工程 供电 依托区域市政供电系统，由市政电网供给，年耗电1500kw•h。 供水 依托区域市政供水系统，由市政供水管网供给，年用水量292.5t/a。 排水 生活污水180t/a、食堂废水54t/a，生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理后接管至柘塘镇污水处理厂集中处理达标后二干河 环保 工程 废气 处理 焊接烟尘 袋式除尘器+1#15m排气筒 喷粉粉尘 旋风除尘器+脉冲袋式除尘器+2#15m排气筒 固化有机废气 集气罩+二道活性炭吸附+2#15m排气筒 燃烧废气 2#15m排气筒 食堂油烟 油烟净化器 废水处理 设置隔油池5m3及化粪池5m3 固废处理 一般固废 一般固废库10m2 危险 废物 危废库10m2 生活垃圾 垃圾桶 噪声治理 减振、隔声、距离衰减 本项目的主要建设内容详见附图3厂区平面布置图。 3、产品方案 项目建成后，年产管道支架及吊挂件系统2万米、电缆桥架6万米、抗震支架2万米，具体的年产品方案详见下表： 表2-2 产品方案一览表 序号 行业类别 生产线名称 产品名称 生产能力 备注 1 金属结构制造 管道支架及吊挂件系统 管道支架及吊挂件系统 2万米 — 2 电缆桥架 电缆桥架 6万米 — 3 抗震支架 抗震支架 2万米 — 4、主要原辅材料 拟建工程主要原辅材料及能源消耗详见下表： 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 规格、成分 年耗量 最大储存量 储存位置 来源及运输 1 镀锌板 — 5000t/a 500t/a 原料仓库 国内，汽车 2 接线 — 20t/a 5t/a 原料仓库 国内，汽车 3 塑粉 环氧树脂32%、聚酯树脂32%、硫酸钡21.58%，消光剂3%、流平剂（矽）1%、安息香0.3%、炭黑0.12% 50t/a 10t/a 原料仓库 国内，汽车 4 焊丝 C-Mn-Si系焊丝，不含铅、镍、铬等 0.5t/a 0.1t/a 原料仓库 国内，汽车 5 润滑油 — 0.2t/a 0.05t/a 原料仓库 国内，汽车 6 液化气 主要成分为丙烷；48kg/瓶 96瓶/a 10瓶/a 原料仓库 国内，汽车 原辅材料理化性质： 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 化学名 理化性质 危险特性 急性毒性 1 润滑油 一种技术密集型产品，是复杂的碳氢化合物的混合物，真正使用性能是复杂的物理或化学变化过程的综合效应，其主要成分为基础油80-90%、添加剂及填料10-20%。可在-20oC~12oC下稳定使用，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。 易燃 低毒 2 丙烷 无色气体，纯品无臭。分子量44.1，熔点187.6℃，相对密度（水=1）0.58，沸点-42.1℃。微溶于水，溶于乙醇、乙醚。易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。 易燃 LD50、LC50无资料 5、主要生产设备 本项目主要设备清单见下表： 表2-5 项目主要生产设备设施一览表 序号 设备名称 所属生产单元 数量 设备功用 设备参数 备注 1 剪板机 裁剪 1台 裁剪 — 新增 2 折弯机 折弯 1台 冲压 — 新增 3 冲孔机 冲孔 8台 冲压 — 新增 4 电焊机 焊接 1台 焊接 — 新增 5 自动化静电喷涂线 喷塑 1套 喷塑 — 新增 6 固化炉 固化 1套 固化 — 新增 7 燃气加热炉 固化 1套 固化 — 新增 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员15人，项目厂区设食堂。 工作制度：年工作日300天，单班制，每班工作9小时。 7、总平面布置合理性分析 本项目位于南京市溧水区柘宁东路307 号。厂区整体呈长方形，厂区总体平面布置结构简单，功能明确。车间位于厂区中部，厂房内包括裁剪、冲压、焊接、喷塑、烘干、原料存储和成品储存等区域。布局合理，流程顺畅。总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐。 本工程总平面布置具体情况，详见附图3厂区平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目租用已建厂房进行生产，施工期主要为生产设备安装与调试。故不对施工期做详细分析。 2、运营期工艺流程 （1）生产工艺流程 本项目主要生产管道支架及吊挂件系统、电缆桥架、抗震支架，主要工艺流程及产污节点如下图所示： 图2-1 项目工艺流程及产污节点图 裁剪: 根据图纸要求尺寸使用剪板机进行裁剪。该工序产生的污染物主要为边角料S1和噪声N。 冲压: 使用冲孔机在相应位置进行冲孔或者使用折弯机将两边进行折弯形成槽型。该工序产生的污染物主要为边角料S2和噪声N。 焊接: 采用电焊机进行焊接。该工序产生的污染物主要为焊接烟尘G1和噪声N。 喷塑: 半成品进入喷塑环节。烘干后的工件根据大小分别进入自动喷粉房进行喷塑处理，塑粉在供粉器中与空气混合后被送入喷粉枪，将高压静电发生器产生的高电压接到喷粉枪内部或前端，粉末在喷粉枪的内部或出口处被带上电荷，在气力和静电力的共同作用下，粉末粒子定向喷涂到待涂工件上，同时也可吸附到工件背面。当附着在工件上的粉末超过一定厚度时，则发生静电相斥，后来的粉末就不易再被吸附到工件表面，使工件表面达到均匀的膜厚。设备配备自动回收系统，粉末回收净化系统采用一级大旋风分离装置、转翼式过滤器二次粉尘净化装置，保证粉末的正常循环，降低粉耗，节约粉末。此工序产生未吸附的喷塑粉尘G2和噪声N。 烘干: 喷涂好的半成品进入喷涂烘烤流水线中的固化炉进行固化，以液化气为燃料，粉末固化烘道采用一台燃气加热炉加热。粉末固化温度为180-220°C，烘干时间为18~20min，该工序产生的污染物主要为固化有机废气G3。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁南京金全农业生态科技发展有限公司现有闲置厂房，所在地为工业用地。租赁的厂房之前为江苏恒捷电气有限公司仓库，根据建设单位介绍，该项目已于2020年年初搬走，未调查到该项目发生环境污染事件。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状评价 本项目所在地环境质量空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《南京市环境质量状况》（2020年上半年），建成区环境空气质量达到二级标准的天数为147天，同比增加27天，达标率为80.8%，同比上升14.5个百分点。其中，达到一级标准天数为49天，同比增加23天；未达到二级标准的天数为35天（其中，轻度污染29天，中度污染6天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5平均值为34μg/m3，同比下降29.2%，达标；PM10平均值为57μg/m3，达标；NO2平均值为34μg/m3，达标；SO2平均值为7μg/m3，达标； CO日均浓度95百分位数为1.1毫克/立方米，达标，同比下降15.4%；O3日最大8小时值超标天数26天，同比减少6天。 表3-1 区域空气质量现状评价表单位：μg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 34 40 85 达标 CO 日均浓度第95百分位数 1100 4000 27.5 达标 O3 最大8小时值超标天数 26天 / / 不达标 PM10 年平均质量浓度 57 70 81.4 达标 PM2.5 年平均质量浓度 34 35 97.1 达标 根据《南京市环境质量状况》（2020年上半年）统计结果，2020年上半年项目所在地六项污染物中O3不达标，项目所在区域为城市环境空气质量不达标区。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目涉及其他污染物——非甲烷总烃引用参考《南京溧水经济开发区环境影响评价区域评估报告》，本项目大气评价范围与区域评估监测点位部分重合，符合引用标准，故引用《南京溧水经济开发区环境影响评价区域评估报告》中的现状监测数据。该报告现状监测数据由南京白云环境科技集团股份有限公司于2020年4月13日~4月19日进行监测。监测数据有效期为2020年4月19日~2023年4月18日。引用点位详情见表3-2和附图6。区域评估监测点位在本项目大气评价范围内，具有有效性。 表3-2 环境空气质量监测一览表 监测点 名称 方位 距离(m) 检测因子 G10 在建学校 SW 1633 非甲烷总烃 G13 交山村 NW 438 监测结果见表3-3。 表3-3 大气环境质量现状监测结果（单位：mg/m3） 监测点位 编号 小时浓度 浓度范围（mg/m3） 标准值（mg/m3） 超标率% 最大浓度占标率（%） G10 非甲烷总烃 0.08~1.45 2 / 0.73 G13 非甲烷总烃 0.09~0.54 2 / 0.27 根据表3-3可知：各监测点位非甲烷总烃监测因子的浓度均符合《环境空气质量标准》中二级标准的要求。 2、地表水环境 项目纳污河流为二干河，二干河属于秦淮河水系，按照《江苏省地表水功能区划南京市部分》（苏政复[2016]106号），二干河及秦淮河水环境功能区划均为Ⅳ类。2020年上半年，全市水环境质量总体处于良好水平，纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面水质全部达标，水质优良（Ⅲ类及以上）断面比例100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。本项目纳污河流为二干河，水质较好，基本达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次环评委托江苏锐创生态环境科技有限公司于2021年3月18日至2021年3月19日对项目厂界声环境进行监测。具体监测结果见表3-4。 表3-4 噪声检测结果表 检测点位 检测结果dB（A） 3月18日（昼间） 3月19日（昼间） N1东厂界 58.8 58.2 N2南厂界 56.4 55.8 N3西厂界 55.2 54.9 N4北厂界 56.1 55.3 N5南京天力驾驶员培训学校 54.7 54.2 监测结果表明，昼间厂界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，附近居民点满足2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于南京溧水经济开发区航空产业园，根据现场踏勘，拟建项目周围环境敏感目标见表3-5和表3-6，详见附图3环境保护目标分布图。 表3-5 环境敏感目标一览表（大气） 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 规模（人） X Y 南京天力驾驶员培训学校 683395.65 3514015.98 学校 师生 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 SW 13 100 柘塘拆迁安置房 683297.05 3513957.12 居住区 人群 SW 95 1000 牌头村 683115.18 3514178.76 NW 171 300 空港新苑 683182.23 3513781.36 SW 314 600 表3-6 环境敏感目标一览表（其他） 类别 保护目标名称 方位 距离a（m） 规模 保护目标说明 水环境 二干河 NE 2505 中型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 声环境 南京天力驾驶员培训学校 SW 13 100人 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 厂界外1m 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 生态环境 秦淮河（溧水区）洪水调蓄区 SW 2860 3.05km2 洪水调蓄 注：*距离指项目厂界距离敏感点的最近距离，以租赁厂房为厂界。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目有组织颗粒物、非甲烷总烃排放执行上海市《大气污染物综合排放标准》 （DB31/933-2015）表1标准，无组织厂区内非甲烷总烃排放执行上海市 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表2标准。无组织厂区内颗粒物排放执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）中特别排放限值。本项目液化气燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2019）中表1限值。企业食堂设有2个灶头，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的小型标准，具详见表3-7、3-8、3-9和3-10。 表3-7 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控点浓度值（mg/m3） 标准来源 颗粒物 30 1.5 0.5 上海市《大气污染物综合排放标准》 （DB31/933-2015） 非甲烷总烃 70 3.0 10.0 表3-8 厂内VOCs无组织排放限值单位（mg/m3） 污染物名称 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 标准来源 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 20 监控点处任意一次浓度值 表3-9 工业炉窑大气污染物排放标准 污染物名称 有组织排放限值 无组织排放总悬浮颗粒物浓度限值 标准来源 污染物排放监控位置 最高允许排放浓度（mg/m3） 工业炉窑安装位置 工业炉窑类别 总悬浮颗粒物浓度限值（mg/m3） SO2 车间或生产设施排气筒 80 有厂房生产车间 其他炉窑 / 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2019）表1和表3 NOx 180 / 颗粒物 20 5.0 表3-10 油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，<3 ≥3，<6 ≥6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 2.0 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 2、废水排放 项目生活污水经化粪池预处理后、食堂废水经隔油池预处理后达接管标准要求排入柘塘镇污水处理厂处理，接管浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，NH3-N、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准后排入二干河，详见表3-11所示。 表3-11 柘塘镇污水处理厂接管标准及尾水排放标准 单位：mg/L 项目 序号 污染物名称 标准值 执行标准 污水处理厂 接管标准 1 pH 6~9 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，其中氨氮、总氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准 2 COD ≤500 3 SS ≤400 4 NH3-N ≤45 5 TP ≤8 6 TN ≤70 7 动植物油 ≤100 污水处理厂 尾水排放标准 1 pH 6~9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 2 COD ≤50 3 SS ≤10 4 NH3-N ≤5（8）* 5 TP ≤0.5 6 TN ≤15 7 动植物油 ≤1 注*：1、括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，周边敏感点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，厂界噪声执行标准见表3-12。 表3-12 项目噪声排放标准表 （单位：dB（A）） 类别 昼间 夜间 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 2 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固废 项目产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定；危险废物暂存场地应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定，同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办【2019】149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求进行危废的暂存和处理；生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第 157）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家的主要污染物总量控制规划，水污染物控制因子为COD和NH3-N，大气污染物控制因子为SO2、NOX、颗粒物和VOCs。 本项目为电缆支架生产线项目，生产过程中无工艺废水产生，仅有生活污水和食堂废水产生；生产过程中有焊接烟尘、喷粉粉尘、固化有机废气、液化气燃烧废气产生。生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理后达标接管至柘塘镇污水处理厂处理后外排，其水污染物总量控制指标纳入污水处理厂总量指标中，本项目不必申请。因此，本项目的总量控制指标主要为SO2、NOX、颗粒物和VOCs。 本项目的污染物总量建议控制指标为颗粒物：0.02472t/a；SO2：0.0013t/a；NOX：0.012t/a；VOCs：0.0054t/a；。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响简要分析： 本项目租用已建厂房进行生产，施工期主要为生产设备安装与调试。故不对施工期做详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气 1.1、大气污染源分析 （1）焊接烟尘 本项目使用电焊机，焊接过程中会产生焊接烟尘。本项目焊接工序作业时长共计约为1h/d，年工作300d，则年焊接时间共计约为300h。根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“废气污染物估算及治理措施”，电焊机焊接时发尘量为6~8g/kg，本项目取8g/kg。本项目电焊机使用焊丝，焊丝年用量约为0.5t/a，则焊接烟尘产生总量为0.004t/a。废气经集气罩收集后通过袋式除尘器处理后15m高1#排气筒排放，风机风量为5000m3/h，集气罩收集效率按80%计，袋式除尘器处理效率按95%计，则焊接烟尘有组织排放量为0.00016t/a。 （2）喷粉粉尘 本项目半成品表面需要进行喷粉处理，项目喷塑采用静电喷涂生产工艺，喷粉过程会产生粉尘。根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（中国环境管理干部学院学报，2016年12月，第26卷第6期），塑粉平均附着率为80~90%，本项目塑粉附着率按照90%计。喷粉未上粉的喷粉通过设备自带的回收系统回收后重新返回该生产工段，回收率为90%，未能回收的粉尘经过布袋除尘器处理，本项目塑粉使用量为50t/a，则喷粉过程中粉尘的产生量约为5t/a。回收系统回收的粉尘量为4.5t，未回收的粉尘被设备自带的旋风除尘器+脉冲式布袋除尘器装置处理后经过15m高1#排气筒排放，收集效率以95%计，净化效率以95%计，风机风量为5000m3/h，工作时间2700h/a。粉尘有组织排放量为0.024t/a。未收集的粉尘0.025t/a在车间内无组织排放。 （3）固化有机废气 喷粉后采用天然气燃烧热气直接加热对粉末涂料进行烘烤固化，固化温度180°C-220°C, 固化时间 10min~15min。固化过程中聚酯环氧树脂的分解很小，产生的非甲烷总烃量按聚酯粉末的 0.12%计，（第二次污染源普查产排污系数中“通用设备制造业”中“喷塑后烘干”工艺所产生挥发性有机物系数为1.2kg/t 原料）。项目塑粉使用量为50t/a，则项目固化工序产生有机废气VOCs量约0.06t/a，收集效率约为90%，收集后的废气经冷却器（风冷）+二道活性炭吸附装置处理处理后通过1#15m 排气筒排放，非甲烷总烃去除效率为90%，因此有组织废气非甲烷总烃排放量为0.0054t/a。未经集气罩收集的非甲烷总烃通过加强通风在车间无组织排放。无组织排放量为0.006t/a。 （4）液化气燃烧废气 本项目车间设置一台固化烤箱，使用燃料为液化气，产生的液化气燃烧废气通过15m高1#排气筒排放。 本次新建项目液化气年用量为4.608t/a，即约1961m3（按气态密2.35kg/m3），液化气燃烧废气量参考《工业源产排污系数手册（2010修订）下册》中表4430“工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”中液化石油气为燃料的数据估算。液化气燃烧废气颗粒物、SO2、NOX产污系数参考《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》HJ953-2018 中附录F中“表F.3 燃气工业锅炉的废气产排污系数”中相关产污系数。其污染物具体排放系数机产生情况见表4-1。 表4-1 液化气燃烧废气产生情况 原料名称 燃料年用量 污染物指标 排污系数 产生量t/a 天然气 1961m3 烟（粉）尘 2.86千克/万m3-原料 0.00056 二氧化硫 0.02S千克/万m3-原料 0.0013 氮氧化物 59.61千克/万m3-原料 0.012 注：*S—硫含量，根据《液化气》（GB11174-2011）中规定液化气的总含硫量不得大于 343mg/m3，本次以最大值 343mg/m3计算 SO2排放量。 （5）食堂油烟 食堂烹饪油烟废气主要是指动植物油裂解与水蒸汽一起挥发出来的烟气。根据类比调查，本项目投产后定员15人，年工作300天，按照人均消耗食用油40g/d次计，消耗食用油0.18t/a，油烟挥发率按2%，产生油烟0.0036t/a（每天运行4h，引风量3000m3/h，年运行时间1200h）。食堂采用经国家认可的单位检测合格的油烟净化设施（油烟净化效率≥85%），油烟经净化处理后经专用烟道引向楼顶排放，油烟排放量约0.00054t/a，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。 表4-2 大气污染物产排情况一览表 污染源 排气量 污染物 污染物产生情况 拟采取防治措施 污染物排放情况 排气筒 产生浓mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 焊接 5000 颗粒物 13.33 0.013 0.004 袋式除尘器 0.53 0.0005 0.00016 1#15m，直径0.3m 喷粉 5000 颗粒物 35.18 0.176 0.475 旋风除尘器+脉冲袋式除尘器 1.78 0.0088 0.024 2#15m，直径0.4m 固化 非甲烷总烃 4.444 0.0222 0.06 冷却器（风冷）+二道活性炭 0.4 0.002 0.0054 燃烧废气 3000 颗粒物 0.069 0.00021 0.00056 / 0.069 0.00021 0.00056 SO2 0.16 0.00048 0.0013 0.16 0.00048 0.0013 NOx 1.48 0.0044 0.012 1.48 0.0044 0.012 食堂 3000 油烟 1 0.003 0.0036 油烟净化设施 0.15 0.00045 0.00054 / 表4-3 项目无组织废气产生及排放情况一览表 来源 污染物名称 污染物排放量（t/a） 排放速率(kg/h) 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 喷塑房 颗粒物 0.025 0.09 15 4 3.5 非甲烷总烃 0.006 0.0022 1.2、大气污染防治控制措施 （1）废气排放情况 ①有组织废气 本项目产生的有组织废气为焊接烟尘，喷塑粉尘、固化有机废气和燃烧废气。 本项目焊接烟尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒（1#）排放，颗粒物满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表1标准。 本项目喷塑粉尘经旋风除尘器+袋式除尘器处理后经15m高排气筒（2#）排放，颗粒物满足上海市《大气污染物综合排放标准》 （DB31/933-2015）中表1标准；喷塑后的固化废气通过冷却器（风冷）+二道活性炭吸附装置处理会经15m高排气筒（2#）排放。喷塑产生的非甲烷总烃满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中标准。 液化气通过15m高1#排气筒排放，液化气燃烧废气排放《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2019）中表1限值 1）袋式除尘器是 袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。袋式除尘器是除尘效率高，一般在 99%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m3 之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。本项目袋式除尘装置对颗粒物去除率按95%计算。 2）旋风除尘器 旋风除尘器是除尘装置的一类。除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力 将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。旋风除尘器捕集 下来的粉尘粒径愈小，该除尘器的除尘效率愈高。离心力的大小与粉尘颗粒有关，颗粒愈大，受到离心力愈大。当粉尘的粒径和切向速度愈大，径向速度和排风管的直径愈小时，除尘效果愈好。气体中的灰分浓度也是影响出口浓度的关键因素。粉尘浓度增大时，粉尘易于凝聚，使较小的尘粒凝聚在一起而被捕集，同时，大颗粒向器壁移动过程中也会将小颗粒挟带至器壁或撞击而被分离。但由于除尘器内向下高速旋转的气流使其顶部的压力下降，部分气流也会挟带细小的尘粒沿外壁旋转向上到达顶部后，沿排气管外壁旋转向下由排气管排出，导致旋风除尘器的除尘效率不可能为100%。 3）脉冲袋式除尘器 脉冲袋式除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架、滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成，含尘空气从脉冲袋式除尘器的进风均流管进各分室灰斗，并在灰斗导流装置的导流下，大颗粒尘被分离，直接落入灰尘，而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上，干净空气通过进入上箱体，并经各离线阀和排风管排入大气，随着过滤工况的进行，滤袋上的粉尘越积越多，当设备阻力达到限定阻力值（一般设定为1500Pa）时，由清灰装置按差压设定值自动关闭一室离线阀后，按设定程序打开电磁脉冲阀，进行停风喷吹，利用压缩空气瞬间喷吹滤袋内压力剧增，将滤袋上的粉尘进行抖落至灰斗中，由排灰机构排出。 图4-1 脉冲袋式除尘器结构示意图 脉冲袋式除尘器属于干式高效除尘，可用于净化粒径dp＜0.1μm的含尘气体，对于含尘粒径较大颗粒处理效率可≥99.5%，本次环评除尘效率取95%。 4）非甲烷总烃防治措施原理： 多级活性炭处理装置：活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，是一个物理过程。 ②无组织废气 本项目无组织废气主要为非甲烷总烃、颗粒物，建设单位拟通过以下措施加强无组织排放废气控制： 1）加强生产管理，规范操作； 2）加强车间内通风。 项目采取以上措施后，能够保证无组织排放的非甲烷总烃满足上海市《大气污染物 综合排放标准》（DB31/933-2015）表2标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）中附录A”中相应的无组织排放监控浓度限值要求。无组织颗粒物排放执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3标准浓度限值。 ⑵排气筒设置合理性分析 本项目车间楼顶高8，项目排气筒高度设置为15m，排放高度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（DB11/1631-2019）有组织污染物排放限值要求。本项目1#排气筒直径为0.3m，风机风量5000m3/h，风速为19m/s，2#排气筒直径为0.3m，风机风量8000m3/h，风速为17m/s。排气筒风速符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取10m/s-25m/s 的要求。因此，本项目排气筒的设置是合理的。 综上，本项目的废气采取上述措施处理后均可达标排放，其治理措施是可行的。 2、水环境 2.1废水污染源分析 项目产生的废水主要为生活污水和食堂废水。生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理后接管至柘塘镇污水处理厂集中处理达标后二干河。 （1）生活污水 建设项目共有职工15人，年工作300天，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中用水标准，本评价取生活用水定额为50L/人•d，则生活用水量为225t/a，生活污水排水系数按0.8计算，生活污水排放量为180t/a。污染物主要为COD：350mg/L，SS：250mg/L，氨氮20mg/L，总氮30mg/L，总磷：3mg/L。生活污水经化粪池处理后接管柘塘镇污水处理厂，柘塘镇污水处理厂尾水排入二干河。 （2）食堂废水 建设项目共有职工15人，年工作300天，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中用水标准，本评价取食堂用水定额为15L/人•d，则食堂用水量为67.5t/a，食堂废水排水系数按0.8计算，食堂废水排放量为54t/a。污染物主要为COD：350mg/L，SS：250mg/L，氨氮：25mg/L，总氮：40mg/L，总磷：3mg/L，动植物油：100mg/L。食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理后接管柘塘镇污水处理厂，柘塘镇污水处理厂尾水排入二干河。 本项目实施后，项目用水主要为生活用水和食堂用水，产生的废水主要为生活污水和食堂废水。生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理后接管至柘塘镇污水处理厂集中处理达标后二干河。 建设项目水平衡图见图5-2，建设项目水污染物产生、排放情况见表5-4。 图4-2 本项目水平衡图（t/a） 表4-4 建设项目主要水污染物产生、排放情况 污染源名称 废水量 污染物名称 产生情况 拟采取的处理方式 排放情况 排放 去向 浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 浓度 (mg/L) 排放量 （t/a） 生活 污水 180t/a COD 350 0.0630 化粪池 280 0.0504 进入柘塘镇污水处理厂处理后尾水排入二干河 SS 250 0.0450 200 0.0360 氨氮 20 0.0036 20 0.0036 总氮 30 0.0054 30 0.0054 总磷 3 0.0005 3 0.0005 食堂废水 54t/a COD 350 0.0189 隔油池 350 0.0189 SS 250 0.0135 250 0.0135 氨氮 25 0.0014 25 0.0014 总氮 40 0.0022 40 0.0022 总磷 3 0.0002 3 0.0002 动植物油 100 0.0054 50 0.0027 合计 234t/a COD 350.0 0.0819 / 291.1 0.3320 SS 250.0 0.0585 207.9 0.2370 氨氮 20.8 0.0050 20.8 0.0240 总氮 31.6 0.0076 31.6 0.0360 总磷 3.0 0.0007 3.0 0.0034 动植物油 15.8 0.0054 7.9 0.0090 2.2水污染防治控制措施 （1）污水处理措施分析 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD去除率为20%左右，对于SS的去除率为20%左右。 隔油池是处理含油废水并加以分离沉淀的设备，其原理是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，最后做为污泥被清掏。隔油池对动植物油的去除率为50%左右。 表4-5 化粪池处理效果表 处理单元 项目 COD（mg/L） SS（mg/L） 氨氮（mg/L） TN（mg/L） TP（mg/L） 化粪池 进水水质 350 250 20 30 3 去除率（%） 20% 20% / / / 出水水质 280 200 20 30 3 表4-6 隔油池处理效果表 处理单元 项目 COD (mg/L ) SS (mg/L ) 氨氮(mg/L ) TN（mg/L） TP (mg/L ) 动植物油(mg/L ) 隔油池 进水水质 350 250 20 40 3 100 去除率(%) / / / / / 50 出水水质 350 250 20 40 3 50 采用隔油池、化粪池对生活污水进行过滤沉淀，在正常运行状态下出水可以满足柘塘镇污水处理厂的接管标准。故本项目生活污水采用隔油池、化粪池处理生活污水设施可行。 （3）接管可行性分析 柘塘镇污水处理厂位于溧水经济开发区柘塘镇十四路与一号路东北侧，远期设计处理能力为4万m3/d，一期工程处理能力为1万m3/d，现阶段剩余处理能力约为0.5万m3/d，服务范围覆盖整个溧水经济开发区柘塘片区及柘塘集镇生活污水。 柘塘镇污水处理厂目前采用速分生化工艺，速分生化处理技术是将流体力学中的“流离”原理与微生物固定化的O/A生物膜技术相结合，形成的一种新型污水处理技术。 柘塘镇污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》 一级A标准，具体工艺流程图见下图4-3。 图4-3 柘塘镇污水处理厂工艺流程图 ①废水水质可行性分析 项目生活污水中主要含有COD、SS、氨氮、总磷、总氮等常规指标，经预处理后均可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目废水去除效果较好，能做到达标排放，因此本项目废水经市政污水管网接入柘塘镇污水处理厂集中处理，从水质角度考虑是可行的。 ②废水水量分析 目前柘塘镇污水处理厂的处理余量为0.5万m3/d，本项目投入正常运行后的排放水量为 0.78m3/d，排放量仅占污水处理厂处理能力的0.015%，在柘塘镇污水处理厂的处理容量范围之内，对其正常运行几乎没有冲击影响。 ③接管时间、空间方面 本项目所在厂区已建有污水排口，污水排口设置在项目北侧淮源大道上。淮源大道雨、 污水管网均齐全，因此厂区废水可排入淮源大道污水管网，进入柘塘镇污水处理厂处理。 综上所述，本项目废水排放在水质、水量上均满足污水处理厂的接管标准，从运行时间、处理余量、管网铺设、接管要求等方面具备接管可行性。 本项目建成后生活污水可达接管标准排入柘塘镇污水处理厂集中处理，对周围水环境影响较小。 （4）废水产生及排放情况详见下表 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 综合污水 COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油 柘塘镇污水处理厂 连续排放，流量稳定 / 隔油池、化 粪池 / DW001 是 企业总排口 表4-8 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排 放量/ （万 t/a） 排放去向 排放规律 间歇排 放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 118.9363854 31.747485 0.0234 进入 城市 污水 处理 厂 连续排放，流量稳定 / 柘塘镇污水处理厂 COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 表4-9 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/ （mg/L） 日排放量/ （t/d） 年排放量/ （t/a） 1 DW001 COD 291.1 0.0011 0.3320 2 SS 207.9 0.00079 0.2370 3 氨氮 20.8 0.00008 0.0240 4 总氮 31.6 0.00012 0.0360 5 总磷 3.0 0.00001 0.0034 6 动植物油 7.9 0.00003 0.0090 全厂排放口合计 COD 0.3320 SS 0.2370 氨氮 0.0240 总氮 0.0360 总磷 0.0034 动植物油 0.0090 3、营运期声环境影响分析 项目运营期间的主要噪声源为剪板机、冲孔机、电焊机等设备的运行噪声，噪声声级约75-85dB(A)。 表4-10 建设项目主要噪声源源强 序号 设备名称 数量（台/套） 单台噪声级dB（A） 治理措施 降噪效果 dB（A） 1 剪板机 1 75 厂房隔声、减振底座等 25 2 折弯机 1 75 厂房隔声、减振底座等 25 3 冲孔机 8 80 厂房隔声、减振底座等 25 4 电焊机 1 80 厂房隔声、减振底座等 25 5 自动化静电喷涂线 1 85 厂房隔声、减振底座等 25 本项目主要噪声设备为各生产线的设备运行噪声等，噪声值约为75~85dB(A)。采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009中的工业噪声预测模式，按照所有高噪声机械设备同时满负荷运转进行噪声预测。 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中： Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； Lw,oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m： R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 （2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 （3）计算室外靠近围护结构处的声压级 （4）将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源 第i个倍频带的声功率级Lw,oc： 式中：S为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 式中： Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则： （7）等效连续A声级 式中： LAeq：在T段时间内的等效边疆声级dB（A）； T：计算时间段的时间总数，对于昼间T=16，夜间T=8； t：某时段的时间序号； SLA：某时段的A声级dB（A） 按照最不利情况预测其产生影响，预测结果见4-11。 表4-11 工程噪声对厂界周围环境的影响单位：dB(A) 点位 厂界贡献值 达标情况 执行标准 东厂界 60.1 达标 3类，昼间≤65dB(A)；夜间≤55dB(A) 南厂界 59.4 达标 西厂界 58.7 达标 北厂界 59.3 达标 南京天力驾驶员培训学校 56.2 达标 2类，昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A) 本项目距居民较远，通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声值排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求。南侧南京天力驾驶员培训学校点噪声满足《工业企业厂界环境噪声值排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。所以，本项目噪声源对周围环境影响较小。 为进一步降低厂界噪声对周边环境影响，拟采取降噪措施如下：①项目按照工业设备安装的有关规范，合理布局；②各类设备应选用低噪声低振动设备，并在设备和基础底座之间安装减振垫，以减轻振动影响；③优选选用低噪声设备，设备衔接处、接地处安装减振垫；④在厂房边境种植草木，利用绿化对声音的噪声效果，降低噪声源强。 4、固体废物 4.1固废污染源分析 建设项目产生的固废主要为废边角料、收集粉尘、废滤芯、废活性炭、废润滑油、含油抹布、生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂。 （1）废边角料：根据业主提供的资料，项目产生废边角料约30t/a，收集后外售综合利用。 （2）收集粉尘：在喷粉过程中，经回收系统和旋风除尘器+袋式除尘器收集的粉尘可回收再次利用，袋式除尘器收集的粉尘约为4.95t/a，回用至生产。 （3）废活性炭：根据《简明通风设计手册》P510页，活性炭有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭。本项目吸附的有机废气总量为0.0486t/a，则本项目理论需要活性炭的使用量为0.2t/a，活性炭使用效率以90%计，因此吸附有机废气需活性炭理论用量约0.22t/a。危废代码HW49（900-041-49），委托有资质单位集中处置。 （4）废润滑油：本项目设备保养需定期更换机油，根据业主提供的资料和类比同类型企业，润滑油保养过程中约消耗50%。本项目润滑油使用量为0.2t/a，废润滑油产生量约为0.1t/a，委托有资质单位处理处置。 （5）含油抹布：本项目部分设备保养会产生少量的含油抹布，产生量约0.05t/a，统一收集后委托有资质的单位处理处置。 （6）生活垃圾：项目劳动定员15人，一般生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则产生量为2.25t/a，由环卫部门清运。 根据《固体废物鉴别标准通则》(GB 34330—2017)、《国家危险废物名录》(2021年版)，本项目固体废物判定、鉴别情况见下表。 表4-12 建设项目营运期副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测年产生量 种类判断 固体 废物 副 产品 判定依据 1 废边角料 裁剪、冲压 固态 金属 30 √ / 《固体废物鉴 别标准通则》 （GB34330-20 17） 2 收集粉尘 喷塑 固态 塑粉 4.95 √ / 3 废活性炭 废气处理 固态 活性炭、有机物 0.22 √ / 4 废润滑油 设备保养 液态 润滑油 0.1 √ / 5 含油抹布 设备保养 固态 机油、手套 0.05 √ / 6 生活垃圾 职工生活 固态 塑料、纸张等 2.25 √ / 表4-13 固体废物类别判定一览表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生 工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物 类别 废物 代码 估算产生量（t/a） 1 废边角料 一般工业固废 裁剪、冲压 固态 金属 《国家危险废物名录》（2021年版） / 09 331-999-09 30 2 收集粉尘 喷塑 固态 塑粉 / 66 331-999-66 4.95 3 废活性炭 危险废物 废气处理 固态 活性炭、有机物 T/In HW49 900-041-49 0.22 4 废润滑油 设备保养 液态 润滑油 T,I HW08 900-217-08 0.1 5 含油抹布 设备保养 固态 机油、手套 T/In HW49 900-041-49 0.05 6 生活垃圾 / 职工生活 固态 塑料、纸张等 / 99 331-999-99 2.25 表4-14 建设项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 0.22 废气处理 固态 活性炭、有机物 有机物 3个月 T/In 设置危险废物暂存间，暂存危险废物，定期委托有资质的单位处理。 2 废润滑油 HW08 900-217-08 0.1 设备保养 液态 润滑油 润滑油 3个月 T,I 3 含油抹布 HW49 900-041-49 0.05 设备保养 固态 机油、手套 机油 3个月 T/In 2.1固体废物污染防治控制措施 （1）建设项目一般固废暂存场所分析 项目设有生活垃圾收集垃圾桶及一般固废暂存间，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设，可回收一般固废及时收集、暂存后由环卫部门统一运送至镇政府指定站点。 ①贮存、处置场建设类型须与将要堆放的一般工业固体废物类别相一致； ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施； ③加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； ④一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存、处置场的使用单位应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 本项目一般固废暂存情况如下： 表4-15 建设项目一般固废贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施） 名称 一般固废名称 废物类别 废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 一般固废暂存间 废边角料 / / 厂区北侧 10m2 捆装 10t 1个月 固废暂存处位于车间内部，占地面积为10m2，项目边角料产生量为30t/a，对产生的边角料进行打包，按20kg/包进行打包，单个打包边角料占地面积约0.5m2，打包边角料按2个一叠加，打包边角料一个月清理一次，则打包边角料占地面积为0.5m2/月。因此一般固废暂存间大小能够满足存储要求。生活垃圾能够做到日产日清，满足要求。 （2）建设项目危险废物影响分析 本项目设置两个危险废物暂存间用于暂存运营期产生的废显影液、废擦机布、废机油、废包装桶、废活性炭、污水处理站污泥、废石英砂、废滤膜、废润版液、废油墨和废上光油，按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求进行污染防治，对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险进行评价。 1）与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）相符性分析 表4-16 本项目与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）相符性分析一览表 文件要求 本项目情况 相符情况 加强涉危项目环评管理：各地生态环境部门要督促建设单位及技术单位贯彻落实《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017年第43号）等相关要求，对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施等要求。环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别。对环评文件中要求开展危险废物特性鉴别的，建设单位在项目建设完成后必须及时开展废物属性鉴别工作，将鉴别结论和环境管理要求纳入验收范围。 本次环评对危险废物的种类、数量、处置方式、环境影响以及环境风险均进行了量化说明，并对危险废物的收集、暂存、转移、运输、处置过程提出了相应的防护措施；本项目危险废物不涉及副产品；本项目不涉及危险废物鉴别。 相符 强化危险废物申报登记：危险废物产生单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。危险废物产生企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 本项目建成后计划在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行备案并如实申报数据，企业计划建立相应的危废管理台账，明确记录危险废物的产生及处置情况。 相符 规范危险废物贮存设施：按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范（见附件1）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放。企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。 本项目计划设置1个10m2危废库，位于北侧，危废库用于暂存生产过程中产生的废活性炭、废润滑油、含油抹布。本项目危废库计划设置相应的危废标志牌，并做好相应的防雨防渗措施。本项目危废暂存过程中可能有少量废气产生，企业对危废进行密闭暂存。废活性炭、废润滑油、含油抹布采用桶装暂存，暂存桶上做加盖处理。采取一系列措施后，本项目无需进行危废废气的收集处置。本项目在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控。本项目危险废物无需进行预处理。 相符 强化危险废物转移管理：危险废物产生、经营企业在省内转移时要选择有资质并能利用“电子运单管理系统”进行信息比对的危险货物道路运输企业承运危险废物。 本项目在危废运输过程中计划选择具有相应资质并能进行信息对比的危废转移单位，且在危废运输转移的过程中采取相应的防治措施，将环境影响降到最小。 相符 由上表可知，本项目建设符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）相关要求。 2）危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，每种危险废物应单独收集并单独存放于容器中，不得与其它物质混放，以方便委托处理单位处理以及防止发生火灾、爆炸等意外事故，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》(苏环控[1997]134号文)要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 3）危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办【2019】149号）以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（【2019】327号）要求设置，危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）以及省生态环境厅《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办【2019】104号）要求进行。要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（【2019】327号）的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，地面采用防渗并设置收集导流沟等； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称； ⑥建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台帐； ⑦在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； ⑧危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。 ⑨本项目危废暂存过程中可能有少量废气产生，企业对危废进行密闭暂存。废显影液、废机油、废润版液、废油墨、废上光油、废活性炭采用桶装暂存，暂存桶上做加盖处理；废包装桶加盖密封；废擦机布、污水处理站污泥、废石英砂、废滤膜采用袋装暂存，扎紧暂存袋袋口，避免出现洒出情况。采取一系列措施后，本项目无需进行危废废气的收集处置。本项目在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控。 ⑩加强执法、环评、固管人员能力建设，加大对生态环境部门基层管理人员的业务培训力度，定期开展培训及技术交流，制定统一的执法依据和执法标准，明确危险废物现场执法检查清单。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存能力、贮存周期等情况详见表4-17。 表4-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废活性炭 T/In HW49 北侧危废库 10m2 桶装 0.5t 3个月 废润滑油 T,I HW08 桶装 0.5t 3个月 含油抹布 T/In HW49 桶装 0.5t 3个月 本项目涉及的危废有废活性炭、废润滑油、含油抹布，不属于易燃易爆品，危险废物在厂区暂存过程无需进行预处理。 危险废物贮存场所（设施）合理性分析 ①本项目设置一个10m2危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（【2019】327号）的要求进行建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土，地面做防滑处理，危险废物临时贮存房渗透系数达1.0×10-10厘米/秒。 ②本项目涉及的危废为废活性炭、废润滑油、含油抹布，危废每三个月转运一次。其中废活性炭最多暂存0.055t，通过采用200kg密封胶桶盛装，需1个密封胶桶，每只胶桶按照占地面积0.4 m2计，则所需暂存面积约为0.4m2；废润滑油最多暂存0.025t，通过采用200kg密封胶桶盛装，需1个密封胶桶，每只胶桶按照占地面积0.4 m2计，则所需暂存面积约为0.4m2；含油抹布最多暂存0.012t，通过采用200kg密封胶桶盛装，需1个密封胶桶，每只胶桶按照占地面积0.4 m2计，则所需暂存面积约为0.4m2。则暂存危废共需1.2m2，本项目危险固废贮存场所面积10m2，能够满足贮存需求。 4）危险废物运输污染防治措施分析 对于委托资质单位处理的危险废物，专业单位在运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件； ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意； ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，须持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施； ⑤必须配备随车人员在途中经常检查，危险废物如有丢失、被盗，应立即报告当地交通运输、环境保护主管部门，并由交通运输主管部门会同公安部门和环保部门查处； ⑥驾驶人员一次连续驾驶4小时应休息20分钟以上，24小时之内驾驶时间累计不超过8小时。 5）危险废物委托处置可行性分析 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危废必须落实利用、处置途径。本项目位于江苏省南京市溧水区，现有项目危废已委托常州市和润环保科技有限公司处置。危废处置单位情况见下表。 表4-18 处置单位情况表 本项目危废产生情况 危废处置单位情况 名称 代码 产生量（t/a） 单位名称 常州市和润环保科技有限公司 废活性炭 HW49 900-041-49 0.22 地理位置 常州市金坛区金科园华洲路5号 废润滑油 HW08 900-217-08 0.1 许可量（t/a） 25000 含油抹布 HW49 900-041-49 0.05 经营范围 含本项目废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），染料、涂料废物（HW12），感光材料废物（HW16，包括231-002-16），其他废物（HW49，包括900-041-49）等 有上表可知，项目产生的危险固废可交由上述等单位进行处置，项目建设后危废处置可落实，因此，对周边环境影响较小。 6）危险废物风险防范措施 ①加强企业危险废物管理人员的培训，了解危险废物危害性、分类贮存要求以及简单的前期处理措施； ②危废贮存设施内地面必须采取硬化等防渗措施，地面须设置泄露液体收集渠，然后自流至在最低处设置的地下收集池(容积由企业根据实际自定)，收集池废水须设置废水导排管或泵或人工方式，将废液废水引入企业的废水处理设施。仓库门口须有围堰(缓坡)或截留沟，防止仓库废物向外泄漏。同时，仓库地面应保持干净整洁。 ③加强对危废贮存设施的巡查，尤其是台风、暴雨等恶劣天气时期，发现问题及时处理。 7）固体废物环境影响分析结论 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善的处置，全厂固废实现“零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。 5、风险环境影响分析 A、物质危险性识别 评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，具体见表4-19。 表4-19 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 危险物质数量与临界量的比值（Q）计算方法见如下公式： 式中：q1、q2、… qn————每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、… Qn————每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 通过对本项目所涉及的危险物质梳理，得出项目Q值见下表： 根据建设项目环境风险物质情况统计见表4-20。 表4-20 环境风险物质情况统计表 危险物料 本项目最大储存量t/a 临界量Q（t） q/Q 润滑油 液体 0.05 2500 0.00002 液化气 气体 0.48 10 0.048 合计 - - 0.04802 因此，本项目Q<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 环境风险简单分析内容一览表见下表。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 项目名称 暖通空调及空调部件项目 建设地点 （江苏）省 （南京市） （溧水）区 （/）镇 （经济开发区航空产业园）园区 地理坐标 经度 118.936811818 纬度 31.748020028 主要危险物质及分布 仓库内及危废仓库内废润滑油、液化气 主要影响途径及危险后果（大气、地表水、地下水等） 大气：若发生泄漏，泄漏物料被引燃，燃烧除产生 CO2、氮氧化物，产生大气污染。 地表水、地下水：当生较大泄漏或火灾、爆炸等事故，产生的大量消防废水等若处理不及时或处理措施采取不当，随消防废液通过雨、污水管网进入地表水、地下水，对地表水、地下水水质造成不同程度污染。 风险防范措施要求 应组建安全环保管理机构，配备环保管理人员； 加强治理设施的运行管理和日常维护，发现异常应及时找出原因及时维修； 配置灭火器、石棉毯等消防器材，防止火灾爆炸事故的发生。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目涉及到的危废物质储存量较少，q/Q 较小，厂区内通过划定防火区及地面防渗等措施后，可有效防范环境风险事故的发生。 环境风险分析 1）大气环境风险分析 项目大气环境风险主要来自溶剂泄漏会挥发产生的挥发性有机物，产生刺鼻性气味，将对周围环境空气造成污染。 2）地表水风险分析 项目溶剂发生泄露，若进入地表水体，引起地表水中 COD 含量的上升，可能在贮存、运输过程中因泄漏通过雨水管网排入下游地表水体，导致地表水水质的污染，从而影响地表水水生生物生存环境。 3）地下水环境风险分析 项目溶剂一旦发生泄露，可通过土壤发生渗漏，对区域地下水环境造成污染，若进入水井中，可能导致其水井饮用功能丧失。 C、 风险防范措施` 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①贮运工程风险防范措施 a.原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 c.合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ②废气事故排放防范措施 发生事故的原因主要由以下几个： a.废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b.生产过程中由于设备老化、腐蚀、实务操作等原因造成车间废气浓度超标； c.厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； d.对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 项目建设单位应严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，认真落实本次环评提出的对策措施，在采取以上风险防范措施之后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。 6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，对照附录 A，本项目参照附录 A 中的“其他行业”中“全部”，为 IV 类项目类别，项目占地面积1800平方米＜5hm2，占地规模为小型，环境敏感类型为不敏感，对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中表4污染影响型评价工作等级划分表判定，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录 A《地下水环境影响评价行业分类表》，建设项目为“53、金属制品加工制造”中“其他”属 IV 类”项目，可不开展地下水环境影响评价。 8、环境管理和监测 ⑴环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑵自行监测计划 建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。监测计划如下： ①大气污染源监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。 排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无 组织排放情况在厂界设置采样点。 ②水污染源监测 定期对项目进行废水监测，每年开展一次，并在水环境监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ③噪声污染源监测 定期对厂界进行噪声监测，每季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4-22 建设项目环境监测项目一览表 时段 类型 监测位置 监测项目 频次 执行排放标准 备注 运营期 废气 有组织 1#排气口 颗粒物 一年一次 颗粒物、非甲烷总烃满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）；液化气燃烧废气（烟尘、SO2、NOX）执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1标准 委托有资质单位检测 2#排气口 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx 一年一次 无组织 厂界 颗粒物 一年一次 颗粒物满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015），非甲烷总烃满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）和 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录 A“表A.1 中特别排放限值 厂界 非甲烷总烃 一年一次 废水 污水排放口 COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油 一年一次 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，其中氨氮、总氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准 噪声 厂界外1m Leq(A) 每季度一次，昼夜监测 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类 （3）排污口规范化设置 根据国家环境保护部门《关于开展排放口规范化整治工作的通知》及《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》的排水体制的规定要求。建设项目必须严格实施“雨污分流”、“清污分流”，正确设置废水、废气等排放口，并设立明显标志，以便于监管。 废水排放口：本项目实行雨污分流制，整个厂区废水排放口一个，位于厂区的南侧。 废气排放口：固定源废气排放口2个。 厂界噪声：参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （4）固废暂存规范化 本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存（堆放）场较近且醒目处，并能长久保留。 项目废水、废气、固废警告图形标示及尺寸如下： 表4-23 本项目环境保护图形符号表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名 称 功 能 1 污水排放口 表示污水向水体排放 2 废气排放口 表示废气向大气环境排放 3 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 4 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 5 噪声排放源 表示噪声向 外环境排放 表4-24 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 （4）排污许可管理 根据《关于强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令2019年第11号）等，企业或者其他经营者按照国家规定，在实施期限内申请排污许可证。 为有效地了解项目的排污情况和环境现状，及时提醒有关部门引起重视，为保证项目排放的污染物在国家规定范围之内，确保实现可持续发展，保障职工的身体健康，必须对厂区中各排污单位的排放口实行监测、监督。 9、项目“三同时”验收一览表 根据环保“三同时”制度原则，本项目环保治理设施应与主体工程同时完成，建设单位应对本报告涉及的环保措施予以重视，逐项落实，在环保措施建成验收以前不得投入运营。针对本项目应当实施的环保项目，本项目的环境保护 “三同时”验收一览表，供环保监测与管理部门验收参考。 本项目环境保护 “三同时”验收一览表详见下表： 表4-25 环境保护措施“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 有组织废气 焊接 颗粒物 袋式除尘装置+15m高排气筒（1#），5000m3/h 颗粒物、非甲烷总烃满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）；液化气燃烧废气（烟尘、SO2、NOX）执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1标准 30 与主体工程同时实施，同时完成，同时投入使用 喷粉废气 颗粒物、SO2、NOx 旋风除尘器+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（2#），5000m3/h 喷粉固化废气 非甲烷总烃 冷却器（风冷）+二道活性炭+15m高排气筒（2#），5000m3/h 燃烧废气 颗粒物、SO2、NOx 15m高排气筒（2#），3000m3/h 食堂 油烟 油烟净化设施处理 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB17503-2001)中中型标准 无组织废气 车间 颗粒物、非甲烷总烃 加强车间通风 颗粒物满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015），非甲烷总烃满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）和 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录 A“表A.1 中特别排放限值 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油 隔油池、化粪池 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，其中氨氮、总氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准 10 噪声 车间 机械设备 厂房隔声、减振 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准 5 固废 生产 危险废物 危废暂存间10m2 固废100%处置 8 一般固废 固废堆场10m2 生活过程 生活垃圾 垃圾桶 雨污分流、清污分流 雨水排口1个、污水排口一个 5 环境管理（机构、监测能力等） 公司环境管理机构、环境管理体系建立，运营期监测计划和实施 规范设置 废气、固废排污标志牌、说明 规范化设置、满足环境管理要求 合计 50 — |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源) | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 1#排气筒排放口/焊接烟尘 |  | 焊接烟尘经袋式除尘装置处理后15m高排气筒排放 | 颗粒物、非甲烷总烃满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）；液化气燃烧废气（烟尘、SO2、NOX）执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1标准 |
|  | DA002 2#排气筒排放口/喷粉粉尘、固化有机废气、液化气燃烧废气 | 颗粒物、VOCs、SO2、NOX | 喷粉粉尘经旋风除尘器+脉冲袋式除尘器处理后高空排放；固化有机废气经二道活性炭装置处置后排气筒高空排放；液化气燃烧废气经过排气筒直接高空排放；车间加装排风机、通风扇等 |  |
| 地表水环境 | DW001 厂区污水总排口/生活污水、食堂废水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 建雨污管网，设化粪池，隔油池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，其中氨氮、总氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，设减振垫及厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 设一般固废库和危废库，对一般固废和危废进行分类分质收集暂存后，一般固废交由物资回收公司回收再利用，危废交由有资质单位代为处理。 |
| 地下水及土壤 污染防治措施 | 对危废库区域设置围堰，并对厂区进行分区防渗：液体原料仓库和危废库等区域进行重点防渗，厂区内的其他生产区域进行一般防渗。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 厂区进行分区防渗，危废库设置围堰，液体原料仓库设火灾自动报警装置，厂区设置干粉灭火器、移动式灭火器等。 |
| 其他环境 管理要求 | 《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。 因此，本建设单位设立环境管理机构，负责项目运营期的环境管理工作，其主要的职责与功能如下： ⑴.在项目建成投入试运营之前，按《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942—2018》申请填报简化管理的排污许可证，在申领到了排污许可证之后才开展试运行；并落实排污许可证中载明的相关要求。 ⑵.在运营期，项目环境管理部门负责检查厂房内各除尘设备和二道活性炭设备的运行情况，确保其有效运行，如有故障应及时维修或更换；定期检查项目的集气罩及风管的完好情况，确保废气的有效收集和排放。 ⑶.加强清洁生产管理，车间地面均实行硬化，加强项目原辅生产材料、固废和危废的管理工作，特别是危废库、液体原料仓库等场所的防渗处理，防止雨季淋溶水污染附近地表和地下水体。 ⑷.结合所申领的排污许可证中载明的自行监测方案，委托具有资质的监测单位对本项目运营期的环境污染物排放达标情况进行自行监测。 |

# 六、结论

本项目符合国家及地方产业政策要求；符合当地总体规划；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织颗粒物 | / | / | / | 0.02472 | / | 0.02472 | +0.02472 |
|  | 有组织SO2 | / | / | / | 0.0013 | / | 0.0013 | +0.0013 |
|  | 有组织NOx | / | / | / | 0.012 | / | 0.012 | +0.012 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0054 | / | 0.0054 | +0.0054 |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.00054 | / | 0.00054 | +0.00054 |
|  | 无组织颗粒物 | / | / | / | 0.025 | / | 0.025 | +0.025 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.3320 | / | 0.3320 | +0.3320 |
|  | SS | / | / | / | 0.2370 | / | 0.2370 | +0.2370 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0240 | / | 0.0240 | +0.0240 |
|  | TN |  |  |  | 0.0360 |  | 0.0360 | +0.0360 |
|  | TP | / | / | / | 0.0034 | / | 0.0034 | +0.0034 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0090 | / | 0.0090 | +0.0090 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 30 | / | 30 | +30 |
|  | 收集粉尘 | / | / | / | 4.95 | / | 4.95 | +4.95 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.22 | / | 0.22 | +0.22 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 含油抹布 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水

292.5

损耗45

225

180

化粪池

180

柘塘镇污水处理厂

食堂用水

67.5

损耗13.5

生活用水

隔油池

54

54

234