# 建设项目环境影响报告表

# （公示版）

项 目 名 称：        环保机械制造项目

建设单位（盖章）：  江苏亿滔环保机械有限公司

编 制 日 期：            2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 环保机械制造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2017-320621-35-03-517671 |
| 项目代码 | 江苏亿滔环保机械有限公司 |
| 建设单位 联系人 | ** | 联系方式 | ****** |
| 建设地点 | 江苏省南通市海安市曲塘镇茂源路25号 |
| 地理坐标 | （120度20分3.119秒，32度30分41.760秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3591环境保护 专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35；70环保、邮政、社会公共服务及其他专业设备制造359-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准 /备案）部门 | 海安县行政审批局 | 项目审批（核准 /备案）文号 | 海行审[2017]245号 |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资 （万元） | 70 |
| 环保投资占比 （%） | 7.0 | 施工工期 | 无 |
| 是否开工建设 | □否 (是：目前该项目现场机加工生产设备、密闭喷漆房、密闭湿式喷砂房均已安装并投入使用。南通市生态环境局于2021年3月出具行政处罚决定书（2份，通01罚字[2021]45号、通01罚字[2021]45号 ，具体见附件），该企业已于2021年3月交清罚款。 | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价 符合性分析 | 本项目位于海安市曲塘镇茂源路25号，项目用地属于工业用地。本项目与《海安市曲塘镇总体规划（2013-2030）》（2018修改）的相符性分析见表1-1： 表1-1 与《海安市曲塘镇总体规划（2013-2030）》（2018修改）的相符性分析 《海安市曲塘镇总体规划（2013-2030）》（2018修改）内容 相符性分析 镇区发展方向可概括为：北拓、东联。总体上形成以曲东中心河为界、“东工西居”的布局形式。 南部受启扬高速公路和328国道的阻隔，镇区生活用地主要沿老通扬运河两侧布局，并向北逐步拓展，形成紧凑的团块状布局形态。镇区工业用地主要布置在老通扬运河以北、曲东中心河以东的区域，通过整合双楼工业园形成曲塘镇特色产业园区。 本项目位于海安市曲塘镇茂源路25号，处于老通扬运河以北、曲东中心河以东的区域，属于工业用地，处于曲塘工业园内，项目不占用基本农田、农林用地等环境保护目标。 工业发展：对接长三角核心区。承接苏南地区产业梯度转移，促进传统产业优化升级，积极发展高新技术产业及先进制造业，加强培育产业自主创新能力。工业集中布局，促进工业集聚发展与基础设施共享。搬迁人民中路与金曲路、大巷口路交叉口以西的工业企业以及镇区内部散步的零星企业，集中布局到东部的曲塘工业园内，即在现状曲塘片与双楼片工业集中区的基础上，吸纳镇域转移的部分产业职能。 本项目为机械加工类项目，使用水性漆在密闭喷漆晾干房内进行喷漆，有机废气经有效收集处理后能实现达标，湿式喷砂工序产生的生产废水经厂内沉淀池沉淀处理后，全部回用于生产过程，不对外排放，污染物产生量较小且能实现达标排放，故本项目符合曲塘镇产业规划。 给水：规划加快区域供水进度，区域供水管网进村入户，提高农村区域供水覆盖率。规划农村用水量约为6000立方米/日，分别由章工路、曲雅路、双楼路给水管供水。 本项目所在区域自来水供水管道已覆盖到位，满足生产生活需求。 污水：在地形允许，距离适合的前提下优先实施曲塘镇周边农村社区污水接入城镇污水收集系统，其次结合各社区实际情况，选择人口规模较大的一个或几个居民点建设小型污水处理设施，对于确实人口规模小，集中至城镇确实有困难的实施分散型处理方式。规划农村需处理污水量约为3200立方米/日，刘圩社区、顾庄社区及周边少量农村社区污水纳入镇区污水收集系统，其余建设小型污水处理设施分散处理，尾水达标就近排入水体。 本项目所在区域市政污水管网沿茂源路已铺设到位，生活污水厂内预处理后可接入市政污水管网，排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理。 供电：年用电量为3000万千瓦时。保留现状35千伏双楼变；章郭变升压为110千伏； 规划新建110千伏刘圩变作为主供电源，主变容量3×80兆伏安，变电站的设置可满足用电需求。 本项目用电来自市政电网，满足生产需求。 信息基础设施：固定电话用户为1.8万门，移动电话用户3.6万部。规划保留现状的邮政支局和电信模块局，加大移动通信基站的覆盖密度，建设无线宽带网络，提高信息化水平。 本项目所在区域已覆盖移动通信基站。 燃气：天然气用气量160万标立方米/年，液化石油气430吨/年。规划以曲塘天然气门站作为气源点，刘圩社区和顾庄社区引入中压天然气管网。加强瓶装液化石油气的安全管理，杜绝安全事故。 本项目生产过程中不使用天然气，暂无供气需求。 环卫：规划建立和完善农村环境卫生长效管理机制，构建“组保洁、村收集、镇转运、县处理”的城乡生活垃圾处理体系，切实改善农村生态环境，促进农村经济社会与环境协调发展。规划农村垃圾产生量约为4.8吨/日，就近收集至规划垃圾转运站。 本项目生活垃圾由环卫所负责清运，符合要求。 消防：近期农村消防安全由曲塘消防站负责，远期农村社区建立志愿消防队。 本项目厂内按消防要求建设消防设施，符合要求。 |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目产品为污泥脱水机、泡药机、螺杆输送机、污泥干化设备等环保机械，属于国民经济行业分类中的 [C3591]环境保护专用设备制造，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、“淘汰类”、“能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态空间管控区域 国家级生态保护红线：对照《江苏省国家级生态保护红线规划（2018）》，距本项目最近的江苏省国家级生态红线保护区域为东北侧新通扬运河（海安）饮用水源保护区，该保护区具体情况见表1-2： 表1-2 本项目周边涉及的国家级生态保护红线区域 地区 生态红线保护 区域名称 类型 生态保护红线范围 区域 面积 海安市 新通扬运河（海安）饮用水源保护区 饮用水 水源保护区 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡水域范围，和一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米范围内的水域，和二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域，和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 1.4km2 本项目距离东北侧国家级生态保护红线新通扬运河（海安）饮用水源保护区7.5km，不在生态保护红线范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划（2018）》相关要求。 省级生态空间管控区域：根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照江苏省生态空间保护区域分布图（见附图4），海安市共有生态空间管控区域总面积238.31平方公里。距本项目最近的江苏省生态空间管控区域为东侧焦港河（海安市）清水通道维护区，该管控区域具体情况见表1-3： 表1-3 本项目周边涉及的江苏省生态空间管控区域 地区 生态空间保护 区域名称 主导生态功能 生态空间管控区域范围 区域面积 海安市 焦港河（海安市）清水通道维护区 水源水质保护 海安市境内焦港河及两岸 各1000米 41.79km2 本项目距离东侧焦港河（海安市）清水通道维护区边界0.14km，选址不在生态空间管控区域范围内，不会导致海安市生态空间管控区域生态服务功能下降，符合江苏省生态空间管控区域保护规划。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据《南通市环境状况公报（2019）》，2019年海安市主要空气污染物指标监测结果中PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据南通市2019年区域空气质量现状评价表，基础数据为2019年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台。特征因子非甲烷总烃引用项目所在地附近的实测数据。根据中国空气质量在线监测分析平台中项目所在地常规因子现状数据分析以及引用项目所在地附近的实测数据，SO2、NO2、PM10、CO、O3相关指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求，但PM2.5的年均浓度和日均值第 95 百分位数浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，因此判定本区域为不达标区。相关部门根据《南通市2020年大气污染防治工作计划》开展大气污染防治工作后，南通市大气环境质量将得到改善。为了打好蓝天保卫战，海安市人民政府持续深入开展大气污染治理。严格煤炭消费总量控制，2020年全市非电行业工业企业煤炭消费比2016年减少250万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。加快机动车（机）结构升级，全市推广新能源汽车2400辆以上标准车，力争淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车1500辆，尽快淘汰国三及以下排放标准的柴油环卫车。实施锅炉综合整治，将高污染燃料禁燃区纳入“网格化”监管范围，严肃查处违反禁燃区管理要求的行为，优先利用热电联产等方式替代燃煤锅炉。开展工业炉窑综合治理，对照《南通市工业炉窑大气污染综合治理方案》要求，按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，年底前实现工业炉窑全面达标排放。采取上述措施后，海安市大气环境质量状况可以得到进一步改善。根据监测数据，纳污河流老通扬运河监测断面监测指标不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，为确保年度水污染防治工作任务顺利完成，实现水环境质量改善目标，根据《南通市2020年地表水污染防治工作计划》开展水污染防治工作后，老通扬运河水质可以得到进一步改善。项目所在地声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区要求，项目东侧居民声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类声环境功能区要求。本项目运行投产后采取相应的污染防治措施，各类污染物均能实行达标排放，环境风险可控制在安全范围内，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，不会降低当地的气、水、土壤的环境功能类别。 因此，本项目符合环境质量底线的相关要求。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，用水量、用电量均较小，不会对供水、供电单位产生负担。本项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求。因此本项目不会超出资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》对照分析 对照“《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）”中的要求，本项目符合“《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）”中的管控要求。具体管控要求及对照分析见表1-4： 表1-4与“《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）”相符性分析 文件相关内容 相符性分析 《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行） 1、禁止建设不符合国家、省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范图内投资建设旅游和生产经营项目，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目，禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 4、禁止在国家、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 5、禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 6、禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 7、禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马河、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 8、禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 9、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。 10、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 11、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。 12、禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。 13、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 14、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 15、禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等新增产能项目。 16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染色中间体化工项目。 17、禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。 18、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 20、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 本项目为环保机械制造项目，不在沿江及长江干流附近，不在饮用水源保护区、水质种质资源保护区、自然保护区、风景名胜区、太湖流域、生态保护红线、永久基本农田管控范围内，不涉及港口建设，不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色化工原料等高污染行业及严重过剩产能行业，因此符合“《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）”的相关要求 ②与《海安县工业项目投资负面清单》对照分析 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，对照《海安县工业项目投资负面清单》及《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改[2020]1880号），本项目工艺、产品、设备均不涉及负面清单所列项目。经查阅相关资料并与海安市曲塘镇镇政府核实，本项目不属于曲塘镇限制和禁止引入类项目。 （5）与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）及《市政府办公室关于印发南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（通政办规[2021]4号）相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）及《市政府办公室关于印发南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（通政办规[2021]4号），本项目位于海安市曲塘镇茂源路25号，属于重点管控单元，重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和产业园区。南通市划分重点管控单元247个，占全市陆域国土面积的24.41%。重点管控单位主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制的环境风险防控，解决突出生态环境问题。本项目部分产品底漆、面漆喷漆晾干工序均在密闭干式喷漆晾干房内进行，喷漆晾干过程中产生的有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）经“干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置”吸收处理后经20米高排气筒（FQ-1）达标排放；激光切割工序产生的切割烟尘经布袋除尘装置吸收处理；焊接工序产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化装置吸收处理。本项目湿式喷砂工序产生的生产废水经厂内沉淀池沉淀处理后，全部回用于生产过程，不对外排放。生活污水经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河，不存在农业面源污染。设备运行噪声经采取厂房隔声、设备减振、加强管理等措施后，厂界噪声能够满足相应排放标准，对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。各类固体废物均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。综上所述，本项目运行投产后，采取相应的污染防治措施，各类污染物的排放均不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）及《市政府办公室关于印发南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（通政办规[2021]4号）相关要求。 3、与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 根据《江苏省通榆河水污染防治条例》（2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，2018年修正），通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及其两岸各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。根据该条例五十四条，主要供水河道包括蔷薇河、三阳河、卤汀河、泰东河、新通扬运河、引江河、如泰运河、如海运河。 本项目位于南通市海安市曲塘镇茂源路25号，距离通榆河约14.2km、距离通榆河主要供水河道新通扬运河约3.6km、距离如海运河约9.5km，故本项目不在通榆河一级、二级、三级保护区范围内，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》的相关要求。 4、与控制挥发性有机物相关文件相符性分析 （1）与《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性分析 对照《中共南通市委南通市人民政府关于〈南通市“两减、六治、三提升”专项行动实施方案〉的通知》（通委发[2017]6号文）中“挥发性有机物污染治理实施方案”相关要求，“（四）推进重点工业行业VOCs治理。4、强化其他行业VOCs综合治理”。本项目为环保机械制造项目，生产过程有喷漆工序，但使用的是低VOCs含量的水性漆，且在密闭干式喷漆晾干房内进行人工喷漆、晾干，产生的有机废气能实现有效收集，拟通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理，可有效控制有机废气的排放，最终实现达标排放，因此符合《“两减六治三提升”专项行动方案》中“治理挥发性有机物污染”要求。 （2）与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）相符性分析 根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）要求：“一、总体要求（二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%。二、行业VOCs排放控制指南（二）表面涂装行业、喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，原则上禁止露天和敞开式喷涂作业。若工艺有特殊要求，不能实现封闭作业，应报环保部门批准。4、烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。5、喷漆废气应先采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业也可采用蜂窝二级活性炭吸附装置、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放”。本项目生产过程中有喷漆工序，拟在在密闭干式喷漆晾干房内进行人工喷漆、晾干，喷漆晾干过程中产生的有机废气经吸风装置收集后进入一套二级活性炭吸附装置吸收处理，收集效率、处理效率均达到90%，符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的要求。 （3）与“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”相符性分析 对照“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）”相关要求，（三）工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固份涂料。加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。本项目生产过程中使用水性醇酸底漆、水性醇酸面漆进行人工喷漆、晾干，且在密闭干式喷漆晾干房内进行，有机废气经吸风装置收集进入一套二级活性炭吸附装置进行处理，收集效率、处理效率均达到90%，符合“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”的相关要求。 （4）与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）相符性分析 对照《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）“新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。”本项目已进行环境影响评价，项目运行投产后，喷漆、晾干工序在密闭干式喷漆晾干房内进行，产生的有机废气有效收集后通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理，最终达标排放，减少了挥发性有机物排放量，符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）相关要求。 （5）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 对照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）中“新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”、“因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理”相关要求。本项目使用低VOCs含量的水性漆，且在密闭干式喷漆晾干房内进行喷漆、晾干，产生的有机废气能实现有效收集，拟通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理，可实现达标排放，可有效控制有机废气排放，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 （6）与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 对照《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）相关要求：实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs 排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。本项目使用低VOCs含量的水性醇酸底漆、水性醇酸面漆在密闭干式喷漆晾干房内进行人工喷漆、晾干，产生的有机废气能实现有效收集，收集后拟通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理，可有效控制有机废气的排放，最终实现达标排放，故符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）的要求。 （7）与《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 对照《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发（2018）122号文）中“深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放”、“深化VOCs治理专项行动，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加强工业企业VOCs无组织排放管理”相关要求，本项目使用低VOCs含量的水性醇酸底漆、水性醇酸面漆在密闭干式喷漆晾干房内进行人工喷漆、晾干，产生的有机废气能实现有效收集，收集后拟通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理，可有效控制有机废气的排放，最终实现达标排放，故符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政办发（2018）122号文）的要求。 （8）与《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018～2020年）》相符性分析 对照《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018～2020年）》中“严禁建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集”相关要求，本项目使用低VOCs含量的水性漆在密闭干式喷漆晾干房内进行人工喷漆、晾干，产生的有机废气能实现有效收集，并通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理，可有效控制有机废气的排放，最终实现达标排放，故符合《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018～2020年）》的要求。 （9）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性 对照《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）中“一、大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。二、强化无组织排放控制。含VOCs物料储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或采用局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附装置等通过加盖、密闭等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。三、提升综合治理效率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。企业新建治污设施或采取其他替代措施，应根据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按照设计要求满足添加、及时更换。”本项目喷漆工序使用的是低VOCs含量的水性醇酸底漆、水性醇酸面漆，非即用状态下密闭存储于油漆桶中，并设置专门的原料堆放区，企业拟做好水性漆采购量、使用量、库存量的台账管理记录。本项目喷漆晾干工序在密闭干式喷漆晾干房内进行人工喷漆晾干，产生的有机废气经有效收集后拟通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理。在喷漆工序开始前启动废气收集治理设置，可有效控制有机废气的排放，最终实现达标排放。本项目每一级活性炭吸附箱体内活性炭碘值均大于800mg/g，装填量为0.8t，第一级每季度更换一次、第二级每半年更换一次，产生的废活性炭经密封塑胶桶储存，暂存于专门的危废暂存仓库内，并及时委托有资质的单位处理。故本项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）的相关要求。 （10）与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2020]62号）相符性分析 对照《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2020]62号）中“（七）持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施。”本项目喷漆工序使用的是低VOCs含量的水性醇酸底漆、水性醇酸面漆，非即用状态下密闭存储于油漆桶中，并设置专门的原料仓库，企业拟做好水性漆采购量、使用量、库存量的台账管理记录。本项目喷漆晾干工序在密闭干式喷漆晾干房内进行人工喷漆晾干，产生的有机废气经有效收集后拟通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理。在喷漆工序开始前启动废气收集治理设置，可有效控制有机废气的排放，最终实现达标排放。故本项目符合《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的相关要求。 （11）与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）相符性 本项目生产过程中需使用水性醇酸底漆、水性醇酸面漆进行人工喷漆，根据厂方提供的油漆检测报告，本项目所使用的水性底漆、水性面漆挥发性有机物含量分别为195g/L、189g/L，低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表1中“工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）底漆≤250g/L、面漆≤300g/L”的限值要求。 （12）与《江苏省涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）相符性 本项目生产过程中需使用水性醇酸底漆、水性醇酸面漆进行人工喷漆，根据厂方提供的油漆检测报告，本项目所使用的水性底漆、水性面漆挥发性有机物含量分别为195g/L、189g/L，低于《江苏省涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）表6中“底漆550g/L、面漆590g/L”的限值要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江苏亿滔环保机械有限公司成立于2017年3月，主要从事环保设备的生产、销售活动。公司地址位于海安市曲塘镇茂源路25号，投资1000万元，租赁海安市曲塘镇曲塘村创业园1号生产用房3000平方米、办公用房1000平方米，购置激光切割机、液压摆式剪板机、数控折弯机、车床、钻床、水喷砂机、电焊机、密闭喷漆晾干房等主要设备34台套，新上环保机械制造项目，具有年生产环保设备（主要为污泥脱水机、泡药机、螺杆输送机、污泥干化设备等）300台套的生产能力。 该企业于2018年6月运行投产，投产前未进行相关环保手续。根据环境保护部办公厅函（环办函[2015]389号）《关于进一步加强环境影响评价违法项目责任追究的通知》，该公司此行为已构成“未批先建”。2021年3月15日南通市生态环境局下发了《行政处罚决定书》（通01环罚字[2021]45号、通01环罚字[2021]46号），要求江苏亿滔环保机械有限公司立即改正其违法行为，并按要求取得建设项目环境影响评价文件。江苏亿滔环保机械有限公司学习了相关环保法律法规后，认识到该违法行为的严重性，积极完善环保手续，并对环保治理措施进行整改。 本项目于2017年5月取得海安县行政审批局备案（备案证号：海行审[2017]245号，项目代码：2017-320621-35-03-517671）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等环境保护有关规定，本项目属于“三十二、专用设备制造业 35”中“70 环保、邮政、社会公共服务及其他专业设备制造359”中“其它”，应当编制环境影响报告表。江苏亿滔环保机械有限公司委托我单位编制其“环保机械制造项目”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关资料的基础上，根据所在区域的环境特征，结合工程污染特性等因素，编制本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，提出环境污染控制措施，阐明本项目对周围环境影响的程度和范围，为项目的工程设计和环境管理提供依据，报请审批主管部门审批。 2、主要产品及产能情况 本项目主要产品及产能情况见表2-1： 表2-1 本项目主体工程及产品方案表 工程名称 产品名称 规格 设计能力 单台产品 喷涂面积 年运行时数 环保机械 生产线 污泥脱水机 4826×2177×3180mm 150台/年 65m2 2400h 泡药机 2440×1700×2000mm 100台/年 25m2 螺杆输送机 8000×550×650mm 20台/年 20m2 污泥干化设备 4067×3578×3748mm 30台/年 80m2 3、主要生产单元及生产设备一览表 表2-2 本项目主要生产单元及生产设备一览表 序号 生产线 设备名称 规格/型号 数量 （台/套） 1 环保机械 生产线 激光切割机 TH-GPF-6020 1 2 液压摆式剪板机 QC12Y-12×3200 1 3 GB系列金属带锯床 GB4028 1 GB4228 1 4 液压板料折弯机 WC67Y-125/3200 1 5 卷板机 8-2000 1 6 车床 CA6163A 1 CA6163B 1 7 铣床 WE68002 1 8 台式钻床 ZX17016 1 9 台式摇臂钻床 Z3032×7 1 10 台式攻丝机 SWJ-12 1 11 电动切管套丝机 5Q-50R 1 12 焊接加工平台 2000×3000 3 13 交直流两用电焊机 ZXEI-400/300 1 14 逆变式直流脉冲氩弧焊机 WSM-400i 1 15 逆变式直流氩弧焊机 WSM-315 1 TIG-200 1 16 逆变式数字化直流脉冲氩弧焊机 WSM-315E 2 17 逆变式数字化半自动气保焊机 NB-500E 1 18 交流点焊机 DN-25 1 19 行车 2.8T 4 20 叉车 2.0T、3.0T 3 21 密闭湿式喷砂房 7m×6m×4m 1 22 沉淀水池 7m×6m×1.9m 1 23 密闭干式喷漆晾干房 7.5m×5.5m×3.3m 1 24 手动喷枪 口径1.2mm 喷速100ml/min 2把 （1用1备） 25 干式漆雾过滤器+过滤棉 +二级活性炭吸附装置 -- 1 4、本项目原辅材料消耗情况及其理化性质 （1）原辅材料消耗情况 表2-3 本项目原辅材料消耗情况 序号 名称 规格、成份 消耗量 来源 1 钢板 Q235碳钢 200吨/年 外购，车运 2 不锈钢板 304不锈钢 200吨/年 外购，车运 3 型材 -- 100吨/年 外购，车运 4 无缝钢管 -- 50吨/年 外购，车运 5 电焊丝 无铅碳钢类实芯焊丝 5吨/年 外购，车运 6 水性醇酸底漆 水性醇酸树脂、乙二醇单丁醚、氧化铁红、硫酸钡、去离子水、滑石粉等；挥发性有机物含量195g/L；桶装，20kg/桶 6.0204吨/年 外购，车运 7 水性醇酸面漆 水性醇酸树脂、乙二醇单丁醚、硫酸钡粉；钛白粉； 挥发性有机物含量189g/L；桶装，20kg/桶 4.2687吨/年 外购，车运 8 金钢砂 碳化硅，袋装，50kg/袋 10吨/年 外购，车运 9 电气系统 -- 300套/年 外购，车运 10 液压油 液体/桶装，20kg/桶 2.5吨/年 外购，车运 11 切削液 液体/桶装，20kg/桶 0.135吨/年 外购，车运 12 润滑油 液体/桶装，20kg/桶 1.5吨/年 外购，车运 13 氧气 气体/灌装，40L/瓶 120瓶/年 外购，车运 14 二氧化碳 气体/灌装，40L/瓶 120瓶/年 外购，车运 （2）水性漆组分说明及其主要物质的理化性质 根据企业提供的资料，本项目使用的水性漆成分见表2-4，所含物质理化性质、毒理性见表2-5： 表2-4 本项目水性漆成分表 序号 名称 组分 百分含量 1 水性醇酸底漆 固体份 52% 挥发份 8.56% 水份 39.44% 2 水性醇酸面漆 固体份 55% 挥发份 8.93% 水份 36.07% 注：表中固份含量直接来源于未调配水性漆的检测报告，水份含量参考GB18582-2008附录A-A7.2VOC含量计算公式反推计算，公式如下： 式中：ρ（VOC）——涂料产品的VOC含量，单位为克每升（g/L）; W1——测试试样中被测化合物i的质量分数，单位为克每克（g/g）; Ww——测试试样中水的质量分数，单位为克每克（g/g）; ρs——试样的密度，单位为克每毫升（g/mL），本项目取1.2g/mL; ρw——水的密度，单位为克每毫升（g/mL），本项目取1.0g/mL; 表2-5 本项目水性漆中主要成分理化性质及毒理性 序号 物料名称 理化特性 燃烧 爆炸性 毒理毒性 1 水性醇酸底漆 粘稠状液体，无刺激性气味，pH7-9。沸点100℃。 密度(水=1)： 1.2g/ml。水溶性：可溶解于水。 遇明火 高热可燃 / 2 水性醇酸面漆 粘稠状液体，无刺激性气味，pH7-9。沸点100℃。 密度(水=1)： 1.2g/ml。水溶性：可溶解于水。 遇明火 高热可燃 / 3 水性 漆 醇酸树脂 黄褐色粘稠液体，由多元醇、邻苯二甲酸酐和脂肪酸或油（甘油三脂肪酸酯）缩合聚合而成的油改性聚酯树脂。沸点：144.4℃，闪点30℃。能溶于酮类、脂类、苯类、醚类等有机溶剂，不溶于水。 易燃，遇高温 明火、氧化剂有引起燃烧危险 树脂的热解产物有毒 4 乙二醇 单丁醚 无色易燃液体，具有中等程度醚味，凝固点-40°C沸点171°C，相对密度0.901g/ml，折射率1.4198，自燃点472°C。溶于大多数有机溶剂及矿物油。与石油烃具有较高的稀释比。 遇明火、高热 可燃 LD50：1.48g/kg 5 硫酸钡 无臭、无味粉沫。溶于热浓硫酸，几户不溶于水、稀酸、醇。水悬浮溶液对石蕊试纸呈中性。密度4.25-4.5，熔点1580°C，沸点330°C，分解温度＞1600°C 不可燃 / 6 滑石粉 主要成分为滑石含水的硅酸镁，白色粉末，具有润滑性、抗黏、助流、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性。常用于塑料类、纸类产品的填料，橡胶填料和橡胶制品防黏剂，高级油漆涂料等。 不可燃 / 7 钛白粉 白色固体或粉末状的两性氧化物，分子量79.9，是一种白色无机颜料，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度。 不可燃 无毒 8 切削液 切削液是一种用在金属切、削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体。切削液由多种超强功能助剂复合配制而成（具体组分：基础油20%、石油磺酸盐10%、脂肪酸8%、三乙醇胺5%、脂肪醇酸5%、氯化石蜡3%、硫化异丁烯3%、亚硝酸钠5%、多元醇6%、有色金属防锈剂0.5%、防霉剂1%、消泡剂1%、水32.5%），同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于金属的切削及磨加工。 / / 9 液压油 液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。本项目所用的HL液压油属于矿油型液压油，主要用于对润滑油无特殊要求，环境温度在0℃以上的各类机床的轴承箱、低压循环系统或类似机械设备循环系统的润滑。 / / 10 润滑油 润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦、保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。 / / 11 精钢砂 精钢砂即碳化硅，又称耐火砂，是用石英砂、石油焦（或煤焦）、木屑（生产绿色碳化硅时需要加食盐）等原料在电阻炉内经高温冶炼而成。目前我国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种，均为六方晶体，比重为3.20～3.25，显微硬度为2840～3220kg/mm3，莫司硬度是9.5，仅次于世界上最硬的金刚石（10级），具有优良的导热性能，是一种半导体，耐高温，高温时能抗氧化。碳化硅由于化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨性能好，具有广泛的用途。主要用途有以下几方面：①作为磨料，可用来做磨具，如砂轮、油石、磨头、砂瓦类等；②作为冶金脱氧剂和耐高温材料；③还可以做五金、玻璃、宝石、玉器等抛光研磨；④高纯度的单晶可用于制造半导体、碳化硅纤维。 / / （3）水性漆物料平衡 本项目喷漆工序参数见表2-6： 表2-6 本项目喷漆工序参数表 涂层 喷涂面积 （m2/a） 漆膜厚度 （μm） 漆膜密度 （t/m3） 漆膜重量 （t/a） 上漆率 （%） 固含量（%） 漆用量（t/a） 水性醇酸底漆* 15050 80±5 1.3 1.5652 50 47.27 6.6224 水性醇酸面漆* 15050 60±5 1.3 1.1739 50 50 4.6956 *注：本项目所使用的水性漆在喷漆前需加水进行调配，上表中的底漆、面漆均指调配后的油漆。 物料平衡依据为： ①经与企业核实，本项目50%的环保机械设备采用湿式喷砂进行表面处理，其余50%的产品需在其表面涂装处理。污泥脱水机平均每台喷涂面积约65m2、泡药机平均每台喷涂面积约25m2、螺杆输送机平均每台喷涂面积约20m2、污泥干化设备平均每台喷涂面积约80m2，底漆、面漆均喷两遍，总喷涂面积约15050m2。单遍底漆漆膜厚度约80µm左右，单遍面漆漆膜厚度约60µm左右。 ②本项目所用的水性醇酸底漆、水性醇酸面漆均为单组份的水性漆，调漆方式为将底漆/面漆、水按照10：1的比例倒入调漆桶中，由人工搅拌混合均匀，该过程分别在密闭干式底漆喷漆晾干房、密闭干式面漆晾干房内进行。根据涂料成分组分（如表1-2所示）以及底漆、面漆的检测报告（见附件4），配比前水性醇酸底漆挥发分含量约8.56%、固体份含量约52%、水份含量约39.44%；水性醇酸面漆挥发份含量约8.93%，固体份含量约55%、水份含量约36.97%。确定调配后底漆挥发份含量约7.78%、固体份含量约47.27%、水份含量约44.95%；调配后面漆挥发分含量约8.12%、固体份含量约50%、水份含量约41.88%。由于调漆时间较短，挥发产生的有机废气少且并入喷漆房配套的废气处理装置一并处理，为简化分析，将调漆物料平衡并入喷漆物料平衡。 ③喷漆过程固体组分附着率为50%形成漆膜，10%沉降在地面形成漆渣，40%的固体组分形成漆雾。漆雾废气中98%收集装置吸收处理，2%为无组织排放；有机废气约50%在喷漆过程中挥发，其余50%在晾干过程中挥发；水分在喷涂过程中挥发量按50%计，晾干过程中挥发量按50%计。 ④粘附在喷枪上的漆料损耗、包装桶中残留的漆料损耗及其他不可预知的漆料损耗量较小，本次评价不予考虑。 本项目底漆、面漆喷漆过程物料平衡表、有机废气物料平衡表分别见表2-7~表2-9，物料平衡图分别见图2-1~图2-3： 表2-7 本项目水性醇酸底漆喷漆过程物料平衡表（单位：t/a） 原料 去向 水性醇酸底漆6.0204t 水0.602t 挥发份 7.78% 0.5153 98%吸风装置收集：0.505 处理装置去除：0.4545 有组织排放：0.0505 2%无组织排放：0.0103 固体份 47.27% 3.1304 50%附着于工件1.5652 40%漆雾 1.2522 98%干式过滤器收集 1.2272 干式过滤器吸收：1.1045 有组织排放：0.1227 2%无组织排放：0.025 10%沉降在地面成为漆渣：0.313 水份 44.95% 2.9767 80%挥发损耗：2.3814 20%进入纸质过滤器：0.5953 合计 6.6224 6.6224 表2-8 本项目水性醇酸面漆喷涂过程物料平衡表（单位：t/a） 原料 去向 水性醇酸面漆4.2687t 水0.4269t 挥发份 8.12% 0.3813 98%吸风装置收集：0.3737 处理装置去除：0.3363 有组织排放：0.0374 2%无组织排放：0.0076 固体份 50% 2.3478 50%附着于工件：1.1739 40%漆雾 0.9391 98%干式过滤器收集 0.9203 干式过滤器吸收：0.8283 有组织排放：0.092 2%无组织排放：0.0188 10%沉降在地面成为漆渣：0.2348 水份 41.88% 1.9665 80%挥发损耗：1.5732 20%进入纸质过滤器：0.3933 合计 4.6956 4.6956 表2-9 本项目底漆、面漆喷漆晾干过程中有机废气物料平衡表 进方（t/a） 出方（t/a） 名称 数量 类别 名称或编号 数量 水性醇酸底漆 0.5153 废气 处理装置去除 0.7908 水性醇酸面漆 0.3813 有组织排放 0.0879 -- -- 无组织排放 0.0179 合计 0.8966 / / 0.8966 5、本项目工程组成 表2-10 本项目工程组成一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 生产车间 已建，1F，砖混结构，建筑面积3000m2，车间尺寸长95.5m× 宽31.4m×高11m 租赁曲塘镇曲塘村创业园标准厂房 辅助工程 办公区域 建筑面积1000m2 租赁，位于创业园综合办公楼二楼 贮运工程 原料堆放区 100m2 位于生产车间东部，人为划分的区域 成品堆放区 200m2 位于生产车间西部，人为划分的区域 运输 -- 汽车运输 公用工程 给水系统 484.2359t/a 主要为职工生活用水、湿式喷砂用水、调漆用水、喷枪清洗用水、切削液配比用水，均来自市政自来水管网，供水管径150mm，供水量充足，满足生产需要 排水系统 360t/a 厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入东侧曲联河。湿式喷砂工序产生的生产废水经厂内沉淀池沉淀处理后，全部回用于生产过程，不对外排放。生活污水360t/a经厂内化粪池预处理后通过市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河。 供电系统 60万千瓦时/a 由海安市电网提供，满足生产需求 绿化 -- 依托曲塘镇曲塘村创业园现有绿化不新增绿化面积 环保工程 废气 有组织 喷漆晾干有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘） 密闭喷漆晾干房+干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒（FQ-1）排放 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 无组织 喷漆晾干有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘） 设置布袋除尘装置、移动式焊烟净化装置分别对切割烟尘、焊接烟尘吸收处理，设置排风扇，加强车间自然通风及机械排风 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求及《挥发性有机废气无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准 切割烟尘 焊接烟尘 废水 生产废水 80m3沉淀池1座 达到生产回用水要求 生活污水 20m3化粪池1座 （依托租赁方） 达接管标准后排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河 雨污分流、规划化接管口 雨水排放口、污水排放口各1个 依托租赁方，满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求 噪声 设备噪声 采取厂房隔声、设备减震等降噪措施后，预计降噪量达20dB（A） 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 一般固废 设置20m2一般固废堆放场所1座 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 危险废物 设置48m2危废暂存仓库1座 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求 6、劳动定员及工作制度 本项目职工定员30人，年工作日300天，白班制，每天工作8小时，年工作时间2400小时。厂内不设食堂和宿舍。 7、项目周边环境概况 本项目位于海安市曲塘镇曲塘村创业园内，项目西侧为曲塘镇茂源路，道路西侧为南通永茂切角机械制造有限公司。项目北侧为创业园内其他企业，项目南侧为海安润嘉有色金属制品有限公司。项目东侧55米处为曲塘村10组居民。本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图3。 8、厂区平面布置情况 本项目位于海安市曲塘镇茂源路东侧，曲塘村创业园内，租用曲塘村创业园1号生产厂房（1F）3000平方米进行生产。车间东部设置激光切割机、液压摆式剪板机、金属带锯床、折弯机，车间中部设置车床、铣床、钻床、攻丝机，车间西部设置为焊接区域，车间西南部设置密闭湿式喷砂房、密闭喷漆晾干房各一座。车间内部设备布置根据产品生产工艺流程、物流等需要合理布局，既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便。车间平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程： 本项目污泥脱水机、泡药机、螺杆输送机、污泥干化设备生产过程均相同，具体生产工艺流程如下： 图2-4 本项目环保机械生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程说明： ①激光切割、折弯：首先按照图纸尺寸要求，将外购的钢板、不锈钢板通过激光切割机、液压摆式剪板机切割成所需要的规格形状，下料待用。下料后的各工件再通过数控折弯机、卷板机折弯成型。本项目激光切割机以外购的罐装氧气为助燃气体。激光切割机、剪板机均不使用切削液、乳化液等，仅补充少量润滑油，无废切削液、废机油产生。该工序产生切割烟尘G1、钢材边角料S1、废劳保用品S2、S3和设备噪声N1、N2。 ②锯床切割：将外购的型材、无缝钢管经过金属带锯床按照图纸尺寸要求进行锯切下料。本项目金属带锯床在工作工位旁配有切削液喷头，机械工作过程中切削液喷头将切削液喷在工作部件表面，起到润滑、降温的作用。所用切削液是由切削液原液与水按照1:20的配比制得，在机械外部循环使用，每年设备停产时更换一次。带锯床自带过滤装置，可实现金属边角料和切削液的自动分离。该工序产生钢材边角料S4、废劳保用品S5和设备噪声N3。 ③车、铣、钻精加工：下料后的各工件经过普通车床、铣床、钻床、攻丝机等进一步精细加工，使其成为合格的零部件。该工序产生金属碎屑S6、废切削液S7、废劳保用品S8和设备噪声N4。 ④焊接成型：将精加工好的各工件通过二氧化碳焊机、氩弧焊机、焊接加工平台焊接成半成品。本项目二氧化碳气体保护焊使用氧气作为助燃气体、CO2作为保护气体，氩弧焊采用氩气作为保护气体。焊接时采用的焊材均为无铅碳钢类实芯焊丝，其成分组成为C：0.06～0.15%、Mn：1.40～1.85%、Si：0.80～1.15%、P≤0.025%、S≤0.035%、Cu≤0.50%、其它元素总量≤0.50%，不含重金属。该工序产生焊接烟尘G2、焊渣S9和设备噪声N5。 ⑤湿式喷砂处理、清水冲洗：本项目50%的产品采用湿式喷砂的方式进行表面处理。湿式喷砂一改传统的干式喷砂，它是将磨料（精钢砂）置于水中（水与砂的比例约为3:1），用磨液泵和压缩空气，通过喷枪将磨液高速喷射到被加工的工件上，达到对零件表面清理和提高光饰度的目的。由于加工过程中有水的裹覆作用，增加了漂浮粉尘的重量和粘附力，加速了粉尘在空气中的沉降速度，减少了粉尘的漂移范围，很好的控制了喷砂工序对周围环境及操作人工身体健康的影响。本项目在生产车间西南侧设置了30m×8m×6m的表面处理区域，该区域内部设置了一座7m×6m×4m的密闭湿式喷砂房（具体位置见附图3），半成品环保机械放在小车上推进喷砂房。关闭喷砂房门，工人佩戴防护服及防护面具，紧握喷枪对准待喷工件进行喷砂加工。喷砂完毕后，将工件用清水冲洗干净，从喷砂房运出。在喷砂房的底部建有一座7m×6m×1.9m的沉淀水池，磨液、冲洗废水经沉淀后循环使用，不对外排放。该工序产生生产废水W1、W2、金属沉渣S10和设备噪声N6。 ⑥调底漆喷漆晾干、调面漆喷漆晾干：本项目50%的产品需在其表面涂装处理，以达到防锈、防腐、美观的目的。厂方在生产车间西南角表面处理区域内部设置了一座7.5m×5.5m×3.3m的密闭干式喷漆晾干房（具体位置见附图2），底漆、面漆均在此喷漆晾干房内喷漆晾干。喷漆作业前需在密闭喷漆晾干房内将水性醇酸底漆、水性醇酸面漆分别和水按照10：1的比例进行人工调配。每批工件进入喷漆房后，喷漆房门关闭。喷涂方式为平面喷涂，操作者手持喷枪把涂料喷涂到工件的表面，形成涂层。本项目喷漆房配备两把喷枪（一用一备），喷枪不作业时浸泡在水中，每天工作结束后清洗喷枪，产生的喷枪清洗水用作调漆用水，不对外排放。底漆、面漆喷漆完成后，半成品在喷漆晾干房内静置自然晾干，单批工件底漆平均晾干时间为4h、面漆平均晾干时间为6h。根据厂方介绍，本项目环保机械底漆喷两遍、面漆喷两遍。底漆、面漆喷漆晾干过程中会产生调漆废气G3、G7、喷漆废气G4、G8、漆雾废气G5、G9、晾干废气G6、G10、废包装桶S11、S14、沉降在地面的漆渣S12、S15、废劳保用品S13、S16。 ⑥装配测试、成品：最后将加工好的半成品和外购的电气系统装配成环保机械成品，经检测合格后发货出售。 3、主要污染物产生环节汇总： 表2-11 本项目主要污染物产生环节及治理措施一览表 类别 编号 产污环节 主要污染物 治理措施及污染物去向 废气 G1 激光切割工序 切割烟尘 全包围密闭收集装置+布袋除尘装置吸收 处理后无组织排放于生产车间内 G2 焊接成型工序 焊接烟尘 移动式焊烟净化装置吸收处理后 无组织排放于生产车间内 G3～G10 底漆面漆 调漆、喷漆 晾干工序 喷漆废气 （非甲烷总烃） 漆雾废气（染料尘） 晾干废气 （非甲烷总烃） 密闭干式喷漆晾干房+干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒排放（FQ-1） 废水 W1、W2 湿式喷砂工序 清水冲洗工段 生产废水 （COD、SS） 经厂内沉淀池沉淀处理后循环使用 不对外排放 — 职工生活 生活污水 化粪池预处理 噪声 N1～N6 生产过程 Leq 设备减震、厂房隔声 固废 S1、S4 切割下料工序 钢材边角料 经厂方收集后出售处理 S2、S3、S5 S8、S13、S16 生产过程 废劳保用品 委托有资质单位处理 S6 车、铣、钻精加工 工序 金属碎屑 经厂方收集后出售处理 S7 废切削液 委托有资质单位处理 S9 焊接工序 焊渣 经厂方收集后出售处理 S10 湿式喷砂工序 金属沉渣 经厂方收集后出售处理 S11、S14 原料使用过程 废包装桶 委托有资质单位处理 S12、S15 喷漆工序 沉降在地面的漆渣 委托有资质单位处理 -- 烟粉尘吸收装置 除尘装置吸收的 除尘灰 经厂方收集后出售处理 -- 机械设备 维修保养过程 废液压油 委托有资质单位处理 -- 喷漆晾干废气 处理装置 废纸质过滤器 委托有资质单位处理 废过滤棉 委托有资质单位处理 废活性炭 委托有资质单位处理 -- 职工生活 生活垃圾 经厂方收集后出售处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江苏亿滔环保机械有限公司成立于2017年3月，主要从事环保设备的生产、销售活动。公司地址位于海安市曲塘镇茂源路25号，投资1000万元，租赁海安市曲塘镇曲塘村创业园1号生产用房3000平方米、办公用房1000平方米，购置激光切割机、液压摆式剪板机、数控折弯机、车床、钻床、水喷砂机、电焊机、密闭喷漆晾干房等主要设备34台套，新上环保机械制造项目，具有年生产环保设备（主要为污泥脱水机、泡药机、螺杆输送机、污泥干化设备等）300台套的生产能力。该企业于2018年6月已运行投产，投产后一直未办理环评审批手续，且危险废物贮存措施不到位。南通市生态环境局2021年3月15日下发了《行政处罚决定书》（通01环罚字[2021]45号、通01环罚字[2021]46号），要求江苏亿滔环保机械有限公司立即改正其违法行为，并按要求取得建设项目环境影响评价文件。江苏亿滔环保机械有限公司学习了相关环保法律法规后，认识到该违法行为的严重性，积极完善环保手续，并对环保治理措施进行整改。 整改前工艺流程： 本项目整改前的生产工艺流程与工艺流程及产污环节章节中描述的内容一致，本处不再赘述，详见图2-1。 整改前原材料的使用情况和设备清单： 本项目整改前原辅材料使用情况和主要生产设备详见表2-2和表2-3。 3、整改前产污情况及污染防治措施： ①废气 本项目整改前产生的废气污染物主要为激光切割工序产生的切割烟尘，焊接成型工序产生的焊接烟尘，底漆面漆喷漆晾干工序产生的喷漆、晾干废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）。 污染防治措施：本项目激光切割机自带全包围密闭收集装置，对切割烟尘有效收集后经管道引入布袋除尘装置吸收处理，吸收处理后的切割烟尘以无组织形式排放于生产车间内。焊接烟尘未设置移动式焊接烟尘净化装置吸收处理，无组织排放于生产车间内。本项目在生产车间西南侧设有30m×8m×6m的表面处理区域，该区域内部设置了一座7.5m×5.5m×3.3m的密闭干式喷漆晾干房，该密闭干式喷漆晾干房设置一套“干式漆雾过滤器”，对有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）吸收处理后通过一套“过滤棉+二级活性炭吸收装置”吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-1）高空排放。 ②废水 本项目湿式喷砂、清洗废水经密闭喷砂房下方的沉淀池沉淀处理后回用于湿式喷砂工序，不对外排放。排水仅为职工生活污水，经厂内化粪池预处理后经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河。 ③噪声 本项目整改前噪声主要来源于激光切割机、液压摆式剪板机、金属带锯床、液压板料折弯机、卷板机、车床、铣床、钻床、台式攻丝机、电动切管套丝机、焊接加工平台、电焊机、湿式喷砂机、废气处理装置引风机、行车等设备噪声，噪声源在75～95dB（A）。经设备减震、厂房隔声后，对周围环境影响较小。 ④固废 本项目整改前产生的固废为切割下料工序产生的钢材边角料，生产过程及机械设备维修保养过程产生的含油抹布、手套等废劳保用品，车铣钻精加工工序产生的金属碎屑和湿式喷砂沉淀池产生的金属沉渣，精加工工序、金属带锯床产生的废切削液，焊接工序产生的焊渣，油漆、液压油、切削液、润滑油等原材料使用过程中产生的废包装桶，喷漆工序沉降在地面的漆渣，烟粉尘除尘装置吸收的除尘灰，机械设备维修保养过程中产生的废液压油，喷漆晾干废气处理装置产生的废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭以及厂内职工产生的生活垃圾。其中钢材边角料、金属碎屑金属沉渣、焊渣、除尘装置吸收的除尘灰经厂方收集后出售处理，废劳保用品、废切削液、废包装桶、漆渣、废液压油、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门清运处理。 4、企业存在的环保问题 ①企业在生产过程中未编制环境影响报告表，未办理环保手续。 ②企业环保管理不到位，职工偶尔将待喷漆工件在生产车间外进行人工刷漆。 ③焊接烟尘未设置移动式焊接烟尘净化装置吸收处理。 ④未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36 号）要求、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求建设危废暂存仓库。 5、企业所做的整改措施 ①企业积极完善环保手续，委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制本项目环境影响报告表，并报请审批主管部门审查、审批。 ②加强环保管理，对职工进行环保政策宣传教育，确保喷漆工序完全在密闭喷漆晾干房内进行。 ③增设2台移动式焊接烟尘净化装置，对车间内的焊接烟尘吸收处理。 ④按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36 号）要求、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求，在生产车间西侧设置48m2危废暂存仓库，并对危废收集、转移进行台账管理。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）项目所在区域达标情况判断 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论。根据《南通市环境状况公报（2019）》，2019年海安主要空气污染物指标监测结果见表3-1： 表3-1 2019年海安主要空气污染物指标监测结果 污染物 年评价指标 现状浓度（μg /m3） 标准值（μg /m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量 浓度 12 60 20 达标 NO2 22 40 55 达标 PM10 65 70 92.86 达标 PM2.5 41 35 117.14 不达标 根据监测结果，2019年海安空气环境质量PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 南通市2019年区域空气质量现状基础数据为2019年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台，具体监测结果及评价结果见表3-2： 表3-2 2019年南通市区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率 （%） 超标频率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 10 60 16.67 0 达标 24小时平均第98百分位数 20 150 13.33 0 达标 NO2 年平均质量浓度 32 40 80 0 达标 24小时平均第98百分位数 20 80 25 0 达标 PM10 年平均质量浓度 55 70 78.57 0 达标 24小时平均第95百分位数 120 150 80 0 达标 PM2.5 年平均质量浓度 37 35 105.71 40.82 不达标 24小时平均第95百分位数 89 75 118.67 8.77 不达标 CO 年平均质量浓度 1.1 -- -- -- -- 24小时平均第95百分位数 1 4mg/m3 25 0 达标 O3 年平均质量浓度 -- -- -- -- -- 8小时平均第90百分位数 157 160 98.13 0 达标 根据检测结果及评价结果，南通市2019年空气环境质量中SO2、NO2、PM10、CO、O3相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。因此判定项目所在区域属于不达标区。南通市人民政府为了全面落实省、市《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《柴油货车污染治理攻坚实施方案》等文件要求，实行全市环境空气质量持续改善，力争在全省率先达到国家二级标准，特制定《南通市2020年大气污染防治工作计划》。该计划确定了南通市2020年大气污染防治工作十大重点及30项部门细化任务，分解落实到10个地区，制定保障措施，排定全年814个大气污染防治项目，具体项目涉及：产业结构优化调整、煤炭消费总量控制、热电整合、工业炉窑整治、重点行业深度减排、锅炉提标改造、源头替代、无组织排放管理、治污设施升级改造、集中喷涂工程中心建设、油气回收治理改造、餐饮油烟治理、码头堆场扬尘治理、工业堆场扬尘治理、港口岸电系统建设、新能源车推广与老旧车淘汰等十多个领域。在各级政府部门配合下，南通市大气环境质量将进一步改善，全市大气环境治理体系和治理能力现代化水平将得到提升。 （2）特征污染物环境质量现状评价 本项目所在地特征污染物大气环境质量现状数据引用《江苏帕拉特斯乳胶制品有限公司乳胶枕乳胶床垫和聚氨酯海绵制品生产项目环境影响报告书》中的监测数据，G1监测点江苏帕拉特斯乳胶制品有限公司厂区位于本项目西侧约3.4km，监测时间为2019年3月22日～2019年3月28日。监测时间在三年有效期内，且监测至今周围环境无较大变化，区域内未新增明显大气污染源，因此数据有效可引用。监测结果见表3-3： 表3-3 特征污染物环境质量现状表 单位mg/m3 监测点位 监测点经纬度坐标（°） 污染物 平均 时间 评价标准 （µg/m3） 小时浓度（µg/m3） 最大浓度占标率（%） 超标率 （%） 达标 情况 X Y G1（江苏帕拉特斯乳胶制品有限公司厂区） 120.3078 32.5171 非甲烷 总烃 1h 2000 ND 0 0 达标 监测结果表明，大气监测点中非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放排放标准详解》中相关要求，因此本项目所在区域其他污染物环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经厂内化粪池预处理后，接管至海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河。老通扬运河水环境质量现状引用《江苏帕拉特斯乳胶制品有限公司乳胶枕乳胶床垫和聚氨酯海绵制品生产项目环境影响报告书》中2019年3月22日~3月24日对老通扬运河的监测数据，监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，数据有效可引用。具体监测结果见下表： 表3-4 本项目最终纳污河流水质监测断面 序号 断面位置 监测项目 取样频率 W1 海安曲塘滇池水务有限公司排污口上游500m pH、COD、SS氨氮、总磷 监测1 天，监测1 次 W2 海安曲塘滇池水务有限公司排污口下游1000m 表3-5 本项目最终纳污河流水质监测结果表（除pH外mg/L） 断面 项目 pH COD SS 氨氮 总磷 排污口上游500m 监测值 8.07 17 23 0.792 0.26 超标率% 0 0 0 0 100 排污口下游1000m 监测值 8.09 19 21.3 0.816 0.26 超标率% 0 0 0 0 100 Ⅲ类标准 6-9 ≤20 ≤30 ≤1.0 ≤0.2 根据监测结果可知，pH、COD、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，SS 满足水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准的要求，总磷超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，分析超标原因可能是由于老通扬运河为曲塘镇工业集中区排污河道，并受农业面源污染所致。 为确保年度水污染防治工作任务顺利完成，实现水环境质量改善目标，南通市人民政府办公室印发《南通市2020年水污染防治工作计划》。计划围绕农村和城镇两大战场，聚集工业、农业、生活、服务业四大领域，推进水环境治理、水资源保护和水生态修复，进一步强化长江保护修复与水源地保护攻坚、促进全市水环境质量持续改善。基于南通市水环境现状、存在的问题，计划提出来深化工业污染防治、加强城镇生活污染治理、推进农业面源污染防治、加强船舶港口污染治理、保障水环境安全、开展水生态修复、加强水资源节约保护、严格水生态环境管理等8个方面38项重点任务，明确了牵头单位、治理措施和要求，推进重点工作任务的开展、并安排完善经济政策、深化科技支撑、加强督查督办、强化执法监管、严格考核奖惩等5大保障措施，确保各项重点任务得到有效落实。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次环评委托泰科检测科技江苏有限公司于2021年1月28日对项目厂界及周围敏感点声环境进行监测，具体监测结果见表3-6： 表3-6 噪声监测结果一览表 单位：Leq dB（A） 日期 点位 2021年1月28日 昼间 夜间 N1北厂界 56.0 44.7 N2西厂界 57.1 45.6 N3南厂界 56.6 46.7 N4东厂界 57.4 48.5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准值 60 50 N5东侧居民点 52.7 43.1 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准值 55 45 根据监测数据，项目所在地声环境质量较好，监测期间厂界4个噪声监测点昼、夜间等效声级Leq（A）达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求，东侧居民点昼夜间等效声级Leq（A）达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类区标准要求。 4、生态环境质量现状 根据《南通市生态环境状况公报》（2019），全市生物丰度指数为30.52，植被覆盖指数为76.64，水网密度指数为78.73，土地胁迫指数为6.18，污染负荷指数0.56。按照《生态环境质量评价技术规范》（HJ/T192-2015），全市生态环境状况指数为65.67，处于良好状态。五县（市）、通州区生态环境状况指数分别为：海安66.50、如皋67.00、如东66.90、海门64.80、启东66.05、通州64.12，均处于良好状态。 5、土壤环境质量现状 根据《南通市生态环境状况公报》（2019）对全市20个省控土壤点位监测，14个属于建设用地，6个属于农用地，对全市9个村庄共45个农村土壤点位监测，总体达标率为100%，污染等级为“无污染”。全市土壤环境质量保持在良好状态。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目位于江苏省南通市海安市曲塘镇茂源路25号，根据现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标见表3-7，大气环境保护目标分布图见附图4。 表3-7 本项目周围大气环境保护目标表 名称 经纬度坐标（°） 保护对象 保护内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 大气 120.3353 32.5117 曲塘村10组居民 约20户/70人 二类区 E 55m 120.3362 32.5118 刘圩村36组居民 约20户/70人 E 130m 120.3549 32.5164 郭楼村1组居民 约20户/70人 EN 480m 120.3355 32.5173 刘圩村37组居民 约20户/70人 EN 500m 120.3361 32.5075 曲塘村8组居民 约20户/70人 ES 490m 120.3369 32.5072 刘圩村35组居民 约20户/70人 ES 480m 120.3303 32.5113 曲塘村7组居民 约20户/70人 W 260m 120.3299 32.5147 曲塘村6组居民 约20户/70人 WN 410m 120.3311 32.5084 曲东村1组居民 约20户/70人 WS 370m 2、声环境保护目标 本项目位于江苏省南通市海安市曲塘镇茂源路25号，根据现场勘查，项目周边50米范围内没有声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 根据现场勘查，本项目厂界周边500米范围内没有集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目喷漆晾干工序产生的有机废气非甲烷总烃，切割、焊接工序产生的颗粒物均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及“周界外浓度最高点限值”，其中喷漆工序漆雾颗粒执行染料尘对应标准；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机废气无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准，具体标准见表3-8： 表3-8 本项目废气污染物排放标准 执行标准 污染物 名称 最高允许排放 浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 （kg/h） 无组织排放监控 浓度限值 排气筒 （m） 二级 监控点 浓度mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 颗粒物 120 20 5.9 周界外浓度最高点 1.0 颗粒物 （染料尘） 18 20 0.85 肉眼 不可见 非甲烷总烃 120 20 17 4 《挥发性有机废气无组织 排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷总烃 / / / 在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值 6 监控点处任意 一次浓度值 20 2、水污染物排放标准 本项目生活污水经厂内化粪池预处理后，通过市政污水管网纳入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河。污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，同时达到海安曲塘滇池水务有限公司设计进水标准要求。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准。具体数值见表3-9： 表3-9 污水排放标准（单位：除pH值外为mg/L） 项目 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中 三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B标准 海安曲塘滇池水务有限公司接管标准 海安曲塘滇池水务有限公司尾水排放标准 pH 6～9 6～9 6～9 COD ≤500 ≤350 ≤50 SS ≤400 ≤200 ≤10 氨氮 ≤45 ≤30 ≤5（8）* 总氮 ≤70 ≤40 ≤15 总磷 ≤8 ≤4 ≤0.5 石油类 ≤20 ≤20 ≤1 阴离子表面活性剂（LAS） ≤20 ≤20 ≤0.5 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，具体标准限值见表3-10： 表3-10 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 4、固体废物贮存标准 本项目一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36 号）要求、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放总量见表3-11： 表3-11 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废气 有组织 颗粒物 2.1475 1.9328 -- 0.2147 VOCs（非甲烷总烃） 0.8787 0.7908 -- 0.0879 无组织 颗粒物 0.4498 0.3523 -- 0.0975 VOCs（非甲烷总烃） 0.0179 0 -- 0.0179 废水 废水量 360 0 360 360 COD 0.144 0.036 0.108 0.018 SS 0.108 0.036 0.072 0.0036 氨氮 0.009 0 0.009 0.0018 TN 0.0126 0 0.0126 0.0054 TP 0.0014 0 0.0014 0.0002 固废 一般工业固废 钢材边角料 27.5 27.5 0 0 金属碎屑金属沉渣 8.1818 8.1818 0 0 焊渣 0.6545 0.6545 0 0 除尘装置吸收的除尘灰 0.3523 0.3523 0 0 危险 废物 废劳保用品 2 2 0 0 废切削液 0.68 0.68 0 0 废包装桶 0.8664 0.8664 0 0 沉降在地面的漆渣 0.5478 0.5478 0 0 废液压油 1.5 1.5 0 0 废纸质过滤器 3.94 3.94 0 0 废过滤棉 0.8409 0.8409 0 0 废活性炭 5.7908 5.7908 0 0 生活垃圾 4.5 4.5 0 0 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 根据南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号），本项目总量控制因子为COD、NH3-N、TN、TP、颗粒物及挥发性有机物。 大气污染物：本项目运行投产后，有组织废气污染物排放量颗粒物：0.2147t/a、VOCs（非甲烷总烃）：0.0879t/a，在海安市范围内平衡。 水污染物：本项目运行投产后，产生生活污水960t/a，经厂内化粪池预处理后各污染物接管考核量为COD：0.108t/a、SS：0.072t/a、氨氮：0.009t/a、TN：0.0126t/a、TP：0.0014t/a，经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终外排环境量为COD：0.018t/a、SS：0.0036t/a、氨氮：0.0018t/a、TN：0.0054t/a、TP：0.0002t/a，在海安市范围内平衡。 固废排放量为零，不申请总量。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于[C3591]环境保护专用设备制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），属于“三十、专用设备制造业 35”中“环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359”中“其他”，对照“五十一、通用工序”，本项目属于“表面处理”中“其他”，实施登记管理。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中4.5.2.4、表2、4.5.3.5中相关规定要求，本项目废气、废水排放口均为一般排放口。根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办〔2019〕8号）及排污许可证核发技术规范，本项目属于登记管理行业，暂不实施总量指标审核和排污权交易。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目生产所用厂房为租赁已建成构筑物，基本无需基建工作。本项目利用现有厂房，施工期主要为设备安装调试，施工期短，对周围环境影响较小，因此不作施工期环境影响评述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目喷砂工序采用的是湿式喷砂，由于喷砂过程中有水的裹覆作用，增加了漂浮粉尘的重量和粘附力，加速了粉尘在空气中的沉降速度，减少了粉尘的漂移范围，并且在密闭喷砂房内进行，故湿式喷砂工序产生的粉尘忽略不计。废气污染物主要为激光切割工序产生的切割烟尘，焊接成型工序产生的焊接烟尘，底漆面漆喷漆晾干工序产生的喷漆、晾干废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）。 （1）产排污环节、废气源强核算、收集处置排放方式及排放量核算 ①激光切割工序产生的切割烟尘 根据厂方介绍，本项目约60%的钢板、不锈钢板需通过激光切割机切割下料，其余40%通过剪板机切割下料。激光切割是利用激光作为预热源，用氧气作为切割气体，喷吹出的气体一方面与切割金属作用，发生氧化反应，放出大量的氧化热；另一方面把熔融的氧化物和熔化物从反应区吹出，从而实现切割的方法。该过程中会产生少量切割烟尘，其主要成分为铁的氧化物和金属粉尘等。参照《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》（2019年4月修订）中“34xx-37 机械行业系数手册”中“04 下料核算环节”中“氧/可燃气切割”的烟尘产污系数1.5kg/t-原料。根据企业介绍，本项目需切割的钢板、不锈钢板为240t/a，则切割烟尘产生量为0.36t/a。本项目激光切割机自带全包围密闭收集装置，对切割烟尘有效收集后经管道引入布袋除尘装置吸收处理。激光切割全包围密闭收集装置收集效率可达95%，布袋除尘装置粉尘吸收效率可达95%，则未被捕集的切割烟尘量为0.0351t/a。本项目激光切割工段上方有行车通过，从安全角度考虑，吸收处理后的切割烟尘以无组织形式排放于生产车间内。根据厂方介绍，激光切割工序以平均每天4h计，年工作时间1200h，则切割烟尘无组织排放速率为0.0293kg/h。 ②焊接工序产生的焊接烟尘 本项目精加工好的各工件通过二氧化碳焊机、氩弧焊机、焊接加工平台焊接成半成品，采用非固定工位的氩弧焊、二氧化碳气体保护焊进行焊接，焊接过程中有焊接烟尘产生，主要是由金属及非金属物质在过热条件下产生的经氧化、冷凝而形成的颗粒物。参照《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》（2019年4月修订）中“34xx-37 机械行业系数手册”中“09 焊接核算环节”中“二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊实芯焊丝”的焊接烟尘产污系数9.19kg/t-原料。根据厂方提供的资料，本项目无铅碳钢类实芯焊丝使用量为5t/a，则焊接烟尘产生量为0.046t/a。厂方拟设置2台移动式焊烟净化装置，对焊接烟尘吸收处理后通过车间排风扇无组织排放，该净化器捕集效率以70%计，除尘效率以85%计，则净化装置吸收量为0.0274t/a，焊接烟尘无组织排放量约为0.0186t/a。根据厂方介绍，焊接工序平均每天工作4h，年工作时间1200h，则焊接烟尘无组织排放速率为0.0155kg/h。 ③喷漆晾干工程中产生的有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘） 本项目在生产车间西南侧设有30m×8m×6m的表面处理区域，该区域内部设置了一座7.5m×5.5m×3.3m的密闭干式喷漆晾干房，完成底漆、面漆喷漆晾干，喷漆、晾干过程中产生有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）。 a、有机废气（非甲烷总烃）：本项目底漆、面漆喷漆、晾干过程中，涂料中的有机成分会挥发出来形成有机废气。本项目调配后的水性醇酸底漆挥发份为7.78%，挥发份含量为0.5153t/a；水性醇酸面漆挥发份为8.12%，挥发份含量为0.3813t/a。按最不利情况考虑，涂料中挥发份在喷漆、晾干过程中全部挥发形成有机废气。本项目喷漆晾干房为密闭设置，待喷工件进入喷漆房后，喷漆房门关闭，进行喷涂工作，喷漆完成后静置自然晾干。喷漆晾干房采用上送风、侧抽风的收集方式，保持微正压，收集率以98%计。喷漆晾干房收集的有机废气进入一套二级活性炭吸附装置（处理效率以90%计）处理后最终通过20m高排气筒（FQ-1）排放。其余2%未能收集的有机废气为无组织排放，则无组织有机废气排放量为0.0179t/a。 b、漆雾废气（染料尘）：本项目表面喷涂过程中底漆、面漆喷漆时喷枪与工件的喷涂距离为15～20cm，喷涂过程中会有未附着于工件表面的漆雾颗粒产生，以染料尘计。根据本项目工件的喷涂面积、油漆使用情况核算，调配后的水性醇酸底漆用量为6.6224t/a、水性醇酸面漆用量为4.6956t/a。根据厂方提供的水性醇酸底漆、水性醇酸面漆检测报告及调配比例核算，水性醇酸底漆固含量为3.1304t/a、水性醇酸面漆中固含量为2.3478t/a。根据同类行业类比及本项目待喷工件比表面积不大等方面综合考虑，本项目喷涂涂料附着率以50%计，10%沉降在地面形成漆渣，因此喷漆过程中约有40%的固份形成漆雾颗粒，则底漆喷漆、面漆喷漆过程中漆雾产生量为2.1913t/a。 本项目干式喷漆晾干房为密闭设置，采用上送风、侧抽风的收集方式，保持微正压，收集率以98%计。对底漆、面漆喷漆过程中收集的漆雾颗粒经“干式漆雾过滤器+过滤棉”（处理效率以90%计）处理后，最终通过20m高排气筒（FQ-1）排放。其余2%未能收集的漆雾无组织排放，则底漆、面漆喷漆晾干房无组织排放量为0.0438t/a。 喷漆房风量：参考《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）8.2 条，喷漆房的控制风速取值范围为 0.38~0.67m/s，本项目喷漆晾干房横截面积为18.15m2，则喷漆晾干房送风风量Q计算为：喷漆晾干房送风量：Q=控制风速×横截面面积=（0.38~0.67）m/s×18.15m2×3600s=24829.2~43777.8m3/h。喷漆室的排风量一般略低于供风量，使喷漆室内略处于微正压，以避免喷漆室外未经净化空气串入喷漆室内。则本项目喷漆晾干房设计排风量为26000m3/h。 工作时间估算：本项目密闭干式喷漆晾干房喷漆工序设置一个工位（人工喷漆），设置两把喷枪（一用一备），喷枪口径1.2mm，喷漆量约100ml/min。经计算，底漆、面漆喷漆工作时间共计1572h/a。根据厂方介绍，晾干时间为6h/d、1800h/a。 表4-1 本项目密闭干式喷漆晾干房设计参数一览表 设计参数 密闭干式喷漆晾干房 尺寸（m） 7.5×5.5×3.3 设计风量（m3/h） 26000 工作时间（h） 1572+1800=3372 |

本项目有组织废气产生、排放情况见表4-2：

表4-2  本项目有组织废气污染物产生及排放状况

| 排放源 | 污染源 产生工序 | 污染物 名称 | 排气量 m3/h | 产生状况 | 收集方式 | 收集 效率% | 治理措施 | 处理 效率 % | 排放状况 | 排放 时间 | 排放源 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |
| FQ-1 | 喷漆晾干 工序 | 非甲烷总烃 | 26000 | 10.02 | 0.2606 | 0.8787 | 密闭喷漆晾干房+吸风装置收集 | 98 | 干式过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20米高排气筒（FQ-1） | 90 | 1.0 | 0.0261 | 0.0879 | 3372h | H=20m ∅=0.8m T=25℃ |
|  |  | 染料尘 |  | 52.542 | 1.3661 | 2.1475 |  |  |  |  | 5.254 | 0.1366 | 0.2147 | 1572h |  |

本项目无组织废气污染物产生、排放情况见表4-3：

表4-3  本项目无组织废气污染物产生及排放情况表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） | 排放时间 （h/a） | 排放速率 （kg/h） | 面源参数（m） | 周界浓度限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 | 宽度 | 高度 |  |
| 生产车间 | 切割烟尘 | 0.0351 | 1200 | 0.0293 | 95.5 | 31.4 | 11 | 1.0 |
|  | 焊接烟尘 | 0.0186 | 1200 | 0.0155 |  |  |  | 1.0 |
| 表面处理区域 | 喷漆晾干房 | 非甲烷总烃 | 0.0179 | 3372 | 0.0053 | 30 | 8 | 6 | 4.0 |
|  |  | 染料尘 | 0.0438 | 1572 | 0.0289 |  |  |  | / |

表4-4 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（µg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | FQ-1 | 非甲烷总烃 | 1000 | 0.0261 | 0.0879 |
|  |  | 颗粒物 | 5254 | 0.1366 | 0.2147 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 | 0.2147 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0879 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 0.2147 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0879 |

表4-5  大气污染物无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（µg/m3） |  |
| 生产车间 | 激光切割工序 | 切割烟尘 | 设置排风扇 加强车间自然通风及机械排风 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） | 1000 | 0.0351 |
|  | 焊接工序 | 焊接烟尘 |  |  | 1000 | 0.0186 |
| 表面处理 区域 | 喷漆晾干工序 | 非甲烷总烃 |  |  | 4000 | 0.0179 |
|  |  | 染料尘 |  |  | / | 0.0438 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 0.0975 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0179 |

表4-6 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.3122 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.1058 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）废气治理措施可行性分析 ①激光切割工序产生的切割烟尘 本项目60%的钢板、不锈钢板需通过激光切割机切割下料，下料过程中会产生切割烟尘。根据工程分析，切割烟尘产生量为0.36t/a。本项目激光切割机自带全包围密闭收集装置，对切割烟尘有效收集后经管道引入布袋除尘装置吸收处理。全包围密闭收集装置收集效率可达95%，布袋除尘装置粉尘吸收效率可达95%，则未被捕集的切割烟尘量为0.0351t/a，激光切割工序每天作业时间按4小时计，排放速率为0.0293kg/h。 布袋除尘装置原理：含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后，清灰控制器向布袋电磁阀发出信号，随着布袋阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批），布袋除尘器的除尘效率通常可以达到95%以上。 图4-1 布袋除尘装置结构示意图 布袋除尘装置具体参数见表4-7： 表4-7 布袋除尘装置技术参数表 序号 参数名称 参数值 1 设计风量 3000m3/h 2 滤袋个数 32 3 滤袋规格 Φ120×1800 4 过滤面积 21.7m2 5 过滤风速 2.3m/min 6 滤袋材质 涤纶针刺毡（防静电） 7 清灰方式 离线清灰 8 净化效率 ≥95% 9 烟气温度 25℃ 10 出口浓度 ≤5mg/m3 11 漏风率 ＜3% 12 阻力损失 ＜1500Pa 13 设计耐压等级 -8000Pa 14 清灰工作压力 0.25-0.35MPa ②焊接工序产生的焊接烟尘 本项目利用二保焊机、氩弧焊机以非固定工位的方式对精加工后的各工件进行焊接成型，焊接过程中会有焊接烟尘产生，主要污染物为颗粒物。根据工程分析，焊接烟尘产生量为0.046t/a、焊接时间为1200h/a，产生速率为0.0383kg/h。厂方拟对焊接烟尘配置2台移动式焊烟净化装置吸收处理，该净化器废气捕集效率以70%计，除尘效率以85%计，则未被捕集的焊接烟尘为0.0186t/a，无组织排放于生产区域内，排放速率为0.0155kg/h。 移动式焊接烟尘净化装置除尘流程为：焊接烟尘→吸气臂→软管→支管→总管→滤筒除尘器→防火阀→排风机。烟尘除尘系统由烟尘收集装置、排风管、滤桶净化器、排风机、控制系统等组成。 A、风管 软管：以进口尼龙布被覆，内以螺旋钢丝支撑，尼龙布热压粘接钢丝之上、下层，以强化附着粘力及拉力。高伸缩弯曲性，施工容易，抗老化，使用时间长。 风管：进风管道及排风管采用镀锌板制作，各风管接头之间采用公母结构配合，接口部分带有密封材料。 B、吸气臂 长度4米，管径160mm，入口带防火网、调节阀。伸缩式吸气臂空间占用率小，非常适合狭小的区域使用。伸缩式吸气臂的骨架采用大小两节金属管，可伸缩，而上部吸气臂固定的位置和下吸气罩的部位为万向节设计。整根吸气臂使用灵活，空间占用率小。每个焊接工位对应1套吸气臂。 C、滤筒净化器 采用美国唐纳森结构，维护简单。滤筒净化器有壳体、过滤单元、贮气包、电磁脉冲阀，脉冲控制仪，集灰斗等组成。 滤筒净化器工作原理：含尘气流由下部风口进入气箱，通过导流挡板将气流均匀分配至过滤元件。在过滤元件的作用下，粉尘被吸附在过滤元件表面，洁净的空气通过出口管道排出，脉冲阀在控制仪的控制下对过滤元件进行轮流清灰。过滤零件采用垂直安装方式，可以保证良好的清灰效果。 净化器滤材的清洁通过由脉冲控制仪控制的喷吹装置实现。当净化器运行一段时间以后，细微的粉尘吸附在滤材表面，使得滤材的透气性降低。每隔一定时间由脉冲控制仪发出信号，控制电磁阀，洁净的压缩空气由阀口喷出，滤材表面吸附的微尘在气流作用下被清除，落在室体下部的集成斗中。脉冲喷吹需0.4-0.6MPa的洁净压缩空气，运行中需保持连续且恒定不变的供气量。 D、排风系统机 排风系统由排风机，排风管道等组成。每套装置风机吸收风量为2000～3000m3/h。 图4-2 焊接烟尘净化系统示意图 ③喷漆晾干工序产生的有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘） 本项目在生产车间西南侧设有30m×8m×6m的表面处理区域，该区域内部设置了一座7.5m×5.5m×3.3m的密闭干式喷漆晾干房，完成底漆喷漆晾干、面漆喷漆晾干，喷漆、晾干过程中产生机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）。根据工程分析，底漆、面漆喷漆晾干过程中产生有机废气（非甲烷总烃）0.8966t/a、漆雾废气（染料尘）2.1913t/a，喷漆有效工作时间1572h、晾干工作时间1800h。厂方在该密闭干式喷漆晾干房设置一套“干式漆雾过滤器”，对有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）吸收处理后通过一套“过滤棉+二级活性炭吸收装置”吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-1）高空排放。 干式漆雾过滤（过滤棉）装置工作原理：干式漆雾过滤装置是一种干式处理设备，漆雾经风机负压抽风，第一道先经过V型漆雾过滤纸，V型干式漆雾过滤纸的褶皱结构可有效吸收过喷废气，同时强制改变过喷气流方向流动。比空气重的颗粒便会粘附在纸壁上，不会随气流带走。过喷物从褶里低部填充，直至过滤物完全堵塞便需更换。V型结构深度承载，过滤效率会随饱和度增加而增加，漆雾通过进气口时速度减缓、方向以三维空间的路径加以控制，使漆雾中的漆雾粒子与稀释剂在减速后遭到拦截、碰撞形成惰性分离，把漆雾粒子聚积在V型槽内，空气由出气口排出，细小漆污点从V型过滤逃离再经第二层玻璃纤维漆雾毡，玻璃纤维漆雾毡渐密式的结构特点，具有透风量大、捕捉率高的特点，风阻小，疏密式的滤材，可根据尘埃大小，被阻挡在不同密度的层次，更有效的容纳较多的漆雾尘。对于细小漆雾的颗粒逃离出来，在后再加装初效过滤棉，具有过滤效果好、风阻小等特点，后段还可加设废气活性炭过滤器，活性炭纤维是采用纤维状非织布与活性炭粉经特殊工艺加工制成。由于活性炭高效的吸附、过滤性能，使该产品具有良好的空气净化效果。“干式漆雾过滤器+过滤棉”对漆雾废气的吸收效率可达90%以上。 二级活性炭吸附装置：二级活性炭吸附装置是由两个独立的活性炭吸附箱体串联而成的吸附装置。每级活性炭吸附箱体是由活性炭纤维筒吸附装置、排风管和排风机、排气筒等组成。该装置在系统主风机的作用下，废气从塔体进风口处进入吸附塔体内的各吸附单元，利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力将有机废气分子吸附质吸引附着在吸附剂表面，经吸附后的干净气体透过吸附单元进入塔体内的净气室并汇集至风口排出。随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，所以活性炭在使用过程中性能会逐渐衰减，需定期进行更换。根据《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理 2012 年第37卷第6期）中数据，单级活性炭吸附装置对有机废气去除效率通常可达70%，故二级活性炭吸附装置去除效率可达90%以上。单级处理装置结构示意图见图4-3： 图4-3 活性炭吸附装置结构示意图 本项目活性炭装置主要由稳压箱、活性炭吸附装置、离心机组成，采用耐水蜂窝煤活性炭（100×100×100），比表面积>850m2/g，一次可吸附有机物24%t/t，密度ρ=550g/L，每级装填量均为0.8t，第一级活性炭每季度更换一次、第二级活性炭每半年更换一次。活性炭吸附装置技术参数见表4-8： 表4-8 本项目二级活性炭吸附装置技术参数一览表 序号 项目 单位 技术指标 1 配套风机风量 m3/h 26000 2 单级活性炭箱体尺寸 m 1.6×1.3×1.8 3 活性炭类型 — 蜂窝状活性炭 4 活性炭形状 — 10cm方块状 5 密度 kg/m3 0.55 6 比表面积 m2/g 900～1600 7 总孔容积 cm3/g 0.63 8 水分 % ≤5 9 单位面积重 g/m2 200~250 10 着火点 ℃ ＞500 11 吸附阻力 Pa 700 12 碘值 mg/g ≥800 13 有效吸附量 g/g 0.24 14 结构形式 — 抽屉式 15 填充量 t/次 二级，每级0.8t，共1.6t 16 更换周期 — 第一级炭箱每季度更换一次 第二级炭箱每半年更换一次 17 气体流速 m/s 0.7523 18 停留时间 s 0.266 19 去除率 % ≥90 本项目每一级活性炭吸附装置的设计箱体尺寸为1.6m（长）×1.3m（宽）×1.8m（高），活性炭有效填充长度为1.4m，吸附装置内平铺4层活性炭，单层炭层厚度0.2m，每层活性炭层平均间隔约为0.2m。每一级活性炭吸附装置内活性炭有效容积为1.4×1.3×0.2×4=1.456m3，活性炭密度为0.55g/cm3，则每一级活性炭箱体内活性炭装填量为1.456×0.55=0.8008t，与参数表内活性炭装填量相符。本项目活性炭吸附装置的设计风量为26000m3/h=7.222m3/s，过滤风速=7.222/（1.4×1.3×4）=0.992m/s，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ2026-2013）》中“采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s”的要求。停留时间=0.2/0.992=0.2s，符合设计要求。 工作人员应根据计划定期检查、维护和更换必要的部件和材料，维护人员应做好相关记录，废气治理设备的维护应纳入全厂的设备维护计划中。更换下来的活性炭厂内不再生，按照危废暂存要求做好防雨、防渗漏等措施，于厂内暂存后，委托有资质单位外运处置。 本项目密闭干式喷漆晾干房废气处理装置设计风量为26000m3/h，喷漆晾干房为密闭设置，对有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）收集效率可达98%。“干式漆雾过滤器+过滤棉”对漆雾废气（染料尘）处理效率为90%，二级活性炭吸附装置对有机废气（非甲烷总烃）处理效率为90%，则底漆、面漆喷漆晾干过程中有机废气（非甲烷总烃）排放量为0.0879t/a，排放浓度为1.0mg/m3，排放速率为0.0261kg/h，排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内；漆雾废气（染料尘）排放量为0.2147t/a，排放浓度为5.254mg/m3，排放速率为0.1366kg/h，排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“染料尘”二级标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 收集系统未收集到的有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）为无组织排放，有机废气（非甲烷总烃）无组织排放量为0.0179t/a，排放速率为0.0054kg/h；漆雾废气（染料尘）无组织排放量为0.0438t/a，排放速率为0.0289kg/h，直接经车间排风系统排到表面处理区域外。 图4-4 本项目废气收集、治理流向图 （3）废气排放口基本情况 本项目有组织、无组织废气排放情况分别见表4-9、4-10： 表4-9 本项目有组织废气排放情况一览表 编号 名称 排气筒底部 中心坐标（°） 排气筒底部海拔高度m 排气筒 高度m 排气筒出口内径m 烟气流速（m/s） 烟气温度℃ 污染物排放 速率(kg/h） X Y FQ-1 非甲烷总烃 120.3338 32.5114 5.0 20 0.8 14.375 25 0.0261 染料尘 0.1366 表4-10 本项目无组织废气排放情况一览表 污染源名称 面源起点坐标（°） 海拔 高度m 矩形面源 污染物排放速率（kg/h） X Y 长度 宽度 与正北向 夹角° 有效 高度 粉尘 非甲烷总烃 生产车间 120.3337 32.5115 5.0 95.5 31.4 5 11 0.0448* / 表面处理 区域 120.3337 32.5114 5.0 30 8 5 6 0.0289 0.0053 注：生产车间粉尘排放速率按切割、焊接工序同时发生时的最大速率进行计算。 （4）排气筒设置合理性分析： 本项目周围200米范围内最高建筑物均不超过15m，排气筒高度达20米，排放高度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的有组织排放相关要求。本项目排气筒直径、排风量、风速等参数见表4-9，排气筒风速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s左右的要求。因此，本项目排气筒的设置是合理的。 （5）废气排放口规范化设置及监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）相关要求，废气排口应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）进行设置，达到标准要求高度，并设置便于采样、监测的采样口或搭建采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表4-11 废气污染源监测计划 监测点位 监测指标 监测频率 执行排放标准 有组织 FQ-1 颗粒物 非甲烷总烃 一年一次 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中二级标准 无组织 厂界 颗粒物 半年一次 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中无组织排放要求 非甲烷总烃 半年一次 厂区内 非甲烷总烃 半年一次 满足《挥发性有机废气无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准 信息公开 由环境保护主管部门确定 监测管理 排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责，排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理 2、废水 本项目用水主要为湿式喷砂工序生产用水、切削液配比用水、调漆用水、喷枪清洗用水和职工生活用水。排水仅为职工生活污水，经厂内化粪池预处理后经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河。 （1）产排污环节、废水源强核算、处理排放方式及排放量核算 ①喷砂生产用水 本项目50%的产品采用湿式喷砂的方式进行表面处理，是将磨料（精钢砂）置于水中（水与砂的比例约为3:1），用磨液泵和压缩空气，通过喷枪将磨液高速喷射到被加工的工件上，达到对零件表面清理和提高光饰度的目的。根据厂方介绍，本项目半成品环保机械采用集中式喷砂处理，年工作100批次，每批次4h，年工作400h。磨液泵流量约为2.5t/h，循环水量约为1000t/a。每批工件喷砂完毕后冲洗水量约为200L，冲洗用水量约20t/a。总生产用水量约为1020t/a。根据企业提供的资料及类比同类企业，水中污染物的种类和浓度约为COD：100mg/L、SS：400mg/L。生产废水经密闭喷砂房下方7m×6m×1.9m沉淀池处理后，COD、SS含量分别为：60mg/L、120mg/L，循环使用，不对外排放。生产循环用水会有损耗，需定期补充，损耗量按循环用水量的3%计，则生产补给水量为30.6t/a。 ②切削液配比用水 本项目精加工设备车床、铣床、钻床、攻丝机、套丝机均配有切削液水箱，所用切削液是切削液原液用水稀释20倍后使用，位于设备内部，用于精加工设备的润滑与冷却。根据企业提供资料，平均每台精加工设备切削液水箱大小为50L，共7台设备，切削液每半年更换一次，则该部分切削液用量共计0.7t/a，其中切削液原液0.035t/a，配比用水0.665t/a。本项目金属带锯床在工作工位旁配有切削液喷头，机械工作过程中切削液喷头将切削液喷在工作部件表面，起到润滑、降温的作用，经每台设备自带的过滤分离器将金属碎屑分离后循环使用。该部分切削液位于设备外部，与待加工工件直接接触，损耗较大，每季度需补充一次，每年设备停产时更换一次。该部分切削液也是切削液原液用水稀释20倍后使用。金属带锯床平均每台设备切削液水箱大小约200L，共2台设备，则该部分切削液用量共计2t/a，其中切削液原液0.1t/a，配比用水1.9t/a。故本项目切削液原液总用量为0.135t/a，切削液配比用水总水量2.565t/a。 ③调漆用水 本项目使用水性醇酸底漆、水性醇酸面漆对半成品进行表面喷漆，水性漆以自来水作为稀释剂，水性漆与水调配比例为10:1，调漆总用水约为1.0289t/a，部分在喷漆晾干过程中挥发损耗，部分被纸质过滤器吸收。 ④喷枪清洗用水 根据企业介绍，每天喷漆工作结束后，需对喷枪进行清洗，每把喷枪的清洗用水量为1.5L/次，本项目密闭干式喷漆晾干房设置1个喷漆工位，采用集中式喷漆，全年喷漆约280天，则喷枪清洗用水量为0.84t/a。喷枪清洗废水产生量为清洗用水量的95%，则喷枪清洗废液产生量为0.798t/a，全部作为调漆用水，不对外排放。 ⑤生活用水 本项目定员30人，年工作日300天，一班制，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），本项目人均用水按50L/d计算，结合职工在厂的工作生活时间，将生活用水确定如下：50升/人·天×30人×300天＝450m3/a，排放系数取0.8，则生活废水产生量为360m3/a。生活废水中主要污染物为：COD：400mg/L、SS：300mg/L、氨氮：25mg/L、TN：35mg/L TP：4mg/L，则生活废水的污染物产生量为COD：0.144t/a、SS：0.108t/a、NH3-N：0.009t/a、TN：0.0126t/a、TP：0.0014t/a。 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入附近东侧曲联河。 本项目水平衡见图4-5： 本项目水污染物产生及排放情况见表4-12： 表4-12 本项目水污染物产生及排放情况 污水排放量（t/a） 污染 因子 产生情况 治理 措施 处理后情况 排放方式 及去向 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 360 COD 400 0.144 化粪池预处理 300 0.108 经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河 SS 300 0.108 200 0.072 NH3-N 25 0.009 25 0.009 TN 35 0.0126 35 0.0126 TP 4 0.0014 4 0.0014 （2）水污染物处理措施可行性分析 ①湿式喷砂、清水冲洗工序生产废水处理措施简述 本项目湿式喷砂、清水冲洗工序产生的含颗粒物的生产废水经密闭喷砂房下方沉淀池处理后，循环使用不外排，适时补充损耗量。通过向水中投加一些混凝剂，使水中难以沉淀的颗粒相互聚合而形成胶体，然后与水体中杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉。沉淀池工艺流程见图4-6： 图4-6 生产废水处理工艺流程图 废水处理装置设计参数见表4-13： 表4-13 沉淀池设计参数 项目 构筑物参数 流量 停留时间及水力表面负荷 沉淀池 7m×6m×1.9m 2.55m3/h 停留时间31.3h，水力表面负荷0.0607m3/m2·h 该处理装置设计进出水水质见表4-14： 表4-14 生产废水进出水水质 指标 COD SS 沉淀处理 进水 100mg/L 400mg/L 出水 60mg/L 120mg/L 去除率（%） 40 70 ②生产废水回用可行性分析 结合同类企业生产经验，本项目湿式喷砂、清水冲洗用水对水质要求不高（SS≤250mg/L即可）。本项目生产废水经投加絮凝剂沉淀后，金属颗粒物较容易沉降，SS去除率≥70%，出水浓度≤120mg/L，出水水质满足生产回用水质要求，故生产废水经絮凝沉淀后回用于生产措施可行。 ③生活污水处理设施可行性分析 本项目产生生活污水360t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，水质简单且浓度较低，经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，深度处理后排入老通扬运河，对周围环境影响较小。 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后成为污泥被清掏。一般情况下，化粪池对于COD及SS的去除率为30%左右，对其他污染物去除能力较差。生活污水经化粪池预处理后，各污染物排放浓度为COD：300mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L、TN：35mg/L、TP：4mg/L，能够达到海安曲塘滇池水务有限公司的接管标准。 （3）废水排放口基本情况 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经厂内雨水管网收集后排入东侧曲联河；本项目湿式喷砂、清水冲洗工序产生的生产废水经密闭喷砂房下方沉淀池沉淀处理后循环使用，不对外排放。本项目产生生活污水360t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，水质简单且浓度较低，经厂内化粪池预处理后经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河，对周围环境的影响在可接受范围内。本项目实施“雨污分流”，污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表4-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活 污水 pH、COD SS、NH3-N TN、TP 海安曲塘滇池水务有限公司 间断排放排放期间流量稳定 TW001 化粪池 / DW001 是 企业 总排 表4-16 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理位置 废水 排放量 （万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 DW001 120.3334 32.5117 0.036 污水 处理厂 间断排放排放期间流量稳定 / 海安曲塘滇池水务有限公司 pH 6-9 COD 50 SS 10 NH3-N 5 TN 15 TP 0.5 表4-17 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 300 0.00036 0.108 SS 200 0.00024 0.072 NH3-N 25 0.00003 0.009 TN 35 0.000042 0.0126 TP 4 0.0000047 0.0014 全厂排放口合计 COD 0.108 SS 0.072 NH3-N 0.009 TN 0.0126 TP 0.0014 （4）废水排放口规范化设置及监测计划 本项目雨、污水排口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）进行设置，在污水排放口附近醒目处按《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）的相关要求设置环境保护图形标志，并定期对企业污水接管口进行监测，按照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）相关要求，每季度监测一次。 表4-18 废水污染源监测计划 监测点位 监测项目 监测频率 执行排放标准 废水外排口 pH、COD、SS、NH3-N TN、TP 一季度一次 海安曲塘滇池水务有限公司 接管要求 （5）海安曲塘滇池水务有限公司概况 海安曲塘滇池水务有限公司位于曲塘镇花庄村3组，占地面积为13300m3，负责收集处理曲塘镇工业企业及居民的污水，设计日处理能力5000t，目前实际日处理为2100t。污水处理工艺分为三级，其中一级处理工艺采用“格栅+沉砂池”；二级处理工艺采用“反硝化+厌氧+缺氧+好氧+二沉池”工艺；三级处理过程采用“管式静态水力混合器+微絮凝池及V型滤池”工艺。废水处理段采用三级深度处理，二级处理工艺能够有效利用兼性细菌和好氧细菌不同的新陈代谢作用，对水中的可生物降解的各种污染物进行彻底分解。具有良好的脱氮除磷的生物处理效果，是通过好氧菌、缺氧菌不同的代谢过程交替作用来完成的。三级处理工艺微絮凝池加药混合后进行初步絮凝反应，形成细小絮体后进入后续V型滤池，V型滤池通过悬浮颗粒与滤料颗粒之间的粘附截留作用，降低沉淀池出水中的SS浓度，达到进一步降低水中SS、COD、BOD5、氮、磷及色度的目的。该工艺流程较为简单，整套设施运行较可靠，排放准准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。达到标准后排往老通扬运河。污水处理厂的处理工艺如下： 图4-7 污水处理厂处理工艺图 （6）依托污水处理设施的环境可行性评价： ①水量：本项目废水总量为1.2t/d，约占海安曲塘滇池水务有限公司处理能力的 0.024%，从废水水量来说，接纳本项目废水是可行的。 ②水质：本项目废水仅为生活污水，经厂内预处理后水质简单，能够达到污水处理厂接管控制标准，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标处理排放。因此从水质上说，接纳本项目废水是可行的。 ③管网和污水处理厂建设进度：目前海安曲塘滇池水务有限公司基建工程已完成，项目所在地区域污水管网铺设已经到位。 综上所述，本项目废水纳入海安曲塘滇池水务有限公司集中处置可行，废水经海安曲塘滇池水务有限公司处理后达标排放，对周围地表水环境的影响在可接受范围内。 3、噪声 本项目噪声来源于激光切割机、液压摆式剪板机、金属带锯床、液压板料折弯机、卷板机、车床、铣床、钻床、台式攻丝机、电动切管套丝机、焊接加工平台、电焊机、湿式喷砂机、废气处理装置引风机、行车等设备噪声，噪声源在75～95dB（A）。 （1）噪声源强及所处位置 表4-19 主要噪声源强及所处位置一览表 序号 声源名称 数量 （台） 单台设备 声源强度 dB(A) 所处位置 距离敏感点距离（m） 东侧 南侧 西侧 北侧 东侧 居民 1 激光切割机 1 80～83 生产 车间 20 30 70 8 75 2 液压摆式剪板机 1 90～93 20 15 70 20 75 3 金属带锯床 2 80～83 30 30 60 8 85 4 液压板料折弯机 1 90～93 30 15 60 20 85 5 卷板机 1 85～88 40 10 50 20 95 6 车床 2 85～88 50 30 35 8 105 7 铣床 1 85～88 50 10 35 20 105 8 钻床 2 85～88 60 10 30 20 115 9 台式攻丝机 1 80～83 65 30 25 8 120 10 电动切管套丝机 1 80～83 70 30 20 8 125 11 废气处理装置引风机 1 85～88 85 8 10 25 140 12 焊接加工平台 3 75～78 85 15 10 8 140 13 电焊机 7 75～78 85 15 10 8 140 14 湿式喷砂机 1 80～83 87 5 8 33 142 15 行车 4 78～80 5 10 5 5 60 （2）噪声控制措施 厂方将主要产噪设备合理布局，根据不同设备采取相应的降噪措施，具体如下： ①控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号设备，从源头上控制噪声产生。 ②设备减振、隔声 对激光切割机、液压摆式剪板机、金属带锯床、液压板料折弯机、卷板机、车床、钻床、台式攻丝机、电动切管套丝机、废气处理装置引风机等设备在机组与地基之间安置减振底座，可以降噪约10dB（A）左右。 ③加强建筑物隔声措施 本项目生产车间为实芯砖墙，各类设备均安置在室内，生产时门窗关闭，有效利用了建筑隔声，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施并经距离衰减后，降噪量约10dB（A）左右。 ④强化生产管理 定期对设备进行检查维护，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。 ⑤合理布局 车间布置时尽量将噪声较集中的设备布置在生产车间中部位置，其他噪声源尽可能远离厂界。 （3）厂界和环境保护目标达标分析 ①噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： 声环境影响预测模式： 式中： Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 本项目高噪声设备安置于车间内，生产时门窗关闭，设计隔声达20dB（A）以上。 ②预测结果 噪声设备对各预测点的贡献值见表4-20，贡献值等声级线图见图4-8： 表4-20 本项目主要噪声源强对各预测点贡献值表 序号 声源名称 数量 （台） 单台设备 声源强度dB(A) 降噪效果 dB(A) 对各预测点贡献值 dB(A) 东 南 西 北 东侧居民 1 激光切割机 1 80～83 ≥20 36.98 33.46 26.10 44.94 25.50 2 液压摆式剪板机 1 90～93 44.98 49.48 36.10 46.98 35.50 3 金属带锯床 2 80～83 36.47 36.47 30.45 47.95 27.42 4 液压板料折弯机 1 90～93 43.46 49.48 37.44 46.98 34.41 5 卷板机 1 85～88 35.96 48.00 34.02 41.98 28.45 6 车床 2 85～88 37.03 41.47 37.12 49.94 27.58 7 铣床 1 85～88 34.02 48.00 37.12 41.98 27.58 8 钻床 2 85～88 35.45 51.01 41.47 44.99 29.80 9 台式攻丝机 1 80～83 26.74 33.46 35.04 44.94 21.42 10 电动切管套丝机 1 80～83 26.10 33.46 36.98 44.94 21.06 11 废气处理装置引风机 1 85～88 29.41 49.94 48.00 40.04 25.08 12 焊接加工平台 3 75～78 ≥10 34.18 49.25 51.77 54.71 29.85 13 电焊机 7 75～78 37.86 52.93 54.45 55.39 33.53 14 湿式喷砂机 1 80～83 39.21 55.52 54.94 42.63 29.95 15 行车 4 78～80 53.02 52.02 53.02 53.02 40.46 总贡献值 56.3 57.1 55.9 56.2 43.3 图4-8 本项目贡献值等声级线图 各预测点最终预测结果(已考虑屏障隔声、建筑隔声、绿地隔声及环境因素等因素)见表4-21： 表4-21 厂界各测点声环境影响预测结果 单位：dB（A） 测点位 昼间 点号 位名 背景值 贡献值 预测值 评价结果 1 N1北厂界 56.0 56.0 59.1 达标 2 N2西厂界 57.1 55.9 59.6 达标 3 N3南厂界 56.6 57.1 59.9 达标 4 N4东厂界 57.4 56.3 59.7 达标 5 N5东侧居民点 52.7 43.3 53.1 达标 注：本项目夜间不生产。 由表4-21可知，本项目采取以上噪声控制措施后，厂界噪声昼间最大预测值为59.9dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。本项目运行投产后对东侧居民（距离55m）昼间噪声预测值为53.1dB(A)，能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准要求。因此，本评价认为只要厂方对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及外环境造成较大影响。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度，厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在高噪声源附近附近醒目处设置环保保护图形标志牌。 表4-22 噪声监测计划 监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 厂界四周外1m处 等效连续A声级 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固体废物 本项目产生的固废为切割下料工序产生的钢材边角料，生产过程及机械设备维修保养过程产生的含油抹布、手套等废劳保用品，车铣钻精加工工序产生的金属碎屑和湿式喷砂沉淀池产生的金属沉渣，精加工工序、金属带锯床产生的废切削液，焊接工序产生的焊渣，油漆、液压油、切削液、润滑油等原材料使用过程中产生的废包装桶，喷漆工序沉降在地面的漆渣，烟粉尘除尘装置吸收的除尘灰，机械设备维修保养过程中产生的废液压油，喷漆晾干废气处理装置产生的废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭以及厂内职工产生的生活垃圾。 （1）固体废物产污环节及产生量 钢材边角料：本项目钢板、不锈钢板、型材、无缝钢管切割下料过程中会产生少量钢材边角料，根据企业提供的资料，废边角料产生量以原料用量的5%计，产生量约为27.5t/a，经厂方收集后出售处理。 废劳保用品：根据企业介绍及同行业类比调查，本项目生产过程及机械设备维修保养过程中预计产生含油抹布、手套等废劳保用品约2t/a，属于危险废物，编号为HW49（900-041-49）。依据《固体废物污染环境防治法（2020年修订）》第三章第36条中“禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物”，不再执行《国家危险废物名录》（2016年）豁免清单管理要求，委托有资质的单位处理。 金属碎屑、金属沉渣：本项目精加工工序利用车床、铣床、钻床、攻丝机等精加工设备对下料后的工件进行车、铣、钻、攻丝精加工，会产生少量金属碎屑积聚在操作台附近。根据企业介绍，金属碎屑产生量以金属加工量的5‰考虑，则金属碎屑产生量约为2.6125t/a。本项目湿式喷砂工序有喷砂粉尘产生，被生产用水带入废水中，经密闭喷砂房下方沉淀池沉淀后成为金属沉渣。参照《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》（2019年4月修订）中“34xx-37 机械行业系数手册”中“06 预处理核算环节”中“抛丸、喷砂、打磨”的粉尘产污系数2.19kg/t-原料。本项目需湿式喷砂处理的工件约259.9437t/a（减去切割打磨的损耗量），则该部分金属沉渣产生量为0.5693t/a。湿式喷砂金刚砂反复利用过程中，约有50%的金刚砂粒径变小从而丧失使用价值，最终在沉淀池也成为金属沉渣。根据厂方介绍，该部分金属沉渣约为5t/a。故本项目共产生金属碎屑、金属沉渣约8.1818t/a，经厂方收集后出售处理。 废切削液：本项目精加工设备内部需要使用一定量的切削液，切削液中含有易于变质的成分，长期使用后需进行更换。根据企业介绍，车床、铣床、钻床、攻丝机内部的切削液平均每半年更换一次，废切削液以使用量的40%计，预计产生废切削液量约为0.24t/a；金属带锯床内部的切削液在设备停产时需进行更换，平均每年更换一次，产生量为两台设备水箱的总容量，约0.4t/a。故本项目共计产生废切削液约0.68t/a，废切削液被列为国家危险废物名录，编号为HW09（900-006-09），委托有资质的单位处理。 焊渣：本项目焊接工序焊丝夹持部分使用后的废弃物和清理焊缝后产生的废弃物均为焊渣，产生量依据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“固体废物产生量的估算”，为焊丝使用量的1/11+4%。本项目焊材使用量为5t/a，则焊渣产生量约为0.6545t/a，经厂方收集后出售处理。 废包装桶：本项目液压油、润滑油、切削液、水性漆使用过程中均会产生废包装桶，根据使用量以及包装规格计算，预计产生废水性漆桶约515个/a、废机械油桶200个/a、废切削液桶7个/a，废包装桶合计722个/a。废包装桶规格均为20kg/桶，平均每个为1.2kg，则产生废水性漆桶约0.618t/a、废切削液桶约0.0084t/a、废机械油桶约0.24t/a，合计0.8664t/a。根据国家危险废物名录（2021版），废水性漆桶和废切削液桶危废代码为HW49 900-041-49，废机械油包装桶危废代码为HW08 900-249-08，均经厂方收集后委托有资质单位处置。 沉降在地面的漆渣：本项目底漆、面漆喷漆过程中会有少量油漆沉降在地面成为漆渣，产生量约为底漆、面漆固份含量的10%，根据物料平衡，漆渣产生量为0.5478t/a，属于危险固废，编号为HW12（900-252-12），经厂方收集后委托有资质的单位处理。 除尘装置吸收的除尘灰：本项目拟设置布袋除尘装置、移动式焊接烟尘净化装置对切割烟尘、焊接烟尘收集处理，根据除尘装置的收集效率、吸收效率分析可知，吸收的除尘灰共计0.3523t/a，经厂方收集后出售处理。 废液压油：本项目机械设备维修保养过程中会产生少量废液压油。根据厂方介绍，本项目废液压油的产生量约为1.5t/a。废液压油属于危险废物，编号为HW08（900-218-08），委托有资质的单位处理。 废纸质过滤器：本项目密闭干式喷漆晾干房喷涂废气处理装置设有干式漆雾过滤器，干式过滤器中的迷宫式纸质过滤器吸附达饱和状态后需进行更换，干式漆雾过滤器迷宫式纸质过滤器使用量为300kg，每两个月更换一次，则吸附污染物后废纸质过滤器产生量约为3.94t/a（含吸附的漆渣1.353t/a、水份0.787t/a），属于危险固废，编号为HW49（900-041-49），经厂方收集后委托有资质的单位处理。 废过滤棉：本项目二级活性炭吸附装置前设置过滤棉进一步去除漆雾颗粒，主要用于去除大颗粒物质，防止活性炭堵塞，过滤棉吸附达饱和状态后需进行更换。根据《漆雾高效干式净化法的关键—过滤材料》文中同类型过滤棉数据，容尘量取4.5kg/m3，密度取500g/m3。项目经过滤棉去除的漆雾量约为0.5798t/a，则过滤材料用量约为0.0644t/a，废过滤材料产生量约0.8409t/a（含吸附的漆渣0.5798t/a、水份0.1967t/a），属于危险固废，编号为HW49（900-041-49），经厂方收集后委托有资质的单位处理。 废活性炭：本项目喷漆、晾干工序收集的有机废气共0.8787t/a，拟采用一套二级活性炭吸附装置吸收处理，活性炭一旦不能满足吸附要求即进行更换。根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭，经计算本项目活性炭最少使用量为3.6612t/a。为了保证活性炭箱体的吸收效果，本项目每级活性炭箱体的填充量均为0.8t，第一级活性炭箱体内炭体每季度更换一次、第二级活性炭箱体内炭体每半年更换一次，则该部分废活性炭的产生量约为5.5908t/a（含吸附的有机废气0.7908t/a）。危废仓库活性炭吸附装置中的活性炭每年更换一次，废活性炭产生量约为0.2t/a。则该项目废活性炭总产生量约为5.7908t/a，属于危险废物，编号为HW49（900-039-49），委托有资质的单位处理。 生活垃圾：本项目定员30人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量约4.5t/a，由当地环卫部门统一清运。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，首先需对本项目产生的副产物是否属于固体废物进行判定，判定依据（《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2017））及结果见表4-23： 表4-23 固体废物产生情况汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产生量 （t/a） 种类判断 固废 副产品 判定依据 1 钢材边角料 切割下料工序 固态 钢材 27.5 √ -- 4.2a） 5.1e） 2 废劳保用品 生产过程及机械设备维修保养过程 固态 矿物油 布 2 √ -- 4.1h） 5.1e） 3 金属碎屑 金属沉渣 精加工工序、湿式喷砂工序 固态 金属屑 8.1818 √ -- 4.2b） 5.1e） 4 废切削液 精加工工序 液态 切削液 水 0.68 √ -- 4.1h） 5.1e） 5 焊渣 焊接工序 固态 金属氧化物 0.6545 √ -- 4.2a） 5.1e） 6 废包装桶 原料使用过程 固态 桶、油漆 矿物油 0.8664 √ -- 4.1h） 5.1e） 7 沉降在地面的漆渣 喷漆工段 固态 油漆 0.5478 √ -- 4.2b） 5.1e） 8 除尘装置吸收的除尘灰 移动式粉尘净化装置移动式焊烟净化装置 固态 颗粒物 0.3523 √ -- 4.1h） 5.1e） 9 废液压油 机械设备维修 保养过程 液体 矿物油 1.5 √ -- 4.1h） 5.1e） 10 废纸质 过滤器 喷漆晾干废气 处理装置 固态 牛皮纸 3.94 √ -- 4.1h） 5.1e） 11 废过滤棉 固态 纤维 0.8409 √ -- 4.1h） 5.1e） 12 废活性炭 固态 活性炭 有机溶剂 5.7908 √ -- 4.1h） 5.1e） 13 生活垃圾 职工生活 半固态 塑料 纸屑 4.5 √ -- 4.1h） 5.1e） 注：上表中①《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）来源鉴别中“4.1h）”表示：因丧失原有功能而无法继续使用的物质；“4.2a）”表示：产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等；“4.2b）”表示：在物质提取、提纯、电解、电积、净化、改性、表面处理以及其他处理过程中产生的残余物质；“4.3e）”表示：水净化和废水处理产生的污泥及其他废弃物质；“4.3n）”表示：在其他环境治理和污染修复过程中产生的各类物质；“4.4b）”表示：国务院环境保护行政主管部门认定为固体废物的物质；②《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）处置鉴别中“5.1c）”表示：填埋处理；“5.1e）”表示：国务院环境保护行政主管部门认定的其他处置方式。 （3）固体废物处置利用情况 本项目固体废物处置利用方式见表4-24： 表4-24 本项目固废产生及处置方式情况表 序号 废物来源 名称 性状 产生量 （t/a） 分类标准 类别废物 废物代码 危险 特性 拟采取的处置方式 1 切割下料工序 钢材边角料 固态 27.5 《一般固体废物 分类与代码》（GB/T39198-2020） 09 359-001-09 -- 厂方收集后出售处理 2 精加工工序 湿式喷砂工序 金属碎屑 金属沉渣 固态 8.1818 99 900-999-99 3 焊接工序 焊渣 固态 0.6545 99 900-999-99 4 布袋除尘装置 移动式焊烟净化装置 除尘装置吸收的除尘灰 固态 0.3523 66 900-999-66 5 职工生活 生活垃圾 半固态 4.5 99 900-999-99 环卫部门清运处理 6 生产过程及机械设备维修保养过程 废劳保 用品 固态 2 《国家危险废物 名录》（2021年） HW49 900-041-49 T/In 委托有资质单位处理 7 精加工工序 金属带锯床 废切削液 液态 0.68 HW09 900-006-09 T 8 油漆、切削液 使用过程 废包装桶 固态 0.6264 HW49 900-041-49 T/In 液压油、矿物油使用过程 固态 0.24 HW08 900-249-08 T、In 9 喷漆工序 沉降在地面的漆渣 固态 0.5478 HW12 900-252-12 T、In 10 设备维修保养 过程 废液压油 液态 1.5 HW08 900-218-08 T、In 11 喷漆晾干废气 处理装置 废纸质过滤器 固态 3.94 HW49 900-041-49 T/In 12 废过滤棉 固态 0.8409 HW49 900-041-49 T/In 13 废活性炭 固态 5.7908 HW49 900-039-49 T/In （4）一般固废环境影响分析 由表4-24可知，本项目一般固废总产生量为41.1886t/a，其中生活垃圾基本可以做到日产日清，不占用固废堆场。需收集暂存的一般固废为钢材边角料、金属碎屑金属沉渣、焊渣、除尘装置吸收的除尘灰，一般工业固废平均转运周期为2个月，则暂存期内一般工业固废量最多为6.115t，本项目拟在生产车间中部南侧设置一座20m2一般工业固废堆场，可满足固废贮存的要求。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②一般固废堆放场地面应进行硬化，确保对土壤、地下水产生的影响较小。 ③一般固废堆放场应制定“一般固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，并由专人维护。 ④全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落，对环境影响较小。 ⑤全厂的固废通过环卫清运、外售等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 本项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，对周围环境影响较小。 （5）危险废物环境影响分析 本项目产生的危险废物为生产过程中产生的废劳保用品、精加工过程产生的废切削液、原料使用过程中产生的废包装桶、喷漆工序沉降在地面的漆渣、机械设备维修保养过程中产生的废液压油、喷漆废气处理装置产生的废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭。 ①危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装卸、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅（苏环控[1997]134号文）《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快送往有资质的危废处理单位处理，不宜存放过长时间。确需暂存的，需修建临时贮存场所，且暂存区不得超过一年。具体要求如下： A、贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36 号）要求、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求，有符合要求的专用标志。 B、危险废物贮存场所必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）的规定设置警示标志。 C、危险废物贮存场所周围应设置围墙或其它防护栅栏。 D、危险废物贮存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，设有应急防护设施。 E、贮存区内禁止混放不相容危险废物。 F、贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 G、贮存区符合消防要求。 H、贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 I、基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 J、存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 按照相关要求，厂方已在生产车间西侧设置一座8m×6m×4m的危废暂存仓库（具体位置见附图2），其中废包装桶加盖密封后暂存于废包装桶暂存区域，三层暂存、每年运转2次；废液压油、废切削液、废活性炭使用具有防腐、防渗功能的专用塑胶桶分别密封盛装；废劳保用品、漆渣、废纸质过滤器、废过滤棉使用密封吨袋分别储存，可满足危废贮存的要求。 图4-8 本项目危废暂存仓库贮存示意图 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存场所的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等情况详见表4-25： 表4-25 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存 场所 危废名称 危废 类别 代码 位置 面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存仓库 废劳保用品 HW49 900-041-49 生产车间西侧 48m2 密封吨袋储存 16t 半年 废切削液 HW09 900-006-09 密封塑胶桶贮存 废包装桶 HW49 900-041-49 加盖密封 HW08 900-249-08 沉降在地面的漆渣 HW12 900-252-12 密封吨袋储存 废液压油 HW08 900-218-08 密封塑胶桶贮存 废纸质过滤器 HW49 900-041-49 密封吨袋储存 废过滤棉 HW49 900-041-49 密封吨袋储存 废活性炭 HW49 900-039-49 密封塑胶桶贮存 综上所述，本项目运营期产生的危险废物主要为废劳保用品、废切削液、废包装桶、沉降在地面的漆渣、废液压油、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭，分别通过专用的密封塑胶桶、密封吨袋、加盖密封的方式贮存于危废暂存仓库，并移送至有资质单位的危废处置单位进行处理。贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄漏情况，故本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水产生影响。 ③运输过程影响分析 对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点： A、该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证。负责运输的司机应通过培训，持有有效证件。 B、承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 C、载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 D、组装危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ④危废处置环境影响分析 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危险废物必须落实利用、处置途径。本项目位于海安市曲塘镇茂源路25号，周边主要危废处置单位有上海电气南通国海环保科技有限公司、南通九洲环保科技有限公司、江苏东江环境服务有限公司、南通润启环保服务有限公司等，危废处置单位情况见下表： 表4-26 本项目周边危废处置单位情况表 单位名称 许可量（t/a） 公司地址 经营范围 上海电气南通国海环保科技有限公司 10000（焚烧） 13000（填埋） 老坝港滨海新区滨海东路6号 焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），感光材料废物（HW16），表面处理废物（HW17），焚烧处置残渣（HW18），含铍废物（HW20），含铬废物（HW21），含铜废物（HW22），含锌废物（HW23），含砷废物（HW24），含镉废物（HW26），含锑废物（HW27），含汞废物（HW29），含铅废物（HW31），无机氰化物废物（HW33），石棉废物（HW36），有机磷化合物废物（HW37），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），含镍废物（HW46），含钡废物（HW47），其他废物（HW49）（900-039-49、900-040-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49） 南通九洲环保科技有限公司 20000 南通市如皋市长江镇规划路1号 焚烧处置医药废物（HW02），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），其他废物（HW49）（不含309-001-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-999-49） 江苏东江环境服务有限公司 13000 南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路 焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17，仅限336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17），废碱（HW35），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49,900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-047-49、900-999-49），废催化剂（HW50,263-013-50、275-009-50、276-006-50、261-151-50） 南通润启环保服务有限公司 25000 南通市启东市滨江精细化工园上海路318号 焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），新化学物质废物（HW14），有机磷化合物废物（HW37），有机氰化物废物（HW38），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49）（900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49） 由上表可知，本项目产生的危险废物可委托上述单位进行处置，危废处置可落实，因此对周边环境影响较小。 ⑤危险废物环境风险分析及防范措施 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目危险废物具有有毒有害等危险性，存在泄漏风险，厂方拟在液态危险废物贮存容器下方设置不锈钢托盘，或在危废暂存场所设置地沟等，发生少量泄漏时应将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液态，防止泄漏物料挥发到大气中，同时应在危废贮存间内设置禁火标志，并布置灭火器、沙包等消防物资，防止火灾的发生和蔓延。本项目液态危险废物一旦储存不当导致泄漏，泄漏的废液可能会进入雨、污管网，随雨水进入河流，从而造成地表水的污染。危险废物中含有可燃物质，一旦储存不当或遭遇明火，可能会发生火灾事故，对环境和社会造成不利影响，严重时会引起人员伤亡。厂区如发生火灾事故，燃烧废气中含有一氧化炭等有毒气体，对大气环境产生不利影响。另外厂区发生泄漏以及火灾、爆炸事故也可能导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。主要防范措施如下： A、危废暂存场所具有防雨、防漏、防渗措施，同时设置导流沟和收集池，当事故发生时，不会使废液进入厂区雨水系统，对周边地表水产生不良影响。 B、危废暂存仓库应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单要求，进行防腐、防渗，暂存仓库地面铺设等效2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，设置托盘、导流沟和收集池，正常情况下不会泄漏至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。 C、本项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，暂存场地地面按控制标准的要求做好防渗漏处理，一旦发生泄漏事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控范围内。 D、危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等，在危废仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物）存设施视频监控布设要求”的规定）。 E、“易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存；并设立报警系统，设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位除采用119电话报警外，另设置具有专用线路的火灾报警系统。 ⑥危险废物环境管理 针对本项目危险废物日常管理提出以下要求： A、履行申报登记制度； B、建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； C、委托处置应执行报批和转移联单等制度； D、定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； E、直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 F、固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 G、危险废物应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 H、危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维护、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。 ⑥与“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）”相符性分析 表4-27 与苏环办[2019]327号文相符性分析 序号 文件相关内容 拟实施情况 备注 1 对建设项目危险废物种类、数量、属性 贮存设施、利用或处置方式进行科学分析 本项目产生的危险废物为废劳保用品（900-041-49）、废切削液（900-006-09）、废包装桶（900-041-49）、漆渣（900-252-12）、废液压油（900-218-08）、废纸质过滤器（900-041-49）、废过滤棉（900-039-49）、废活性炭（900-041-49），分类密封存储于生产车间西侧危废暂存仓库内，委托有资质的单位处理 符合 2 对建设项目环境影响以及环境风险评价， 并提出切实可行的污染防治措施 ①废活性炭燃烧，导致周边人员中毒，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能能引起燃烧爆炸。废气处理系统出现故障可能导致废气的非正常排放，废气收集管道发生泄漏，非甲烷总烃能直接排入空气中。超标排放，对局部空气环境质量造成不良影响。②废气事故排放防治措施：a、建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；b、废气处理设备内拟安装压差计及报警仪，在设备内排风不畅的情况下报警、停机，避免通风不畅引起设备故障。c、在处理设施出现故障的情况下立即停产，防止因此造成废气的事故性排放。 符合 3 企业应根据危险废物的种类和特性 进行分区、分类贮存 本项目危险废物采用加盖密封、密闭塑胶桶、密封吨袋分别储存，在危废仓库内实行分区、分类贮存。 符合 4 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷 防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置 危废暂存仓库设置在带有防雷装置的车间内，危废仓库密闭，设置钢筋混凝土导流渠，并对底部进行防渗措施，仓库内设有禁火标志，配置灭火器材（如黄沙、灭火器等） 符合 5 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的 危险废物 符合 6 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防治措施 本项目不涉及废弃剧毒化学品 符合 7 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]14）号）要求，按照《环》保护图形》志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1）95）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物）别标识规划化设置要求”的规定） 本项目厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌 符合 8 危废仓库须配备通讯设备、照明设施 和消防设施 本项目危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器等 符合 9 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放 本项目危废仓库按要求进行建设，危险废物密封、分类存储，厂方拟设施无动力风机+活性炭吸附装置收集处理废气，确保达标排放。 符合 10 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物）存设施视频监控布设要求”的规定） 本次环评已对危废仓库的建设提出监控要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。 符合 11 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。 本项目产生的固体废物均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017））进行分析，均为固体废物，无副产品产生。 符合 12 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的 危险废物 符合 （3）固体废物贮存场标识标牌设置 根据《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1)95)设置环境保护图形标志。本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-28： 表4-28 固废堆放场的环境保护图形标志一览表 排放口名称 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 图形标志 一般固废 暂存场所 提示标志 正方形边框 绿色 白色 厂区门口 提示标志 正方形边框 蓝色 白色 危险废物 暂存场所 警示标志 长方形边框 黄色 黑色 贮存设施内部分区警示标志牌 长方形边框 黄色 黑色 包装识别标签 / 桔黄色 黑色 5、地下水、土壤分区防渗措施 针对企业生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对地下水造成污染的途径主要有生产车间、固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。 正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若液体原料发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，本项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将本项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施： ①源头控制：新建项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应加强废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。用于污水处理的化粪池定期进行检查，防止在污水处理的过程中有太多的污水泄漏。 ②末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见表4-29： 表4-29 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号 防渗分区 分区位置 污染控制 难易程度 防渗技术要求 1 重点防渗区 危废暂存仓库 难 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒 2 湿式喷砂房 沉淀池 难 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与沉淀池相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至沉淀池沉淀处理。要做好沿途污水管道的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。 3 液体原料堆放区 难 等效黏土防渗层Mb≤6.0m，地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB18598执行。 4 一般防渗区 一般固废暂存场所 生产车间 中等 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层 5 简单防渗区 办公区域 易 一般地面硬化 6、环境风险分析 （1）风险识别及等级判定 风险识别范围包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物向环境转移的途径识别。 ① 风险物质数量与临界量比值Q 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（重点关注的危险物质及临界量）中所列风险物质名单，确定本项目风险物质临界量如下： 表4-30 本项目涉及的危险物质储存量及临界量 原料用量 最大储存量 （t） 临界量 （t） q/Q 储存位置 切削液、润滑油、液压油* 2.0675 200 0.0037 液体原料堆放区 水性醇酸底漆、水性醇酸面漆 2.5723 10 0.25723 氧气 0.00343 10 0.00034 生产车间 废劳保用品、废包装桶、漆渣 废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭* 7.004 50 0.14008 危废暂存仓库 废切削液、废液压油* 1.09 200 0.00545 合计 / / 0.4068 / *油类物质的临界量参照浙江环境风险评估指南中的油类物质临界量（200吨）确定；废劳保用品、废包装桶、漆渣、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭按建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表 B.1中危险固体废物临界量（50吨）确定. ② 建设项目风险潜势 本项目涉及列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B风险物质名单中的物质仅为切削液、润滑油、液压油、废切削液、废液压油、水性醇酸底漆、水性醇酸面漆、氧气、废劳保用品、废包装桶、漆渣、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭，其危险物质数量与临界量比值（Q）为0.4068，即Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），可直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ级，可开展简单分析。 （2）风险分析 表4-30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 江苏亿滔环保机械有限公司环保机械制造项目 建设地点 江苏省 海安市 （曲塘镇）区 茂源路25号 地理坐标 经度 120.3342 纬度 32.5116 主要危险物质及分布 原料仓库内水性醇酸底漆、水性醇酸面漆、氧气、切削液、润滑油、液压油以及危废暂存仓库内废切削液、废液压油、废劳保用品、废包装桶、漆渣、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭等 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 地表水、地下水：水性醇酸底漆、水性醇酸面漆、切削液、润滑油、液压油、废切削液、废液压油发生渗漏，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入地表水、地下水，对地表水、地下水水质造成不同程度污染。 大气：水性醇酸底漆、水性醇酸面漆、氧气、乙炔、切削液、润滑油、液压油、废切削液、废液压油、废包装桶、漆渣、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭等遇到明火等点火源可引起火灾、爆炸事故，同时造成大气污染，对周围的大气环境、水环境、农田等造成重大的影响。 土壤：水性醇酸底漆、水性醇酸面漆、切削液、润滑油、液压油、废切削液、废液压油发生渗漏，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入土壤，对土壤环境造成不同程度污染。 风险防范措施要求 见本小节下文 （3）风险防范措施 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①生产车间风险防范措施 a、生产车间具有良好的通风设施，正常工作状态下，排风系统需安装防火阀。 b、所有材料均选用不燃和阻燃材料。 c、生产车间设温度自动控制系统，带超高温报警装置，以确保生产的安全性。 d、安装超压报警装置，在送风或排风不畅的情况下报警、停机，避免通风不畅引起可燃气体浓度过高。 ②贮运工程风险防范措施 a、原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b、划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c、合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ③粉尘爆炸风险防范措施 a、消除点火源。使用防爆的电气设备；防止静电蓄积；使加热器等保持低温，防止机械由于摩擦、撞击、故障等原因而产生火花或异常的高温。 b、在危险部位设置自动的烟感器或爆炸抑制装置，早期发现并抑制。 c、为避免设备、管道、容器等在发生爆炸时受到严重破坏，设置泄压孔。慎重选择泄压孔位置，采取避免损害扩大的措施。 d、加大设备本身的强度或设置防爆墙，把爆炸封在里面，防止放出火焰和烟伤及其它建筑物、人员或设备。 e、设备启动时应先开除尘设备，后开主机；停机时则正好相反，防止粉尘飞扬。粉尘车间各部位应平滑，尽量避免设置一些其他无关设施。管线等尽量不要穿越粉尘车间，宜在墙内敷设，防止粉尘积聚。 f、易燃粉尘场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，使用不易产生静电、撞击不产生火花的材料，并采取静电接地保护措施。 ④废气事故排放防范措施 发生事故的原因主要由以下几个： a、废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b、生产过程中由于设备老化、腐蚀、实务操作等原因造成车间废气浓度超标； c、厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； d、对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a、平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b、建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 ⑤危险废物风险防范措施 a、加强企业危险废物管理人员的培训，了解危险废物危害性、分类贮存要求以及简单的前期处理措施； b、危废贮存设施内地面必须采取硬化等防渗措施，地面须设置泄漏液体收集渠，然后自流至在最低处设置的地下收集池（容积由企业根据实际自定），收集池废水须设置废水导排管或泵或人工方式，将废液废水委托资质单位处置。仓库门口须有围堰（缓坡）或截留沟，防止仓库废物向外泄漏。同时，仓库地面应保持干净整洁。 c、加强对危废贮存设施的巡查，尤其是台风、暴雨等恶劣天气时期，发现问题及时处理。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷漆晾干工序 | 有机废气 （非甲烷总烃） 漆雾废气 （染料尘） | 密闭喷漆晾干房+干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒（FQ-1）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中二级标准及无组织排放要求；厂区内无组织有机废气（非甲烷总烃）还应满足《挥发性有机废气无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准 |
|  | 激光切割工序 | 切割烟尘 | 全包围密闭收集装置+布袋除尘装置 |  |
|  | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 2台移动式焊接烟尘净化装置 |  |
| 地表水环境 | 湿式喷砂、清水冲洗废水 | COD、SS | 80m3沉淀池一座 | 达到生产回用水要求 |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N TN、TP | 20m3化粪池一座 | 达到海安曲塘滇池水务有限公司接管标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq(A) | 选用低噪声设备、合理布局 厂房隔声、设备减震、加强管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的固废为切割下料工序产生的钢材边角料，生产过程及机械设备维修保养过程产生的含油抹布、手套等废劳保用品，车铣钻精加工工序产生的金属碎屑和湿式喷砂沉淀池产生的金属沉渣，精加工工序、金属带锯床产生的废切削液，焊接工序产生的焊渣，油漆、液压油、切削液、润滑油等原材料使用过程中产生的废包装桶，喷漆工序沉降在地面的漆渣，烟粉尘除尘装置吸收的除尘灰，机械设备维修保养过程中产生的废液压油，喷漆晾干废气处理装置产生的废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭以及厂内职工产生的生活垃圾。设置20m2一般固废堆场一座，钢材边角料、金属碎屑金属沉渣、焊渣、除尘装置吸收的除尘灰按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存后出售处理；设置48m2危废暂存仓库一座，废劳保用品、废切削液、废包装桶、漆渣、废液压油、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36 号）要求、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求分类暂存后，委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门清运处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防控。主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，从而地下水的污染。根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性进行分区防控。 |
| 生态保护 措施 | 加强厂区绿化 |
| 环境风险 防范措施 | 1、建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。生产车间严禁明火并配置足量的泡沫、干粉灭火器，并保持完好状态。 2、厂区留有足够的消防通道。生产车间设置消防给水管道和消防栓。编制突发环境事件应急预案，厂部组织义务消防员，并进行定期培训、演练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 3、对于危废暂存仓库，厂方应设置监控系统，主要在暂存仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。危险废物贮存过程中拟在液态危险废物贮存容器下方设置不锈钢托盘，并在危废暂存仓库设置地沟，发生少量泄漏立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液态，防治泄漏物料挥发到大气中。 4、车间内的雨水管路与生产废水收集系统严格分开。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、严格执行“三同时”制度：在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 2、建立环境报告制度： 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 3、健全污染治理设施管理制度： 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 4、建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 5、规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（[2019]327号）等相关要求张贴标识。 6、严格执行排污许可管理制度：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于[C3591]环境保护专用设备制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），属于“三十、专用设备制造业 35”中“环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359” 中“其他”，对照“五十一、通用工序”，本项目属于“表面处理”中“其他”，实施登记管理。企业应及时在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址与该区域总体规划相符。经评价分析，该项目运行投产后，在采取严格的科学管理和有效的环保治理手段后，污染物能够做到达标排放，且对周围环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本环评认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施，切实做到“三同时”、营运期内持之以恒加强管理的基础上，从环境保护角度看，本建设项目是可行的。 上述评价结果是根据江苏亿滔环境机械有限公司提供的规模、设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得出的，如果设备布局、品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由江苏亿滔环保机械有限公司按照环保部门要求另行申报。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.2147 |  | 0.2147 | 0.2147 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.0879 |  | 0.0879 | 0.0879 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0975 |  | 0.0975 | 0.0975 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.0179 |  | 0.0179 | 0.0179 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 360 |  | 360 | 360 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.108 |  | 0.108 | 0.108 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.072 |  | 0.072 | 0.072 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.009 |  | 0.009 | 0.009 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.0126 |  | 0.0126 | 0.0126 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0014 |  | 0.0014 | 0.0014 |
| 一般工业 固体废物 | 钢材边角料 | 0 | 0 | 0 | 27.5 |  | 27.5 | 27.5 |
|  | 金属碎屑 金属沉渣 | 0 | 0 | 0 | 8.1818 |  | 8.1818 | 8.1818 |
|  | 焊渣 | 0 | 0 | 0 | 0.6545 |  | 0.6545 | 0.6545 |
|  | 除尘装置吸收的除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 0.3523 |  | 0.3523 | 0.3523 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 |
| 危险废物 | 废劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2 |
|  | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |  | 0.68 | 0.68 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.8664 |  | 0.8664 | 0.8664 |
|  | 沉降在地面的漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.5478 |  | 0.5478 | 0.5478 |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |
|  | 废纸质过滤器 | 0 | 0 | 0 | 3.94 |  | 3.94 | 3.94 |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.8409 |  | 0.8409 | 0.8409 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 5.7908 |  | 5.7908 | 5.7908 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注       释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件一   企业投资项目备案通知书

### 附件二   企业营业执照

附件三   企业法人身份证复印件

附件四   厂房租赁协议及土地证

### 附件五   行政处罚决定书

附件六   油漆检测报告

附件七   污水接管承诺书

### 附件八   危废处置承诺书

附件九   本底噪声检测报告

### 附件十   环评合同

附件十一  环评公示截图

附件十二  企业项目委托书、承诺书

附图1   建设项目地理位置图

附图2   建设项目平面布置图

附图3   建设项目周边环境图

### 附图4   建设项目周围大气环境保护目标分布图

附图5   曲塘镇土地利用规划图

# Text boxes

水性醇酸底漆

水

图2-1  本项目水性醇酸底漆喷漆过程物料平衡图（单位：t/a）

NMHC

0.5153

无组织排放：0.0103

吸风装置收集

0.505

处理装置去除：0.4545

有组织排放：0.0505

6.6224

水份

2.9767

挥发损耗：2.3814

固体份

3.1304

50%附于工件表面：1.5652

40%漆雾

1.2522

98%干式过滤器

收集1.2272

无组织排放：0.025

干式过滤器吸收

1.1045

有组织排放

0.1227

10%沉降在地面成为漆渣：0.313

进入纸质过滤器：0.5953

水性醇酸面漆

水

图2-2  本项目水性醇酸面漆喷漆过程物料平衡图（单位：t/a）

NMHC

0.3813

无组织排放：0.0076

吸风装置收集

0.3737

处理装置去除：0.3363

有组织排放：0.0374

4.6956

水份

1.96651

挥发损耗：1.5732

固体份

2.3478

50%附于工件表面：1.1739

40%漆雾

0.9391

10%沉降在地面成为漆渣：0.2348

98%干式过滤器

收集0.9203

无组织排放：0.0188

干式过滤器吸收

0.8283

有组织排放

0.092

进入纸质过滤器：0.3933

水性醇酸底漆中的NMHC：0.5153

图2-3 喷漆晾干过程中有机废气平衡图（单位：t/a）

调漆、喷漆、晾干

过程中挥发

无组织排放：0.0179

吸风装置收集

0.8787

处理装置去除

0.7908

有组织排放

0.0879

水性醇酸面漆中的NMHC：0.3813

型材、无缝钢管

钢板、不锈钢板

G1切割烟尘、S1钢材边角料

S2废劳保用品、N1噪声

氧气

润滑油

S4钢材边角料

S5废劳保用品

N3噪声

切割下料

切削液

切割下料

S3废劳保用品、N2噪声

润滑油

折 弯

S6金属碎屑

S7 废切削液、S8废劳保用品

N4噪声

切削液

### 液压油

### 液压油

车、铣、钻精加工

G2焊接烟尘

S9焊渣、N5噪声

电焊条

焊接成型

水性醇酸底漆

水

G3调漆废气、S11 废包装桶

调漆

G4喷漆废气、G5漆雾废气

G6晾干废气、S12漆渣

S13废劳保用品

W1生产废水

S10 金属沉渣

### N6噪声

湿式喷砂处理

水

精钢砂

喷底漆、晾干

调漆

G7调漆废气、S14 废包装桶

水性醇酸面漆

水

W2生产废水

水

清水冲洗

G8喷漆废气、G9漆雾废气

G10晾干废气、S15漆渣

S16废劳保用品

喷面漆、晾干

装配成品

电气系统

无组织排放于生产车间内

激光切割工序

切割烟尘

全包围密闭收集装置收集

布袋除尘装置吸收处理

无组织排放于生产车间内

移动式焊烟净化装置吸收处理

焊接成型工序

焊接烟尘

无组织排放于表面处理区域内

20米高排气筒（FQ-1）排放（FQ-2）

干式漆雾过滤器收集

密闭干式

喷漆晾干房

有机废气（非甲烷总烃）

漆雾废气（染料尘）

过滤棉+二级活性炭

吸附装置

484.2359

自来水

损耗0.042

喷枪清洗用水

0.84

带锯床切削液配比用水

循环使用

1.9

金属边角料带走及蒸发损耗1.6

纸质过滤器吸收

0.798

0.2309

切削液0.1

调漆用水

废切削液

0.4

委托有资质

的单位处理

0.4

精加工设备切削液配比用水

损耗0.42

切削液0.035

0.665

0.28

废切削液

委托有资质

的单位处理

0.28

水性醇酸底漆、水性醇酸面漆自带水：3.8893

4.9182

挥发损耗

3.9345

0.9837

1.0289

湿式喷砂、冲洗用水

沉淀池

循环使用  1020

损耗  30.6

生活用水

损耗90

化粪池

450

360

海安曲塘滇池

水务有限公司

老通扬运河

30.6

360

360

图4-5  本项目用排水平衡图（t/a）

湿式喷砂、清水冲洗废水

收集槽

出售处理

金属沉渣

混凝剂

沉淀池

定期清理

滤液

达标回用

废包装桶暂存区约12m2

废液压油、废切削液、废活性炭暂存区约12m2

废劳保用品、漆渣、废纸质过滤器、废过滤棉暂存区约10m2