# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 清洁生产及高性能环保型腐蚀机改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2018-320652-32-03-642639 |
| 建设单位联系人 | 朱建华 | 联系方式 | 13806290297 |
| 建设地点 | 江苏省 （自治区） 南通 市 经济技术开发 县（区） / 乡（街道） 瑞兴路350 号 |
| 地理坐标 | 经度： 120 度 55 分 54.462 秒，纬度： 31 度 54 分 43.239 秒 |
| 国民经济 行业类别 | 电子专用材料制造 [C3985] | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39 “81 电子元件及电子专用材料制造398”的“电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）” 四十七、生态环保和环境治理业 “101 危险废物（不含医疗废物）利用及处置”的“其他” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南通市经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 通开发行审备[2020]195号 |
| 总投资（万元） | 1440 | 环保投资（万元） | 110 |
| 环保投资占比（%） | 7.6 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 无 |
| 专项评价设置情况 | 环境风险专项分析，设置理由：本项目涉及盐酸、硫酸，均属于危险物质，且存储量均超过临界量 |
| 规划情况 | 本项目为电子专用材料制造业，位于富民港单元内，该产业园区所属规划名称：南通经济技术开发区控制性详细规划（2016~2020年） 审批机关：南通市人民政府 审批文件名称及文号：关于《南通经济技术开发区控制性详细规划（2016~2020年）》的批复，通政复[2016]36号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：南通经济技术开发区规划环境影响报告书 审批机关：中华人民共和国环境保护部 审批文件名称及文号：关于《南通经济技术开发区规划环境影响报告书》的审查意见，环审[2016]97号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1 与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书及审查意见相符性一览表 序号 相关要求 项目相符性 1 做好规划与《南通市城市总体规划》等规划的衔接与协调。严格落实生态红线管理要求，以确保区域环境质量改善为目标，统筹优化各片区功能定位和产业结构。通过土地用途调整、产业转型升级、现有企业提标改造、生态空间管控等，优化开发区内空间布局、产业结构和产业定位，促进开发区内人居生态环境质量改善和提升。 本项目位于现有厂区内，厂区地块用地性质为二类工业用地，距最近的生态红线区域边界1400米，满足用地规划和生态红线管理要求。 2 严禁新建涉及重点重金属排放的项目以及制浆、造纸类项目；严格控制排放挥发性有机物（VOCs）、恶臭物质的项目及包含酸洗、电镀、油漆等工艺的项目建设。 本项目不涉及重点重金属，无电镀、油漆等工艺，项目产生的酸雾经碱喷淋装置处理后高空排放，严格控制了酸雾的排放。 3 进一步优化开发区布局，统筹划定生产、生活、生态空间，加强对集中居住区等环节敏感目标的保护。保留完整的老洪港生态岸线，尽快将裤子港-营船港段粮油码头岸线调整为生态生活岸线，置换码头后方工业用地；通过搬迁、用地置换、空间隔离以及优化光电子产业园和医药产业园布局等措施减缓工业发展低于相关集中居住区等的不利影响。采取有效措施将金属制品等分散布局企业逐步向开发区工业集聚区内整合。做好精细化工集中区与居住区之间的规划控制，控制区内不得新建居民住宅等环境敏感目标。 本项目位于现有厂区内，厂区用地为工业用地，不在生态红线范围内，符合用地规划要求。 4 严格开发区环境准入管理。港口工业一区不得新建化工项目，现代纺织园不得新建含印染工艺的项目；港口工业三区不得新建医药、农药、染料及其中间体的项目；光电子产业园和健康医药产业园不得引进芯片制造、原料药及中间体生产等高污染项目。开发区引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平，积极推进现有产业的技术进步和园区的循环化改造，提升产业绿色发展水平。 本项目位于富民港单元现有厂区内，本项目不属于化工或印染行业，项目符合产业园区的定位，本项目清洁生产水平达到同行业国内先进水平，满足环境准入管理要求。 |
| 其他符合性分析 | （1）与生态红线相符性分析 ①与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 根据表1-2，本项目距离最近的江苏省国家级生态红线区域为西南侧的长江洪港饮用水水源保护区，距离约1500m。本项目不在江苏省国家级生态红线区域保护规划红线管控区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 ②与《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》相符性分析 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），项目所在区域生态红线保护区详见表1-2，本项目地理位置图见附图1，生态红线图见附图2。 表1-2 本项目与江苏省生态红线位置关系一览表 名称 主导生态功能 范围 方位 距本项目厂界 总面积 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 老洪港湿地公园 湿地生态系统保护 / 北至景兴路，南至江韵路，东至东方大道，西至长江，包含老洪港应急备用水源区域 S 2600m 6.63km2 老洪港应急水库饮用水水源保护区 水源水质保护 一级保护区：云湖水库和星湖水库正常水位线以下的全部水域范围；云湖水库正常水位线至库区外100米范围内的陆域，星湖水库正常水位线向北外延70米，距长洪河20米；向东至通盛南路；向西、向南外延100米范围内的陆域。二级保护区：云湖水库一级保护区域外，北至景兴路，向西、南、东外延200米范围内的陆域，及星湖水库一级保护区陆域外，向北、南、西外延200米，向东至通盛南路范围内的陆域 / SE 4100m 1.16km2 通启运河（南通市区）清水通道维护区 水源水质保护 / 南通经济技术开发区通启运河及两岸各500m W 1400m 11.14km2 长江洪港饮用水水源保护区 水源水质保护 一级保护区：取水口上游500m至下游500m、向对岸500m至本岸背水坡之间的水域范围，和一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100m之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯1500m、下延500m范围内的水域，和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000m、下延1000m范围内的水域，和准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 / SW 1500m 4.1km2 由上表可知，本项目距离最近的通启运河（南通市区）清水通道维护区生态空间管控区域约1400m，不在其生态红线管控区范围内，项目选址符合《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2020年南通市环境状况公报》，项目所在地SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3均达到二级标准，属于达标区；氯化氢未检出，硫酸雾1小时平均浓度和24小时平均浓度均能符合相应标准要求。长江监测断面各监测指标pH、COD、氨氮、总磷、石油类均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，富民港河各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。本项目周边噪声背景值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本项目建成后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目能源、水、土地等资源消耗均较低，因此符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①与国家及地方产业政策相符性分析 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2020年版）》进行说明，具体见表1-3。 表1-3 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2020年版）》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。 5 《市场准入负面清单（2020年版）》 经查《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 ②与《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）相符性分析 表1-4 与《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》相符性 序号 意见要点 本项目相符性 1 （四）严格涉危项目准入：严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目。 本项目危废为废硫酸、废盐酸，产生的废硫酸、废盐酸全部经厂内三效蒸发装置和扩散渗析器处理。 2 （五）引导企业源头减量：危险废物年产生量5000吨以上的企业必须自建利用处置设施。 本次技改项目拟新增2套三效蒸发浓缩装置、12套扩散渗析器，处理腐蚀线产生的废酸。 ③对照《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则》 根据《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则》，本项目为电子元件及电子专用材料制造项目，不在自然保护区、饮用水水源保护区、生态红线范围内，不在长江干支流1公里范围内，位于规划中的富民港单元，符合园区产业定位及规划要求，不在《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则》中禁止建设的范围内。 ④与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）相符性分析 表1-5 与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》 （苏环办〔2020〕101号）》相符性分析 序号 相关要求 本项目相符性 1 企业要切实履行好从危险废物产生、收 集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。 企业必须履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；必须制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。 2 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨别管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设置，确保环境治理设置安全、稳定、有效运行。 （1）本项目不涉及脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、RTO焚烧炉； （2）根据《南通南辉电子材料股份有限公司清洁生产及高性能环保型腐蚀机改造项目安全生产条件和设施综合分析报告》 3.3.4.2小节——废水处理过程的危险、有害因素分析：污水中产生的有毒物质对人的中毒、窒息危害，还有机械伤害、起重伤害、机械电气故障、管道冻结和冻裂、触电、噪声、跌落伤害、淹溺和火灾等。 （3）本项目水合硫酸铝粉碎过程产生少量粉尘，根据安全分析报告3.7小节——若未设置除尘设施或除尘设施失效，会产生粉尘危害，在粉尘作业环境中长时间工作吸入粉尘，就会引起肺部组织纤维化、 硬化、丧失呼吸功能，导致尘肺病，尘肺病是无法治愈的职业病； （3）7.6小节——安全对策措施：固体硫酸铝包装过程应尽量减少人员接触，保证除尘系统运行正常。对产生的粉尘收集处理，不得在车间内无组织排放。定期清理除尘器及现场作业场所中粉尘。作业 过程中应穿戴好劳动防护用品，以防粉尘危害； （4）8.2小节——结论：认真落实本分析报告中所提出的各种对策措施和建议，可有效地预防控制危险、有害因素，使本工程项目存在的安全风险降至可接受程度。本项目符合现行安全生产法律、法规的要求，项目建成后能够达到安全运行的要求，其安全风险可以接受。 综上，本项目符合“三线一单”的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 公司于2017年编制完成《高性能电极箔改造项目环境影响报告书》，并于2017年8月4日取得环评批复（通开发环复(书)2017081号），由于该项目实际建设过程中将腐蚀2工段的硝酸全部改为使用盐酸，同时本项目在原来产能的基础上进行了扩产，导致废气、废水等污染物实际排放量增加，属于重大变动，根据公司整体规划，公司于2020年对高性能电极箔改造项目重新备案，备案证号：通开发行审备[2020]195号，项目名称——清洁生产及高性能环保型腐蚀机改造项目。 重新报批：清洁生产及高性能环保型腐蚀机改造项目已于2020年12月2日取得南通经济技术开发区生态环境局环评批复——通开发环复（书）2020125号，由于原环评报告中氨氮、总氮排放量是根据《高性能节能环保型电极箔扩产项目竣工环境保护验收监测报告》（2018）环检（中气）字第（2394）号验收监测数据0.035mg/L进行估算，而厂区废水总排放口氨氮在线监测数据在3mg/L左右，导致氨氮、总氮估算量较实际量偏小；同时根据《国家危险废物名录》（2021年版）及中国环境科学院固体废物污染控制技术研究院2018年7月编制的《锂电解电容器用电极箔生产废水处理污泥危险特性调查研究报告》，项目产生的污泥属于一般工业固体废物，不属于危废。因此本次重新报批该项目，对氨氮、总氮产生及排放量重新计算，同时对污泥属性重新判定，生产工艺、规模、原辅材料等内容均不变。 1、主体工程 本项目工程主要内容为：①对厂区现有17条腐蚀箔生产线进行技改，将腐蚀2使用的硝酸均改为盐酸；②对现有17条生产线生产设备进行提速，生产设备不变，将单条线生产速度由1.2m/min提升至1.44m/min，同时通过改变电流、温度大小，使提速后的产品质量较提速前不变，总产能由480万m2/年提升至580万m2/年；③在现有腐蚀车间1内再新增1条腐蚀箔生产线，新增高性能腐蚀箔80万m2/年，建成后全厂18条腐蚀箔生产线产能可达660万平方米/年；③新增2套废硫酸溶液三效蒸发浓缩装置（单套设计处理能力3.5万t/a）、18套扩散渗析膜废盐酸回收利用装置（11套设计处理能力为每套0.396万t/a、7套设计处理能力为每套0.264万t/a），废酸设计处理能力共13.204万吨/年，用于处理技改后全厂18条腐蚀箔生产线产生的全部废硫酸（39799.88t/a）、废盐酸（48188.79t/a）。 贮运工程、公辅工程等基本依托现有项目。建成后全厂副产固体硫酸铝（Al2(SO4)3·18H2O）产能可达2.1万吨/年、液体硫酸铝（Al2(SO4)3）产能可达2.76万吨/年。 全厂共有职工156人，本次不新增，全年生产350天，实行两班制（12小时/班）。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-1 本项目建成后全厂腐蚀箔产品方案 工程名称 产品名称 现有17条腐蚀箔生产线 本项目 技改后全厂 新增量（万平方米/年） 备注 环评批复量（万平方米/年） 实际产量 （万平方米/年） 设计能力（万平方米/年） 设计能力（万平方米/年） 腐蚀箔生产线 高性能腐蚀箔 17条线：480 17条线：480 新增1条线：80； 17条线提速可增加：100 18条线：660 +180 出售 表2-2 本项目建成后全厂废酸处置情况一览表 工程名称 现有项目 本项目新增 技改后全厂 备注 处理量（t/a） 产生量（t/a） 处理量（t/a） 产生量（t/a） 处理量（t/a） 产生量（t/a） 废硫酸回收利用装置 废硫酸29000.5 副产：固体Al2(SO4)3·18H2O 18441.99 废硫酸10799.38 副产：固体Al2(SO4)3·18H2O 2558.01 废硫酸39799.88 副产：固体Al2(SO4)3·18H2O 21000 出售 / / 副产：液体Al2(SO4)3 27600 副产：液体Al2(SO4)3 27600 出售 废盐酸回收利用装置 废盐酸35046.4 3%盐酸 15346.7 废盐酸13142.39 3%盐酸 5758 废盐酸48188.79 3%盐酸 21104.7 回用于腐蚀箔生产线 表2-3 副产固体硫酸铝（Al2(SO4)3·18H2O）质量指标一览表 序号 产品名称 执行标准 检验项目 Ⅰ类标准要求（固体） 南通市产品质量监督检验所检验结果 评价结果 1 固体硫酸铝 工业硫酸铝HG/T2225-2010 Al2O3质量分数 ≥17% 17.12 合格 铁的质量分数 ≤0.005% 0.0049 合格 水不溶物的质量分数 ≤0.05% 0.02 合格 pH值（10g/L水溶液） ≥3.0 3.3 合格 表2-4 副产液体硫酸铝（Al2(SO4)3）质量指标一览表 序号 产品名称 执行标准 检验项目 Ⅰ类标准要求（液体） 苏州市产品质量监督检验院检测结果 评价结果 1 液体硫酸铝 工业硫酸铝HG/T2225-2010 Al2O3质量分数 ≥6% 8.2 合格 铁的质量分数 ≤0.0025% 未检出 合格 水不溶物的质量分数 ≤0.05% 0.01 合格 pH值（10g/L水溶液） ≥3.0 3.5 合格 根据南通市产品质量监督检验所、苏州市产品质量监督检验院的质量检验报告，南通南辉电子材料股份有限公司委托检测的固体硫酸铝（Al2(SO4)3·18H2O）、液体硫酸铝（Al2(SO4)3）经检验，所检项目均符合《工业硫酸铝》（HG/T 2225-2010）标准规定的要求。 2、公辅工程 表2-5 公辅工程建设内容一览表 类别 建设名称 建设能力 现有项目 本次技改 技改后全厂 备注 贮运 工程 储罐区 占地面积1000 m2 共63个储罐， 1000 m2 新增2个盐酸储罐、3个副产液体硫酸铝储罐，同时3个硝酸储罐停用 共65个储罐， 1000 m2 存储盐酸、硫酸、氢氧化钠等 原料仓库 占地面积1000m2 900m2 100m2 1000m2 依托现有，贮存铝箔、氢氧化铝 成品仓库 占地面积2000m2 1800m2 200m2 2000m2 依托现有，贮存腐蚀箔、副产Al2(SO4)3·18H2O 公用 工程 给水系统 100m3/h 446504.7t/a 新增：175088.96t/a 621593.66t/a 开发区供水管网 纯水制备 3套，设计能力分别为25t/h、40t/h、45t/h，纯水制备率65% 54.41t/h 新增：23.79t/h 3套，78.2t/h 依托现有，反渗透工艺，余量31.8m3/h，设3个50m3纯水罐 循环冷却水 50t/h 利用现有 50t/h 依托现有，用于三效蒸发装置后盐酸的间接水冷及副产品的冷却 排水系统 中和沉淀池处理能力1500 m3/d 生活污水5616m3/a，其余废水381244.4m3/a（1089.3m3/d） 新增：140348.71m3/a（401m3/d） 生活污水5616m3/a，其余废水521593.11m3/a （1490.3m3/d） 依托现有，经化粪池预处理后的生活污水与经污水处理站处理后的其余废水一起排入南通市经济技术开发区富民港排水有限公司 供电系统 - 1148万度/年 45万度/年 1193万度/年 园区变电所 蒸汽系统 - 16800t/a 新增：16800t/a 33600t/a 开发区蒸汽管网 绿化 10027m2 10027m2 - 10027m2 绿化率为30.7％ 环保 工程 废气处理 - 7套碱喷淋塔+7根15米高排气筒，单套风量5000m3/h~15000m3/h，1套脉冲布袋除尘器 新增4套碱喷淋塔，2根15米高排气筒 11套碱喷淋塔，9根15米高排气筒，1套脉冲布袋除尘器 碱喷淋塔处理酸雾，脉冲布袋除尘器处理粉尘 废水处理站 处理能力1500 m3/d 1089.3m3/d 新增：401m3/d 1490.3m3/d 采用中和沉淀的工艺，处理能力为1500 m3/d，化粪池共25m3 事故应急池 120 m3 - 初期雨水池 15m3 - 消防水池 200 m3 - 一般固废堆场 位于二车间东南角，30m2 暂存不合格腐蚀箔 位于厂区西南侧，135m2 暂存污泥 危废堆场 位于厂区西侧，1200m2 废酸储罐区 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 3、生产设备 现有的17条线生产设备不变，通过调节主驱动变频器，单条线生产速度可由1.2m/min提升至1.44m/min，本次新增的1条腐蚀箔生产线中电解槽、石墨电极、铜辊、传动辊等数量均高于现有单条生产线的数量，因此生产速度高于现有生产线速度，为3.4m/min。 表2-6 本项目腐蚀箔生产线主要设备清单 生产线 序号 设备名称 规格/型号 厂区现有 本项目新增（台） 备注 单条线（台/条线） 17条线（台） 腐蚀箔生产线 1 电解槽 聚丙烯、玻璃钢 3 51 13 / 2 酸槽 聚丙烯、玻璃钢 2 34 2 / 3 石墨电极 / 12 204 30 / 4 磁力泵 50-32 9 153 11 / 5 铜辊 220--140 8 136 21 / 6 电源 / 4 68 24 / 7 工字梁 / 1 17 1 / 8 保护板 PVC 3 51 12 / 9 放箔机 / 1 17 1 / 10 收箔机 / 1 17 1 / 11 干燥炉 / 1 17 1 / 12 门字架 / 1 17 1 / 13 传动辊 φ140 32 544 106 / 14 传动电机 / 1 17 1 / 15 磁粉张力系统 5N/m 8 136 28 / 16 磁粉张力系统 2N/m 21 357 0 废硫酸回收利用装置 1 搪瓷反应罐 / 4 2 中和反应用的容器 2 减温减压装置 / 1 1 蒸汽转换（过热---饱和） 3 电动单梁悬挂起重机 / 1 0 依托现有，物料起吊 4 钢带结晶机 / 1 1 冷却凝固硫酸铝 5 三效蒸发系统* / 1* 1* 酸类分离、提高酸浓度 6 反应釜爆破片 / 4 2 安全防护 7 蒸汽管道系统 / 1 1 蒸汽传输 8 废气处理塔 / 7 1 处理硫酸雾 9 循环水系统 / 1 0 依托现有，提供冷却水 10 空压机 / 1 1 提供压缩空气 11 机泵 / 0 4 / 12 叉车 / 1 2 物料搬运 13 脉冲式布袋除尘器 / 1 0 除尘 注：*2017年报批的《高性能电极箔改造项目环境影响报告书》中三效蒸发浓缩装置1套，厂区目前实际数量也是1套，由于2020年项目已重新备案，备案中的“增加2套废硫酸溶液三效蒸发浓缩装置”包含了厂区现有1套三效蒸发浓缩装置。 表2-7 废盐酸回收利用装置主要设备清单 序号 设备名称 规格/型号 原环评（高性能电极箔改造项目）数量 厂区目前实际数量 本项目实际新增（台） 备注 1 扩散渗析设备 TWDD-128-400A型 4（单台设计能力：15t/d） 11（单台设计能力：12t/d） 7（单台设计能力：8t/d） 新增7台* 2 耐酸流量计 流量范围：60-1000L/h，压力≤0.6MP；介质允许温度0-60℃ 16 72 0 依托现有 3 PVC管道阀门 化工管，6KG压力，阀门：耐酸6KG压力 1 2 0 4 滤芯过滤器 过滤精度5毫米 4 9 0 5 温控 温控探头 4 4 0 6 配电柜 / 2 2 0 注：*2017年报批的《高性能电极箔改造项目环境影响报告书》中扩散渗析设备为4套，厂区目前实际有11套扩散渗析设备，由于2020年项目已重新备案，因此本项目备案中的“增加18套扩散渗析膜废盐酸回收利用装置”包含了厂区现有11套扩散渗析设备。 本项目建成后全厂储罐情况汇总见表2-8。 表2-8厂区储罐情况一览表 序号 名称 规格 数量 备注 1 32%盐酸 30m3 5个（本次新增2个） 立式罐 2 98%硫酸 50m3 2个 卧式罐 3 液体硫酸铝 8m3 1个（本次新增） 立式罐 4 液体硫酸铝 200m3 2个（本次新增） 立式罐 5 50%硫酸 30m3 3个 立式罐 6 15m3 1个 立式罐 7 32%氢氧化钠 150m3 2个 立式罐 8 废硫酸罐 300m3 3个 立式罐 9 三效回用水贮槽 300m3 1个 立式罐 10 配酸罐 30m3 11个 立式罐 11 20m3 15个 立式罐 12 10m3 6个 立式罐 13 5m3 10个 立式罐 14 纯水罐 50m3 3个 立式罐 合计 65个 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 主要原辅材料及燃料 表2-9 本项目原辅材料及能源消耗表 序号 物料名称 分子式 分子量 规格 现有项目 本项目 技改后全厂 最大存储量t 包装 来源及运输 实际用量(t/a) 产品单耗（kg/m2） 新增用量(t/a) 总用量(t/a) 产品单耗（kg/m2） 1 盐酸 HCl 36.5 31% 6068.221 1.264 2614.3 8682.521 1.31 100 储罐 国内车运 2 硫酸 H2SO4 98 98% 8636.09 1.799 3238.53 11874.62 1.799 200 储罐 3 硝酸 HNO3 63 98% 2224.558 0.463 0 0 0 0 / 4 铝箔 Al 27 >99.95% 2235.6 / 838.4 3074 / 50 袋装 5 氢氧化钠 NaOH 40.00 32% 10200 / 600 10800 / 300 储罐 6 氢氧化铝 Al(OH)3 78 99.5% 3715.5 / 1381.5 5097 / 200 吨袋 7 废硫酸 H2SO4 98 22.4%~ 26.6% 29000.5 / 10799.38 39799.88 / 1200 储罐 厂内腐蚀箔生产线产生 8 废盐酸 HCl 36.5 4% 35046.4 / 13142.39 48188.79 / 20 储罐 9 新鲜水 H2O 18 / 446504.7 / 175088.96 621593.66 / / / 开发区供水管网 10 蒸汽 / / / 16800 / 16800 33600 / / / 开发区蒸汽管网 合计 / 3.526 / / 3.109 / 项目主要原辅材料的理化性质、毒性毒理见表2-10。 表2-10 项目主要原辅材料理化性质和毒性 物料名称 分子式 理化性质 燃烧爆炸性 毒性毒理 硫酸 H2SO4 无色油状液体，有强烈的腐蚀性和氧化性。分子量98.078，熔点10.371℃，沸点337℃，密度1.8305g/cm3，易溶于水。 虽然硫酸并不易燃，但当与金属发生反应后会释出易燃的氢气，有机会导致爆炸。 急性毒性：LD50：2140mg/kg(大鼠经口)；LC50：510mg/m³，2小时(大鼠吸入)；320mg/m³，2小时(小鼠吸入) 盐酸 HCl 无色透明液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。分子量36.5，熔点-27.32℃（247K，38%溶液），沸点110℃（383K，20.2%溶液），密度1.18g/cm3，与水混溶，微溶于碱液。 与碱发生中和反应并放热，稀盐酸能够溶解许多金属（金属活动性排在氢之前的），生成金属氯化物与氢气，具有还原性，可以和一些强氧化剂反应，放出氯气，不会燃烧，具腐蚀性。 LC50：4701×10-6×30min（大鼠吸入）。刺激性：刺激性强，能严重刺激眼睛和呼吸道粘膜。 硫酸铝 Al2(SO4)3 无味、白色、吸湿、有光泽的晶体或粉末。分子量342.15，熔点770℃，密度2.71g/ml，溶于水，不溶于乙醇等。 不燃 急性毒性：LC50：6207mg/kg(小鼠经口) 氢氧化铝 Al(OH)3 分子量78，白色非晶形的粉末，密度2.40，熔点300℃，难溶于水，溶于热盐酸、硫酸和碱类。 / 急性毒性：LD50：150mg/kg(大鼠腹腔) |
| --- | --- |

| 建设内容 | 5、厂区平面布置 南通南辉电子材料股份有限公司所在地东西长约205米，南北宽约166米，总占地面积32603m2。厂区内主要布置腐蚀车间1、腐蚀车间2、罐区、成品仓库以及其他生产辅助、附属建筑和行政管理建筑等。 现有项目17条腐蚀线中5条位于腐蚀车间1，12条位于腐蚀车间2，本项目新增的1条腐蚀线及三效蒸发浓缩装置位于车间1，腐蚀车间1自东向西分别为腐蚀线-盐酸回收-腐蚀线-盐酸回收-腐蚀线。废水收集池、污水处理站和废酸罐位于厂区西侧。 腐蚀车间2生产区域为一层，车间东侧为腐蚀线区域，西侧分别为盐酸回收装置、三效蒸发装置。整个生产过程流畅有序，且干湿分离，避免厂区污水漫流，减少污染物入渗污染地下水。 厂区内雨污分流，环形布置雨水管道和污水管道。污水管道采取分质输水的方式，在厂区的西南侧接管南通市经济技术开发区富民港排水有限公司。雨水排口设置在厂区西侧，直接排入富民港河。6、厂区周围状况 本项目位于南通市经济技术开发区富民港单元瑞兴路350号现有厂区内，项目东侧是南通亚科电子有限公司，亚科东侧是宇天精密机械厂；南侧是宽约25米的瑞兴路，路南侧是东丽高新聚化（南通）有限公司；西侧是宽约20米的富民港河，河西侧是宽约20米的富民港路，路西侧为南通帝人有限公司；北侧是南通惠康国际企业有限公司，该公司北侧为宽约25米的民兴路。厂址周围地形及地质条件较好，交通运输方便。 厂区平面布置见附图3，雨污管网图见附图4，车间平面布置图见附图5，厂区周边状况详见附图6。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目利用已建厂房进行生产，施工期主要为生产设备安装与调试。故不对施工期做详细分析。 2、运营期工艺流程 （1）腐蚀箔生产线工艺流程 公司现有腐蚀箔生产线17条，生产工艺均相同，包括三道腐蚀工段，其中腐蚀1使用盐酸、硫酸，腐蚀2使用硝酸，腐蚀3使用硫酸。现对17条腐蚀箔生产线进行技改，将腐蚀2的硝酸全部改为使用盐酸，其余工艺均不变。同时再新增1条腐蚀箔生产线，该生产线生产工艺与技改后的17条线均一致，技改后全厂共18条腐蚀箔生产线，其中腐蚀线：T1A、T1D、T1E、T1F、T1G、T1H位于腐蚀车间一，T5A、T5B、T5C、T5D、T5E、T5F、T5G、T5H、T5I、T5J、T5K、T5L位于腐蚀车间二。 腐蚀车间一、腐蚀车间二各设1个酸调配槽，酸调配后直接用于腐蚀箔生产线，酸调配流程见图2-1，技改后全厂18条腐蚀箔生产线生产工艺见图2-2。 图2-1 酸调配流程及产污节点图 工艺流程说明： 购入的盐酸、硫酸由槽车从供应商运至厂区内的卸车区，使用酸泵从槽车内运至相应的储罐储存，该过程产生“大呼吸”废气G1，主要为氯化氢，密闭收集后经碱喷淋吸收塔处理后无组织排放。 腐蚀箔生产线使用的新酸（盐酸、硫酸）及三效蒸发装置、扩散渗析装置回用酸由腐蚀车间内的酸调配槽提供，腐蚀车间一、腐蚀车间二各设1个酸调配槽，该槽加盖密闭，只设一个进料口及一个进出气口，罐区盐酸、硫酸泵入调配槽内，产生废气G2、G3（氯化氢）经出气口排放，废气由管道密闭收集后经碱喷淋吸收塔处理（腐蚀车间一、腐蚀车间二各设1套喷淋塔），腐蚀车间一废气G2处理后由15米高排气筒DA009排放，腐蚀车间二废气G3处理后无组织排放。 图2-2 腐蚀箔生产工艺流程图 腐蚀箔工艺流程简述： 电解腐蚀铝箔的生产工艺，首先对原料铝箔利用混酸（硫酸、盐酸混合液）进行洗涤，去除表面污物后，再将铝箔放在混酸溶液中浸泡、在直流电作用下进行电化学反应，在箔表面形成微孔，中、高压腐蚀铝箔生产流程及物料用量均相同，通过对电流控制及反应时间、反应温度的控制，使箔表面形成的微孔孔径和密度有差别，然后对其表面进行清洗。 一次腐蚀(电化学腐蚀)、二次腐蚀（化学腐蚀）、后处理，都是利用电化反应及化学腐蚀原理，使铝箔和酸发生反应，铝箔表面生成致密小孔，扩大铝箔表面积，一次腐蚀的目的是使小孔内的铝表面活化，易于进行二次腐蚀，二次腐蚀使一次腐蚀中生成的小孔进一步加深、扩大，使铝箔表面积尽可能加大。其反应式为： 6H++2Al→2Al3++3H2↑ 2Al3++6Cl-→2AlCl3 2Al3++3SO4-→2Al2(SO4)3 （1）前处理 铝箔首先进行前处理（用硫酸、盐酸混合液），该部分混酸由后续工段“腐蚀1”回用而来，槽液温度在65~75℃之间，用于去除表面污物后进入腐蚀1（电化学腐蚀）。该过程中产生酸性废气氯化氢、硫酸雾等（G4），废酸S1（进入三效蒸发装置制备副产）。 （2）清洗1 酸洗后的的铝箔用清水洗涤，该水来自于清洗3工段清洗回用水，该过程会产生清洗废水W1。 （3）腐蚀1（电化学腐蚀） 电化学腐蚀液为硫酸、盐酸混合液，其中三效蒸发装置产生的3.4%盐酸全部回用于该工段，同时使用新酸：98%硫酸、31%盐酸，将其用纯水分别稀释盐酸至3%、硫酸浓度32% 左右，槽液温度在70~80℃之间，同时在电解液中施加直流电，加速光箔的腐蚀，形成孔洞。该过程中产生酸性废气（G5），酸性废气进入碱喷淋吸收塔，废硫酸S2进入三效蒸发装置制备副产。 （4）清洗2 腐蚀后的铝箔用清水洗涤，该水来自于清洗4工段清洗回用水，该过程会产生清洗废水W2。 （5）腐蚀2（化学腐蚀） 腐蚀箔清洗后进入腐蚀2（化学腐蚀）。化学腐蚀槽中腐蚀液为5%盐酸，其中扩散渗析装置产生的盐酸均回用于该工段，同时添加新酸：31%盐酸，用纯水稀释，该工段温度在75~85℃之间，对电化学腐蚀后的箔片进行进一步腐蚀，扩大其表面积。该过程中产生酸性废气（G6）和废盐酸S3。酸性废气进入碱喷淋吸收塔，废盐酸进入扩散渗析装置。 （6）清洗3 化学腐蚀后的铝箔用纯水洗涤，该过程会产生清洗水回用到清洗1工段。 （7）腐蚀3（后处理） 该工段工艺与腐蚀2工艺一致，化学腐蚀槽中腐蚀液为稀释后的2%硫酸，该工段温度在40~60℃之间，对腐蚀后的箔片进行进一步腐蚀，扩大其表面积。该过程中产生废气（G7）和废硫酸S4。酸性废气进入碱喷淋吸收塔，废硫酸进入三效蒸发装置。 （8）清洗4 经腐蚀3处理后的铝箔用纯水洗涤，该过程会产生清洗水回用到清洗2工段。 （9）烘干、检验 纯水洗后的腐蚀箔经电加热烘干炉烘干，该过程会产生水蒸气，烘干后检验，产生不合格品S5，合格即为成品腐蚀箔。 腐蚀箔生产线各工段工艺参数见表2-12，罐区及18条腐蚀箔生产线各工段废气产生、排放情况见表2-13、表2-14。 |
| --- | --- |

|  | 表2-11 技改后腐蚀箔生产线工艺参数一览表 工艺 设备名称 设备数量（台/条线） 工艺温度（℃） 运行时间（m/min） 槽内尺寸m 液面高m 单个有效容积（升） 槽体外壁材质 槽液主要成分 备注 长（L） 宽（W） 高（H） 技改后的17条线 前处理 酸槽 1 65~75 1.44 0.75 0.3 2 1.8 405 PP 3%盐酸、32%硫酸 产生废酸至三效蒸发装置，处理后回用 腐蚀1 电解槽 1 70~80 1.44 1.01 0.92 2.03 1.7 1579.6 PP 3%盐酸、32%硫酸 腐蚀2 电解槽 2 75~85 1.44 1.01 0.92 2.03 1.7 1579.6 PP 5%盐酸、31%硫酸 产生废酸至扩散渗析装置，处理后回用 腐蚀3 酸槽 1 40~60 1.44 0.75 0.3 2 1.8 405 PP 2%硫酸 产生废酸至三效蒸发装置，处理后回用 本次新增的1条线（T1A） 前处理 酸槽 1 65~75 3.5 0.54 0.82 1.75 1.5 664.2 FRP 3%盐酸、32%硫酸 产生废酸至三效蒸发装置，处理后回用 腐蚀1 电解槽 5 70~80 3.5 0.805 0.82 1.39 1.2 792.1 FRP 3%盐酸、32%硫酸 腐蚀2 电解槽 8 75~85 3.5 0.63 0.82 2.26 1.5 774.9 FRP 5%盐酸、31%硫酸 产生废酸至扩散渗析装置，处理后回用 腐蚀3 酸槽 1 40~60 3.5 0.54 0.82 1.75 1.5 664.2 FRP 2%硫酸 产生废酸至三效蒸发装置，处理后回用 表2-12 技改后罐区废气产生及排放一览表 位置 工段 废气 废气处理设施 排放方式 备注 罐区 盐酸装卸 氯化氢 1套碱喷淋塔 无组织排放 碱喷淋塔为本次新增 表2-13 技改后腐蚀箔生产各工段废气产生及排放一览表 车间 腐蚀线 工段 废气 废气处理设施 排气筒 备注 腐蚀车间一 / 酸调配槽 氯化氢 1套碱喷淋塔 DA009，15m 碱喷淋塔、排气筒均为本次新增 腐蚀线T1D 前处理 氯化氢、硫酸雾 1套碱喷淋塔 DA008，15m 碱喷淋塔、排气筒均为既有设施，本次不新增 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 腐蚀线T1A 前处理 氯化氢、硫酸雾 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 腐蚀线T1G 前处理 氯化氢、硫酸雾 1套碱喷淋塔 DA003，15m 碱喷淋塔、排气筒均为既有设施，本次不新增 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 腐蚀线T1H 前处理 氯化氢、硫酸雾 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 腐蚀线T1E 前处理 氯化氢、硫酸雾 1套碱喷淋塔 DA002，15m 碱喷淋塔、排气筒均为既有设施，本次不新增 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 腐蚀线T1F 前处理 氯化氢、硫酸雾 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 腐蚀车间二 / 酸调配槽 氯化氢 1套碱喷淋塔 处理后无组织排放 碱喷淋塔为本次新增 腐蚀线T5A 前处理 氯化氢、硫酸雾 1套碱喷淋塔 DA005，15m 碱喷淋塔、排气筒均为既有设施，本次不新增 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 腐蚀线T5B 前处理 氯化氢、硫酸雾 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 腐蚀线T5C 前处理 氯化氢、硫酸雾 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 腐蚀线T5J 前处理 氯化氢、硫酸雾 1套碱喷淋塔 DA004，15m 碱喷淋塔、排气筒均为既有设施，本次不新增 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 腐蚀线T5K 前处理 氯化氢、硫酸雾 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 腐蚀线T5L 前处理 氯化氢、硫酸雾 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 腐蚀线T5G 前处理 氯化氢、硫酸雾 1套碱喷淋塔 DA006，15m 碱喷淋塔、排气筒均为既有设施，本次不新增 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 腐蚀线T5H 前处理 氯化氢、硫酸雾 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 腐蚀线T5I 前处理 氯化氢、硫酸雾 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 腐蚀线T5D 前处理 氯化氢、硫酸雾 1套碱喷淋塔 DA007，15m 碱喷淋塔、排气筒均为既有设施，本次不新增 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 腐蚀线T5E 前处理 氯化氢、硫酸雾 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 腐蚀线T5F 前处理 氯化氢、硫酸雾 腐蚀1工段 氯化氢、硫酸雾 腐蚀2工段 氯化氢 腐蚀3工段 硫酸雾 合计 9套碱喷淋塔 |
| --- | --- |

|  | 废硫酸回收利用工艺流程 现有项目17条腐蚀箔生产线及本次新增的1条腐蚀箔生产线中的前处理、腐蚀1工段产生的废硫酸采用废硫酸回收利用装置进行蒸发浓缩，产生固体硫酸铝（Al2(SO4)3·18H2O）、液体硫酸铝（Al2(SO4)3）作为副产出售，产生的稀盐酸回用于腐蚀箔生产线，该废酸回用装置技术是南通南辉电子材料股份有限公司、南通职业大学和南通瑞索思环保科技有限公司共同研究成果，并于2014年4月9日获得发明专利证书（证书号第2038433号，见附件）。具体工艺流程见图2-3。 图2-3 废酸回收利用方案工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： ①三效蒸发流程 腐蚀箔生产线前处理、腐蚀1工段产生的废酸（含有稀盐酸、稀硫酸、硫酸铝）进入顺流三效蒸发系统，所用蒸汽由饱和蒸汽管网供应。三效蒸发器主要由相互串联的三组加热器、蒸发器、冷凝器及辅助设备等组成。整套蒸发系统采用连续进料连续出料的生产方式。 一效蒸发：物料先经预热器预热温升至50~70℃，进入一效加热器，控制温度在120℃左右，压力控制在-0.05MPa，该工序蒸汽由园区蒸汽管网供热。经加热后的物料进入一效分离器进行分离，分离出的蒸汽作为二效加热器的热源，剩余液态物料进入二效加热器。 二效蒸发：原理同一效蒸发，物料进入二效加热器，利用一效分离器分离出的蒸汽，控制蒸发温度在98℃左右，压力控制在-0.05MPa。经加热后的物料进入二效分离器进行分离，分离出的蒸汽作为三效加热器的热源，剩余液态物料进入三效加热器。 三效蒸发：原理同二效蒸发，物料进入三效加热器，利用二效分离器分离出的蒸汽作为三效加热器的热源，控制蒸发温度在68℃左右，压力控制在-0.05MPa。经加热后的物料进入三效分离器进行分离，三效分离出的含酸蒸汽（稀盐酸）以及一效、二效分离出的含酸蒸汽（稀盐酸）一起进入冷凝器冷凝，凝结水至凝结水罐，液态物料（硫酸、硫酸铝、水）进入成品酸槽，该部分稀盐酸直接回用于腐蚀箔生产线的腐蚀1工段。由于硫酸沸点为337℃，远高于三效蒸发的工作温度，因此该过程无硫酸蒸发，而是以液态形式进入成品槽。 间接水冷：三效蒸发浓缩过程含酸蒸汽（稀盐酸）全部进入同一套冷凝系统，整个冷凝系统为全封闭负压，压力控制在-0.1MPa，使用水冷，温度在45℃左右，经冷却后含酸蒸汽中的少量氯化氢均溶于水中。 ②中和反应：搪瓷反应罐 浓缩混合液（硫酸及硫酸铝）由机泵定量送到搪瓷反应罐，袋装的氢氧化铝称重后经行车运至反应罐入料口，拉开袋底出料口扎带，自动进入反应罐，可防止粉尘的污染，氢氧化铝和浓缩混合液进行反应，当硫酸与氢氧化铝中和反应时产生热量，罐内形成酸性水蒸气，压力升至0.2mpa时，需排泄水蒸气减压，排出的酸性水蒸气G8、G9送入本次新增的一套碱喷淋塔处理，反应之后pH值为3.0。 A.液体硫酸铝 在生产液体硫酸铝时，搪瓷反应罐内大量补入纯水稀释，稀释后液体温度降到75度，硫酸铝经稀释后浓度较低，为8%的水溶液，不会结晶，使用机泵通过管道直接送到液体储罐内，即为副产液体硫酸铝（Al2(SO4)3）。 2Al(OH)3 + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 6H2O B.固体硫酸铝 在生产固体硫酸铝时，搪瓷反应罐内氢氧化铝和浓浓缩混合液进行反应，温度保持在100℃，反应后需要进行后续的冷却、结晶工序。 2Al(OH)3 + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 6H2O Al2(SO4)3 + 18 H2O Al2(SO4)3 ·18H2O ③冷却、结晶、钢带结晶机 反应罐内的水合硫酸铝（Al2(SO4)3·18H2O）在100℃环境下为液态，罐内注入压缩空气，排料至钢带结晶机，经风、水冷却，温度控制在40℃，可全部形成片状结晶，经传输带传至粉碎机。 ④粉碎、包装 片状结晶水合硫酸铝（Al2(SO4)3·18H2O）经专用粉碎机粉碎，该过程产生少量粉尘G10（主要成分为硫酸铝），经管道负压收集后进入脉冲布袋除尘器处理，水合硫酸铝经粉碎后机器自动称重、装袋，最后人工扎带，完成副产固体硫酸铝（Al2(SO4)3·18H2O）生产。 表2-14 废硫酸回收利用装置废气产生及排放一览表 车间 装置 废气 废气处理设施 排气筒 备注 腐蚀车间二 2套废硫酸回收利用装置：搪瓷反应罐 硫酸雾、HCl 1套碱喷淋塔 DA001，15m 碱喷淋塔、排气筒均为本次新增，脉冲布袋除尘器依托现有 粉碎机 粉尘 脉冲布袋除尘器 废盐酸处理装置——扩散渗析器工艺流程 图2-4 扩散渗析器工艺流程及产污环节图 工艺流程：本项目建成后全厂18条腐蚀箔生产线腐蚀2工段共产生废盐酸48188.79t/a（其中AlCl32886.6t/a、HCl 792.08t/a、水44510.11t/a）。本次拟新增12套（现有6套，本项目建成后共18套）均相膜扩散渗析设备对废盐酸进行回收利用。 均相膜扩散渗析设备整个装置是由一定数量的膜组成的一系列结构单元；其中每个单元由一张阴离子均相膜隔开成渗析室和扩散室，采用逆流操作，在阴离子均相膜的两侧分别通入废酸液及纯水时，废酸液侧的酸及其盐的浓度远高于纯水的一侧，根据扩散渗析原理，由于浓度梯度的存在，废酸及其盐类有向扩散室渗透的趋势，但膜对阴离子具有选择透过性，故在浓度差的作用下，废酸侧的阴离子被吸引而顺利地透过膜孔道进入水的一侧。同时根据电中性要求，也会夹带阳离子，由于H+的水化半径比较小，电荷较少；而金属盐的水化离子半径较大，电荷较多，因此H+会优先通过膜，这样废液中的酸就会被分离出来，继而产生废水W5。 单项物料平衡 （1）铝元素 图2-5 铝元素物料平衡图 单位：t/a （2）硫酸平衡 图2-6 硫酸物料平衡图 单位：t/a （3）盐酸平衡 图2-7 盐酸物料平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |

水平衡 本项目新增用、排水平衡图 图2-8 本项目新增用、排水平衡图 单位：t/a

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目建设情况 2000年企业申报的《南通华容科技电子材料有限公司高性能电极箔生产基地项目》，于2000年经南通市环境保护局审批通过，并于2004年9月6日通过南通市环境保护局“三同时”验收（见附件）。 2007年企业申报的《南通南辉电子材料有限公司高性能电极箔生产基地改扩建项目》，于2007年经南通市环境保护局审批通过（通环表复[2007]049号），并于2007年6月6日通过南通市环境保护局“三同时”验收（见附件）。验收通过后全厂共12条腐蚀生产线和2条化成生产线。 2010年公司申报了《南通南辉电子材料股份有限公司高性能节能环保型电极箔扩产项目（南通项目）》，投资扩产建设24条腐蚀箔生产线。于2010年12月14日取得南通市环境保护局批复（通环表复[2010]118号），于2018年9月8日通过竣工环境保护验收（见附件）。 根据市场行情和企业自身发展情况，原先验收的12条腐蚀线、2条化成线目前仅5条腐蚀线正常运行，其余已拆除，不再建设；2010年扩建的24条腐蚀线，建设了12条线，其余12条腐蚀线不再建设。 公司于2017年建设高性能电极箔改造项目，在南通市经济技术开发区南辉电子现有厂区内，新增废硫酸回收利用装置、废盐酸回收装置，处理现有项目产生的全部废酸，使得废酸得以循环利用，提高了清洁生产水平。该项目于2017年8月4日取得环评批复（通开发环复(书)2017081号），由于该项目实际建设过程中将腐蚀2工段的硝酸全部改为使用盐酸，发生了重大变动，并且原环评中废硫酸回收处理装置产生的副产为固态水合硫酸铝（Al2(SO4)3·18H2O），但因为市场近两年对固体硫酸铝、液体硫酸铝均有一定需求，因此南辉电子拟变更副产方案，待本次清洁生产及高性能环保型腐蚀机改造项目建成后一起验收。 表2-15 现有项目环境影响评价制度执行情况一览表 项目名称 生产线数量（条） 17条腐蚀箔生产线生产能力 （万平米/年） 所在车间 环评批复 建设情况 环评申报量 实际建设情况 环评批复量 实际生产量 高性能电极箔生产基地项目 腐蚀箔生产线：12 化成生产线：2 腐蚀箔生产线：5 化成生产线：0 141.2 141.2 腐蚀车间1 2000年经南通市环境保护局审批通过 2004年9月6日通过南通市环境保护局 高性能电极箔生产基地改扩建项目 通环表复[2007]049号 2007年6月6日通过南通市环境保护局“三同时”验收 高性能节能环保型电极箔扩产项目 腐蚀箔生产线：24 腐蚀箔生产线：12 338.8 338.8 腐蚀车间2 通环表复[2010]118号 2018年9月8日通过竣工环境保护验收 合计 腐蚀箔生产线：36 化成生产线：2 腐蚀箔生产线：17 480 480 / / / 现有项目污染防治措施 （1）废气 南通南辉电子有限公司现有废气防治措施及排放情况见表2-16。 表2-16 废气排放及防治措施 项目 实际生产线条数 位置 污染工序 污染物名称 实际排放量 （t/a） 处理设施 环评/初步设计的要求 实际建设 高性能电极箔生产基地项目、高性能电极箔生产基地改扩建项目 （已验收） 5条 腐蚀车间1 前处理、腐蚀 HCl 0.281 新增：碱液喷淋吸收装置3套+排气筒DA002、DA003、DA008排放 新增：碱液喷淋吸收装置3套+排气筒DA002、DA003、DA008排放 硫酸雾 0.011 高性能节能环保型电极箔扩产项目 （已验收） 12条 腐蚀车间2 前处理、腐蚀 HCl 0.675 新增：碱液喷淋吸收装置4套+排气筒DA004~DA007排放 新增：碱液喷淋吸收装置4套+排气筒DA004~DA007排放 硫酸雾 0.027 高性能电极箔改造项目 废硫酸回收处理装置1套、扩散渗析器11套 腐蚀车间2 反应釜 硫酸雾 0.001 不新增，利用现有一套碱液喷淋吸收装置+排气筒DA007排放 不新增，利用现有一套碱液喷淋吸收装置+排气筒DA007排放 HCl 0.347 无组织废气 腐蚀车间1、腐蚀车间2、罐区 HCl 0.575 / / 硫酸雾 0.0144 / / 粉尘 0.36 根据南京泰宇环境检测有限公司检测报告（NJTY（HJ）20190608），2019年12月15日~2019年12月18日监测期间，废气检测结果见下表： 表2-17 废气监测数据 类别 污染物 治理措施 废气流量 （m3/h） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 有组织排放（DA004） 氯化氢 碱喷淋 7813 3.43 0.0268 硫酸雾 0.08 0.000621 NOx ND / 有组织排放（DA006） 氯化氢 碱喷淋 14876 3.63 0.054 硫酸雾 0.07 0.00105 NOx ND / 有组织排放（DA007） 氯化氢 碱喷淋 6945 3.83 0.0266 硫酸雾 0.05 0.000347 NOx ND / 有组织排放（DA001） 氯化氢 碱喷淋 1507 3.63 0.00547 硫酸雾 0.05 0.0000754 NOx ND / 无组织 氯化氢 / / 0.04 / 硫酸雾 / / 0.02 / 监测数据表明，监测期间，氯化氢最大排放浓度为3.83mg/m3，排放速率为0.0266kg/h，硫酸雾最大排放浓度为0.08mg/m3，排放速率为0.000621kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中的相关标准。 （2）废水 表2-18 废水排放及防治措施 废水 污染源 产生量 （t/a） 污染物 处理设施 环评/初步设计的要求 实际建设 腐蚀箔清洗废水 317986.9 pH、COD、SS、溶解性总固体、总铝、氯化物、硫酸盐 生活污水经化粪池预处理，其余废水经厂内污水处理站经中和沉淀处理后与生活污水一起进再排入市政污水管网 同环评 盐酸回用装置废水 40807.5 pH、COD、SS、溶解性总固体、氯化物、总铝 设备清洗 1100 pH、COD、SS、溶解性总固体 废气处理 12000 pH、SS、溶解性总固体 地面冲洗 4350 pH、COD、SS、石油类 生活 5616 COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油 初期雨水 5000 COD、SS 厂内现有污水处理装置处理能力为1500m3/d，现有工艺废水实际排放量为381244.4t/a（1089.3t/d），在现有污水处理装置处理范围内，因此现有项目依托该污水处理装置处理可行。 现有污水站处理工艺为中和+沉淀，处理流程如下。 图2-10 现有项目污水处理流程图 （3）噪声 现有项目噪声主要来源于风机、泵类等设备。通过对以上部分高噪声设备采取消声、减振，对部分高噪声加装隔声罩等措施对噪声源进行综合治理。 （4）固废 现有项目产生的固体废物主要有：废酸（废硫酸、废盐酸）、废渗透膜、污泥和生活垃圾。废硫酸、废盐酸在自行综合利用前暂存于厂内西侧废酸储罐中，储罐区设置了标识牌、围堰； 污泥暂存仓库占地面积135m2，位于厂区西南侧，设置了标识牌及其他应急设施。厂区废酸储罐区概况见图2-11，污泥暂存区见图2-12。 图2-11 废酸储罐图 图2-12 污泥暂存区图 现有项目危废贮存场所基本情况见下表。 表2-19 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 废酸储罐 废酸 HW34 900-300-34 西侧 1200m2 储罐 900吨 定期用于三效蒸发装置、扩散渗析装置 现有项目固体废弃物的产生量和处置方式见表2-20。 表2-20 固体废弃物产生及处置情况 序号 名称 危险特性 废物类别 废物代码 性状 现有项目产生量 处置措施 1 不合格腐蚀箔 - 14 398-005-14 固 5万m2/a 外售 2 废渗透膜 - 99 900-999-99 固 0.5t（5~8年更换一次） 外售 3 污泥 - 61 398-005-61 半固 65t/a 委托有能力的单位处理 4 废硝酸 C,T HW34 900-300-34 液 52327t/a 委托有资质单位处置 5 废酸（废硫酸、废盐酸） C,T HW34 900-300-34 液 64046.9t/a 厂内三效蒸发装置、扩散渗析装置自行处理 6 生活垃圾 - - - 固 28.08t/a 环卫清运 污泥特性的判定：①对照《国家危险废物名录》（2021年版），HW17 366-064-17的危险废物指：金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥），现有项目污泥主要是对铝箔处理过程产生的；②参照中国环境科学院固体废物污染控制技术研究院2018年7月编制的《锂电解电容器用电极箔生产废水处理污泥危险特性调查研究报告》，电极箔生产废水处理污泥为一般工业固体废物；③现有项目主要原辅材料为铝箔、盐酸、硫酸、氢氧化钠等，产生的污泥主要成分为盐分，不含重金属及有害物质。综上所述，现有项目污泥不属于危废。 （5）风险防范措施 表2-21 现有风险防范措施 危险单元 风险防范措施 储罐区 ①设有围堰； ②地面防渗； ③设有视频监控； ④人员定期巡检； ⑤围堰设有阀门，同时有管道连接至事故应急池 腐蚀车间1、2 ①地面防渗； ②设有视频监控； ③设有地沟，自动连接至厂区污水处理站 污泥仓库 ①地面防渗； ②设有废液收集坑； ③人员定期巡检 废气处理设施 ①设有pH监测仪自动控制装置； ②人工定期检查 厂区 ①容积为120 m3事故应急池一个，位于厂区西南侧； ②污水总排口、雨水排口设有切断阀。 污染物总量核算 表2-22 现有项目污染物总量核准情况 类别 污染物名称 厂区目前实际排放量① 环评批复量② 废水 废水量 386860.4 527768 COD 20.45 26.224 SS 31.2 42.214 氨氮 1.34 1.845 总氮 1.97 / 总磷 0.028 0.028 总铝 3.3 4.564 溶解性总固体 696 2859.608 废气 有组织 氯化氢 1.303 1.38 硫酸雾 0.039 3.64 NOx 0③ 0.344 固废 危险固废 — — 一般固废 — — 注：①厂区现有项目污染物实际排放量，该数值参考例行监测数据及验收监测数据； ②环评批复量= 高性能电极箔生产基地项目+高性能电极箔生产基地改扩建项目+高性能节能环保型电极箔扩产项目+高性能电极箔改造项目环评批复量； ③由于厂区所有腐蚀箔生产线腐蚀2工段使用的硝酸实际为盐酸，因此不产生废气NOx。 现有项目存在的环境问题及整改措施 表2-23 现有项目主要环境问题及整改措施 序号 存在问题 整改措施 1 腐蚀箔生产线腐蚀工段有氢气产生，虽然产生量较少，但氢气具有易燃易爆性，容易发生爆炸，因此腐蚀车间具有一定的风险，目前车间内未安装报警装置。 在腐蚀车间1、2顶部安装氢气报警装置 2 罐区盐酸装卸产生的废气、腐蚀车间酸调配时产生的废气未收集处理，直接无组织排放 罐区、腐蚀车间一、腐蚀车间二各新增1套碱喷淋装置，对盐酸装卸产生的废气、腐蚀车间酸调配时产生的废气进行收集、处理。 3 片状结晶水合硫酸铝（Al2(SO4)3·18H2O）粉碎产生的粉尘经管道负压收集后进入脉冲布袋除尘器处理后无组织排放 片状结晶水合硫酸铝（Al2(SO4)3·18H2O）粉碎产生的粉尘经管道负压收集后进入脉冲布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）达标区判定 本项目所在地环境空气质量功能为二类，根据《2020年南通市环境状况公报》，2020年，南通市各大气污染物均达到标准，属于达标区。 表3-1 区域环境质量现状评价表 评价因子 时段 现状浓度 标准限值 占标率/% 达标情况 μg/m3 μg/m3 SO2 年平均浓度 9 60 15.0 达标 NO2 年平均浓度 27 40 67.5 达标 PM10 年平均浓度 46 70 65.7 达标 PM2.5 年平均浓度 34 35 97.1 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1100 4000 27.5 达标 O3 8小时平均第90百分位数 148 160 92.5 达标 （2）其他污染物环境质量现状评价 大气现状监测点位图见附图7。 ①监测点位、因子、时间 表3-1 大气环境现状监测点布设表 监测点名称 监测点UTM坐标（m） 监测因子 监测时间 相对厂址方位 相对厂址距离 备注 X Y 项目所在地 304044.12 3532800.92 氯化氢、硫酸雾 2019.1.19~1.25 - - 风向、风速、气温、气压、湿度同步测量 炜建花苑 303543.14 3533743.65 西北 920m ②监测结果统计 表3-2 评价区域空气质量监测统计结果 项目 测点名称 1小时平均浓度 24小时平均浓度 浓度范围 单因子指数最大值 超标率（%） 浓度范围 单因子指数最大值 超标率（%） 氯化氢* 项目所在地 0.01 0.2 — 0.01 0.2 — 炜建花苑 0.01 0.2 — 0.01 0.2 — 硫酸雾* 项目所在地 0.015~0.074 0.247 — 0.030~0.062 0.207 — 炜建花苑 0.027~0.065 0.217 — 0.029~0.054 0.18 — 注：*由于氯化氢未检出，监测平均浓度采用检出限一半。 监测结果表明（表3-2）：评价期间评价区域内，所监测的各项指标1小时平均浓度和24小时平均浓度均能符合相应标准要求，空气质量较好。 2、地表水环境 ①监测断面设置 在评价区长江段布设监测断面3个，每个断面布设两根垂线；在厂区西侧富民港河设监测断面1个，具体见附图8。各断面名称及位置如表3-3。 表3-3 水质监测断面布设 序号 断面名称 河流 W1 长江洪港水厂取水口 离岸100m 长江 长江洪港水厂取水口 离岸500m W2 南通市经济开发区通盛排水有限公司排口 离岸100m 南通市经济开发区通盛排水有限公司排口 离岸500m W3 南通市经济开发区通盛排水有限公司排口下游2000m 离岸100m 南通市经济开发区通盛排水有限公司排口下游2000m 离岸500m W4 富民港河 - 小河 ②地表水监测因子 根据监测河段的水质污染状况和本项目排放废水特征，现状水质监测项目为水温、pH、COD、氨氮、总磷、石油类，监测时间为2018年11月10日~2018年11月12日、2019年1月20日~2019年1月22日。 ③监测时间和频次 监测时间和频次：监测3天，于2018年11月10日~2018年11月12日，每天采样两次，2019年1月20日~2019年1月22日，每天采样一次。 ④监测结果 |
| --- | --- |

表3-4 水质监测结果 （单位：mg/L，pH无纲量） 监测项目 断面、垂线名称 水温℃ pH COD 氨氮 总磷 石油类 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 2018年11月10日~12日、2019年1月20日~22日 洪港水厂取水口 离岸100m 13.5 19.2 6.92 6.95 14 12 0.172 0.183 0.09 0.06 ND ND 离岸500m 13.2 18.9 6.85 6.80 14 14 0.198 0.201 0.08 0.09 ND ND 南通市经济开发区通盛排水有限公司排口 离岸100m 14.1 19.1 7.17 7.19 18 16 0.85 0.868 0.14 0.12 ND ND 离岸500m 14.3 18.8 7.35 7.30 14 16 0.899 0.984 0.15 0.14 ND ND 南通市经济开发区通盛排水有限公司排口下游2000m 离岸100m 14.5 18.7 7.37 7.32 15 16 0.893 0.838 0.16 0.14 ND ND 离岸500m 16.8 16.5 7.42 7.35 15 16 0.79 0.887 0.13 0.12 ND ND 富民港河 9.8 7.01 12 0.709 0.13 / 2018年11月10日~12日、2019年1月20日~22日 洪港水厂取水口 离岸100m 13.0 19.1 6.87 6.91 12 11 0.142 0.158 0.08 0.06 ND ND 离岸500m 13.2 19.4 6.85 6.84 12 13 0.177 0.152 0.07 0.08 ND ND 南通市经济开发区通盛排水有限公司排口 离岸100m 14.5 19.3 7.15 7.18 19 17 0.893 0.923 0.15 0.18 ND ND 离岸500m 14.2 18.7 7.27 7.31 15 18 0.967 0.881 0.17 0.15 ND ND 南通市经济开发区通盛排水有限公司排口下游2000m 离岸100m 14.2 18.7 7.35 7.30 18 16 0.911 0.929 0.16 0.19 ND ND 离岸500m 17.2 16.7 7.38 7.36 14 18 0.984 0.935 0.16 0.11 ND ND 富民港河 10.7 7.03 12 0.713 0.13 / 2018年11月10日~12日、2019年1月20日~22日 洪港水厂取水口 离岸100m 13.4 19.0 6.86 6.89 13 12 0.158 0.146 0.07 0.06 ND ND 离岸500m 13.0 18.8 6.85 6.90 12 11 0.183 0.158 0.06 0.05 ND ND 南通市经济开发区通盛排水有限公司排口 离岸100m 14.0 18.7 7.14 7.17 18 15 0.959 0.899 0.13 0.14 ND ND 离岸500m 13.8 18.8 7.25 7.30 14 16 0.814 0.984 0.16 0.20 ND ND 南通市经济开发区通盛排水有限公司排口下游2000m 离岸100m 13.5 18.4 7.35 7.27 15 15 0.966 0.929 0.18 0.06 ND ND 离岸500m 14.7 14.5 7.40 7.35 16 18 0.947 0.972 0.15 0.16 ND ND 富民港河 10.9 7.03 14 0.727 0.14 / Ⅱ类标准 - 6-9 ≤15 ≤0.5 ≤0.1 ≤0.05 Ⅲ类标准 - 6-9 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05

由上表可知，洪港水厂取水口离岸100m、南通市经济开发区通盛排水有限公司、富民港河各断面监测指标均达到Ⅲ类标准要求，洪港水厂取水口离岸500m监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准的要求。 3、声环境质量现状 本项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，于2019年1月23日~2019年1月24日进行昼、夜各监测一次，监测结果列于下表。 表3-5 本项目厂界环境噪声背景值 测点 编号 测点位置 2019年1月23日 2019年1月24日 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 东侧 60.3 53.9 61.1 53.2 N2 南侧 60.1 54.7 59.8 53.4 N3 西侧 61.2 52.3 60.1 52.4 N4 北侧 61.2 51.4 61.5 51.7 监测结果表明：本项目厂界噪声背景值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境 本项目位于富民港单元内，不需要开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，不需要开展电磁辐射现状监测。 6、地下水 ①监测点布设 地下水水质监测结果部分引用凡特鲁斯特种化学品（南通）有限公司地下水检测报告（A2190023719102CHa）、三洋化成精细化学品（南通）有限公司地下水检测报告（E19050030）中的监测数据，监测时间分别为2019年7月20日、2019年10月28日~10月29日；其余点位监测由南通南辉电子材料股份有限公司委托江苏中聚检测服务有限公司进行厂区内地下水监测，共布设5个点，监测时间为2020年6月7日。 监测点布设：D1：凡特鲁斯公司厂区外东北侧空地、D2：凡特鲁斯公司厂区内北侧、D3：凡特鲁斯公司厂区内西侧、D4：凡特鲁斯公司厂区内南侧、D5：三洋化成公司厂区外北侧草地、D6：三洋化成公司厂区内N-1车间旁、D7：三洋化成公司厂区内消防水池旁、D8：三洋化成公司厂区内原料罐区、D9：南辉腐蚀车间二南侧、D10南辉废水处理、D11南辉固废仓库、D12南辉腐蚀车间、D13南辉厂内空地，具体见附图9。 ②监测结果 表3-6 凡特鲁斯公司地下水质量监测结果（单位：mg/L，pH无量纲） 检测项目 最大值 最小值 均值 检出情况 样品数量（个） 检出数量（个） 检出率 （%） pH 7.53 7.10 7.38 4 4 100 氨氮 1.36 0.3 0.72 4 4 100 总磷 0.28 0.05 0.19 4 4 100 半挥发性有机物 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 0.002 ND 0.001 4 2 50 其余43项因子 ND ND — 4 0 0 表3-7 三洋化成公司地下水质量监测结果（单位：mg/L，pH无量纲） 检测项目 最大值 最小值 均值 检出情况 样品数量（个） 检出数量（个） 检出率 （%） 重金属和无机物 pH 7.12 7.02 7.08 4 4 100 汞 ND ND ND 4 0 0 铅 ND ND ND 4 0 0 镉 ND ND ND 4 0 0 铬 ND ND ND 4 0 0 铜 ND ND ND 4 0 0 锌 ND ND ND 4 0 0 镍 ND ND ND 4 0 0 砷 6.2 0.3 3.1 4 4 100 石油烃（C10~C40） 0.32 0.14 0.21 4 4 100 氟化物 0.576 0.368 0.465 4 4 100 挥发性有机物 溴氯甲烷 1.1 ND 0.425 4 1 25 1,2-二氯乙烷 3.5 ND 1.7 4 2 50 1,2-二氯丙烷 0.8 ND 0.27 4 1 25 其余53项因子 ND ND — 4 0 0 半挥发性有机物 1,3-二氯苯 1.1 ND 0.5 4 2 50 1,4-二氯苯 5.6 4.1 4.8 4 4 100 2-甲基萘 2.0 0.9 1.3 4 4 100 菲 0.6 ND 0.3 4 2 50 邻苯二甲酸二丁酯 2.3 0.2 1.2 4 4 100 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 95.3 2.5 26.6 4 4 100 38项因子 ND ND — 4 0 0 表3-8 南辉电子公司地下水质量监测结果 （pH无量纲） 检测项目 最大值 最小值 均值 检出情况 样品数量（个） 检出数量（个） 检出率 （%） 色度（倍） 2 2 2 5 5 100 臭和味 无 无 无 5 0 0 浑浊度 <0.5 <0.5 <0.5 5 5 100 肉眼可见物 无 无 无 5 0 0 pH 7.57 6.83 7.29 5 5 100 钙和镁总量（mg/L） 600 326 505 5 5 100 溶解性总固体（mg/L） 1200 1050 1140 5 5 100 硫酸盐（mg/L） 320 200 235 5 5 100 氯化物（mg/L） 631 30 264 5 5 100 铁（μg/L） 284 246 261 5 5 100 锰（μg/L） 146 106 123 5 5 100 铜（μg/L） 1.33 1.08 1.17 5 5 100 锌（μg/L） ND ND ND 5 0 0 铝（μg/L） 230 191 206 5 5 100 硒（μg/L） ND ND ND 5 0 0 镉（μg/L） ND ND ND 5 0 0 铅（μg/L） 0.70 0.56 0.61 5 5 100 砷（μg/L） 5.54 2.46 3.42 5 5 100 挥发酚（μg/L） 0.0018 ND 0.00099 5 4 80 阴离子表面活性剂（mg/L） ND ND ND 5 0 0 耗氧量（mg/L） 1.84 0.89 1.43 5 5 100 氨氮（mg/L） 0.812 0.235 0.596 5 5 100 硫化物（mg/L） ND ND ND 5 0 0 钠（mg/L） 175 15.4 59.6 5 5 100 亚硝酸盐（mg/L） 0.315 0.044 0.133 5 5 100 硝酸盐（mg/L） 8.30 0.65 3.8 5 5 100 氰化物（mg/L） ND ND ND 5 0 0 氟化物（mg/L） 0.74 0.06 0.27 5 5 100 汞（μg/L） 0.07 ND 0.03 5 1 20 六价铬（mg/L） ND ND ND 5 0 0 评价方法：按《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）所列分类指标，划分为五类，代号与类别代号相同，不同类别标准值相同时，从优不从劣。 评价结果：见表3-9。 表3-9（a） 地下水环境质量现状评价结果 因子 凡特鲁斯 三洋化成 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 pH Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 氨氮 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅳ类 / / / / 汞 / / / / Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 铅 / / / / Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类 镉 / / / / Ⅴ类 Ⅴ类 Ⅴ类 Ⅴ类 铬 / / / / Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 铜 / / / / Ⅱ类 Ⅱ类 Ⅱ类 Ⅱ类 锌 / / / / Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 镍 / / / / Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类 砷 / / / / Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类 氟化物 / / / / Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 表3-9（b） 地下水环境质量现状评价结果 因子 南辉电子 D9 D10 D11 D12 D13 色度（倍） Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 臭和味 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 浑浊度 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 肉眼可见物 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 pH Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 溶解性总固体（mg/L） Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类 硫酸盐（mg/L） Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 氯化物（mg/L） Ⅰ类 Ⅴ类 Ⅰ类 Ⅴ类 Ⅰ类 铁（μg/L） Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 锰（μg/L） Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类 铜（μg/L） Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 锌（μg/L） Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 铝（μg/L） Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类 硒（μg/L） Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 镉（μg/L） Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 铅（μg/L） Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 砷（μg/L） Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 挥发酚（μg/L） Ⅰ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅰ类 Ⅰ类 阴离子表面活性剂（mg/L） Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 耗氧量（mg/L） Ⅱ类 Ⅱ类 Ⅱ类 Ⅰ类 Ⅱ类 氨氮（mg/L） Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅳ类 Ⅲ类 硫化物（mg/L） Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 钠（mg/L） Ⅰ类 Ⅲ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 亚硝酸盐（mg/L） Ⅲ类 Ⅱ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅱ类 硝酸盐（mg/L） Ⅰ类 Ⅲ类 Ⅰ类 Ⅲ类 Ⅰ类 氰化物（mg/L） Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 氟化物（mg/L） Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 汞（μg/L） Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 六价铬（mg/L） Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 由上表可知，D1~D8各监测点位pH、汞、锌、氟化物符合Ⅰ类水质要求，铜符合Ⅱ类水质要求，铬符合Ⅲ类水质要求，铅、镍、砷符合Ⅳ类水质要求，镉符合Ⅴ类水质要求，氨氮部分监测点位符合Ⅲ类水质要求，其余监测点位符合Ⅳ类水质要求；D9~D13各监测点位色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、铜、锌、硒、镉、铅、阴离子表面活性剂、硫化物、氰化物、氟化物、汞、六价铬符合Ⅰ类水质要求，铁、砷符合Ⅲ类水质要求，溶解性总固体、锰符合Ⅳ类水质要求，硫酸盐、铝、氨氮部分监测点位符合Ⅲ类水质要求，其余监测点位符合Ⅳ类水质要求，氯化物部分监测点位符合Ⅰ类水质要求，其余监测点位符合Ⅴ类水质要求，挥发酚、钠、硝酸盐部分监测点位符合Ⅰ类水质要求，其余监测点位符合Ⅲ类水质要求，耗氧量部分监测点位符合Ⅰ类水质要求，其余监测点位符合Ⅱ类水质要求，亚硝酸盐部分监测点位符合Ⅱ类水质要求，其余监测点位符合Ⅲ类水质要求。 土壤 ①监测布点 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）中的现状监测点位以及采样要求，本评价共设置6个监测点位，厂区占地范围内设置了4个点位，厂区占地范围外设置了2个点位，具体点位如下表及附图10。 表3-10 土壤现状监测布点 类别 测点 编号 测点名称 采样及监测项目 占地范围内 T1 厂区废酸储罐区附近 表层样点1个，监测因子包含GB36600-2018中45项 T2 腐蚀车间1 柱状样点1个，监测因子包含GB36600-2018中45项 T3 腐蚀车间2 柱状样点1个，监测因子包含GB36600-2018中45项 T4 废水处理区附近 柱状样点1个，监测因子包含GB36600-2018中45项 占地范围外 T5 厂外南侧绿化带 表层样点1个，监测因子包含GB36600-2018中45项 T6 厂外西侧绿化带 表层样点1个，监测因子包含GB36600-2018中45项 注：表层样采样深度为0-0.2m，柱状样在0.5m、1.5m、3m分别取样。 （二）评价方法 采用标准指数法，进行统计分析，给出样本数量、最大值、最小值、均值、检出率、超标率、最大超标倍数等。 （三）评价结果 表3-11 土壤现状质量统计分析结果 检测项目 最大值 mg/kg 最小值 mg/kg 均值 mg/kg 标准值 mg/kg 检出情况 超标情况 样品数量（个） 检出数量（个） 检出率 （%） 超标率 （%） 最大超标倍数 重金属和无机物 汞 0.171 0.088 0.119 38 12 12 100 0 0 砷 16.6 7.35 10.66 60 12 12 100 0 0 铜 58 16 28.6 18000 12 12 100 0 0 铅 58.2 12.9 27.5 800 12 12 100 0 0 镉 0.16 0.09 0.12 65 12 12 100 0 0 镍 45 16 32.8 900 12 12 100 0 0 六价铬 ND ND — 5.7 12 12 100 0 0 挥发性有机物 二氯甲烷 0.13 0.0713 0.0922 616 12 12 100 0 0 苯 0.189 ND 0.021 4 12 3 25 0 0 甲苯 0.0347 ND 0.004 1200 12 3 25 0 0 氯苯 0.0119 ND 0.0088 270 12 3 25 0 0 其余23项因子 ND ND — — 12 12 100 0 0 半挥发性有机物 11项因子 ND ND — — 12 12 100 0 0 根据监测结果，项目所在地土壤质量现状符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

| 环境 保护 目标 | 表3-12 环境保护目标一览表（大气） 环境保护 对象名称 UTM坐标（m） 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离（m） X Y 富民新村 304164.73 3533599.64 居民 4500人（1500户） 二类区 N 490 南通开发区实验小学 305333.42 3532724.64 学生 5000人 N 460 表3-13 环境保护目标情况一览表（其他） 声环境保护目标：厂界外50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境保护目标：厂界外500米范围内无地下水环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 颗粒物、氯化氢、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3中的相关标准，具体标准值见表3-14。 表3-14 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 20 1 厂界 0.5 氯化氢 10 0.18 0.05 硫酸雾 5 1.1 0.3 2、水污染物排放标准 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准；南通市经济技术开发区富民港排水有限公司废水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放浓度》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准。具体排放标准见下表： 表3-15 污水综合排放标准 序号 污染物 企业排放标准 接管标准 污水处理厂排放标准 1 pH 6~9 6~9 6~9 2 COD 500 500 50 3 SS 400 400 10 4 氨氮 45① 45 5（8）② 5 总氮 70① 70 15 6 总磷 8① 8 0.5 7 石油类 20 20 1 8 动植物油 100 100 1 9 硫酸盐 600① 600 / 10 氯化物 800① 800 / 11 溶解性总固体 2000① 2000 / 注：①参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 南通市生态环境局对清下水排放要求见表3-16。 表3-16 清下水排放要求 排放口名称 执行要求 污染物指标 单位 标准限值 厂区清下水排口 清下水排放要求 COD mg/L ≤40 SS ≤30 特征因子 不得检出 3、声环境排放标准 施工期执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的噪声排放标准。 表3-17 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体噪声标准值见表3-18。 表3-18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 适用区域 3类 65 55 项目所在区域 4、固废 危险固体废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年修订）中的相关规定，一般工业固体废弃物在厂内贮存时，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 |

| 总量 控制 指标 | 表3-19 项目建成后全厂污染物排放量汇总表 单位：t/a 污染物种类 现有项目 本项目新增 以新带老削减量 全厂 批复增减量 环评批复量 厂区目前实际排放量 产生量 削减量 接管量 外排量 产生量 削减量 接管量 外排量 废水 废水量 527768 386860.4 140348.71 0 140348.71 140348.71 0 527209.11 0 527209.11 527209.11 -558.89 CODcr 26.224 20.45 13.858 8.318 5.54 5.54 0 63.01 37.02 25.99 25.99 -0.234 SS 42.214 31.2 27 16.2 10.8 1.4 0 105 63 42 5.27 -0.214 氨氮 1.845 1.34 0.5 0 0.5 0.5 0 1.84 0 1.84 1.84 -0.005 总氮 2.7① 1.97 0.73 0 0.73 0.73 0 2.7 0 2.7 2.7 0 总磷 0.028 0.028 0 0 0 0 0 0.028 0 0.028 0.028 0 石油类 / 1.783 0.63 0 0.63 0.14 0 2.413 0 2.413 0.53 +2.413 动植物油 / 0.28 0 0 0 0 0 0.28 0 0.28 0.28 +0.28 总铝 4.564 3.3 20 18.8 1.2 1.2 0 75 70.5 4.5 4.5 -0.064 氯化物 / 263.1 318 222.6 95.4 95.4 0 1195 836.5 358.5 358.5 +358.5 硫酸盐 / 205 248 173.6 74.4 74.4 0 931 651.6 279.4 279.4 +279.4 溶解性总固体 2859.608 696 843 590 253 253 0 3163 2214 949 949 -1910.608 废气 有组织 HCl 1.38 1.303 11.944 10.749 / 1.195 0 24.98 22.482 / 2.498 +1.118 硫酸雾 3.64 0.039 0.155 0.1395 / 0.0155 0 0.545 0.4905 / 0.0545 -3.5855 粉尘 / 0 20.79 20.58 / 0.21 0 20.79 20.58 / 0.21 +0.21 NOx 0.344 0 0 0 / 0 0 0 0 / 0 -0.344 无组织 HCl / 0.575 0.3696 0 / 0.3696 0.172② 0.9446 0.172 / 0.7726 +0.7726 硫酸雾 / 0.0144 0.0044 0 / 0.0044 0 0.0188 0 / 0.0188 +0.0188 粉尘 / 0.36 0.03 0 / 0.03 0.18③ 0.39 0.18 / 0.21 +0.21 NOx / 0 0 0 / 0 0 0④ 0 / 0 0 固废 一般废物（t/a） 0 0 43.32 43.32 0 0 / 113.09 113.09 / 0 0 危险废物（t/a） 0 0 23941.77 23941.77 0 0 / 87988.67⑤ 87988.67 / 0 0 注：①由于原环评未对总氮评价，因此本次补充评价； ②0.172t/a为罐区盐酸装卸产生的废气、腐蚀车间二酸调配时产生的废气经收集处理后的削减量； ③0.18t/a为粉尘由无组织排放改为有组织排放后，无组织排放的削减量； ④由于厂区所有腐蚀箔生产线腐蚀2工段使用的硝酸均改为盐酸，因此技改后不产生废气NOx； ⑤由于厂区所有腐蚀箔生产线腐蚀2工段使用的硝酸均改为盐酸，因此技改后无废硝酸产生。 本项目建成后全厂废水排放量为527209.11t/a，废水量、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、总铝、溶解性总固体排放量均在现有项目批复量内，石油类排放量2.413t/a、动植物油排放量0.28t/a、氯化物排放量358.5t/a、硫酸盐排放量279.4t/a，在南通市经济技术开发区富民港排水有限公司内平衡； 本项目建成后全厂有组织大气污染物硫酸雾、NOx均在现有项目批复量内，粉尘新增排放量0.21t/a、氯化氢新增1.115t/a，本项目新增有组织废气在南通市经济技术开发区范围内平衡。 固废排放量为零，不申请总量。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39，89电子元件及电子专用材料制造398”，由于南通南辉电子材料股份有限公司被纳入重点排污单位名录，因此属于重点管理单位。 根据《关于印发<关于进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核、管理及排污权交易的工作方案>的通知》（通环办[2021]23号），本项目属于改扩建项目，部分污染物新增排放，故需在环评文件审批前取得主要污染物排放总量指标，本项目新增排放污染物包括主要污染物中的烟粉尘，总量指标申请表见附件。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用南通南辉电子材料股份有限公司厂内现有车间，车间已建成，施工期主要为生产设备安装与调试。故不对施工期做详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气 1.1 大气污染源分析 （1）有组织废气 ①腐蚀车间一酸调配废气——氯化氢 腐蚀车间一内腐蚀箔生产线使用的新酸（盐酸、硫酸）酸调配槽提供，腐蚀车间一内设1个酸调配槽（年调配时间990小时），该槽加盖密闭，只设一个进料口及一个进出气口，罐区盐酸、硫酸泵入调配槽内，产生废气氯化氢废气G2经出气口密闭收集后由碱液喷淋装置处理，尾气由15米高排气筒DA009排放。废气产生量计算参照该公式： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC×Q LW—氯化氢损耗量，kg/a； M—盐酸蒸汽的分子量g/mol，36.5； P—平均温度下液体的真实蒸汽压，Pa，3132； KN—周转系数（K=年投入量/调配槽容量），腐蚀车间一31%盐酸共使用2894.12t/a，调配槽有效容量24t，则周转系数为121，36<K≤220、KN=11.467×K-0.7026，则KN=0.394； KC—产品因子，无机液体取值为0.65； Q—物料年泵入量，m3/a，腐蚀车间一年使用31%盐酸共2894.12t，密度1.18g/cm3，则Q=2452.64m3/a； LW=4.188×10-7×36.5×3132×0.394×0.65×2452.64=30kg/a 氯化氢废气经密闭收集后送至碱液喷淋装置处理（处理效率为90%），尾气由15米高排气筒DA009排放，则处理量为0.027t/a，排放量0.003t/a、排放速率0.003kg/h。 ②腐蚀箔生产线氯化氢 类比现有项目废气例行监测报告——NJTY（HJ）20190608，现有项目产能480万m2/a，本项目腐蚀箔新增产能180万m2/a，类比得新增氯化氢11.396t/a，经集气罩收集（收集效率为97%）后送至碱液喷淋装置处理（处理效率为90%），尾气由15米高排气筒排放，则收集量为11.054t/a，处理量为9.948t/a，排放量1.106t/a，未被收集的废气（0.342t/a）在车间无组织排放。 本项目建成后全厂腐蚀箔设计产能可达660万m2/a，则技改后全厂腐蚀箔生产线氯化氢产生量约为24.835t/a，收集量为24.09t/a，处理量为21.681t/a，尾气（2.409t/a）由15米高排气筒排放，未被收集的废气（0.745t/a）在车间无组织排放。 表4-1 新增180万m2产能氯化氢挥发源强 工段 编号 污染物 年运行时数（h） 产生量（t/a） 收集量（t/a） 处理量（t/a） 排放量（t/a） 前处理 G4 氯化氢 8400 0.132 0.128 0.115 0.013 腐蚀1 G5 8400 1.49 1.445 1.3 0.145 腐蚀2 G6 8400 9.774 9.481 8.533 0.948 合计 11.396 11.054 9.948 1.106 表4-2 技改后全厂腐蚀箔生产线氯化氢挥发源强 工段 污染物 年运行时数（h） 产生量（t/a） 收集量（t/a） 处理量（t/a） 排放量（t/a） 前处理 氯化氢 8400 0.43 0.417 0.375 0.042 腐蚀1 8400 4.86 4.714 4.24 0.474 腐蚀2 8400 19.545 18.959 17.066 1.893 合计 24.835 24.09 21.681 2.409 ③腐蚀箔生产线硫酸雾 类比现有项目废气例行监测报告——NJTY（HJ）20190608，现有项目产能480万m2/a，本项目腐蚀箔新增产能180万m2/a，类比可得新增硫酸雾0.1392t/a，经集气罩收集（收集效率为97%）后送至碱液喷淋装置处理（处理效率为90%），尾气由15米高排气筒排放，则收集量为0.135t/a，处理量为0.1215t/a，排放量0.0135t/a，未被收集的废气（0.0042t/a）在车间无组织排放。 建成后全厂18条腐蚀箔生产线设计产能可达660万m2/a，届时硫酸雾产生量约为0.5436t/a，收集量为0.525t/a，处理量为0.4725t/a，排放量0.0525t/a，未被收集的废气（0.0186t/a）在车间无组织排放。 表4-3 新增180万m2产能硫酸雾挥发源强 工段 编号 污染物 年运行时数（h） 产生量（t/a） 收集量（t/a） 处理量（t/a） 排放量（t/a） 前处理 G4 硫酸雾 8400 0.0028 0.0027 0.0024 0.0003 腐蚀1 G5 8400 0.0935 0.0907 0.0816 0.0091 腐蚀3 G7 8400 0.0429 0.0416 0.0375 0.0041 合计 0.1392 0.135 0.1215 0.0135 表4-4 技改后全厂18条腐蚀箔生产线硫酸雾挥发源强 工段 污染物 年运行时数（h） 产生量（t/a） 收集量（t/a） 处理量（t/a） 排放量（t/a） 前处理 硫酸雾 8400 0.0101 0.0098 0.0088 0.001 腐蚀1 8400 0.3829 0.3696 0.333 0.0366 腐蚀3 8400 0.1506 0.1456 0.1307 0.0149 合计 0.5436 0.525 0.4725 0.0525 ④ 2套三效蒸发装置 A.硫酸雾 技改后全厂三效蒸发（共2套）的液态物料（硫酸、硫酸铝、水）中硫酸含量为9576.33t/a，全部进入2个搪瓷反应罐进行反应。根据《环境统计手册》，搪瓷反应罐内酸性水蒸气产生速率可按以下经验公式计算： GZH2SO4=M(0.000352+0.000786×U)×P×F-V水×F 式中：GZ H2SO4——硫酸雾排放速率，Kg/h； M —— 硫酸液体分子量，98； U —— 蒸发液体表面上空气流速，m/s，罐内空气流速取值为0.4m/s； P —— 相应于液体温度下空气中饱和蒸气分压力（mmHg），P=22.5mmHg； F—— 蒸发面面积（m2），本项目反应罐蒸发面积约为2.64m2； V 水——单位面积水蒸气蒸发速率，蒸发表面温度约为100℃，本次环评取 1.468L/m2·h； 经计算，项目使用硫酸的作业时间约为8400h/a，硫酸雾的产生速率为0.00252kg/h，则硫酸雾产生量为0.02t，经反应罐上面的风管密闭负压收集后通过管道送碱液吸收塔（本次新增一套）处理，密闭收集效率为99%，风量为3400m3/h，去除率达90%，废气处理后通过本次新增的15m高的排气筒DA001排放。 B.氯化氢 废硫酸经三效蒸发后有少量盐酸未被冷凝，一起进入反应罐，该过程产生氯化氢废气，产生量为0.86t/a，经反应罐上面的风管密闭负压收集后通过管道送碱液吸收塔处理，密闭收集效率为99%，风量为3400m3/h，去除率达90%，废气处理后通过本次新增的15m高的排气筒DA001排放。 C.粉尘 片状结晶水合硫酸铝（Al2(SO4)3·18H2O）经专用粉碎机粉碎，该过程产生少量粉尘G10（主要成分为硫酸铝），类比同行业，粉碎产生的粉尘按产品产量的1‰计算，全厂水合硫酸铝产量为21000t/a，则粉尘共产生21t/a，粉尘经管道负压收集后采用脉冲布袋除尘器处理，尾气通过本次新增的15m高的排气筒DA001排放。收集效率为99%，处理效率为99%，则收集量为20.79t/a，排放量为0.21t/a，收集的粉尘（硫酸铝粉）直接包装、出售。 本项目腐蚀箔生产线新增废气产生及排放情况见表4-5，2套三效蒸发装置废气产生情况及排放情况见表4-7，技改后全厂有组织废气产生及排放情况见表4-8。 （2）无组织废气 ①罐区“大呼吸”废气 当盐酸储罐进料作业时，液面不断升高，气体空间不断缩小，料气混合物被压缩而使压力不断升高。当气体空间的压强大于压力阀的控制时，压力阀打开，混合气体逸出罐外，之道盐酸罐停止进料，这种蒸发损耗即为“大呼吸”损耗。产生的废气经密闭管道收集后由碱液喷淋装置处理，处理后无组织排放。废气产生量计算公式： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC×Q LW—氯化氢损耗量，kg/a； M—盐酸蒸汽的分子量g/mol，36.5； P—平均温度下液体的真实蒸汽压，Pa，3132； KN—周转系数（K=年投入量/储罐容量），全厂年使用31%盐酸共8685.55t，盐酸储罐总容量150t，则周转系数为58，36<K≤220、KN=11.467×K-0.7026，则KN=0.66； KC—产品因子，无机液体取值为0.65； Q—物料年泵入量，m3/a，全厂年使用31%盐酸8682.521t，密度1.18g/cm3，则Q=7358.1m3/a； LW=4.188×10-7×36.5×3132×0.66×0.65×7358.1=151kg/a 氯化氢废气经密闭收集后送至碱液喷淋装置处理（处理效率为90%），处理后无组织排放，则处理量为0.136t/a，排放量0.015t/a。 ②腐蚀车间酸调配废气 腐蚀车间二内腐蚀箔生产线使用的新酸（盐酸、硫酸）酸调配槽提供，腐蚀车间二内设1个酸调配槽（年调配时间990小时），该槽加盖密闭，只设一个进料口及一个进出气口，罐区盐酸、硫酸泵入调配槽内，产生废气氯化氢废气G3经出气口密闭收集后由碱液喷淋装置处理，处理后无组织排放。废气产生量计算参照该公式： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC×Q LW—氯化氢损耗量，kg/a； M—盐酸蒸汽的分子量g/mol，36.5； P—平均温度下液体的真实蒸汽压，Pa，3132； KN—周转系数（K=年投入量/调配槽容量），腐蚀车间一31%盐酸共使用2894.12t/a，调配槽有效容量24t，则周转系数为121，36<K≤220、KN=11.467×K-0.7026，则KN=0.394；腐蚀车间二年使用31%盐酸共5788.25t，调配槽有效容量24t，则周转系数为241，K>220、KN=0.26； KC—产品因子，无机液体取值为0.65； Q—物料年泵入量，m3/a，腐蚀车间二年使用31%盐酸共5788.25t，密度1.18g/cm3，则Q=4905.3m3/a； LW=4.188×10-7×36.5×3132×0.26×0.65×4905.3=40kg/a 氯化氢废气经密闭收集后送至碱液喷淋装置处理（处理效率为90%），处理后无组织排放，则处理量为0.036t/a，排放量0.004t/a。 ③未被收集的废气 电解槽产生的氯化氢、硫酸雾废气经集气罩收集后送至碱液吸收塔处理，收集效率为97%，剩余未收集废气以无组织形式排放；粉尘经管道负压收集后采用脉冲布袋除尘器处理，收集效率为99%，剩余未收集废气以无组织形式排放。 本项目无组织废气见表4-9，全厂无组织排放废气详见表4-10。 （3）非正常排放 根据对项目生产和排污环节的分析，项目非正常排放情况主要是由于设备检修导致主要为：废气吸收液达不到设计处理效率，处理效率降到设计处理效率的50%，持续时间15min。非正常工况排放情况见表4-11。 |

表4-5 新增180万m2产能大气污染物产生及排放的量 编号 污染物名称 排气筒底部中心UTM坐标/m 风量m3/h 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 产生状况 处理设施 去除率% 排放状况 执行标准 X Y 浓度 mg/m3 速率kg/h 年产生量t/a 浓度 mg/m3 速率kg/h 年排放量t/a 浓度 mg/m3 速率kg/h 腐蚀车间1 DA002 HCl 304034.76 3532735.44 10000 6 15 0.8 14.5 25 8400 连续 15.8 0.158 1.327 一级碱吸收 90 1.58 0.0158 0.133 10 0.18 硫酸雾 0.09 0.00088 0.007 90 0.009 0.00009 0.0007 5 1.1 DA003 HCl 304017.86 3532739.57 5000 6 15 0.8 14.5 25 8400 连续 31.6 0.158 1.327 一级碱吸收 90 3.16 0.0158 0.133 10 0.18 硫酸雾 0.18 0.00088 0.007 90 0.018 0.00009 0.0007 5 1.1 DA008 HCl 303995.56 3532752.66 5000 6 15 0.8 14.5 25 8400 连续 40 0.2 1.68 一级碱吸收 90 4.0 0.02 0.168 10 0.18 硫酸雾 1.64 0.0082 0.069 90 0.16 0.0008 0.0069 5 1.1 DA009 HCl 303973.56 3532759.46 1000 6 15 0.8 5 25 990 间断 30 0.03 0.03 一级碱吸收 90 3.0 0.003 0.003 10 0.18 腐蚀车间2 DA004 HCl 304079.31 3532839.60 8000 6 15 0.8 14.5 25 8400 连续 25 0.2 1.68 一级碱吸收 90 2.5 0.02 0.168 10 0.18 硫酸雾 0.2 0.0016 0.013 90 0.02 0.00016 0.0013 5 1.1 DA005 HCl 304072.52 3532828.63 7000 6 15 0.6 14.5 25 8400 连续 28.6 0.2 1.68 一级碱吸收 90 2.86 0.02 0.168 10 0.18 硫酸雾 0.23 0.0016 0.013 90 0.023 0.00016 0.0013 5 1.1 DA006 HCl 304069.31 3532820.10 15000 6 15 0.6 14.5 25 8400 连续 13.3 0.2 1.68 一级碱吸收 90 1.33 0.02 0.168 10 0.18 硫酸雾 0.11 0.0016 0.013 90 0.011 0.00016 0.0013 5 1.1 DA007 HCl 304065.82 3532809.82 7000 6 15 0.8 14.5 25 8400 连续 28.6 0.2 1.68 一级碱吸收 90 2.86 0.02 0.168 10 0.18 硫酸雾 0.23 0.0016 0.013 90 0.023 0.00016 0.0013 5 1.1 合计 HCl 连续 / 1.32 11.084 碱吸收 90 / 0.132 1.109 硫酸雾 连续 / 0.016 0.135 碱吸收 90 / 0.0016 0.0135 由于腐蚀车间1的4个排气筒（DA002、DA003、DA008、DA009）间距较近，为10米，其距离小于2个排气筒高度之和；腐蚀车间2的4个排气筒（DA004~DA007）间距较近，为15米，其距离小于2个排气筒高度之和，因此应分别以一个等效排气筒表示。等效计算后有组织废气产生及排放情况见下表，由表4.5-6可知，经等效计算后，各污染物的排放速率及排放浓度均能达标。 表4-6 等效计算后有组织废气产生及排放情况 车间 污染物 废气量 (m3/h) 产生情况 治理措施 排放情况 执行标准 排放高度（m） 排放时间（h） 浓度 (mg/ m3) 速率 (kg/h) 产生量 (t/a) 浓度 (mg/ m3) 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 浓度 (mg/ m3) 速率 (kg/h) 腐蚀车间1 HCl 10000 51.9 0.519 4.364 一级碱吸收 5.2 0.052 0.437 10 0.18 DA002、DA003、DA008、DA009等效：15 8400 硫酸雾 0.99 0.0099 0.083 0.099 0.00099 0.0083 5 1.1 腐蚀车间2 HCl 15000 53.3 0.8 6.72 一级碱吸收 5.33 0.08 0.672 10 0.18 DA004~DA007等效：15 8400 硫酸雾 0.4 0.006 0.052 0.04 0.0006 0.0052 5 1.1 注：等效排气筒污染物排放速率按下式计算：Q＝Q1＋Q2，式中：Q－等效排气筒某污染物排放速率：Q1、Q2－排气筒1和排气筒2的某污染物排放速率。等效排气筒高度按下式计算，式中：h——等效排气筒高度；h1、h2——排气筒1和排气筒2的高度。 表4-7 2套三效蒸发装置大气污染物产生及排放状况 编号 污染物名称 排气筒底部中心UTM坐标/m 风量m3/h 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 产生状况 处理设施 去除率% 排放状况 执行标准 X Y 浓度 mg/m3 速率kg/h 年产生量t/a 浓度 mg/m3 速率kg/h 年排放量t/a 浓度 mg/m3 速率kg/h DA001 硫酸雾 304013.33 3532833.88 3400 6 15 0.4 14.5 25 8400 连续 0.71 0.0024 0.02 一级碱吸收 90 0.071 0.0002 0.002 5 1.1 HCl 30 0.102 0.86 3 0.01 0.086 10 0.18 粉尘 728 2.475 20.79 脉冲布袋除尘器 99 7.3 0.025 0.21 20 1 表4.5-8 技改后全厂大气污染物产生及排放状况 编号 污染物名称 排气筒底部中心UTM坐标/m 风量m3/h 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 产生状况 处理设施 去除率% 排放状况 执行标准 X Y 浓度 mg/m3 速率kg/h 年产生量t/a 浓度 mg/m3 速率kg/h 年排放量t/a 浓度 mg/m3 速率kg/h 腐蚀车间1 DA002 HCl 304034.76 3532735.44 10000 6 15 0.8 14.5 25 8400 连续 18.4 0.184 1.55 一级碱吸收 90 1.84 0.018 0.155 10 0.18 硫酸雾 0.63 0.0063 0.053 90 0.063 0.0006 0.0053 5 1.1 DA003 HCl 304017.86 3532739.57 5000 6 15 0.8 14.5 25 8400 连续 36.8 0.184 1.55 一级碱吸收 90 3.68 0.018 0.155 10 0.18 硫酸雾 1.26 0.0063 0.053 90 0.126 0.0006 0.0053 5 1.1 DA008 HCl 303995.56 3532752.66 5000 6 15 0.8 14.5 25 8400 连续 87.8 0.439 3.69 一级碱吸收 90 8.8 0.044 0.369 10 0.18 硫酸雾 2.2 0.011 0.091 90 0.22 0.0011 0.0091 5 1.1 DA009 HCl 303973.56 3532759.46 1000 6 15 0.8 5 25 990 间断 30 0.03 0.03 一级碱吸收 90 3.0 0.003 0.003 10 0.18 腐蚀车间2 DA004 HCl 304079.31 3532839.60 8000 6 15 0.8 14.5 25 8400 连续 49.1 0.393 3.3 一级碱吸收 90 4.91 0.0393 0.33 10 0.18 硫酸雾 1.12 0.009 0.076 90 0.11 0.0009 0.0076 5 1.1 DA005 HCl 304072.52 3532828.63 7000 6 15 0.6 14.5 25 8400 连续 85 0.595 5.0 一级碱吸收 90 8.5 0.059 0.5 10 0.18 硫酸雾 1.43 0.01 0.084 90 0.143 0.001 0.0084 5 1.1 DA006 HCl 304069.31 3532820.10 15000 6 15 0.6 14.5 25 8400 连续 31.7 0.476 4.0 一级碱吸收 90 3.17 0.048 0.4 10 0.18 硫酸雾 0.667 0.01 0.084 90 0.066 0.001 0.0084 5 1.1 DA007 HCl 304065.82 3532809.82 7000 6 15 0.8 14.5 25 8400 连续 85 0.595 5.0 一级碱吸收 90 8.5 0.059 0.5 10 0.18 硫酸雾 1.43 0.01 0.084 90 0.143 0.001 0.0084 5 1.1 DA001 HCl 304013.33 3532833.88 3400 6 15 0.4 14.5 25 8400 连续 30 0.102 0.86 一级碱吸收 90 3.0 0.01 0.086 10 0.18 硫酸雾 0.71 0.0024 0.02 90 0.071 0.0002 0.002 5 1.1 粉尘 728 2.475 20.79 脉冲布袋除尘器 99 7.28 0.025 0.21 20 1 合计 HCl 连续 / 2.97 24.98 一级碱吸收 90 / 0.297 2.498 硫酸雾 连续 / 0.065 0.545 一级碱吸收 90 / 0.0065 0.0545 粉尘 连续 / 2.475 20.79 脉冲布袋除尘器 99 / 0.025 0.21 表4-9 本项目无组织废气排放情况 编号 污染物名称 面源起点UTM坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放情况 X Y (t/a) (kg/h) 腐蚀车间1 HCl 303986.36 3532735.16 3 60 45 0 6 8400 连续 0.114 0.0136 硫酸雾 连续 0.0016 0.0002 腐蚀车间2 HCl 304048.06 3532834.94 3 102 41.6 0 6 8400 连续 0.2406 0.028 硫酸雾 连续 0.0028 0.0003 粉尘 连续 0.03 0.0036 罐区 HCl 303978.10 3532820.46 3 40 30 0 6 1320 间断 0.015 0.011 表4-10 技改后全厂无组织废气排放情况 编号 污染物名称 面源起点UTM坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放情况 X Y (t/a) (kg/h) 腐蚀车间1 HCl 303986.36 3532735.16 3 60 45 0 6 8400 连续 0.248 0.03 硫酸雾 连续 0.0062 0.00074 腐蚀车间2 HCl 304048.06 3532834.94 3 102 41.6 0 6 8400 连续 0.5096 0.061 硫酸雾 连续 0.0126 0.0015 粉尘 连续 0.21 0.025 罐区 HCl 303978.10 3532820.46 3 40 30 0 6 1320 间断 0.015 0.011 表4-11 本项目非正常工况排放污染源强 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放情况 单次持续时间/h 年发生频次/次 浓度 速率 (mg/m3) (kg/h) 腐蚀车间1：DA008 设备检修 HCl 22 0.11 0.25 4 硫酸雾 0.902 0.0045 腐蚀车间2： DA005 设备检修 HCl 15.7 0.11 0.25 4 硫酸雾 0.126 0.00088

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2 废气治理设施可行性分析 表4-12 全厂废气防治措施 位置 工艺 污染物名称 处理设施 排放去向 备注 腐蚀车间1 腐蚀线T1E 氯化氢、硫酸雾 碱液喷淋吸收装置1套 DA002，15m 依托现有废气处理装置及排气筒 腐蚀线T1F 氯化氢、硫酸雾 腐蚀线T1G 氯化氢、硫酸雾 碱液喷淋吸收装置1套 DA003，15m 腐蚀线T1H 氯化氢、硫酸雾 腐蚀线T1D 氯化氢、硫酸雾 碱液喷淋吸收装置1套 DA008，15m 腐蚀线T1A （本次新增） 氯化氢、硫酸雾 酸调配槽 氯化氢 碱液喷淋吸收装置1套 DA009，15m 本次新增：1套碱液喷淋吸收装置+排气筒DA009 腐蚀车间2 腐蚀线T5J 氯化氢、硫酸雾 碱液喷淋吸收装置1套 DA004，15m 依托现有废气处理装置及排气筒 腐蚀线T5K 氯化氢、硫酸雾 腐蚀线T5L 氯化氢、硫酸雾 腐蚀线T5A 氯化氢、硫酸雾 碱液喷淋吸收装置1套 DA005，15m 腐蚀线T5B 氯化氢、硫酸雾 腐蚀线T5C 氯化氢、硫酸雾 腐蚀线T5G 氯化氢、硫酸雾 碱液喷淋吸收装置1套 DA006，15m 腐蚀线T5H 氯化氢、硫酸雾 腐蚀线T5I 氯化氢、硫酸雾 腐蚀线T5D 氯化氢、硫酸雾 碱液喷淋吸收装置1套 DA007，15m 腐蚀线T5E 氯化氢、硫酸雾 腐蚀线T5F 氯化氢、硫酸雾 三效蒸发装置 （本次新增1套） 硫酸雾 碱液喷淋吸收装置1套 DA001，15m 本次新增：碱喷淋吸收装置、排气筒； 依托现有：脉冲布袋除尘器 粉碎机 粉尘 脉冲布袋除尘器1套 酸调配槽 氯化氢 碱液喷淋吸收装置1套 无组织排放 本次新增：1套碱液喷淋吸收装置 罐区 氯化氢 碱液喷淋吸收装置1套 无组织排放 本次新增：1套碱液喷淋吸收装置 （1）有组织废气 本项目产生的氯化氢、硫酸雾采用碱喷淋吸收装置处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019），该废气污染治理设施属于《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）表B.1电子工业排污单位废气防治可行技术参考表——电子专用材料制造排污单位的碱液喷淋洗涤吸收法，因此属于可行技术。 本项目副产固体硫酸铝经粉碎机粉碎时产生的粉尘经管道负压收集后采用脉冲布袋除尘器处理，该废气污染治理设施属于《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）表B.1电子工业排污单位废气防治可行技术参考表——电子专用材料制造排污单位的布袋除尘法，因此属于可行技术。 （2）无组织废气 项目无组织废气主要为未被收集的硫酸雾、氯化氢。采取的控制措施主要有： a.要求规范作业，防止生产过程中的跑、冒、滴、漏； b.设排气扇等通风装置，加强车间内通风； c.规范操作流程，加强环境管理，尽量降低无组织废气的产生量； 通过采取以上无组织排放防控措施，各污染物的周围外界最高浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中无组织排放监控浓度限值。 （3）非正常排放 发生非正常排放时，企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，尽量避免事故排放的发生，一旦发生事故时，能及时维修并采取相应防护措施，将污染影响降低到最小，建议建设单位做好防范工作： ①平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 ②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 ③对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 综上，本项目的废气采取上述措施处理后均可达标排放，其治理措施是可行的。 1.3 废气自行监测计划 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39，89电子元件及电子专用材料制造398”，由于南通南辉电子材料股份有限公司被纳入重点排污单位名录，因此属于重点管理单位，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）表2-4，本项目属于电子专用材料制造排污单位，涉及的废气排口均为一般排放口。 （1）污染源监测 表4-13 本项目废气污染源监测 监测点位置 监测项目 监测频率 废气排气筒DA001~DA009进口及出口 DA001：氯化氢、硫酸雾、颗粒物 DA002~DA008：氯化氢、硫酸雾 DA009：氯化氢 1次/半年 厂界上风向设1个参照点，下风向设2个监控点 氯化氢、硫酸雾、颗粒物 1次/年 （2）废气环保验收监测 表4-14 废气环保竣工验收监测 监测位置 监测项目 频次 执行标准 排气筒DA001 废气进口及出口 氯化氢、硫酸雾、颗粒物 连续2天，每天3次 DB32/4041-2021 排气筒DA002~DA008 废气进口及出口 氯化氢、硫酸雾 排气筒DA009 废气进口及出口 氯化氢 厂界上风向1个点位、下风向2~3个点位 氯化氢、硫酸雾、颗粒物 1.4 环境影响分析 本项目产生的废气经过收集、处理后，均能达标排放，项目在严格落实各项废气污染治理设施、并有效运行的前提下，本项目废气排放对周边环境的影响可接受。 2、废水 2.1废水污染源分析 （1）腐蚀箔清洗废水 腐蚀箔生产线经前处理、腐蚀1、腐蚀2、腐蚀3工段后均需要清洗铝箔，产生清洗废水，新增废水量共123645.1t/a，主要污染物为pH、COD、SS、氨氮、总氮、石油类、总铝、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐，其中，COD产生浓度为100mg/L、SS产生浓度为212mg/L、氨氮产生浓度为3.2mg/L、总氮产生浓度为4.8mg/L、石油类产生浓度为5.1mg/L、总铝产生浓度为85.7mg/L、溶解性总固体1073.2mg/L、氯化物149mg/L、硫酸盐924.2mg/L。 （2）废硫酸回收装置清洗废水 废硫酸回收装置定期清洗、维修，用纯水注满整个回收装置，待下一次开机前放空，新增的1套废硫酸回收装置单次纯水用量约275t，每季度洗一次，产生废水1100t/a，送污水处理站处理。 （3）扩散渗析废水 由于本项目腐蚀箔产能增加，因此产生的废盐酸也增加，废盐酸进入扩散渗析器处理产生废水，新增废水13803.61t/a，主要污染物为pH、COD、SS、氨氮、总氮、总铝、氯化物、溶解性总固体，其中，COD产生浓度为80mg/L、SS产生浓度为50mg/L、氨氮产生浓度为7.2mg/L、总氮产生浓度为9.4mg/L、总铝产生浓度为377mg/L、氯化物10690mg/L、溶解性总固体10690mg/L。 （4）废气吸收塔废水 类比厂区现有废气吸收塔废水产生量，本项目新增的废气吸收塔产生的废水量为1800t/a，送入污水处理站处理。 废水经厂内污水处理站处理达标后，排入南通市经济技术开发区富民港排水有限公司。 本项目新增废水污染物处理及排放情况见表4-15，技改项目建成后全厂废水产生及排放情况见表4-16。 |
| --- | --- |

表4-15 本项目新增废水污染物产生源强 废水类型 废水量t/a 污染物名称 污染物产生状况 治理措施 污染物排放情况 浓度mg/L 产生量 t/a 污染物名称 排放浓度mg/L 排放量 t/a 排放标准(mg/L) 排放去向 腐蚀箔清洗废水 123645.1 pH 6～7 中和沉淀 废水量 140348.71 南通市经济技术开发区富民港排水有限公司 COD 100 12.4 pH 6～9 6～9 SS 212 26.222 COD 39.5 5.54 500 氨氮 3.2 0.4 SS 76.9 10.8 400 总氮 4.8 0.6 氨氮 3.56 0.5 45 石油类 5.1 0.63 总氮 5.2 0.73 70 总铝 103.5 12.8 石油类 4.5 0.63 20 氯化物 999.6 123.6 总铝 8.52 1.2 / 硫酸盐 2005.7 248 氯化物 680 95.4 800 溶解性总固体 3577 442.28 硫酸盐 530 74.4 600 废硫酸回收装置清洗废水 1100 pH 4～5 溶解性总固体 1802 253 2000 COD 80 0.088 SS 80 0.088 溶解性总固体 500 0.55 盐酸回收废水 13803.61 pH 4～5 COD 79.7 1.1 SS 50 0.69 氨氮 7.2 0.1 总氮 9.4 0.13 总铝 521.6 7.2 氯化物 14083 194.4 溶解性总固体 28978 400 废气吸收塔废水 1800 pH 8～9 COD 150 0.27 溶解性总固体 94.4 0.17 小计 140348.71 COD 98.7 13.858 SS 192.4 27 氨氮 3.56 0.5 总氮 5.2 0.73 石油类 4.5 0.63 总铝 142.5 20 氯化物 2265.7 318 硫酸盐 1767 248 溶解性总固体 6006.5 843 表4-16 项目建成后全厂废水污染物产生及排放源强 水来源 全厂废水量m3/a 污染物名称 污染物产生量 治理 措施 污染物 名称 全厂污染物排放量 标准浓度限值 mg/L 排放方式与去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 腐蚀箔清洗废水 441632 pH 6～7 排入污水处理站经中和沉淀工艺处理后排入市政污水管网 废水量 / 527209.11 / 接入市政污水管网送南通市经济技术开发区富民港排水有限公司处理 COD 114.4 50.514 COD 49.3 25.99 500 SS 218.6 96.544 SS 76.7 42 400 氨氮 2.63 1.161 氨氮 3.49 1.84 45 总氮 3.88 1.716 总氮 5.12 2.7 70 石油类 5.4 2.37 总磷 0.053 0.028 8 总铝 121.8 53.82 石油类 4.58 2.413 20 氯化物 1000 441.6 动植物油 0.53 0.28 100 硫酸盐 2108 931 总铝 8.5 4.5 / 溶解性总固体 3600 1590 氯化物 680 358.5 800 / 盐酸回收废水（扩散渗析废水） 54611.11 pH 4～5 硫酸盐 530 279.4 600 COD 82.2 4.49 溶解性总固体 1800 949 2000 SS 51.3 2.8 氨氮 6.96 0.38 总氮 8.97 0.49 总铝 387.8 21.18 氯化物 13796 753.4 溶解性总固体 28760 1570.6 废硫酸回收装置清洗废水 2200 pH 4～5 COD 80 0.176 SS 80 0.176 溶解性总固体 500 1.1 地面冲洗废水 4350 COD 298.8 1.3 SS 298.8 1.3 氨氮 32.2 0.14 总氮 50.6 0.22 石油类 9.9 0.043 废气吸收塔废水 13800 pH 8～9 COD 150 2.07 溶解性总固体 94.2 1.3 初期雨水 4136 COD 541 2.24 SS 563 2.33 循环冷却废水 864 COD 300.9 0.26 SS 196.7 0.17 生活污水 5616 COD 349 1.96 经化粪池预处理 SS 299.1 1.68 氨氮 28.3 0.159 总氮 48.8 0.274 总磷 5.0 0.028 动植物油 49.8 0.28 小计 527209.11 COD 119.5 63.01 生活污水经化粪池预处理，其余废水进厂区污水处理站处理 SS 199.2 105 氨氮 3.49 1.84 总氮 5.12 2.7 总磷 0.053 0.028 石油类 4.58 2.413 动植物油 0.53 0.28 总铝 142.2 75 氯化物 2266.7 1195 硫酸盐 1765.9 931 溶解性总固体 5999.5 3163

|  | 2.2废水污染治理设施可行性分析 （1）污水处理措施 企业内目前已建的污水处理站规模为1500m3/d，技改项目建成后全厂处理量为1490.3m3/d，能满足设计规模。 图4-1 污水处理工艺流程图 （2）污水处理站构筑物情况 表4-17 废水处理主要构筑物一览表 序号 单元名称 数量 构筑物设计参数 1 调节池 1座 主体部分内径尺寸：11.3×5.5×4.0m，形式：地下，停留时间：7.5h 2 中和池 1座 外形尺寸：10.3×5.2×3.5m，形式：地上式 3 沉淀池 1座 尺寸：11.3×5.5×4.0m，形式：地上式，停留时间：8h （3）废水处理效果 表4-18 本项目废水污染物去除效果表 mg/L 处理工段 废水量 m3/a 项目 污染物 pH COD SS 总铝 氯化物 硫酸盐 溶解性总固体 调节池 140348.71 进水 5～7 98.7 192 142 2266 1767 6006 出水 5～7 98.7 192 142 2266 1767 6006 去除率% / 0 0 0 0 0 0 中和池 140348.71 进水 5～7 98.7 192 142 2266 1767 6006 出水 6～9 98.7 192 142 2266 1767 6006 去除率% / 0 0 0 0 0 0 沉淀池 140348.71 进水 6～9 98.7 192 142 2266 1767 6006 出水 6～9 39.5 76.9 8.52 680 530 1802 去除率% / 60 60 94 70 70 70 排放标准 6~9 500 400 / 800 600 2000 根据以上数据可知污水处理设施对项目废水处理可实现稳定达标，本污水处理站处理工艺技术上可行。 2.3厂区废水总排口排放情况 表4-19 废水污染物排放信息表 排放口 污染物 排放浓度（mg/L） 本次新增年排放量（t/a） 全厂年排放量（t/a） 排放标准mg/L 排放方式 排放去向 排放规律 名称 编号 坐标 厂区废水总排口 DW001 120°55′49.50″ 31°54′42.69″ COD 49.3 5.54 25.99 500 间接排放 南通市经济技术开发区富民港排水有限公司 连续排放流量不稳定 SS 76.7 10.8 42 400 氨氮 3.49 0.5 1.84 45 总氮 5.12 0.73 2.7 70 总磷 0.053 0 0.028 8 石油类 4.58 0.63 2.413 20 动植物油 0.53 0 0.28 100 总铝 8.5 1.2 4.5 / 氯化物 680 95.4 358.5 800 硫酸盐 530 74.4 279.4 600 溶解性总固体 1800 253 949 2000 2.4依托集中污水处理厂可行性分析 南通市经济技术开发区富民港排水有限公司位于开发区瑞兴路，服务区域为原开发区范围，一期工程（2.5万t/d）于1989年建成，占地3.7公顷，采用普通活性污泥法工艺，于1993年正式投入运行；二期扩容工程增容3.0万t/d，在现有厂区北侧约0.78公顷的预留地上，采用SBR法工艺，于2004年12月完成环保验收。三期扩建工程增容4.8万t/d，目前已建成投运。 本项目废水排入污水处理厂处理的可行性分析如下： A.污水管网建设情况分析 本项目位于南通市经济技术开发区富民港单元瑞兴路350号现有厂区内，富民港排水有限公司的污水管网已铺设至此地，本项目产生的废水可通过污水管网排入富民港排水有限公司进行处理。 B.废水量可行性分析 目前南通市经济技术开发区富民港排水有限公司的一期、二期工程总处理能力为5.5万吨/日，目前已接近满负荷，本项目废水排入富民港排水有限公司三期扩建工程（4.8万吨/日）。本项目新增废水140348.71t/a（401m3/d），且排放的废水进入富民港排水有限公司后不会对污水处理厂的生化处理工艺的正常运行产生影响。 C.水质的可行性分析 本项目废水中各污染物浓度均满足富民港排水有限公司的接纳废水水质的接管要求。本项目废水中无有毒有害物质，不会对污水处理厂生化处理工序造成影响。因此，从废水水质来看，南通市经济技术开发区富民港排水有限公司是可以接纳本项目废水的。 2.5水污染源自行监测计划 （1）污染源监测 表4-20 水污染源监测计划 监测点 监测项目 监测频次 废水总排口 流量、pH、COD、氨氮 自动监测 总磷 1次/月 SS、石油类、动植物油、总铝、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体 1次/季度 雨水排放口 pH 自动监测 COD、SS、石油类、动植物油、总铝、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体 1次/年 （2）验收监测 表4-21 废水验收监测项目统计表 环境要素 监测位置 监测项目 频次 执行标准 废水 污水处理中各处理单元进出口 pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油、总铝、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体 连续2天，每天4次 GB8978-1996 GB/T31962-2015 废水外排口 雨水排口 pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油、总铝、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体 COD≤40 SS≤30 3、噪声 （1）噪声源强及达标分析 表4-22 本项目设备噪声源强一览表 设备名称 数量 （台） 单台声级值 dB（A） 所在车间名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 降噪效果dB（A） 空压机 1 85 腐蚀车间2 北，40 隔声、减振、距离衰减 20 风机 1 85 北，30 17 本项目主要噪声设备噪声值约为85dB(A)。采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009中的工业噪声预测模式，按照所有高噪声机械设备同时满负荷运转进行噪声预测。 ①噪声预测公式： 式中：Lr — 距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）； L0 — 距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）； r — 关心点距噪声源距离，m； r0 — 距噪声源距离，以1米计； △L— 噪声衰减值，dB（A）。 ②噪声叠加公式采用： 式中：Li —第i个噪声源的声级； n—声源个数 表4-23 厂界噪声预测结果（dB） 预测点 贡献值 背景值 预测值 排放标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 34.2 60.3 53.9 60.3 54.0 65 55 达标 2 35.9 60.1 54.7 60.1 54.8 65 55 达标 3 38.1 61.2 52.3 61.2 52.5 65 55 达标 4 40.7 61.2 51.4 61.2 51.8 65 55 达标 预测结果表明，项目建成后，高噪声设备经隔声、减振以及距离衰减后，对周围声环境影响较小，各主要噪声设备对厂界的影响值叠加现状值后，厂界噪声能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （2）监测要求 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》制定项目竣工验收监测方案，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定自行监测方案，如下表。 表4-24 噪声监测计划 监测点位 监测因子 竣工验收 监测频次 自行监测 频次 执行标准 厂界 厂界噪声 1次/天（昼间），2天 1次/季度，昼间 GB12348-2008 4、固废 （1）固废产生及属性判定 本项目产生的固废主要为不合格腐蚀箔、收集的粉尘、废酸、污泥、废渗透膜、固体硫酸铝、液体硫酸铝，片状结晶水合硫酸铝（Al2(SO4)3·18H2O）粉碎产生的粉尘经脉冲布袋除尘器处理，由于脉冲布袋除尘器无需更换布袋，因此无废布袋产生。 表4-25 本项目新增副产物产生情况一览表 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 有害成分 预测产生量(t/a) 利用量(t/a) 处置量(t/a) 废酸 前处理、腐蚀工段 液 盐酸、硫酸 盐酸、硫酸 23941.77 23941.77 0 废渗透膜 纯水制备 固 渗透膜 渗透膜 0.18（5~8年更换一次） 0 0.18（5~8年更换一次） 不合格腐蚀箔 成品检验 固 铝 / 0.5 0.5 0 收集的粉尘 脉冲布袋除尘器 固 Al2(SO4)3·18H2O / 17.64 17.64 0 污泥 污水处理 半固 污泥 / 25 0 25 固体硫酸铝 （Al2(SO4)3·18H2O） 废硫酸回收利用装置 固 Al2(SO4)3·18H2O / 21000 21000 0 液体硫酸铝 （Al2(SO4)3） 废硫酸回收利用装置 液 Al2(SO4)3 / 27600 27600 0 表4-26 副产物属性判定表 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否固废 判定依据 利用途径 废渗透膜 纯水制备 固 渗透膜 是 丧失原有使用价值的物质 外售 不合格腐蚀箔 成品检验 固 铝 是 丧失原有使用价值的物质 外售 收集的粉尘 脉冲布袋除尘器 固 Al2(SO4)3·18H2O 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 外售 废酸 前处理、腐蚀工段 液 盐酸、硫酸 是 丧失原有使用价值的物质 厂内三效蒸发装置、扩散渗析装置自行处置 污泥 污水处理 半固 污泥 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 委托处理 固体硫酸铝 （Al2(SO4)3·18H2O） 废硫酸回收利用装置 固 Al2(SO4)3·18H2O 否 同时满足以下条件*： 符合国家、地方制定或行业通行的被替代原来生产的产品质量标准； 符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求； 有稳定、合理的市场需求。 因此，不作为固废管理，按照相应产品管理。 出售 液体硫酸铝 （Al2(SO4)3） 废硫酸回收利用装置 液 Al2(SO4)3 否 出售 注：*A)根据表4.1-3、表4.1-4可知，南通南辉电子材料股份有限公司委托检测的固体硫酸铝（Al2(SO4)3·18H2O）、液体硫酸铝（Al2(SO4)3）经检验，所检项目均符合《工业硫酸铝》（HG/T 2225-2010）标准规定的要求，因此，符合相关产品质量标准； 根据图4.3-2可知，本项目废硫酸回收利用装置产生的固体硫酸铝（Al2(SO4)3·18H2O）主要成分为Al2(SO4)3·18H2O，其余少量为Na2O、SiO2、Fe2O3，液体硫酸铝（Al2(SO4)3）主要成分为Al2(SO4)3，其余少量为Na2O、SiO2、Fe2O3；根据固体硫酸铝检测报告（A2180121130101001C），铅、镉、汞、砷、硒、铬等有害物质均未检出，根据液体硫酸铝检测报告（A2200007587101001E），铅、镉、汞、砷、镍、铬、甲醛等有害物质均未检出； 本项目废硫酸回收利用装置产生的固体硫酸铝（Al2(SO4)3·18H2O）、液体硫酸铝（Al2(SO4)3）均有较好的市场的需求，根据表1-2可知，固体硫酸铝销往四川、内蒙古等地，液体硫酸铝销售地区主要为江苏地区，均用于造纸厂、污水处理厂等。 综上，固体硫酸铝（Al2(SO4)3·18H2O）、液体硫酸铝（Al2(SO4)3）不作为固废管理，可作为副产出售。 （2）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表4.5-17。 污泥特性的判定：本项目为腐蚀箔生产，①对照《国家危险废物名录》（2021年版），HW17 366-064-17的危险废物指：金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥），本项目污泥主要是对铝箔处理过程产生的；②参照中国环境科学院固体废物污染控制技术研究院2018年7月编制的《锂电解电容器用电极箔生产废水处理污泥危险特性调查研究报告》，电极箔生产废水处理污泥为一般工业固体废物；③本项目主要原辅材料为铝箔、盐酸、硫酸、氢氧化钠等，产生的污泥主要成分为盐分，不含重金属及有害物质。综上所述，本项目污泥不属于危废。 表4-27 危险废物属性判定表 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物类别 不合格腐蚀箔 成品检验 否 / 收集的粉尘 脉冲布袋除尘器 否 / 废渗透膜* 纯水制备 否 / 污泥 污水处理 否 / 废酸 前处理、腐蚀工段 是 HW34 注：*纯水制备产生的废渗透膜不含重金属，属于一般固废。 （3） 固体废物分析情况汇总 营运期固体废物分析结果见表4-28。 表4-28 项目建成后全厂固体废物产生情况表 序号 名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量(t/a) 处理处置方式 1 不合格腐蚀箔 一般固废 成品检验 固 腐蚀箔 名录鉴别 / 14 398-005-14 1.83 外售 2 收集的粉尘 一般固废 脉冲布袋除尘器 固 Al2(SO4)3·18H2O / 66 398-005-66 20.58 外售 3 废渗透膜 一般固废 纯水制备 固 渗透膜 / 99 900-999-99 0.68t（5~8年更换一次） 外售 4 污泥 一般固废 污水处理 半固 污泥 / 61 398-005-61 90 委托有能力的单位处理 5 废酸 危废 前处理、腐蚀工段 液 盐酸、硫酸 C,T HW34 900-300-34 87988.67 厂内三效蒸发装置、扩散渗析装置自行处置 6 生活垃圾 一般固废 办公、生活 固 生活垃圾 - - - 28.08 环卫清运 （4）环境管理要求 ①一般固废暂存场所分析 腐蚀车间二东南角已设置一个30m2的一般固废仓库，用于暂存不合格腐蚀箔、收集的粉尘等；厂区西南侧已设置一个135m2的污泥仓库，一般工业固废处置周期约为1年。仓库须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求进行设计，按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）规范设置环保图形标牌。 ②危险废物影响分析 1）贮存场所环境影响分析 废酸储罐位于厂区西侧，占地面积1200m2，用于贮存本项目产生的废酸。 表4-29 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 废酸储罐 废酸 HW34 900-300-34 西侧 1200m2 储罐 900吨 定期厂内自行处理 表4-30 本项目危废“三同时”一览表 类别 产生工序及装置 污染物名称 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 危废 腐蚀箔生产线 废酸 厂内三效蒸发装置、扩散渗析装置自行处置 零排放 80 与主体工程同时建设同时投产使用 企业设置的危废贮存场所需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环保保护部公告2013 年第36 号）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）以及《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办【2019】104 号）、《江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案（苏环办[2019]149号）》、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）》和《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知（通环办【2020】1号）》要求处置，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。本项目危险废物的贮存、处置及防渗有如下几点要求： 危险废物的贮存容器 a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物，所有危废需密封加盖存放，严格控制废气等二次污染。 b.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 c.装载危险废物的容器必须完好无损。 d.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)。 e.液体危险废物可注入开孔直径不超过70 毫米并有放气孔的桶中。 危险废物的堆放 a.基础必须防渗，防渗层为至少1 米厚粘土层(渗透系数≤10-7 厘米/秒) ，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数渗<10-10 厘米/秒。 b.危险废物堆要防风、防雨、防晒。 c.产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 d.不相容的危险废物不能堆放在一起。 e.总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30 毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 危险废物贮存设施的运行与管理 a.盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 b.危险废物贮存设施都必须按GB15562.2 的规定设置警示标志，配备照明及通讯设备，出入口、设施内部等关键位置布设监控装置。 c.不得将不相容的废物混合或合并存放。 d.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留。危废转移需严格执行转移联单制度，规范填写，加强管理。 e.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危险废物贮存设施的安全防护 a.各类危废分类存放，按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)中的要求做好标识。 b.危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 c.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 d.危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 2）危险废物内部收集要求 严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目产生的废酸，全部由厂内三效蒸发装置、扩散渗析装置自行处置，内部收集时杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏。 表4-31本项目与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）相符性分析一览表 文件要求 本项目危废管理要求 规范涉危项目环评管理 （三）加强涉危项目环评管理。各地生态环境部门要督促 建设单位及技术单位贯彻落实《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017年第43号）等相关要求，对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。要依法开展环评文件审批工作，不得擅自降低审批标准。对危险废物数量、种类、属性、贮存设施阐述不清的，无合理利用处置方案的，无环境风险防范措施的建设项目，不予批准其环评文件。 本项目环评对照《建设项目危险废物环境影响评价指南》对项目产生的危险废物种类、数量、处置方式、环境影响以及环境风险进行了分析，危废在厂内暂存期间应执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其修改单的要求。 加强危险废物申报管理 （五）强化危险废物申报登记。危险废物产生单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在江苏省危险废物动态管理信息系统中备案。属地生态环境部门对企业提交的异常数据修改申请应严格审核把关，必要时结合系统申报存在的问题，对企业开展现场检查，督促企业落实整改，并对企业整改情况开展后督察。管理计划如需调整变更的，应重新在系统中申请备案。危险废物产生企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在江苏 省危险废物动态管理信息系统中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。属地生态环境部门应充分发挥系统的数据分析功能，对区域内危险废物产生、贮存、利用处置情况进行评估，分析区域危险废物污染形势，查摆问题并提出有针对性的解决措施，逐步化解危险废物环境风险。对不按照规定申报登记危险废物或者在申报登记时弄虚作假的，严格按照相关法律规定限期整改并依法惩处，对构成犯罪的依法移送公安机关追究刑事责任。 已按照要求建立危废台账，对危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、处置等信息进行记录，并在江苏省危险废物动态管理信息系统对现有危废的产生、贮存、转移、处置信息进行了备案，已制定危废年度管理计划。本项目建成后，将针对本次新增的危废对危废管理计划进行更新并纳入各项危废管理措施。 落实信息公开制度。 加大企业危险废物信息公开力度，纳入重点排污单位的涉危企业应每年定期向社会发布企业年度环境报告。各地生态环境部门应督促危险废物产生单位和经营单位按照相关要求在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况。 已在厂区门口设置危险废物信息公开栏，公开厂内危险废物产生、利用处置等情况。 规范危险废物贮存设施。 各地生态环境部门应督促企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮 存规范化管理专项整治动方案的通知》（苏环办〔2019〕 149 号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬 散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按 易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制 定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。对不满足识别标识设置规范（危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签）、未完成关键位置视频监控布设的企业，属地生态环境部门要责令其自本意见印发之日起三个月内完成整改，逾期未完成的，依法依规进行处理。 现有废酸储罐已按照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）、《危险废物识别标识设置规范》等文件要求，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 五、强化危险废物转移管理 （十）严格危险废物转移环境监管。危险废物跨省转移全面推行电子联单，联合交通运输部门加快扩大运输电子运 单和转移电子联单对接试点，实时共享危险废物产生、运输、利用处置企业基础信息与运输轨迹信息。危险废物产生、经营企业在省内转移时要选择有资质并能利用―电子运单管理系统进行信息比对的危险货物道路运输企业承运危险 废物，生态环境部门要督促危险废物产生、经营企业、 建立和执行危险废物发货、装载和接收的查验、登记、核 准制度，对未实行电子运单而发货、装载或接收的单位， 要督促其限期整改。加强危险废物流向监控，建立电子档案，严厉打击危险废物转移过程中的环境违法行为。 废酸均由厂内三效蒸发装置、扩散渗析器自行处置。 由上表可知，本项目建设符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）相关要求。 3）综合利用、处理、处置的环境影响分析 本项目产生的废酸，全部由厂内三效蒸发装置、扩散渗析装置自行处置，废硫酸经处理后形成副产固体硫酸铝，废盐酸经处理后全部回用于腐蚀箔生产线，能确保项目危废的有效处置，因此对周围环境基本无影响。 本厂区办公区与生产区有明显分隔，生产车间产生的废酸由管道输送至储罐。 在厂内运输过程中，废酸管道可能发生液态流出的可能，及时用吸附材料处理，对环境影响较小。 4)建立危险废物监管联动机制 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）， 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业应切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。公司需针对生产过程中产生的危险废物制定相应的管理计划并及时报南通经济技术开发区生态环境局备案。 5、地下水及土壤环境影响分析 （1）污染途径 根据技改项目工程所处区域的地质情况，本项目可能对土壤、地下水造成污染的途径主要有：生产车间、储罐区物料泄漏下渗对土壤、地下水造成的污染。 （2）影响分析 ①对浅层地下水的污染影响 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或者物料发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。 ②对深层地下水的污染影响 判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。区内为分布比较稳定且厚度较大的隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水力联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。 （3）防控措施 参照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016），本项目土壤、地下水污染防治措施主要为防渗，具体要求如下表。 表4-32 项目分区防控措施 序号 区域 防渗分区 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物 类型 防渗技术要求 1 门卫等 简单防渗区 中 易 其他类型 一般地面硬化 2 废水收集池、生产车间、罐区 一般防渗区 中 难 其他类型 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s 3 雨水排水沟、管线 一般防渗区 中 难 其他类型 本项目采取有效防渗措施后，同时加强生产管理，本项目对地下水、土壤环境影响较小。 （3）监测要求 项目建成后，应定期进行地下水环境根据监测，可委托当地有监测能力的环境监测部门进行监测。环境质量监测具体见表4-33。 表4-33 地下水跟踪监测计划 类别 监测位置 测点数 监测项目 监测频率 项目所在地地下水上游500米 背景监测点 1 pH、COD、氨氮、总硬度、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总磷、总氮、溶解性总固体 每5年1次 项目所在地 污染扩散监测点 1 项目所在地地下水下游1000米 跟踪影响监测点 1 表4-34 土壤环境跟踪监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 腐蚀车间1、2 GB 36600-2018中挥发性有机物、半挥发性有机物 每5年1次 GB 36600-2018 污泥仓库 罐区 污水处理站 6、生态环境影响分析 本项目位于产业园区内，无需开展生态环境影响分析。 7、 环境风险影响评价 具体见环境风险专项分析。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 氯化氢、硫酸雾 | 碱喷淋+15米高排气筒DA001 | 满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的标准 |
|  |  | 粉尘 | 脉冲布袋除尘+15米高排气筒DA001 |  |
|  | DA002 | 氯化氢、硫酸雾 | 碱喷淋+15米高排气筒DA002 |  |
|  | DA003 | 氯化氢、硫酸雾 | 碱喷淋+15米高排气筒DA003 |  |
|  | DA004 | 氯化氢、硫酸雾 | 碱喷淋+15米高排气筒DA004 |  |
|  | DA005 | 氯化氢、硫酸雾 | 碱喷淋+15米高排气筒DA005 |  |
|  | DA006 | 氯化氢、硫酸雾 | 碱喷淋+15米高排气筒DA006 |  |
|  | DA007 | 氯化氢、硫酸雾 | 碱喷淋+15米高排气筒DA007 |  |
|  | DA008 | 氯化氢、硫酸雾 | 碱喷淋+15米高排气筒DA008 |  |
|  | DA009 | 氯化氢 | 碱喷淋+15米高排气筒DA009 |  |
| 地表水环境 | DW001，工艺废水、废气处理废水、地面冲洗废水、生活污水等 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油、总铝、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体 | 中和沉淀 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，其中氨氮、总氮、总磷、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准 |
| 声环境 | 空压机、风机 | Leq(A) | 选用低噪声设备，采取隔声减振措施 | GB 12348-2008 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：不合格腐蚀箔、收集的粉尘、废渗透膜均出售；污泥委托有能力的单位处理。 危险废物：废酸由厂内自行处置。 生活垃圾：由环卫部门统一清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对罐区、污水处理站、生产车间、污泥仓库设置防腐防渗层。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①制定突发环境事件应急预案，并在主管部门备案； ②制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 ③加强对废气、废水处理装置的检查与维护。 |
| 其他环境 管理要求 | ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤排污口规范化设置 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求设置排污口。 厂区废水排口附近醒目位置设立环保图形标识牌，标明排放的主要污染物名称等信息。 本项目废气处理装置及排气筒应按照《固定源废气监测技术规范》规范设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。在排气筒附近醒目处置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等信息。 厂区废水总排口、废气排放源、固体废物贮存场所应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按照GB15562.1 和GB1552.2 执行。 |

# 六、结论

南通南辉电子材料股份有限公司清洁生产及高性能环保型腐蚀机改造项目的建设符合产业政策，生产过程中采用了清洁的生产工艺，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，污染物的排放符合总量控制的要求，环境风险可接受。因此，在落实本报告书提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”前提下，从环保角度分析，本项目的建设具备环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | HCl | 1.303 | 1.38 | / | 1.195 | 0 | 2.498 | +1.195 |
|  | 硫酸雾 | 0.039 | 3.64 | / | 0.0155 | 0 | 0.0545 | +0.0155 |
|  | 粉尘 | / | / | / | 0.21 | 0 | 0.21 | +0.21 |
|  | NOx | 0 | 0.344 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 386860.4 | 527768 | / | 140348.71 | 0 | 527209.11 | +140348.71 |
|  | COD | 20.45 | 26.224 | / | 5.54 | 0 | 25.99 | +5.54 |
|  | SS | 31.2 | 42.214 | / | 10.8 | 0 | 42 | +10.8 |
|  | 氨氮 | 1.34 | 1.845 | / | 0.5 | 0 | 1.84 | +0.5 |
|  | 总氮 | 1.97 | 2.7* | / | 0.73 | 0 | 2.7 | 0 |
|  | 总磷 | 0.028 | 0.028 | / | 0 | 0 | 0.028 | 0 |
|  | 石油类 | 1.783 | / | / | 0.63 | 0 | 2.413 | +0.63 |
|  | 动植物油 | 0.28 | / | / | 0 | 0 | 0.28 | 0 |
|  | 总铝 | 3.3 | 4.564 | / | 1.2 | 0 | 4.5 | +1.2 |
|  | 氯化物 | 263.1 | / | / | 95.4 | 0 | 358.5 | +95.4 |
|  | 硫酸盐 | 205 | / | / | 74.4 | 0 | 279.4 | +74.4 |
|  | 溶解性总固体 | 696 | 2859.608 | / | 253 | 0 | 949 | +253 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格腐蚀箔 | 1.33 | / | / | 0.5 | 0 | 1.83 | +0.5 |
|  | 废渗透膜 | 0.5（5~8年更换一次） | / | / | 0.18（5~8年更换一次） | 0 | 0.68 | +0.18 |
|  | 收集的粉尘 | 0 | / | / | 20.58 | 0 | 20.58 | +20.58 |
|  | 污泥 | 65 | / | / | 25 | 0 | 90 | +25 |
| 危险废物 | 废酸 | 64046.9 | / | / | 23941.77 | 0 | 87988.67 | +23941.77 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

*由于原环评未对总氮评价，因此本次补充评价。

# Text boxes

硫酸槽车

泵

调配槽

泵

腐蚀箔生产线

盐酸槽车

泵

G2、G3：HCl

碱喷淋

吸收塔

硫酸储罐

盐酸储罐

G1：HCl

泵

泵

碱喷淋

吸收塔

三效蒸发、扩散渗析回用酸

前处理

铝箔

G4：HCl、硫酸雾、H2

S1：废盐酸、废硫酸

清洗1

清洗3回用水

W1：清洗废水1

三效蒸发回用酸：3.4%HCl

新酸：

31%HCl

98%H2SO4、

纯水

药调

混酸

G5：HCl、

硫酸雾、H2

S2：废盐酸、

废硫酸

清洗2

清洗4回用水

W2：清洗废水2

腐蚀2

药调

扩散渗析回用盐酸、

新酸：31%HCl

纯水

G6：HCl、H2

S3：废盐酸

三效蒸发

扩散渗析

清洗3

纯水

烘干

S5：不合格品

腐蚀箔

碱喷淋

吸收塔

腐蚀3

药调

新酸：98%H2SO4、

纯水

G7：硫酸雾、H2

S4：废硫酸

清洗4

纯水

本次技改部分

腐蚀1

三效蒸发

检验

回用于清洗1

回用于清洗2

搪瓷反应罐

三效蒸发

混酸（废硫酸、废盐酸、硫酸铝）

副产：固体Al2(SO4)3·18H2O

粉碎机

钢带结晶机

G8、G9：酸性水蒸气

Al2(OH)3

废气吸收塔+15mDA001排放

含酸蒸汽：

盐酸、水蒸气

冷凝器（密闭）

盐酸全部回用于腐蚀线中的腐蚀1工段

包装

冷却水

凝结水罐

液体储罐

（副产：液体Al2(SO4)3）

纯水（生产液体副产时使用）

G10：粉尘

扩散渗析器

废盐酸

纯水

W3：废水

稀盐酸

全部回用于腐蚀2工段

前处理

| 铝箔 | 3074 |
| --- | --- |
| 回用酸含铝 | 59.05 |

3133.05

| 铝箔 | 3068.83 |
| --- | --- |

清洗1

W1:0.53

| Al3+ | 0.53 |
| --- | --- |

腐蚀1

S2:187.35

S1:64.22

| 铝箔 | 3068.3 |
| --- | --- |

回用至前处理

3068.83

3068.3

59.05

清洗2

| 腐蚀箔 | 2821.9 |
| --- | --- |

2821.9

W2:45.6

| Al3+ | 45.6 |
| --- | --- |

| 腐蚀箔 | 2776.3 |
| --- | --- |

2776.3

三效蒸发

装置

三效蒸发

装置

腐蚀2

S3:583.86

扩散渗析器

| 腐蚀箔 | 2192.44 |
| --- | --- |

2192.44

清洗3

W3:0.14

| Al3+ | 0.14 |
| --- | --- |

| 腐蚀箔 | 2192.3 |
| --- | --- |

2192.3

腐蚀3

S4:40.46

三效蒸发

装置

| 腐蚀箔 | 2151.84 |
| --- | --- |

2151.84

接下页

接上页

清洗4

W4:0.04

| Al3+ | 0.04 |
| --- | --- |

| 腐蚀箔 | 2151.8 |
| --- | --- |

2151.8

检验

| 不合格品 | 2 |
| --- | --- |

S5:2

| 腐蚀箔 | 2149.8 |
| --- | --- |

2149.8

进入产品2149.8

三效蒸发

| S1、S2、S4含铝 | 292.03 |
| --- | --- |

| Al3+ | 292.03 |
| --- | --- |

292.03

292.03

Al3+108.36

反应罐

| 氢氧化铝含铝 | 240.96 |
| --- | --- |

240.96

| 液体硫酸铝含铝 | 349.32 |
| --- | --- |

349.32

进入液体副产

进入固体副产：Al3+183.67

接下页

Al3+183.67

接上页

| Al3+ | 183.67 |
| --- | --- |

反应罐

1517.71

结晶

粉碎、包装

进入固体副产

1701.38

183.67

| 粉尘 | 0.21 |
| --- | --- |

G7：0.21

| 氢氧化铝含铝 | 1517.71 |
| --- | --- |

| 固体硫酸铝含铝 | 1701.38 |
| --- | --- |

1701.17

| 固体硫酸铝含铝 | 1701.17 |
| --- | --- |

前处理

| 回用酸含硫酸 | 1001.852 |
| --- | --- |

1001.852

| 硫酸 | 40 |
| --- | --- |

清洗1

G1:0.6101

| 硫酸雾 | 0.0101 |
| --- | --- |
| H2 | 0.6 |

W1:40

| 硫酸 | 40 |
| --- | --- |

腐蚀1

S2:9871.12

S1:961.24

G2:24.0619

| 硫酸雾 | 0.3829 |
| --- | --- |
| H2 | 23.679 |

回用至前处理

| H2SO4 | 11343.13 |
| --- | --- |

11343.13

40

1001.85

清洗2

| 硫酸 | 446.1 |
| --- | --- |

446.1

W2:446.1

| 硫酸 | 446.1 |
| --- | --- |

接下页

三效蒸发

装置

三效蒸发

装置

腐蚀2

清洗3

腐蚀3

| H2SO4 | 538.4456 |
| --- | --- |

| 硫酸雾 | 0.1456 |
| --- | --- |
| H2 | 4.5 |

G4：4.6456

S4:521.7

538.4456

三效蒸发

装置

| 硫酸 | 12.1 |
| --- | --- |

12.1

清洗4

W4:12.1

| 硫酸 | 12.1 |
| --- | --- |

接上页

| S1、S2、S4含H2SO4 | 11354.06 |
| --- | --- |

11354.06

11354.06

1420.3

三效蒸发

反应罐

| 硫酸雾 | 0.01 |
| --- | --- |

G5：0.01

进入液体副产

1420.29

9933.76

进入固体副产

反应罐

| 硫酸雾 | 0.01 |
| --- | --- |

G6：0.01

9933.75

前处理

| 回用酸HCl | 64.32 |
| --- | --- |

64.32

| 盐酸 | 1.32 |
| --- | --- |

清洗1

G1:0.43

| HCl | 0.43 |
| --- | --- |

W1:1.32

| 盐酸 | 1.32 |
| --- | --- |

腐蚀1

S2:656.26

S1:62.57

G2:13.67

| HCl | 4.86 |
| --- | --- |
| H2 | 8.81 |

回用至前处理

| 三效蒸发回用:HCl | 718.08 |
| --- | --- |
| HCl | 30.76 |

748.84

1.32

64.31

清洗2

| 盐酸 | 14.6 |
| --- | --- |

14.6

W2:14.6

| 盐酸 | 14.6 |
| --- | --- |

三效蒸发

装置

三效蒸发

装置

腐蚀2

| 扩散渗析回用 : HCl | 592.465 |
| --- | --- |
| HCl | 2660.75 |

G3：84.445

| HCl | 19.545 |
| --- | --- |
| H2 | 64.9 |

S3:3099.09

扩散渗析器

3253.215

| 盐酸 | 69.68 |
| --- | --- |

69.68

清洗3

W3:69.68

| 盐酸 | 69.68 |
| --- | --- |

| S1、S2含HCl | 718.83 |
| --- | --- |

三效蒸发

冷凝

717.97

回用于腐蚀1

718.83

| S3含盐酸 | 3099.09 |
| --- | --- |

3099.09

扩散渗析

| 盐酸 | 592 |
| --- | --- |

592

回用至腐蚀2

W5：2507.09

反应罐

G5、G6：0.86

0.86

腐蚀箔生产线

腐蚀1回用酸含水703.8

进入副产

7503.89

损耗25525.63

自来水

175088.96

污水处理站

123645.1

三效蒸发回用酸含水5119.24

新酸含水1341.76

703.8

703.8

扩散渗析器

10085.31

纯水制备

156041.23

289859.94

扩散渗析回用酸含水4257.7

7976

4257.7

13803.61

137448.71

4257.7

三效蒸发

5119.24

5119.24

23291.73

25676.38

水池

浓水101450.98回用于水池

设备清洗

1100

1100

2900

尾气吸收

1800

蒸汽16800

1680

15120

15120

15120

1800

140348.71

水池

自来水

621593.66

腐蚀生产线

原料带入

6228.28

956288.7077

纯水制备

纯水566850.93

纯水2200

设备清洗

2200

纯水29245

盐酸回用

浓水334701.0477

地面冲洗

尾气吸收

4350

13800

进入回用物料19144

54611.11

蒸汽33600

蒸汽损耗3360

44510.11

损耗97293.65

进入回用物料2491

441632

27655.39

废硫酸综合利用

（反应生成水3516.72）

进入回用物料18867.94

进入固体副产10209.6

液体副产25386.3

441632

初期雨水

4136

4136

生活污水

5616

5616

79961.11

527209.11

污水处理厂

图2-9 本项目建成后全厂水、汽平衡图

回用物料含水40502.94

6480

循环冷却水

损耗5616

污水处理站

纯水

23291.73

23291.73

615977.66

30240

30240

回用于水池

18150

864

纯水制备浓水334701.0477

调节池

生产废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、尾气吸收废水、初期雨水

中和池

沉淀池

南通市经济技术开发区富民港排水有限公司

调节池

腐蚀箔清洗废水、设备清洗废水、扩散渗析废水、碱喷淋吸收废水

中和池

沉淀池

南通市经济技术开发区富民港排水有限公司