# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：如东县洋口外闸枢纽加固改造工程项目

建设单位（盖章）：    如东县水务局

编制日期：          2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 如东县洋口外闸枢纽加固改造工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-320623-76-01-546047 |
| 建设单位联系人 | 石海建 | 联系方式 | 18962771015 |
| 建设地点 | 江苏省（自治区）南通市如东县（区）掘港乡（街道）栟茶河入海口，距离小洋口闸北6.4km |
| 地理坐标 | （ 121度 02 分 14.926 秒， 32 度 33 分 41.853 秒） |
| 建设项目 行业类别 | “五十一、水利，127、防洪除涝工程中其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）类别范畴” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | - |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 如东县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 东行审投[2020]239号 |
| 总投资（万元） | 9635.5 | 环保投资（万元） | 470 |
| 环保投资占比（%） | 4.88% | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目为防洪工程水利项目，不属于工业生产项目，因此不进行区域规划及规划环境影响评价符合性分析。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为如东县洋口外闸枢纽加固改造工程，属于《国民经济行业分类标准（2019年修订本）》中E4822河湖治理及防洪设施工程建筑。 ①本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类“二、水利 9、城市积涝预警和防洪工程”。本项目不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”。本项目也不属于省经济和信息化委、省发展改革委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办法[2015]118号文）限制和淘汰类项目。 因此，本项目的建设符合国家和江苏省的相关产业政策。 2、用地符合性分析 本项目为洋口外闸加固，沿现状岸线布置，工程基本为原用地范围，不需要重新征地，不存在新增加的占地，因此用地符合要求。 3、项目“三线一单”符合性分析 ①生态红线区域保护规划相符性 （一）与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）相符性分析 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、湿地公园、饮用水源保护区、海洋特别保护区（陆地部分）、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照江苏省生态空间保护区域分布图，与本项目最近的生态空间保护区域主要为如东小洋口国家级海洋公园，详见表1-1。 表1-1 生态空间管控区域范围 序号 生态空间管控区域名称 | 主导功能 距离 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 1 如东小洋口国家级海洋公园 自然与人文景观保护 2200m -- 区块一： 1、121°00′58.63″E，32°36′21.60″N；2、121°01′45.27″E，32°37′04.94″N；3、121°04′11.59″E，32°35′43.70″N；4、121°05′01.65″E，32°36′44.29″N；5、121°01′36.06″E，32°38′38.55″N；6、120°59′10.98″E，32°37′21.37″N。区块二： 1、121°00′58.63″E，32°36′21.60″N；2、121°02′37.60″E，32°35′26.64″N；3、121°01′39.03″E，32°33′58.28″N；4、121°02′12.37″E，32°33′44.01″N；5、121°02′18.88″E，32°33′38.45″N；6、121°02′25.67″E，32°33′42.80″N；7、121°02′31.25″E，32°33′42.24″N；8、121°04′11.59″E，32°35′43.70″N；9、121°01′45.27″E，32°37′04.94″N 与本项目最近的生态红线区域主要为如东小洋口国家级海洋公园，其生态空间管控区域范围边界距离本项目约2200m，根据上表可知本项目与生态空间管控区无相交区域。因此，本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）的要求。建设项目与生态空间管控区域范围的位置关系见附图4。 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），如东县划定了9个海洋生态保护红线，分别为洋口渔港旅游休闲娱乐区、江苏小洋口国家级海洋公园禁止区、小洋口沿海重要生态湿地、江苏小洋口国家级海洋公园、如东沿海重要生态湿地、如东大竹蛏西施舌国家级水产种质资源保护区、东凌湖旅游休闲娱乐区、冷家沙重要渔业海域和烂沙洋北水道北侧重要渔业海域。本项目位于海洋生态红线区域外，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）规定要求。 （二）与《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 表1-2 与《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 管控类别 重点管控要求 项目情况 相符性 空间布局约束 1.严格执行《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发〔2018〕42号）、《南通市“两 减六治三提升”专项行动实施方案》（通政办发〔2017〕55 号）、《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020 年）》（通政发〔2018〕63 号）、《南通市土壤污染防治工作方案》（通政发〔2017〕20号）、《南通市水污染防治工作方案》（通政发〔2016〕35 号）等文件要求。 2.严格执行《（长江经济带发展负面清单指南）江苏省实施细则（试行）》；禁止引进列入《南通市 工业结构调整指导目录》淘汰类的产业、列入《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。 3.根据《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发〔2018〕42 号），沿江地区不再新布局石化项目。禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区等重点区域新建工业类和污染类项目，现有高风险企业实施限期治理。自然保护区核心区及缓冲区内禁止新建码头工程，逐步拆除已有的各类生产设施以及危化品、石油类泊位。禁止向内河和江海直达船舶销售渣油、重油以及不符合标准的普通柴油，禁止海船使用不符合要求的燃油。 4.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94 号）、《市政府关于印发南通市化工产业环保准入指导意见的通知》（通政发〔2014〕10 号），化工园区、化工集中区处于长江干流和主要支流岸线 1 公里范围（以下简称沿江 1 公里范围）内的区域不得新建、扩建化工企业和项目（安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造项目除外）。禁止建设属于国家、省和我市禁止类、淘汰类生产工艺、产品的项目。从严控制农药、传统医药、染料化工项目审批，原则上不再新上医药中间体、农药中间体、染料中间体项目（具有自主知识产权的关键中间体及高产出、低污染项目除外，分别由科技部门和环保部门认定）。沿江化工园区不再新增农药、染料化工企业。 | 本项目为洋口外闸加固项目，符合《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发〔2018〕42 号）、《南通市“两 减六治三提升”专项行动实施方案》（通政办发〔2017〕55 号）、《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020 年）》（通政发〔2018〕63 号）、《南通市土壤污染防治工作方案》（通政发〔2017〕20 号）、《南通市水污染防治工作方案》（通政发〔2016〕35 号）等文件要求。本项目不属于《南通市工业结构调整指导目录》淘汰类的产业。 相符 污染物排放管控 1.严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件（以下简称环评文件）审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 2.用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的地区、水环境质量未达到要求的地区，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的 2 倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的地区，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行 2 倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 3.落实《省政府办公厅关于印发江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法的通知》（苏政办发〔2017〕115 号）及配套的实施细则中，关于新、改扩建项目获得排污权指标的相关要求。 区域实施污染物总量控制，本项目满足总量控制要求 相符 环境风险防控 1.落实《南通市突发环境事件应急预案（2020 年修订版）》（通政办发〔2020〕46 号）。 2.根据《南通市化工产业安全环保整治提升三年行动计划（2019~2021 年）》（通政办发〔2019〕102 号），保留提升的化工生产企业必须制订整治提升实施方案。严格危险废物处置管理。企业须在环 评报告中准确全面评价固体废物的种类、数量、属性及产生、贮存、利用或处置情况。在安评报告中对固体废物贮存、利用处置环节进行安全性评价，并按标准规范设计、建造或改建贮存、利用处置危险废物的设施设备。生产企业应按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。 3.根据《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号），钢铁行业企业总平面布置必须符合国家规范要求，有较大变更的必须进行安全风险分析和评估论证。企业必须按规定设计、设置和运行自动控制系统，按规定实施全流程自动控制改造，有条件的鼓励创建智能工厂（装置）。企业涉及重大危险源的设施设备与周边重要公共建筑安全距离须符合国家相关标准要求。坚决淘汰超期服役的高风险设备和设施。 | 本项目为洋口外闸加固项目，营运期期间仅工作人员日常生活，不涉及危险物品。 相符 资源开发效率要求 1.根据《中华人民共和国大气污染防治法》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施， 已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 2.化工行业新建化工项目须达到国内清洁生产先进水平或行业先进水平，生产过程连续化、密闭化、自动化、智能化；钢铁行业沿海地区新建钢厂、其他地区钢厂改造升级项目必须符合《江苏省钢铁行业布局优化结构调整项目建设实施标准》要求。 3.严格控制地下水开采。落实《江苏省地下水超采区划分方案》（苏政复〔2013〕59 号），在海门区的海门城区、三厂、常乐等乡镇共计 136.9 平方公里，实施地下水禁采；在如东县的掘港及马塘、岔河、洋口、丰利等乡镇，海门区除三阳、海永外的大部分地区，启东市的汇龙、吕四、北新等乡镇，通州区的东社镇、二甲镇，通州湾的三余镇等地2095.8 平方公里，实施地下水限采。 | 本项目使用电能 相符 （三）与《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》（苏政办发[2021]3号）相符性分析 本项目位于如东县掘港镇栟茶河入海口，距离小洋口闸北6.4km，周边区域不涉及国家或者省级重大战略实施、重大政策调整、经济社会发展条件发生重大变化的情况，且距离本项目最近的生态空间管控区域为如东小洋口国家级海洋公园，其直线距离约2200m。因此本项目不涉及生态空间管控区域调整。符合《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》（苏政办发[2021]3号）的要求。 ②环境质量底线相符性 根据如东县环境监测站2019年连续1年的自动监测数据，区域环境质量现状情况具体如下： 根据2019年度如东职校大气自动监测站点监测数据可知，项目所在地区域大气环境（PM2.5（保证率95%日均浓度）、O3（保证率90%日均浓度））质量现状为超标，根据大气环境质量达标规划，通过调整优化产业结构，推进产业绿色发展，“两搞”行业产能控制、“散乱污”企业综合整治、工业源污染治理、重点行业VOCs治理等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。水环境（高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷等）质量现状为超标。随着如东县人民政府关于河道整治工作的开展，能够实现地表水环境质量达标。 本项目无废气产生，废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会降低项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线相符性 项目占地符合当地规划要求，不会消耗较多土地资源。 ④环境准入负面清单 对照《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发[2019]136号），本项目不在长江经济带发展负面清单指南提出的禁止产业发展范畴内，因此符合指导意见要求。 ⑤与《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符性分析 表1-3 与《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符性分析 《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相关要求 本项目相符性分析 1、按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发(2020)1号)、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发(2018)74号)，坚持节约优先、保护优先。自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。 与本项目最近的生态红线区域主要为如东小洋口国家级海洋公园，其生态空间管控区域范围边界距离本项目约2200m，不在生态空间管控区域范围内，仅在施工过程中对项目周边生态环境有影响。 2、牢牢把掘推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发"战略导向。对省域范围内需要重点保护的岸线。河段和区域实行严格管控。管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 本项目为洋口外闸枢纽加固改造工程，不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。产生的污染物较少。 3、坚持生态环境质量只能更好，不能变坏。实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 本项目为洋口外闸枢纽加固改造工程，仅在施工期产生生活污水，临时施工垃圾、噪声等，不会突破生态环境承载力。 4、禁止在沿海陆城内新建不具备有效治理措施的化学制浆造纸、化工、印染，制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目。沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目。 本项目不属于严重污染海洋环境的工业生产项目。 综上，本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 4、评价等级判定 （1）大气 本项目在运营过程中不产生废气。 （2）地表水 本项目不产生生产废水，仅产生生活污水。生活污水经化粪池堆肥处理后用作农肥，不外排。因此地表水影响评价等级定为三级B。 （3）噪声 项目所在地为栟茶河入海口，距离小洋口闸北6.4km，噪声功能区划为2类区，项目建成后环境噪声变化不明显，且受影响人口不大，因此噪声影响评价等级定为二级。 （4）环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级、简单分析，具体见表1-4。 表1-4 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 危险物质数量与临界量的比值（Q）计算方法见如下公式： 式中： q1、q2、… qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、… Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对物质临界量的规定，本项目使用的原辅料不在附录B中辨识的物质范围内，而且以上原料存放量小，不易燃，因此，确定本项目使用的原辅料未超过相关的临界量。因此，Q<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。本项目环境风险评价等级为简单分析。 （5）土壤环境 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于生态影响型，项目位于栟茶河入海口，距离小洋口闸北6.4km。周边200m范围内无敏感目标。因此项目周边土壤环境敏感程度为不敏感。 表1-5 生态影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 盐化 酸化 碱化 敏感 建设项目所在地干燥度a>2.5且常年地下水位平均埋深<1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量>4g/kg的区城 pH≤4.5 pH≥9.0 较敏感 建设项目所在地干燥度>2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8<干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深<1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度>2.5或常年地下水位平均埋深<1.5m的平原区；或2g/kg<土壤含盐量≤4g/kg的区域 4.5<pH≤5.5 8.5≤pH<9.0 不敏感 其他 5.5<pH<8.5 a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 表1-6 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感 一级 二级 三级 较敏感 二级 二级 三级 不敏感 二级 三级 - 根据HJ964-2018附录A，项目属于III类，项目占地面积属于小型。因此判断本项目不需要开展土壤环境影响评价工作。 （6）地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”确定本建设项目为“A水利、5、防洪治涝、其他”类，所属地下水环境影响评价类别为IV类，可不开展环境影响评价工作。 （7）生态环境评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），本项目周围主要是水域、道路等，该区域的自然生态已为人工生态代替。人工植被以作物栽培为主，主要作物有乔木、灌木、绿地等。项目区内无珍稀动植物及其它国家野生保护动物无重要生态敏感区，故本项目全线生态环境影响评价工作等级为三级。生态影响评价工作等级判定依据见表1-7。 表1-7 本项目生态环境影响评价工作等级判定依据 影响区域生态敏感性 工程占地（水域）范围 面积≥20km2 或长度≥100km 面积2km2~20 km2 或长度50km~100km 面积≤2km2 或长度≤50km 特殊生态敏感区 一级 一级 一级 重要生态敏感区 一级 二级 三级 一般区域 二级 三级 三级 本项目 本项目洋口加固项目，占地面积约为20000m2。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目建设地点为洋口外闸枢纽工程位于栟茶河入海口处，距离小洋口闸北6.4km。如东县位于东经120°42′～121°22′，北纬32°12′～32°36′，地处长江三角洲北翼，位于江苏省东南部和南通市域东北部。东面与北面濒黄海，与日本、朝鲜隔海相望，南侧紧靠南通市通州区，西部与如皋县接壤，西北与海安县毗邻。县境西起袁庄镇曹家庄西端，东止如东盐场东堤，长达68公里；南起掘港镇朱家园南河，北止栟茶新垦区，宽达46公里。境内海岸线全长102.59公里，陆域总面积2009平方公里，海域面积6000多平方公里。 具体地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 洋口外闸枢纽工程位于栟茶河入海口处，距离小洋口闸北6.4km，主要承担栟茶河等六条河道的排涝任务，规划排涝面积940km2，是一座沿海挡潮、排涝与通航相结合的水利枢纽工程。洋口外闸枢纽工程总净宽74米，套闸闸首净宽12米，闸室长190米。近年来如东县实施了洋北三期和方凌垦区围垦工程，新增排涝面积4.25万亩，洋口外闸实际排涝面积968km2。并且由于2003年至今多次在闸上下游出现较为严重的冲刷问题，洋口外闸一直处于控制状态，难以发挥该工程最大效益。 因此本次洋口外闸加固任务是对老闸进行加固，消除工程安全隐患，恢复挡潮闸排涝功能，确保工程安全运行。该项目已经获得如东县行政审批局下发的备案通知书（东行审投[2020]239号）。 2、项目内容及规模 （1）工程规模 洋口外闸枢纽为南通地区东北部重要的排涝节制闸之一，是一座沿海挡潮、排涝与通航相结合的水利枢纽工程。原设计过流流量为740.0m3/s。本次洋口外闸加固任务是对老闸进行加固，消除工程安全隐患，恢复挡潮闸排涝功能，确保工程安全运行。 （2）工程任务 针对目前工程存在的问题和安全鉴定结论，本次加固主要内容有： 一、水工部分： 1、加高节制闸胸墙顶高程至9.0高程。 2、新建下游二级消力池，上下游护底、护坡，防冲槽及灌注桩排桩，拆建套闸下游西侧导航墙（140m）。 3、新建套闸上、下游东侧导航墙，与现状直墙顶封闭。 4、抬高套闸上闸首顶高程（加高1.0m）、闸室顶高程（加高0.5m），针对套闸闸首砼破损严重区进行修缮，钢板护面。 二、机电及金结部分 1、套闸：更换上、下闸首闸门启闭机及控制系统，上闸首闸门加高1.0m，保留使用输水闸门和顶、底枢。 2、节制闸：保留使用门叶结构及门槽预埋件，对主滚轮保养、更换轴套，改造闸门底止水结构，更换止水橡皮，闸门重新喷锌防腐。 3、更换节制闸启闭机及现地控制系统，保留使用原上位机系统，启闭机采用固定卷扬式启闭机。 4、对活动钢桥启闭机进行改造，仍采用原结构型式。 3、工程布置及主要建筑物 （1）工程等级和设计标准 1、工程等别和建筑物级别 现状洋口外闸枢纽工程为I等工程，按2级水工建筑物设计。其中套闸上闸首和套闸闸室按3级水工建筑物设计，套闸参照V级船闸设计标准。按地震基本烈度7度设防。 2、设计标准 A、挡潮标准 枢纽工程设计挡潮(防洪)标准按100年一遇设计，300年一遇校核。100年一遇高潮位7.12m；300年一遇高潮位7.60m。 B、排涝标准 区域排涝标准按10年一遇设计。 3、抗震设计标准 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），查得场地地震动峰值加速度为0.10g，相应的地震基本烈度为Ⅶ度。 （1）工程布置 现状枢纽工程建筑物采用集中式布置方式，将排涝和通航建筑物进行有机结合，可较好地实现挡潮、排涝及通航的工程目的。枢纽工程位于小洋口闸下游，挡潮闸布置在引河河槽中，与小洋口闸的直线距离约6.4km，挡潮闸共6孔布置于枢纽工程的西侧，其中西侧边孔孔径为12m,其余5孔孔径为10m,紧靠挡潮闸东侧布置通航套闸。套闸尺寸为190×12(16)×3.6m，设计代表船型为270HP钢质渔船；闸上公路桥荷载标准为汽一20、挂一100，其中套闸的下闸首为活动钢桥；挡潮闸西侧12m边孔兼通航孔，设升卧式钢闸门。 （2）主要建筑物 现状枢纽工程建筑物主要有：挡潮闸、通航套闸、上下游翼墙，上下游护坡护底、下游消力池、套闸上下游导航墩。同时从确保工程施工质量的角度出发，考虑在现状枢纽上下游打施工围堰，采用干地施工方式对工程进行加固，使加固后的现状枢纽能充分发挥排涝、挡潮及航运的功能。 本次加固改造工程主要包括：加高节制闸胸墙；新建下游二级消力池、上下游护底、护坡、防冲槽及灌注桩排桩;节制闸启闭机梁板改造；拆建套闸下游西侧导航墙；新建套闸上、下游东侧导航墙；抬高套闸上闸首顶高程、闸室顶高程；并针对套闸闸首砼破损严重区进行修缮，钢板护面。 （3）施工交通运输 a、对外交通运输 场外交通由陆路运输进入施工现场，作为大宗材料的主要运输路线。施工工场可直接利用现状枢纽闸上交通连接外部交通。 b、场内交通运输 根据生产区和生活区布置格局，场内交通设临时便道连接。生活区主要便道路面宽3.5m，采用水泥路面，其它道路路面宽2.5m，采用泥结石路面；生产区主要临时便道路面宽5m，其它道路路面宽3.5m，均采用水泥路面。 （4）水土保持防治责任范围 （一）工程占地： 表2-1 水土保持防治责任范围表 单位 hm2 区域 分区 面积 占地性质 项目建设区 闸主体工程区 1.39 永久占地 临时堆土区 0.63 临时占地 施工生产生活区 1.26 临时占地 合计 3.28 / 洋口外闸为已建闸口，本次加固整治没有增加新的项目，不改变闸口占地面积等，工程整治中对现有建筑物的整治没有进行新的扩宽、延伸设计，所有建设均置于工程管理范围内。本次整治工程的永久占地均为闸口管理范围内用地，不涉及新增征地指标。 A、临时堆土区 工程措施：本工程临时堆土时间较短，且土方不需压实，扰动深度小于20cm，因此，施工期不考虑表土剥离，仅施工结束后进行土地平整。施工结束后，共土地平整0.63hm2。 植物措施：施工结束后，对临时堆土区进行撒播草籽绿化，草籽选择狗牙根，共撒播草籽0.63hm2。 临时措施：共有回填土方1.38万m3临时堆放在临时堆土区，堆高约2.2m，对临时堆土表面采用彩条布临时苫盖，共计采用彩条布6300m2。由于堆放时间较短，临时堆土区四周不设置临时排水沟。 施工生产生活区 工程措施：本工程施工时间较短，施工生产生活区扰动深度小于20cm，因此，施工期不考虑表土剥离，仅施工结束后进行土地平整。施工结束后，共土地平整1.26hm2。 植物措施：施工结束后，对临时堆土区进行撒播草籽绿化，草籽选择狗牙根，共撒播草籽1.26hm2。 临时措施：施工期场地东、南、西侧设置临时排水沟，排水沟采用土沟，设计断面为梯形，底宽0.3m，沟深0.3m，边坡1:1，共设置排水沟300m，开挖土方约54m3，对施工生产生活区裸露的表面采用彩条布临时苫盖，共计采用彩条布1200m2。 （二）土石方平衡 根据《洋口外闸枢纽工程加固方案》，本项目水土保持防治责任范围面积为3.28hm2，土方挖方总量为5.6万m3，土石方平衡图见图1-1。 本工程所挖土方堆放时要做好防尘和水土保持工作，防止扬尘对附近环境的影响，施工剩余弃方应及时清运进行综合利用。 4、工程组成 本项目工程组成见表，项目施工机械见表2-2。 表2-2 现状枢纽加固工程土建工程量表 项目名称 工程量 土方工程 下游引河土方开挖 56007.25m3 墙后回填 10739.30m3 超挖回填（10%水泥土） 1000.00m3 钢筋砼工程 1、节制闸胸墙加高 加高胸墙砼 C40 15.42m3 钢筋制作安装 1.54t 锚筋 1.16t 药卷锚固（孔深 40cm） 734.40孔 2、节制闸二级消力池 一级消力池填平砼 C40 1563.66m3 消力池砼 C40 4279.84m3 封底砼 C40 203.80m3 直径 80cm 支护灌注桩排桩 C40 322.84m3 排桩后高压旋喷 | 449.82m 灌注桩顶冒梁 C40 45.70m3 钢筋 346.04t 钢筋笼 25.83t 中石子 15cm 267.75m3 小石子 15cm 267.75m3 黄砂 20cm 357.00m3 透水土工布 400g/m2 1785.00m2 3、节制闸上、下游防冲桩、防冲槽 上、游防冲槽抛石 6128.16m3 上下游引河直径 80cm 防冲灌注桩排桩 C40 2501.26m3 排桩后高压旋喷 3157.92m 灌注桩顶冒梁 C40 260.30m3 钢筋 | 20.82t 钢筋笼 200.10t 透水土工布400g/m2 3283.79m2 4、节制闸工作桥改造 原次梁凿除 4.06m3 新建次梁 C40 5.43m3 新建机墩砼 C40 15.78m3 钢筋 3.03t 锚筋 0.18t 药卷锚固（孔深 40cm） 114.24孔 5、套闸上、下游东侧导航墙 底板 C40 884.58m3 墙身 C40 745.08m3 扶壁 C40 253.96m3 C40 素砼封底 97.80m3 直径 80cm 灌注桩基础 C40 1068.97m3 ∅45cm 多头小直径搅拌桩截渗墙 801.79m3 钢筋 150.69t 钢筋笼 85.52t 钢板护面(12MM 厚)含防腐 589.62m2 道板砖（6cm 厚） 231.03m2 碎石垫层（15cm 厚） 231.03m2 6、套闸下游西侧导航墙 底板 C40 828.24m3 墙身 C40 2717.48m3 顶板 C40 308.45m3 C40 素砼封底 82.82m3 直径 80cm 灌注桩基础 C40 591.88m3 钢筋 308.33t 钢筋笼 47.35t 5t 系船柱 7个 系船勾 21个 钢板护面(12MM 厚)含防腐 1228.08m2 7、套闸闸室、闸首改造 闸室挡浪墙加高砼 C40 67.83m3 闸室顶凿毛 135.66m2 上闸首凿除 136.02m3 上闸首加高墩墙砼 C40 286.58m3 上闸首新建平台砼 C40 65.26m3 钢筋 33.57t 锚筋 1.97t 药卷锚固（孔深 40cm） 1244.40孔 上闸首平台凿毛 56.71m2 钢板护面(12MM 厚)含防腐 46.51m2 8、上下游引河 C30 砼护坦 1071.00m3 护坦钢筋 85.68t C30 素砼封底 214.20m3 C30 素砼护坡 20cm 厚 2959.63m3 C30 素砼护底（20cm、30cm 厚) 6592.75m3 碎石 10cm 4407.46m3 黄砂 10cm 4407.46m3 透水土工布 400g/m2 44074.61m2 C30 素砼隔埂 1746.85m3 9、砼破损区零星砼环氧砂浆修补 20.00m3 10、砼表面环氧净浆封闭 12451.51m2 临时工程 下游围堰（膜袋砂） 107671.20m3 上游围堰（膜袋砂） 17856.69m3 碎石包护面 264.38m3 20cm 厚 C25 膜袋砼压面 2227.68m3 袋装土 2000m3 ∅45cm 多头小直径搅拌桩截渗墙（有效厚度 30cm,水泥含量 18%） 14053.56m2 高压旋喷 40.80m 防渗土工膜 500g/m2 12276.72m2 降排水 1项 临时道路 C25 砼路面 2500.00m2 临时道路 20cm 碎石垫层 2500.00m2 拆除工程 砼及钢筋砼 2525.28m3 块石、碎石及抛石（抛石部分利用） 8913.37m3 黄砂 1483.95m3 软体排 4235.86m2 表2-3 洋口外闸枢纽加固工程房建工程量表 项目名称 数量 建筑面积 288m2 柱(C30) 23.04m3 梁(C30) 34.56m3 板(C30) 23.76m3 楼梯（140 厚） 90.0m2 钢筋 27.5t 幕墙 403.2m2 1200x2200 防火门 6樘 原房屋外墙出新 176.0+1000m2 内墙出新 176.0+1200m2 增做屋面防水（4mmSBS 防水层） 288+400m2 表2-4 节制闸加固工程金属结构工程量表 项目名称 规格 数量 节制闸部分 节制孔与通航孔闸门门叶底止水座板改造更换吊耳等 Q235B 15.0t 闸门止水橡皮更换 SF6674 1.8t 止水压板 Q235B 2.7t 止水紧固件 不锈钢 1.5t 节制孔顶止水埋件改造 Q235B 2.5t 闸门主滚轮维修更换轴套 FZB 24只 闸门重新喷锌防腐 / 3600m2 通航孔节制孔工作闸门牺牲阳极保护 6套 更换节制孔启闭机 QPB-2×250KN-10m 5台 更换通航孔启闭机 QHB-2×630KN-12m 1台 节制孔通航孔闸门拆除 / 6扇 节制孔通航孔启闭机拆除 / 6台 节制孔通航孔闸门重新安装 / 6扇 节制孔通航孔启闭机重新安装 / 6台 活动钢桥启闭机改造 / 1台 活动钢桥机架加固 / 5t 活动钢桥及机架重新喷锌防腐 / 500m2 套闸部分 上下闸首顶枢装配拆除保养更换轴套 FZB 4套 上下闸首底枢装配拆除保养更换衬套 FZB 4套 上下闸首三角门侧止水埋件加高止水座更换 Q235B 12 t 上闸首阀门埋件加高 Q235B 2 t 上闸首三角门门叶桁架更换 Q235B 76 t 下闸首三角门门叶桁架更换 Q235B 95t 闸门及埋件喷锌防腐 / 2650m2 上下闸首三角门牺牲阳极保护 / 4套 三角门启闭机（陶瓷活塞杆、含机架） QRWY-320KN-3.0m 4台 阀门启闭机（陶瓷活塞杆、含机架） QRWY-160KN-2.5m 4台 液压泵站、管路及控制系统 / 4台 原上下闸首三角门拆除 / 4扇 原上下闸首阀门拆除维修 / 4扇 上下闸首阀门牺牲阳极保护 / 4套 原上下闸首启闭机拆除 / 4台 上下闸首三角门安装 / 4扇 上下闸首阀门安装 / 4扇 上下闸首启闭机安装 / 4台 5、主要建设内容 本项目主要建设内容见表2-5。 表2-5 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 加固工程 洋口外闸枢纽工程总净宽74米，套闸闸首净宽12米，闸室长190米。 本次加固主要内容有： 加高节制闸胸墙；新建下游二级消力池、上下游护底、护坡、防冲槽及灌注桩排桩;节制闸启闭机梁板改造；拆建套闸下游西侧导航墙；新建套闸上、下游东侧导航墙；抬高套闸上闸首顶高程、闸室顶高程；并针对套闸闸首砼破损严重区进行修缮，钢板护面。 | 新建。 临时工程 临时堆土区 位于主体工程西侧，共有回填土方1.38万m3临时堆放在临时堆土区，堆高约2.2m，由于堆放时间较短，临时堆土区四周不设置临时排水沟。 新建 临时生活区 位于主体工程东侧，办公区、宿舍按计划在工人数50人。工作时间为10小时。 新建 施工便道 a、对外交通运输 场外交通由陆路运输进入施工现场，作为大宗材料的主要运输路线。施工工场可直接利用现状枢纽闸上交通连接外部交通。 b、场内交通运输 根据生产区和生活区布置格局，场内交通设临时便道连接。生活区主要便道路面宽3.5m，采用水泥路面，其它道路路面宽2.5m，采用泥结石路面；生产区主要临时便道路面宽5m，其它道路路面宽3.5m，均采用水泥路面。 新建 公用工程 供水 周边水源丰富，水质无污染，路线距离城镇不远，生产、生活用水均可得到保证。 新建 供电 本项目工程用电可根据需要向当地供电部门申请，接引电力干线至工地，安装变电站供应工地用电。同时自备发电机组，共同满足施工用电需要。 新建 工程征地 | 永久占地 / / 临时占地 临时占地总面积为1.89hm2，主要为临时堆土区0.63hm2和施工生产生活区1.26hm2，施工完毕后恢复。 新建 环保工程 施工期 废水治理 ①本项目拟设置沉淀池处理施工废水； ②设置1处化粪池处理施工人员生活污水； 新建 废气治理 ①施工场地设置围挡，定期洒水抑尘； ②合理安排运输路线，尽量远离居民点，保证行驶速度，减少怠速时间以减少机动车废气排放； ③物料堆放时应遮盖、洒水抑尘。 新建 固废治理 ①施工现场废物分类收集，能回用的尽量回用，与生活垃圾统一处理，施工场地设置垃圾桶或垃圾坑，及时清运； ②弃土和建筑垃圾收集后用于市政与规划部门指定的建设工程基础填方、洼地填筑进行消纳，剩余部分垃圾可运送至垃圾填埋场进行填埋； 新建 噪声治理 ①选用低噪声设备和工艺； ②对动力机械设备进行定期维修和保养，减少非工况噪声； ③禁止夜间施工。夜间不得进行打桩作业。 新建 生态环境 ①对土壤分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填； ②减少施工人员及施工机械对作业场外的灌木草丛的破坏； ③加强施工队伍职工环保教育，规范施工人员行为。 新建 运营期 废水治理 设置化粪池等设施，用于周边肥田 新建 固废治理 道路清扫的垃圾（塑料袋、路边落叶等）交由环卫统一清运处理。 新建 噪声治理 建筑隔声、基础减振。 新建 6、闸管所劳动定员 闸管所人员为2人，年工作365天。 7、项目周围环境 本项目本项目位于栟茶河入海口，距离小洋口闸北6.4km，闸口西侧为栟茶运河、东侧为小洋口，连接黄海、东南侧为海印寺、西北侧为小洋口风景区。 本项目地理位置见附图1，项目周边环境概况见附图2，工程平面布置图见附图3。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目使用商品混凝土，同时填方充分利用挖方，填方临时堆放在临时堆土区，临时堆土区占地面积0.63hm2，位于主体工程西侧，占地类型为空地。距离最近的敏感目标海印寺约330m，对其活动影响较小。 施工生产生活区位于主体工程东侧，为临时占地，占地面积1.26hm2，占地类型为空地。 主要生产区及办公生活区集中布置在现状枢纽下游两岸，靠近堤脚布置，主要生产区包括砂石料堆场，各类仓库、加工场等。办公区、宿舍按计划在工人数50人。工作时间为10小时。其中作业机械燃油加注在场外加油站进行。本项目不设置设备检修场所，施工机械设备及车辆检修均送至附近修理厂。 |
| 施工方案 | 1、工艺流程及产排污节点简述 本项目属于外闸加固项目，施工期工序如下图所示： 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2、主要污染工序及产排污节点分析 1、施工导流 （1）导流与导航：洋口外闸利用非汛期施工，施工期间断流、断航，期间内河排涝及渔港船只通航均由其他口门解决； （2）截流：本工程干地施工，加固时需在上下游打施工围堰截流，上下游围堰均采用吹填膜袋沙填筑。 2、土方工程 施工准备完成后，将外闸基坑处清除障碍物，同时基坑及河道土方开挖均采用干法施工，施工时在上下游填筑施工围堰，土方开挖采用机械和人工相结合的施工方法。机械施工主要采用挖掘机和汽翻相结合的方式，人工开挖采用胶轮车运输。 开挖土方部分主要位于下游新建二级消力池部位，土方回填采用80 马力履带式拖拉机碾压，另外配备2.8kw蛙式打夯机夯实局部回填土及修正边坡等，基坑开挖多余土方主要用于填筑管理区用地或弃至临时堆土区。 3、砼和钢筋砼工程 砼和钢筋砼工程量主要集中在新建二级消力池、防冲灌注桩排桩等主要部位，施工顺序依次为支护防冲排桩----二级消力池----防冲排桩，其他闸首、闸室加固砼穿插进行。 4、砌石工程 砌石工程包括砂石反滤层、砂石垫层、抛石防冲槽等。浆砌石采用常规做浆砌筑方法。土质基础，砌筑前应先将基础夯实，并在基础面上铺3-5cm厚的稠砂浆，然后再安放石块。在选石与砌筑时需加倍注意，要选择比较方正的大石块，先试放，必要时稍加修凿，然后铺砂浆安砌。砌筑面石也要先行试放和修凿，然后铺好砂浆，将石翻回做浆，并使灰浆挤紧。 5、金属结构安装工程 启闭机试运转在电气设备达到规定后进行。在启闭机安装完毕后，不与闸门连接的情况下，作启闭机空载运行，检查各传动机的安装正确性。将启闭机与闸门连接好，在闸门不承受水压力情况下，作开启与关闭运行。检查各传动机的运行是否变化。同时检查各套闸，节制闸等运行情况。 3、施工时序 本次施工时序是先拆后建。先进行施工准备，待准备完成后对现状闸口进行部分建筑物拆除，然后进行加固工程。 4、建设周期 本项目预计2021年9月开始施工，施工周期约8个月。 |
| 其他 | 生态修复工程： 在整个项目施工建设完成后，需要对由于本项目临时占地造成的生态破坏区域进行原有生态环境的恢复工程。 （1）恢复原则：原为农田段，复垦后恢复农业种植；原为林地段，原则上复垦后恢复林地，不能恢复的应结合当地生态环境建设的具体要求，可考虑植草绿化。根据相关工程安全性的要求，闸口周边原则上不能种植深根性植物或经济类树木，林地损失应按照“占一补一”的原则进行经济补偿和生态补偿。 （2）农田生态恢复：以农业种植复垦为主，复垦第一年可考虑固氮型经济作物种植，适当辅助以人工施肥措施，以提高土壤肥力，促进土地生产力恢复。 （3）林地生态恢复：闸口周边以植草绿化为主，必要时考虑浅根性半灌木、灌木绿化。其中堤坝防护林穿越段绿化植物种选择要考虑实际固堤效果，优先选择表层根系发达的浅根性植物种；农田防护林穿越段绿化植物种选择既要考虑实际防护效果，也要考虑对农田作物的影响，建议选择表层根系一般发达的浅根性半灌木、灌木树种，可适当稀植。上述绿化植物种选择应对原有林分树种不产生共同寄主病害。闸口施工扰动区以植树绿化为主。堤坝防护林、农田防护林穿越段绿化树种选择原则上以原有林分树种为主；可适当考虑异林分树种绿化，但考虑实际固堤或生态防护效果的同时，也要考虑该树种在当地的种植经验。异林分树种绿化一定程度上有利于提高当地生物多样性；树种尽量选择树冠开阔型，一定程度上有利于弥补因工程穿越所造成的林带景观分割；异林分树种选择应对原有林分树种不产生共同寄主病害。 （4）临时用地生态恢复： ①施工建材料堆放场等临时用地尽量考虑在施工作业带内设置，如不可避免需在施工作业带以外地段设置，在不增加工程总体投资的前提下，尽可能考虑利用附近现有堆放场地；在农田地段的建材料堆放场地应禁止进行地貌景观改造作业，施工结束后立即进行复垦改造。 ②施工建材料堆放场周围一定范围内，应采取一定的防护措施，避免含有害物质的建材、化学品污染物扩散；加强施工期工程污染源的监督工作。 ③建材堆放场、大型穿越工程施工场地等临时用地，不占或少占农田，以减少当地土地资源利用的矛盾。 ④施工前作业带场地清理，应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境；临时用地使用完后，立即实施复垦措施；加强临时性工程占地复垦的监理工作。从以上可以看出，恢复工程建设期环境影响因素主要来自施工人员活动产生的生活污水及固废，对环境产生一定的影响。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 主体功能区划： 根据《江苏省主体功能区规划》（苏政发〔2014〕20号），根据国家推进形成主体功能区的要求，按开发方式，将全省国土空间分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类区域；按开发内容，分为城镇化地区、农产品主产区和重点生态功能区；本项目所在区域属于农产品主产区、点状重点开发区域。 大气环境：项目所在地大气为二类区。 水环境：黄海执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类水质标准。 声环境：项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 生态功能区划：建设地点位于栟茶河入海口，距离小洋口闸北6.4km。经查阅《江苏省国家级生态环境红线规划》（苏政发（2018）74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》(苏政发（2020）1号)，本项目均不在生态红线范围内。因此项目周边无环境敏感区。 本项目周边主要分布为空地和居民。根据现场踏勘和调查，本次闸口所在区域已全部进行硬化，无相关的植被覆盖，项目区内无珍稀动植物及其它国家野生保护动物。 生态环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地形、地貌、地质 如东县位于东经120°42′～121°22′，北纬32°12′～32°36′，地处长江三角洲北翼，位于江苏省东南部和南通市域东北部。东面与北面濒黄海，与日本、朝鲜隔海相望，南侧紧靠南通市通州区，西部与如皋县接壤，西北与海安县毗邻。县境西起袁庄镇曹家庄西端，东止如东盐场东堤，长达68公里；南起掘港镇朱家园南河，北止栟茶新垦区，宽达46公里。境内海岸线全长102.59公里，陆域总面积2009平方公里，海域面积6000多平方公里。 如东县属典型的江海冲击平原，境内地势坦自西向略有倾斜。地面高程（以废黄河为基面）一般在海拔2.5米至4.5米之间，中部沿如泰运河一线则在5米左右；如东经济工业集中区内地势低洼、河塘众多，地面高程一般在2.6～3.6米之间，大部分区域高程在3.0米以下。 地质构造隶属中国地质构造分区的下扬子台褶带，地层主要为粉砂土层，为粉质粘土、粉土；深部以粉砂、细砂为主，地耐力一般10-13吨/平方米。陆域地震频度低，强度弱，地震烈度一般在六度以下，全为浅源构造地震，震源深度多在10-20公里，基本发生在花岗岩质层中。据《如东县志》记载，如东县1505～1975年共发生28次地震，地震发生的规律为活跃期20～30年，每个活跃期平均有5～6次地震，目前该地区正处于地震活跃期末期。 2、气候、气象 如东县地处北半球中纬度，又处在黄海边缘，受海洋的调节和季风的影响，形成典型的海洋性季风气候特点，温和湿润，四季分明，雨水充沛，日照充足，无霜期长。 全县年平均气温16.8℃，年平均降水量1057毫米，年平均光照2048.4小时。历年最大风速为20m/s，年平均风速3.0m/s。年主导风向为ESE向，夏季主导风向ESE，冬季主导风向NW，风玫瑰图见图3-1。年平均霜期135天，年平均雾日32天，年平均雷暴日数为32.6天。 图3-1 项目所在地风玫瑰图 3、水文、植被、生物多样性等 （1）水文 如东县属淮河流域和长江流域的南斗片通吕片。境内地势平坦，河网纵横，四通八达，水运条件十分优越。目前，县内有如泰运河、遥望港、九圩港、栟茶运河、北凌河等5条一级骨干河道，30条二级河道，1975条三、四级河道。现有航道774km，其中干线航道199.2km。 如东滨江临海，境内河道纵横配套，全年无涝无旱。长江潮位历史最高为5.537米（1997年），黄海潮位历年最高为5.3米(1997年)。该县已开发利用的地下淡水主要是两个含水层：上层（第Ⅲ承压层）埋深一般250～280米，氯离子含量小于250毫克/升，矿化度1.2～2.0克/升，单井出水量150万条/日左右；下层（第Ⅳ承压层）埋深分别为340～450米左右，氯离子含量小于400毫克/升，矿化度1.0克/升左右，单井出水量1200～150万条/日。 栟茶运河是南通市北部地区的一条主要骨干输水河道，与通扬河沟通，贯通焦港、如海河、丁堡河、江海河等，构成骨干灌排水系，称为栟茶河水系。洋口外闸枢纽位于栟茶河入海口处，距离小洋口闸北6.4km，是栟茶河的主要入海口门，同时也是九洋河、南凌河、栟茶运河、东西长角河、浒洋河等六条河道会聚的入海口，汇流面积940km2，是一座沿海挡潮、排涝与通航相结合的水利枢纽工程。近年来如东县实施了洋北三期和方凌垦区围垦工程，新增排涝面积4.25万亩，洋口外闸实际排涝面积968km2。 （2）生物资源 1）自然资源 本区域气候温暖湿润，土层厚，土质好，属常绿阔叶、阔叶混交林带。该区种植业以粮油、蔬菜瓜果、绿肥为主；树木多种水杉、榆树、槐树，河边多为芦苇。本区域水域面积较大，河网密布，有丰富的淡水养殖资源，盛产鱼、虾、螃蟹等水产。 2）陆域生态 陆域由于人类长期经济活动，原生植被已不复存在，代之以次生林植被、人工林和农田植被。植被总的特征是落叶阔叶林乔木树种占绝对优势，在亚乔木层和灌木层中有一定数量的常绿树种。落叶阔叶林乔木树种主要有意杨、刺槐、桑树、榆、柳、广玉兰、水杉、池杉、雪松、黑松、马尾松等。除适宜种植的稻、麦、棉花、油菜等农田作物外，仅有少量木本野生植物和零星分布的草本野生植物。常见的紫花地丁、菟丝子、车前子、蒲公英、艾蒿、马鞭草等。一般分布在田埂、路边、林边隙地、溪、河边等地。无保护类植物种类存在。常见的野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类（菜花蛇）、蟾蜍、蛙、和喜鹊、麻雀、杜鹃等鸟类，土壤中有蚯蚓等。 3）水生生态 如东沿海浮游植物种类繁多，以适温、适盐范围较广的近岸低盐广布种和暖温带种为主，共有190种。浮游动物资料相当丰富，共有98种，优势种主要有真刺唇角长蚤、中华哲水蚤、中华假磷虾、强壮箭虫等。种类组成以暖温带近岸低盐种为主。 如东沿海潮间带底栖动物主要为腔肠动物，多毛类、软体动物、甲壳动物、棘皮动物及其它类。动物各门类的优势种有文蛤、四角蛤蜊、青蛤、泥螺、托氏鲳螺、红明樱蛤、焦河蓝蛤、福氏玉螺、泥蚶、日本大眼蟹、宽身大厦眼蟹、天津厚蟹、双齿围沙蚕等。蕴藏量超过万吨的有文蛤、四角蛤蜊，其中尤以文蛤最多。 近海底栖动物种类繁多，与潮间带动物生态群比较，多毛类的比例明显减少，甲壳动物的总数明显增多，尤以虾类更为明显。优势种有毛蚶、文蛤、纵肋织纹螺等15类。如东近海共有鱼类150种，其中软骨鱼类20种、硬骨鱼类130种。近海鱼类优势种有黄鲫、棘头梅童鱼、银鲳、刀鲚、带鱼、小黄鱼、鳓鱼、灰鲳、鲅鱼和海鳗等10多种。 建设项目所在地区域环境质现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) 1、大气环境 2019年，如东县环境空气中主要污染物年日均值为：二氧化硫0.014mg/m3、二氧化氮0.019mg/m3、可吸入颗粒物（PM10）0.050mg/m3、细颗粒物（PM2.5）0.032mg/m3、O30.111mg/m3、CO0.685mg/m3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。现状评价见表3-1。 表3-1 2019年如东县主要空气污染物指标监测结果 点位名称 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 如东职校监测点（121.1868°E，32.3378°N） SO2 年均值 14 60 23.3 达标 98%保证率日均浓度 23 150 15.3 达标 NO2 年均值 19 40 47.5 达标 98%保证率日均浓度 57 80 71.25 达标 PM10 年均值 50 70 71.4 达标 98%保证率日均浓度 123 150 82 达标 PM2.5 年均值 32 35 91.4 达标 95%保证率日均浓度 85 75 113.3 超标 O3 年平均8h质量浓度 111 / / / 90%保证率日最大8小时平均浓度 162 160 101.25 超标 CO | 年均值 685 / / / 95%保证率日均浓度 1075 4000 26.88 达标 由上表可知，2019年如东县环境空气中各项监测指标（PM2.5、PM10、SO2、NOX、CO、O3）年均浓度均可达标，PM2.5 95%保证率日均浓度超标，O390%保证率日最大8小时平均质量浓度超标。综合判定，本项目所在区域为空气质量不达标区。 为了实现污染物排放量大幅降低，促进空气质量快速改善提升，根据《“两减六治三提升”专项行动方案》、《市政府关于印发南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）的通知》（通政发[2018]63号）以及长三角地区2019~2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，主要计划为调整优化产业结构，推进产业绿色发展，“两高”行业产能控制、“散乱污”企业综合整治、工业源污染治理、重点行业VOCs治理等措施改善环境空气质量，主要目标到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs 排放总量均比2015年下降20%以上；在提前完成“十三五”约束性目标（PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到73.7%）基础上，PM2.5浓度控制在38微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到76%以上，重点及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 采取以上措施后，如东县环境空气质量状况可以持续改善。 2、地表水环境 1、地表水环境质量现状监测 本项目附近水体黄海数据引用《东江环保股份有限公司烟气环保技改项目环境影响报告书》水环境监测结果由江苏启辰检测科技有限公司实测，监测时间为2020.08.11~2020.08.13。在如东深水环境科技有限公司污水处理厂排污口东北侧2000米、北侧1000米、西北侧2000米、北侧3000米处的共设4个监测断面。W2~W5断面的阴离子表面活性剂引用江苏启辰检测科技有限公司检测报告（QC1911280301D2），监测时间为2019.12.03~2019.12.05；W2~5断面的五日生化需氧量、石油类、溶解氧、无机氮、非离子氨、活性磷酸盐、氰化物、氟化物、总铬、汞、镉、铅、砷、铜、锌、镍引用青山绿水（江苏）检验检测有限公司监测报告（LQHH180022），监测时间为2018.11.23~2018.11.25；W2~W5的pH、水温、COD引用谱尼测试集团江苏有限公司监测报告（IMBIJ3FC61199945Z），监测时间为2018.08.15~2018.08.17。 表3-2 水质监测断面布设表 水体名称 断面编号 监测点布设位置 监测因子 黄海 W2 污水排放口东北侧2000米处 水温、pH、COD、BOD5、DO、无机氮、非离子氮、活性磷酸盐、石油类、硫化物、氰化物、总铬、铅、汞、镉、铜、锌、砷、镍、阴离子表面活性剂 W3 污水排放口北侧1000米处 W4 污水排放口西北侧2000米处 W5 污水排放口北侧3000米处 2、评价方法 采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。单因子污染指数计算公式为： Sij=Cij/Csi 式中：Sij：第i种污染物在第j点的标准指数； Cij：第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L； Csi：第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L； 其中pH为： pHj≤7.0 pHj>7.0 式中：SpH,j: 为水质参数pH在j点的标准指数； pHj: 为j点的pH值； pHsu: 为地表水水质标准中规定的pH值上限； pHsd: 为地表水水质标准中规定的pH值下限。 表3-3 海水环境质量现状监测结果（单位：mg/L，pH无量纲） 断面名称 项目 最小值 最大值 最大污染指数 超标率(%) 标准值 W2污水排放口北侧1000米处 pH 7.87 8.02 0.680 0 7.8~8.5 水温 22 23.4 — — — COD 2.08 2.69 0.673 0 4 五日生化需氧量 1.13 1.17 0.293 0 4 石油类 ND 0.04 0.133 | 0 0.3 溶解氧 9.41 9.47 2.368 0 4 无机氮 0.165 0.173 0.433 0 0.4 非离子氨 1.15E-06 1.91E-06 9.55E-05 0 0.02 活性磷酸盐 0.022 0.024 0.800 0 0.03 氰化物 0.0005 0.0006 0.006 0 0.1 硫化物 ND ND — 0 0.1 总铬 0.0057 0.0061 0.031 0 0.2 汞 0.000012 0.000029 0.145 0 0.0002 | 镉 0.00001 0.00001 0.001 0 0.01 铅 ND 0.00004 0.004 0 0.01 砷 0.0017 0.0022 0.044 0 0.05 铜 ND 0.002 0.040 0 0.05 锌 0.004 0.01 0.100 0 0.1 镍 0.0011 0.0014 0.070 0 0.02 阴离子表面活性剂 0.054 0.093 0.930 0 0.1 W3污水排放口西北侧2000米处 pH 7.9 8.06 0.707 0 7.8~8.5 | 水温 21.4 23 — — — COD 2.41 2.79 0.698 0 4 五日生化需氧量 1.14 1.21 0.303 0 4 石油类 ND 0.04 0.133 0 0.3 溶解氧 8.29 9.5 2.375 0 4 无机氮 0.168 0.18 0.450 0 0.4 非离子氨 2.64E-06 5.27E-06 2.64E-04 0 0.02 活性磷酸盐 0.023 0.025 0.833 0 0.03 氰化物 0.0008 0.0009 0.009 | 0 0.1 硫化物 ND ND — 0 0.1 总铬 0.0097 0.0104 0.052 0 0.2 汞 ND 0.000009 0.045 0 0.0002 镉 0.00001 0.00001 0.001 0 0.01 铅 ND 0.00003 0.003 0 0.01 砷 0.0018 0.0027 0.054 0 0.05 铜 ND 0.002 0.040 0 0.05 锌 0.006 0.012 0.120 0 0.1 镍 0.0011 0.0014 | 0.070 0 0.02 阴离子表面活性剂 0.051 0.092 0.920 0 0.1 W4污水排放口东侧2000米处 pH 7.92 8.23 0.820 0 7.8~8.5 水温 21.4 23.3 — — — COD 2.31 2.71 0.678 0 4 五日生化需氧量 1.61 1.71 0.428 0 4 石油类 ND 0.04 0.133 0 0.3 溶解氧 9.8 9.85 2.463 0 4 无机氮 0.164 0.181 0.453 0 0.4 非离子氨 | 1.26E-06 5.05E-06 2.53E-04 0 0.02 活性磷酸盐 0.023 0.026 0.867 0 0.03 氰化物 0.0006 0.0007 0.007 0 0.1 硫化物 ND ND — 0 0.1 总铬 0.0056 0.006 0.030 0 0.2 汞 ND 0.000034 0.170 0 0.0002 镉 0.00001 0.00001 0.001 0 0.01 铅 ND 0.00004 0.004 0 0.01 砷 0.0016 0.0018 0.036 0 0.05 铜 ND 0.002 0.040 0 0.05 锌 0.006 0.012 0.120 0 0.1 镍 0.0012 0.0014 0.070 0 0.02 阴离子表面活性剂 0.063 0.095 0.950 0 0.1 W5污水排放口北侧3000米处 pH 7.86 8.1 0.733 0 7.8~8.5 水温 21.5 23.2 — — — COD 2.39 2.9 0.725 0 4 五日生化需氧量 0.86 0.93 0.233 0 4 石油类 ND 0.04 0.133 0 0.3 溶解氧 9.69 9.74 2.435 0 4 无机氮 0.164 0.17 0.425 0 0.4 非离子氨 2.76×10-6 3.94×10-6 0.0001 0 0.02 活性磷酸盐 0.024 0.024 0.800 0 0.03 氰化物 ND ND — 0 0.1 硫化物 ND 0.011 0.110 0 0.1 总铬 0.0046 0.0046 0.023 0 0.2 汞 ND ND — 0 0.0002 镉 ND ND — 0 0.01 铅 ND ND — 0 0.01 砷 0.0015 0.0016 0.032 0 0.05 铜 ND ND — 0 0.05 锌 ND ND — 0 0.1 镍 0.0006 0.001 0.050 0 0.02 阴离子表面活性剂 0.054 0.08 0.800 0 0.1 评价结果表明：海水W2~W5断面各监测因子均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类水质标准。 3、声环境质量现状 根据《2019年度南通市生态环境状况公报》，2019年，如东县2类区声环境质量昼、夜间平均等效声级值分别55.9dB(A)和47.4dB(A)。项目所在区域为2类声环境功能区，所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 4、生态环境质量状况 根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）对项目所在地进行生态环境现状调查，调查结果如下： （1）植被类型：调查方法以现场勘查及查阅资料相结合。据调查，工程地处暖温带和北亚热带过度地带，由于人类长期经济活动的影响，评价区内天然植被稀少，天然木本植物缺乏。路边、宅边、江、河堤岸边主要为人工种植的刺槐、柳树、泡桐、苦楝、紫穗槐等。常见的草本植物有芦苇、水花生、盐蒿、葎草、牛筋草、野塘蒿、狗尾草等。水生植物主要有菱、莲藕、茨菇、荸荠、茭白、芦苇等。现状植被主要为农业栽培植被。 （2）动物调查：据走访调查，项目所在区属水源保护区，项目区域内没有发现国家重点保护的珍稀濒危动植物，主要以两栖类、爬行类、鸟类为主。 （3）土地利用及水土流失 ①土地利用现状 本项目为外闸加固，用地范围大部分为水泥路面和绿化植被。用地范围外主要为农田。洋口外闸保护了周围的自然生态避免了物种流失和水土流失。植被的保护对净化空气和涵养水源起了很大的作用，有效地保护了自然环境，改善了闸口周围的生态环境。 ②水土流失现状 自然侵蚀主要为水力侵蚀，侵蚀类型以面蚀为主，项目区植被没有受到严重的破坏，水土流失轻微。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 洋口外闸枢纽工程为2级水工建筑物，由挡潮闸和通航套闸组成。挡潮闸与通航套闸并列布置，其中挡潮闸6孔，布置于枢纽工程西侧，西边孔净宽12m，兼作通航孔，内外平水时供小吨位渔船进出，其余挡潮孔均为10m；套闸布置于枢纽工程东侧，紧靠挡潮闸，有效尺寸为190m×12（16）m×3.6m，上下闸首配三角钢闸门。套闸下闸首与挡潮闸下游齐平，闸上设汽-20、挂-100公路桥。整个枢纽的设计挡潮排涝孔径74m。设计10年一遇排涝流量740m3/s。工程于2002年2月2日开工，2003年5月30日通过水下验收，2008年12月3日工程通过如东县政府组织的验收。 图3-2 洋口外闸上游概况图 现状洋口外闸枢纽按10年一遇排涝标准建设，原设计流量为740m3/s。洋口外闸运行以来，多次在闸上下游出现较为严重冲刷问题。按现有消能工布置，外海低潮期间，大部分时间段需控制闸门开度运行。多年运行以来，闸上出现超警戒水位年份较多，工程排涝能力不能满足实际需求。由于现有洋口外闸排涝能力不足，消能工的损毁进一步限制了工程的排涝能力，导致区域排涝矛盾较为突出，汛期区域受涝较为严重。 枢纽工程试运行至今主要存在下列问题，急待进行改造： （1）闸孔过流能力不足：工程建成后，排涝能力达不到设计标准，区域暴雨无法及时排出，产生内涝，对当地工农业生产、人民生活造成一定影响。工程所在地处工程潮差最大地区，经统计分析，闸下高低潮位P=50%的平均潮型高潮位达5.41m,低潮位-1.95m。经全潮过程演算，现状洋口外闸枢纽全潮日均最大过闸流量约222-290m3/s；即使对洋口外闸消能设施进行加固，其日均最大过闸流量也仅约501m/s，无法满足10年一遇的排涝设计标准。 （2）闸上、下游冲刷严重，河床存在较深冲刷坑。2003年试运行后，上游侧护底、下游侧海漫部位局部冲刷深度达6m以上，闸下消力池底部出现掏空现象。工程建成试运行以来，管理部门虽经常及时采取一些补救措施，减缓了河床冲刷的危害，但仍未能彻底解决上下游河床冲刷问题。导致为避免闸上下游冲刷损毁，在汛期上游高水，下游外海低潮工况，可大流量排涝时，却需要采取关闸或控制闸门开启度措施，较大程度上限制了水闸的排涝能力。 （3）洋口外闸套闸混凝土表面多处破损、上下闸首三角闸门面板与梁格变形严重、漏水严重、部分液压缸漏油、机架螺帽缺失、启闭机漏油较重;节制闸闸门两侧主滚轮锈蚀严重，不能正常工作；节制闸、套闸闸门和启闭机缸体防腐蚀涂层局部厚度不满足要求、闸底板有淤泥且混凝土剥落，套闸上闸首工作门启闭机长期淹没水中运行。依据《水闸安全评价导则》(SL214-2015)3.3.11的规定，如东县洋口外闸工程质量评定为B级。 （4）防洪满足标准要求，但过流能力不足，能通过工程措施解决，评定为B级；渗流安全复核满足标准要求，评定为A级；抗震安全复核满足标准要求，评定为A级；结构安全复核中消能防冲存在缺陷，尚不影响总体安全，评定为B级；金属结构安全复核中，节制闸闸门启闭力不满足要求，评定为C级。 依据《水闸安全评价导则》(SL214-2015)，如东县洋口外闸鉴定为三类闸，需要尽快进行除险加固。 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价范围 （1）大气环境影响评价范围 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目运营期无废气产生和排放，确定大气环境评价范围为：建设项目周边500m范围区域。 （2）地表水环境影响评价范围 本项目施工期、运营期产生的少量生活污水用作农肥。 （3）噪声影响评价范围 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境评价范围为建设项目边界外200m的范围。 （4）地下水环境影响评价范围 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“A水利4、防洪治涝工程”中的Ⅳ类项目；项目所在区域地下水敏感程度属于《导则》表1中“不敏感”。因此，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）判定，本项目地下水评价等级定为可不开展，因此地下水无相关的评价范围。 （5）风险评价范围 本项目环境风险评价等级为简单分析，故根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目评价范围为大气：无范围；地表水：栟茶运河、黄海；地下水：无范围。 （6）土壤评价范围 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于生态影响型评价。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A.1，“水利”中的“其他”，本项目类别为Ⅲ类项目。本项目生态影响型敏感程度为不敏感，判定本项目的土壤评价等级为可不开展土壤环境影响评价工作，因此土壤无相关的评价范围。 （7）生态评价范围 根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），本项目周围主要是空地、水域、道路等，该区域的自然生态已为人工生态代替。本项目对现有闸口进行加固，不新增用地。故本项目生态环境影响评价工作等级为三级，生态环境影响很小，生态环境评价范围为项目所在地周边200m。 本项目各环境要素的评价范围汇总于表3-4。 表3-4 本项目评价范围一览表 评价要素 评价范围 大气环境 项目周边500m范围区域 声环境 项目周界外200米 地表水环境 项目附近栟茶运河、黄海 地下水环境 无 环境风险 大气：无评价范围；地表水：栟茶运河、黄海；地下水：无 土壤环境 无 生态评价 项目所在地周边200m范围内 2、环境保护目标 根据本项目各环境要素的评价范围，项目周边的环境保护目标如下： （1）大气环境 本项目位于栟茶河入海口，距离小洋口闸北6.4km，项目边界外500米范围内，无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，500米范围内含有大气保护目标；本项目具体的大气环境保护目标详见下表。 表3-5环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 海印寺 316098.57 3604293.67 居住区 人群 二类区 E 330m 和润万家 313855.93 3602308.42 居住区 人群 二类区 SW 2752m （2）声环境 表3-6 声环境保护目标 环境 要素 环境敏感目标 方位 距厂界最近距离(m) 规模 环境功能 声环境 项目周边200m范围 / / / 《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类区 （3）地表水环境 表3-7 地表水环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距厂界（m） 规模 环境功能区划 地表水 栟茶运河 / / 中型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 黄海海域扇形排污区内 E 排口3000m内 中型 《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准 （4）地下水环境 根据调查，本项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （5）生态环境 根据调查，本项目周边200m范围内无生态环境保护目标。 （6）土壤环境 无。 （7）环境风险 表3-8 环境风险保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距厂界（m） 规模 环境功能区划 地表水 栟茶运河 / / 中型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 黄海海域扇形排污区内 E 排口3000m内 中型 《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准 |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》长期标准值（2mg/m3），具体数值见表3-9。 表3-9 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 μg/Nm3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 非甲烷总烃 2000 《大气污染物综合排放标准详解》有关规定 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，栟茶运河水质执行Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表3-10。 表3-10 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH COD BOD5 氨氮 总磷 石油类 高锰酸钾指数 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.5 ≤0.5 ≤6.0 黄海排污区海水执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类水质标准，其余海域水质执行第二类水质标准，详见表3-11。 表3-11 海水环境质量标准（单位：mg/L、pH无量纲） 污染物名称 第二类标准值 第三类标准值 依据 pH 7.8~8.5 7.8~8.5 《海水水质标准》（GB3097-1997） COD 3 4 SS 10 100 BOD5 3 3 石油类 0.05 0.3 无机氮 0.3 0.4 非离子氨 0.02 0.02 活性磷酸盐 0.03 0.03 氰化物 0.005 0.10 硫化物 0.05 0.10 总铬 0.1 0.2 六价铬 0.01 0.02 汞 0.0002 0.0002 镉 0.005 0.01 铅 0.005 0.01 砷 0.03 0.05 铜 0.01 0.05 锌 0.05 0.1 硒 0.02 0.02 镍 0.01 0.02 注：除水色和pH外，其余项目的单位为mg/L。 3、声环境质量标准 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 表3-12 环境噪声标准 dB（A） 类别 昼间 夜间 2类环境噪声标准 ≤60 ≤50 二、污染物排放标准 1、废气 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3新污染源大气污染物排放限值要求，相关限值见表3-13。 表3-13 新污染源大气污染物排放限值 污染物 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 监控点 浓度 颗粒物（其他） 周界外浓度最高点 0.5 颗粒物（沥青烟） 周界外浓度最高点 生产装置不得有明显的无组织排放 NOx 周界外浓度最高点 0.12 CO 周界外浓度最高点 10 非甲烷总烃(NMHC) 周界外浓度最高点 4.0 本项目在施工过程中产生的恶臭参照执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB311025-2016）表3和4中非工业区标准，具体标准值见表3-14。 表3-14 恶臭污染物厂界浓度限值 污染源工段 氨（mg/m3） 硫化氢（mg/m3） 臭气浓度（无量纲） 施工过程、河道底泥等 0.2 0.03 10 2、噪声 本项目施工期噪声排放标准执行《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，具体标准限值见表3-15。 表3-15 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 2类 60 50 3、固体废物 施工期、运营期一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、大气环境影响分析 施工期对大气环境造成污染的主要是拆除过程扬尘、淤泥恶臭和施工机械尾气。 （1）恶臭废气 恶臭主要产生于施工过程中，河道中含有有机物腐殖的污染底泥，在受到扰动和堆置于地面时，其中少量含有的恶臭物质（主要为甲硫醇、氨、硫化氢等）将呈无组织状态释放，从而对周围环境产生不利的影响。 （2）扬尘 项目在施工期产生的扬尘主要产生于土方开挖、堆放、清运、回填。汽车运输等。扬尘按照起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力扬尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。根据相关资料，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 表4-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量，由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表4-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆.km P（kg/m2） 车速（km/h） 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 5 0.051056 0.085865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10 0.102112 0.171731 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25 0.255279 0.429326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435539 扬尘粒径都在3~80μm，大多为球形，比重在1.3~2.0之间。扬尘由于大小、比重不同，在大气中的停留时间和空间分布也不同。扬尘在受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，因此在施工场地时常可以看到尘土飞扬的现象。在自然风作用下，道路产生的扬尘一般影响范围在100m以内。为了尽量抑制扬尘产生，需定时洒水和清扫。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施只洒水不清扫，可使扬尘量减少70%~ 80%，若清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上，其抑尘效果是显而易见的。洒水抑尘的试验结果见表4-2。 表4-2 施工期场地洒水抑尘试验结果 距离m 5 20 50 100 TSP小时浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 此外施工阶段产生的扬尘还有堆场扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。据资料介绍，当料堆表面含水率大于6%时，扬尘对周围环境的影响将大大减少，提高表面含水率能对料堆风吹起尘起到很大的抑制作用。因此在选择建材堆放、转运的场地时，首先应避开人群流动较为集中的场地；对易产生扬尘的物资，如水泥、黄砂等，不要在开阔地或露天堆放，遇到大风天气应避免作业，运输时尽量避免敞开式运输。如对黄砂等不得不敞开堆放时，则应对其进行洒水提高表面含水率，以起到抑尘效果。 尘粒在空气中的传播扩散情况还与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-3。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。施工期间，施工扬尘势必会对该区域的环境产生一定的影响。因此施工期应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 表4-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径（μm） 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径（μm） 450 50 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 （3）施工机械废气 本项目各类运输车辆及推土机等施工机械产生的尾气，主要特征污染物为CO、NOx。废气产生后在空气中迅速扩散，以无组织形式排放，施工机械废气对周围环境影响较小，其排放可满足环境管理要求。 2、水环境影响分析 （1）施工废水 施工期主要产生废水为施工废水（施工冲洗废水、基坑排水和地表径流废水）、泥浆水。 施工废水主要污染物为悬浮物。施工废水经沉淀池处理后全部回用至施工场地；针对地表径流，在基础以及围堰开挖时，在基坑底部预留宽1m工作面，布置1台离心泵出水，对施工区域周边开挖排水沟，输导场内外来水，通过把地表径流导入沉淀池（沉淀池有效尺寸（长×宽×高）为2.0m×2.0m×1m），经沉沙沉淀处理后用于施工场地洒水降尘，不得排入周边河流，影响水质。且施工期间，项目区附近为断流状态；施工期间还会产生泥浆水，泥浆水集中在泥浆池内，自然干化后覆土掩埋恢复种植。经上述措施后，项目施工期废水对地表水环境质量影响较小。 （2）生活污水 施工期的生活污水主要源自施工人员。本项目施工高峰期施工人员约50人，施工期产生的污水水质参照同类型项目指标，施工人员每天生活用水以100L/人计，其污水排放系数取0.8，则项目施工期日排放污水量4m3/d。施工人员生活污水采取化粪池处理后用作农肥。 同时对于氨氮、总磷指标未在农田灌溉水质标准中进行规定其浓度，本评价考虑其属于农作物养分的主要指标，根据朱杰等所著《畜禽养殖废水达标处理新工艺》中土地承载力分析可知，江苏一年两季作物所需养分为纯N为40kg/亩·年，P2O5为18kg/亩·年。根据上述文献材料，农作物对于氮、磷养分的需求量比较大，针对本项目生活污水处理后的氮磷浓度，农作物能将其氮磷吸收，不会对农作物的生长产生负面影响。废水不向地表水体排放，对周边水体环境质量影响较小，不会造成这些区域地表水环境质量超标现象。本项目位于栟茶河入海口，距离小洋口闸北6.4km，在栟茶运河西北侧分布有较多的农田，主要种植物为水稻，水稻收割后常会种植油菜等经济作物，周边农田面积约20亩，不存在非灌溉期现象，本项目产生的废水量较少，周边的农田区域具有足够的能力消纳本项目产生的生活污水。 3、固体废物环境影响分析 本项目固废主要有弃土、建筑垃圾和生活垃圾。 1）弃土 本项目所产生的弃土为42200m3，约59080t，产生后由运输车托运到市政与规划部门指定的建设工程基础填方、洼地填筑进行消纳，本项目场地不进行存放，对周边环境影响较小。 2）建筑垃圾：旧堤防在拆除后会产生建筑垃圾，产生量为7200m3，约10080t，用于市政与规划部门指定的建设工程基础填方、洼地填筑进行消纳，剩余部分垃圾可运送至垃圾填埋场进行填埋。本项目建筑垃圾可以得到合理处置，对周边环境影响较小。 3）生活垃圾：本项目施工期预计有工人50人，施工人员的生活垃圾按人均0.5kg/人•d的产生量估算，则每天生活垃圾产生量为25kg/d，施工期（8个月）约产生6t生活垃圾。定点分类收集后由环卫部门统一清运。 表4-4 副产物属性判定表 序号 副产品名称 生产工序 形态 主要成分 预测产生量t/a 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 弃土 施工 固态 土 59080 √ 《固体废物鉴别导则（试行）》 2 建筑垃圾 施工 固体 混凝土 10080 √ 3 生活垃圾 工人生活 固体 塑料、纸 6 √ 表4-5 固废产生及排放情况表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（吨/年） 拟采取的处理方式 1 弃土 - 施工 固态 土 - - - - 59080 用于填方、洼地填筑消纳 2 建筑垃圾 - 施工 固体 混凝土 - - - - 10080 用于填方、洼地填筑消纳，剩余部分垃圾填埋场填埋 3 生活垃圾 - 工人生活 固体 塑料、纸 - - - 99 6 环卫清运 综上所述，本项目固废均得到有效处置，对周围环境影响较小。 4、噪声环境影响分析 本项目施工期间噪声主要来源于施工机械和运输车辆噪声。噪声属于无残留污染，其对周围声环境质量的影响将随施工结束而消失。若在施工过程中不加以重视，施工噪声会严重影响周围居民的正常生活，产生不良后果。. （1）点声源衰减模式 根据点声源噪声传播衰减模式，可估算施工期间离噪声不同距离处的噪声值,从而得出施工机械噪声对周围影响作出分析评价，预测模式如下： 施工期主要噪声源有施工机械如运载车辆、挖掘机及吊车等，这些设备正常运行情况下的声级值在75~95dB(A)之间。由于施工范围大，各种机械在同一地点不同时施工，评价以施工最大噪声值95dB(A)计算施工噪声影响范围，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见下表。 表4-6 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A) 预测点 15m 20m 50m 60m 70m 80m 100m 120m 140m 180m 320m 预测值 71.5 69.0 61.0 59.4 58.1 56.9 55.0 53.4 52.1 49.9 44.9 （2）施工期噪声影响分析 项目建设过程中施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周边区域环境有一定的影响。这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。从上表可知：昼间施工机械噪声在距施工场地20m处和夜间距施工场地100m处符合标准限值。因此，项目施工需对噪声设备采取隔声措施，合理安排该类机械施工时间，夜间禁止强噪声设备施工，减少对周边敏感点产生的噪声干扰。 5、施工期生态影响分析 A、项目所在区域生态系统类型简述 本项目所在区域农业开发历史悠久，沿线无山地和天然林生态系统分布，基本以人工生态系统为主，主要生态系统类型有农田生态系统、人工林生态系统、城郊生态系统和平原河滩地生态系统。因此，本项目的主要环境影响是农业影响，其次为人工林生态系统、城郊生态系统和河滩地生态系统。 B、对土壤环境的影响分析 本建设项目对土壤的影响主要是施工期闸口加固建设对土壤的占压和扰动破坏。 在勘探阶段前期，勘探人员的踩踏和勘探设备的占压，其土壤影响面积和程度均较小；闸口加固建设阶段，如场地就地平整，对土壤的填挖均集中于建设场地内部，对场地外部影响较小。 由土地占用情况可知，闸主体工程区为永久征地外，其他多数为临时占地，临时占地在工程结束后经2～3年耕作可恢复其原有使用功能。但因重型施工机械的碾压、施工人员的践踏、土体的扰动等原因，施工沿线的耕作土壤或自然土壤的理化性质、肥力水平受到一定的影响，并进一步影响地表植被恢复。这种影响计持续2～3年，随着时间的推移逐渐消失，最终使农作物的产量和品质恢复到原有水平。具体如下： （1）破坏土壤结构 土壤结构的形成需要经过漫长的历史时间才能形成的，土壤结构是表示土壤环境质量的重要指标，特别是团粒结构是表示土壤结构的主要质量指标，团粒结构占的比重越高表示土壤质量越好，一旦被破坏，恢复比较难，而且需要较长时间。闸口土壤的开挖和填埋，不仅干扰了团粒结构的形成，由于团粒结构抗外界干扰的能力比较弱，易破损，所以在施工过程中的机械碾压，开挖扰动，都会对土壤结构产生不良影响。 （2）破坏土壤层次、改变土壤质地 闸口的加固，必然对土壤层次、土壤质地有重大改变。在耕作区，土壤经过人类有目的的改造，其土壤层次、深度与自然条件下形成的土壤还有一定差异，表层为耕作层，深度约15-25 cm，中层犁底层20-40 cm，40 cm以下为母质层。在耕作层中是作物根系分布密集区，土壤肥力、水分集中分布区，在开挖和回填过程中，必然会对其土壤原有层次产生扰动和破坏。在开挖的部位，土壤层次变动最为明显。土壤在开挖和回填中也会破坏土壤耕作层，混合原有的在长期发展过程中形成的层次，使不同质地、不同层次的土体进行混合，影响到原有耕层土壤的肥力，同时也会影响到农作物的生长和产量。 （3）影响土壤养分 土体构型是土壤剖面中各种土层的组合。不同土层的特征及理化性质差异较大。就养分状况而言，表土层（腐殖质层、耕作层）远较心土层好，其有机质、全氮、全磷较其它层次高，施工作业对原有土体构型必产生扰动，使土壤养分状况受到影响，严重时使土壤性质恶化，并波及其上生长的植物，甚至难以恢复。 本工程施工期和运行期对土壤养分产生的影响，以施工期为显著，其影响范围较大，程度较深。 根据国内外有关资料，闸口加固工程对土壤养分的影响与土壤的理化性质和施工作业方式密切相关。在实行分层堆放，分层覆土的措施下，土壤的有机质将下降30%～40%，土壤养分将下降30%～50%，其中全氮下降43%左右，磷素下降40%，钾素下降43%。这说明即使是对表土层实行分层堆放和分层覆土，同时也难以保障覆土后表层土壤养分不被流失。若不实行分层堆放、分层回填，则土壤养分流失量更大。事实上，在施工过程中，若施工管理和施工队伍素质较差时，就难以做到对表土分层堆放和分层覆土，对土壤养分的影响将更加明显。 因此在施工过程中，必须严格执行表土分层堆放、分层覆土，使对土壤养分影响尽可能降低。 （4）影响土壤紧实度 紧实度也是表征土壤物理性质的指标之一。在开挖部位，表现为施工机械对土壤的破坏，而在施工机械作业中，机械设备的碾压、施工人员的践踏等都会对土壤的紧实度产生影响，机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土体过于紧实不利于作物的生长。 （5）土壤污染 施工过程中将产生施工垃圾、生活垃圾等废物。这些固体垃圾可能含有难于分解的物质，如不妥善管理，回填入土，将影响土壤质量。若在农田中，将影响土壤耕作和农作物生长。另外施工过程中，各种机器设备的燃油滴漏也可能对沿线土壤造成一定的影响。 随着施工结束，通过采取一定的措施，土壤质量将逐渐得到恢复。闸口在运行期间和退役期对土壤的影响都较小。 总之，闸口加固改变了土壤结构和土壤养分状况，但通过采取一定的措施，土壤质量将会逐渐得到恢复。 C、对生态环境的影响 （1）对陆域生态的影响 ①土地利用形式的改变 工程对土地利用形式变化的影响包括永久占地和临时占地两方面。 施工临时占地包括施工临时设施以及临时堆土场等。施工场地、施工便道的设置破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应增大，破坏土壤结构、改变土壤质地，影响土壤密实度，土壤养分流失，临时堆场不仅会压埋地表植被，同时堆置的土石方形成新的水土流失区，遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。因此施工中应尽量少破坏植被，并布设合理的土石方临时堆场，采取一定的防护措施，施工结束后对河道沿线进行场地平整，尽量恢复其原有的土地功能。管理带植草、种树，进行绿化美化，不仅减少了土地占用量，同时也减少了因工程产生的水土流失量。 建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。为减少土方的二次搬运和防止临时堆土洒落在河流中，临时堆土场坡角采用填土草袋防护，填土采用开挖的土方装填，堆置土方上覆彩条布遮盖。另外在临时堆场四周开挖简易排水沟，防止堆场外侧降雨形成的径流冲刷堆体坡角，也有利于及时排走堆场上降雨形成水流，防止雨水在堆体四周淤积。 ②植被损失及对动物生境的影响 施工过程中，施工地带中的现有植被将受到破坏。本项目区域现状无野生动植物，分布有野生水草、杂草和少量人工栽植的灌乔木等，植被覆盖度不高。项目完工后，沿岸管理范围内绿化带的建设可在一定程度上补偿因施工破坏的原有植被，也具有景观改造、优化环境质量的作用。 (2)对水域生态的影响 河岸施工可能会导致局部塌方，威胁施工安全。遇暴雨或洪水，大量流失的土方有可能淤塞河道，拾高河床，影响行洪安全。洋口外闸拆除破坏了局部河底底栖水生生物栖息生境，降低了该区域生物量，水生态系统完整性受损，而且局部扰动使局部水体中悬浮物增加，降低浮游动、植物栖息水体透明度，改变局部水域水生生物组成和数量。但是这些影响是可逆的、暂时的，随着施工的结束而结束。 综上所述，施工期环境影响属于短期影响，施工结束后这些影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、固废、生态及水土保持方面的防治，施工结束后对植被及时进行补栽和恢复，评价认为其环境影响是可以接受的。 6、社会环境影响分析 本次建筑物工程及加固工程主要是沿原闸口布置，基本不涉及到拆迁征地。工程施工将设涉及临时占地，施工产生的弃土弃渣、河道淤泥堆放在道路上，产生环境污染，对当地居民的生活、工作学习、生产、交通运输等方面产生一定程度的影响。 待项目建成后，能够提高区域防洪能力，改善河道环境和提升水质，为周边企业、居民提供良好的生活环境，具有积极作用。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 通过本工程的实施，可进一步为洋口外闸防洪安全提供有力保障。项目实施后可以改善河流沿线环境质量，项目运营期间对区域大气、声等无不利影响，对周边的水环境起有利影响。本项目运行期对周边的生态环境详细影响分析如下： 1、大气环境影响分析 闸口运营期不会排放废气污染物，对区域大气环境无影响。 2、水环境影响分析 本项目运营期仅产生管理人员的生活污水。管理所工作人员为2人，工作制度为年工作日365天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）用水标准，本评价取人员生活用水定额为50L/人•d，则职工用水量为36.5t/a，来自市政自来水管网。生活污水产生系数按0.8计算，则生活污水排放量为29.2t/a。生活污水经化粪池堆肥处理后用于周边肥田，不外排。 本项目废水产生和排放情况见表4-7。 表4-7 拟建项目废水产生情况表 来源 废水量 （t/a） 污染物 名称 污染物产生量 治理 措施 污染物预处 理后排放量 排放方式与去向 浓度 (mg/l) 产生量 (t/a) 污染物 浓度 (mg/l) 排放量(t/a) 生活废水 29.2 COD 300 0.0088 化粪池 COD 150 0.0044 用于肥田，不外排 SS 200 0.0058 SS 80 0.0023 NH3-N 20 0.00058 NH3-N 20 0.00058 TP 2 0.000058 TP 2 0.000058 图4-1 拟建项目给排水平衡图 t/a 同理，本项目营运期生活污水处理后的氮磷浓度，农作物能将其氮磷吸收，不会对农作物的生长产生负面影响。废水不向地表水体排放，对周边水体环境质量影响较小，不会造成这些区域地表水环境质量超标现象。周边农田面积约20亩，不存在非灌溉期现象，本项目营运期产生的废水量较少，周边的农田区域具有足够的能力消纳本项目产生的生活污水。 3、声环境影响分析 本项目营运期的噪声主要是闸门启闭时产生的噪声，是临时性噪声影响，噪声源强约为85dB(A)。类比同类项目，闸门噪声随距离衰减情况见表4-8。 表4-8 闸门噪声随距离衰减情况 单位：dB（A） 距离（m） 0 10 20 40 80 噪声声源 85 57 51 45 39 由上可知，闸门噪声经距离衰减后，40m外基本不产生噪声影响。经现场勘测，工程区地势空旷，除北侧洋口外闸管理所外，周围50m范围内无敏感目标，因此运营噪声对周围声环境无明显不利影响。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目产生的固废主要为管理所人员产生的生活垃圾。生活垃圾产生量为0.365t/a，收集后由环卫工人统一清运。 经采取上述措施后，本项目固废均可得到有效处置，符合环保要求，不会对周围环境造成不良影响。 5、土壤环境影响分析 1）确定评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于生态影响型评价。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A.1，“水利”中的“其他”： 表4-9 土壤环境影响评价项目类别 行业类别 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 水利 库容1亿m³及以上水库；长度大于1000km的引水工程 库容1000万至1亿m³及以上水库；跨流域调水的引水工程 其他 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A.1可知，本项目类别为Ⅲ类项目。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）6.2.1.2，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分工作等级，详见下表： 表4-10 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感 一级 二级 三级 较敏感 二级 二级 三级 不敏感 二级 三级 — 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感、项目类别为Ⅲ类项目，判定本项目的土壤评价等级为“—”，表示可不开展土壤环境影响评价工作。 同时本项目运行期废水、固废等均进行合理处置，周边区域已实施硬化处理，对周边土壤环境无影响。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》中附录A中4防洪治涝工程以及6河湖治理工程，要求报告表地下水环境影响评价项目类别均为IV类。可不开展地下水环境影响评价工作。 同时本项目堤防运营期不会排放废水污染物，无其他固废产生，故对地下水环境不产生影响。 7、生态环境影响分析 （1）对土壤环境的影响分析 项目闸口加固过程将改变土壤结构和土壤养分状况，但施工期结束后，土壤质量将会逐渐得到恢复，正常运营时对土壤环境的影响较小。 项目正常运营时储存和输送的介质为河水，项目运营时对区域的土壤环境影响较小。 （2）对植被的影响分析 按照生态学理论，闸口周边的植被破坏具有暂时性，一般随着施工结束而终止。根据项目所在区域的土壤、气候等自然条件分析，施工结束后，周围植物渐次侵入，开始恢复演替过程。也可采用人工植树种草的措施，加快恢复进程，2～3年恢复草本植被，3～5年恢复灌木植被，10～15年恢复乔木植被。 生态恢复并非是完全恢复原施工前的植被种类组成和相对数量比例，而只是恢复至种类组成近似，物种多样性指数值近似的状态，但仍有所降低。 运行期闸口区域地表植被、农作物生长逐渐恢复正常，正常运营过程中，闸口对地表植被无不良影响。 （3）对野生动物的影响分析 与施工期相比，运营期间对野生动植物的影响较小。闸口加固工程完工后，随着植被的恢复、施工影响的消失，动物的生存环境得以复原，部分暂时离开的动物将回到原来的栖息地，由施工造成的对动物活动的影响逐渐消失。由于闸口周边农田生态环境系统较稳定，本项目营运期不会对野生动物的活动产生较大影响。 （4）对水生生态的影响分析 本项目建成后，不会造成栟茶运河等河道大幅度的水量减少、水面面积缩小、水深变浅等影响。本项目正常运营时仅对下游水生生物有一定的影响，但下游河段水生生物以本地常见种为主，因此，项目运行不会影响下游水生生物的类型、结构和系统稳定性，对区域水生生物的影响较小。 （5）对生态敏感目标的影响分析 本项目正常运营情况下下对各类环境敏感区基本无影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于栟茶河入海口，距离小洋口闸北6.4km，闸口西侧为栟茶运河、东侧为小洋口，连接黄海、东南侧为海印寺、西北侧为小洋口风景区。本项目不涉及重新选址。 在现有的旧址进行拆除新建加固工程，不新占用土地，减少土方开挖，减少水域扰动，对周边的环境影响程度较小。因此本次建设在现有堤防基础上进行堤防提标具有合理性。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气环境影响分析及防治措施 施工期对大气环境造成污染的主要是拆除过程扬尘、淤泥恶臭和施工机械尾气。 （1）恶臭废气 恶臭主要产生于施工过程中，河道中含有有机物腐殖的污染底泥，在受到扰动和堆置于地面时，其中少量含有的恶臭物质（主要为甲硫醇、氨、硫化氢等）将呈无组织状态释放，从而对周围环境产生较为不利的影响。为最大化降低恶臭对周边环境的影响，要求建设单位采取以下措施： ①河道围堰截流和清淤清杂施工过程中，为减少臭气的排放，在施工场地周围附近建设围栏，高度一般为2.5~3m，避免臭气直接扩散到周边区域； ②对施工工人采取保护措施，如配戴防护口罩等； ③施工过程中产生的淤泥弃渣不要在场地内堆放，即清即运，减少恶臭废气扩散对周边大气环境的影响。 在采取上述措施后，本项目恶臭排放可达标排放，对周围环境影响较小。 （2）扬尘 建设项目施工过程中的产生的扬尘主要源于施工车辆进出产生的道路扬尘、旧挡墙拆除期间产生的扬尘等。施工扬尘将对拟建项目附近的大气环境带来不利影响，建设单位需严格制定、落实施工期扬尘污染防治方案，扬尘污染防治措施如下： ①施工场地周围按照规范设置硬质、密闭围挡，其高度不得低于2.5米。施工场地内主要通道进行硬化处理。对裸露的地面进行覆盖。 ②建筑垃圾应当在48小时内及时清运。不能及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施。 ③项目主体工程完工后，建设单位应当及时平整施工工地，清除积土、堆物，采取覆盖防尘措施。 ④施工工地应当按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆。 ⑤土方、拆除工程作业时，应当采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；拆迁工程施工时应在周围设置防尘围挡；气象预报风速达到5级以上时，未采取防尘措施的，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工作业。 ⑥道路保洁作业，应当符合下列防尘要求： a.清扫前应当进行洒水、喷雾，每日不少于2次。雨天的天气除外； b.气温摄氏4度以上，连续5天晴天或者气象预报风速4级以上的天气条件下，道路应当增加洒水、喷雾次数。 在采取上述措施之后，本项目扬尘可达无组织排放标准，对周围环境影响较小。 （3）施工机械废气 本项目各类运输车辆及推土机等施工机械产生的尾气，主要特征污染物为CO、NOx。废气产生后在空气中迅速扩散，难以定量计算，以无组织形式排放。因此，要求建设单位选用符合国家有关行业标准的施工机械和运输车辆，并且安装排气净化器，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准，同时加强对燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态。 本项目施工机械废气对周围环境影响较小，其排放可满足环境管理要求。 2、水环境影响分析 施工期产生的施工废水（施工冲洗废水、基坑排水和地表径流废水）和泥浆水。施工废水经沉淀池处理后全部回用工地，泥浆水集中在泥浆池内，自然干化后覆土掩埋恢复种植。沉淀池的工作原理如下： 沉淀池由进、出水口、水流部分和污泥斗三个部分组成。池体平面为矩形，进出口分别设在池子的两端，进口一般采用淹没进水孔，水由进水渠均匀分布的进水孔流入池体，进水孔后设有挡板，使水流均匀分布在整个池宽的横断面，出口多采用溢流堰，以保证沉淀后的澄清水可沿池宽均匀地流入出水渠。堰前设浮渣和挡板以截留水面浮渣。水流部分是池的主体，池宽和池深要保证水流沿池的过水断面布水均匀，依设计流速缓慢而稳定地流过。污泥斗用来积聚沉淀下来的污泥、沉砂，多设在池前部的池底以下，斗底有排泥管，定期排泥。沉淀池可去除90%以上的可沉降颗粒物。 施工期施工人员为项目区附近居民，分散居住，不在施工现场集中食宿，施工人员产生的生活污水量较小，施工人员就近利用附近卫生设施及旱厕，洗漱废水可用于洒水降尘，卫生废水经化粪池处理后用于农田施肥，对地表水环境质量影响不大。 3、固体废物环境影响分析 本项目固废主要有弃土、建筑垃圾和生活垃圾。 1）弃土 本项目所产生的弃土为42200m3，约59080t，产生后由运输车托运到市政与规划部门指定的建设工程基础填方、洼地填筑进行消纳，本项目场地不进行存放，对周边环境影响较小。 2）建筑垃圾：旧堤防在拆除后会产生建筑垃圾，产生量为7200m3，约10080t，用于市政与规划部门指定的建设工程基础填方、洼地填筑进行消纳，剩余部分垃圾可运送至垃圾填埋场进行填埋。本项目建筑垃圾可以得到合理处置，对周边环境影响较小。 3）生活垃圾：本项目施工期预计有工人50人，施工人员的生活垃圾按人均0.5kg/人•d的产生量估算，则每天生活垃圾产生量为25kg/d，施工期（8个月）约产生6t生活垃圾。定点分类收集后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固废均得到有效处置，对周围环境影响较小，可达到相关环境管理要求。同时在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。 4、噪声环境影响分析 施工噪声主要由施工机械和运输车辆产生，项目在不同施工阶段、不同场地、不同作业类型所产生的噪声强度也有所不同。施工期参与施工的机械类型多，由于施工阶段一般为露天作业，无隔声消减措施，故传播较远，受影响面积较大。同时，由于各种施工设备的运作一般都是间歇性的，因此施工过程产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点。 鉴于施工期噪声对声环境的不利影响，施工时必须对各声源设备采取合理布局，高噪声设备不能同时施工。施工期安排在昼间施工，夜间禁止施工，以防发生噪声扰民现象。此外，尽量选择远离敏感点的地方作为高噪声设备的作业现场，并缩短一次开机的时间，以减少施工期噪声对声环境的影响，施工场界噪声必须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，将噪声不利影响降至最低。 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 为了减轻本建设项目施工期对周围的环境影响，必须采取以下控制措施： 1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准限值，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 2）精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。夜间不得进行打桩作业。 3）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 5、施工期生态影响分析： （1）工程占地影响减缓措施 本次闸口加固工程在原有的用地范围内建设，永久性占地不涉及新增用地，项目周边无基本农田，因此本次用地具有合理性。施工期堆放部分的原辅料主要为周边非农业建设用地、人工绿化用地、闲杂空地等，施工期占地范围内将毁坏部分植被，因数量有限，故影响较小。随着主体工程的完工，临时工程用地和一部分临时堆土用地将通过复耕、复植等手段得到恢复，同时，占用耕地的部分建设单位应要履行耕地占补平衡的义务。 ①在拆除施工过程中必须做到对土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填。尽可能降低对土壤养分的影响，最快使土壤得以恢复。 ②施工区应设置杂货区、垃圾箱，明确卫生责任区，确定责任人，并定期打扫、清除。 （2）植被保护和恢复措施 ①施工作业场内的临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的灌木草丛的破坏；严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。 ②施工便道尽量利用现有道路，如需运输重型机械，可利用施工作业带简易加固，尽可能减少硬化面积。 （3）临时用地恢复措施 ①施工建材料堆放场等临时用地尽量考虑在施工作业带内设置，如必须在施工作业带以外地段设置，在不增加工程总体投资的前提下，尽可能考虑利用附近现有堆放场地。 ②施工建材料堆放场周围一定范围内，应采取一定的防护措施，避免含有害物质的建材污染物扩散；加强施工期工程污染源的监督工作。 ③施工前作业带场地清理，应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境；临时用地使用完后，立即实施清理。 （4）水土流失防治措施 ①护岸工程防治区 主体工程采取的防护措施，已经具备了水土保持功能，施工时序、施工工艺、防护方案合理，工程数量充足。故该区以主体工程布置的具有水保功能的措施为主，辅以预防保护、植物措施。 在施工中，严格按照设计时序进行施工，建立、健全工程的施工监理体系，保证工程在科学、有序的氛围下进行。施工单位应加强水土保持宣传力度，提高施工人员水土保持意识，采取预防保护措施。在沿线设置用地界标志，将护岸开挖、填筑等土方工程严格控制在征地范围内，避免扩大扰动破坏面积；根据工程量紧凑安排施工进度，开挖土方除利用外，部分土方需进行临时堆放，堆置土方的临时防护措施参见临时堆渣区;土方运输车辆采取苫布覆盖等预防保护措施。 ②弃土场防治区 在临时弃土坡脚处布设草袋装土堆置临时土埂，防止堆置期间径流冲刷产生水土流失。土埂断面为顶宽0.5m，高0.5m，坡比1:1。 为保证弃土区域的长久发展，施工后期，在工程将所需的建筑弃土回填完成后，回填剥离的腐殖土，并进行全面的土地整治，恢复为原状。 ③临时施工防治区 施工临时设施主要布置在堤后耕地，为工程临时施工场地。施工期间有临时建筑物遮蔽，水土流失轻微，在工程开始前对占地进行表土剥离，工程结束后，拆除临时建筑物，恢复原状，该区域为堤防工程的保护区。 （5）生态景观环境影响减缓措施 ①加强施工队伍职工环保教育，规范施工人员行为。教育职工爱护环境，保护施工场地周围的作物和树木。 ②严格划定施工作业范围，在施工带内施工。在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少占地面积。 ③施工中应执行分层开挖的操作规范，而且施工带不宜过长，施工完毕后，立即按土层顺序回填，减轻对景观生态环境的破坏。 6、施工期风险防范措施 针对项目施工期可能带来的环境风险，项目要求采取以下措施： （1）加强运输人员及机械设备操作人员安全教育管理，严禁超速、超载及疲劳驾驶，避免事故的发生。 （2）选用先进的机械设备，加强运输车辆及机械设备的维护检修，有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数。 （3）严禁在施工现场设置油罐等设施，禁止运输车辆和设备在施工现场进行加油、维修、清洗等作业。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 通过本工程的实施，可进一步为洋口外闸防洪安全提供有力保障，提高区域防洪能力，改善河道环境和提升水质。洋口外闸运营期无相关的生态环境保护措施。 |
| 其他 | 环境监测计划 （一）施工期环境监测计划 本项目施工期的环境监测在于监督建设期环境管理主要内容的执行情况，以保证建设期环境管理内容全部落实，并确保施工场地邻近地区居民生活不受干扰。 施工期环境监测计划的具体内容： （1）水环境监测 监测项目：COD、SS、氨氮、总磷、石油类 监测频率：闸口加固施工期间 监测点位：闸口周边国控、省控断面 （2）大气监测 监测项目：SO2、TSP、非甲烷总烃、PM10、NO2 监测频率：每季监测一次 监测点位：施工集中区下风向 （3）噪声监测 监测项目：等效连续A声级 监测位置：闸口边界 监测频率：每月监测一次，昼夜两时段 （4）底泥监测 监测项目：pH、镉、铬、汞、镍、铅、砷、铜、锌 监测位置：如栟茶运河挖期间发现周边有在用或停用的工业企业废水排口，则对临近排口处开挖土进行取样 监测频率：一次 （5）土壤监测 监测项目：石油类 监测位置：闸口施工前在场区中央取样，并长期留存 监测频率：一次 （6）地下水监测 监测项目：pH、COD、总磷、石油类等 监测位置：在闸口施工场地旁 监测频率：一次 （二）运营期监测计划 监测项目及监测周期建议如下： 噪声：对闸口边界噪声每年监测一次，每次分昼间、夜间进行。 ②地下水：闸口设1个地下水监测点，可利用周边村庄现有水井，每年定期监测一次。监测层位：潜水含水层；采样深度：水位以下1.0m之内；监测因子：水位、pH、高锰酸盐指数、氨氮、石油类等。 ③植被：不定期了解施工区域植被恢复情况、草群高度、盖度等。 将监测结果定期进行统计，编制环境监测报表，上报当地环保部门。 |
| 环保投资 | 本项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表见表5-1。 表5-1 建设项目环保“三同时”检查一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保 投资 （万元） 完成 时间 施工期 施工场地 施工废水 沉淀后回用，设置1座沉淀池，池有效尺寸（长×宽×高）为2.0m×2.0m×1m 不得污染水体 25 与主体工程同步设计、施工、投产 泥浆水 泥浆池防渗，集中在泥浆池内，自然干化后覆土掩埋恢复种植 减少对水体、土壤影响 25 施工机械 噪声 控制施工时间、对固定设备加装减振机座、少鸣笛 减小噪声影响 25 职工生活 生活垃圾 环卫部门直接清运 不得随意倾倒 - 开挖作业 - 分层开挖、分层回填，植被恢复 减少对土壤、生态影响 120 营运期 噪声 厂界噪声 噪声 建筑隔声、基础减振等 达标排放 50 固废 职工生活 生活垃圾 环卫清运 不得随意倾倒 - 绿化 绿化率30% - 150 事故应急措施 应急预案 - 25 环境管理（机构、监测能力等） 委托有资质的机构进行管理和监测 - - 清污分流、排污口规范化设置 - - - “以新带老”措施 无 - 总量平衡具体方案 无 - 生态修复措施 种植植被等 50 区域解决问题 加强城镇基础设施建设，提高城镇基础设施运行效率，控制种植业污染，实施农村环境综合整治等措施，改善区域水环境质量。 - 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） 无 - 投资总额 470 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 减少占地、及时清理、加强管理 | 不会对周围陆生生态环境产生明显影响 | / | / |
| 水生生态 | 合理施工、尽量缩短施工期、及时清理恢复河道原状 | 不会对周围水生生态环境产生明显影响 | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水用作农肥 | / | 生活污水用作农肥 | / |
| 地下水及土壤环境 | 垃圾及时清运、加强管理，减少跑冒滴漏 | 不会对周围地下水及土壤环境产生明显影响 | / | / |
| 声环境 | 优化施工机械的布置、按规定要求施工、减震消声、车辆限速，设置围挡等 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求 | / | / |
| 振动 | 无 | 无 | / | / |
| 大气环境 | 防护围栏、防护口罩、淤泥弃渣即清即运 | 施工扬尘达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中无组织排放监控浓度限值，恶臭达到《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB311025-2016）表3和4中非工业区标准 | / | / |
|  | 硬质、密闭围挡、物料运输密封、建筑垃圾及时清运、覆盖防尘网、洒水降尘 |  |  |  |
|  | 使用清洁能源、加强设备维护保养 |  |  |  |
| 固体废物 | 建设工程基础填方或环卫清运 | 100%有效处置，不会对周围环境产生明显影响 | 生活垃圾环卫清运 | 100%有效处置，不会对周围环境产生明显影响 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | / | / |
| 环境风险 | 加强管理、加强设备维护、禁止现场进行加油、维修、清洗等 | 对周边无环境风险 | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

一、结论 本项目符合国家产业政策的要求，选址符合相关规划的要求，本项目在施工、运营阶段采取环评提出的各项环保措施后，对周边环境的影响较小。该项目属于防护应急处理工程项目，社会经济效益明显。该项目实施后，能够解决沿线水土流失及生态治理问题，确保片区防洪安全。 综上所述，工程施工期产生的不利环境影响总体是有限的、暂时的，运营期对环境的影响是正面有利的。从环境保护角度分析，该工程项目的实施是可行的。 二、建议 1、加强管理，强化施工人员自身的环保意识； 2、加强施工期环境管理，认真进行施工废水、生活污水、生活垃圾、建筑垃圾的处理与处置；加强施工设备的管理，控制油品的跑、冒、滴、漏；加强弃土管理，减少扬尘和水土流失。

# Text boxes

总挖方

56000m3

回填土方13800m3

弃方42200m3

全部外运综合利用

图2-1 土石方平衡图

噪声N5、

扬尘G4、

弃渣S4

噪声N4、

扬尘G3、

噪声N3、

扬尘G2、

弃渣S3

噪声N2、

扬尘G1、

弃渣S2

施工导流

基坑障碍物清除

基坑施工

基础开挖

新建消力池、防冲排桩等

砌石挡墙或钢筋混凝土挡墙

金属安装工程

场地清理

噪声N1、建筑弃渣S1

用于肥田

生活用水

化粪池

损耗7.3

29.2

29.2

新鲜水36.5