# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 光学晶体生长及冷加工生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2018-320652-39-03-513267 |
| 建设单位联系人 | 詹华贵 | 联系方式 | 18906298458 |
| 建设地点 | 江苏省 （自治区） 南通 市 经济技术开发 县（区） 新开 乡（街道）园区路8 号 |
| 地理坐标 | 经度： 120 度 58 分 18.898 秒，纬度： 31 度 53 分 48.570 秒 |
| 国民经济 行业类别 | 光电子器件制造[C3976] | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39 “80 电子器件制造397”的“显示器件制造；集成电路制造；使用有机溶剂的；有酸洗的 以上均不含仅分割、焊接、组装的” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南通市经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 通开发行审备[2018]55号 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 0.33 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 本项目为光电子器件制造业，位于精密机械产业园内，该产业园区所属规划名称：南通经济技术开发区控制性详细规划（2016~2020年） 审批机关：南通市人民政府 审批文件名称及文号：关于《南通经济技术开发区控制性详细规划（2016~2020年）》的批复，通政复[2016]36号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：南通经济技术开发区规划环境影响报告书 审批机关：中华人民共和国环境保护部 审批文件名称及文号：关于《南通经济技术开发区规划环境影响报告书》的审查意见，环审[2016]97号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1 与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书及审查意见相符性一览表 序号 相关要求 项目相符性 1 做好规划与《南通市城市总体规划》等规划的衔接与协调。严格落实生态红线管理要求，以确保区域环境质量改善为目标，统筹优化各片区功能定位和产业结构。通过土地用途调整、产业转型升级、现有企业提标改造、生态空间管控等，优化开发区内空间布局、产业结构和产业定位，促进开发区内人居生态环境质量改善和提升。 本项目位于现有厂区内，厂区地块用地性质为工业用地，距最近的生态红线区域边界2200米，满足用地规划和生态红线管理要求。 2 严禁新建涉及重点重金属排放的项目以及制浆、造纸类项目；严格控制排放挥发性有机物（VOCs）、恶臭物质的项目及包含酸洗、电镀、油漆等工艺的项目建设。 本项目不涉及重点重金属，无酸洗、电镀、油漆等工艺，不产生VOCS、恶臭物质。 3 进一步优化开发区布局，统筹划定生产、生活、生态空间，加强对集中居住区等环节敏感目标的保护。保留完整的老洪港生态岸线，尽快将裤子港-营船港段粮油码头岸线调整为生态生活岸线，置换码头后方工业用地；通过搬迁、用地置换、空间隔离以及优化光电子产业园和医药产业园布局等措施减缓工业发展低于相关集中居住区等的不利影响。采取有效措施将金属制品等分散布局企业逐步向开发区工业集聚区内整合。做好精细化工集中区与居住区之间的规划控制，控制区内不得新建居民住宅等环境敏感目标。 本项目位于现有厂区内，厂区用地为工业用地，不在生态红线范围内，符合用地规划要求。 4 严格开发区环境准入管理。港口工业一区不得新建化工项目，现代纺织园不得新建含印染工艺的项目；港口工业三区不得新建医药、农药、染料及其中间体的项目；光电子产业园和健康医药产业园不得引进芯片制造、原料药及中间体生产等高污染项目。开发区引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平，积极推进现有产业的技术进步和园区的循环化改造，提升产业绿色发展水平。 本项目位于精密机械产业园现有厂区内，本项目不属于化工或印染行业，项目符合产业园区的定位，满足环境准入管理要求。 |
| 其他符合性分析 | （1）与生态红线相符性分析 ①与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 根据表1-2，本项目距离最近的江苏省国家级生态红线区域为南侧的老洪港湿地公园，距离约2200m。本项目不在江苏省国家级生态红线区域保护规划红线管控区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 ②与《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》相符性分析 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），项目所在区域生态红线保护区详见表1-2，本项目地理位置图见附图1，生态红线图见附图2。 表1-2 本项目与江苏省生态红线位置关系一览表 名称 主导生态功能 范围 方位 距本项目厂界 总面积 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 老洪港湿地公园 湿地生态系统保护 / 北至景兴路，南至江韵路，东至东方大道，西至长江，包含老洪港应急备用水源区域 S 2200m 6.63km2 老洪港应急水源保护区 水源水质保护 一级保护区：云湖水库和星湖水库正常水位线以下的全部水域范围；云湖水库正常水位线至库区外100米范围内的陆域，星湖水库正常水位线向北外延70米，距长洪河20米；向东至通盛南路；向西、向南外延100米范围内的陆域。二级保护区：云湖水库一级保护区域外，北至景兴路，向西、南、东外延200米范围内的陆域，及星湖水库一级保护区陆域外，向北、南、西外延200米，向东至通盛南路范围内的陆域 / SW 2300m 1.16 km2 长江洪港饮用水水源保护区 水源水质保护 一级保护区：取水口上游500m至下游500m、向对岸500m至本岸背水坡之间的水域范围，和一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100m之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯1500m、下延500m范围内的水域，和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000m、下延1000m范围内的水域，和准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 / W 4600m 4.1km2 由上表可知，本项目距离最近的老洪港湿地公园生态空间管控区域约2200m，不在其生态红线管控区范围内，项目选址符合《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2020年南通市生态环境状况公报》，项目所在地SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3均达到二级标准，属于达标区。长江（南通段）水质达到Ⅱ类，水质优良；南通市境内主要内河中，通启运河水质基本达到Ⅲ类。本项目所在地位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区。本项目建成后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目能源、水、土地等资源消耗均较低，因此符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①与国家及地方产业政策相符性分析 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2020年版）》进行说明，具体见表1-3。 表1-3 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2020年版）》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于鼓励类中的“二十八、信息产业 21、新兴电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”，符合该文件的要求。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目属于鼓励类中的“十九、信息产业 21、新兴电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”，符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。 5 《市场准入负面清单（2020年版）》 经查《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 ②与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）相符性分析 对照苏环办[2020]101号文件《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》，对环境治理设施开展安全风险辨识管控，做好应急防范工作及污染防治设施的安全风险评估工作，严格落实安全设施“三同时”制度，环境污染防治设施的设计、施工委托有资质单位实施，并依法进行安全设计和验收，并健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。调试前须编制突发环境事件应急预案，并按规定程序进行评审、备案等。 企业应委托有资质单位对拟建项目进行安全预评价工作，并通过安全设施三同时审查，总体应符合现行相关法律、法规、标准、规范要求，外部环境、总平面布置、生产装置、储存设施、公用工程设施、安全管理等方面能满足安全生产运行的要求，风险能够控制在可接受的水平，符合安全要求。 综上，本项目符合“三线一单”的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 江苏煜晶光电科技有限公司光学晶体生长及冷加工、小功率绿激光器件生产项目已于2018年3月22日取得项目备案证，备案证号为：通开发行审备[2018]55号，该项目分两期进行建设。一期项目建设一栋厂房及门卫，生产能力为年产320万支绿激光模组、50万台绿激光整机，《小功率绿激光器件生产项目（一期）环境影响报告表》已于2018年12月12日取得环评批复（通开发环复(表)2018144号），目前一期项目试生产中。本次为二期项目，在厂区既有空地新建3栋厂房、办公楼及生产附房，建筑面积约1.9万平方米，生产能力为年产2397kgYVO4（钒酸钇）晶体和238kgKTP（磷酸钛氧钾）晶体。 YVO4（钒酸钇）晶体是一种性能极为优良的双折射光学晶体，该晶体透光范围宽，透过率高、双折射系数大、并易于加工，其机械性能好，硬度适中，化学性质稳定，不潮解，且温度稳定性好，是制作光隔离器、环形器、光束位移器和各种光学偏振器件的理想材料；KTP（磷酸钛氧钾）晶体是一种优良的非线性晶体，其较大的非线性系数、高导热率、较高的抗光损光损伤阈值，稳定化学特性，不潮解，在900℃下不分解、机械性能好，晶体表面易抛光，失配度小，该晶体可用于制作倍频、混频、电光调制、光学参量振荡和光学波导等元器件。 1、主体工程 本项目总投资12000万元，在厂区既有空地新建3栋厂房（2号、3号、4号）、1栋办公楼，厂房占地4671平方米，办公楼占地372平方米，年产YVO4（钒酸钇）晶体2.397吨、KTP（磷酸钛氧钾）晶体0.238吨。 表2-1 本项目建成后全厂主要建（构）筑物一览表 建筑名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 一号厂房 4（局部5层） 2477 11080 已建 二号厂房 4 1557 6228 本次新建 三号厂房 4 1557 6228 本次新建 四号厂房 4（1层架空） 1557 6228 本次新建 办公楼 3 372 1116 本次新建 合计 7520 30880 表2-2 本项目建成后全厂产品方案 序号 车间名称 产品名称 设计能力 运行时数 现有 本次新增 建成后全厂 生产量 自用 外售 1 一号厂房 绿激光模组 320万支/年 0 320万支/年 213万支/年 107万支/年 2400h/a 绿激光整机 50万台/年 0 50万台/年 0 50万台/年 2 二号、三号、四号厂房 YVO4（钒酸钇）晶体 0 3.125t/a 3.125t/a 0.728t/a* 2.397t/a 3 KTP（磷酸钛氧钾）晶体 0 0.468t/a 0.468t/a 0.23t/a* 0.238t/a 注：*本项目部分YVO4（钒酸钇）晶体产品、KTP（磷酸钛氧钾）晶体产品自用，作为一期项目原材料用于一期项目绿激光模组的生产，其余作为产品外售。 本次新增职工200人，全年生产300天，实行一班制（8小时/班），无食堂、无宿舍。 YVO4（钒酸钇）晶体 KTP（磷酸钛氧钾）晶体 2、公辅工程 表2-3 公用及辅助工程一览表 类别 名称 现有项目设计情况 本项目 备注 主体及辅助工程 一号厂房 占地面积2477m2 — 已建 二号厂房 占地面积1557m2 1F生产车间、2F生产车间、3F存放原辅材料、4F成品存放 二期新建 三号厂房 占地面积1557m2 1F生产车间、2F生产车间、3F存放原辅材料、4F成品存放 二期新建 四号厂房 占地面积1557m2 1F立体停车位、2F生产车间、3F存放原辅材料、4F成品存放 二期新建 办公楼 占地面积3722 用于办公 二期新建 贮运 工程 原料仓库 占地面积500m2 占地面积4671m2 二期新建 成品仓库 占地面积500m2 占地面积4671m2 二期新建 公用 工程 给水 4800t/a 13250t/a 引自市政自来水管网 排水 3840t/a 6060t/a 经污水管网排至南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理 绿化 2071m2 — 依托现有 供电 300万度/年 200万度/年 引自市政电网 空压系统 3台空压机 / 本次不使用 环保 工程 工艺废气处理装置 / 一套布袋除尘器+15米高排气筒Q1 满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的排放要求 污水处理装置 化粪池1个，35m3 本项目依托现有化粪池 化粪池依托现有 噪声处理 厂房隔声、减振 厂房隔声、减振 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准要求 一般固废仓库 占地面积10m2 占地面积10m2 本次新增1个，位于三号厂房1层 危险废物仓库 / 占地面积19m2 本次新增1个，位于厂区西北侧，用于暂存一期项目产生的废胶水瓶 3、主要生产设备 表2-4 本项目生产设备清单一览表 序号 设备名称 规格、型号 数量（台/套） 工段 1 KTP（磷酸钛氧钾）拉晶炉 定制 150 晶体生长、定向 2 YVO4（钒酸钇）拉晶炉 定制 50 3 线切割机（粗切） / 15 线切割（粗切） 4 线切割机（细切） / 20 线切割（细切） 5 抛光机 800mm×600mm×700mm 60 抛光 6 莱宝镀膜机 APS1104 1100×1200mm 60 镀膜 7 光胶机 / 16 光胶 8 冷却循环系统 100m3/h 2 拉晶炉冷却用 合计 373 4、主要原辅材料及燃料 表2-5 本项目原辅材料一览表 序号 产品名称 原材料 名称 年用量（t） 储存场所 包装形式 最大存储量（t） 来源及运输 1 KTP（磷酸钛氧钾）晶体 三氧化二钕 1.003 原料仓库 玻璃容器 0.08 外购、汽车 2 氧化钇 1.526 玻璃容器 0.13 外购、汽车 3 二氧化硅 0.007 玻璃容器 0.002 外购、汽车 4 YVO4（钒酸钇）晶体 磷酸二氢钾 0.112 玻璃容器 0.015 外购、汽车 5 碳酸钾 0.058 玻璃容器 0.008 外购、汽车 6 二氧化钛 0.089 玻璃容器 0.011 外购、汽车 7 二氧化硅 0.005 玻璃容器 0.002 外购、汽车 主要原辅材料的理化性质： 表2-6 主要原辅材料的理化性质和毒性 名称 理化性质 危险性 毒理毒性 三氧化二钕 [Nd2O3] 一种金属氧化物，具有不溶于水，能溶于酸的性质。熔点2270℃，淡蓝色固体粉末，易受潮，吸收空气中二氧化碳，相对密度7.24g/cm3。 / / 氧化钇 [Y2O3] 白色略带黄色粉末，不溶于水和碱，溶于酸。分子量225.81，熔点2410℃，沸点4300℃，密度5.01g/cm3。 / 刺激眼睛 二氧化硅 [SiO2] 分子量60.084，熔点1723℃，沸点2230℃。不溶于水，密度2.2g/cm3。 / / 磷酸二氢钾 [KH2PO4] 无色结晶或白色颗粒粉末，分子量136.09，熔点257.6℃，密度2.238g/cm3。溶于水，不溶于乙醇。 / 刺激眼睛和皮肤 碳酸钾 [K2CO3] 白色结晶性粉末，分子量138.206，熔点891℃，闪点111℃。易溶于水，密度2.428g/cm3。 / LD50：1870mg/kg（大鼠经口） 二氧化钛 [TiO2] 白色粉末，分子量79.9，熔点1840℃，沸点2900℃，密度4.26g/cm3。 / 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤 5、厂区平面布置 本项目拟建于江苏煜晶光电科技有限公司现有厂区内，公司位于南通市经济技术开发区精密机械产业园园区路8号，厂区东侧为祐嘉（南通）精密科技有限公司（在建），祐嘉（南通）精密科技有限公司东侧为宽约45米的东方大道；南侧为宽约20米的谷东村北横河，河南侧为宽约11米的园区路；西侧为小路，路西侧为南通开发区林峰包装材料有限公司、南通巨大金属制品有限公司、南通市一帆钢绳有限公司；厂区北侧为宽约18米的小路，路北侧为华星钢丝。厂区平面布置图见附图3，厂区周边状况详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 工程施工期包括场地平整、基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程等，其工艺流程及产污环节见图2-1。 图2-1 施工期施工流程及产污环节简图 工艺流程简述 （1）场地平整和基础工程 建设项目将施工过程中产生的建筑垃圾、碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。此阶段会产生少量的装修废气。 （4）设备安装 包括楼梯、道路、污水处理设施、雨污管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 2、运营期工艺流程 （1）生产工艺流程 本项目主要工艺流程及产污节点如下图所示： 图2-2 KTP（磷酸钛氧钾）晶体生产工艺流程及产污节点图 图2-3 YVO4（钒酸钇）晶体生产工艺流程及产污节点图 （2）工艺流程说明 本项目生产的两种产品——KTP（磷酸钛氧钾）晶体、YVO4（钒酸钇）晶体生产过程使用的原辅材料不一致，工艺流程均一致。 ①晶体生长（密闭）：本项目采用的是提拉法生长晶体，该过程为全自动化生产，在密闭的拉晶炉中进行。将原材料（三氧化二钕、氧化钇或者磷酸二氢钾、碳酸钾、二氧化钛）放入由铂或铱制作的坩埚中，投料过程采用真空吸附，设备自动计量、配比。坩埚的上部和周围采用ZrO2材料保温，形成一个适合的温度环境。利用射频感应加热坩埚使原料慢慢熔化成液态，调节好熔体温度，将同成分籽晶与熔体连接。调节熔体温度（电加热800℃），熔体就在籽晶周围结晶出晶体。随着提拉的进行，晶体越长越大，直到需要的尺寸。KTP（磷酸钛氧钾）晶体生长周期为3个月，YVO4（钒酸钇）晶体生长周期为一周。 投料过程产生粉尘G1、G3，经集气罩收集后采用布袋除尘器处理，处理后由15米高排气筒Q1排放。 ②晶体定向：通过红外线装置（拉晶炉自带）对晶体切割面进行定向，以确保切割面与轴线垂直。 ③线切割（粗切、湿法）：根据晶体的定向结果，使用线切割机对晶体进行切割，加工出所需晶面和预加工的外形，长、宽1cm，厚0.9mm。线切割过程中用水进行直接冷却，因此该过程无粉尘产生，产生废晶体S1、S4。 ④修边、细抛（湿法）：切割后部分晶体需要先进行修边，采用手工操作，然后再进行细抛，利用抛光机对晶体表面进行修饰加工，使表面粗糙度降低，达到光亮、平整的目的，由于采用湿法抛光，因此该过程无粉尘产生。 ⑤擦拭、检验：细抛后使用无尘布对晶体表面进行擦拭，除去多余的水分，擦拭后部分晶体不符合产品要求，返回修边工序对晶体表面进行修饰、加工，其余晶体进入检验工序，检验晶体的外观、尺寸等，不符合要求的返回修边工序对晶体表面进行修饰、加工。擦拭过程产生废布S2、S5。 ⑥真空镀膜：检验合格的晶体通过合理的膜系设计，选择合适的镀膜工艺为晶体镀膜，提高晶体的亮度。真空镀膜是一种由物理方法产生薄膜材料的技术，将镀件放置在镀膜机的模具内，然后在真空镀膜室指定位置放置膜材——二氧化硅，抽到一个设定的高真空后，然后通过热源（电阻或电子束）对二氧化硅进行加热，加热到50℃，使二氧化硅熔融气化，在产品的表面附着而形成镀膜。 ⑦光胶：经过镀膜后的晶体通过分子间的吸引力可自动贴合，无需辅助材料，贴合后使用光胶机对贴合后的晶体进行轻轻按压，将晶体零件的抛光表面紧密贴合，提高晶体的机械性能。 ⑧细切：使用线切割机（细切）对贴合后的晶体进行切割，长、宽1mm，厚0.7mm，该过程产生粉尘G2、G4，经集气罩收集后采用布袋除尘器处理，处理后由15米高排气筒Q1排放。同时过程产生废晶体S3、S6。 ⑨检验、入库：晶体经检验后即为成品，入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目建设情况 江苏煜晶光电科技有限公司现有项目环境影响评价制度执行情况详见下表。 表2-8 现有项目环境影响评价制度执行情况一览表 序号 项目名称 环评批复 时间及文号 审批部门 竣工验收文号 备注 1 小功率绿激光器件生产项目（一期） 2018.12.12 通开发环复(表)2018144号 南通经济技术开发区环境保护局 / 试生产中 表2-9 现有项目产品产能 产品名称 设计能力 运行时数 年产量 自用 外售 绿激光模组 320万支/年 213万支/年 107万支/年 2400h/a 绿激光整机 50万台/年 0 50万台/年 现有项目工艺流程 绿激光模组工艺流程 图2-3 绿激光模组生产工艺流程图 绿激光整机工艺流程 图2-4 绿激光整机生产工艺流程图 现有项目污染物治理措施 （1）废气 现有项目产生的废气主要为焊接过程产生的锡及其化合物，直接无组织排放；黏贴工序由于使用UV胶挥发产生极少量非甲烷总烃，直接无组织排放。具体见下表。 表2-10 现有项目实际采取的废气处理措施 产生环节 污染物 治理设施名称 排放方式 焊接 锡及其化合物 / 无组织 黏贴 非甲烷总烃 / 无组织 废水 现有项目废水主要为生活废水，废水产生量为3840t/a，经化粪池处理后由污水管网排至南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理。 （3）噪声 现有项目的噪声主要来自生产过程中使用的振动台、激光打标机、空压机等设备。为了减少声源对环境的影响，选用低噪声设备，对振动台、激光打标机、空压机等设备采取隔音设施；合理布置，在平面布置上尽量远离厂界；厂界设置绿化带等措施，降低这些噪声设备对厂界环境的影响，确保厂界噪声达标。 （4）固废 现有项目产生的一般固废主要为焊渣、废棉签，均出售处理；生活垃圾由环卫部门收集、处理；危险废物主要为废胶水瓶，委托有资质单位处置。 厂区现有一般固废仓库1个，占地面积10m2，位于厂区西侧，用于暂存焊尘、焊渣、废棉签。 现有项目危险废物产生情况见下表。 表2-11 现有项目危废产生及处置情况 序号 危废名称 产生工序 分类编号 固废代码 产生量 (t/a) 性状 主要成分 有害成分 危废特性 处置方式 1 废胶水瓶 UV胶使用 HW49 900-041-49 0.005 固 UV胶 光引发剂等 T/In 委托有资质单位处置 4、污染物总量核算 表2-12 现有项目污染物总量核准情况 类别 污染物 原环评批复总量 t/a 实际排放总量 t/a 符合总量情况 废气 / / / / 废水 废水量 3840 3840 符合 COD 1.152 1.152 符合 SS 0.768 0.768 符合 氨氮 0.115 0.115 符合 总磷 0.015 0.015 符合 5、现有项目存在的环境问题及整改措施 表2-13 现有项目主要环境问题及整改措施 序号 存在问题 整改措施 1 厂区目前未建设危废仓库。 危废仓库须按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求设置。 2 焊接过程产生的烟尘未进行收集、处理，直接排放。 焊接烟尘经收集后采用移动式焊烟净化机进行净化处理进行处理后再排放。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本项目所在地环境空气质量功能为二类，根据《2020年南通市生态环境状况公报》，2020年，南通市各大气污染物均达到标准，属于达标区。 表3-1 区域环境质量现状评价表 评价因子 时段 现状浓度 标准限值 占标率/% 达标情况 μg/m3 μg/m3 SO2 年平均浓度 9 60 15.0 达标 NO2 年平均浓度 27 40 67.5 达标 PM10 年平均浓度 46 70 65.7 达标 PM2.5 年平均浓度 34 35 97.1 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1100 4000 27.5 达标 O3 8小时平均第90百分位数 148 160 92.5 达标 2、地表水环境 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通开发区段为Ⅲ类水体，根据《2020年南通市生态环境状况公报》，长江（南通段）水质达到Ⅱ类，水质优良；南通市境内主要内河中，通启运河水质基本达到Ⅲ类。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，不需要开展声环境现状调查。 4、生态环境 本项目位于精密机械产业园内，不需要开展生态现状调查。 5、电磁辐射 根据《2020年南通市生态环境状况公报》，2020年南通市辐射环境质量属天然本底水平。长江姚港断面、狼山水厂水源保护区、南郊子站土壤的监测项目值均在江苏省天然本底水平范围内。15个监测点位的瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果均在江苏省天然水平涨落范围内，与去年水平相当。2个监测点位的电磁场强监测结果均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值要求。 6、土壤环境 根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南》（环办环评[2020]33号）的编制指南，报告表原则上不开展土壤环境质量现状评价。本项目位于产业园区内，不开展土壤环境质量调查。 7、地下水环境 根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南》（环办环评[2020]33号）的要求，报告表原则上不开展地下水环境质量现状评价。本项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境敏感目标，不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-2 环境保护目标一览表（大气） 环境保护 对象名称 UTM坐标（m） 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离（m） X Y 星辰花园 308375.38 3531555.20 居民 3000人（1000户） 二类区 NE 410 表3-3 环境保护目标情况一览表 声环境保护目标：厂界外50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境保护目标：厂界外500米范围内无地下水环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3中的排放限值。 表3-4 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 20 1 厂界 0.5 2、水污染物排放标准 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准；南通市经济技术开发区通盛排水有限公司废水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放浓度》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准。具体排放标准见下表： 表3-5 污水综合排放标准 污染物 三级标准限值 污水处理厂排放标准一级A pH 6～9 6～9 COD 500mg/L 50mg/L BOD5 300mg/L 10mg/L NH3-N* 45mg/L 5（8）mg/L 总氮* 70mg/L 15mg/L SS 400 mg/L 10 mg/L TP* 8 mg/L 0.5 mg/L 注：*参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级标准；括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、声环境排放标准 本项目所在地为3类声环境功能区，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表3-6。 表3-6 工业企业厂界噪声排放标准 类别 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 3类 65 55 4、固废 项目产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物暂存场地应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定，同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办【2019】149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求进行危废的暂存和处理；；生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第 157）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水排放量为6060t/a，废水中污染物接管考核量分别为COD1.918t/a、SS1.622t/a、氨氮0.198t/a、总氮0.233t/a、总磷0.035t/a；废水总量在南通市经济技术开发区通盛排水有限公司总量中平衡。 本项目新增有组织大气污染物排放量：颗粒物0.00173t/a，本项目新增无组织大气污染物排放量：颗粒物0.0009t/a。 固废排放量为零，不申请总量。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39”中“89电子器件制造397，其他”，属于登记管理的行业。 根据《关于印发<关于进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核、管理及排污权交易的工作方案>的通知》（通环办[2021]23号），本项目属于扩建项目，新增排放主要污染物，故需在环评文件审批前取得主要污染物排放总量指标，本项目排放污染物包括主要污染物中的化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、烟粉尘，总量指标申请表见附件。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 施工期间对环境空气的影响主要是扬尘污染和各种施工机械和运输车辆排放的尾气污染。扬尘主要是由施工建材、渣土等堆放、装卸及土石方施工和运输车辆运行引起的，为有效降低对环境空气的影响，对施工队伍应提出具体的环保要求，包括粉质物料不应堆放太高、尽量减少物料的迎风面积、表面适时洒水或加防护围栏等。另外，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两侧30m以内。具体控制措施如下： ①装动土、沙等粉料的车辆，其装载量限于车厢挡板以下，减少运输途中的抛酒。及时清打¦施工现场洒落的沙石、水泥等物料，砂石堆场、场内的运输线路应定时洒水扣尘。 ②水泥砂浆的搅拌应在临时工棚内进行，加袋装水泥时，尽量靠近搅拌机进料口，进料速度宜慢，以减少水泥粉尘外溢。推荐采用搅拌车和散装水泥，在搅拌车运输过程当中完成混凝土的配制。 ③施工现场的运输车辆应控制车速，限速40km/h，以减少行驶过程中产生的道路扬尘。 废水 施工期对水体环境的影响主要为建筑工地排水、设备清洗排水和施工队伍的生活污水。对于建筑工地的排水做到澄清后排放，设备和车辆冲洗应固定地点，不允许将冲洗水随时随地排放，具体控制措施如下： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程的不连续性、废水种类单一的特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 ②施工期生活污水收集依托厂区现有装置。 ③施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池或安装油水沙分离器等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后外排。 ④砂浆和石灰浆废液宜集中处理，干化后与固体废物一起进行处置。 ⑤水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并建造简易挡雨棚、挡土墙，及时清扫场内运输线上抛洒的上述粉料，以免降雨时随地表径流进入水体，从而造成对水环境的影响。 噪声 施工期噪声主要来自于施工机械和运输车辆，主要设备有打桩机、推土机、挖土机、搅拌机等。具体控制措施如下： ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 ②合理安排施工期，减少施工噪声影响的持续时间，将必须使用高噪声设备的工段调整为昼间进行，夜间仅使用低噪声设备施工，这样不仅能顺利按期完成工程，还最大限度地减轻了噪声的环境影响。 ③施工过程中应加强对施工机械的维修保养，避免由于设备性能下降而使其工作噪声增大。 固废 施工期间将产生大量的建筑垃圾和生活垃圾，施工产生的渣土和建筑垃圾应及时清运至规定的地点进行堆放或填埋，对其中具有利用价值的加以回收，生活垃圾集中收集并统一清运交由环卫部门进行处理。只要加强管理，采取有力措施，施工期间的固体废物不会对周围环境产生不良影响。具体控制措施如下： ①施工人员居住区的生活垃圾实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点。 ②昼量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的流失，建筑垃圾应在批定的堆放点存放，并及时用于场内地坪、填沟等消化处理，或者送城市垃圾填埋场。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气 1.1、大气污染源分析 （1）有组织废气 ①投料粉尘 本项目晶体生长前，需将原材料（三氧化二钕、氧化钇、磷酸二氢钾、碳酸钾、二氧化钛）投入坩埚中，由于该类原材料均为粉体，因此投料过程产生粉尘G1、G3，粉尘产生系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——39计算机、通信和其他电子设备制造业中的“配料（混合）工段”，该工段颗粒物产生系数为6.118g/kg-原料。本项目原料（三氧化二钕、氧化钇、磷酸二氢钾、碳酸钾、二氧化钛）使用量共2788kg/a，则颗粒物产生量为0.017t/a，经集气罩收集后采用布袋除尘器处理，尾气由本次新增的排气筒Q1排放，收集效率为95%，处理效率90%。 ②细切粉尘 本项目细切过程产生粉尘G2、G4，粉尘产生系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——39计算机、通信和其他电子设备制造业中的“机械加工工段”，该工段颗粒物产生系数为0.4351g/kg-原料。本项目原料使用量共2800kg/a，则细切颗粒物共产生0.0012t/a，经集气罩收集后采用布袋除尘器处理，尾气由本次新增的排气筒Q1排放，收集效率为95%，处理效率90%。 本项目有组织废气产生、排放情况见表4-1。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 本项目废气污染源产生及排放汇总表 序号 产污 环节 污染物 产生量 t/a 排放 方式 治理设施 污染物 收集 排放 排放口名称 排放高度 m 排放标准 排放 时间 h/a 处理 能力 m³/h 收集 效率 % 治理工艺去除率 是否为可行技术 浓度 mg/m³ 速率 kg/h 收集量t/a 浓度 mg/m³ 速率 kg/h 排放量t/a 浓度 mg/m³ 速率 kg/h 1 投料 颗粒物 0.017 有组织 1000 95 布袋除尘器 是 颗粒物 6.8 0.0068 0.0162 0.36 0.00072 0.00173 Q1 15 20 1 2400 2 切割 颗粒物 0.0012 有组织 1000 95 颗粒物 0.46 0.00046 0.0011 |
| --- | --- |

|  | 表4-2 排放口基本情况 排放口名称 高度 m 内径 m 排气温度 ℃ 类型 地理坐标 经度 纬度 Q1 15 0.6 25 一般排放口 120°58′18.89″ 31°53′48.57″ （2）无组织废气 本项目投料、切割过程有少量废气未被收集，均在车间无组织排放。 表4-3 项目无组织废气产排情况表 污染源 污染物 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 生产车间 颗粒物 0.0009 0.00038 1557 6 （3）项目废气非正常排放情况 ①非正常工况排放情况 非正常工况一般包括开停车、检修、环保设施运转不正常等情况，本项目主要考虑环保设施运转不正常的情况，按照最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降为0，非正常工况发生的频次每年1~2次。项目非正常排放情况如下表。 表4-4 项目非正常工况下废气排放情况表 排气筒名称 污染物 排放浓度 mg/m³ 排放速率 kg/h 持续时间 min/次 排放量 kg/次 Q1 颗粒物 3.6 0.0072 15 0.0018 ②非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，在日常运行过程中，建议采取如下措施：①加强对废气处理装置的日常维护与检查，做好巡检记录并与之前的记录对照，若发现数据异常应立即停产，并通报环保设备厂商对设备进行故障排查；②建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 （4）废气治理设施可行性分析 ①根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》表2-4，配料、粉碎产生的颗粒物收集经布袋除尘器处理后排放，本项目投料、切割产生的颗粒物治理技术为布袋除尘器洗+15米高排气筒排放，为《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》推荐可行技术。 ②本项目无组织废气主要为颗粒物，建设单位拟通过以下措施加强无组织排放废气控制： 1）加强生产管理，规范操作； 2）加强车间内通风。 项目采取以上措施后，能够保证无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）无组织排放监控浓度限值要求。 ③发生非正常排放时，企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，尽量避免事故排放的发生，一旦发生事故时，能及时维修并采取相应防护措施，将污染影响降低到最小，建议建设单位做好防范工作： A.平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 B.应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 C.对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 综上，本项目的废气采取上述措施处理后均可达标排放，其治理措施是可行的。 （5）环境影响分析 本项目产生的废气经过收集、处理后，能达标排放，且厂界周边500米范围内没有环境敏感目标，项目在严格落实各项废气污染治理设施、并有效运行的前提下，本项目废气排放对周边环境的影响可接受。 （6）监测要求 按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》制定项目竣工验收监测方案，按照《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-调味品、发酵制品制造工业》制定项目自行监测方案，如下表。 表4-5 项目废气监测方案 产生 单元 监测因子 环保竣工验收监测 自行监测 执行标准 监测 点位 监测 频次 监测 点位 监测 频次 投料、切割 颗粒物 Q1，处理装置进、出口 3次/天，2天 Q1，处理装置出口 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 无组织 颗粒物 厂界外上风向1个点、下风向3个点 3次/天，2天 厂界外上风向1个点、下风向3个点 1次/年 2、废水 （1）污染源产生及排放 ①生活污水 本项目新增员工200人，无食堂，无住宿，年工作日为300天。根据《省水利厅 省市场监督管理局关于发布实施<江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019年修订）>的通知》（苏水节[2020]5号），居民用水定额150L/人·天，本项目以100L/（人·天）计，则用水量为6000t/a，产污系数取0.85，生活污水产量为17m3/d（5100t/a）。其中主要污染因子为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，产生浓度分别为400mg/L、350mg/L、35mg/L、40mg/L、6mg/L，产生量分别为2.04t/a、1.79t/a、0.179t/a、0.204t/a、0.031t/a，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 ②拉晶炉冷却废水 本项目冷却循环系统主要用于拉晶炉的间接冷却，循环水量为200m3/h。 项目循环量计算参考《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014）， 其中：Qe——蒸发损失量，KZF，蒸发损失系数，以0.0015计，温差为8摄氏度； Qw——风吹损失量，Pw，风吹损失率，按0.1计算； Qb——排污量，N，浓缩倍数，按照5倍计算； Qm——补水量； 项目循环水量为200m3/h（480000m3/a），经计算蒸发损失量为19.2m3/d（5760m3/a），风吹损失量为1.6m3/d（480m3/a），排污量为3.2m3/d（960m3/a），新鲜水补充水量为24m3/d(7200m3/a)，全部为自来水，废水产生量为960t/a，主要污染因子为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，产生浓度分别为300mg/L、200mg/L、20mg/L、30mg/L、4mg/L，产生量分别为0.288t/a、0.192t/a、0.019t/a、0.029t/a、0.004t/a，排入污水管网。 ③粗切用水 本项目粗切过程使用水进行直接冷却，冷却水循环使用，定期补充，损耗量为10t/a，补充量为10t/a，无废水产生。 ④抛光用水 本项目采用湿法抛光，抛光用水循环使用，定期补充，损耗量为40t/a，补充量为40t/a，无废水产生。 本项目用排水平衡图见下图。 图4-1 本项目用排水平衡图 单位：t/a 表4-6 项目废水污染物产生及排放情况表 产污环节 类别 污染物 产生浓度mg/L 产生量 t/a 治理措施 排放浓度mg/L 排放量 t/a 处理能力 治理工艺 治理效率 是否为可行技术 生活 生活污水 废水量 — 5100 35m3 化粪池 — 是 — 5100 COD 400 2.04 20% 320 1.63 SS 350 1.79 20% 280 1.43 氨氮 35 0.179 0 35 0.179 总氮 40 0.204 0 40 0.204 TP 6 0.031 0 6 0.031 冷却 冷却废水 废水量 — 960 — — — — — 960 COD 300 0.288 — 300 0.288 SS 200 0.192 — 200 0.192 氨氮 20 0.019 — 20 0.019 总氮 30 0.029 — 30 0.029 总磷 4 0.004 — 4 0.004 合计 废水量 — 6060 — 化粪池 — 是 — 6060 COD 384 2.328 17.6% 316 1.918 SS 327 1.982 18.2% 268 1.622 氨氮 32.7 0.198 0 32.7 0.198 总氮 38.4 0.233 0 38.4 0.233 总磷 5.78 0.035 0 5.78 0.035 （2）废水污染治理设施可行性分析 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD去除率为20%左右，对于SS的去除率为20%左右。采用化粪池对生活污水进行过滤沉淀，在正常运行状态下出水可以满足观音山水质净化有限公司的接管标准。故本项目生活污水采用化粪池处理生活污水设施可行。 （3）厂区废水总排口排放情况表 表4-7 废水污染物排放信息表 排放口 污染物 排放浓度（mg/L） 本次新增年排放量（t/a） 全厂年排放量（t/a） 排放标准mg/L 排放方式 排放去向 排放规律 名称 编号 坐标 厂区废水总排口 DW001 120°58′18.898″ 31°53′48.570″ COD 316 1.918 3.07 500 间接排放 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司 间歇 SS 268 1.622 2.39 400 氨氮 32.7 0.198 0.313 45 总氮 38.4 0.233 0.348 70 总磷 5.78 0.035 0.05 8 （4）依托集中污水处理厂可行性分析 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司（原开发区第二污水处理厂）目前一期工程2.5万吨/日已经建成运行，已趋满负荷运行。一期工程采用水解＋氧化沟处理工艺对废水进行处理，尾水排入长江，工程于2005年12月建成，2008年10月通过了环保验收。污水厂二期工程2.5万吨/日已通过环保审批，采用水解酸化+四槽式氧化沟+混凝沉淀工艺，于2010年底建成并调试，已经投入运行，根据污水厂介绍，正常情况下，全厂进水量约40000t/d左右，目前二期已经趋于满负荷运行。本项目废水（6060t/a）排入开发区污水处理厂三期扩建工程（4.8万吨/日），采用水解酸化+厌氧-缺氧-好氧生物处理工艺。 本项目废水排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理的可行性分析如下： A.污水管网建设情况分析 本项目位于南通市经济技术开发区园区路8号，南通市经济技术开发区通盛排水有限公司的污水管网已铺设至此地，本项目产生的废水可通过污水管网排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司进行处理。 B.废水量可行性分析 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司目前的日处理量约9.8万吨，尚有余量接纳本项目废水，本项目废水产生量为6060t/a，且排放的废水进入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司后不会对南通市经济技术开发区通盛排水有限公司的生化处理工艺的正常运行产生影响。 C.水质的可行性分析 本项目废水中各污染物浓度均满足南通市经济技术开发区通盛排水有限公司的接纳废水水质的接管要求。本项目废水经预处理后达标排放，不会对南通市经济技术开发区通盛排水有限公司生化处理工序造成影响。因此，从废水水质来看，南通市经济技术开发区通盛排水有限公司是可以接纳本项目废水的。 （5）废水自行监测计划 表4-8 废水污染源监测计划 监测点位 监测因子 竣工验收监测频次 自行监测 频次 执行标准 厂区废水总排口（一般排放口） pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 4次/天，2天 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 3、噪声 （1）噪声源强及达标分析 表4-9 本项目设备噪声源强一览表 序号 设备名称 设备数量 （台） 单机声级值dB(A) 所在车间名称 距最近厂界 距离（m） 主要防治措施 降噪 效果 1 拉晶炉 200 80 二号厂房 东厂界，30米 隔声减振，距离衰减，绿化吸声 20 2 线切割机（粗切） 15 80 三号厂房 东厂界，25米 3 线切割机（细切） 20 80 二号厂房 东厂界，30米 4 抛光机 60 80 四号厂房 东厂界，35米 本项目主要噪声设备噪声值约为80dB(A)。采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009中的工业噪声预测模式，按照所有高噪声机械设备同时满负荷运转进行噪声预测。 ①噪声预测公式： 式中：Lr — 距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）； L0 — 距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）； r — 关心点距噪声源距离，m； r0 — 距噪声源距离，以1米计； △L— 噪声衰减值，dB（A）。 ②噪声叠加公式采用： 式中：Li —第i个噪声源的声级； n—声源个数 建筑物和围墙的隔声量约30dB。具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界的贡献值，然后预测厂界噪声值。预测结果见表4-10。 表4-10 厂界噪声预测结果（dB） 预测点 贡献值 背景值 预测值 排放标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 44.2 59.0 48.9 59.0 50.2 65 55 达标 2 36.6 56.5 47.1 56.5 47.5 65 55 达标 3 35.3 59.5 46.8 59.5 47.1 65 55 达标 4 30.1 57.5 46.9 57.5 47.0 65 55 达标 根据计算结果和背景值叠加可知，本项目建成后厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准，根据预测结果，本项目噪声经距离衰减、空气衰减和隔声减振后，与背景值基本相同，不会改变声环境质量功能。 （2）监测要求 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》制定项目竣工验收监测方案，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定自行监测方案，如下表。 表4-11 噪声监测计划 监测点位 监测因子 竣工验收 监测频次 自行监测 频次 执行标准 厂界 厂界噪声 1次/天（昼间），2天 1次/季度，昼间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固废 （1）固废产生及属性判定 ①废晶体（S1、S3、S4、S6）：晶体切割过程产生废晶体，共3kg/a，属于一般固废，收集后委托有能力的单位处理； ②废抹布（S2、S5）：晶体擦拭过程主要去除晶体表面多余的水分和杂质，废抹布产生量约10kg/a，收集后委托环卫部门清运。 ③生活垃圾：生活垃圾人均产生量以0.5kg/d计，则本项目生活垃圾产生量为30t/a。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表 4-12。 表4-12 副产物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否 固废 判定依据 1 废晶体 线切割 固 磷酸钛氧钾、钒酸钇 是 GB34330-2017，4.2，a) 2 废抹布 擦拭 固 抹布 是 GB34330-2017，4.1，h) 3 生活垃圾 办公、生活 固 / 是 / 注：GB34330-2017，4.2，a)：产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等。 GB34330-2017，4.1，h)：因丧失原有功能而无法继续使用的物质。 （2）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2021年）以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表4-13。 表4-13 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物类别 1 废晶体 线切割 否 / 2 废抹布 擦拭 否 / 3 生活垃圾 办公、生活 否 / （3） 固体废物分析情况汇总 营运期固体废物分析结果见表4-14。 表4-14 营运期固体废物分析结果 序号 固废 名称 属性 废物 类别 废物代码 产生量(t/a) 产生 工序 形态 主要 成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防 治措施 1 废晶体 一般固废 14 397-006-14 0.003 线切割 固 磷酸钛氧钾、钒酸钇 / 每天 / 委托有能力的单位处理 2 废抹布 99 900-999-99 0.01 擦拭 固 抹布 / 每天 / 环卫清运 3 生活垃圾 / / / 30 办公、生活 固 / / 每天 / 环卫清运 （4）环境管理要求 厂区设有占地面积约10m2一般工业固废贮存库，位于四号厂房1层，必须采取防风防雨防渗漏措施，须按照相关要求分类收集、贮存，严禁露天堆放，并严格按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）规范设置环保图形标牌，同时必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求设置一般工业固废仓库。 本项目应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生的一般工业固废、危险固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 5、地下水及土壤环境影响分析 （1）污染源、污染物类型及污染途径 本项目可能对地下水、土壤产生污染的污染源为废水处理区，主要污染物为废水中的COD，主要污染途径为：废水管道的跑冒滴漏以及废水处理池的渗漏，导致污染物通过渗透作用进入土壤及地下水。 （2）防控措施 参照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016），本项目地下水、土壤污染防治措施主要为防渗，具体要求如下表。 表4-15 项目分区防控措施 序号 区域 防渗分区 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物 类型 防渗技术要求 1 生产车间 简单防渗区 中 易 其他类型 一般地面硬化 2 一般工业固废存放区 一般防渗区 中 难 其他类型 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s 3 废水处理区 一般防渗区 中 难 其他类型 本项目采取有效防渗措施后，同时加强生产管理，本项目对地下水、土壤环境影响较小。 （3）监测要求 根据项目可能产生的影响，拟对土壤开展跟踪监测，监测频次为每5年1次，监测点位为废水处理区旁，监测因子为GB 36600-2018表1中的45项因子。 6、生态环境影响分析 本项目位于产业园区内，无需开展生态环境影响分析。 7、 环境风险影响评价 （1）物质危险性识别 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B表B.1和表B.2突发环境事件风险物质。 （2）本项目主要环境风险识别 表4-16 本项目主要环境风险识别 风险单元 涉及风险物质 可能影响环境途径 释放途径及可能造成的后果 废水排口 生活污水、冷却废水 污水超标排放 超标废水接管污水处理厂，增加污水处理厂负荷 雨水排口 事故消防废水 消防废水无法有效收集直接外排 消防废水无法有效收集直接外排 （3）建设项目环境风险防范措施 ①项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则。 ②加强对职工环保安全教育，专业培训和考核。使职工具有高度的安全责任心，熟练的操作技能，增强事故情况应急处理能力；制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度；企业应针对其特点制定相对应的安全生产应急操作规程，组织演练，并从中发现问题，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际情况不断完善预案。配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与开发区应急预案衔接与联动有效。 ③对照苏环办[2020]101号文件《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》，对环境治理设施开展安全风险辨识管控，做好应急防范工作及污染防治设施的安全风险评估工作，严格落实安全设施“三同时”制度，环境污染防治设施的设计、施工委托有资质单位实施，并依法进行安全设计和验收，并健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。调试前须编制突发环境事件应急预案，并按规定程序进行评审、备案等。 企业应委托有资质单位对拟建项目进行安全预评价工作，并通过安全设施三同时审查，总体应符合现行相关法律、法规、标准、规范要求，外部环境、总平面布置、生产装置、储存设施、公用工程设施、安全管理等方面能满足安全生产运行的要求，风险能够控制在可接受的水平，符合安全要求。 （4）分析结论 针对项目可能的风险分析，建设单位应健全作业场所安全生产管理制度，员工经培训上岗，严格按照工艺要求操作，熟练掌握操作技能，提高对消防安全工作重要性的认识，建立健全防火责任制度，加强安全教育；项目配置相应的灭火装置和设施并培训员工正确使用。 本项目环境风险较小，在建设方有效落实上述环境风险防范措施将环境风险控制在最低程度后，全厂的风险水平是可以接受的。 8、电磁辐射 本次环评不涉及放射性及辐射设施使用，如有放射性或辐射设备使用，须另行进行评价。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | Q1，投料、切割废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器，+15米高排气筒Q1 | 满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041）表1中的标准 |
| 地表水环境 | DW001，生活污水+冷却废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，其中氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准 |
| 声环境 | 生产设备及辅助设备运行噪声 | Leq(A) | 选用低噪声设备，采取隔声减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | 本次环评不涉及放射性及辐射设施使用，如有放射性或辐射设备使用，须另行进行评价。 |
| 固体废物 | 一般工业固废：废晶体、废抹布，废晶体委托处理，废抹布环卫清运。 生活垃圾：由环卫部门统一清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对废水处理池设置防腐防渗层。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①制定突发环境事件应急预案，并在主管部门备案； ②制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 ③加强对废气、废水处理装置的检查与维护。 |
| 其他环境 管理要求 | ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 严禁将工业固废露天堆放，一般工业固废必须分类收集、暂存于一般固废仓库内，且一般固废仓库必须严格按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）规范设置环保图形标牌，必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求设置。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤排污口规范化设置 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求设置排污口。 厂区废水排口附近醒目位置设立环保图形标识牌，标明排放的主要污染物名称等信息。 本项目废气处理装置及排气筒均为本次新增，应按照《固定源废气监测技术规范》规范设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。在排气筒附近醒目处置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等信息。 厂区废水总排口、废气排放源、固体废物贮存场所应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按照GB15562.1 和GB1552.2 执行。 |

# 六、结论

本项目符合国家及地方产业政策要求；符合当地总体规划；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对周围环境影响较小，项目的建设在环境保护方面是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | / | 0.00173 | 0 | 0.00173 | +0.00173 |
| 废水 | 废水量 | 3840 | 3840 | / | 6060 | 0 | 9900 | +6060 |
|  | COD | 1.152 | 1.152 | / | 1.918 | 0 | 3.07 | +1.918 |
|  | SS | 0.768 | 0.768 | / | 1.622 | 0 | 2.39 | +1.622 |
|  | 氨氮 | 0.115 | 0.115 | / | 0.198 | 0 | 0.313 | +0.198 |
|  | 总氮 | 0.115 | 0.115 | / | 0.233 | 0 | 0.348 | +0.233 |
|  | 总磷 | 0.015 | 0.015 | / | 0.035 | 0 | 0.05 | +0.035 |
| 一般工业 固体废物 | 废晶体 | 0 | / | / | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
|  | 废抹布 | 0 | / | / | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 焊渣 | 0.0005 | / | / | 0 | 0 | 0.0005 | 0 |
|  | 废棉签 | 0.005 | / | / | 0 | 0 | 0.005 | 0 |
| 危险废物 | 废胶水瓶 | 0.005 | / | / | 0 | 0 | 0.005 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

晶体生长（密闭）

三氧化二钕、

氧化钇

晶体定向

线切割（粗切、湿法）

修边

细抛（湿法）

擦拭

检验

镀膜

光胶

细切

检验

包装入库

S1、N2

G2、S3、N4

S2

G1、N1

N3

二氧化硅

晶体生长（密闭）

磷酸二氢钾、

碳酸钾、

二氧化钛

晶体定向

线切割（粗切、湿法）

修边

细抛（湿法）

擦拭

检验

镀膜

光胶

细切

检验

包装入库

S4、N6

G4、S6、N8

S5

G3、N5

N7

二氧化硅

新鲜水

13250

经污水管道送南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理排入长江

生活用水

900

5100

6000

抛光用水

40

40

6060

冷却用水

6240

7200

200m3/h

960

化粪池

5100

粗切冷却用水

10

10