# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：电子元器件、铜制品加工、销售项目

建设单位（盖章）：江苏诚诚铜业科技有限公司

编制日期：        2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 电子元器件、铜制品加工、销售项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2104-321359-89-01-372760 |
| 建设单位联系人 | 杨现星 | 联系方式 | 13937330092 |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区）宿迁市沭阳县（区） 乡（街道） 经济技术开发区章七路西侧、永嘉路北侧（具体地址） |
| 地理坐标 | （ 118 度 52 分 0.330 秒， 34 度 07 分 29.370 秒） |
| 国民经济 行业类别 | [C3251]铜压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十九、有色金属冶炼和压延加工业65、有色金属压延加工 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 沭阳经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 沭开经备[2021]83号 |
| 总投资（万元） | 50000.00 | 环保投资（万元） | 1000.00 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 2年 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 53333.33 |
| 专项评价设置情况 | 无。 |
| 规划情况 | 规划名称：《沭阳经济技术开发区控制性详细规划》（2019 版） 审批机关：沭阳县人民政府 审批文件名称及文号：《关于沭阳东部片区控制性详细规划的批复》（沭政复[2020]17号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、《沭阳县工业园区环境影响报告书》及2001年6月获得原江苏省环保厅的批复（苏环管[2006]81号） 2、《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》，2008年1月获得了原江苏省环保厅的批复意见（苏环管〔2008〕17号文） 3、《江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》2015年11月获得江苏省环保厅的批复意见（《关于江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审[2015]131号）） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 本项目位于宿迁市沭阳经济技术开发区章七路西侧、永嘉路北侧，根据《沭阳经济技术开发区控制性详细规划》（2019）控制性详细规划范围为：南至柴沂干渠，东至沭七路，北至新沂河，西至新长铁路及宿迁大道，以及七雄街道部分用地，总面积为51.4平方公里。项目建设用地位于控制性详细规划范围内，符合用地规划；项目已取得沭阳经济技术开发区管理委员会下发的《江苏省投资项目备案证》（沭开经备[2021]83号；项目代码：2104-321359-89-01-372760）。 2、规划环境影响评价符合性分析 《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：沭阳经济技术开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。 根据《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》及批复（苏环管[2008]17号文）同意调整产业定位和《关于江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审[2015]131号），南、北区重点发展纺织服装、木材加工、农副产品加工、电子、物流等无污染或低污染项目。 本项目属于分类管理名录中“二十九、有色金属冶炼和压延加工业65、有色金属压延加工”，属于[C3251]铜压延加工。本项目工艺较简单，废气、废水、固废处置妥当，对环境污染较小，属于低污染项目，符合园区规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性 ①生态保护红线 经查《江苏省生态管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），与本项目距离最近的国家级生态保护红线范围是淮沭新河第一饮用水水源保护区，距离约14.2公里。与本项目距离最近的生态空间管控区域范围是新沂河（沭阳县）洪水调蓄区，距离约2.9公里。具体情况见表1-1及附图三。 表1-1 生态红线区域保护规划内容 名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 离厂界最近距离km 方位 国家级生态红线保护范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 淮沭新河第一饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口坐标118°43′39″E，34°04′21″N。一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 / 10.14 / 10.14 14.2 SW 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 / 新沂河两岸河堤之间的范围 / 68.34 68.34 2.9 N 因此，项目选址不在《江苏省生态空间管控区域规划》的范围内。即扩建项目符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发 [2020]1号）等有关文件的要求。 ②环境质量底线 按照HJ2.2-2018要求，根据沭阳县《2020年沭阳县环境状况公报》，沭阳县为不达标区，但环境空气质量较2019年相比总体有所改善，通过实施区域减排计划，使环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-200）中的3类标准。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线（水、电、气等） 本项目用水取自当地自来水，厂址位于江苏省宿迁市沭阳经济技术开发区章七路西侧、永嘉路北侧，区域靠近新沂河，附近水系发达、水量充足，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会消耗较多土地资源。 ④环境准入负面清单 本项目所在地位于江苏省宿迁市沭阳经济技术开发区章七路西侧、永嘉路北侧，位于沭阳经济技术开发区内。项目与国家及地方产业政策等文件相符性分析具体见表1-2。 表1-2 本项目与国家及地方产业政策相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 本项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录》（2019本）中的限制类、淘汰类，属于允许类。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本） 通过查阅《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）（苏政办发〔2015〕118号），本项目不属于其中限制类和淘汰类项目。 3 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018年本） 参照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018年本），本项目不属于其中限制类和淘汰类。 4 《限制用地项目目录（2012年 本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目 目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》 中。 5 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。 6 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，苏政发[2018]22号》 本项目符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相关要求。 7 《市场准入负面清单（2020年版）》 本项目不在其禁止类项目中。 8 《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号） 本项目位于沭阳经济技术开发区，符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）中江苏省省域生态环境管控及江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控的要求。 9 《宿迁市“三线一单”生态环境 分区管控实施方案》（宿环发[2020]78号） 本项目位于沭阳经济技术开发区，属于《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发[2020]78号）环境管控单元名录。本项目为C3251铜压延加工，符合宿迁市总体准入要求，符合沭阳经济技术开发区重点管控单元的管控要求。 由上表可知本项目符合国家及地方产业政策等文件要求，不在《市场准入负面清单（2020 年版）》内，不在沭阳经济技术开发区禁止引入产业类别内。 2、其它相关文件、通知相符性分析 （1）与《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则管控条款（试行）》的相符性分析 对照《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》，本项目不位于长江流域、不涉及太湖流域，不属于实施细则所禁止的河段利用与岸线开发的范围，不属于实施细则禁止活动的区域范围内；不属于清单中所列钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业，也不属于清单中所列禁止建设的行业，项目位于沭阳经济技术开发区，属于清单中所列合规园区。因此，本项目与《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则管控条款（试行）是相符的，本项目与《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）相符性分析见表1-3。 表1-3 与《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）》相符性分析 序号 政策要求 本项目情况 符合性 1 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 本项目不涉及相关事项 符合 2 禁止在自然保护区核心区，缓冲区的岸线和河段范围内投资建设和生产经营项目，禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。不涉及风景名胜区 符合 3 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目，禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 不涉及饮用水水源一级及二级保护区 符合 4 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 项目不新建排污口，规划建设内容不涉及围湖造田、围海造地或围填海，不涉及国家湿地公园 符合 5 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境 以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目位于长江干线大堤以外，不会占用任何长江岸线资源 符合 6 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活必要的民生项目以外的项目。 不涉及生态保护红线和基本农田 符合 7 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 本项目距离长江干支流超过1公里，且本项目不属于化工类等高污染企业 符合 8 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 不涉及不符合国家石化、现代煤化等产业布局规划项目 符合 9 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 不涉及落后产能项目建设 符合 10 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 不涉及严重过剩产能行业的项目 符合 （2）与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）的相符性分析 表1-4 与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）的相符性分析 管控类别 相关要求 相符性分析 空间布局约束 1.按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。全省陆域生态空间总面积23216.24平方公里，占全省陆域国土面积的22.49%。其中国家级生态保护红线陆域面积为8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%；生态空间管控区域面积为14741.97平方公里，占全省陆域国土面积的14.28%。 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3.大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5.对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施 本项目位于江苏省沭阳经济技术开发区章七路西侧、永嘉路北侧，距离最近的生态管控区域新沂河（沭阳县）洪水调蓄区约2900m。不涉及陆域生态空间保护区域及海域生态空间保护区域。 污染物排放管控 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.2020年主要污染物排放总量要求：全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为66.8万吨、85.4万吨、149.6万吨、91.2万吨、11.9万吨、29.2万吨、2.7万吨。 沭阳经济技术开发区管委会负责总量监管，定期督查。企业严格落实本项目的环评要求，不得突破生态环境承载力。 环境风险防控 1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。 本项目不为化工行业。企业需加强环境风险管理，强化环境事故应急管理，编制项目应急预案，强化环境风险防控能力建设。 资源利用 效率要求 1.水资源利用总量及效率要求：到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到2020年，全省矿井水、洗煤废水70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业水循环利用率达到90%。 2.土地资源总量要求：到2020年，全省耕地保有量不低于456.87万公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。 3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源 1.本项目生活污水达标接管。建设单位应进一步提升水资源利用效率，对水资源进行合理配置，实现区域水资源可持续利用；2.本项目厂区为工业用地；3.本项目不使用高污染燃料。 综上，本项目符合省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）的要求 《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2018〕122号）相符性分析 表1-5 与《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 序号 江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案 本项目情况 相符性 1 优化产业布局。明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，严格执行江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录，各市根据空气质量改善需求可制定更严格的产业准入门槛。 本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单相符，不属于禁止和限制发展的行业 符合 2 严控“两高”行业产能 严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。 本项目不属于“两高”行业，不涉及大宗物料运输，不涉及《产业结构调整指导目录》（2019本）中的落后、淘汰设备及产能。 符合 严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 加大钢铁、铸造、焦化、建材、电解铝等产能压减力度；切实强化焦化行业的整治工作，有效降低全省钢铁行业污染物排放水平。 3 推进重点行业污染治理升级改造。全省范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。推进非电行业氮氧化物深度减排，钢铁等行业实施超低排放改造，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。2020年6月底前实现生活垃圾焚烧行业达标排放，鼓励燃气机组实施深度脱氮，燃煤机组实施烟羽水汽回收脱白工程。强化工业企业无组织排放管控。 本项目不属于重点行业，金属烟尘和天然气燃烧废气，执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1规定的大气污染物排放限值，不属于钢铁等行业，不涉及焦炉。本项目生活垃圾交由环卫清运。 符合 4 深化VOCs治理专项行动。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。 本项目不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等原辅料的使用。 符合 5 强化重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，督促重点排污单位2019年底前完成烟气排放自动监控设施安装，其他企业逐步配备自动监测设备或便携式VOCs检测仪。加强固定污染源生产、治污、排污全过程信息自动采集、分析、预警能力，逐步扩大污染源在线监控覆盖面。 本项目设15m排气筒，不属于重点排污单位。 符合 （4）与《宿迁市绿色工业项目建设条件》(宿经信发[2017]124号)的相符性 表1-6 与《宿迁市绿色工业项目建设条件》相符性分析 指导意见要求 本项目情况 相符性 一、技术要求 （二）不得采用《产业结构调整指导目录（2011年本）2013修正版》限制类、淘汰类的落后技术、落后工艺和落后设备。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）2013修正版》中限制类、淘汰类的落后技术、落后工艺和落后设备。 本项目也不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类、淘汰类的落后技术、落后工艺和落后设备。 符合 二、环保要求 （一）不得引进列入《环境保护名录》（2013年版）的高污染、高排放和高环境风险的项目。乡镇工业园区只承接适用于环评登记的工业项目。 本项目不属于“三高”项目。项目选址位于合法批准成立工业集中区。 符合 三、资源利用要求 （一）优先选用可再生能源、天然气、电力等清洁能源。 本项目主要使用能源为电和天然气。 符合 （二）项目须采取高效、可靠的水处理技术工艺，提高循环利用率，工业固体废弃物处置利用率、单位产品废水排放量达到省内同行先进水平。 生活污水经化粪池预处理达接管标准后接入沭阳凌志水务有限公司污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后外排至沂南河。项目固体废弃物全部得到安全有效处置，零排放。 符合 （三）除了乡镇和化工园区承载的项目，其他工业项目原则上都要进各开发区、工业园区或产业集聚区。未达到上述条件的工业项目鼓励其进入标准厂房或采取租赁方式供地。市、县以上生态功能区、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区和主要河流、湖泊等规定范围内原则上不承接工业项目。 本项目位于合法批准成立工业集中区。 本项目不涉及生态功能区、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区和主要河流、湖泊等区域。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 江苏诚诚铜业科技有限公司成立于2021年，位于沭阳经济技术开发区章七路西侧、永嘉路北侧，占地面积53333.33m2。现公司拟投资50000万元，在沭阳经济技术开发区章七路西侧、永嘉路北侧建设电子元器件、铜制品加工、销售项目。由于企业生产计划调整，暂不进行电子元器件加工销售，本次环评仅对30万吨铜制品加工、销售评价，后期企业建设电子元器件项目另行评价。 本项目计划购买空压机、拉伸机、压延机、制管机、熔化炉、打包机、行车等设备，新建标准机械厂房30000m2，综合楼5000m2。项目建成后形成年产铜制品300000吨的生产能力。该项目已获得沭阳经济技术开发区管理委员会下发的备案通知书（沭开经备[2021]83号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，江苏诚诚铜业科技有限公司电子元器件、铜制品加工、销售项目属于分类管理名录中“二十九、有色金属冶炼和压延加工业 65 有色金属压延加工”，应编制环境影响报告表，建设单位委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制环境影响评价文件。在现场调查和收集研究该项目有关资料的基础上，根据环境保护和环境影响评价有关法律法规及标准、导则要求，编制完成了本项目环境影响报告表，报请主管部门审查批准。 1、工程内容及规模 表2-1 工程内容及规模 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 1#厂房 10434m2 1层，6m，新建，框架，无预留 2#厂房 13284m2 1层，6m，新建，框架，无预留 辅助工程 综合楼 2500m2 建筑面积，4层，新建，框架 贮运工程 1#仓库 1230m2 1层，新建，框架，原料及成品储存区各615m2 公用工程 给水 自来水 73765.05m3/a 来自市政自来水管网 排水 生活污水 2560m3/a 化粪池处理后接管污水处理厂 循环冷却水排水 14064.96m3/a 接管污水处理厂 供电 100万度/a 电力部门供应 蒸汽 / 园区蒸汽管网供应 绿化 5394m2 绿化率10% 环保工程 废气 金属烟尘 列阵式+袋式除尘+15m高排气筒P1 达《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1规定的大气污染物排放限值排放 列阵式+袋式除尘+15m高排气筒P3 天然气燃烧 15m高排气筒P2、P4 清洗废弃 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒P5 达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准排放 生活污水 化粪池，12m3/d 达接管标准接管沭阳县凌志水务有限公司污水处理厂 噪声 减振、隔声、消声、距离衰减 / 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 一般固废仓库 10m2 新建 危废仓库 20m2 新建 2、产品方案 本项目计划建设铜制品加工、销售项目，其中包括4条光亮铜杆生产线、2条阳极板生产线和2条无氧铜管生产线，产品方案详见表2-2。 表2-2 本项目产品方案 工程内容 产品名称 年产量（t/a） 运行时间 备注 4条光亮铜杆生产线 光亮铜杆 180000 7680h/a / 2条阳极板生产线 阳极板 90000 7680h/a / 2条无氧铜管生产线 高精度铜管 30000 7680h/a / 3、主要原辅材料 表2-3 本项目原辅材料消耗情况表 名称 主要成分 年用量（t/a） 备注 一、光亮铜杆生产线 精铜 Cu 180000 外购 木材 碳、氢、氧 600m3/a 外购 木炭 碳、氢、氧 156 外购 乳化液 基础油、水 4.7 外购 天然气 甲烷 600万m3/a 外购 液氧 氧 9000 外购，储存于液氧罐 95%酒精 乙醇 0.15 外购 机油 矿物油 1.2 外购 二、阳极板生产线 精铜 Cu 90000 外购 木材 碳、氢、氧 300m3/a 外购 木炭 碳、氢、氧 78 外购 天然气 甲烷 300万m3/a 外购 液氧 氧 4500 外购，储存于液氧罐 机油 矿物油 0.6 外购 三、无氧铜管生产线 精铜 Cu 30000 外购 木材 碳、氢、氧 100m3/a 外购 木炭 碳、氢、氧 26 外购 乳化液 基础油、水 0.8 外购 天然气 甲烷 1500 外购 液氧 氧 4500 外购，储存于液氧罐 金属清洗剂 碳氢溶剂 10 外购 氮气 氮 2000 外购，储存于液氮罐 机油 矿物油 0.2 外购 合计 精铜 Cu 300000 外购 木材 碳、氢、氧 1000m3/a 外购 木炭 碳、氢、氧 260 外购 乳化液 基础油35%、石油磺酸钠30%，壬基酚聚氧乙烯醚12%，棕榈酸15%，三乙醇胺1%，一水柠檬酸4%，硅油1%，异噻唑啉酮1%，防锈剂1% 5.5 外购 天然气 甲烷 1000万m3/a 外购 95%液氧 氧 15000 外购，储存于液氧罐 酒精 乙醇 0.45 外购 金属清洗剂 葡萄糖酸钠10%，纯碱10%，硫脲5%，水75% 10 外购 氮气 氮 2000 外购，储存于液氮罐 机油 矿物油 2 外购 表2-4 主要原辅材料理化性质 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒性 精铜 精铜块的主要成分均为铜，其原子序数是29，是一种过渡金属。为紫红色光泽的金属，密度8.92克/立方厘米。熔点1083.4±0.2℃，沸点2567℃，常见化合价+1和+2，电离能7.726电子伏特。铜是人类发现最早的金属之一，也是最好的纯金属之一，稍硬、极坚韧、耐磨损，还有很好的延展性、导热和导电性。铜和它的一些合金有较好的耐腐蚀能力，在干燥的空气里很稳定，但在潮湿的空气里在其表面可以生成一层绿色的碱式碳酸铜Cu2(OH)2CO3。 — — 木炭 木炭主要成分是碳元素，灰分很低，热值约27.21~33.49兆焦/千克，此外还有氢、氧、氮以及少量的其他元素，其含量与树种的关系不大，主要取决于炭化的最终温度。木炭属于憎水性物质，灰分含量在 6%以内，孔隙占木炭体积7%以上，比重一般为1.3～1.4，发热量取决于炭化条件，一般在8000千卡/千克左右，木炭的还原能力大于焦炭。木炭有大量的微孔和过渡孔，不仅有较高的比表面积，而且孔内焦油物质被排除后将有很好的吸附性能。与氧气完全燃烧产生二氧化碳，不完全燃烧产生有毒气体一氧化碳，较为疏松。 易燃 — 乳化液 浅黄色透明液体，闪点210℃，pH 8.0-9.5，相对密度（水=1）＜1，沸点1.02-1.15，与水混溶 — LD50：无资料，LC50无资料 天然气 天蓝色透明而易流动的液体，主要成分甲烷，其它成分乙烷、丙烷、氮气，最大爆炸压力0.717Mpa，溶于水，沸点-160℃，相对密度（水=1）0.45（液化），储于耐压钢瓶中。在-227℃可固化成固氧，淡青色六角形晶体，遇易燃物质，如矿物油、动植物油、棉花、羊毛等，会发生自燃，甚至爆炸 易燃易爆 — 液氧 无色、无味、无臭气体，熔点-218.8℃，相对密度（水=1）1.14， 不燃气 LD50：无资料，LC50无资料 酒精 主要成分乙醇、水，无色液体，有酒香，分子量46.07，熔点-114.1℃，沸点78.3℃，相对密度（水=1）0.79，闪点12℃ 易燃 LD50：7060mg/kg（兔经口），7430mg/kg（兔经皮），LC50：37620mg/m310小时（大鼠吸入） 金属清洗剂 透明液体，芳烃溶剂气味，熔点（℃）＜0，沸点（℃）60，相对密度（水=1）0.68，pH6.0，闪点（℃）-20，不溶于水，可溶于酮类、酯类 易燃 LD50：无资料，LC50无资料 氮气 主要成分氮气，无色气体，分子量28.0164，熔点-209.87℃，沸点-195.81℃，相对密度（水=1）0.81 不燃 LD50：无资料，LC50无资料 机油 外观为淡黄色液体，相对密度（水=1）＜1， 闪点76℃，溶于多数有机溶剂，机油其基础油由烃类、聚-α-烯烃（PAO）及聚内烯烃等 成分所组成，均为由碳及氢所组成的有机化合物，有些高级的机油中会包括20%以下的脂类 易燃 LD50：无资料，LC50无资料 4、主要生产设备 表2-5 本项目主要设备一览表 序号 名称 型号/规格 数量（台/套） 备注 一 光亮铜杆生产线 1 熔化炉 T—150 4 外购 2 压轧机 / 2 外购 3 上引机架 / 2 外购 4 收卷机 / 2 外购 二 阳极板生产线 1 熔化炉 T—150 2 外购 2 结晶压延 / 2 外购 三 无氧铜管生产线 1 熔化炉 91x26.5x2500 4 外购 2 矫直铣皮机组 XP--90 2 外购 3 三辊行星轧管机组 XG--90 2 外购 4 双串联拉拔机组 LHB--12 2 外购 5 高速倒立圆盘拉伸机 2200 6 外购 6 双收卷复绕机 DHLW4 6 外购 7 盘矫直定尺蚊香盘机 SCR100 2 外购 8 井式光亮退火炉 4000x3000 4 外购 5、劳动定员及工作制度 本项目运营期定员200人，年工作日320天，采用两班制，每班12小时，年运行7680小时。 6、公用工程 （1）给排水 ①生活用水 本项目定员200人，年工作320天。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）可知，员工生活用水定额为30-50L/人·班，本项目取50L/人·班，则生活用水量3200t/a，排放系数以0.8计，则生活污水排放量为2560t/a。生活污水中主要污染物为COD 350mg/L、SS 200mg/L、氨氮35mg/L、总磷4mg/L、总氮40mg/L，经厂区内化粪池预处理后达接管要求排入沭阳凌志水务有限公司污水处理厂集中处理。 ②乳化液配兑用水 本项目构建乳化液循环池用于轧机冷却润滑，根据企业提供资料，乳化液循环池容量为100t，兑入一定比例的水用于轧机冷却润滑（间接全封闭冷却），比例为55%的乳化液和45%的水，乳化液循环使用，定期补充，不外排。乳化液循环池年补充量为10t/a，则乳化液年用量为5.5t，乳化液配对用水4.5t/a。 ③酒精配兑用水 本项目构建酒精循环池用于铜杆冷却，根据企业提供资料，酒精循环池容量为20t，95%酒精兑入一定比例的水用于铜杆冷却，比例为的45%酒精和55%的水，循环使用，不外排。酒精循环池年补充量为1t/a，则95%酒精用量为0.45t/a，酒精配对用水0.55t/a。 ④循环冷却水 铜阳极板生产过程中通过降温水池冷却降温，冷却水循环使用，定期补充，不外排。项目循环冷却水量约为1470m3/d，根据《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014）。则项目新鲜水补充量220.5m3/d。 本项目用水量平衡见图2-1。 图2-1 本项目用水平衡图 m3/a （3）供电 本项目用电量为100万千瓦时/年，由当地市政电网提供。 （4）天然气 本项目天然气用量为1000万m3/a，由园区天然气管网提供，厂区不贮存天然气。 （5）储运工程 本项目原辅料及成品均在厂房内存储，采用汽车运输。 7、项目周围环境及厂区平面布置概况 本项目地块位于沭阳经济技术开发区章七路西侧、永嘉路北侧，项目所在地北东侧、南侧和北侧为空地，西侧为江苏炫彩包装材料有限公司。具体地理位置见附图1，周边环境概况详见附图2。 本项目主要建设1#厂房、2#厂房、综合楼、1#仓库、液氧罐和物流场地。2#厂房位于厂区北侧，其东侧为液氧罐区，1#厂房位于2#厂房南侧，1#仓库位于1#和2#厂房之间，综合楼位于厂区北侧。厂房布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂房平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 工艺流程及产排污节点简述 本项目新建生产及辅助用房35000m2，建设项目施工建设流程及产污环节见下图2-2： 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 主要污染工序及产排污节点分析 本项目施工期主要建设内容为场地平整、打地基和主体工程建设及附属管网敷设等。其对环境的影响主要表现在： （1）散状物堆积扬尘对局部环境的影响； （2）“三材”运输产生的道路扬尘及交通噪声对环境空气和声环境的影响； （3）施工队伍排放的少量生活污水、施工废水对地表水的影响； （4）施工机具产生的机械噪声对区域环境的影响； （5）建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和一些废弃物对环境的影响； （6）表土开挖会造成一定的水土流失。 营运期： 本项目工艺流程及产污环节： 工艺流程简介： （1）光亮铜杆生产线： ①熔化：将外购的精铜放入熔化炉里经过加热至熔化，熔化温度为1100℃，加热熔化时间为7h。熔化炉采用天然气进行加热，液氧助燃。在熔化过程会产生G1-1金属烟尘、天然气燃烧废气G1-2、S1-1废铜渣及噪声N1-1。 ②静置：在精铜铜熔化过程以防未能充分熔化，通过5h的保温熔化静置（天然气加热），加入木材进行脱氧，加入木炭防止熔化铜液氧化，木炭灰分极低，完全氧化成二氧化碳，不会产生污染物。此工序产生G1-3金属烟尘及噪声N1-2。 ③出铜：熔化的铜液在出铜过程中流经铁槽，加入木炭防止氧化，木炭灰分极低，完全氧化成二氧化碳，不会产生污染物。 ④结晶：铜液通过结晶轮自然结晶。 ⑤压轧：结晶后的铜通过轧机进行压轧，拉出铜杆。乳化液用于轧机冷却润滑，使用的乳化液会兑入一定比例的水，比例为55%的乳化液和45%的水，构成一个乳化液循环池，通过泵抽到轧机内，再通过轧机排放口排入乳液循环池内，循环使用，定期补充，乳化液不向外环境排放，无废气产生。此工序产生边角料S1-2及噪声N1-3。 ⑥引出：铜杆经上引机时，受到酒精溶液冷却、降温避免再次氧化。使用的酒精会兑入一定比例的水，比例为45%的酒精和55%的水，构成一个酒精循环池，通过泵抽到上引管内，再通过上引机排放口排入酒精循环池内，循环使用，定期补充，酒精不向外环境排放，无废气产生。此工序产生有机废气G1-4、噪声N1-4。 ⑦收杆：初检合格后经上引机至收卷机进行收卷、下盘，包装后即为成品。此工序产生噪声N1-5。 （2）铜阳极板生产线： ①熔化：将外购的精铜放入熔化炉里经过加热至熔化，熔化温度为1100℃，加料熔化时间为7h。熔化炉采用天然气进行加热，液氧助燃。在熔化过程会产生G2-1金属烟尘、天然气燃烧废气G2-2、S2-1未熔化的废铜渣及噪声N2-1。 ②静置：在精铜熔化过程以防未能充分熔化，通过5h的保温熔化静置（天然气加热），加入木材进行脱氧，加入木炭防止熔化铜液氧化，灰分非常低，完全氧化成二氧化碳，不会产生污染物。此工序产生金属烟尘G2-3、噪声N2-2。 ③出铜：熔化过的铜液在出铜过程中流经铁槽内加入木炭防止氧化。此工序产生噪声N2-3。 ④结晶压延：铜液通过结晶器自然结晶，结晶后的铜通过压延，压出铜板。压延后铜板会通过一个降温水池，让铜板冷却，水池为循环使用，定期补充，水不向外环境排放。此工序产生噪声N2-4。 （3）无氧铜管生产线 ①熔化保温：将精铜在平引熔化炉内熔化，熔化温度为1100℃，通过导流槽导入保温炉内，时间为24h连续熔化保温（天然气加热），熔化时熔炉表面覆盖木炭防止熔化铜液氧化，木炭灰分非常低，完全氧化成二氧化碳，不会产生污染物。此工序产生金属烟尘G3-1、天然气燃烧废气G3-2、废铜渣S3-1、噪声N3-1。 ②水平牵引：液态铜从保温炉中水平引出通过牵引系统水冷却成型。此工序产生噪声N3-2。 ③铣面：通过矫直铣皮机组矫直并铣平表面。此工序产生噪声N3-3。 ④轧管：在轧管机组上轧制成粗管坯。乳化液用于轧机冷却润滑，使用的乳化液会兑入一定比例的水，比例会为55%的乳化液和45%的水，构成一个乳化液循环池，通过泵抽到轧机内，再通过轧机排放口排入乳液循环池内，循环使用，定期补充，乳化液不向外环境排放。此工序产生边角料S3-2及噪声N3-4。 ⑤双串联拉拔、圆盘拉伸：通过双串联拉拔机与高速圆盘拉伸机拉拔为￠4-￠28的铜管。此工序产生噪声N3-5。 ⑥复绕：通过复绕或矫直定尺分别生产圆盘型铜管或直管。金属清洗剂用于此工段，防止铜管表面受到污染，保护产品，金属清洗剂是在密闭装置中循环使用，不向外环境排放。此工序产生噪声N3-6。 ⑦退火：圆盘型铜管需要盘成圆盘后退火，退火使用氮气作为保护气，保护铜管防止在退火过程中氧化。此工序产生噪声N3-8。 表2-6 项目主要排污节点表 污染类型 序号 产污环节 主要污染物 排放去向 废气 G1-1 熔化 颗粒物 经15m高排气筒P1排入大气环境 G1-2 天然气燃烧 颗粒物、SO2、NOX 经15m高排气筒P2排入大气环境 G1-3 静置 颗粒物 经15m高排气筒P1排入大气环境 G1-4 引出 非甲烷总烃 经15m高排气筒P5排入大气环境 G2-1 熔化 颗粒物 经15m高排气筒P3排入大气环境 G2-2 天然气燃烧 颗粒物、SO2、NOX 经15m高排气筒P4排入大气环境 G2-3 静置 颗粒物 经15m高排气筒P3排入大气环境 G3-1 熔化保温 颗粒物 经15m高排气筒P3排入大气环境 G3-2 天然气燃烧 颗粒物、SO2、NOX 经15m高排气筒P4排入大气环境 废水 / 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、TN 化粪池处理后接管沭阳凌志水务有限公司污水处理厂 固废 S1-1、S2-1、S3-1 熔化 废铜渣 收集后回用 S1-2、S3-2 压轧、轧管 边角料 收集后回用 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 本项目位于江苏省宿迁市沭阳经济技术开发区章七路西侧、永嘉路北侧，环境质量现状引用《2020年沭阳县环境状况》中的监测数据，该监测数据时间在两年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办﹝2016﹞185号）要求。 1、大气环境质量状况 （1）区域环境空气质量 根据沭阳县《2020年沭阳县环境状况公报》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、O3、CO 4项基本污染物达标，PM10、PM2.5 和O3三项基本污染物不达标，因此判定项目所在区域环境质量不达标。随着区域减排计划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。 表3-1 2020年沭阳县环境空气质量现状评价表 评价因子 平均时段 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 超标倍数 达标情况 SO2 年平均 10 60 0 达标 NO2 年平均 33 40 0 达标 PM10 年平均 76 70 0.086 不达标 PM2.5 年平均 44 35 0.257 不达标 O3 年日平均浓度值为0.106mg/m3，全年超标天数44天，超标率12.0% 不达标 CO 24小时平均值 827 4000 0 达标 为改善环境空气质量，宿迁市将持续强化大气污染防治工作，打赢蓝天保卫战，根据宿迁市生态环境局印发的《江苏省宿迁市2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，宿迁市从以下方面来控制大气污染：严防“散乱污”企业反弹，完善动态管理机制，实现“散乱污”企业动态清零；有序实施钢铁行业超低排放改造；落实产业结构调整要求，按照已出台的钢铁、建材、焦化、化工等行业产业结构调整、高质量发展等方案要求，全面完成压减过剩产能和淘汰落后产能既定任务目标，建立项目台账。加大化工园区整治力度，持续推进环境敏感区内存在重大安全、环保隐患的化工企业依法关闭或搬迁，加快城市建成区重污染企业依法搬迁改造或关闭退出；持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚，落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施；深入开展锅炉、炉窑综合整治，落实《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求，实施工业炉窑大气污染综合治理。加快淘汰落后产能，依法关停不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代。依法取缔燃煤热风炉；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；强化扬尘管控，鼓励不断加严降尘量控制指标，实施分区细化的降尘量监测考核。加强施工扬尘控制，将因施工扬尘污染受到行政处罚或行政处理的信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。强化道路扬尘管控，提高城市道路水洗机扫作业比例，加大各类工地、物料堆场、渣土消纳场等出入口道路清扫保洁力度，鼓励建设智慧道路扬尘在线监控系统；强化秸秆禁烧管理，坚持疏堵结合，因地制宜大力推进秸秆综合利用，强化各级政府秸秆禁烧主体责任，建立全覆盖网格化监管体系，加强“定点、定时、定人、定责”管控，综合运用无人机和卫星遥感、高清视频监控等手段，加强对各地露天焚烧监管。通过以上措施的实施，确保全面实现空气质量改善目标。通过以上措施的实施，确保全面实现空气质量约束性目标，大气环境质量状况可以得到有效的改善。 （2）其他污染物环境质量状况 本项目其他污染物环境质量现状引用江苏鹏全新材料有限公司手机超薄均热板、汽车金属装饰材料等五金件生产、销售项目的补充监测结果。其中G2测点为佳禾花园小区，距离本项目2.3km。符合《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）》要求。 监测点位置及监测因子见表3-2，监测时间：2020年3月31日至4月6日。 表3-2 补充检测点基本信息 监测点名称 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂址距离 G2佳禾花园 非甲烷总烃 连续监测7天，1小时平均浓度每天监测4次、每天至少45分钟采样时间 SE 2.3km 监测及分析方法 监测和分析方法按照《环境监测技术规范》、《环境影响评价技术导则-大气环境》 (HJ2.2-2018) 、《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及有关规定和要求执行。 监测结果分析 表3-3 大气环境质量现状评价结果 点位 监测点 监测项目 1小时平均浓度监测结果 达标情况 浓度范围 标准浓度限值 超标率（%） G2 佳禾花园小区 非甲烷总烃 0.78-0.82 2 0 达标 2、水环境质量状况 建设项目周边河流为沂南河。沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 本项目地表水环境质量引用《2020年沭阳县环境状况公报》中公开的监测数据，具体见表3-4。 表3-4 地表水现状监测结果 （mg/l，pH无纲量） 水体 断面 项目 PH 溶解氧 高锰酸盐指数 化学需氧 生化需氧 氨氮 总磷 挥发酚 氟化物 氰化物 石油类 阴离子洗涤剂 硫化物 粪大肠菌群 沂南河 王庄断面 最大值 7.57 5.10 5.53 20.67 2.61 1.32 0.24 0.0019 0.004 0.671 0.03 0.11 0.007 916 最小值 8.02 7.92 7.2 28 3.2 1.93 0.38 0.0023 0.004 0.687 0.04 0.16 0.009 950 平均值 7.32 3.15 4.2 17 2.4 0.84 0.16 0.0015 0.004 0.657 0.02L 0.09 0.005 810 标准值 6～9 3 30 30 6 1.5 0.3 0.01 1.5 60 0.5 0.3 0.5 200000 污染指数 - - 0.55 0.69 0.43 0.88 0.81 0.19 0.02 0.45 0.06 0.38 0.013 0.046 超标率% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 东环桥断面 最大值 7.54 5.15 5.6 21 2.6 1.3 0.23 0.0019 0.004 0.67 0.03 0.1 0.007 911 最小值 8.1 7.9 7.6 28 3.2 1.93 0.38 0.0023 0.004 0.687 0.03 0.18 0.009 950 平均值 7.18 3.05 4.2 16 2.4 0.84 0.16 0.0014 0.004 0.654 0.02L 0.05L 0.005 810 标准值 6～9 3 30 30 6 1.5 0.3 0.01 1.5 60 0.5 0.3 0.5 200000 污染指数 - - 0.56 0.7 0.43 0.87 0.77 0.19 0.02 0.44 0.06 0.34 0.01 0.045 超标率% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 由结果分析可知，沂南河王庄断面和东环桥断面各评价因子均可稳定达到Ⅳ类水质标准。 3、声环境质量状况 项目所在地区的声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 根据《2020年沭阳县环境状况公报》，全市声环境质量良好。环境噪声昼间等效声级（Leq）为55.2dB(A)，累积分布值L10为62.6dB(A)，L50为51.0dB(A)，L90为47.0dB(A)，主要是交通噪声影响较大。所在区域声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、辐射环境和生态环境 根据《宿迁市2019年度环境状况公报》，全市辐射环境质量较好，环境介质中放射性核素含量保持在天然本底涨落范围内，与2018年保持在同一水平；全市生态环境均处于良好状态，水生生物物种多样性保持稳定。采用水生态环境综合评价指数（WQI）评价，骆马湖水域总体处于良好水平，洪泽湖湿地宿迁片区生态环境总体处于健康状况。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 建设项目位于江苏省宿迁市沭阳经济技术开发区章七路西侧、永嘉路北侧，建设项目周边以空地和已建成的工业企业为主。根据项目的周边情况，大气环境500m范围内无环境保护目标，其他确定环境保护目标见表3-3和表3-4。 表3-3 环境空气保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离m X Y 桃园小区 667383.26 3778804.86 居住区 人群 二类区 W 380 吉园别墅小区 667296.87 3778539.49 居住区 人群 N 300 注：本项目大气环境保护目标坐标采用UTM坐标标记位置，下文均采用此进行标记。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 水环境 沂南河 N 2900 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 声环境 桃园小区 W 380 1000人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 吉园别墅小区 N 300 600人 生态环境 淮沭新河第一饮用水水源保护区 SW 14200 - 《江苏省生态空间管控区域规划》 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 N 2900 - |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目运营期项目的废气主要为熔化工序产生的金属烟尘和天然气燃烧废气以及清洗过程产生的有机废气，颗粒物、SO2和NOX执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1规定的大气污染物排放限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1规定的排放限值。具体标准值见表3-5。 表3-5 大气污染物排放标准 序号 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 标准来源 1 颗粒物 20 / 江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1规定的大气污染物排放限值 SO2 80 / NOX 180 / 2 非甲烷总烃 60 3 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 2、废水 生活污水经厂区化粪池预处理达标后，接管沭阳凌志水务有限公司污水处理厂，COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB 8978-96）表4中三级标准，色度、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准，氨氮执行沭阳凌志水务有限公司污水处理厂接管标准。尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后排入沂南河。具体水质标准见表3-6。 表3-6 废水排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目 标准值 标准来源 废水 pH 6~9（无量纲） 沭阳凌志水务有限公司污水处理厂接管标准 COD 500 SS 400 NH3-N 35 TP 8 TN 70 污水厂排放口 pH 6~9（无量纲） 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 COD 50 SS 10 NH3-N 5 TP 0.5 TN 15 3、噪声 项目建筑施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011)，见表4-8。运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，具体见表3-7。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011) 70 55 表3-8 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 4、固废 固体废物处置依据《国家危险废物名录》（2021年版）和《危险废物鉴别标准》（GB5058.7-2019）来鉴别一般工业废物和危险废物。根据固废的类别，建设项目生产过程中一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物管理执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求执行；生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建成[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建成[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目投产后，污染物排放总量见表3-9。 表3-9 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 种类 污染物名称 产生量 削减量 接管量 排入环境量 废水 废水量 16624.96m3/a 0m3/a 16624.96m3/a 16624.96m3/a COD 1.459 0.179 1.28 0.831 SS 0.934 0 0.934 0.166 NH3-N 0.09 0 0.09 0.083 TP 0.01 0 0.01 0.008 TN 0.102 0 0.102 0.249 废 气 有组织 颗粒物（烟尘） 1130.61 1123.762 / 6.848 SO2 7 0 / 7 NOx 15.87 0 / 15.87 NMHC 0.378 0.34 / 0.038 无组织 颗粒物（烟尘） 125.49 112.941 / 12.549 NMHC 0.042 0 / 0.042 固废 生活垃圾 32 32 / 0 一般固废 2407 2407 / 0 危险固废 7.358 7.358 / 0 总量控制指标 【废气】 有组织废气：颗粒物6.848t/a、SO27t/a、NOX15.87t/a、非甲烷总烃0.038t/a。 无组织废气：颗粒物12.549t/a、非甲烷总烃0.042t/a，不申请总量。 【废水】本项目废水排放量16624.96t/a，各污染物排入污水处理厂的接管总量为COD：1.28t/a、SS：0.934t/a、NH3-N：0.09t/a、TP：0.01t/a、TN：0.102t/a。排入环境总量为COD：0.831t/a、SS：0.166t/a、NH3-N：0.083t/a、TP：0.008t/a、TN：0.249t/a。本项目废水总量由宿迁市生态环境局作为考核总量。 【固废】本项目产生的各类固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析及防治措施 （1）施工期废气环境影响分析 ①各类燃油动力机械在进行场地挖填、清理平整、运输等施工活动时排放的废气，主要有害成分有CO、NOx、HC等。由于施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，通过加强对设备的维护保养，减少排放量，对空气质量产生的影响较小。 ②在整个建设施工阶段土石方开挖、整地、钻孔、散装水泥和建筑材料运输及混凝土搅拌等作业过程中会产生扬尘，对周围环境有一定影响。其影响分为主要在扬尘下风向200m范围内，其中，0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外影响甚微。根据类似工程实地监测资料，在正常情况下，对施工区域周围50～100m范围以外环境空气中的TSP仍可达二级标准（TSP浓度1.5～30mg/m3）。但在大风（＞5级）情况下，施工粉尘对施工区域周围100～300m范围以外的TSP才能达到二级标准。如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5次，预计扬尘可减少70%左右。对环境影响较小。 （2）防治措施 根据城市房地产开发工程施工特点，施工场地的二次扬尘是主要的大气污染源。为尽可能减少施工期有害气体和粉尘在工程区及周围环境中的扩散，本环评要求施工时施工方应严格按照国家环保总局、建设部《关于有效控制城市扬尘污染的通知》和建设部的有关施工规范，采取有效的抑尘措施，尽量将施工扬尘对周边环境的影响降到最低，主要措施如下： ①加强管理，工程建设单位应制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②实行封闭施工 建筑工地必须实行围挡封闭施工，围墙高度不低于1.8m。建筑工地脚手架外侧必须用密闭式安全网全封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上并定期保洁。同时施工过程中使用水泥、石灰、沙石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料时，应采取密闭存储；设置围挡或堆砌围墙；采用防尘布苫盖等一系列措施减少扬尘； ③采用湿式作业 对施工主要产尘工作面进行洒水降尘，安排专人对施工场地进出路口100m范围内的道路进行洒水降尘。视天气情况而定，一般每天洒水2～3次；若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ④实行硬地坪施工 建筑工地的场内道路，采用桩基础的工地要进行硬化处理，实行硬地坪施工。工地出入口必须设置车辆冲洗、排水设施，安排专人对施工场进出路口100m范围内的道路进行清扫。 ⑤加强施工现场运输车辆管理 加强密闭运渣车辆管理，防止施工工地进出车辆的带泥和冒装撒漏，严禁运输车辆沿路撒漏和污染道路，确保密闭运输效果。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装卸车厢完好，装卸货物堆码整齐，不得污染道路；驶出建筑工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥土上路，严禁超载，必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料、垃圾和尘土飞洒落和流溢。 ⑥规定制度 制定控制扬尘污染方案，对施工工地和道路的扬尘污染进行监控，定期公布监控结果。 2、水环境影响分析及防治措施 （1）施工废水环境影响分析 施工期间产生的混凝土养护废水，拟设简易沉淀池，经沉淀处理后全部回用，不会对周边环境造成影响；动力、运输设备的冲洗设固定场地，冲洗废水主要污染物为SS和石油类，经隔油－沉淀池处理后回用于场地防尘及冲洗用水，不外排，对环境影响小。施工人员按50人计，施工期产生的污水水质参照同类型项目指标，施工人员每天生活用水以100L/人计，其污水排放系数取0.8，则项目施工期日排放污水量4m3/d。施工人员生活污水采取化粪池处理达标后用于周边农田肥田，对地表水环境影响小。 （2）防治措施 ①施工场地四周设排水沟，设置固定的车辆冲洗场所，施工燃油机械维护和冲洗的含油污水经隔油、沉淀，用于场地防尘及冲洗用水，不外排。同时加强施工机械管理，防止油的跑、冒、漏、滴。 ②工程完工后尽快完善厂区绿化和固化地面，尽量减少雨水对裸露地表的冲刷，减小水土流失对地表水的影响。 ③实行一水多用、循环利用、节约用水的原则、对施工废水应分类收集，按其不同的性质，做相应的处理后循环利用或排放。 3、声环境影响分析及防治措施 （1）声环境影响分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，将不可避免地产生噪声污染。施工中使用的挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等都是噪声的产生源。施工期高噪声设备的噪声值见表4-1。 表4-1 各种施工机械设备的噪声源强单位：dB(A) 序号 主要噪声源 测点距施工机械设备的噪声源强（m） 等效连续A声级dB(A) 1 挖掘机 10 82 2 推土机 10 76 3 搅拌机 10 84 4 夯土机 10 83 5 起重机 10 82 6 卡车 10 85 7 电锯 10 84 本项目施工噪声源可近似作为点声源处理，属于低频噪声，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：L2—声点源在预测点产生的声压级； L1—声电源在参考点产生的声压级； r2—预测点距声源的距离； r1—参考点距声源的距离； △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收引起的衰减量） 在不考虑各种衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各种施工机械在不同距离处的噪声影响值，具体结果详见表4-2。 表4-2 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值单位：dB(A) 噪声源距离（m） 10 25 50 100 180 300 400 550 搅拌机、电锯、卡车、夯土机 85 77 71 65 60 55 53 50 起重机、挖掘机 84 76 70 64 59 54 52 49 推土机 76 68 62 56 51 46 44 41 对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，白天施工时，施工设备超标范围在50m以内；夜间施工影响范围为300m，夜间禁止任何施工作业。 （2）防治措施 鉴于施工场地的开放性质及施工机械自身特点，不易进行噪声防治，只能从声源上控制和靠距离、绿化等自然衰减，尽量降低对周围环境的影响。施工期噪声控制主要措施有： ①从声源上控制，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。同时加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 ②减少噪声干扰范围，充分利用地形、地物等自然条件，选择环境要求低的位置安放强噪声设施；移动噪声源如空压机、混凝土搅拌机等应尽可能屏蔽，在可能的条件下应尽量远离噪声敏感区，以减少噪声对周围地区的影响。同时施工场地应采用屏障围护，减弱噪声对外辐射，同时应在不同的施工阶段，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。 ③施工车辆，特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和敏感时段。进出施工场地的车辆应严格执行施工计划，按城市交通管制规定和规定路线进出场地，并设专人负责指挥小区内部运输交通运输和接入，在项目施工出入口前后应设置标示牌，施工场地车辆出入地点应尽量远离敏感点，经过敏感地段必须限速、禁鸣。 ④加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工。在保证施工质量前提下，加快施工进度，尽量缩短工期。 4、固废的环境影响分析及防治措施 （1）固体废弃物影响分析 施工固体废物主要包括施工人员的生活垃圾、平整土地和开挖地基的多余土方、施工过程中残余泄漏的混凝土、断砖破瓦、破残的瓷片、玻璃、钢筋、金属碎片、塑料碎片、抛弃在现场的破损工具、零件、和含有废棉纱以及装修时使用剩下的挥发成分废物和废涂料等危险废物。 对施工现场的固体废物、余泥渣要及时收集处理，渣土等垃圾应倾倒到指定的地方。由于生活垃圾长期堆放容易变质腐烂，发生恶臭，污染空气，并成为蚊蝇滋生和病菌传播的源头，因此施工区域内应设置垃圾收集容器，派人专门收集，交由环卫部门进行处理。固体废物中的废机油、废润滑油和有机挥发物废物、废涂料等属于危险废物，应与建筑垃圾及生活垃圾分开收集，并交由专业公司回收处理。 （2）防治措施 ①施工上，要尽量取得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。剩余土石方、弃渣等集中运至政府指定的渣场进行处理； ②在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。 ③在施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过，填土作业尽量集中和避开雨季。 ④施工人员生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处理。 ⑤是对建设中不需要用水泥覆盖的地面进行绿化，要强调边施工边绿化的原则，实现绿化与总体工程同时规划设计、同时施工、同时达标验收使用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产生及排放情况 表4-3 有组织大气污染物排放情况表 产污环节 排气量 m3/h 污染物 名称 产生情况 治理 措施 去除率(%) 排放情况 排放源参数 排气筒编号及排放方式 浓度 (mg/m3) 速率(kg/h) 产生量(t/a) 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量(t/a) 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 熔化 40000 颗粒物 2188.48 87.54 672.3 列阵式+袋式除尘器 99.5 10.95 0.438 3.362 15 0.5 80 P1 天然气燃烧 8418.203 SO2 21.875 0.547 4.2 / / 21.875 0.547 4.2 15 0.5 80 P2 NOx 49.6 1.240 9.522 49.6 1.240 9.522 颗粒物 3.75 0.094 0.72 3.75 0.094 0.72 熔化 40000 颗粒物 1488 59.520 457.11 列阵式+袋式除尘器 99.5 7.45 0.298 2.286 15 0.5 80 P3 天然气燃烧 5612.135 SO2 14.583 0.365 2.8 / / 14.583 0.365 2.8 15 0.5 80 P4 NOx 33.063 0.827 6.348 33.063 0.827 6.348 颗粒物 2.5 0.063 0.48 2.5 0.063 0.48 清洗废气 2000 NMHC 24.609 0.049 0.378 二级活性炭吸附 90% 2.461 0.005 0.038 15 0.5 40 P5 表4-4 无组织大气污染物排放情况表 污染源名称 污染物名称 污染物排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 1#厂房 颗粒物 7.47 0.973 10434m2 12 2#厂房 颗粒物 5.079 0.661 13284m2 12 1#厂房 非甲烷总烃 0.042 0.005 10434m2 12 建设项目营运期废气主要为熔化工序产生的金属烟尘和天然气燃烧废气。 ①1#厂房（光亮铜杆）G1-1 光亮铜杆生产过程中熔化工序会产生金属烟尘，主要是金属铜在高温时气化而产生的颗粒物（烟尘）。金属表面会覆盖一层木炭隔离空气，防止铜氧化，木炭的灰分较低，与氧气完全燃烧产生二氧化碳。根据《第二次全国污染源普查产排污系数手册》--3251铜压延加工行业，铜管材生产精铜熔化时的颗粒物产生量约4.15kg/t-产品，本项目年产光亮铜杆180000吨，则光亮铜杆生产熔化工序产生的烟尘量747t/a。 烟尘经集气罩收集后通过“列管式+袋式除尘器”处理后由15m高排气筒P1实行有组织排放，共安装集气罩装置4套（每台熔化炉一套），配备1台风机，风量为40000m3/h，集气罩收集效率为90%，根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批），袋式除尘工艺处理效率在 99.5%以上，本项目按保守估计，列管式+袋式除尘器处理效率为99.5%，则颗粒物有组织产生量为672.3t/a，产生速率为87.54kg/h，产生浓度为2188.48mg/m3，颗粒物有组织排放量为3.362t/a，排放速率为0.438kg/h，排放浓度为10.95mg/m3。 本项目1#生产车间熔化工序采用天然气加热，天然气燃烧尾气依据《第二次全国污染源普查产排污系数手册》工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数表-燃气工业锅炉，且本项目采用国内一般的低氮燃烧技术，则天然气燃烧产污系数为：二氧化硫0.02Skg/万m3天然气、氮氧化物15.87kg/万m3天然气，烟尘取《环境保护实用数据手册》P73中的产污系数，本项目取1.2kg/万m3。1#生产车间天然气消耗量600万m3/a。天然气燃烧的尾气通过15m高的P2排气简排放。 表4-5 天然气燃烧废气污染物排放系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 末端治理技术名称 排污系数 蒸汽/热水/其他 天然气 室燃炉 所有规模 SO2 kg/万m3原料 / 0.02S[1] NOX kg/万m3原料 15.87 *注：本项目供应的天然气含硫量约为350mg/ m3,则S=350。 表4-6 1#生产车间有组织废气排放状况一览表 排气筒 产污 环节 污染物 产生情况 治理 措施 去除效率（%） 排放情况 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 产生量（t/a） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 排放量（t/a） P1 熔化工序 颗粒物 2188.48 87.54 672.3 列阵式+袋式除尘器+15m排气筒P1 99.5 10.95 0.438 3.362 天然气燃烧尾气 SO2 21.875 0.547 4.2 / / 21.875 0.547 4.2 NOx 49.6 1.240 9.522 49.6 1.240 9.522 颗粒物 3.75 0.094 0.72 3.75 0.094 0.72 无组织废气主要为熔化加热工序中未被集气罩收集的颗粒物（烟尘）。车间密闭，厂房对颗粒物（烟尘）有一定的阻隔作用，本环评的阻隔效率以 90%计，则无组织颗粒物（烟尘）的排放量约为7.47t/a，排放速率 0.973kg/h。 ②2#厂房（阳极板、无氧铜管）G2-1、G3-1 阳极板、无氧铜管生产中熔化工序会产生金属烟尘，主要是金属铜在高温时气化而产生的颗粒物（烟尘）。金属表面会覆盖一层木炭隔离空气，防止铜氧化，木炭的灰分较低，与氧气完全燃烧产生二氧化碳。根据《第二次全国污染源普查产排污系数手册》--3251铜压延加工行业，铜板材生产精铜熔化时的颗粒物产生量约4.26kg/t-产品，铜管材生产精铜熔化时的颗粒物产生量约4.15kg/t-产品，2#厂房年产阳极板9万吨、无氧铜管3万吨，则阳极板、无氧铜管生产熔化工序产生的烟尘量507.9t/a。 烟尘经集气罩收集后通过“列管式+袋式除尘器”处理后由15m高排气筒P3实行有组织排放，共安装集气罩装置6套（每台熔化炉一套），配备1台风机，风量为40000m3/h，集气罩收集效率为90%，根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批），袋式除尘工艺处理效率在 99.5%以上，本项目按保守估计，列管式+袋式除尘器处理效率为99.5%，则颗粒物有组织产生量为457.11t/a，产生速率为59.520kg/h，产生浓度为1488mg/m3，颗粒物有组织排放量为2.286t/a，排放速率为0.298kg/h，排放浓度为7.45mg/m3。 本项目2#生产车间熔化工序采用天然气加热，天然气燃烧尾气依据《第二次全国污染源普查产排污系数手册》工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数表-燃气工业锅炉，且本项目采用国内一般的低氮燃烧技术，则天然气燃烧产污系数为：二氧化硫0.02Skg/万m3天然气、氮氧化物15.87kg/万m3天然气，烟尘取《环境保护实用数据手册》P73中的产污系数，本项目取1.2kg/万m3。2#生产车间天然气消耗量400万m3/a。天然气燃烧的尾气通过15m高的P4排气简排放。 表4-7 天然气燃烧废气污染物排放系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 末端治理技术名称 排污系数 蒸汽/热水/其他 天然气 室燃炉 所有规模 SO2 kg/万m3原料 / 0.02S[1] NOX kg/万m3原料 15.87 *注：本项目供应的天然气含硫量约为350mg/ m3,则S=350。 表4-8 2#生产车间有组织废气排放状况一览表 排气筒 产污 环节 污染物 产生情况 治理 措施 去除效率（%） 排放情况 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 产生量（t/a） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 排放量（t/a） P2 熔化工序 颗粒物 1488 59.520 457.11 列阵式+袋式除尘器+15m排气筒P2 99.5 7.45 0.298 2.286 天然气燃烧尾气 SO2 14.583 0.365 2.8 / / 14.583 0.365 2.8 NOx 33.063 0.827 6.348 33.063 0.827 6.348 颗粒物 2.5 0.063 0.48 2.5 0.063 0.48 无组织废气主要为熔化加热工序中未被集气罩收集的颗粒物（烟尘）。车间密闭，厂房对颗粒物（烟尘）有一定的阻隔作用，本环评的阻隔效率以 90%计，则无组织颗粒物（烟尘）的排放量约为5.079t/a，排放速率 0.661kg/h。 ③有机废气G1-4 轧制好的铜杆温度约为610℃，铜杆与空气接触表面生成氧化铜为黑色，需将铜杆进入密闭的上引管内，通过乙醇溶液进行冷却，乙醇溶液在密闭酒精循环池内循环使用。同时乙醇将铜杆表面的氧化铜还原成铜，形成光亮铜杆。 冷却清洗过程中氧化亚铜还原的反应如下： CH3CH2OH+CuO=CH3CHO+Cu+H2O 上引机为密闭设备，仅在铜杆进出口有有机废气（以非甲烷总烃计）溢出，本项目95%酒精（乙醇）使用量为0.45t/a，清洗过程乙醇反应率以40%计，则清洗过程有机废气（乙醇、乙醛）产生量0.42t/a，进出口上方分别设置集气罩，将有机废气收集后至一套二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒P5排放，风机风量2000m3/h，因设备密闭，仅铜杆进出口有废弃溢出，收集效率以90%计，二级活性炭吸附效率以90%计。 ④乳化液循环池臭气 项目生产过程中使用的乳化液循环使用，车间设有乳化液循环池，乳化液在循环过程中会产生少量异味，建设单位拟将循环池密闭，定期添加杀菌剂，同时加强车间通风换气，通过上述措施处理后乳化液循环池臭气产生的影响不大，在此不做定量分析。 （2）废气污染防治措施可行性分析 ①收集系统可行性分析 集气罩是烟气净化系统污染源的收集装置，可将气体污染源导入净化系统，同时防止其向生产车间及大气扩散，造成污染。由于污染源设备结构和生产操作工艺的不同、集气罩的形式是多种多样的，根据项目熔化炉特点，采用顶吸式集气罩。集气罩的设置要求如下：①集气罩尺寸不小于熔化炉面积，能够将熔化炉污染源包围起来；②集气罩与熔化炉之间的高度，在不妨碍工人操作和设备检修的前提下，尽量减少集气罩与熔化炉之间的距离。从而提高烟尘的捕集效率，一般捕集效率在90%以上。 ②袋式除尘器可行性分析 本项目采用的袋式除尘器作为一种干式高效除尘器，其工艺十分成熟，含尘气体浓度在相当大的范围内变化对除尘器的效率和阻力影响不大，可适用于不同气量的含尘气体要求，运行稳定可靠，没有污泥处理和腐蚀等问题，操作、维护简单，已广泛应用于各工业部门。 它比静电除尘器相比结构简单、投资省、运行稳定可靠，可回收高比电阻颗粒物，与文丘里除尘器相比，它能量消耗小，能回收干的颗粒物，不存在泥浆处理问题。袋式除尘器除尘效率主要取决于滤料的性能和清灰方式，根据根据《污染源源强核算技术指南 有色金属冶炼》（HJ983-2018）附录D，袋式除尘器除尘效率可达99%~99.5%，本次环评取99.5%。袋式除尘器处理效率取99.5%是可行的。 本项目1#生产车间和2#生产车间熔化工序的颗粒物（烟尘）和天然气燃烧废气经列阵式+袋式除尘器处理后通过15m高排气筒P1、P2、P3、P4排放，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1常规大气污染物排放限值：颗粒物20mg/m3、SO2 80mg/m3、NOx 180mg/m3。 袋式除尘技术是《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-再生金属》（HJ863.4-2018）附录A中的废气污染防治可行推荐技术，本项目熔化工段产生的颗粒物经负压收集后，通过列阵式+袋式除尘器处理，符合规范要求。 ③二级活性炭吸附装置可行性分析 活性炭吸附装置是一种常用的吸附方法，主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附（可逆反应）或化学性键力（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。废气预处理相符性分析：本项目的废气预处理主要利用风冷系统降低废气的温度，污染物浓度应低于其爆炸极限下限的25%；进入吸附装置的废气温度应低于40℃。本项目注塑、吹塑废气浓度较低不足以达到其爆炸极限值；注塑、吹塑温度约为170℃，在集气管道内通过间接风冷的方式冷却至低于40℃。因活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A（1A=10-10m），单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，比表面积可高达700～2300m2/g，常被用来作为吸附有机废气的吸附剂。空气中的有害气体称“吸附质”，活性炭为“吸附剂”，由于分子间的引力，吸附质粘到微孔内表面，从而使空气得到净化。活性炭材料分颗粒炭、纤维炭，传统的颗粒活性炭有煤质炭、木质炭、椰壳炭、骨炭。纤维活性炭由含碳有机纤维制成，它比颗粒二活性炭孔径小（<50A）、吸附容量大、吸附快、再生快。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOC）。一般情况下二级活性炭吸附装置对有机物的去除率可达90%以上，本项目保守估计去除效率取值90%。流程图见图4-1。 图4-1 活性炭吸附装置结构图 本项目活性炭吸附装置使用的活性炭为颗粒活性炭，活性炭吸附装置技术参数如下表： 表4-9 活性炭装置技术参数 项目 技术参数 一级 二级 配套排风机风量（m3/h） 4000 尺寸（mm） 1000*850*600 1000*850*600 粒度（目） 12~40 12~40 总孔容积（cm3/g） 0.81 0.81 水分 <5% <5% 比表面积(m2/g) 1000～1500 1000～1500 单层装填高度（mm） 10 10 填装层数 1 1 首次填装量（kg） 30 30 有效吸附量 0.1kg（废气）/kg（活性炭） 0.1kg（废气）/kg（活性炭） 活性炭有机废气处理装置基本原理 固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当此固体表面与气体接触时，就能吸着气体分子，使其富集并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。 随着活性炭的吸附过程，设备阻力随之缓慢增加，当活性炭饱和时，设备阻力达到最大值，此后的设备净化效率基本失去。为此，系统在设备进出风口处设置一套差压测量系统，对该装置进出口的废气压力差进行检测并显示，当压差值为1100Pa时，设备的活性炭需进行更换，更换期间厂区不进行生产。目前工程实践中均采用压差值控制活性炭更换，该方法观测方便、比较直观。 活性炭的日常管理： 为避免活性炭吸附装置产生二次污染，拟加强活性炭装置日常的管理，具体如下： ①设置专人专岗负责活性炭吸附装置的日常管理，每月检查一次； ②定期更换活性炭颗粒并做好记录，备查； ③在洗净、检查废气处理过程中，必须由专业监测单位跟踪监测相关数据，以确保处理效率。 ④在活性炭更换过程中，更换的活性炭必须密封储存，及时委托危险废物处置单位进行处置，防止活性炭吸附的有机废气解析出来，造成二次污染。 ⑤应按照要求三个月更换一次活性炭，建议备用一套二级活性炭吸附装置，以确保在更换活性炭、设备故障等情况下，对洗净、检查废气进行有效的处理。 ⑥活性炭更换后，及时填写活性炭更换记录台账，相关管理人员签名认证，换下的废活性炭，存放危废间待处理。 “二级活性炭吸附装置”工程实例： 根据《江门市新会区德江塑料厂塑料制品生产项目竣工环境保护验收监测报告》的监测数据，片材、吸塑工艺废气均二级活性炭吸附装置处理后排放，监测数据具体见表4-10。 表4-10 二级活性炭吸附装置工程实例 采样日期 排气筒编号 处理前非甲烷总烃 处理后非甲烷总烃 处理效率 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 2019.1.5 FQ01 9.2 0.14 0.88 0.013 90.7 9.06 0.14 0.88 0.013 90.7 9.64 0.15 0.86 0.013 91.3 2019.1.6 FQ01 9.66 0.15 0.84 0.012 92 9.11 0.14 0.87 0.013 90.7 9.45 0.15 0.85 0.013 91.3 由监测结果可知，经二级活性炭吸附装置处理后的有机废气能够达标排放，处理效率能达到90%，本项目有机废气治理措施是可行的 ④无组织废气 本项目无组织排放废气为未被收集的颗粒物和非甲烷总烃。 根据《大气污染防治法》（2018修正版）第二十条：企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。 本项目已经按照要求对生产过程中产生的废气颗粒物及非甲烷总烃通过收集后，经设备处理达标后通过15m高排气筒排放，且无组织废气通过加强车间密闭管理措施、加大厂区绿化覆盖面积，减少无组织逸散来进一步降低对大气环境的影响。综上可知，本项目废气处理方式是可行的。 综上分析可知，企业拟采取的污染治理设施可行。 （3）大气环境影响分析 建设项目位于沭阳经济技术开发区章七路西侧、永嘉路北侧。经各项污染治理措施处理后颗粒物、SO2、NOx排放速率和排放浓度满足江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1常规大气污染物排放限值，非甲烷总烃排放速率和浓度满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）排放限值。建设项目各废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。 （5）大气污染源监测要求 企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见表4-11。 表4-11 大气污染源监测计划 类别 监测位置 监测项目 监测频次 执行排放标准 废气 有组织 P1排气筒 颗粒物 年 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1常规大气污染物排放限值 P2排气筒 颗粒物（烟尘）、SO2、NOx 年 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1常规大气污染物排放限值 P3排气筒 颗粒物 年 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1常规大气污染物排放限值 P4排气筒 颗粒物（烟尘）、SO2、NOx 年 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1常规大气污染物排放限值 P5排气筒 非甲烷总烃 年 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 无组织 厂界 颗粒物（烟尘） 年 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表3无组织排放限值 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） （6）评价与结论 本项目对大气环境的影响可以接受。 2、废水 （1）废水污染物产排情况 废水污染物产排情况一览表见表4-12。 表4-12 废水污染物产排情况一览表 类别 废水量（m3/a） 污染物名称 产生情况 治理措施 排放情况 排放去向 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 浓度（mg/L） 排放量（t/a） 生活污水 2560 pH 7~9 接管沭阳凌志水务有限公司污水处理厂 COD 350 0.896 化粪池 280 0.717 SS 200 0.512 200 0.512 NH3-N 35 0.09 35 0.09 TP 4 0.01 4 0.01 TN 40 0.102 40 0.102 循环冷却水排水 14064.96 COD 40 0.563 / 40 0.563 SS 30 0.422 30 0.422 综合废水 16624.96 COD 87.759 1.459 / 76.993 1.28 SS 56.181 0.934 56.181 0.934 NH3-N 5.414 0.09 5.414 0.09 TP 0.602 0.01 0.602 0.01 TN 6.135 0.102 6.135 0.102 本项目用水主要为生活用水和循环冷却水。 ①生活污水 本项目定员200人，年工作320天。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）可知，员工生活用水定额为30-50L/人·班，本项目取50L/人·班，则生活用水量3200t/a，排放系数以0.8计，则生活污水排放量为2560t/a。生活污水中主要污染物为COD 350mg/L、SS 200mg/L、氨氮35mg/L、总磷4mg/L、总氮40mg/L，经厂区内化粪池预处理后达接管要求排入沭阳凌志水务有限公司污水处理厂集中处理。 ②循环冷却水 铜阳极板生产过程中通过降温水池冷却降温，冷却水循环使用，根据企业提供资料，本项目循环冷却水循环量为470400t/a，损耗量约为56495.04t/a，循环冷却水排水约14064.96t/a，接管至沭阳凌志水务有限公司污水处理厂集中处理。 （2）废水污染治理设施可行性分析 本项目营运期废水主要为员工生活污水和循环冷却水排水，生活污水2560m3/a，经化粪池处理达标后，污水接管沭阳凌志水务有限公司污水处理厂。 1）厂区污水处理设施可行性分析 建设项目的生活污水量约为2560m3/a，经化粪池处理，化粪池一般能去除30%以上的COD和SS，生活污水经过预处理后可以实现达标接管，通过污水管网进入沭阳凌志水务有限公司污水处理厂。化粪池是生活污水预处理的常用方法，本项目生活污水产生总量为2560m3/a（8m3/d），设计化粪池规模均为12m3/d。 2）项目废水接管可行性分析 废水接管可行性分析 沭阳凌志水务有限公司位于江苏沭阳经济技术开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，一期规模为日处理3万吨的污水处理工程，二期规模为日处理4.9万吨的污水处理工程。主要处理江苏沭阳经济技术开发区北区的工业废水和七雄街道、章集街道的生活污水处理厂，以及部分江苏沭阳经济技术开发区的工业污水。 沭阳凌志水务有限公司采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30-50%的进水和50-150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。 沭阳凌志水务有限公司具体工艺见图4-1。 图4-1 沭阳凌志水务有限公司污水处理工艺流程图 沭阳凌志水务有限公司工艺流程简述： ①预处理阶段 预处理单元主要包括粗格栅、细格栅和旋流沉砂池。粗、细格栅主要是去除污水中的不溶性颗粒物、悬浮物，为后续生化处理提供稳定的、良好的水质条件。旋流沉砂池主要是分离水中的细小砂粒以及粘附在砂粒上的有机物，能够去除部分污水中的COD。 ②生化阶段 生化处理单元主要包括水解酸化池和倒置A2/O一体化氧化沟。水解酸化环节主要用于提高污水的可生化性，有利于后续生物脱氮除磷系统的稳定高效。主体生物处理单元采用倒置A2/O一体化工艺，利用生物脱氮除磷的原理去除污水中的N、P元素以及大部分的COD。在生化处理单元，污水中的大部分COD、N被去除。 ③深度处理阶段 深度处理单元主要包括化学除磷、滤布滤池以及紫外消毒设备。经过生化处理后，污水中的大部分COD和氮被去除，还有少量的磷残留，为了达到要求的出水水质标准，有必要增设化学除磷单元，进一步去除污水中的磷。在滤布滤池前设混合反应区，除磷药剂在此充分混合，形成含磷絮体，含磷絮体以及污水中的悬浮颗粒（SS）被滤池截留。经过深度处理单元，污水中的SS和磷被大大降低，能够达到要求的出水SS和磷排放标准。滤池出水进入紫外消毒设备，紫外线能够有效杀灭水中的有害微生物，出水达标排放。 ④污泥处理单元 本工艺产生的固体废弃物主要包括：格栅截留的栅渣、旋流沉沙池沉淀下来的砂粒以及水解酸化池和倒置A2/O一体化氧化沟产生的剩余污泥。其中，水解酸化池和倒置A2/O一体化氧化沟产生的剩余污泥排入污泥贮池，经带式污泥浓缩脱水机脱水后委托有资质单位集中处置；栅渣与砂粒直接外运处置。 污水接管可行性分析： 本项目位于沭阳凌志水务有限公司污水处理厂的服务范围，截污管网已铺设到位，项目废水可以通过市政截污管网排入该污水处理厂处理。 目前，沭阳凌志水务有限公司污水处理厂二期工程已投入运行，沭阳凌志水务有限公司现有规模共7.9万m3/d，实际处理规模为7~7.8万m3/d，拟建三期规模为5.1万m3/d。本项目接管废水排放量16624.96m3/a（51.953m3/d），因此沭阳凌志水务有限公司仍有足够余量接管处理本项目废水。 项目废水经预处理后水质较为简单，不含难降解有机物，因此不会对污水处理厂工艺造成冲击，符合污水处理厂进水水质指标，可以满足沭阳凌志水务有限公司污水处理厂接管标准。综上，从水质、水量、管网等方面分析，本项目废水经厂内污水处理站处理后排入沭阳凌志水务有限公司处理是可行的。 因此，项目投产后，在污水处理装置正常运行状况下，排放的水污染物对水环境质量影响较小，不会造成这些区域地表水环境质量超标现象。 （3）监测计划 表4-13 废水污染物监测计划表 序号 排放口 编号 污染物 名称 监测 设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 DW001 COD 手工 / / / / 瞬时采样至少3个瞬时样 1次/年 水质化学需氧的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017 2 SS 手工 / / / / 瞬时采样至少3个瞬时样 1次/年 重量法 GB11901-89 3 NH3-N 手工 / / / / 瞬时采样至少3个瞬时样 1次/年 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 4 TP 手工 / / / / 瞬时采样至少3个瞬时样 1次/年 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 5 TN 手工 / / / / 瞬时采样至少3个瞬时样 1次/年 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 （4）评价与结论 综上所述，沭阳凌志水务有限公司污水处理厂有充足的容量容纳本项目排放的废水，不会导致污水厂超负荷运营，不会因为本项目的废水排放导致污水处理系统失效，本项目水质简单，可生化性强，不会对污水处理工艺造成冲击负荷，不会影响污水厂出水水质达标。项目废水经沭阳凌志水务有限公司污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入沂南河，预计对纳污水体沂南河水质影响较小，地表水环境影响可以接受。 3、噪声 本项目投入运营后，主要噪声设备见表4-14。 表4-14 本项目噪声设备一览表 高噪声设备名称 数量 （台/套） 单台噪声值 dB（A） 所处位置 治理措施 降噪效果 dB（A） 熔化炉 4 80 1#厂房 隔声、减振 -25 压轧机 2 80 上引机架 2 75 收卷机 2 80 熔化炉 2 80 2#厂房 结晶压延 2 80 熔化炉 4 80 矫直铣皮机组 2 75 三辊行星轧管机组 2 80 双串联拉拔机组 2 75 高速倒立圆盘拉伸机 6 75 双收卷复绕机 6 75 盘矫直定尺蚊香盘机 2 75 井式光亮退火炉 4 80 （1）厂界及环境保护目标达标情况预测 项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，噪声级一般为75-80dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： 式中：－距声源r处的A声级，dB（A）； ―参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： 各声源在预测点产生的声级的合成： 厂界声源预测结果详见表4-15； 表4-15 噪声预测评价结果（单位：dB（A）） 关注点 厂界噪声贡献值 评价 厂界东 56.4 达标 厂界南 57.4 达标 厂界西 51.7 达标 厂界北 59.8 达标 标准值 65 达标 本项目选用噪声低、震动小的设备，无强噪声设备，经过厂房隔声及距离减震后，项目厂界噪声值较小。因此，根据上表噪声预测可知，项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此对周边声环境影响不大。 （2）监测计划 表4-16 本项目运营期噪声污染源监测计划一览表 噪声类别 生产时段 执行排放标准名称 厂界噪声排放限值 手工监测频次 昼间 夜间 昼间dB(A) 夜间dB(A) 稳态噪声 06至22 22至次日06 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 65 55 1次/季 4、固体废物 （1）固废废物产生及利用处置情况 本项目固废废物产生及利用处置情况一览表见表4-17。 表4-17 建设项目固废废物产生及利用处置情况一览表 序号 固废名称 产生量（t/a） 处理处置量（t/a） 综合利用量（t/a） 外排量 备注 1 生活垃圾 32 32 0 0 环卫清运 2 化粪池污泥 70 70 0 0 3 废铜渣 100 100 0 0 回用于生产 4 边角料 1000 1000 0 0 5 收集尘 1237 1237 0 0 收集后外售 6 废弃劳保用品 0.2 0.2 0 0 环卫清运 7 废布袋 1 1 0 0 8 废金属清洗剂 2 2 0 0 有资质单位处置 9 废包装桶 1 1 0 0 厂家回收 10 废机油 0.2 0.2 0 0 有资质单位处置 11 废活性炭 3.742 3.742 0 0 （2）固废环境管理要求 ①固废处置分析 本项目产生的一般固废主要是废铜渣、边角料、收集尘、生活垃圾、化粪池污泥，主要成分都是塑料、纸、铜等，生活垃圾和化粪池污泥建设单位拟委托环卫部门清运后统一处理，生活垃圾由专用垃圾桶收集后日产日清，废水处理产生的污泥一年清理一次，在厂区内暂存时间非常短，废铜渣和边角料收集后回用于生产，收集尘收集后储存于一般固废仓库，各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 ②固体废物暂存场所合理性分析 本项目生活垃圾32t/a，基本可以做到日产日清，基本不占用一般工业固废堆场。废铜渣和边角料收集后暂存于厂房，回用于生产，基本不占用一般工业固废堆场。收集尘产生量为1237t/a，收集后暂存于厂房，定期外售，基本不占用一般工业固废堆场。化粪池污泥产生量为70t/a，本项目建设一座建筑面积为10m2的一般固废暂存间，一般工业固废垃圾平均转运周期为1个月，则暂存期内一般工业固废量最多为5.83t，本项目一般固废暂存间一次暂存量最大为10t，因此本项目设置的10m2一般工业固废堆场可以满足固废贮存的要求。 本项目建设1座建筑面积20m2的危废暂存间，本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，因此危废仓库的选址合理。本项目危废产生量为6.942t/a，转运周期为三个月，则暂存期内危废量最多为1.736t，废金属清洗剂采用40kg密封塑料桶盛装，需13只40kg塑料桶，每只塑料桶按照占地面积0.2m2计，按单层暂存考虑，则所需暂存面积约为2.6m2；废机油采用40kg密封塑料桶盛装，需2只40kg塑料桶，每只塑料桶按照占地面积0.2m2计，按单层暂存考虑，则所需暂存面积约为0.2m2；废包装桶产生量10个/a，每个废机油桶按占地面积0.2m2计，按单层暂存考虑，则所需暂存面积约为2m2；废活性炭采用220kg密封胶桶盛装，需5只密封胶桶，每只桶按照占地面积0.5m2计，占地面积2.5m2。因此企业设置20m2危废暂存间，可以满足危废贮存的要求。 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，应做到防漏、防渗。 ③危险固废 本项目产生的危险废物为废金属清洗剂、废包装桶及废机油，暂存于危废暂存间内，危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。 1）所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 2）危险废物贮存容器要求 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 3）危险废物贮存设施的设计要求 危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄漏液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄漏的裙角。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。 4）公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 5）危险废物环境影响分析 本项目运营期产生的危险废物通过收集由专用的密闭塑料桶贮存于厂区的危废间，并委托有资质单位定期处理，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。且本项目仅在运营期产生此类废物并按照要求及时有效处理，服务期满后对环境无影响。 同时，本项目产生的危废用密闭塑料桶贮存，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，因此本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 6）运输过程影响分析 本项目危废采用密闭胶桶贮存和运输，在厂区内运输过程中使用推车进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。当发生散落时，可能情况有：①胶桶整个掉落，但胶桶未破损，工人发现后，及时返回将胶桶放回车上，由于胶桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②胶桶整个掉落，但胶桶由于重力作用，掉落在地上，导致胶桶破损或盖子打开，废活性炭散落一地，由于废活性炭掉落在地上，基本不产生粉尘和泄露，工人发现后，及时采用清扫等措施，将废活性炭收集后包装，对周边环境影响较小。如废金属清洗液和废机油散落后，液体泄露出来后形成液池，运输路线基本为硬化路面，经过水泥硬化处理，且硬化厚度达100mm以上。工人发现后，利用厂区内配备的围截材料进行围堵，防止液体进一步扩散，同时利用厂区的收集桶将泄露的液体尽可能的收集，通过以上措施后残留在地面的危废量较小。因此本项目的危废在运输过程中对周边环境影响较小。 7）危废处置环境影响分析 本项目产生的危废委托资质单位进行处理，对项目周边环境影响较小。 本项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定、危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，对周围环境影响较小。 表4-18 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号 贮存场所 危废名称 危废类别 代码 位置 面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废金属清洗剂 HW09 900-07-09 仓库北侧 20m2 密封塑料桶 0.5 3个月/次 2 废包装桶 HW08 900-249-08 密封塑料桶 0.25 3 废机油 HW08 900-217-08 密封塑料桶 0.05 4 废活性炭 HW08 900-249-08 密封胶桶 0.936 综上，本项目通过采取措施后，处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改要求。根据以上分析以及落实本环评给出的环保措施后，项目产生的固废可以得到合理的处置，不会对环境造成影响。 5、土壤及地下水 （1）土壤和地下水环境评价工作等级 建设项目所在地位属于规划的工业园区，本项目主要从铜制品的生产，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A中表A.1，本项目属于金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品业，属于Ⅲ类项目，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于其他行业，属于Ⅳ类项目，因此本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 （2）土壤和地下水影响分析 通过工程分析，本项目运营期对地下水、土壤的污染源为生产车间、危化品仓库、危废仓库及各类管道；主要污染物类型及污染途径为生产装置损坏，导致生产所用的有毒有害物质泄漏，含有毒有害物质的原辅料泄漏；污水管道出现开裂、泄漏；各类危废出现泄漏、下渗等。 （3）地下水及土壤污染防治措施 A.地下水污染防治措施 本项目有生活污水产生，生活污水经化粪池处理后接管，不排放附近水体。在采用各项防渗、防漏措施，原料、产品、危废等密闭贮存并确保场地防渗的情况下，本项目对地下水产生的不利影响很小。 潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层。由于本项目建设区包气带防污性能分级为“中”，建设场地含水层属于“中”污染，因此污染物在地下水中污染扩散相对较慢。本项目危废库发生泄漏对地下水影响较大，可能造成有害物质在地下水中迁移。因此，本项目建设过程中已考虑地下水的保护问题，采用了严格的防渗措施，防止跑、冒、滴、漏的废液渗透，可以较好地隔绝地下水和有害物质，对厂区周围地下水影响较小。 根据本项目工程特点，有可能对土壤和地下水产生污染的途径是生产车间、仓库、固体废物和危险废物贮存场的存水渗透到地下而造成的。为了有效防止上述事故的出现，本项目采取以下污染防治措施： ①源头上控制对土壤、地下水的污染 为了保护土壤、地下水环境，采取措施从源头上控制对地下水的污染。实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。在厂内不同区域实施分区防治，项目厂区防渗分区见表4-19。 表4-19 拟建项目设计采取的防渗处理措施一览表 区域名称 防渗区识别 渗透系数要求 1#厂房、2#厂房、仓库、危险暂存间、污水处理站 重点防渗区 ≤10-10cm/s 储罐区、物流周转场等 一般防渗区 ≤10-7cm/s 各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失，危险废物暂存场应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求设置防漏、防渗措施，确保危险废物不泄漏或者渗透进入地下水。此外，严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水。 综上所述，在建设单位采取以上分区土壤及地面硬化、防渗等措施后，可有效防止和避免项目对地下水和土壤之污染的发生。 ②地下水污染监控 建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。 建议在厂区地下水上游和下游各设一个地下水监测点，每年监测一次。监测层位：潜水含水层和微承压含水层；采样深度：水位以下1.0米之内；监测因子：水位、PH、高锰酸盐指数、氨氮等。 ③应急处置 （1）当发生异常情况，需要马上采取紧急措施，阻止污染扩大。 （2）当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。 （3）组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。 （4）对事故现场进行调查，监测，处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散，扩大，并制定防止类似事件发生的措施。 （5）如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。 B.土壤污染防治措施 项目土壤污染防治措施基本同地下水防治，上述地下水污染防治措施完善后，项目的土壤污染较小。 6、生态 本项目位于沭阳经济技术开发区章七路西侧、永嘉路北侧，距离最近的保护区新沂河（沭阳县）洪水调蓄区约2.9km，不在其管控区范围内。 因此本项目对生态环境的影响较小。 7、环境风险 （1）环境风险物质识别 通过对本项目所涉及的危险物质梳理，本项目风险物质情况见下表 表4-20 环境风险物质情况统计表 风险物质 本项目最大储存量t/a 储存位置 天然气 气体 0.932 天然气管道 乳化液 液体 5 仓库 液氧 液体 10 仓库 酒精 液体 60 仓库 金属清洗剂 液体 10 仓库 机油 液体 2 仓库 废金属清洗剂 液体 0.5 危废暂存间 废包装桶 固体 0.25 危废暂存间 废机油 液体 0.05 危废暂存间 废活性炭 固体 0.936 危废暂存间 注：天然气由外部燃气管道供应，主要为天然气管道内储存量，最大按车间每小时用量1302.083m3=0.932t。 风险源识别 通过对本项目所涉及的物质、生产设施、环保设施进行风险识别，本项目生产过程中主要风险来自于危险废物泄漏事故、 固废泄漏事故、原料泄漏事故以及废气处理设施的事故排放风险以及火灾/爆炸事故等。 ①废气处理装置故障，导致生产的废气超标排入到大气中，污染大气。 ②引起火灾的因素较多，如设备安全、维护管理和使用不当，电线短路或老化，明火管理不当，或设备故障等。 ③本项目废乳化液、废金属清洗剂、废机油在搬卸、转运、储存及使用过程中操作不慎时有倾倒、破损外泄的可能。 （3）环境风险影响分析 ①火灾事故环境影响分析 企业员工操作不当、设备老化等情况下，可能引起火灾。火灾时通过释放辐射热影响周围环境，若辐射热过大，会引起其他可燃物燃烧。物质在燃烧时会释放大量浓烟和烟尘，其中含有大量的一氧化碳、二氧化碳和其他有毒有害气体，带来大气环境污染。 ②爆炸事故影响分析 由于企业员工操作不当、设备老化，导致天然气、酒精、液氧泄漏，泄漏气体与其他其他混合形成爆炸性气体，遇明火发生火灾、爆炸，对厂区内职工人身安全造成影响。 ③泄漏事故环境影响分析 乳化液、金属清洗剂、机油等原料及废乳化液等危险废物在搬卸、转运、储存及使用过程中操作不慎时有倾倒、破损外泄的可能。当发生泄露时，立即用木糠吸附。吸附后的木糠交由有危废处理资质的单位处理。在其迁移过程中，大多数情况下迁移初期影响仅限于本厂区内，后期进入水环境造成地表水和地下水污染。 （4）风险防范措施 为减轻环境风险，宜采取以下风险防范及应急措施： ①从生产管理、危险化学品贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。 ②设置专职安全员，注重引鉴同类生产工艺中操作经验，形成有效的管理制度，提高操作人员业务素质。 ③规范各类危险化学品贮存，需定期检查其包装的完整性，加强风险源监控。 ④制定突发性环境事故应急预案，并定期进行演练。 ⑤设置事故应急池，便于发生事故时，及时收集产生的废水、废液、消防废水等。 事故池的容量：事故应急池有效容积应按《水体环境风险防控要点》(试行)中公式计算： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V1---收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）； V2---发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3---发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4---发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3; V5---发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5=10qF q---降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa---年平均降雨量，mm，根据沭阳县多年气象资料取1082.7； n---年平均降雨日数，根据沭阳县多年气象资料取110； F---必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，m2，取2.9。 V1取0，本项目无生产废水产生及排放。 V2根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第八章第二节建筑物的室外消火栓用水量不应小于30L/s、以一次事故消防灭火所需时间为0.5h计算，发生事故时产生消防废水量为54m3。 V3、V4取0。 V5=10qF=9.84*2.9=285.4m3； V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5＝0+54+285.4≈339.4m3。 综上所述，本项目应设置事故池容积为339.4m3。因此本项目设置350m3的应急事故池可以满足风险应急要求。 ⑥生产场所不得设置在危房和违章建筑内，应当有两个以上直通室外的安全出口，疏散门向外开启，通道确保畅通。 ⑦安装相对独立的通风除尘系统，并设置有接地装置。除尘器布置在室外，并有防御措施，离明火产生处不少于6米，回收的粉尘应储存在独立干燥的场所。除尘器采用防爆除尘器，并配套相应的防爆风机，通风管道上应设置泄爆片。 ⑧每天对生产场所进行清理，应当采用不产生火花、静电、扬尘等方法清理，禁止使用压缩空气进行吹扫。及时对除尘系统收集的粉尘进行清理，使作业场所积累的粉尘量降至最低。 ⑨生产场所严禁各类明火，需在生产场所进行火作业时，必须停止生产作业，并采取相应的防护措施 （5）安全风险管控及联动 针对可能发生的风险事故，本项目制定了一系列事故应急预案和相应计划，并定期演练，以减少对生命、财产、公众和环境的危害。 ①应急计划区 建设单位将根据所发生的事故类型，对应相应级别的预案，并开启同级别的相应程序，应急计划区也随之有所变化。根据本项目的实际情况和区位特点，应急计划区由小到大依次为：事故现场区、工厂及其周边区域。 ②应急组织机构、人员 厂区紧急事故的组织系统机构是指由关键人员组成的采取规范化行动处理紧急事故的人员和活动系统。由于建设单位人员较少，因此由生产负责人统一组织应急小组，主要职责为负责现场抢险工作的指挥。同时兼任抢险救援、通讯联络、物资调度等工作。 ③预案分级响应条件 根据项目可能发生的风险事故严重性作出分级预案：日常应急救援预案、严重事故应急预案、特大事故应急预案。对日常操作事故，现场人员应当机立断，迅速的在车间内直接处理或由日常应急救援办公室负责处理，防止事故扩大，并向总指挥部汇报；对于厂内严重事故，应向总指挥部和现场指挥部及时汇报，由总指挥部协调处理，严防事故扩大，迅速遏制泄漏源扩散、流失；在发生特大事故，应立即启动应急预案，迅速准确的报警、报告地方政府和环保机构和相关主管部门，并根据实际情况，请求应急救援，统一现场指挥。 ④ 应急状态分类及应急相应响应程序 a、三级风险防控体系 本项目根据可能发生的事故具体情形分为三级防控体系，详细分类见下表： 表4-21 三级防控体系 等级 一级防控体系 二级防控体系 三级防控体系 其他 负责人 总经理 车间主任 担当人 其他细分/由现场管理者执行判断解决 应急范围 全公司 车间 相关部门 火灾、爆炸情形 需要消防队支援，有向厂外扩散可能，火灾发生后5分钟灾情继续扩大 车间救援组启动，可在5分钟内灭火，无车间污染及扩散的可能 可用灭火器灭火 伤亡 死亡事故/重大伤亡人员 工伤 轻伤 环境事故 环保设备运行中断涉及厂区以外/舆论 环境设备受损/部分中断系统运行中断 局部污染物外泄 停电事故 全厂停电 局部停电 瞬间停电 b、应急响应程序 在生产过程中，生产车间和储存区发生小规模火灾事故后，岗位操作人员应立即向生产主管、值班长、厂部值班人员汇报并采取相应措施，予以处理。 当处理无效，火势扩大趋势时，应及时向公司主管报告；公司主管在接到报告后，下达按应急救援预案处置的指令，立即通知公司应急救援领导小组成员到达现场，并迅速成立应急指挥部，各专业组按各自职责开展应急救援工作。 当发生重大事故，难以控制时，指挥部成员通知各自所在部门，按专业对口迅速向工业集中区区安全部门以及当地安监局、公安局、环保局、卫生局等上级领导机关报告事故情况。 ⑤应急设施、设备、材料 根据项目可能发生的风险事故，在厂内配备各种生产性卫生设施、个人防护用品，如：灭火器、劳保用品，保证应急预案实施的物质条件。 ⑥应急通讯、通知和交通 厂内公布负责人的紧急通讯号码，确保事故讯息的快速上报。调度或总机在接到报警后按照预案通知应急救援指挥部，并通知各专业队各司其责，火速赶赴现场。指挥部成员根据事故类别迅速向总公司主管部门、公安、劳动等上级领导机关报告。 成立交通警戒组，负责布置安全警戒，配备传呼系统，在事故发生时，及时通知警戒组负责部门。禁止无关人员和车辆进入危险区域。负责厂区内交通管制；负责对现场及周围人员进行防护指挥；负责指引社会援助消防车辆。 （5）分析结论 通过采取以上预防性措施，可以大大降低事故发生概率，发生事故时通过采取必要的应急措施，可以将事故影响降至最低，以上措施有效可行。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P1排气筒 | 颗粒物 | 列阵式+袋式除尘器+15m排气筒 | 江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1规定的大气污染物排放限值 |
|  | P2排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX | 15m排气筒 |  |
|  | P3排气筒 | 颗粒物 | 列阵式+袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  | P4排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX | 15m排气筒 |  |
|  | P5排气筒 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 无组织 | 1#厂房 | 颗粒物 | 厂房阻隔，加强车间环境管理 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020） |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 2#厂房 | 颗粒物 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 达沭阳凌志水务有限公司污水处理厂接管标准接管 |
|  | 循环冷却水 | COD、SS | / |  |
| 声环境 | 生产设备 | / | 设备减振、隔声及距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 化粪池污泥、生活垃圾、废气劳保用品、废布袋统一收集后由环卫部门清运；废铜渣、边角料收集后回用于生产；收集尘收集后外售；废金属清洗剂、废包装桶、废机油及废活性炭收集后暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位集中处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 安装排风扇等通风设施；定时检查各种生产设施和废气、废水处理设施；定期检查危废仓库；加强厂区及车间内消防安全管理；建立环境风险应急预案，建立完整的管理和操作制度。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

综上所述，该项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，项目在所选地点建设是可行的。 本次环评报告表是针对建设单位目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 6.848 | 0 | 6.848 | 6.848 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 15.87 | 0 | 15.87 | 15.87 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.038 |
| 废水 | 水量 | 0 | 0 | 0 | 16624.96 | 0 | 16624.96 | 16624.96 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 1.28 | 1.28 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0.934 | 0.934 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.09 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.102 | 0.102 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 |
|  | 化粪池污泥 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 |
|  | 废铜渣 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |
|  | 收集尘 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 0 | 1237 | 1237 |
|  | 废弃劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 危险废物 | 废金属清洗剂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 3.742 | 0 | 3.742 | 3.742 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件、附图

附件：

附件1   委托书

附件2   环评报告确认单

附件3   宿迁市环保领域信用承诺书

附件4   危废承诺书

附件5   备案证

附件6   营业执照

附件7   法人身份证

附件8   投资协议

附件9   用地红线图

附图：

附图1   项目所在地理位置图

附图2   项目周边概况及卫生防护距离图

附图3   项目平面布置图

附图4   生态空间管控区域图

# Text boxes

14064.96

70560

0.55

73765.05

4.5

2560

3200

沭阳凌志水务有限公司污水处理厂

生活用水

2560

损耗640

化粪池

乳化液配水

损耗4.5

酒精配水

循环冷却水

470400

损耗56495.04

损耗0.55

沭阳凌志水务有限公司污水处理厂

N：噪声

G：废气

S：固废

图2-3  光亮铜杆生产工艺及产污流程图

精铜

天然气、液氧

成品

熔化

G1-1、G1-2、S1-1、N1-1

静置

出铜

结晶

压轧

引出

收杆

G1-3、N1-2

木材、木炭

木炭

乳化液

S1-2、N1-3

酒精

G1-4、N1-4

N1-5

N：噪声

G：废气

S：固废

图2-4  铜阳极板生产工艺及产污流程图

精铜

成品

熔化

水

静置

出铜

结晶压延

天然气、液氧

G2-1、G2-2、S2-1、N2-1

木材、木炭

G2-3、N2-2

木炭

N2-3

N2-4

N：噪声

G：废气

S：固废

图2-5  无氧铜管生产工艺及产污流程图

精铜

N3-3

成品

熔化保温

S3-2、N3-4

G3-1、G3-2、S3-1、N3-1

N3-2

水平牵引

铣面

轧管

双串联拉拔

圆盘拉伸

复绕

退火

天然气、液氧、木炭

水

乳化液

金属清洗剂

氮气

N3-5

N3-6

N3-7

N3-8