# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   南京泰融生物试剂产业集聚区项目16#、17#仓库

建设单位（盖章）：南京泰融商业运营管理有限公司

编制日期：       2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 南京泰融生物试剂产业集聚区项目16#、17#仓库 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2019-320115-27-03-516568 |
| 建设单位联系人 | 吴一星 | 联系方式 | 13372017621 |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 南京 市 江宁区 市（县区）滨江经济技术开发区 镇（街道）地秀路757号，飞鹰路以南，地秀路以东 |
| 地理坐标 | 经度： 118 度 34 分 55.606 秒，纬度： 31 度 50分16.619秒 |
| 国民经济 行业类别 | C5942危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | “五十三、装卸搬运和仓储业59；149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）” |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 南京市江宁区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江宁审批投备[2019]559号 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 28 |
| 环保投资占比（%） | 0.56 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 351.92 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《南京市江宁区滨江新城总体规划》 规划审批机关：南京市人民政府 规划审批文件名称：《市政府关于江宁区滨江新城总体规划的批复》 规划审批文件文号：宁政[2007]5号 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划名称：《南京江宁滨江新城（51.1km2）区域环境影响跟踪评价环境影响报告书》 规划审批机关：江苏省生态环境厅 规划审批文件名称：《南京江宁滨江新城（51.1km2）区域环境影响跟踪评价报告书》环境影响报告书审核意见 规划审批文件文号：苏环审[2019]9号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 规划及规划环评符合性分析： 根据《市政府关于江宁区滨江新城总体规划的批复》（宁政[2007]5号），同意《南京市江宁区滨江新城总体规划》，根据该总体规划，南京江宁滨江新城规划面积为51.1km2，具体范围为：北至江宁河、南至铜井河、西至长江、东至宁马高速，其规划范围包括江宁滨江开发区全境及部分江宁街道管辖范围，滨江新城由上述两个行政单位共同建设管理。《南京江宁滨江新城（51.1km2）区域环境影响跟踪评价环境影响报告书》于2019年1月11日江苏省生态环境厅以苏环审[2019]9号出具了审查意见。 根据《南京市江宁区滨江新城总体规划（2010-2030）》及《南京江宁滨江新城（51.1km2）区域环境影响跟踪评价环境影响报告书》，滨江新城属于江宁区5个新城之一，其功能定位为：南京市滨江工业新城、江宁西部片区中心，江宁区城乡总体规划对滨江的产业发展与布局引导为：电子信息产业、汽车产业、智能电网与电力自动化产业、环保节能产业、生物和医药产业、新材料产业、现代物流产业。滨江新城规划的功能定位为：都市圈承东启西、向南辐射的战略性增长区域，沿江开发“钢铁-制造业”产业链的重要组成部分，江宁区基础产业和综合物流业的重要载体，江宁西部全面推进城市化的空间载体，具有综合功能、相对独立的产业新城；目前滨江新城以先进装备制造、现代物流、电子信息、建材工业为主导产业、滨江新城规划的功能定位、产业定位符合江宁区域总体规划。 本项目位于南京市江宁区滨江经济技术开发区地秀路757号，飞鹰路以南，地秀路以东，属于滨江新城中的中部组团，根据《南京市江宁区滨江新城总体规划（2010-2030）》，项目所在地为二类工业用地，本项目为C5942危险化学品仓储，属于装卸搬运和仓储业。本项目为配套的危险化学品仓储，主要为南京泰融生物医药产业集聚区内入驻企业服务，入驻企业主要为属于生物和医药类产业的企业，符合滨江新城的产业发展和布局引导，符合规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 ①本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类。本项目也不属于省经济和信息化委、省发展改革委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号文）限制和淘汰类项目。对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），本项目使用的生产设备未涉及国家规定的淘汰限制类。同时，本项目不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”。对照《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号），本项目符合南京市建设项目环境准入暂行规定的要求。 ②对照《“两减六治三提升”专项行动方案》分析，本项目不属于《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》及《贯彻落实全省“两减六治三提升”专项行动实施方案》文件整治范围，符合相关要求。本项目无燃煤锅炉，不属于落后化工产业，符合“两减”。本项目不涉及太湖水治理，不含黑臭水体；不属于畜禽养殖业；废气达标排放；符合“六治”。本项目不在“三提升”范围内。故本项目符合“两减六治三提升”的要求。 ④与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）相符性分析 表1-1 本项目与行动计划相符性分析 行动计划内容 本项目建设内容 相符性 严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。 本项目位于江苏省南京市，属于行动计划划定的重点区域，本项目不涉及新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，不涉及落后产能和过剩产能。 相符合 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料(含废渣)运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，2018年底前京津冀及周边地区基本完成治理任务，长三角地区和汾渭平原2019年底前完成，全国2020年底前基本完成。 本项目不产生废气。 相符合 开展工业炉窑治理专项行动。各地制定工业炉窑综合整治实施方案。开展拉网式排查，建立各类工业炉窑管理清单。制定行业规范，修订完善涉各类工业炉窑的环保、能耗等标准，提高重点区域排放标准。加大不达标工业炉窑淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉(窑)；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉，加大化肥行业固定床间歇式煤气化炉整改力度；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。将工业炉窑治理作为环保强化督查重点任务，凡未列入清单的工业炉窑均纳入秋冬季错峰生产方案。 本项目不使用燃煤，不涉及工业炉窑 相符合 重点区域实施秋冬季重点行业错峰生产。加大秋冬季工业企业生产调控力度，各地针对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业，制定错峰生产方案，实施差别化管理。要将错峰生产方案细化到企业生产线、工序和设备，载入排污许可证。企业未按期完成治理改造任务的，一并纳入当地错峰生产方案，实施停产。属于《产业结构调整指导目录》限制类的，要提高错峰限产比例或实施停产。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》限制类产业，同时也不属于钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业。 相符合 综上所述，本项目符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）相关要求。 ⑤与《南京市打赢蓝天保卫战实施方案》（宁政发[2019]7号）相符性分析 表1-2 本项目与实施方案相符性分析 实施方案内容 本项目建设内容 相符性 严控“两高”行业产能。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。强化“散乱污”企业综合整治。 本项目位于江苏省南京市，属于行动计划划定的重点区域，本项目不涉及新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，不涉及落后产能和过剩产能。 相符合 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。2018年，基本完成钢铁行业超低排放改造，水泥行业氮氧化物深度减排，砖瓦、陶瓷、铸造、玻璃制品行业深度治理；强化工业企业无组织排放管控；火电、水泥、砖瓦建材、钢铁炼焦、燃煤锅炉、船舶运输、港口码头等无组织颗粒物排放较为严重的工段和企业，完成深度整治。鼓励燃气机组实施深度脱氮，燃煤机组实施烟羽水汽回收脱白治理。2020年6月底前，实现生活垃圾焚烧行业全面达标排放。 本项目不产生废气。 相符合 综上所述，本项目符合《南京市打赢蓝天保卫战实施方案》（宁政发[2019]7号）相关要求。 ⑥与《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（江苏省工信厅，2018年10月31日）相符性分析 本项目不产生废气；本项目生活污水接管至滨江污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放，对水体影响较小；本项目仅产生生活垃圾，能做到日产日清，因此本项目对项目周围环境影响较小。与《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》相符。 本项目已取得南京市江宁区行政审批局备案。 综上所述，本项目建设符合国家及地方的相关产业政策要求。 2、用地符合性分析 本项目位于南京市江宁区滨江经济技术开发区地秀路757号，飞鹰路以南，地秀路以东，地块为工业用地，本项目建设符合规划用地性质。 3、项目“三线一单”符合性分析 （1）与生态红线相符性分析 ①根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本项目周边重要生态空间管控区域见表1-3。建设项目与生态空间管控区域的位置关系见附图4。 表1-3本项目周边重要生态空间管控区域 单位：km2 红线区域名称 主导生态功能 范围 面积（平方公里） 方位距离 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 子汇洲饮用水 水源地保护区 水源水质保护 一级保护区：取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围；一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米范围的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围；二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 饮用水水源地保护区未纳入国家级生态保护红线的部分 2.92 7.56 10.48 W 3140m 本项目所在地最近的生态空间管控区域为子汇洲饮用水水源地保护区，距子汇洲饮用水水源地保护区约3140m，根据上表可知本项目与江苏省生态空间管控区域无相交区域，不违背江苏省生态空间管控区域规划的相关要求。 ②根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）。本项目最近的江苏省国家级生态红线保护区域为子汇洲饮用水水源地保护区，距离为3140km。本项目不在该生态保护红线区内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）。 （2）环境质量底线相符性 根据《2020年南京市环境状况公报》，2020年，建成区环境空气质量达到二级标准的天数为304天，同比增加49天，达标率为83.1%，同比上升13.2个百分点。其中，达到一级标准天数为97天，同比增加42天；未达到二级标准的天数为62天(其中，轻度污染56天，中度污染6天)，主要污染物为O3。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为31µg/m3，达标，同比下降22.5%；PM10年均值为56µg/m3，达标，同比下降18.8%；NO2年均值为36µg/m3，达标，同比下降14.3%；SO2年均值为7µg/m3,达标，同比下降30.0%；CO日均浓度第95百分位数为1.1mg/m3，达标，同比下降15.4%；O3日最大8小时值超标天数为44天，超标率为12.0%，同比减少6.9个百分点。因此，臭氧指标未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准年平均浓度，项目所在区域属于不达标区。为深入贯彻习近平生态文明思想，坚决打赢蓝天保卫战，南京市出台《2019年下半年南京市大气污染防治攻坚措施》。根据《攻坚措施》，南京市将采取更加刚性有力的40条攻坚举措，推动空气质量持续好转，确保完成大气污染防治年度目标任务。根据《2020年南京市环境状况公报》，全市水环境质量明显改善，纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面水质全部达标，水质优良(III 类及以上)断面达100%，无丧失使用功能(劣V类)断面。项目所在区域声环境质量现状可达《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。本项目建设、营运过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，污染物均能达标排放，环境得到改善，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线相符性 本项目位于南京市江宁区滨江经济技术开发区地秀路757号，飞鹰路以南，地秀路以东，用地属于工业用地。项目使用的能源主要为水、电，其中用水由市政管网供给，用电由市政电网供给，物耗及能耗水平均较低，不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 1）对照《江宁区建设项目环境准入“负面清单”（2020版）》，本项目不属于江宁区禁止新（扩）建类项目。因此，项目建设符合江宁区建设项目环境准入规定。 2）对照《南京江宁滨江新城区域环境影响跟踪评价环境影响报告书》及苏环审[2019]9号审查意见，滨江新城区域生态环境准入清单如下表： 表1-4 滨江新城区域生态环境准入清单 类别 要求 本项目 优先引入 1、优先发展高新技术产业，主要包括微电子技术、光电科学、光机电一体化技术、高效节能技术以及经济效益好的、鼓励的创汇产品，特别是加工制成品。 2、符合开发区主导产业定位及环保政策要求的机电电子缝纫，电力、纺织、大中型机械制造业、建材工业。 不属于上述行业。 禁止引入 《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》等规定的禁止、淘汰、不满足能耗要求的项目。 不属于规定的禁止类和淘汰类项目。 电镀、电路板生产项目。 不属于上述行业。 新（扩）建排放含重金属以及持久性有机污染物的工业项目。 不属于上述行业。 先进装备制造、电子信息产业：新（扩）建投资5000万元以下含酸处理工艺的电子电器、机械加工项目，新（扩）建投资2000万元以下表面酸洗、涂装项目 不属于上述行业。 服装纺织产业：含印染、印花工艺的项目 不属于上述行业。 建筑材料、新型材料产业：水泥生产项目 不属于上述行业。 仓储物流：石油、化工储运 本项目是配套为集聚区内企业仓储使用的危化品仓储，不涉及石油、化工储运。 限值引入 《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》限制类项目。 本项目不属于规定中的限值类项目。 污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》等要求的涂装项目 本项目无VOCs产生。 空间管制要求 邻近饮用水源保护区、新济洲湿地公园、生活区的工业用地，禁止引入废气污染物排放量大、无组织污染严重、环境风险大的项目。 项目距子汇州饮用水源保护区较远，项目污染物排放量较小，环境风险可控。 气距离居住用地100米范围内禁止引入含喷涂、酸洗等排放异味体生产工序的项目。 本项目无喷涂、酸洗废气，距居住地较远。 禁止引入不能满足卫生防护距离或环境防护距离的项目。 本项目不涉及卫生防护距离。 3）对照2019年1月12日，推动长江经济带发展领导小组办公室印发的《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》，相符性分析如下： 表1-5 项目与《长江经济带负面发展清单指南（试行）》相符性 序号 门类 限制发展产业 1 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 本项目不属于码头项目和过长江通道项目。 2 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，亦不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。 3 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，亦不在在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。 4 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，亦不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 5 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，亦不在岸线保留区内，亦不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。 6 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 本项目位于滨江经济技术开发区，不在生态保护红线和永久基本农田范围内。 7 禁止在长江干支流 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 本项目不在长江干支流1公里范围内；本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 8 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 本项目不属于国家石化、现代煤化工项目。 9 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 本项目不属于落后产能项目。 10 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。 4）本项目位于南京市江宁区滨江经济技术开发区地秀路757号，飞鹰路以南，地秀路以东，对照《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单"生态环境分区管控方案的通知》(苏政发[2020]49号)可知，项目位于重点管控单元，相符性分析如下： 表1-6 项目与苏政发[2020]49号相符性 管控类别 重点管控要求 本项目 是否相符 长江流域 空间布局约束 加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重人基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 本项目不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内。 符合 禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 本项目距离长江3140m，不属于石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目，不新建危化品码头。 符合 强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030年)》《江苏省内河港口布局规划(2017-2035年》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 本项目不属于码头项目和过江干线通道项目 符合 禁止新建独立焦化项目。 本项目不属于独立焦化项目。 符合 污染物排放管控 根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 本项目生活污水经化粪池处理后接管进入南京滨江污水处理厂集中处理，水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内。 符合 环境风险防控 全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。 本项目生活污水经化粪池处理后接管进入南京滨江污水处理厂集中处理，水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内。 符合 资源利用效率 防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 本项目为危化品仓储，严格执行环境风险防控 符合 综上，本项目与《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单"生态环境分区管控方案的通知》( 苏政发[2020]49号)的要求相符。 5）与《南京市“三线一单"生态环境分区管控实施方案》相符性 本项目位于南京市江宁区滨江经济开发区，对照《南京市“三线一单"生态环境分区管控实施方案》可知，项目位于重点管控单元，其重点管控要求与本项目的相符性分析见表1-7。 表1-7 项目与苏政发[2020]49号相符性 管控类别 重点管控要求 本项目 是否相符 南京江宁滨江经济开发区 空间布局约束 (1)执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。 根据规划及规划环境影响评价符合性分析，项目符合规划环评及审查意见的相关要求 符合 (2)优先引入：高新技术产业，经济效益好、国家鼓励的创汇产品，特别是加工制成品相关产业项目。 (3)限制引入：污染治理措施达不到《挥发性有机物污染防治技术政策)《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》等要求的涂装项目。 (4)禁止引入：电镀、电路板生产；排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属以及持久性有机污染物的新(扩)建工业项目；先进装备制造、电子信息产业投资5000万元以下含酸处理工艺的电子电器、机械加工项目，新(扩)建投资2000万元以下表面酸洗、涂装新(扩)建项目；服装纺织产业含印染、印花工艺的项目；建筑材料、新型材料水泥生产项目；仓储物流石油、化工储运项目。 本项目不属于涂装项目。本项目不涉及电镀、电路、含重金属生产项目。 符合 污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。园区污染物排放总量按照规划和规划环评及其审查意见的要求进行管控。 本项目不产生废气、固废，本项目生活污水经化粪池处理后接管进入南京滨江污水处理厂集中处理，水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内。 符合 环境风险防控 (1)园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 (2)生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 (3)加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。 (4)邻近饮用水源保护区、湿地公园、生活区的工业用地范围内，禁止引入废气污染物排放量大、无组织污染严重、环境风险大的项目。 1、园区已编制突发环境事件应急预案，具备环境应急体系和事故应急救援体系配备应急物资。 2、本项目实施后，建设单位将制定风险防范措施，完善应急措施并编制突发环境事件应急预案。落实环境影响跟踪监测。 3、本项目不在饮用水源保护区、湿地公园、生活区的用地范围内，不属于环境风险大的项目。 符合 资源利用效率 (1)引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。 (2)按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。 (3)强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。 本项目实施后将强化清洁生产，提高资源能源利用效率。 符合 综上，本项目与《南京市“三线一单"生态环境分区管控实施方案》的要求相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 南京泰融商业运营管理有限公司成立于2018年11月01日，注册资金5000万元整，位于南京市江宁区滨江经济技术开发区地秀路757号，飞鹰路以南，地秀路以东。为开拓市场，公司现拟投资120000万元新建南京泰融生物试剂产业集聚区项目，项目建设规模及内容为：拟新建标准厂房、办公配套及附属设施等，规划总占地面积为67384.54平方米，建筑面积约200000平方米。项目分为两期进行，其中一期工程，一期工程总建筑面积为134952.57平方米，包括标准厂房约11栋（1#、3#、4#、5#、6#、8#、9#、10#、16#、17#、18#以及连廊），综合楼2栋；二期总建筑面积65047.43平方米，建设标准厂房（11#、12#、13#、14#、15#）。该项目于2019年12月18日完成建设项目环境影响登记表（详见附件9）。项目建成后，为医用诊断试剂、科研试剂的研发、生产类企业提供配套服务。 在生物和医药类企业入驻后，根据实验和生产的需要，在企业生产过程中会涉及使用易燃易爆炸、具有毒性、腐蚀性或者氧化性的危险化学品（具体危险化学品由企业入驻后，根据自身实际生产进行提供），为避免各类危险化学品零散储存，造成环境隐患。南京泰融商业运营管理有限公司将其中16#建设为甲类危化品仓库，17#建设为一般固废仓库。其中16#厂房占地面积为154.76平方米，17#厂房占地面积为197.16平方米。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及其它相关建设项目环境保护管理的规定，要求本项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业59；149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，因此本项目应编制环境影响报告表。江苏圣泰环境科技股份有限公司受南京泰融商业运营管理有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作。根据委托方提供的有关资料，在调研、实地踏勘的基础上，根据指南编制出该项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请生态环境部门审批。 2、项目建设内容及规模 本项目的主要建设内容组成如下表： 表2-1 建设项目主要建设工程内容及规模一览表 序号 构筑物名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 1 危险化学品库 154.76 154.76 甲类 2 一般固废仓库 197.16 197.16 丙类 本项目拟建化学品库及危废仓库存放情况见下表。 表2-2 危险化品库存放情况一览表 序号 品名 日常储存 年周转频次 爆炸极限（%） 备注 最大储存量（t） 包装规格 1 异丙醇 0.6 25kg桶装 5次 2~12.7 第3.2类中闪点易燃液体 2 乙酸 0.5 25 kg/桶 5次 4~17 第8.1类酸性腐蚀品 3 乙醇（无水） 1.8 25kg桶装 6次 3~19 第3.2类中闪点易燃液体 4 甲醇 0.8 25kg桶装 6次 6~36.5 第3.2类中闪点易燃液体 5 丙酮 0.6 25kg桶装 5次 2.5~12.8 第3.1类中低闪点易燃液体 6 硝酸银 0.5 0.1kg瓶装 4次 - 第5.1类氧化剂 7 37%盐酸 0.8 10L/瓶 8次 - 第8.1类酸性腐蚀品 8 硫酸 0.8 10L/瓶 8次 - 第8.1类酸性腐蚀品 9 85%磷酸 0.5 4L/瓶 5次 - 第8.1类酸性腐蚀品 10 EDTA（乙二胺四乙酸） 3 25kg/包 5次 - - 11 氢氧化钠 1.2 25kg/包 5次 - 第8.2类碱性腐蚀品 12 SDS（十二烷基硫酸钠） 3 5kg/包 5次 - - 表2-3 储存物料理化毒理性质 名称 分子式 理化性质 燃烧爆炸 毒理毒性 异丙醇 C3H8O 一种有机化合物，正丙醇的同分异构体，别名二甲基甲醇、2-丙醇，行业中也作IPA。它是无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。溶于水，也溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。 易燃 LD50：2524mg/kg（大鼠经口） 乙酸 CH3COOH 在常温下是一种有强烈刺激性酸味的无色液体，纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性液体，凝固点为16.7℃（62℉），凝固后为无色晶体。尽管根据乙酸在水溶液中的解离能力它是一种弱酸，但是乙酸是具有腐蚀性的，其蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。 具腐蚀性 LD50：3530mg/kg（大鼠经口） 乙醇（无水） / 是指纯度较高的乙醇水溶液。一般情况下，一般称浓度为99.5%的乙醇溶液为无水乙醇，无水乙醇是乙醇和水的混合物。无色透明液体，有特殊芳香味 易燃 / 甲醇 CH3OH 是无色有酒精气味易挥发的液体。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。 易燃 LD50：505628mg/kg（大鼠经口） 丙酮 CH3COCH3 是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，在工业上主要作为溶剂用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中 易燃 LD50：5800mg/kg（大鼠经口） 硝酸银 AgNO3 是一种无色晶体，易溶于水。纯硝酸银对光稳定，但由于一般的产品纯度不够，其水溶液和固体常被保存在棕色试剂瓶中。用于照相乳剂、镀银、制镜、印刷、医药、染毛发检验氯离子，溴离子和碘离子等，也用于电子工业。 具氧化性 LD50：50mg/kg（小鼠经口） 盐酸 HCl 性状：无色或微黄色发烟液体、有刺鼻的酸味。溶解性：与水混溶，溶于碱液。熔点（℃）：－114.8（纯）。沸点（℃）：108.6（20％）。相对密度（水＝1）：1.20，相对密度（空气＝1）：1.26。饱和蒸汽压（KPa）：30.66（21℃） 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 LD50：900mg/kg(兔经口); 硫酸 H2SO4 透明无色无臭液体，密度1.84 g/cm³，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。 具有腐蚀性 LD50：2140mg/kg(大鼠经口) 5%磷酸 H3PO4 性状：纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇。熔点（℃）：42.4（纯品）沸点（℃）：260 相对密度（水＝1）：1.87（纯品）相对密度（空气＝1）：3.38饱和蒸汽压（KPa）：0.67（25℃，纯品）。 不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 LD50 1530mg/kg（大鼠经口） EDTA（乙二胺四乙酸） C10H16N2O8 无臭无味、无色结晶性固体。熔点：240℃，不溶于冷水和普通有机溶剂，微溶于热水。 不易燃烧 LC50：250mg/kg（小鼠腹腔）；LD50为390mg/kg（大鼠腹腔） 氢氧化钠 NaOH 白色不透明固体，易潮解。熔点(℃)：318.4,沸点(℃)：1390。相对密度(水=1)：2.12。饱和蒸气压(kPa)：0.13(739℃))。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24小时，重度刺激 | SDS（十二烷基硫酸钠） C12H25SO44Na 白至微黄色粉末，熔点204-207℃，相对密度1.09，微有特殊气味。 易溶于热水，溶于水，溶于热乙醇，微溶于醇，不溶于氯仿、醚。 遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。 LD50：2000mg/kg（小鼠经口）；1288mg/kg（大鼠经口） 3、公用及辅助工程 （1）给排水 ①给水 本项目定员1人，工作制度为年工作日300天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工生活用水系数为50L/人·d，则职工用水量为15t/a。生活污水产生系数按0.8计算，则生活污水排放量为12t/a。生活污水经厂区内化粪池预处理达接管标准后，接管外排至滨江污水处理厂，最终排入长江。 本项目绿化面积为6800m2（绿化率为10%），根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），绿化用水量参考值为2L/m2·d，年浇水天数按50天计，则绿化用水量680t/a，用水由自来水提供，水分蒸发、植物吸收或渗透入土地。 ②排水 本项目实行“雨污分流”，雨水经雨水管网收集后就近排入市政雨水管网。本项目生活污水12t/a，经化粪池处置后排入园区污水管网，最终由南京滨江污水处理厂进行集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，最终排入长江。 水平衡如下图所示。 图 2-1 全厂水平衡图 单位 t/a （2）供电 本项目年用电量10万度，来自市政电网。 （3）绿化 本项目绿化面积为6800m2，绿化率10%。 本项目的公用及辅助工程内容见下表2-2。 表2-2 建设项目公用及辅助工程内容 项目工程 建设名称 设计能力 备注 辅助工程 办公区 2#占地面积2308.38m2，7#占地面积1653m2 依托现有，其中2#为4层楼房，7#为2层楼房 门卫室 占地100m2 依托现有，一层 公用工程 给水 695t/a 来自市政自来水管网 排水 12t/a 排至南京市江宁区滨江污水处理厂 供电 10万kWh/a 园区供电管网提供 环保工程 废水治理 化粪池，8m3 依托现有，达到南京市江宁区滨江污水处理厂接管标准 噪声治理 隔声、消声、减振 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 固废 一般固废 固废暂存间，197.16m2 企业将17#厂房设为固废暂存间 风险防范措施 消防器材、应急物资 若干套 满足风险管控要求 4、劳动定员及工作制度 职工人数：本项目新增员工1人； 作业制度：年工作300天，实行白班8h工作制，全年工作时间2400h。 8、项目周围环境及总平面布置合理性分析 本项目位置：本项目位于南京市江宁区滨江经济技术开发区地秀路757号，飞鹰路以南，地秀路以东，具体项目位置图见附图1。 平面布置概况：园区出入口设置在园区西侧和东北侧， 16#（甲类危化品仓库）、17#（一般固废仓库）紧挨着，均在园区西南角，16#甲类危化品仓库出入口在厂房西南角，货运出入口在东南侧；17#一般固废仓库出入口在厂房东北角，17#货运出入口在东南侧。纵观总厂区平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，厂房平面布置较合理。本项目厂区平面布置图见附图2。 周围环境概况：项目东北侧为飞鹰路，隔路为南京长盛仪器有限公司和南京元朗电子科技发展有限公司；东南侧为南京瑞迪机电设备有限公司、南京科敏电子有限公司、科晖精密科技有限公司，西南侧为南京昌欣智能设备有限公司、立维腾电子有限公司、江源电气有限公司，西北侧为南京真空泵有限公司、南京汇盈二手车交易公司。本项目周边环境见附图3。 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 1、工艺流程及产排污节点简述 本项目建筑面积约351.92m2。建设项目施工建设流程及产污环节见下图2-1： 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 2、主要污染工序及产排污节点分析 本项目施工期主要建设内容为场地平整、打地基和主体工程建设及附属管网敷设等。其对环境的影响主要表现在： （1）散状物堆积扬尘对局部环境的影响； （2）“三材”运输产生的道路扬尘及交通噪声对环境空气和声环境的影响； （3）施工队伍排放的少量生活污水、施工废水对地表水的影响； （4）施工机具产生的机械噪声对区域环境的影响； （5）建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和一些废弃物对环境的影响； （6）表土开挖会造成一定的水土流失。 二、运营期工艺简述 本项目生产工艺流程及产污节点图如下： ①危化品仓库工艺流程 图2-2 危化品仓库工艺及产污环节 ②工艺流程描述： 本项目危险化学品全部委托有资质的公司运输，其运输各种危险化学品的汽车在指定地点停放(不得随意停放)后，经仓库保管员验货，确认其数量、质量、产地符合要求以及确认进货产品合格证有效后，立即组织装卸人员使用人工装卸入仓库贮存，若检查发现有不合格的产品则直接退回，不予接收。仓库接收到生产指令后，由仓管人员确认数量后再使用叉车转运至各车间使用。仓库内不进行调配、稀释、分装等拆包作业。同时应按照《危险化学品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》相关要求储存化学品，化学品应有专人负责，建立危险化学品出入库核查、登记制度，将化学品的出入库、贮存、利用等情况纳入运行记录，建立化学品转移台账。 本项目规划设计主要内容如下: 照明：项目设置防爆电源开关，防爆照明设施，消防疏散应急照明常用电源引自相邻建筑的应急照明配电箱，备用电源为自带蓄电池，应急时间不低于90min。 报警：系统设计要求报警控制器能给气体探测器供电，接受其检测的信号，并能发出声光报警信号。报警探测器分两级设备，实现低浓度、高浓度两级报警提示。 泄压设施：甲类化学品仓库项目采用轻质墙面和轻钢屋顶泄压，屋面为轻钢屋面泄压。 排风：甲类化学品仓库设置机械通风系统，通风换气次数为12次/时。 项目化学品储存场所要求： （1）贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑，其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定。 （2）贮存地点及建筑结构的设置，除了应符合国家的有关规定外，还应考虑对周围环境和居民的影响。 （3）化学危险品贮存建筑物、场所消防用电设备应能充分满足消防用电的需要；并符合《建筑设计防护规范》的有关规定。 （4）危险化学品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合安全要求。 （5）贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装避雷设备。 （6）贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施，贮存化学危险品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置。通风管应采用非燃烧材料制作。通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物，如必须穿过时应用非燃烧材料分隔。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，现有场地为空地，因此，不存在原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据2021年6月南京市生态环境局公布的《2020 年南京市环境状况公报》，全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为304天，同比增加49天，达标率为83.1%，同比上升13.2个百分点。其中，达到一级标准天数为97天，同比增加42天；未达到二级标准的天数为62天（其中，轻度污染56天，中度污染6天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5均值为31μg/m3，达标，同比下降22.5%；PM10年均值为56ug/m3，达标，同比下降18.8%；NO2年均值为36ug/m3，达标，同比下降14.3%；SO2年均值为7ug/m3，达标，同比下降30.0%；CO日均浓度第95百分位数为1.1ug/m3，达标，同比下降15.4%；O3日最大8小时值超标天数为44天，超标率为12.0%，同比减少6.9个百分点。 表3-1 2020年南京市环境空气质量评价 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 | 7 60 12 达标 NO2 36 40 90 达标 PM10 56 70 80 达标 PM2.5 31 35 89 达标 O3 日最大8小时值 / 160 / 不达标 CO 日均浓度第95百分位数 1100 4000 28 达标 根据南京市生态环境局公布的《2020年南京市环境状况公报》，2020年南京市属于不达标区，不达标因子为O3。 为深入贯彻习近平生态文明思想，坚决打赢蓝天保卫战，南京市出台《2019 年下半年南京市大气污染防治攻坚措施》。根据《攻坚措施》，南京市将采取更加刚性有力的 40条攻坚举措，推动空气质量持续好转，确保完成大气污染防治年度目标任务。 《攻坚措施》坚持“能用尽用、能快则快、能实必实、能严尽严"的原则，针对工业 污染、车船污染、扬尘污染和臭氧污染四项影响南京空气气质量的主要污染源，对症下药制定了40条从严管控措施。其中包括： （一）从严管控工业污染，切实加大减煤力度，执行特别排放限值，严控“两钢”大气污染排放，提高水泥、电力行业排放要求，开展锅炉综合整治，加快工业炉窑治理，严格实施错峰生产，加快“散乱污”整治； （二）从严管控车船污染，加快老旧柴油车淘汰，推动车辆结构升级，强化柴油车执法监管，全面实行区域限行，强化检测维修制度闭环管理，加强非道路移动机械污染防治，开展车船柴油整治，加强高排放船舶监管，推进船舶使用岸电，开展港作机械尾气检测； （三）从严管控扬尘污染，严格区域管理考核，提升工地管理标准，从严夜间施工审批许可，强化渣士车管理，落实工地智慧监管。开展裸土覆盖专项整治，提升道路控尘保洁水平，强化港口码头扬尘管控； （四）从严管控臭氧污染，加快实施 VOCs 治理，重点监管化工 VOCs 排放，加大油气回收监管力度，强化餐饮油烟监管，涉 VOCs 排放工程实行错峰作业，开展涂料使用专项行动，开展夏季 VOCs 专项执法检查，强化重点时段应急管控，推进实施企业用电监控； （五）强化能力建设与保障措施，构建大气自动监测网络，强化督查通报，严格落实“点位长制”，严格考核问责，充分发挥宣传舆论引导作用。 2、地表水环境 根据2020年南京市环境状况公报：全市水环境质量持续优良，纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面水质全部达标，水质优良（Ⅲ类及以上）断面比例100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。城市主要集中式饮用水水源地水质继续保持优良，达标率为100%。2020年，长江南京段干流水质总体状况为优，7个断面水质均达到Ⅱ类。 3、声环境质量现状 本项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。根据2020年南京市环境状况公报：全市区域噪声监测点位539个。城区区域环境噪声均值为53.9分贝，同比上升0.3分贝；郊区区域环境噪声为52.8分贝，同比下降0.7分贝。全市交通噪声监测点位247个。城区交通噪声均值为67.7分贝，同比上升0.3分贝；郊区交通噪声65.3分贝，同比下降2.0分贝。全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为99.1%，同比持平，夜间噪声达标率为93.8%，同比上升5.4个百分点。 |
| --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于南京市江宁区滨江经济技术开发区地秀路757号，飞鹰路以南，地秀路以东，项目厂区外500米范围内，无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，周边500米范围内有几处居民区保护目标，根据现场勘查，拟建项目周围环境保护目标见表3-2。 表3-2 环境空气保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） X Y 滨江经济技术开发区管委会 649744.07 3523578.52 办公区 人群 二类区 NE 150 2、声环境 项目厂界外50米范围内，不存在声环境保护目标。 3、地表水环境 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环境保护厅编制，2003年3月）中相关规定，本项目周边河流江宁河、牧龙河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，长江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，本项目具体的地表水环境保护目标详见下表： 表3-3 项目地表水环境保护目标一览表 类别 保护目标名称 方位 距离 规模 保护目标说明 水体 江宁河 NE 2158 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 牧龙河 SW 3320 小型 长江南京段 W 5793 大型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准 4、地下水环境 根据调查，本项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 表3-4 建设项目环境保护目标表 类别 保护目标名称 方位 距离 规模 保护目标说明 生态环境 子汇洲饮用水水源地保护区 W 3140 - 水源水质保护 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目库房存放的物料均为密闭容器包装，当来料破损时，企业负责人拒绝收料，保证库房存放的危化品均为密封储存，故本项目正常运行时无废气产生。 2、废水 本项目废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1中 B等级标准限值接管进入南京滨江污水处理厂集中处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）表 1中一级 A标准，接管标准及最终排放标准详见表3-5。 表3-5 建设项目废水接管标准及尾水排放标准 （mg/L） 项目 接管标准 尾水排放标准 标准来源 COD ≤500 ≤50 接管标准：GB8978-1996三级标准；GB/T 31962-2015中B等级。 尾水排放标准：GB18918-2002一级A标准 SS ≤400 ≤10 NH3-N ≤45 ≤5 TP ≤8.0 ≤0.5 TN ≤70 ≤15 3、噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期间厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准（dB(A)） 标准 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（等效声级：dB（A）） 类 别 昼 间 夜 间 3 65 55 4、固废 固体废物处置依据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～5085.7-2019）来鉴别一般工业废物和危险废物。 项目一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目投产后，全厂污染物排放总量见表3-8。 表3-8 全厂污染物排放总量控制表（t/a） 种类 污染物名称 产生量（t/a） 削减量（t/a） 接管量（t/a） 环境外排量（t/a） 废水 废水量 12 0 12 12 COD 0.0036 0.0007 0.0029 0.0006 SS 0.0024 0.0007 0.0017 0.00012 氨氮 0.00024 0 0.00024 0.00006 TN 0.00036 0 0.00036 0.00018 TP 0.000024 0 0.000024 0.000006 固废 一般固废 0 0 0 0 生活垃圾 0.15 0 0 0 危险固废 0 0 0 0 （1）废水：水污染物总量控制因子为：COD、SS、氨氮、TN、TP。 本项目水污染物接管排放总量为废水：12t/a、COD：0.0029t/a、SS：0.0017t/a、氨氮：0.00024t/a、TN：0.00036t/a、TP：0.000024t/a。 最终排入外环境量为废水：12t/a、COD：0.0006t/a、SS：0.00012t/a、氨氮：0.00006t/a、TN：0.00018t/a、TP：0.000006t/a。 水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，不单独申请总量，在南京市江宁区滨江污水处理厂范围内平衡。 （2）废气：本项目甲类化学品仓库储存的化学品物料均通过桶装、瓶装或袋装密封包装，仓库内不进行稀释、调配、拆包等工作，因此本项目无废气产生。 （3）固体废弃物：以零排放原则进行控制。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、大气环境保护措施： 施工期主要的废气是各类燃油动力机械的燃烧废气和扬尘废气，在施工过程中会产生一定的影响，为了降低该废气对周边废气的影响，采取的防治措施有： ①加强管理，工程建设单位应制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②实行封闭施工 建筑工地必须实行围挡封闭施工，围墙高度不低于1.8m。建筑工地脚手架外侧必须用密闭式安全网全封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上并定期保洁。同时施工过程中使用水泥、石灰、沙石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料时，应采取密闭存储；设置围挡或堆砌围墙；采用防尘布苫盖等一系列措施减少扬尘； ③采用湿式作业 对施工主要产尘工作面进行洒水降尘，安排专人对施工场地进出路口100m范围内的道路进行洒水降尘。视天气情况而定，一般每天洒水2～3次；若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ④实行硬地坪施工 建筑工地的场内道路，采用桩基础的工地要进行硬化处理，实行硬地坪施工。工地出入口必须设置车辆冲洗、排水设施，安排专人对施工场进出路口100m范围内的道路进行清扫。 ⑤加强施工现场运输车辆管理 加强密闭运渣车辆管理，防止施工工地进出车辆的带泥和冒装撒漏，严禁运输车辆沿路撒漏和污染道路，确保密闭运输效果。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装卸车厢完好，装卸货物堆码整齐，不得污染道路；驶出建筑工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥土上路，严禁超载，必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料、垃圾和尘土飞洒落和流溢。 ⑥规定制度、定期监控，制定控制扬尘污染方案，对施工工地和道路的扬尘污染进行监控，定期公布监控结果。 二、水环境保护措施 施工期间产生的混凝土养护废水，拟设简易沉淀池，经沉淀处理后全部回用，不会对周边环境造成影响；动力、运输设备的冲洗设固定场地，冲洗废水主要污染物为SS和石油类，经隔油-沉淀池处理后回用于场地防尘及冲洗用水，不外排，对环境影响小。施工人员生活污水采取化粪池处理达标后接管到南京滨江污水处理厂处理，尾水达标排放串场河，对地表水环境影响小。施工期废水防治措施有： ①施工场地四周设排水沟，设置固定的车辆冲洗场所，施工燃油机械维护和冲洗的含油污水经隔油、沉淀，用于场地防尘及冲洗用水，不外排。同时加强施工机械管理，防止油的跑、冒、漏、滴。 ②工程完工后尽快完善厂区绿化和固化地面，尽量减少雨水对裸露地表的冲刷，减小水土流失对地表水的影响。 ③实行一水多用、循环利用、节约用水的原则，对施工废水应分类收集，按其不同的性质，做相应的处理后循环利用或排放。 三、固体废物环境保护措施 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。装修阶段，将产生装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 施工期固废废物的环境保护措施如下： ①施工上，要尽量取得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。剩余土石方、弃渣等集中运至政府指定的渣场进行处理； ②在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。 ③在施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过，填土作业尽量集中和避开雨季。 ④施工人员生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处理。 ⑤是对建设中不需要用水泥覆盖的地面进行绿化，要强调边施工边绿化的原则，实现绿化与总体工程同时规划设计、同时施工、同时达标验收使用。 四、噪声环境保护措施 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，将不可避免地产生噪声污染。施工中使用的挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等都是噪声的产生源。施工期高噪声设备的噪声值见表4-1。 表4-1 各种施工机械设备的噪声源强单位：dB(A) 序号 主要噪声源 测点距施工机械设备的噪声源强(m) 等效连续A声级dB(A) 1 挖掘机 10 82 2 推土机 10 76 3 搅拌机 10 84 4 夯土机 10 83 5 起重机 10 82 6 卡车 10 85 7 电锯 10 84 本项目施工噪声源可近似作为点声源处理，属于低频噪声，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：L2—声点源在预测点产生的声压级； L1—声电源在参考点产生的声压级； r2—预测点距声源的距离； r1—参考点距声源的距离； △L—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收引起的衰减量) 在不考虑各种衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各种施工机械在不同距离处的噪声影响值，具体结果详见表4-2。 表4-2 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值单位：dB(A) 距离（m） 噪声源 10 25 50 100 180 300 400 550 搅拌机、电锯、卡车、夯土机 85 77 71 65 60 55 53 50 起重机、挖掘机 84 76 70 64 59 54 52 49 推土机 76 68 62 56 51 46 44 41 对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，白天施工时，施工设备超标范围在50m以内；夜间施工影响范围为300m。为减小施工期间噪声对周围环境影响，应严格执行《建筑施工噪声管理办法》；打桩机采用静压式；夜间禁止施工，以防发生噪声扰民现象。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 为了减轻本建设项目施工期对周围的环境影响，必须采取以下控制措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准限值，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 （2）施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。 （3）精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。夜间不得进行打桩作业。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、营运期大气环境影响和保护措施 本项目甲类化学品仓库储存的化学品物料均通过桶装、瓶装或袋装密封包装，仓库内不进行稀释、调配、拆包等工作，因此本项目无废气产生。 二、营运期废水环境影响和保护措施 本项目仅进行危险化学品的存储，不产生生产废水。 本项目新增1名仓库管理员，厂区不设置食宿，工作制度为年工作日300天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）用水标准，本评价取人员生活用水定额为50L/人•d，则职工用水量为15m3/a。生活污水产生系数按0.8计算，则生活污水排放量为12m3/a。经厂区内化粪池预处理达接管标准后，接管外排至滨江污水处理厂。其污染物产生浓度为COD300mg/L、SS200mg/L、氨氮20mg/L、TN30mg/L、TP2mg/L。 表4-3 本项目废水产生排放情况表 污染工序 水量（m3/a） 污染物产生量 治理 措施 处理后污染物排放量 终排量(t/a) 污染 因子 浓度（mg/L） 产生量 （t/a） 污染因子 浓度(mg/L) 接管量(t/a) 生活污水 12 COD 300 0.0036 化粪池 COD 240 0.0029 0.0006 SS 200 0.0024 SS 140 0.0017 0.00012 NH3-N 20 0.00024 NH3-N 20 0.00024 0.00006 TN 30 0.00036 TN 30 0.00036 0.00018 TP 2 0.000024 TP 2 0.000024 0.000006 （2）废水污染治理设施可行性分析 本项目产生生活污水12t/a，经厂区内化粪池预处理后接管南京滨江污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，最终排入长江。 生活污水 本项目生活污水产生量为12t/a，污水主要污染物为COD、SS、氨氮、TN、TP，经厂内化粪池处理，预处理达接管标准后，通过污水管网进入江宁滨江污水处理厂集中处理。 化粪池是将废水分格沉淀及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后作为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。 一般情况下，化粪池对于COD的去除率为20%左右，SS的去除率为30%左右，对其他污染物去除能力较差。本项目隔油池化粪池处理工艺污染物去除效率见表4-4。 表4-4 本项目化粪池处理效果表 处理装置 项目 COD SS 氨氮 TN TP 化粪池 生活污水 20% 30% 0 0 0 （3）本项目废水接管可行性分析 滨江污水处理厂简介： 滨江污水处理厂位于滨江新城北端十号路与江宁河之间。根据《南京市江宁区滨江新城总体规划（2006～2020）》的排水规划：滨江新城远期规划污水处理规模为14万m3/d。近期污水处理厂规模为7万m3/d，分两期建设，一期规划为3.5万m3/d。目前滨江污水处理厂一期工程已建成投运。污水处理厂采用Carrousel2000氧化沟工艺+砂滤工艺，该工艺成熟，流程简单，采用倒伞立式表面曝气机，效率高，维护量极低，池容大，抗冲击负荷能力强，有机物去除率高，出水水质稳定，实现了更高要求的生物脱氮和除磷功能，排放尾水可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准（COD≤50mg/L、SS≤10 mg/L、NH3-N≤5）。 图4-1 滨江污水处理厂污水处理工艺流程图 ①水量接管可行性分析 南京滨江污水处理厂日处理能力为35000吨，本项目全厂废水产生量0.04t/d（12t/a），占污水处理厂扩建后余量的0.00011%。因此，南京滨江污水处理厂有足够的余量接受本项目废水。 ②水质接管可行性分析 本项目产生的生活污水水质比较简单，主要为COD、SS、NH3-N、TN、TP，无特殊水质污染因子，满足南京滨江污水处理厂接管要求。因此本项目废水接入南京滨江污水处理厂从水质上可行。 ③接管管网可达性分析 滨江污水处理厂主要收集江宁街道及滨江经济技术开发区内工业企业产生的生产废水及生活污水，本项目建设地点位于滨江经济技术开发区地秀路757号，飞鹰路以南，地秀路以东，位于管网铺设范围内，因此接管管网具有可行性。 综上，从接管水量、水质、管网设置等角度分析，项目能够实现污水达标接管。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-5，废水排放口基本情况见表4-6，废水污染物排放执行标准见表4-7。 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、SS、NH3、TP、TN 南京滨江污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 化粪池 / DW001 是 废水总排口 表4-6 废水间接排放口基本情况表 序号 接管口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水厂处理信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L 经度 纬度 1 118.582123 31.837896 0.0012 进入南京滨江污水处理厂 间断排放、排放期间流量不稳定 — 南京滨江污水处理厂 pH 6～9 COD ≤50 SS ≤10 氮氮 ≤5（8） 总氮 ≤15 总磷 ≤0.5 4-7 废水污染物排放信息表 序号 接管口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（kg/d） 年排放量/（t/a） 1 1# COD 240 0.0097 0.0029 SS 140 0.0057 0.0017 NH3-N 20 0.0008 0.00024 TN 30 0.0012 0.00036 TP 2 0.00008 0.000024 全厂接管口合计 COD 0.0029 SS 0.0017 NH3-N 0.00024 TN 0.00036 TP 0.000024 三、营运期噪声环境影响和保护措施 （1）噪声产生情况 本项目噪声源主要为运输车辆噪声以及排风装置噪声，声源强度值为75～80dB（A），高噪声设备及其噪声源强见下表4-8。 表4-8 本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 噪声源 声源类型 噪声源强 降噪措施 降噪效果 运输车辆 偶发 80 基础减震+厂房隔声+距离衰减+合理布局 ≥20 装卸 偶发 75 ≥20 排风扇 频发 75 ≥20 预计在通过合理布局、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A）。 （2）达标分析 本项目噪声源主要为运输车辆、排风扇等，噪声值为75～80dB(A)。 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中： Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； Lw,oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 （2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 （3）计算室外靠近围护结构处的声压级 （4）将室外声级 Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源 第i个倍频带的声功率级 Lw,oc： 式中：S 为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 式中： Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct（r0）——参考位置 r0 处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则： （7）等效连续 A 声级 式中： LAeq：在 T 段时间内的等效边疆声级 dB（A）； T：计算时间段的时间总数，对于昼间 T=16，夜间 T=8； t：某时段的时间序号； SLA：某时段的 A 声级 dB（A） 按点声源噪声距离衰减模式：L(r)=L(r0)－20lg（r/r0）-ΔL（ΔL本次预测中取20dB(A)），预测结果详见下表4-9。 表4-9 本项目噪声对厂界的影响贡献值 （单位：dB（A）） 关心点 厂界噪声贡献值 昼间标准值 夜间标准值 达标评价 仓库东 39.6 65 55 达标 仓库北 40.2 65 55 达标 仓库南 46.8 65 55 达标 仓库西 45.6 65 55 达标 经预测，本项目噪声在厂界四周的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周围环境影响较小。 四、营运期固体废物环境影响和保护措施 （1）固体废物产排情况 本项目甲类危化品库房仅作为储存与收发料之用，拆包与分装工作均送至生产单位进行，17#仓库作为一般固废暂存区，给入驻企业提供固废暂存中转的服务。 因此本项目产生生活垃圾、纯水制备产生的废离子交换树脂、废活性炭、废石英砂、废RO膜、废包装材料（不沾染危险物料）。 本项目定员1人，按人均产生垃圾0.5kg/d计，故本项目的生活垃圾产生量为0.15t/a。由环卫部门清运。 表4-10 本项目副产物属性判定一览表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 生活垃圾 生活 固 / 0.15 √ 固体废物鉴别标准通则(GB34330 —2017) 2 废离子交换树脂 生产 固 树脂 30 √ 3 废石英砂 固 石英砂 20 √ 4 废活性炭 固 活性炭 20 √ 5 废RO膜 固 废RO膜 5 √ 6 废包装材料（不沾染危险物料） 固 废弃纸盒、塑料袋等 15 √ 表4-11 建设项目固体废物产生及处置情况表 工序 装置 固废名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 核算方法 产生量 （t/a） 工艺 处置量 （t/a） 生活办公 — 生活垃圾 一般固废 类比法 0.15 填埋 0.15 环卫清运 纯水、去离子水制备 — 废离子交换树脂 一般固废 类比法 30 外售 30 回收单位 纯水、去离子水制备 — 废石英砂 一般固废 类比法 50 外售 20 回收单位 纯水、去离子水制备 — 废活性炭 一般固废 类比法 30 外售 20 回收单位 纯水、去离子水制备 — 废RO膜 一般固废 类比法 10 外售 5 回收单位 原料使用 — 废包装材料（不沾染危险物料） 一般固废 类比法 20 外售 15 回收单位 （2）固废处置分析 本项目产生的废离子交换树脂、废石英砂、废活性炭、废RO膜、废包装材料（不沾染危险物料）由企业收集外售处理；生活垃圾由环卫清运处理。各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 本项目一般工业固废产生量为140t/a，生活垃圾产生量为0.15t/a，本项目17#一般固废暂存间197.16 m2，生活垃圾基本可以做到日产日清，基本不占用一般工业固废堆场。其余的一般工业固废垃圾平均转运周期为一个月，则暂存期内一般工业固废量最多为11.51t，本项目一般固废暂存间一次暂存量最大为100t，因此本项目设置的197.15m2一般工业固废堆场可以满足固废贮存的要求。 为避免本项目产生的一般工业固废对环境造成的影响，主要是搞好固废的收集、转运等环节。一般固废临时贮存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时贮存房渗透系数达1.0×10-7厘米/秒，定期运出。因此，本项目的废离子交换树脂、废石英砂、废活性炭、废RO膜、废包装材料（不沾染危险物料）和生活垃圾基本不会对建设项目周围环境造成明显的不良影响。 五、土壤和地下水影响分析 （1）土壤及地下水环境影响分析 本项目不产生废气，生活污水经化粪池处理后排放至滨江污水处理厂，不涉及地表漫流、垂直渗透等污染土壤的途径，因此本项目的建设对周边土壤和地下会环境影响很小。 （2）土壤及地下水环境保护措施 建设单位在项目运行期还应充分重视其自身环保行为，将从源头控制、过程防控方面进一步加强对土壤及地下水环境的保护措施。 ①源头控制：在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤及地下水环境的隐患。 ②过程防控：甲类危化品仓库地面采取粘土铺底，再在上层铺设10～15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗；四周墙壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂环氧树脂防渗。另外，事故池下设置一层混凝土层，一层夯实土层，能够最大限度将各水池渗透系数降低，从而避免水池对地下水的影响。重点防渗区的等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-11cm/s，一般防渗区的等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失，设置防漏、防渗措施，确保废物不泄漏或者渗透进入地下水。地面防渗措施满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定的防渗要求，同时加强绿化，各厂房周围设置绿化带，厂界四周布置绿化带，减少对土壤及地下水的污染影响。 表4-12 拟建项目设计采取的防渗处理措施一览表 区域名称 防渗区识别 渗透系数要求 甲类危化品仓库 重点防渗区 ≤10-7cm/s 一般固废仓库 一般防渗区 ≤10-7cm/s 办公区域及厂区道路设施 注：本项目其余生产厂房的防渗识别由入驻企业根据其生产工艺自行判定。 并且严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水。 综上所述，在建设单位采取以上分区土壤及地面硬化、防渗等措施后，可有效防止和避免项目对地下水和土壤之污染的发生。 （2）应急处置 ①当发生异常情况，需要马上采取紧急措施，阻止污染扩大。 ②当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。 ③组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。 ④对事故现场进行调查，监测，处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散，扩大，并制定防止类似事件发生的措施。 ⑤如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。 六、环境风险 （1）风险识别 A、物质危险性识别 1）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目的重大危险源判定见表4-13。 表4-13 环境风险源识别一览表 序号 危险物质 最大存储量/使用量qn（吨） 重大危险源临界量Qn（吨） qn/Qn 1 异丙醇 0.6 1000 0.0006 2 乙酸 0.5 5000 0.0001 3 乙醇（无水） 1.8 500 0.0036 4 甲醇 0.8 500 0.0016 5 丙酮 0.6 500 0.0012 6 硝酸银 0.5 200 0.0025 37%盐酸 0.296 20 0.0148 硫酸 0.8 50 0.016 (∑qn/Qn>1)构成重大危险源 qn/Qn 0.0404 重大危险源辨识结果 不构成重大危险源 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）4.2.2单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算： 式中：--每种危险物质实际存在量，单位为吨(t)。 --与各危险物质相对应生产场所或贮存区的临界量，单位为吨(t)。 由上表可知，本项目的qn/Qn为0.0404，本项目甲类化学品均不构成重大危险源。 2）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，具体见表4-14。 表4-14 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 危险物质数量与临界量的比值（Q）计算方法见如下公式： 式中：q1、q2、… qn————每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、… Qn————每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 通过对本项目所涉及的危险物质梳理，得出项目Q值见下表： 表4-15 环境风险物质情况统计表 名称 厂内最大储存量（t） 临界量 qi/Qi 异丙醇 0.6 10 0.06 乙酸 0.5 10 0.05 甲醇 0.8 10 0.08 丙酮 0.6 10 0.06 硝酸银 0.5 50 0.01 37%盐酸 0.296 7.5 0.039 硫酸 0.8 10 0.08 85%磷酸 0.425 10 0.12 氢氧化钠 1.2 50 0.06 0.559 因此，Q=0.559<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据表4-17，本项目环境风险评价等级为简单分析。 B、生产单元潜在危险性识别 ①原材料泄漏发生火灾与爆炸事故 本项目甲类仓库内主要存放的甲类危险化学品均为易燃物质，无水乙醇、甲醇、丙酮、异丙醇等为易燃液体。 发生原因： 1、危险化学品仓库中储存的各类易燃液体试剂瓶因制造加工、材质等质量不好或使用不当而破损、泄漏； 2、搬运过程中因作业人员操作不当造成易燃物质泄漏； 3、危险化学品库内温度过高、通风不畅等导致易燃物品燃烧； 4、氧化剂与禁忌物混存或是遇热、受撞击、摩擦等。 ②原材料泄露发生中毒事故 本项目涉及丙酮、甲醇等对人体有毒性的物质，在搬运和仓储过程中，操作不当会产生泄露中毒事故。 环境风险简单分析内容一览表见下表。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 项目名称 南京泰融生物试剂产业集聚区项目项目 建设地点 （江苏）省 （南京）市 （江宁）区 （/）镇 （滨江经济技术开发区）园区 地理坐标 经度 118.58211279 纬度 31.83794975 主要危险物质及分布 异丙醇、乙酸、甲醇、丙酮等危险化学品物质均存放在甲类仓库中。 主要影响途径及危险后果（大气、地表水、地下水等） 异丙醇、无水乙醇、甲醇、丙酮等物质发生泄露，遇高温和明火易发生火灾及爆炸事故，对周边人员产生不利影响。若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入地表水、地下水，对地表水、地下水水质造成不同程度污染。 风险防范措施要求 异丙醇、无水乙醇、甲醇、丙酮储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射；乙醇、硝酸银等具有腐蚀性和氧化性的物质应分开存放。 搬运时轻装轻卸，防止包装材料破损或倾倒；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目工作人员需进行岗前培训，熟悉设备运行状况，避免操作过程中发生安全性事故；同时建议企业管理人员制定相关的风险防范措施，确保建设项目环境风险降至最低。 （2）火灾、爆炸事故风险分析 火灾、爆炸事故危害预测属于安全评价范围，事故主要发生在厂区之内，事故产生的危害主要有热辐射、冲击波、碎片冲击等，不仅会造成财产损失、停产等，而且有可能造成人员伤亡。火灾、爆炸事故引起的大气二次污染物主要为二氧化碳、二氧化硫和烟尘等，浓度范围在数十至数百毫克/立方米之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较大影响，但长期影响不大，待事故得到控制后对周边的环境影响也即得到消除。 （3）风险管理要求 针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： 严格按照防火规范进行平面布置。 ②定期检查、维护甲类仓库储存区设施、设备，以确保正常运行。 ③安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 ④在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 ⑤设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对危险化学品的入库、出库有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 （4）风险防范措施 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①贮运工程风险防范措施 a.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 b.车间和库区布置需要通风良好，按照规定划分危险区，保证防火防爆距离。 c.采取相应的火灾事故的预防措施。 d.加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即采取抢救措施，控制事故的危害范围和程度。 e.保证甲类仓库内通风良好、库温在正常范围内。 f.定期检测电气设备、防止系统损害引发电气火灾，进而引发甲类仓库爆炸事故。 g.建立甲类仓库危险化学品台账管理制度，跟踪记录危险化学品在公司内部运转的整个流程，与生产记录相结合，建立危险化学品台账。 h.禁止将性质不相容的危险化学品混合贮存。 i.在甲类仓库关键位置安装在线视频监控系统，在视频监控系统管理上，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。因维修、更换等原因导致监控设备不能正常运行的，应采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断。 8、环境管理及监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染物处理设施能够与生产工艺“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 （2）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），针对本项目所排污染物情况，建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。监测计划如下： 废水污染源监测 按照相关环保规定要求，废水接管口应设置便于采样的监测平台。 表4-17 污水污染源监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频次 标准 污水 污水接管口 pH、COD、SS、氨氮、TN、TP 每年一次 南京滨江污水处理厂接管标准 噪声污染源监测 定期对厂界进行噪声监测，每季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4-18 噪声污染源监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频次 标准 噪声 厂界四周外1m处 等效连续A声级 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 9、环保“三同时” 项目环保三同时及投资估算情况表4-19。 表4-19 环保“三同时”项目及投资估算情况表 类别 污染源 污染物 治理措施（规模数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TN、TP 化粪池，8m3 接管标准：滨江污水处理厂接管标准 尾水排放标准：GB18918-2002一级A标准 5 与主体工程同时实施，同时完成，同时投入 使用 噪声 仓库 运输设备 厂房隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准 5 固废 生活过程 生活垃圾 垃圾桶 固废100%处置 3 绿化 6800m2 绿化率10% 10 其他 管道、排污口标准化等 5 环境管理（机构、监测能力等） 公司环境管理机构、环境管理体系建立，运营期监测计划和实施 合计 28 — |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源) | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | DW001 厂区污水总排口/生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 雨污分流，生活污水化粪池处理 | 南京滨江污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，设减振垫及减振基础，加装消声措施，隔声及距离衰减等 | 厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 对一般固废进行分类分质收集暂存后，由企业收集后外售；生活垃圾交由环卫部门清运。 |
| 地下水及土壤 污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 项目将建立完善的化学品安全储存与管理制度、实验室设计安全防范措施和管理措施，以及应急预案制度。 1、根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。 2、公司设置灭火器以及室内消防箱等。公司消防设施有专人保管和监护，灭火器材的灭火剂在有效期内。 |
| 其他环境 管理要求 | 《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。 因此，本建设单位设立环境管理机构，负责项目运营期的环境管理工作，其主要的职责与功能如下： （1）在运营期，项目环境管理部门负责检查各设备的运行情况，确保其有效运行，如有故障应及时维修或更换。 （2）加强对高噪声设备的管理、维护和检修工作，做好噪声防治措施，确保厂界噪声贡献值达标排放。 （3）加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理。 |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址符合当地规划要求。项目所在区大气、地表水以及噪声环境质量现状良好；在优化的污染防治措施实施后，本项目废水和噪声可稳定达标排放，固废可得到妥善处置，本建项目排放的各种污染物对环境的影响程度和范围均较小。因此，从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 12 |  | 12 | +12 |
|  | COD | / | / | / | 0.0029 |  | 0.0029 | +0.0029 |
|  | SS | / | / | / | 0.0017 |  | 0.0017 | +0.0017 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.00024 |  | 0.00024 | +0.00024 |
|  | TN | / |  |  | 0.00036 |  | 0.00036 | +0.00036 |
|  | TP | / | / | / | 0.000024 |  | 0.000024 | +0.000024 |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | / | / | / | 30 | / | 30 | +30 |
|  | 废石英砂 | / | / | / | 50 |  | 50 | +50 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 30 |  | 30 | +30 |
|  | 废RO膜 | / | / | / | 10 |  | 10 | +10 |
|  | 废包装材料（不沾染危险物料） | / | / | / | 20 | / | 20 | +20 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.15 | / | 0.15 | +0.15 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件、附图

附件1 备案通知书

附件2 法人身份证

附件3 营业执照

附件4 不动产权证

附件5 委托书

附件6 声明

附件7 无删除说明

附件8 承诺书

附件9 登记表

附图1 建设项目环境地理位置图

附图2 建设项目周边环境概况图

附图3 建设项目平面布置图

附图4 项目与江苏省生态空间管控区域关系图

附图5 江宁滨江新城总体规划图

附图6 建设项目分区防渗图

# Comments

都调整，500ml是桶吗？？？核实规格。

500ml是实验室级别的瓶装吧，

核实存储量，154平方就存储这么点的吗？

存储量也不要弄大大了，

小点，

硝酸银等存储那么多吗？氨水易挥发的就不要存了，磷酸纯度也有问题

乙醇、硫酸等都小点

不要搞得风险大了

没有引用数据吗

额~我看奥能锅炉里是直接这个，然后我看江宁区政府公示的滨江经济开发区上也是这种描述，还有就是能不能先暂时不引用，要是环保局要求我在补上，因为我之前写别的地方的，我一开始引用的，后面环保局让我引用的全部附件补上监测报告。

南京是引用区域评估资料，写区域评估资料里面的内容

# Text boxes

长江

总用水

695

生活用水

15

南京市江宁区滨江污水处理厂

化粪池

12

损耗3

680

12

绿化用水

损耗680

N

N

N

危险化学品

汽运到现场

验货

装卸

进库

接收指令

出库进车间

投产