# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        铝单板幕墙生产项目

建设单位（盖章）： 中祜铝业科技（江苏）有限公司

编制日期：        二零二一年十一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 铝单板幕墙生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-321322-33-03-507690 |
| 建设单位联系人 | 宋红波 | 联系方式 | 18360092113 |
| 建设地点 | 江苏省（自治区）宿迁市 沭阳县（区）十字工业园区豪诗凯雅路1号 |
| 地理坐标 | （经度： 118 度 47 分 37.84 秒，纬度： 34 度 02 分 53.72 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业68金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宿迁沭阳县发改局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 沭发改备[2020]25号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 85 |
| 环保投资占比（%） | 4.25 | 施工工期 | 二个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 根据用地红线图显示占地面积23360m2；其中备案及租赁合同显示，厂房及公用设施占地面积10000m2，绿化面积2000m2。 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021版），本项目无需设置大气、地表水、环境风险、生态、海洋的专项评价。 |
| 规划情况 | 沭阳2013年12月15日，沭阳县人民政府以《沭阳县人民政府关于对高墟镇等40个乡镇（场、街道）产业集聚区发展规划的批复》（沭政复[2013]28号）文，批准设立沭阳县十字街道产业集聚区。 2018年9月10日，沭阳县促进乡镇工业发展工作领导小组办公室以《关于对十字街道申请设立工业集中区的批复》，正式更名并批准设立十字街道工业集中区。 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《十字街道工业集中区规划环境影响报告书》； 审查机关：沭阳县环境保护局； 审查文件名称：《关于对十字街道工业集中区规划环境影响报告书的审查意见》； 文件批号：沭环审〔2018〕107 号。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 本项目位于江苏沭阳十字街道工业集中区，根据《十字街道工业集中区控制性详细规划（2018-2030）》规划范围：西柴米河以南、新长铁路以东、老205国道以西、纬六路以北区域和纬六路以南、路西大沟以东（2158标准化厂房集中区）。项目建设用地位于规划范围内，用地性质为二类工业用地，符合用地规划。 2、规划环境影响评价符合性分析 建设项目位于沭阳县十字街道工业集中区内，十字街道工业集中区的产业定位维持环评批复的产业定位：纺织服装、装备制造、金属制品加工、新型建材、文体画材、家具制造等。 本项目为金属制品加工项目，符合江苏沭阳十字街道工业集中区产业定位。选址于江苏沭阳十字街道工业集中区的二类工业用地范围内，符合江苏沭阳十字街道工业集中区的土地利用规划，符合规划环评产业定位和规划环评审查意见相关内容。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线相符性 1）与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）的相符性 建设项目周边距离最近的生态空间管控区域名称见表1-12。 表1-12 本项目周边重要生态空间管控区域 县（市） 生态空间保护区域名称 主导生态功能 范围 面积（平方公里） 与项目 最近距离（公里） 生态空间管控区域范围 生态空间管控区域面积 总面积 宿迁市 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 柴米河两岸河堤之间的范围 10.73 10.73 北侧，1.05 与本项目距离最近的生态空间管控区域为新沂河（沭阳县）洪水调蓄区，距离为1.05公里，建设项目不在柴米河（沭阳县）洪水调蓄区内。因此，本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）的要求。 2）与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相符性分析 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），与本项目距离最近的国家级生态保护红线是淮沭河第二饮用水水源保护区，距离约5.8公里。具体情况见表1-13。 表1-13 与本项目距离最近的国家级生态保护红线 生态保护红线名称 类型 地理位置 区域面积（平方公里） 与本项目距离（公里） 淮沭河第二饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 取水口坐标：118°43′2″，34°03′40″。 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 11.40 西侧，5.8 综上，本项目选址符合生态红线保护要求，项目所在地生态红线规划见附图6。 3）《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号） 本项目属于《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）重点管控区，具体相符性分析见表1-1。 表1-1 与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）的相符性分析 重点管控要求 项目情况 相符性 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 | 本项目属于金属制品制造业，不属于高污染行业，符合集中区产业定位，并严格执行总量控制，项目实施后不突破生态环境承载力。 相符 2、强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控;严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为;加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 本项目不属于化工行业。 相符 3、强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 | 待本项目环评批复后，企业根据环评要求编制完善突发环境事件应急预案，完善应急物资，定期开展应急演练，并响应当地政府部门开展环境应急协调联动。 相符 4、水资源利用总量及效率要求∶到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到2020年，全省矿井水、洗煤废水70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业水循环利用率达到90%。 本项目用水1129t/a，符合水资源利用总量要求。 相符 5、土地资源总量要求：到2020年，全省耕地保有量不低于456.87万公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。 本项目用地性质为工业用地，不占用耕地。 相符 综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）的要求。 4）与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发【2020】78 号）相符性分析 《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿政发〔2020〕78 号）中指出“全市共划定环境管控单元 297 个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元，指以生态环境保护为主的区域，包括生态保护红线和生态空间管控区域。全市划分优先保护单元 64 个，占全市国土面积的 19.39%。生态保护红线和生态空间管控区域涉及的优先保护单元按照国家和省最新批复实时调整。重点管控单元，指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和各级各类产业园区。全市划分重点管控单元 124 个，占全市国土面积的 8.69%。 重点管控单元根据产业发展规划、国土空间规划及规划环评等动态调整。一般管控单元，指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域，衔接街道（乡镇）边界形成管控单元。全市划分一般管控单元 109 个，占全市国土面积的71.92%”。 环境管控单元准入要求为：优先保护单元严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制开发建设活动，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变；优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元既是产业高质量发展的承载区，也是环境污染治理和风险防范的重点区域。其中，产业园区要优化空间布局，促进产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提高资源利用效率；中心城区要发展高端生产性服务业和高附加值都市型工业，重点深化生活、交通等领域污染减排。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。 本项目位于沭阳县十字工业园区豪诗凯雅路1号，在重点管控单元—沭阳县十字街道工业集中区范围内，根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发【2020】49 号）附件 4，项目与沭阳县十字街道工业集中区准入要求相符性分析见表 1-3。 表1-3 沭阳县十字街道工业集中区准入要求相符性分析 管控要求 相符性分析 空间布局约束 禁止引入：（1）化工、染料、农药、印染、酿造、造纸、电石、铁合金、焦炭、制革、电镀、垃圾焚烧等对环境污染严重的建设项目； （2）排放氨、硫化氢等恶臭气体和一氧化碳、氯气、氟化氢、硝基苯等无机、有机有毒有害气体的项目； （3）生产、使用及排放含氰化合物、多氯联苯、多溴联苯等致癌、致畸、致突变的高毒物质项目； （4）排放铅、镉、铬、汞、砷等有毒 有害重金属的项目，如金属表面处理及热处理加工业、铅蓄电池制造业、化学原料及化学品制造业、电子元器件制造业、重有色金属冶炼业等“涉重行业”； （5）废旧资源回收再加工项目，特别 是废电子、废电瓶、废电器产品、废塑料、汽车拆解。限制陶土坩埚拉丝工艺生产的玻璃纤维、冲压-焊接-喷涂工艺生产的彩钢板及其制品等列入《环境保护名录》（2013 年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 本项目为金属制品制造业，不属于禁止的项目；本项目排放含颗粒物、VOCs废气，废水、固废均能得到妥善处置，符合要求。 污染 物排 放管 控 大气污染物排放量：二氧化硫 9.366 吨/年、氮氧化物 29.829 吨/年、烟粉尘 34.535 吨/年、挥发性有机物 5.548 吨/年；废水污染物接管量：化学需氧量 166.5 吨/年、悬浮物 133.2 吨/年、氨氮 16.65吨/年、总磷 0.666 吨/年；水污染物排放量：化学需氧量 16.65 吨/年、悬浮物 3.33 吨/年、氨氮1.665 吨/年、总磷 0.167 吨/年。 本项目实施后废水不外排，烟尘总量为控制因子，总量在沭 阳县域内通过平衡。符合管控要求。 环境 风险 防控 入园企业必须进行安全评价，完善安全管理措施及事故应急措施。制订有效、切实可行的环境风险应急预案。同时工业集中区管理部门应定期开展园区及企业层面的应急救援演习等，形成了完善的环境风险日常管理制度。 企业组建应急救援队伍，组织预案实施和演练；检查督促做 好危险源事故的预防措施和应急救援的准备工作。建设单位在建设过程中应落实项目提出的风险对策措施按时开展环境演练。符合管控要求。 资源 开发 效率 要求 水资源利用指标：单位工业增加值新鲜水耗小于8.0 吨/万元；能源利用指标：单位工业增加值综合能耗小于 0.5 吨标煤/万元。 本项目能源不使用煤，达产后，预测单位工业增加值能耗小于0.5吨标煤/万元。符合管控要求。 （2）环境质量底线相符性 根据沭阳县《2020年环境质量报告书》中公开的监测数据判定，大气污染物中CO、SO2、NOx达标，PM2.5、O3、PM10不达标，因此判断沭阳县为不达标区域，但环境空气质量较2019年相比总体有所改善，沭阳县目前正在开展大气污染防治工作；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ш类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。 本项目建成后废气经处理后达标排放，对大气环境的影响较小；生产废水经厂区污水站处理后循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后接入地埋式污水处理设施，处理达标后回用于绿化，不会降低附近纳污水体环境水容量；本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线相符性 本项目用水来自市政自来水管网，用电由市政电网所供给，用气来自园区天然气管网，不会达到资源利用上线。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，降低了产品损耗率，减少原料的用量和废物的产生量，减少物流运输次数和运输量，节约能源。因此，本项目建设符合资源利用上线的要求。 （4）负面清单相符性 本项目位于沭阳县十字工业园区豪诗凯雅路1号，根据项目用地红线图及沭阳县城市总体规划（2014~2030），用地性质为工业用地，区域环保基础设施齐全。集中区产业定位为纺织服装、装备制造、金属制品加工、新型建材、文体画材、家具制造等特色企业。化工、电镀、炼油、制革、印染、造纸、产生“三致”（致癌、致畸、致突变）物质等项目和有放射性污染项目一律不入园区，国家经济政策、环保政策和技术政策明令禁止的项目一律不入园区。本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019版）》进行说明，具体见表1-14。 表1-14 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019版）》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录》（2019年本） 本项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录》（2019年）中限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）修正 经查本项目产品、所用设备及工艺均不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》（苏政办发[2013]9号）修正中限制类和禁止类项目，属于允许类项目。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本） 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中，符合该文件的要求。 4 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中，符合该文件的要求。 5 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批） 本项目拟上的设备对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），使用的生产设备未涉及国家规定的淘汰限制类。 6 《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号） 本项目不属于《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）中禁止和限制发展产业名录。 7 《县政府办公室关于印发沭阳县乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（沭政办发[2018]141号） 本项目不属于《县政府办公室关于印发沭阳县乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（沭政办发[2018]141号）中禁止和限制发展产业名录。 8 《市场准入负面清单（2019版）》 经查《市场准入负面清单（2019版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类 本项目与《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号）中《宿迁市金属制品行业环保准入条件》相符性分析见表1-15。 表1-15 本项目与《宿迁市金属制品行业环保准入条件》相符性分析 要求 相符性分析 符合性 一、选址 新建、改建、扩建金属制品制作建设项目选址应符合环境保护的要求，符合园区规划环评审查意见要求。 本项目所在园区已取得规划环评审查意见，符合“新建、改建、扩建金属制品制作建设项目选址应符合环境保护的要求，符合园区规划环评审查意见要求”的要求。本项目位于沭阳县十字工业园区豪诗凯雅路1号，位于十字工业园区内。 符合选址要求 未采用涉表面涂装生产技术的新建、改建、扩建金属制品制作建设项目须入园进区，非工业集中区以外的新建、改建、扩建项目一律不再审批（或备案）。 / 采用表面涂装生产技术的新、改、扩建金属制品制作建设项目应入驻已通过规划环评审查的工业园区或工业集中区，并符合园区规划环评审查意见的要求。在未通过规划环评审查的工业园区或工业集中区内新建、改建、扩建采用表面涂装生产技术的建设项目一律不再审批（或备案）。 本项目采用表面涂装生产技术，项目所在园区已取得规划环评审查意见，符合“新建、改建、扩建金属制品制作建设项目选址应符合环境保护的要求，符合园区规划，环评审查意见要求”的要求，符合规定。 二、污染防治 焊接烟尘应采用移动式焊接烟尘净化器处理后排放。 本项目焊接烟尘采用焊接烟尘净化器处理后排放，符合要求。 符合污染防治要求 产生噪声的设备应安装隔声、降噪措施。 本项目产生噪声的设备应按照环评要求，安装隔声、降噪措施，符合要求。 产生的危废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求规范暂存，并委托有资质单位处理。 产生的危废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求规范暂存，并委托有资质单位处理，符合要求。 三、总量控制 严格执行宿迁市建设项目环保管理VOCs总量前置审核制度，各县（区）必须完成上年度VOCs总量减排任务（包括VOCs总量减排年度目标、VOCs总量减排重点项目完成计划进度）方可审批辖区内新增VOCs污染物排放的新建、改建或扩建项目。未完成VOCs总量减排任务的县（区），取消新增VOCs污染物排放的建设项目审批资格。 本项目严格执行宿迁市建设项目环保管理VOCs总量前置审核制度。 符合要求 四、排放标准 已有VOCs排放标准的行业，执行相应的行业标准。没有VOCs排放标准的行业，参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(天津市地方标准DB12/524-2014)中污染物排放限值。国家或江苏省出台重点行业挥发性有机物排放控制标准后，执行国家或江苏省相关标准。 本项目生产过程中产生的VOCs执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中污染物排放限值。 符合要求 本项目与《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）相符性分析见表1-16。 表1-16 本项目与《长江经济带发展负面清单指南》相符性分析 负面清单实施细则管控条款 本项目情况 符合性 一、河段利用与岸线开发 本项目位于宿迁市沭阳县十字工业园区内，不属于实施细则所禁止的河段利用与岸线开发的范围，不属于实施细则禁止活动的区域范围内。本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区的岸线和河段保护区。 不属于限制范围 （一）禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030年)X江苏省内河港口布局规划(2017—2035年)》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。 （二）严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 （三）严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目;禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 （四）严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 （五）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目;禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 二、区域活动 本项目用地性质为工业用地，不在国家确定的生态保护红线内和永久基本农田范围内。本项目所在地不在生态保护红线范围和清单中所列河流1公里范围内。本项目为金属制造项目不属于尾矿库和燃煤发电项目，也不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。项目位于太湖流域三级保护区内，建设在沭阳十字工业集中区内，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动 不属于限制范围 （六）禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | （七）禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段)新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州)、润扬河、潘家河、蛙祺港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 （八）禁止在距离长江干线岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 （九）禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。 （十）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。 （十一）禁止在取消化工定位的园区（集中区）新建化工项目 （十二）禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。 （十三）禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 （十四）禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 | 三、产业发展 本项目不属于目录中明确禁止类项目。 不属于限制范围 (十五）禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。 (十六）禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。 (十七)禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。 (十八）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 (十九）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 (二十)禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目,法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 2、与江苏省“两减六治三提升”专项行动相符性分析 对照《“两减六治三提升”专项行动方案》分析，本项目不属于《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》及《贯彻落实全省“两减六治三提升”专项行动实施方案》文件整治范围。本项目无燃煤锅炉，不属于落后化工产业，符合“两减”。本项目不涉及太湖水治理，不含黑臭水体；不属于畜禽养殖业；废气达标排放；符合“六治”。本项目不在“三提升”范围内。 项目涉及“263”行动计划《江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案》。方案要求各地区各部门以源头控制、结构优化、综合治理、总量控制为原则，通过采用结构调整以及原料替代、过程管理、末端治理全过程污染控制措施，全面开展VOCs减排工作。重点削减工业源、移动源挥发性有机物排放，强化生活源挥发性有机物污染防治。全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 本项目烘干工序热源由天然气提供，以园区内管道天然气作为燃料，不燃烧煤炭，符合方案要求；铝板表面涂装使用的是高固份粉末涂料和水性漆，符合方案要求的“使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCS含量涂料替代。” 因此，本项目的建设符合“263”行动计划要求。 3、与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发[2018]122号）相符性分析 表1-7 本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发(2018)22号)文件相符性分析表 文件相关内容 相符性分析 是否相符 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输 本项目为铝单板幕墙生产项目，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。 相符 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。 本项目符合国家及地方的产业政策，污染防治措施完备，项目污染物可以稳定达标排放，不属于“散乱污”企业。 相符 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 本项目产生的颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值 相符 到2020年，全国煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下；北京、天津、河北、山东、河南五省（直辖市）煤炭消费总量比2015年下降10%，长三角地区下降5%，新建耗煤项目实行煤炭减量替代。 本项目不使用煤炭。 相符 加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。重点区域基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。 本项目不使用燃煤锅炉。 相符 重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。 本项目不使用油墨、溶剂型涂料等。 相符 表1-8 本项目与《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（苏政发（2018）122号）文件相符性分析表 文件相关内容 相符性分析 是否相符 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法 本项目为铝单板幕墙生产项目，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。 相符 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动，根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治工作要求。实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，2018年完成摸底排查工作。2019年全省完成“散乱污”企业综合整治任务，按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备），依法注销相关生产许可；列入整合搬迁类的，搬迁至工业园区并实施升级改造。 本项目符合国家及地方的产业政策，污染防治措施完备，项目污染物可以稳定达标排放，不属于“散乱污”企业。 相符 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 本项目产生的颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物排放限值。 相符 到2020年，全省煤炭消费量比2016年减少3200万吨。新建耗煤项目实行煤炭减量替代。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。继续推进电能替代燃煤和燃油，到2020年电力消费（按供电标煤计算）占全社会能源消费总量55%左右。 本项目不使用煤炭。 相符 2019年底前，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，按照宜电则电、宜气则气等原则进行整治，鼓励使用太阳能、生物质能等；推进煤炭清洁化利用，推广清洁高效燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造；其余燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求。 本项目不使用燃煤锅炉。 相符 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目不使用油墨、溶剂型涂料等。 相符 4、与江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南相符性分析 本项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（江苏省环保厅，2014年5月20日）相符性分析见表1-9。 表1-9 项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析 总体要求 序号 总体要求 本项目情况 相符性判定 1 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和设备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCS产生，减少废气污染物排放。 本项目使用水性漆和热固性粉末涂料，采用静电喷涂工艺，从源头控制了VOCS的产生量。 符合 2 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs 总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、 橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。 本项目排放的VOCs废气浓度和总量不大，不具备回收利用条件。项目生产过程挥发的有机废气收集效率≥90%；有机废气采用“集气罩+水帘+二级活性炭吸附”处理，净化处理效率≥90%。 符合 3 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。 本项目无高浓度挥发性有机物的母液和废水。 符合 4 企业应提出针对VOCs的废气治理方案，明确处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。 本项目产生的有机废气通过“集气罩+水帘+二级活性炭吸附”装置处理。项目同时根据污染源排放清单确定的污染因子、监测频次，采用例行监测的方式监测污染源浓度、净化效率，作为处理装置长期有效运行的管理和监控依据。 符合 5 企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。 企业按污染源排放清单确定的频次，采用例行监测的方式监测VOCs排放浓度、净化效率，作为设施日常稳定运行情况的考核依据。 符合 6 企业应安排有关机构和专门大员负责VOCs污染控制的相关工作。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账 项目安排了专门的污染防治专职人员，后续生产中将按要求建立污染防治工作台账。 符合 表面涂装行业 序号 表面涂装行业要求 本项目情况 相符性判定 1 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、本项目使用水性漆和粉末涂料电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到50%以上。 本项目使用水性漆和高固份粉末涂料。 符合 2 喷漆室、流平室和烘干室应设置完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，原则上禁止露天和敞开式喷涂作业。若工艺有特殊要求，不能实现封闭作业，应报环保部门批准。 本项目设置单独的喷漆室及烘道，配备有机废气收集和处理系统，满足要求。 符合 3 烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。喷漆废气应优先采用干式过滤高效除漆雾、湿式水喷淋+多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业也可采用蜂窝活性炭吸附-催化燃烧、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放。 本项目产生的喷漆废气采用“水帘 +二级活性炭吸附”装置处理，烘干废气采用由“水帘+二级活性炭吸附”装置处理，达标排放，满足要求。 符合 4 使用溶剂型涂料的表面应安装高效回收净化设施 本项目不使用溶剂型涂料。 - 根据上表分析可知，建设项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（江苏省环保厅，2014年5月20日）是相符的。 5、与《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气[2019]53号）相符性分析。 表1-10 本项目与《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》相符性分析 治理方案内容 本项目建设 相符性 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度。 本项目产品喷涂使用低VOCs含量的水性漆和塑粉，从源头控制了涂料VOCs的产生量。 符合 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 本项目水性漆使用密闭容器存储，正常存放下无VOCs产生。 符合 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。 喷漆采用全密闭、连续化、自动化、智能化程度高的喷涂工艺，喷塑采用静电喷涂自动化生产线，且在产生废气的区域进行密闭处理，可有效减少无组织排放。 符合 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。 本项目喷漆废气经喷漆房内集气系统进行收集、固化过程采用集气罩进行收集，有机废气经水帘+二级活性炭吸附装置处理后废气有组织排放。生产线保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。 符合 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 | 本项目生产过程中产生的有机废气经过收集，经水帘+二级活性炭吸附装置处理后有组织排放。由于本项目的废气属于低浓度废气，因此适宜采用活性炭吸附，同时考虑本项目废气需采取组合处理工艺，综合安全性能和企业运营成本，采取水帘+二级活性炭吸附装置处理本项目的有机废气。活性炭吸附装置定期更换活性炭，废活性炭委托资质单位处理。 符合 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 本项目调漆在密闭喷漆房内进行调配不单独设置调漆车间。水性漆采用密闭包装桶存储，生产过程中有机废气产生点均配备有效的废气收集系统，减少无组织排放。 符合 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。 本项目喷漆的漆雾采用“水帘+活性炭吸附装置”进行处理，生产过程中产生的有机废气收集后经水帘+二级活性炭吸附装置处理后有组织排放，废气可实现达标排放。 符合 6、与关于印发《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33 号）相符性分析 本项目与《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33 号） 相关内容相符性分析见表1-10。 表1-10 与《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 序号 文件要求 本项目情况 是否符合 1 严格落实国家和地方产品VOCs 含量限值标准。2020年7 月1 日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 本项目使用的水性漆中挥发性有机化合物（VOC）含量符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB T 38597-2020)表1水性涂料中VOC 含量的要求 相符 2 将全面使用符合国家要求的低VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs 原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs 含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 | 本项目按要求建立原辅材料台账，记录VOCs 原辅材料名称、成分、VOCs 含量、采 购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料，采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料。 相符 3 2020 年7 月1 日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。 本项目属于重点区域，VOCs 排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。 相符 4 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收 集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs 物料的包装容器、含VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封 装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7 月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs 无组织 排放废气进行收集、处理。高VOCs 含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。 本项目新建油漆库对生产所用的水性漆进行储存。本项目水性漆为外购桶装水性漆，装卸、转移、运输过程中皆处于密闭环境中。水性漆的使用位于喷漆房，喷漆房为密闭空间，对于生产过程中产生废危废移至危废库暂时存放，后委托有资质单位处置。 相符 5 组织企业对现有VOCs 废气收 率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收 等工艺的治理设施，7 月15 日前完成。对达不到要求的VOCs 收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温 等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 本项目对喷漆、晾干过程中产生的VOCs采取水帘+二级活性炭吸附烧进行收集处理。 相符 6 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；加 强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启 同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs 废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800 毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加 及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7 月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 本项目喷漆房、晾干房保持密闭，安排专业人员对VOCs 处理设施进行调试与维护、检修。 相符 综上可知，本项目与《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气 [2020]33 号）相关内容相符。 7、与《“关于贯彻落实<挥发性有机物无组织排放控制标准>（GB37822-2019）的通知》（宿污防指办〔2019〕55 号）相符性分析 《宿迁市“关于贯彻落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的通知》的要求 | 项目情况 是否相符 强化源头与过程治理。医药化工、涂料制造、油墨制造等行业的相关企业，要严格对照《标准》要求，按照“人不接触物料、物料不接触空气”的原则，对全厂VOCs 物料的储存、转移和输送、工艺过程、敞开液面等无组织排放源全部实施密闭（封）处理，更新升级现有设备、工艺技术、操作方式及其控制水平，从源头减少VOCs 产生量。确实无法密闭（封）或不能实施密闭（封）作业的，应在密闭空间内操作或进行局部气体收集处理。 家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造等行业的相关企业，VOCs 物料全部采取密闭储存，VOCs 物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作。 塑料、橡胶等行业的相关企业，混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型等作业环节，应采取密闭设备或在密闭空间内操作。 各相关企业应开展涉VOCs 设备与管线组件密封点泄露排查；密封点≥2000个的，必须开展设备与管线组件密封点检测与修复工作。开展VOCs 物料储罐（包括浮顶罐、固定罐）改造和运行维护，经改造后不符合《标准》要求的，或无法实施改造的储罐应该淘汰。 本项目水性漆，生产过程中运输、储运、使用均实施密闭处理，按照相关要求执行 相符 提升废气收集处理水平。收集的废气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2kg/h的各相关企业，按照“分类收集、集中处理”的原则，强化VOCs 无组织废气收集处理，配套VOCs 高效治理设施，原则上应采用催化燃烧（RCO）、蓄热式热氧化炉（RTO）等处理技术。其中，高浓度有机废气（VOCs 初始浓度≥5000ppm）的废气应优先进行溶剂回收，低浓度有机废气（初始浓度VOCs≤1000ppm），宜采用减风增浓技术提高VOCs 浓度后再处理。含卤元素、硫元素的有机废气不得采用RCO、RTO 等处理技术。 不能实现改造或建设RCO、RTO 等高效处理系统的相关企业，需提供相应说明材料，经所在地生态环境部门同意，并报市生态环境局备案后，可以采取其它废气治理措施。但应优先选用成熟的冷凝、吸收、吸附等废气治理技术，并采用多种技术组合工艺。若所采用废气处理技术为首次应用，必须附相关技术试验可行性报告和中试规模的运行数据。 除用于恶臭异味治理外，不鼓励采用集气罩、活性炭吸附、低温等离子、光催化、光氧化等废气收集处理技术。严禁采用活性炭吸附等单级废气处理工艺。必须采用活性炭吸附技术的，应制定活性炭定期更换管理制度，并严格落实。各有关企业应依据收集设施的集气罩的设置控制风速须符合。 本项目喷（刷）漆、晾干过程中VOCs 密闭负压收集，采用水帘+二级活性炭吸附工艺处理，处理效率达到90% 相符 按要求完善相关手续。各相关企业在整改过程中应充分考虑各设施（备）的安全因素，并按有关规定履行安全、环保等有关手续。化工装置开停车、检维修等要严格落实环保、安全等有关要求，特别是涉及易燃爆物料的装置。 本项目设备安装、检修严格按照环保、安全等要求 相符 建立管理台账资料。建立完善的废气处理设施运行台账，记录废气收集系统、处理设施的主要运行和维护信息等，包括运行时间、废气处理量、操作温度和压力、催化剂吸附剂更换周期和更换量、污染物排放浓度和速率等关键运行参数，并制定例行监测、在线监控设施比对监测计划等，每年至少自行各监测1 次，并将监测结果报所在地生态环境部门。台账保存期限不少于3年。 本项目按照相关规定建立管理台账资料 相符 8、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》相符性分析 本项目与宿迁市打好污染防治攻坚战指挥部文件宿污防指【2021】2号 文、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》 相符性分析见表1-12。 表1-12 与宿迁市“绿色标杆”示范企业申报行业标准相符性分析 申报标准意见要求 本项目情况 是否相符 工程机械制造行业 原辅材料 水性涂料，底漆≤250g/L，中涂≤250g/L，面漆≤300g/L，清漆≤300g/L；无溶剂涂料≤60g/L；粉末涂料。 本项目使用的水性漆中挥发性有机化合物含量符合标准。 相符 无组织排放 （1）满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》中特别控制要求。 （2）VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内。 （3）除大型工件特殊作业外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作。 （4）密闭回收废清洗剂。 （5）建设干式喷漆房﹔使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施。 （6）采用自动喷涂、静电喷涂或高流低压（HVLP )喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。 （7）采用自动调漆。 （8）实施工料定额管理。 本项目水性漆存储于密闭容器内，存放于油漆库，项目生产过程中喷（刷）漆位于密闭喷房，晾干工序位于密闭的晾干房，产生的废气采取负压收集的方式收集，本项目无调漆。 相符 VOCs治理设施 喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效喷漆处理装置﹔使用水性涂料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施；采用粉末涂料或VOCs含量≤60g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。 本项目喷漆废气水帘+二级活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理。 相符 排放限值 在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的 NMHC为20-30 mg/m3、TVOC为40-50mg/m3；厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度 值不超过20mg/m3；其他各污染物稳定达到现行排放控制要求。 根据第四章计算结果表示，本项目符合排放限值要求。 相符 监测监控水平 严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》( H942-2018）规定的自行 监测管理要求；重点排污企业风量大于10000m3/h 的主要排放口，有机废气排 放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上；安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差)、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期;更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。 | 本项目严格执行 《排污许可证申 请与核发技术规 范总则》 ( H942-2018）规 定的自行监测管 理要求，本项目 属于大气环境重 点排污企业。 相符 环境管理水平 环保档案齐全。环评批复、排污许可证及季度、年度执行报告、验收、废气治理设施运行管理规程、一年内废气监测报告。台账记录。生产设施运行管理信息，生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所有涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率等信息的检测报告﹔废气污染治理设施运行管理信息，燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料、吸附剂、催化剂更换频次等；监测记录信息，主要污染物排放口废气手工监测或在线监测等﹔主要原辅材料消耗记录；燃料（天然气）消耗记录。 人员配置。设置环保部门，配备专职人员，具备相应的环境管理能力。 本项目建成后将 完善台账记录、 人员配置，主要 污染物排放口废 气手工监测。 相符 表1-13 与重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南相符性分析 A级企业 本项目情况 是否相符 工 程 机 械 整 机 制 造 绩 效 分 级 指 标 原辅材料 （1）水性涂料，底漆≤250g/L，中涂≤250g/L，面漆≤300g/L，清漆≤300g/L； （2）无溶剂涂料≤60g/L； （3）粉末涂料 本项目使用的水性漆中挥发性有机化合物含量符合标准。 相符 无组织排放 （1）满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》中特别控制要求。 （2）VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内。 （3）除大型工件特殊作业外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作。 （4）密闭回收废清洗剂。 （5）建设干式喷漆房﹔使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施。 （6）采用自动喷涂、静电喷涂或高流低压（HVLP )喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。 （7）采用自动调漆与清洗。 （8）实施工料定额管理。 本项目水性漆存储于密闭容器内，存放于油漆 库，项目生产过程中喷（刷）漆 位于密闭喷漆房，晾干工序位于密闭的晾干房，产生的废气采取负压收集的 方式收集，不单独设置调漆车间。 相符 VOCs治理设施 喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效喷漆处理装置﹔使用水性涂料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施； 采用粉末涂料或VOCs含量≤60g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。 本项目喷漆废气采取水帘+二级活性炭吸附装置处理。 相符 排放限值 在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的 NMHC为20-30 mg/m3、TVOC为40-50 mg/m3；厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20 mg/m3；其他各污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。 本项目符合排放限值要求。 相符 监测监控水平 严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》( H942-2018）规定的自行监测管理要求；重点排污企业风量大于10000m3/h 的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上；安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差)、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时 间和更换周期;更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。 本项目严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》（H942-2018）规定的自行监测管理要求，本项目属于大气环境重点排污企业。 相符 环境管理水平 环保档案齐全。环评批复、排污许可证及季度、年度执行报告、验收、废气治理设施运行管理规程、一年内废气监测报告。 台账记录。生产设施运行管理信息，生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所有涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率等信息的检测报告﹔废气污染治理设施运行管理信 息，燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料、吸附剂、催化剂更换频次等；监测记录信息，主要污染物排放口废气手工监测或在线监测等﹔主要原辅材料消耗记录；燃料（天然气）消耗记录。 人员配置。设置环保部门，配备专职人员，具备相应的环境管理能力。 本项目建成后将完善台账记录、人员配置，主要污染物排放口废气手工监测。 相符 8、与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办【2020】11号）相符性分析 表1-11 本项目与宿环办【2020】11号文件相符性 意见要求 本项目情况 是否相符 严格项目排标准审查 凡涉VOCs排放的建设项目有行业标准的应优先执行行业标准，厂内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs特别排放限值 本 项 目VOCs 排 放标准均按要求执行 相符 规范项目原辅材料源头替代审查 新报批环境影响评价文件的建设项目应使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》 （DB32/T3500—2019）限值要求。建设项目应通过使用水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低 VOCs含量、低反应活性的清洗剂等替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头控制VOCs产生量。明确是否属于危险化学品。 本 项 目 喷（刷）漆使用的水性漆VOC含量满足《涂料中挥发性有机物限量》限值要求，属于 低 VOCs含 量 的 涂料。 相符 全面加强 无组织排 放控制审 查 家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造、化工等重点行业的相关企业，涉VOCs物料全部采取密闭储存，物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作，环境影响评价文件中应详细描述物料配料、转移、储存、 使用、收集等环节所采用的工艺技术或措施，不得采用密闭收集、密闭、储存等筒单、笼统性文字进行描述，并分析采用的工艺技术的可行性和可靠性。凡涉VOCs 无组织排放的建设项目，应严格按照《挥发 性 有 机 物 无 组 织 排 放 标 准 》 (GB37822-2019）有关要求。 本 项 目 涉VOCs 物 料 全部采取密闭储存，喷漆、烘干均密闭。 相符 提高末端 治理水平 和台账管理 按照“分类收集、集中处理、应烧尽烧”的原则，报批的环境影响评价文件应强化建设项目含VOCs有机废气的收集与处理评 价，配套 VOCs高效治理设施，应优先采用催化燃烧（RCO或CO）、蓄热式热氧化炉（RTO）、直燃式焚烧炉（TO）等处理技术，未采用焚烧处理技术或不宜采用焚烧处理技术的应充分说明原因和依据。 本项目产生VOCs浓度较低，建议采用 水帘+二级活性炭吸附处理 相符 7、与《宿迁市绿色工业项目建设条件》(宿经信发[2017]124号)的相符性 表1-11 项目与《宿迁市绿色工业项目建设条件》的相符性分析 指导意见要求 本项目 符合性 一、技术要求 (二)不得采用《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类、淘汰类的落后技术、落后工艺和落后设备。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)》中限制类、淘汰类的落后技术、落后工艺和落后设备。 相符 二、环保要求 (一)不得引进列入《环境保护名录》(2013年版)的高污染、高排放和高环境风险的项，目。乡镇工业园区只承接适用于环评登记的工业项目。 本项目不属于“三高”项目。项目选址位于为合法批准成立的工业集中区。 相符 三、资源利用要求 (一)优先选用可再生能源、天然气、电力等清洁能源。 项目使用清洁能源，天然气作为燃料。 相符 (二)项目须采取高效、可靠的水处理技术，提高循环利用率，工业固体废弃物处置利用率、单位产品废水排放量达到省内同行先进水平。 生活污水经化粪池处理后接入地埋式污水处理设施，处理达标后回用于厂内绿化，生产废水经厂内自建污水处理设施处理后，循环使用不外排。 相符 （三）除了乡镇和化工园区承接的项目，其他工业项目原则上都要进各开发区、工业园区或产业集聚区，未达到上述条件的工业项目鼓励其进入标准厂房或采取租赁方式供地。 市、县以上生态功能区、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区和主要河流、湖泊等规定范围内原则上不承接工业项目。 本项目位于合法批准成立的工业集中区。 本项目不涉及生态功能区、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区和主要河流、湖泊等区域。 相符 综上分析，本项目符合国家及江苏省产业政策的有关规定。 8、与《沭阳县十字街道总体规划》（2014-2030）相符性分析 规划对十字街道功能配套加以完善，促进城乡生活的和谐发展，实现充分的城乡就业，将十字街道打造成为沭阳县城郊新型城镇化的示范区，生态宜居的滨水花园片区。工业区整合现有产业的基础上延伸产业链，吸引上下游产业，积极升级产业，提高产业的附加值及科技水平，发展机械、建材和轻工制造为特色的制造业集聚区。本项目属于金属制品制造业，符合《沭阳县十字街道总体规划》（2014-2030）的发展目标和发展战略。 9、与关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知苏大气办〔2021〕2号要求分析 表1-12 关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知苏大气办〔2021〕2号要求分析 重点任务 本项目 相符性 （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业（附件2）要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。 本项目不属于3130家企业名单，使用低VOCs含量的水性漆、粉末涂料，均符合相关技术要求。 符合 （二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。 本项目使用的水性漆、粉末涂料VOCs含量均较低，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中水性涂料及无溶剂型涂料中VOC含量的要求。 符合 （三）强化排查整治。各地在推动3130家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。 本项目为新建项目，建成投产后，将按要求建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况等，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。 （四）建立正面清单。各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和辐射固化油墨、水基和半水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，生产的产品80%以上符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的涂料生产企业，已经完全实施水性等低VOCs含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环境执法检查、政府绿色采购等方面，给予政策倾斜；结合产业结构分布，各设区市需分别培育10家以上源头替代示范型企业。 本项目不生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和辐射固化油墨、水基和半水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂。 符合 （五）完善标准制度。根据国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，进一步完善地方行业涂装标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，年底前，出台工业涂装、工程机械和钢结构、包装印刷、木材加工、纺织染整、玻璃钢制品6个行业江苏省地方排放标准。我省范围内流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，鼓励在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型。 本项目使用的水性底漆、粉末涂料属于低挥发性有机物含量涂料。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 中祜铝业科技（江苏）有限公司位于宿迁市沭阳县十字工业园区豪诗凯雅路1号，租赁淮安市华氏木业有限公司现有闲置厂房，投资2000万元，购进数控转塔冲床、数控浮雕机、数控折弯机、打磨设备、涂装等设备，新建年产60万m2铝单板幕墙的生产项目，项目总占地面积约23360m2（中心坐标：东经118°47'37.84"，北纬34°02'53.72"），其中主体工程设施12000m2，绿化面积2000m2，办公区面积400m2。项目建成后实际可形成年产20万m2铝单板幕墙的生产能力，该项目已在沭阳县发改局备案，备案号为沭发改备[2020]25号。 本项目为铝单板幕墙生产项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部第44号令）及《关于修改＜建设项目环境影响评价分类管理名录＞部分内容的决定》（生态环境部部令 第1号）二十二、金属制品业中68金属制品表面处理及热处理加工，其中 “有电镀工艺的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌”编制报告书，“其他”编制报告表。本项目喷涂工艺采用水性漆和粉末涂料，不涉及电镀和钝化工艺的热镀锌，因此本项目需编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录摘抄 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 二十二、金属制品业 68 金属制品表面处理 及热加工处理 有电镀工艺的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 其他 / 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）等有关环境法律、法规的规定，凡实施对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度。为此，中祜铝业科技（江苏）有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司就该项目进行环境影响评价工作。江苏圣泰环境科技股份有限公司接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 2、项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：铝单板幕墙生产； 建设单位：中祜铝业科技（江苏）有限公司； 建设地点：江苏省宿迁市沭阳县十字工业园区豪诗凯雅路1号（具体地理位置见附图1）； 建设性质：新建； 投资总额：2000万元，环保投资85万元，占总投资的4.25%； 占地面积：23360平方米； 职工人数：50人； 作业制度：企业年运行320天，实行白班8h工作制，年运行2560小时； 项目投产日期：2022年1月。 3、生产规模及内容 本项目产品方案见表2-3。 表2-3 建设项目产品方案 序号 工程名称 产品名称 年产量 年运行时间 1 铝单板幕墙生产项目 喷漆铝单板幕墙 6万m2 760h 2 喷粉铝单板幕墙 14万m2 1800h 3 合计 20万m2 2560h 注：铝板平均厚度为2.5mm，密度为2.75g/cm3。 根据企业生产规划和市场需求，建设项目本次设计产能约20万m2/a。 4、主要设备 本项目主要设备见2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 （台/套/把） 1 数控剪板机 / 4 电，钣金加工 2 数控转塔冲床 HPE-3078-26LA2/V2.0 4 电，钣金加工 3 数控浮雕机 MK2060-2-ER25 8 电，钣金加工 4 数控折弯机 PBA-110-4100-4V 8 电，钣金加工 5 开槽机 / 4 电，钣金加工 6 卷圆机 / 4 电，钣金加工 7 焊机 / 16 电，钣金加工 8 螺柱焊机 / 4 电，零件装配 9 打磨设备 / 4 电，钣金加工 10 脱脂 脱脂槽 7m×1.5m×2m 1 去除表面油污 水洗槽 7m×1.5m×2m 2 将表面带出的脱脂剂洗净 备用槽 7m×1.5m×2m 1 倒槽备用 11 悬挂输送机设备 / 1 运输 12 喷涂流水线 1#漆房 10m×5.5m×4.1m 1 喷漆工序 2#漆房 11.5m×5.5m×4.1m 1 备用间 10m×5.5m×4.1m 1 大旋风喷粉室 11m×8m×5.5m 1 喷粉工序 自动静电喷漆枪 / 8 设备 手动静电喷塑枪（补喷） / 2 设备 自动静电喷塑枪 / 5 设备 手动静电喷塑枪（补喷） / 2 设备 烘箱 60m×1.8m×2.5m 1 喷漆、喷粉烘干共用 5、原辅材料 表2-5 建设项目原辅材料清单 序号 名称 规格成分 年用量 运输方式 备注 1 铝板 2.0mm/2.5mm/3.0mm 1400吨 汽车 国内采购 2 焊材 铝焊条 6吨 汽车 焊接工序，国内采购 3 氩气 钢瓶装 1000瓶 汽车 4 铆钉 / 800万个 汽车 装配工序，国内采购 5 螺钉 / 400万个 汽车 6 螺母 / 400万个 汽车 7 脱脂剂 25kg/桶，1200桶 30吨 汽车 表面除油污，国内采购 8 水性漆 50kg/桶，120桶 16吨 汽车 喷漆工序，国内采购 10 粉末涂料 20kg/盒，750盒 15吨 汽车 喷粉工序，国内采购 11 成品保护膜（PE） / 10万/米 汽车 成品表面包装 12 机油 250kg/桶，2桶 0.5吨 汽车 设备保养更换，国内采购 注:①项目场区涉及原辅料均采取外购、汽车外运，且本厂不参与任何运输环节;②根据资料:项目水性漆1kg可喷涂6~10m2，水性漆为单面喷涂,塑粉1kg可喷涂8~10m2，两道漆均为单面喷涂。 表2-6 建设项目喷漆水性漆用量 涂层 喷涂面积 （m2/a） 漆膜厚度 （µm） 漆膜密度 （t/m3） 漆膜重量 （t/a） 上漆率 （%） 固含量 （%） 用量 （t/a） 备注 第一道漆 60000 50 1.40 4.176 70 85 6 单面 喷涂 第二道漆 60000 72 1.40 6.02 70 86 10 表2-7 建设项目喷粉塑粉用量 工序 喷涂面积（m2） 喷涂厚度（μm） 密度 （t/m3） 附着率% 用量 （t） 喷粉 140000 65 1.5 90 15 本项目主要原辅材料理化特性见表2-8。 表2-8 主要原辅材料理化毒理性质 名称 理化特性 燃烧 爆炸性 毒理 毒性 铝板 成分主要为AL（含量为99.37）、其余为微量Si、Fe、Cu、Mn、Zn、Ti，不含重金属铅、汞、镉、铬、砷等，密度为2.7kg/m3； 不易燃 无毒 焊材 低合金钢镀铜焊丝，含碳量0.8%、锰20%、79%，硫、磷等元素0.2%，长度在300-500mm，规格：0.8-6.0mm，适用于焊接500Mpa及以下的低合金钢 不易燃 无毒 氩气 Ar，无色无臭的惰性气体，蒸汽压202.64KP（-179℃），熔点-189.2℃，微溶于水，相对密度（水=1）1.40（-186℃） | 不易燃 无毒 脱脂剂 纯碱（30%）+片碱（25%）+偏硅（40%）+添加剂（10%） 不燃 有毒 水性漆 水性树脂55%、水性添加剂5%、白色浆25%、二丙二醇丁醚4.0%，二丙二醇甲醚1.3%、纯水9.7%、消泡剂4.2%，密度1.40g/cm3，固体份85.0%，沸点100℃，饱和蒸气压3.8千帕。 易燃 有毒 粉末涂料 主料：聚酯树脂，环氧树脂，钛白粉，TGIC；辅料：增光剂，消光剂，流平剂，填料，颜料，防流挂剂。 不燃 有毒 6、本项目主要工程内容见表2-9。 表2-9 建设项目工程内容一览表 项目工程 建设名称 设计能力 备注 主体工程 （一栋生产车间，1F） 钣金加工区 （共4条线） 9000m2 主要进行剪板、冲切、折弯、雕刻、焊接、打磨等工序。 表面预处理槽 100m2 4座槽，规格7m*1.5m*2m。主要进行喷涂前钣金工件脱脂、水洗。 喷涂及烘干区 1800m2 共一条喷涂烘干流水线，喷漆和喷粉分时段，错峰进行，不同时生产，喷漆室，喷粉室，烘箱1套。 辅助工程 | 办公楼 400m2 位于厂区西南侧 门卫 60m2 位于厂区东侧 储运工程 原料仓库 约200m2 位于钣金加工区西侧，主要用于储存购入的原料，存放油漆、塑粉等 成品仓库 约1100m2 位于厂房北边，主要用于储存加工生产得到的成品 半成品仓库 （共4处） 约700m2 位于各钣金产线东侧，主要用于储存加工生产得到的半成品 公用工程 给水 1139t/a 来自市政自来水管网 排水 / 不外排 供电 9.6万kWh/a 来自市政电网 供气 7.2万m3/a 园区供气管网提供 绿化 2000m2 依托现有 环保工程 生活污水 化粪池，1座，3m3/d 经化粪池处理后接入地埋式污水处理设施，处理达标后回用于厂区绿化，不外排，位于主体厂房东侧 厂内地埋式污水处理设施，3t/d 脱脂清洗废水 污水处理站，40m3/d 生产废水经中和+絮凝沉淀处理达标后循环使用，位于主体厂房东侧 焊接烟尘 移动式焊接烟尘净化器 设固定焊接区域，移动式烟尘净化器收集处理 打磨粉尘 集气罩+布袋除尘+排气筒（1#） 设固定打磨区域，进行集中收集后引入到布袋除尘器内，收集效率90%，除尘效率95%以上，未捕捉到的烟尘经排气扇加强通风后以无组织形式排放 | 喷塑粉尘 脉冲滤芯回收装置+旋风+排气筒（2#） 安装密闭式自动喷涂流水线，塑粉粉尘经过“脉冲滤芯+旋风”回收装置收集处理后，少量有组织排放，收集效率95%，除尘效率98%以上 喷漆废气 水帘+二级活性炭吸附+排气筒（3#） 两个喷漆房和固化烘干房均使用密闭式，喷漆房采用水帘式喷涂方式去除漆雾，调漆、喷漆和烘干产生的有机废气通过风机抽至一套二级活性炭吸附装置，风机风量为20000m3/h，收集效率为90%，去除效率90%，净化后的空气经15m高排气筒排放 烘干废气 集气罩+二级活性炭吸附+排气筒（3#） 与喷漆废气共用一套废气处理设施 天然气燃烧废气 集气罩+排气筒（3#） 达标排放 车间内无组织排放的各种废气 车间厂房阻隔，并加强车间管理 / 噪声治理 隔声、消声、减振 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 一般固废：设20m2固废暂存间1处，位于生产车间内 生活垃圾交由环卫部门清运，一般固废外售或者回用利用 危险废物：设40m2危废暂存间，位于生产车间内 危废分类收集后交由相应资质单位处置 7、水平衡 （1）给水 本项目用水由市政自来水管网供给，涉及用水点主要为生活用水、绿化用水和生产用水。项目用水情况如下： A、生活用水 本项目定员50人，厂区不提供食堂和住宿，工作制度为年工作日320天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）用水标准，本评价取人员生活用水定额为50L/人•d，则职工用水量为800t/a。 B、绿化用水 本项目绿化面积为2000m2，根据《室外给水设计规范》（GB50013-2018），绿化用水量参考值按照2L/m2·d计，年浇水天数按200天计，则绿化用水需800t/a，160t/a由新鲜水补充，剩余640t/a由生活污水处理后尾水补充。。 C、生产用水 项目生产用水主要包括喷涂前处理用水(主要为脱脂剂稀释用水、脱脂剂清洗用水及补充水)，水性漆调配用水、喷漆房水帘用水及补充水。 a.脱脂剂稀释用水 项目喷涂前需进行脱脂处理，根据企业生产经验，每月补充水8t，则脱脂剂稀释补充水量为96t/a； 项目脱脂槽液定期泵入备用池中自然沉淀，将沉淀后的脱脂液用泵抽回脱脂液循环池循环使用，并根据脱脂槽槽液pH监测情况补充新的脱脂液，脱脂液不外排。 b、脱脂剂清洗用水及补充水 项目在脱脂后设置两道浸入水洗，两个水洗槽呈并联式布置，水槽规格为7m×1.5m×2m，使用过程中每个水槽实际水量约15m3。 清洗废水由于多次循环使用，造成水质浑浊，按每2个月更换1次，更换时将两道清洗水槽中的清洗废水抽出排放，同时补充新鲜水至两个清洗水槽中。项目年生产320天(按11个月计)，则脱脂清洗废水产生量为180t/a，脱脂清洗水每天损耗量按水槽水量的1%计，则脱脂清洗用水补充水量为0.3m3/d(96t/a)。 c.调漆用水 本项目水和水性漆1：5调配，水性漆用量为16t/a，则调漆用水量为3t/a，由喷枪清洗水补充，最终进入产品不外排。 d.喷漆房水帘用水及补充水 本项目喷漆房采用上送风、下抽风的水帘式漆雾捕捉装置，除漆雾的水流入循环水池，类比同类项目分析：设置的水帘废水处理系统总水量约为6m3(设置1个水循环池，容积10m3)，经絮凝沉淀后循环利用。 项目水帘用水循环过程中部分蒸发损耗，每天损耗量按循环水量的1%计算，则补充水量为0.06m3/d(20t/a)。本项目每6个月更换一次水帘用水，一次更换量为5t，则水帘喷漆废水产生量为10t/a。水帘喷漆废水（水性漆）纳入一般固废进行处置。 （2）排水 本项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水产生量为640 t/a，生活污水经化粪池处理后接入地埋式污水处理设施，处理达标后回用于厂区绿化，生产废水产生量为180t/a、初期雨水132.7 t/a，经厂内污水站处理达标后循环使用，本项目产生的废水不外排。 图2-1 项目水平衡图（t/a） 8、项目周围环境及厂区平面布置概况 本项目位于宿迁市沭阳县十字工业园区豪诗凯雅路1号，项目北侧为蒲荡公路，隔路为炳诚交通建设有限公司，项目东侧紧邻豪诗凯雅路，隔路为园区内企业；南侧及西侧为园区内企业。 本项目总平面布置原则：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；生产物流顺畅，运费能耗最小；符合各种防护间距，确保生产安全；根据当地的自然条件，做到因地制宜。 项目租赁淮安华氏木业有限公司厂区23360m2作为建设用地。主体工业厂房占地12000m2，位于厂区北侧，其中：喷涂区占地面积1800m2，涉及建设内容主要为喷涂线、烘箱等设备，喷涂区以南是表面前处理线和成品堆放区，占地面积约为1200m2；钣金区占地面积9000m2，位于厂房南侧，主要布设铝板钣金生产线，布设剪板机、折弯机、冲床、焊机、打磨等设备，用于铝板加工；原料仓库位于钣金区西侧，用于贮存漆料、塑粉等原辅料；污水处理站和地埋式污水处理设施位于工业厂房东侧；办公楼占地400m2，位于厂区南侧。 厂区设置两个出入口，位于东南侧。厂区沿主要厂房四周都留有消防通道或布置了运输道路，车道宽度不小于4 m，便于大型消防车的通行，同时按规范设置了室内及室外消火栓。 纵观总厂区平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，厂房平面布置较合理。 本项目厂区平面布置图见附图3，周边环境概况见附图4。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租赁闲置厂房内进行生产，基本无需基建工作。施工期主要为设备安装调试，施工期短，对周围环境影响较小，因此不作施工期环境影响评述。 2、运营期 （1）铝单板总工艺生产流程图如下： 图2-2 铝单板总工艺流程示意图 （2）钣金生产工艺流程 图2-3 钣金加工工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 1）下料、冲切：外购铝板，根据产品尺寸要求，利用剪板机和冲床等设备将铝板切割成规定大小，此过程中会产生废边角料S1-1和噪声N1-1； 2）成型：根据产品规格要求，利用卷圆机、开槽机、折弯机、数控雕刻机将铝板加工成指定形状，此过程中会产生噪声N1-2； 3）焊接：将加工后的板材按照产品设计要求用焊条进行焊接，焊接方式为氩弧焊，利用氩弧焊焊接各种规格的铝板。本项目氩弧焊使用焊条，焊条通过丝轮送进，导电嘴导电，在母材与焊条之间产生电弧，使焊条和母材熔化，并用惰性气体氩气保护电弧和熔融金属来进行焊接的。用此过程产生焊接烟尘G1-1和噪声N1-3； 4）打磨：利用打磨机对焊疤等进行打磨，该工序有打磨粉尘G1-2和噪声N1-4产生； 5）将钣金加工好的铝板送至表面前处理工序。 （3）表面前处理工艺流程 图2-4 表面前处理工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： 1）脱脂 经过金属加工工序的半成品进入脱脂工序，项目外购碱性脱脂剂原液，与自来水配成溶液（脱脂剂与水配比1:20）置于脱脂槽中，浸泡3min，以除去铝板表面的油污和氧化膜。由于铝单板脱脂前经过打磨处理，表面不可避免残留部分金属碎屑和粉尘，所有脱脂槽中的脱脂液在使用一段时间后，除表面会漂浮一层浮油外，槽底还会有沉淀物产生(槽渣)。因而，本项目除每天需要对脱脂槽表面浮油进行打捞外，还需要定期将槽内脱脂液泵入备用池中(倒槽)，清理脱脂槽内残渣，再将脱脂液用泵抽回脱脂槽中循环使用，由于铝单板表面携带和槽渣清理会造成脱脂液损耗，企业根据脱脂槽液pH情况补充新的脱脂液，脱脂液不外排。脱脂工序不产生废水，主要污染物为表面浮油和倒槽清理产生的废槽渣，将其混合收集在一起。混合后的废槽渣在危废仓库暂存，委托有资质单位处理。此工序主要污染物为油脂和槽渣S2-1。 2）脱脂水洗 脱脂后设置两道水洗槽，清洗采用浸入式水洗方式进行，两个水洗槽呈并联式布置，清洗废水定期更换；此过程主要产生脱脂清洗废水W2-1。 3）自然风干：水洗后的铝板在槽上方悬停数分钟沥水，经过沥水处理后，转至中转区放置，室温条件下风干，之后进入喷涂工序。 4）风干后的铝单板送至表面喷涂工序。 表2-10 表面前处理各工序情况一览表 序号 1# 2# 3# 4# 脱脂 水洗1 水洗2 备用 水槽容积 每个槽容积：（长×宽×深）7m×1.5m×2m=21m3 通常使用深度为槽深2/3 成分 脱脂剂+水 自来水 自来水 其他 处理方式 浸泡 温度℃ 常温 槽液调整 不更换，定期泵入沉淀池中自然沉淀，脱脂液循环使用；每天捞浮油，定期添加脱脂剂 2个月更换一次，定期排入中和沉淀池处理 2个月更换一次，定期排入中和沉淀池处理 作为脱脂液沉淀池，倒槽备用 （4）喷涂工艺流程 图2-5 铝单板喷涂加工工艺及产污示意图 工艺流程说明： 1）装框上挂：将待喷涂的铝单板装入框内上挂至输送链上，由输送链将待喷件依次送入喷涂房内进行喷涂作业。 2）喷涂作业：本项目设有一条自动喷涂线，喷漆与喷粉交替作业，不同时进行。 ①喷粉：铝板根据产品要求进入喷粉房进行“自动+人工(补喷)”静电喷粉。 本项目设有一间喷粉房，在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便捕集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上去。当粉末附着到一定厚度是，则会发生“同性相斥”的作用，不能再吸附粉末。 将表面处理后的铝单板通过悬挂输送系统运至喷粉房进行自动+人工静电粉末喷涂作业，本项目设有1间喷粉房，内设5把自动喷枪和2把人工喷枪，自动喷枪对铝单板正面喷涂，喷涂后检查喷涂质量，根据需要进行人工补喷。未吸附的粉末涂料负压吸入自动回收装置，通过滤芯过滤后送回供粉处循环使用。此过程污染物主要为喷粉废气G3-1和喷粉噪声N3-1。 ②喷漆：脱脂水洗烘干后的铝单板通过悬挂输送系统运至喷漆房，喷漆工序在专门的自动化喷漆间内进行，本项目设置有3个喷漆间（两用一备）进行两次喷涂。根据企业提供的信息，项目外购的水性漆与水按5：1调配，直接在喷漆房内调配，不单独设置调漆间。 本项目喷漆均在密闭喷漆房内进行，项目设有两间水帘喷漆房，其中，1#漆房 (10m×5.5m×4.1m)和2#漆房(11.5m×5.5m×4.1m)分别为两次喷涂，设自动喷枪8把，在自动喷漆房作业末端，人工还进行自动喷涂后的补喷作业，内设2把喷枪，平时使用时间较少。喷漆时，水帘池内的水经絮凝除漆渣后循环使用，循环周期为2个月。此过程会产生喷漆漆雾颗粒G3-2、有机废气G3-3、噪声N3-2、喷漆废水W3-1、漆渣S3-1。 3）悬挂输送：喷涂作业结束后，工件由输送链条送入烘箱烘干。 4）烘干固化：表面通过静电吸附了粉末以及喷漆后的铝板进入烘箱内进行加热烘干。塑粉固化与漆膜烘干共用一个直通式烘箱，天然气作为燃料，温度为220~250C。烘干时间为20min，烘干时会产生一定量的有机废气及天然气燃烧废气。有机废气引入二级活性炭吸附装置，处理后与天然气燃烧废气共同通过1根15m高排气筒排出。此过程污染物主要为喷粉烘干废气G3-4、喷漆烘干废气G3-5、天然气燃烧废气G3-6。 5）冷却：经固化后的产品自然冷却。 6）装配：利用铆钉、螺钉、螺母按要求将半成品组装成成品，将该过程主要产生噪声N3-3； 7）检验包装：冷却后的产品经检验合格，用塑料薄膜包装，入库待售采用PE膜进行包装入库。 表2-11 项目主要污染物产生情况汇总表 类别 代码 产生工序、设备 主要污染物 产生规律 备注 废气 G1-1 焊接 焊接烟尘 间歇产生 移动式焊接烟尘净化器 G1-2 打磨 打磨粉尘 间歇产生 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒（1#） G3-1 静电喷粉 喷粉粉尘 间歇产生 旋风+脉冲滤芯回收装置+风机+15m高排气筒（2#） G3-2 喷漆 喷漆漆雾 间歇产生 集气罩+水帘+活性炭吸附装置+15m高排气筒（3#） G3-3 有机废气 间歇产生 G3-4 烘干 喷粉烘干废气 间歇产生 G3-5 喷漆烘干废气 间歇产生 G3-6 天然气燃烧废气 连续产生 废水 W2-1 水洗 脱脂清洗废水 间歇产生 厂内污水处理站处理后回用于生产 W3-1 喷漆 喷漆废水 间歇产生 循环使用 / 生活用水 职工生活用水 间歇产生 地埋式污水处理设施回用于绿化 固废 S1-1 下料 边角料 间歇产生 收集外售 S2-1 脱脂 油脂和槽渣 间歇产生 委托资质单位处置 S3-1 喷漆 漆渣 间歇产生 委托资质单位处置 / 打磨 除尘收尘 间歇生产 环卫清运 / 塑粉包装 废纸箱 间歇生产 收集外售 / 喷塑 废滤芯 间歇生产 委托资质单位处置 / 有机废气处理 废活性炭 间歇生产 委托资质单位处置 / 设备维护保养 废机油 间歇生产 委托资质单位处置 / 漆桶 废包装桶 间歇产生 委托资质单位处置 / 清洗废水处理 水处理污泥 间歇产生 委托资质单位处置 / 职工生活 生活垃圾 间歇生产 环卫清运 噪声 N1-1、N1-2、N1-3、N1-4、N3-1、N3-2、N3-3 生产运营 Leq 间歇产生 隔声减震 ①废气：项目工艺废气包括焊接烟尘、打磨粉尘、喷粉废气、喷漆漆雾颗粒、烘干废气、天然气燃烧废气，主要污染物成分为颗粒物、NOX、SO2及NMHC。 ②废水：表面预处理过程产生的清洗废水和职工生活废水。 ③固废：一般固废包含废边角料、收集粉尘、废油布和劳保用品及生活垃圾；危险废物包含油脂和槽渣、喷漆废水絮凝除渣时产生的漆渣、废活性炭、废滤芯、废包装桶、废机油、水处理污泥等。 ④噪声：各机器运行时产生的噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁厂房为闲置厂房，经与企业确认和现场踏勘，原厂房未曾进行过工业生产，因此，不存在原有污染情况。 1、厂房 本项目为新建项目，企业租赁淮安市华氏木业的闲置厂房进行生产，经与企业确认和现场踏勘，淮安市华氏木业自成立以来，未曾在该厂房进行过生产制造，现已清空厂内物品，因此，不存在原有污染情况。 本项目租赁现有厂房及其相关的配套基础设施，生活污水依托现有化粪池、地埋是污水处理设施处理，生产废水新建污水处理站处理，废气均新购置废气处理设施。 2、公辅工程可行性分析 （1）主体工程依托情况 本项目施工期主体工程为设备的安装和调试，形成年产20万平方米铝单板幕墙的生产能力；项目租赁淮安市华氏木业23360平方米的厂区从事生产。根据附图2厂区平面布置图可知，租用区域可满足项目设备布置及生产周转需求。 （2）公用及辅助工程依托情况 1）供电：本项目利用出租方淮安市华氏木业厂内现有供电、配电系统，现有供配电系统可满足本项目用电需求，不改变现有供配电系统。 2）给水：本项目利用出租方淮安市华氏木业厂内现有给水系统现有供水系统可满足本项目用水需求，不改变现有供水系统。 3）生活设施：本项目不提供食堂和宿舍员工。 （3）环保工程依托情况 1）雨、污水管网及排放口：淮安市华氏木业厂内已按雨污水分流原则建设管网，且雨污分流管网已覆盖整个厂区。厂内已设置雨水排放口1个，位于厂区东南角；由于园区污水管网暂未铺设，生活污水及生产废水均为外排，故暂未设置污水排口，待污水管网铺设完成，厂区内将按相关环保要求设置污水排口。 本项目不单独建设雨水排口、污水排口、污水管网，均依托淮安市华氏木业现有或后期新建。 2）废气：本项目废气处理设施均为新购置入厂。焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器；打磨粉尘采用集气罩+布袋除尘+排气筒（1#）；喷塑粉尘采用脉冲滤芯回收装置+旋风+排气筒（2#）；喷漆废气采用水帘+二级活性炭吸附+排气筒（3#）；烘干废气采用集气罩+二级活性炭吸附+排气筒（3#）；天然气废气采用集气罩+排气筒（3#）；各废气经处理后均能达标排放。 废水：生活污水依托现有化粪池、地埋是污水处理设施处理后，出水水质达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准后，近期回用于厂区绿化，不外排；远期待园区污水管道铺设完成接管沭阳南方水务有限公司集中处理，尾水排入沂南河。生产废水新建污水处理站，经“酸碱中和池+絮凝沉淀+过滤池”处理后，出水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中工艺与产品用水标准后回用于清洗工序，不外排；远期待园区污水管道铺设完成接管沭阳南方水务有限公司集中处理，尾水排入沂南河。 固废：本项目在生产厂房内部西北角设置1处一般固废仓库，在西南角设置1处危废仓库。 噪声：租用区域内采取厂房隔声、设备隔声、减振等措施。 废气处理装置、生产废水污水处理站、一般固废仓库、危废仓库及生产设备的维护和管理均由项目建设方中祜铝业科技（江苏）有限公司负责，为环保责任主体。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选取2020年作为评价基准年，根据《2020年沭阳县环境质量报告书》，项目所在区域沭阳县各评价因子数据见表3-1。 表3-1 空气环境质量现状 单位:μg/m3 污染物 评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 10 60 达标 NO2 33 40 达标 PM10 76 70 不达标 PM2.5 44 35 不达标 O3 最大8小时超标天数 44（天） 160 不达标 CO 24 小时平均浓度 827 4000 达标 从上述数据可以看出，沭阳县二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳达标，O3、PM10、PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在区域为环境空气质量不达标区。 大气污染防治工作方案 为改善环境空气质量，宿迁市将持续强化大气污染防治工作，打赢蓝天保卫战，根据宿迁市生态环境局印发的《江苏省宿迁市2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，宿迁市从以下方面来控制大气污染： 严防“散乱污”企业反弹，完善动态管理机制，实现“散乱污”企业动态清零；有序实施钢铁行业超低排放改造； 落实产业结构调整要求，按照已出台的钢铁、建材、焦化、化工等行业产业结构调整、高质量发展等方案要求，全面完成压减过剩产能和淘汰落后产能既定任务目标，建立项目台账。加大化工园区整治力度，持续推进环境敏感区内存在重大安全、环保隐患的化工企业依法关闭或搬迁，加快城市建成区重污染企业依法搬迁改造或关闭退出； 持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚，落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施；深入开展锅炉、炉窑综合整治，落实《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求，实施工业炉窑大气污染综合治理。加快淘汰落后产能，依法关停不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代。依法取缔燃煤热风炉； 基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；强化扬尘管控，鼓励不断加严降尘量控制指标，实施分区细化的降尘量监测考核。加强施工扬尘控制，将因施工扬尘污染受到行政处罚或行政处理的信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。强化道路扬尘管控，提高城市道路水洗机扫作业比例，加大各类工地、物料堆场、渣土消纳场等出入口道路清扫保洁力度，鼓励建设智慧道路扬尘在线监控系统； 强化秸秆禁烧管理，坚持疏堵结合，因地制宜大力推进秸秆综合利用，强化各级政府秸秆禁烧主体责任，建立全覆盖网格化监管体系，加强“定点、定时、定人、定责”管控，综合运用无人机和卫星遥感、高清视频监控等手段，加强对各地露天焚烧监管。 通过以上措施的实施，确保全面实现空气质量改善目标。通过以上措施的实施，确保全面实现空气质量约束性目标，大气环境质量状况可以得到有效的改善。 二、地表水环境质量现状 建设项目附近河流为柴米河和沂南河。柴米河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ш类标准，沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 根据沭阳县环境监测站2020年的监测数据，柴米河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ш类标准要求，沂南河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。 三、声环境质量现状 项目所在地为位于沭阳县十字工业园区豪诗凯雅路1号，周边50m范围内无敏感点，属于3类声环境功能区。 根据沭阳县环境监测站2020年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。 4、生态环境质量现状 无不良生态环境影响。 5、电磁辐射环境质量现状 无电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于金属制品中金属制品表面处理及热处理加工、使用有机涂层的，属于Ⅰ类项目。占地面积23360m2（35.04亩）小于5hm2，属于小型规模。最近西侧195m处有居民河南庄，属于敏感类型，故本项目于2021年10月16日，委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司对项目所在地进行背景值现状监测。 表3-3 土壤监测结果及评价表（pH无量纲，其他：mg/kg） 检测项目 T1喷涂区西侧（0-0.5m） T1喷涂区西侧（0.5-1.5m） T1喷涂区西侧（1.5-3.0m） T2污水处理设施区（0-0.2m） 单位 pH 7.38 7.34 7.03 7.23 无量纲 汞 0.016 0.016 0.020 0.025 mg/kg 砷 16.2 14.2 17.4 12.3 mg/kg 铅 16.2 15.0 19.0 20.2 mg/kg 镉 0.20 0.19 0.42 0.43 mg/kg 铜 34 30 35 33 mg/kg 镍 34 28 31 31 mg/kg 六价铭 ND ND ND ND mg/kg 石油烃（C10-C40） 15 32 18 21 mg/kg 挥发性有机物 氯甲烷 ND ND ND ND mg/kg 氯乙烯 ND ND ND ND mg/kg 1,1-二氯乙烯 ND ND ND ND mg/kg 二氯甲烷 ND ND ND ND mg/kg 反式1,2-二氯乙烯 ND ND ND ND mg/kg 1,1-二氯乙烷 ND ND ND ND mg/kg 顺式1,2-二氯乙烯 ND ND ND ND mg/kg 氯仿 ND ND ND ND mg/kg 1,1,1-三氯乙烷 ND ND ND ND mg/kg 四氯化碳 ND ND ND ND mg/kg 苯 ND ND ND ND mg/kg 1,2-二氯乙烷 ND ND ND ND mg/kg 1,2-二氯丙烷 ND ND ND ND mg/kg 1,1,1,2-四氯乙烷 ND ND ND ND mg/kg 1,1,2,2-四氯乙烷 ND ND ND ND mg/kg 四氯乙烯 ND ND ND ND mg/kg ND ND ND ND mg/kg 1,1,2-三氯乙烷 ND ND ND ND mg/kg 三氯乙烯 ND ND ND ND mg/kg 1,2,3-三氯丙烷 ND ND ND ND mg/kg 氯苯 ND ND ND ND mg/kg 1,2-二氯苯 ND ND ND ND mg/kg 1,4-二氯苯 ND ND ND ND mg/kg 乙苯 ND ND ND ND mg/kg 苯乙烯 ND ND ND ND mg/kg 甲苯 ND ND ND ND mg/kg 对/间-二甲苯 ND ND ND ND mg/kg 邻二甲苯 ND ND ND ND mg/kg 半挥发性有机物 苯胺 ND ND ND ND mg/kg 2-氯苯酚 ND ND ND ND mg/kg 硝基苯 ND ND ND ND mg/kg 萘 ND ND ND ND mg/kg 苯并（a）蒽 ND ND ND ND mg/kg 䓛 ND ND ND ND mg/kg 苯并（b）荧蒽 ND ND ND ND mg/kg 苯并（k）荧蒽 ND ND ND ND mg/kg 苯并（a）芘 ND ND ND ND mg/kg 茚并（1,2,3-cd）芘 ND ND ND ND mg/kg 二苯并（ah）蒽 ND ND ND ND mg/kg 根据监测结果显示，评价范围内监测点的污染因子均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及级别） 1、环境保护目标 评价范围内无名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、生态功能保护区和生活饮用水水源地保护区等环境敏感区。据现场踏勘，项目位于沭阳县十字工业园区内，项目大气环境保护目标见表3-6，声环境、地表水环境、生态环境保护目标见表3-7，项目保护目标分布情况详见附图5。 表3-6 环境空气保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 户数 人数 大气 环境 118.789747 34.049409 河南庄 135/280 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，二类区 西 195 118.788954 34.051587 小蒲荡村 80/190 西北 335 118.791893 34.042924 腊树庄 125/260 西南 499 注：根据建设项目环节影响报告表编制技术指南（污染影响类）要求，本次重点调查500m内环境空气敏感目标。 表3-7 声环境、地表水环境、生态环境保护目标一览表 类别 保护目标名称 方位 距离（m） 规模 保护目标说明 水环境 柴米河 N 1054 中型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类标准 淮沭河 W 5804 中型 沂南河 N 10843 中型 声环境 厂界 — 1-200 — 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 河南庄 W 195 — 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 生态环境 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 N 1054 10.73km2 洪水调蓄区 注：本项目距离保护目标最近距离以厂界为起点。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目产生的废气为 VOCs、颗粒物、SO2、NOX，按江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求，在表征 VOCs 总体排放情况时，本文件采用非甲烷总烃（以 NMHC 表示）作为污染控制项目，因此，本项目有组织VOCs、颗粒物、SO2、NOX排放限值参照执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值，项目无组织 NMHC、颗粒物、SO2、NOX排放限值参照执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区内非甲烷总烃无组织排放限值、表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值。具体标准见表3-9。 表3-9 大气污染物排放标准 废气 执行标准 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 20 15 1 边界外浓度最高点 0.5 非甲烷总烃 60 15 3 边界外浓度最高点 4 / / / 监控点处 1 h 平均 浓度值 6 / / / 监控点处 任意一次 浓度值 20 SO2 200 1.4 / / NOX 100 0.47 / / 2、废水排放标准 建设项目废水主要为生活污水和生产废水。 （1）生活污水 生活污水经化粪池处理后进入地埋式污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准，回用于厂区绿化，不外排，具体回用标准见表4-5。 表4-5 城市绿化回用水质标准 污染物名称 水质标准（mg/L） 依据 pH 6~9 《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010） NH3-N ≤20 五日生化需氧量（BOD5） ≤20 COD ≤200 SS ≤100 （3）生产废水 本项目生产废水经厂内污水站处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中工艺与产品用水标准后回用于清洗工序，不外排，具体回用标准见表4-6。 待相关管网铺设到位，远期排入沭阳南方水务有限公司处理达标后尾水排入沂南河。远期纳入沭阳南方水务有限公司集中处理达标后排放至沂南河，项目污水排放园区污水管网执行沭阳南方水务有限公司接管标准，沭阳南方水务有限公司接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准限值，具体接管及排放标准见表4-7。 表4-6 城市污水再生利用工业用水水质标准 污染物名称 水质标准（mg/L） 依据 pH 6.5~8.5 《城市污水再生利用 工业用水水质》工艺与产品用水标准（GB/T19923-2005） COD ≤60 SS — BOD5 ≤10 氨氮 ≤10 石油类 ≤1 表4-7 废水排放执行标准 项目 PH[1] COD BOD5 SS 氨氮 总磷 石油类 总氮 污水处理厂接管标准 6~9 500 300 400 45 8.0 20.0 45 污水处理厂尾水排放标准 6~9 50 10 10 5(8)[2] 0.5 1 15 注：[1]PH无量纲；[2]括号外数值为水温＞12℃时的控制指标；括号内数值为水温＜12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 建设项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 3 65 55 4、固废标准 项目一般工业固废执行《一般工业固体固废贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制 表3- 项目污染物产生排放情况一览表 种类 污染物名称 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 接管量 进入环境量 废水 废水量 952.7 952.7 0 0 COD 0.34527 0.34527 0 0 BOD5 0.1536 0.1536 0 0 SS 0.206616 0.206616 0 0 氨氮 0.0224 0.0224 0 0 TP 0.00256 0.00256 0 0 TN 0.0256 0.0256 0 0 石油类 0.0144 0.0144 0 0 总铝 0.0005 0.0005 0 0 废气 有组织 颗粒物 4.6546 4.4447 - 0.2099 NMHC 0.844 0.7596 - 0.0844 SO2 0.0288 0 - 0.0288 NOx 0.135 0 - 0.135 无组织 颗粒物 0.4373 0 - 0.4373 NMHC 0.09376 0 - 0.09376 一般固废 一般工业固废 24.544 24.544 - 0 生活垃圾 8 8 - 0 危险废物 21.007 21.007 - 0 根据建设项目排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，预测本项目污染物排放总量控制指标如下： （1）废水： 本项目近期废水不外排，无需申请总量。 远期废水排入沭阳凌志水务有限公司，纳入沭阳凌志水务有限公司总量。 （2）废气：本项目需进行总量平衡的大气污染物为：颗粒物：0.2099t/a、NMHC：0.0844t/a、NOx 0.135t/a、SO2 0.0288t/a。 （3）固废：本项目产生的固体废物全部处置或综合利用，全部得到妥善处理，申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁闲置厂房内进行生产，基本无需基建工作。施工期主要为设备安装调试，施工期短，对周围环境影响较小，因此不作施工期环境影响评述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 主要污染工序及源强： 1、废气 项目生产过程中会产生有组织废气：项目工艺废气包括打磨粉尘、喷粉粉尘、喷漆废气、喷漆漆雾废气、烘干废气、天然气燃烧废气等，主要污染物包括颗粒物、NOx、SO2及NMHC。 无组织废气：未收集到的焊接烟尘、打磨粉尘、涂装废气、烘干废气、天然气燃烧废气等。 （1）焊接烟尘 项目铝板局部需进行焊接，根据总平面布置，在车间内布置专门的焊接作业区，共设16台氩弧焊机，使用的焊材为铝焊条，焊接工序主要采用氩弧焊的焊接方法，保护气体为氩气。根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》(《科技情报开发与经济》2010年第20卷第4期)中对焊接车间内焊接方法的发尘量的介绍可知，使用氩弧焊工艺在施焊过程中每千克焊条的发尘量为2~5g/kg，本项目铝焊材的使用量6t/a（每天焊接时间约5h，年工作时间1600h）；焊材的发尘量取5g/kg，故项目在焊接过程中产生的烟尘量约为0.03t/a。 治理措施：经计算，项目产生的焊烟量为0.03t/a，焊接时采用移动式焊接烟尘净化器进行收集处理。移动式焊接烟尘净化器设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与 上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，移动吸尘臂对烟尘的收集效率为85%，设备的除尘效率约为95%，净化后的废气与未被收集的烟尘在车间内无组织排放。 本项目焊接烟尘无组织产排情况见表4-2。 表4-2 焊接烟尘无组织产排情况一览表 污染物 产排时间h/a 产生量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a 面源长度 （m） 面源宽度 （m） 面源高度 （m） 焊接 烟尘 1600 0.03 0.00361 0.0058 125 74 8 （2）打磨工序产生的粉尘 项目在装配前需要用打磨设备对焊疤等进行打磨，打磨工艺过程中有少量的粉尘产生，粉尘的主要成分为金属碎屑，类比同类型企业，粉尘产生量按成品的0.01%计算。 本项目生产铝单板面积为20万m2/a，平均厚度为2.5mm，密度为2.75g/cm3，则铝单板幕墙产生量为1375t/a，打磨粉尘产生量为0.14t/a（每天打磨约5h，年工作时间1600h）。 由于打磨作业区为密闭隔间，定点作业，要求每个磨光区域设集气罩，打磨粉尘经集中抽风后引入到一套袋式除尘器处理后经15m高1#排气筒达标排放，收集的粉尘定期进行清理。配套风机风量5000m3/h，粉尘捕集率约90%，处理效率达95%，未被收集的粉尘在车间内无组织排放。经计算，打磨粉尘有组织产生量0.126t/a，有组织排放量0.0063t/a，无组织产排量为0.014t/a。 本项目打磨粉尘产排情况如下： 表4-3 打磨粉尘产生及排放情况表（有组织） 污染物 收集效率 风量m3/h 排放时间h/a 产生情况 去除率% 排放情况 浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 打磨粉尘 90% 5000 1600 15.75 0.0788 0.126 95% 0.788 0.00394 0.0063 表4-4 打磨粉尘产生及排放情况表（无组织） 污染源位置 污染物名称 产排时间h/a 产排速率kg/h 产排量t/a 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 打磨车间 粉尘 1600 0.00875 0.014 125 74 8 （3）喷粉废气 项目喷涂线年工作2560h，其中年喷粉时间1800h，剩余760h为喷漆工作时间。 根据业主信息：项目采取静电喷塑工艺，使用高固份粉末，主要成分为聚酯树脂、环氧树脂。 项目静电喷涂是将粉末在密闭的喷塑室内进行，年喷塑时间1800h，根据《粉末涂料的静电喷涂工艺和应用》(文/张秀)，喷塑粉末在工件表面的附着率可达90%，则粉尘产生量为粉末使用量的10%；本项目年使用环氧粉末15t/a，粉尘产生量为1.5t/a。 治理措施：针对喷塑粉尘设置一套“脉冲滤芯+旋风”回收装置，由于喷粉作业在喷粉房内密闭进行，少量未被收集的粉末均沉降于喷粉房地面，可继续收集使用，无组织散逸粉尘量极少。脉冲滤芯回收装置风量为20000m3/h，收集效率以 95%计，“旋风+脉冲滤芯回收”装置回收效率以98%计，未能回收的粉末通过一根15m高的排气简(2#)排放。经计算，喷粉废气有组织排放量 项目喷塑废气产排情况详见表4-5。 表4-5 喷粉粉尘产排情况一览表（有组织） 污染物 收集率 风量m3/h 排放时间h/a 产生状况 回收效率 排放状况 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 排放浓度mg/m3 排放 速率kg/h 排放量t/a 喷塑粉尘 95% 20000 1800 39.58 0.791 1.425 98% 0.792 0.0158 0.029 表4-6 喷粉粉尘产生及排放情况表（无组织） 污染源位置 污染物名称 产排时间h/a 产排速率kg/h 产排量t/a 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 喷涂区 粉尘 1800 0.042 0.075 100 18 8 （4）调漆废气、喷漆漆雾颗粒、有机废气及烘干废气 本项目配套有3个自动喷漆房，两用一备，1#漆房、2#漆房和备用漆房，喷漆房共用一套废气处理设施。喷涂过程中采用水性树脂漆，用量约为16t/a，其中第一道漆6t/a，第二道漆10t/a。 本项目使用的水性漆漆料成分如下表： 表4-6 项目漆料成分 名称 成分 比例/% 用量（t/a） 固分含量（t/a） NMHC含量（t/a） 水分含量 （t/a） 第一道漆 水性树脂 55 6 5.1 0.0318 0.582 水性添加剂 5 白色浆 25 二丙二醇丁醚 4 二丙二醇甲醚 1.3 水 9.7 第二道漆 水性树脂 50 10 8.6 0.53 0.87 水性添加剂 6 白色浆 30 二丙二醇丁醚 4 二丙二醇甲醚 1.3 水 8.7 合计 / / 16 13.7 0.848 1.452 ①喷漆漆雾颗粒 根据《机械工业采暖通风与空调设计手册》(同济大学2007版)，空气喷涂方式涂覆效率为40%~70%。项目喷涂的部件为规则的铝单板，涂覆效率较高，本评价取70%，附着量9.59t/a，另外30%（4.11t/a）以漆雾形式存在，其中5%（0.685t/a）的漆雾颗粒物形成漆渣，另外25%（3.425t/a）通过管道引至废气处理装置（水帘+二级活性炭）处理，尾气通过一根15m排气筒（3#）排放。拟设计风量为20000m3/h（喷漆房每天工作约2.4h，年工作时间760h），收集效率以 90%计，漆雾颗粒物处理效率达 95%。综上可知，漆雾颗粒产生量为3.425t/a，有组织产生量为3.083t/a，无组织产生量为0.3425t/a；有组织排放量为0.154t/a，无组织排放量为0.3425t/a。 ②调漆、喷漆有机废气 本项目调漆废气按总有机废气的2%计算，因调漆在喷漆房内进行，本项目纳入喷漆有机废气一并计算，参照《涂装工艺及车间设计手册》(傅邵燕编著)，喷涂、烘干工段有机溶剂挥发量占比按7:3计算，则喷漆过程中NMHC产生量为0.5936t/a。废气收集经“集气罩+水帘+二级活性炭”处理装置，尾气通过15m高3#排气筒排放，捕集效率为90%，未捕集的废气以无组织形式排放，有机废气去除效率为90%。经计算，NMHC有组织产生量为0.534t/a，有组织排放量为0.0534t/a，无组织产排量为0.05936t/a。 本项目调漆、喷漆有组织废气产排情况见表4-7，无组织废气产排情况见表4-8。 表4-7 喷漆废气有组织产生及排放情况 污染物 收集率% 风量m3/h 排放时间h/a 产生状况 去除 效率% 排放状况 产生 浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 排放 浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 漆雾 90 20000 760 202.828 4.057 3.083 95 10.132 0.203 0.154 NMHC 90 35.147 0.703 0.534 90 3.515 0.0703 0.0534 表4-8 喷漆废气无组织产排情况表 污染源位置 污染物名称 污染物产排量（t/a） 产排速率（kg/h） 面源长度 （m） 面源宽度 （m） 面源高度（m） 喷漆房 漆雾 0.3425 0.451 100 18 8 NMHC 0.05936 0.0781 ③烘干废气 A.喷粉烘干废气 项目工件经喷塑后进入烘箱，烘干温度约为150℃，该过程产生的有机废气以NMHC计； 本项目使用的塑粉涂料主要成分是环氧树脂、聚酯树脂，环氧树脂和聚酯树脂的热分解温度在300℃以上，固化过程其不会发生分解，但塑粉中残留的少量单体受热会挥发出来以NMHC计；NMHC产生量根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（王世杰,朱童琪,宋洁，中国环境管理干部学院学报[第26卷第6期]，2016年12月），固化工序产生的NMHC（烃类）约占塑粉用量的3‰~6‰，本项目按6‰计，按其全部挥发考虑固化工序NMHC产生量约为0.09t/a，固化工序为间歇性作业，企业提供资料每年作业的时间约1800小时。 B.喷漆烘干废气 项目铝单板喷漆后需进行加热烘干，喷漆和喷粉的烘干工序在同一烘道内交替进行，参照《涂装工艺及车间设计手册》(傅邵燕编著)，喷涂、烘干工段有机溶剂挥发量占比按7:3计算，则喷漆烘干过程中NMHC产生量为0.2544t/a，水性漆烘干每年作业的时间约760小时。 本项目喷塑固化过程和喷漆固化过程共用1个固化室，拟在烘道开口上方设置集气罩，收集效率为90%，收集的废气由风机引入喷漆房的有机废气处理设施（水帘+二级活性炭）进行净化处理，总处理效率为90%，配套风机风量20000m3/h，处理后的废气由喷漆房的废气处理设施的排气筒(3#)高空排放。 本项目烘干废气产排情况见表4-9。 表4-9 烘干废气产生及排放情况 污染 物 产生工序 有组织产生量 t/a 工作时间 有组织产生浓度mg/m3 有组织 无组织 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a NMHC 喷粉烘干 0.081 1800 2.3 0.23 0.0045 0.0081 0.005 0.009 喷漆烘干 0.229 760 15.1 1.51 0.0301 0.0229 0.0335 0.02544 综上可知，调漆、喷漆的所有漆雾颗粒、有机废气、烘干废气均通过各自的收集系统收集后，汇总至同一套废气处理装置（水帘+二级活性炭吸附装置），经处理后通过同一根15m高3#排气筒排放。 项目水性漆物料平衡表见表4-10、物料平衡图见图4-1。 表4-10 水性漆物料平衡一览表（t/a） 序号 投入 产出 物料名称 投入量（t/a） 项目 产量（t/a） 1 第一道漆 6 废气 有组织排放的漆雾颗粒：0.154 2 第二道漆 10 有组织排放的有机废气：0.0534 3 — — 有组织排放的烘干废气：0.0229 4 — — 无组织排放的漆雾颗粒：0.3425 5 — — 无组织排放的有机废气：0.05936 6 — — 无组织排放的烘干废气：0.02544 7 — — 水蒸气：1.452 8 — — 废气处理装置 收集的漆雾颗粒：2.929 9 — — 二级活性炭吸附装置处理收集的有机废气：0.4806 10 — — 二级活性炭吸附装置处理收集的烘干废气：0.2061 11 — — 固废 进入漆渣：0.685 12 — — 产品 进入产品：9.59 合计 16 — 16 图4-1 水性漆物料平衡图（t/a） （6）天然气燃烧废气 项目烘干工序（烘箱）采用天然气作为燃料，根据资料：项目烘箱年工作时间2560h，天然气总用量约为7.2万m3/a（总硫含量：200mg/m3），根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 953-2018)附录3天然气燃烧的产排污系数如下： 表4-11 天然气排污系数一览表 原料名称 污染物指标 单位 产污系数 数据来源 天然气 烟尘 千克/万立方米-原料 2.86 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 953-2018) 二氧化硫 千克/万立方米-原料 0.02S 氮氧化物 千克/万立方米-原料 18.71 注：①含硫量（S）指燃气收到基硫分含量，本次按西气东输天然气标准，S=200mg/m3。 根据企业提供的资料，本项目天然气年使用量为7.2万立方米，由上表中系数可得，天然气燃烧产生颗粒物（烟尘）0.0206t/a、二氧化硫0.0288t/a、氮氧化物0.135t/a。天然气燃烧配置风机，风量1000m3/h。天然气燃烧废气可做到达标排放，无需设置处理设施，其与喷漆废气、烘干废气合并通过3#排气筒排放。 表4-12 天然气燃烧废气产生情况一览表 污染物名称 废气排放量m3/h 产生情况 污染处理措施 排放情况 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生 量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量 t/a 燃烧废气 烟尘 1000 8.044 0.008 0.0206 无需设置处理措施，通过3#排气筒直排 8.044 0.008 0.0206 SO2 11.25 0.01125 0.0288 11.25 0.01125 0.0288 NOx 52.622 0.0526 0.135 52.622 0.0526 0.135 综上所述，项目大气污染物排放情况见表4-13、表4-14。 表4-13 本项目有组织废气产排情况 污染源位置 产排污环节 污染物种类 排放口基本情况 排气筒高度（m） 内径（m） 温度（℃） 编号及名称 类型 地理坐标/X，Y（m） 1#排气筒 打磨 粉尘 15 0.5 25 FQ01；1#排气筒 一般排放口 118.783630,34.033895 2# 喷塑 粉尘 15 0.5 25 FQ02；2#排气筒 一般排放口 118.783435,34.033903 3# 调漆、喷漆、喷塑、烘干 颗粒物 15 0.5 25 FQ03；3#排气筒 一般排放口 118.783431,34.033901 NMHC SO2 NOX 表4-14 建设项目有组织废气产生及排放汇总表 排放源 产生工序 风量m3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 排放状况 排放时间 浓度/mg/m3 速率/kg/h 产生量/t/a 浓度/mg/m3 速率/kg/h 排放量/t/a 1#排气筒 打磨 5000 粉尘 15.75 0.0788 0.126 布袋除尘装置 0.788 0.00394 0.0063 1600 2#排气筒 喷粉 20000 粉尘 39.58 0.791 1.425 旋风滤芯回收装置 0.792 0.0158 0.029 1800 3#排气筒 调漆、喷漆 20000 漆雾 202.828 4.057 3.083 水帘+二级活性炭 10.132 0.203 0.154 760 NMHC 35.147 0.703 0.534 3.515 0.0703 0.0534 烘干 NMHC 15.1 0.301 0.310 1.51 0.0301 0.031 2560 燃烧 1000 烟尘 8.044 0.008 0.0206 / 8.044 0.008 0.0206 2560 SO2 11.25 0.01125 0.0288 11.25 0.01125 0.0288 NOX 52.622 0.0526 0.135 52.622 0.0526 0.135 注：①水性漆烘干和粉末烘干工序共用一个烘道，交替进行作业，故烘道内产生的NMHC速率以较大者核算，排放量以两者之和核算。 表4-15 建设项目有无组织废气排放情况表 排放源 产生工序 污染物名称 污染物排放量t/a 排放速率kg/h 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 钣金区 焊接、打磨 颗粒物（烟尘、粉尘） 0.0198 0.0124 125 74 8 喷涂区 调漆、喷漆、喷粉、烘干 颗粒物（漆雾、烟尘） 0.4175 0.1631 100 18 8 NMHC 0.09376 0.0366 废气监测 有组织监测： 拟建项目运行过程中排放的废气主要为焊接、打磨废气、喷涂废气、天然气加热炉燃烧废气。监测点：排气筒排放口 监测因子：SO2、NOx、颗粒物、NMHC 监测频次：半年一次(非重点排污单位)。 表4-16 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 1#排气筒 颗粒物（打磨粉尘） 半年一次 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 2#排气筒 颗粒物（喷塑粉尘） 半年一次 3#排气筒 颗粒物（漆雾、烟尘）、 NMHC、SO2、NOx 半年一次 无组织监测： 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)，存在废气无组织排放源的，应设置无组织排放监测点位，本项目存在废气无组织排放源，需要设置无组织排放监测点；钢铁、水泥、焦化、石油加工、有色金属冶炼、采矿业等无组织废气排放较重的污染源，无组织废气每季度至少开展一次监测；其他涉无组织废气排放的污染源每年至少开展一次监测。本项目属于“其他涉无组织废气排放的污染源”，监测频次定为一年一次。 监测点：厂界(共四个监测点，其中3个监控点，1个参照点) 监测因子：颗粒物、NMHC、SO2、NOx 监测频次：一年一次 表4-17 无组织废气监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界处 NMHC 每年一次 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 颗粒物、SO2、NOx 每年一次 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） （7）卫生防护距离 ①计算公式 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L--为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 ②参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。该地区平均风速为3.2m/s，A、B、C、D值的选取见下表。 表4-18 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470* 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021* 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85* 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84* 0.84 0.76 注：*表示本项目取值 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 经计算，污染物的卫生防护距离见表7-13。 表7-13 污染物卫生防护距离计算结果表 污染源 污染物 参数A 参数B 参数C 参数D 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 单元取值（m） 钣金车间 颗粒物（金属粉尘） 470 0.021 1.85 0.84 0.383 50 50 喷涂车间 颗粒物（漆雾、烟尘） 0.373 50 100 NMHC 5.087 50 SO2 0.056 50 NOX 0.799 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201.91)防护距离的规定,确定本项目以钣金车间和喷涂车间厂房为边界，卫生防护距离分别为50m和100m。 本项目卫生防护距离范围内无敏感目标，对周边大气环境影响较小。 2、废水 根据生产工艺与产污环节分析，本项目产生的废水为生活污水和生产废水。 （1）生活污水 本项目定员50人，厂区不提供食堂和住宿，工作制度为年工作日320天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）用产生系数按0.8计算，则生活污水排放量为640t/a。 （2）生产废水 ①脱脂液配制水 本项目脱脂剂使用前需加水稀释，脱脂剂与水配比为1:20，脱脂剂原液使用量为30t/a，则需要用水600t/a，脱脂液循环使用不外排。根据企业提供的资料，脱脂槽定期打捞的油脂和槽渣作为危废，产生量约30t/a，槽液损耗量20t/a，铝板进入水洗工序表面携带水量46t/a，年需添加新鲜水96t/a。 ②脱脂清洗废水 项目脱脂槽液定期泵入备用池中自然沉淀，将沉淀后的脱脂液用泵抽回脱脂液循环池循环使用，并根据脱脂槽液pH监测情况补充新的脱脂液，脱脂液不外排。 项目水洗槽2、槽3并联式布置，采用浸入水洗方式，更换时将两道清洗水槽中的清洗废水抽出排至企业的废水处理设施：“废水收集中和池(加碱中和调节PH)+絮凝沉淀池(投加絮凝剂)+清水池”进行“中和+絮凝沉淀”处理。 项目脱脂剂清洗水由于多次循环使用，造成水质浑浊，按每2个月更换1次，脱脂清洗废水每次排水量约为30m3，产生废水量为180t/a，经自建污水处理站(采用“酸碱中和池+絮凝沉淀+过滤池”工艺，处理规模：40m3/d)处理后循环利用。 ③水帘喷淋废水 本项目喷漆过程中产生的漆雾采用水帘喷淋净化，本项目设置1套水帘柜，用于补集喷漆过程产生的颗粒物(漆雾)。定期向水帘柜水槽中添加漆雾絮凝剂，其在水中具有凝聚、吸附性，可以破坏油漆粘性并和水分离出来，并上浮至水面，便于漆渣打捞。同时还可以对水中油漆进行分解，可以控制循环水中的有机物、灭菌除臭。水帘柜中的水定期撇渣，循环使用，不外排，只定期添加蒸发损耗水20t/a。本项目每6个月更换一次水帘用水，一次更换量为5t，则水帘喷漆废水产生量为10t/a。水帘喷漆废水（水性漆）纳入一般固废进行处置。 ④初期雨水 雨水径流有明显的初期冲刷作用，即在多数情况下，污染物时集中在初期的数毫米雨量中，初期雨水计算如下： 初期雨水量V=Ψ×F×q×T 其中：V－径流雨水量；Ψ－径流系数，取0.9；F－汇水面积，本项目生产车间面积12900m2（1.29ha），（包括钣金加工区、表面预处理槽、喷涂及烘干区、原料仓库、成品仓库、半成品仓库）；T－初期雨水收集时间，取10min；q－降雨强度，按设计降雨重现期与历时所算出的降雨强度（L/s·公顷），根据建设项目所处地理位置和历史暴雨情况，雨量计算采用宿迁市暴雨强度公式： 重现期取P＝1年， t为雨水径流时间，取为15min， 根据初期雨水量公式，暴雨年出现频率为10次/年，则受污染初期雨水收集量约为132.7m3/a（132.7 t/a），废水中主要污染物为COD：100mg/L，SS：80mg/L。本项目初期雨水无特殊污染因子，故将初期雨水经厂区雨水管网收集后排入污水处理站处理达标后，近期回用于生产，远期待管网铺设完全后接管。 本项目生产废水排放情况见表4-15。 表4-15 生产废水排放情况表 废水 废水量(t/a) 污染物名称 产生浓度（mg/L） 产生量(t/a) 排放量(t/a) 削减量(t/a) 排放去向 生活污水 640 COD 350 0.224 0 0.224 经化粪池处理后进入地埋式污水处理设施，处理达标后回用于厂区绿化 BOD5 240 0.1536 0 0.1536 SS 250 0.16 0 0.16 氨氮 35 0.0224 0 0.0224 TP 4 0.00256 0 0.00256 TN 40 0.0256 0 0.0256 清洗废水 180 PH 5.5~6 / / / 中和+絮凝沉淀+过滤池，循环使用不外排 COD 600 0.108 0 0.108 SS 200 0.036 0 0.036 石油类 80 0.0144 0 0.0144 总铝 2.5 0.0005 0 0.0005 初期雨水 132.7 COD 100 0.01327 0 0.01327 SS 80 0.010616 0 0.010616 生产废水 312.7 PH 5.5~6 / / / 中和+絮凝沉淀+过滤池，循环使用不外排 COD 387.816 0.12127 0 0.12127 SS 149.076 0.046616 0 0.046616 石油类 46.051 0.0144 0 0.0144 总铝 1.599 0.0005 0 0.0005 厂内处理废水 952.7 PH 5.5~6 / / / 生活污水回用于绿化，生产废水循环使用，不外排 COD 362.412 0.34527 0 0.34527 BOD5 161.226 0.1536 0 0.1536 SS 216.874 0.206616 0 0.206616 氨氮 23.512 0.0224 0 0.0224 TP 2.687 0.00256 0 0.00256 TN 26.871 0.0256 0 0.0256 石油类 15.115 0.0144 0 0.0144 总铝 0.525 0.0005 0 0.0005 （3）接管可行性分析及企业污水接管口基本信息 1）生活污水处理设施可行性分析： 本项目生活污水产生量为640t/a，污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP和TN，经化粪池处理后进入厂内地埋式污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准后用于厂区绿化；远期预处理后接入沭阳南方水务有限公司处理。 化粪池： 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫等，主要污染物及浓度分别为COD 350mg/L、SS 300mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。 地埋式污水处理设施： 本项目地埋式污水处理设施设计处理能力为3t/d，可满足本厂污水处理需求。地埋式污水处理一体化设备采用先进的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N、TP于一体，适用范围有宾馆、疗养院、医院、学校、居民住宅小区等等。地埋式污水处理系统位于地表以下，地表可作为绿化或广场用地，该设备不占地表面积，不需要添置操作间和采取保暖保温措施。该污水处理系统由二级池子组成，一级为钢筋混凝土结构，埋深较大，该池为格栅池和调节池，去除掉污水中的悬浮物并对污水进行调节、匀质处理；二级为钢结构，埋深较浅，钢结构池采用国内首创的互传网络防腐涂料进行防腐，它是一种橡胶网络与塑料网络相互贯穿形成互穿网络聚合物，能耐酸、碱、盐，耐老化、冲磨，设备防腐寿命可达12年以上。 污水处理设备中的A2/O生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池，并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。 由于在A2/O生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。 地埋式污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，只需每月季度的维护和保养。 污水处理效果： 生活污水污染物浓度为COD 350mg/L、生化需氧量(BOD5) 240mg/L 、SS 250mg/L、氨氮 35mg/L、总磷 4mg/L、总氮40mg/L。 根据有关资料，一般化粪池对SS的去除率为20%，COD去除率为15~ 25%，本项目以15%计，氨氮的去除率为15%，总磷的去除率为25%，总氮的去除效率为15%，生化需氧量(BOD5)的去除效率为9%。本项目地埋式污水处理设施对SS的去除率为50%，COD去除率为33.3%，氨氮的去除率为66.7%，总磷的去除率为0%，总氮的去除效率为65%，生化需氧量(BOD5)的去除效率为9% 参考一般生活污水各污染物产生浓度，确定本项目生活污水处理系统进水浓度；生活污水经化粪池预处理后进入地埋式污水处理设施处理，出水水质达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准，处理效果如下表。 表4-16 本项目生活污水处理效率一览表（单位mg/L） 污染物 COD BOD5 SS NH3-N TP TN 化粪池处理效率（%） 15 9 20 15 25 15 生活污水 化粪池处理前浓度 350 240 250 35 4 40 化粪池处理后浓度 300 218 200 30 3 34 A2/O生物处理工艺处理效率（%） 33.3 94.5 50.0 66.7 0 65.0 生活污水 处理前浓度 300 218 200 30 3 34 处理后浓度 200 12 100 10 3 12 排放标准值 / ≤20 ≤100 ≤20 / / 是否达标排放 是 是 是 是 是 是 本项目产生的生活污水出水水质达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准，废水产生量为640t/a，项目厂区绿化面积较多，废水可全部用于项目周边绿化，对周边地表水基本无影响，可满足环境管理要求。 2）生产废水处理设施可行性分析： 项目脱脂槽液定期泵入备用池中自然沉淀，将沉淀后的脱脂液用泵抽回脱脂液循环池循环使用，并根据脱脂槽液pH监测情况补充新的脱脂液，脱脂液不外排。项目脱脂剂清洗水由于多次循环使用，造成水质浑浊，按每2个月更换1次，经自建污水处理站(采用“酸碱中和池+絮凝沉淀+过滤池”工艺，处理规模：40m3/d)处理后、循环利用。 项目喷漆房漆雾设置1套水帘装置，循环水池总容积10m3，漆雾净化水设计循环使用，水中含有沉积的废漆和漂浮的废漆渣；项目在喷漆室底部设置循环沉淀池，并在水中添加絮凝剂使洗涤下来的漆雾尽量漂浮在水面上，方便清除漆渣，以保证水的循环使用。 脱脂剂清洗废水、初期雨水处置措施： 本项目污水处理站工艺采用：“酸碱中和池+絮凝沉淀+过滤池”作为处理工艺，工艺流程图见图4-2。 图4-2 污水处理站工艺流程图 工艺流程简述： 污水经过污水管道泵提升后进入中和池，在中和池内加入酸或碱溶液调节污水pH值，使废水酸碱度呈中性；污水在中和池调节pH后由泵将污水提升入管道混合器，同时由加药装置加入絮凝剂，混合均匀后进入斜管沉淀设备，在斜管沉淀设备中污水中悬浮物聚集、沉淀从而达到降低污水中SS浓度的目的；经过平流沉淀设备沉淀后的污水自流入高效过滤设备，在过滤设备内加入几种不同的滤料进一步的去除污水中固体悬浮物保证污水可循环使用；斜管沉淀设备内沉淀的污泥通过污泥泵外排，污水处理站污泥属于危险废物，由有危废资质厂家处理。 废水处理效果： 脱脂剂清洗废水、初期雨水处理情况一览表见表4-17： 表4-17 清洗废水情况一览表 单位t/a，PH无量纲，其它mg/L 项目 废水名称 废水量 PH值 悬浮物（SS） COD BOD5 NH3-N 石油类 去除效率 / / 63% 85% 84% 27% 98% 前处理废水进水水质 312.7 5.5-6 149.076 387.816 / / 46.051 前处理废水出水水质 312.7 7 55.158 58.172 / / 0.921 《城市污水再生利用 工业用水水质》工艺与产品用水标准 / 6.5-8.5 / 60 10 10 1 是否达标排放 / 是 是 是 是 是 是 综上所述，项目脱脂剂清洗废水经“酸碱中和池+絮凝沉淀+过滤池”工艺(处理规模：40m3/d)处理后、可满足项目回用标准。 喷漆房漆雾吸收废水可行性分析： 本项目喷漆房漆雾设置1套水帘装置，循环水池总容积10m3，漆雾净化水设计循环使用，水中含有沉积的废漆和漂浮的废漆渣，本项目在喷漆室底部设置循环沉淀池，并在水中添加絮凝剂使洗涤下来的漆雾尽量漂浮在水面上，方便清除漆渣，以保证水的循环使用。 漆雾絮凝剂可以破坏油漆粒子的粘性，使之凝聚而结块，油漆不会粘在设备管路中造成水路、气路阻塞，结块可以漂浮或沉降在水中，定期打捞，既可以保证设备正常运转，又可以避免经常打捞，并且使净化水满足水幕式净化器用水水质需求，循环使用，大大减少了废水排放量，进一步保护环境。漆雾絮凝剂控制管理简单，只需检查pH值，不同漆种所控制的pH值略有区别，一般控制在6-9之间。 根据同类行业采用同类设施的治理效果，采用专用漆雾絮凝剂后，对沉积的废油泥和漂浮的废漆及时清理送危废处理中心处理，而净化水完全可以做到回用，不外排；因此建设单位在漆雾净化水中投加漆雾抑制剂可以保证净化水循环使用。 远期接管可行性分析： 沭阳南方水务有限公司位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，总面积100亩，总规模6万m3/d，一期规模3万m3/d，采用改良型A2/O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准，尾水排入沂南河。 沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及沭阳经济技术开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6 km2。 沭阳南方水务有限公司采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30-50%的进水和50-150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，最终排入沂南河。工艺流程见图4-3。 建设项目废水水质简单，废水水量小，对沭阳南方水务有限公司的冲击负荷影响小，且在其接管范围和接管能力之内。 综上，项目投产后，在污水处理装置正常运行状况下，本项目废水排放对项目周边水环境质量影响较小，不会造成这些区域地表水环境质量超标现象。 废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)，外排放口监测点位监测频次按下表要求执行。 表4-30 本项目营运期废水质量监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 地埋式污水处理设施出水口 COD、SS、氨氮、总磷、总氮 每年一次 《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010） 污水处理站出水口 COD、SS 《城市污水再生利用 工业用水水质》工艺与产品用水标准 3、噪声 本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为钣金工序生产设备（剪板机、折弯机、转塔冲床、雕刻机、开槽机、焊机、打磨机）、表面预处理生产线、喷涂生产线（喷枪），声源强度值为70~85dB（A），均布置在车间内部，项目选用低噪声设备，采取基础减震、隔声、加强管理维护、合理布局等噪声防治措施，隔声量25dB，设备及其噪声源强见下表4-18。 表4-18 项目噪声源强一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 单台噪声值dB（A） 所处位置 治理措施 降噪后噪声值 dB（A） 1 剪板机 4 85 厂房 基础减震、厂房隔声 60 2 折弯机 8 70 厂房 45 3 转塔冲床 4 80 厂房 55 4 雕刻机 8 80 厂房 55 5 开槽机 4 70 厂房 45 6 卷圆机 4 70 厂房 45 7 氩弧焊机 16 70 厂房 45 8 螺柱焊机 4 70 厂房 45 9 打磨机 4 85 厂房 60 10 喷漆枪（自动） 8 80 厂房 55 11 喷粉枪（自动） 5 80 厂房 55 12 喷漆枪（手动） 2 70 厂房 45 13 喷粉枪（手动） 2 70 厂房 45 本环评对设备提出以下噪声降噪措施： ①选用先进的低噪声设备，首先从声源降低设备噪声； ②为改善厂区环境，减少噪声污染，设计厂区布置时考虑厂区绿化； ③严格按照操作规程使用各类机械设备，加强维护使设备处于良好的运转状态，不增加不正常运行噪声。 采取了以上隔声降噪措施后进行噪声预测，预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式进行预测。公式如下： （1）声环境影响预测模式 LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)； LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 （3）噪声影响预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2009）》，进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。因此，本项目通过相应的降噪措施和距离衰减后，其厂界环境噪声排放值以工程噪声贡献值作为评价量，本项目昼、夜生产，项目周边各点位噪声预测结果见表4-19。 表4-19 厂界排放噪声影响预测结果单位：dB(A) 关心点 噪声源 数量（台） 单台设备噪声值[dB(A)] 隔声量[dB(A)] 距厂界距离（m） 贡献值 达标情况 东厂界 剪板机 4 85 25 130 38.6 折弯机 8 70 25 96 转塔冲床 4 80 25 124 雕刻机 8 80 25 118 开槽机 4 70 25 68 卷圆机 4 70 25 54 氩弧焊机 16 70 25 87 螺柱焊机 4 70 25 70 打磨机 4 85 25 30 喷枪（自动） 13 80 25 44 喷枪（手动） 4 70 25 45 西厂界 剪板机 4 85 25 10 48.5 达标 折弯机 8 70 25 40 转塔冲床 4 80 25 12 雕刻机 8 80 25 8 开槽机 4 70 25 67 卷圆机 4 70 25 83 氩弧焊机 16 70 25 40 螺柱焊机 4 70 25 70 打磨机 4 85 25 97 喷枪（自动） 13 80 25 27 喷枪（手动） 4 70 25 28 南厂界 剪板机 4 85 25 35 42.8 达标 折弯机 8 70 25 35 转塔冲床 4 80 25 35 雕刻机 8 80 25 25 开槽机 4 70 25 34 卷圆机 4 70 25 35 氩弧焊机 16 70 25 20 螺柱焊机 4 70 25 22 打磨机 4 85 25 22 喷枪（自动） 13 80 25 121 喷枪（手动） 4 70 25 121 北厂界 剪板机 4 85 25 46 44.8 达标 折弯机 8 70 25 65 转塔冲床 4 80 25 46 雕刻机 8 80 25 59 开槽机 4 70 25 46 卷圆机 4 70 25 46 氩弧焊机 16 70 25 60 螺柱焊机 4 70 25 60 打磨机 4 85 25 48 喷枪（自动） 13 80 25 13 喷枪（手动） 4 70 25 13 注：本项目夜间不生产。 由表7-21可知，该项目噪声经距离衰减、空气衰减和墙壁衰减后，可使厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，即昼间噪声值≤ 65dB（A），夜间噪声值≤ 55dB（A）。所以，本项目噪声源对周围环境影响较小。 噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。本项目昼、夜生产，因此厂界环境噪声每季度至少开展一次昼间、夜间噪声监测。 监测站位：厂界四周围墙外1m。 监测项目：昼间、夜间连续等效A声级。 监测频率：每季度1次。 表4-20 噪声监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界外1m处 昼间、夜间连续等效A声级 每季度一次 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 4、固废 建设项目产生的固体废物主要包括员工生活垃圾、边角料、除尘收尘、表面处理油脂和槽渣、水处理污泥、漆渣、废滤芯、废活性炭、废机油、废包装桶、废纸箱、废劳保油品。 （1）生活垃圾 本项目职工人数约50人，按人均产生垃圾0.5kg/d计，本项目的生活垃圾产生量为8t/a，定期由环卫清运。 （2）边角料 铝板在下料过程中会产生边角料，产生量按原料使用量的1%计算，故产生量约为14t/a，该部分边角料由企业收集后外售综合利用。 （3）除尘收尘 本项目除尘器收集的粉尘分别为焊接烟尘0.0242t/a，打磨粉尘0.1197t/a，收集后定期由环卫清运。 项目喷粉房“旋风+脉冲滤芯”回收装置收集的塑粉粉尘1.47t/a，全部回用于生产。 （4）表面处理油脂和槽渣 项目铝单板表面喷涂之前需要对铝板表面进行表面脱脂除油去污处理，企业设置了一个脱脂槽，每个槽容积为21m3，通常使用深度为槽深2/3，则脱脂槽液约为15m3。脱脂剂与水以1:20的比例混合，脱脂槽中的脱脂液每天人工表面撇油，并定期泵入备用池中(倒槽)，同时清理脱脂槽内残渣，再将脱脂液用泵抽回脱脂槽循环使用。由于铝单板表面携带和槽渣清理造成损耗，企业每日根据脱脂槽液pH情况补充新的脱脂液，脱脂液不外排，主要污染物为打捞的浮油和倒槽清理产生的废槽渣，将其混合一同作为危废处理。企业每天打捞脱脂槽表面油脂13kg，则年产生废脱脂油脂4t/a。 每年清理4次槽，每次将槽底约10%的槽液作为废槽渣清理出来，则废槽渣年产生量为6t/a。废油脂和废槽渣都是表面处理废物，企业将其统一桶装收集，合计年产生量为10t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），表面处理废物属于HW17类危险废物(废物代码：336-064-17)，由企业收集在桶内于危废暂存间内暂存，委托有资质单位处理。 （5）水处理污泥 项目生产废水经污水处理后会产生一定量的污泥，污泥产生量按照废水处理量的0.4%计算。项目清洗废水处理量为180t/a，因此污泥产生量为0.72t/a，经查询污泥属于HW17类危险废物(废物代码：336-064-17)，定期委托有资质单位收集处置。 （6）漆渣 本项目水帘柜截留漆渣约0.685t/a，经沉淀后含水漆渣含水率为85%左右，则最终漆渣产生量为4.6t/a。经查询漆渣属于HW12类危险废物(废物代码：900-299-12)，由企业收集在桶内于危废暂存间内暂存，委托有资质单位处理。 （7）废滤芯 根据企业提供的信息，喷粉房设置的一套脉冲滤芯回收装置，滤芯每月更换一次，每次更换的废滤芯约0.005t/a，则废滤芯产生量为0.06t/a。经查询废滤芯属于HW49类（废物代码：900-041-49）危险废物，收集后暂存危废间，定期委托有资质单位处理。 （8）废活性炭 本项目利用一套二级活性炭吸附装置处理有机废气，活性炭颗粒对有机废气饱和吸附容量在0.3~0.4kg/kg，本项目活性炭吸附的有机废气总量为0.7596t/a，活性炭吸附能力以0.35kg/kg（活性炭）计，使用效率以90%计，则本项目实际活性炭总需求量约为2.411t/a，加上吸收的有机废气，则本项目废活性炭的产生量约为3.171t/a。一年更换4次，每次更换的量约为0.79t/a。经查询废活性炭属于HW49类危险废物（废物代码为900-041-49），企业定期更换收集后委托有资质单位处理。 （9）废机油 本项目投料、机加工过程中需要使用机油进行润滑，机油加入后多次循环使用，达到一定的循环次数后作为危险废物处理，产生量约0.5t/a，设盛放容器统一收集后，暂存于危废暂存间，经查询废机油属HW08类危险废物（废物代码：900-214-08），企业定期更换收集后委托有资质单位处理。 （10）废包装桶 根据本项目生产过程中使用到的原辅料分析，废包装桶主要包含废漆桶、废脱脂剂桶、废机油桶。 项目水性漆使用量共为16t/a，包装规格为50kg/桶，废漆桶数目为320个，每个空桶重约2kg，则废漆桶年产生量约0.64t/a；项目脱脂剂使用量为30t/a，包装规格为25kg/桶，年产生废包装桶1200个，每个空桶重约1kg，则废脱脂剂桶年产生量约1.2t/a；机油使用量为0.5t/a，包装规格为250kg/桶，年产生废机油桶2个，每个空桶重约8kg，则废机油桶年产生量约0.016t/a。经查询废包装桶属于HW49类危险废物(废物代码：HW49 900-041-49)，收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 废包装桶共计1.856t/a。 （11）废纸箱 项目粉末涂料使用量为15t/a，包装规格为20kg/箱，废纸箱数目为750个，每个空箱重约0.5kg，则废纸箱年产生量约0.4t/a，由企业收集后外售综合利用。 （12）废劳保用品 项目设备维修保养时会产生废劳保用品，年产生量约为0.1t/a。经查询属于HW49类危险废物(废物代码：HW49 900-041-49)，根据危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布、劳保用品全部环节、全过程豁免管理，混入生活垃圾，由环卫定期清运。 （13）水帘喷漆废液 本项目每6个月更换一次水帘用水，一次更换量为5t，则水帘喷漆废水产生量为10t/a。水帘喷漆废水（水性漆）纳入一般固废进行处置。 固体废物属性判定：根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，应按照《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准通则》进行属性判定。本项目固废判定及产排情况。本项目固废判定及产排情况见表4-17~4-18，危险固废产生情况见表4-19。 表4-17 项目固废属性判定 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产生量t/a 种类判断* 固体废物 副产物 判定依据 1 生活垃圾 职工生活 固 纸张、果皮等 8 √ / 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017） 2 边角料 钣金工序 固 金属 14 √ / 3 除尘收尘 废气处理 固 金属粉尘 0.144 √ / 4 表面处理油脂和槽渣 表面处理 固 脱脂液、水、杂质 10 √ / 5 水处理污泥 废水处理 固 污泥 0.72 √ / 6 漆渣 废气处理 固 漆料固分 4.6 √ / 7 废滤芯 废气处理 固 滤芯，塑粉 0.06 √ / 8 废活性炭 废气处理 固 活性炭、有机物 3.171 √ / 9 废机油 设备 液 矿物油 0.5 √ / 10 废包装桶 原料使用 固 塑料桶、脱脂液 1.856 √ / 11 废纸箱 原料使用 固 纸箱 0.4 √ / 12 废劳保用品 检修 固 抹布、手套 0.1 √ / 13 水帘喷漆废液 废水处理 液 水性漆、水 10 √ / 表4-18 固体废物产生情况一览表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性 废物类别 废物代码 产生量 （t/a） 1 生活垃圾 一般固废 职工生活 固 纸张、果皮等 / / / 8 2 边角料 钣金工序 固 金属 / / / 14 3 除尘收尘 废气处理 固 金属粉尘 / / / 0.144 4 废纸箱 表面处理 固 纸箱 / / / 0.4 5 水帘喷漆废液 废水处理 液 水性漆 / / / 10 5 表面处理油脂和槽渣 危险废物 废水处理 固 脱脂液、水、杂质 T/C HW17 336-064-17 10 6 水处理污泥 废气处理 固 污泥 T/C HW17 336-064-17 0.72 7 漆渣 废气处理 固 漆料固分 T HW12 900-299-12 4.6 8 废滤芯 废气处理 固 滤芯，塑粉 T/In HW49 900-041-49 0.06 9 废活性炭 设备 固 活性炭、有机物 T/In HW49 900-039-49 3.171 10 废机油 原料使用 液 矿物油 T/I HW08 900-214-08 0.5 11 废包装桶 原料使用 固 塑料桶、脱脂液 T HW49 900-041-49 1.856 12 废劳保用品 检修 固 抹布、手套 T/C HW17 336-064-17 0.1 表4-19 危险废物情况表 序号 危险废物名称 危废类别 危废代码 产生量t/a 产生工序 形态 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 油脂和槽渣 HW17 336-064-17 10 表面处理 固 脱脂液 三个月 T/C 委托资质单位处置 2 水处理污泥 HW17 336-064-17 0.72 废水处理 固 污泥 二个月 T/C 3 漆渣 HW12 900-299-12 4.6 废气处理 固 漆料固分 一个月 T 4 废滤芯 HW49 900-041-49 0.06 废气处理 固 滤芯、塑粉 一个月 T/In 5 废活性炭 HW49 900-039-49 3.171 废气处理 固 有机物 三个月 T/In 6 废机油 HW08 900-214-08 0.5 设备 维修 液 矿物油 半年 T/I 7 废包装桶 HW49 900-041-49 1.856 原料使用 固 废漆桶、废脱脂液桶、废机油桶 每天 T/In 8 废劳保用品 HW17 336-064-17 0.1 检修 固 抹布、手套 半年 T/C 固废环境影响分析 （1）建设项目一般工业固废暂存场所分析 项目设有生活垃圾收集装置及一般固废暂存处，可回收固废及时收集、暂存后外售， 不可回收的固废与生活垃圾由环卫部门统一运送至镇政府指定站点，固废暂存处位于车间内部，大小能够满足存储要求，生活垃圾能够做到日产日清。 本项目一般工业固废产生量为24.544t/a，生活垃圾产生量为8t/a，本项目建设一座建筑面积为20m2的一般固废仓库，生活垃圾基本可以做到日产日清，基本不占用一般工业固废仓库。其余的一般工业固废垃圾平均转运周期为三个月，则暂存期内一般工业固废量最多为6.64t，本项目一般固废仓库一次暂存量最大为10t，因此本项目设置的20m2一般工业固废仓库可以满足一般固废贮存的要求。 建设项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设，具体要求如下： 1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 4）应设置渗滤液集排水设施。 5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （2）建设项目危险废物影响分析 本项目设置一个危险废物暂存间用于暂存运营期产生的表面处理油脂和槽渣、水处理污泥、漆渣、废滤芯、废活性炭、废机油、废包装桶。同时，本项目产生的危险废物用密封塑胶桶贮存，并交由资质单位进行处理，危废运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行。因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。且本项目仅在运营期产生此类废物并按照要求及时有效处理，服务期满后对环境无影响。 ①贮存场所环境影响分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单，本项目危险废物贮存场所选址相符性见表4-23。 表4-23 选址相符性分析 标准 标准内容 相符性分析 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单 ①地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；②设施底部必须高于地下水最高水位；③应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据；④应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害入洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；⑤应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；⑥应位于居民中心区 常年最大风频的下风向。 本项目选址能够达到《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中相关要求。 本项目建成后全厂危废产生量约为19.001t/a。项目危险废物分别采用具有防腐、防渗功能的塑料袋和封闭的桶进行收集，贮存场所采取相应的防渗措施。根据项目周围环境概况，本项目100米范围内无居民、学校等敏感目标，因此，项目危险废物在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤及环境敏感目标造成影响。 ②运输过程环境影响分析 项目厂内危废产生点距危废暂存间距离较近，危废转运时由专人负责，并配置专用运输工具，轻拿轻放，及时检查容器的破损密封等性能，杜绝危废在厂房内转运产生的散落、泄漏情况，厂区内地面均采取硬化处理。因此，项目危险废物从厂区内产生环节运输至危险，废物暂存间不会对环境产生影响。 本项目危险固体废物在包装运输过程中若发生散落、泄漏，有可能对周围的大气、土壤、地下水等造成污染，影响周边环境质量。因此在收集前根据危废的性质选用具有防腐、防渗功能的塑料袋和密封桶进行包装，所有的包装容器经过周密检查，按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》(苏环控[1997]134号文)的要求对危废进行包装，并在明显位置处附上危险废物标签，确保其安全性。在装载、运输过程中，配合专业人员做好相关工作，一旦发生散落、遗漏，做好应急工作。 综上所述，项目危险废物在运输过程中不会对环境产生影响。 （3）危险废物污染防治措施及经济可行性分析 ①暂存场所污染防治措施： 本项目危险废物贮存场所相关情况见表4-24、4-25。 表4-24 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称 危险废物名称 危废类别 危废代码 位置 占地面积m2 贮存 方式 贮存能力 贮存周期 危废仓库 油脂和槽渣 HW17 336-064-17 表面处理车间西侧 60 桶装 50t/a 半年 水处理污泥 HW17 336-064-17 桶装 一年 漆渣 HW12 900-299-12 桶装 半年 废滤芯 HW49 900-041-49 桶/装 一年 废活性炭 HW49 900-041-49 桶装 一年 废机油 HW08 900-214-08 桶装 一年 废包装桶 HW49 900-041-49 桶装 半年 注：根据《国家危险废物名录》（2021年版）废劳保用品进入豁免管理，全程可不按危废管理，故危废仓库建设管理中不考虑废劳保用品。 表4-25 危险废物贮存所需占地面积一览表 贮存场所 危险废物名称 危废量t/a 贮存 方式及规格 贮存周期 最大暂存数量/个 单个桶占地面积/m2 占地总面积/m2 危废仓库 油脂和槽渣 10 桶装/200kg 半年 25 0.5 12.5 水处理污泥 0.72 桶装/200kg 一年 4 0.5 2 漆渣 4.6 桶装/200kg 半年 6 0.5 3 废滤芯 0.06 桶装/200kg 一年 1 0.5 0.5 废活性炭 3.171 桶装/200kg 一年 16 0.5 3 废机油 0.5 桶装/200kg 一年 3 0.5 1.5 废包装桶 机油桶 / 桶装/250kg 一年 2 0.8 1.6 脱脂剂桶 / 桶装/25kg 半年 600 0.01 6 漆桶 / 桶装/50kg 半年 160 0.02 3.2 合计 / / / / / 32.9 本项目拟设置一座面积为60m2的危险仓库，用于储存厂区内的危险废物，项目危险废物在厂区内暂存所需面积为32.9m2，因此本项目设置的60m2危险仓库可以满足危险废物贮存的要求，项目危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）及其修改单要求建设，设置“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)，危废采用具有防腐、防渗功能的塑料袋和密闭桶收集堆放于危废库暂存，库区地面做防渗，渗透系数小于10-10cm/s，库区设置相应的警示标识。 ②运输过程的污染防治措施 本项目危废由有资质单位按照其经营范围的专业运输公司进行运输，运输方式为道路运输。危险废物在运输过程中严格执行《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)中相关规定，运输车辆按照GB13392设置车辆标志。该单位在事先必须作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 运输过程的环境影响分析：危废均采用桶装或袋装。运输过程中，考虑到实际情况：包装容器整个掉落，但容器未破损，司机发现后，及时返回将容器放回车上，由于容器未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响。容器整个掉落，但由于重力作用，掉落在地上，导致破损，危废散落一地。运输人员要及时将容器中剩余的危废转移至完好的容器中，经过上述处理后对周边环境影响较小。由于运输过程中，设置有围挡，致使泄漏出的污泥散落在车上，不会向周边环境飞散。因此，本项目运输方式是可行的。 ③利用或者处置方式的污染防治措施 本项目危险废物委托有资质单位进行安全处置，不在厂区内自行处置。因此本项目危废委托有资质公司处理是可行的。 (4)环境风险评价 针对本项目危险废物在产生、收集、贮存、运输等不同阶段可能发生的泄漏风险事故，应采取以下应急措施:危险废物需采用密闭的暂存方式防止暂存过程中发生泄漏;危废暂存间应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造;危废暂存间应设置防风、防晒、防雨设施;危险废物应及时清运，定期清理;委托有资质的危废处置单位进行处置，并按照废物转移联单制度进行管理，防止危险废物与一般固体废物混合收集和处理。建议将危险废物泄漏事故列入企业环境风险应急预案。 (5)环境管理要求 ①将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。 ②规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志。加强对危险废物包装、贮存的管理，对盛装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷。危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》有关要求张贴标识，详细标明危险废物的名称、数量、成分与特性。 ③严格执行危险废物申报及转移联单制度，危险废物运输应符合危险废物运输污染防治技术规定,禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 (6)危险废物环境影响评价结论与建议 本项目运营过程中针对产生的危险废物企业设置危险废物暂存间，且该暂存间按照《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597)进行设置，危废经收集后委托有资质单位进行处置，可确保危险废物安全处置。因此，在落实本环评提出的危险废物防治措施及管理要求后，项目运营期产生的危险废物对环境影响较小。 通过上述分析，建设项目固废得到了妥善处理处置，处理方案和处置措施均满足《一般工业固废贮存、处理处置场污染物控制标准》( GB18599-2001)及2013修改单、《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001)及2013修改单的要求，对环境影响较小。 5、地下水和土壤环境影响分析 （1）地下水环境影响分析 地下水可能的污染来源为各污水输送管网等跑冒滴漏。本项目主要废水为生活污水，水污染种类较为简单，相关工程防渗措施均按照设计要求进行，采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，且措施未发生破坏正常运行情况下，污水和固废渗滤液不会渗入和进入地下，对地下水不会造成污染。 （2）土壤环境影响分析 本项目污水水质简单，主要污染物为COD、SS、氨氮等，且污染物浓度不高，各污水处理设施、事故池均采取了严格的防渗措施，基本不会发生泄漏事故，几乎不会对厂区土壤造成不良影响。本项目产生的废边角料、废包装材料、布袋除尘收尘和废原料包装袋等一般工业固废暂存于厂内一般固废堆场内，危险废物暂存于厂内危废仓库内，一般固废堆场、危废仓库均采取了严格的防渗措施，几乎不会发生固废渗滤液污染土壤的情况。 （3）分区防控要求 分区防控措施即对厂内各个区域提出防渗要求： （1）危废仓地面及裙角均铺设有坚固、防渗材料，做到防风、防雨、防晒；危险废物分类储存，采用专用密闭包装桶贮存。在危废仓库使用过程中建设单位需定期对危废仓库进行检查维护，保证地面无裂隙，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行地面防渗，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，避免危险废物下渗污染土壤和地下水。 （2）在危废仓库使用过程中建设单位需定期对危废仓库进行检查维护，保证地面无裂隙，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行地面防渗，基础防渗层为至少 1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，避免危险废物下渗污染土壤和地下水。 （3）厂内地下管网、危废库、办公区等需进行分区防控。 由以上分析可知，厂内办公区已按要求采取防渗措施，危化品库等区域需按相应要求采取防渗措施，并在日后的生产过程中需注意定期维护、检修，保证各防渗设施正常使用。 通过采取以上各项目防治措施后，本项目对土壤和地下水的影响较小。 表4-25 建设项目防渗区域划分及防渗设计要求 分区 厂内分区 防渗措施 防渗等级 非污染区 办公区等 混凝土地面 不需设置防渗等级 污染区 一般污染区 生产车间 抗渗混凝土面层(包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土)中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实。 渗透系数 ≤0.5×10-8cm/s 重点污染区 危废仓库 采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗。地面及墙裙采用防渗防腐涂料。 渗透系数 ≤1.0×10-11cm/s 综上可知，本项目在采取相关的防渗措施后，对项目场地土壤的环境影响很小。 （4）跟踪监测要求 本项目废气产生量较少，沉降后对土壤和地下水危害较小。项目废水主要为生活污水，废水量较少不会对土壤产生影响；固体废物尤其是危险废物在厂区内储存过程中渗出液可能进入土壤，本项目对危废间地面作防渗处理，因此固体废物的产生于贮存过程不会对土壤造成影响危害土壤环境。 本项目危险发生的可能性较低，无需进行跟踪监测。 6、生态环境影响分析 本项目不涉及园区外建设项目新增用地，不涉及生态问题。 7、环境风险分析 1）风险识别 本项目涉及风险物质天然气和水性油漆，项目使用管道天然气，不在厂区内部设置贮存罐体，因此储存量为零，水性油漆贮存于原料仓库中。 2）环境风险潜势初判 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应的临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+……+ qn/Qn 式中：q1，q2，…qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2，…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。 建设项目危险物质数量与临界量的比值见表4-22。 表4-22 建设项目危险物质数量与临界量的比值 物质名称 最大存在量（t） 临界量（t） qi/Qi 水性油漆 16 2500 0.0064 合计Q 0.0064 由上表可知，本项目涉及的危险物质数量与临界量的比值Q=0.0064（Q＜1）。 3）环境风险潜势划分 由上表可知，建设项目涉及的危险物质数量与临界量的比值 Q＜1，可知该项目环境风险潜势为Ⅰ。 4）评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-23 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 本项目环境风险潜势为为Ⅰ，根据上表可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 5)环境风险防范措施及应急要求 ①泄漏事故 定期检查天然气输送管道是否完好，燃烧室是否存在异常，在天然气使用装置附近加装探测报警装置，遇到天然气泄漏立即切断燃气阀门，待排除故障后方可恢复使用。 水性油漆发生泄露立即清理，待清理后方继续使用。 ②废气处理装置故障事故 加强设施的日常维护与保养，定期更换耗材;落实日常巡检、巡视制度,发现事故及时上报；一旦发生事故应紧急停车，待排除故障后方可恢复运行。 (4)分析结论 通过采取以上预防性措施，可以大大降低事故发生概率，发生事故时通过采取必要的应急措施，可以将事故影响降至最低，以上措施有效可行。 本项目环境风险分析内容自查见表4-26。 表4-26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 中祜铝业科技（江苏）有限公司铝单板幕墙生产项目 建设地点 （江苏）省 （宿迁）市 沭阳县 江苏省宿迁市沭阳县十字工业园区豪诗凯雅路1号 地理坐标 经度 E118°47'37.84" 纬度 N34°02'53.72" 主要污染物质及分布 天然气（管道）、水性油漆 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 主要风险为天然气泄漏事故、水性油漆泄露事故、废气设施事故排放风险。 发生泄漏事故时对外环境产生影响较小； 事故状态下，废气排放浓度有所增加，但未超过环境质量标准，影响较小。 风险防范措施要求 泄漏事故 定期检查天然气输送管道是否完好，燃烧室是否存在异常，在天然气使用装置附近加装探测报警装置，遇到天然气泄漏立即切断燃气阀门，待排除故障后方可恢复使用。 水性油漆发生泄露立即清理，待清理后方继续使用。 废气处理装置故障事故 加强设施的日常维护与保养，定期更换耗材;落实日常巡检、巡视制度，发现事故及时上报；一旦发生事故应紧急停车，待排除故障后方可恢复运行 填表说明（列出相关信息及评价说明） 主要风险为天然气泄漏事故、水性油漆泄露事故、废气处理设施事故排放风险。经分析，事故风险影响较小。通过采取必要的风险防范措施，可以大大降低事故发生概率，发生事故时通过采取必要的应急措施，可以将事故影响降至最低。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 9、环保投资 本项目总投资1500万元，其中环保投资85万元，占总投资的3.4%，拟建设项目环保投资一览表，详见表4-27。 表4-27 建设项目环保投资一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废气 焊接 颗粒物（焊接烟尘） 移动式焊接烟尘净化器，1000 m3/h，1套 执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 3 与主体工程同时实施，同时完成，同时投入使用 打磨 颗粒物（粉尘） 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（1#），5000m3/h，1套 5 喷粉房 旋风+脉冲滤芯回收装置+15m排气筒（2#），20000m3/h，1套 20 喷漆房、烘箱 颗粒物（漆雾、烟尘）、NMHC、SO2、NOX 集气罩+水帘除尘+二级活性炭吸附+15m排气筒（3#），20000m3/h，1套 执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 26 废水 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN 化粪池+地埋式污水处理设施，3t/d 《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准 5 初期雨水、清洗废水 COD、SS、石油类、总铝 中和+絮凝沉淀+过滤池，40m3/d 达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1标准后回用于清洗工序 15 噪声 车间 机械设备 厂房隔声、减振 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 3 固废 生产 一般固废 固废仓库20m2 固废100%处置 5 危险废物 危险仓库60m2 生活过程 生活垃圾 垃圾桶 绿化 — — 依托现有 雨污分流、清污分流 设置一个雨水排口、污水管道 2 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 — 规范设置 废气、废水、固废标志牌、说明 规范化设置、满足环境管理要求 1 卫生防护距离 钣金区和喷涂区为边界，卫生防护距离分别为50m和100m — 合计 85 — |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动烟尘净化器 | 执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 1#排气筒/打磨工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |
|  | 2#排气筒/喷塑粉尘 | 颗粒物 | 旋风+脉冲滤芯回收装置 |  |
|  | 3#排气筒/喷漆废气、烘干废气、天然气燃烧废气 | 颗粒物、NOx、SO2、NMHC | 水帘+二级活性炭吸附装置 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池+地埋式污水处理设施，3t/d | 《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准 |
|  | 清洗废水、初期雨水 | COD、SS、石油类、总铝 | 中和+絮凝沉淀+过滤池，40m3/d | 达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1标准后回用于清洗工序 |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 采取合理布局（高噪声设备远离厂界）、选用低噪声设备、设备减振（隔声墙）、加强管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 设一般固废库和危废库，对一般固废和危废进行分类分质收集暂存后，一般固废交由物资回收公司回收再利用，危废交由有资质单位代为处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 土壤：加强原料仓库、危废仓库等容易发生渗漏引起土壤污染的区域的管理工作，定期巡查，避免发生跑冒滴漏的现象，如发现应立即采取紧急处理措施。 地下水：严格把控排水管道的管材选择，对全厂及各装置设施采取严格的防渗措施，地下水污染监控措施，按要求开展应急处置应急预案。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 根据厂区布设情况设置防渗区域，并采取相关的防渗要求；发生火灾爆炸事故时，立即启动相应的应急预案，进行灭火，并对消防废水进行收集处理；废气装置发生事故时立即停产，并对设施进行维修。 |
| 其他环境 管理要求 | 《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。 因此，本建设单位设立环境管理机构，负责项目运营期的环境管理工作，其主要的职责与功能如下： ⑴.在项目建成投入生产之前，按《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）申请报排污许可证，在申领到了排污许可证之后才开展试运行；并落实排污许可证中载明的相关要求。 ⑵.在运营期，项目环境管理部门负责检查厂房内各环保设备的运行情况，确保其有效运行，如有故障应及时维修或更换；定期检查项目的集气罩及风管的完好情况，确保废气的有效收集和排放。 ⑶.加强清洁生产管理，车间地面均实行硬化，加强项目原辅生产材料、固废和危废的管理工作，特别是危废的防渗处理，防止雨季淋溶水污染附近地表和地下水体。 ⑷.结合所申领的排污许可证中载明的自行监测方案，委托具有资质的监测单位对本项目运营期的环境污染物排放达标情况进行自行监测。 |

# 六、结论

该项目属于金属表面处理项目，项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织颗粒物 |  |  |  | 4.6546 |  | 4.6546 | 4.6546 |
|  | 有组织NMHC |  |  |  | 0.0844 |  | 0.0844 | 0.0844 |
|  | 有组织NOx |  |  |  | 0.135 |  | 0.135 | 0.135 |
|  | 有组织SO2 |  |  |  | 0.0288 |  | 0.0288 | 0.0288 |
|  | 无组织颗粒物 |  |  |  | 0.4373 |  | 0.4373 | 0.4373 |
|  | 无组织NMHC |  |  |  | 0.09376 |  | 0.09376 | 0.09376 |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 |
|  | 边角料 |  |  |  | 14 |  | 14 | 14 |
|  | 除尘收尘 |  |  |  | 0.144 |  | 0.144 | 0.144 |
|  | 废纸箱 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |
|  | 水帘废液 |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 |
| 危险废物 | 表面处理油脂和槽渣 |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 |
|  | 水处理污泥 |  |  |  | 0.72 |  | 0.72 | 0.72 |
|  | 漆渣 |  |  |  | 4.6 |  | 4.6 | 4.6 |
|  | 废滤芯 |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 | 0.06 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 3.171 |  | 3.171 | 3.171 |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |
|  | 废包装桶 |  |  |  | 1.856 |  | 1.856 | 1.856 |
|  | 废劳保用品 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 建设项目名称 |  |
| 建设项目类别 |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |
| 一、建设单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人（签章） |  |
| 主要负责人（签字） |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |
| 二、编制单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 三、编制人员情况 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 主要编写内容 | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成

# Text boxes

800

生活用水

损耗160

地埋式污水处理设施

绿化用水

640

640

新鲜水

1139

脱脂清洗用水

蒸发损耗228.7

厂内污水处理站

水帘喷淋废水

损耗20

30

180

50

96

脱脂液配制水

损耗30

危废20

铝板携带进入水洗工序46

312.7

喷枪清洗用水

3

160

调漆用水

3

进入油漆

3

损耗3

10

初期雨水

132.7

一般固废处置

铝板

钣金

表面预处理

喷粉

喷漆

烘

干

包装入库

70%

30%

铝板

打磨

移交表面处理

G1-2、N1-4

铝板成型

焊接

G1-1、N1-3

N1-2

图例：

G：废气

N：噪声

S：固废

下料、冲切

N1-1、S1-1

焊材

铝单板（钣金后）

脱脂

第一道水洗

第两道水洗

自然风干

移交表面喷涂

油脂和槽渣S2-1

清洗废水W2-1

图例：

S：固废

W：废水

铝单板

（脱脂后）

装框上挂

静电喷粉

G3-1、N3-1

喷一道漆

喷二道漆

G3-2、G3-3、N3-2、W3-1、S3-1

烘干固化

G3-4、G3-5、G3-6

冷却晾干

检验包装

G4-3、G4-4、G4-5

出厂外售

塑粉

图例：

G：废气

N：噪声

S：固废

W：废水

装配

N3-3

清洗废水

中和池

斜管沉淀设备

过滤池

贮水池

絮凝剂

图4-3  沭阳南方水务有限公司工艺流程图