# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：纸箱加工生产项目

建设单位（盖章）：南京恒悦包装有限公司

编制日期：2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 纸箱加工生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2206-320115-89-01-125639 |
| 建设单位联系人 | 袁佳 | 联系方式 | 13951080214 |
| 建设地点 | 南京市江宁区汤山街道上峰工业区万泉路3号 |
| 地理坐标 | 119度3分6.311秒，31度59分24.052秒 |
| 国民经济 行业类别 | [C2231]纸和纸板容器制造 | 建设项目行业类别 | 38纸制品制造223*有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的 |
| 建设性质 | (新建 (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南京市江宁区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江宁审批投备[2022]222号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1400 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4554-2017），本项目属于C2231]纸和纸板容器制造，本项目产品为纸箱，对照国家和地方产业政策分析，具体下表。 表1-1本项目与国家及地方产业政策相符性分析一览表 序号 文件相关内容 相符性分析 是否符合 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（国发改委令〔2021〕49号） 本项目为C2231纸和纸板容器制造，不属于其中的限制类和淘汰类项目，为允许类项目。 是 2 《限制用地项目目录》（2012年）及《禁止用地项目目录》（2012年） 本项目不在《限制用地项目目录（2012年）》、《禁止用地项目目录（2012年）》中。 是 3 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）>》部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号） 本项目不属于《江苏省工业结构调整指导目录（2012年）》及其修改单中限制类、淘汰类，为允许类项目。 是 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年）》中。 是 5 《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号） 本项目不属于限制淘汰类项目，不涉及限制淘汰类目录中的落后工艺装备和产品，且未做能耗限额规定，符合江苏省产业政策。 是 6 《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号） 本项目不属于禁止新（扩）建的工业项目类别，符合区域准入条件。 是 7 《南京制造业新增项目禁止和限制目录（2018年）》 本项目不属于全市禁止和限制新建（扩建）的制造业行业项目。 是 本项目已于2022年6月8日取得南京市江宁区行政审批局的备案通知，备案证为江宁审批设备[2022]222号，项目代码为：2206-320115-89-01-125639。 综上，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 2、“三线一单”相符性分析 ①与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）相符性分析 本项目位于南京市江宁区汤山街道上峰工业区万泉路3号，对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），与项目距离最近的国家级生态保护红线区域为江苏江宁汤山方山国家地质公园4.37km，符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）的要求。 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本项目附近主要生态空间保护区域为大连山-青龙山水源涵养区。本项目距离最近的生态空间保护区域大连山-青龙山水源涵养区7.62km，项目位于大连山-青龙山水源涵养区规定的生态空间保护区域之外，符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）的要求。 表1-2项目与江宁区生态保护红线及生态空间管控区域的位置关系 红线区域名称 主导生态功能 红线管控范围 与本项目距离（km） 国家级生态红线管控区 生态空间管控范围 江苏江宁汤山方山国家地质公园 自然与人文景观保护 含划定的生态保护区、地质遗迹景观一级保护区及郁闭度较好的林地。包括三部分：一是北部地块，东至春湖路；南距坟孟公路约200米；西界地理坐标为118°59'51.72"E，北至湖圣路。二是中部地块，东至S337省道；南至沪宁高速公路；西界地理坐标为118°59'36"E，32°3'38"N；北界地理坐标119°2'52.36"E，32°5'6.27"N；包括技校路与锁石村之间的林地，其范围为：东至技校路；西至江宁区界；南至沪宁高速；北界地理坐标为118°58'33.35"E，32°4'25.54"N。三是南部地块，东界地理坐标为119°3'1.41"E，32°3'21.97"N；南界地理坐标119°0'38.61"E32°2'31.07"N；西界地理坐标为119°0'27.87"E32°2'36.35"N；北界距道路X302约150米 / NW4.37 大连山-青龙山水源涵养区 自然与人文景观保护 / 含青龙山、豹山、小龙山、天宝山、荆山等郁闭度较高的林地及佘山水库、横山水库、龙尚湖等水库。具体坐标为：118°53ʹ31.14″至119°1ʹ17.35″E，31°56ʹ48.83″至32°3ʹ41″N NW 7.62 综上，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）的要求。 ②与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）、以及《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 本项目位于南京市江宁区汤山街道上峰工业区万泉路3号，在《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）中属于一般管控单元，一般管控单元指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域，衔接街道（乡镇）边界形成管控单元。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。 本项目属于C2231纸和纸板容器制造，符合国家及地方产业政策，符合所在地规划要求。项目选用先进设备，采用成熟工艺，资源利用率较高；项目实行雨污分流，生活污水经厂内预处理可实现达标接管；产生的废气均经有效处理后达标排放:通过选用低噪声设备，设备减振、隔声等措施可减少噪声影响；固体废物均可落实合理去向，不外排造成环境影响。在落实各项风险防范措施的条件下，风险可控。故符合《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）的要求。 根据南京市生态环境局发布的《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，江宁区涉及28个优先保护单元、33个重点管控单元和10个一般管控单元。本项目位于本项目位于南京市江宁区汤山街道上峰工业区万泉路3号，按照《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》划分单元中的一般管控单元。 对照《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》可知，项目属于一般管控单元，其重点管控要求与本项目的相符性分析见表1-3。 表1-3本项目与《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》 相符性分析 管控 类别 管控要求 项目情况 相符性 空间布局约束 （1）各类开发建设活动应符合国土空间规划、城镇总体规划、土地利用规划、详细规划等相关要求。 本项目用地性质为工业用地。 符合 （2）根据《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》，各区在执行全市层面禁限措施基础上，执行各区的禁止和限制目录。 本项目为C2231纸和纸板容器制造，不属于其中禁止和限制项目。 符合 （3）执行《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）相关要求。 本项目为C2231纸和纸板容器制造，不属于其中禁止和限制项目。 符合 （4）根据《关于对主城区新型都市工业发展优化服务指导的通知》，支持在江南绕城公路以内的高新园区、开放街区、商业楼宇、工业厂房以及城市“硅巷”，建设新型都市工业载体，发展以产品设计、技术开发、检验检测、系统集成与装配、个性产品定制为主的绿色科技型都市工业。 本项目位于江苏省南京市江宁区汤山街道上峰工业区万泉路3号，不属于江南绕城公路以内的高新园区、开放街区、商业楼宇、工业厂房以及城市“硅巷”。 符合 （5）位于太湖流域的建设项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》等相关要求。 本项目不是位于太湖流域的建设项目。 符合 污染物排放管控 （1）落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 （2）进一步开展管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。 （3）加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量 本项目产生的废气经处理后排放，将严格落实总量控制。本项目仅有生活污水产生，经化粪池处理后接管到汤山新城污水处理厂处理。本项目不提供食宿，无餐饮油烟产生。项目产生噪声的设备采取合理布局、减振等措施减少噪声对周围环境的影响。 符合 环境风险管控 （1）加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。 （2）合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 本项目建成后应落实应急预案的编制和备案工作，定期开展应急演练。本项目不属于噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目。 符合 资源利用效率要求 （1）优化能源结构，加强能源清洁利用。 （2）提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。 （3）根据《南京市长江岸线保护办法》，长江岸线开发利用充分考虑与城市发展、土地利用、港口建设、防洪、疾病预防、环境保护之间的相互影响，根据本市长江岸线保护详细规划的要求，按照深水深用、浅水浅用、节约集约利用的原则，提高岸线资源利用效率。 本项目不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。企业能源使用情况主要为水和电力。 符合 综上，本项目符合《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的要求。 （1）环境质量底线 根据《2021年南京市环境状况公报》，2021年南京市环境空气中仅O3不达标，因此项目所在区域为不达标区。南京市已制定有效的大气污染防治措施，按要求开展限期达标规划，待规划实施后，大气环境质量可得到进一步改善。 根据《2021年南京市环境状况公报》，全市水环境质量持续优良。纳入江苏省“十四五”水环境质量考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）断面比例100％，无丧失使用功能（《地表水环境质量标准》劣Ⅴ类）断面。 本项目纳污河流为汤水河，水质较好，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 本项目所在区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （2）资源利用上线 本项目用水、用电均由市政供应，能够满足建设项目用水、用电要求。不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （3）环境准入负面清单 本项目位于南京市江宁区汤山街道上峰工业区万泉路3号，对照《市场准入负面清单》（2022年本）（发改体改规〔2022〕397号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》（长江办〔2022〕7号、《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）、《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》、《江宁区建设项目环境准入“负面清单”（2020版）》（江宁政办发[2020]120号）等文件，项目建设符合环境准入规定，具体见表1-4。 表1-4环境准入负面清单对照表 序号 内容 相符性分析 是否符合 1 《市场准入负面清单》（2022年本）（发改体改规〔2022〕397号） 本项目不在《市场准入负面清单》（2022年本）（发改体改规〔2022〕397号）负面清单内，不属于禁止类项目，符合准入条件。 是 2 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》（长江办〔2022〕7号 本项目不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》（长江办〔2022〕7号负面清单内，不属于禁止类项目，符合准入条件。 是 3 《（江苏省“十四五”长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版））江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号） 本项目不在《（江苏省“十四五”长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版））江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）负面清单内，不属于禁止类项目，符合准入条件。 是 4 《南京市建设项目环境准入暂行规定》(宁政发[2015]251号) 本项目不属于南京市禁止和限制项目。 是 5 《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》（宁委办发[2018]57号） 本项目不在《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》（宁委办发[2018]57号）内。 是 6 《江宁区建设项目环境准入“负面清单”（2020版）》（江宁政办发[2020]120号） 经查《江宁区建设项目环境准入“负面清单”（2020版）》（江宁政办发[2020]120号），本项目不在其准入负面清内。 是 因此，本项目符合环境准入条件。 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 3、关于印发《江苏省挥发性有机物清洁能源替代工作方案》的通知（环大气办[2021]2号） 根据江苏省大气污染防治联席会议办公室印发的《江苏省挥发性有机物清洁能源替代工作方案》的通知（环大气办[2021]2号）文的规定“源头替代具体要求以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作……其他行业企业涉VOCs相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品”......（二）印刷（不含纸张、纸板印刷）企业。主要涉及调配、上墨、上胶、涂布、固化等产生VOCs生产工序或使用油墨、胶粘剂、涂布液等生产线的企业，使用的油墨、清洗剂、胶粘剂、涂料等原辅材料均应符合表1中低VOCs含量限值要求。 本项目为纸制品制造，不属于以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点的3130家企业。本项目不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂；本项目使用水性油墨符合江苏省大气污染防治联席会议办公室印发的《江苏省挥发性有机物清洁能源替代工作方案》的通知（环大气办[2021]2号）文中规定的原辅材料符合低VOCs含量限值要求。 对照《油墨中可挥发性有机物VOCs含量的限值》(GB38507-2020)，本项目使用的水性油墨组分为丙烯酸树脂40%，水40%，聚乙烯蜡5%，颜料10%，矿物油5%，VOCs含量为5%，小于《油墨中可挥发性有机物VOCs含量的限值》(GB38507-2020)规定的25%，符合油墨中可挥发性有机物VOCs含量的限值。 本项目使用的水性油墨的VOCs含量为5%，小于包装印刷行业低VOCs含量原辅材料限值规定的25%，符合江苏省大气污染防治联席会议办公室印发的《江苏省挥发性有机物清洁能源替代工作方案》的通知（环大气办[2021]2号）文中规定的印刷企业油墨原料的VOCs的限值要求。 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）要求的相符性分析。 本项目属于[C2231]纸和纸板容器制造，根据GB/T4754-2011《国民经济行业分类》，本项目不属于C231印刷业，但是涉及到印刷工艺，因此生产过程中的挥发性有机物污染防治应参照执行。 1、鼓励使用通过中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂；在印刷工艺中推广使用醇性油墨和水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，软包装复合工艺推广无溶剂复合技术。 2、采用凹印、丝印的印刷车间及印制铁罐的车间应具有有机气体收集装置，车间挥发的有机废气需经抽风系统集中抽排。车间应配备良好的通风设备，厂区内车间外的空间无明显异味。 3、根据废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理： （1）对高浓度、溶剂种类单一的有机废气，如出版物凹版印刷、软包装复合工艺排放的甲苯、乙酸乙酯溶剂废气，应采取活性炭吸附法进行回收利用，烘干车间原则上应安装活性碳等吸附设备回收有机溶剂。对高浓度但无回收利用价值的有机废气，宜采取热力燃烧和催化燃烧法。 （2）对于低浓度、大风量的印刷废气，适宜采用吸附浓缩＋蓄热燃烧或吸附浓缩＋催化燃烧法，并可视组分、排放总量等情况，分别选用吸附法、吸收法或微生物法。 4、油墨、黏合剂和润版液等含VOCs原料须密闭储存，使用后的废包装桶需及时加盖密闭。 5、清洗用溶剂应进行回收，重新用于清洗系统。 本项目在印刷工艺中使用水性油墨，生产车间具有有机气体收集装置，车间挥发的有机废气经抽风系统集中抽排。车间配备良好的通风设备，厂区内车间外的空间无明显异味。本项目生产过程产生的有机废气均经收集后由二级活性炭吸附装置处理后达标排放，水性油墨密闭储存，使用后的废包装桶及时加盖密闭。 表1-5本项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）的相符性分析 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相关要求 本项目建设内容 相符性 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。 本项目印刷产生挥发性有机物废气的工序均处于密闭空间或设备中进行；从源头控制VOCs的产生。 相符合 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%。 本项目生产过程产生的有机废气均经收集后由二级活性炭吸附装置处理后排放，收集效率均可达90%以上，处理效率可达到90%以上。 相符合 对含尘、含气溶胶、高湿废气，在釆用活性炭吸附、催化燃烧、RTO焚烧、低温等离子等工艺处理前应先釆用高效除尘、除雾等装置进行预处理。 本项目有机废气均经二级活性炭吸附处理。 相符合 烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。喷漆废气应先采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业也可采用蜂窝二级活性炭吸附装置、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放”。 本项目生产过程产生的有机废气均经收集后由二级活性炭吸附装置处理后排放，收集效率均可达90%及以上，处理效率可达到90%及以上。 相符合 综上，本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 4、安全风险辨识 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号），企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责：要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理没施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目不属于重点监管危险化学品、高危工艺、生产使用排放高浓度、高毒害、难降解物质等风险高、情况复杂的项目，本项目仅在印刷过程中产生少量废气。本项目安全风险较低，不做详细分析。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 南京恒悦包装有限公司，2022年5月租用南京市江宁区汤山街道上峰工业区万泉路3号现有厂房及公用设施，投资500万元建设纸箱加工生产项目，投产后具有年产纸箱100万只的生产规模。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C2231纸和纸板容器制造”，工艺涉及瓦楞纸裁剪、纸板开槽、纸板印刷、纸板打钉、纸板折叠、纸板插卡、包装等；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，判定本项目类别为“十九、38纸制品制造223*有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”，结合地方生态环境主管部门要求，编制环境影响报告表。 为此，南京恒悦包装有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司承担本项目的环境影响报告表编制工作。环评单位在现场踏勘、基础资料收集的基础上，按《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》和《环境影响评价技术导则》等要求编制了本项目环境影响报告表，作为管理部门决策和管理的依据。 2、项目概况 项目名称：纸箱加工生产项目； 建设单位：南京恒悦包装有限公司； 建设性质：新建； 建设规模：年产纸箱100万只； 建设地点：南京市江宁区汤山街道上峰工业区万泉路3号； 职工人数：劳动定员为8人； 工作制度：年工作250天，一班制8小时，年工作2000小时； 其他：公司无食宿。 3、主要产品及产能 项目建成后产品方案见表2-1。 表2-1产品及产量一览表 产品名称 规格 年产量（只） 年运行时间 纸箱 根据客户要求定制 100万 2000h 4、原辅材料及主要设备 拟建设项目原辅材料见表2-2，原辅材料理化性质见表2-3，主要生产设备见表2-4。 表2-2主要原辅料一览表 类别 序号 名称 形态 包装规格 原料组分含量 年采购量 最大贮存量 运输 方式 储存位置 原料 1 瓦楞纸 固态 500m2/堆 纸板 750000m2 6000m2 汽车 原材料区 2 水性油墨 液态 25kg/桶 水性油墨的成分为丙烯酸树脂40%，水40%，聚乙烯蜡5%，颜料10%，矿物油5%。 1.5t 100kg 汽车 3 绑带 固态 50m2/卷 塑料 20000m2 2000m2 汽车 4 钉线 固态 500kg/捆 铁 5t 0.5t 汽车 5 机油 液态 10kg/桶 矿物油 10kg 10kg 汽车 主要原辅料性质如下表。 表2-3主要原辅料理化性质一览表 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理毒性 水性油墨 水性油墨Water-basedink水性油墨简称为水墨，柔性版水性墨也称液体油墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。水性油墨的成分为丙烯酸树脂40%，水40%，聚乙烯蜡5%，颜料10%，矿物油5%。 不易燃烧 低毒 机油 机油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。对于机油来说，首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求，由于润滑油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关，还要求油的粘温性能和剪切安定性应满足不同用途所提出的各种需求。机油的种类繁多，分类方法各异，长期以来，习惯以用途进行分类，也有根据油品类型、化学组分或可燃性分类的。 可燃 无毒 表2-4主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（套/台） 产地 1 三色四联开槽印刷机 1400型 1 河北 2 钉箱机 1400型 1 河北 3 磨切机 1200型 1 河北 4 打包机 1000型 1 河北 5 打钉机 / 1 河北 6 接箱机 / 1 河北 7 空压机 / 1 河北 8 电动叉车 / 1 河北 9 液压车 / 1 河北 5、公用及辅助工程 表2-5公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 生产车间 1400m2 1F 储运工程 原材料区 120m2 从车间内隔出 模具存放区 60m2 从车间内隔出 成品存放区 200m2 从车间内隔出 出库区 60m2 从车间内隔出 辅助工程 办公室 70m2 从车间内隔出 公用工程 给水 100t/a 来自当地自来水管网 排水 生活污水80t/a 经化粪池预处理后接管汤山新城污水处理厂，依托租赁厂区现有排污口。 供电 20万度/a 来自当地电力供应部门。 绿化 / 依托租赁方现有 环保工程 废气 非甲烷总烃 6000m3/h 集气罩+二级活性炭吸附净化+15米排气筒（1#）有组织排放。 废水 化粪池 20m3/d 依托厂区内现有化粪池，预处理后接管汤山新城污水处理厂，尾水达标后排入汤水河。 噪声 减振、隔声 采用低噪声设备，合理布局、车间墙壁隔声、距离衰减和利用厂房周围现有绿化带隔声等措施 厂界噪声达标排放。 固废 一般固废仓库 10m2 根据固废性质采取合理处置措施，满足要求。 危废仓库 10m2 6、项目地理位置、周围环境及平面布置 本项目位于南京市江宁区汤山街道上峰工业区万泉路3号，详细地理位置见附图1。 本项目北面为闲置工业空地，南面为华格塑业有限公司，西面为闲置农用空地，东面为闲置工业空地，项目周围环境概况详见附图3。 厂房1400m2，本项目利用租赁厂房进行生产，设置为生产车间，分别隔出原材料区、生产区、设备存放区、成品存放区、以及办公区域。划定区域设置一般固废仓库和危废仓库，厂房总平面布置已尽可能按照工艺流程进行布置，既方便内外交通联系，又方便原料、产品的运输，平面布置较合理。项目平面布置情况详见附图2。 7、水量平衡 a.平衡原则 （1）生活用水：项目职工8人，年工作250天，厂区不设食堂、浴室，员工生活用水主要为卫生设施用水，按照《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)，员工生活用水定额为每人每班30-50L，本报告采用50L/人·班计，则年生活用水量为100t，污水排放量按用水量的80%统计，则生活污水的年产生量为80t。 （2）生产用水 本项目的三色四联开槽印刷机需要定期进行清洗，清洗的周期为1个季度一次，一次清洗需要用水0.25m3，产生清洗废液0.8m3/a，作为危废交由有资质单位进行处置。本项目水性油墨原料带水，在印刷后蒸发损耗，无工业废水排放。 b.水量平衡图 图2-2项目水平衡（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程图 具体的生产工艺见下图2-3。 图2-3生产工艺流程及产排污环节 2、工艺流程简述 工艺流程说明： 裁剪：外购瓦楞纸首先通过磨切机进行压线分切和裁切（将大张的瓦楞纸板切成符合要求的标准纸板），裁剪完成后即为纸板成品，此工序会产生废边角料（S1）及噪声（N1）； 纸板印刷：需要在表面进行印刷的纸箱进入印刷工序，再用三色四联开槽印刷机在需要开槽的位置开出槽口。水性油墨特别适用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。本项目印刷使用环保型水性油墨，不含重金属，印刷过程会产生少量的挥发性有机物（G1），定期清洗印刷机台会产生清洗废水作为危废处置； 纸板打钉：根据不同客户的要求，使用订线配合订箱机对纸板装订成型，此过程会产生噪声； 纸板折叠：将打钉后的纸板进行折叠工序； 纸板插卡：将切割好的纸板，按照图纸插成格挡状； 纸板打包：将装订成型的纸箱用全自动打包机打包成捆入库，此过程会产生噪声。 项目主要污染源及主要污染物统计见下表。 表2-6主要产污环节和排污特征 类别 产物编号 工序/设备 主要污染物 治理设施 废气 G1 纸板印刷 非甲烷总烃 二级活性炭 G2 危废仓库 非甲烷总烃 二级活性炭 噪声 N1、N2、N3 仪器设备运行噪声 噪声 墙体阻隔，合理布局 废水 W1 员工生活 COD、SS、氨氮、TP、TN 化粪池处理达标后接管到汤山新城污水处理站 固废 S1 裁剪 边角料 收集后外售 S2 原料使用 废油墨桶 委托有资质单位 S3 含油废抹布手套 含油废抹布手套 S4 设备维护 废机油 S5 印刷机清洗 清洗废液 S6 废气处置 废活性炭 S7 员工生活 生活垃圾 环卫清运 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目选址于江苏省南京市江宁区汤山街道上峰工业区万泉路3号，项目用地为工业用地，租赁南京多佛塑业有限公司现有厂房，南京多佛塑业有限公司切实履行环保手续，废水、废气达标排放、固废妥善处置；经现场勘察，本项目厂房为空厂房，不存在环境遗留问题；评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 综上，项目区无与本项目有关的原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规污染物 本次评价选取2021年作为评价基准年，根据《2021年南京市环境状况公报》，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1空气环境质量现状单位:μg/m3 评价因子 平均时段 现状浓度 标准值 达标情况 SO2 年均浓度 6 60 达标 NO2 年均浓度 33 40 达标 PM10 年均浓度 56 70 达标 PM2.5 年均浓度 29 35 达标 O3 日最大8小时平均浓度 超标天数52天 160 超标 CO 日均95%位数浓度 1000 4000 达标 对照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO五项基本污染物达标，有O3一项基本污染物不达标，因此判定项目所在区域环境质量不达标。 针对不达标情况，南京市2022年颁布了《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》、《2022年南京市深入打好污染防治攻坚战目标任务》等文件。明确了近三年污染防治攻坚战目标任务和围绕实现目标将开展的七项重点工作。主要措施包括：①强化源头治理，加快推动绿色低碳发展。具体措施包括加快推动“两钢四化”重点企业转型升级，坚决遏制“两高”项目盲目发展，加快形成绿色低碳生活方式，到2025年全市绿色出行比例达到75%等；②坚持协同控制，深入打好蓝天保卫战，包括着力打好臭氧污染防治攻坚战，加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车，全面完成南钢、梅钢全流程超低排放改造，推进5家水泥企业无组织颗粒物深度整治，开展常态化积尘走航监测等。采取上述措施后，南京市大气环境空气质量状况可以持续改善。 （2）特征污染物 本项目特征污染物非甲烷总烃，引用南京大有标牌厂（位于本项目西北侧1050m）于2020年11月23日~29日，委托江苏必诺检测技术服务有限公司对评价范围内非甲烷总烃的监测（2020-H-1192）。监测点G1南京大有标牌厂。引用监测点位于本项目周边5km范围内，且为3年内监测数据，故引用的现状数据具有代表性和有效性。 表3-2引用大气监测点位信息表 编号 布点位置 方位 距离 监测项目 监测时段 G1 南京大有标牌厂 NW 1050m 非甲烷总烃 2020年11月23日~29日 表3-3非甲烷总烃检测结果一览表 采样时间 采样点位 检测项目 小时均值mg/m3 检出限mg/m3 标准限值mg/m3 达标情况 第一次 第二次 第三次 第四次 2020.10-23 南京大有标牌厂 非甲烷总烃 0.68 0.86 0.79 0.83 0.07 2.0 达标 2020.11-24 南京大有标牌厂 非甲烷总烃 0.94 1.03 0.98 1.03 0.07 2.0 达标 2020.11-25 南京大有标牌厂 非甲烷总烃 1.02 0.83 1.01 1.16 0.07 2.0 达标 2020.11-26 南京大有标牌厂 非甲烷总烃 1.08 1.18 1.11 1.22 0.07 2.0 达标 2020.11-27 南京大有标牌厂 非甲烷总烃 1.22 1.16 1.29 1.14 0.07 2.0 达标 2020.11-28 南京大有标牌厂 非甲烷总烃 1.14 0.93 0.90 0.86 0.07 2.0 达标 2020.11-29 南京大有标牌厂 非甲烷总烃 0.94 1.04 0.90 0.90 0.07 2.0 达标 根据上表可知，项目所在地非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准详解》相关标准限值。 2、地表水环境 根据《2021年南京市环境状况公报》，全市水环境质量持续优良。纳入江苏省“十四五”水环境质量考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）断面比例100％，无丧失使用功能（《地表水环境质量标准》劣Ⅴ类）断面。 本项目纳污河流为汤水河，水质较好，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 3、声环境 根据《2021年南京市环境状况公报》，南京全市区域噪声监测点位534个。2021年，城区区域环境噪声均值53.9dB，与上年同期持平；郊区区域环境噪声52.2dB，同比下降0.6dB。全市交通噪声监测点位247个。2021年，城区交通噪声均值67.6dB，同比下降0.1dB；郊区交通噪声均值为65.8dB，同比上升0.5dB。全市功能区噪声监测点位28个。2021年，昼间噪声达标率为97.3%，同比下降1.8个百分点；夜间噪声达标率为93.8%，同比持平。 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，对照建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）要求，无需对声环境现状开展监测与评价。 4、生态环境 本项目占地范围内不含有生态环境保护目标，故无需对项目所在地进行生态现状调查。不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施，不展开电磁辐射评价。 6、地下水、土壤环境 本项目厂区地面按照分区防控要求采用硬化防渗等措施，正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响，故本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘情况，确定建设项目环境敏感目标，详见表3-4。 表3-4环境敏感目标 环境要素 环境保护目标 坐标（m） 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 保护 对象 保护内容 环境功能区 X Y 大气环境 圩东村 694140.75 3541124.42 E 208 居民区 人群/140户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 李岗头村 693510.10 3540901.83 S 398 居民区 人群/130户 寺后村 693976.61 3540582.25 W 191 居民区 人群/150户 地表水 汤水河 E 633 / 纳污 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 声环境 注：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 地下水 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 生态 环境 大连山-青龙山水源涵养区 NW 7.62 / / 水源涵养区，一级管控区38.27km2，二级管控区33.92km2 江苏江宁汤山方山国家地质公园 NW 4.37 / / 江苏江宁汤山方山国家地质公园规划确定的范围，含地质遗迹保护区、生态保护区、地质遗迹景观一级保护区及郁闭度较好的林地等。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目印刷废气非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1、表2、表3中标准。具体排放标准详见表3-5、表3-6。 表3-5大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 标准来源 监控点 限值 非甲烷总烃（其他） 60 3 边界外浓度最高点 4.0 《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041-2021） 表3-6厂区内非甲烷总烃无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物名称 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 标准来源 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041-2021） 20 监控点处任意一次浓度值 2、废水排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理后接管汤山新城污水处理厂进行深度处理，接管污水中COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，NH3-N、TN、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)表1中B级标准。汤山新城污水处理厂最终排放的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排入汤水河，具体数值见表3-7。 表3-7废水排放标准限值（单位：mg/L） 序号 项目 接管 标准 排放 标准 标准来源 1 pH 6~9 6~9 接管污水中COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，NH3-N、TN、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015)表1中B级标准。尾水排放执行执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)中一级A标准 2 COD 500 50 3 SS 400 10 4 NH3-N 45 5(8)* 5 TN 70 15 6 TP 8 0.5 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表3-8。 表3-8工业企业厂界噪声排放标准限值 功能区类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 标准来源 2类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固废 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办[2021]207号）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建成后，污染物排放总量控制指标如下。 表3-9全厂污染物排放总量表（单位：t/a) 内容 类型 排放源 污染物名称 产生量 削减量 接管量 最终排放量 废气 有组织 非甲烷总烃 0.068 0.061 / 0.007 无组织 非甲烷总烃 0.008 0 / 0.008 废水 生活污水 废水量 80m3/a 0 80m3/a 80m3/a COD 0.028 0.004 0.024 0.004 SS 0.020 0.004 0.016 0.001 NH3-N 0.003 0 0.003 0.0004 TP 0.0004 0 0.0004 0.00004 TN 0.003 0 0.003 0.001 固废 生活垃圾 生活垃圾 1 1 / 0 一般固废 边角料 0.2 0.2 / 0 危险固废 含油废抹布手套 0.02 0.02 / 0 废机油 0.005 0.005 / 0 废机油桶 0.005 0.005 / 0 废油墨桶 0.03 0.03 / 0 清洗废液 0.8 0.8 / 0 废活性炭 0.67 0.67 / 0 本项目总量平衡方案如下： （1）废水：废水接管量为：废水量80t/a，COD：0.024t/a、SS：0.016t/a、NH3-N：0.003t/a、TP：0.0004t/a、TN：0.003t/a。 最终排放总量为：水量80t/a、COD：0.004t/a、SS：0.001t/a、NH3-N：0.0004t/a、TP：0.00004t/a、TN：0.001t/a。废水水量及污染物排放量纳入汤山新城污水处理厂总量平衡。 （2）废气：有组织排放非甲烷总烃为0.007t/a，无组织排放非甲烷总烃0.008t/a。根据《关于明确现阶段南京市建设项目主要污染物排放总量管理要求的通知》（宁环办[2021]17号）文件要求，“新、改、扩建新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物总量的项目，实行2倍削减量替代。”本项目非甲烷总烃需要调剂的量为0.016t/a，由南京市江宁生态环境局从境内企业削减总量中调剂。 （3）固废：建设项目产生的固体废弃物得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁位于南京市江宁区汤山街道上峰社区龙泉路3号的现有厂房，从事纸箱生产，厂房均已建成，施工期只进行设备安装，仅产生少量施工噪声和固体废物，施工期影响很小，因此本次评价不对其施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 建设项目大气污染物主要为印刷废气和危废仓库废气。 根据厂家提供的成分报告，印刷过程中使用的水性油墨的成分为丙烯酸树脂40%，水40%，聚乙烯蜡5%，颜料10%，矿物油5%，根据厂方介绍，本项目水性油墨使用量为1.5t/a，本项目矿物油占比为5%，以非甲烷总烃表征，产生量为0.075t/a，总计废气量为0.075t/a，本项目拟采用集气罩进行收集，集气罩的收集效率按90%计，由引风机引至二级活性炭装置处理，经处理后通过1根15m排气筒排放。根据企业提供，设计排风量6000m3/h。未被收集的有机废气无组织排放。 ②危废仓库废气 本项目危废仓库存放的危废主要为废机油、废机油桶、废油墨桶、废活性炭、废含油抹布。采用胶桶密闭贮存，正常情况下，有机废气（非甲烷总烃计）逸散量较少，本次评价不做定量分析。 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）文件要求，危废堆场需设置气体导出口及气体净化装置。本项目危废仓库设置气体导出口，通过管道连通至附近的挤出车间，危废间废气经生产车间的二级活性炭吸附处理后由1#排气筒排放。为了降低危废间废气对环境的影响，企业应加强对危废仓库的管理，危险固废密闭贮存，并减少桶盖打开频率。 本项目废气收集、处理、排放情况见表4-1。 表4-1本项目废气收集、处理、排放情况 来源 污染物名称 排气量 （m3/h） 产生情况 治理措施 去除率 排放情况 排放去向 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 产生量（t/a） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 排放量（t/a） 生产区 非甲烷总烃 6000 5.625 0.034 0.068 二级活性炭 90% 0.563 0.003 0.007 15米排气筒（1#）排放 表4-2主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒心坐 标（m） 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 年排放小时数 （h） 排放 工况 污染物名称 排放 速率（kg/h） X Y 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流量 (m/s) 排气筒1# 697840.75 3592124.42 25 15 0.4 25 13.3 2000 正常 排放 非甲烷总烃 0.014 注：此处采用UTM坐标标记位置。 表4-3无组织废气排放状况一览表 来源 污染物名称 产生量（t/a） 排放量（t/a） 排放速率(kg/h) 排放去向 生产车间 非甲烷总烃 0.008 0.008 0.004 无组织排放于厂区 表4-4主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 面源中点 坐标（m） 面源海拔高度(m) 面源长度(m) 面源宽度(m) 与正北夹角/o 面源有效排放有效高度(m) 年排放小时数（h） 排放 工况 污染物名称 排放 速率 （kg/h） X Y 生产车间 693681 3540726 25 16 7 0 6 2000 正常 排放 非甲烷总烃 0.004 注：此处采用UTM坐标标记位置。 （4）非正常工况 根据《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》，非正常排放指的是开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下排放。 根据建设单位提供资料，本项目每天工作时间8h，印刷工序通过印刷机进行操作，开工前会提前运行二级活性炭吸附装置，故本项目非正常工况考虑为：二级活性炭吸附装置发生故障，导致生产过程中产生的非甲烷总烃去除率为50%，非正常排放历时不超过0.5h。 表4-5非正常工况下本项目废气排放情况一览表 污染源位置 污染源工序 非正常排放原因 污染物名称 非正常排放速率 (kg/h) 年发生频次 单次持续时间/h 非正常排放量（t/a） 应对措施 生产车间 印刷工序 项目开、停车及检修 非甲烷总烃 0.034 2 0.5 0.034 尽可能缩短开停车时间，先停产再检修 建设项目非正常排放情况主要是废气处理装置出现故障或处理效率降低时废气排放量突然增大的情况，建设项目拟采取以下处理措施进行处理： 1）提高设备自动控制水平，生产线上尽量采用自动监控、报警装置；并加强废气处理装置的管理，防止废气处理装置饱和而造成非正常排放的情况； 2）加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理； 3）开车过程中应先运行废气处理装置、后运行生产装置； 4）停车过程中应先停止生产装置、后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置； 5）检修过程中应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后排放； 6）停电过程中应立即手动关闭原料的进料阀，停止向反应装置中供应原料；立即启用备用电源，在备用电源启用后，应先将废气送至废气处理装置处理后排放，然后再运行反应装置； 7）加强废气处理装置的管理和维修，确保废气处理装置的正常运行。 通过以上处理措施处理后，建设项目的非正常排放废气可得到有效的控制。 （5）大气污染源监测要求 企业应按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)表1、《排污许可申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），本项目为非重点排污单位、排放口为一般排放口、故监测频次为年；根据HJ819的5.2.2.3，无组织监测至少每年一次。 开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见表4-6。 表4-6大气污染源监测计划 类别 监测位置 监测项目 监测频次 执行排放标准 废气 有组织 1#排气筒 非甲烷总烃 1次/年 江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准 无组织 厂区内 非甲烷总烃 1次/年 江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2标准 厂界 非甲烷总烃 1次/年 江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准 （6）废气污染治理措施可行性分析 本项目是生产过程中产生的废气主要为印刷废气（G1）。 1）废气走向分析 本项目废气走向图如下： 图4-1废气走向图 生产车间：印刷废气，通过集气罩收集（收集效率90%），废气经收集后汇至二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%），最终通过15m高1#排气筒排出。 危废仓库产生的有机废气经密闭收集，汇至印刷工序配备的二级活性炭吸附装置一并处理，通过15m高1#排气筒排出。 2）收集措施可行性分析 ①风机风量设计 风量设计：本项目印刷废气通过集气罩收集，通过二级活性炭吸附装置处理，设计风机风量为6000m3/h。 风机设计风量估算：印刷废气通过集气罩收集处理，废气速度较低，参照《通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算》（李志华），当废气速度较低，没有干扰气流时，罩口平均风速宜取0.25~0.5m/s。 根据建设单位提供的资料，印刷废气设置集气罩截面积约4m2，风量Q=3600*4*（0.25~0.5）=3600m3/h~7200m3/h，综合考虑，集气罩本次设计风量取6000m3/h。 ②收集效率分析 考虑到本项目的印刷工艺条件限制不能将污染源（印刷废气）全部或局部完全密封，采用外部型集气罩，即将集气罩设在污染源近旁，将罩口对准污染源，靠罩口气流运动把污染源散发出来的混合气体吸入罩内。该种类型集气罩在使用过程中，可通过适当加大风量，选用与本项目生产线最相符的罩口。根据建设单位提供资料，集气罩四周均有边沿，集气罩覆盖面积约为4.0m2；集气罩抽气方尽可能与污染源的气流方向运动一致，可充分利用污染源的气流的初始动能；集气罩管道内始终保持微负压状态，可保证产生的废气90%以上被收集，此过程会产生少量无组织废气。 废气收集效率可满足《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）要求。 3)排气筒合理性分析 本项目共设置1个排气筒。 表4-7本项目建成后院区排气筒布设情况 排气筒编号 高度（m） 直径（m） 设计风量（m3/h） 烟气流速（m/s） 排放污染物种类 1#排气筒 15 0.4 6000 13.3 非甲烷总烃 A、排气筒数量合理性分析 本项目通过合理布局，遵循同类排气筒合并的原则，尽量减少排气筒设置，按照要求规范排气筒高度和设置，因此，本项目排气筒数量设置合理。 B、排气筒高度合理性分析 根据江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中“4.1.4排放光气、氰化氢和氯气的排气简高度不低于25m，其他排气简高度不低于15m(因安全考虑或有特殊工艺要求的除外)，具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。新建污染源的排气简必须低于15m时，其最高允许排放速率按表1所列排放速率限值的50%执行。”本项目周边200m范围内最高建筑为14.5m，所以本项目所有排气筒高度设定为15m，排气筒高度设置是合理的，满足要求。 C、排气筒内径大小合理性分析 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒的出口内径根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右，根据本项目废气排放的烟气流速13.3m/s合理，即排气筒内径0.4m属于合理范围。 综上所述，从排气筒高度、数量及风速、风量等角度论证，本项目排气筒的设置是合理的。 ④排气筒规范化要求 建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/(A+B)，式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m。 4）处置措施可行性分析 印刷废气采用二级活性炭吸附装置处理。 二级活性炭吸附装置的工作原理：二级活性炭吸附是一种常用的吸附方法，主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。 因二级活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A（1A=10-10m），单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，比表面积可高达700～2300m2/g，常被用来作为吸附有机废气的吸附剂。空气中的有害气体称“吸附质”，二级活性炭为“吸附剂”，由于分子间的引力，吸附质粘到微孔内表面，从而使空气得到净化。二级活性炭材料分颗粒炭、纤维炭，传统的颗粒二级活性炭有煤质炭、木质炭、椰壳炭、骨炭。纤维二级活性炭由含碳有机纤维制成，它比颗粒二级活性炭孔径小（<50A）、吸附容量大、吸附快、再生快。在有机废气处理过程中，二级活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOC）。一般情况下，一级活性炭吸附装置对有机物的去除率可达75%以上，二级活性炭吸附装置对有机物的处理效率可达到90%以上。 二级活性炭吸附装置的技术参数：设计风量6000Nm3/h；二级活性炭型号新化X-16型；二级活性炭吸附比表面积为979m2/g；堆积密度≤500g/L；孔体积0.63m3/g；动态吸附量10%；结构形式为抽屉式；净化效率≥90%。 根据《关于进一步加强涉VOCs建设项目环评文件审批有关要求的通知》（宁环办[2021]28号）全面加强末端治理水平审查，单个排口VOCs（以非甲烷总烃计）初始排放速率大于1kg/h的，处理效率原则上应不低于90%。本项目非甲烷总烃处理效率90%，故满足要求。 根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办（2014）128号），确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%”，本项目从事纸制品制造，处理效率90%满足要求。根据《印刷工业污染防治可行技术指南》，采用二级活性炭吸附技术是推荐可行技术。 活性炭更换周期： 二级活性炭吸附装置定期更换活性炭，故产生废活性炭。根据废气源强分析可知，产生的有机废气进入二级活性炭吸附装置的量总计为0.0612/a，根据《江苏省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）可知，活性炭的饱和吸附量约为10%，故需要的活性炭量为0.612t/a，产生的废活性炭量为0.67t/a（包含吸附的有机废气0.612t/a）。 由于活性炭在使用一定时间后会饱和，需定期进行更换，企业采用1套二级活性炭吸附箱，每次装填量为0.5t。更换周期计算如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg；一次装填量为2700kg； s—动态吸附量，%；（一般取值10%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d 则本项目的1#排气筒需要的活性炭更换周期为： 500×10%÷（（5.625-0.563）×10-6×6000×8）=206天 活性炭碘值要求：根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭；根据生态环境部部长信箱官方回复，对于采用颗粒状、柱状等活性炭吸附的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭；采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值800毫克/克颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按照设计要求足量添加、及时更换。 经废气处理装置处理后的排放情况：印刷车间的1#排气筒有机废气（非甲烷总烃）有组织排放情况为：0.007t/a、0.003kg/h、0.563mg/m3，废气排放浓度和排放速率均能达到江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中标准，对周围环境空气质量影响较小。 工程实例： 本项目排放的废气主要为有机废气，有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，类比江苏颐达智能家居科技有限公司家具制造项目的有机废气验收数据。该企业产生喷涂有机废气，产生的有机废气经集气罩收集后，有机废气采用二活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒排放。根据该企业验收检测报告（MST20181203006），该项目有机废气监测情况一览表见下表。 表4-8江苏颐达智能家居科技有限公司有机废气监测情况一览表 采样日期 采样点位 污染物 检测频次 第一次 第二次 第三次 达标情况 2018.12.8 废气总进口 TVOC 进气浓度（mg/m3） 11.0 10.8 13.4 / 进气速率(kg/h) 0.203 0.191 0.245 排气筒出口 TVOC 排放浓度（mg/m3） 0.403 0.405 0.406 达标 排放速率(kg/h) 7.22×10-3 7.05×10-3 7.21×10-3 2018.12.9 废气总进口 TVOC 进气浓度（mg/m3） 11.3 11.0 11.2 / 进气速率(kg/h) 0.208 0.200 0.207 排气筒出口 TVOC 排放浓度（mg/m3） 0.419 0.423 0.523 达标 排放速率(kg/h) 7.67×10-3 7.45×10-3 9.32×10-3 表4-8废气去除效率一览表 污染项目 产生工序 进口速率(kg/h) 出口速率(kg/h) 去除效率（%） TVOC 喷漆工序 0.209 7.65×10-3 96.3 根据项目验收检测数据，废气处理设施处理有机废气的效率约96.3%，根据上述工程废气处理实例，本项目采用二级活性炭装置处理效率达到90%是可行的。 综上可知，本项目采用的水性油墨挥发量占比较小；印刷工序用机器进行操作，无需加热故有机废气产生量相对较少；工位相对固定便于收集；采用满足《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》碘值要求的活性炭；严格按照《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中要求对活性炭定期更换；故本项目二级活性炭吸附装置处理效率能达到90%。 故本项目印刷废气采取二级活性炭吸附装置处理后能达标排放。 ②无组织废气 本项目无组织排放废气为未被收集的有机废气非甲烷总烃，在印刷车间内无组织排放。未收集的有机废气非甲烷总烃在印刷车间排放情况为0.007t/a、0.003kg/h。 根据《大气污染防治法》（2018修正版）第二十条：企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。第四十五条：产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。 本项目已经按照要求对生产过程中产生的废气非甲烷总烃分别通过收集后，经设备处理达标后通过15m高排气筒排放，且无组织废气通过加强车间密闭管理措施、加大厂区绿化覆盖面积，减少无组织逸散来进一步降低对大气环境的影响。综上可知，本项目废气处理方式是可行的。 综上分析可知，企业拟采取的污染治理设施满足排污许可证申请与核发技术规范的要求，污染治理措施可行。 2、废水 本项目厂内用水主要是生活用水，经化粪池预处理后接入汤山新城污水处理厂进行深度处理，生活污水产生排放情况如下表。 表4-9项目全厂水污染产生及排放情况 废水种类 废水量(t/a) 污染物名称 产生情况 治理措施 处理后情况 接管量 最终进入环境量 排入去向 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 生活污水 80 COD 350 0.028 化粪池 300 0.024 300 0.024 50 0.004 接管至汤山新城污水处理厂 SS 250 0.020 200 0.016 200 0.016 10 0.001 NH3-N 35 0.003 35 0.003 35 0.003 5 0.0004 TP 5 0.0004 5 0.0004 5 0.0004 0.5 0.00004 TN 40 0.003 40 0.002 40 0.003 15 0.001 生活污水经化粪池处理后，污水接管浓度分别为COD：300mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：35mg/L、TP：5mg/L、TN：40mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准：COD≤500mg/L、SS≤400mg/L及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准：NH3-N≤45mg/L、TP≤8.0mg/L、TN≤70mg/L的要求。 （2）废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-10废水类别、污染物及污染治理设施信息 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 生活污水 COD SS NH3-N TN TP 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定 DA001 化粪池 沉淀 DW001 符合 企业总排 废水间接排放口基本情况见下表。 表4-11废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理位置 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 DW001 119.0516079 31.9893448 0.008 进入城市污水处理厂 间断 / 汤山新城污水处理厂 COD 50 SS 10 NH3-N 5 TP 0.5 TN 15 表4-12废水污染物排放信息表 序号 接管口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（kg/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 300 0.096 0.024 SS 200 0.064 0.016 NH3-N 35 0.011 0.003 TP 5 0.002 0.0004 TN 40 0.012 0.003 全厂接管口合计 COD 0.024 SS 0.016 NH3-N 0.003 TP 0.0004 TN 0.003 （3）水污染源监测计划 企业废水监测计划见下表。 表4-13废水监测计划一览表 序号 排放口编号 污染物名称 监测 设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器 名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 DW001 COD (自动 (手工 / 专职人员负责环保设施运行、维护确保运行良好 否 / 混合采样/3个 每年1次 重铬酸钾法 NH3-N 混合采样/3个 每年1次 纳氏试剂分光光度法 TN 混合采样/3个 每年1次 碱性过硫酸钾消解光度法 TP 混合采样/3个 每年1次 钼酸铵分光光度法 SS 混合采样/3个 每年1次 重量法 （4）废水污染治理设施可行性分析 ①化粪池 本项目依托化粪池用于预处理员工生活污水，化粪池是将生活污水分格沉淀及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后作为污泥被清掏。化粪池对COD、SS的去除率可达40%~50%。本项目建成后全厂最大排水量为80t/a（0.32m3/d），本项目依托化粪池设计容量为5m3，因此满足本项目需求。 ②汤山新城污水处理厂 汤山新城污水处理厂具体位于江苏南京江宁区汤山街道，规划服务人口7万人，规划服务面积18.14平方公里，汤山新城污水处理厂总处理规模为4万m3/d。一期设计处理能力为日处理污水2万m3/d，实际日处理为1万m3/d。厂区主体工艺采用改良A2/O+混凝+纤维转盘滤池（紫外线消毒）处理工艺，尾水排入汤水河，可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求。工艺流程如图4-2。 图4-2汤山新城污水处理厂废水处理工艺流程图 本项目废水中主要含COD、SS、NH3-N、TP、TN等常规指标，均可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目废水去除效果较好，能做到达标排放，因此本项目废水经市政污水管网接入汤山新城污水处理厂集中处理，从水质角度考虑是可行的。 本项目建成后全厂废水排放水量为0.32m3/d，占污水处理厂日处理量的较小，在汤山新城污水处理厂的处理容量范围之内，对其正常运行几乎没有冲击影响。 本项目位于南京市江宁区汤山街道上峰工业区万泉路3号，废水通过市政污水管网可以排入汤山新城污水处理厂处理。 综上所述，本项目废水排放在水质、水量上均满足污水处理厂的接管标准，从运行时间、处理余量、管网铺设、接管要求等方面具备接管可行性。 （5）地表水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目营运期外排水主要为生活污水，水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，通过市政污水管网接管至汤山新城污水处理厂处理，尾水排入汤水河。项目废水经化粪池预处理后满足汤山新城污水处理厂接管标准的要求，从水质、水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至汤山新城污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 3、噪声 （1）源强分析 本项目噪声源主要为三色四联印刷开槽机、钉箱机、磨切机、打包机、打钉机、接箱机等装置运行时产生的噪声，噪声源强为80~85dB(A)，通过对噪声设备的合理布局、基础减震，利用建筑隔声降低其噪声的产生的排放，充分利用厂房建筑和设备互相隔声等措施降低噪声的产生和传播，具体见表4-14。 表4-14主要设备噪声源强一览表（单位：dB（A）） 序号 设备名称 数量（台/套） 声源强度 治理措施 降噪量 距厂界四周距离（m） 持续时间 东 南 西 北 1 三色四联开槽印刷机 1 85 合理布局、基础减振、隔声等措施 25 25 25 20 15 2000h/a 2 钉箱机 1 85 25 25 10 32 30 3 磨切机 1 85 25 25 20 25 20 4 打包机 1 80 25 10 20 30 20 5 打钉机 1 85 25 20 5 30 35 6 接箱机 1 80 25 30 30 60 10 7 空压机 1 85 25 45 15 5 25 8 电动叉车 1 80 25 10 20 40 10 9 液压车 1 80 25 10 22 30 18 （2）声环境影响预测模式 建设项目周边范围无噪声环境保护目标，所在地为工业用地。根据《南京市声环境功能区划分调整方案》（宁政发〔2014〕34号）中附表4江宁区声环境功能区划分方案，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，本项目50m范围内无环境保护目标，选择东、南、西、北厂界作为关心点，进行噪声影响预测，计算模式如下： 式中：－距声源r处的A声级，dB（A）； －参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： 各声源在预测点产生的声级的合成： （3）声环境影响预测结果 考虑噪声距离衰减和隔声措施，建设项目噪声源对厂界贡献值预测见表4-15。 表4-15建设项目噪声源对厂界贡献值预测 点位 噪声源 数量/台 单台设备噪声值dB(A) 隔声量 dB(A) 边界距离m 距离衰减dB(A) 影响值dB(A) 贡献值dB(A) 东厂界 三色四联开槽印刷机 1 85 25 25 27.96 34.82 52.6 钉箱机 1 85 25 27.96 33.06 磨切机 1 85 25 27.96 35.49 打包机 1 80 10 20.00 39.77 打钉机 1 85 20 26.02 33.75 接箱机 1 80 30 29.54 30.46 空压机 1 85 45 33.06 26.94 电动叉车 1 80 10 20.00 51.02 液压车 1 80 10 20.00 45.00 南厂界 三色四联开槽印刷机 1 85 25 25 27.96 34.82 46.6 钉箱机 1 85 10 20.00 41.02 磨切机 1 85 20 26.02 37.43 打包机 1 80 20 26.02 33.75 打钉机 1 85 5 13.98 45.79 接箱机 1 80 30 29.54 30.46 空压机 1 85 15 23.52 36.48 电动叉车 1 80 20 26.02 45.00 液压车 1 80 22 26.85 38.15 西厂界 三色四联开槽印刷机 1 85 25 20 26.02 36.76 48.56 钉箱机 1 85 32 30.10 30.92 磨切机 1 85 25 27.96 35.49 打包机 1 80 30 29.54 30.23 打钉机 1 85 30 29.54 30.23 接箱机 1 80 60 35.56 24.44 空压机 1 85 5 13.98 46.02 电动叉车 1 80 40 32.04 38.98 液压车 1 80 30 29.54 35.46 北厂界 三色四联开槽印刷机 1 85 25 15 23.52 39.26 42.5 钉箱机 1 85 30 29.54 31.48 磨切机 1 85 20 26.02 37.43 打包机 1 80 20 26.02 33.75 打钉机 1 85 35 30.88 28.89 接箱机 1 80 10 20.00 40.00 空压机 1 85 25 27.96 32.04 电动叉车 1 80 10 20.00 51.02 液压车 1 80 18 25.11 39.89 本项目夜间不生产，由表4-5可知，在严格落实各项噪声防治措施的条件下，厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响较小。 噪声治理措施 建设单位拟采取以下降噪措施： 1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 2）设备减振、隔声、消声器 高噪声设备安装减震底座，设计降噪量达15dB(A)左右。 3）加强建筑物隔声措施 高噪声设备均安置在室内，合理布置设备的位置，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施，降噪量约10dB(A)左右。 4）强化管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声，加强设备维护，避免设备故障异常噪声产生。 综上所述，所有设备均安置于厂房内，采取上述降噪措施后，设计降噪量达25dB(A)。 （5）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度，本项目不在夜间进行生产，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。噪声监测情况见表4-16。 表4-16噪声监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 东、西、南、北厂界外1m处 连续等效A声级 1季/次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 企业将以上监测结果按年计划进行统计，编制环境监测报表，上报生态环境主管部门，如发现问题，必须及时采取纠正措施，防止环境污染。 （6）噪声环境影响评价结论 本项目产噪声设备均位于室内，项目投产后设备噪声对周边声环境影响较小。 4、固体废物 （1）源强分析 本项目产生固废主要为边角料、废油墨桶、含油抹布手套、废机油、印刷机清洗废液、生活垃圾。 ①边角料 本项目裁剪等工序中会产生边角料，根据企业提供资料，产生量约为0.2t/a。 ②废油墨桶 项目油墨使用量为1.5t/a，使用25kg的包装桶，需要使用60个油墨桶，每个桶按0.5kg计，废油墨桶产生量约为0.03t/a。 ③含油废抹布手套 机械设备维修保养过程中会产生少量含油抹布，含油抹布产生量约为0.02t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物（废物代码900-041-49）。 ④废机油 本项目在生产过程中设备需要定期进行检查维修，该过程会使用机油，根据企业生产经验，废机油产生量约为0.005t/a。 ⑤废机油桶 本项目在生产过程中设备需要定期进行检查维修，该过程会使用机油10kg，产生一个废机油桶，则废机油桶产生量为0.002t/a。 ⑥生活垃圾 员工8人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量为1t/a，由当地环卫部门统一清运。 ⑦清洗废液 本项目的印刷机在生产过程需要定期清洗，清洗的周期为1个季度一次，一次清洗需要用水0.25m3，产生清洗废液0.8m3/a，作为危废交由有资质单位进行处置。 ⑧废活性炭 本项目非甲烷总烃有组织废气产生量为0.068t/a，二级活性炭吸附装置处理效率为90%，则年吸附非甲烷总烃0.0612t/a。二级活性炭吸附能力以0.1kg/kg计，则本项目理论需要活性炭约为0.612t/a。则本项目废活性炭（含非甲烷总烃）的产生量为0.67t/a。 （2）固体废物鉴别 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）以及按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号），本项目固体废物鉴别结果见表4-17。 表4-17本项目固体废物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 产生量t/a 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 边角料 裁剪 固 纸 0.2 √ / 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017） 2 生活垃圾 生活、办公 固 废纸、塑料等 1 √ / 3 含油废抹布手套 设备维修 固 布料、机油 0.02 √ / 4 废机油 设备维修 液 矿物油 0.005 √ / 5 废机油桶 设备维修 固 矿物油、金属 0.002 √ / 6 废油墨桶 原料包装 固 油墨、塑料 0.03 √ / 7 清洗废液 清洗印刷机 液 油墨 0.8 √ / 8 废活性炭 废气处理 固 有机废气、活性炭 0.67 √ / （3）固体废物属性产生及处置情况 表4-18固体废物产生及处置情况表 序号 固废名称 属性 产生 工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量t/a 处置方法 1 边角料 一般工业固废 裁剪 固 纸 《国家危险废物名录》（2021年） - / 220-001-04 0.2 外售 2 生活垃圾 / 生活、办公 固 废纸、塑料等 - / / 1 环卫工清运 3 含油废抹布手套 危险固废 设备维修 固 布料、机油 T/In HW49 900-041-49 0.02 委托资质单位处理 4 废机油 设备维修 液 矿物油 T，I HW08 900-219-08 0.005 5 废机油桶 设备维修 固 矿物油、金属 T，I HW08 900-249-08 0.002 6 废油墨桶 原料包装 固 油墨、塑料 T/In HW49 900-041-49 0.03 7 清洗废液 清洗印刷机 液 油墨 T HW12 900-299-1 2 0.8 8 废活性炭 废气处理 固 有机废气、活性炭 T/In HW49 900-039-49 0.67 （4）本项目危险废物汇总表 表4-19项目危废产生及处置情况 序号 危废名称 危废类别 危废代码 产生量（t/a） 产生工序 形态 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 含油废抹布手套 HW49 900-041-49 0.02 设备维修 固 布料、机油 1年 T/In 委托资质单位处理 2 废机油 HW08 900-219-08 0.005 设备维修 液 矿物油 1年 T，I 3 废机油桶 HW08 900-249-08 0.002 设备维修 固 矿物油、金属 1年 T，I 4 废油墨桶 HW49 900-041-49 0.03 原料包装 固 油墨、塑料 1周 T/In 5 清洗废液 HW12 900-299-1 2 0.8 清洗印刷机 液 油墨 3个月 T 6 废活性炭 HW49 900-039-49 0.67 废气处理 固 有机废气、活性炭 6个月 T/In （5）固废暂存场所（设施）环境影响分析 1）一般固废 一般固废存储量不宜过多，且存储时间不宜过长，存储过多不仅占用空间，还可能使得存储物溢出一般固废贮存点进入外环境，对环境造成污染；一般固废、生活垃圾和危险废物禁止混放，一旦混放可能导致混放物料发生物理、化学反应，进而引发不良的环境事件，如火灾、爆炸等，因此必须分类收集、分开存放，并设有隔离间隔断。本项目生产过程中产生的边角料统一收集后暂存于一般固废仓库，因此，项目一般固废收集、贮存对环境的影响较小。 2）危险废物 本项目含油废抹布手套、废机油、废机油桶、废油墨桶、清洗废液、废活性炭放入收集桶，密封暂存于危废仓库，定期交由资质单位集中处置。危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托有资质处理单位处置。根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省生态环境厅相关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 危险废物设置合理性分析： A.本项目设置厂房危废仓库，占地面积10m2，本项目危废量为1.5t/a，危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的要求进行建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土，地面做防渗处理。本项目危废仓库设在生产车间西北侧，运输车辆进出方便。 B.本项目运营后，危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜放置时间过长；若由于危险废物处置单位无法转移固废，需要将固废暂存在本项目危废仓库内，且暂存时间不得超过一年。企业预计6个月进行1次危废的处置，均小于存放点最大存储量。综上，本项目危废仓库存储能力可也满足要求。 项目危废仓库位于高压输电线路防护区域以外。危废仓库做好防腐、防渗和防漏处理。本项目危废仓库设置在远离雨、污排口的位置，因此本项目危险仓库选址具有可行性。危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范维护使用。关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），明确防渗措施和渗漏收集措施，以及危险废物堆放方式、警示标识等方面内容。具体情况如下： ①危险废物产生后用容器密封储存，并在容器显著位置张贴危险废物的标识。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HB/T2025-2012）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）》等文件要求在固废贮存场所设置环保标志。 ②从源头分类：危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。 ③危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案》（苏环办[2019]149号）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办[2021]207号）等文件要求建设。 ④产生的危险废物必须及时运送至资质单位处置单位进行处理，运输过程中必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求。 ⑤危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及江苏省对危险废物转运的相关规定。 ⑥危废仓库所地面作硬化处理，地面与裙脚用坚固、防渗的材料制造，建筑材料与危险废物相容。场所有雨棚、围堰或围墙；设置导排管道或渠道，贮存液态或半固态废物的，已设置泄漏液体收集装置；场所已设置警示标志。装危险废物的容器要完好无损。 ⑦加强危险仓库安全防范措施，防止包装桶破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗漏、挥发出有机废气等二次污染情况。 ⑧危废仓库配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。 本项目危废仓库所相关情况见表4-20。 表4-20建设项目危废仓库基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力/t 贮存周期 1 危废仓库 含油废抹布手套 HW49 900-041-49 生产车间东侧 10m2 密闭桶装 0.02 6个月 2 废机油 HW08 900-219-08 密闭桶装 0.005 3 废机油桶 HW08 900-249-08 密封 0.002 4 废油墨桶 HW49 900-041-49 密闭 0.03 5 清洗废液 HW12 900-299-1 密闭桶装 0.8 6 废活性炭 HW49 900-039-49 密闭桶装 0.67 （5）运输过程的环境影响分析 危废转移严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《汽车运输危险货物规则》（JT617）及《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]年第9号）中相关要求和规定。 ①运输单位资质要求：本项目危险废物运输由持有危险废物运输许可证的单位按照许可范围组织实施，承担危险废物运输的单位获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，采用公路运输方式。 ②危险废物包装要求：运输车辆有明显标识专车专用，禁止混装其他物品，单独收集，密闭运输，驾驶人员需进行专业培训；随车配备必要的消防器材和应急器具，悬挂危险品运输标志；确保废弃物包装完好，若有破损或密封不严，及时更换，更换包装作危废处置；禁止混合运输性质不相容或未经安全性处置的危废，运输车辆禁止人货混载。 ③电子化手段实现全程监控。危险废物运输车辆均安装GPS，运输路径全程记录，危险废物出厂前开具电子联单，运输至处置单位后，经处置单位确认接收，全程可查，避免中途出现抛洒及非法处置的可能。 （6）委托处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物主要为含油废抹布手套、废机油、废机油桶、废油墨桶、清洗废液、废活性炭委托资质单位处理。本项目危险固废能够得到有效处理，危险废物委托处理是可行的。 （7）固废环境管理与监测 ①按照危险废物相关导则、标准、技术规范等要求，严格落实危险废物环境管理与监测制度，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节提出全过程环境监管要求，具体指：签订危废处置协议；做好危废出、入库台账，转移台账工作；按时完成危废管理系统中危废年计划、月报、专业计划的申报。 ②建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省生态环境厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 ③企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ④规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。 表4-21环境保护图形标志 排放口名称 图形名称 形状 背景颜色 图形颜色 提示图形符号 危废库 警告标示 三角形边框 黄色 黑色 （8）危险废物环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的危险废物主要为含油废抹布手套、废机油、废机油桶、废油墨桶、清洗废液、废活性炭，具有有毒有害危险性，存在泄漏风险，建设单位拟在液态危险废物贮存容器下方设置不锈钢托盘，或在危废库设置地沟等，发生少量泄漏应立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中，同时应在危废库内设置禁火标志，并布置灭火器、沙包等消防物资，防止火灾的发生和蔓延。废机油、废机油桶、废油墨桶一旦储存不当或遭遇明火，可能会发生火灾事件，会对环境和社会造成不利影响，严重时会引发人员伤亡。厂区发生火灾事故在燃烧中产生含有一氧化碳、二氧化碳等有毒气体，对大气环境产生不利影响。另外，厂区发生泄漏以及火灾、爆炸事故也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。主要影响如下： 1）对环境空气的影响： 本项目液态危险废物均使用密封桶进行密封暂存于危废仓库，对环境空气的影响较小。 2）对地表水的影响： 危废仓库具有防雨、防漏、防渗措施，当事故发生时，产生废液不会进入厂区雨水系统，对周边地表水影响较小。 3）对地下水的影响： 危险仓库按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单要求，进行防腐、防渗，正常情况下不会泄漏至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。 4）对环境敏感保护目标的影响： 本项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，危废仓库地面按控制标准的要求做了防渗漏处理，一旦发生泄漏事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控制范围内。 综上，建设项目危废发生少量泄漏事件，可及时收集，能及时处置，影响不会扩散，能够控制厂区内，环境风险可接受。 （9）与苏环办[2019]327号相符性分析 表4-22本项目与苏环办[2019]327号相符性 序号 文件规定要求 拟实施情况 备注 1 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析。 本项目产生的危险废物采用密封桶密封保存，定期委托资质单位处置。 符合 2 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。 危废仓库地面采取防渗措施，四周设置围堰。 符合 3 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存。 危废仓库各类危废分区、分类贮存。 符合 4 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 危废仓库地面防渗处理，四周设围堰，仓库内设禁火标志，配置灭火器材（如黄沙、灭火器等）；设置泄漏液体收集托盘。 符合 5 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存。 企业不涉及易燃、易爆以及排出有毒气体的危险废物。 符合 6 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。 企业危废不涉及废弃剧毒化学品。 符合 7 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）。 厂区门口拟设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。 符合 10 危废贮存间须配备通讯设备、照明设施和消防设施。 危废仓库内拟配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（如黄沙）等。 符合 11 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放。 本项目危废仓库贮存的危废主要为含油废抹布手套、废机油、废机油桶、废油墨桶、清洗废液、废活性炭，其中废机油、含油废抹布手套、废活性炭贮存在密闭桶中，挥发极少量非甲烷总烃，对环境影响较小；在保证安全前提下，危废仓库废气收集到二级活性炭吸附装置处理后通过1#排气筒排放。 符合 12 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）。 危废仓库设置监控系统，主要在出入口、危废仓库内等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。 符合 13 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。 本项目产生的固体废物均对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品。 符合 14 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续。 企业不涉及易燃、易爆以及排出有毒气体的危险废物。 符合 （10）固体废物环境影响评价结论 综上所述，建设项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，对周围环境影响较小。 地下水、土壤 污染源分析 根据工程分析结果，本项目地下水、土壤环境影响源及影响途径见表4-23。 表4-23建设项目土壤环境影响源及影响因子识别 污染源 污染工序 污染物类型 污染物名称 污染途径 备注 危废仓库 危废暂存 固废 有毒有害物质 垂直入渗 地下水、土壤 由上表可知，本项目土壤环境和地下水环境影响途径为垂直入渗，主要污染物包括固体废物等。根据现场踏勘，本项目周边500m范围内无集中饮用水水源、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标。本项目周边500m范围内无土壤保护目标。 污染防控措施 针对企业危险物质、危险废物暂存过程中，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水、土壤的污染。为了更好的保护地下水和土壤资源，将项目对环境影响降至最低限度，建议采取相关措施，具体如下： ①源头控制 厂区采取雨污分流、清污分流，加强企业管理，定期对废水处理设施进行维护，避免非正常工况排放。污水处理站输水、排水管道等须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。应严格废水的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少因埋地管道泄漏而可能造成地下水和土壤污染，接口处要定期检查以免漏水。 ②分区防渗 针对可能发生土壤和地下水影响的区域，采取“分区防治”的策略。根据项目的特点，在厂区范围内设置重点防渗和一般防渗区，将危废仓库及生产车间涉及矿物油使用区域设为重点防渗区，将其他生产区域设为一般防渗区。一般防渗区域防渗要求达到《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求：等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；重点防渗区域要求达到环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求：等效黏土防渗区Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s。企业现有的防渗措施达到要求。 采取以上污染防治措施后，建设项目对周围地下水环境和土壤环境的影响可得到有效控制。 6、生态 本项目位于南京市江宁区汤山街道上峰工业区万泉路3号，项目用地范围内无生态环境保护目标，也不在已划定的生态空间管控区域和生态红线区内。因此，项目对生态环境产生影响较小，故无需开展生态影响评价。 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，因此无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 8、环境风险评价 （1）环境风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质识别见下表。 表4-24建设项目涉及的风险物质最大使用量及存储方式 序号 名称 最大储存量（t/a） 储存方式 储存位置 1 机油 0.01 桶装 原料库 2 水性油墨 0.1 桶装 原料库 3 废机油 0.05 桶装 原料库 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，并根据企业所涉及的每种危险物质在厂界的最大存在量与其对应的临界量，计算比值Q，计算公式如下： 式中：q1、q2、…qn－每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、…Qn－每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 通过对本项目所涉及的危险物质梳理，得出项目Q值见下表。 表4-25环境风险物质情况统计表 名称 厂内最大存在总量qi（单位：t） 临界量Qi qi/Qi 水性油墨 0.1 100 0.001 机油 0.01 2500 0.000004 废机油 0.05 2500 0.00002 废油墨桶 0.03 / / 废活性炭 0.67 100 0.0067 废油抹布手套 0.02 50 0.0004 清洗废液 0.8 100 0.008 合计 0.0161 由上表可知，本项目Q=0.0161＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。 （3）环境风险防范措施 建设单位需组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该厂的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合南京市具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 ①提高认识，完善制度，严格检查 企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣。建议企业设立环保安全科，主要负责检查和监督安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度。 ②加强技术培训，提高安全意识 企业应加强技术人员的引进，对生产操作工人进行上岗前的专业技术培训，严格管理，提高安全意识，尽最大限度地降低事故发生的可能性，以避免发生恶性事件，进而造成事故性环境污染。 ③火灾预防措施 本项目所用水性油墨、机油存在原料库，废机油存放在危废仓库内。原料库、危废仓库应远离火种、热源，应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。工人在生产车间内禁止抽烟。要求企业做好车间内消防器材的设置，配置灭火器，厂区内堆放沙子，用于灭火。 ④一般固废储存注意事项 项目设置的一般固废仓库，要求做好防淋措施，设置顶棚或是单独设置堆放间，防治固废堆放引起二次污染、及时清运，分区存放，做好标识标志。 ⑤危废储存注意事项及应急措施 本项目危废为含油废抹布手套、废机油、废机油桶、废油墨桶、清洗废液、废活性炭，危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求建设。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；设置有泄漏液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄漏的裙角。 （4）风险结论 在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响是可接受的。 环境风险简单分析内容一览表如下。 表4-26建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 纸箱加工生产项目 建设地点 江苏省南京市江宁区汤山街道上峰工业区万泉路3号 地理坐标 119度3分6.311秒，31度59分24.052秒 主要污染物质及分布 水性油墨、机油主要分布在原料库。 含油废抹布手套、废机油、废机油桶、废油墨桶、清洗废液、废活性炭主要分布在危废仓库。 环境影响途径及危害后果 本项目涉及的主要风险物质是机油、水性油墨、废机油，可能会发生泄漏事故，遇明火、火花则产生火灾事故，燃烧产生烟尘、SO2、NOX等废气进入大气环境，导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。灭火过程产生的消防废水等如拦截不当则可能会进入周围水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。 本项目的危废仓库已采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 风险防范措施要求 为了防范事故和减少危害，项目从生产管理、贮存、工艺技术设计、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。 9、排污口规范化设置 根据相关文件的要求设置与管理排污口（指废气排气筒、废水接管口、固定噪声源和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 （1）废水 本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后接管至汤山新城污水处理厂集中处理，在厂区污水总排口设图形标志牌。 （2）废气 本项目废气有组织排放，在排气筒（1#）设置图形标志牌。 （3）固定噪声源 在项目厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 （4）环保图形标设和监控要求 在厂区的噪声排放源和固体废物贮存场所设置环境保护图形标志，图形符合分为图形和警告图形两种，分别按照GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 在厂区的危废仓库设置危险废物识别标识和危险废物贮存设施视频监控，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB-18597-2001）、《废物收集贮存运输技术规范》（HB/T2025-2012）、《环境保护图形标志固废废物贮存（处置）》（GB15562.2-1995）执行。 10、环境管理 企业应当在内部设置专职环境管理机构——环保安全部，由厂长或总经理直接负责，内设专职环境管理人员1人。环境管理人员应具有大专以上学历，具备一定的环保相关知识。 环境管理的主要任务有： ①贯彻落实国家和地方有关的环保法律法规和相关标准； ②组织制定公司的环境保护管理规章制度，并监督检查其执行情况； ③针对公司的具体情况，制定并组织实施环境保护规划和年度工作计划； ④负责开展定期的环境监测工作，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合处置情况； ⑤建立环保档案，做好环保资料的统计整理工作，及时向当地生态环境部门上报环保工作报表以及提供相关的技术数据，及时做好公司的排污申报工作； ⑥监督检查环保设施运行、维护和管理工作； ⑦检查落实安全消防措施，开展环保、安全知识教育，对从事与环保工作有关的特殊岗位（如承担环保设施运行与维护）的员工的技能进行定期培训和考核。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 大气环境 | 无组织 | 未捕集的废气 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池 | 接管污水中COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，NH3-N、TN、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015)表1中B级标准。尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)中一级A标准 |
| 声环境 | 各类设备 噪声 | Leq（A） | 采取合理布局、基础减振和厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目边角料统一收集后外售；含油废抹布手套、废机油、废机油桶、废油墨桶、清洗废液、废活性炭暂存危废仓库，定期交由资质单位处置，本项目产生的固废均妥善处置，不产生二次污染。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区采用混凝土地面，防止物料和污水下渗。危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，对土壤和地下水影响较小。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①贮运工程风险防范措施 a.水性油墨、机油等不得露天堆放，储存于阴凉通风的原料仓库； b.废活性炭、废机油、废含油抹布手套、清洗废液用密封桶包装、废油墨桶、废机油桶密封暂存于危废仓库，搬运是轻装轻卸，防止废油墨桶、废机油桶破损或倾倒； c.合理规划运输路线及时间，加强运输车辆的管理，严格遵守运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ②大气风险防范措施 a.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产车间； b.火灾事故发生时，应使用水、干粉或二氧化碳灭火器扑救，对散至空气中的未燃烧物、烟尘等污染物进行洗消，以减小对环境空气的影响； c.按消防要求做好消防物资储备，减少因火灾事故次生大气污染问题。 ③水环境风险防范措施 厂区采用硬化地面，防止液态风险物质泄漏下渗污染地下水。危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设。 ④环境管理防范措施 项目建成后应根据企业实际情况，编制企业突发环境事件应急预案和风险评估报告，并在项目竣工验收前向环保主管部门备案，根据要求设立环境应急组织机构、配备相应的应急物资，完善事故水收集系统等应急设施。 ⑤固废暂存环境风险措施 按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《关于做好危险废物贮存设施监管服务工作的通知》（宁环委办〔2021]2号）等要求做好地面硬化、防渗处理；对清洗废液、废机油、废活性炭、废含油抹布手套密封贮存，废油墨液桶、废机油桶封盖贮存。堆放场所四周设置导流渠，防止雨水径流进入堆放场内。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理与监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 ②建立环境报告制度 ③健全污染治理设施管理制度 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑥建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。 ⑦企业根据《环境信息公开办法（试行）》《企业事业单位环境信息公开办法》要求向社会公开相关信息。 ⑧执行排污许可证制度： 本项目行业为[C2231]纸和纸板容器制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），属于十七、38纸制品制造223有工业废水或者废气排放的，对应实施简化管理。 （2）验收监测计划 当本项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》委托有资质的检（监）测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 （3）排污口规范化设置 项目建成后，项目依托厂区雨水排放口和污水排口，设置1个排气筒（1#）。在污水排口附近醒目处设置环境保护图形标志，在高噪声源处设置噪声环境保护图形标志牌。 2、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017修订版）规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，应当依法向社会公开验收报告。“三同时”验收清单见下表5-1。 表5-1建设项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 有组织废气 生产车间 非甲烷总烃 二级活性炭+15m排气筒，6000m3/h 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 8 与主体工程同时实施，同时完成，同时投入使用 无组织废气 生产车间 非甲烷总烃 加强车间通风 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TN、TP 化粪池，依托现有 接管污水中COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，NH3-N、TN、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015)表1中B级标准。尾水排放执行执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)中一级A标准 / 噪声 车间 各工序机械设备产生的噪声 基础减振、厂房隔声等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 3 固废 生产 危险废物 危废仓库5m2，依托现有 固废100%处置 / 一般固废 一般固废仓库10m2，依托现有 绿化 依托周边现有 — / 雨污分流、清污分流 依托厂区现有一个污水接管口和一个雨水排口 / 环境管理（机构、监测能力等） 公司环境管理机构、环境管理体系建立，运营期监测计划和实施 2.5 规范设置 废气排污标志牌、说明 规范化设置、满足环境管理要求 0.5 风险防范措施 消防器材、应急物资 1 合计 15 |

# 六、结论

本项目符合国家的产业政策要求，厂址选址合理。本项目针对各类污染物排放特点，采取了相应的污染防治措施后，污染物均能做到达标排放，区域各环境功能符合相应的功能区要求。从环保角度考虑，拟建项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（t/a） | 有组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.068 | / | 0.068 | +0.068 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.008 | / | 0.08 | +0.08 |
| 废水（t/a） | 废水量 | / | / | / | 80 | / | 80 | +80 |
|  | COD | / | / | / | 0.024 | / | 0.024 | +0.024 |
|  | SS | / | / | / | 0.016 | / | 0.016 | +0.016 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | +0.003 |
|  | TP | / | / | / | 0.0004 | / | 0.0004 | +0.0004 |
|  | TN | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | +0.003 |
| 一般工业 固体废物（t/a） | 边角料 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
| 危险废物（t/a） | 含油废抹布手套 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 废油墨桶 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
|  | 清洗废液 | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | +0.8 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.67 | / | 0.67 | +0.67 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图1建设项目地理位置图

附图2平面布置图

附图3周边概况图

附图4江苏省环境管控单元图

附图5建设项目与生态空间管控区域位置关系图

附图6项目与江宁区生态空间管控区域分布图位置关系图

附件：

附件1备案证

附件2营业执照

附件3厂房租赁合同

附件4土地证

附件5水性油墨MSDS

附件6引用监测数据

附件7声明

附件8承诺书

附件9委托书

附件10危险废物处置承诺书

附件11环评现场踏勘记录

# Text boxes

新鲜水101

损耗20

80

生活污水处理系统

80

汤山新城污水处理厂

生活用水

设备清洗用水

100

1

损耗0.2

清洗废水

0.8

委托处置

0.8

纸板印刷

纸板打钉

纸板折叠

纸板插卡

裁剪

瓦楞纸

G1、S2、S3

打包

S1、N1

N3

G：废气

W：废水

N：噪声

S：固废

成品

N2