# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产30万立方米烧结保温砖生产线改

造项目

建设单位（盖章）：泰兴市蓝邦建材有限公司

编制日期：         2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产30万立方米烧结保温砖生产线改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2303-321252-89-02-851754 |
| 建设单位联系人 | 叶杰 | 联系方式 | 18796760680 |
| 建设地点 | 江苏省泰州市泰兴市黄桥镇三里村二组（属泰兴市黄桥三里工业集聚区） |
| 地理坐标 | （120度12分19.670秒，32度16分19.870秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30“砖瓦、石材等建筑材料制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的； 四十七、生态保护和环境治理业 103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用、其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 泰州泰兴市黄桥镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 黄政投备〔2023〕26号 |
| 总投资（万元） | 760 | 环保投资（万元） | 119 |
| 环保投资占比（%） | 15.65 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 48770.45 |
| 专项评价设置情况 | 本项目排放废气含有毒有害污染物重金属镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物、铬及其化合物，且厂界外500m范围内有环境空气保护目标，故本项目需设置大气环境影响专项评价。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《泰兴市黄桥镇总体规划（2010-2030）》 审批机关：江苏省人民政府 批后公示时间：2012.1.3 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据附图5 泰兴市黄桥镇总体规划（2006-2020）-镇域土地利用规划图（2018年调整），项目所在地规划为“独立工矿区”，故本项目符合《泰兴市黄桥镇总体规划(2010-2030)》。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目“三线一单”符合性分析 （1）与生态红线相符性分析 ①与生态空间管控区域相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)、《泰兴市生态空间管控区域优化调整方案》(泰兴市人民政府，2021年9月)、《江苏省自然资源厅关于泰兴市生态空间管控区域优化调整方案的复函》(苏自然资[2021]1526号)以及《省生态环境厅关于泰州市“三线一单”生态空间分区管控更新方案（2022年动态更新）的复函》(苏环函[2022]244号)，建设项目周边距离最近的生态空间管控区域见表1-2，泰兴市生态空间区域保护规划图见附图4。 表1-2 本项目周边重要生态空间管控区域 地区 生态空间保护区域名称 主导生态功能 范围 面积(公顷) 距离 国家级生态保护红线 生态空间管控区域 国家级生态保护红线 生态空间管控区域 泰州市 西姜黄河－季黄河清水通道 维护区 水源水质保护 / 西姜黄河（芮徐中沟以南）－季黄河及两岸各200米范围，其中黄桥段（北至蔡港河（横过公路）、南至龙季河）的两岸各200米区域除外，仅保留西姜黄河－季黄河黄桥段河域 / 7.57 10m 泰州市 黄桥镇香荷芋种质资源保护 区 种质资源保护 / 西和北为黄桥镇边界，东至东姜黄河，南至如泰运河 / 58.40 10m 与本项目距离最近的生态空间管控区域为西姜黄河－季黄河清水通道维护区和黄桥镇香荷芋种质资源保护区，距离均为10m。建设项目不在西姜黄河－季黄河清水通道维护区和黄桥镇香荷芋种质资源保护区范围内。根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）要求，特殊物种保护区范围内，“禁止新建、扩建对土壤、水体造成污染的项目；严格控制外界污染物和污染水源的流入；开发建设活动不得对种质资源造成损害；严格控制外来物种的引入”，本项目为砖瓦、石材等建筑材料制造改建项目，生活污水经化粪池预处理后由周边农户运作农肥，不外排；本项目污泥、淤泥等物料堆场设置密闭堆场并进行硬化防渗，物料渗水通过收集池收集后回用于生产，不涉及外界污染物和污染水源的流入。固废均得到有效处置，零排放。因此，本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》的要求。 ②泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案 根据《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》(泰环发[2020]94号)以及《省生态环境厅关于泰州市“三线一单”生态空间分区管控更新方案（2022年动态更新）的复函》(苏环函[2022]244号)，各设区市应结合区域发展格局、生态环境问题及生态环境目标要求，制定市域管控要求和环境管控单元的生态环境准入清单。对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和生态空间管控区域的重大民生项目、重大基础设施项目，应优化空间布局、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式，依法依规履行手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。 根据政府出具的证明(详见附件)，本项目纳入三里工业集聚区重点管理单元，在下轮的“三线一单”管控方案动态调整过程中进行申报，承诺尽快调整到位。准入清单如下： 表1-3“三线一单”生态准入清单要求 类别 内容要求 对照简析 相符性 空间布局约束 以轻纺产业(纺织、服装）为主，其他产业配套发展。 本项目属于砖瓦工业技术改建项目，已取得三里工业集聚区入园许可，可处理区内一般工业污泥，属于配套产业，不属于黄桥三里工业集聚区禁止项目。 相符 污染物排放管控 1、加强工业园区水污染防治。全面推动专业化废水集中处理和雨污分流设施建设，逐步实现与生活污水分开收集、分质处理。推进污水处理厂水平衡核算,倒逼提高运行管理水平。推动企业预处理设施全部建设到位、重点污染行业废水明管输送、重点企业预处理污水排口和园区污水集中处理设施进出水口全部安装在线监控装置。2、加强园区废气污染防治，持续推进工业污染源全面达标排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值，无组织排放较为严重的重点企业开展颗粒物无组织排放深度整治等。 本项目生活污水经化粪池预处理后由周边农户运作农肥，不外排。 本项目焙烧废气产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物，经“双碱法喷淋+SNCR+湿式除尘”处理后达标排放，排放浓度能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）要求；破碎产生颗粒物，经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中标准要求。设置原料库堆场采取洒水抑尘等措施减少无组织颗粒物排放。 相符 环境风险防控 建立并完善区域环境风险防范体系，制定完备的事故应急预案，贮存必要的应急物资，定期开展事故应急演练。 本项目拟根据相关要求开展环境风险事故应急预案，并与区域环境风险应急预案联动。 相符 资源开发效率 禁止销售使用燃料为“II类”(较严)，具体包括:除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 本项目焙烧炉点火助燃采用生物质燃料，不涉及石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 相符 因此，本项目符合《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中重点管控单元生态环境准入清单。 (2)环境质量底线 根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》数据，泰兴市城区环境空气6项指标中细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、NO2、CO与2020年同比有所下降，SO2与2020年持平，臭氧浓度同比有所上升，仍是影响泰兴市城区环境空气质量的主要污染物，受其影响泰兴市城区环境空气质量未达二级标准，为环境空气质量不达标区。目前泰兴市为改善区域环境空气质量，实施《污染防治攻坚战》等整治方案，积极开展大气污染防治工作，区域环境空气质量将得到改善。 根据泰科检测科技江苏有限公司于2022年12月5日~2022年12月11日对改建项目周边环境空气质量开展的采样检测结果显示，大气监测点中氟化物、汞、镉、铬（六价铬）、砷、铅污染物达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其附录A标准值要求；氨、硫化氢达到《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018)附录D标准值要求。 本项目废气产生工段通过采取有效的防治措施，削减了污染物的排放，对周围空气环境影响小。因此，本项目的建设符合大气环境质量底线的要求。 根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》数据可知，如泰运河、西姜黄河的各监测断面监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准。 本项目建成后，生活污水经化粪池预处理后由周边农户运作农肥，不外排，对地表水无直接影响。因此，本项目的建设符合地表水环境质量底线的要求。 根据噪声现状监测结果可知，本项目东厂界、西厂界、、南厂界及北厂界的昼、夜间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，因此本项目生产设备运行产生的噪声等，在采取相应的污染防治措施后，各厂界昼、夜间噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。因此，本项目的建设符合声环境质量底线的要求。 该项目建设后会产生一定的污染物，如废气、废水、生产设备运行产生的噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 综上，本项目建设不会降低周边环境质量。 (3)资源利用上线 本项目采取的节能技术成熟、措施可行，有利于提高能源利用率；在设计上选用的工艺和设备处于当前国内先进水平，基本符合国家、行业和地方相关节能法律、法规、政策、标准等的规定要求。项目主要消耗的能源为电力，项目用能品种及用能结构符合项目生产工艺及所选设备的用能特点，用能总量及结构合理，不超出当地资源利用上线。 本项目在原有用地范围内开展生产建设，使用面积为48770.45m2，根据附图5 泰兴市黄桥镇总体规划（2006-2020）-镇域土地利用规划图（2018年调整），项目所在地规划为“独立工矿区”。项目建设不新增用地，不占用周边基本农田，不占用东侧西姜黄河，不超出当地土地资源利用上线。 (4)环境准入负面清单 本项目所在地无环境准入负面清单。根据《泰州市企业投资新建项目产业政策负面清单》对照分析，见下表1-4。 表1-4 泰州市企业投资新建项目产业政策负面清单对照分析预判情况 类别 负面清单内容 对照简析 是否满足 第二产业 1、项目投资(不包括土地费用)低于3亿元的化工项目； 2、城市主城区、居民集中区、饮用水水源地的化工生产企业； 3、化工集中区外的废油加工项目； 4、工艺落后的电镀项目； 5、通榆河一、二级保护区内不符合内河港口总体规划或者未取得合法手续的港口、码头； 6、皮革生产项目； 7、粘胶短纤维及长丝生产项目(环保性项目除外)； 8、规模1万锭以下的小型棉纺项目； 9、未进入有电镀产业定位的园区的电镀项目； 10、未进入涉重片区的涉重项目； 11、饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目； 12、饮用水水源二级保护区内装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头； 13、通榆河一级、二级保护区内新建、扩建港口、码头、水上加油、加气站点(符合规划的除外)； 14、农药中间体项目(国家鼓励类除外)； 15、医药中间体(国家鼓励类或主产品为泰州市范围内成品药生产配套的除外)； 16、造纸生产项目； 17、年屠宰生猪30万头及以下、活禽2000万只以下的屠宰建设项目； 18、含有酿造发酵工艺的生产项目； 19、印染项目； 20、钢铁行业(炼铁、炼钢、轧钢)项目； 21、有色金属冶炼项目； 22、水泥生产项目； 23、平板玻璃； 24、不符合各类园区产业定位的工业项目(不符定位的轻污染项目和退城入园项目除外)； 25、废水未达标排放的化工项目。 本项目为30万立方米烧结保温砖生产线改造项目，不属于化工、电镀、废油加工、内河港口、皮革生产、棉纺、农药、医药、造纸、屠宰、发酵、印染、炼铁、炼钢、轧钢、冶炼、水泥、平板玻璃等项目。 是 本项目符合现行国家产业、行业政策，经查《市场准入负面清单》(2022版本)，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 2、与产业政策相符性 经查实，本项目为年产30万立方米烧结保温砖生产线改造项目，焙烧窑为隧道窑，改造项目投产后，全厂年产量折合标砖22000万块。对照《国家产业结构调整指导目录(2019年本)》(2019年11月06日国家发展改革委第29号令公布)，本项目属于“第一类 鼓励类”中的“十二、建材 利用不低于2000吨/日(含)新型干法水泥窑或不低于6000万块/年(含)新型烧结砖瓦生产线协同处置废弃物”，故符合国家产业政策。本项目不属于《泰州市产业结构调整指导目录(2016年本)》中的禁止类和淘汰类项目，符合泰州市产业政策。 3、与《国家三部门关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》(工信部联原〔2017〕279号)相符性分析 表1-5 与“工信部联原〔2017〕279号”相符性 文件要求 本项目情况 相符性 四、推进绿色生产，促进节能减排 (一)狠抓治污减排。开发并推广适用于砖瓦窑炉烟气脱硫、脱硝、除尘综合治理成套技术和装备，鼓励采用低氮烧成技术，使用清洁燃料(洁净煤制气或天然气)。开展清洁生产技术改造，原燃料应密闭存储或采取防风、抑尘、降尘等措施。严格控制并强化治理原燃料破碎、干燥焙烧、制备成型等工段无组织排放烟(粉)尘。安装污染物在线监控系统并与监管部门联网。全面实施排污许可证，严格按证排放污染物，禁止无证排污。 本项目采用双碱法喷淋+SNCR+湿式电除尘系统对烟气污染物进行治理，项目所在地天然气管道尚未敷设，因此焙烧窑采用生物质燃料助燃点火。生物质成型燃料一种清洁、低碳的可再生能源，含硫量低、灰分低，燃烧后主要的污染物是烟尘。远期天然气管道铺设到位即采用天然气引燃； 本项目原材料堆场采用防风抑尘措施，对破碎粉尘、分选粉尘采用袋式除尘器处理后通过排气筒排放，减少无组织排放烟(粉)尘。 本项目焙烧废气拟按要求安装污染物在线监控系统。 企业已于2020年5月取得固定污染源排污登记回执，本项目建成后，实施以新带老，本项目申领排污许可证重点管理 符合 (三)强化综合利用。鼓励利用工业固废、矿物尾渣、淤泥、污泥、农林废弃物等替代一次原燃料，支持利用建筑垃圾生产砖瓦制品，进一步扩大资源综合利用范围，提高原燃料中固废掺配比例，减少对天然资源的消耗。加大力度研发利用砖瓦烧结窑炉协同处置河湖淤泥、建筑废弃土、建筑垃圾及其他废弃物的成套技术，探索利用大型烧结砖隧道窑安全处置城市污泥，提高综合处置能力和利用效率。 本项目制砖原料包括建筑垃圾、河道淤泥、污泥等，属于砖瓦烧结窑炉协同处置的成套技术，可提高区域固废综合处置能力和利用效率 符合 五、推动智能制造，提高质量安全 (一)加快自动化改造，推进智能制造。从原料制备、挤出成型、干燥焙烧、包装入库到运输，实现全过程自动化生产、信息化控制。 本项目为机械自动化焙烧线，从原料制备、挤出成型、干燥焙烧、包装入库到运输，实现全过程机械自动化生产、信息化控制。 符合 4、“两减六治三提升”相符性分析 根据《中共江苏省委、江苏省人民政府关于印发<“两减六治三提升”专项行动方案>的通知》(苏发(2016)47号)、《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》(苏政办发[2017]30号)： “两减”是指减少煤炭消费总量和减少落后化工产能。 “六治”，是指治理太湖及长江流域水环境 、生活垃圾、黑臭水体、畜禽养殖污染、挥发性有机物和环境隐患。 “三提升”，是指提升生态保护水平、环境经济政策调控水平和环境执法监管水平。 结合本项目生产特点，分析对照《“两减六治三提升”专项行动方案》，进行“两减六治三提升”相符性分析，具体见下表： 表1-6 本项目建设与苏政办发[2017]30号文相符性分析 政策文件 相关要求 本项目情况 是否符合 两减六治三提升 两减 减少煤炭消费总量 本项目不涉及煤炭。 是 减少落后化工产能 本项目不属于落后化工企业 是 六治 治理太湖及长江流域水环境 本项目无生产废水产生，本项目生活污水经化粪池预处理后由周边农户运作农肥，不外排。 是 治理生活垃圾 本项目生活垃圾由环卫统一清运。 是 治理黑臭水体 本项目无生产废水产生，本项目生活污水经化粪池预处理后由周边农户运作农肥，不外排。本项目不含黑臭水体，不会对周围水体产生危害。 是 治理畜禽养殖污染 本项目不涉及畜禽养殖业 是 治理挥发性有机物 本项目不涉及挥发性有机物 是 治理环境隐患 本项目焙烧废气经收集经“双碱法喷淋+SNCR+湿式电除尘系统”处理后由38m高排气筒DA001达标排放；破碎粉尘、分选粉尘经布袋除尘器处理后通过排气筒DA002排放；堆场粉尘通过防风抑尘设施降低环境影响。综上所述，本项目环境隐患较小，并制定隐患排查和治理制度。 是 三提升 提升生态保护水平 本项目不在“三提升范围内” 是 提升环境经济政策调控水平 是 提升环境执法监管水平 是 综上，本项目符合“两减六治三提升”的相关要求。 5、与《江苏省大气污染防治条例》(2018年修订)相符性分析 根据2018年11月23日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议修改的《江苏省大气污染防治条例》，本项目与该条例的相符性分析主要体现如下： 第三十七条严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。 新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。 第三十八条 在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的，排污单位应当安装收集净化装置或者采取其他措施，达到国家和省规定的排放标准或者其他相关要求。禁止直接排放有毒有害大气污染物。 相符性分析：本项目焙烧废气经收集进“双碱法喷淋+SNCR+湿式电除尘系统”系统处理后由38m高排气筒DA001达标排放，排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019），破碎、分选粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA002达标排放，排放，满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)限值要求。 综上，本项目与《江苏省大气污染防治条例》相符。 6、与《<长江经济带发展负面清单指南>(试行，2022年版)》(长江办[2022]7号)相符性分析 表1-7 与“长江办[2022]7号”相符性 序号 指南要求 本项目情况 相符性 1 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 本项目不属于码头及过长江通道项目。 相符 2 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无 关的项目。 本项目为改建项目，位于泰兴市黄桥镇三里村二组，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。 相符 3 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮 用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。 相符 4 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 本项目为改建项目。 相符 5 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖 泊水功能区划》划定的河段保护区及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。 相符 6 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 本项目生活污水经化粪池、隔油池预处理后由周边农户运作农肥，不外排。 相符 7 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 本项目不涉及。 相符 8 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护为目的的改建除外。 本项目不涉及。 相符 9 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 本项目位于泰兴市黄桥镇三里村二组，为改建项目，根据当地政府证明，当前申请进入黄桥三里工业集聚区 相符 10 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 本项目不属于石化、现代煤化工等产业。 相符 11 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 本项目为改建项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 相符 综上，本项目符合《<长江经济带发展负面清单指南>(试行，2022年版)》(长江办[2022]7号)的相关要求。 7、与《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》(环大气[2019]56号)相符性 表1-8 本项目与环大气[2019]56号文件相符性分析 文件要求(涉及主要内容)要求 对照分析 相符性 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板金属等产能；严格执行钢铁、水泥、平板金属等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉(园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外)。 本项目为年产30万立方米烧结保温砖生产线改造项目，位于泰兴市黄桥镇三里村二组，根据当地政府证明，建设用地范围内划入黄桥三里工业集聚区管理。本项目不涉及钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板金属等产能。不涉及燃料类煤气发生炉。 相符 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)。金属行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 本项目年产30万立方米烧结保温砖生产线改造项目，项目采用生物质成型燃料，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。 相符 推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑(见附件3)，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 本项目为年产30万立方米烧结保温砖生产线改造项目，不涉及钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业。焙烧废气经收集进“双碱法喷淋+SNCR+湿式电除尘系统”系统处理后由38m高排气筒DA001达标排放，所排放的焙烧废气达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019） 加强重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施。钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。加快其他行业工业炉窑大气污染物排放自动监控设施建设，重点区域内冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑(电窑除外)、炭素焙(煅)烧炉(窑)、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。具备条件的企业，应通过分布式控制系统(DCS)等，自动连续记录工业炉窑环保设施运行及相关生产过程主要参数。推进焦炉炉体等关键环节安装视频监控系统。自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年，视频监控数据至少要保存三个月。 本项目为年产30万立方米烧结保温砖生产线改建项目，焙烧窑点火使用生物质成型燃料，焙烧窑废气排气筒高度为38m；本项目焙烧废气排气筒拟按要求安装污染物在线监控系统。 相符 综上所述，本项目与《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》相符。 8、与《泰兴市“十四五”生态环境规划》相符性 表1-9 与《泰兴市“十四五”生态环境规划》相符性分析 文件要求 对照分析 是否满足 限制“高能耗、高污染”(以下简称“两高”)项目建设。针对“两高”项目，建立管理台账，严格环评审批，对违规建设的项目进行整改。新建、改建、扩建“两高”项目应当符合生态环境保护法规、相关规划要求及各项准入条件，为碳达峰行动腾出环境容量。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实产能置换相关政策。 根据文件要求，“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，本项目为年产30万立方米烧结保温砖生产线改造项目，属于建材行业，项目建设符合生态环境保护法规、相关规划要求及各项准入条件。 是 强化空间管控。工业园区、工业集聚区外不得新上工业项目。对不符合园区定位的产业禁止批复，对处于重点管控单元外的企业进行提标改造，规范一般管控单元内的项目审批制度，健全园区规划环评审批制度。 本项目位于泰兴市黄桥镇三里村二组，根据当地政府证明，本项目纳入黄桥三里工业集聚区管理，符合黄桥镇总体规划。 是 综上所述，本项目与泰兴市“十四五”生态环境规划相符。 9、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环评[2021]45号)相符性分析 表1-10 本项目与环环评[2021]45号相符性分析 文件要求 项目建设情况 相符性 二、严格“两高”项目环评审批 (三)严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。 本项目为年产30万立方米烧结保温砖生产线改造项目，大气污染物颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物及重金属排放总量均在泰兴市内平衡；项目建设满足“三线一单”要求；本项目位于泰兴市黄桥镇三里村二组，本项目纳入黄桥三里工业集聚区管理，符合黄桥镇总体规划。 本项目不属于文件规定的石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。 相符 (四)落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 本项目为年产30万立方米烧结保温砖生产线改造项目，不属于新建项目，项目投产后以生物质成型燃料替代秸秆。项目焙烧废气经收集进双碱法喷淋+SNCR+湿式电除尘系统处理后由38m高排气筒DA001达标排放，废气排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019） 相符 三、推进 “两高” 行业减污降碳协同控制 (六)提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。 相符 综上可知，本项目建设与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评[2021]45号)要求相符。 12、与《省生态环境厅关于印发江苏省重点行业堆场扬尘污染防治指导意见（试行）的通知》(苏环办[2021]80号)相符性分析 表1-11 本项目与苏环办[2021]80号相符性分析 文件要求 项目建设情况 相符性 三、管控要求 （一）加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料采用料仓、储罐、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等粒状、块状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。……粒状、块状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。 本项目粉煤灰及灰渣采用袋装存放于室内，煤矸石、建筑弃土等暂存场设置防风挡墙和覆盖，污泥存放于密闭堆场内；脱硫石膏、燃料灰渣及除尘器收尘等一般固废直接回用于生产；生产车间内物料输送采用密闭皮带输送。本项目堆场扬尘、厂区道路扬尘等定期洒水抑尘。 相符 （二）加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等粒状、块状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。……厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。 本项目粉煤灰及灰渣采用袋装存放于室内，煤矸石、建筑弃土等暂存场设置防风挡墙和覆盖，污泥存放于密闭堆场内；脱硫石膏、燃料灰渣及除尘器收尘等一般固废直接回用于生产；生产车间内物料输送采用密闭皮带输送。本项目堆场扬尘、厂区道路扬尘等定期洒水抑尘。厂区道路硬化，平整无破损，闲置裸露空地进行绿化或硬化处理。本项目物料装卸粉尘、厂区道路扬尘等定期洒水抑尘。 相符 四、行业指导意见 （一）港口码头 1.物料存储环节：经营煤炭、砂石、矿建材的，应采取条仓、筒仓等封闭或者半封闭存储措施；散装水泥、超细粉应采用筒仓等封闭措施进行储存，袋装水泥、超细粉应采用库房等封闭措施进行储存，上述措施应满足安全生产要求。码头应配置流动清扫车、洒水车或喷扫两用车并配备必要的冲洗设备。块状物料采用露天堆场堆存的，应根据需要对堆场设置防风抑尘网、围墙、防护林等防尘屏障，堆垛四周应设置连续围堰，堆场的运输通道应机械吸尘、清扫。除不宜洒水降尘的货种外，露天堆场应配备喷枪洒水、高杆喷雾等抑尘系统。不宜洒水降尘的货种，露天堆场应采取苫盖等粉尘控制措施。 2.物料装卸、运输、输送环节：港口码头物料的装卸运输实行全过程控制，防止物料扬散，采取各类除尘、抑尘设施。装卸和输送设备应配备完善的除尘抑尘系统，提高自动化程度，优化工艺流程，尽可能减少粉尘排放。……使用抓斗卸船时，落料落差不得超过1.5米。严禁直接将港口码头落地的物料清扫入河、入海。 本项目码头不设置堆场，码头装卸的物料直接通过抓斗、皮带输送至后方厂区原料库。抓斗卸船时，落料落差低于1.5米。码头落地的物料清扫回收用于生产，物料装卸粉尘采用洒水抑尘。 相符 （五）其他类型堆场 1.物料存储环节：对易起尘物料，应根据实际情况采取入棚或入仓储存，仓（棚）内设有喷淋装置，在物料装卸时洒水降尘；其中，对易起尘的渣土堆、废渣等临时堆场，应采用防尘网+喷淋装置和防尘布遮盖，必要时进行喷淋、固化处理，设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。对无法封闭或半封闭储存的物料，需在堆场周围设置不低于2m的硬质围挡，并配备除尘设施，严格落实覆盖（防尘网或防尘布）、洒水（喷雾）等抑尘措施。 2.物料装卸、运输、输送环节：加强物料装卸、输送、运输等各个环节的全过程控制，结合现场实际情况，配合各类除尘、抑尘措施。粉状物料运输车辆应采用密闭车斗或罐车；块状物料应尽可能封闭或苫盖严密。物料转运时转运设施应采取密闭措施，转运站和落料点配套抽风收尘装置。露天装卸物料应采取洒水、喷淋等抑尘措施，密闭输送物料应在装卸处配备吸尘、喷淋等。场地道路应进行硬化，定期清扫、洒水。 本项目粉煤灰及灰渣采用袋装存放于室内，煤矸石、建筑弃土等暂存场设置防风挡墙和覆盖，污泥暂存于密闭堆场；脱硫石膏等一般固废均放置一般固废暂存仓库；生产车间内物料输送采用皮带输送。本项目库堆场扬尘、厂区道路扬尘等定期洒水抑尘。 相符 综上可知，本项目建设与《省生态环境厅关于印发江苏省重点行业堆场扬尘污染防治指导意见（试行）的通知》(苏环办[2021]80号)要求相符。 13、本项目环境影响评价工作类别筛分 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，“二十七、非金属矿物制品业 56 砖瓦、石材等建筑材料制造 303”，粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造(含干粉砂浆搅拌站)以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的需编制报告表；对照“四十七、生态保护和环境治理业 103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”，本项目为一般工业固体废物（含污水处理污泥）的干燥及焙烧，不涉及填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）等方式，故本项目需编制报告表。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 泰兴市蓝邦建材有限公司成立于2017年，坐落于泰兴市黄桥镇三里村二组（黄桥三里工业集聚区），2019年编制完成了《泰兴市蓝邦建材有限公司年产30万立方米利废烧结保温砖、烧结保温砌块生产线环境影响评价报告表》。该报告表已于2019年3月获得泰兴市行政审批局批复，批文为泰行审批（泰兴）[2019]20152号，并于2020年11月完成生产线竣工环境保护自主验收。企业实际产能为年产30万立方米利废烧结保温砖、烧结保温砌块。 现有项目自有土地证面积为4515m2，租赁三里村、果园村土地面积为76356.9m2，租赁协议及土地证见附件8。实际占地使用面积48770.45m2，位于《泰兴市黄桥镇总体规划（2006-2020）-镇域土地利用规划图（2018年调整）》中规“独立工矿区”内，详见附图5。 泰兴市蓝邦建材有限公司码头于2018年投入使用，与本项目紧邻，位于本项目东侧。码头岸线长度共计220m。2021年2月，企业委托编制了《码头环保设施改造工程项目环境影响报告表》，于2021年3月2日取得了泰州市行政审批局的批复(泰行审批(泰兴)[2021]20065号)。 现根据企业市场发展需要，决定在年产30万立方米利废烧结保温砖、烧结保温砌块生产厂区内进行改建，增加工业污泥作为原三条生产线（1#、2#、3#）的原料，产品及产能维持不变；同时，对现有烟气处理装置进行升级改造。本项目在现有厂区范围内进行改建，不新增用地。该项目已于2023年1月取得泰州泰兴市黄桥镇人民政府备案（备案证号：黄政投备〔2023〕26号）。 2、项目概况 项目名称：年产30万立方米烧结保温砖生产线改造项目； 行业类别：C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 项目性质：改建； 建设地点：泰州市泰兴市黄桥镇三里村二组（属泰兴市黄桥三里工业集聚区）； 投资总额：760万元； 劳动定员：改造项目不新增劳动定员，改造后全厂职工人数30人，厂内不设食堂和宿舍。 工作制度：全年工作日330天，焙烧、干燥年工作8000h，其余工段年工作7200小时。 3、项目地理位置、周围环境及平面布置 本项目位于泰兴市蓝邦建材有限公司现有厂区内。项目北侧及西侧为农用地，南侧为马路，过路为蔡港河，东侧为西姜黄河。 本项目地理位置见附图1，项目周边环境概况见附图2，厂区平面布置图见附图3。 4、项目主要变化情况 企业为发展需要，本次增加工业污泥作为原辅材料，同时，对现有烟气处理装置进行改进。变化情况如下： 表2-1 主要变化内容一览表 类型 现有项目内容 变化后内容 选址 泰州市泰兴市黄桥镇三里村二组 位于泰州市泰兴市黄桥镇三里村二组现有厂区范围内 原辅材料 生活污泥、河道淤泥、煤矸石、煤渣、粉煤灰、建筑垃圾（弃土）、秸秆 增加工业污泥 入场原料比例 河道淤泥：粉煤灰：煤矸石：煤渣：建筑垃圾：生活污泥=1.3：0.39：0.52：0.39：1.3：0.4 河道淤泥：粉煤灰：煤矸石：煤渣：建筑垃圾（弃土）：生活污泥：工业污泥=26：3.9：5.2:3.9：29：8：4 生产设备 破碎机、搅拌机、挤出成型机等 压滤机、破碎机、搅拌机、挤出成型机等 产品产能 年产30万立方米保温砖、保温砌块，折标砖2.2亿块/年 年产30万立方米保温砖，折标砖2.2亿块/年 水量平衡 碱喷淋水循环使用，设备清洗废水回用于生产，生活污水经化粪池处理后由附近农户用作水肥 碱喷淋水循环使用，设备清洗废水、污泥压滤水、淤泥渗水回用于生产，生活污水经化粪池处理后由附近农户用作水肥。 生产工艺 粉碎、搅拌、挤出成型、晾晒、焙烧 污泥压滤、分选、粉碎、除铁、搅拌、挤出成型、切条码坯、干燥、焙烧 废气产生情况 焙烧、干燥废气、破碎车间、渣土堆场、污泥堆场 分选、粉碎、焙烧、干燥废气、渣土堆场、污泥堆场 固废产生情况 生活垃圾由环卫部门集中清运；次品砖厂方收集后用于道路、房屋奠基；生物质燃料灰渣、湿式除尘灰渣收集后用于制砖。 本项目产生的不合格品、废包装袋、废金属、废混凝土、废除尘布袋、脱硫除尘石膏及生物质燃烧灰渣均外售利用，除尘器收尘和收集池沉淀物回用于生产，生活垃圾交由环卫部门清运。 废气处理设施 焙烧、干燥废气经双碱法喷淋系统处理。破碎车间粉尘采用袋式除尘器处理，渣土堆场、污泥堆场、厂区运输采取防风、防雨淋、防渗及定期洒水措施 焙烧、干燥废气经收集进“双碱法喷淋+SNCR+湿式电除尘”系统处理通过38m排气筒排放，破碎、分选粉尘采用袋式除尘器处理后经排气筒排放，原料库区、厂区运输采取防风、防雨淋、防渗及定期洒水措施 废气排放情况 焙烧、干燥废气经收集进“双碱法喷淋”系统处理通过38m排气筒排放，破碎车间粉尘采用袋式除尘器处理后无组织排放，渣土堆场、污泥堆场、厂区运输采取防风、防雨淋、防渗及定期洒水措施 焙烧、干燥废气经收集进“双碱法喷淋+SNCR+湿式电除尘”系统处理通过38m排气筒排放，分选、破碎粉尘采用袋式除尘器处理后经排气筒排放，原料库区、厂区运输采取防风、防雨淋、防渗及定期洒水措施 5、项目主体工程及建设规模 项目主体工程及建设规模见表2-2，产品规格见表2-3。 表2-2 项目主体工程及产品方案 工程名称 生产线编号 产品名称 改扩建前 改建后 变化量 年运转时数 年产30万立方米烧结保温砖生产线改项目 1# 保温砖 10万立方米 10万立方米 0 8000h 2# 保温砖 10万立方米 10万立方米 0 3# 保温砖 10万立方米 10万立方米 0 合计 折标砖 22000万块 22000万块 0 8000h 表2-3 项目产品规格 产品名称 产品规格(mm) 孔洞率(%) 折标砖(块) 折标砖产量（万标块/年） 保温空心砖 190×190×90 35 1.9 6000 保温空心砖 190×190×115 30 1.8 6000 KP1型砖 240×115×90 30 1.63 5000 空心砖 240×115×115 30 1.7 5000 注：①烧结空心砖产品质量应满足《烧结空心砖和空心砌块》(GB/T 13545-2014)中相关要求。 ②根据市场需求变化，生产时通过调整部分工艺设备的参数，适时调整产品结构，除以上规格外，还可生产其他不同规格尺寸、不同孔洞形状和性能的产品。 根据《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091—2020）要求，产品中有害物质含量应满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB 30760-2014）表2要求。 表2-4 项目产品规格 重金属 限值/（mg/kg） 砷 40 铅 100 镉 1.5 铬 150 铜 100 镍 100 锌 500 锰 600 产能匹配相符性分析：本项目生产的产品以建筑垃圾（弃土、渣土）、煤矸石、煤渣、粉煤灰、生活污泥、工业污泥、淤泥等为原料，内燃为主。焙烧窑规格为148m×30m×2.6m，每辆窑车从进窑到卸砖的时间约为40min~1h。有效窑车数：30辆，窑车装坯数量：8700块/辆，本项目年工作时间8000小时生产，核算产能为8700块/辆*30辆*8000h=20.88亿块，可以满足本项目产能要求。 6、项目公用及辅助工程 公用及辅助工程见表2-4。 表2-5本项目公用及辅助工程 项目名称 建设名称 设计能力 备注 改扩建前 改扩建后 主体工程 隧道窑联合生产线 1#生产线 10万立方米保温砖 10万立方米保温砖 在原有车间内增设建筑垃圾分选区 2#生产线 10万立方米保温砖 10万立方米保温砖 3#生产线 10万立方米保温砖 10万立方米保温砖 贮运工程 厂外运输 / / 原料：建筑垃圾（弃土、渣土）、煤矸石、生物质燃料由社会车辆承担运输；粉煤灰、煤渣、污泥、淤泥依托厂区现有码头船运或由社会车辆承担运输；成品由社会车辆承担运输 独立库区 污泥、淤泥暂存区 1600m2 1600m2 依托现有，密闭大棚 预处理车间内 建筑垃圾、煤矸石暂存区 1000m2 1200m2 扩建，原为露天堆存，位于厂区内北侧，本次扩建厂房，增设室内仓储 粉煤灰、煤渣暂存区 1200m2 1200m2 依托现有，位于预处理车间内南侧，设置独立的防风墙和覆盖 分选破碎区 3000m2 3000m2 增设分选设备，与破碎设备同一密闭区域 搅拌区 1000m2 1000m2 依托现有 陈化库 2000m2 2000m2 依托现有，位于厂区内中间位置 收集池 / 500m3 新建，位于原料库区，采用导流沟槽收集至池内待回用 车辆、设备冲洗台 30m2 30m2 新建，以新带老，设置集水沟导入收集池待回用 成型码坯车间 3000m2 3000m2 依托现有，位于厂区内中间位置 成品堆场 2000m2 2000m2 依托现有，现有堆场容量富余30% 码头 散货吞吐能力6万吨 散货吞吐能力6万吨 依托现有 公用 工程 给水 5400t/a 52477t/a 市政自来水管网提供 排水 生活污水 720t/a 720t/a 经化粪池预处理后由周边农户运作农肥，不外排。 供电 20万度 30万度 供电电网提供 事故应急池（生产区） / 150m3 以新带老，新建；与码头应急池不共用 环保 工程 废气 焙烧废气 经双碱喷淋系统处理后通过DA001排气筒排放 经双碱法喷淋+SNCR+湿式电除尘系统处理后通过DA001排气筒排放 喷淋塔内部增设湿法除尘装置，尾气经38m高排气筒DA001排放 分选粉尘 / 布袋除尘处理后通过DA002排气筒排放 新增分选工序，以新带老，分选粉尘和破碎粉尘采用布袋除尘处理后通过DA002排气筒排放 破碎粉尘 布袋除尘后无组织排放 废水 生活污水 化粪池，5m3 化粪池，5m3 经化粪池预处理后由周边农户运作农肥，不外排。 污泥压滤水、设备清洗水 / 收集池，500m3 新建，收集后回用于搅拌工序 喷淋废水 沉淀池，13m3 沉淀池，13m3 依托现有，位于隧道窑生产车间内 固废 一般固废暂存场所 / 15m2 现有项目未规范设置，本次以新带老建设，位于成型码坯车间内，暂存一般固废 噪声 采取隔声、消声等降噪措施 厂界噪声达标 表2-6 码头项目污水收集及应急设施已建设一览表 序号 设备(设施) 数量 规格型号 备注 1 三格式沉淀池(兼雨水收集池) 1座 15m3 码头地面冲洗废水、装卸机械冲洗废水、初期雨水等经排水明沟收集进沉淀池沉淀后作为冲洗用水回用，不外排 2 事故应急池（码头独立使用） 1座 30m3 同时配备围油栏、吸油毡等应急设备，收集码头突发环境事故下废水 依托可行性分析：现有项目运营期间，各设备运转正常；本次改建项目，仅针对污泥增加压滤操作，其余生产工艺不发生改变；本次改建项目增设工业污泥作为原料，其余各物料量不增加，不突破原有容量；现有成品堆场富余容量约30%，本次改建项目投产后，不突破现有容量；现有炉窑烟气采用双碱喷淋进行脱硫除尘脱硝，根据现有项目验收监测结果显示，炉窑尾气中二氧化硫、颗粒物及氮氧化物均能实现达标排放，为进一步提高废气处理效率，改建项目增设SNCR和湿式电除尘设施设备；因此，改建项目在依托现有物料仓料仓库、成品堆场、工艺设备的基础上进行建设是可行的。 7、营运期原辅材料及主要设备 ①营运期主要原辅材料见表2-7。 表2-7 主要原辅材料用量一览表 序号 原料名称 单位 年用量 厂内最大储存量/t 贮存方式 来源及运输 改建前 改建后 变化量 1 生活污泥 万t/a 8 8 0 0.5 堆放 外购，汽运 2 工业污泥 万t/a 0 4 +4 0.5 堆放 外购，汽运 3 粉煤灰 万t/a 7.8 3.9 -3.9 0.5 堆放、仓库 外购，汽运 4 建筑垃圾（弃土） 万t/a 26 29 +3 2 堆放 外购，汽运 6 煤矸石 万t/a 10.4 5.2 -5.2 1 堆放 外购，汽运 7 河道淤泥 万t/a 26 26 0 2 堆放 外购，汽运 8 煤渣 万t/a 7.8 3.9 -3.9 0.5 堆放、仓库 外购，汽运 9 秸秆 万t/a 1.6 0 -1.6 0 / / 10 生物质成型燃料 t/a 0 500 +500 / 袋装，库存 外购，汽运 11 氢氧化钠溶液 t/a 50 112 +62 0.5 500kg/桶 外购，罐车进场后直接灌入桶内暂存 12 氧化钙 t/a 40 109 +69 0.5 25kg/袋 外购，汽运 13 氨水 t/a 0 12 +12 1 吨桶 外购，罐车进场后直接灌入桶内暂存 原辅料用量匹配相符性分析：根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)附录E，产量折算系数“烧结砖：1标砖2.5kg”，则产能2.2亿块折标砖合计为55万吨。根据建设单位提供资料，本项目使用建筑垃圾（弃土）29万t/a（含水率2%）、煤渣3.9万t/a（含水率1%）、粉煤灰3.9万t/a（含水率1%）、煤矸石5.2万t/a（含水率1%）、工业污泥4万t/a（含水率40%）及生活污泥8万t/a（含水率60%）、河道淤泥26万t/a（含水率60%），合计原材料干重57.29万吨，考虑到物料焙烧存在一定的烧失量、损耗量、残次品及部分形成废气、一般固废等，原辅料用量可以满足产能产量要求。 ②主要原辅料成分及入场要求 污泥：本项目使用的污泥为生活污泥和一般工业污泥，因工业污泥成分参差不齐，本项目严格控制入场污泥来源，入场要求参照《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》(GB/T25031-2010)从严执行，严格控制含氯等卤素元素的污泥进场。 1）理化指标：本项目制砖用污泥pH6～9，工业污泥进场含水率不高于40%，生活污泥进场含水率不高于60%，经压滤后含水率低于40%方可作为制砖原料。 2）污泥污染物浓度：该项目制砖用污泥各项指标也应参照《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》(GB/T25031-2010)要求作为受纳标准： 嗅觉：无明显刺激性臭味 稳定化指标：污泥制砖利用前，应满足GB18918中的稳定化指标。 C、理化指标：污泥用于制砖时，污泥理化指标应满足表2-7要求。 D、卫生学指标：污泥用于制砖与人群接触场合时，污泥卫生学指标应满足表2-7的要求。同时不能检测出传染性病原菌。 E、烧失量和放射性核素指标：污泥用于制砖时，烧失量和放射性核素指标应满足表2-8的要求。 F、污染物浓度限值：污泥用于制砖时，污泥污染物浓度应满足表2-10的要求。 本项目污泥种类为生活污泥及工业企业废水处理产生的污泥，拟入场污泥为南方水务有限公司、江苏奥喜埃化工有限公司等一般固废污泥（需持鉴定为不具有危险特性的检测报告方可入场），根据《江苏奥喜埃化工有限公司固废专项论证报告》（见附件15）显示，江苏奥喜埃化工有限公司外运污泥为一般工业固废。 根据现有项目污泥检测报告（见附件15），污泥污染物含量见表2-10。 具体标准见表2-8至表2-10。 表2-8 稳定化、理化、卫生学指标 序号 控制项目 限值 1 pH 5-10 2 粪大肠杆菌值 ＞0.01 3 蠕虫卵死亡率 ＞95% 4 含水率 ≤40% 表2-9 烧失量和放射性核素指标 序号 控制项目 限值 1 烧失量 ≤50% 2 放射性核素 IR0≤1.0 Ir≤1.0 表2-10 污染物浓度限值 序号 控制项目 南方水务有限公司污泥（mg/L） 江苏奥喜埃化工有限公司污泥(mg/kg干污泥) 限值(mg/kg干污泥) 1 总镉 ND 0.11 ＜20 2 总汞 0.00058 0.08 ＜5 3 总铅 ND 4.02 ＜300 4 总铬 ND 3.12 ＜1000 5 总砷 0.0148 2.22 ＜75 6 总镍 ND 0.69 ＜200 7 总铜 ND 0.92 ＜1500 8 矿物油 0.02 / ＜3000 9 挥发酚 / / ＜40 10 总氰化物 / / ＜10 建筑垃圾：主要来自于周边建筑工地、房屋拆迁产生的废砖、弃土、废水泥块，经人工分选去除生活垃圾后作为原料，组成中包含适中的粉粒、砂粒及石块； 粉煤灰：根据建设单位提供资料见附件6，粉煤灰检测报告见表2-11。 表2-11 粉煤灰检测结果 序号 检验项目 单位 检测值 1 收到基低位发热量 MJ/kg 5.69 2 分析基高位发热量 MJ/kg 4.6 3 全硫 % 0.3 煤矸石：根据建设单位提供资料见附件6，粉煤灰检测报告见表2-11。 表2-11 煤矸石检测结果 序号 检验项目 单位 检测值 1 收到基低位发热量 MJ/kg 2.99 2 分析基高位发热量 MJ/kg 2.7 3 全硫 % 0.5 河道淤泥：主要来自于周边河道清淤，淤泥主要成分为SiO2，另外含有少量铝、钙、铁等，含水率小于60%。参考《绍兴中瑞新型建材有限公司年产20万立方米陶粒混凝土砌块技改投资建设项目环境影响报告表》，主要采用河道淤泥作为制砖原料，故本报告引用其环评报告数据，具体如下： 表2-12 河道淤泥泥沙组分表 序号 组分 单位 结果 1 Na2O % 1.7463 2 MgO % 2.0361 3 Al2O3 % 12.3811 4 SiO2 % 70.4818 5 P2O5 % 0.2351 6 SO3 % 0.0540 7 Cl % 0.0092 8 K2O % 2.7485 9 CaO % 4.8150 10 TiO2 % 0.8971 11 Cr2O3 % 0.0171 12 MnO % 0.0786 13 Fe2O3 % 4.3967 14 NiO % 0.0043 15 ZnO % 0.0073 16 As2O3 % 0.0030 17 Rb2O % 0.0136 18 SrO % 0.0274 19 Y2O3 % 0.0036 20 ZrO2 % 0.0422 21 Nb2O5 % 0.0019 煤渣：根据建设单位提供资料见附件6，煤渣检测报告见表2-13。 表2-13 煤渣检测报告 序号 检验项目 单位 检测值 10 收到基低位发热量 MJ/kg 4.81 11 分析基高位发热量 MJ/kg 3.73 12 全硫 % 0.2 氢氧化钠溶液：无色液体。不燃，局部效应：家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24小时，重度刺激。本项目中作为脱硫剂使用；本项目氢氧化钠溶液由罐车定期运送至厂区化学品仓库，仓库内设500kg桶临时暂存，随取随用，不设置小包装物。 氧化钙：白色无定形粉末，含有杂质时显灰色或淡黄色，具有吸湿性；相对密度(水＝1)：3.35，熔点：2580℃，沸点：2850℃，不溶于醇，溶于酸、甘油。本项目中作为脱硫剂使用； 氨水：本项目采用SNCR脱硝去除氮氧化物18.515t/a，氨水采用罐车定期送入，抽入吨桶补充。根据设备厂商提供的技术资料显示，每脱除1t氮氧化物，需消耗680kg氨水，通过计算，项目技改后SNCR脱硝需要使用的氨水量约12t/a。 ③主要设备清单见表2-16。 表2-16 项目主要生产设备设施一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 改建前 改建后 增减量 1 锤式破碎机 PC108 台 2 2 0 本次除原辅料改变外，增设分选机和压滤机，对建筑垃圾进行筛选，对污泥进行压滤 2 滚筒筛 GD190X460 台 1 1 0 3 双级真空挤压机 JKY75/65E2-4.0 台 1 1 0 4 真空泵 2BE-202 台 1 1 0 5 空气压缩机 Jf-30A 台 1 1 0 6 砌块切条机 QT240 台 1 1 0 7 加速皮带机 JP 台 1 1 0 8 砌块切坯机 QP240 台 1 1 0 9 伺服分坯系统 BP240 台 1 1 0 10 码坯机器人 700KG 台 2 2 0 11 搅拌机 SJ400*55 台 5 5 0 12 破碎、除铁系统 / 套 1 1 0 13 自动取料机 / 台 2 2 0 14 分选机 / 台 0 1 +1 15 压滤机 / 台 0 1 +1 16 多斗挖掘机 / 台 0 2 +2 8、水量平衡 本项目不新增职工，无新增生活用水。因全厂原材料配比和种类发生变化，本次针对生产用水进行重新核算。 ①生活用水 本项目正式投产后，职工30人，不新增职工，不新增用水，现有项目生活用水量约900m3/a（2.73m3/d），损耗按20%计，则生活污水产生量约为720m3/a（2.18m3/d），生活污水经化粪池处理后肥田。 ②抑尘用水 项目在原料堆场、车辆运输道路需洒水抑尘，抑尘用水约5m3 /d，则项目抑尘用水量为 1500m3 /a，全部蒸发损耗。 ③淤泥、污泥压滤废水 本项目入场淤泥、污泥含水率较高，在进入库区暂存前，需将其压滤至含水率低于40%，根据计算压滤废水11.34万m3 /a，本项目在原料库区周边设置导流槽，将压滤废水收集后加入搅拌工序，不外排。 ④设备、地面清洗水 建成后设备清洗及地面冲洗水来自自来水供水官网，年用量1000m3/a，由于该废水主要含有泥沙，经沉淀后上清液可直接回用于搅拌，沉淀泥沙定期清运至污泥区暂存备用，清洗水损耗按20%计，则回用量约为800m3/a。 ⑤初期雨水 Q=φ·q·F 式中：Q：雨水设计流量，L/s； Φ：径流系数，取0.9； F：汇流面积，汇流面积2000m2； q：暴雨量，L/s·ha，采用苏中地区暴雨强度公式： 式中：p：设计降雨重现期，取2年； t：初期雨水时间，取15分钟； 计算得暴雨量为218.4L/s·ha，年暴雨次数取30，则初期雨水量为1062m3/a。经渗水收集池收集后进入搅拌工序。 ⑥废气处理用水 本项目炉窑废气采用双碱法进行脱硫，处理风量118585m3 /h，参考《三废处理工程技术手册·废气卷》，压力水式洗涤塔液气比为 0.5~1.5L/m3，本项目以 1.0 L/m3 计 算，则废气处理用水量为119t/h，年用水量为952000t/a，废气处理用水经沉淀后上清液循环使用，按每季度清理一次，沉淀池容积为13m3，废水按52t/a进入搅拌工序；因此仅补充因损耗的新鲜水，补充水量按照总用水量的1%计算，则需要补水9520t/a。 ⑦搅拌用水 本项目砖坯成型前，需控制物料含水率为30%，根据含水核算，搅拌共需水245529m3/a，去除初期雨水、清洗废水、废气处理排水、压滤废水及原料含水，需额外加入39757m3/a，取自自来水供水官网进入砖坯后在炉窑内蒸发消耗。 综上，本项目无废水外排，改建项目水平衡图见图2-1。本项目建成后，全厂水平衡图见图2-2： 图2-1 改建项目水平衡图 图2-2 全厂水平衡图 8、热平衡 根据建设单位介绍，本项目生产一块标砖需热量为1170-1465KJ左右，本报告以1465kJ计。本项目年产折标砖22000万块，则达到该生产能力所需的热量为： 22000×104×1465kJ=3.223×1011kJ 根据建设单位提供的煤渣、粉煤灰煤矸石及的检测报告，本项目煤渣的热值约3730kJ/kg，粉煤灰的热值4600kJ/kg，煤矸石的热值为2700kJ/kg。 则焙烧过程提供的热值为： (39000×3730kJ+39000×4600kJ+52000×2700kJ)×103=4.65×1011kJ 由上述计算可知，本项目原料提供的热量能够满足生产需要，因此，只需添加部分生物质燃料作为引燃(由于生物质燃料仅在引燃时使用，正常生产过程无需添加生物质燃料，故不再考虑生物质燃料热量)。 9、硫平衡 项目焙烧过程中使用的含硫物料有：粉煤灰、煤渣和煤矸石。由于生物质燃料仅在引燃时使用，正常生产过程无需添加生物质燃料，故不再考虑生物质燃料含硫量。本项目硫平衡计算过程见大气专项报告，硫平衡表如下： 表2-17 含硫物料平衡表 入方(t/a) 出方(t/a) 物料名称 含硫率 可燃硫占比 可燃硫量 产品 废气 固废 粉煤灰 39000 0.3% 20% 23.4 56..9 9.48 53.74 煤渣 39000 0.2% 20% 15.6 煤矸石 52000 0.52% 30% 81.2 合计 120.12 102.12 10、重金属平衡 本项目入炉物料中的主要重金属来源为污泥，本次评价污泥按《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》(GB/T25031-2010)限值要求选取，保守计算本次炉窑烟气中的重金属含量，其计算过程见本项目大气专项报告。 表2-19本项目重金属平衡表 控制项目 入方 出方 物料带入（t/a） 进入产品（t/a） 进入石膏（t/a） 尾气排放（t/a） 总镉 2.4 2.376 0.0216 0.0024 总汞 0.60 0.18 0.38 0.04 总铅 36.00 32.40 3.42 0.36 总铬 120.00 118.80 1.14 0.12 总镍 24.00 23.76 0.23 0.02 总砷 9.00 8.91 0.09 0.01 总铜 180.00 178.20 1.71 0.18 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 图2-3 施工期工程工艺流程图 本项目主体工程不进行建设，主要建设物料仓储场所。施工期会产生一定的噪声污染和扬尘，同时会排放一定的废水、废气和建筑垃圾等。 施工流程简述： (1)基础工程 建设项目基础工程主要为护围挖土、堆场基础框架制作、场地的填土和夯实。 首先进行的是护围挖土，主要是管道的土方挖掘。使用的主要工程机械是挖掘机和重型运输卡车。在挖方过程，宜保存好表土，在回填时再作为绿化用土，也可较少重复运土量。主要污染物是挖掘出的土方、施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气(主要是NOx、CO和烃类物等)和工人的生活污水。其次进行的是基础框架制作，主要是房屋基础部分，并做好相应的防水及养护工作，建设时产生粉尘、建筑垃圾和噪声污染。 然后主要为场地的填土和夯实。建筑工人将碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 (2)主体工程 建设项目主体工程主要为原料库区的建设，涉及钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 (3)装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 为防止减少施工的污染，施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，室内用人造木板饰面、人造木板，必须测定游离甲醛含量或游离甲醇释放量达到标准要求。涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等的总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛含量应符合规定的要求。 (4)设备安装 包括道路、水雨管网铺设等施工、喷淋塔改造和机械分选设备的安装，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 二、运营期工艺简述 本项目主要产品为保温砖，具体生产工艺流程图见下图。 图2-4 改建项目生产工艺及产污环节图 工艺说明： （1）入场检查：各原材料经过汽运或船运等方式进入场地，企业首先对入场物料的固废特性证明文件、原材料品质和含水率等进行检查，符合要求后进入各暂存场； （2）物料贮存：污泥、河道淤泥经厂内密闭运输车辆运送至污泥库房、粉煤灰和煤渣经密闭传送带运送至预处理车间内的粉煤灰库，煤矸石、建筑垃圾经篷布覆盖运输车转入密闭原料库； 污泥、河道淤泥暂存期间含有较高水分，在污泥库内设置压滤机，压滤废水经导流槽进入收集池备用。建筑垃圾因较为干燥在暂存期间会产生少量扬尘，通过仓库内自动喷头降尘抑尘； 厂内转运：粉煤灰和煤渣采用密闭输送带送入破碎机，其余物料备用阶段的转运采用5t装载机进入破碎车间投料口，厂内交通转运在控制车速、地面硬化、定期洒水等情况下会产生少量粉尘； 人工分拣：由于建筑垃圾多为周边拆迁产生，混入了少量的生活垃圾入布条、塑料等，本项目采用人工分选的方式去除，收集后交由环卫清运； 机械分选、破碎除铁：机械分选采用滚筒分选机进行，选出的混凝土运输至建筑垃圾堆场内分区暂存，定期破碎后外售；分选后物料进入锤式破碎机，同时输送带设有除铁系统，在分选机和破碎机进料口上方设置集气罩，机械分选粉尘和破碎筛分粉尘经收集后由袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，筛除的废金属收集后暂存于一般固废间； 搅拌：物料破碎后经密闭输送机运送至搅拌机，搅拌过程中在进料口不间断淋入收集池废水和新鲜水，控制含水率在30%后进入下一道工序，该过程起尘量可忽略不计； 陈化：原料陈化在陈化库中进行，其主要过程为可逆移动布料皮带按一定规律，将经过混合的原料均匀地分布在陈化库中，陈化一周。经陈化后的原料，颗粒表面和内部性能更加均匀，更趋一致，可提高混合料的塑性及成型性能； 挤出成型：陈化好的原料，由自动取料机取料后由密闭皮带输送机输送至原料深度处理系统后，进行挤出； 切割：挤出后的物料经过切坯机和切条机制作各种规格的坯条。 码坯：切割好的砖坯经由码坯机器人和伺服分坯系统码入窑车； 烘干焙烧：码好砖坯的窑车送入干燥室干燥，干燥后砖坯由自动码坯系统装车后入炉窑焙烧；炉窑采用生物质燃料作为焙烧热源，以使窑内温度均匀分布，确保了烧结产品质量，也实现了有害物质零排放的环保要求。砖坯的干燥热源来自焙烧窑的余热和烟气，隧道窑也采用最新的预热窑工艺，用引风机将余热抽出，送入干燥室和预热窑进行干燥和焙烧前的预热。烘干及焙烧过程产生的烟气中主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物及重金属，炉窑尾气经双碱喷淋+SNCR+湿电除尘系统处理后由38m高排气筒排放；本项目焙烧温度为850-950℃，挥发性有机物热分解温度为750℃，因此本项目不针对挥发性有机物的产排情况展开分析； 成品：成品运送至成品堆场备售，不合格品外运用作路基铺设。 本项目所用车辆、机械设备的维修保养均请专业单位在厂内定期进行，保养产生的废机油、废油桶由其收集带走，不在厂区内暂存。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有项目基本概况 泰兴市蓝邦建材有限公司成立于2017年，坐落于泰兴市黄桥镇三里村二组，2019年编制完成了《泰兴市蓝邦建材有限公司年产30万立方米利废烧结保温砖、烧结保温砌块生产线环境影响评价报告表》。该报告表已于2019年3月获得泰兴市行政审批局批复，批文为泰行审批（泰兴）[2019]20152号，并于2020年11月完成生产线竣工环境保护自主验收。于2020年5月完成固定污染源排污登记，登记编号为91321283MA1R7QXR33001X，建设单位承诺本次改建项目投产前完成排污许可重点管理申领。 2021年2月编制完成了《码头环保设施改造工程项目环境影响报告表》，于2021年3月2日取得了泰州市行政审批局的批复(泰行审批(泰兴)[2021]20065号)，并于2021年3月27日完成自主验收。 企业实际产能为年产为30万立方米利废烧结保温砖、烧结保温砌块。 表2-20 现有项目环保手续执行情况一览表 序号 项目名称 设计产品规模 环评批复情况 建设验收情况 1 年产为30万立方米利废烧结保温砖、烧结保温砌块 利废烧结保温砖、烧结保温砌块 30万立方米 2019年3月获得泰兴市行政审批局批复，批文为泰行审批（泰兴）[2019]20152号 2020年11月完成生产线竣工环境保护自主验收 2 码头环保设施改造工程项目环境影响报告表 散货码头 6万吨 2021年3月2日取得了泰州市行政审批局的批复(泰行审批(泰兴)[2021]20065号) 2021年3月27日完成竣工环境保护自主验收 2、现有项目原辅料和产品方案 现有项目具体产品方案及原辅材料清单见下表。 表2-21 现有项目产品方案表 编号 产品名称 设计能力 实际生产能力 年运行时间（h/a） 备注 1 利废烧结保温砖、烧结保温砌块 30万立方米 30万立方米 8000 正常运行 表2-22 建设项目原辅材料清单 序号 名称 含水率 组分、规格 环评年用量（t/a） 实际年用量（t/a） 1 湖泊河道淤泥 70% 污泥、水、有机质 260000 260000 2 煤渣、煤矸石、粉煤灰 / / 260000 260000 3 建筑垃圾 / 砖块、碎砂 260000 260000 4 污泥（工业污泥、生活污泥） 55% 污泥、水、有机质 80000 80000 5 秸秆 / / 16000 1000 6 氢氧化钠溶液 / 氢氧化钠、水 50 50 7 氧化钙 / 氧化钙 40 40 4、现有项目主要生产设备 表2-23 现有项目生产厂区设备清单 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 锤式破碎机 PC108 台 2 / 2 滚筒筛 GD190X460 台 1 / 3 双级真空挤压机 JKY75/65E2-4.0 台 1 / 4 真空泵 2BE-202 台 1 / 5 空气压缩机 Jf-30A 台 1 / 6 砌块切条机 QT240 台 1 / 7 加速皮带机 JP 台 1 / 8 砌块切坯机 QP240 台 1 / 9 伺服分坯系统 BP240 台 1 / 10 码坯机器人 700KG 台 2 日本安川 11 搅拌机 SJ400*55 台 5 / 12 破碎系统 / 套 1 / 13 自动取料机 / 套 2 / 表2-24现有码头项目设备清单 序号 设备 数量（台） 规格型号 备注 1 旋转式吊机 3 5t 国产 2 铲车 1 3t 国产 3 雾炮机 3 30m 国产 5、现有项目产品生产工艺 （1）生产厂区 企业现有项目产品为利废烧结保温砖、烧结保温砌块，具体生产工艺流程图见下图。 图2-5 现有项目保温砖、保温砌块生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明 工艺采用硬塑性挤出成型，两次码烧工艺生产。原料运输、处理、成型、干燥、烧成全部采用机械化作业，局部位置实现自动化操作。窑车运转系统依靠自动程序控制，窑的烧成过程实现微机监控。 ①原材料采运工段 河道淤泥由汽车运输到厂区，再由螺旋输送机运至原料堆场备用。煤矸石、建筑废土用汽车送至厂区，运至原料堆场备用。污泥用汽车送至厂区，运至原料堆场备用。废渣用汽车送至厂区，运至原料堆场备用。 ②原材料制备工段 入库淤泥由装载机运送至配料系统，煤矸石建筑废土经过配比恒定器配料。 ③原料陈化处理 原料陈化在陈化库中进行，其主要过程为可逆移动布料皮带按一定规律，将经过混合的原料均匀地分布在陈化库中，控制含水率为30%后陈化一周。经陈化后的原料，颗粒表面和内部性能更加均匀，更趋一致，可提高混合料的塑性及成型性能。 ④成型工段 陈化好的原料，由自动取料机取料后由皮带输送机输送至原料深度处理系统后，成型、切割，进入聚合台由一次卸码机装到干燥车上后入干燥室干燥，干燥后砖坯由自动码坯系统装车后入隧道窑焙烧。 ⑤干燥、焙烧工段 隧道窑采用生物质燃料作为焙烧热源，以使窑内温度均匀分布，确保了烧结产品质量，也实现了有害物质零排放的环保要求。砖坯的干燥热源来自焙烧隧道窑的余热和烟气，隧道窑也采用最新的预热窑工艺，用引风机将余热抽出，送入干燥室和预热窑进行干燥和焙烧前的预热。 （2）码头 图2-6现有码头项目生产工艺流程及产污环节图 工作流程与产污环节介绍： 本项目经营转运货种为黄沙和石子等，运输船型以300吨级货船为主，装卸作业使用3台5吨吊机，货船靠舶码头后，吊机使用抓斗抓取船上的散装砂石料，通过吊臂的升降旋转直接移至运输车辆，不进行堆场堆放，并在装卸过程采用雾炮车进行洒水抑尘。 生产作业中产生的污染物主要有砂石料装卸时产生的粉尘、噪声，船舶和运输车辆的尾气、噪声等。 本项目吊机使用电作为动力源，工作过程中使用少量机油润滑剂，只添加不外排。 5、现有项目污染物产生及排放情况 （1）废水 现有项目用水主要为生活用水、设备清洗废水、抑尘用水及拌料用水，设备清洗废水回用于拌料，不外排；生活污水拟经化粪池处理后由附近农户运作水肥，不外排；现有项目未考虑物料渗水，物料渗水自然蒸发，未对其进行收集处理，本次改建项目实施“以新带老”，进行收集回用。 到港船舶舱底含油污水收集后委托海事部门指定单位处理。到港船舶生活污水收集后委托海事部门指定单位处理，生活垃圾在靠岸码头上岸处置，产生的废水主要为冲洗废水和初期雨水，经沉淀池收集处理后100%回用于砂石装卸和堆场的洒水防尘等，不向地表水体排放。 （2）废气 现有项目生产厂区废气主要为燃料焙烧废气（烟尘、SO2、氮氧化物）、污泥暂存废气（硫化氢、氨、臭气浓度）以及原料储运、拌合过程中产生无组织排放的粉尘、恶臭污染物。码头废气为砂石装卸粉尘、堆场风扬尘、码头停留船舶废气及运输车辆尾气。现有项目未核算炉窑尾气中重金属及氟化物，本次进行补充。 有组织废气 生产厂区有组织废气主要来源于焙烧、烘干工序，该工序采用余热烘干，焙烧、烘干工序只有一道燃烧尾气排放，燃料采用少量桔杆、稻壳类燃料（或生物质成型燃料），年用量约1000吨。由于该项目原料淤泥、污泥中含有Ca、Fe等固硫成分，能与燃料废气SO2作用生成固态含硫化合物，从而起到了脱硫除尘的作用；焙烧余热引进烘干房烘干砖坯时，砖坯散发出的大量水分与烟气中污染物形成大颗粒沉降，烟气浓度进一步降低，最后烟气进入碱喷淋除尘装置处理。 无组织废气 生产厂区无组织废气主要来源于原料堆物场等区域，污染物主要为堆场产生的粉尘、氨及少量硫化氢气体；破碎车间粉尘经布袋除尘器处置后无组织排放；砂石装卸粉尘、堆场风扬尘、码头停留船舶废气及运输车辆尾气无组织排放。 监测情况： 现有项目废气监测数据引用2020年10月验收监测数据。现有项目炉窑尾气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013)，该标准不适用于“利用污泥、垃圾其他工业尾矿等为原料的砖瓦生产过程”，因此本次执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）标准限值对现有项目炉窑尾气中的大气污染物进行评价；现有项目厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），本次评价调整为《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)限值。 现有项目有组织废气监测结果见表2-25，无组织废气监测结果见表2-26。 表2-25 现有项目有组织颗粒物废气排放监测情况 监测日期 监测点位 监测项目 监测结果（流量：m3/h；浓度：mg/m3；速率：kg/ h） 执行标准（浓度：mg/m3；速率：kg/ h） 评价结果 1 2 3 均值 2020.10.22 焙烧废气排气筒 标干废气流量 92535 92267 101312 95371 / 达标 颗粒物 排放浓度 12.6 10.7 11.5 11.6 20 排放速率 0.509 0.470 0.527 0.502 / 2020.10.23 标干废气流量 92077 92396 101393 95289 / 颗粒物 排放浓度 11.7 11.3 11.7 11.6 20 排放速率 0.506 0.499 0.537 0.514 / 表2-25（续）有组织二氧化硫废气监测结果表 监测日期 监测点位 监测项目 监测结果（流量：m3/h；浓度：mg/m3；速率：kg/ h） 执行标准（浓度：mg/m3；速率：kg/ h） 评价结果 1 2 3 均值 2020.10.22 焙烧废气排气筒 标干废气流量 92535 92267 101312 95371 / 达标 二氧 化硫 排放浓度 30 29 33 31 80 排放速率 1.20 1.29 1.52 1.34 / 2020.10.23 标干废气流量 92077 92396 101393 95289 / 二氧 化硫 排放浓度 34 23 31 29 80 排放速率 1.47 1.02 1.42 1.30 / 表2-25（续）有组织废气监测结果表 监测日期 监测点位 监测项目 监测结果（流量：m3/h；浓度：mg/m3；速率：kg/ h） 执行标准（浓度：mg/m3；速率：kg/ h） 评价结果 1 2 3 均值 2020.10.22 焙烧废气排气筒 标干废气流量 92535 92267 101312 95371 / 达标 氮氧 化物 排放浓度 30 23 31 28 180 排放速率 1.20 1.01 1.42 1.21 / 2020.10.23 标干废气流量 92077 92396 101393 95289 / 氮氧 化物 排放浓度 30 21 29 27 180 排放速率 1.29 0.924 1.32 1.18 / 表2-26 现有项目无组织废气排放监测情况 监测 因子 监测 日期 监测 点位 1 2 3 4 最大值 执行标准 达标情况 颗粒物 2020.10.22 上风向A 0.108 0.117 0.113 0.103 -- / / 下风向B 0.203 0.210 0.193 0.208 0.218 0.5 达标 下风向C 0.197 0.218 0.207 0.192 下风向D 0.190 0.198 0.198 0.217 2020.10.23 上风向A 0.100 0.097 0.103 0.107 -- / / 下风向B 0.195 0.200 0.182 0.180 0.207 0.5 达标 下风向C 0.205 0.175 0.205 0.207 下风向D 0.192 0.197 0.190 0.198 氨 2020.10.22 上风向A 0.023 0.033 0.034 0.036 -- / / 下风向B 0.048 0.050 0.051 0.053 0.064 1.5 达标 下风向C 0.054 0.058 0.061 0.063 下风向D 0.064 0.054 0.057 0.059 2020.10.23 上风向A 0.008 0.010 0.004 0.008 -- / / 下风向B 0.023 0.021 0.034 0.034 0.046 1.5 达标 下风向C 0.039 0.038 0.034 0.046 下风向D 0.039 0.042 0.040 0.040 硫化氢 2020.10.22 上风向A 0.003 0.004 0.004 0.002 -- / / 下风向B 0.004 0.007 0.005 0.006 0.007 0.06 达标 下风向C 0.005 0.004 0.007 0.005 下风向D 0.004 0.005 0.004 0.007 2020.10.23 上风向A 0.005 0.006 0.004 0.003 -- / / 下风向B 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.06 达标 下风向C 0.007 0.007 0.008 0.008 下风向D 0.007 0.008 0.008 0.008 废气监测结果表明：验收监测期间，排气筒排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）标准限值要求；无组织排放的颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)无组织排放监控浓度限值要求，氨、硫化氢的排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建限值要求。 （3）噪声 项目主要噪声源为各类机械设备，运转时产生一定的噪声。产生的噪声经过设备减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。现有项目厂界噪声监测结果见表2-27。 表2-27 现有项目厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 编 号 监测点位 主要 声源 监测 时间 2022.10.22监测结果 LAeq [dB(A)] 2022.10.23监测结果 LAeq [dB(A) 标准限值 LAeq [dB(A)] 1 项目东边界外1米 生产 噪声 昼间 53 52 60 夜间 40 42 50 2 项目南边界外1米 昼间 53 53 60 夜间 42 42 50 3 项目西边界外1米 昼间 54 54 60 夜间 41 40 50 4 项目北边界外1米 昼间 52 52 60 夜间 39 42 50 （4）固废 本项目产生的固废包括次品砖、稻壳秸秆等燃料灰渣、湿式除尘灰渣以及生活垃圾。次品砖收集后用于道路、房屋奠基；稻壳秸秆等燃料灰渣收集后回用于农田；湿式除尘灰渣收集后回用于生产；生活垃圾由环卫部门定期清运。所有固废妥善处置，均不外排；码头生活垃圾在靠岸码头上岸处置，产生的固废主要为沉淀砂石，收集后外售。 由此可知，该项目产生的固体废物均安全处置，无直接排放到外环境，处置率达到100%；固体废物的处置处理措施切实有效，实现了固体废物处置的“减量化、无害化、资源化”目标，对环境影响小。 现有项目固废遗漏废气除尘布袋、除铁系统产生的废金属等，本次评价予以补充。 5、现有项目污染物排放量汇总 现有项目环评中大气炉窑烟气污染物排放核算量较小且未取得排污许可，本次评价按验收监测数据推算实际排放量，汇总情况见表2-28。 表2-28 现有项目环评中分析的各污染物排放情况汇总 （单位:t/a） 类 别 产生量（t/a） 消减量（t/a） 排放量（t/a） 现有环评批复量 实际排放量 废水 生活污水 废水量 720 720 0 / / COD 0.216 0.216 0 / / SS 0.144 0.144 0 / / 氨氮 0.0216 0.0216 0 / / 废气 无组织废气 颗粒物 1.65 1.0856 0.5644 / / 硫化氢 0.021 0 0.021 / / 氨 0.044 0 0.044 / / SO2（码头） 0.03 0 0.03 / / NO2（码头） 0.186 0 0.186 / / CO（码头） 0.22 0 0.22 / / TVOC（码头） 0.04 0 0.04 / / 颗粒物（码头） 0.004 0 0.004 / / 有组织废气 烟尘 16 14.4 1.6 1.6 8.85 SO2 6.85 2.05 4.8 4.8 23.65 NOx 6.5 1.3 5.2 5.2 21.36 固废 一般固废 次品砖 2 2 0 / / 燃料灰渣 50 50 0 / / 生活垃圾 3 3 0 / / 除尘灰渣 5 5 0 / / 注：原环评中未核算炉窑烟气中氟化物、重金属、生活污水中总氮、总磷及部分一般固废的排放量，且各污染物产排系数现已有更新，本报告污染源强章节重新核算。 6、与项目相关的主要环保问题、历史遗留问题、“以新带老”措施 企业于2022年4月因未按环评要求，使用一般工业固废的污泥制砖而受到环保类处罚，企业随即停止了该类污泥入场入窑，因此，无主要环保问题及历史遗留问题。 对照生态环境部、国家发改委、工业和信息化部2019年7月1日下发了《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》，原有项目存在的主要环境问题见表2-29。 原有项目环境问题整改措施纳入改建项目“以新带老”措施，作为改建项目验收的必要条件。 表2-29 原有项目污染物综合治理存在问题及“以新带老”整改措施 序号 文件内容 原有项目实际情况 整改措施 1 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号） 密闭储存：将物料储存于具有完整围墙（围挡）及屋顶结构的建筑物内的作业方式，建筑物的门窗在非必要时应关闭。 原辅材料部分露天储存，厂区地面硬化不完全，场地扬尘大；现有物料渗水未收集 厂区地面完全硬化，对物料储存区建设防风围挡及遮盖，定期洒水抑尘；建设渗水收集池，并设置导流槽，收集渗水待回用 2 《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》(泰环发[2020]94号)以及《省生态环境厅关于泰州市“三线一单”生态空间分区管控更新方案（2022年动态更新）的复函》(苏环函[2022]244号) 加强园区废气污染防治，持续推进工业污染源全面达标排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值，无组织排放较为严重的重点企业开展颗粒物无组织排放深度整治等 现有破碎工序产生的粉尘经袋式除尘器处理后无组织排放 改建项目将现有破碎工序和新增的分选工序并入同一区域，产生的粉尘经袋式除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放 3 《固定污染源排污许可分类管理名录》 泰兴市蓝邦建材有限公司已于2020年5月27日完成固定污染源排污登记，登记号91321283MA1R7QXR33001X，有效期2020-05-27至2025-05-26。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），对照“四十五、生态保护和环境治理业77、环境治理业772”，申领排污许可证简化管理；对照“二十五、非金属矿物制品业 64 砖瓦、石材等建筑材料制造 303、粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）”，申领排污许可证重点管理。因此，本项目申领排污许可证重点管理 4 国家三部门关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》(工信部联原〔2017〕279号) (一)狠抓治污减排。开发并推广适用于砖瓦窑炉烟气脱硫、脱硝、除尘综合治理成套技术和装备，鼓励采用低氮烧成技术，使用清洁燃料(洁净煤制气或天然气)。 现有引燃燃料为秸秆 本项目采用双碱喷淋+SNCR+湿电除尘系统处理烟气，项目所在地天然气管道尚未敷设，本次改建焙烧窑采用生物质燃料助燃点火；待管道铺设完毕，远期使用天然气引燃。 5 评价标准更新 现有项目炉窑尾气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013)，该标准不适用于“利用污泥、垃圾其他工业尾矿等为原料的砖瓦生产过程”；现有项目厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 改建项目炉窑尾气颗粒物、氮氧化物、氟化物和二氧化执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）标准限值，重金属执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)标准限值；粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)限值 6 评价因子更新 现有项目大气污染物评价因子遗漏重金属及氟化物；生活污水遗漏总氮、总磷；固体废弃物遗漏废气除尘布袋及废金属 本次对评价因子进行补充，并根据最新标准、指南及导则，对污染物总量进行核算 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）项目所在区域达标判断 根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》，2021年，O3浓度为187微克/立方米，比2020年上升了3.9%。泰兴市城区环境空气6项指标中细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、NO2、CO与2020年同比有所下降，SO2与2020年持平，臭氧浓度同比有所上升，仍是影响泰兴市城区环境空气质量的主要污染物，受其影响泰兴市城区环境空气质量未达二级标准，为环境空气质量不达标区。项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 2021年泰兴市主要空气污染物指标监测结果 污 染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9ug/m3 60ug/m3 15 达标 NO2 27ug/m3 40ug/m3 67.5 达标 PM10 54ug/m3 70ug/m3 77.14 达标 PM2.5 31ug/m3 35ug/m3 88.57 达标 CO 1.1mg/m3 4mg/m3 27.5 达标 O3 8小时均值 187ug/m3 160ug/m3 116.88 不达标 （2）区域大气达标方案： 为改善环境空气质量，根据泰州市泰兴生态环境局于2021年10月15日发布的《泰兴市“十四五”生态环境规划》中第二节统筹推进大气污染防治，协同实现减污降碳：加强源头管控，严防“散乱污”企业反弹：强化企业源头管控，严格项目准入门槛；强化PM2.5和O3精细化协同管控；深化VOCs污染防治，推进VOCs绿岛工程建设：大力推进重点行业VOCs源头替代，加强VOCs综合整治，推进绿岛工程建设，控制无组织排放，强化餐饮油烟VOCs治理，加强工业VOCs排放监管能力建设；强化移动源污染防治，深化机动车船污染控制；加强道路扬尘综合整治；建立污染预警防控体系，有效应对重污染天气，推进区域联防联控协同。 在落实好上述相关措施的情况下，大气环境质量能够得到明显改善。 （3）特征污染物环境质量状况 泰科检测科技江苏有限公司于2022年12月5日~2022年12月12日对改建项目周边环境空气质量开展了采样检测，监测点位图如图3-1所示。 图3-1 改建项目大气、噪声、地下水及土壤现状监测点位 ①监测点位及监测因子 表3-2 项目大气现状监测点位 监测点 方位 测点与本项目距离 功能区 监测项目 G1项目所在地 — — 二级 氨、氟化物、硫化氢、汞、镉、铬（六价铬）、砷、铅、臭气浓度以及监测期间的气象要素 G2果园村五组 NW 370 二级 ②监测时间及频次 泰科检测科技江苏有限公司于2022年12月5日~2022年12月11日对G1、G2点进行了连续7天的监测。采样监测同时记录风向、风速、气压、气温、风频等常规气象要素。 ③监测结果 监测结果见表3-3。 表3-3 大气环境质量现状监测结果 监测点位 污染物 检出限/(mg/m3) 平均时间 评价标准/(mg/m3) 浓度范围/(mg/m3) 超标率(%) 达标情况 G1项目所在地 镉 3×10-8 1h 3×10-5 6.45×10-7~2×10-6 0 达标 砷 7×10-7 1h 3.6×10-5 1.39×10-6~4.63×10-6 0 达标 铅 6×10-7 1h 0.003 1.84×10-6~6.11×10-6 0 达标 氨 0.01 1h 0.2 0.02~0.09 0 达标 硫化氢 0.001 1h 0.01 ND 0 达标 氟化物 0.005 1h 0.02 ND 0 达标 汞 6.6×10-6 1h 3×10-4 ND 0 达标 六价铬 4×10-5 1h 1.5×10-7 ND 0 达标 臭气浓度 / / / <10 / / G2果园村五组 镉 3×10-8 1h 3×10-5 6.25×10-7~1.83×10-6 0 达标 砷 7×10-7 1h 3.6×10-5 1.40×10-6~4.70×10-6 0 达标 铅 6×10-7 1h 0.003 2.25×10-6~5.66×10-6 0 达标 氨 0.01 1h 0.2 0.04~0.11 0 达标 硫化氢 0.001 1h 0.01 ND 0 达标 氟化物 0.005 1h 0.02 ND 0 达标 汞 6.6×10-6 1h 3×10-4 ND 0 达标 六价铬 4×10-5 1h 1.5×10-7 ND 0 达标 臭气浓度 / / / <10 / / 结果表明：大气监测点中氟化物、汞、镉、铬（六价铬）、砷、铅污染物达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其附录A标准值要求；氨、硫化氢和臭气浓度达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准值要求。 2、地表水环境 根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》，2021年，全市水环境质量较2020年有所改善。2021年，省级以上考核断面（8个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为100%；市级以上考核断面（14个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为100%，比2020年提升9.1个百分点；乡镇以上考核断面（46个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为76.1%。因此区域地表水环境质量良好。 我市共设置7个省考核断面，分别为如泰运河冷库码头和砂石场、靖泰界河毗芦大桥、西姜黄河姜十线大桥、天星港天星桥、东姜黄河中桥、焦土港沿江大道，其中后四个断面为“十四五”新增断面。2021年，7个断面全年平均水质均为Ⅲ类，达到水质考核目标要求。与2021年相比，冷库码头、砂石场、毗芦大桥3个断面水质类别无变化。 3、声环境质量现状 根据泰科检测科技江苏有限公司于2022年12月11日~12日对项目区域声环境现状进行监测，监测点位如图3-1所示，监测结果如下表。 表3-4 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB（A) 测点号 位置 监测时间 结果 标准闲置 昼间Leq 夜间Leq 昼间Leq 夜间Leq N1 东北厂界外1m 2022年12月11日~12月12日 56.7 49.3 60 50 N2 东厂界外1m 57.7 49.2 60 50 N3 南厂界外1m 56.0 47.9 60 50 N4 南厂界外1m 56.9 49.8 60 50 N5 西厂界外1m 57.6 49.1 60 50 N6 北厂界外1m 58.4 48.8 60 50 N7 南侧居民 52.6 45.9 60 50 项目昼、夜间各厂界均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》要求， “建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标 分布情况开展现状调查以留作背景值”。改建项目新增了工业污泥作为制砖原料，在工业污泥储存、转移、加工等过程中可能存在遗撒泄露的情况，存在土壤、地下水环境污染途径。因此本项目委托泰科检测科技江苏有限公司于2022年12月6日对项目所在地及其周边区域进行土壤监测，监测报告见附件，监测点位如图3-1所示。 （1）监测因子 土壤：铬（六价）、镍、砷、镉、铜、铅、汞、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘；部分点位加测pH和重金属锌及总铬。 地下水：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、铜、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、镍、总铬、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘类。 （2）监测频次 监测频次：监测一次。 （3）监测点位 厂区范围内设置3个土壤柱状采样点位，1个表层采样点位，厂界外西北侧、东南侧各设置1个表层采样点位。 监测点位布设具体见表3-5。 表3-5 土壤监测点位一览表 编号 位置 深度/m 样品个数/个 监测因子 土壤 S1 厂界内 0~0.5 m、0.5~1.5 m、1.5~3 .0m 3 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘类 S2 3 S3 3 S4 0-0.2m 1 S5 厂界外 0-0.2m 1 pH、铜、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、镍、总铬、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘类 S6 1 合计 12 地下水 W1 南厂界 6m 1 pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、铜、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、镍、总铬、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘类 （4）监测结果及评价 土壤环境质量现状监测结果及评价见表3-6；地下水监测结果见表3-7。 |
| --- | --- |

|  | 表3-6 土壤监测结果及评价表（pH无量纲，其他：mg/kg） 检测项目 检出限 单位 筛选值 S1 S2 S3 S4 S5* S6* 二类用地 农用地 S1-1 S1-2 S1-3 S2-1 S2-2 S2-3 S3-1 S3-2 S3-3 六价铬 / mg/kg 5.7 / ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 铜 / mg/kg 18000 100 19 17 12 18 15 14 19 15 14 38 16 26 镍 / mg/kg 900 100 35 35 33 47 33 47 37 37 35 59 31 38 铅 / mg/kg 800 120 36 42 28 41 43 35 36 32 30 63 34 38 镉 / mg/kg 65 0.3 0.09 0.14 0.07 0.15 0.13 0.12 0.15 0.10 0.06 0.14 0.17 0.16 砷 / mg/kg 60 30 3.87 3.84 3.88 18.4 15.6 16.5 4.04 4.00 3.88 4.03 22.9 3.89 汞 / mg/kg 38 2.4 0.069 0.064 0.190 0.061 0.175 0.188 0.071 0.072 0.071 0.070 0.074 0.120 挥发性有机物 氯甲烷 0.0010 mg/kg 37 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 氯乙烯 0.0010 mg/kg 0.43 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 四氯化碳 0.0013 mg/kg 2.8 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 氯仿 0.0011 mg/kg 0.9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1,1-二氯乙烷 0.0012 mg/kg 9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1,2-二氯乙烷 0.0013 mg/kg 5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1,1-二氯乙烯 0.0010 mg/kg 66 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 顺式1,2-二氯乙烯 0.0013 mg/kg 596 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 反式1,2-二氯乙烯 0.0014 mg/kg 54 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 二氯甲烷 0.0015 mg/kg 616 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1,2-二氯丙烷 0.0011 mg/kg 5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1,1,1,2-四氯乙烷 0.0012 mg/kg 10 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1,1,2,2-四氯乙烷 0.0012 mg/kg 6.8 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 四氯乙烯 0.0014 mg/kg 53 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1,1,1-三氯乙烷 0.0013 mg/kg 840 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1,1,2-三氯乙烷 0.0012 mg/kg 2.8 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 三氯乙烯 0.0012 mg/kg 2.8 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1,2,3-三氯丙烷 0.0012 mg/kg 0.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 苯 0.0019 mg/kg 4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 氯苯 0.0012 mg/kg 270 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1,2-二氯苯 0.0015 mg/kg 560 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1,4-二氯苯 0.0015 mg/kg 20 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 乙苯 0.0012 mg/kg 28 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 苯乙烯 0.0011 mg/kg 1290 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 甲苯 0.0012 mg/kg 1200 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 对/间-二甲苯 0.0012 mg/kg 570 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 邻二甲苯 0.0012 mg/kg 640 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 半挥发性有机物 2-氯酚 0.06 mg/kg 2256 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 硝基苯 0.09 mg/kg 76 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 萘 0.09 mg/kg 70 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 苯并（a）蒽 0.1 mg/kg 15 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 䓛 0.1 mg/kg 1293 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 苯并（b）荧蒽 0.2 mg/kg 15 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 苯并（k）荧蒽 0.1 mg/kg 151 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 苯并（a）芘 0.1 mg/kg 1.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 茚并（1,2,3-cd）芘 0.1 mg/kg 15 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 二苯并（ah）蒽 0.1 mg/kg 1.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 苯胺 0.1 mg/kg 260 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 注：“ND”表示未检出。 监测结果显示，监测点的污染因子均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。 |
| --- | --- |

| 环境保护目标 | 根据建设项目的周边情况，本次评价调查了项目周边500m范围内环境空气保护目标。见表3-7及附图2。 表3-7 项目周边500m范围主要大气环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 六里庙村 236619.35 3574337.17 居住区 人群 二类区 E 100m 果园村五组 235756.88 3574468.42 居住区 人群 二类区 NW 360m 三里村五组 236633.18 3573781.08 居住区 人群 二类区 SE 367m 双桥村十三组 236645.63 3574801.57 居住区 人群 二类区 NE 200m 三里村散户 236369.19 3574073.64 居住区 人群 二类区 N 20m 注：本项目大气环境保护目标坐标采用UTM坐标标记位置，下文均采用此进行标记。 声环境、地表水及生态保护目标见表3-8。 表3-8 建设项目环境保护目标表 类别 保护目标名称 方位 距离 规模 保护目标说明 水环境 西姜黄河 E 10m 中型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 蔡港河 S 40m 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 声环境 厂界 / 1m / GB3096-2008《声环境质量标准》中2类 生态环境 西姜黄河－季黄河清水通道维护区 - 10m 7.57km2 水源水质保护 黄桥镇香荷芋种质资源保护区 - 10m 58.4km2 种质资源保护 |
| --- | --- |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 本项目以污泥、建筑垃圾、粉煤灰、煤矸石及煤渣为制砖原材料，经对照各有关污染物排放标准的适用范围，炉窑的烟气中颗粒物、SO2、NOX、氟化物按照标准适用范围应该执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）标准限值；本项目破碎分选粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)限值；此外，项目利用污泥生产保温砖，烟气排放中应考虑重金属，污染物排放限值应参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)标准执行。具体标准值如下： 表3-9 项目炉窑尾气污染物评价标准（单位：mg/m3） 污染物 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019） 颗粒物 20 SO2 80 NOX 180 氟化物 6.0 表3-10 项目炉窑尾气重金属及污染物评价标准 污染物 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) 汞（Hg）及其化合物 0.05mg/m3 砷（As）、铅（Pb）、铬（Cr）、铜（Cu）、镍（Ni）、锰（Mn）及其化合物 1.0mg/m3 镉（Cd）及其化合物 0.1mg/m3 表3-11 项目颗粒物评价标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 20 1 周界外浓度最高点 0.5 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) 本项目污泥、淤泥堆放产生少量的H2S、NH3及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，具体标准值见表3-11。 表3-11 无组织恶臭污染物排放标准 控制项目 厂界标准值（mg/m3） 执行标准 氨 1.5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建限值 硫化氢 0.06 臭气浓度 20（无量纲） 2、废水 本项目不新增生活污水，并且无工艺废水排放。污泥及淤泥渗水经导流槽至收集池回用于搅拌工序，无废水外排。 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，具体标准值见表3-12。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别 昼 间（dB(A)） 夜 间（dB(A)） 2 60 50 4、固废 项目一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险固废的暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定及2013修改单。 |
| 总量控制指标 | 项目运营后，总量控制因子及建议指标如下所示： 表3-13 全厂污染物排放总量表 种类 污染物名称 现有项目核定量 改建项目 “以新带老”削减量 改建后全厂排放量 改建前后变化量 产生量 削减量 排放量 有组织废气 颗粒物（DA001+DA002） 8.85 111.002 100.632 10.37 8.85 10.37 +1.52 二氧化硫 23.65 126.570 107.5845 18.986 23.65 18.986 -4.664 氮氧化物 21.36 37.030 18.515 18.515 21.36 18.515 -2.845 氟化物 0 2.120 1.06 1.060 0 1.060 +1.060 总镉 0 0.024 0.0216 0.0024 0 0.0024 +0.00240 总汞 0 0.42 0.378 0.042 0 0.042 +0.042 总铅 0 3.6 3.24 0.360 0 0.360 +0.360 总铬 0 1.2 1.08 0.120 0 0.120 +0.120 总镍 0 0.24 0.216 0.024 0 0.024 +0.024 总砷 0 0.09 0.081 0.009 0 0.009 +0.009 总铜 0 1.8 1.62 0.180 0 0.180 +0.180 无组织废气 颗粒物 生产区 0.5644 1.482 0 0 0.5644 1.482 +0.9176 码头 0.004 0 0 0 0 0.004 0 硫化氢（生产区） 0.021 0.004 0 0 0.021 0.004 -0.02 氨（生产区） 0.044 0.086 0 0 0.044 0.086 +0.042 SO2（码头） 0.03 0 0 0 0 0.03 0 NO2（码头） 0.186 0 0 0 0 0.186 0 CO（码头） 0.22 0 0 0 0 0.22 0 TVOC（码头） 0.04 0 0 0 0 0.04 0 生活污水 废水量 0 720 720 0 0 0 0 COD 0 0.324 0.324 0 0 0 0 SS 0 0.216 0.216 0 0 0 0 NH3-N 0 0.0144 0.0144 0 0 0 0 TP 0 0.00288 0.00288 0 0 0 0 TN 0 0.0288 0.0288 0 0 0 0 BOD5 0 0.108 0.108 0 0 0 0 固废 一般固废 0 461.274 461.274 0 0 0 0 注：现有项目大气污染物未核算氟化物及重金属排放量，现予以补充核算。 （1）本项目无废水外排，不申请总量。 （2）废气：本项目废气颗粒物：10.37t/a，二氧化硫：18.986/a，氮氧化物：18.515t/a，氟化物：1.060t/a，总镉：0.0024t/a，总汞：0.042t/a，砷、铅、铬、铜、镍、锰（以As+Pb+Cr+Cu+Ni计）：0.693t/a；现有项目已有总量颗粒物：1.6t/a，二氧化硫：4.8t/a，氮氧化物：5.2t/a，已突破现有总量。 本项目废气补充申请总量为：颗粒物：8.77t/a，二氧化硫：14.186/a，氮氧化物：13.315t/a，氟化物：1.060t/a，总镉：0.0024t/a，总汞：0.042t/a，砷、铅、铬、铜、镍、锰（以As+Pb+Cr+Cu+Ni计）：0.693t/a 无组织废气：不申请总量。 （3）固体废弃物：建设项目产生的固体废弃物得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目位于泰兴市黄桥镇三里村二组（属泰兴市黄桥三里工业集聚区），本项目建设过程在年产30万立方米利废烧结保温砖、烧结保温砌块生产厂区内进行改建，增加一般工业污泥作为原三条生产线（1#、2#、3#）的原料，改造完成后，产品及产能维持不变，仍为30万立方米烧结保温砖。同时对现有厂区堆场进行硬化防渗和防风围挡的建设，施工期对周围的大气环境、水环境、声环境产生一定的影响，应加以控制，以减少对周围环境的影响，特别是对环境敏感保护目标的不利影响。 1、废气 (1)粉尘 本项目在施工阶段，大气污染物主要有建筑粉尘和施工机械产生的尾气。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达85m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3，是《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准值的1.6倍。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%，即影响范围为50米。当风速大于5.0m/s，施工现场及其下风向部分区域空气中TSP日均浓度将超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，而且随风速增大，施工扬尘的污染程度及其导致的超标范围也将随之增强和扩大。拟建项目所在地风速相对较小，在设有临时建筑围墙的前提下，预计拟建项目施工期扬尘影响范围在下风向50米内，项目下风向50米范围内没有环境敏感目标。施工方拟取以下措施： ①施工现场周边的围栏应连续、整齐、牢固、美观，周边的围栏应高于2.5米。 ②合理安排施工现场，尽可能减少堆场数量，所有的物料应按既定布局分类堆放有序，并须具备覆盖物和喷洒水设施，以防出现风速过大或不利天气状况时能及时遮盖。废料必须及时清运，严禁高空抛洒建筑垃圾。 ③除施工道路硬化外，要在工地出口处设置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地。 ④运输车辆装载不得超出车厢挡板高度，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒、散落，及时清扫散落在路面上的泥土和建筑物料。 ⑤统筹安排工期，缩短施工时间。工程竣工后要及时清理和平整场地，裸露地面应绿化或铺装。 采取上述污染防治措施后，施工扬尘对附近居民影响将有较大的改善，由于施工期为暂时的，随着施工期结束，其影响也将消失。 (2)机动车尾气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、设备机械性能、作业方式和风力、风向等，根据类比分析，设备机械性能、作业方式的影响程度最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速为2.6m/s时，建筑工地的NOX、CO和烃类物质的浓度为其上风向的5.4～6.0倍，其中NOx、CO和烃类物质的影响范围在其下风向可达70米，影响范围内NOX、CO和烃类物质的浓度均值分别为0.216mg/Nm3、10.03mg/Nm3、1.05mg/Nm3，NOX、CO是《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准值的2.2倍和2.5倍。烃类物质不超标(我国无该污染物的环境质量标准，参照以色列国标准4.0mg/Nm3)。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，为49米。拟建项目所在地风速相对较小，在设有临时建筑围墙的前提下，预计拟建项目施工期机动车尾气影响范围在下风向50米内，项目下风向50米范围内没有敏感目标。项目施工期对周围的影响是暂时的，且施工期结束，上述影响即消除。 本工程所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有NOX、CO和烃类物质存在，因施工期是暂时的，预计影响范围不大。 2、废水 本项目施工期污水主要为各种施工机械设备清洗用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护产生的废水与施工队伍生活污水，施工时产生的废水不得排入附近河道。施工方应采取以下环保措施： ①施工场地应为硬(干)地坪，场地应铺设连接污水管网的通道，并在通道口设置隔栅，防止泥浆、污水中杂物堵塞管道。②道路应坚实、平坦，有排水措施，在现场搅拌、运输砂浆、砼过程中要做到不漏、不洒、不剩。所有生产废水因泥沙含量较大均须先经沉淀池沉淀后再行排放，应尽可能地将沉淀池出水回用于施工现场洒水降尘。③施工现场依托现有化粪池。 工程废水经临时沉淀池回用于场地洒水，生活污水经化粪池预处理后运作农肥。由于施工时间较短，施工方采取上述措施后，预计对周围水环境不会产生明显影响。 3、固废 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 为将施工期固废对周围环境的影响降至最低，施工期间的固废应采取如下措施： ①施工人员的生活垃圾要实行袋装化，每天有清洁员清理，送往垃圾收集点 ②尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应该送往指定的堆放点存放。 生活垃圾须及时由环卫部门清运处理，做到日产日清，不会对周围环境和人员健康带来不利影响。 建筑垃圾及时清运、填埋或综合利用，对周围环境无明显影响。 4、声环境 噪声是拟建项目施工期的主要污染因子，产生于施工设备和运输车辆，在实际施工中经常会多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，使噪声影响值增高，辐射面增大。 ①声能衰减模式化处理 为了简化计算工作，抓住主要的影响因素，噪声源一般只考虑高噪声设备。同时考虑到建筑施工设备往往都是露天作业，一些设备具有很大的流动性，并具有一定的高度，使得施工场界围栏的屏蔽效应并不十分明显，因此预测计算中主要考虑距离衰减这一主要影响因素，对于空气吸收衰减、地面效应和雨、雪、雾、温度等影响因素，由于引起的衰减值很小，均忽略不计。 ②预测模式的选取 选用常用的点声源衰减模式。 在距离点声源r1处至r2处的衰减值为： ΔL1＝20lg(r1/r2) 式中：ΔL1－距离增加产生的衰减值，dB(A)； r1－点声源至受声点的距离，m。 ③预测结果与评价 根据预测模式计算的各施工设备噪声随距离衰减的关系如表4-1。 表4-1 各施工设备噪声随距离衰减的关系[dB(A)] 距离(m) 1 10 50 100 150 200 250 300 400 500 600 1000 ΔL1 0 20 34 40 43 46 48 50 52 54 56 60 各噪声源不同距离的噪声影响值如表4-2。 表4-2 各噪声源不同距离的噪声影响值预测结果[dB(A)] 噪声影响值 设备名称 距声源距离 (m) 10 50 100 150 200 250 300 400 500 600 1000 装载机 87 73 67 64 61 59 57 55 53 51 47 水泥震捣器 85 71 65 62 59 57 55 53 53 50 46 混凝土搅拌机 84 70 64 61 58 56 54 52 51 49 45 运输车辆 84 70 64 61 58 56 54 52 51 49 45 电锯 89 75 69 66 63 61 59 57 56 54 49 挖掘机 83 69 63 60 57 55 53 51 50 48 44 *现在打桩机均为液压型，噪声一般为80-85dB(A)。 由上表可见，在仅考虑距离衰减的情况下，至各噪声源100米处，各施工阶段主要噪声源噪声影响值方能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间值标准：≤70dB(A)；至各噪声源300米处，其噪声影响值(除装载机和电锯外)方能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)夜间值标准：≤55dB(A)。另外，各种施工车辆的运行也将引起道路沿线噪声超标。根据以上分析，要求建设单位在施工期间必须采取以下相应措施： ①合理安排施工进度和作业时间。对主要噪声设备实行限时作业，夜间(晚22点到次日早晨6点)禁止施工，确因建筑工艺需要及其它特殊原因须在夜间施工的，应提前报请环保部门批准，但禁止使用搅拌机、振捣器、电锯等高噪声设备和运输装卸建筑砖瓦、灰沙、石料等建筑材料。 ②淘汰落后的生产方式和设备，采用新技术和低噪声设备，使噪声污染在生产过程中得到控制。 ③对高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔震垫、安装消声器等，预计采取了这些措施后可降低噪声源强10-30dB(A)。 ④将高噪声的施工机械尽可能地安置于场地中间或对场界外造成影响最小的地点。 ⑤钢制脚手架在使用、拆卸、装卸过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免相互碰撞产生噪声。 ⑥运输车辆应禁止鸣号。 由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、营运期废气 （1）废气产生及排放情况 相关内容详见本项目大气专项。 2、营运期废水 （1）废水及污染物产生及排放情况 ①生活污水 本项目正式投产后，职工30人，不新增职工，不新增用水，现有项目生活用水量约900m3/a（2.73m3/d），损耗按20%计，则生活污水产生量约为720m3/a（2.18m3/d），生活污水经化粪池处理后肥田。 ②抑尘用水 项目在原料堆场、车辆运输道路需洒水抑尘，抑尘用水约5m3 /d，则项目抑尘用水量为 1500m3 /a，全部蒸发损耗。 ③淤泥、污泥压滤废水 本项目入场淤泥、污泥含水率较高，在进入库区暂存前，需将其压滤至含水率低于40%，根据计算压滤废水11.34万m3 /a，本项目在原料库区周边设置导流槽，将压滤废水收集后加入搅拌工序，不外排。 ④设备、地面清洗水 建成后设备清洗及地面冲洗水来自自来水供水官网，年用量1000m3/a，由于该废水主要含有泥沙，经沉淀后上清液可直接回用于搅拌，沉淀泥沙定期清运至污泥区暂存备用，清洗水损耗按20%计，则回用量约为800m3/a。 ⑤初期雨水 Q=φ·q·F 式中：Q：雨水设计流量，L/s； Φ：径流系数，取0.9； F：汇流面积，汇流面积2000m2； q：暴雨量，L/s·ha，采用苏中地区暴雨强度公式： 式中：p：设计降雨重现期，取2年； t：初期雨水时间，取15分钟； 计算得暴雨量为218.4L/s·ha，年暴雨次数取30，则初期雨水量为1062m3/a。经渗水收集池收集后进入搅拌工序。 ⑥废气处理用水 本项目炉窑废气采用双碱法喷淋进行脱硫，处理风量118585m3 /h，参考《三废处理工程技术手册·废气卷》，压力水式洗涤塔液气比为 0.5~1.5L/m3，本项目以 1.0 L/m3 计 算，则废气处理用水量为119t/h，年用水量为952000t/a，废气处理用水经沉淀后上清液循环使用，按每季度清理一次，沉淀池容积为13m3，废水按52t/a进入搅拌工序；因此仅补充因损耗的新鲜水，补充水量按照总用水量的1%计算，则需要补水9520t/a。 ⑦搅拌用水 本项目砖坯成型前，需控制物料含水率为30%，根据含水核算，搅拌共需水245529m3/a，去除初期雨水、清洗废水、废气处理排水、压滤废水及原料含水，需额外加入39757m3/a，取自自来水供水官网进入砖坯后在炉窑内蒸发消耗。 改建项目废水产排情况如下表所示 表4-3 本项目废水污染源强和排放情况 废水排放情况 类别 废水量 t/a 污染物 名称 产生情况 治理 措施 污染物接管 污染物排放 排放方式与去向/ 产生浓度mg/L 产生量 t/a 浓度 mg/L 接管量 t/a 浓度 mg/L 排放量 t/a 生活 污水 720 COD 450 0.324 化粪池 / 0 / 0 由周边农户运作农肥，不外排 SS 300 0.216 / 0 / 0 NH3-N 20 0.0144 / 0 / 0 TP 4 0.00288 / 0 / 0 TN 40 0.0288 / 0 / 0 BOD5 150 0.108 / 0 / 0 压滤废水 113400 SS 400 45.36 收集池 / 0 / 0 回用作搅拌用水 设备冲洗水 800 SS 400 0.32 / 0 / 0 石油类 15 0.012 / 0 / 0 初期雨水 1062 SS 400 0.4248 / 0 / 0 喷淋废水 52 COD 3000 0.16 沉淀池 / 0 / 0 2、项目废水监测要求 本项目无生产废水外排，无废水总排口，根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250—2022）及《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ 1250—2022）要求，需对雨水排口的主要水污染物每月监测一次；若监测一年无异常，监测频次可放宽至1季度/次。本项目营运期废水监测计划如下。 表4-4 水污染源监测计划 监测点位 排放口编号 监测项目 监测频率 雨水排口 / COD、SS 1次/月 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、营运期噪声 （1）噪声产生情况 本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为分选机、破碎机、滚筒筛、挤压机、真空泵等设备运行时产生的机械噪声，声源强度值为60~80dB（A）。 建设单位拟采取以下降噪措施： ①控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②设备减振、隔声、消声器 高噪声设备安装减震底座，风机进出口加装消声器，设计降噪量达15dB(A)左右。 ③加强建筑物隔声措施 高噪声设备均安置在室内，合理布置设备的位置，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施，降噪量约5dB(A)左右。 ④强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 综上所述，所有设备均安置于车间内，采取上述降噪措施后，设计降噪量达25dB(A)。 建设项目高噪声设备情况见表4-5。 表4-5 本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 声源名称 型号 声功率级/dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段h/a 建筑物插入损失/dB(A) 建筑外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离m 锤式破碎机 PC108 85 基础减震、隔声罩、合理布局 50 90 1.5 15 60 7200 20 40 1 滚筒筛 GD190X460 75 20 85 1 20 54 20 34 1 双级真空挤压机 JKY75/65E2-4.0 85 20 70 1.5 10 58 20 38 1 真空泵 2BE-202 80 15 80 1 10 54 20 34 1 空气压缩机 Jf-30A 80 35 75 1 5 56 20 36 1 砌块切条机 QT240 80 35 80 1 15 54 20 34 1 加速皮带机 JP 75 30 70 1 4 51 20 31 1 砌块切坯机 QP240 75 35 72 1 5 50 20 30 1 伺服分坯系统 BP240 85 40 84 1 20 58 20 38 1 码坯机器人 700KG 85 40 85 1 10 56 20 36 1 搅拌机 SJ400*55 80 32 65 1 15 55 20 35 1 分选机 / 80 52 93 1.5 5 60 20 40 1 多斗挖掘机 / 80 43 73 1.5 10 55 80 35 1 噪声令人内心烦躁或由于音量过高而危害人体健康，这类噪声严重影响到了人们的日常生活，本项目涉及的高噪声设备较多，如不采取措施进行噪声防治，不仅对企业内部工作人员的身心健康产生影响，也会对项目周边环境产生影响。 根据本项目的设备情况及生产特点，企业应采取以下措施加强噪声防治： ①降低声源噪音 降低声源噪音可以从以下几方面着手：一是从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，将噪音控制在源头。同时机械设备在无需工作状态下应关机，减少噪声源。二是改变声源的运动方式，如运用阻尼或隔振等措施降低固体发声体的震动，从而降低声源噪音。三是进行合理布局，建设项目在厂区总图设计上科学规划、合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理、远离办公区域和厂界，远离周边居民敏感点。四是工程管理措施，建设项目建成投产后建设方需加强生产过程中原辅材料及工件搬运过程的管理，要求工人搬运时轻拿轻放（尤其是厂内运输操作），防止突发噪声对周边环境的影响。 ②控制传音途径 对于在传播途径上降低噪声，控制噪声的传播可以采用改变声源已有传播途径的方式，具体如下：一是隔音。隔音就是将声音隔离，阻止声音向外传播，在厂房的建筑中使用多层密实材料用多空材料分割做成的夹层架构，可以起到很好的隔音效果。设备进行隔音处理，例如搅拌机等高噪声生产设备设置在厂房内，底座均采用钢砼减振基座，通过设备减振、厂房隔声等措施能较好地降低噪声向外环境的辐射量，降噪效果可达到25dB（A）以上；风机设置隔声罩，安装消音器，底座采用钢砼减振基座，管道、阀门采取缓动及减振的挠性接口，并将风机设置在车间的远离厂界一侧，可有效降低风机噪声对厂界影响，降噪效果可达到25dB（A）以上；二是吸声。常用的吸声材料主要是多孔吸声材料，如玻璃棉、穿孔吸声板等，材料的吸声性能由其自身的粗造型、柔性、多孔性等多方面因素决定。此外，还可以在工厂或企业周围多植树，因为树木也能起到很好的吸声效果。三是建立隔音屏障，对于本项目距离居民区较近的一侧，可以通过在厂界处建立隔音材料来阻止噪声的传播。四是隔振，对于由固体震动产生的噪声要采取隔振措施，以减弱噪声的传播。 ③受音者或受音器官的防护 对于长期工作在噪音环境中的工人，可以让他们佩戴耳塞、耳罩等保护耳朵的工具。 （2）厂界及环境保护目标达标情况预测 1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中： Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； Lw,oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 3）计算室外靠近围护结构处的声压级 4）将室外声级 Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源 第i个倍频带的声功率级 Lw,oc： 式中：S 为透声面积，m2。 5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 式中： Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct（r0）——参考位置 r0 处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则： 7）等效连续 A 声级 式中： LAeq：在 T 段时间内的等效边疆声级 dB（A）； T：计算时间段的时间总数，对于昼间 T=16，夜间 T=8； t：某时段的时间序号； SLA：某时段的 A 声级 dB（A） 按点声源噪声距离衰减模式：L(r)=L(r0)－20lg（r/r0）-ΔL（ΔL本次预测中取20dB(A)），预测结果详见下表。 表4-6 本项目噪声对厂界的影响预测值 （单位：dB（A）） 监测点 昼夜 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值 昼间 [dB(A)] 55.9 55.7 52.7 49.1 夜间 [dB(A)] 43.8 43.7 41.8 48.6 标准值 二类 昼间 [dB(A)] 60 夜间 [dB(A)] 50 达标状况 达标 预计在通过合理布局、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间预测值≤60dB（A），夜间预测值≤50dB（A），对周边声环境影响较小。 建议企业进一步加强噪声防治： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②采用吸声技术。对于主要产生噪声的车间顶部和四周墙面上装饰吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。另外，可在空间悬挂适当的吸声体，以吸收车间内的一部分反射声。 ③采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应安装适宜的隔声罩、消音器等设施。 ④降低振动噪声。采用弹性支承或弹性连接以减少振动。采用动力消振装置或设置隔振屏。 综上所述，建设项目噪声设备经距离衰减及厂房隔声，对周围声环境影响较小。 （3）噪声监测计划 表4-7 厂界噪声监测计划一览表 监测点位 监测项目 监测频率 监测部门 执行标准 各侧厂界 等效连续A声级 每季度一次，昼、夜间测量 委托 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准 南侧三里村散户 4、营运期固体废物污染源及影响分析 （1）固体废物产排情况 本项目产生的固废主要为生活垃圾（员工生活产生的生活垃圾和建筑垃圾分选出的生活垃圾）、建筑垃圾分选出的混凝土块、除铁产生废金属、袋式除尘器收尘、不合格品、脱硫石膏、废包装袋、收集池沉淀物、生物质成型燃料燃烧灰渣。 生活垃圾：改建后全厂员工30人，每人每天按 0.5kg 计，则改建项目生活垃圾为4.95t/a，由环卫清运。 根据建设单位提供的资料显示，建筑垃圾人工筛选出的生活垃圾约10t/a，主要为废塑料、布条等，交由环卫清运。 2）除尘器收尘：本项目布袋收尘量为13.881t/a，主要成分为原材料灰渣，由企业自行收集后回用。 3）不合格品：根据企业生产实际，不合格品产生量约为5t/a，收集后外运用作道路铺设或房屋奠基。 4）脱硫除尘石膏：本次烟尘和二氧化硫治理采用双碱法喷淋+，喷淋废水中主要为烟尘及硫酸钙等，经沉淀池沉淀后，上清液循环使用，沉淀物石膏清理后外售综合利用。根据物料衡算，本项目除尘量为86.751t/a，去除二氧化硫107.584t/a，根据反应机理及相关参数反应式，每脱除1 摩尔的二氧化硫消耗 2 摩尔的氢氧化钠，生成 1 摩尔的 CaSO4 ·2H2O（石膏）。根据反应原理产生的脱硫石膏的量约289.132t/a。则脱硫除尘石膏总产生量约为375.883t/a（含水率约10%）。 5）生物质燃烧灰渣：本项目使用生物质成型燃料作为引燃物，年产灰渣量约为3t，收集后外售综合利用。 6）废除尘布袋：分选破碎粉尘的收集处置采用布袋除尘装置，本项目布袋每半年更换一年，废布袋产生量为0.01t/a。 7）废混凝土块：根据建设单位提供资料显示，建筑垃圾分选工序产生的废混凝土块约10t/a，收集后交由回收单位处置； 8）废金属：本项目物料破碎后经装有磁选装置的皮带运输机运送至搅拌工序，磁选产生的废金属主要为废钢筋等，年产生量约为3t/a，收集后暂存于一般固废区，定期外售； 9）氧化钙废包装袋：本项目氧化钙采用袋装，年产生废包装袋0.5t，收集后外售； 10）收集池沉淀物：沉淀物来自原料渗水带入的物料、设备冲洗水和初期雨水带入的灰尘泥沙，定期清理后独立污泥堆场内，待回用作制砖原料，产生量约50t/a。 表4-8 本项目副产物属性判定一览表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 是否固废 判定依据 是 否 1 生活垃圾 员工生活 固态 纸片、塑料、布条 14.95 √ 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017） 2 除尘器收尘 废气处理 固态 粉煤灰、煤渣、砖块等粉末 13.881 √ 3 不合格品 成品检测 固态 废砖 5 √ 4 脱硫除尘石膏 烟气治理 固态 硫酸钙等 375.883 √ 5 生物质燃烧灰渣 引燃 固态 燃烧灰渣 3 √ 6 废除尘布袋 废气治理 固态 布袋、粉尘 0.01 √ 7 废混凝土块 分选 固态 混凝土、渣土 10 √ 8 废金属 除铁 固态 钢筋 3 √ 9 废包装袋 物料装运 固态 塑料 0.5 √ 10 收集池沉淀物 废水收集 固态 泥沙 50 √ 根据《国家危险废物名录》(2021年)以及《固体废物鉴别标准通则》(GB34330—2017)，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 项目固体废物分析结果汇总见表4-9。 表4-9 项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别及代码 产生量(t/a) 处置方法 1 除尘器收尘 一般固废 《国家危险废物名录》(2021年)、一般固体废物分类与代码(GB/T 39198-2020) / 63 粉煤灰 13.881 回用于生产 2 不合格品 / 49其他轻工、化工废物 5 外售 3 脱硫除尘石膏 / 65脱硫石膏 375.883 外售 4 生物质燃烧灰渣 / 64 锅炉渣 3 外售 5 废除尘布袋 / 99其它废物 0.01 外售 6 废混凝土块 / 49其他轻工、化工废物 10 外售 7 废金属 / 99其它废物 3 外售 8 废包装袋 / 99其它废物 0.5 外售 9 收集池沉淀物 / 49其他轻工、化工废物 50 回用 10 生活垃圾 / 99其它废物 14.95 环卫部门清运 （2）固废处置分析 本项目产生的不合格品、废包装袋、废金属、废混凝土、废除尘布袋、脱硫除尘石膏及生物质燃烧灰渣均外售利用，除尘器收尘和收集池沉淀物回用于生产，生活垃圾交由环卫部门清运。各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 （3）固体废物暂存场所合理性分析 建设项目固体废物采取有效措施防止其在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，遵循“无害化”处置原则进行有效处置，对环境无排放，拟采取的固废污染防治措施可行，对周围环境影响变化较小。 1）一般工业固废暂存场所建设及要求 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求建设。 ①贮存场、填埋场投入运行之前，企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施； ②贮存场、填埋场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训； ③贮存场运行企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存； ④不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业； ⑤危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场。国家及地方有关法律法规、标准另有规定的除外； ⑥贮存场的环境保护图形标志应符合GB 15562.2的规定，并应定期检查和维护； ⑦易产生扬尘的贮存或填埋场应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。 一般固废堆场规模设置合理性分析： 本项目生活垃圾每日由环卫清运。本项目产生的不合格品、废包装袋、废金属、废混凝土、废除尘布袋、脱硫除尘石膏及生物质燃烧灰渣均外售利用，其中废混凝土收集后暂存至建筑垃圾内独立暂存，定期破碎后直接外运出厂；除尘器收尘和收集池沉淀物回用；生活垃圾交由环卫部门清运。 因此厂区暂存的一般固废为不合格品、废包装袋、废金属、废混凝土、废除尘布袋、脱硫除尘石膏及生物质燃烧灰渣，其中废混凝土收集后暂存至建筑垃圾内独立暂存，定期破碎后直接外运出厂；除尘器收尘和收集池沉淀物收集后暂存至原料库区，待回用。则厂区一般固废间需存放的一般固废总量为451t，按平均转运周期为半个月，则暂存期内一般工业固废量最多为18.8t，本项目设置一固废间15m2，一次暂存量最大为20t，因此本项目设置的15m2一般工业固废堆场可以满足固废贮存的要求。 本项目一般固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-10。 表4-10一般固废暂存间的环境保护图形标志 暂存间名称 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 提示图形符号 一般固废暂存间 提示标志 正方形边框 绿色 白色 2）原辅材料一般固废储存场所建设与要求 本改建项目除生产产生的一般固废外，原辅材料中存在建筑垃圾、污泥等一般固废（经入场鉴定为一般固废），本次评价对其储存及转运提出如下要求： ①凡原辅材料需持有鉴定为不具备危险特性的证明方可入场； ②入场物料应根据其理化特征分区存放，各储存区域应设有完善的防渗、防风、防雨及应急消防系统； ③固废堆场需设置防风挡墙和顶部遮盖，不得露天存放； ④对于含水率较高的物料，应在堆场地势较低处设置收集槽，收集的废水回用于生产，不得随意排放。 在上述要求下，建设单位拟在改建项目建设过程中，对原辅料区所有物料暂存区进行密闭或半密闭建设，在暂存场内设置水喷头，同时在装料、卸料和转运过程中加强雾炮机除尘，最大限度降低场地内起尘；此外建设单位拟对全厂进行基础硬化，在生产区和物料暂存区进行重点硬化防渗的建设，临近码头边界设置沟槽及地势高差，避免雨季、物料泄漏或事故应急等情况下，废水进入周边地表水体。在实施上述措施后，本项目原辅材料储存对区域大气、土壤、地下水及周边水体的污染影响可降到最低。 3）危险废物要求 本项目不涉及危险废物。 4)固体废物环境影响分析结论 综上所述，本项目产生的各类固体废物分类收集，分类盛放，临时存放于固定场所，临时堆放场所按照相关要求做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染。 厂内需完善一般固废和危险废物记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。 综上所述，本项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施，且该措施均切实有效，固体废物能做到“零”排放。 5、土壤及地下水环境影响和保护措施 （1）污染来源及影响 本项目涉及氢氧化钠溶液、煤矸石、污泥等，在储存、转运和使用过程中可能存在跑冒滴漏，收集池或喷淋水沉淀池等废水收集设施可能发生破损等情况，污染物经地表进入土壤或地下水，可能导致区域性的土壤或地下水重金属等污染物富集和其他理化性质紊乱等情况发生。 （2）保护措施 ①分区防控 由于本项目厂区范围内存放了氢氧化钠溶液、煤矸石、污泥等原辅材料，且存在多个废水收集设施，因此本次环评对全厂及各装置设施采取严格的防渗措施。防渗处理是防止土壤及地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝土壤和地下水污染的最后一道防线。 由于本行业未颁布污染控制国家标准和防渗技术规范，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，应根据预测结果和场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求；或根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照表4-11提出防渗要求，.其中污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别参照表4-11和表4-12进行相关等级的确定。 表4-11 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度 主要特征 难 对地下水环境有污染的物料或污染物泄露后，不能及时发现和处理。 易 对地下水环境有污染的物料或污染物泄露后，可及时发现和处理。 表4-12天然包气带防污性能分级参照表 分级 包气带岩土的渗透性能 强 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 中 岩（土）层单层厚度0.5m≤M＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s≤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 弱 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 表4-13地下水污染防渗分区参照表 防渗分区 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗区 弱 难 重金属、持久性有机物污染物 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 中-强 难 弱 易 一般防渗区 弱 易-难 其他类型 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 中-强 难 中 易 重金属、持久性有机物污染物 强 易 简单防渗区 中-强 易 其他类型 一般地面硬化 依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。本项目厂区应划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。简单防渗区可只进行一般地面硬化，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般防渗区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），重点防渗区的防渗设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）。本项目设计采取的各项防渗措施具体见表4-14，厂区分区防渗图见图6。 表 4-14 本项目设计采取的防渗处理措施一览表 类别 具体防渗区域范围 设计要求 重点防渗区域 污泥库 底部用15-20cm耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂环氧树脂防渗防渗系数1.0×10-7cm/s 化学品存放区、氨水吨桶区 ①50mm厚水泥面随打随抹光；②50mm厚C15砼垫层随打随抹光；③50mm厚C15混凝土随打随抹光；④50mm厚级配沙石垫层；⑤3：7水泥土夯实 收集池、沉淀池、洗车台、废水事故应急池、废水收集管线 采用水泥硬化，四周内外壁用砖砌再用水泥硬化，全池涂环氧树脂防腐防渗防渗系数1.0×10-7cm/s 一般防渗 区域 制砖生产线、成品堆场、一般固废区 采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化 简单防渗区 办公区、倒班休息区 一般地面硬化 ②应急处置 A当发生异常情况，需要马上采取紧急措施，阻止污染扩大。 B当发生异常情况时，按照企业制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。 C组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。 D对事故现场进行调查，监测，处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散，扩大，并制定防止类似事件发生的措施。 E如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。 本项目对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染土壤及地下水，因此项目不会对土壤、地下水环境产生明显影响。 6、生态 本项目距离西姜黄河－季黄河清水通道维护区和黄桥镇香荷芋种质资源保护区距离均为10m，由于距离较近，在改建项目投产后，原料储存、使用及污染物产排过程中可能对临近生态管控区造成不利影响，因此，建设单位拟采取以下措施降低或消除污染影响： （1）严格落实土壤及地下水分区防控要求 本项目原辅材料涉及化学品等，在贮存和使用过程中发生的跑冒滴漏等情况会导致污染物下渗，通过迁移转化作用影响西姜黄河－季黄河清水通道维护区和黄桥镇香荷芋种质资源保护区，因此本项目严格落实分区防控措施，通过硬化措施杜绝污染物渗漏； （2）合理利用地形地势应对不良情况 厂区设置有化学品库、废水收集池、沉淀池等设施，在事故情况或在雨水冲击条件下易于随地表径流进入东侧西江黄河，危害西姜黄河－季黄河清水通道维护区的生态环境。因此，企业在落实防渗措施的前提下，充分利用地形地势，设置截断沟槽，避免污染物随地表径流迁移至厂外； （3）严格管理制度 改建项目投产后，企业应定期对物料仓库、管线沟槽等设施设备进行检查，确保其未因年久失修而破损，消除潜在泄露影响；厂区物料按照其理化性质分区存放，厂区范围内控制易燃易爆物质入场、定期对设备及电路进行维护，防止火灾爆炸事故导致污染影响。 通过企业落实以上措施后，本项目生产经营过程不会对周边西姜黄河－季黄河清水通道维护区和黄桥镇香荷芋种质资源保护区及其他外环境产生明显的污染影响。 7、风险环境影响分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 （1）风险识别范围 风险识别范围包括全厂生产设施和生产过程所涉及的物质风险识别。 ①生产设施风险识别范围包括：设施设备、管线故障起火爆炸；煤矸石、粉煤灰煤渣堆场火灾；废水收集池泄露，雨水、废水随地表径流进入西姜黄河；废气处理设备故障，导致废气事故性排放； ②物质风险识别范围包括：根据生产特点和原辅材料理化性质，本项目存在环境风险的物质见下表。 表4-15 项目主要物料危险、有害因素辨识汇总 物质名称 有毒物质 可燃、易燃物质 腐蚀性物质 剧毒 一般毒性 氢氧化钠 / √ / √ 煤矸石 / √ √ / 煤渣 / √ √ / 粉煤灰 / √ √ / 氨水 / √ / / （2）物质危险性识别 ①物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B(规范性附录)，项目涉及到的风险物质氢氧化钠。根据其理化性质，氢氧化钠遇有腐蚀性，因此生产、储运过程中操作不慎会导致发生腐蚀皮肤；煤矸石、煤渣及粉煤灰等形成的粉尘除影响肺部功能外，其毒性富集会对人体健康产生恶劣影响。 ②生产过程潜在危险性识别 生产过程中可能发生的事故有机械破损、物体摔落等危险。 ③储运设施风险识别 a、原料 本项目分区储存的原料主要为污泥、煤渣、粉煤灰、煤矸石、建筑垃圾等，其中煤渣、粉煤灰、煤矸石属于可燃易燃物，可能发生起火引发火灾；物料渗水可能携带部分污染物进入周边河道、土壤及地下水产生污染影响。 b、危化品仓库 本项目设危化品仓库，储存的原料主要为氢氧化钠，氨水以吨桶形式存放，泄露可能发生腐蚀伤害或中毒。 ④公用工程及辅助设施危险性识别 a、变配电站火灾危险性 变压器及电气设备的火灾、爆炸：变电、输电、配电、用电的电气设备如变压器、高压开关柜、配电装置、电动机、照明装置等，在严重过热和故障情况下，容易引起火灾。尤其是充油设备，火灾危险更大，如变压器中的变压器油为可燃液体，其蒸气和空气混合物形成爆炸性气体，遇明火就可以发生爆炸。变压器等电气设备中的绝缘材料大多为可燃性物质，容易发生火灾危险。 b、给水 消防用水供水不可靠情况下，一旦发生火灾，无法及时以大量水冷却，可造成火灾的蔓延、扩大；当物料喷溅于人体上，如人体部位受到腐蚀品、毒物玷污，应以大量清水立即冲洗，在没有冲洗水情况下，将延误现场急救时机。 c、排水 洪涝：一旦发生洪涝灾害，将构成严重的安全威胁。 d、事故废水 本项目设置有事故应急池，火灾等事故发生时，事故废水可能进入西姜黄河，产生污染影响。 ⑤环境治理设施危险性识别 废气处理系统出现故障停运时，厂内的废气未经处理直接排放入大气中会影响周围环境空气质量，严重时会危及人群健康。 ⑥粉尘风险分析 根据《粉尘爆炸风险分析及防范措施》(李鹏举 著)一文中，粉尘发生爆炸必须具备以下三个基本条件：1、粉尘本身具有可燃可爆性；2、粉尘悬浮在空气中，并与空气(氧气)混合达到其爆炸极限；3、有足以引起粉尘爆炸的点火源。然而，并非所有粉尘都会发生爆炸。具有爆炸性的粉尘通常有以下七类：1、金属：铝粉、锌粉、镁粉、铝材加工研磨粉等；2、合成材料：塑料、燃料，有机合成药品的中间体；3、粮食：小麦粉、汤、奶粉；4、农副产品：棉花茶叶粉末、烟草粉末；5、木质：木屑、胶木灰、烟草粉末、植物纤维尘；6、煤尘；7、饲料：鱼粉。 本项目产生的粉尘主要为破碎粉尘、堆场起尘等。不在上述具有爆炸性的粉尘中，且本项目对破碎采用布袋除尘器处理，堆场设有洒水降尘和自然通风，故本项目粉尘不属于主要风险物质。 （3）风险影响分析 1）大气环境风险影响 ①废气处理措施发生故障，导致污染物未经有效处理直接排放至环境中。在及时采取停止生产、立即检修、立即对废气处理设施进行维护等措施后，对项目周围环境空气质量的影响程度较小； ②火灾爆炸事故导致污染物随烟气排入大气环境。本项目在严格落实管理制度，控制明火入场，定期对生产设施设备及管线进行检修，扼制火灾事故发生；同时建设单位在生产车间、物料仓库配备消防设备及物资，安排人员值班留守，一旦发生火灾，可在短时间扑灭火情，实施上述措施后，对项目周围环境空气质量的影响程度较小。 2）地表水环境风险影响 ①当液体物料包装桶发生破损泄漏时，可能经项目雨水管道进入周边地表水，对地表水水质造成影响，导致短时间超过Ⅳ类水标准。企业配套建有事故应急池，将泄漏的废水、废液收集进入事故应急池，避免事故废水排放。 ②事故应急池发生泄漏时，事故废水可能经周边地表进入东侧西姜黄河，导致短时间超过Ⅳ类水标准。企业建设事故应急池时严格按照建设标准，设置底部及池内壁设置防渗层。定期对事故池底部及四壁检查破损情况，对事故池内废水积液定期清理。 为应对物料泄漏、事故消防废水泄漏等情况，公司设置三级防控体系，一级措施（设置围堰），二级措施（事故应急池），三级防控措施（设置雨水总排口切断阀门及厂界围挡、雨水排口沙袋）。 a、一级措施：各主体装置设置了防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，且相关措施符合设计规范；正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故池或污水处理系统的阀门打开。前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证泄漏物和受污染的消防水排入事故池。 b、二级措施：生产厂区内建设1座85m3事故应急水池，并配套建设事故废水收集系统，保证突发环境事件状态下泄漏物通过废水收集系统进入事故池，不会进入外环境。事故水应急池采取防腐、防渗处理，事故废水进行合理处置后达标外排。 c、三级防控措施：厂界雨水总排口截断阀门及厂界围挡的阻隔，废水不会流出厂外，对外界水体造成不利影响。 另外，公司应存放沙袋，以备应急时作为阻挡物封堵事故废水外流。 如果厂区事故状态下产生的事故废水和消防废水经雨水管网进入附近水体，发现者立即通知车间负责人，报告事故发生的地点、时间、简况和发现人的姓名，车间主任接到汇报，及时赶到现场，同时通知总应急指挥到场，具体处置方案如下： ①立即停止所有生产活动，成立处置小组，及时上报，组织厂区人员清理污染的水体，将污染的水体暂时转存在厂区事故池内。 ②立即对废水水样进行成份分析。如水中含有危险废物成份：将清理的废水全部作为危废处理；如水中不含有危险废物成份，经处理达标后回用。 （3）土壤及地下水环境风险影响 污泥等原材料含有重金属等污染物，在存放和转移过程遗撒后由地表进入土壤或地下水；在库区、沟槽等设施发生泄露时，化学品、废水也易渗漏进入土壤和地下水，造成污染影响。在厂区实施分区防渗的前提下，严格制度管理，对生产设施设备、管线沟槽定期检修后，改建项目对土壤及地下水环境风险影响较小。 （4）环境风险管理 企业应根据环保部《突发环境事件应急管理办法》(环保部令第34号)、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T 3795-2020)、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发【2012】77号)等文件，结合企业自身实际情况编制应急预案并定期组织演练。应急预案内容应涵盖应急计划区，应急组织机构、人员，预案分级响应条件，应急救援保障，报警、通讯联络方式，应急环境监测、抢险、救援及控制措施，应急检测、防护措施、消除措施和器材，人员紧急撤离、疏散组织计划，事故应急救援关闭程序与恢复措施，应急培训计划，公众教育和信息等项目。 1）总图布置和建筑安全防范措施 ①厂区总平面布置、防火间距应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)和《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)等相关规定。生产区车间、物料储存等建、构筑物的设计应与火灾类别相应的防火对策措施，建筑物耐火等级应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，并通过消防、安全验收。 ②工厂主要出入口、厂区道路的布置应满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。 ③各功能区之间应设有联系通道，有利于安全疏散和消防。分区内部和相互之间保持一定的通道和安全间距，厂区应有应急救援设施及救援通道。 ④按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94，2000年版)的要求对建、构筑物采取防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入的措施。 ⑤属于火灾爆炸危险场所的设计必须符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)和《爆炸危险场所安全规定》的相关规定。 2）设备使用防范措施 ①车间应加强废气收集处理设备保养检修，确保工作时能正常工作，使工作场所空气中有毒有害污染物浓度符合有关规定。 ②针对现场电线、电器设备等不安全因素，车间建筑电器进行消防电气安全检测。车间的电气设备、开关选用均应考虑防腐蚀和密闭。线路的材料和安装件等必须采用具有防腐蚀性能的材质，保证作业人员的安全。 ③企业应制定化学品泄漏物等处理程序。具有化学危险物品存放、使用场所，都应在醒目位置张贴《安全须知卡》。 3）其他风险防范 储备相应应急救援物资，如灭火器、防护服、急救药箱、沙土、消防栓等。 （5）截流系统 ①事故状态下废水收集系统 在事故状态下，由于管理和误操作等原因，可能会导致泄漏的物料、冲洗污染水和消防污染水通过雨水系统从雨水管网扩散，污染周边地表水环境。 本项目在厂区雨水排口设有阀门，一旦发生泄漏事故，泄漏物料可能进入雨水管网，则立即关闭雨水排口阀门，将可能受污染的雨水截留在厂区内，以截断事故情况下雨水系统排入外环境的途径。同时打开事故池进口阀，使受污染的雨水进入事故池，经相关单位监测后，判别回用或者委托有资质单位处置，不会对周边地表水造成不良影响。 本项目设置一个事故池容纳发生事故时产生的事故废水及消防废水。根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故池总有效容积： V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5 注：(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置，分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1—收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量(注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计)；本项目无储罐，故考虑最大储量的原料桶泄露，V1≈0.275m3。 V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；本项目消防用水量按15L/s，消防用水延续时间按1h计，则本项目消防废水产生量V2=54m³。 V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目V3取0m3。 V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目发生事故时仍必须进入该系统的废水量V4＝0m3。 V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 V5=10qF q----降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa----年平均降雨量，mm；根据泰兴市多年气象资料取1088.5mm； n----年平均降雨日数，天；根据泰兴市多年气象资料取118； F----必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，0.3ha。 经计算： V 总＝(V1＋V2－V3)max＋V4+V5=0.275+54-0+0+27.6=82m3 通过以上计算，并留有适当余量，本项目拟建设一座事故应急池，储水量为150m3，当发生泄露时，可满足事故应急储存事故废水要求。 ②液体原料机油放至托盘上防泄漏； ③厂内雨水排口设置截流阀，确保事故状态下，废水、废液被截流厂内，不排入厂外。 （6）事故应急对策措施 小量泄漏：尽可能采用不产生冲击、静电火花的工具进行泄漏物的回收，将泄漏物收集在密闭容器内，用砂土、活性炭或其它惰性干燥材料吸收残液，并置于合适的废弃处置容器中，委托有资质单位处置。 大量泄漏：用泡沫覆盖，抑制蒸发，打开事故应急池阀门，收集泄漏物料，防止进入下水道，用砂土、活性炭或其它惰性干燥材料吸收残液，保护现场人员。收集后委托有资质单位处置。 次生/伴生事故：当生产区发生火灾、爆炸事故，装置区应急小组立即停止进料，同时依照紧急停车规程进行紧急停车，同时切断火源、关闭不必要的电源，避免发生着火爆炸事故；划定警示区域，禁止任何无关人员和车辆进入；进入警戒区域的人员必须佩戴防护面罩或空气呼吸器，并用水对周围设备进行降温，防止发生事故。 （7）环境治理设施安全风险分析 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办(2020)101号)要求： “三、建立环境治理设施监管联动机制 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行”。 本项目涉及脱硝、脱硫、粉尘治理等。 1）安全风险源识别 本项目环境治理措施存在以下安全风险： ①废气治理设施装置电晕放电着火问题。 ②工作人员在检修废气处理设施时违规操作，导致设施损坏或故障。 ③根据废气处理设施的功能分析，本项目废气处理设施主要是颗粒物的收集沉降处理装置和焙烧废气脱硝、除尘、脱硫处理装置。 破碎、筛分粉尘在风机的风力作用下，通过吸风管输送到废气处理设施。其设备内颗粒物没有及时清理，这些颗粒物在废气处理设施内，由于风力的作用，不停的进行悬浮运动，碰撞、摩擦产生静电，静电积聚产生静电火花，发生火灾事故。 ④废气处理设施若危险有害因素辨识不到位，事故隐患排查不到位，生产场所使用的电机未选用防爆型、动力电线未采用镀锌钢管穿管保护等不符合相关规范要求，易发生安全生产事故。 2）防范措施 ①选用规范的合格设备。危险工作场所的生产工艺及设备，应委托具有相应资质的单位进行规范设计、制造。应当使用符合安全技术规范要求的设备、设施。废气处理设施在投入使用前，应当核对其附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 ②加强对生产设备维修保养。应加强生产场所生产设备及废气处理设施的日常维护保养，从而使生产设备尤其是安全设施(如可燃气体报警装置、有毒有害气体报警装置、通风设施、废气处理设施等)保持良好的工作状态，提高本质安全度；及时清除和妥善处理固体废物，从而消除事故隐患。 ③处理装置设计和采用的电器元件必须按照规范要求符合防爆等级。 ④设备布置要满足相关文件中安全距离的要求。 ⑤与气体接触的自动控制阀必须使用气动阀。 ⑥必须选用防爆风机。 ⑦在所有处理系统中必须在适当位置安装符合国家标准的阻火器。 ⑧在处理装置中的敏感部位(超温、超压等)要按照规范设置报警装置及应急处理措施。 ⑨为确保运行安全，必要时可采用连锁设计。 ⑩委托有资质单位编制生产安全事故应急预案(应含环保设施事故专项应急预案)，并按规定报县级以上生态环境主管部门以及应急管理部门备案。 （8）突发环境事件应急预案 企业应编制突发环境事件应急预案，并按规定报县级以上生态环境主管部门以及应急管理部门备案，定期开展应急演练及应急培训，并做好记录。 （9）建立与区域对接、联动的风险防范体系 全厂环境风险防范应建立与区域对接、联动的风险防范体系。可从以下几个方面进行建设： 1）建立厂内各生产车间的联动体系，并在预案中予以体现。一旦某车间发生燃爆等事故，相邻车间乃至全厂可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即停产，是否需要切断污染源、风险源，防止造成连锁反应，甚至多米诺骨牌效应。 2）建设畅通的信息通道，使厂内应急指挥部必须与周边企业保持24小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。 3）全厂所使用的危险物料种类及数量应及时上报区域救援中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入区域风险管理体系。 4）区域救援中心应建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。 5）极端事故风险防控及应急处置应结合所在区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动区域环境风险防范措施，实现厂内与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。 （10）应急监测计划 在项目运行期间，若发生事故，应及时向上级报告，通知环保监测部门及时进行取样监测，并进行跟踪监测。通过监测数据，分析污染物排放浓度和排放量，了解事故发生后对周围环境的影响，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失等进行统计，建档上报，必要时采取暂时停产措施，直至正常运转。如果监测数据反映环境影响严重的，应通知事故指挥部、公安等部门组织做好群众撤离工作。 1）水污染应急监测 监测点布设：雨水排放口 监测项目：pH值、COD、SS等，视排放的污染因子确定。 监测频次：2小时取样一次，据事故严重程度，增减频次。 2）大气污染应急监测 监测点布设：项目周边、事故源下风向敏感点； 监测项目：TSP、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氟化物等。 监测频次：2小时取样一次，据事故严重程度，增减频次。 （13）评价结论及建议 通过对本项目的风险调查、环境风险潜势初判、评价等级识别、环境影响途径及危害后果、风险防范措施等环节分析可知，在落实各项风险影响防范措施，制定完善的事故应急预案的情况下，本项目的环境风险基本可控。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射评价。 9、项目“三同时”验收一览表 本项目“三同时”验收一览表详见表4-16。 表4-16 三同时验收一览表 项目 名称 年产30立方米烧结保温砖生产线改建项目 类别 污染源 污染物 治理措施(建设数量、规模、处理能力等) 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资(万元) 验收标准 完成 时间 废水 生活 废水 COD、SS、NH3-N、TP、TN、BOD5 化粪池1座，5m3/d 依托现有 运作农肥，不外排 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 设备清洗废水、压滤废水、初期雨水 SS 收集池1座，500m3/d 10 回用，不外排 喷淋废水 SS 沉淀池1座，13m3/d 依托现有 回用，不外排 废气 有组织废气 DA001排气筒 烟尘、氟化物、二氧化硫、氮氧化物及重金属 双碱法喷淋塔+SNCR+湿式电除尘；处置风量118585m3/h，洗涤塔液气比1.5L/m3+38m排气筒 达标排放 60 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019） DA002排气筒 颗粒物 风机8000m3/h+袋式除尘器+15m高排气筒 达标排放 10 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)限值 无知者废气 原料库区 颗粒物 洒水抑尘 达标排放 2 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)限值 氨 硫化氢 臭气浓度 除臭通风 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 分选破碎区 颗粒物 洒水抑尘 达标排放 2 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)限值 噪声 生产设备 - 隔声、距离衰减措施 达标 排放 依托现有 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类 固废 员工 生活垃圾 环卫清运 安全暂存、有效处置 5 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 车间 一般固废 15m2 环境风险 厂区进行分区防渗，设置事故池，厂区设置消防器材及应急措施等；对危化品存放区、收集池、沉淀池和事故池等区域进行重点防渗， 厂区内的其他生产区域进行一般防渗。 卫生防护距离 本项目以原料库区（含建筑垃圾煤矸石堆场、污泥堆场等）外100m及破碎分选区外50m范围形成的包络线范围为本次评价的卫生防护距离范围 绿化 — — 依托现有 — 环境管理 (机构、监测能力等) 设立专门的环保部门并对全公司日常环境行为进行有效管理，执行环境监测计划，做好危废管理台账记录。 清污分流、排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等) 雨污分流、废气排气筒采样口 符合环保 要求 依托现有 — “以新带老”措施 厂区地面实施全硬化；堆场实施密闭或半密闭；分选破碎粉尘调整为有组织排放；引燃燃料更改为生物质成型燃料 30 — 总量平衡具体方案 大气污染物在泰兴市范围内平衡；水污染物无需总量交易或平衡，固废排放量为零，不申请总量。 环保投资合计 119 — |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 氟化物及重金属 | 双碱法喷淋+SNCR+湿式电除尘 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019） |
|  | DA002 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) |
|  | 分选破碎区 | 颗粒物 | 密闭 | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) |
|  | 原料库区 | 建筑垃圾及煤矸石堆场 | 颗粒物 | 洒水抑尘 |  |
|  |  | 污泥堆场 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 密闭 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、SS、氨氮、TP、TN、BOD5 | 化粪池 | 由周边农户运作水肥不外排。 |
| 声环境 | 四周厂界 | 昼间、夜间Leq (A) | 采用低噪声设备、合理布局、采取隔声、减震措施。 | 《工业企业界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的不合格品、废包装袋、废金属、废混凝土、废除尘布袋、脱硫除尘石膏及生物质燃烧灰渣均外售利用，除尘器收尘和收集池沉淀物回用于生产，生活垃圾交由环卫部门清运。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 硬化防渗 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 配备专人定期维护废气处理设施，配备应急器材。 设置火灾报警系统，定期进行应急演练。 对废气处理设施做好安全评价。 固废放置场所应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设置贮存场所要求。做好分区防渗处理。 |
| 其他环境 管理要求 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[97]122号)要求，对废气排口、废水排放口、固定噪声污染源、一般固废临时堆场进行规范化设置。 按《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令 第24号)规定披露年度环境信息。 |

# 六、结论

本项目建设符合国家及地方相关产业政策，选址合理可行；项目采用的各项环保设施合理、可靠、有效，能保证各类污染物稳定达标排放或综合处置利用；污染物排放总量可在泰兴市范围内平衡；各类污染物正常排放对评价区域环境质量影响较小，区域环境质量仍可控制在现有相应功能要求之内。 因此，从环境影响角度分析，在确切落实本报告提出的各项环保措施的前提下，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表（年/吨）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 8.85 | 1.6 | / | 10.37 | 1.6 | 10.37 | +1.52 |
|  | 二氧化硫 | 23.65 | 4.8 | / | 18.986 | 4.8 | 18.986 | -4.664 |
|  | 氮氧化物 | 21.36 | 5.2 | / | 18.515 | 5.2 | 18.515 | -2.845 |
|  | 氟化物 | 0 | / | / | 1.060 | 0 | 1.060 | +1.060 |
|  | 总镉 | 0 | / | / | 0.00240 | 0 | 0.00240 | +0.00240 |
|  | 总汞 | 0 | / | / | 0.042 | 0 | 0.042 | +0.042 |
|  | 总铅 | 0 | / | / | 0.360 | 0 | 0.360 | +0.360 |
|  | 总铬 | 0 | / | / | 0.120 | 0 | 0.120 | +0.120 |
|  | 总镍 | 0 | / | / | 0.024 | 0 | 0.024 | +0.024 |
|  | 总砷 | 0 | / | / | 0.009 | 0 | 0.009 | +0.009 |
|  | 总铜 | 0 | / | / | 0.180 | 0 | 0.180 | +0.180 |
| 废水 | 废水量 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收尘 | 0 | / | / | 13.881 | 0 | 13.881 | +13.881 |
|  | 不合格品 | 2 | / | / | 5 | 2 | 5 | +3 |
|  | 脱硫除尘石膏 | 5 | / | / | 375.883 | 5 | 375.883 | +370.883 |
|  | 生物质燃烧灰渣 | 50 | / | / | 3 | 50 | 3 | -47 |
|  | 废除尘布袋 | 0 | / | / | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废混凝土块 | 0 | / | / | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  | 废金属 | 0 | / | / | 3 | 0 | 3 | +3 |
|  | 废包装袋 | 0 | / | / | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 收集池沉淀物 | 0 | / | / | 50 | 0 | 50 | +50 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件、附图

附件1 备案

附件2 法人身份证

附件3 营业执照

附件4原环评批复、验收、排污许可

附件5企业进入三里工业集聚区的证明

附件6煤渣、煤矸石及粉煤灰热值检测报告

附件7现状监测

附件8土地证及租赁证明

附件9环评委托书

附件10环评单位承诺书

附件11建设单位承诺书

附件12建设项目公示材料

附件13 现有项目验收检测报告

附件14 关于用地边界的说明

附件15 入厂污泥固废定性文件及成分分析报告

附图1 项目所在地理位置图

附图2 项目周边概况图

附图3 项目平面布置图

附图4 生态红线图

附图5 用地规划图

附图6 建设项目分区防渗图

附图7 大气环境保护目标分布图

# Text boxes

噪声 废弃物

噪声 扬尘

基础工程

主体工程

工程验收

设备安装

装饰工程

噪声  扬尘

扬尘

生活污水、建筑垃圾

粉尘、废金属

生活垃圾

粉尘

污泥、淤泥

煤矸石

粉煤灰

煤渣

建筑垃圾

汽/船运

破碎除铁系统

搅拌

陈化

挤出成型

码坯

烘干室

焙烧

成品堆场

次品外运

颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物、重金属

切割

汽/船运

汽运

汽运

入场检查

污泥库

建筑垃圾

煤矸石库

粉煤灰、煤渣库

人工

分拣

机械分选系统

输送带

水

氨

硫化氢

粉尘、废混凝土块

压滤

废水

装载机

输送带

装载机

粉尘、废金属

粉尘

破碎除铁系统

搅拌

陈化

挤出、切割

码坯

烘干室

焙烧

成品堆场

次品

颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物、重金属

污泥堆场

建筑垃圾

煤矸石堆场

粉煤灰、煤渣库

水

氨

硫化氢